《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产30万吨机制砂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县宏昌建材有限公司 |
| 法人代表 | 常春江 | 联 系 人 | 常春江 |
| 通讯地址 | 滦县滦州镇小山村 |
| 联系电话 | 13803305221 | 传真 |  | 邮政编码 | 063799 |
| 建设地点 | 滦县滦州镇小山村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字【2018】51号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 其他建筑材料制造 C3039 |
| 占地面积 (平方米) | 4114 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中:环保投资(万元) | 16 | 环保投资 占总投资比例 | 0.8% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模： ⑴项目名称：年产30万吨机制砂项目。 ⑵建设性质：新建。 ⑶建设地点：滦县滦州镇小山村。 ⑷项目经营品种及规模：本项目主要对粒径小于200mm的河沙卵石进行破碎，破碎成粒径为0.2mm-0.315mm以及0.2mm以下的成品，生产规模为年产30万吨，成品含水率为25%。 ⑸建设内容及规模：本项目主要建设内容为入料棚、生产车间、成品库、循环水池，公共设施为办公室，辅助工程为供水、供电等，具体建构筑物见表1。 表1 项目主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 入料棚 50 50 1层，钢结构，三面围挡 2 生产车间 495 495 1层，钢结构 3 成品库 480 480 1层，钢结构 4 办公室 120 120 砖混结构 5 循环水池 208 208 一座，26m×8m×1m 6 合计 1353 1353 ⑹工作制度及定员：本项目年工作300天，每天1班，每班工作8小时，劳动定员10人，其中管理人员4人，普通员工6人。 ⑺项目投资：项目总投资为2000万元，其中环保投资16万元，占总投资的0.8%。 ⑻项目占地面积：项目占地面积4114m2，总建筑面积为1353m2。 ⑼主要原材料及能源消耗见表2。 表2 主要原材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水 m3/a 5430 引自周围村庄 2 电 万kwh/a 5 市政电网 3 河沙卵石 万t 30 外购、含水率为25% ⑽主要生产设备、设施见表 3。 表3 主要生产设备表 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 锤式破碎机 台 1 2 振动筛 台 1 两层筛 3 捞砂机 台 1 4 装载机 台 2 5 喷淋设施 套 1 6 皮带输送机 台 4 ⑾给排水及采暖： ①给排水：本项目水源引自周边村庄。项目用水主要为喷淋水洗用水以及职工生活用水，总用水量为160.1m3/d（48030m3/a），其中循环水量为142m3/d（42600m3/a），新水量为18.1m3/d（5430m3/a）。 本项目在筛分过程需进行喷淋水洗，喷淋水洗用水包括循环用水、产品带走的水、损失的水，喷淋水洗用水量为160m3/d（48000m3/a），振动筛下方连接管道，部分喷淋水通过管道流入捞砂机中，然后流入循环水池中循环使用，循环用水量为142m3/d（42600m3/a）；产品带走的水量为10m3/d（3000m3/a）；损失的水量按总用水量的5%计，为8m3/d（2400m3/a），因此，需定期往水池中补充水量为18m3/d（5400m3/a），喷淋水洗用水循环使用，不外排。 职工生活用水，厂区不设宿舍、食堂、浴室，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工日常生活饮用（按每人每天用水10L计）为0.1m3/d（30m3/a），本项目生活废水主要为员工盥洗水，废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.08m3/d（24m3/a），水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 项目给排水平衡见下图。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d ②取暖：本项目生产车间不设取暖设施，办公室冬季采用空调取暖。 ⑿项目的地理位置、厂区平面布置及周边关系： 地理位置：滦县滦州镇小山村，项目位置中心坐标为（东经118°43'38.98"，北纬39°42'56.09"）。地理位置详见附图1。 平面布置：本项目厂区内由北向南依次为循环水池、入料棚、生产车间、成品库、办公室，大门位于南厂界。 周边关系：本项目东侧为闲置工厂，南侧为道路，西侧为搅拌站，北侧为空地，项目平面布置及周边关系详见附图2。 本项目评价范围内无饮用水源保护区、重点文物、风景名胜等。本项目敏感点为项目北侧200米处的冯坎村居民区和项目南侧410米处的小山村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，无原有污染及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2. 地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3. 水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4. 区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5. 气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6.区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，共设置一个监测点即滦县第一中学，监测7天，为2018年3月12日至3月18日。 表4 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.026—0.1 0 － NO2 1小时浓度 0.2 0.057—0.146 0 － O3 1小时浓度 0.2 0.008—0.144 0 － 8小时浓度 0.16 0.01—0.099 0 － PM10 24小时浓度 0.15 0.078—0.459 28.57% 2.06 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.02—0.309 28.57% 3.12 CO 1小时浓度 10 1.011—7.516 0 － 由上表可知，该地区各监测因子数据中PM10、PM2.5存在超标现象，其余因子数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。主要是由于汽车尾气等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 该区域内无常规声环境监测。 3、地表水质量 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2016年唐山市环境状况公报》可知：沙河监测断面为沙河桥，全年监测9次( 1月冰冻，2、3月断流)，监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；滦河潘家口水库出口断面监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库中心断面监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥和姜各庄断面监测结果为Ⅱ类水质，均优于环境功能区划要求；陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4.生态环境 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目的环境保护目标见表5。 表5 环境保护目标 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 规划级别 冯坎村 N 200 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 小山村 S 410 居民区 其执行标准如下： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表6 环境空气质量标准 污染物 浓 度 限 值（μg/Nm3） １小时平均 8小时平均 24小时平均 年平均 PM10 150 70 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM2.5 75 35 CO 10000 4000 O3 200 160 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）1、2类区标准： 保护目标执行1类区标准：昼间55dB（A），夜间45dB（A）； 项目区域执行2类区标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）； ⑵一般工业废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中的要求。 ⑶颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中：颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3的要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据本项目的具体情况可知，本项目车间内不设取暖措施，办公室冬季取暖采用空调取暖，厂区内不设锅炉等燃煤、燃气设施，故SO2、NOX控制指标为零。 本项目废水主要为筛分过程产生的喷淋水洗废水循环使用，不外排；生活废水水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排，故COD、NH3-N控制指标为零。 因此确定本项目总量控制指标均为零。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目主要是对粒径在200mm以下的河沙卵石进行筛分、破碎，破碎成粒径0.315mm以下的成品。 具体工艺流程如下： 入料：河沙卵石原料由运输车运送至入料棚，直接倒入振动筛入料口。 筛分、水洗、破碎：设置一台两层振动筛，原料进入振动筛后进行筛分，振动筛上方设有喷淋，筛分过程伴随水洗。 振动筛上层粒径大于0.315mm的卵石通过皮带输送机送至锤式破碎机中进行破碎，破碎后通过皮带输送机送回振动筛进行筛分，以此反复破碎、筛分，直至所有卵石的粒径均为0.315mm以下； 振动筛中层得到粒径为0.2mm-0.315mm的成品，通过皮带输送机送至成品库，利用装载机装车运走。 振动筛下层为粒径小于0.2mm的卵石，振动筛下方设有水渠，粒径小于0.2mm的卵石随循环水进入捞砂机中，通过捞砂机将粒径小于0.2mm的卵石打捞上来放至皮带输送机，送至成品库，利用装载机装车运走。 工艺流程及排污节点图如图2所示： 图2 项目工艺流程及排污节点图

主要污染工序： （1）废气：主要为原料、成品运输过程产生的颗粒物。 （2）废水：主要为筛分过程产生的喷淋水洗废水以及职工生活产生的生活废水。 （3）噪声：主要为生产过程中设备运行时产生的噪声。 （4）固废：主要是职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料。成品运输过程 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 喷淋水洗过程 | SS | 少量 | 经捞砂机打捞后循环使用，不外排 |
|  | 职工生活 | COD SS | 少量 | 用于厂区泼洒地面抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 废纸、塑料袋等 | 0.9t/a | 集中收集，送交指定的垃圾点统一处理 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为破碎机、振动筛、打捞机、装载机、皮带输送机运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目涉及土建工程，主要会造成水土流失以及植被破坏等生态影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建工程，主要是入料棚、生产车间、成品库、办公室以及厂区地面硬化。土建工程量少。施工期对环境的影响主要是粉尘和施工设备产生的噪声。但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。施工噪声经距离衰减后，对周围环境影响很小。

营运期环境影响分析： 1、废气治理措施及影响分析 本项目废气主要为原料、成品运输过程产生的废气 本项目原料河砂卵石为湿料，含水率为25%，并且生产过程中不断的注入水，属于湿式作业，因此，本项目生产过程中无废气产生。 废气主要为原料、成品运输过程产生的颗粒物，运输车辆加盖苫布，并定期对地面进行洒水抑尘，采取措施后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值为1.0mg/m3的要求。 废水治理措施及影响分析 本项目废水主要为筛分过程产生的喷淋水洗废水以及职工生活产生的生活废水。 本项目在筛分过程需进行喷淋水洗，喷淋水洗用水包括循环用水、产品带走的水、损失的水，喷淋水洗用水量为160m3/d（48000m3/a），振动筛下方连接管道，部分喷淋水通过管道流入捞砂机中，然后流入循环水池中循环使用，循环用水量为142m3/d（42600m3/a）；产品带走的水量为10m3/d（3000m3/a）；损失的水量按总用水量的5%计，为8m3/d（2400m3/a），因此，需定期往水池中补充水量为18m3/d（5400m3/a），喷淋水洗用水循环使用，不外排。 职工生活用水，厂区不设宿舍、食堂、浴室，厕所为防渗旱厕。生活用水主要为职工日常生活饮用（按每人每天用水10L计）为0.1m3/d（30m3/a），本项目生活废水主要为员工盥洗水，废水产生量按用水量的80%计，则生活废水产生量为0.08m3/d（24m3/a），水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排。 循环水池和水渠防渗：池体结构采用防渗混凝土统一浇筑，防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 循环水管道：管道采用钢管结构水管。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目主要噪声污染源为破碎机、振动筛、打捞机、装载机、皮带输送机运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A），产噪设备均在封闭的生产车间和成品库内运行；破碎机、振动筛、打捞机、皮带输送机基础加装减震垫，采取措施后，可综合降噪20-30dB（A），主要噪声污染源及治理措施见下表： 表7 主要噪声污染源及治理措施 单位：dB(A) 噪声污染源 源强 数量 治理措施 降噪效果 降噪后噪声贡献值 锤式破碎机 90 1台 设备全部安装基础减震垫，并安置于封闭的生产车间内 30 62.4 振动筛 85 1台 捞砂机 80 1台 皮带输送机 75 4台 装载机 70 2台 置于封闭的成品库内 20 噪声预测：预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。各噪声源至各厂界噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算噪声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 噪声源距离各厂界的距离及各厂界噪声贡献值见下表： 表8 噪声源距离各厂界的距离及各厂界噪声贡献值 噪声源 源强dB(A) 厂界 距离（米） 噪声贡献值dB(A) 生产车间和成品库 62.4 东厂界 5 48.4 西厂界 21 36 南厂界 17 37.8 北厂界 7 45.5 由表8可知，采取上述措施后，再经距离衰减，各厂界外昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的要求，本项目夜间不生产。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾。 生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，本项目劳动定员为10人，生活垃圾按0.3kg/人·d计算，则产生的生活垃圾总量为0.9t/a，集中收集，送交指定的垃圾点统一处理。 5、环境管理及监测计划 5.1环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1、机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2、机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 5.2监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、噪声环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 5.3环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 5.4监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表9。 表9 监测计划一览表 项 目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 废气 厂界污染物浓度 颗粒物 厂界外上风向、下风向 每年一次 噪声 厂界噪声 等效连续A声级 厂界外1m处 每季度一次 5.5企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）中所规定，公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料、成品运输过程 | 颗粒物 | 运输车辆加盖苫布，并定期对地面进行洒水抑尘 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 喷淋水洗过程 | SS | 经捞砂机打捞后循环使用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | COD、SS | 用于厂区泼洒地面抑尘 |  |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 废纸、塑料袋等 | 集中收集，送交指定的垃圾点统一处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目主要噪声污染源为破碎机、振动筛、打捞机、装载机、皮带输送机运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A），产噪设备均在封闭的生产车间和成品库内运行；破碎机、振动筛、打捞机、皮带输送机基础加装减震垫，采取措施后，可综合降噪20-30dB（A）。采取上述措施后，再经距离衰减，各厂界外昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的要求，本项目夜间不生产。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建，项目施工量少，项目建成通过对裸露地面采取硬化处理措施，能够有效地防止水土流失，不会对生态环境造成影响。 |
| 表10 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 数量 治理 对象 处理 能力 处理 效率 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 原料、成品运输过程 运输车辆加盖苫布，并定期对地面进行洒水抑尘 —— 颗粒物 —— —— ＜1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） —— 废水 职工生活 用于厂区泼洒地面抑尘 —— COD SS —— —— 合理处置 不外排 —— 喷淋水洗过程 经捞砂机打捞后循环使用 —— SS —— —— 循环使用 不外排 5 地下水防渗 循环水池和水渠：结构为防渗混凝土统一浇筑，防渗层渗透系数≤10-7cm/s， 循环水管道采用钢管结构水管 噪声 破碎机、振动筛、打捞机、装载机、皮带输送机产生的噪声 产噪设备均在封闭的生产车间和成品库内运行；破碎机、振动筛、打捞机、皮带输送机基础加装减震垫 / 噪声 / 综合降噪20~30 dB(A) 到达厂界外噪声贡献值低于60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 1 固废 生活垃圾 集中收集，送环卫部门指定垃圾处理点，统一处理 / 废纸、塑料等 / / 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 —— 绿化及硬化 厂区合理硬化、绿化，做到非硬即绿。 10 合计 其中环保投资为16万元，占总投资的0.8% 16 |

结论与建议

1结论 1.1项目产业政策的符合性及选址合理性 滦县宏昌建材有限公司投资2000万元在滦县滦州镇小山村建设的年产30万吨机制砂项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、淘汰类和限制类项目；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内；并且本项目具有滦县发展改革局出具的备案信息（滦发改备字【2018】51号），因此，本项目符合产业政策。 本项目位于滦县滦州镇小山村，根据滦县滦州镇人民政府出具的证明可知，本项目建设符合镇域经济发展规划，用地为建设用地，符合用地性质。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，符合环境功能区划要求。项目周围无饮用水源保护区、重点文物、风景名胜，本项目敏感点为项目北侧200米处的冯坎村居民区和项目南侧410米处的小山村居民区，采取环评提出的污染防治措施后，对其环境无影响。 因此，本项选址合理。 1.2营运期环境治理措施及影响分析结论 1.2.1废气 废气主要为原料、成品运输过程产生的颗粒物，运输车辆加盖苫布，并定期对地面进行洒水抑尘，采取措施后，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放浓度限值为1.0mg/m3的要求。 1.2.2废水 本项目废水主要为筛分过程产生的喷淋水洗废水以及职工生活产生的生活废水。 喷淋水洗废水经打捞机打捞后循环使用；职工生活废水主要为盥洗废水，产生量少，水质简单，用于厂区泼洒地面抑尘，均不外排。 措施可行。 1.2.3噪声 本项目主要噪声污染源为破碎机、振动筛、打捞机、装载机、皮带输送机运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A），产噪设备均在封闭的生产车间和成品库内运行；破碎机、振动筛、打捞机、皮带输送机基础加装减震垫，采取措施后，可综合降噪20-30dB（A）。采取上述措施后，再经距离衰减，各厂界外昼间噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）的要求，本项目夜间不生产。 措施可行。 1.2.4 固体废物 本项目产生的固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾。 生活垃圾主要为塑料袋、纸屑等，产生量很少，集中收集，送交指定的垃圾点统一处理。 措施可行。 1.2.5总量控制 根据本项目的具体情况可知，本项目车间内不设取暖措施，办公室冬季取暖采用空调取暖，厂区内不设锅炉等燃煤、燃气设施，故SO2、NOX控制指标为零。 本项目废水主要为筛分过程产生的喷淋水洗废水循环使用，不外排；生活废水水质简单，用于泼洒地面抑尘，不外排，故COD、NH3-N控制指标为零。 因此确定本项目总量控制指标均为零。 综上所述，滦县宏昌建材有限公司投资2000万元在滦县滦州镇小山村建设的年产30万吨机制砂项目符合国家产业政策的要求，项目选址符合区域总体发展规划，选址合理。在落实本报告提出的各项环保措施后，能够实现污染物达标排放，满足总量控制要求。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度，是可行的。 2、建议 ⑴加强企业的环境管理，使企业在获得显著经济效益、社会效益的同时，获得明显的环境效益。 ⑵落实厂区硬化和绿化。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

循环水

注：新水