# 建设项目环境影响报告表

# (试  行)

项目名称：    1×50MW高温超高压煤气发电项目       1

建设单位(盖章)：    唐山兴隆钢铁有限公司          1

# 编制日期：2018年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 1×50MW高温超高压煤气发电项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 法人代表 | 王玉霞 | 联系人 | 翟淑兰 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县榛子镇唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 联系电话 | 13831522928 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 唐山市滦县榛子镇唐山兴隆钢铁有限公司院内 |
| 立项审批部门 | 唐山市发展和改革委员会 | 批准文号 | 唐发改环资核字[2017]15号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | D4411火力发电 |
| 占地面积 (平方米) | 15823 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 19900.7 | 其中：环保 投资(万元) | 61 | 环保投资占 总投资比例 | 0.31% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模: 一、项目建设背景 唐山兴隆钢铁有限公司成立于2002年，地址位于唐山市滦县榛子镇北，包括主厂区和轧钢厂两个厂区，主厂区与轧钢厂被迁曹线一分为二，总占地面积80hm2，现有职工2433人，经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业。具备年产生铁150万吨、粗钢225万吨、钢材150万吨的生产能力。 面对资源约束趋紧、环境污染严重、生态系统退化的严峻形势，唐山兴隆钢铁有限公司通过能源合理调度，精细化能源管理，技术改进以及大力推广节能项目等措施，提高了能源利用率，从而降低了煤气的消耗量。目前唐山兴隆钢铁有限公司炼铁车间1座1080m3高炉、1座530m3高炉产生的高炉煤气出用于生产外，尚富余约10.25万m3/h，因暂时没有用户而点燃放散。同时炼钢车间3座50t转炉产生转炉煤气2.43万m3/h未进行回收点燃放散。为进一步节能减排、提高资源能源利用率，唐山兴隆钢铁有限公司决定投资19900.7万元新建煤气发电项目，回收利用工业废气，减少温室气体的排放，提高能源利用效率，实现煤气零排放，减少环境污染。 对照国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》，本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”项目，项目不在《河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见》(试行)禁止类与限制类之列；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目；唐山市发展和改革委员会出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司1×50MW高温超高压煤气发电项目核准的批复，核准文号：唐发改环资核字[2017]15号。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，确定该项目应编制环境影响报告表。唐山兴隆钢铁有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织相关技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、唐山兴隆钢铁有限公司基本情况 唐山兴隆钢铁有限公司于2015年开展了清洁生产审核及清洁生产污染防治对标工作，并于2015年11月26日通过了河北省环境保护厅评估验收，在此基础上，兴隆钢铁编制了环保备案自查报告，于2016年6月1日通过了专家核查，并于2016年9月获得河北省环境保护厅备案（冀环办发[2016]240号）。兴隆钢铁于2016年6月委托河北省众联能源环保科技有限公司编制了环保违规项目环境影响评估报告，并进行了环保备案工作。兴隆钢铁于2017年8月委托河北圣洁环境生物科技有限公司编制了环保设施提标改造项目，已通过审批并验收，于2017年9月13日取得了唐山市环境保护局颁发的排污许可证，证书编号：911302237454316300001P，有效期限：自2017年9月13日至2020年9月12日止。 1、建设地点 唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称“兴隆钢铁”）位于唐山市滦县榛子镇北2km处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。 2、产品方案 目前兴隆钢铁具备年产钢坯210万吨、带钢150万吨的生产能力。 3、主体工程 目前厂区主要生产设施有90m2烧结机2台（已于2013年10月停产至今，环冷机等部分设备已经拆除），112m2烧结机2台，12m2竖炉1座，180m3白灰窑6座，1080m3高炉1座、530m3高炉1座、50t转炉3座及配套连铸机2台、650mm热轧1套、6500m3制氧机组1套、21000m3制氧机组1套，主体生产设备均正常。 表1 项目主要生产设施情况一览表 名称 设施名称 规格型号 数量 建成时间 产能 烧结工序 1#、2#烧结机 90m2步进式 2台 2007年 200万t/a 3#、4#烧结机 112m2步进式 2台 2010年 288万t/a 球团工序 竖炉 12m2 1座 2010年 60万t/a 炼铁工序 1#高炉 1080m3 1座 2010年 91万t/a 3#高炉 530m3 1座 2004年 59万t/a 炼钢工序 1#、2#、3#转炉 50t 3座 2004年 210万t/a 四机四流方坯连铸机 —— 1台 2004年 四机四流矩形坯连铸机 —— 1台 2004年 轧钢工序 热轧带钢生产线 650mm 1条 2011年 150万t/a 白灰工序 石灰窑 180m3 6座 2011年 32万t/a 制氧工序 制氧机组 21000m3/h 1台 2012年 21000m3/h 6500m3/h 1台 2007年 6500m3/h 动力 1080m3高炉TRT 37kWh/t 1座 2011年 37kWh/t 530m3高炉TRT 37kWh/t 1座 2011年 37kWh/t 图1 兴隆钢铁生产工艺流程图 4、公用工程 ①给排水：兴隆钢铁生产用新鲜水为地下水，取自厂区自备水井。全厂总用水量为778938m3/d，其中新鲜水用水量为11889m3/d，中水用水量为339m3/d，重复用水量为766710m3/d，水重复利用率为98.4%。其中高炉冲水池中新鲜水补充量为1827m3/d，中水补充量为243m3/d，高炉冲渣用水量为274170m3/d，蒸发量为2710m3/d，回用水量为271460m3/d。 ②供热：利用现有厂区炼钢冲渣水余热供应全厂采暖需求。 ③供电：现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证公司正常运行。 ④燃气供应：厂区内现有的高炉煤气用于供应厂区内各生产工艺用气。 5、劳动定员及工作制度 全厂现有职工7442人，项目全年工作天数330天（每年计8000h），生产工人三班两倒，管理人员实行白班制，每班8小时。 三、项目基本情况 1、项目名称：1×50MW高温超高压煤气发电项目 2、建设单位：唐山兴隆钢铁有限公司 3、建设性质：新建 4、工程投资：总投资19900.7万元，其中环保投资61万元，占总投资的0.31%。 5、建设地点：本项目位于唐山市滦县榛子镇唐山兴隆钢铁有限公司院内，该项目中心位置坐标为北纬：39°51'2.67"，东经：118°21'1.59"，项目东侧为现有35KV变电站，西侧为规划转炉煤气柜，南侧为规划道路，北侧为厂区围墙。距离本项目最近的敏感点为西侧420m的小贺庄子村以及西北侧420m的大贺庄子村。项目具体地理位置见附图1，周边关系见附图2。 6、建设用地 滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司1×50MW高温超高压煤气发电项目的用地初审意见，本项目在现有厂区内建设，不新增占地；滦县城乡规划局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司符合滦县城乡总体规划的证明。 7、建设内容及建设规模 项目占地约15823m2，建（构）筑物面积6470m2。项目建设内容分为主厂房区和循环水处理区及配套辅助系统；主厂房区为汽机跨、除氧跨、锅炉跨、引风机和烟囱；循环水处理区为循环水泵房、机械通风冷却塔、化水车间和除盐水箱等。项目购置安装1台185t/h高温超高压煤气锅炉+1台50MW中间一次再热凝汽式汽轮机+1台55MW发电机组及其配套辅助设施，建成后发电量为4×108kW·h/a，供发电量为3.74×108kW·h/a。项目组成及工程内容见表2。 表2 项目组成及工程内容一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 锅炉、汽轮机、发电机组、除氧器 2 配套工程 锅炉辅助间、送风机、引风机、循环水泵房、吸水井、机械通风冷却塔和除盐水箱 3 公用工程 通讯、消防设施、给排水工程，均依托现有工程 8、劳动定员和工作制度 本项目职工由唐山兴隆钢铁有限公司内部调配，不新增劳动定员，员工人数为42人，实行三班三运转制，每班工作8h，年均工作时间330天。 四、平面布置 项目建设位于唐山兴隆钢铁有限公司主厂区内，依据项目建构筑物的功能，共划分为两个功能区，具体划分如下：①主厂房区，布置在项目场区的东部区域，自西向东依次为汽轮房、除氧跨、锅炉跨、引风机和烟囱；②循环水处理区，位于项目区的西部区域，由西向东依次为冷却塔、吸水井、除盐水箱、循环水泵房和化水车间。项目平面布置示意图见附图3。 五、主要建(构)筑物 本项目主要建(构)筑物见表3。 表3 工程主要建(构)筑物一览表 序号 项目 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 汽机房 1683 5305 3层，框架结构 2 化水车间及循环水泵房 869 1165 2层，框架结构 3 冷却塔 840 —— 钢筋砼结构 4 烟囱 62 —— 钢筋砼结构 5 其他 12369 —— —— 6 总计 15823 6470 —— 六、项目主要设备 本项目主要设备见表4。 表4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 煤气锅炉 G185/13.7-1型，185t/h 1 台 2 汽轮机 N50-13.2/535/535;50MW 1 台 3 发电机 QF-55-2-10.5;55MW 1 台 4 锅炉送风机 G4-73-11No12.2D 2 台 5 锅炉引风机 Y4-73-14No21F 2 台 6 锅炉给水泵 DGJ220-160x11型 2 台 7 凝结水泵 / 1 台 8 除氧器 HMC-300旋膜除氧器 1 台 9 定期排污扩容器 DP-7.5 1 台 10 连续排污扩容器 LP-3.5 1 台 11 循环水泵 GS700-27-16 3 台 12 机力通风冷却塔 / 2 台 13 水环真空泵 2BE1 235 2 台 14 低加疏水泵 80N45X4A 2 台 六、原辅材料及能源消耗 目前唐山兴隆钢铁有限公司炼铁车间1座1080m3高炉、1座530m3高炉产生的高炉煤气出用于生产外，尚富余约10.25万m3/h，因暂时没有用户而点燃放散。同时炼钢车间3座50t转炉产生转炉煤气2.43万m3/h未进行回收点燃放散。主要技术经济指标见表5，锅炉燃用的高炉煤气成分及热值见表6，转炉煤气成分及热值见表7，本项目实施后煤气平衡情况见表8。 表5 项目主要技术经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 序号 项目 单位 指标 1 锅炉额定蒸发量 t/h 185 6 年供电量 kWh/a 3.74×108 2 汽机蒸汽进汽量 t/h 156 7 高炉煤气低位热值 kJ/Nm3 3139.5 3 汽水损失 t/h 29 8 转炉煤气低位热值 kJ/Nm3 6279 4 年利用小时 h 8000 9 高炉煤气用量 Nm3/a 8.2×108 5 年发电量 kWh/a 4×108 10 转炉煤气用量 Nm3/a 1.9×108 表6 高炉煤气成份一览表 成分（%） H2S (mg/Nm3) 低位发热值(kJ/Nm3) 含尘量 (mg/Nm3) O2 CO CO2 H2 N2 CH4 40 3139.5 ≤10 1.66 21 15.5 1.9 56.94 — 表7 转炉煤气成份一览表 成分（%） 低位发热值(kJ/Nm3) 含尘量 (mg/Nm3) O2 CO CO2 H2 N2 CH4 CmHn 6279 ≤10 — 45.5 22 1.5 29.5 1.5 — 表8 高炉煤气平衡 单位：Nm3/h 收入项 支出项 序号 来源 数量 序号 用户 数量 1 高炉自产 398471 1 高炉自用 159388 —— —— —— 2 高炉喷煤 7167 —— —— —— 3 烧结 16245 —— —— —— 4 球团 17837 —— —— —— 5 炼钢及连铸 8242 —— —— —— 6 轧钢 43750 —— —— —— 7 石灰窑 35391 —— —— —— 8 其他损失量 7970 —— —— —— 9 本项目消耗量 102481 合 计 398471 合 计 398471 表9 转炉煤气平衡 单位：Nm3/h 收入项 支出项 序号 来源 数量 序号 用户 数量 1 炼钢产生 24750 1 其他损失量 495 —— —— —— 2 本项目消耗量 24255 合 计 24750 合 计 24750 表10 主要原辅材料消耗 序号 名称 消耗量 储存量 规格 理化性质 1 氨 0.3t/a 0.1t，储存于2.5L塑料瓶内 浓度为30% 氨水是无色透明液体，有强烈的刺激性臭味，溶于水、醇，性质稳定，本项目所用氨溶液含氨30%，易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险，燃烧分解产物为氨。 2 磷酸三钠 2t/ 0.5t，储存于室内 固体 袋装 无色至白色针状结晶或结晶性粉末，无臭。易溶于水，其水溶液呈强碱性；不溶于乙醇、二硫化碳。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠1%的水溶液pH值为11.5～12.1。土拨鼠经口LD50>2g/kg。 七、公用工程 （1）给排水 ①给水 项目用水由厂区现有给水管网供应，发电设备年利用小时数按8000小时计算，总用水量为9082.32m3/h，其中新鲜用水量为77.92m3/h，循环使用量为9004.4m3/h。项目循环冷却系统用水量为8939.3m3/h，其中循环使用量为8870m3/h，新鲜水量69.3m3/h；锅炉及补给水处理设备用水量为142.95m3/h，其中循环使用量为134.4m3/a，新鲜水量8.55m3/h。 本工程锅炉补给水处理新建软水制备设备，工艺采用预处理+反渗透+混床系统，出力为20t/h，水质水量均可满足项目需求。其工艺流程为：原水→原水箱→超滤提升泵→自清洗过滤器→换热装置→超滤装置→超滤产水箱→反渗透供水泵→保安过滤器→反渗透高压泵→反渗透装置→除碳器→反渗透产水箱→混床提升泵→混床→除盐水箱→除盐水泵→主厂房。 ②排水 本项目废水主要为循环冷却系统排放水、锅炉定期排放废水和补给水处理设备排放的废水，废水产生总量为26.26m3/h。循环冷却系统排放水量为23.2m3/h，锅炉排放废水量为1.85m3/h，锅炉补给水处理设备排放废水量为1.15m3/h。项目生产废水全部利用于高炉冲渣水补水，不外排。 工程水量平衡表见表11，水量平衡图见图2。 表11 拟建项目投入运营后给排水平衡表（单位m3/h） 序号 项目 总用 水量 新鲜水量 循环水量 损失量 废水产生量 排水去向 1 循环冷却系统 8939.3 69.3 8870 46.1 23.2 全部用于公司现有高炉冲渣水补水 2 锅炉及补给水处理设备 142.95 8.55 134.4 5.55 3 合计 总计 9082.25 77.85 9004.4 51.66 26.2 —— 图2 工程水量平衡图 单位m3/h 图3 全厂水量平衡图 单位m3/d （2）供电：本项目供电除自用外，其他的用于钢铁厂用电，能改善全场能源结构，进一步减少钢铁厂用电缺口。 （3）供热：由本项目用热由高炉煤气锅炉提供，可满足生产需要。 （4）供气：唐山兴隆钢铁有限公司运营过程中产生的高炉煤气除用于高炉热风炉、烧结、球团、铸铁机烤包和炼钢烤包外，剩余煤气用于本项目1×50MW高温超高压煤气发电项目，每小时高炉煤气1.5×105Nm3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 根据现场踏勘和收集资料分析，目前兴隆公司污染排放情况如下： （1）废气污染源及治理措施 根据2016年11月29日河北浦安检测技术有限公司出具的《唐山兴隆钢铁有限公司》检测报告（PAHJ-2016-11075）可知，“兴隆钢铁”厂区废气污染源治理及排放情况见表12。 表12 废气污染源治理及排放情况一览表 工序 序号 产污节点 污染物 监测值 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 达标 情况 执行标准 球团工序 1 配料废气、焙烧烟气、炉底出料废气、振筛废气、带冷机废气 颗粒物 17.7 50 达标 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）现有企业 SO2 65 180 达标 NOx 124 300 达标 炼铁工序 1 1#高炉原料上料、转运废气、高炉上料小车废气 颗粒物 13 25 达标 2 1#高炉矿槽槽上废气、高炉矿槽槽下废气、高炉返矿转运废气 颗粒物 13.7 25 达标 3 1#高炉热风炉烟气 颗粒物 17.7 20 达标 SO2 39 80 达标 NOx 127 300 达标 4 3#高炉热风炉烟气 颗粒物 10.7 20 达标 SO2 33 80 达标 NOx 126 300 达标 5 1#、3#高炉煤粉制备废气 颗粒物 13.8 25 达标 6 1#高炉出铁场废气 颗粒物 13.7 15* 达标 7 3#高炉原料上料、转运废气、高炉上料小车废气 颗粒物 13.5 25 达标 8 3#高炉出铁场废气 颗粒物 12.9 15* 达标 9 3#高炉矿槽槽上废气、高炉矿槽槽下废气、高炉返矿转运废气 颗粒物 11.7 25 达标 炼钢工序 1 3×50t转炉散装料供料废气 颗粒物 12.7 20 2 一次烟气 颗粒物 27.4 50 达标 3 混铁炉烟气、转炉二次烟气 颗粒物 9.5 15* 达标 轧钢工序 1 加热炉烟气 颗粒物 13.6 15 达标 SO2 95 100 达标 NOx 103 300 达标 白灰工序 1 石灰石上料废气、石灰石转运筛分废气、上料小车废气、炉底白灰卸料废气、白灰破碎、筛分和转运废气 颗粒物 10.6 20 达标 2 焙烧废气 颗粒物 20.4 30 达标 SO2 23 80 达标 NOx 29 400 达标 续表12 废气污染源治理及排放情况一览表 工序 序号 产污节点 污染物 监测值 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 达标 情况 执行标准 烧结工序 1 3#烧结机机头 颗粒物 16.9 40* 达标 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）现有企业 SO2 27 180 达标 NOx 157 300 达标 2 4#烧结机机头 颗粒物 6.4 40* 达标 SO2 27 180 达 NOx 34 300 达标 3 燃料破碎废 气、配料废气、白灰消化废气 颗粒物 16.1 30 达标 4 3#烧结机冷却段烟气 颗粒物 17.4 30 达标 5 4#烧结机冷却段烟气 颗粒物 17.5 30 达标 6 3#烧结机机尾废气 颗粒物 16.8 30 达标 7 4#烧结机机尾废气、3#、4#烧结机整粒筛分废气 颗粒物 17.3 30 达标 8 3#、4#烧结机成品转运废气、竖炉成品转运废气 颗粒物 18.1 30 达标 备注：标*数据执行《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》排放限值要求。 厂界无组织排放最大值颗粒物0.55mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）现有企业标准要求。由上述数据可知，“兴隆钢铁”现有废气满足相关标准要求。 （2）废水污染源及治理措施 废水污染源主要为脱硫系统排水、净环水系统排水、浊环水系统排水、软水制备系统排水、煤气洗涤水。其中烧结机头烟气脱硫系统排水和球团焙烧烟气脱硫系统排水用于脱硫浆液配制，烧结和球团净环水系统排水全部用于除尘灰加湿及料场喷洒抑尘，炼铁净环水系统排水全部用于高炉冲渣水系统补水，炼钢净环水系统排水全部用于浊环水系统补水，炼钢软水制备系统排水全部用于钢渣焖渣，煤气洗涤水经粗颗粒分离+斜板 沉淀+过滤处理后循环利用，连铸浊环水系统排水经旋流井+化学除油器+过滤处 理后循环使用，轧钢净环水系统排水作为浊环水系统补水，软水制备系统排污水作为钢渣焖渣使用，轧钢浊环水系统排水采用“旋流井+稀土磁盘+圆盘除油器+过滤”净化处理后循环使用。制氧净环水系统排水排入用于炼钢浊工序焖渣使用，白灰工序净环水系统排水用于除尘灰加湿使用，生活污水经化粪池处理后送高炉冲渣使用。 根据2016年11月29日河北浦安检测技术有限公司出具的《唐山兴隆钢铁有限公司》检测报告（PAHJ-2016-11075）可知，“兴隆钢铁”厂区废水污染源情况见表13。 表13 回用水水质达标情况一览表 序号 污水处理 设施 污染 因子 处理工艺 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 执行标准 (mg/L) 达标分析 1 一次烟气净化系统 pH 粗颗粒分离器+斜板沉淀 +过滤 8.03～8.20 7.91～8.04 6.5～8.5 达标 SS 102 38 —— 达标 OD 10.4 ND 60 达标 2 连铸浊环水处理系统 pH 旋流井 +化学除油器 +过滤 8.12～8.16 8.25～8.48 6.5～8.5 达标 SS 96 10 —— 达标 COD 16 26.4 60 达标 石油类 10.8 0.89 1.0 达标 3 轧钢浊环水处理系统 pH 旋流井 +稀土磁盘 +圆盘除油器 +过滤 8.15～8.33 8.02～8.14 6.5～9 达标 SS 130 16 60 达标 COD ND ND ND 达标 石油类 1.94 0.94 1.0 达标 4 生活污水 pH 化粪池 7.99～8.21 7.84～7.95 6.5～8.5 达标 SS 93 38 —— 达标 COD 124 40 60 达标 氨氮 14.25 3.029 10 达标 动植物油 3.05 1.36 —— 达标 由表8可知，兴隆钢铁各污水处理设施出口水质均满足回用水水质要求。 公司现有1座300m3全厂污水深度处理站，采用高效物化沉淀和过滤相结合的处理技术，处理厂区烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、制氧厂产生循环废水、软化废水及部分生活污水。处理后回用于烧结机、竖炉脱硫系统和高炉冲渣。生产废水深度处理及综合利用工程包括格栅间调节池及提升泵站，净水一体化设备，加药间及污泥处理间及配套水池。厂区生产排水排至新建格栅间进入调节池及提升泵站。格栅渠道设格栅对污水中直径较大的垃圾进行去除。废水经调节后由提升泵组送至净水一体化设备，在反应区中投加混凝剂、絮凝剂，在沉淀池去除污水中的悬浮物及油，沉淀污泥排入污泥脱水间的污泥贮池，经板框压滤机脱水后外运。经沉淀后的水流向过滤区以去除残留的悬浮物和胶体。原水经进水分配后，均匀分布在滤料层上，滤后上升到冲洗水箱，经溢流堰流入清水池。清水池通过外供泵提升至厂区用水点。 （3）噪声污染源及治理措施 对各类产噪声设备、风机等分别采用厂房隔声、基础减振、加装消音器等隔声降噪措施，根据2016年11月29日河北浦安检测技术有限公司出具的《唐山兴隆钢铁有限公司》检测报告（PAHJ-2016-11075）可知，主厂区东厂界噪声监测值昼间为64.9～65.3dB(A)，夜间为52.1～52.3dB(A)，轧钢厂西厂界噪声监测值昼间为66.2dB(A)，夜间为51.5dB(A)，噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；主厂区南、西、北厂界噪声监测值昼间为60.8～62.7dB(A)，夜间为50～52.6dB(A)，轧钢厂东、南、北厂界噪声监测值昼间为60.6～63.8dB(A)，夜间为51.2～51.6dB(A)，噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物污染源及治理措施 主要固体废物为：除尘灰、返矿、脱硫石膏、OG尘泥、瓦斯灰、返焦、高炉渣、钢渣、氧化铁皮、连铸中间罐注余渣、废油、废耐火材料、生活垃圾。根据《固体废物鉴别导则(试行)》和《国家危险废物名录》，废油(HW08)属于危险固体废物，其余除生活垃圾外，均属于一般工业固体废物。各工序固体废物产生种类及数量见表14。 表14 固体废物产生种类及数量 分类 工序 固体废物名称 年均产生量(万 t/a) 年均利用 量(万 t/a) 处置利用率（%） 处置方式 一般 工业 固体 废物 烧结 除尘灰 1.317 1.317 100 送烧结配料工序利用 脱硫石膏 0.291 0.291 100 外售建材企业用作原料综合利用 烧结返矿 13.33 13.33 100 送烧结配料工序利用 球团 除尘灰 0.559 0.559 100 送烧结配料工序利用 脱硫石膏 0.112 0.112 100 外售建材企业用作原料综合利用 球团返矿 0.225 0.225 100 送烧结配料工序利用 炼铁 高炉除尘灰及瓦斯灰 2.144 2.144 100 送烧结配料工序利用 返矿、返焦 0.5 0.5 100 送烧结配料工序利用 高炉渣 34.55 34.55 100 外售建材企业作为原料 废耐火材料 1.0 1.0 100 外售建材企业作为原料 炼钢 炼钢除尘灰 0.003 0.003 100 送烧结配料工序利用 炼钢OG泥 1.14 1.14 100 送烧结配料工序利用 钢渣 8.62 8.62 100 送外委钢渣处理厂处理 氧化铁皮 0.586 0.586 100 送烧结配料工序利用 连铸中间罐注余渣 0.41 0.41 100 送外委钢渣处理厂处理 废耐火材料 0.72 0.72 100 外售建材企业作为原料 轧钢 氧化铁皮 0.8 .8 100 送烧结配料工序利用 危险 废物 连铸 废油 0.75 0.75 100 送有资质单位处理 轧钢 废油 0.75 0.75 100 送有资质单位处理 生活 垃圾 生活 办公 生活垃圾 0.04 0.04 100 由环卫部门定期清理 由表14分析可知，兴隆钢铁产生的烧结除尘灰、返矿、OG尘泥、瓦斯灰、氧化铁皮等固废均含有较高的铁元素，全部返回烧结配料使用；产生的废耐材、脱硫石膏/废灰、钢渣、高炉渣等均为建材生产企业所需原料，全部外售建材企业；产生的切余钢材全部作为废钢返回炼钢使用；产生的生活垃圾送环卫制定地点处理；产生的废油属于危险废弃物，全部委托有资质单位处理，各固体废物均得到了妥善处置。 废油(HW08)主要产生于连铸设备润滑及液压系统、轧机设备润滑、轧钢液压系统等，采用专用油桶收集后送至厂区危废暂存间暂存，然后定期送至具有危废处置资质的唐山市国贸润滑油脂有限公司处理，按要求与危废处置单位签订了危废处置协议，具备规范的危废转移联单。兴隆钢铁建立了规范的管理和技术人员培训制度，主要包括《危险废物管理制度》、《危险废物储存应急预案》、《危险废物安全操作规程》等。 本项目建设于兴隆公司主厂区内，目前公司现有高炉煤气经冷却后厂内利用，不外排。经现场踏勘，项目所在地无明显环境污染问题，无与本项目有关的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置及交通 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 本项目位于唐山市滦县榛子镇唐山兴隆钢铁有限公司院内，中心位置坐标为北纬：39°51'2.67"，东经：118°21'1.59"。项目东侧为现有35KV变电站，西侧为规划转炉煤气柜，南侧为规划道路，北侧为厂区围墙。距离本项目最近的敏感点为西侧420m的小贺庄子村以及西北侧420m的大贺庄子村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200~300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 项目所在区域为平原，地势平坦开阔。 3、气候气象 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表15。 表15 区域气象特征一览表 项 目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 —— 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 —— 年平均降雨量（mm） 667.5 —— 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 —— 4、水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 5、地表水 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。 新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。 溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。 本项目循环冷却系统排放水、锅炉定期排放废水和补给水处理设备排放的废水集中收集后全部用于公司现有高炉冲渣水补水，不外排。项目附近无地表水体分布，不会对地表水环境造成影响。 6、植被和生物多样性 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。全线主要树种有杨、柳、榆、椿、槐等。经现状调查，项目周边无自然保护区和珍稀动植物资源分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16′，北纬39°35′，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。全县下辖滦河街道、古城街道、滦州镇、响嘡镇、东安各庄镇、雷庄镇、茨榆坨镇、榛子镇、杨柳庄镇、油榨镇、古马镇、小马庄镇、九百户镇、王店子镇共2个街道12个镇。全县共506个行政村、22个居委会，总人口55万人，总面积1028平方公里。县城建成区面积达26.04平方公里，人口达到23.47万。滦县人民政府驻地位于滦河街道滦河西路3号。 本项目位于滦县榛子镇北。 2、经济发展概况 滦县始终把加快发展作为第一要务，全力以赴抓项目建设，加速扩张县域经济总量。五年中，共实施重点建设项目660个，累计完成投资968亿元，项目规模、质量、效益均创历史最高水平。园区经济日益壮大，新培育司家营经济开发区、滦河文化产业园区、燕山果品科技产业园区、物流产业聚集区4家省级园区，省级园区达到5家。全县园区总面积达到120平方公里，累计入驻企业477家，园区经济对县域经济的贡献率超过90%。全县地区生产总值由2010年的262.2亿元增加到2015年的433.7亿元，年均增长11.5%。固定资产投资由2010年的80.6亿元增加到2015年的324.7亿元，年均增长32.1%。公共财政预算收入由2010年的6.2亿元增加到2015年的14.3亿元，年均增长18.1%。规模以上工业增加值由2010年的99.4亿元增加到2015年的223.8亿元，年均增长16.7%。五年来，固定资产投资翻了两番多，公共财政预算收入和规模以上工业增加值翻了一番多，多项指标增幅连续位居省、市前列。2014年，县域经济综合实力列全省第9位，提前实现“进位全省十强”目标。 3、交通运输 滦县位置优越，交通便利。地处唐山市东部，冀东燕山南麓、滦河西畔。距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港、迁曹等六条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平青大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 本项目位于滦县迁曹线西侧，交通便利。 4、农业、林业 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱和水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，桑田面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、鸡肉等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5、文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右，其中滦县一中连续几年本科上线率达到90%以上。 6、文物保护 岩山虎踞：位于城南1.5公里，岩石裸露形如卧虎，气势可观。辽世宗耶律沅（947—951）时期，于山顶建塔，塔基以绵石砌成，上为青砖结构。塔高20米，分13层，三角形，面南背北。1976年7月28日大地震，塔被毁，现只存一节塔基。滦水龙翔：即滦河大桥北武山和榆山之间的一段滦河。西岸山形对峙，滦河水倒流峡蜿蜒南流，曲折萦纡，矫若翔龙。若河水涨发，倏忽之间，变态万状。解放后，滦河上游潘家口、大黑汀两水库建成和引滦入津入唐工程的竣工，河水流量已大大降低。武山、榆山均因矿藏的开采，其险峻程度亦无前景。偏凉虚阁：位于城北3公里横山东麓偏凉汀。清乾隆四十三年（1778）皇帝东巡时所建。因其左倚峭壁，右俯滦河，远远望去云雾缭绕，若有若无，帮称“虚阁”。此阁为宫廷式建筑，内分正殿、配殿、更衣殿。室内雕龙凿凤，金碧辉煌，有“小金銮”之称。外有宫墙环绕。周围是清去亭、益香池、浮霞小楼和御碑亭，成众星捧月势。御碑亭藏有乾隆皇帝亲书御碑一块。清未民初历经兵焚，偏凉虚阁遭到严惩破坏，“文化大革命”中全部拆毁。横井浮烟：位于城北3公里横山大觉寺前。此地原有天然石泉，深数丈。后人砌石为井，护以石栏。两峰夹峙，井居其间。凌晨，井上水气直上，形如烟雾飘渺，帮称横井浮烟。经过1958年“大跃进”的拆毁和“文化大革命”的浩劫，当年风韵今已无存。围山泉瀑：位于杨柳庄北部，罗家岭以南，为天然景色。罗家岭之泉水自西北环而汇之，上为大龙潭，下为小龙潭，南流急下，气势雄伟。小龙潭水库建成后，旧景换新颜。天渠应候：与围山泉瀑一脉相承，围山泉水泻于泉子峪，因底部凹凸不平，形成众多水槽。渠水入槽，槽满自溢。据传说，每天上午南槽溢水北槽稳，下午北槽溢水南槽稳，应时而变，古来不爽。随小龙潭水库的建成，已无可观。金泉渠月：位于城西1公里。明代建金泉亭。弘治元年（1488）开挖引水，种莲植柳。后又在亭西建别故亭。池水亭台，垂柳对莲，夜月映照，游人共赏。只因此处较多沙坨，水冲沙压，逐渐淤塞，民国初年改为农田。龙溪地桥：位于城西南4公里。龙溪原为沂河上源，流经此地时，溪水潜伏入地，二里之外复出地面。昔人投糠验之，果为一水，故名地桥。年长日久，水流地上，“地桥”无存。滦州古城：位于河北省唐山市滦县滦州镇。古城内景点颇多，比如东城门迎宾广场、关帝庙、文庙，滦州衙门、接官亭等明清风格中式古典建筑群，“青龙河”、“九龙溪”，北方风格水街古镇，小吃一条街、古玩一条街、四合院客栈一条街等。 本项目周围1km范围内无文物保护单位。 6、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；本项目所在区域为工业与居住混杂区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为3类声环境功能区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状：本次环境空气质量监测数据引用自动发布系统蓝线在线监测数据，监测点位滦县第一中学，监测7天，为2017年12月14日至12月20日。根据监测数据分析，SO21小时平均浓度范围为0.058mg/m3~0.112mg/m3，NO21小时平均浓度范围为0.052mg/m3~0.075mg/m3，O31小时平均浓度范围为0.011mg/m3~0.029mg/m3，O38小时平均浓度范围为0.010mg/m3~0.024mg/m3，CO1小时平均浓度范围为2.132mg/m3~3.468mg/m3，PM1024小时平均浓度范围为0.076mg/m3~0.174mg/m3，PM2.54小时平均浓度范围为0.025mg/m3~0.104mg/m3。根据以上数据分析可知，SO2、NO2、CO、O3环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5和PM10有超标现象，超标原因是大区域环境所致。 2、地下水环境质量现状：建设项目所在区域地下水水质良好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状：项目所在区域为3类区，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于唐山市滦县榛子镇，通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目所在地周围无饮用水源保护区、珍稀动植物资源、风景名胜区、重点文物保护单位等需要特别保护的环境敏感目标。 表16 环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 方位 距离 保护对象 保护级别 环境 空气 小贺庄村 W 420m 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 大贺庄村 NW 420m 于家营村 N 460m 东拔子村 SE 1240m 新立庄村 E 1300m 兴隆店子村 W 1370m 榛子镇 S 1700m 地下水 项目区及周边地下水环境 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 声环境 区域声环境 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：区域环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2、水环境：区域地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 3、声环境：区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准。 表17 环境质量标准 环境要素 评价因子 标准值 标准 环境空气 SO224小时平均浓度 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO21小时平均浓度 500μg/m3 NO224小时均浓度 80μg/m3 NO21小时平均浓度 200μg/m3 CO24小时平均 4mg/m3 CO1小时平均 10mg/m3 O3日最大8小时平均 160μg/m3 O31小时平均 200μg/m3 PM10年平均 70μg/m3 PM1024小时平均 150μg/m3 PM2.5年平均 35μg/m3 PM2.524小时平均 75μg/m3 地下水 pH 6.5-8.5 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准 溶解性总固体 ≤1000mg/L 高锰酸盐指数 ≤3.0mg/L 氨氮 ≤0.2mg/L 总硬度 ≤450mg/L 硝酸盐氮 ≤20mg/L 亚硝酸盐氮 ≤0.02mg/L 总大肠菌群 ≤3.0个/L 声环境 等效连续A升级 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、项目锅炉废气烟尘、SO2、NOx排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气锅炉污染物特别排放限值：烟尘≤5mg/m3、SO2≤35mg/m3、NOx≤100mg/m3、林格曼黑度1级；氨储区逸散的无组织氨执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值。 2、建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即：昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)；项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 表18 环境噪声排放标准 项目 标准值 标准来源 施工期 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 运营期 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 3、固体废物处置参照执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其修改单要求。 |
| 总量控制指标 | 根据本项目特点，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量控制原则，本次评价核算的污染物排放总量为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：113.904t/a，NOX：296.352t/a。 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。根据计算，核定污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：117.600t/a；NOX：336.000t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 图3 项目工艺流程图 工艺简介： (1)煤气输送 钢厂富裕的高炉煤气、转炉煤气采用架空管道送至拟建工程锅炉房。 (2)锅炉给水处理 项目生产用水由企业现有供水管网提供，锅炉给水制备采用超滤+反渗透+混床系统，混床中离子交换树脂由盐酸和氢氧化钠溶液再生。 (3)蒸汽生产 高炉煤气经烧嘴喷入锅炉炉膛内燃烧放出热量，燃烧所需空气由送风机供给，先经预热器加热，再通过热风管道将空气送入炉膛。煤气燃烧过程产生的烟气经锅炉炉膛、过热器、空气预热器、省煤器，由引风机抽出，最后经60米高烟囱外排。锅炉内水冷壁、对流管束吸收煤气燃烧放出的热量，产生饱和蒸汽，饱和蒸汽经过热器进一步吸收热量变为过热蒸汽，然后由主蒸汽管道进入汽轮机房，经自动主汽门调节后进入汽轮发电机组作功。锅炉生产过程中需要连续及定期排污，有排污废水产生，噪声主要为送、引风机及水泵运行噪声。 (4)发电 来自主蒸汽管道的过热蒸汽进入汽轮机膨胀作功，汽轮机带动发电机将机械能变为电能，产生电力外供。汽轮机尾部产生乏汽部分进入凝汽器凝结为为凝结水，凝结水与锅炉补充水一并进入除氧器除氧后，再返回锅炉循环使用。 (5)加药系统 a.给水自动加氨系统 为防止热力系统设备管道腐蚀，需提高除盐水的pH值，本工程设置给水加氨装置一套（一箱两泵），配有计量加药泵两台，溶液箱和自动搅拌机各一个，正常运行时加药泵一运一备。自动加氨装置布置在除盐水站，加药点设在除盐水泵出水母管上。 b.炉水校正处理 为防止给水中存在微量钙在汽包内形成坚硬的钙垢。本工程采用炉水中加入磷酸三钠的处理方法，使钙与磷酸三钠形成水渣并随污水排出，同时可防止碱性腐蚀。机组设置磷酸盐加药装置一套，包括加药泵两台，自动搅拌机、溶液箱及加药箱各一个，加药点设在锅炉汽包，正常运行时加药泵一运一备。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序 (1)废气：本项目施工期土建工程量较小，施工期废气主要为设备运输、车辆行驶等过程中会产生扬尘以及建设施工机械产生的少量机械废气。 (2)废水：施工期废水主要为施工工人日常生活产生生活污水，施工中为建筑养护、设备清洗产生建设废水。 (3)噪声：施工期噪声主要为设备安装噪声及施工机械产生的噪声，噪声值在80～90dB(A)左右。 (4)固废：施工期会产生一定的固体废物，主要为施工工人日常生活产生的生活垃圾以及少量建筑垃圾。 2、运营期主要污染工序 (1)废气：主要污染源为燃气锅炉产生的烟尘、SO2、NOX以及加药过程少量逸散氨气。 (2)废水：本项目废水主要为锅炉补给水系统排污水、锅炉排污水、循环冷却水系统排污水，全部用于公司现有高炉冲渣水补水，不对外排放。 (3)噪声：主要噪声源有引风机、水泵、冷却塔、汽轮机、发电机、锅炉排气、鼓风机等。 (4)固废：该项目固体废物为滤油机产生的废矿物油。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 3.6mg/m3，12.096t/a | 3.6mg/m3，12.096t/a |
|  |  | SO2 | 33.9mg/m3，113.904t/a | 33.9mg/m3，113.904t/a |
|  |  | NOx | 88.2mg/m3，296.352t/a | 88.2mg/m3，296.352t/a |
|  | 加药工序 | 氨 | 0.02kg/h，0.160t/a | 0.02kg/h，0.160t/a |
| 水 污 染 物 | 生产废水26.26m3/h | SS | 20mg/L，4.192t/a | 0 |
|  |  | COD | 35mg/L，7.336t/a |  |
| 固 体 废 物 | 滤油机 | 废矿物油 | 0.05t/a | 0 |
| 噪 声 | 项目噪声污染源主要为锅炉风机、汽轮机、发电机、水泵、冷却塔等设备，噪声在75～90dB(A)之间，锅炉排汽产噪值约110dB(A)。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 该项目建设位于唐山兴隆钢铁有限公司主厂区内，不新占土地，项目周围无珍稀动植物资源、自然保护区等环境敏感点，项目建设不会对周围生态环境造成影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、环境空气影响分析 本项目施工期土建工程量较小，废气主要为设备运输、车辆行驶等过程中会产生扬尘以及建设施工机械产生的少量机械废气。 该项目在施工期土方挖掘、设备运输、车辆行驶等过程中会产生扬尘，且产生的扬尘属无组织排放，会对周围环境产生一定的影响。为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《大气污染防治行动计划》(国发[2013]37号)、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》(环发[2013年]104号)、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》以及《河北省建筑施工扬尘治理新15条措施》中的有关规定，结合本项目特点在施工期拟采取如下控制措施： (1)施工现场架设围挡，围挡高度不小于2.5m，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少建设过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； (2)施工单位需定期对地面洒水，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生扬尘对周边住户正常生活造成影响； (3)在施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面并定时进行洒水抑尘；施工运送砂石、泥土、水泥等车辆，车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染； (4)临时废弃土石堆场及时清运，减少建材的露天堆放时间； (5)施工中应使用商品混凝土，禁止现场搅拌； (6)施工场地建设清洗车，进出车辆及时清洗； (7)在风力超过5级时禁止露天进行焊接或气割作业； 采取以上防尘措施后能有效的减少场地扬尘的产生，所以空气环境的影响较小，并且施工期是短暂的，随着施工期的结束，这种影响将消失。 2、水环境影响分析 施工期废水主要为施工生活污水和施工废水。 (1)生活废水 施工期建设工人约20人左右，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日排放生活污水1.0m3/d，生活污水依托公司现有卫生设施。 (2)施工废水 施工废水主要为建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等。按照类比，施工期预计每天产生施工废水约3m3，主要以SS污染为主，浓度为400-1000mg/l，施工废水排入沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要为设备安装噪声及施工机械产生的噪声，噪声值在80～90dB(A)左右。为减轻项目施工期间噪声，本项目提出如下噪声污染防治措施： (1)强噪声机械的降噪措施：施工机械设备与基础或连接部位之间采用弹簧减振、橡胶减振、管道减振、阻尼减振技术等. (2)控制作业时间：禁止在12:00～14:00、22:00~次日6:00期间作业。 (3)人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 (4)建立“公众参与”的监督制度。 (5)合理布设施工场地及设备，确保施工噪声厂界达标。 (6)中高考期间禁止施工。 施工期的噪声影响是暂时的，随着施工的结束而结束。并且伴随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以该项目对周围声环境影响较小。 4、固体废物影响分析 施工期会产生一定的固体废物，主要来源于施工建筑垃圾、生活垃圾、下脚料、废焊条等。 (1)建筑垃圾：建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废金属、废钢筋等。因此，应在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，并作好地面的防渗漏处理；另外，建筑废料可以回收利用的回收利用，无法再次利用的运至政府部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 (2)生活垃圾：高峰时施工人员及工地管理人员约20人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d，产生量为10kg/d。生活垃圾由施工单位集中，收集后堆放于环卫部门规定地点，由环卫部门收集处理。 所以，施工期产生的固体废物对环境的影响较小。 5、生态影响分析 该项目建设位于唐山兴隆钢铁有限公司主厂区内，项目建设不新占土地，对生态影响较小，另外，在对原有硬化地面破除时地面裸露，为了防止雨季引起水土流失，应在施工场地设置截水沟、导流沟等防范设施。因此，项目施工对生态环境影响不大。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目排放废气为锅炉烟气和加药工序逸散废气。 (1)锅炉烟气 本项目设185t/h煤气锅炉一台，以高炉煤气、转炉煤气为燃料，年工作8000小时，煤气锅炉燃气量为高炉煤气102481m3/h、转炉煤气24255m3/h，燃烧后的烟气经一座60m高烟囱外排，烟囱出口直径2.0m。根据煤气消耗量及其成份计算，本工程实施后锅炉外排烟气量为42万m3/h，烟气中污染物烟尘浓度为3.6mg/m3，SO2浓度为33.9mg/m3；同时类比该企业《唐山兴隆钢铁有限公司现状环境影响评价报告暨排放污染物技术报告》中炼铁工序1080m3高炉热风炉烟气监测数据，该高炉燃用净化后的高炉煤气，与本项目燃用燃料一致，并且燃烧环境类似，NOx浓度为126mg/m3。本工程煤气锅炉采用低氮燃烧系统，一般情况下可以使NOx排放浓度降低30%，则烟气中污染物烟尘排放浓度为3.6mg/m3，SO2排放浓度为33.9mg/m3，NOx排放浓度为88.2mg/m3，满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气锅炉污染物特别排放限值要求。按年煤气耗量计算，年外排烟尘12.096t/a、二氧化硫113.904t/a、氮氧化物296.352t/a。 低氮燃烧技术又称为燃料分级或炉内还原（IFNR）技术，它是降低NOx排放的诸多炉内方法中最有效的措施之一。低氮燃烧技术将80%－85%的燃料送入主燃区在空气过量系数α>１的条件下燃烧，其余15%－20%的燃料作为还原剂在主燃烧器的上部某一合适位置喷入形成再燃区，再燃区空气过量系数α<１，再燃区不仅使已经生成的NOx得到还原，同时还抑制了新的NOx的生成，可进一步降低NOx的排放浓度。再燃区上方布置燃尽风以形成燃尽区，保证再燃区出口的未完全燃烧产物燃尽。一般情况下，该技术可以使NOx排放浓度降低30%以上。 本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式进行预测，污染源强见表19，预测结果见表20。 表19 项目污染源强一览表 序号 污染源 名称 污染源 类型 排气筒（m） 烟气 污染物排放速率kg/h 高度 内径 排气量万m3/h TSP SO2 NOx 1 锅炉烟囱 点源 60 2 42 1.512 14.24 37.04 表20 估算模式计算结果 序号 污染源 评价因子 Ci（mg/m3） 及出现距离 Coi（mg/m3） Pi（%） D10%（m） 1 锅炉 烟囱 TSP 0.001（949m） 0.9 0.10 — 2 SO2 0.008（949m） 0.5 1.63 — 3 NOx 0.018（949m） 0.24 7.73 — 本工程实施可使高炉煤气、转炉煤气充分利用，避免煤气的扩散，且避免了煤气直接放散时硫化氢对周围大气环境的不利影响，同时由于锅炉烟囱高度60m，有利于大气污染物的扩散，根据预测结果，工程的实施不会对周边环境空气造成明显影响。 (2)加药工序逸散废气 氨无组织排放估算通常按原料中氨的年用量或产品年产量的约0.1‰～0.4‰计算，并与装置的先进水平及控制措施紧密相关。本项目在加强生产设备密闭性、采取通风措施的情况下，无组织排放可控制在0.2‰以下。经类比估算得，本项目氨气无组织排放量为0.02kg/h。按《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2008)中推荐的估算模式计算，项目氨气周界外最大浓度为0.03mg/m3，可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值。 (3)防护距离 ①大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)，结合项目无组织排放参数和相应标准值，采用大气环境防护距离模式计算。项目各污染物的影响因子见下表。 表21 项目大气防护距离的影响因子 污染源 污染物 排放速率 面源有 效高度 面源有效长度 面源有 效宽度 大气环境防护距离 加药工序 氨 0.02kg/h 5 10 10 无超标点 经计算，项目无组织排放不存在超标点。因此不需设大气环境防护距离。 ②卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离按下式计算： Qc/Cm=1/A(B×Lc+0.25×r2)0.05×LD 式中：Qc—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。 经计算，本项目卫生防护距离为16.071m。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》对卫生防护距离的分级规定，卫生防护距离计算最大值小于50m，定级为50m。距离本项目最近的环境敏感点为项目西侧420m的小贺庄村和西北侧420m的大贺庄村，满足卫生防护距离的要求。 综上所述，采取上述措施后，废气对区域环境空气无明显影响。 2、水环境影响分析 本项目废水为生产废水，生产废水主要为锅炉补给水系统排污水、锅炉排污水、循环冷却水系统排污水。废水产生量为26.26m3/h，其中生产废水26.2m3/h，废水中SS浓度为20mg/L、COD浓度为35mg/L，产生量为SS4.192t/a、COD7.336t/a，废水全部用于公司现有高炉冲渣水补水，不对外排放。因此不会对地表水体产生不利影响。 同时为防止本项目建设对地下水造成污染，本项目根据厂区各功能区布设相应的防渗措施，具体防渗方案如下： （1）厂区地面等采用水泥硬化处理。 （2）除氧间、输水泵房及加药间、循环水泵房等在防渗结构上采用三合土处理，再用水泥进行硬化处理，经防渗处理后防渗层渗透系数≤10-7cm/s。 （3）储存区围堰、事故池四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 采取上述措施后，可有效阻止污染物下渗，因此项目对地下水环境的影响很小。 因此，本项目废水不外排，不会对周围水环境产生影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声污染源主要为锅炉风机、汽轮机、发电机、水泵、冷却塔等设备，噪声在75～90dB(A)之间，项目采取风机加装消声器，主要产噪设备加装基础减振，并布置于厂房内的隔声降噪措施。锅炉排汽产噪值约110dB(A)，采取排汽孔安装小孔消音器，由于其为偶发性噪声，经消声降噪和距离衰减后，不会对周围村庄声环境产生明显影响。主要产噪设备及防治措施见表22。 表22 主要产噪设备及其防治措施一览表 序号 设备名称 距最近厂界距离 源强dB(A) 防治措施 削减后源强dB(A) 1 汽轮机 20 90 基础减振，安装隔音罩，置于厂房内 65 2 发电机 20 90 基础减振，安装隔音罩，置于厂房内 65 3 水泵 20 85 基础减振，置于厂房内 55 4 引风机 30 85 基础减振，加装消声器 60 5 鼓风机 22 90 基础减振，加装消声器 65 6 冷却塔 20 75 安装隔音罩 65 7 锅炉排汽 30 110 加装消声器 90 噪声经基础减振、距离衰减、厂房隔声、安装消音器等措施消减后，预计到达公司主厂区厂界的噪声值可低于55dB(A)，厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准的要求。本项目距离最近敏感点为西侧420m的小贺庄村，且与厂界之间有建(构)筑物隔挡，设备噪声经距离衰减及建(构)筑物隔挡后，不会对厂界周围声环境和厂界外声环境敏感点产生明显影响。 采取相应降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，不会对周围声环境产生明显影响。 4、固体废物环境影响分析 项目固废主要为滤油机产生的废矿物油。根据《国家危险废物名录》，废矿物油属于危险废物HW08，产生量为0.05t/a，均放入密封桶内，并加贴标签，表明种类、数量及存放日期等，储存于厂区现有危废暂存间内，危废暂存间地面经防渗漏处理，定期送有资质单位处置。唐山兴隆钢铁有限公司已与唐山市国贸润滑油脂有限公司签订了废矿物油（HW08）处置的技术服务协议。 现有危废暂存间位于兴隆钢铁厂区机修车间东南角，占地21m2，四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层（保护层，同时作为辅助防渗层）压实平整，粘土层上铺设复合防渗系统（2mm厚的高密度聚乙烯膜、300g/m2土工织物膨润土垫），上部外加耐腐蚀混凝土15cm（保护层）防渗，渗透系数≤10-10cm/s，防渗措施可行。 因此项目固废不会对周围环境产生影响。 5、生态影响分析 该项目建设位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区内，项目建设不新占土地，周围无珍稀动植物资源、自然保护区等环境敏感点，项目建设不会对周围生态环境造成影响。 6、选址可行性分析 本项目位于唐山兴隆钢铁有限公司现有厂区内，周围环境良好，交通便捷。厂区周围无自然保护区、文物保护区等环境敏感点。滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司1×50MW高温超高压煤气发电项目的用地初审意见，本项目在现有厂区内建设，不新增占地；滦县城乡规划局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司符合滦县城乡总体规划的证明。综上所述，本项目选址可行。 7、清洁生产分析 （1）生产工艺与装备 本项目生产工艺过程主要为将唐山兴隆钢铁有限公司高炉产生的煤气燃烧后，利用其热能转化为蒸汽进行发电，其工艺和设备均达到国内先进水平。 （2）资源能源利用指标 本项目的实施使企业将原本无法利用的煤气进行了有效的利用，使其转化为电能，在节约了企业成本的同时减低了能耗；同时本项目产生的废水经处理后回用，不外排。 （3）产品指标 本项目产品为电力，年燃烧高炉煤气81985万m3、转炉煤气19404万m3，年发电量4×108kWh，产品为清洁能源，不会对环境产生明显影响。 （4）污染物产生指标 本项目无废水排放。项目污染物主要为噪声及大气污染物，经合理处置后，均可达标排放。因此本项目产生的废物对环境影响不大。 （5）废物回收利用指标 本项目生产过程中产生的废矿物油储存于厂区现有危废暂存间内，定期送有资质单位合理处置，废水经处理后回用于生产。 （6）环境管理要求 本项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度；设有专门的环境管理机构，设有完善的环保措施。 综上所述，本项目生产工艺与装备、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标和环境管理要求等六方面，均满足清洁生产要求。 8、环境风险分析 (1)风险识别 依据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)所列有毒、易燃、爆炸性危险物质，氨储量超过10t即为重大危险源。本项目氨水最大储存量为0.1t，浓度为30%，换算为氨的储存量为0.03t，因此确定该项目不存在重大危险源。 表23 氨水及氨气主要理化性质 项目 氨水(30%) 氨气 外观与性状 无色透明液体，有刺激性臭味 无色气体，有刺激性恶臭 侵入途径 吸入、食入 吸入 健康危害 吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。 慢性影响：反复低浓度接触，可引起支气管炎；可致皮炎。 低浓度氨对粘膜有刺激作用，高浓度可造成组织溶解坏死。 急性中毒：轻度者出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽等；眼结膜、鼻粘膜、咽部充血、水肿；胸部X线征象符合肺炎或支气管周围炎。中度中毒上述症状加剧，出现呼吸困难、紫绀；胸部X线征象符合肺炎或间质性肺炎。严重者可发生中毒性肺水肿，或有呼吸窘迫综合征，患者剧烈咳嗽、咯大量粉红色泡沫痰、呼吸窘迫、昏迷、休克等。可发生喉头水肿或支气管粘膜坏死脱落窒息。高浓度氨可引起反射性呼吸停止。 液氨或高浓度氨可致眼灼伤；液氨可致皮肤灼伤。 毒理学资料 无 急性毒性：LD50：350mg/kg(大鼠经口） LC50：1390mg/m3，4小时(大鼠吸入） 爆炸特性 不燃，不爆。 危险特性：易分解放出氨气,温度越高,分解速度越快,可形成爆炸性气氛。 易燃，爆炸极限(体积分数）/%：下限：15.7 上限：27.4。 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 (2)风险源分析 项目使用的氨水通过塑料瓶储存于室内，氨水储量为0.1t。NH3的危险特征主要表现为储存和生产工艺过程中输送过程挥发、泄露，造成环境中NH3浓度超过空气最高容许浓度限值。综合分析，确定该项目环境风险最大可信事故为NH3发生泄漏中毒事故。 (3)最大可信事故评估 对于氨水储瓶来说，泄漏事故发生概率最大的地方是容器破裂而泄漏。氨水泄漏后，在储存区围堰中形成液池，并随着表面风的对流而蒸发扩散。氨气比空气轻，能在高处扩散至较远地方，使环境受到污染。结合同类型项目风险识别结果，厂区最大可信事故确定为氨水储存区发生泄漏中毒事故。 (4)风险评价 本次评价假设氨水储存区泄漏，估算了泄漏扩散影响范围。 假定事故情况为氨水储瓶发生破裂造成泄漏事故，泄漏事故发生后，操作人员在10min内处理泄漏储瓶，并采取有效的收集措施，在20min内将现场清理干净。 根据预测，氨水泄漏事故下，风速为0.5m/s时，短时间接触容许浓度的范围在96.0m之内；风速为1.8m/s时，短时间接触容许浓度的范围在353.0m之内；风速为5.0m/s时，短时间接触容许浓度的范围在198.1m之内。距离项目较近的环境敏感点为西侧距离420m的大贺庄村和小贺庄村，不在事故排放的短时间接触容许浓度范围内，发生事故时不会受到影响。 在采取环境风险管理及防范措施后可降低事故发生率，同时严格执行《突发环境事件应急预案》，可减轻事故可能造成的严重后果，因此厂区环境风险影响在可接受的范围之内。 (5)风险防范措施与应急预案 风险防范措施： ①设有气体浓度报警系统，火灾消防手动报警按钮等系统。 ②氨水储存区设置围堰，氨水储存区面积2m2，围堰高度15cm，围堰内容积共0.3m3，防止泄漏外流影响周围环境。 ③将储存区域设置为专门区域进行安全保护，可设立警示标志，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具；可设立围挡，防止汽车或其他碰撞。 ④储存区地面采取三合土铺底，在上层铺10～15cm水泥进行硬化，再铺设环氧树脂防腐蚀层，四周壁贴耐酸碱瓷砖，采用环氧树脂勾缝，渗透系数小于10-10cm/s。 ⑤加强日常维护与管理，定期检漏。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，日夜值班。 根据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等法律法规要求，通过对污染事故的风险评价，各相关企业单位应制定防止重大环境污染事故发生的工作计划及应急预案，消除事故隐患的发生及突发性事故应急处理方法实施等。报当地区级以上人民政府负责危险化学品安全监督管理综合工作的部门备案。 应急预案一般包括下述内容：工厂项目概况；重大危险源筛选及危险性评估；应急救援指挥机构；应急救援队伍；应急救援程序；后事故现场处理；应急救援设备和器材；社会救援；网络通讯；应急救援预案的模拟演习等。本工程需要编制突发环境事件应急预案，应急预案主要内容见下表。 表24 厂区应急预案内容 序号 项 目 内容及要求 1 应急计划区 危险目标：生产过程：氨水储存区、设备等；环境保护目标：近距离村庄居民和企业员工。 2 应急组织机构、人员 设立应急救援指挥部和应急救援办公室；由公司的总经理任总指挥，总工程师任副总指挥；由生产、安全环保、设备、保卫、卫生等部门的领导任指挥部成员。 3 预案分级响应条件 规定预案的级别及分级响应程序，根据事件发生的级别采取相应级别的应急响应，确定相应级别的现场负责人进行指挥应急救援和人员疏散安置等工作。 4 应急救援保障 应急设施、设备与器材等：各项应急处理器材与设施(如灭火器，防毒面具、呼吸器等）必须经常保持处于完好状态，同时设置一定数量的高压泡沫枪和干粉或“1211”灭火器。 5 报警、通讯联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制；生产区24小时值班制度；配备内、外线相结合，有线、无线相结合的电话报警通讯和事故紧急通知方式；配备应急交通车辆。 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 出现事故情况，由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，并对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 7 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 组织人员、设施对事故现场、邻近区域、控制防火区域进行调查，并及时控制和清除污染措施及相应设备 8 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 制定事故情况、工厂邻近区、受事故影响的区域人员和公众对毒物应急剂量控制的规定，撤离组织计划及救护、医疗救护与公众健康的措施。 9 事故应急救援关闭程序与恢复措施 规定应急状态终止程序；制定事故现场善后处理、恢复措施；制定邻近区域解除事故紧戒及善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 11 公众教育和信息 对工厂邻近区域开展公众教育、培训和发布有关信息。 综上分析，根据厂区生产规模和厂区周围环境状况，估算厂区的事故风险影响较小，处于可接受水平。 9、总量控制 根据本项目特点，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量控制原则，本次评价核算的污染物排放总量为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：113.904t/a，NOX：296.352t/a。 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。根据计算，核定污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：117.600t/a；NOX：336.000t/a。 表25 项目废水污染物总量核算 项目 污染物浓度 (mg/L) 废水量 (m3/d) 运行时间 (d/a) 污染物年排放量(t/a) COD 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 核算公式 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)×废水量(m3/d)×生产时间(d/a)/106 核算结果 由本公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a 表26 项目废气污染物总量核算 项目 排放浓度（mg/m3） 排气量（万m3/h） 运行时（h/a） 污染物年排放量（t/a） SO2 35 42 8000 117.600 NOX 100 42 8000 336.000 核算 公式 污染物排放量（t/a）=污染物浓度(mg/m3)×排气量（m3/h）×生产时间（h/a）/109 核算 结果 由公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为： SO2：117.600t/a；NOX：336.000t/a

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 锅炉烟气 | 烟尘 | 锅炉采用低氮燃烧技术，烟气由60m高烟囱排放 | 满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气锅炉污染物特别排放限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  | 加药工序 | 氨 | 加强设备密闭性，采取通风措施 | 满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值 |
| 水 污 染 物 | 生产废水 | COD | 全部用于公司现有高炉冲渣水补水 | 综合利用 |
|  |  | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 滤油机 | 废矿物油 | 集中收集后交有资质单位处置 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为锅炉风机、汽轮机、发电机、水泵、冷却塔等设备，噪声在75～90dB(A)之间，项目采取风机加装消声器，主要产噪设备加装基础减振，并布置于厂房内的隔声降噪措施。锅炉排汽产噪值约110dB(A)，采取排汽孔安装小孔消音器，由于其为偶发性噪声，经消声降噪和距离衰减后，不会对周围村庄声环境产生明显影响。经预测，采取以上降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)，不会对周围声环境产生明显影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目位于唐山兴隆钢铁有限公司主厂区内，不新占土地，项目周围无自然资源保护区、珍稀动植物资源等，项目建设不会对当地生态环境造成影响。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：1×50MW高温超高压煤气发电项目 (2)建设单位：唐山兴隆钢铁有限公司 (3)建设性质：新建 (4)工程投资：总投资19900.7万元，其中环保投资61万元，占总投资的0.31%； (5)建设地点：本项目位于唐山市滦县榛子镇唐山兴隆钢铁有限公司院内，该项目中心位置坐标为北纬：39°51'2.67"，东经：118°21'1.59"，项目东侧为现有35KV变电站，西侧为规划转炉煤气柜，南侧为规划道路，北侧为厂区围墙。 (6)项目占地：滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司1×50MW高温超高压煤气发电项目的用地初审意见，本项目在现有厂区内建设，不新增占地；滦县城乡规划局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司符合滦县城乡总体规划的证明。 (7)建设内容及建设规模 项目占地约15823m2，建（构）筑物面积6470m2。项目建设内容分为主厂房区和循环水处理区及配套辅助系统；主厂房区为汽机跨、除氧跨、锅炉跨、引风机和烟囱；循环水处理区为循环水泵房、机械通风冷却塔、化水车间和除盐水箱等。项目购置安装1台185t/h高温超高压煤气锅炉+1台50MW中间一次再热凝汽式汽轮机+1台55MW发电机组及其配套辅助设施，建成后发电量为4×108kW·h/a，供发电量为3.74×108kW·h/a。 (8)劳动定员与工作制度 本项目职工由唐山兴隆钢铁有限公司内部调配，不新增劳动定员，员工人数为42人，实行三班三运转制，每班工作8h，年均工作时间330天。 2、项目衔接 （1）给排水 项目用水由厂区现有给水管网供应，发电设备年利用小时数按8000小时计算，总用水量为9082.32m3/a，其中新鲜用水量为77.92m3/a，循环使用量为9004.4m3/a。 本工程废水量总计26.2m3/h，其中生产废水26.2m3/h，全部用于公司现有高炉冲渣水补水，不外排。 (2)供电：本项目供电除自用外，其他的用于钢铁厂用电，能改善全场能源结构，进一步减少钢铁厂用电缺口。 （3）供热：由本项目用热由高炉煤气锅炉提供，可满足生产需要。 （4）供气：唐山兴隆钢铁有限公司运营过程中产生的高炉煤气除用于高炉热风炉、烧结、球团、铸铁机烤包和炼钢烤包外，剩余煤气用于本项目1×50MW高温超高压煤气发电项目，每小时高炉煤气1.5×105Nm3。 3、区域环境质量概况 (1)项目所在区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 (2)项目所在区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 (3)项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 4、污染防治措施可行性及环境影响分析结论 (1)环境空气影响分析结论 本项目排放废气为锅炉烟气和加药工序逃逸的氨气。 本项目设185t/h煤气锅炉一台，以高炉煤气、转炉煤气为燃料，燃烧后的烟气经一座60m高烟囱外排，烟囱出口直径2.0m，锅炉采用低氮燃烧技术，污染物排放浓度满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气锅炉污染物特别排放限值。加药工序处的氨以无组织形式排放，经预测项目氨气周界外最大浓度满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1中恶臭污染物厂界标准值。 综上所述，通过本项目的实施，可改善周围环境空气质量。 (2)水环境影响分析结论 本项目废水分为生产废水，生产废水主要为锅炉补给水系统排污水、锅炉排污水、循环冷却水系统排污水。废水产生量为26.2m3/h，废水全部用于公司现有高炉冲渣水补水，不对外排放。因此不会对地表水体产生不利影响。 同时为防止本项目建设对地下水造成污染，本项目根据厂区各功能区布设相应的防渗措施，可有效阻止污染物下渗，因此项目对地下水环境的影响很小。 因此，本项目废水不外排，不会对周围水环境产生影响。 (3)声环境影响分析结论 本项目噪声污染源主要为锅炉风机、汽轮机、发电机、水泵、冷却塔等设备，噪声在75～90dB(A)之间，项目采取风机加装消声器，主要产噪设备加装基础减振，并布置于厂房内的隔声降噪措施。锅炉排汽产噪值约110dB(A)，采取排汽孔安装小孔消音器，由于其为偶发性噪声，经消声降噪和距离衰减后，不会对周围村庄声环境产生明显影响。经预测，采取以上降噪措施后，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，不会对周围声环境产生明显影响。 (4)固体废物环境影响分析结论 本项目固废主要为废矿物油。废矿物油集中收集后暂存于现有危废暂存间，定期送有资质单位处置。项目固废不会对周围环境产生影响。 因此，项目固废得到合理处置，不会对环境产生影响。 (5)生态影响分析结论 该项目建设位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区内，项目建设不新占土地，周围无珍稀动植物资源、自然保护区等环境敏感点，项目建设不会对周围生态环境造成影响。 5、选址可行性分析结论 本项目位于唐山兴隆钢铁有限公司现有厂区内，周围环境良好，交通便捷。厂区周围无自然保护区、文物保护区等环境敏感点。滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司1×50MW高温超高压煤气发电项目的用地初审意见，本项目在现有厂区内建设，不新增占地；滦县城乡规划局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司符合滦县城乡总体规划的证明。综上所述，本项目选址可行。 6、清洁生产分析结论 从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求六个方面分析：本项目建设符合各项国家法律法规要求，且采取相应措施后可做到达标排放，符合清洁生产水平要求。 7、环境风险影响分析结论 本项目严格按照国家的有关技术标准、规范进行设计和实施，并落实本报告提出的风险防范措施及应急预案，项目风险处于可接受水平。 8、产业政策符合性分析结论 依据《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》，本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，23、节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”项目；且依据《关于河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见(试行)》(冀政[2009]89号)中规定，本项目不属于禁(限)批建设项目；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目；唐山市发展和改革委员会出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司1×50MW高温超高压煤气发电项目核准的批复，核准文号：唐发改环资核字[2017]15号。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 9、总量控制结论 本项目实施后电厂污染物预测排放总量为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：113.904t/a，NOX：296.352t/a；核定污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：117.600t/a；NOX：336.000t/a。 10、项目可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策要求；项目选址符合当地规划；项目建设过程在满足环评提出各项要求和污染防治措施与主体工程“三同时”的基础上，正常运行状态下各种污染物能够做到达标排放，本项目的建设不会改变区域环境质量功能，满足清洁生产要求。综上所述，从环境保护的角度分析，本工程的建设是可行的。 二、建议 1、做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工扬尘、废水、噪声对周围环境产生的污染影响； 2、加强治理装置的运行管理、维护，做好治理装置的运行、记录，确保各类环保设施的稳定运行； 3、加强环境意识教育，制定环保设施操作管理规程，建立健全各项环保岗位责任制，确保环保设施正常、稳定运行； 4、认真执行环保“三同时”制度，确保工程环保资金和措施落到实处。 三、建设项目竣工环境保护验收内容： 表27 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 处理对象 环保治理设施 验收指标 验收标准 废气 锅炉烟气 锅炉采用低氮燃烧技术，烟气由60m高烟囱排放 烟尘≤5mg/m3 SO2≤35mg/m3 NOx≤100mg/m3 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表2燃气锅炉污染物特别排放限值 加药工序 逸出氨气 增加设备密闭性，采取通风措施 氨≤1.5mg/m3 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值 废水 生产废水 全部用于公司现有高炉冲渣水补水 不外排 噪声 汽轮机、发电机、锅炉排汽、风机及 泵类噪声 选用低噪声设备 基础减振安装隔声罩和消声器等 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 固废 废矿物油 集中收集暂存于危废暂存间（依托原有），定期送有资质单位处置 合理处置 其他 锅炉烟气 烟囱出口处安装连续检测仪 风险 ①设有气体浓度报警系统，火灾消防手动报警按钮等系统。 ②氨水储存区设置围堰，防止泄漏外流影响周围环境。 ③将储存区域设置为专门区域进行安全保护，可设立警示标志，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具；可设立围挡，防止汽车或其他碰撞。 防渗 厂区地面等采用水泥硬化处理；除氧间、输水泵房及加药间、循环水泵房、中和泵房等在防渗结构上采用三合土处理，再用水泥进行硬化处理，经防渗处理后防渗层渗透系数≤10-7cm/s；氨水储区围堰、事故池四周壁及裙角用三合土处理，铺设土工膜，再用水泥硬化，并与地面防渗层连成整体；底部铺设300mm粘土层压实平整，粘土层上铺设复合防渗系统，上部外加耐腐蚀混凝土15cm防渗，渗透系数≤10-10cm/s。 环保投资金额 61万元

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 发电厂平面布置示意图 附图4 兴隆钢铁主厂区平面布置示意图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

46.1

8870

空冷器

机力通风冷却塔

69.3

8870

46.1

8870

冷油器

凝汽器

循环水池

厂区现有供水管网  77.85

23.2

锅炉补给水处理设备

7.4

26.2

回用于公司现有高炉冲渣水补水

134.4

凝汽器

除氧器

5.55

1.15

141.8

134.4

发电机组

锅炉

139.95

8.55

3

1.85

Q1总用水量

Q2重复用水量

Q3损耗水量

η水重复利用率%

注：

现有管网引水

噪声

机力通风冷却塔

废水

废水

锅炉补给水处理设备

除氧器

循环水池

凝汽器

废气、废水、噪声

过热器

引风机

烟气

空气预热器

风  机

高炉煤气

锅  炉

蒸气

烟气

空气

噪声

发电机

噪声

过热蒸汽

汽轮机

烟囱

图  例

气态

液态

空气

噪声