# 建设项目环境影响报告表

# (试  行)

项目名称：       高炉冲渣水余热供暖项目       1

建设单位(盖章)：    唐山兴隆钢铁有限公司     1

# 编制日期：2018年4月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高炉冲渣水余热供暖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 法人代表 | 王玉霞 | 联系人 | 翟淑兰 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县榛子镇唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 联系电话 | 13831522928 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 兴隆钢铁—大贺庄村，兴隆钢铁—于家营村，兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改核字[2017]8号 |
| 建设性质 | 新建√改建□技改□ | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |
| 占地面积 (平方米) | 2760.34 | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 2726.74 | 其中：环保 投资(万元) | 2726.74 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2019年11月 |
| 工程内容及规模: 一、项目建设背景 唐山兴隆钢铁有限公司成立于2002年，地址位于唐山市滦县榛子镇北，包括主厂区和轧钢厂两个厂区，主厂区与轧钢厂被迁曹线一分为二，总占地面积80hm2，现有职工2433人，经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业。公司具备年产生铁150万吨、粗钢225万吨、钢材150万吨的生产能力。 根据《河北省燃煤锅炉治理专项实施方案》要求，组织实施余热供热专项行动，鼓励利用城区周边工业企业生产余热给附近居民供热。唐山兴隆钢铁有限公司附近分布人群较集中的大贺庄、于家营、响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区等生活区，冬季供暖需求量大，目前，拟供热范围内均采用燃煤或燃气进行采暖，在冬季对区域环境空气质量影响较大。另外，唐山兴隆钢铁有限公司生产过程中存在大量工艺冷却循环水，其热量都是通过冷却塔散失到空气中，既造成了大气污染又是一种严重的资源浪费。因此，唐山兴隆钢铁有限公司决定投资2726.74万元新建高炉冲渣水余热回收利用项目，该项目充分利用二次低品能源，最大限度减少热能的消耗，节能降耗的同时增加滦县集中供热面积，减少分散小锅炉的使用，能有效的降低环境污染，年可节约标准煤4540.55tce，建设完成后能改善本区域的环境质量，具有良好的环境效益。 对照国家发展和改革委员会2011年第9号令《产业结构调整指导目录(2011年本)(2013修正)》，本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用及治理工程”项目，项目不在《河北省区域禁(限)批建设项目的实施意见》(试行)禁止类与限制类之列；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中限制类、淘汰类建设项目；滦县发展改革局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热回收利用项目核准的批复，核准文号：滦发改核字[2017]8号。因此，本项目建设符合国家及地方产业政策。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关法律、法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，确定该项目应编制环境影响报告表。唐山兴隆钢铁有限公司委托河北晶淼环境咨询有限公司进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，立即组织相关技术人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 二、兴隆钢铁现有基本情况 唐山兴隆钢铁有限公司于2015年开展了清洁生产审核及清洁生产污染防治对标工作，并于2015年11月26日通过了河北省环境保护厅评估验收，在此基础上，兴隆钢铁编制了环保备案自查报告，于2016年6月1日通过了专家核查，并于2016年9月获得河北省环境保护厅备案（冀环办发[2016]240号）。兴隆钢铁于2016年6月委托河北省众联能源环保科技有限公司编制了环保违规项目环境影响评估报告，并进行了环保备案工作。兴隆钢铁于2017年8月委托河北圣洁环境生物科技有限公司编制了环保设施提标改造项目，已通过审批并验收，并于2017年9月13日取得了唐山市环境保护局颁发的排污许可证，证书编号：911302237454316300001P，有效期限：自2017年9月13日至2020年9月12日止。 1、建设地点 唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称“兴隆钢铁”）位于唐山市滦县榛子镇北2km处，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。 2、产品方案 目前兴隆钢铁具备年产生铁150万吨、粗钢225万吨、钢材150万吨的生产能力。 3、主体工程 目前厂区主要生产设施有90m2烧结机2台（已于2013年10月停产至今，环冷机等部分设备已经拆除），112m2烧结机2台，12m2竖炉1座，180m3白灰窑6座，1080m3高炉1座、530m3高炉1座、50t转炉3座及配套连铸机2台、650mm热轧1套、6500m3制氧机组1套、21000m3制氧机组1套，主体生产设备均正常。 表1 项目主要生产设施情况一览表 名称 设施名称 规格型号 数量 建成时间 产能 烧结工序 1#、2#烧结机 90m2步进式 2台 2007年 200万t/a 3#、4#烧结机 112m2步进式 2台 2010年 288万t/a 球团工序 竖炉 12m2 1座 2010年 60万t/a 炼铁工序 1#高炉 1080m3 1座 2010年 91万t/a 3#高炉 530m3 1座 2004年 59万t/a 炼钢工序 1#、2#、3#转炉 50t 3座 2004年 210万t/a 四机四流方坯连铸机 —— 1台 2004年 四机四流矩形坯连铸机 —— 1台 2004年 轧钢工序 热轧带钢生产线 650mm 1条 2011年 150万t/a 白灰工序 石灰窑 180m3 6座 2011年 32万t/a 制氧工序 制氧机组 21000m3/h 1台 2012年 21000m3/h 6500m3/h 1台 2007年 6500m3/h 动力 1080m3高炉TRT 37kWh/t 1座 2011年 37kWh/t 530m3高炉TRT 37kWh/t 1座 2011年 37kWh/t 图1 兴隆钢铁生产工艺流程图 4、公用工程 ①给排水：兴隆钢铁生产用新鲜水为地下水，取自厂区自备水井。全厂总用水量为778938m3/d，其中新鲜水用水量为11889m3/d，中水用水量为339m3/d，重复用水量为766710m3/d，水重复利用率为98.4%。其中高炉冲水池中新鲜水补充量为1827m3/d，中水补充量为243m3/d，高炉冲渣用水量为274170m3/d，蒸发量为2710m3/d，回用水量为271460m3/d。 ②供热：利用现有厂区的余热供应采暖需求。 ③供电：现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证公司正常运行。 ④燃气供应：厂区内现有的高炉煤气用于供应厂区内各生产工艺用气。 5、劳动定员及工作制度 全厂现有职工7442人，项目全年工作天数330天（每年计8000h），生产工人三班两倒，管理人员实行白班制，每班8小时。 三、本项目基本情况 1、工程概况 (1)项目名称：高炉冲渣水余热供暖项目 (2)建设单位：唐山兴隆钢铁有限公司 (3)建设性质：新建 (4)工程投资：总投资2726.74万元，全部为环保投资。 (5)建设地点：本项目位于唐山市滦县榛子镇；管道建设路线为兴隆钢铁—大贺庄，兴隆钢铁—于家营，兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区；换热站位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区的中间位置，中心位置坐标为北纬：39°50'42.34"，东经：118°20'52.32"。项目具体地理位置见附图1。 (6)项目占地：滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目用地情况的说明，本项目换热站在现有厂区内建设，不新增占地，供热管道利用现有煤气架架空支撑新建供暖管网，不涉及新增建设用地；滦县住建局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目的审查意见，同意该项目实施。 (7)建设内容及建设规模：项目换热站及配套管网设施占地2760.34m2，建（构）筑物面积1000m2；厂区内供热管网管径选择DN300-DN500，长度约1250m；厂外供热管网管径DN200-DN500，长度约8.8km。项目建成后总供热量为135302.40GJ，供热面积22.6万平方米。 (8)劳动定员和工作制度：项目由公司现有工作人员进行操作，无需新增职工。项目年运行120天，每天三班，每班8小时。 2、主要工程内容 本项目组成及工程内容见表2，项目建(构)筑物见表3。 表2 项目组成及工程内容一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 新建冲渣水换热站1座、供热管道及循环水利用设施各1套 2 公用工程 供水：依托公司现有给水系统（软水依托炼铁厂软水设备供应） 供电：依公司现有电源供应 排水：依公司厂区内设施，回用于现有高炉冲渣补水 3 环保工程 基础减振、低位泵坑防渗处理，防渗系数不小于10-7cm/s。 表3 项目主要建(构)筑物一览表 序号 项目 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 换热站房屋 1000 1000 砖砌结构 2 其他 1760.34 —— —— 3 合计 2760.34 1000 —— 3、平面布置 项目换热站在公司主厂区内进行建设，未改变主厂区现有总体平面布置，项目建设不会对主厂区现有生产、消防、人流、物流产生影响。项目建设完成后公司主厂区总平面布置见附图3。 4、管网敷设 本项目供热管道利用现有煤气架架空支撑新建供暖管网。 厂区内供热管网管径选择DN300-DN500，长度约1250m；厂外供热管网管径DN200-DN500，长度约8.8km。第一条管线：兴隆钢铁—大贺庄，供热管网管径DN250，长度约1.0km；第二条管线：兴隆钢铁—于家营，供热管网管径DN250，长度约2.0km；第三条管线：兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区，母线管径选择DN500，长度约为1.2km，支线管径选择DN200-DN300，长度约为4.6km。 根据供热范围的热负荷分布情况、规划部门给定的路由及地形地势条件，确定项目管网敷设路径。管网敷设主线路图见附图4。 5、供热范围 本项目供热范围为唐山兴隆钢铁有限公司厂区北部的于家营村、大贺庄村，厂区南部的响水花园、榛子镇中学、承中医院和滨河小区。供热范围见附图4。 6、主要设备选型 表4 项目主要设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 1 过滤机组 3600×2000×2600mm 1 台 2 换热器 500m3/h（单台） 1 台 3 冲渣水循环泵 490m3/h 4 台 4 冲渣水侧流量计 DN200 2 台 5 采暖水循环水泵 780m3/h 2 台 6 供暖水流量计 DN200 1 台 7 补水泵 25m3/h 2 台 8 补水流量计 DN100 1 台 9 管道除污器 DN200 1 台 10 冲渣水防结晶阻垢仪 —— 4 台 7、主要能源消耗情况 表5 主要能源消耗一览表 序号 名称 来源 消耗量 单位 1 新鲜水 厂区现有给水系统 8520 m3/a 2 电 厂内现有电源 47.56 万kWh 8、公用工程 (1)给排水 ①给水：本项目供水依托公司现有给水系统，总用水量共计为3671m3/d，其中新鲜水用量为71m3/d、循环水用量为3600m3/d，主要包括软水制备用水、换热站补水、换热站循环水；项目所需职工由公司调剂，无新增用水。 ②排水：本项目废水产生总量约为34.5m3/d，主要为软水制备装置废水、供热站循环系统定期排水，全部回用于公司主厂区内现有高炉冲渣水补水(目前高炉冲渣水补水新鲜水用量为274170m3/d，本项目可减少其新鲜水用量34.5m3/d)，不外排。 本项目给排水水量平衡表见表6，水平衡图见图2。 表6 项目给排水水量平衡表 单位：m3/d 序号 用水单元 总用水量 新鲜水 循环水量 损耗量 排水量 排放去向 1 换热站 3666 66 3600 36 30 全部用于公司现有高炉冲渣水补水 2 软水制备装置用水 5 5 —— 0.5 4.5 合计 3671 71 3600 36.5 34.5 图2 项目给排水水量平衡图 单位：m3/d (2)供电：本项目年用电量为47.56万kW·h，依托公司主厂区内现有供电设施，能够满足本项目用电需求。 (3)供热：项目不建燃煤设施，热源依托公司主厂区内现有高炉冲渣水余热，可满足项目用热需求。 (4)蒸汽平衡：项目拟供热范围内蒸汽需用量为5448.6t/a，厂区剩余外供供暖量为6158.4t/a，能满足本项目建设需要。项目全厂蒸汽平衡见表7。 表7 项目蒸汽平衡一览表 序号 进项 出项 设施名称 数量（t/a） 设施名称 数量（t/a） 1 50t转炉 9355.5 烧结混合料加热 2540.5 2 650mm带钢加热炉 2843.8 厂区采暖生活 3500.4 3 —— —— 外供供暖 6158.4 合计 —— 12199.3 —— 12199.3 其他：本项目办公生活依托公司现有办公及宿舍楼，不新增建筑；供热管道补充所使用的软水依托炼铁厂软水设备供应，现有软水制备规模为日产800m3，本项目供热管道补充水量为4.5m3/d，使用量为软水设备产生量的0.56%，现有工程软水制取能力能满足本项目使用，不会对现有软水使用单元造成影响。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 根据现场踏勘和收集资料分析，目前公司污染排放情况如下： （1）废气污染源及治理措施 根据2016年11月29日河北浦安检测技术有限公司出具的《唐山兴隆钢铁有限公司》检测报告（PAHJ-2016-11075）可知，“兴隆钢铁”厂区废气污染源治理及排放情况见表8。 表8 废气污染源治理及排放情况一览表 工序 序号 产污节点 污染物 监测值 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 达标 情况 执行标准 烧结工序 1 3#烧结机机头 颗粒物 16.9 40* 达标 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）现有企业 SO2 27 180 达标 NOx 157 300 达标 2 4#烧结机机头 颗粒物 6.4 40* 达标 SO2 27 180 达标 NOx 34 300 达标 3 燃料破碎废气、配料废气、白灰消化废气 颗粒物 16.1 30 达标 4 3#烧结机冷却段烟气 颗粒物 17.4 30 达标 5 4#烧结机冷却段烟气 颗粒物 17.5 30 达标 6 3#烧结机机尾废气 颗粒物 16.8 30 达标 7 4#烧结机机尾废气、3#、4#烧结机整粒筛分废气 颗粒物 17.3 30 达标 8 3#、4#结机成品转运废气、竖炉成品转运废气 颗粒物 18.1 30 达标 球团工序 1 配料废气、焙烧烟气、炉底出料废气、振筛废气、带冷机废气 颗粒物 17.7 50 达标 SO2 65 180 达标 NOx 124 300 达标 炼铁工序 1 1#高炉原料上料、转运废气、高炉上料小车废气 颗粒物 13 25 达标 2 1#高炉矿槽槽上废气、高炉矿槽槽下废气、高炉返矿转运废气 颗粒物 13.7 25 达标 3 1#高炉热风炉烟气 颗粒物 17.7 20 达标 SO2 39 80 达标 NOx 127 300 达标 4 3#高炉热风炉烟气 颗粒物 10.7 20 达标 SO2 33 80 达标 NOx 126 300 达标 5 1#、3#高炉煤粉制备废气 颗粒物 13.8 25 达标 6 1#高炉出铁场废气 颗粒物 13.7 15* 达标 备注：标*数据执行《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》排放限值要求。 续表8 废气污染源治理及排放情况一览表 工序 序号 产污节点 污染物 监测值 （mg/m3） 标准值 （mg/m3） 达标 情况 执行标准 炼铁工序 7 3#高炉原料上料、转运废气、高炉上料小车废气 颗粒物 13.5 25 达标 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）现有企业 8 3#高炉出铁场废气 颗粒物 12.9 15* 达标 9 3#高炉矿槽槽上废气、高炉矿槽槽下废气、高炉返矿转运废气 颗粒物 11.7 25 达标 炼钢工序 1 3×50t 转炉散装料供料废气 颗粒物 12.7 20 达标 2 一次烟气 颗粒物 27.4 50 达标 3 混铁炉烟气、转炉二次烟气 颗粒物 9.5 15* 达标 轧钢工序 1 加热炉烟气 颗粒物 13.6 15 达标 SO2 95 100 达标 NOx 103 300 达标 白灰工序 1 石灰石上料废气、石灰石转运筛分废气、上料小车废气、炉底白灰卸料废气、白灰破碎、筛分和转运废气 颗粒物 10.6 20 达标 2 焙烧废气 颗粒物 20.4 30 达标 SO2 23 80 达标 NOx 29 400 达标 厂界无组织排放最大值颗粒物为0.55mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）现有企业标准要求。由上述数据可知，“兴隆钢铁”现有废气排污环节满足相关标准要求。 （2）废水污染源及治理措施 废水污染源主要为脱硫系统排水、净环水系统排水、浊环水系统排水、软水制备系统排水、煤气洗涤水。其中烧结机头烟气脱硫系统排水和球团焙烧烟气脱硫系统排水用于脱硫浆液配制，烧结和球团净环水系统排水全部用于除尘灰加湿及料场喷洒抑尘，炼铁净环水系统排水全部用于高炉冲渣水系统补水，炼钢净环水系统排水全部用于浊环水系统补水，炼钢软水制备系统排水全部用于钢渣焖渣，煤气洗涤水经粗颗粒分离+斜板沉淀+过滤处理后循环利用，连铸浊环水系统排水经旋流井+化学除油器+过滤处理后循环使用，轧钢净环水系统排水作为浊环水系统补水，软水制备系统排污水作为钢渣焖渣使用，轧钢浊环水系统排水采用“旋流井+稀土磁盘+圆盘除油器+过滤”净化处理后循环使用。制氧净环水系统排水排入用于炼钢浊工序焖渣使用，白灰工序净环水系统排水用于除尘灰加湿，生活污水经化粪池处理后送高炉冲渣使用。 根据2016年11月29日河北浦安检测技术有限公司出具的《唐山兴隆钢铁有限公司》检测报告（PAHJ-2016-11075）可知，“兴隆钢铁”厂区废水污染源情况见表9。 表9 回用水水质达标情况一览表 序号 污水处理 设施 污染 因子 处理工艺 进口浓度(mg/L) 出口浓度(mg/L) 执行标准 (mg/L) 达标分析 1 一次烟气净化系统 pH 粗颗粒分离器+斜板沉淀+过滤 8.03～8.20 7.91～8.04 6.5～8.5 达标 SS 102 38 —— 达标 COD 10.4 ND 60 达标 2 连铸浊环水处理系统 pH 旋流井+化学除油器+过滤 8.12～8.16 8.25～8.48 6.5～8.5 达标 SS 96 10 —— 达标 COD 16 26.4 60 达标 石油类 10.8 0.89 1.0 达标 3 轧钢浊环水处理系统 pH 旋流井+稀土磁盘+圆盘除油器+过滤 8.15～8.33 8.02～8.14 6.5～9 达标 SS 130 16 60 达标 COD ND ND ND 达标 石油类 1.94 0.94 1.0 达标 4 生活污水 pH 化粪池 7.99～8.21 7.84～7.95 6.5～8.5 达标 SS 93 38 —— 达标 COD 124 40 60 达标 氨氮 14.25 3.029 10 达标 动植物油 3.05 1.36 —— 达标 由表9可知，兴隆钢铁各污水处理设施出口水质均满足回用水水质要求。 公司现有1座300m3全厂污水深度处理站，采用高效物化沉淀和过滤相结合的处理技术，处理厂区烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、轧钢厂、制氧厂产生循环废水、软化废水及部分生活污水。处理后回用于烧结机、竖炉脱硫系统和高炉冲渣。生产废水深度处理及综合利用工程包括格栅间调节池及提升泵站，净水一体化设备，加药间及污泥处理间及配套水池。厂区生产排水排至新建格栅间进入调节池及提升泵站。格栅渠道设格栅对污水中直径较大的垃圾进行去除。废水经调节后由提升泵组送至净水一体化设备，在反应区中投加混凝剂、絮凝剂，在沉淀池去除污水中的悬浮物及油，沉淀污泥排入污泥脱水间的污泥贮池，经板框压滤机脱水后外运。经沉淀后的水流向过滤区以去除残留的悬浮物和胶体。原水经进水分配后，均匀分布在滤料层上，滤后上升到冲洗水箱，经溢流堰流入清水池。清水池通过外供泵提升至厂区用水点。 （3）噪声污染源及治理措施 对各类产噪设备、风机等分别采用厂房隔声、基础减振、加装消音器等隔声降噪措施，根据2016年11月29日河北浦安检测技术有限公司出具的《唐山兴隆钢铁有限公司》检测报告（PAHJ-2016-11075）可知，主厂区东厂界噪声监测值昼间为64.9～65.3dB(A)，夜间为52.1～52.3dB(A)，轧钢厂西厂界噪声监测值昼间为66.2dB(A)，夜间为51.5dB(A)，噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求；主厂区南、西、北厂界噪声监测值昼间为60.8～62.7dB(A)，夜间为50～52.6dB(A)，轧钢厂东、南、北厂界噪声监测值昼间为60.6～63.8dB(A)，夜间为51.2～51.6dB(A)，噪声排放值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固体废物污染源及治理措施 主要固体废物为：除尘灰、返矿、脱硫石膏、OG尘泥、瓦斯灰、返焦、高炉渣、钢渣、氧化铁皮、连铸中间罐注余渣、废油、废耐火材料和生活垃圾。根据《固体废物鉴别导则(试行)》和《国家危险废物名录》》，废油(HW08)属于危险固体废物，其余除生活垃圾外，均属于一般工业固体废物。各工序固体废物产生种类及数量见表10。 表10 固体废物产生种类及数量 分类 工序 固体废物名称 年均产生量(万t/a) 年均利用 量(万t/a) 处置利用率（%） 处置方式 一般工业固体废物 烧结 除尘灰 1.317 1.317 100 送烧结配料工序利用 脱硫石膏 0.291 0.291 100 外售建材企业用作原料综合利用 烧结返矿 13.33 13.33 100 送烧结配料工序利用 球团 除尘灰 0.559 0.559 100 送烧结配料工序利用 脱硫石膏 0.112 0.112 100 外售建材企业用作原料综合利用 球团返矿 0.225 0.225 100 送烧结配料工序利用 炼铁 高炉除尘灰及瓦斯灰 2.144 2.144 100 送烧结配料工序利用 返矿、返焦 0.5 0.5 100 送烧结配料工序利用 高炉渣 34.55 34.55 100 外售建材企业作为原料 废耐火材料 1.0 1.0 100 外售建材企业作为原料 续表10 固体废物产生种类及数量 分类 工序 固体废物名称 年均产生量(万t/a) 年均利用 量(万t/a) 处置利用率（%） 处置方式 一般工业固体废物 炼钢 炼钢除尘灰 0.003 0.003 100 送烧结配料工序利用 炼钢OG泥 1.14 1.14 100 送烧结配料工序利用 钢渣 8.62 8.62 100 送外委钢渣处理厂处理 氧化铁皮 0.586 0.586 100 送烧结配料工序利用 连铸中间罐注余渣 0.41 0.41 100 送外委钢渣处理厂处理 废耐火材料 0.72 0.72 100 外售建材企业作为原料 轧钢 氧化铁皮 0.8 0.8 100 送烧结配料工序利用 危险 废物 连铸 废油 0.75 0.75 100 送有资质单位处理 轧钢 废油 0.75 0.75 100 送有资质单位处理 生活 垃圾 生活办公 生活垃圾 0.04 0.04 100 由环卫部门定期清理 由表10分析可知，兴隆钢铁产生的烧结除尘灰、返矿、OG尘泥、瓦斯灰、氧化铁皮等固废均含有较高的铁元素，全部返回烧结配料使用；产生的废耐材、脱硫石膏/废灰、钢渣、高炉渣等均为建材生产企业所需原料，全部外售建材企业；产生的切余钢材全部作为废钢返回炼钢使用；产生的生活垃圾送环卫制定地点处理；产生的废油属于危险废弃物，全部委托有资质单位处理，各固体废物均得到了妥善处置。 废油(HW08)主要产生于连铸设备润滑及液压系统、轧机设备润滑、轧钢液压系统等，采用专用油桶收集后送至厂区危废暂存间暂存，然后定期送至具有危废处置资质的唐山市国贸润滑油脂有限公司处理，按要求与危废处置单位签订了危废处置协议，具备规范的危废转移联单。兴隆钢铁建立了规范的管理和技术人员培训制度，主要包括《危险废物管理制度》、《危险废物储存应急预案》、《危险废物安全操作规程》等。 本项目换热站建设于兴隆公司主厂区内，目前公司现有高炉冲渣水经冷却塔降温后循环使用，不外排。经现场踏勘，项目所在地无明显环境污染问题，无与本项目有关的环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置及交通 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 本项目位于唐山市滦县榛子镇；管道建设路线为兴隆钢铁—大贺庄，兴隆钢铁—于家营，兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区；换热站位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区的中间位置，中心位置坐标为北纬：39°50'42.34"，东经：118°20'52.32"。唐山兴隆钢铁有限公司东侧为迁曹线，隔路为农田及轧钢厂，南侧为滦县利丰铸造有限公司，西侧及北侧均为农田；本项目的东侧为3#高炉，南侧为炼铁厂、西侧为1#高炉、北侧为高炉料场。距离公司厂界较近的环境敏感点为西侧120m的小贺庄村。项目地理位置图见附图1，周边关系图见附图2。 2、地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200~300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 项目所在区域为平原，地势平坦开阔。 3、气候气象 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表11。 表11 区域气象特征一览表 项 目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 —— 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 —— 年平均降雨量（mm） 667.5 —— 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 —— 4、水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 5、地表水 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。 新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。 溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。 本项目除盐废水和管道排污废水集中收集后用于冲渣用水，不外排。项目附近无地表水体分布，不会对地表水环境造成影响。 6、植被和生物多样性 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。全线主要树种有杨、柳、榆、椿、槐等。 经现状调查，项目周边无自然保护区和珍稀动植物资源分布。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、行政区划及人口 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16′，北纬39°35′，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。全县下辖滦河街道、古城街道、滦州镇、响嘡镇、东安各庄镇、雷庄镇、茨榆坨镇、榛子镇、杨柳庄镇、油榨镇、古马镇、小马庄镇、九百户镇、王店子镇共2个街道12个镇。全县共506个行政村、22个居委会，总人口55万人，总面积1028平方公里。县城建成区面积达26.04平方公里，人口达到23.47万。滦县人民政府驻地位于滦河街道滦河西路3号。 本项目位于滦县榛子镇北。 2、经济发展概况 滦县始终把加快发展作为第一要务，全力以赴抓项目建设，加速扩张县域经济总量。五年中，共实施重点建设项目660个，累计完成投资968亿元，项目规模、质量、效益均创历史最高水平。园区经济日益壮大，新培育司家营经济开发区、滦河文化产业园区、燕山果品科技产业园区、物流产业聚集区4家省级园区，省级园区达到5家。全县园区总面积达到120平方公里，累计入驻企业477家，园区经济对县域经济的贡献率超过90%。全县地区生产总值由2010年的262.2亿元增加到2015年的433.7亿元，年均增长11.5%。固定资产投资由2010年的80.6亿元增加到2015年的324.7亿元，年均增长32.1%。公共财政预算收入由2010年的6.2亿元增加到2015年的14.3亿元，年均增长18.1%。规模以上工业增加值由2010年的99.4亿元增加到2015年的223.8亿元，年均增长16.7%。五年来，固定资产投资翻了两番多，公共财政预算收入和规模以上工业增加值翻了一番多，多项指标增幅连续位居省、市前列。2014年，县域经济综合实力列全省第9位，提前实现“进位全省十强”目标。 3、交通运输 滦县位置优越，交通便利。地处唐山市东部，冀东燕山南麓、滦河西畔。距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港、迁曹等六条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平青大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 本项目位于滦县迁曹线西侧，交通便利。 4、农业、林业 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱和水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，桑田面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、鸡肉等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5、文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右，其中滦县一中连续几年本科上线率达到90%以上。 6、文物保护 岩山虎踞：位于城南1.5公里，岩石裸露形如卧虎，气势可观。辽世宗耶律沅（947—951）时期，于山顶建塔，塔基以绵石砌成，上为青砖结构。塔高20米，分13层，三角形，面南背北。1976年7月28日大地震，塔被毁，现只存一节塔基。滦水龙翔：即滦河大桥北武山和榆山之间的一段滦河。西岸山形对峙，滦河水倒流峡蜿蜒南流，曲折萦纡，矫若翔龙。若河水涨发，倏忽之间，变态万状。解放后，滦河上游潘家口、大黑汀两水库建成和引滦入津入唐工程的竣工，河水流量已大大降低。武山、榆山均因矿藏的开采，其险峻程度亦无前景。偏凉虚阁：位于城北3公里横山东麓偏凉汀。清乾隆四十三年（1778）皇帝东巡时所建。因其左倚峭壁，右俯滦河，远远望去云雾缭绕，若有若无，帮称“虚阁”。此阁为宫廷式建筑，内分正殿、配殿、更衣殿。室内雕龙凿凤，金碧辉煌，有“小金銮”之称。外有宫墙环绕。周围是清去亭、益香池、浮霞小楼和御碑亭，成众星捧月势。御碑亭藏有乾隆皇帝亲书御碑一块。清未民初历经兵焚，偏凉虚阁遭到严惩破坏，“文化大革命”中全部拆毁。横井浮烟：位于城北3公里横山大觉寺前。此地原有天然石泉，深数丈。后人砌石为井，护以石栏。两峰夹峙，井居其间。凌晨，井上水气直上，形如烟雾飘渺，帮称横井浮烟。经过1958年“大跃进”的拆毁和“文化大革命”的浩劫，当年风韵今已无存。围山泉瀑：位于杨柳庄北部，罗家岭以南，为天然景色。罗家岭之泉水自西北环而汇之，上为大龙潭，下为小龙潭，南流急下，气势雄伟。小龙潭水库建成后，旧景换新颜。天渠应候：与围山泉瀑一脉相承，围山泉水泻于泉子峪，因底部凹凸不平，形成众多水槽。渠水入槽，槽满自溢。据传说，每天上午南槽溢水北槽稳，下午北槽溢水南槽稳，应时而变，古来不爽。随小龙潭水库的建成，已无可观。金泉渠月：位于城西1公里。明代建金泉亭。弘治元年（1488）开挖引水，种莲植柳。后又在亭西建别故亭。池水亭台，垂柳对莲，夜月映照，游人共赏。只因此处较多沙坨，水冲沙压，逐渐淤塞，民国初年改为农田。龙溪地桥：位于城西南4公里。龙溪原为沂河上源，流经此地时，溪水潜伏入地，二里之外复出地面。昔人投糠验之，果为一水，故名地桥。年长日久，水流地上，“地桥”无存。滦州古城：位于河北省唐山市滦县滦州镇。古城内景点颇多，比如东城门迎宾广场、关帝庙、文庙，滦州衙门、接官亭等明清风格中式古典建筑群，“青龙河”、“九龙溪”，北方风格水街古镇，小吃一条街、古玩一条街、四合院客栈一条街等。 本项目周围1km范围内无文物保护单位。 6、环境功能区划 根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中对环境空气功能区的分类，本项目所在区域环境空气功能区划为二类区；本项目所在区域地下水以生活饮用水和工农业用水为主，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中对地下水质量的分类，本项目所在区域为地下水Ⅲ类质量；本项目所在区域为工业与居住混杂区，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)中对声环境功能区的分类，本项目所在区域为3类声环境功能区，其中迁曹线两侧35m范围内执行4a类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、环境空气质量现状：本次环境空气质量监测数据引用自动发布系统蓝线在线监测数据，监测点位滦县第一中学，监测7天，为2017年12月14日至12月20日。根据监测数据分析，SO21小时平均浓度范围为0.058mg/m3~0.112mg/m3，NO21小时平均浓度范围为0.052mg/m3~0.075mg/m3，O31小时平均浓度范围为0.011mg/m3~0.029mg/m3，O38小时平均浓度范围为0.010mg/m3~0.024mg/m3，CO1小时平均浓度范围为2.132mg/m3~3.468mg/m3，PM1024小时平均浓度范围为0.076mg/m3~0.174mg/m3，PM2.54小时平均浓度范围为0.025mg/m3~0.104mg/m3。根据以上数据分析可知，SO2、NO2、CO、O3环境质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5和PM10有超标现象，超标原因是大区域环境所致。 2、地下水环境质量现状：建设项目所在区域地下水水质良好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状：项目所在区域为3类区，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准，迁曹线两侧35m范围内满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类功能区标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于唐山市滦县榛子镇，通过对本项目的现场踏勘及有关技术资料分析，项目所在地周围无饮用水源保护区、珍稀动植物资源、风景名胜区、重点文物保护单位等需要特别保护的环境敏感目标。 表12 项目环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 方位 距离 保护对象 保护级别 环境 空气 小贺庄村 W 120m 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 兴隆店子村 W 1030m 大贺庄村 NW 200m 于家营村 NE 400m 新立庄村 E 1200m 东拔子村 E 840m 榛子镇 S 630m 地下水 项目区及周边地下水环境 《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准 声环境 迁曹线两侧35m范围内 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类功能区标准 其他区域声环境 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准 注：上述距离是指敏感点至兴隆钢铁公司厂界距离。

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； （2）区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准； （3）区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，其中迁曹线两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区标准。 表13 项目环境质量标准一览表 环境要素 评价因子 标准值 标准 环境空气 SO224小时平均浓度 150μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 SO21小时平均浓度 500μg/m3 NO224小时均浓度 80μg/m3 NO21小时平均浓度 200μg/m3 CO24小时平均 4mg/m3 CO1小时平均 10mg/m3 O3日最大8小时平均 160μg/m3 O31小时平均 200μg/m3 PM10年平均 70μg/m3 PM1024小时平均 150μg/m3 PM2.5年平均 35μg/m3 PM2.524小时平均 75μg/m3 地下水 pH 6.5-8.5 《地下水质量标准》(GB/T14848-93) III类标准 溶解性总固体 ≤1000mg/L 高锰酸盐指数 ≤3.0mg/L 氨氮 ≤0.2mg/L 总硬度 ≤450mg/L 硝酸盐氮 ≤20mg/L 亚硝酸盐氮 ≤0.02mg/L 总大肠菌群 ≤3.0个/L 声环境 迁曹线两侧35m范围内 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)4a类功能区标准 其他区域环境 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类功能区标准 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)；项目运营期厂界东侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，其他厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。 表14 环境噪声排放标准一览表 项目 标准值 标准来源 施工期 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 运营期 东厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准 其他厂界 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准 |
| 总量控制指标 | 根据环境保护“十二五”计划实施总量控制的污染物种类，及本项目污染物排放特征，本项目污染物实际排放总量为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 按照环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》(环发[2014]197号)及河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总[2014]283号)的规定核算，本项目污染物排放总量控制指标为COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目施工期主要影响为换热站房屋建设、设备安装以及管道架设工程，主要影响为施工机械噪声和人员的生活废水，由于施工期时间较短，并随着施工结束而消失。因此施工期无明显的环境影响。本次评价重点分析运营期，高炉冲渣水换热站具体工艺流程见下图。 图3 本项目主要工艺流程及排污节点示意图 唐山兴隆钢铁有限公司为了进一步贯彻落实节能减排，实现二次能源的充分利用，对高炉冲渣水的余热利用供周围居民采暖，项目主要工艺流程简述如下： 高炉冲渣水在PLC控制下，按照所需流量通过冲渣循环水泵流经换热器，将热量传递给用户侧冷媒（被加热水），高炉冲渣侧水经降温后回流至冲渣水池用于高炉冲渣；高炉冲渣水水温为75℃，经换热站降温后水温为55℃。用户侧管道内的水经换热器加热至70℃后供至用户，用户侧水散热后回收首先进入循环水泵，再进入换热器，供水温度由只能温度装置自动控制。换热器运营过程主要污染物为机械噪声。 用户侧回水压力处于一定范围内，回水压力低于设定范围下限时补水泵自动开启升压，压力达到设定的范围上限时补水泵自停。回水压力超过设定范围上限一定值时，安全阀排水泄压，维持回水压力事宜。本项目补充用的软水由炼铁厂软水装置供给，制软水产生的离子水和管道定期排放的水用于高炉冲渣用水。本项目将生产过程中产生的废水根据工艺用水水质要求的高低经过二次使用，减少新鲜水的使用。本工序主要污染物为软水设备产生的清净水和供热管道排放的废水。

主要污染工序： 1、施工期主要污染工序 (1)废气：换热站建设时土方挖掘、堆放、材料运输、土方回填过程中产生的扬尘；施工现场机动车行驶时造成的扬尘。 (2)废水：运输车清洗废水、施工人员生活污水。 (3)噪声：施工中的施工机械和设备噪声及交通运输噪声约在85～105dB(A)。 (4)固体废物：施工过程中产生的施工垃圾。 (5)生态环境：本项目供热管道利用现有煤气架架空支撑新建供暖管网，未有开挖埋设工程；换热站在公司现有厂区内建设，不新增用地；施工期不会对生态环境造成破坏。 2、营运期主要污染工序 项目运营期为冬季采暖期120天，职工由公司调剂，无需新增职工；本项目不产生废气及固废。 (1)废水：项目主要为采暖循环水系统定期排水及软水制备装置废水，废水直接回用于厂区内现有高炉冲渣补水，无外排； (2)噪声：项目各类泵运行过程产生的噪声，声级值约为70~80dB(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 采暖系统排水 | SS | 100mg/L，0.36t/a | 0 |
|  | 软水制备装置废水 | 盐分 | 500mg/L，0.27t/a | 0 |
| 固 体 废 物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自于换热站水泵运转时产生的噪声，声压级可达70~80dB(A)，设备均置于设备间内，通过选用低噪声设备，采取底座固定、加装橡胶软垫等基础减震措施。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页) 本项目换热站在公司现有厂区内进行建设，无新增占地；供热管道利用现有煤气架架空支撑新建供暖管网，未新增用地，对周围生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、施工期大气影响分析 本工程施工期影响环境空气质量的主要因素是施工时换热站土方的开挖、回填与施工车辆、筑路机械等作业的扬尘、机械车辆排放的废气，用户管道建设的机械车辆排放废气等。 为了控制建设期施工扬尘污染，本项目施工期将按照《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）、《京津冀及周边地区落实大气污染防治行动计划实施细则》（环发[2013]104号）、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》、《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，建设项目应加强施工扬尘防治管理工作，施工期间应采取以下措施。 (1)施工现场建设围挡，采用密目安全网，封闭施工现场，以减少建设过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放； (2)施工单位需定期对地面洒水，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，避免产生扬尘对大气环境造成影响； (3)施工运送砂石、泥土、水泥等车辆，车厢应严密清洁，防止泄漏造成沿途地面的污染； (4)施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃； (5)遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填； (6)施工中应使用商品混凝土，禁止现场搅拌； (7)开展社会监督，实行施工扬尘举报有奖制定，凡是举报查证属实的，给予一定的奖励； (8)项目建设施工中产生的弃土、建筑垃圾及时清运； 采取以上防尘措施后能有效的减少场地扬尘的产生，所以大气环境的影响较小，并且施工期是短暂的，随着施工期的结束，这种影响将消失。 2、施工期废水影响分析 施工期废水主要为施工生活污水和施工废水。 (1)生活废水 施工期建设工人约20人左右，按每人每天产生生活污水0.05m3计，日排放生活污水1.0m3/d，生活污水依托公司现有卫生设施。 (2)施工废水 施工废水主要为建筑养护排水、设备清洗及进出车辆冲洗水等。按照类比，施工期预计每天产生施工废水约3m3，主要以SS污染为主，浓度为400-1000mg/l，施工废水排入沉淀处理后用于场地洒水抑尘，不外排。 3、施工期噪声影响分析 噪声源主要来自施工作业机械，根据类比调查和资料分析，本项目拟采用的各类建筑施工机械产噪值在80-85dB(A)，具体如下： 表15 施工机械产噪值一览表 单位：dB(A) 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 序号 设备名称 声级/距离[dB(A)/m] 1 装载机 80/5 2 运输车辆 82/3 3 吊车 80/5 采用点源衰减模式，预测计算本项目主要施工机械在不同距离处的贡献值，预测计算结果如下： 表16 主要施工机械在不同距离处的噪声贡献值一览表 序号 机械 不同距离处的噪声贡献值[dB(A)] 施工阶段 10m 20m 30m 40m 60m 100m 1 装载机 60 54 50 47 44 40 建材 建材 2 吊车 60 54 50 47 44 40 安装 3 运输卡车 62 56 52 50 46 42 物料运输 为减轻项目施工期间噪声，本项目提出如下噪声污染防治措施： (1)控制作业时间：禁止在12:00～14:00、22:00~次日6:00期间作业，如因连续浇筑和特殊需要必须连续作业的需在施工前三日内到环境保护局备案，经环保主管部门同意后方可施工。 (2)人为噪声控制：提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染。 (3)建立“公众参与”的监督制度。 (4)中高考期间禁止施工。 采取以上措施后，施工期场界噪声贡献值满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)排放限值，对周围环境影响较小，且施工期的噪声影响随施工期的结束而消失。 4、施工期固体废物影响分析 施工期会产生一定的固体废物，主要来源于建筑垃圾、生活垃圾。 ①建筑垃圾：建筑垃圾主要来自于施工作业，包括砂石、石块、碎砖瓦、废金属、废钢筋等。因此，应在施工现场应设置临时建筑废物堆放场并进行密闭处理，并作好地面的防渗漏处理；另外，建筑废料可以回收利用的回收利用，无法再次利用的运至相关部门指定的建筑垃圾堆放场处置。 ②生活垃圾：高峰时施工人员及工地管理人员约20人，工地生活垃圾按0.5kg/人•d，产生量为10kg/d。生活垃圾集中收集在总公司主厂区垃圾站，由环卫部门收集清运。 采取以上措施后，施工期固体废物能够得到合理处置和利用，不会对周围环境产生影响。

营运期环境影响分析： 项目运营期为冬季120天采暖期，无废气及固体废物产生。运营期环境影响分析如下： 1、水环境影响分析 项目废水产生总量为34.5m3/d，包括循环水系统定期排水及除盐水系统软水制备装置废水，经收集后全部回用于厂区现有高炉冲渣补水(目前高炉冲渣水补水新鲜水用量为274170m3/d，本项目可减少其新鲜水用量34.5m3/d)，无外排，不会对区域地表水环境产生影响。项目换热站低位泵坑以15cm厚度混凝土搅拌压实作为防渗措施，渗透系数小于1×10-7cm/s。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 2、声环境影响分析 本项目噪声主要来自于换热站水泵运转时产生的噪声，声压级可达70~80dB(A)，设备均置于设备间内，通过选用低噪声设备，采取底座固定、加装橡胶软垫等基础减震措施，经隔声降噪后，设备间外噪声可降低至60dB(A)，噪声经距离衰减、绿化带阻隔消减作用后，预计到达公司厂界的噪声值可低于55dB(A)，东厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类区标准的要求，其他厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准的要求。兴隆公司厂界距离最近敏感点为西侧120m的小贺庄村，且与厂界之间有建(构)筑物隔挡，设备噪声经距离衰减及建(构)筑物隔挡后，不会对厂界周围声环境和厂界外声环境敏感点产生明显影响。 3、环境效益分析 本项目建设前，拟供热范围内采用燃煤或燃气进行取暖，经折合计算，年可消耗标准煤4540.55tce。冬季燃煤或燃气供热对区域的二氧化硫、氮氧化物和颗粒物排放较大；另外，煤场的堆放、转运等过程中会造成扬尘等排放。本项目建成后可降低二氧化硫、氮氧化物和颗粒物的产生，能有充分利用二次低品能源，最大限度减少热能的消耗，节能降耗的同时增加滦县集中供热面积，减少分散小锅炉的使用，能有效的降低环境污染，建设完成后能改善本区域的环境质量，具有良好的环境效益。 4、清洁生产 本项目清洁生产水平从以下方面进行分析。 ①生产工艺与装备要求 项目在设计上工艺成熟，采用先进的设备进行余热置换。 ②资源能源利用指标 本项目热源依托厂区内现有高炉冲渣水余热；项目废水产生总量约为34.5m3/d，主要为供热站循环系统定期排水及软水制备装置废水，全部用于主厂区现有高炉冲渣水补水，不外排。 ③产品指标 本项目可供应厂区周边22.6万m2建筑冬季采暖。 ④污染物产生、回收利用指标 本目废水产生总量约为34.5m3/d，主要为供热站循环系统定期排水及软水制备装置废水，全部用于现有高炉冲渣水补水，不外排；无废气、固废产生。 ⑤环境管理要求 企业注重对环境的管理，设置有环境保护机构及清洁生产办公室，负责对环保措施及清洁生产的实施和管理，以确保污染物的排放能够满足排放标准及总量控制的要求；建立环保审核制度、考核制度和环保岗位责任制；加强职工环保培训，建立奖惩制度；加强清洁生产的考核，并制定持续清洁生产计划。 因此，建设项目清洁生产水平处于国内先进水平。 5、选址可行性分析 本项目位于唐山市滦县榛子镇，管道建设路线为兴隆钢铁—大贺庄，兴隆钢铁—于家营，兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区；换热站位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区的中间位置。项目周围环境良好，交通便捷。厂区周围无自然保护区、文物保护区等环境敏感点。项目用地类型为工业用地，滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目用地情况的说明，本项目换热站在现有厂区内建设，不新增占地，供热管道利用现有煤气架架空支撑新建供暖管网，不涉及新增建设用地；滦县住建局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目的审查意见，同意该项目实施。 6、平面布置合理性分析 项目在总公司主厂区内进行建设，不会改变主厂区现有总体平面布置，项目建设不会对主厂区现有生产、消防、人流、物流产生影响。因此，项目平面布置合理。 7、总量控制 本项目废水全部循环使用，无外排；运营过程中无废气产生，其总量核算结果如下： 表17 项目废水污染物总量核算 项目 污染物浓度(mg/L) 废水量(m3/d) 运行时间(d/a) 污染物年排放量(t/a) COD — — — 0 NH3-N — — — 0 核算公式 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/L)*废水量(m3/d)*生产时间(d/a)/106 核算结果 由公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为：COD0t/a；NH3-N0t/a； 表18 项目废气污染物总量核算 项目 排放浓度(mg/m3) 排气量(m3/h) 运行时间(h/a) 污染物年排放量(t/a) SO2 — — — 0 NOX — — — 0 核算公式 污染物排放量(t/a)=污染物浓度(mg/m3)*排气量(m3/h)*生产时间(h/a)/109 核算结果 由公式核算可知，新建项目污染物年排放量分别为：SO20t/a；NOX0t/a； 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号和关于印发《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。根据计算，核定污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3/N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 采暖循环水系统定期排水 | SS | 回用于厂区高炉 冲渣补水 | 无外排 |
|  | 软水制备 装置废水 | 盐分 |  |  |
| 固 体 废 物 | —— | —— | —— | —— |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来自于换热站水泵运转时产生的噪声，设备均置于设备间内，通过选用低噪声设备，采取底座固定、加装橡胶软垫等基础减震措施，经隔声降噪、距离衰减、绿化带阻隔消减作用后，经预测，东厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中4类区标准的要求，其他厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中3类区标准的要求。项目建设不会对周围声环境产生明显影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 通过加强厂区绿化工作，提高厂区绿化率，达到除尘降噪美化环境的效果。 |

结论与建议

一、结论 1、项目概况 (1)项目名称：高炉冲渣水余热供暖项目 (2)建设单位：唐山兴隆钢铁有限公司 (3)建设性质：新建 (4)工程投资：总投资2726.74万元，全部为环保投资。 (5)建设地点：本项目位于唐山市滦县榛子镇，管道建设路线为兴隆钢铁—大贺庄，兴隆钢铁—于家营，兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区；换热站位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区的中间位置，中心位置坐标为北纬：39°50'42.34"，东经：118°20'52.32"。 (6)项目占地：滦县国土资源局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目用地情况的说明，本项目换热站在现有厂区内建设，不新增占地，供热管道利用现有煤气架架空支撑新建供暖管网，不涉及新增建设用地；滦县住建局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目的审查意见，同意该项目实施。 (7)建设内容及建设规模：项目换热站及配套管网设施占地2760.34m2，建（构）筑物面积1000m2；厂区内供热管网管径选择DN300-DN500，长度约1250m；厂外供热管网管径DN200-DN500，长度约8.8km。项目建成后总供热量为135302.40GJ，供热面积22.6万平方米。 (8)劳动定员与工作制度 项目由公司原有工作人员进行操作，无需新增职工。项目年运行120天，每天三班，每班8小时。 2、项目衔接 (1)给排水 供水：本项目供水依托公司现有给水系统，主要包括除盐水系统软水制备装置用水、换热站补水、换热站循环水；项目所需职工由公司调剂，无新增用水。 排水：本项目废水主要包括软水制备装置废水、供热站循环系统定期排水，全部回用于公司主厂区内现有高炉冲渣水补水，不外排。 (2)供电：本项目用电依托公司厂区内现有供电设施，能够满足本项目用电需求。 (3)供热：项目不建燃煤设施，热源依托公司厂区内现有高炉冲渣水余热，可满足项目用热需求。 (4)其他：本项目办公生活依托公司现有办公及宿舍楼，不新增建筑；软水水依托炼铁厂软水设备供应。 3、区域环境质量概况 区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准； 区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类功能区标准，其中迁曹线两侧35m范围内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区标准。 4、污染防治措施可行性及环境影响分析结论 (1)水环境影响分析结论 本项目废水回用于厂区现有高炉冲渣补水，无外排，不会对当地区域水环境产生不利影响。本项目根据各功能区布设相应的防渗措施，可有效阻止污染物下渗，项目对地下水环境无明显的影响。 (2)声环境影响分析结论 本项目噪声主要来自于换热站水泵运转时产生的噪声，设备均置于设备间内，通过选用低噪声设备，采取底座固定、加装橡胶软垫等基础减震措施，经隔声降噪、距离衰减、绿化带阻隔消减作用后，经预测，厂界噪声贡献值排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中相应标准的要求。 综上所述，本项目采取的降噪声措施可行，项目建设不会对周围声环境产生明显影响。 5、选址可行性和平面布置合理性分析结论 (1)选址可行性分析结论 本项目位于唐山市滦县榛子镇，管道建设路线为兴隆钢铁—大贺庄，兴隆钢铁—于家营，兴隆钢铁—响水花园小区、榛子镇中学、承中医院和滨河小区；换热站位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区的中间位置。周围环境良好，交通便捷。厂区周围无自然保护区、文物保护区等环境敏感点，项目用地类型为工业用地。滦县国土资源局出具了关于本项目用地情况的说明；滦县住建局出具了关于本项目的审查意见，同意该项目实施。综上所述，本项目选址可行。 (2)平面布置合理性分析 项目在总公司主厂区内进行建设，未改变主厂区现有总体平面布置，项目建设不会对主厂区现有生产、消防、人流、物流产生影响。因此，项目平面布置合理。 6、产业政策符合性分析结论 依据《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正)》，本项目属于鼓励类建设项目(三十八、环境保护与资源节约综合利用，15、“三废”综合利用及治理工程)；不属于河北省人民政府文件冀政[2015]7号文《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中限制和淘汰类项目。滦县发展改革局出具了关于唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热回收利用项目核准的批复，核准文号：滦发改核字[2017]8号。因此，本项目符合国家和地方产业政策。 7、清洁生产分析结论 从生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、污染物产生、回收利用指标及环境管理要求等方面分析，本项目符合清洁生产要求，对区域环境起到改善作用。 8、总量控制结论 结合国家“十二五”总量控制指标，根据项目特点，按照最大限度减少污染物排放量及区域污染物排放总量控制原则，本项目核算污染物排放总量指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 根据《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》冀环总[2014]283号文和《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)规定，本次评价建议以污染物达标排放量作为建设项目核定污染物总量控制指标。根据计算，核定污染物排放总量控制指标建议值为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 9、项目可行性结论 唐山兴隆钢铁有限公司高炉冲渣水余热供暖项目的建设内容符合国家和地方产业政策，选址符合当地规划要求，对公司厂区内现有高炉冲渣水进行余热回收利用，在落实本次环评提出的各项污染防治措施后，污染物均达标排放，对区域环境影响较小。综上所述，从合理利用资源和环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1、加强内部管理，建立和健全各项环保规章制度，确保各种污染物达标排放。 2、严格落实环保“三同时”制度，加强与环境保护部门的联系。 3、厂区内及厂区周围选择适宜树种进行绿化，使区域生态环境得到补偿和改善。 三、建设项目竣工环境保护验收内容： 表19 建设项目竣工环境保护验收内容一览表 处理对象 环保治理设施 验收指标 验收标准 废水 采暖循环水系统排水 回用于厂区高炉冲渣补水 —— 不外排 噪声 泵类噪声 选用低噪声设备基础减振 安装隔声罩等 东厂界 昼间≤70dB(A) 夜间≤55B(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准 其他厂界 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 生态 管线施工现场 施工迹地恢复原状 —— 其他 防渗 换热站低位泵坑按要求进行防渗处理，防渗系数不小于10-7cm/s。

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系简图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目主管网敷设线路图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。