建设项目环境影响报告表

项目名称：唐山京源建材有限公司水泥制品项目

建设单位（盖章）：唐山京源建材有限公司

编制日期：2018年1月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山京源建材有限公司水泥制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山京源建材有限公司 |
| 法人代表 | 何艳海 | 联系人 | 刘少彬 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县油榨镇孙官营村 |
| 联系电话 | 13503156005 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县油榨镇孙官营村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2017]232号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 33333.33 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 6000 | 其中:环保投资 (万元) | 30 | 环保投资 占总投资比例% | 0.5 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年3月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 为适应市场需求，唐山京源建材有限公司拟投资6000万元，在滦县油榨镇孙官营村建设唐山京源建材有限公司水泥制品项目。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业” “51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，唐山京源建材有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目概况 2.1地理位置及周边关系 本项目位于滦县油榨镇孙官营村，占地面积50亩（折合33333.33m2）。本项目中心地理坐标为北纬39.886360°，东经118.812954°。项目东侧为空地，南侧为林地，西侧为空地，北侧为空地，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界东方向1600m的柏庄村。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布见附图2。 2.2基本情况 项目名称：唐山京源建材有限公司水泥制品项目。 建设单位：唐山京源建材有限公司。 建设性质：新建。 工程投资：总投资6000万元，其中环保投资30万元，占总投资比例0.5%。 占地面积：项目总占地面积50亩（折合33333.33m2），总建筑面积4200m2。 建设内容：建设16条生产线，年产水泥制品500万平方米，主要建设原料库房房、生产厂房、办公用房等。 生产规模：建设16条生产线，年产水泥制品500万平方米。 劳动定员：定员62人，其中管理人员2人，生产周期为4月~11月，年工作时间240天/年（1920h），每天一班8小时。 2.3项目主要工程内容 本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 主项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 建筑面积（m2） 占地面积（m2） 规格 （m） 工程内容 1 主体 工程 生产厂房 3000 3000 80×37.5 彩钢结构 2 储运工程 原料库房 1000 1000 80×12.5 彩钢结构，原料库房全封闭，设置喷淋设施，原材料由装载机运输至配料机上料斗 3 养护堆放区 产品堆放区地面全部硬化 4 辅助 工程 办公用房 200 200 20×10 砖混+彩钢结构 5 环保工程 废气 16条生产线的搅拌机废气和筒仓上料废气经集尘管道引入地面的8套变频脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，每2条生产线的筒仓和搅拌机共用1套变频脉冲布袋除尘器及排气筒；上料等工序全在生产厂房进行，生产厂房封闭，原料库房设喷淋抑尘装置 6 噪声 设备布置在封闭车间内，设备加减振基础 7 固废 产生的残次品低价出售，生活垃圾交由环卫部门处理。 8 公用 工程 供水 自备水井 9 供电 当地电网 10 供热 本项目冬季不生产，车间夏季制冷采用单体空调。 2.4产品方案 主要产品方案见表2： 表2 主要产品方案表 产品 规格(mm) 规模（m2） 备注 水泥砖 168（长）×115（宽）×80（厚） 200万 根据客户要求调整尺寸 200（长）×100（宽）×60（厚） 水泥构件 根据客户要求尺寸定制 300万 本项目水泥构件为水泥管件、水泥盖板等 2.5主要生产设备 本项目主要设备见表3。 表3 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 备注 1 给料机 天津实丰A3 台 16 将水泥由筒仓输送至搅拌机 2 配料机 天津实丰A3 台 16 3 搅拌机 500型 台 16 — 4 压力机 天津实丰A3 台 16 — 5 皮带输送机 天津实丰A3 台 16 6 顶车机 天津实丰A3 台 16 — 7 高频筛机 — 台 16 — 8 水泥筒仓 60t 个 8 — 9 装载机 — 台 8 — 10 变频脉冲布袋除尘器 60000m³/h 套 8 滤袋材质：涤纶针刺毡；滤袋规格：φ130×2450；处理效率：99.2%；过滤面积1667m2；过滤风速0.6m/min 2.6主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能耗见表4。 表4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水泥 t/a 64000 外购，罐车运输 2 石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm） t/a 144000 外购，汽车运输 3 石子 t/a 240000 外购，汽车运输 4 沙子 t/a 90000 外购，汽车运输 5 电 万kWh/a 800 当地电网 6 水 m3/a 232339.2 自备水井 2.7平面布置 本项目场地门口位于东侧，进门口处西侧为警卫室和办公用房，西侧由南到北依次为原料库房和生产厂房，生产厂房北侧和西侧为成品堆场，本项目设给料机、配料机、搅拌机、压力机等设备工序。平面布置及周边关系见附图3。 2.8供电、供热 供电：年耗电量约为800万kWh/a。 供热：本项目冬季不生产，夏季制冷采用单体空调。 2.9给排水 本项目总用水量121.01m3/d（232339.2m3/a）其中，其中生产用水120.7m3/d（231744m3/a），生活用水0.31m3/d（595.2m3/a）。 （1）给水 生产用水：项目生产用水主要为混凝土搅拌用水和产品养护用水，其中混凝土搅拌用水量为77m3/d（147840m3/a），产品养护用水量为42m3/d（80640m3/a），混凝土搅拌用水和产品养护用水全部进入产品、或者自然蒸发，原料库房设置喷淋设施，喷淋用水量为1.7m3/d（3264m3/a），喷淋水直接随原料用于生产，不外排。 生活用水：本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。职工生活用水，按每人每天5L计，本项目员工62人，则日用水量为0.31m3/d（595.2m3/a）。 排水 项目无生产废水外排，少量职工盥洗废水的产生量按用水量的80%计，排水量为0.248m3/d（476.16m3/a），废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。 项目各项用水一览表见表5。项目水平衡图见图1。 表5 项目水平衡一览表 项目 总用水 （m3/d） 新水 （m3/d） 回用水 （m3/d） 损耗 （m3/d） 排水 （m3/d） 备注 混凝土搅拌 77 77 0 77 0 产品养护 42 42 0 42 0 喷淋用水 1.7 1.7 0 1.7 0 办公生活 0.31 0.31 0 0.062 0.248 用于道路抑尘、就地泼洒，不外排 合 计 121.01 121.01 0 120.762 0.248 图1 水平衡图 单位：m3/d 2.10选址合理性 本项目位于滦县油榨镇孙官营村，项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界东方向1600m的柏庄村，满足卫生防护距离50m的要求；本项目所用土地为建设用地，未占用耕地，用地情况证明及发展规划证明见附件3；本项目主营水泥制品，符合镇域经济发展规划，用地情况证明及发展规划证明见附件3;所以，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县油榨镇孙官营村，占地面积50亩（折合33333.33m2）。本项目中心地理坐标为北纬39.886360°，东经118.812954°。项目东侧为空地，南侧为林地、西侧为空地、北侧为空地，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界东方向1600m的柏庄村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目环境保护目标分布图见附图2，项目平面布置及周边关系见附图3。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： （1）地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； （2）一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； （3）年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； （4）年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

6区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准； 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1大气环境质量现状 本项目引用《唐山市2017年12月份环境空气质量情况报告》（滦县）中的数据，监测项目为SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5。监测结果见表6。 表6 大气环境质量现状统计 单位：mg/m3 污染物 监测项目 浓度 标准指数 达标情况 SO2 24小时均值 0.040 0.52 达标 CO 24小时均值 1.0 1.175 达标 NO2 24小时均值 0.054 0.938 达标 PM2.5 24小时均值 0.06 1.75 达标 O3 8小时均值 0.087 0.256 达标 PM10 24小时均值 1.537 1.24 超标 由现状监测结果可知，PM10浓度超标，其它污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准限值的要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滦县油榨镇孙官营村，占地面积50亩（折合33333.33m2）。本项目中心地理坐标为北纬39.886360°，东经118.812954°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 敏感点 名称 位置 方向 距离 （m） 对象 功能 保护级别 保护 目标 柏庄村 东 1600 村民 居住区 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 易庄村 东北 2100 村民 南丘村 东南 1910 村民 范家庄 西南 2260 村民 孙官营村 西南 1850 村民 何庄村 西 2020 村民 侯庄村 西北 2220 村民 声环境 本项目所在区域声环境 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准浓度限值，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/Nm3 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2声环境质量标准 厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见表9： 表9 环境噪声限值单位dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类区 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1大气污染物 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段限值要求（10mg/m3）。无组织大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点1h浓度差值为0.5mg/m3）。 2厂界噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表10： 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值单位dB(A) 类别 昼间 夜间 运营期厂界噪声2类 60 50 施工期噪声 70 55 3固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 颗粒物的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中颗粒物最高允许排放浓度限值10mg/m3，据此核算本项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 布袋除尘器颗粒物排放量：8×1920h×60000m³/h×10mg/m3×10-9=9.22t/a 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：9.22t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目建设16条生产线，主要建设原料库房、生产厂房、办公用房等。 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 2营运期 本项目所选取的震压式水泥砖加工设备，通过变换模具可生产各种规格水泥砖。本项目设置16条水泥砖生产线，设备、工艺均一致，本项目以1条生产线为例介绍项目工艺流程如下： 图3 营运期工艺流程及排污节点图 工艺流程简述如下 （1）原料储存、配料阶段 项目主要原料为水泥、石子、石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00mm）、沙子，其中石子、石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00mm）、沙子储存于原料库房内，原料库房布置在厂区西南侧。水泥由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用，项目在生产厂房内设置8个水泥筒仓，每2条生产线配备1个水泥筒仓。 原料经装载机从原料库房送入称量机，称量机计量后送入配料机按比例配料，配料完成后通过输送装置送入搅拌机内。筒仓内的水泥经称量装置称量后经螺旋给料机送入搅拌机。 该工序主要排污节点：原料储存转运到称量机、配料机过程中产生的粉尘；罐车向水泥筒仓内输送水泥时仓顶产生的水泥粉尘；装载机、配料机和输送设备噪声。 （2）搅拌、成型 搅拌机内按比例加水，使得物料充分混合。搅拌完成后，搅拌好的物料（湿）从漏料口进入压力机入料口，漏料通道全封闭，可有效避免扬尘扩散。搅拌好的物料由成型系统的填料装置均匀地布于模箱内，经加压振动后密实成型。不合格品直接人工运至搅拌机，搅拌后重新压制成型。 模具下部，产品直接压实在托板上。 产品在托板上码放到指定层数后，托板由叉车送入养护区进行养护，洒水冲刷一次并晾晒。 该工序主要排污节点：水泥筒仓经螺旋输送机向搅拌机内输送水泥时产生的粉尘；搅拌机每天停工时排放的混合料，压力机散落的混合料和产生的不合格品；搅拌机搅拌噪声，压力机运行产生的设备噪声。 （3）自然养护 将成型砖坯通过叉车运至生产厂房外的成品堆场进行自然养护，并浇洒一定的水（除雨天外，一天一次）进行自然养护，养护1天后即得成品，经检验后出厂销售。 主要排污节点：叉车运行产生的设备噪声。 （4）检验 室外养护完成后，对产品进行检验，不合格的残次产品低价出售，检验合格的即为成品待售。 主要排污节点：残次产品。 其它排污节点：职工盥洗废水、除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。 表11 排污节点和治理措施一览表 类别 序号 产生点 主要污 染因子 产生 特征 排放去向 治理措施 废 气 1 物料运输 颗粒物 间断 排入空气 运输车辆苫盖、粉料采用散装物料，罐车运输，储存在封闭原料库房内。 2 石子、石粉、沙子存储 颗粒物 连续 设全封闭原料库房，原料库房设喷淋抑尘装置。 3 输送、计量 颗粒物 连续 输送设备全封闭，水泥采用全封闭螺旋输送机。 4 水泥筒仓 颗粒物 间断 16条生产线的搅拌机废气和筒仓上料废气经集尘管道引入地面的8套变频脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，每2条生产线的筒仓和搅拌机共用1套变频脉冲布袋除尘器及排气筒，生产厂房封闭。 5 搅拌机投料搅拌 颗粒物 连续 噪 声 1 搅拌机 噪声 连续 排入环境 减震基础，全封闭生产厂房内 2 输送设备 噪声 连续 减震基础，全封闭生产厂房内 3 配料机 噪声 连续 减震基础，全封闭生产厂房内 4 装载机 噪声 间断 全封闭原料库房内 5 风机 噪声 连续 减震基础，设备间，消声器 6 泵类 噪声 连续 减震基础 废 水 1 职工生活 SS 间断 不外排 泼洒抑尘，不外排 固 废 1 布袋除尘器 除尘灰 间断 不外 排 回用于生产 2 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集，由环卫部门统一处置 3 搅拌机 混合料 连续 回用于生产 4 压力机 混合料和不合格品 间断 回用于生产 5 检验过程 残次品 间断 低价外售 主要污染工序 （1）废气：运输扬尘；石子、石粉、沙子贮存、转运过程产生的粉尘；水泥筒仓产生的粉尘；输送、计量过程产生的粉尘，搅拌过程产生的粉尘； （2）废水：员工生活废水。 （3）噪声：主要噪声源为搅拌机、输送设备、配料机、装载机、风机、泵类等运行时产生的噪声，源强为70-90dB(A)。 （4）固体废物：废混凝土、除尘灰以及职工生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 原料运输、 配料机 | 颗粒物 | 0.3462t/a | 0.3462t/a |
|  | 筒仓 | 颗粒物 | 384.72t/a | 7.37mg/m3 3.08t/a |
|  | 搅拌机 | 颗粒物 |  |  |
| 废 水 | 职工生活 | COD、氨氮 | 少量 | 就地泼洒，不外排 |
| 固 废 | 除尘器 | 除尘灰 | 381.64t/a | 回用于生产 |
|  | 检验工序 | 残次品 | 48t/a | 低价外售 |
|  | 搅拌工序 | 混合料 | 64t/a | 回用于生产 |
|  | 成型工序 | 混合料和不合格品 | 27t/a | 回用于生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 7.44t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 经预测，昼间四周厂界噪声贡献值为25.76-45.76dB(A)，本项目夜间不生产，昼间厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。周边的最近敏感点为距厂界东方向1600m的柏庄村，噪声对其无影响。 |
| 主要生态影响 建设项目施工期加强环境管理，设置围挡，后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。因此，工程建设不会对当地生态环境产生明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目总占地面积50亩（折合33333.33m2），建筑面积为4200m2，施工期主要建设原料库房、生产厂房、办公用房等，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： （1）施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （2）推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无环境敏感点。施工噪声对周围环境影响较小。 2扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，以及中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 （2）使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 （3）在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 （4）水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 （5）建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖；建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3废水 （1）施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 （2）影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。 营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 本项目产生粉尘主要为水泥筒仓粉尘、原料由装载机装入料斗配料机时产生的粉尘和搅拌机产生的粉尘，本项目共有16条生产线，8个60t的水泥筒仓，水泥由罐装汽车运进厂后直接打入筒仓内，16条生产线的搅拌机废气和筒仓上料废气经集尘管道引入地面的8套变频脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，每2条生产线的筒仓和搅拌机共用1套变频脉冲布袋除尘器及排气筒； 水泥筒仓和搅拌机有组织粉尘 以2条生产线为例进行分析，2条生产线共用1套变频脉冲布袋除尘器，本项目水泥用量为64000t/a，2条生产线水泥用量8000t/a，,则水泥筒仓输送次数约为267次/年（按30吨罐车计算），每次输送物料约2小时，总上料时间约534h。每个筒仓集尘管道设置开闭装置，筒仓上料时开闭装置打开，不上料时开闭装置关闭，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）（中册）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表—物料输送储存工序：颗粒物产污系数为2.09kg/t-水泥，2条生产线水泥用量为8000t/a，则颗粒物产生量为16.72t/a，产生速率为31.31kg/h。 本项目16台搅拌机为封闭型设备，原料经输送装置输送至搅拌机上方，搅拌机进料口处全封闭，在搅拌机进料口上方安装集气罩（2m×1m），向搅拌机加料及搅拌机搅拌时产生的颗粒物经集气罩（2m×1m）收集由管道引入变频脉冲布袋除尘器（与筒仓共用）处理经15m高排气筒排放；整个卸料过程封闭程度较高，搅拌过程中在投加原料的同时利用水泵加水，所以搅拌过程中粉尘产生量大幅减少，参考《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）（中册）中3121水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其他水泥制品业）产排污系数表—物料混合搅拌工序：颗粒物产污系数为5.75kg/t-水泥。2条生产线水泥年用量为8000t，则颗粒物产生量为46t/a，产生速率为23.96kg/h。 本项目每套变频脉冲布袋除尘器最大设计风量均为60000m3/h，除尘效率99.2％以上，当筒仓上料时每套变频除尘器颗粒物排放速率达到最大值，此时，2条生产线颗粒物产生速率为55.27kg/h，则经处理后颗粒物排放浓度为7.37mg/m3，经15m高排气筒排放；所以，本项目每个排气筒排放浓度最大为7.37mg/m3，16条生产线处理前后水泥筒仓和搅拌主机粉尘产生、排放情况见表13。 表13 水泥筒仓和搅拌主机污染物排放情况 名称 产生工序 处理前 处理后 主机除尘器（变频脉冲式） 产生量 t/a 浓度mg/m3 排放量 t/a 效率 数量（套） 粉尘 搅拌机 384.72 7.37 3.08 99.2% 8 采取除尘措施后，经处理后粉尘排放浓度为7.37mg/m3，粉尘排放量为3.08t/a，排放口高度不低于15m，颗粒物排放能够满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表1第II时段散装水泥中转站及水泥制品浓度限值的要求（颗粒物：10mg/m3）。 （3）原料库房装卸料、配料机上料等产生的无组织粉尘 配料机产生的粉尘主要为装载机上料时产生的粉尘，原料中夹杂的灰尘，粉尘颗粒都在1.0～500μm之间，输送物料过程中和落料点处产生扬尘，为无组织排放；石子为小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm，石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm）、石子、沙子在堆存过程中会产生扬尘，石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm）、石子、沙子存入厂区原料库房内，原料库房为10000m3轻钢结构的封闭原料库房房（规格为80m×12.5m×10m），库内平均风速取0m/s，故可认为原料在原料库房中堆存时不产生粉尘，料库和原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，原料库房上方设置喷头240个，喷头有效喷淋范围半径2m，喷头均匀分布，覆盖整个原料库房，设置分区开闭装置，原料输送及配料机上料过程中进行喷淋抑尘，因此在该过程产生的粉尘量较小，无组织粉尘的产生主要是汽车在装卸物料过程和配料机上料装载机运送物料过程中产生粉尘。通过采取封闭原料库房和喷淋抑尘的方式，可有效减少无组织排放对厂外环境的影响，物料在搅拌机处已变为含水物料，粉尘产生量大大减小。项目生产厂房内产生的无组织粉尘量按有组织粉尘产生量的3%进行计算，经过采取封闭车间，喷淋抑尘的方式后，无组织粉尘的逸散量按3%计算，则本项目无组织粉尘的产生量为0.3462t/a，产生速率为0.1803kg/h，粉尘产生量较小。 2水环境影响分析 本项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、产品养护用水和原料库房喷淋用水，生活用水主要为职工日常生活用水。 生产废水 ①搅拌用水 混凝土搅拌用水量为77m3/d（147840m3/a），由厂区自备水井供给。搅拌均匀后的砌块产品具有压实所需要的含水量，保持一定的湿润度，在砖块加工过程中全部消耗，不外排。 ②养护洒水 成型后的水泥砖砌块为保持强度，一般会在室内养护24小时（无需洒水），再在室外自然养护1天，养护方法为堆放至场地日光自然养护，养护期间需定期洒水，洒水量为42m3/d（80640m3/a）。此类水全部自然蒸发，不外排。 ③喷淋用水 原料库房设置喷淋设施，对物料进行喷淋，保持物料潮湿，避免扬尘，喷淋用水量为1.7m3/d（3264m3/a），喷淋水直接随原料用于生产，不外排。 （2）生活污水 本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。员工生活用水，按每人每天5L计，本项目员工62人，则日用水量为0.31m3/d（595.2m3/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.248m3/d（476.16m3/a），废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3噪声影响分析 主要噪声源为搅拌机、输送设备、配料机、装载机、风机、泵类等运行时产生的噪声，源强为70-90dB(A)，项目采用低噪音设备，生产设备加装基础减震，可降噪20dB（A）。噪声源强及治理措施见表14。 表14 主要噪声源及治理措施表 产噪点 设备名称 单台设备声级值/dB(A) 台(套)数 运行 情况 治理措施 治理后声级值/dB(A) 厂房 搅拌机 90 4 全运行 采用低噪音设备，设备基础加装减振，可综合降噪20dB(A) 74.28 输送设备 85 4 配料机 90 4 装载机 85 2 风机 75 3 泵类 70 2 由于本项目的生产设备布置较集中，且原料库房和生产厂房相连，因此将其视为同一个噪声源，并将生产设备位于封闭厂房内，经过厂房隔声后可降噪5dB（A），项目各侧厂界噪声预测结果见表15。 表15 项目各侧厂界噪声值预测结果一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 生产设备与各侧厂房边界的距离（m） 5 15 5 10 经过厂房隔声后噪声贡献值dB(A) 55.30 45.76 55.30 49.28 厂房边界与厂界之间的距离（m） 20 0 15 15 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A) 29.28 45.76 31.78 25.76 由上述分析可知，本项目夜间不生产，厂界昼间噪声贡献值为25.76-45.76dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间60dB(A)要求。 4固废环境影响分析 本项目营运期固体废弃物主要为搅拌工序产生的混合料、成型工序产生的混合料和不合格品、检验工序产生的残次产品、除尘器收集的除尘灰和职工生活产生的生活垃圾。 （1）混合料 搅拌工序产生的混合料约为64t/a，成型工序产生的混合料和不合格品约为27t/a，及时收集（人工收集），保持湿度，避免干燥成型，用装载机运至配料机料斗，回用于生产。 （2）残次产品 检验工序产生的残次产品约为48t/a，残次品低价外售。 （3）除尘灰 除尘器收集的除尘灰产生量为381.64t/a，除尘灰收集后喷水加湿，用装载机运输至原料库房，用于配料机加料，回用于生产。 生活垃圾 本项目劳动定员为62人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人•d计，年工作日以240天计算，则垃圾产生量为7.44t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不外排。 综上所述，项目排放的固废全部合理处置，不会对周围环境产生影响。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表16。 表16 本项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 产生量 t/a 处置方式 是否符合 环保要求 混合料 搅拌工序 一般 固废 64 回用于生产 符合 混合料和不合格品 成型工序 27 回用于生产 生活垃圾 职工生活 7.44 环卫部门 残次品 检验工序 48 低价外售 除尘灰 除尘收集装置 381.64 回用于生产 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5防护距离计算 根据项目特点，本评价选取颗粒物作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 无组织排放废气污染源源强见表17。 表17 无组织排放废气污染源源强 污染物名称 污染物排放速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 颗粒物 0.1803 0.9 80 12.5 10 根据估算模式SCREEN3预测可知，无组织颗粒物最大落地浓度为0.06159mg/m3，本项目无组织排放的颗粒物的场界浓度和最大落地浓度值未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域大气环境影响较小。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表18。 表18 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染称名称 Qc（kg/h） Cm(mg/m3) A B C D 计算结果 提级后 颗粒物 0.1803 0.9 350 0.021 1.85 0.84 11.477 50 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M=11.477m；提级后须设置50m卫生防护距离。 6环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表19。 表19 主要经济技术指标表 序号 名 称 单 位 数 量 备注 1 场区占地面积 - 50亩（折合33333.33m2） 2 总建筑面积 m2 4200 3 购置生产设备 台/套 136 4 吸纳就业人数 人 62 5 总投资 万元 6000 6 年产量 m2/a 500万 7 年产值 万元 500万 8 年净利润 万元 60 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表20。 表20 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资（万） 废气 运输、配料机 颗粒物 封闭车间厂房 6 水泥筒仓 集气管+变频脉冲布袋除尘器（与搅拌机共用）+15m排气筒1套 20 搅拌机 集气罩（2m×1m）+变频脉冲布袋除尘器+15m排气筒2套 废水 职工生活 SS 水量少，就地泼洒 - 固废 除尘设备 除尘灰 回用于生产 - 搅拌工序 混合料 回用于生产 - 成型工序 混合料和不合格品 回用于生产 - 成品检验 残次品 低价外售 - 职工生活 生活垃圾 环卫部门处置 - 噪声 生产设备 设备噪声 设缓冲底座、固定基础等措施减振 4 总计 30 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目现有员工62人，年产水泥制品500万平方米，年生产值约500万元同时本项目解决了62人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表21。 表21 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 除尘器排气筒采样孔 颗粒物 8 一次/年 厂界上风向 1 一次/年 厂界下风向 3 一次/年 噪声 厂界 等效连续A声级 四周 一次/季度 8总量控制分析 本项目的污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。生产不涉及废水排放，少量生活污水泼洒、抑尘，不外排，COD、氨氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx的排放，SO2、NOx均为0t/a。 颗粒物的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中颗粒物最高允许排放浓度限值10mg/m3。据此核算本项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 布袋除尘器颗粒物排放量：8×1920h×60000m³/h×10mg/m3×10-9=9.22t/a 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：9.22t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输、配料机 | 颗粒物 | 封闭料库 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为<0.5mg/m3） |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 集气管+变频脉冲布袋除尘器（与相连搅拌机共用）+15m排气筒8套 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）颗粒物排放浓度<10mg/m3 |
|  | 搅拌机 | 颗粒物 | 集气罩（2m×1m）+变频脉冲布袋除尘器+15m排气筒8套 |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD，氨氮 | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 搅拌工序 | 混合料 | 回用于生产 | 综合利用 |
|  | 成型工序 | 混合料和不合格品 | 回用于生产 |  |
|  | 除尘收集 装置 | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 检验工序 | 残次产品 | 低价出售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 各类设备采用减振基础，加强设备的日常维护、更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象，避免设备长期使用后噪声增大，各厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1项目概况 项目名称：唐山京源建材有限公司水泥制品项目。 建设单位：唐山京源建材有限公司。 建设性质：新建。 工程投资：总投资6000万元，其中环保投资30万元，占总投资比例0.5%。 占地面积：项目总占地面积50亩（折合33333.33m2），总建筑面积4200m2。 建设内容：建设16条生产线，年产水泥制品500万平方米，主要建设原料库房、生产厂房、办公用房等。 生产规模：共16条生产线，年产水泥制品500万平方米。 劳动定员：定员62人，其中管理人员2人，生产周期为4月~11月，年工作时间240天/年（1920h），每天一班8小时。 2项目选址 本项本项目位于滦县油榨镇孙官营村，占地面积50亩（折合33333.33m2）。本项目中心地理坐标为北纬39.886360°，东经118.812954°。项目东侧为空地，南侧为林地，西侧为空地，北侧为空地，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界东方向1600m的柏庄村。 项目周边无水源地、自然保护区、其它需要保护的区域。项目选址合理。 项目地理位置见附图1，环境保护目标分布图见附图2。 3拟采取环保措施 （1）废水 项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，少量职工生活废水泼洒抑尘。故不会对水环境造成影响。 （2）废气 16条生产线的搅拌机废气和筒仓上料废气经集尘管道引入地面的8套变频脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，每2条生产线的筒仓和搅拌机共用1套变频脉冲布袋除尘器及排气筒；排放浓度为7.37mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表1第II时段散装水泥中转站及水泥制品浓度限值的要求（颗粒物：10mg/m3），对周围环境影响较小。 配料机、原料库房装卸料等产生的无组织粉尘：经预测，颗粒物无组织排放，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表2的限值标准，对周围环境影响较小。 （3）噪声 主要为搅拌机、输送设备、配料机、装载机、风机、泵类等设备产生的噪声，源强为70-90dB(A）。项目拟选用低噪设备，全部布置在封闭车间内，并对产噪设备采取基础减振等措施。采取的噪声防治措施后，各侧厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间的限值要求，夜间不生产。项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 主要为搅拌工序的混合料、成型工序的混合料和不合格品，水泥仓顶等除尘器收集的除尘灰和检验工序产生的残次产品以及职工日常生活垃圾，混合料、除尘灰回用于生产，残次品低价外售，职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。 5防护距离结论 大气环境防护距离：根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 卫生防护距离：根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离卫生防护距离M=11.477m；提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界东方向1600m的柏庄村。 6总量控制结论 本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a； 特征污染物控制指标为：颗粒物：9.22t/a。 工程结论 唐山京源建材有限公司水泥制品项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，满足防护距离的要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表22。

表22 建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 项目 治理措施 治理 对象 数量 验收标准 废气 搅拌机 集气罩（2m×1m）+变频脉冲布袋除尘器（与相连搅拌机共用）+15m高排气筒 颗粒物 8套 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）（颗粒物：10mg/m3） 水泥仓 集气管+变频脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 原料扬尘 车间封闭、封闭原料库房、洒水抑尘、原料库房安装喷淋设施 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3） 废水 生活污水 泼洒抑尘 不外排 噪声 各主要设备置于彩钢结构的车间内，搅拌机、压力机、除尘风机等设备设置减振基础。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 固废 搅拌工序混合料 回用于生产 -- 成型工序混合料和不合格品 回用于生产 除尘收集装置收集的除尘灰 回用于生产 检验工序产生的残次产品 低价外售 职工生活垃圾 定期收集交环卫部门统一处置 硬化绿化 全面实现厂区地面全部绿化、硬化，无裸露地面

预审意见： 公章 经办人: 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年月日

审批意见： 公章 经办人: 年月日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图 附图2 项目环境保护目标分布图 附图3 项目平面布置及周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

损耗77

77

混凝土搅拌

42

损耗42

新水121.01

产品养护

损耗1.7

1.7

喷淋用水

损耗0.248

0.31

0.062

办公生活

泼洒抑尘

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

设备安装

内部建设

车间钢结构建设

场地平整

土方挖掘

生活污水、建筑垃圾

图2  施工期产污节点图

水泥、石子、石粉、沙子

水泥罐车

封闭料库

装载机

配料

粉尘、噪声

粉尘

水泥筒仓

噪声

螺旋输送机

输送皮带

压力机

搅拌机

噪声、固废

砖

粉尘、噪声

固废

养护

码垛、待售