建设项目基本情况

| 项目名称 | 100万吨砂石料破碎加工项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县鑫来固体废弃物再生资源有限公司 |
| 法人代表 | 宋新来 | 联 系 人 | 宋新来 |
| 通讯地址 | 滦县鑫来固体废弃物再生资源有限公司 |
| 联系电话 | 13933332281 | 传真 |  | 邮政编码 | 063707 |
| 建设地点 | 滦县榛子镇狼窝铺村村西 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]59号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理 C4220 |
| 占地面积 (平方米) | 16000 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中:环保投资(万元) | 40 | 环保投资占总投资比例 | 2% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 工程内容及规模： ⑴项目名称：100万吨砂石料破碎加工项目。 ⑵建设单位：滦县鑫来固体废弃物再生资源有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：滦县榛子镇狼窝铺村村西（N 39.834769º，E 118.286719º）。 ⑸产品及生产规模：本项目主要产品为砂石料，粒径分为15-25mm、10-20mm、5-10mm、0.075-3mm，生产规模为年产砂石料100万吨。 ⑹主要建设内容：本项目主体工程为厂房、库房；公用工程为办公用房，辅助工程为供水、供电等。主要建构筑物见下表。 表1 主要建、构筑一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 层数 结构形式 备注 1 厂房 1400 1 钢结构 高9m 2 库房 2100 1 钢结构 高9m 3 办公用房 200 1 砖混 高3m 4 合计 3700 — — — ⑺主要原材料及能源消耗见下表。 表2 项目主要原材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 矿山废弃石 万t/a 100.05 粒径为10-50cm，外购（散装） 2 电 万kwh/a 30 附近电网 3 水 m3/a 60 自备水井 ⑻主要生产设备、设施见下表。 表3 主要生产设备及设施表 序号 名称 单位 数量 备注 1 鄂式破碎机 台 1 2 锤式破碎机 台 1 180 3 振动筛 台 5 4 制砂机 台 1 5 装载机 台 3 6 风选机 台 1 7 皮带输送机 台 20 8 上料仓 台 1 9 中间料仓 台 1 10 筒仓 台 1 11 地磅 台 1 150T 12 布袋除尘器 台 2 ⑼劳动制度及定员：项目建成后年运行300天，每天3班，每班工作8小时，劳动定员20人，其中管理人员5人，技术人员5人，工人10人。 ⑽工程投资及环保投资：项目总投资为2000万元，其中环保投资40万元，占总投资的2%。 ⑾项目占地面积：项目占地面积16000平方米。 ⑿给排水及取暖： ①给排水：本项目生产过程不用水。项目不设食堂、宿舍、洗浴等生活设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，用水量按10L/人·d计，则用水量为0.2m3/d（60m3/a），无生活污水产生。 ②取暖：本项目生产车间冬季无需采暖，办公室冬季采用空调取暖。 ⒀项目的地理位置、平面布置与周边关系： 地理位置：本项目位于滦县榛子镇狼窝铺村村西（N 39.834769º，E 118.286719º），地理位置见附图1。 平面布置：本项目厂区内由南向北依次为库房、厂房和办公用房，大门位于北厂界。项目平面布置见附图2。 周边关系：本项目东侧为废弃厂房，南侧为山，西侧为钢厂，北侧为废弃厂房。项目周边关系见附图2。 本项目周围无重点文物区、风景名胜区，项目位于陡河水库饮用水源准保护区范围内，距离陡河水库饮用水源二级保护区的距离为1600米，距离陡河水库饮用水源一级保护区（陡河）3000米，项目周围无其它自然保护区、重点文物、风景名胜等，主要环境保护目标为距离项目东北侧150米处的狼窝铺村居民区和陡河水库饮用水源保护区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形地貌 滦县地处燕山山脉前冲积平原的滦河中期冲洪积扇的中部，为燕山山地丘陵区与滦河三角洲平原接合部。大地构造属于华北地台燕山沉降带南缘，昌黎台凸和蓟县台凹的过渡地带。 2.气候气象 滦县地处北温带亚湿润气候区，属大陆性季风气候，四季分明，年平均气温10.5℃，冬季白天气温0℃以上，夏季最高气温35℃。年平均降水量714.5毫米，降水量集中在6月中旬至8月中旬，雪日出现在11月至第二年3月，最大积雪深度13cm，相对湿度62%，无霜期175天，年日照2696.9小时，日照率达62%。 3.水文特征 境内有河北第一大河——滦河。滦河在该县境内流经41公里。滦县地下水水质优良，水资源丰富，地下水埋藏浅，第一含水层厚度在15～20米左右，为生产、生活用水提供保障。 4.地表水 项目所在区域地表水主要有滦河。 滦河：古代称濡水。发源于承德地区丰宁县西北巴彦吐古尔山麓，经内蒙古高原、坝上草原及燕山山区，于迁西县潘家口穿长城进入唐山市境内，经迁西、迁安、滦县、昌黎、滦南进入乐亭县，于莲花池东南2.5公里兜网铺入渤海，全长888公里，流域面积5.44万平方公里。 5.植被 该县土壤主要为褐土，质地较复杂，境内自然植被很少。解放后，封山育林，在半山区营造了针叶林、果树林，在平原栽植了紫穗槐，桑条柳行，果树等。植被覆盖率9.4%。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、环境空气： 本次环境空气质量监测数据采用河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年3月16日~3月22日对滦县第一中学进行的监测数据，其各监测点位置及监测因子如下表： 表4 大气环境质量监测数据 单位mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 标准指数 Pi范围 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.021~0.121 0 － 0.042~0.242 NO2 1小时浓度 0.2 0.025~0.084 0 － 0.125~0.42 O3 1小时浓度 0.2 0.005~0.074 0 － 0.025~0.37 8小时浓度 0.16 0.006~0.03 0 － 0.038~0.188 PM10 24小时浓度 0.15 0.037~0.177 11.8% 1.18 0.25~1.18 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.061~0.097 12.9% 1.29 0.81~1.29 CO 1小时浓度 10 0.744~3.501 0 — 0.074~0.35 由上表可知，SO2、O3、NO2、CO均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求；PM2.5、PM10均有超标现象。PM2.5、PM10超标原因主要为汽车尾气和雾霾天气等原因造成。 2、声环境： 项目所在区域无常规噪声监测点，区域内声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、水环境： 该区域主要河流有陡河等。根据《2016年唐山市环境状况公报》监测结果表明，陡河四个监测断面（钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口）水质均为IV类，全部达到环境功能区划要求。 4、生态环境： 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目主要环境保护目标为项目东北侧150米处的狼窝铺村居民区。地表水保护目标为陡河水库饮用水源保护区。环境保护目标详情见表6。 表5 环境保护目标 保护目标 距项目方位 距离(米) 功能 保护级别 狼窝铺村 NE 150 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 陡河水库饮用水源一级保护区（陡河） S 3000 饮用水水源保护区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 陡河水库饮用水源二级保护区 S 1600 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 陡河水库饮用水源准保护区 —— —— 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 其执行标准如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。 水环境：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表6 环境空气质量标准 污染物 浓度限值（μg/Nm3） 1小时平均 24小时平均 日最大8小时平均 年平均 PM10 150 70 NO2 200 80 40 SO2 500 150 60 O3 200 160 PM2.5 75 35 CO 10000 4000 ⑵《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2类区标准； 环境保护目标执行1类区标准：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）； 项目厂界执行2类区标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 ⑵《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中矿山开采：破碎机、筛分机等生产设备颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3；除提升输送、储库下小仓的除尘设施外，生产设备排气筒（含车间排气筒）一律不得低于15m。表3作业场所颗粒物无组织排放限值：颗粒物1.0mg/m3。 ⑶一般固体废弃物执行《一般固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令[2005]第31号，2016年11月7日修订）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 国家环境保护规划中，总量控制因子为COD、氨氮、烟尘、工业粉尘、SO2、工业固体废物、NOX。其中COD、SO2、氨氮和NOX四项为考核指标。 本项目冬季采用空调取暖，不设锅炉等设施，无SO2、NOx产生；项目生产不用水，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，无生活废水产生。 结合本项目排污特点，确定特征污染物为颗粒物。 颗粒物： 80000m3/h(7200h(30mg/Nm3(10-9+40000m3/h(7200h(30mg/Nm3(10-9=25.92t/a； 因此确定本项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOx0t/a，特征污染物颗粒物25.92t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）: 本项目主要是以矿山废弃石为原料生产砂石料，年产砂石料100万吨。具体工艺叙述如下： （1）备料 本项目所需的矿山废弃石为散装，外购的矿山废弃石通过苫布遮盖的运输车辆运至原料堆场。 本工序污染源主要为矿山废弃石运输、装卸、堆存过程产生的粉尘。 （2）破碎 矿山废料通过翻斗车运至厂房，直接投入到上料仓内，通过溜槽输送至鄂式破碎机进行破碎，破碎后物料通过皮带输送机运至锤式破碎机进一步破碎。 本工序污染源主要为翻斗车向上料仓投料过程产生的粉尘，上料仓溜槽向鄂式破碎机输送物料过程产生的粉尘，鄂式破碎机破碎后得到的物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向锤式破碎机落料过程产生的粉尘；鄂式破碎机、锤式破碎机、皮带输送机运行时产生的噪声。 （3）筛分 锤式破碎机制得的物料通过皮带输送机输送至1#振动筛进行筛分，筛上粒径≥25mm的物料由皮带输送机输送至锤式破碎机再次破碎，破碎后的物料返回振动筛，中间粒径15~25mm的物料以及10~20mm的物料分别由皮带输送机输送至成品库堆存，筛下的物料由皮带输送机输送至2#振动筛进一步筛分。2#振动筛筛上粒径≥10mm的物料由皮带输送机输送至成品库堆存，中间粒径5~10mm的物料由皮带输送机输送至成品库堆存，筛下粒径＜5mm的物料由皮带输送机输送至中间料仓。 本工序污染源主要为锤式破碎机破碎后的物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向1#振动筛落料过程产生的粉尘，1#振动筛筛分过程产生的粉尘，中间物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向成品库落料过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送过程、皮带输送机向锤式破碎机落料过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向2#振动筛落料过程产生的粉尘，2#振动筛筛分过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向成品库落料过程产生的粉尘，中间物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向成品库落料过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向中间料仓落料过程产生的粉尘；振动筛、皮带输送机运行时产生的噪声。 （4）制砂、筛分 中间料仓内的物料通过皮带输送机输送至3#振动筛进行筛分，筛下粒径＜3mm的物料由皮带输送机输送至成品库内的筒仓斗提机，由斗提机提升至筒仓内储存，筛上粒径＞3mm的物料由皮带输送机输送至制砂机进行粉碎，粉碎后物料粒径在3mm左右。制砂机制得的物料通过皮带输送机输送至4#振动筛、5#振动筛进行筛分，筛上粒径>3mm的物料由皮带输送机返回制砂机再次粉碎，筛下的物料由皮带输送机输送至风选机进行下一道工序。 本工序污染源主要为物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向3#振动筛落料过程产生的粉尘，3#振动筛筛分过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送过程、皮带输送机向制砂机落料过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向成品库斗提机落料过程产生的粉尘，物料落入斗提机、提升过程、斗提机向筒仓落料过程产生的粉尘，制砂机粉碎后的物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向4#振动筛、5#振动筛落料过程产生的粉尘，筛分过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向风选机落料过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向制砂机落料过程产生的粉尘；制砂机、振动筛、皮带输送机、斗提机运行时产生的噪声。 （5）风选 筛分后的物料通过皮带输送机输送至风选机，风选得到的粒径＞3mm的物料由皮带输送机返回3#振动筛，风选得到的粒径0.075~3mm的物料由皮带输送机输送至成品库内的筒仓斗提机，由斗提机提升至筒仓内储存。 本工序污染源主要为风选过程产生的粉尘，风选得到的粒径0.075~3mm的粉料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向成品库落料过程中产生的粉尘，物料落入斗提机、提升过程、斗提机向筒仓落料过程产生的粉尘，风选得到的粒径＞3mm的物料落入皮带输送机、皮带输送过程及皮带输送机向3#振动筛落料过程中产生的粉尘；皮带输送机、风选机、斗提机运行时产生的噪声。 生产工艺流程及排污节点见图2。 图2 生产工艺流程及排污节点图 本项目粉尘通过布袋除尘器进行处理。 粉尘处理工序污染源主要为除尘器收集的除尘灰；风机运行时产生的噪声。 粉尘处理工序排污节点见图3。 图3 粉尘处理工序排污节点图

主要污染工序： （1）废气：主要为原料运输、装卸、堆存、转运、上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程、成品堆存过程中产生的粉尘。 （2）废水：本项目无废水污染源。 （3）噪声：主要噪声源为破碎机、振动筛、制砂机、风选机、斗提机、皮带输送机、风机等设备运转产生的噪声。 （4）固体废物：主要为除尘器收集的收尘灰、职工日常生活产生的生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料运输、装卸、堆存、转运、成品堆存过程 | 颗粒物 | 50t/a | ＜1.0mg/m3 |
|  | 原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程 | 1#布袋除尘器 | 颗粒物 | 375mg/m3，108t/a | 3.75mg/m3，1.08t/a |
|  |  | 2#布袋除尘器 | 颗粒物 | 562.5mg/m3，324t/a | 5.625mg/m3，3.24t/a |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 427.68 t/a | 集中收集，返回生产系统作为原料综合利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 少量 | 实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理 |
| 噪 声 | 主要为破碎机、振动筛、制砂机、风选机、斗提机、皮带输送机、风机等设备运转产生的噪声，其源强为70～85dB（A）。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目为新建项目，项目主体工程为厂房、库房和办公用房，土建工程量少，厂区地面“非绿即硬”，可有效地防止水土流失，对周围生态环境基本无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为新建工程，主要建设厂房、库房和办公用房，厂房、库房为钢结构，办公用房为砖混结构，土建工程量少。施工期对环境的影响主要是扬尘和施工设备产生的噪声。但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。施工噪声经距离衰减后，对周围环境影响很小。

营运期环境影响分析： 1、废气治理措施及环境影响分析 本项目产生的大气污染物主要为原料运输、装卸、堆存、转运、上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程、成品堆存过程中产生的粉尘。 1.1原料运输、装卸、堆存、转运、成品堆存过程产生的粉尘 1.1.1 无组织排放达标分析 本项目外购的矿山废弃石采用苫布遮盖的运输车辆运至厂区并堆存于原料堆场，之后采用翻斗车运至厂区厂房，运输、装卸、堆存过程会产生粉尘；物料通过溜槽、皮带输送机、斗提机进行转运过程中会产生粉尘；成品石渣在成品库房堆存过程中会产生粉尘。根据上述分析，环评要求采取如下措施减少粉尘污染： ①原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落，道路定期洒水抑尘；原料堆场建设四面闭合的挡风抑尘墙，挡风墙高度13米以上，原料堆场铺设喷淋管路，堆存及装卸作业区域采取喷淋抑尘措施。原料堆场到厂房破碎设备的运输通道进行硬化，定期洒水抑尘。 ②封闭厂房和库房，原料转运过程均在封闭的厂房和库房内进行，封闭溜槽、皮带输送机和斗提机，各工序间物料转运均在封闭的溜槽、皮带输送机和斗提机内进行。 ③在库房内成品石渣堆存点上方设置4套喷淋装置，每套喷淋装置至少设置5个喷头，使喷头喷淋面积将堆存区全部覆盖。 类比同类项目可知，原料运输、装卸、堆存、转运、成品堆存过程产生的粉尘量按物料量的0.005%计，本项目物料总用量为1000500t/a，则粉尘产生量为：50t/a。采取上述措施后，项目真正向外环境无组织排放粉尘很少，约占无组织粉尘产生量的10%左右，项目无组织粉尘排放量约为5t/a，排放速率为6.94kg/h。根据估算模式SCREEN3计算，颗粒物无组织排放落地浓度均较小，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值：颗粒物1.0mg/m3。本项目无组织排放的颗粒物通过大气扩散后，最大落地浓度均较小，对周围环境的影响较小。 1.1.2大气环境防护距离 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置环境防护区域，在大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。 根据大气环境影响评价技术导则的要求，对于无组织排放源应设置大气环境防护距离，大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式进行计算。根据工程分析，本项目需计算大气环境防护距离的无组织排放源主要为颗粒物。本项目的无组织排放的颗粒物无超标点，因此，本项目不设置大气环境防护距离。 1.1.3卫生防护距离 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。 卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中的公式，即： 式中:Cm－标准浓度限值(mg/m3)； L——所需卫生防护距离(m) r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。 Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平(kg/h)。 A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中表5查取。 卫生防护距离计算参数见表7。 表7 卫生防护距离计算源强参数表 参数 A B C D 计算值 m 卫生防护距离m TSP 350 0.021 1.85 0.84 21.564 50 根据污染物排放量和卫生防护距离计算公式，计算得出该项目的卫生防护距离为50m，不会对距离项目厂界东北侧150米处的狼窝铺村居民区产生影响。 1.2原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程产生的粉尘 本项目在厂房内共设置1座上料仓、1台鄂式破碎机、1台锤式破碎机、5台振动筛、1台制砂机、1台风选机，在库房内设置1座中间料仓、1台提升机、1座筒仓。原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程产生的废气主要为翻斗车向上料仓上料过程产生的粉尘，鄂式破碎机破碎后得到的物料落入皮带输送机、皮带输送机向锤式破碎机落料过程产生的粉尘，锤式破碎机破碎后的物料落入皮带输送机、皮带输送机向1#振动筛落料过程产生的粉尘，1#振动筛筛分过程产生的粉尘，中间物料落入皮带输送机、皮带输送机向成品库落料过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送机向锤式破碎机落料过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送机向2#振动筛落料过程产生的粉尘，2#振动筛筛分过程产生的粉尘，筛上及中间物料落入皮带输送机、皮带输送机向成品库落料过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送机向中间料仓落料过程产生的粉尘，物料落入皮带输送机、皮带输送机向3#振动筛落料过程产生的粉尘，3#振动筛筛分过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送机向制砂机落料过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送机向成品库斗提机落料过程产生的粉尘，物料落入斗提机、斗提机向筒仓落料过程产生的粉尘，制砂机粉碎后的物料落入皮带输送机、皮带输送机向4#振动筛、5#振动筛落料过程产生的粉尘，筛分过程产生的粉尘，筛下物料落入皮带输送机、皮带输送机向风选机落料过程产生的粉尘，筛上物料落入皮带输送机、皮带输送机向制砂机落料过程产生的粉尘，风选过程产生的粉尘，风选得到的粒径0.075~3mm的粉料落入皮带输送机、皮带输送机向成品库落料过程中产生的粉尘，物料落入斗提机、斗提机向筒仓落料过程产生的粉尘，风选得到的粒径＞3mm的物料落入皮带输送机、皮带输送机向3#振动筛落料过程中产生的粉尘。 类比同类项目可知，单台设备粉尘产生量约为5kg/h，则本项目原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程粉尘产生速率为60kg/h，年生产时间为7200h，产生量为432t/a。 本项目生产线置于生产车间内，各工序间物料通过全封闭式皮带输送机和斗提机进行转运。本项目拟将上料仓设置半封闭围挡，在上料仓入料口上方，鄂式破碎机入料口、出料口上方，锤式破碎机入料口、出料口上方，制砂机入料口、出料口上方，风选机入料口、出料口上方设置集气罩，将筛分机加装封闭设施，封闭中间料仓和筒仓，在筛分机上方、中间料仓入料口和出料口处以及筒仓落料口处加装管道，安装脉冲布袋除尘器2台，废气经集气装置收集后引至脉冲布袋除尘器处理。其中，锤式破碎机、1#振动筛、2#振动筛产生的废气引入1#脉冲布袋除尘器进行处理，1#脉冲布袋除尘器风机风量为40000m3/h，排气筒P1高度设置15m，除尘器效率为99%。鄂式破碎机、中间料仓、3#振动筛、4#振动筛、5#振动筛、制砂机、风选机、斗提机、筒仓产生的废气引入2#脉冲布袋除尘器进行处理，2#脉冲布袋除尘器风机风量为80000m3/h，排气筒P2高度设置15m，除尘器效率为99%。 本项目除尘器参数见下表。 表8 除尘器参数一览表 名称 滤袋形式 风量(m3/h) 静过滤 风速（m/min） 除尘器过滤面积(m2) 清灰方式 1#脉冲布袋除尘器 覆膜 40000 1.0 666.7 脉冲自动清灰 2#脉冲布袋除尘器 覆膜 80000 1.0 1333 脉冲自动清灰 采取上述措施后，1#布袋除尘器颗粒物排放量为1.08t/a，排放浓度为3.75mg/m3，2#布袋除尘器颗粒物排放量为3.24t/a，排放浓度为5.625mg/m3，本项目颗粒物排放浓度均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中矿山开采：破碎机、筛分机等生产设备颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3；布袋除尘器排气筒高度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中排气筒高度15m要求。 2、废水治理措施及环境影响分析 本项目无废水污染源。 本项目生产过程中不用水，无生产废水产生；项目不设食堂、宿舍、洗浴等生活设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，无生活废水产生。 环评要求项目旱厕采用防渗混凝土结构，确保渗透系数小于10-7cm/s，有效阻止废水下渗污染地下水，确保项目的建设不会对地下水产生影响。 3、噪声治理措施及环境影响分析 3.1 噪声源强 本项目主要噪声源为破碎机、振动筛、制砂机、风选机、斗提机、皮带输送机、风机等设备运转产生的噪声，其源强为70～85dB（A）。各产噪设备降噪措施及效果见下表。 表9 产噪设备降噪措施及效果一览表 序号 名称 台套数 源强 dB（A） 治理 措施 降噪dB（A） 车间外噪声dB（A） 1 制砂机 1台 85 置于封闭厂房和库房内，基础加装减振垫 25 67.9 2 破碎机 2台 85 3 皮带输送机 20台 70 4 振动筛 5台 80 5 风选机 1台 80 6 斗提机 1台 70 7 风机 2台 85 置于厂房内，并安装消声器 30 3.2设备噪声对厂界影响预测 采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA（r）=LA（r0）－20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源 r 处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置 r0 处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 采取上述措施后，厂房设备噪声对各厂界的噪声贡献值详见下表。 表10 噪声源距各厂界距离及对周围厂界的噪声贡献值 噪声源 源强dB(A)（A） 厂界 距离（m） 噪声贡献值dB(A) 达标分析 昼间 夜间 生产车间 67.9 东厂界 20 41.9 达标 达标 南厂界 10 47.9 达标 达标 西厂界 10 47.9 达标 达标 北厂界 210 21.5 达标 达标 由上表可见，本项目厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间 60dB（A）、夜间50dB（A）的限值要求。 项目环境敏感点为项目东北侧150米处的狼窝铺村居民区，经过距离衰减后，对其声环境影响较小。 4、固体废物治理措施及环境影响分析 本项目固体废物主要为除尘器收集的收尘灰、职工日常生活产生的生活垃圾。 本项目除尘器收集的除尘灰量为427.68t/a，集中收集，返回生产系统作为原料综合利用；职工日常生活产生的生活垃圾包括废纸、废塑料袋等，产生量少，实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理。 5、选址合理性分析 项目厂址位于陡河水库饮用水源准保护区内，距离陡河水库饮用水源二级保护区的距离为1600米，距离陡河水库饮用水源一级保护区（陡河）3000米。 根据《中华人民共和国水污染防治法》中第六十条规定“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中相关内容“禁止准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得新增排污量；直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准，当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。”《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中“准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。” 本项目无废水和易溶性、有毒有害废弃物等产生，对水体不会造成影响，符合上述法律法规相关要求。 本项目用地为非耕地，符合土地使用性质，因此，规划选址合理。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料运输、装卸、堆存、转运、成品堆存过程 | 颗粒物 | 原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落，道路定期洒水抑尘；原料堆场建设四面闭合的挡风抑尘墙，挡风墙高度13米以上，原料堆场铺设喷淋管路，堆存及装卸作业区域采取喷淋抑尘措施。原料堆场到厂房破碎设备的运输通道进行硬化，定期洒水抑尘。封闭厂房和库房，原料转运过程均在封闭的厂房和库房内进行，封闭溜槽、皮带输送机和斗提机，各工序间物料转运均在封闭的溜槽、皮带输送机和斗提机内进行。在库房内成品石渣堆存点上方设置4套喷淋装置，每套喷淋装置至少设置5个喷头，使喷头喷淋面积将堆存区全部覆盖 | 达标排放 |
|  | 原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程 | 颗粒物 | 将上料仓设置半封闭围挡，在上料仓入料口上方，鄂式破碎机入料口、出料口上方，锤式破碎机入料口、出料口上方，制砂机入料口、出料口上方，风选机入料口、出料口上方设置集气罩，将筛分机加装封闭设施，封闭中间料仓和筒仓，在筛分机上方、中间料仓入料口和出料口处以及筒仓落料口处加装管道，安装脉冲布袋除尘器2台，废气经集气装置收集后引至脉冲布袋除尘器处理，处理后经2根15m高排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | / | / | / | / |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集，返回生产系统作为原料综合利用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为破碎机、振动筛、制砂机、风选机、斗提机、皮带输送机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-85dB（A）。将生产设备置于封闭厂房、库房内，基础加装减振垫，风机加装消声器，采取以上措施后，再经过距离的衰减后，到达厂界外1米处的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为新建项目，项目主体工程为厂房、库房和办公用房，土建工程量少。项目建成后，对厂区进行合理绿化，地面和道路采取硬化措施，可以有效减少水土的流失及运输过程中扬尘的产生。 表11 环境环保设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 治理对象 数量 处理能力 处理 效率 处理效果 验收标准 投资 （万元） 废 气 原料运输、装卸、堆存、转运、成品堆存过程 原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落，道路定期洒水抑尘；原料堆场建设四面闭合的挡风抑尘墙，挡风墙高度13米以上，原料堆场铺设喷淋管路，堆存及装卸作业区域采取喷淋抑尘措施。原料堆场到厂房破碎设备的运输通道进行硬化，定期洒水抑尘。封闭厂房和库房，原料转运过程均在封闭的厂房和库房内进行，封闭溜槽、皮带输送机和斗提机，各工序间物料转运均在封闭的溜槽、皮带输送机和斗提机内进行。在库房内成品石渣堆存点上方设置4套喷淋装置，每套喷淋装置至少设置5个喷头，使喷头喷淋面积将堆存区全部覆盖 颗粒物 — 90% ＜1.0mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3颗粒物无组织排放限值1.0mg/m3 5.0 原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程 将上料仓设置半封闭围挡，在上料仓入料口上方，鄂式破碎机入料口、出料口上方，锤式破碎机入料口、出料口上方，制砂机入料口、出料口上方，风选机入料口、出料口上方设置集气罩，将筛分机加装封闭设施，封闭中间料仓和筒仓，在筛分机上方、中间料仓入料口和出料口处以及筒仓落料口处加装管道，安装脉冲布袋除尘器2台，废气经集气装置收集后引至脉冲布袋除尘器处理，处理后经2根15m高排气筒排放 颗粒物 2套 一套40000m3/h 一套80000m3/h 99% ＜30mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中矿山开采：破碎机、筛分机等生产设备颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3 20 噪 声 生产 设备 将生产设备置于封闭厂房、库房内，基础加装减振垫，风机加装消声器 噪声 厂界外1m处噪声贡献值＜50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 4.0 固废 除尘器 集中收集，返回生产系统作为原料综合利用 除尘灰 — — — 不外排 — — 职工 生活 实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点，统一处理 废纸、废塑料袋等 防渗 项目旱厕采用防渗混凝土结构，确保渗透系数小于10-7cm/s 1.0 硬化绿化 厂区空地及四周因地制宜，进行合理绿化，做到非绿即硬，使厂区内无裸露地面 10 合计 环保投资为40万元，占总投资的2% 40 |

结论与建议

1、结论 1.1产业政策符合性和选址合理性分析结论 滦县鑫来固体废弃物再生资源有限公司投资2000万元建设的100万吨砂石料破碎加工项目，不在《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类、淘汰类项目之列，属于允许类建设项目；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内。本项目已在滦县发展改革局备案（备案证号：滦发改备字[2018]59号），因此本项目的建设符合国家产业政策。 本项目位于滦县榛子镇狼窝铺村村西，根据唐山基点房产测绘有限公司出具的土地勘测定界技术报告书和滦县榛子镇人民政府出具的证明可知，该项目拟占地块为非耕地，符合用地性质要求。项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，符合当地环境功能区划。 本项目周围无重点文物区、风景名胜区，项目位于陡河水库饮用水源准保护区范围内，距离陡河水库饮用水源二级保护区的距离为1600米，距离东侧陡河水库饮用水源一级保护区（陡河）3000米。根据《中华人民共和国水污染防治法》中第六十条规定“禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。”《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中相关内容“禁止准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建建设项目不得新增排污量；直接或间接向水域排放废水，必须符合国家及地方规定的废水排放标准，当排放总量不能保证保护区内水质满足规定的标准时，必须削减排污负荷。”《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中“准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。”本项目不产生废水和易溶性、有毒有害废弃物，不对水体造成影响。项目周围无其它自然保护区、重点文物、风景名胜等，主要环境保护目标为距离项目东北侧厂界150米处的狼窝铺村居民区，满足卫生防护距离100米的要求。 因此，项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 1.2.1废气 本项目产生的大气污染物主要为原料运输、装卸、堆存、转运、上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程、成品堆存过程中产生的粉尘。 （1）原料运输、装卸、堆存、转运、成品堆存过程产生的粉尘 环评要求采取如下措施减少粉尘污染： ①原料运输车辆加盖苫布，防止物料的散落，道路定期洒水抑尘；原料堆场建设四面闭合的挡风抑尘墙，挡风墙高度13米以上，原料堆场铺设喷淋管路，堆存及装卸作业区域采取喷淋抑尘措施。原料堆场到厂房破碎设备的运输通道进行硬化，定期洒水抑尘。 ②封闭厂房和库房，原料转运过程均在封闭的厂房和库房内进行，封闭溜槽、皮带输送机和斗提机，各工序间物料转运均在封闭的溜槽、皮带输送机和斗提机内进行。 ③在库房内成品石渣堆存点上方设置4套喷淋装置，每套喷淋装置至少设置5个喷头，使喷头喷淋面积将堆存区全部覆盖。 根据估算模式SCREEN3计算，颗粒物无组织排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值：颗粒物1.0mg/m3。 （2）原料上料、破碎、筛分、制砂、风选过程、筒仓上料过程产生的粉尘 本项目生产线置于生产车间内，各工序间物料通过全封闭式皮带输送机和斗提机进行转运。本项目拟将上料仓设置半封闭围挡，在上料仓入料口上方，鄂式破碎机入料口、出料口上方，锤式破碎机入料口、出料口上方，制砂机入料口、出料口上方，风选机入料口、出料口上方设置集气罩，将筛分机加装封闭设施，封闭中间料仓和筒仓，在筛分机上方、中间料仓入料口和出料口处以及筒仓落料口处加装管道，安装脉冲布袋除尘器2台，废气经集气装置收集后引至脉冲布袋除尘器处理。其中，锤式破碎机、1#振动筛、2#振动筛产生的废气引入1#脉冲布袋除尘器进行处理，1#脉冲布袋除尘器风机风量为40000m3/h，排气筒P1高度设置15m，除尘器效率为99%。鄂式破碎机、中间料仓、3#振动筛、4#振动筛、5#振动筛、制砂机、风选机、斗提机、筒仓产生的废气引入2#脉冲布袋除尘器进行处理，2#脉冲布袋除尘器风机风量为80000m3/h，排气筒P2高度设置15m，除尘器效率为99%。 采取上述措施后，本项目颗粒物排放浓度均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中矿山开采：破碎机、筛分机等生产设备颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3；布袋除尘器排气筒高度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）中排气筒高度15m要求。 措施可行。 1.2.2 废水 本项目生产过程不用水，无生产废水产生；生活用水主要为职工日常生活饮用及盥洗用水，无生活污水产生。 1.2.3 噪声 本项目主要噪声源为破碎机、振动筛、制砂机、风选机、斗提机、皮带输送机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70-85dB（A）。 将生产设备置于厂房、库房内，基础加装减振垫，风机加装消声器，采取以上措施后，再经过距离的衰减后，到达厂界外1米处的噪声贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的要求。 措施可行。 1.2.4 固体废物 本项目固体废物主要为除尘器收集的收尘灰、职工日常生活产生的生活垃圾。 本项目除尘器收集的除尘灰集中收集，返回生产系统作为原料综合利用；职工日常生活产生的生活垃圾实行袋装化，集中收集，送至当地环卫部门指定地点统一处理。 措施可行。 1.3总量控制结论 本项目总量控制指标为COD0t/a、氨氮0t/a、SO20t/a、NOx0t/a，特征污染物颗粒物25.92t/a。 综合结论： 综上所述，滦县鑫来固体废弃物再生资源有限公司在滦县榛子镇狼窝铺村村西投资2000万元建设的100万吨砂石料破碎加工项目，符合产业政策，采用实用的生产工艺及污染防治措施，污染物达标排放，只要切实落实工程环保方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。 2、建议 ⑴固废要定时收集，堆放在指定地点，不得乱堆、乱放。 ⑵切实落实厂区绿化。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1~2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

粉尘废气

布袋除尘器

达标排放

S、N