# 建设项目环境影响报告表

（试 行）

项目名称：滦县无三路缘水泥制品厂年产6000万块水泥砖项目

建设单位(盖章):    滦县无三路缘水泥制品厂

编制日期： 2018 年4月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称---指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点---指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别---按国标填写。

4.总投资---指项目投资总额。

5.主要环境保护目标---指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议---给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见---由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见---由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产6000万块水泥砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县无三路缘水泥制品厂 |
| 法人代表 | 王勤 | 联系人 | 王勤 |
| 通讯地址 | 滦县东安各庄镇无税庄三村 |
| 联系电话 | 13483484920 | 传 真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县东安各庄镇无税庄三村村西 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 新建□√ 改扩建□技改□ | 行业类别 及代码 | 砖瓦、石材等建筑材料制造（C303） |
| 占地面积 (平方米) | 6667 | 绿化面积 (平方米) | 200 |
| 总投资 (万元) | 47 | 其中：环保投资(万元) | 9.5 | 环保投资占 总投资比例 | 20.2% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 |  |
| 项目内容及规模： 1.项目由来 水泥砖材料强度高、耐久性好，具有古朴自然的外观，可做清水墙也可以做任何外装饰，因此，是一种取代粘土砖的极有发展前景的更新换代产品。所以广泛使用水泥砖是大势所趋，而且水泥砖生产符合我国“保护农田、节约资源、因地制宜、就地取材”的发展建材总方针，市场前景广阔。在此前景下，滦县无三路缘水泥制品厂决定投资47万元，新建年产6000万块水泥砖项目。 2.工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：年产6000万块水泥砖项目 ②建设单位：滦县无三路缘水泥制品厂 ③建设性质：新建 ④建设地点：滦县东安各庄镇无税庄三村村西 ⑤项目投资：总投资47万元，其中环保投资9.5万元，占总投资的比例为20.2%。 (2)建设内容及规模 建设内容及规模主要为：项目总占地面积6667平方米（10亩），建筑面积1626m2，建设生产线3条，分两期建设，一期建设1条生产线，二期建设2条生产线。主要生产设备一期有搅拌机2台、配料机1台、全自动砌块成型机1台、叉车1台、水泥仓1个、石粉仓1个，二期主要生产设备有搅拌机4台、配料机2台、全自动砌块成型机2台、水泥仓2个、石粉仓2个。项目建成后，年可生产水泥砖6000万块。 (3)土地利用及平面布置 ①土地利用 拟建项目位于滦县东安各庄镇无税庄三村村西，总占地面积10亩，租用无税庄三村土地。根据滦县国土资源局证明（见附件），该用地未占用基本农田，根据滦县东安各庄镇政府出具的证明，符合镇域经济发展规划。 ②平面布置 拟建项目总占地面积6667平方米，绿化面积为200平方米，绿化率为3%。 平面布置为：本项目为南北布置，由南往北依次为1#生产线、2#生产线、3#生产线。在厂区西北侧有两间休息室，东南侧有两间办公室。厂区平面布置见附图2。 (4)劳动定员及工作制度 拟建项目劳动定员12人，其中管理人员3人，工作人员9人。本项目不设食堂。工作制度为单班制，每班8小时（白班），年工作时间300天。 3.主要设备及设施 拟建项目主要生产设备情况见表1。 表1 主要生产设备一览表 序号 设备及设施名称 型号 台（套） 备注 1 全自动砌块成型机 QT5-20A3 3 位于生产车间 2 搅拌机 JS500 3 3 搅拌机 / 3 4 配料机 1000型 3 5 水泥仓 100t 3 6 石粉仓 100t 3 7 叉车 3t 2 生产区 8 龙工铲车 3t 1 9 除尘器 5000m3/h 3 4.主要建构筑物 拟建项目主要建设厂房3座，建构筑物一览表见表2。 表2 主要建构筑物一览表 序号 建构筑物名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 结构 一 主体工程 1 1#生产线车间 300 300 轻钢结构 2 2#生产线车间 300 300 轻钢结构 3 3#生产线车间 300 300 轻钢结构 4 1#生产线料棚 200 200 轻钢结构 5 2#生产线料棚 200 200 轻钢结构 6 3#生产线料棚 200 200 轻钢结构 二 辅助工程 1 办公室 42 42 混合结构 2 休息室 48 48 混合结构 3 库房 36 36 混合结构 5.主要技术经济指标 拟建项目主要技术经济指标情况见表3。 表3 主要技术经济指标一览表 序号 指标 单位 数值 1 年产水泥砖 万块 6000 2 占地面积 平方米 6667 3 绿化面积 平方米 200 4 总投资 万元 47 5 环保投资 万元 9.5 6 劳动定员 人 12 6.主要原料消耗 拟建项目生产所需原料为石粉、石碴、水泥和颜料，按比例配置。原料运输主要采用公路运输方式。石渣汽车运输进厂后暂存于厂区原材料厂房内，生产时由铲车送至生产车间，石粉、水泥由罐车运送至厂内，由气力输送至水泥仓和石粉仓内，生产时由螺旋输送器送至搅拌机内。拟建项目主要原辅料消耗情况见表4。 表4 主要原料消耗情况一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 石粉 吨 15000 外购 2 石碴 吨 15000 外购 3 水泥 吨 12500 外购 4 颜料 吨 48 外购 5 水 吨 1044 自备水井 颜料：本项目使用的颜料主要成份为氧化铁。根据产品颜色分为氧化铁红、氧化铁黄、氧化铁黑、氧化铁棕等。此类颜料涉及的色谱较宽，具有均匀的粒度、良好的着色力和分散性，成本低、稳定性好且无毒。合成氧化铁颜料主要采用湿法和干法合成，也可用适当的合成氧化铁机械混配各种颜色的氧化铁颜料，主要用于涂料、建筑材料、塑料、橡胶、药品、化妆品等。本项目颜料为袋装，每袋重25kg。 拟建项目主要是将各种原材料混合搅拌，通过成型机压砖，生产成需要规格为200×100×60mm的水泥砖、S型砖，以满足市场需要。 7.给排水 (1)给水 拟建项目用水为生产用水、职工生活用水和绿化用水，由厂区自备水井提供，可满足生产生活用水需求。 生产用水为各种原材料混合用水和养护洒水，原材料混合用水量为1.5m3/d；成型后的水泥砖砌块为保持强度，一般会在室外自然养护7天，养护方法为堆放至成品堆场日光自然养护，养护期间定期洒水，按洒水量1m3/d计。根据《河北省用水定额—第三部分生活用水》（DB13/T11161.3-2016）标准，生活用水量按40L/d·人计，共有职工12人，则职工生活用水量为0.48m3/d。绿化及抑尘用水量按0.5m3/d。 综上，拟建项目总用新水量为3.48m3/d。 (2)排水 拟建项目原材料混合用水被各种原材料吸收，不产生废水；养护用水全部自然蒸发，不外排。 拟建项目员工为附近村民，公司可提供休息室，但不提供餐饮。 项目采用防渗旱厕，定期清掏肥田。 所以拟建项目产生的废水为职工盥洗废水，水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。拟建项目无废水外排环境。拟建项目水量平衡见图1。 图1 水量平衡图（单位：m3/d） 8.公用设施 (1)供配电系统 拟建项目用电引自安各庄电力所输电线路，年用电量为1.2万KWh。 (2)采暖系统 拟建项目生产车间不设采暖设备，休息室、办公室冬季采暖采用空调。 9.产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），第一类鼓励类“第十二、建材”中第11条鼓励“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。本项目利用一般工业固体废弃物石粉生产水泥砖，属鼓励类项目。 根据河北省发展和改革委员会于2015年发布的《河北省墙体材料产业调整导向目录》中鼓励发展类 “砖类”第9小项中“混凝土实心砖：（1）单线年生产规模≥5000万块标砖，采用配料自动计量、全自动砌块成型设备、自动码卸坯、大棚养护或蒸汽养护工艺、具备28天自然养护要求的场地。（2）混凝土实心砖仅限农村地区发展。”；限制类第2条“单线年生产规模3000万块标砖以下的混凝土砖生产线”；淘汰类第5条“采用简易移动式成型机和附着式振动成型台的混凝土砖和砌块生产线。”，第6条“单线年生产规模2.5万立方米/年及以下的混凝土砌块生产线”。本项目位于农村地区，采用全自动成型机，室外养护，单线年生产规模2000万块水泥砖，折合3.2万立方米/年，因此，本项目属于该目录鼓励类，不属于限制类和淘汰类。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，不存在原有污染问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 滦县地处河北省东部，滦河西岸，地处东经118°16′，北纬39°35′之间。东至秦皇岛125公里，南距渤海75公里，西南至天津108公里，至省会石家庄466公里，西北至北京260公里，铁路、公路、高速公路、港口相互交织。京哈、大秦、迁曹铁路纵横穿越全境，京沈高速公路与国道相交连接，形成网络，四通八达。项目建设地条件成熟，交通、通讯顺畅。 拟建项目位于滦县东安各庄镇无税庄三村村西，中心坐标为118°39'53.88"E，39°50'32.33"N。项目东侧和北侧均为空地，南侧为砖厂，西侧为乡村道路。距项目边界最近的村庄为项目东侧约110m处的无税庄三村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 本县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万立方米每秒。 拟建项目所在地地势较高，海拔高度在65m左右。 3.工程地质 滦县位于华北地层区燕山分区山海关小区。县内出露地层简单，第四系分布广 泛。地层由老到新为太古界、元古界、古生界和新生界。 滦县的大地构造位置为华北地台东南部，遵化～山海关隆起的Ⅳ级构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。 滦县境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。 4.水文地质 项目区域地下水类型为第四系潜水、第四系承压水、基岩裂隙水。本区第四系砂砾卵石孔隙水为矿床主要充水因素，基岩裂隙水次之。区内广布于砂砾卵石层间的黑色粘土层平均厚度7.41m，目前农田灌溉机井、民井、均未穿透该层，可以起到一定的阻隔上部孔隙潜水的作用。未经风化的基岩为不透水岩层，区内未见有一定规模的断裂构造。第四系孔隙水与下覆基岩裂隙水(风化) 直接接触，且水量丰富。 地下水流向:本区地下水补给，径流排泄条件与区域基本一致，流向北西至南东；滦河水与大气降水为主要补给途径，上游地下径流是另一途径。地下水与滦河水呈互补关系。排泄途径为地下径流，人工开采及植被蒸发。 区内民机井均开采第四系孔隙含水层上段，井深一般在10m～17m之间，单井出水量20m3/h～40m3/h，水质类型为HC03-HS04-Ca、HC03-S04-Ca，pH 值6.65～7.15，矿化度0.19g/L～0.26g/L。 5.气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。年平均气温10.5℃，无霜期175天。最冷在1月，平均-6.5℃。最热在7月，平均25.3℃。年极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃。多年平均降水量为680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县略多。该地区全年盛行西北、西风，频率均为9.67%，静风频率8.62%，全年平均风速为2.2m/s。 6.河流 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山(海拔2206m) 南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河。至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦县，在乐亭县南兜网铺注入渤海。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会环境 滦县交通便利，距天津港 136km、距秦皇岛港 82km、距京唐港 76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205 国道、102 国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量 3.5亿t；石英长石储量近 3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云 岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦 县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦 州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国 500 家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区划，拟建项目所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类区；厂界声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2.地下水 区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。 3.声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无文物、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定位于厂址周围的居民点作为环境空气保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表5。 表5 环境保护对象及保护目标 环境要素 保护对象 相对厂址 方位 距离*(m) 功能要求 保护目标 环境空气 无税庄三村 E 110 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 地下水 地下水 -- -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准 声环境 无税庄三村 E 110 居住区 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 厂界 -- -- -- 备注：*为项目距保护对象的最近距离

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 2.声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准。以上标准值见表6。 表6 环境质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 24小时平均：150 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 1小时平均：500 NO2 24小时平均：80 1小时平均：200 O3 1小时平均200 日最大8小时平均160 PM10 年平均：70 24小时平均：150 PM2.5 年平均：35 24小时平均：75 CO 1小时平均10 mg/Nm3 24小时平均4 声环境 昼间/夜间 60/50 dB(A) 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：本项目运营期有组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值；无组织排放的颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物的排放限值要求。 2.噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 3.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表7。施工场界环境噪声排放限值见表8。 表7 污染物排放标准 类别 污染源 污染物 排放限值 单位 标准来源 废气 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 无组织排放 颗粒物 0.5 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 噪声 等效声级 昼间：60 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表8 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总量控制指标 | 按照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值，颗粒物排放浓度为10mg/m3，除尘器处理风量为5000m3/h，年生产2400h，则拟建项目3条生产线颗粒物排放量为： 一期：5000m3/h×10mg/m3×2400h=0.12t/a； 二期：5000m3/h×10mg/m3×2400h×2=0.24t/a； 无废水外排环境；产生固体废物全部综合利用或妥善处置。 为此，建议拟建项目总量控制指标：颗粒物为0.36t/a，SO2为0t/a，NOx为0t/a，COD为0t/a，NH3-N为0t/a，固体废物为0t/a。 |

建设项目项目分析

工艺流程简述(图示)： 施工期工艺流程简述（图示） 拟建项目施工期工艺流程见图3。 图2 项目施工期工艺流程及排污节点图 营运期工艺流程简述(图示)： 拟建项目年产6000万块水泥砖，包括带色的水泥砖和不带色的水泥砖。不带色的水泥砖需要的原材料石粉、水泥、石碴、水通过一定比例配料后，进入搅拌机搅拌，通过皮带输送至成型机。压制成水泥砖砖块，由叉车运至室外成品堆场自然养护，自然养护7天后，成品由汽车外运。 带色的水泥砖分为底料和面料两部分，底料部分是石粉、石渣、水泥、水通过一定比例配料后，进入搅拌机搅拌后，通过皮带输送至成型机；面料部分是水泥、颜料、水通过人工计量后，进入搅拌机搅拌，搅拌后送至成型机。按客户要求的产品规格把底料压入模具，待底料压制成型后，面料通过成型机压制在底料上面，最终压制成带色水泥块，砖坯在室外成品堆场自然养护，自然养护7天后，成品由汽车外运。 原料储存与输送 水泥由罐车运入散装水泥仓贮存，生产时由螺旋输送泵直接送至搅拌机。石粉由罐车运入散装石粉仓贮存，生产时由螺旋输送泵直接送至搅拌机。石碴由汽车运入厂内原料厂房，由铲车将石碴铲至料斗，计量配料。颜料用量较小，就近堆放在生产车间内，通过人工计量投入面料料斗中。 （2）配料与搅拌 生产中所用原料按照配比计量后，进入皮带运输机，通过皮带输送至搅拌机入料口，斗提机为下端开口式，有效避免了扬尘扩散。同时成型机用水也按一定比例计量后加入搅拌机，按相应周期搅拌均匀的湿硬性混料从搅拌机卸出。生产中所用的面料经过人工计量后，由皮带输送至搅拌机入料口，同时成型用水也按一定的比例计量后加入搅拌机，按相应周期搅拌均匀的面料混料从搅拌机卸出。 （3）压制成型 各种原料搅拌6-10分钟后，采用皮带输送机送入砌块成型机，通过成型机的压制，即制成砖坯。 成型机下部放底料，上部上面料，通过成型机的压制，即制成带色的砖坯。 （4）养护 将成型砖坯通过叉车运至生产车间外的成品堆场进行自然养护，并浇洒一定的水（一天一次）进行自然养护，养护7天后即为成品水泥砖，经检验后出厂销售。 （5）废料处理 项目在成型、码垛过程将产生少量废砖，按废品率0.1%计算，则废砖产生量约为6万块，由于废砖还未硬化，由工人收集后，使用工具敲碎，与其他原料一起投入搅拌机内，重新作为原料用于下一生产周期，不外排。 拟建项目生产流程及产排污节点见图3-1。 图3-1 不带色水泥砖工艺流程及排污节点图 图3-2带色水泥砖工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 1.施工期 (1)废气 施工废气主要为施工扬尘。 (2)废水 施工废水主要为生活污水。 (3)噪声 施工噪声主要为施工机械的运转噪声以及运输车辆的交通噪声。 (4)固体废物 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。 2.营运期 (1)废气 拟建项目废气污染源为水泥仓、石粉仓顶呼吸孔粉尘、原料投料、搅拌过程中产生的粉尘，原料在堆存及装卸过程中产生的粉尘，其中水泥仓、石粉仓顶呼吸孔、投料、搅拌产生的粉尘为有组织排放，其余均为无组织排放。 ①有组织排放粉尘 拟建项目由3个100t的散装水泥仓贮存水泥（水泥仓的高度约为15m），3个100t的石粉仓贮存石粉，水泥仓、石粉仓进料时，由散装水泥车及石粉车的输送管路与水泥仓及石粉仓的进料管路连接，通过气体压力将罐内物料输送到水泥仓、石粉仓内，气力输送过程中水泥仓、石粉仓排气将带走部分粉尘，属间断排放。 拟建项目建设生产线3条，每条生产线都设有投料、搅拌系统，原料在投料、搅拌过程中产生一定量的粉尘。 在1#生产线上原料投料、搅拌产尘点设集尘罩，在1#水泥仓顶部呼吸孔安装引风管，收集含尘废气送入1台风量为5000m3/h的脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经18m高排气筒排放。 在2#生产线上的原料投料、搅拌的产尘点设集尘罩，在2#水泥仓顶部呼吸孔安装引风管，将含尘废气收集后送入1台风量为5000m3/h的脉冲布袋除尘器进行处理，处理后废气通过18m高排气筒排放。 在3#生产线上的原料投料、搅拌的产尘点设集尘罩，在3#水泥仓顶部呼吸孔安装引风管，将含尘废气收集后送入1台风量为5000m3/h的脉冲布袋除尘器进行处理，处理后废气通过18m高排气筒排放。 因为水泥仓排放的粉尘属间断排放，因此，在水泥仓、石粉仓不进料时，关闭水泥仓、石粉仓收集管道。脉冲布袋除尘器除尘效率可达99.9%以上，按99.9%计，类比同类项目可知，处理前废气中粉尘浓度为4500mg/m3，则处理后废气中粉尘浓度为4.5mg/m3。满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1排放限值要求。按年生产300天，每天8小时计，则年作业时间2400h计，则1#、2#、3#生产线上有组织粉尘排放量分别为0.054t/a。 ②无组织排放粉尘 拟建项目的原料（除水泥、石粉外）在堆存及装卸过程中产生的粉尘为无组织排放粉尘。外购原料由汽车运输入厂，卸于原材料厂房存放，原料在堆存和装卸过程中有粉尘无组织排放。采取将原材料厂房建为密闭的钢结构，原材料的堆存及装卸都在原材料厂房内完成。采取以上措施后，根据储料量，经估算，每个厂房粉尘无组织排放量为0.01kg/h，按年作业时间2400h计，则3个厂房无组织年排放量约为0.024t。 (2)废水 拟建项目产生的废水为职工生活废水。 职工生活废水主要为职工盥洗废水，水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。 (3)噪声 拟建项目产噪设备主要为搅拌机、成型机、风机等，产噪声值在75～90dB(A)之间。采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施，降噪声值可达15 dB（A）以上。 (4)固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为除尘灰、废水泥砖和生活垃圾，均为一般固体废物。除尘灰产生量为161.838t/a，废水泥砖产生量为6万块，全部返回生产工序作为原料；生活垃圾产生量按0.3公斤/人•天计算，生活垃圾产生量为1.08t/a，由环卫部门统一处置。项目产生的固废全部综合利用或妥善处置。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#原材料厂房 | 颗粒物 | 0.01kg/h 0.072t/a | 0.01kg/h 0.072t/a |
|  | 2#原材料厂房 | 颗粒物 | 0.01kg/h 0.072t/a | 0.01kg/h 0.072t/a |
|  | 3#原材料厂房 | 颗粒物 | 0.01kg/h 0.072t/a | 0.01kg/h 0.072t/a |
|  | 1#生产线投料、搅拌+水泥仓(1200万m3/a) | 颗粒物 | 4500mg/m3 54t/a | 4.5mg/m3 0.054t/a |
|  | 2#生产线投料、搅拌+水泥仓(1200万m3/a) | 颗粒物 | 4500mg/m3 54t/a | 4.5mg/m3 0.054t/a |
|  | 3#生产线投料、搅拌+水泥仓(1200万m3/a) | 颗粒物 | 4500mg/m3 54t/a | 4.5mg/m3 0.054t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活污水 (115.2m3/a) | SS COD BOD5 NH3-N | -- | 用于厂区泼洒抑尘 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 161.838t/a | 作为原材料使用 |
|  | 制砖机 | 废水泥砖 | 6万块 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.08t/a | 环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 拟建项目产噪设备主要为搅拌机、成型机、风机等，产噪声值在75～90dB(A)之间。采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施，降噪声值可达15 dB（A）以上。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 现场踏勘可知，拟建项目占地区域绿化率较低，生态环境质量较差。项目施工过程将破坏现有地表植被，使绿化率降低，对地表造成扰动，改变土壤结构，且地基开挖、土方和建筑材料堆存等均会造成水土流失。项目实施后，将使景观结构发生变化。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析 1.大气环境影响分析 施工期由于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等将产生施工扬尘。为控制施工废气对周围环境的影响，应采取以下措施： (1)采用商品混凝土。 (2)施工挖出的土方、施工材料及建筑垃圾临时存放时，采取蓬布覆盖或土堆表面洒水增湿抑尘。 (3)运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土等，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗。 施工场地距周围敏感点距离较远，因此，在采取控制措施后，不会对大气环境质量产生明显影响。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。因拟建项目施工量较小，所需施工人员较少，生活污水产生量较小，可直接用于地面泼洒抑尘。同时建设临时防渗旱厕并加盖，定期清理用作农肥，因此，施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间噪声主要为施工机械的运转噪声以及运输车辆的交通噪声。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)选用低噪声施工机械。 (2)使用商品混凝土，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。 通过采取以上措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。另外，施工场地距周围敏感点较远，因此，在采取控制措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 拟建项目废气污染源为水泥仓顶、石粉仓顶呼吸孔粉尘、底料和面料投料计量过程中产生的粉尘，搅拌机搅拌产生的粉尘，原料在堆存及装卸过程中产生的粉尘，其中水泥仓顶、石粉仓顶呼吸孔、投料产生的粉尘和搅拌机搅拌产生的粉尘为有组织排放，其余均为无组织排放。 1.1预测模式 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3是一个单源高斯烟羽模式，嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些最不利的气象条件，在某些地区有可能发生，也有可能没有此种不利气象条件，所以经估算模式计算出的某一污染源对环境空气质量的最大影响程度和影响范围是保守的计算结果。 1.2预测源强 拟建项目有组织排放废气源强参数见表9，无组织排放源强参数见表10。 表9 有组织排放废气源强参数一览表 名称 排气筒 高度(m) 排气筒 内径(m) 烟气出口 温度(℃) 烟气出口 速度(m3/s) 年排放 小时数(h) 排放 工况 评价因子源强(kg/h) 颗粒物 1#生产线投料、搅拌+水泥仓废气 18 0.325 20 1.39 2400 正常 0.0225 2#生产线投料、搅拌+水泥仓废气 18 0.325 20 1.39 2400 正常 0.0225 3#生产线投料、搅拌+水泥仓废气 18 0.325 20 1.39 2400 正常 0.0225 表10 项目面源源强参数一览表 污染源 产尘点形状 长度(m) 宽度(m) 面源初高度(m) 排放速率(kg/h) 1#原料棚 矩形 20 10 3 0.01 2#原料棚 矩形 20 10 3 0.01 3#原料棚 矩形 20 10 3 0.01 1.3预测因子 根据拟建项目特点，确定本次预测评价因子为颗粒物。 1.4预测内容 本次评价预测内容见表11。 表11 预 测 内 容 一 览 表 项目 预测因子 时段及气象条件 预测内容 最大落地浓度和距离 颗粒物 不利气象条件，正常工况下 下风向最大落地浓度和距离 无组织面源厂界贡献浓度 颗粒物 -- 厂界的贡献浓度 防护距离 颗粒物 -- 大气环境防护距离及卫生防护距离 1.5预测结果及分析 ①最大落地浓度和距离估算 根据EIAProA预测软件中SCREEN3模型进行计算在最不利气象条件下各污染物的最大地面浓度和距离及浓度占标率，其估算模式计算结果见表12。 表12 最大地面浓度和距离计算结果一览表 污染源 污染物 最大落地浓度mg/m3） 最大落地距离（m） 最大浓度占标率% 1#生产线投料、搅拌+水泥仓废气 颗粒物 0.004199 210 0.8398 2#生产线投料、搅拌+水泥仓废气 颗粒物 0.004199 210 0.8398 3#生产线投料、搅拌+水泥仓废气 颗粒物 0.004199 210 0.8398 由表13可知，污染物贡献浓度占标率均小于10%，颗粒物最大贡献浓度为0.004199mg/m3，出现距离为210m，占标率为0.8398%。 ②无组织排放对厂界贡献浓度 拟建项目无组织排放对厂界贡献浓度见表13。 表13 厂界贡献浓度计算结果一览表 污染源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 距离(m) 浓度 (mg/m3) 距离(m) 浓度 (mg/m3) 距离(m) 浓度 (mg/m3) 距离(m) 浓度 (mg/m3) 1#原料棚 0 0.01565 16 0.01568 30 0.03256 85 0.03265 2#原料棚 0 0.01565 77 0.03296 24 0.03261 27 0.03262 3#原料棚 14 0.01567 78 0.03295 14 0.01567 30 0.03256 叠加 0.04697 0.08159 0.08084 0.09783 由表13可知，拟建项目原料堆场无组织排放颗粒物对四周厂界的贡献值浓度在0.04697mg/m3~0.09783mg/m3之间，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2要求颗粒物企业边界无组织排放限值。 综合以上分析，拟建项目运营后对周围大气环境影响很小。 ③大气环境防护距离估算 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式对以上大气污染物计算，结果显示“无超标点”。无需设大气环境防护距离。 ④卫生防护距离计算 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)，有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放有害气体进入大气时，其浓度如超过TJ36-79规定的居住区气体浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间与居住区之间应设置卫生防护距离。本评价根据无组织排放量，计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单 元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，无因次。根据拟建项目所在地区 近年平均风速和大气污染源构成类别分别查取； Qc──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 拟建项目无组织排放源为封闭原料棚，排放物为颗粒物，排放量为0.01kg/h，当地年平均风速为2.2m/s。经大气环评软件卫生防护距离计算程序计算，卫生防护距离为4.404m。因此，确定卫生防护距离为50m。拟建项目原材料堆场距最近敏感点无税庄三村的距离为110m，能够满足卫生防护距离的要求。 2.水环境影响分析 拟建项目产生的废水为职工生活废水。 职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。拟建项目无废水外排环境。另外，旱厕采取防渗措施。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 3.声环境影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La(r)——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)噪声源参数的确定 拟建项目产噪设备主要为搅拌机、成型机、风机等，产噪声值在75～90dB(A)之间。采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施，降噪声值可达15 dB（A）以上。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表14，各设备到厂界及环境敏感点的距离见表15。 表14 主要噪声源源强及治理情况表 位置 中心坐标*(m,m) 设备名称 数量 (台套) 声级 dB(A) 治理措施 降噪效果dB(A) 生产车间 （35，35） 1#搅拌机 1 75 厂房隔声+基础减振 15 （35，92） 2#搅拌机 1 75 厂房隔声+基础减振 15 （16，92） 3#搅拌机 1 75 厂房隔声+基础减振 15 （37,35） 1#成型机 1 80 厂房隔声+基础减振 15 （37,92） 2#成型机 1 80 厂房隔声+基础减振 15 （18, 92） 3#成型机 1 80 厂房隔声+基础减振 15 车间内 （36,30） 1#除尘器风机 1 90 基础减振+厂房隔声 15 （28,96） 2#除尘器风机 1 90 基础减振+厂房隔声 15 （22,96） 3#除尘器风机 1 90 基础减振+厂房隔声 15 注* ：以厂区西南角为坐标原点 表15 设备到各厂界及敏感点的距离 位置 到厂界距离（m） 到敏感点距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 无税庄三村 1#搅拌机 5 35 35 78 150 2#搅拌机 5 99 33 18 210 3#搅拌机 16 99 15 16 210 1#成型机 6 52 31 64 163 2#成型机 6 105 25 14 214 3#成型机 19 103 12 12 213 1#除尘器风机 8 52 29 64 163 2#除尘器风机 8 105 23 14 214 3#除尘器风机 17 103 14 12 213 (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表17。 表17 预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 无税庄三村 贡献值 56.25 45.53 52.62 48.64 39.32 标准值 昼间60dB(A) 达标情况 达标 预测结果表明，拟建项目噪声源对厂界的噪声贡献值在45.53～56.25dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对无税庄三村的噪声贡献值为39.32dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，不会对厂界周围及无税庄三村声环境产生明显影响。 4.固体废物影响分析 拟建项目产生的固体废物主要为除尘灰、废水泥砖和生活垃圾，均为一般固体废物。除尘灰产生量为161.838t/a，废水泥砖产生量为6万块，返回生产工序作为原料；生活垃圾产生量为1.08t/a，由环卫部门统一处置。项目产生的固废全部综合利用或妥善处置。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 1#原材料棚 | 粉尘 | 厂房密闭 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 |
|  | 2#原材料棚 | 粉尘 | 厂房密闭 |  |
|  | 3#原材料棚 | 粉尘 | 厂房密闭 |  |
|  | 1#生产线投料、搅拌+水泥仓 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1排放限值 |
|  | 2#生产线投料、拌+水泥仓 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒 |  |
|  | 3#生产线投料、搅拌+水泥仓 | 粉尘 | 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 盥洗废水 | SS COD BOD NH3-N | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 返回生产工序作为原料 | 全部综合利用或妥善处置，不外排环境 |
|  | 成型机机 | 废水泥砖 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 预测结果表明，拟建项目噪声源对厂界的噪声贡献值在45.53～56.25dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对无税庄三村的噪声贡献值为39.32dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，不会对周围及无税庄三村声环境产生明显影响。 |
| 其 它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 合理划定施工范围和安排施工期，尽量少占压土地和避免在雨季施工；对堆放量大、堆置时间较长的施工材料或弃土堆，采取设置围堰挡护和篷布覆盖措施，避免地表径流冲刷，减少水土流失；采取绿化补偿措施。采取以上措施后，可有效控制水土流失量，并通过厂区绿化，对区域生态环境起到补偿作用。 |

结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：年产6000万块水泥砖项目 建设单位：滦县无三路缘水泥制品厂 建设性质：新建 建设地点：滦县东安各庄镇无税庄三村村西 项目投资：总投资47万元，其中环保投资9.5万元，占总投资的比例为20.2%。 劳动定员及工作制度：拟建项目劳动定员12人，其中管理人员3人，工作人员9人。本项目不设食堂。工作制度为单班制，每班8小时，年工作时间300天。 (2)项目选址 拟建项目位于滦县东安各庄镇无税庄三村村西，中心坐标为118°39'53.88"E，39°50'32.33"N。项目东侧和北侧均为空地，南侧为砖厂，西侧为乡村道路。距项目边界最近的村庄为项目东侧约110m处的无税庄三村。 (3)建设内容及规模： 建设内容及规模主要为：项目总占地面积6667平方米（10亩），建筑面积1626m2，建设生产线3条，分两期建设，一期建设1条生产线，二期建设2条生产线。主要生产设备一期有搅拌机2台、配料机1台、全自动砌块成型机1台、叉车1台、水泥仓1个、石粉仓1个，二期主要生产设备有搅拌机4台、配料机2台、全自动砌块成型机2台、水泥仓2个、石粉仓2个。项目建成后，年可生产水泥砖6000万块。 根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正版），第一类鼓励类“第十二、建材”中第11条鼓励“废矿石、尾矿和建筑废弃物的综合利用”。本项目利用一般工业固体废弃物石粉生产水泥砖，属鼓励类项目。 根据河北省发展和改革委员会于2015年发布的《河北省墙体材料产业调整导向目录》中鼓励发展类 “砖类”第9小项中“混凝土实心砖：（1）单线年生产规模≥5000万块标砖，采用配料自动计量、全自动砌块成型设备、自动码卸坯、大棚养护或蒸汽养护工艺、具备28天自然养护要求的场地。（2）混凝土实心砖仅限农村地区发展。”；限制类第2条“单线年生产规模3000万块标砖以下的混凝土砖生产线”；淘汰类第5条“采用简易移动式成型机和附着式振动成型台的混凝土砖和砌块生产线。”，第6条“单线年生产规模2.5万立方米/年及以下的混凝土砌块生产线”。本项目位于农村地区，采用全自动成型机，室外养护，单线年生产规模2000万块水泥砖，折合3.2万立方米/年，因此，本项目属于该目录鼓励类，不属于限制类和淘汰类。 (4)项目衔接 拟建项目用电引自安各庄电力所输电线路，年用电量为1.2万KWh；拟建项目用水由自备水井供给，冬季采暖采用空调。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 (2)地下水 区域地下水环境满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区内无文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定位于厂址周围的居民点作为环境空气保护目标，厂界和无税庄三村为声环境保护目标。 1.3可行性分析 (1)选址可行性 拟建项目位于滦县东安各庄镇无税庄三村村西村西，总占地面积10亩，租用无税庄三村土地。根据滦县国土资源局证明（见附件），拟建项目用地未占用基本农田，滦县东安各庄镇政府出具的证明，符合镇域经济发展规划（见附件）。项目所在区域无生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。另外，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (2)污染防治措施可行性 ①废气 拟建项目废气污染源为水泥仓顶、石粉仓顶呼吸孔粉尘、原料投料、搅拌过程中产生的粉尘，原料在堆存及装卸过程中产生的粉尘，其中水泥仓顶石粉仓顶呼吸孔、投料、搅拌产生的粉尘为有组织排放，其余均为无组织排放。 拟建项目新上生产线3条，分别为1#生产线、2#生产线、3#生产线，并设有3个100t的水泥仓，3个100t的石粉仓。 在每条生产线上原料投料、搅拌产尘点设集尘罩，在水泥仓顶部、石粉仓顶呼吸孔安装引风管，收集含尘废气送入1台风量为5000m3/h的脉冲布袋除尘器进行处理，处理后经18m高排气筒排放。 因为水泥仓、石粉仓排放的粉尘属间断排放，因此，在水泥仓、石粉仓不进料时，关闭水泥仓、石粉仓收集管道。 脉冲布袋除尘器是含尘气体通过滤袋滤去其中粉尘粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤式除尘器。其主要特点如下：采用脉冲布袋清灰，除尘效率99.9%以上，粉尘无二次吸附；除尘效率不受粉尘比电阻、浓度、粒度等性质的影响；运行稳定，且使用寿命长等。 拟建项目的原料（除水泥、石粉外）在堆存及装卸过程中产生的粉尘为无组织排放粉尘。外购原料由汽车运输入厂，卸于原材料厂房存放，原料在堆存和装卸过程中有粉尘无组织排放。采取将原材料厂房建为密闭的钢结构，原材料的堆存及装卸都在原材料厂房内完成，大大减少了粉尘的排放量。 以上措施均为较常采用的除尘措施，净化效率高，且运行稳定。因此，措施可行。 ②废水 拟建项目产生的废水为职工生活废水。 生活废水主要是职工盥洗废水，水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。 因此，措施可行。 ③噪声 拟建项目产噪设备主要为搅拌机、成型机、风机等，产噪声值在75～90dB(A)之间。采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施隔声降噪措施，降噪声值可达15 dB（A）以上。因此，措施可行。 ④固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为除尘灰、废水泥砖和生活垃圾，均为一般固体废物。除尘灰产生量为161.838t/a，废水泥砖产生量为6万块，返回生产工序作为原料；生活垃圾产生量为1.08t/a，由环卫部门统一处置。项目产生的固废全部综合利用或妥善处置。因此，措施可行。 1.4环境影响评价结论 (1)环境空气 预测结果表明，污染物贡献浓度占标率均小于10%，颗粒物最大贡献浓度为0.004199mg/m3，出现距离为210m，占标率为0.8398%。拟建项目无组织排放颗粒物对四周厂界的贡献值叠加后的贡献浓度在0.04697mg/m3～0.09783mg/m3之间，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值。采用推荐模式中的大气环境防护距离模式对以上大气污染物计算，结果显示 “无超标点”。经大气环评软件卫生防护距离计算程序计算，卫生防护距离为50m。拟建项目厂界距最近敏感点的距离为110m，能够满足卫生防护距离的要求。因此，不会对周围环境空气产生明显影响。 (2)水环境 职工盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。拟建项目无废水外排环境。另外，旱厕采取防渗措施。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 (3)声环境 预测结果表明，拟建项目噪声源对厂界的噪声贡献值在45.53～56.25dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，对无税庄三村的噪声贡献值为39.32dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。因此，不会对周围及无税庄三村声环境产生明显影响。 (4)固体废物 拟建项目产生的固体废物主要为除尘灰、废水泥砖和生活垃圾，均为一般固体废物。除尘灰产生量为161.838t/a，废水泥砖产生量为6万块，返回生产工序作为原料；生活垃圾产生量按0.3公斤/人•天计算，生活垃圾产生量为1.08t/a，由环卫部门统一处置。项目产生的固废全部综合利用或妥善处置。 因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 1.5总量控制分析 按照《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值，粉尘排放浓度为10mg/m3，则拟建项目粉尘排放量为0.36t/a；无废水外排环境；产生固体废物全部综合利用或妥善处置。 为此，建议拟建项目总量控制指标：粉尘为0.36t/a，SO2为0t/a，NOx为0t/a，COD为0t/a，NH3-N为0t/a，固体废物为0t/a。 1.6工程可行性结论 综合以上分析，滦县无三路缘水泥制品厂年产6000万块水泥砖项目符合国家产业政策要求，选址合理，环保措施可行，污染物达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。因此，本评价从环境保护角度认为，该项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表（一期） 类别 序号 污染源 污染物 主要设施 数量(台/套) 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 1 1#原材料棚 颗粒物 厂房密闭 1 颗粒物<0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 -- 2 1#生产线投料+搅拌 颗粒物 集气罩 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒 1 颗粒物<10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1排放限值 2 水泥仓 颗粒物 引风管 噪声 3 搅拌机、成型机、风机等 噪声 厂房隔声、振动设备加减振装置 — 昼间<60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 1 固体 废物 4 除尘器 除尘灰 收集装置 — 返回生产工序 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准 0.5 5 成型机 废水泥砖 / 6 职工生活 生活 垃圾 收集装置 — 环卫部门统一处理 防渗旱厕 防渗卫生旱厕防渗：基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。 0.1 绿化 厂区绿化 降尘防噪 绿化面积200平方米 — 绿化率3% -- 0.4 合计 -- 4 环保设施“三同时”验收一览表（二期） 类别 序号 污染源 污染物 主要设施 数量(台/套) 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 1 2#原材料棚 颗粒物 厂房密闭 1 厂界颗粒物<0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 -- 2 3#原材料棚 颗粒物 厂房密闭 1 -- 3 2#生产线投料、搅拌 颗粒物 集气罩 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒 1 颗粒物<10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1排放限值 2 2#水泥仓 颗粒物 引风管 4 3#生产线投料、搅拌 颗粒物 集气罩 脉冲布袋除尘器+18m高排气筒 1 颗粒物<10mg/m3 2 3#水泥仓 颗粒物 引风管 噪声 5 搅拌机、成型机、风机等 噪声 厂房隔声、振动设备加减振装置 — 昼间<60dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 1 固体 废物 6 除尘器 除尘灰 收集装置 — 返回生产工序 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准 0.5 7 成型机 废水泥砖 / -- 8 职工生活 生活 垃圾 收集装置 — 环卫部门统一处理 合计 -- 5.5 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

新水

3.48

4

1.5

原材料混合用水

职工盥洗用水

0.096

0.48

0.384

泼洒抑尘

绿化及抑尘用水

0.5

0.5

1.5

1

养护用水

1

基础工程

主体工程

设备安装

装饰工程

工程验收

废气、废水、固废、噪声

噪声

成型机压砖

砖坯

室外养护

成品砖

噪声、废气

废气

废气

水泥

水泥仓

螺旋输送

废气

石碴

料斗

皮带输送

水

水泵

计量配料

搅拌机

废气

石粉

石粉仓

螺旋输送

噪声

成型机压砖

砖坯

室外养护

成品砖

噪声、废气

废气

废气

水泥

水泥仓

螺旋输送

废气

石碴

料斗

皮带输送

水

水泵

计量配料

搅拌机

废气

石粉

石粉仓

螺旋输送

噪声、废气

废气

废气

水泥

水泥仓

螺旋输送

废气

颜料

料斗

皮带输送机

废气

水

水泵

计量配料

搅拌机