《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50万套高性能液压件项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山冀东专用车有限公司 |
| 法人代表 | 刘希臣 | 联系人 | 崔军 |
| 通讯地址 | 滦县经济开发区，唐山冀东专用车有限公司 |
| 联系电话 | 13315531866 | 传真 | —— | 邮政编码 | 063200 |
| 建设地点 | 滦县经济开发区 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字【2010】025号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | 结构性金属制品制造 C331 |
| 占地面积 （平方米） | 26666.6667（合40亩） | 绿化面积 （平方米） | —— |
| 总投资 （万元） | 137723 | 其中：环保投资（万元） | 82 | 环保投资占总投资比例 | 0.06% |
| 评价经费 （万元） | —— | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模： ⑴项目名称：年产50万套高性能液压件项目。 ⑵建设单位：唐山冀东专用车有限公司。 ⑶建设性质：新建。 ⑷建设地点：滦县经济开发区。 ⑸生产规模及产品规格：本项目主要生产高性能液压件，年产高性能液压件50万套。 ⑹建筑规模：本项目主体工程为生产车间，公共设施为办公室，辅助设施为供水、供电等。 表1 本项目建构筑物一览表 名称 单位 占地面积 建筑面积 备注 生产车间 m2 26666.6667 26666.6667 1层，柱顶高15米，钢结构，车间内设有办公区 ⑺项目占地面积：项目总占地面积为26666.6667m2（合40亩），总建筑面积为26666.6667m2。 ⑻工程总投资及环保投资：工程总投资137723万元，其中环保投资82万元，占总投资的0.06%。 ⑼劳动制度及定员：项目建成后年运行300天，每天1班，每班工作8小时，劳动定员60人，其中管理人员20人，工人40人。 ⑽主要能源及原材料消耗见下表： 表2 主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 数量 备注 1 型材 t/a 5000 外购 2 钢板 t/a 1000 外购 3 焊丝 t/a 140 实芯无铅焊丝，外购 4 焊剂 t/a 40 外购 5 钢丸 t/a 500 外购 6 CO2 罐/a 1000 40L罐装，外购 7 润滑油 t/a 0.34 170t桶装，外购 8 液压油 t/a 0.34 170t桶装，外购 9 水性漆 t/a 7.6 25kg桶装，外购 10 电 万kwh/a 160.21 园区电网供给 11 新水 m3/a 193.2 园区供水管网供给 水性漆的主要成分见表3。 表3 水性漆主要成分表 原辅材料 主要成分名称 数值 水性漆 挥发性有机化合物含量（VOC）限值 47g/L（折合36g/kg） 苯系物含量（苯、甲苯、乙苯和二甲苯合计） 未检出 乙二醇醚及其酯类含量（乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、二乙二醇丁醚醋酸酯总和） 未检出 游离甲醛含量 未检出 铅 未检出 镉 未检出 铬 未检出 汞 未检出 不挥发物 58.6% 细度 50μm ⑾主要生产设备及设施见下表： 表4 主要生产设备及设施一览表 序号 名 称 单位 数量 型号 备注 1 直条火焰切割机 台 1 CHC-CG4000C 2 数控直条切割机 台 1 CNC-CG4000 3 数控直条火焰切割机 台 2 4 剪板机 台 1 QCIZY-25X2500 5 组立机 台 1 Z18 6 龙门移动式数控平面钻床 台 1 PLD2012 7 摇臂钻床 台 1 Z3050*16 8 数控平面钻床 台 3 CDMP2012 9 端面铣 台 1 YZDX 10 液压折弯机 台 1 11 埋弧自动焊接机 台 2 MZ-1250 使用焊剂和焊丝 12 埋弧自动焊接机 台 2 ZX5-1000 使用焊剂和焊丝 13 埋弧焊机 台 2 M2-1000/1250 使用焊剂和焊丝 14 埋弧整流机 台 4 ZX5-1000 15 唐王焊机 台 10 BX1-500 使用焊丝，属于CO2保护焊 16 唐王焊机 台 8 TK-500 使用焊丝，属于CO2保护焊 17 唐王焊机 台 3 ZX5-630 使用焊丝，属于CO2保护焊 18 H型钢自动焊接机 台 2 LHA 使用焊剂和焊丝 19 电渣焊机 台 2 ZH-1250 使用焊剂和焊丝 20 电弧螺柱焊机 台 1 RZN-2000 使用焊丝，属于CO2保护焊 21 吸式自控焊剂烘干机 台 1 YJ5-200 22 矫正机 台 2 HYJ-800 23 抛丸机 台 2 HP1020-8 自带布袋除尘器 24 喷漆、烘干房 间 1 尺寸为15m×4m×5m 25 龙门吊 台 1 LDA16t-22.5 26 桥式起重机 台 14 LDA10t-22.5 ⑿给排水及取暖： 给水：本项目用水由园区供水管网供给，满足本项目用水需求。 本项目用水主要为水帘除尘过程用水，水帘除尘过程循环水更换用水和职工生活用水，总用水量为335.7m3/a，其中循环水量为142.5m3/a，新水量为193.2m3/a。 ①水帘除尘过程用水 本项目喷漆过程采用水帘除尘处理漆雾，该过程需用水，喷漆、烘干房设有1座循环水池，尺寸为1m×0.8m×0.8m，该过程总用水量为0.5m3/d（150m3/a），循环使用过程中会有少量水以蒸汽形式损失掉，损失水量按总用水量的5%计，则循环水量为0.475m3/d（142.5m3/a），需定期补充新水量0.025m3/d（7.5m3/a）。 ②水帘除尘过程循环水更换用水 水帘除尘过程用水，循环使用，但需定期更换，该过程废水循环使用，但需定期更换，本项目设计每个月更换一次，每年更换12次，则更换产生的废水总量为0.475m3/次（5.7m3/a），因此，需定期补充新水量5.7m3/a。 ③职工生活用水 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕，根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161-2016），生活用水量按10L/人·d计，劳动定员60人，则用水量为0.6m3/d（180m3/a）。 排水：水帘除尘过程循环水更换废水放至危废间暂存，定期交由有资质的公司进行处置；生活废水产生量（按生活用水的80%计）为0.48m3/d（144m3/a），产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。 拟建工程水平衡见表5。 表5 项目水平衡一览表 单位：m3/a 序号 用水项目 总用水量 新水量 循环水量 损耗量 外排水量 备注 1 水帘除尘过程 150 7.5 142.5 7.5 0 循环使用 2 水帘除尘过程循环水更换过程 5.7 5.7 0 0 5.7 危废间暂存，定期交由有资质的公司进行处置 3 职工生活 180 180 0 36 144 泼洒地面抑尘，不外排 4 总计 335.7 193.2 142.5 43.5 149.7 —— 项目给排水平衡见下图。 图1 项目水量平衡图 单位：m3/a 取暖：本项目车间不设取暖设施，办公室采用空调取暖。 ⒀项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：项目位于滦县经济开发区（39°45′3.7″，118°43′24.38″），项目地理位置详见附图1。 平面布置：本项目厂区即为生产车间，车间内东南角为办公室，东北角为危废间，其他区域均为生产区和过道。 周边关系：本项目四周均为空地。项目平面布置及周边关系详见附图2。 本项目评价范围内无饮用水源保护区、重点文物、风景名胜等，本项目最近敏感点为项目东南侧330米处的张坎村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染和环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2. 地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3. 水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4. 区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5. 气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6.区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型型材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。 11.滦县经济开发区简介 ^ 滦县经济开发区由原河北滦县司家营经济开发区和原河北滦县经济开发区于2016年8月整合而成。2017年，河北省人民政府同意开发区扩区1.924平方公里。原河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书于2016年通过了河北省环境保护厅组织的审查会以（冀环评函【2016】535号）。管委会在原河北滦县经济开发区6.78平方公里规划范围的基础上，纳入新扩区的1.926平方公里，组织编制了《河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划》，同步开展了规划环评工作。本次规划范围分为北区、南区、西区（新扩区）三个片区，北区位于滦县县城北部，规划面积3.123平方公里；南区位于滦县县城东部，规划面积3.657平方公里；西区位于滦县县城西部，规划面积1.924平方公里。规划构筑“332”产业结构体系，即高端装备制造、绿色食品加工、钢铁深加工3个特色主导产业，新型材料、生物制药、新一代信息技术3个战略培育产业，现代服务业、循环配套产业2个重要配套产业；规划期限为2017-2030年，其中规划近期为2017-2020年，规划远期为2020-2030年。 本项目位于滦县经济开发区，项目占地属于工业用地，符合滦县县城总体规划；本项目属于金属制造业，符合园区产业要求。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1.环境空气 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，共设置一个监测点即滦县第一中学，监测7天，为2018年3月12日至3月18日。 表6 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.026—0.1 0 － NO2 1小时浓度 0.2 0.057—0.146 0 － O3 1小时浓度 0.2 0.008—0.144 0 － 8小时浓度 0.16 0.01—0.099 0 － PM10 24小时浓度 0.15 0.078—0.459 28.57% 2.06 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.02—0.309 28.57% 3.12 CO 1小时浓度 10 1.011—7.516 0 － 由上表可知，该地区各监测因子数据中PM10、PM2.5存在超标现象，其余因子数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。主要是由于汽车尾气等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2.声环境 该区域内无常规声环境监测。 3、地表水质量 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2016年唐山市环境状况公报》可知：沙河监测断面为沙河桥，全年监测9次( 1月冰冻，2、3月断流)，监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；滦河潘家口水库出口断面监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库中心断面监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥和姜各庄断面监测结果为Ⅱ类水质，均优于环境功能区划要求；陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4.生态环境 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目最近敏感点为项目东南侧330米处的张坎村居民区。主要环境保护目标见表7。 表7 环境保护对象及保护目标 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 规划级别 张坎村 SE 330 居民区 《环境空气质量标准》（GB3095—2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 其执行标准如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表8 环境空气质量标准 污染物 浓 度 限 值（μg/Nm3） １小时平均 8小时平均 24小时平均 年平均 PM10 150 70 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 PM2.5 75 35 CO 10000 4000 O3 200 160 TSP 300 200 河北省地方标准《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）表1中二级标准：非甲烷总烃浓度限值为2.0mg/m3。 ⑵声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中1、3类区标准： 敏感点执行1类区标准：昼间55dB（A）；夜间45dB（A）； 本项目所在区域执行3类区标准：昼间65dB（A）；夜间55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴颗粒物有组织排放参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，排气筒高度不小于15m，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 ⑵颗粒物无组织排放执行参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中的标准：颗粒物无组织排放厂界浓度限值1.0mg/m3的要求。 ⑶喷漆过程产生的漆雾有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）有组织排放浓度限值18mg/m3，排气筒不低于15m，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物5m以上的要求。 ⑷非甲烷总烃有组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，处理效率不低于70%，排气筒高度不低于15m，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物5m以上的要求。 ⑸非甲烷总烃无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中非甲烷总经无组织排放厂界浓度限值为2.0mg/m3的要求。 ⑹各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。 ⑺《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单。 ⑻危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目车间不设取暖设施，办公室采用空调取暖，厂区不设锅炉等燃煤。燃气设施，无NOX、SO2排放。 项目废水主要为生活废水，产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排，无COD、氨氮产生。 本项目特征污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，按实际排放量核算总量，则 颗粒物=0.475t/a+0.16t/a+0.02t/a+0.144t/a=0.799t/a； 非甲烷总烃=0.077t/a。 因此，确定本项目总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a； 特征污染物：颗粒物：0.799t/a，非甲烷总烃：0.077t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要生产高性能液压件，年产高性能液压件50万套。 具体工艺流程如下： （1）型材加工： ①下料：根据客户提供的图纸，利用切割机将型材切割成符合生产需要的尺寸。 ②组立：将切割好的型材放至组立机上进行组立，为焊接组装做准备。 ③型材组装：利用焊机将组立好的型材进行组装。 ④校正：利用矫正机将焊接组装好的型材进行校正，即得加工好的型材。 钢板加工： ①下料：根据客户提供的图纸，利用剪板机将钢板切割成符合生产需要的尺寸。 ②深加工：根据图纸要求，利用钻床、端面铣、折弯机等机加工设备将切割好的板材进行深加工。 （3）组装：利用焊机将加工好的型材和钢板进行组装。 （4）抛丸：将组装好的工部件放至抛丸机中进行表面打磨。 （5）喷漆、烘干：抛丸后的工件拿至喷漆、烘干房进行喷漆，喷漆的同时利用烤灯将工件进行烘干，烘干后即得成品，该烘干过程采用电为能源。 （6）打包、入库：将成品进行打包，打包完入库。 生产工艺流程及排污节点图见图2。 图2 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： ⑴废气：本项目废气主要为切割过程产生的废气；焊接过程产生的废气；抛丸过程产生的废气；喷漆、烘干过程产生的废气。 ⑵废水：本项目废水主要为职工生活污水。 ⑶噪声：本项目噪声源主要为生产过程设备运行产生的噪声。 ⑷固废： 本项目固体废物主要为生产过程中产生的金属废料和金属屑；焊接过程产生的废焊丝和废焊剂；除尘器收集的除尘灰；抛丸过程产生的废钢丸；喷漆过程产生的废水性漆桶；水帘除尘过程产生的废水；机加工过程产生的废润滑油、废液压油；废包装桶（润滑油、液压油）；光氧催化装置更换的废灯管以及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割过程 | 颗粒物 | 有组织 | 990mg/m3、47.5t/a | 有组织 | 9.9mg/m3、0.475t/a |
|  |  |  | 无组织 | 2.5t/a | 无组织 | 2.5t/a |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 0.812t/a | 0.092t/a |
|  | 抛丸过程 | 大抛丸机 | 颗粒物 | 787mg/m3、15.74t/a | 8mg/m3、0.16t/a |
|  |  | 小抛丸机 | 颗粒物 | 787.5mg/m3、1.89t/a | 8.33mg/m3、0.02t/a |
|  | 喷漆、烘干过程 | 颗粒物 | 有组织 | 8.36mg/m3、0.722t/a | 有组织 | 1.67mg/m3、0.144t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.038t/a | 无组织 | 0.038t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 2.97mg/m3、0.257t/a | 有组织 | 0.89mg/m3、0.077t/a |
|  |  |  | 无组织 | 0.013t/a | 无组织 | 0.013t/a |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 金属废料和金属屑 | 300t/a | 集中收集，外卖废品回收站 |
|  | 焊接过程 | 废焊丝 | 1.4t/a |  |
|  | 抛丸过程 | 废钢丸 | 500t/a |  |
|  | 喷漆过程 | 废水性漆桶 | 0.72t/a |  |
|  | 焊接过程 | 废焊剂 | 40t/a | 吸入焊剂烘干机处理后，回用于焊接过程 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 65.773t/a | 集中收集，定期由物资回收部门回收利用 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 5.4t/a | 集中收集，送当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理 |
|  | 水帘除尘过程 | 废水 | 5.7t/a | 危废间暂存，定期交由有资质的公司处置 |
|  | 光氧催化装置 | 废灯管 | 0.02t/a |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废液压油 | 0.1t/a |  |
|  |  | 废包装桶（润滑油、液压油） | 0.1t/a |  |
| 噪 声 | 本项目主要噪声源为生产线设备运行产生的噪声源强为70～85dB(A)。 |
| 其 他 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目的生态影响主要表现在建设施工对所占地引起土壤松动和水土流失。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目土建工程主要为一座生产车间，工程量较小，施工期对环境的影响主要是扬尘和施工设备产生的噪声，但其影响是暂时的、局部的，采取一定的抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 废气治理措施及环境影响分析 本项目废气主要为切割过程产生的废气；焊接过程产生的废气；抛丸过程产生的废气；喷漆、烘干过程产生的废气。 （1）切割过程产生的废气 本项目设有1台直条火焰切割机，1台数控直条切割机，2台数控直条火焰切割机，原理基本相同，在切割过程中由于金属熔化与高速气体碰撞瞬间产生大量的烟尘主要为颗粒物，类比同类项目可知，每台切割机切割时颗粒物产生量占原料总用量的1%，本项目原料用量为5000t/a，则切割过程颗粒物总产生量为50t/a，项目每台切割机年工作时间为2400h。 本项目每台切割机切割板下面做成四面围挡的槽，并在每个槽侧面连接一条管道，利用风量为20000m3/h的总风机将颗粒物引入一台脉冲布袋除尘器中进行处理，该过程颗粒物的收集效率95%，脉冲布袋除尘器的处理效率为99%，处理后颗粒物通过18m高排气筒（P1）排放至大气中，排放量为0.475t/a，排放浓度为9.9mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，P1排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P1排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 未收集的颗粒物量为2.5t/a，无组织排放于生产车间内。 焊接过程产生的废气 本项目焊接过程会产生一定量的焊接烟尘，主要为颗粒物，焊接烟尘：是由金属及非金属物质在过热条件下产生的，其成分主要为氧化铁、氧化锰、氟化物及非结晶质二氧化硅，根据《焊接技术手册》（王文翰主编）中介绍，各种焊接工艺发尘量见表9。 表9 焊接工序发尘量经验值 焊接方法 型号 焊接材料的发尘量（g/kg） 手工电弧焊 低氢型焊条（J507，φ4mm） 11~16 钛钙型焊条（J422，φ4mm） 6~8 自保护焊 药芯焊丝（φ3.2mm） 20～25 二氧化碳保护焊 实芯焊丝（φ1.6mm） 5~8 药芯焊丝（φ1.6mm） 7~10 氩弧焊 实芯焊丝（φ1.6mm） 2~5 埋弧焊 实芯焊丝（φ5mm） 0.1~0.3 本项目设有两种焊机，分别为埋弧焊和CO2保护焊。 埋弧焊：是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法。其固有的焊接质量稳定、焊接生产率高、无弧光及烟尘很少等优点，由于焊接过程在焊剂下层进行，因此产生的粉尘量很少，本项目设有10台埋弧焊，使用的焊接材料为实芯焊丝，根据表9可知，焊接材料发尘量取经验值的最大值0.3g/kg，焊丝使用量为40t/a，则发尘量为0.012t/a，产生量少，无组织排放与车间内。 CO2保护焊：本项目设有22台CO2保护焊，使用的焊接材料为实芯焊丝，因此，焊接材料的发尘量取经验值的最大值8g/kg，焊丝使用量为100t/a，则总发尘量为0.8t/a， 每台CO2保护焊配备一台移动式烟尘净化器，焊接过程产生的颗粒物经各自的移动烟尘净化器处理后，无组织排放于生产车间内，移动烟尘净化器的处理效率为90%，因此，CO2保护焊经处理后无组织排放于生产车间内的颗粒物量为0.08t/a。 因此，焊接过程无组织排放于车间内的颗粒物量为0.092t/a。 （3）抛丸过程产生的废气 本项目设有2台抛丸机用于部件的表面预处理，一台大的常用，一台小的备用。抛丸过程会产生废气，主要污染物为颗粒物，大抛丸机年工作2000h，小抛丸机年工作400h。类比同类项目，大抛丸机颗粒物产生速率为7.87kg/h，小抛丸机颗粒物产生速率为4.72kg/h，各抛丸机颗粒物产生情况见表10。 表10 各抛丸机颗粒物产生情况 污染源 产尘速率（kg/h） 运行时间（h/a） 产生量（t/a） 大抛丸机 7.87 2000 15.74 小抛丸机 4.72 400 1.89 ①大抛丸机 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，除尘器的除尘效率为99%，风机风量为10000m3/h，抛丸过程产生的废气经离线脉冲布袋除尘器处理后，排放量为0.16t/a，排放浓度为8mg/m3，处理后的废气通过18m高排气筒（P2）排放至大气中，废气排放能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，P2排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P2排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 ②小抛丸机 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，除尘器的除尘效率为99%，风机风量为6000m3/h，抛丸过程产生的废气经离线脉冲布袋除尘器处理后，排放量为0.02t/a，排放浓度为8.33mg/m3，处理后的废气通过18m高排气筒（P3）排放至大气中，废气排放能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，P3排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P3排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 由于抛丸过程产生的废气是经负压排风抽出的，因此，抛丸过程不会有无组织排放的颗粒物。 （4）喷漆、烘干过程产生的废气 本项目喷漆、烘干过程均会产生一定量的有机废气，有机废气以非甲烷总烃计。 类比同类项目可知，漆雾产生量按用漆量的10%计，非甲烷总烃的产生量约占用漆量的3.6%，本项目喷漆过程水性漆用量为7.6t/a，根据用量核算废气产生量下见表。 表11 项目喷漆、烘干过程污染物产生量 生产工序 漆料种类 漆料用量（t/a） 污染物 含量（%） 工作时间 （h/a） 产生量（t/a） 喷漆、烘干过程 水性漆 7.6 漆雾 10 2400 0.76 非甲烷总烃 3.6 0.27 本项目喷漆、烘干过程在喷漆、烘干室内进行，设置一个侧吸用于收集喷漆过程产生的废气，侧吸入口设置水帘除尘装置用于处理漆雾，水帘除尘装置处理后的废气通过风机引入一台光氧催化装置中进行处理，有机废气收集效率为95%，水帘除尘装置的处理效率为80%，光氧催化装置的处理效率为70%，处理后废气通过20m高排气筒（P4）排放至大气中。 表12 项目喷漆、烘干过程排放的污染物排放量 污染物 产生量 风量 处理效率 排放量 mg/m3 t/a m3/h % mg/m3 t/a 颗粒物 进入处理系统 8.36 0.722 36000 80 1.67 0.144 未进入处理系统 —— 0.038 —— —— —— 0.038 非甲烷总烃 进入处理系统 2.97 0.257 36000 70 0.89 0.077 未进入处理系统 —— 0.013 —— —— —— 0.013 由表12可知，本项目投产后，喷漆过程产生的颗粒物（染料尘）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3的要求；非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，处理效率不低于70%的要求；P4排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P4排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物5m以上的要求。 （5）无组织排放废气 本项目无组织排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，生产车间无组织面源参数见下表。 表13 生产车间无组织面源参数表 污染源 污染因子 平均温度°C 平均风速m/s 海拔 高度m 面源 长度m 面源 宽度m 面源初始排放高度m 距厂界最近距离m 排放源 强kg/h 生产车间 颗粒物 10.5 2.6 0 323 70 15 0 1.096 非甲烷总烃 10.5 2.6 0 323 70 15 0 0.0054 生产车间设置通风口，经大气稀释、扩散后，根据估算软件计算，生产车间无组织排放的废气排放至各厂界的排放浓度见下表。 表14 生产车间无组织排放的废气排放浓度 车间 污染物 厂界 车间距厂界的距离（米） 到各厂界的排放浓度（mg/m3） 排放标准（mg/m3） 生产车间 颗粒物 东厂界 0 0.03421 1.0 南厂界 0 0.03421 西厂界 0 0.03421 北厂界 0 0.03421 非甲烷总烃 东厂界 0 0.0001686 2.0 南厂界 0 0.0001686 西厂界 0 0.0001686 北厂界 0 0.0001686 由上表可知，本项目无组织排放的颗粒物无组织排放厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中的标准：颗粒物无组织排放厂界浓度限值1.0mg/m3的要求；无组织排放的非甲烷总烃无组织排放厂界浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中非甲烷总经无组织排放厂界浓度限值为2.0mg/m3的要求。 2、废水治理措施及环境影响分析 本项目废水污染源主要为职工生活污水。 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕，根据《河北省地方标准用水定额》（DB13/T1161-2016），生活用水量按10L/人·d计，劳动定员60人，则用水量为0.6m3/d（180m3/a），生活废水产生量（按生活用水的80%计）为0.48m3/d（144m3/a），产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。 3、噪声治理措施及环境影响分析 本项目噪声源主要为生产过程设备运行产生的噪声，包括切割机、剪板机、组立机、钻床、端面铣、折弯机、焊机、焊剂烘干机、矫正机、抛丸机、起重机、移动烟尘净化器、风机等，源强为70~85dB(A)，除起重机外，其余设备全部安装基础减震垫，并安置于密闭的生产车间内，起重机安置在密闭的生产车间内，风机安装消声器。采取上述措施后，可综合降噪20~35dB(A)以上，污染源及治理措施见下表： 表15 噪声污染源及治理措施 单位：dB(A) 噪声污染源 源强 数量 治理措施 降噪效果 厂界外1米处噪声叠加值 切割机 80 4台 设备全部安装基础减震垫，并安置于密闭的生产车间内 30 64.9 剪板机 72 1台 组立机 75 1台 钻床 75 5台 端面铣 75 1台 折弯机 72 1台 焊机 70 32台 焊剂烘干机 70 1台 矫正机 70 2台 抛丸机 80 2台 移动烟尘净化器 70 22台 起重机 70 15台 安置于密闭的生产车间内 20 风机 85 2台 安置于密闭的生产车间内，并安装消声器 35 ＊噪声叠加公式：Leq［T］＝10lg〔100.1Leqh1+100.1Leqh2〕 噪声预测：预测模式采用《环境影响评价技术导则》（HJ2.4-2009）中推荐的噪声预测模式。各噪声源至各厂界噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算噪声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 各噪声源距离厂界的距离及各厂界噪声贡献值见下表： 表16 生产车间距各厂界距离及各厂界的噪声值贡献值 噪声源 源强dB(A) 厂界 距离（米） 噪声贡献值dB(A) 标准值dB(A) 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 生产车间 64.9 东厂界 0 64.9 65 55 达标 不生产 南厂界 0 64.9 65 55 达标 西厂界 0 64.9 65 55 达标 北厂界 0 64.9 65 55 达标 由表16可见，本项目昼间各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A）的要求，本项目夜间不生产，所以噪声对环境影响很小。 4、固体废物治理措施及环境影响分析 本项目固体废物主要为生产过程中产生的金属废料和金属屑；焊接过程产生的废焊丝和废焊剂；除尘器收集的除尘灰；抛丸过程产生的废钢丸；喷漆过程产生的废水性漆桶；水帘除尘过程产生的废水；机加工过程产生的废润滑油、废液压油；废包装桶（润滑油、液压油）；光氧催化装置更换的废灯管以及职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 ①生产过程中产生的金属废料和金属屑 本项目生产过程中会产生一定量的金属废料和金属屑，产生量为300t/a，集中收集，定期外卖废品回收站。 ②焊接过程产生的废焊丝和废焊剂 本项目焊接过程会产生一定量的废焊丝，产生量为1.4t/a，集中收集，定期外卖废品回收站；焊接过程产生的废焊剂量为40t/a，吸入焊剂烘干机处理后，回用于焊接过程。 ③除尘器收集的除尘灰 本项目切割过程、焊接过程、抛丸过程的除尘器均会收集一定量的除尘灰，收集量为65.773t/a，集中收集，定期由物资回收部门回收利用。 ④抛丸过程产生的废钢丸 本项目抛丸过程会产生一定量的废钢丸，产生量为500t/a，集中收集，定期外卖废品回收站。 ⑤喷漆过程产生的废水性漆桶 本项目喷漆过程会产生一定量的废水性漆桶，产生量为0.6t/a，集中收集，定期外卖废品回收站。 ⑥职工生活垃圾 本项目职工生活垃圾按每人每天0.3kg计，本项目定员60人，则生活垃圾产生量为18kg/d，合计5.4t/a，集中收集，定期交由环卫部门统一处理置。 （2）危险废物 本项目危险废物主要为水帘除尘过程产生的废水；机加工过程产生的废润滑油、废液压油；废包装桶（润滑油、液压油）；光氧催化装置更换的废灯管。根据《国家危险废物名录》（2016年8月1日施行）中的规定，危险废物类别及产生量见表17。危险废物需交由有资质的公司进行处置。 表17 危险废物类别及产生量一览表 序号 危废名称 废物类别 产生量 1 水帘除尘过程产生的废水 HW12染料、涂料废物 5.7t/a 2 废润滑油 HW08废矿物油与含废矿物油废物 0.1t/a 3 废液压油 HW08废矿物油与含废矿物油废物 0.1t/a 4 废包装桶（润滑油、液压油） HW49其他废物 0.1t/a 5 废灯管 HW29含汞废物 0.02t/a 本项目危险废物的厂内暂存应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行。与本项目相关的重点内容如下： Ⅰ、危险废物的储存 ①须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 ②装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化， 能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 Ⅱ、危险废物的处理 将危险废物送往危险废物处置站处置。 环评要求：生产车间东北角设置一座封闭的危废间，占地面积20m2，作为危险废物临时储存场所，采取防渗处理（包括贮存间底部及四周壁），内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。在储存间外设立危险废物标志，最后交由有资质的公司按照相关规定进行处理。 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改要求的要求，不会对周围环境产生不利影响。 综上，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 5、排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）废气排污口规范化：排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 （2）噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 6、项目污染物排放情况 表18 项目污染物排放清单 污染源 污染物 产生量 削减量 排放量 排放方式 排污口规范化建设要求 大气污染物 有组织 切割过程 颗粒物 47.5t/a 47.025t/a 0.475t/a 通过18m高排气筒排放至大气中 排气筒设置编号牌，并注明排放的污染物；设置便于采样、监测的采样口；采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中烟尘测定与气态污染物采样方法》（GB／T16157—1996）的规定设置；按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求设置环境保护图形标志牌 抛丸过程 大抛丸机 颗粒物 15.74t/a 15.58 0.16t/a 通过18m高排气筒排放至大气中 小抛丸机 颗粒物 1.89t/a 1.87t/a 0.02t/a 通过18m高排气筒排放至大气中 喷漆、烘干过程 颗粒物 0.722t/a 0.578t/a 0.144t/a 通过20m高排气筒排放至大气中 非甲烷总烃 0.257t/a 0.18t/a 0.077t/a 无组织 切割过程 颗粒物 2.5t/a 0 2.5t/a 无组织排放于车间内 —— 焊接过程 埋弧焊 颗粒物 0.012t/a 0 0.012t/a 无组织排放于车间内 CO2保护焊 颗粒物 0.8t/a 0.72t/a 0.08t/a 经移动烟尘净化器处理后，无组织排放于车间内 喷漆、烘干过程 颗粒物 0.038t/a 0 0.038t/a 无组织排放于车间内 非甲烷总烃 0.013t/a 0 0.013t/a 无组织排放于车间内 水污 染物 生活污水 COD、SS —— —— —— 泼洒地面抑尘，不外排 —— 固体 废物 一般固废 生产过程 金属废料和金属屑 300t/a 300t/a 0 合理处置，不外排 一般固体废物临时存放应严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单；危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单；对一般固体废物和国家规定的危险废物分别存放，并应按照《环境保护图形标志》（GB15562-1995）的要求对一般固体废物和危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌 焊接过程 废焊丝 1.4t/a 1.4t/a 0 抛丸过程 废钢丸 500t/a 500t/a 0 喷漆过程 废水性漆桶 0.72t/a 0.72t/a 0 焊接过程 废焊剂 40t/a 40t/a 0 除尘器 除尘灰 65.773t/a 65.773t/a 0 职工生活 生活垃圾 5.4t/a 5.4t/a 0 危险废物 水帘除尘过程 废水 5.7t/a 5.7t/a 0 光氧催化装置 废灯管 0.02t/a 0.02t/a 0 生产过程 废润滑油 0.1t/a 0.1t/a 0 废液压油 0.1t/a 0.1t/a 0 废包装桶（润滑油、液压油） 0.1t/a 0.1t/a 0 7、卫生防护距离 由于本项目存在废气无组织排放，因此参照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中工业企业卫生防护距离标准的制定方法，对本项目卫生防护距离进行计算。 工业企业卫生防护距离计算公式如下： 式中：Qc------ 污染物无组织排放量，kg/h； Cm------ 《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)一次浓度限值，mg/m3； L------ 卫生防护距离，m； r------ 污染物无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D------ 计算系数，从GB/T13201-91中查找。 根据卫生防护距离计算系数表查询，项目所在地区近五年来平均风速为2.6m/s，工业企业大气污染物源构成类别为II类，当L≤1000m时，A、B、C、D计算系数分别为350、0.021、1.85、0.84，详见表19。 表19 卫生防护距离计算系数表 计算系数 工业企业所在地区近五年平均风速m/s 卫生防护距离L(m) L≤1000 1000<L≤2000 L>2000 I II III I II III I II III A <2 400 400 400 400 400 400 80 80 80 2-4 700 470 350 700 470 350 380 250 190 >4 530 350 260 530 350 260 290 190 140 B <2 0.01 0.015 0.015 >2 0.021 0.036 0.036 C <2 1.85 1.79 1.79 >2 1.85 1.77 1.77 D <2 0.78 0.78 0.57 >2 0.84 0.84 0.76 注: 1) 工业企业大气污染源构成分为三类: Ⅰ类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类: 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类: 无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 预测参数取值及预测结果见表20。 表20 参数取值 污染源 名称 排放量（kg/h） 质量标准（mg/m3） 车间长、宽、高（m） A B C D L 生产车间 颗粒物 1.096 0.9 长：323 宽：70 高：15 350 0.021 1.85 0.84 22.103 非甲烷总烃 0.0054 2.0 350 0.021 1.85 0.84 0.015 经计算，由于本项目各车间均同时排放颗粒物、非甲烷总烃，因此，需在50m卫生防护距离基础上再提高一个级别，最终确定各车间卫生防护距离为100m。上述卫生防护距离范围内现状无大气敏感目标，满足卫生防护距离要求。 8、环境管理及监测计划 8.1环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1、机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2、机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 8.2监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 8.3环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 8.4监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表21。 表21 监测计划一览表 项 目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 废气 点源 切割过程废气 颗粒物 排气筒采样孔 一年一次 大抛丸机 颗粒物 排气筒采样孔 一年一次 小抛丸机 颗粒物 排气筒采样孔 一年一次 喷漆、烘干过程废气 颗粒物、非甲烷总烃 排气筒采样孔 一年一次 面源 厂界污染物浓度 颗粒物、非甲烷总烃 厂界外上风向、下风向 一年一次 声环境 厂界 等效连续A声级 厂界外1m处 每季度一次 8.5企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）中所规定，公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 切割过程 | 颗粒物 | 每台切割机切割板下面做成四面围挡的槽，并在每个槽侧面连接一条管道，利用风机将颗粒物引入一台脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后通过18m高排气筒（P1）排放至大气中 | 达标排放 |
|  | 焊接过程 | 颗粒物 | 每台CO2保护焊配备一台移动式烟尘净化器，焊接过程产生的颗粒物经各自的移动烟尘净化器处理后，无组织排放于生产车间内 |  |
|  | 抛丸过程 | 大抛丸机 | 颗粒物 | 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的废气通过18m高排气筒（P2）排放至大气中 |  |
|  |  | 小抛丸机 | 颗粒物 | 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的废气通过18m高排气筒（P3）排放至大气中 |  |
|  | 喷漆、烘干过程 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 喷漆、烘干过程在喷漆、烘干室内进行，设置一个侧吸用于收集喷漆过程产生的废气，侧吸入口设置水帘除尘装置用于处理漆雾，水帘除尘装置处理后的废气通过风机引入一台光氧催化装置中进行处理，处理后废气通过20m高排气筒（P4）排放至大气中 |  |
| 水 污 染 物 | 职工生活 | COD、SS | 泼洒地面抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 金属废料和金属屑 | 集中收集，外卖废品回收站 | 不外排 |
|  | 焊接过程 | 废焊丝 |  |  |
|  | 抛丸过程 | 废钢丸 |  |  |
|  | 喷漆过程 | 废水性漆桶 |  |  |
|  | 焊接过程 | 废焊剂 | 吸入焊剂烘干机处理后，回用于焊接过程 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集，定期由物资回收部门回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，送当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理 |  |
|  | 水帘除尘过程 | 废水 | 危废间暂存，定期交由有资质的公司处置 |  |
|  | 生产过程 | 废润滑油 |  |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  |  | 废包装桶（润滑油、液压油） |  |  |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为生产过程设备运行产生的噪声，包括切割机、剪板机、组立机、钻床、端面铣、折弯机、焊机、焊剂烘干机、矫正机、抛丸机、起重机、移动烟尘净化器、风机等，源强为70~85dB(A)，除起重机外，其余设备全部安装基础减震垫，并安置于密闭的生产车间内，起重机安置在密闭的生产车间内，风机安装消声器。采取上述措施后，可综合降噪20~35dB(A)以上，采取措施后，本项目昼间各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A）的要求，本项目夜间不生产。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后采取地面硬化、绿化等措施，对周围生态环境将起到美化作用。 |
| 表22 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 序号 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理 能力 处理 效率 处理效果 验收标准 投资 （万元） 1 废气 切割过程 每台切割机切割板下面做成四面围挡的槽，并在每个槽侧面连接一条管道，利用风机将颗粒物引入一台脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后通过18m高排气筒（P1）排放至大气中 颗粒物 1套 20000 m3/h 99% <15mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） 20 焊接过程 每台CO2保护焊配备一台移动式烟尘净化器，焊接过程产生的颗粒物经各自的移动烟尘净化器处理后，无组织排放于生产车间内 颗粒物 22台 — 90% <1.0mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） 10 抛丸过程 大抛丸机 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的废气通过18m高排气筒（P2）排放至大气中 颗粒物 1套 10000 m3/h 99% <15mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） 5 小抛丸机 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的废气通过18m高排气筒（P3）排放至大气中 颗粒物 1套 6000 m3/h 99% <15mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015） 3 喷漆、烘干过程 喷漆、烘干过程在喷漆、烘干室内进行，设置一个侧吸用于收集喷漆过程产生的废气，侧吸入口设置水帘除尘装置用于处理漆雾，水帘除尘装置处理后的废气通过风机引入一台光氧催化装置中进行处理，处理后废气通过20m高排气筒（P4）排放至大气中 颗粒物 1套 36000 m3/h 80% <18mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 10 非甲烷总烃 70% <60mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016） 2 噪 声 生产过程设备运行过程 除起重机外，其余设备全部安装基础减震垫，并安置于密闭的生产车间内，起重机安置在密闭的生产车间内，风机安装消声器 噪声 若干 综合降噪20~ 35dB（A） — 厂界噪声降至 65dB（A） 以下 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 20 3 废水 职工生活 泼洒地面抑尘 COD、SS — — — 不外排 — — 4 固废 生产过程 集中收集，外卖废品回收站 金属废料和金属屑 — — — 合理处置 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 — 焊接过程 废焊丝 抛丸过程 废钢丸 喷漆过程 废水性漆桶 焊接过程 吸入焊剂烘干机处理后，回用于焊接过程 废焊剂 除尘器 集中收集，定期由物资回收部门回收利用 除尘灰 职工生活 集中收集，送当地环卫部门指定垃圾处理点统一处理 生活垃圾 水帘除尘过程 危废间暂存，定期交由有资质的公司处置 废水 — — — 合理处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 3 生产过程 废润滑油 废液压油 废包装桶（润滑油、液压油） 防渗 危废间地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s 1 其他 在喷漆、晾干过程排气筒出口，生产车间以及项目厂界均安装超标报警传感装置* 10 合计 其中环保投资82万元，占总投资的0.06% 82 *本项目在线监测系统和超标报警传感装置根据项目实际设计风量进行安装，即设计风量大于等于60000m3/h时安装在线监测系统，小于60000m3/h时安装超标报警传感装置。 |

结论与建议

1、结论 1.1 产业政策的符合性及厂址选择合理性 唐山冀东专用车有限公司根据市场的需求情况，投资137723万元建设的年产50万套高性能液压件项目，不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中淘汰和限制类项目之列，也不属于《部分工业行业淘汰类落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中淘汰类项目，并且本项目具有滦县发展改革局出具的备案证（滦发改备字【2010】025号），故本项目符合国家产业政策。 本项目位于滦县经济开发区，根据河北滦县经济开发区管理委员会出具的证明可知，本项目符合开发区总体规划及产业规划；项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，本项目评价范围内无饮用水源保护区、重点文物、风景名胜等，本项目最近敏感点为项目东南侧330米处的张坎村居民区，满足卫生防护距离的要求。因此本项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 1.2.1 废气治理分析结论 本项目废气主要为切割过程产生的废气；焊接过程产生的废气；抛丸过程产生的废气；喷漆、烘干过程产生的废气。 （1）切割过程产生的废气 本项目每台切割机切割板下面做成四面围挡的槽，并在每个槽侧面连接一条管道，利用风机将颗粒物引入一台脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后通过18m高排气筒（P1）排放至大气中，排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，P1排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P1排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 未收集的颗粒物无组织排放于生产车间内。 （2）焊接过程产生的废气 埋弧焊产生的废气直接无组织排放于车间内，每台CO2保护焊配备一台移动式烟尘净化器，焊接过程产生的颗粒物经各自的移动烟尘净化器处理后，无组织排放于生产车间内。 （3）抛丸过程产生的废气 ①大抛丸机 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒（P2）排放至大气中，废气排放能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，P2排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P2排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 ②小抛丸机 抛丸过程设备密闭，抛丸过程产生的废气经负压排风抽出引入离线脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后的废气通过15m高排气筒（P3）排放至大气中，废气排放能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）中轧钢“抛丸、修磨、焊接机及其他生产设施”污染物特别排放限值15mg/m3，P3排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P3排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物3m以上的要求。 （4）喷漆、烘干过程产生的废气 喷漆、烘干过程在喷漆、烘干室内进行，设置一个侧吸用于收集喷漆过程产生的废气，侧吸入口设置水帘除尘装置用于处理漆雾，水帘除尘装置处理后的废气通过风机引入一台光氧催化装置中进行处理，处理后废气通过15m高排气筒（P4）排放至大气中，喷漆过程产生的颗粒物（染料尘）排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准：颗粒物（染料尘）排放浓度限值18mg/m3的要求；非甲烷总烃排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1中表面涂装业非甲烷总烃最高允许有组织排放浓度60mg/m3，处理效率不低于70%的要求；P4排气筒半径200m范围内最高建筑物为本项目车间，高为15m，因此，P4排气筒满足高度不小于15米，并且高出其周围半径200m范围内最高建筑物5m以上的要求。 未收集的颗粒物、非甲烷总烃无组织排放于生产车间内。 （5）无组织排放废气 本项目无组织排放废气主要为颗粒物、非甲烷总烃，生产车间设置通风口，经大气稀释、扩散后，颗粒物无组织排放厂界浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中的标准：颗粒物无组织排放厂界浓度限值1.0mg/m3的要求；非甲烷总烃无组织排放厂界浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中非甲烷总经无组织排放厂界浓度限值为2.0mg/m3的要求。 措施可行。 1.2.2 废水治理分析结论 本项目废水主要为职工生活废水。 本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕，职工生活废水主要为盥洗废水，产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排。 措施可行。 1.2.3噪声治理分析结论 本项目噪声源主要为生产过程设备运行产生的噪声，包括切割机、剪板机、组立机、钻床、端面铣、折弯机、焊机、焊剂烘干机、矫正机、抛丸机、起重机、移动烟尘净化器、风机等，源强为70~85dB(A)，除起重机外，其余设备全部安装基础减震垫，并安置于密闭的生产车间内，起重机安置在密闭的生产车间内，风机安装消声器。采取上述措施后，可综合降噪20~35dB(A)以上，采取措施后，本项目昼间各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A）的要求，本项目夜间不生产。 措施可行。 1.2.4 固体废物分析结论 本项目固体废物主要为生产过程中产生的金属废料和金属屑；焊接过程产生的废焊丝和废焊剂；除尘器收集的除尘灰；抛丸过程产生的废钢丸；喷漆过程产生的废水性漆桶；水帘除尘过程产生的废水；机加工过程产生的废润滑油、废液压油；废包装桶（润滑油、液压油）以及职工生活垃圾。 （1）一般固体废物 生产过程中产生的金属废料和金属屑，焊接过程产生的废焊丝，抛丸过程产生的废钢丸，喷漆过程产生的废水性漆桶，集中收集，定期外卖废品回收站。 焊接过程产生的废焊剂吸入焊剂烘干机处理后，回用于焊接过程。 除尘器收集的除尘灰集中收集，定期由物资回收部门回收利用。 职工生活垃圾，集中收集，定期交由环卫部门统一处理置。 （2）危险废物 水帘除尘过程产生的废水；机加工过程产生的废润滑油、废液压油；废包装桶（润滑油、液压油），分类收集，暂存危废间，定期交由有资质的公司进行处置。 措施可行。 1.3 总量控制分析结论 本项目车间不设取暖设施，办公室采用空调取暖，厂区不设锅炉等燃煤。燃气设施，无NOX、SO2排放。 项目废水主要为生活废水，产生量少，水质简单，直接泼洒地面抑尘，不外排，无COD、氨氮产生。 本项目特征污染物主要为颗粒物和非甲烷总烃，按实际排放量核算总量，则 颗粒物=0.475t/a+0.16t/a+0.02t/a+0.144t/a=0.779t/a； 非甲烷总烃=0.077t/a。 因此，确定本项目总量控制指标为： SO2：0t/a，NOX：0t/a，COD：0t/a，氨氮：0t/a； 特征污染物：颗粒物：0.79t/a，非甲烷总烃：0.077t/a。 综合结论： 综上所述，唐山冀东专用车有限公司在滦县经济开发区内投资137723万元建设的年产50万套高性能液压件项目，符合国家产业政策，选址合理；采用实用的生产工艺及污染防治措施后，污染物可达标排放，区域环境质量基本维持现状，只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，项目建设可行。 2、建议 ⑴各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运； ⑵建设单位应尽量对工作人员加强劳动保护，以保证工作人员的身体健康。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。