建设项目环境影响报告表

项目名称：年产40万吨氧化钙项目

建设单位（盖章）：唐山西普增华科技有限公司

编制日期：2018年4月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产40万吨氧化钙项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山西普增华科技有限公司 |
| 法人代表 | 李小林 | 联系人 | 吉海宽 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南 |
| 联系电话 | 13932508188 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]65号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3012石灰和石膏制造 |
| 占地面积 (平方米) | 32166m2（折合48.25亩） | 绿化面积 (平方米) | - |
| 总投资 (万元) | 22000 | 其中:环保投资 (万元) | 150 | 环保投资 占总投资比例 | 0.7% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 氧化钙广泛应用于冶金助溶剂、化工原料、建筑涂料、造纸、废水净化处理、食品及药品等多个领域。目前，我国氧化钙行业发展过程中，呈现出低端产品市场逐渐萎缩，中高端产品增长的特点，对品质和技术水平有更高的要求。唐山西普增华科技有限公司拟投资22000万，在滦县杨柳庄镇杨柳庄村南南建设年产40万吨氧化钙项目（以下简称本项目）。 本项目使用回转窑，根据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 修正）中对本项目的生产规模做出鼓励、淘汰和限制规定，属于限制类。项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制和淘汰类产业，项目建设符合国家和地方产业政策。 根据环保部《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2017年)，本项目属于“十九、非金属矿物制品业；51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第44号）及国家有关法律、法规的要求，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，唐山西普增华科技有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本环境影响报告表。 |
| 2项目概况 2.1地理位置及周边关系 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南，占地面积32166m2（折合48.25亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.908280度，东经118.375969度。项目东侧为唐山市增益水泥有限公司，南，西、北侧均为耕地。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村。 本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2.2基本情况 项目名称：年产40万吨氧化钙项目 建设单位：唐山西普增华科技有限公司 建设性质：新建。 工程投资：总投资22000万元，其中环保投资150万元，占总投资比例0.7%。 占地面积：项目总占地面积32166m2（折合48.25亩），总建筑面积13000m2。 建设内容：新建2座回转窑，总建筑面积13000平方米，主要包括成品车间、半成品车间、生产车间、化验室、办公区。新建生产氧化钙生产线2条，购置强风磨机、超细强磨、热风炉、强力干燥机、包装机等配套环保设备。 生产规模：年产40万吨氧化钙、纳米钙。 劳动定员：项目定员80人，其中管理人员10人，生产技术人员20人，普通工人50人。 工作制度：年工作330天，每天3班，每班8小时工作制。 2.3项目主要工程内容 本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 主项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 尺寸长×宽×高（m3） 占地面积（m2） 工程内容 1 主体 工程 成品车间 40×25×10 1000 1m基础墙，上方为彩钢结构 2 半成品车间 40×25×10 1000 3 生产车间 原料破碎车间 75×20×10 1500 彩钢结构 4 燃料制备车间 50×20×10 1000 彩钢结构 5 纳米钙制备车间 80×25×10 2000 彩钢结构 6 库房 原料库 50×20×10 1000 1m基础墙，上方为彩钢结构 7 燃料库 25×20×10 500 8 1#回转窑 100×20×10 2000 砖混结构 9 2#回转窑 100×20×10 2000 10 辅助 工程 办公室等 30×16×3 480 砖混结构 11 循环水池 10×10×2（深） 100 12 危废间 5×4×3 20 13 化验室 40×10×3 400 14 环保工程 废气处理 回转窑生产线（2条）：“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+低氮燃烧器”装置一套、排气筒不低于60m； 原料破碎筛分工序：脉冲布袋除尘器+15m排气筒； 碎石料上料工序：脉冲布袋除尘器+15m排气筒； 成品筛分：脉冲布袋除尘器+15m排气筒； 生产区地面硬化；原料卸料、输送等环节密闭设置。 15 噪声防治 将各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础 16 固废处理 危险固废：设备运行时产生的废润滑油使用专用容器储存暂存于危废间内，由有资质的单位处理。在厂区办公室西侧建20m2危废间1座。 一般固废：①除尘器除尘灰经除尘器下方的卸灰阀收集后袋装作为成品外售。②生活垃圾统一收集交环卫处置。 17 公用 工程 供水 自备水井，用水量1090m3/a。 18 供电 当地电网，年用电量为2000万kWh 19 供热 本项目生产车间不需要供暖，办公室采用空调进行取暖 2.4产品方案 产品方案见表2。 表2 项目产品质量要求 等级 化学成分% 活性度 CaO MgO SiO2 P S 酌减 特级品 93.0 ≤4.5 ≤1.0 ≤0.01 ≤0.025 ≤3 ≥350 一级品 91.0 ≤2.0 ≤0.02 ≤0.050 ≤4 ≥350 2.5平面布置 本项目厂区大门位于南侧，正对大门为一条场内道路，道路东侧由南向北依次为原料库、原料破碎车间、燃料库、燃料制备车间；道路西侧由南向北依次为办公室、成品库、两条并列回转窑生产线、碎料存放及入料车间；成品库西侧为循环水池和纳米钙制备车间，办公室西侧为危废间。厂区未建设建筑物区域进行地面硬化。详见平面布置附图3。 2.6主要生产设备 本项目主要设备见表3。 表3 本项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 1 竖式预热器 Φ5.5×6.2m 台 2 2 回转窑 Φ3.8×50m 台 2 3 竖式冷却器 2.8×2.8×3m 台 2 4 成品冷却风机 台 2 5 电动葫芦 台 2 6 空气压缩机 单螺杆水冷式 台 4 7 压缩空气干燥机 微热再生吸附式 台 4 8 循环水泵 台 4 9 喷雾冷却塔 台 2 10 手动单轨小车 台 4 11 振动给料机 台 4 12 皮带 条 8 13 振动筛 台 2 14 棒条阀 台 4 15 熟料散装机 台 6 16 斗式提升机 台 2 17 管道永磁除铁器 台 2 18 电液动犁式卸料器 台 2 19 电液动三通分料器 台 2 20 回转窑烧嘴 台 2 21 罗茨鼓风机 密集型 台 4 22 窑尾除尘进出口膨胀节 台 6 23 离心式通风机 台 8 24 窑头冷却风机 台 2 25 窑尾主引风机 台 2 26 机力冷却器 台 2 27 密封式定量给料机 台 2 28 破碎机 台 2 29 除尘器 台 3 2.7主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能耗见表4。 表4 项目主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 数量 单位 备注 1 石灰石 70 万t/a 2 天然气 5000 万m3/a 3 电 2000 万kwh/a 当地电网 4 水 1090 t/a 自备水井 原料石灰石粒度介于15～50mm 之间，粒度合格率≥95%。主要成分见表5： 表5 石灰石原料主要成分表 成分 CaO MgO SiO2 P S 烧失量 百分比 ≥56 ≤0.16 0.21 ≤0.04 ≤0.003 ≤42.57 2.8供电、供热 供电：年耗电量约为2000万kwh/a。 供热：本项目生产车间不需要供暖，办公室采用空调进行取暖。 2.9给排水 本项目用水利用厂内自备井，项目生产用水包括设备循环冷却水补充水、地面降尘用水。本项目总用水量1090m3/a。其中冷却循环水储水量为100m3，新鲜水3m3/d（990m3/a）。具体计算如下： ①生活用水：本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗旱厕。生活用水主要是职工盥洗水。该项目年工作330天，劳动定员80人，生活用水量按每人每天20L计，则生活用水量为1.6t/d（528t/a）。 ②生产用水：为维持窑体托轮、风机等设施的正常运行，防止其运行过程中温度过高，使用循环冷却水用于设备的降温。循环水用量100t，循环水定期补充，补充量为0.4t/d（132t/a）。 ③地面降尘用水：根据建设方提供的数据，地面降尘用水量为1t/d（330t/a）。 本项目用水情况一览表见表6。本项目水量平衡图见图1。 表6 本项目用水平衡一览表（单位：m3/d） 项目 总用水量 新水量 回用水量 耗损量 去向 循环冷却水用水 100 0.4 99.6 0.4 循环使用，不外排 地面降尘用水 1 1 0 1 生活用水 1.6 1.6 0 1.6 就地泼洒抑尘，不外排 合计 102.6 3 99.6 3 0.4 统循环冷却水用水-0.4 循环水池99.6 新鲜水 3 99.6 1 1 蒸发-1 地面降尘用水 1.6 1.28 抑尘，不外排 生活用水0.32 图1 本项目水量平衡图 （m3/d） 2.10选址合理性 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南，项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区内，根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月第三十二次会议修订）第五章“饮用水水源和其他特殊水体保护”第六十条规定：禁止在饮用水水源准保护区新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）准保护区整治要求：准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。本项目不属于上述行业，无易溶性、有毒有害废弃物暂存处。本项目距离二级保护区7.5km，周边文物景观等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村，满足卫生防护距离要求；根据滦县经济开发区管理委员会2018年3月12日出具的工业用地证明，本项目在滦县榛杨工业区内，本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南，占地面积32166m2（折合48.25亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.908280度，东经118.375969度。项目东侧为唐山市增益水泥有限公司，南，西均为耕地，北侧为唐山通展再生资源有限公司。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村。项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区内，距离二级保护区7.5km。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目评价范围图见附图2，项目平面布置及周边关系图见附图3，项目与唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区关系图见附图4。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

6区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准。 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准.

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境等): 1 大气环境质量现状 本项目引用《唐山市2017年5月份环境空气质量情况报告》（滦县）中的数据，监测点位于滦县第一中学，监测项目为SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5。监测结果见表7。 表7 大气环境质量现状统计单位：mg/m3 污染物 监测项目 浓度 标准指数 污染物 监测项目 浓度 标准指数 SO2 24小时均值 0.040 0.52 PM2.5 24小时均值 0.06 1.75 CO 24小时均值 1.0 1.175 O3 8小时均值 0.087 0.256 NO2 24小时均值 0.054 0.938 PM10 24小时均值 1.537 1.24 由现状监测结果可知，PM2.5、PM10超标，其它污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准限值的要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南。本项目中心地理坐标为北纬39.908280度，东经118.375969度。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素 敏感点名称 位置方向 距离（m） 对象人口 保护级别 环境 空气 崔庄村 东 2100 村民 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 北高家庄村 东 1440 石各庄村 东 450 大下五岭村 南 1260 徐家洼村 南 1900 吉家坟村 西南 1500 北董庄子村 西南 1520 刘家庄村 西南 720 北新立庄村 西南 1000 苍官营村 西 700 杨柳庄村 北 480 西上五岭村 东北 2030 东上五岭村 东北 2030 声环境 厂界外1m 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准 地下水 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准限值要求。 保护区 唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准浓度限值，标准值见表9。 表9 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/Nm3 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2声环境质量标准 厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，见表11。 表11 声环境质量标准单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。见表12。 表12 工业企业厂界环境噪声排放限值单位dB(A) 类别 厂界外噪声 昼间 夜间 运营期 2类 60 50 施工期 - 70 55 2废气 有组织废气：破碎废气、石灰窑焙烧废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准限值要求；无组织废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准限值要求。 表13 大气污染物排放标准 污染源 污染物名称 标准值 单位 标准来源 生产无组织 颗粒物 1.0 mg/m3 石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 物料输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其他通风生产设备 30 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2 石灰窑 30 mg/m3 二氧化硫 100 mg/m3 氮氧化物 400 mg/m3 3固废 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物执行标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。不涉及生产废水排放，少量生活污水就地泼洒、抑尘，不外排。COD、氨氮均为0t/a。项目设计产量为40万t/a，煅烧过程会产生炉窑废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中表3助燃剂产污系数取值参考表天然气的工业废气量为136300m3/万m3和《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中污染物排放限值计算总量为：本项目的助燃剂为天然气，使用量为5000万m3/a。 年排放风量为：5000万m3/a×136300m3/104m3=0.682×109m3。 SO2年排放量为：0.682×109m3×100mg/ m3×10-9=68.2t/a； SO2年排放量为：0.682×109m3×400mg/ m3×10-9=272.6t/a 颗粒物的核定排放量为：0.682×109m3×30mg/ m3×10-9=20.4t/a。 因此，总量控制建议指标为： SO2 ：68.2t/a、NOx：272.6t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他污染物： 颗粒物：20.4t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目建设内容主要为新建2座回转窑，，主要包括成品车间、半成品车间、生产车间、化验室、办公区以及其他辅助用房，总建筑面积13000平方米；厂区地面硬化等。本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 噪声 噪声 噪声、扬尘 噪声、扬尘 噪声、扬尘 车间结构建设 场地平整及硬化 内部建设 设备安装 土方挖掘 图2 施工期产污节点图 生活污水、建筑垃圾 2营运期 本项目主要工艺流程如下： G4、N4 G3、N3 G1、N1 循环水池 G2、N2 冷却 回转窑煅烧 预热 上料 原料破碎 原料进厂 余热 G5、N5 筛分 CNG撬车 输送管道 成品入库 成品包装入库 超细强磨 N6 图3 工艺流程及排污节点图 生产工艺简述： （1）原料转运 原料汽运至厂区原料库，原料库为封闭式，面积1000m2，破碎上料斗在原料库内，原料形状过大的使用人工破碎，然后通过铲车上料。 产污节点：原料转运过程中产生的颗粒物G1；转移过程设备运行时产生的噪声N1。 （2）破碎 原料经破碎上料斗及皮带传送至石灰石破碎车间，经过二级破碎筛分后得到石灰石碎石，二级筛分后，筛子上方的原料回到一级破碎重新破碎，破碎后的石灰石碎石存放在碎石料棚中。 产污节点：破碎筛分时产生的颗粒物G2；以及设备运行时产生的噪声N2。 （3）上料 使用铲车在碎石料棚中转运，上料至回转窑进料斗。 产污节点：碎石料运至回转窑上料斗时落料点产生的颗粒物G3以及设备运行时产生的噪声N3。 （4）煅烧 石灰石煅烧系统是由一台竖式预热器、回转窑、竖式冷却器组成，物料由预热器顶部料仓下料运转至溜槽导入预热器本体内，同时由回转窑传入的高温烟气将物料预热至 800-1000℃，使石灰石发生部分分解，再由液压推杆依次推入回转窑尾部，经回转窑高温煅烧后再卸入竖式冷却器内，通过风机吹入的冷风，将物料冷却至室温 65℃以下排入冷却器内，竖式冷却器吹入的空气作为二次空气进入回转窑参与燃烧。回转窑热源由天然气提供，天然气使用撬车运送至厂区，撬车存放于产区内，定期更换。 产污节点：煅烧石灰石时，燃料燃烧产生的废气G4和回转窑运转时产生的噪声N4。 （5）筛分 石灰由冷却器卸出后经链板输送机输送至提升机至成品料仓顶，经筛分后粒度为5mm以上的合格品经皮带机送入活性石灰料仓送入块料仓，小于5mm的粉料送往粉料仓。 产污节点：成品筛分时产生的颗粒物G5以及设备运行时产生的噪声N5。 （6）成品入库 石灰粉通过旋螺输送送入粉料仓，待售。 （7）深加工 本项目深加工产品为纳米氧化钙，使用超细磨机对产品进行深加工。 产污节点：设备运行时产生的噪声N6。 （8）辅助工程排污节点分析 未能收集的无组织颗粒物G6，其他设备产噪设备N7输送机噪声、N8除尘风机噪声；职工的盥洗废水W1；除尘器收集的收尘灰S1，设备运行时产生的废润滑油S2，生活垃圾S3。 项目主要污染因子及排污节点汇总见表14。 表14 工程主要排污节点一览表 污染 类型 序号 污染源 污染物 产生 特征 排放去向 废气 G1 原料转运及上料 颗粒物 连续 有组织排放，大气环境 G2 破碎筛分工序 颗粒物 连续 G3 石灰石碎石转运及上料 颗粒物 连续 G4 石灰石煅烧 颗粒物、SO2、NOX 连续 G5 筛分 颗粒物 连续 G6 -- 颗粒物 连续 无组织，大气环境 废水 W1 职工盥洗废水 COD、SS 间断 主要为盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排 噪声 N1 运输车辆、铲车 LA 连续 环境 N2 破碎机 LA 连续 环境 N3 铲车 LA 连续 环境 N4 回转窑 LA 连续 环境 N5 筛分机 LA 连续 环境 N6 超细磨机 LA 连续 环境 N7 输送机 LA 连续 环境 N8 风机 LA 连续 环境 固废 S1 收尘灰 LA 连续 外售 S2 设备运行 废润滑油、废液压油 间断 暂存于危废间交有资质单位处理 S3 职工生活 生活垃圾 间断 交由环卫部门处理

主要污染工序： 本项目运营期主要污染工序如下： （1）废水 本项目冷却水循环使用，定期补充新水，无生产废水产生；职工生活废水直接泼洒地面抑尘；卫生旱厕定期清掏。 （2）废气 本项目大气污染物主要为原料转运和上料落料点产生颗粒物，原料破碎产生的颗粒物，天然气提供热源燃烧时产生的颗粒物、SO2、NOX，产品筛分时产生的颗粒物以及未被除尘器收集的无组织颗粒物。 （3）噪声 项目噪声污染源主要为铲车、破碎机、筛分机机、回转窑、超细磨机、除尘风机、输送机等设备运行时产生的噪声 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要为破碎筛分和产品筛分时脉冲袋式除尘器收集的除尘灰、废润滑油以及生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度 | 处理前 产生量 | 处理后 排放浓度 | 处理后 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料破碎筛分 | 颗粒物 | 1020mg/m3 | 400t/a | 10.2mg/m3 | 4t/a |
|  | 碎石上料 | 颗粒物 | 1300mg/m3 | 100t/a | 13mg/m3 | 1t/a |
|  | 回转窑 | 颗粒物 | 6441mg/m3 | 14589.6 t/a | 6.5 mg/m3 | 14.69 t/a |
|  |  | SO2 | 54.4 mg/m3 | 125.6 t/a | 53.2 mg/m3 | 122.8 t/a |
|  |  | NOX | 21.5 mg/m3 | 49.6 t/a | 10.8 mg/m3 | 24.8 t/a |
|  | 成品筛分 | 颗粒物 | 1020mg/m3 | 400t/a | 10.2mg/m3 | 4t/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | - | 31t/a | - | 1.55t/a |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 少量 | 道路抑尘，就地泼洒 |
| 固废 | 破碎筛分和碎石料上料除尘器 | 除尘灰 | 495t/a | 收集后进入回转窑煅烧 |
|  | 产品筛分除尘器 |  | 396t/a | 收集后作为产品外售 |
|  | 回转窑除尘器 |  | 14575t/a | 收集后外售 |
|  | 设备运行 | 废润滑油 | 0.18t/a | 暂存于危险间内，由有资质的单位进行统一处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 13.2t/a | 当地环卫部门处理 |
| 噪声 | 主要为铲车、破碎机、筛分机机、回转窑、超细磨机、除尘风机、输送机等设备产生的噪声，噪声源强为60~85dB（A）。设备全部布置在封闭车间内，固定设备设置基础减震，综合降噪20dB（A），经封闭厂房隔声和基础减震后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准限值要求。 |
| 防渗 | 循环水池循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 |
| 主要生态影响 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南，占地面积32166m2（折合48.25亩），占地面积较小，施工期和运营期不会对周围生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期环境影响主要有施工过程中产生的扬尘、建筑垃圾、施工废水和施工噪声等。本项目工程量为主体车间、办公用房和辅助用房的建设及设备安装。 本项目施工期工程基本包括以下阶段： 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：包括钢结构工程、设备安装等； 扫尾工程：包括回填土方、修路、绿化、清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 1 水环境影响分析 项目在现有厂区内建设，施工废水主要有施工人员生活污水、混凝土养护废水、施工机械和车辆设备冲洗废水等，主要污染物为固废。项目施工期不设施工宿营地，不设职工食堂，无餐饮污水产生。生活污水为盥洗废水，直接泼洒抑尘；施工废水沉淀后可回收利用（沉淀池建设按照企业生产时沉淀池规模建设（长×宽×深：2m×2m×1m）防渗基础铺设100mm厚压实粘土，然后在粘土层上铺设防渗膜并构筑150～200mm厚的混凝土），施工期过后沉淀池填埋。施工期设置临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用作农肥。 施工废水主要污染物为固废，环评要求设立专门清洗点对施工机械进行清洗和保养。 2大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘，为减轻项目施工对周围环境的影响，结合《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，主要采取如下防尘和抑尘措施。 ①在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案。 ②项目单位强化土方作业时段管理，推进建筑工地绿色施工。 ③建设工程施工现场设全部在厂区内进行，设全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。 ④施工工地全部使用商品混凝土和商品砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆。 ⑤对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、闭等控制措施。 ⑥施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平 台。加强渣土运输规范化管理，严格执行资质管理与备案制度。 ⑦施工现场要求 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车体带泥上路。 施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 开展社会监督，实行施工扬尘举报有奖制定，凡是举报查证属实的，给予一定的奖励。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 噪声影响分析 ⑴噪声源强 主要为施工机械产生的噪声。各施工设备运行中的噪声强度见表15。 表15 主要施工机械噪声强度表 设备名称 噪声强度dB(A) 设备名称 噪声强度dB(A) 备注 挖掘机 80～93 运输卡车 85～94 设备1m处 推土机 78～86 升降机 75～80 液压打桩机 60～65 混凝土振捣器 75～80 小型搅拌机 75~80 本项目选用低噪音混凝土振捣器，低噪音混凝土振捣器设计是将偏心式振子置于与壳体同轴的轴承上，避免振子与壳体碰撞产生的噪声。 其优点在于：有效降低了振源处噪音的产生，有效阻隔了振源与外界通过金属形成的声波传递通道，降低了噪音污染，保护施工现场内外环境，避免噪音扰民，实现绿色施工。 ⑵预测计算 声源传到距离r观测点的噪声级为：LI=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r0)—声源r0处声级； r —噪声源到观测点的距离。 式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。 利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表16。 表16 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号 机械名称 不同距离处的噪声预测值 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 73 69 65 63 60 55 49 45 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 3 升降机 60 54 50 48 46 40 4 液压打桩机 （螺旋钻孔机） 55 49 45 43 41 40 5 混凝土振捣器 70 64 60 58 56 50 44 40 6 小型搅拌机 60 54 50 48 46 40 ⑶影响分析 ①建筑施工场界达标分析 本项目施工设备距离各施工场界最近距离分别为：东场界5m，北场界5m，南场界20m、西场界5m。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，由表16可以看出：在施工阶段昼间50m处即可达到噪声限值要求，夜间200m处可达标。见表17。 表17 施工期各场界达标分析 东场界 南场界 西场界 北场界 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 超标 超标 达标 超标 超标 达标 超标 超标 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 ②对周围声环境影响分析 周边最近敏感点为距厂界东侧450m的石各庄村。施工期噪声对项目敏感点无影响。 为了进一步减小施工期噪声对周围敏感点的影响，本项目采取降噪措施如下： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，土石方及结构阶段避免中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级或以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况； ③建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ④根据项目噪声预测结果，合理安排施工场地； ⑤使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响； ⑥运载建筑材料的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 4 固体废物影响分析 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。施工期尾矿砂主要包括拆除原尾矿砂及施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。施工现场生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人数为15人，每天产生量约7.5kg。施工单位应在施工区设置临时的生活垃圾收集筒，将生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 1.1原料处理、破碎筛分车间的颗粒物 原料处理车间安装鄂式破碎机2台、滚动筛2台，主要用于较大块状石灰石原料的破碎和产品筛分。经类比，破碎过程粉尘量按总产量量的0.1%计算，项目产量为40万t/a，则破碎及筛分过程产生的粉尘总量为400t/a；为减少项目粉尘排放对区域环境和车间工人健康的影响，项目在主要粉尘产生点（原料上料口集气罩4m×2m、破碎机和滚动筛的入料口、出料口整体封入集气罩，传送皮带全封闭）通过管道相连采用1台脉冲布袋除尘机的方法对粉尘进行处理，除尘器风量为50000m3/h，去除率达99%，经除尘处理后废气通过不低于15m排气筒高空排放，则经处理后颗粒物排放量为4t/a，排放速率为0.51kg/h，排放浓度为10.2mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 1.2石灰石碎石转运过程和上料过程的颗粒物 石灰石碎石转运过程和上料过程颗粒物产生量按原料处理、破碎筛分工序的25%计算，则颗粒物的产生总量为100t/a；在石灰石碎石上料口设置4m×2m的集气罩，通过管道相连采用1台脉冲布袋除尘机的方法对粉尘进行处理，除尘器风量为10000m3/h，去除率达99%，经除尘处理后废气通过不低于15m排气筒高空排放，则经处理后颗粒物排放量为1t/a，排放速率为0.13kg/h，排放浓度为13mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 1.3回转窑炉废气 本项目石灰石煅烧使用天然气，由天然气撬车运送至厂区，通过管道输送至窑炉加热系统。根据企业提供资料，每吨氧化钙产出需要燃烧125m3的天然气，本项目设计产量为40万t/a，共计使用天然气5000万m3/a。煅烧过程会产生炉窑废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx 。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》石灰与石膏制造业工业窑炉烟气产排污系数见表18。 表18 石灰和石膏制造业产排污系数表 工艺名称 燃料名称 污染物名称 单位 产污系数 采取措施 排污系数 氧化钙 回转窑 天然气 烟尘 kg/t-产品 34.484 静电除尘 1.724 粉尘 kg/t-产品 1.99 过滤式除尘 0.1 SO2 kg/t-产品 0.341 直排 0.307 NOX kg/t-产品 0.124 直排 0.115 废气量 标m3/t-产品 5667 直排 5778 项目年生产氧化钙40万吨，回转炉煅烧石灰石产生的烟气由引风机引至预热器预热物料后进入“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+低氮燃烧器”装置处理（风量30万m3/h，除尘效率99.9%、低氮燃烧器效率50%），根据《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表4中规定，项目日产量为每天生产线606t/d，排气筒高度不低于60m排放，煅烧烟气产排情况见表19。 表19 煅烧烟气污染物产排情况一览表 污染物 废气产生量（m3） 产生浓度（mg/m3） 产生量（t/a） 废气排放量（m3） 处理 效率 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烟粉尘 2.27×109 6441.3 14589.6 2.31×109 99.9% 6.5 14.69 SO2 54.4 125.6 -- 53.2 122.8 NOx 21.5 49.6 50% 10.8 24.8 由上表可知，回转窑煅烧工序废气经“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+S低氮燃烧器”装置处理后经不低于60m排气筒排放，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2污染物排放浓度限值（颗粒物：30mg/m3、SO2：100mg/m3、NO x：400mg/m3）。 1.4筛分废气 物料石灰石经煅烧、冷却后，经链板输送机送至斗式提升机运至成品料仓顶，经筛分后，进入成品仓。其中筛分工序产生颗粒物，筛分设备密闭设置。筛分工序颗粒物产生量按总产量量的0.1%计算，则项目筛分工序颗粒物产生量为400t/a。该工序年运行7920h，产生的颗粒物由引风机引入布袋除尘器（风机风量50000m3/h，除尘效率99%），通过不低于15m排气筒排放，颗粒物排放量为4t/a，排放浓度为10.2mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 1.5厂区无组织废气 本项目物料堆存、转运、生产等环节扬尘污染是营运期的重要污染因素，针对该问题本环评要求企业将物料暂存在仓库内（密闭设置），通过加强管理及时将物料通过提升机转运至原料仓内密闭储存，且各转运环节均进行密闭设置，可降低95%的无组织排放。无组织颗粒物按照颗粒物总的排放量的万分之一计算，约为1.55t/a，项目年生产7920h。则排放速率为0.196kg/h，经计算颗粒物最大落地浓度为0.01695 mg/m3，出现在厂界199m处，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，厂界外10m处，1.0mg/m3限值要求。 2水环境影响分析 2.1地表水 生活用水：本项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗旱厕。生活用水主要是职工盥洗水。该项目年工作330天，劳动定员80人，生活用水量按每人每天20L计，则生活用水量为1.6t/d。就地泼洒抑尘，不外排。 生产用水：为维持窑体托轮、风机等设施的正常运行，防止其运行过程中温度过高，使用循环冷却水用于设备的降温。循环水用量100t，循环水定期补充，补充量为0.4t/d。无外排废水。 循环水池防渗处理：循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s 地面降尘用水：根据建设方提供的数据需求，地面降尘用水量平均为1t/d，为间歇性洒水，全部自然蒸发，无外排废水。 因此，本项目的实施不会地表水环境产生明显影响。 2.2地下水 项目占地在唐山市陡河集中饮用水源保护区准保护区内，项目与保护区关系图见附图4，不涉及其他环境敏感区域。 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月第三十二次会议修订）第五章“饮用水水源和其他特殊水体保护”第六十条规定：禁止在饮用水水源准保护区新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）准保护区整治要求：准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。本项目不属于上述行业，无易溶性、有毒有害废弃物暂存处，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造；61、石灰和石膏制造”，为IV类，IV类项目无需开展地下水评价。 本项目需在办公室西侧建设20m2危废间。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。不会对地下水产生不利影响。 3声环境影响分析 项目噪声污染源主要为铲车、破碎机、筛分机、回转窑、超细磨机、除尘风机、输送机、水泵等设备运行时产生的噪声。噪声源强60-90dB（A），项目采用低噪音设备，固定生产设备加装基础减震，生产车间全封闭，室外设备加设封闭罩，可综合降噪25dB（A）。噪声源强及治理措施见表20、21。 表20主要产噪设备治理措施表 序号 设备名称 所在位置 治理措施 备注 1 铲车 原料库 铲车定点作业，减少移动，卸料时尽量降低高度；原料库及上料车间全封闭 2 破碎机 破碎车间 破碎机基础减震，机壳采用高厚度板材，设置于地下；磁选机、输送机等设备和配套电机基础减震；车间墙全封闭 3 筛分机 破碎车间、产品筛分 4 回转窑 -- 5 超细磨机 深加工车间 6 输送机 --- 7 除尘风机 室外 除尘风机基础减震，加设封闭罩 8 水泵 室外 除尘风机基础减震，加设封闭罩 表21主要噪声源治理后源强 设备名称 单台设备声级值/dB(A) 台(套)数 运行 情况 治理措施 治理后声级值/dB(A) 铲车 85 2 全运行 采用低噪音设备，固定生产设备加装基础减震，生产车间全封闭，室外设备加设封闭罩，可综合降噪20dB（A）。 60 破碎机 90 2 65 筛分机 70 8 45 回转窑 60 2 35 超细磨机 70 1 45 输送机 65 4 40 除尘风机 85 4 60 水泵 80 2 55 (1)噪声预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数； R=Sα/(1-α)， S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LA（r）＝LA（r0）－A 式中：LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 (2)预测结果及分析 项目车间距各厂界距离及噪声预测值见表22。 表22项目生产设备距离厂界距离一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 等效源强与厂界间距离（m） 10 50 20 30 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A) 48.5 43.5 47.3 46.9 由上表分析可知，项目产噪设备对四周厂界的噪声贡献值为43.5～48.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2类标准限值要求。 4固废环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为破碎筛分和产品筛分时脉冲袋式除尘器收集的除尘灰、废润滑油以及生活垃圾。 （1）破碎筛分和碎石料上料除尘器收尘灰产生量495t/a，收集后进入回转窑煅烧。 （2）产品筛分时除尘器收尘灰产生量396t/a，收集后作为产品外售。 （3）回转窑煅烧时除尘器收尘灰产生量14575t/a，收集后外售。 （4）设备运行时废润滑油的产生量为0.18t/a，根据《国家危险废物管理名录》（2016年8月1日），废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，危险特性为T，I；由有资质单位处置本项目采取使用专用的容器进行收集，暂存于厂区西北角的危废间内，面积20m2，定期交由有资质的单位进行处理。 （5）职工生活垃圾 本项目定员80人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以330天计算，则垃圾产生量为13.2t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综上所述，项目排放的固废全部合理处置，不会对周围环境产生影响。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表23。 表23本目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 t/a 处置方式 除尘器 破碎筛分和碎石料上料 一般 固废 — 495 进入回转窑煅烧 产品筛分 — 396 作为产品外售 回转窑煅烧 — 14575 外售 废润滑油 设备运行 危险 废物 900-214-08 0.18 专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理 生活垃圾 职工生活 一般 固废 — 13.2 环卫部门处理 5防渗措施 循环水池循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 6防护距离 （1）大气环境防护距离 根据项目特点，本评价选取颗粒物作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 本项目无组织排放废气污染源源强见表24。 表24无组织排放废气污染源源强 污染物名称 污染物排速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源长度 （m） 面源宽度 （m） 面源高度 （m） 颗粒物 0.196 0.9 100 80 10 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 根据《非金属矿制品业卫生防护距离》GB18068.2-2012（第2部分石灰制造业）规定了石灰制造企业与敏感区之间所需卫生防护距离。按其对石灰厂卫生防护距离的规定，石灰厂卫生防护距离按其所在地区近五年平均风速确定，具体如下表所示。 表25 石灰厂卫生防护距离一览表 生产规模（kt/a） 风速（m/s） 距离（m） ＜200 ＜2 400 2~4 300 ＞4 200 ≥200 ＜2 500 2~4 400 ＞4 500 本项目共产40万t/a生石灰，年平均风速为1.9m/s，根据上表定，确定本项目卫生防护距离为400m（最大值）。距项目地最近的敏感点为项目东侧450m处的石各庄村。 7环境风险评价 8环境影响经济效益损益分析 8.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表26。 表26主要经济技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 场区占地面积 m2 32166 2 总建筑面积 m2 13000 3 购置生产设备 台/套 38 4 吸纳就业人数 人 80 5 总投资 万元 22000 6 年产量 t/a 40万 7 年产值 万元 22600 8 年净利润 万元 8000 8.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表27。 表27项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资（万） 废气 原料物料转运无组织颗粒物 颗粒物 生产车间全封闭 100 原料破碎筛分 颗粒物 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 碎石上料 颗粒物 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 回转窑 颗粒物、SO2、NOX 废气经“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+低氮燃烧器”装置处理后经不低于60m排气筒排放 成品筛分 颗粒物 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 废水 职工生活 COD、氨氮 就地泼洒 - 噪声 生产设备 设备噪声 彩钢封闭车间，设缓冲底座、固定基础等措施减振 40 固废 破碎筛分碎石料上料除尘器 除尘灰 收集后进入回转窑煅烧 - 产品筛分除尘器 收集后作为产品外售 - 回转窑除尘器 收集后外售 - 职工生活 生活垃圾 集中收集后环卫处置 - 生产设备 废润滑油 使用专用容器进行收集，暂存于危废间内，由有资质的单位进行处理 - 防渗 循环水池循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 10 总计 150 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 8.3环境影响经济损益分析结论 本项目现有员工80人，年产40万吨氧化钙项目，年生产值约8000万元。同时本项目解决了80人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 9环境管理与环境监测 9.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 （3）建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 （4）信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 9.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表28。 表28环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界上风向10m处1个，厂界外下风向10m处3个 颗粒物 一次/年 原料破碎筛分脉冲布袋除尘器排气筒1个 颗粒物 一次/季度 碎料上料脉冲布袋除尘器排气筒1个 颗粒物 一次/季度 回转窑除尘器排气筒1个 颗粒物、SO2、NOX 一次/季度 产品筛分除尘器排气筒1个 颗粒物 一次/季度 噪声 东、南、西、北场界外1m处 昼、夜连续等效A声级 一次/季度 地下水 厂区水井 COD、石油类 一次/年 9.3排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废气：破碎生产线除尘装置废气排放口4个，全厂共4个废气排放口。 废水：厂区无废水排放口。 （2）排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 （3）排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 10总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。不涉及生产废水排放，少量生活污水就地泼洒、抑尘，不外排。COD、氨氮均为0t/a。项目设计产量为40万t/a，煅烧过程会产生炉窑废气，主要污染物为颗粒物、SO2、NOx。根据《纳入排污许可管理的火电等17个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中表3助燃剂产污系数取值参考表天然气的工业废气量为136300m3/万m3和《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中污染物排放限值计算总量为：本项目的助燃剂为天然气，使用量为5000万m3/a。 年排放风量为：5000万m3/a×136300m3/104m3=0.682×109m3。 SO2年排放量为：0.682×109m3×100mg/ m3×10-9=68.2t/a； SO2年排放量为：0.682×109m3×400mg/ m3×10-9=272.6t/a 颗粒物的核定排放量为：0.682×109m3×30mg/ m3×10-9=20.4t/a。 因此，总量控制建议指标为： SO2 ：68.2t/a、NOx：272.6t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他污染物： 颗粒物：20.4t/a。

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料破碎筛分 | 颗粒物 | 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 碎石上料 | 颗粒物 | 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 回转窑 | 颗粒物、SO2、NOX | 废气经“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+低氮燃烧器”装置处理后经不低于60m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 成品筛分 | 颗粒物 | 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 生产车间 | 颗粒物 | 生产车间全封闭 | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 破碎筛分碎石料上料除尘器 | 除尘灰 | 收集后进入回转窑煅烧 | 合理处置 |
|  | 产品筛分除尘器 |  | 收集后作为产品外售 |  |
|  | 回转窑除尘器 |  | 收集后外售 |  |
|  | 设备运行 | 废润滑油 | 暂存于危险废物暂存间内分类储存，由有资质的单位进行统一处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 当地环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 主要为铲车、破碎机、筛分机机、回转窑、超细磨机、除尘风机、输送机等设备产生的噪声，噪声源强为60~85dB（A）。设备全部布置在封闭车间内，固定设备设置基础减震，综合降噪20dB（A），经封闭厂房隔声和基础减震后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准限值要求。 |
| 防渗 | 循环水池循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

结论与建议

一、结论 1项目概况 项目名称：年产40万吨氧化钙项目 建设单位：唐山西普增华科技有限公司 建设性质：新建。 工程投资：总投资22000万元，其中环保投资150万元，占总投资比例0.7%。 占地面积：项目总占地面积32166m2（折合48.25亩），总建筑面积20000m2。 建设内容：生产车间6600m2，原材料车间13400m2，其中包括原料车间2000m2，成品车间500m2，废料库200 m2、危废间20 m2、辅助用房380 m2、办公室300m2以及硬化面积10000m2。 生产规模：年产40万吨氧化钙、纳米钙。 劳动定员：项目定员80人，其中管理人员10人，生产技术人员20人，普通工人50人。 工作制度：年工作330天，每天3班，每班8小时工作制。 2 项目选址合理性 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇杨柳庄村南，项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区内，根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月第三十二次会议修订）第五章“饮用水水源和其他特殊水体保护”第六十条规定：禁止在饮用水水源准保护区新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）准保护区整治要求：准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。本项目不属于上述行业，无易溶性、有毒有害废弃物暂存处。本项目距离二级保护区7.6km，周边文物景观等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村，满足卫生防护距离要求；根据滦县经济开发区管理委员会2018年3月12日出具的工业用地证明，本项目在滦县榛杨工业区内，本项目选址合理。 3拟采取环保措施可行性 （1）大气环境影响分析结论 原料处理车间安装鄂式破碎机2台、滚动筛2台，为减少项目粉尘排放对区域环境和车间工人健康的影响，项目在主要粉尘产生点（原料上料口集气罩4m×2m、破碎机和滚动筛的入料口、出料口整体封入集气罩，传送皮带全封闭）通过管道相连采用1台脉冲布袋除尘机的方法对粉尘进行处理后废气通过不低于15m排气筒高空排放，排放浓度为10.2mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 石灰石碎石转运过程和上料过程颗粒物集气罩与管道相连采用1台脉冲布袋除尘机的方法对粉尘进行处理后废气通过不低于15m排气筒高空排放，排放浓度为13mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 本项目石灰石煅烧产生的废气经“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+低氮燃烧器”装置处理后经不低于60m排气筒排放，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2污染物排放浓度限值（颗粒物：30mg/m3、SO2：100mg/m3、NO x：400mg/m3）。 成品筛分产生颗粒物，由引风机引入布袋除尘器，通过不低于15m排气筒排放，排放浓度为10.2mg/m3。满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 无组织排放废气经计算颗粒物最大落地浓度为0.01695 mg/m3，出现在厂界199m处，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，厂界外10m处，1.0mg/m3限值要求。 （2）水环境影响分析结论 项目职工办公生活用水，依托厂区自备井提供。生活用水主要为职工盥洗用水，项目不设宿舍，食堂，厕所采用旱厕，无生活废水外排，措施可行。 生产用水部分为循环冷却水，不外排；循环水池防渗。措施可行。 （3）声环境影响分析结论 项目噪声污染源主要为铲车、破碎机、筛分机、回转窑、超细磨机、除尘风机、输送机、水泵等设备运行时产生的噪声。噪声源强60-90dB（A），项目采用低噪音设备，固定生产设备加装基础减震，生产车间全封闭，室外设备加设封闭罩，可综合降噪25dB（A）。经预测项目四周厂界噪声贡献值能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准：昼间60dB(A)，夜间50dB(A)要求，产噪设备对周边声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物均得到合理处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 （5）防渗措施 循环水池循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。措施可行。 4卫生防护距离结论 确认本项目设置400m卫生防护距离，本项目周边的最近敏感点为距厂界东侧450m的石各庄村。满足卫生防护距离要求。 5总量控制结论 建议本项目污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，总量控制指标如下： SO2 ：68.2t/a、NOx：272.6t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他污染物： 颗粒物：20.4t/a。 6、工程可行性结论 唐山西普增华科技有限公司年产40万吨氧化钙项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求；排放的污染物采取相应的防治措施后，污染物的达标排放。因此，在落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化和硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表29。

表29环境保护措施“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理 能力 处理 效率 处理效果 验收标准 投资 万元 废气 原料物料转运、 在封闭厂房内进行 颗粒物 / / / ＜1.0mg/m3 无组织执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中限值要求；有组织执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2限值要求 100 原料破碎筛分 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 颗粒物 1个排气筒 除尘器风量50000 m3/h 脉冲袋式除尘器99% 颗粒物＜30mg/m3 碎石上料 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 颗粒物 1个排气筒 除尘器风量10000 m3/h 脉冲袋式除尘器99% 颗粒物＜30mg/m3 回转窑 废气经“旋风多管陶瓷-脉冲布袋除尘+低氮燃烧器”装置处理后经不低于60m排气筒排放 颗粒物 1个排气筒 除尘器风量300000 m3/h 脉冲袋式除尘器99% 颗粒物＜30mg/m3 SO2 -- SO2＜100mg/m3 NOX 低氮燃烧50% NOX＜400mg/m3 成品筛分 颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 颗粒物 1个排气筒 除尘器风量50000 m3/h 脉冲袋式除尘器99% 颗粒物＜30mg/m3 盥洗废水 厂区泼洒抑尘 COD 、SS、氨氮 / / 不外排 / 噪 声 铲车、破碎机、筛分机机、回转窑、超细磨机、除尘风机、输送机等 铲车定点作业，减少移动，卸料时尽量降低高度；原料库及上料车间全封闭；破碎机基础减震，机壳采用高厚度板材，设置于地下；磁选机、输送机等设备和配套电机基础减震；车间墙全封闭；风机基础减震，加设封闭罩 噪声 / / 综合降噪25dB(A) 厂界昼间低于60dB(A) 夜间低于50dB(A)； 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 40 固废 破碎筛分和碎石料上料 进入回转窑煅烧 除尘灰 合理处置 - 产品筛分 作为产品外售 回转窑煅烧 外售 生产设备 使用专用容器进行收集，暂存于危废间内，由有资质的单位进行处理 废润滑油 20m2危废间 1座 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 职工生活 环卫部门处理 生活垃圾 -- 防渗 循环水池循环沉淀池四壁和池底采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 10 合计 环保投资为150万元，占总投资的0.7% 150

预审意见： 公章 经办人: 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年月日

审批意见： 公章 经办人: 年月日 .注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周围环境概况图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。