建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项 目 名 称：       水泥制品生产迁建项目

建设单位(盖章):      滦县源森新型建材有限公司

编制日期： 2018 年5月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 水泥制品生产迁建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县源森新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 申洪林 | 联系人 | 刘永刚 |
| 通讯地址 | 滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧 |
| 联系电话 | 15613465555 | 传真 |  | 邮政编码 | 063799 |
| 建设地点 | 滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]22号 |
| 建设性质 | 新建（迁建） | 行业类别 及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 (亩) | 20 | 绿化面积 (亩) |  |
| 总投资 (万元) | 2000 | 其中:环保投资 (万元) | 36 | 环保投资 占总投资比例 | 1.8% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年6月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 为适应市场需求，滦县源森新型建材有限公司拟投资2000万元，在滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧建设水泥制品生产项目，原环境影响评价文件已于2018年3月8日由唐山市环境保护局滦县分局批复，文号滦环表[2018]050号，建设内容为新建混凝土实心砖生产线3条，年生产80万平方米混凝土实心砖，产品用于路面硬化。目前项目尚未建设，建设单位拟将项目迁建，其中2条线迁至原厂址北侧，另1条线迁至原厂址西侧，并对生产工艺进行完善。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业”“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县源森新型建材有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目概况 2.1基本情况 项目名称：水泥制品生产迁建项目 建设单位：滦县源森新型建材有限公司 建设性质：新建（迁建） 工程投资：总投资2000万元，其中环保投资36万元，占总投资比例1.8%。 建设地点：滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧 劳动定员：定员25人，每天1班，每班12小时，年工作时间300天。 2.2建设内容及规模 建设内容及规模主要为：新建原材料库800 m2，生产车间1100m2，利用原有办公室320 m2，新建混凝土实心砖生产线3条，购置全新自动称量配料机、全自动搅拌机、全自动成型机，配套建设环保设施。本项目总占地20亩，总建筑面积2220m2（含利旧），年生产80万m2混凝土实心砖，产品用于路面硬化。本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 主项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 内容 建筑面积（m2） 构筑物结构 1 主体 工程 生产北车间 2条制砖生产线 700 砖混+钢结构+彩钢 生产南车间 1条制砖生产线 400 砖混+钢结构+彩钢 2 辅助工程 北原料库 砂石料堆存 500 砖混+钢结构+彩钢 南原料库 砂石料堆存 300 砖混+钢结构+彩钢 3 办公室 -- 320 砖混结构 （利用原有建筑） 4 环保工程 废气 水泥入仓，其他原材料入库；搅拌机废气收集后经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；上料等工序全在生产车间进行，水泥筒仓上设置引风管道引入搅拌机系统脉冲布袋除尘器，生产车间密闭。设布袋除尘器2台。 5 噪声 设备布置在封闭车间内，设备加减振基础 6 固废 搅拌工序、成型产生的混合料回用于生产；检验工序产生的残次品敲碎后返回工序利用；除尘器收集的除尘灰回用于生产；生活垃圾交由环卫部门处理。 7 公用 工程 供水 自备水井 8 供电 当地电网 9 供热 项目生产车间不需供暖，办公采用空调和电暖气 2.3产品方案 主要产品方案见表2。 表2 主要产品方案表 产品 规格 单位 规模 备注 混凝土实心砖 根据客户要求调整尺寸 m2 80万 2.4土地利用及平面布置 ①土地利用 拟建项目位于滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧，项目占地面积20亩；根据滦县滦州镇人民政府出具的证明，拟建用地为建设用地，符合镇域经济规划。相关证明文件见附件。 ②平面布置 本项目生产北区由北往南依次为成品堆场、原料库、制砖车间、办公室，其中制砖车间内由西向东依次布置有配料机、水泥仓、搅拌设备、制砖设备等；生产南区由北往南依次为办公室、成品堆场、原料库、制砖车间，其中制砖车间内由西向东依次布置有配料机、水泥仓、搅拌设备、制砖设备等，厂区平面布置见附图2。 2.5主要生产设备 本项目主要设备见表3。 表3 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 1 配料仓 套 3 2 面料配料仓 套 2 3 配料机 PLD1200型 台 3 4 面料配料机 台 2 5 成型机 新实丰 台 3 6 搅拌机 JS500 台 3 7 面料搅拌机 台 2 8 水泥筒仓 容量为100吨 个 2 9 码垛机 台 3 10 叉车 2.5t 辆 3 11 装载机 辆 2 12 脉冲布袋除尘器 10000m3/h 台 1 13 脉冲布袋除尘器 5000m3/h 台 1 2.6主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能耗见表4。 表4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水泥 t/a 9100 罐装、外购 2 石料 t/a 81830 外购 3 颜料 kg/a 600 外购，主要成份为氧化铁 4 沙子 t/a 9100 外购 5 电 万kwh/a 25 当地电网 6 水 t/a 2800 自备水井 2.7供电、供热 供电：项目用电接自滦县滦州镇变电站，年耗电量约为25万kwh/a。 采暖：本项目生产车间不需供暖，办公采用空调和电暖气。 2.8给排水 本项目总用水量8.75t/d，其中新水用量8.5t/d，生活用水量为0.25t/d。 （1）给水 生产用水：项目生产用水主要为原料库洒水、原料搅拌用水和产品养护用水，其中原料库洒水量为1.3t/d，原料搅拌用水量为6t/d，产品养护用水量为1.2t/d，原料库洒水全部进入原料、原料搅拌用水全部进入产品后蒸发，产品养护用水全部自然蒸发。 生活用水：本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，职工生活用水主要为职工盥洗用水，参照《河北省用水定额（DB13/T1611-2016）》计算，按每人每天10L/人·天计，本项目员工25人，则日用水量为0.25t/d。 排水 项目无生产废水外排，少量职工盥洗废水的产生量按用水量的80%计，排水量为0.20 t /d，废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 项目水平衡图见图1。 图1 水平衡图 单位：t/d 2.9本项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正）限制类“九、建材——第8条”限制单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线；淘汰类“（八）建材——第20条单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机”。 本项目年生产80万平方米混凝土实心砖，产品用于路面硬化，单班生产混凝土铺地砖17.8万平方米/年，不属于限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求，本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求，并且项目已经取得了滦县发展改革局颁发的备案证，批准文号为滦发改备字[2018]22号。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建，不存在原有污染源。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县地处河北省东部，滦河西岸，地处东经118°16′，北纬39°35′之间。东至秦皇岛125公里，南距渤海75公里，西南至天津108公里，至省会石家庄466公里，西北至北京260公里，铁路、公路、高速公路、港口相互交织。京哈、大秦、迁曹铁路纵横穿越全境，京沈高速公路与国道相交连接，形成网络，四通八达。项目建设地条件成熟，交通、通讯顺畅。 本项目位于滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧，占地面积20亩。本项目生产北区中心地理坐标为北纬39°48'53.78"，东经118°42'07.21"，北侧和东侧为农田，南侧隔乡村路为本项目生产南区，西侧为废厂区；生产南区中心地理坐标为北纬39°48'49.93"，东经118°42'05.88"，北侧隔乡村路为本项目生产北区，东侧为农田，西侧为废厂区，南侧为途远车业和其他废厂区。距离本项目最近的村庄为厂区西南350m处的顾家庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 (2)水文地质 项目区域地下水类型为第四系潜水、第四系承压水、基岩裂隙水。本区第四系砂砾卵石孔隙水为矿床主要充水因素，基岩裂隙水次之。区内广布于砂砾卵石层间的黑色粘土层平均厚度7.41m，目前农田灌溉机井、民井、均未穿透该层，可以起到一定的阻隔上部孔隙潜水的作用。未经风化的基岩为不透水岩层，区内未见有一定规模的断裂构造。第四系孔隙水与下覆基岩裂隙水(风化) 直接接触，且水量丰富。 地下水流向:本区地下水补给，径流排泄条件与区域基本一致，流向北西至南东；滦河水与大气降水为主要补给途径，上游地下径流是另一途径。地下水与滦河水呈互补关系。排泄途径为地下径流，人工开采及植被蒸发。 区内民机井均开采第四系孔隙含水层上段，井深一般在10m～17m之间，单井出水量20m3/h～40m3/h，水质类型为HC03-HS04-Ca、HC03-S04-Ca，pH 值6.65～7.15，矿化度0.19g/L～0.26g/L。 4气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表5。 表5 气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会经济概况 滦县处于华北与东北连接地带，为交通要地。全县面积1026.35km2，辖12个乡镇，22个居民委员会，504个村民委员会。2007年总人口54.74万人。 同时，滦县是冀东地区重要经济活动中心。近年来的经济发展势头强劲，已形成以水泥、化工、建材、食品、包装为主要门类的工业体系。全县现有耕地面积104.63万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。且常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。 滦县具有悠久的文化历史，早在辽代就建有寺庙、古塔，如夷齐庙、雪峰寺、偏凉汀、文峰塔等名胜古迹，是京东一带有名的名胜风景区。 滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 2007年全县生产总值为148.49亿元，人均总产值达到27214元，工农业生产总值完成99.85亿元，其中，工业生产总值完成78.01亿元，农业生产总值完成21.84亿元。 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7 所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区域，拟建项目厂址所在区域环境空气质量功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，执行GB3095-2012二级标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准；声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1 大气环境质量现状 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2.地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 3.声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标，确定环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 保护目标 相对厂址方位 距离* (m) 功能要求 保护级别 环境 空气 顾家庄村 SW 350 居住区 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 地下水 项目所在区域 — — — 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 声环境 厂界 — — — 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准 备注：*为厂界距保护对象的最近距离

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行2类标准。 以上标准值见表7。 表7 环境质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 24小时平均：150 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准 1小时平均：500 NO2 24小时平均：80 1小时平均：200 PM10 年平均：70 24小时平均：150 PM2.5 年平均：35 24小时平均：75 TSP 年平均：200 24小时平均：300 地下水 pH 6.5-8.5 -- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 高锰酸盐指数 ≤3.0 mg/L 总硬度 ≤450 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氨氮 ≤0.5 声环境 昼间/夜间 60/50 dB(A) 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值；无组织排放的粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物的排放限值要求。 2.噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。 3.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表8。施工场界环境噪声排放限值见表9。 表8 污染物排放标准 类别 污染源 污染物 排放限值 单位 标准来源 废气 水泥仓、搅拌机 颗粒物 10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 无组织排放 颗粒物 0.5 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 噪声 等效声级 昼间：60 夜间：50 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产不涉及废水排放，少量盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，COD、氨氮、总氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx、挥发性有机物的产生及排放。 颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中最高允许排放浓度限值10mg/m3。据此核算本项目的颗粒物总量指标。 最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 则颗粒物排放总量：3600h/a×（10000m³/h+5000m³/h）×10mg/m3×10-9=0.54t/a 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、SO2 0/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物 0.54t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 2营运期 营运期生产工艺流程及排污节点见图3。 图3 营运期工艺流程及排污节点图 主要生产工序流程简介： （1）原料储存、配料阶段 项目主要原料为水泥、石料和沙子，生产彩砖时配加少量颜料。水泥由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用。原料经铲车从原料库送入配料仓，配料仓计量后送入配料机按比例配料，配料完成后送入搅拌机内。筒仓内的水泥经螺旋输送机送入搅拌机。 排污节点：原料储存转运到配料仓、配料机过程中产生的粉尘；罐车向水泥筒仓内输送水泥时仓顶产生的水泥粉尘；配料机和输送机设备噪声。 （2）搅拌、成型 搅拌机内按比例加水，使得物料充分混合。搅拌完成后，搅拌好的物料（湿料）落至成型机入料口。搅拌好的物料由成型系统的填料装置均匀地布于模箱内，经加压振动后密实成型。模具下部，产品直接压实在托板上。产品在托板上码放到指定层数后，托板由叉车运至养护区进行养护。不合格品直接人工运至搅拌机，搅拌后重新压制成型。 生产彩砖时，底料按以上工艺搅拌，先加入成型机；生产面料时，在配料时按配比加入颜料，搅拌好的面料，经皮带运至成型机，覆在底料上，再经加压振动后密实成型。 排污节点：水泥筒仓经螺旋输送机向搅拌机内输送水泥时，在搅拌机通风口产生的水泥粉尘；搅拌机每天停工时排放的混合料，成型机下侧散落的混合料；搅拌机搅拌噪声，成型机运行产生的设备噪声。 （3）自然养护 将成型砖坯通过叉车运至生产车间外的成品堆场进行自然养护，并浇洒一定的水（除雨天外，一天一次）进行自然养护，养护28天后即得成品。 排污节点：叉车运行产生的设备噪声。 （4）检验 室外养护完成后，对产品进行检验，检验合格的即为成品待售。 排污节点：残次产品。 其它产物节点：职工盥洗废水、除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 废水：施工过程中冲洗施工机械、地面等冲洗废水；施工人员产生的生活污水。 废气：项目施工期主要污染工序有扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的尾气。 噪声：施工过程中作业机械、运输车辆产生的噪声。 固废：施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾。 2 营运期主要污染工序 ⑴ 废水 项目原料库洒水全部进入原料、原料搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部自然蒸发，项目无生产废水外排。 少量职工盥洗水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ⑵ 废气 原料储存、装卸料、配料等过程中的扬尘在车间内无组织排放；水泥筒仓顶部的产生水泥粉尘与搅拌机通风口的物料粉尘经集气罩收集后，送脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 ⑶ 噪声 拟建项目的噪声源主要为配料机、搅拌机、斗式提升机、成型机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 ⑷ 固废 搅拌机每天停工时排放的混合料、除尘器的除尘灰，全部作为原料回用；淘汰的残次产品敲碎后返回工序利用；职工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓、搅拌机（1#北区）（3600万m3/a） | 颗粒物 | 3503mg/m3（最大） 47.550t/a | 3.50mg/m3（最大） 0.048t/a |
|  | 水泥筒仓、搅拌机（2#南区）（1800万m3/a） | 颗粒物 | 5198mg/m3（最大） 23.794t/a | 5.20mg/m3（最大） 0.024t/a |
|  | 原料库、装卸料、配料等无组织（北区） | 颗粒物 | 0.062kg/h 0.475t/a | 0.062kg/h 0.475t/a |
|  | 原料库、装卸料、配料等无组织（南区） | 颗粒物 | 0.031kg/h 0.238t/a | 0.031kg/h 0.238t/a |
| 水污染物 | 职工生活 | SS、COD | -- | 水质简单，泼洒抑尘，不外排 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 71.3t/a | 回用生产 |
|  | 检验工序 | 残次品 | 5t/a | 回收利用 |
|  | 搅拌工序 | 混合料 | 10t/a | 回用生产 |
|  | 成型工序 | 混合料 | 4t/a | 回用生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 3.75t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 拟建项目的噪声源主要为配料机、搅拌机、斗式提升机、成型机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 施工期由于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等将产生施工扬尘。为控制施工废气对周围环境的影响，应采取以下措施： (1)采用商品混凝土。 (2)施工挖出的土方、施工材料及建筑垃圾临时存放时，采取蓬布覆盖或土堆表面洒水增湿抑尘。 (3)运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土等，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗。 施工场地距周围敏感点距离较远，因此，在采取控制措施后，不会对大气环境质量产生明显影响。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。因拟建项目施工量较小，所需施工人员较少，生活污水产生量较小，可直接用于地面泼洒抑尘。同时建设临时防渗旱厕并加盖，定期清理用作农肥，因此，施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间噪声主要为施工机械的运转噪声以及运输车辆的交通噪声。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)选用低噪声施工机械。 (2)使用商品混凝土，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。 通过采取以上措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。另外，施工场地距周围敏感点较远，因此，在采取控制措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 本项目产生粉尘主要为原料由铲车装入配料机时产生的粉尘、水泥筒仓粉尘和搅拌机产生的粉尘。 (1)搅拌机和水泥筒仓粉尘 本项目生产北区共有2条制砖生产线，设置3台搅拌机，1个水泥筒仓，水泥由罐装汽车运进厂后直接打入筒仓内。根据《工业污染源产排污系数手册》中 3121 水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其它水泥制品业）产排污系数表，物料输送、储存工序工业粉尘的产污系数为2.09千克/吨-水泥。北区水泥用量约6065吨，则水泥仓颗粒物产生量为12.676t/a；物料混合搅拌工序工业粉尘的产污系数为5.75千克/吨-水泥，则搅拌机颗粒物产生量为34.874t/a。颗粒物产生总量为47.55t/a。北区水泥仓和搅拌机产生的废气经集气罩收集后，经共用的1台脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，脉冲布袋除尘器的除尘效率为99.9%，风机风量为10000m3/h，则颗粒物年总排放量为0.048t/a。水泥仓进料需时间按500h/a计。若水泥仓入料与搅拌同时进行时，废气颗粒物排放浓度最大为3.50mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值（10mg/m3）。 本项目生产南区共有1条制砖生产线，设置2台搅拌机，1个水泥筒仓，水泥由罐装汽车运进厂后直接打入筒仓内。根据《工业污染源产排污系数手册》中 3121 水泥制品制造业（含3122混凝土结构构件、3129其它水泥制品业）产排污系数表，物料输送、储存工序工业粉尘的产污系数为2.09千克/吨-水泥。南区水泥用量约3035吨，则水泥仓颗粒物产生量为6.343t/a；物料混合搅拌工序工业粉尘的产污系数为5.75千克/吨-水泥，则搅拌机颗粒物产生量为17.451t/a。颗粒物产生总量为23.794t/a。南区水泥仓和搅拌机产生的废气经集气罩收集后，经共用的1台脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，脉冲布袋除尘器的除尘效率为99.9%，风机风量为5000m3/h，则颗粒物年总排放量为0.024t/a。水泥仓进料需时间按300h/a计。若水泥仓入料与搅拌同时进行时，废气颗粒物排放浓度最大为5.20mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值（10mg/m3）。 (2) 原料库、装卸料、配料等产生的无组织粉尘 原料配料机上料时产生粉尘，固体废弃物中夹杂的灰尘，粉尘颗粒都在1.0～500μm之间，输送物料过程中和落料点处产生扬尘，为无组织排放，原料固体废弃物在堆存过程中会产生扬尘，存入原料库内，原料库为钢结构封闭原料库，料库和原料的输送、计量、投料等方式均为封闭式，因此在该过程产生的粉尘量较小，无组织粉尘的产生主要是汽车在装卸物料过程中产生粉尘。通过采取封闭原料库和洒水抑尘的方式，可有效减少无组织排放对厂外环境的影响。经过采取密闭车间，并经洒水抑尘的方式后，生产北区无组织粉尘的产生量为0.475t/a，产生速率为0.062kg/h，生产南区无组织粉尘的产生量为0.238t/a，产生速率为0.031kg/h，粉尘产生量较小，可满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准。 因此，拟建项目的实施不会对周围环境空气质量产生明显影响。 2 水环境影响分析 拟建项目不产生生产废水，职工生活废水产生量为0.20t/d，产生量较小，水质简单，就地泼洒抑尘。采用防渗卫生旱厕，基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。 因此，拟建项目的实施不会对水环境产生明显影响。 3 噪声影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La(r)——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 计算总声压级 ①计算拟建工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 建立坐标系，确定各室外噪声源位置和室内噪声源等效为室外噪声源位置及预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声贡献值。拟建工程对预测点T时段内噪声贡献值LAeq贡(等效连续A声级)： ②预测点的噪声预测值 (2)噪声源参数的确定 项目噪声源主要有搅拌机、风机、成型机等产噪设备，噪声值在65～85dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围声环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表10，生产车间到各厂界的距离见表11。 表10 项目噪声源源强及降噪效果 项目 序号 设备名称 数量 （台/套） 声级 （dB(A)） 治理措施 降噪效果dB(A) 北区 1 配料机 3 65 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 2 搅拌机 3 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 3 斗式提升机 2 65 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 4 成型机 2 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 5 风机 1 80 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 南区 1 配料机 2 65 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 2 搅拌机 2 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 3 斗式提升机 1 65 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 4 成型机 1 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 5 风机 1 80 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 表11 生产车间到各厂界的距离 位置 到厂界的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 北区生产车间 9 19 16 40 南区生产车间 45 8 18 62 (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表12。 表12 预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 北区 48.9 45.1 45.4 38.5 南区 34.3 48.1 40.5 31.2 标准值 2类昼间60dB(A) 、夜间50dB(A) 达标情况 达标 预测结果表明，噪声源对厂界的噪声贡献值在31.2～48.9dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类标准要求。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 4固废环境影响分析 本项目营运期固体废弃物主要为搅拌工序和成型工序停工时的混合料、除尘器收集的除尘灰、检验工序产生的残次产品和职工生活产生的生活垃圾。 （1）混合料 搅拌工序产生的混合料约为10t/a，成型工序产生的混合料约为4t/a，收集后回用生产。 （2）除尘灰 除尘器收集的除尘灰产生量为71.3t/a，除尘灰收集后回用生产。 （3）残次产品 成型检验工序产生的不合格品直接回用于生产，养护工序产生的残次品约为5t/a，残次品敲碎后返回工序利用。 （4）生活垃圾 本项目劳动定员为25人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以300天计算，则垃圾产生量为3.75t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综上所述，项目排放的固废全部合理处置，不会对周围环境产生影响。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表13。 表13 本项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 t/a 处置方式 是否符合 环保要求 混合料 搅拌工序 一般工业固废 — 10 回用 符合 混合料 成型工序 — 4 回用 残次品 检验工序 — 5 回用 除尘灰 除尘收集装置 — 71.3 回用 生活垃圾 职工生活 — 3.75 环卫部门 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5环境影响经济效益损益分析 本项目现有员工25人，项目的建设符合国家和地方产业政策要求，同时，项目的建设解决了25人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 水泥筒仓、搅拌机（北区） | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）颗粒物排放浓度≤10mg/m3 |
|  | 水泥筒仓、搅拌机（南区） | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 |  |
|  | 原料库、装卸料、配料等无组织（北区） | 颗粒物 | 封闭生产厂房+洒水装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度差值为≤0.5mg/m3） |
|  | 原料库、装卸料、配料等无组织（南区） | 颗粒物 | 封闭生产厂房+洒水装置 |  |
| 水污染物 | 职工盥洗废水 | SS COD | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固体 废物 | 搅拌工序 | 混合料 | 回收利用 | 全部综合利用或妥善处置，不外排环境 |
|  | 成型工序 | 混合料 | 回收利用 |  |
|  | 除尘收集装置 | 除尘灰 | 回收利用 |  |
|  | 检验工序 | 残次产品 | 回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 对产噪设备采取基础减震、将设备布置在厂房内等降噪措施，预测结果表明，项目噪声源对厂界的噪声贡献值在31.2～48.9dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准要求。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： |

结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：水泥制品生产迁建项目 建设单位：滦县源森新型建材有限公司 建设性质：新建（迁建） 工程投资：总投资2000万元，其中环保投资36万元，占总投资比例1.8%。 建设地点：滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧 劳动定员：定员25人，每天1班，每班12小时，年工作时间300天。 (2)项目选址 本项目位于滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧，占地面积20亩。本项目生产北区中心地理坐标为北纬39°48'53.78"，东经118°42'07.21"，北侧和东侧为农田，南侧隔乡村路为本项目生产南区，西侧为废厂区；生产南区中心地理坐标为北纬39°48'49.93"，东经118°42'05.88"，北侧隔乡村路为本项目生产北区，东侧为农田，西侧为废厂区，南侧为途远车业和其他废厂区。距离本项目最近的村庄为厂区西南350m处的顾家庄村。 (3)建设内容及规模 建设内容及规模主要为：新建原材料库800 m2，生产车间1100m2，利用原有办公室320 m2，新建混凝土实心砖生产线3条，购置全新自动称量配料机、全自动搅拌机、全自动成型机，配套建设环保设施。本项目总占地20亩，总建筑面积2220m2（含利旧），年生产80万m2混凝土实心砖，产品用于路面硬化。 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正）限制类“九、建材——第8条”限制单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线；淘汰类“（八）建材——第20条单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机”。本项目年生产80万平方米混凝土实心砖，产品用于路面硬化，单班生产混凝土铺地砖17.8万平方米/年，不属于限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求，本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求，并且项目已经取得了滦县发展改革局颁发的备案证，批准文号为滦发改备字[2018]22号。 (4)项目衔接 项目用电接自滦县滦州镇变电站，项目生产车间不需采暖，办公采用空调和电暖气。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 项目所在区域环境空气质量功能区为二类功能区。区域环境空气质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求。 (2)地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 (3)声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区域内无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。根据拟建项目性质及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3可行性分析 (1)选址可行性 拟建项目位于滦县滦州镇顾家庄村平青大公路东侧，项目占地面积20亩；根据滦县滦州镇人民政府出具的证明，拟建用地为建设用地，符合镇域经济规划。另外，由环境影响分析结果可以看出，工程实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (2)污染防治措施可行性 ①废气 本项目生产北区水泥仓和搅拌机产生的废气经集气罩收集后，经共用的1台脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，脉冲布袋除尘器的除尘效率大于99.9%，风机风量为10000m3/h。若水泥仓入料与搅拌同时进行时，废气颗粒物排放浓度最大为3.50mg/m3；生产南区水泥仓和搅拌机产生的废气经集气罩收集后，经共用的1台脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，脉冲布袋除尘器的除尘效率大于99.9%，风机风量为5000m3/h。若水泥仓入料与搅拌同时进行时，废气颗粒物排放浓度最大为5.20mg/m3，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值，对周围环境影响较小。 原料库、装卸料、配料等产生的无组织粉尘通过采取封闭原料库和洒水抑尘的方式，可有效减少无组织排放对厂外环境的影响，产生量较小，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准，对周围环境影响较小。 因此，本项目不会对周围环境空气产生明显影响，措施可行。 ②废水 本项目运营期无生产废水产生和排放，职工生活废水产生量较小，水质简单，就地泼洒抑尘。采用防渗卫生旱厕，基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。 因此，本项目的实施不会对周围水环境产生影响，措施可行。 ③噪声 本项目产噪设备主要为配料机、搅拌机、成型机、风机等，采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施等隔声降噪措施，降噪声值可达20dB（A）以上。以上为较常采用的措施，降噪效果好。 经预测，本项目建成后，产噪设备对厂界的噪声贡献值在31.2～48.9dB(A)之间，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。 因此，不会对周围声环境产生明显影响，措施可行。 ④固体废物 项目产生的固体废物主要为搅拌工序、成型工序的混合料，除尘器收集的除尘灰和检验工序产生的残次产品以及职工日常生活垃圾，混合料、除尘灰回用于生产，残次品敲碎后返回工序利用，职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。 本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响，措施可行。 1.4总量控制结论 本项目不涉及SO2、NOx和挥发性有机物的产生和排放，颗粒物可实现达标排放；无废水外排；固体废物全部妥善处置。因此，建议本项目总量控制指标：颗粒物0.54 t/a、SO2为0t/a、NOx为0t/a、VOCs 0t/a ；COD为0t/a、NH3-N为0t/a、TN 0t/a。 1.5工程可行性结论 综合以上分析，滦县源森新型建材有限公司水泥制品生产迁建项目符合国家产业政策，项目选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格控制产品养护用水量，节约水资源的同时保护环境。 (2)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (3)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 表15 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 主要设施 数量 (台/套) 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 1 原料库、装卸料、配料等无组织（北区） 颗粒物 封闭原料库、生产车间 +洒水装置 1 颗粒物 ≤0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 10 2 原料库、装卸料、配料等无组织（南区） 颗粒物 封闭原料库、生产车间 +洒水装置 1 10 3 水泥仓、 搅拌机（北区） 颗粒物 集尘罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 颗粒物 ≤10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 9 4 水泥仓、 搅拌机（南区） 颗粒物 集尘罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 5.5 废水 5 盥洗废水 SS COD — — 泼洒抑尘 不排放 — 噪声 6 搅拌机、成型机、风机等 噪声 厂房隔声、振动设备加减振装置 — 厂界昼间60dB(A)、夜间50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 0.5 固体 废物 7 搅拌、成型等工序 混合料 收集装置 — 回收利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准 0.5 8 除尘器 除尘灰 收集装置 — 回收利用 9 检验工序 残次产品 原料库存放 — 回收利用 10 职工生活 生活 垃圾 收集装置 — 环卫部门处理 防渗 旱厕防渗：基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。 0.5 合计 -- 36

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

产品养护

新水8.75t/d

1.2t/d

提升机

搅拌机

配料

机

4t/d

码垛、待

职工盥洗

料斗

损耗0.8/d

砂石料

损耗1.2t/d

0.25t/d

损耗0

05t/d

泼洒抑尘

0.20 t/

G

水泵

原料搅拌

损耗6 t/d

6 t/d

水

原料库洒水

损耗1.3 t/d

1.3 t/d

车间钢结构建设

土方挖掘

场地平整

噪声、扬尘

生活污水、建筑垃圾

噪声

噪声、扬尘

噪声

噪声、扬尘

设备安装

内部建设

图2  施工期产污节点图

配料

机

料斗

提升机

铺地砖面料生产

N

G NS

搅拌机

水泵

水

G

砂石料、

颜料

GN

螺旋输送

水泥仓

水泥

G

粉尘

图例:  G废气  N噪声   S固废

S

GN

N

皮带输送

G NS

成品砖

斗式提升

检验

养护

成

型

N S