建设项目环境影响报告表

项目名称：年产50万平方米混凝土路面地砖项目

建设单位（盖章）：滦县享顺水泥制品有限公司

编制日期：2018年05月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产50万平方米混凝土路面地砖项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县享顺水泥制品有限公司 |
| 法人代表 | 崔军 | 联系人 | 崔军 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北 |
| 联系电话 | 13582544586 | 传真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县杨柳庄镇吉庄子村北 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字〔2017〕204号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 6666.67m2 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 1000 | 其中:环保投资 (万元) | 19 | 环保投资 占总投资比例% | 1.9 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | —— |
| 工程内容及规模: 1项目背景 为适应市场需求，滦县享顺水泥制品有限公司拟投资1000万元，在滦县杨柳庄镇吉庄子村北建设年产50万平方米混凝土路面地砖项目。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业” “51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县享顺水泥制品有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 |
| 2项目概况 2.1本项目地理位置 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北，占地面积6666.67m2（折合10亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.896342°，东经118.375185°。项目东侧为迁唐公路、南侧为杨柳庄镇吉庄子村、西侧为空地、北侧为废弃厂房，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界西南方向85m的吉庄子村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2.2本项目工程概况 (1)项目名称 年产50万平方米混凝土路面地砖项目 (2)建设地点 唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北，中心地理坐标为北纬39.896342°，东经118.375185°。项目东侧为迁唐公路、南侧为杨柳庄镇吉庄子村、西侧为空地、北侧为废弃厂房，进场道路位于东侧。 (3)工程投资 总投资1000万元，其中环保投资19万元，占总投资比例1.9%。 （4）占地面积 项目总占地面积6666.67m2（折合10亩），总建筑面积2000m2。 (5)建设内容 建设2条生产线，主要建设原材料库、生产车间、阳光养护大棚等。安装生产设备，配备相应的供水、供配电、环保设施等。 本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 建筑面积（m2） 占地面积（m2） 规格 （m） 工程内容 1 主体 工程 成品车间 500 500 35×14.3×12 钢结构+单层彩钢结构，内设配料机、搅拌机和成型机等设备，共建设2条生产线 2 储运工程 原材料库 500 500 35×14.3×12 钢结构+单层彩钢结构，用于储存生产原料 3 辅助工程 办公室 —— —— —— 1层砖混结构 4 阳光养护 1000 1000 —— 钢构塑料棚，用于养护 5 环保工程 废气 2台配料机粉尘、1个水泥筒仓粉尘和2台搅拌机产生粉尘共同引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，物料堆存、转运全在生产车间和原料库进行，生产车间和原料库全封闭，原料库安装有喷淋抑尘装置减少无组织排放对厂外环境的影响。 6 噪声 设备布置在封闭车间内，设备加装减振基础 7 固废 产生的残次品低价出售，搅拌工序产生的混合料、除尘器收集的除尘灰、成型工序产生的混合料和不合格品回用于搅拌机搅拌，生活垃圾交由环卫部门处理。 8 公用 工程 供水 自备水井 9 供电 当地电网 10 供热 本项目生产不需要用热，办公室冬季取暖、夏季制冷采用单体空调。 2.3本项目产品方案 表2 主要产品方案表 产品 规格（mm） 单位 规模 备注 混凝土路面地砖 50×150×602 平方米 50万 新建 2.4本项目工程主要设备 表3 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 1 自动称量配料机 廊坊念朋 台 2 2 水泥筒仓 80t 座 1 3 全自动搅拌机 JS500 台 2 4 多功能砌块成型机 5-15A半自动 台 2 5 自动码垛机 廊坊念朋 台 2 6 螺旋输送机 LSJ168 台 2 7 铲车 30型 台 1 8 电瓶车拉砖车 廊坊念朋 台 2 9 二次面料机 5-15A 台 2 10 泵站 5联 台 2 11 脉冲布袋除尘器 脉冲布袋除尘器设计风量：20000m3/h，除尘器参数： 滤袋材质：涤纶针刺毡；滤袋规格：φ130×2450；处理效率：99.8%；过滤面积1389m2；过滤风速0.6m/min 套 1 2.5本项目主要能耗 表4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水泥 t/a 15000 灌装，外购 2 石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm） t/a 36750 外购，汽车运输 3 砂子 t/a 7500 外购，汽车运输 4 电 万kWh/a 75.7 当地电网 5 水 t/a 3342 自备水井 2.6本项目工作制度 劳动定员：员工10人，其中管理人员2人，年工作时间300天/年（2400h），每天一班，每班8小时。 2.7本项目供电供热 供电：年耗电量约为75.7万kWh/a。 供热：本项目生产不用热，办公室夏季制冷、冬季取暖采用单体空调。 2.8本项目给排水 本项目共有员工10人，年产50万平方米水泥路面砖，本项目总用水量为11.14t/d（3342t/a），其中生产用水11.09t/d（3327t/a），生活用水0.05t/d（15t/a）。 （1）给水 生产用水：本项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、产品养护用水以及原料库喷淋除尘用水，其中混凝土搅拌用水量为7.04m3/d（2112m3/a），混凝土搅拌用水全部进入产品、在晾晒时自然蒸发，产品养护用水量为3.91m3/d（1173m3/a），产品养护用水全部进入产品、或者自然蒸发；原料库增设喷淋设施，喷淋用水量为0.14m3/d（42m3/a），喷淋水直接随原料用于生产，不外排。 生活用水：本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。员工生活用水，按每人每天5L/人·天计，本项目员工10人，则日用水量为0.05m3/d（15m3/a）。 排水 本项目无生产废水外排，少量职工盥洗废水的产生量按用水量的80%计，排水量为0.04m3/d（12m3/a），生活废水全部用于就地泼洒道路抑尘，不外排。 项目各项用水一览表见表5，项目水平衡图见图4。 表5 本项目水平衡一览表 单位：m3/d 项目 总用水 新水 回用水 损耗 排水 备注 混凝土搅拌 7.04 7.04 0 7.04 0 产品养护 3.91 3.91 0 3.91 0 喷淋用水 0.14 0.14 0 0.14 0 办公生活 0.05 0.05 0 0.01 0.04 泼洒抑尘，不外排 合 计 11.14 11.14 0 11.10 0.04 图4 水平衡图 单位：m³/d 2.9选址合理性 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北，滦县榛杨工业区内，项目紧邻陡河水库集中式饮用水水源地二级保护区，位于陡河水库集中式饮用水水源地准保护区内，本项目所在位置与陡河水库集中式饮用水水源地关系见附图4。 （1）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》的符合性 《中华人民共和国水污染防治法》中相关规定： 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目在陡河水库集中式饮用水水源地准保护区内，项目产生的废水主要为办公生活废水，办公生活废水泼洒抑尘，不外排，对水体无污染。满足《中华人民共和国水污染防治法》的要求。 （2）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》的符合性 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》中“准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。” 本项目不属于上述禁止建设项目，满足技术政策要求。 本项目周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界西南方向85m的吉庄子村，满足卫生防护距离50m的要求；本项目未占用耕地，主营水泥路面砖，符合镇域经济发展规划，土地及规划证明见附件6；综上，本项目选址合理。 |
| 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9km，南北宽43.8km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北，占地面积6666.67m2（折合10亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.896342°，东经118.375185°。项目东侧为迁唐公路、南侧为杨柳庄镇吉庄子村、西侧为空地、北侧为废弃厂房，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界西南方向85m的吉庄子村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目周边关系图见附图2，项目周边及平面布置图见附图3。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25k㎡，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3.地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4.气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68%； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5.植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。 6.区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准；

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境等): 1.大气环境质量现状 本项目引用《唐山市2018年3月份环境空气质量情况报告》（滦县）中的数据，监测项目为SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5。监测结果见表6。 表6 大气环境质量现状统计 单位：mg/m3 污染物 监测项目 浓度 标准指数 达标情况 SO2 24小时均值 0.040 0.52 达标 CO 24小时均值 1.0 1.175 达标 NO2 24小时均值 0.054 0.938 达标 PM2.5 24小时均值 0.06 1.75 达标 O3 8小时均值 0.087 0.256 达标 PM10 24小时均值 1.537 1.24 超标 由现状监测结果可知，PM10超标由于季节性扬尘所致，其它污染物均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准限值的要求。 2.声环境 评价区内声环境质量较好，南、西、北厂界所在声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求，东厂界邻唐迁公路方向所在声环境可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中4a类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北，占地面积6666.67m2（折合10亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.896342°，东经118.375185°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表7，项目周边关系图见附图2。 表7 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 敏感点 名称 位置 方向 距离 （m） 对象 保护级别 保护目标 杨柳庄镇 东北 1687 村民 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 苍官营村 西北 1262 村民 刘家庄村 西北 598 村民 北董庄子村 西北 970 村民 吉家坟村 西南 764 村民 吉庄子村 西南 85 村民 大下五岭村 东南 427 村民 北高家庄村 东北 1630 村民 石各庄村 东北 1078 村民 声环境 厂界 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2、4a类区标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准浓度限值，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/Nm3 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2.声环境质量标准 南、西、北厂界所在声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，东厂界紧邻唐迁公路方向所在声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类区标准，见表9： 表9 环境噪声限值单位dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类区 60 50 4a类区 70 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气 筒仓顶通风口、配料、搅拌工序废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求（颗粒物：10mg/m3），无组织排放废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3）。 2.噪声 南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，东厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；见表10： 表10 噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 2类区标准 60 50 4类区标准 70 55 施工期噪声 70 55 3.固废 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物执行标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。生产不涉及废水排放，少量生活污水泼洒、抑尘，不外排，COD、氨氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx的产生及排放。 本项目筒仓、配料、搅拌工序有组织颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备排放限值要求（颗粒物：10mg/m3），据此核算本项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值： 脉冲布袋除尘器颗粒物排放量：2400h×20000m3/h×10mg/m3×10-9=0.48t/a 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0/a、NOx：0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物：0.48t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1.施工期 本项目建设2条生产线，工程量主要为建设生产车间、原料库、阳光养护大棚等。 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图5。 2.营运期 本项目共2条水泥砖生产线，所选取的为多功能砌块成型机加工设备，通过变换模具可生产各种规格的水泥砖，年产50万平方米水泥路面砖。本项目生产工艺流程及排污节点如下图6： 主要生产工序分述如下。 （1）原料储存、配料阶段 项目主要原料为水泥、石粉（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm ）和砂子。 原材料库布置在厂区中部。水泥由罐车运进入厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用。本项目共设置1个水泥筒仓，位于厂区生产车间东侧。 石粉和砂子经铲车从原料库送入配料机按比例配料，配料完成后经皮带输送机送入搅拌机内，输送皮带设置设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊。筒仓内的水泥经螺旋输送机送入搅拌机。 排污节点：原料堆存、转运过程中产生的粉尘，配料机上料过程中产生的粉尘；罐车向水泥筒仓内输送水泥时仓顶产生的水泥粉尘；铲车、配料机和输送机设备噪声。 （2）搅拌、成型， 搅拌机内按比例加水，使得物料充分混合。搅拌完成后，搅拌好的物料（湿料）由皮带输送机运至成型机入料口，输送皮带设置设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊。搅拌好的物料由成型系统的填料装置均匀地布于模箱内，经加压振动后密实成型。不合格品直接人工运至搅拌机，搅拌后重新压制成型。 模具下部，产品直接压实在托板上，进入二次面料机处理。 产品在托板上码放到指定层数后，托板由叉车送入阳光养护大棚进行养护。 排污节点：向搅拌机上料时搅拌机进料口产生的粉尘；搅拌机每天停工时排放的混合料，成型机周边散落的混合料,成型工序产生的不合格品；搅拌机搅拌噪声，成型机运行产生的设备噪声。 （3）自然养护 成型砖坯通过叉车运至阳光养护大棚进行自然养护，并浇洒一定的水，养护1天后即得成品， 排污节点：叉车运行产生的设备噪声。 （4）检验 养护完成后，对产品进行检验，不合格的残次产品低价外售，检验合格的即为成品待售。 排污节点：残次产品。 其它产物节点：职工盥洗废水、除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。

主要污染工序： 1.施工期主要污染工序 工程量主要为生产车间、原料库、阳光养护大棚等建设以及设备的安装。 废水：施工过程中冲洗施工机械、地面等冲洗废水；施工人员产生的生活污水。 废气：项目施工期主要污染工序有扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的尾气。 噪声：施工过程中作业机械、运输车辆产生的噪声。 固废：施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾。 2.营运期主要污染工序 ⑴废水 项目喷淋用水、生产用水及养护用水全部进入产品，蒸发不外排。少量职工生活用水就地泼洒抑尘。 ⑵废气 原料堆存、转运过程中产生的粉尘，水泥筒仓顶部的产生水泥粉尘，铲车向配料机上料产生的粉尘；向搅拌机上料时搅拌机进料口产生的粉尘。 ⑶噪声 配料机、搅拌机、成型机、铲车、风机等设备运行时产生的噪声，噪声值为75~90dB（A），采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震、采用低噪音设备等措施。 ⑷固废 搅拌机每天停工时排放的混合料，除尘器的除尘灰，成型工序产生的不合格品，全部作为原料回用于搅拌工序，检验出的残次产品低价出售，职工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料库 | 颗粒物 （无组织） | 0.1176t/a | 0.01229mg/m3，0.1176t/a |
|  | 生产车间 |  | 0.09408t/a | 0.009831mg/m3 0.09408t/a |
|  | 配料机、搅拌机 | 颗粒物 （有组织） | 2114.12mg/m³86.25t/a | 8.82mg/m³，0.2352t/a |
|  | 水泥筒仓 |  | 17416.67mg/m3 31.35t/a |  |
| 废水 | 职工生活 | COD、氨氮 | 少量 | 就地泼洒，不外排 |
| 固废 | 除尘器 | 除尘灰 | 112.19t/a | 回用生产 |
|  | 检验工序 | 残次品 | 70.31t/a | 低价外售 |
|  | 搅拌工序 | 混合料 | 31.25 t/a | 回用生产 |
|  | 成型工序 | 混合料、不合格品 | 12.5 t/a | 回用生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 项目运营期噪声主要是搅拌机、皮带机、配料机、铲车、风机、泵类等设备运行时产生的噪声，经预测，昼间四周厂界噪声贡献值为39.3-49.4dB(A)，本项目夜间不生产，昼间南、西、北厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求，昼间东厂界紧邻唐迁公路方向噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 4类标准限值要求。项目主要采取基础减震、厂房隔声、采用低噪声设备等降噪措施。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 建设项目施工期加强环境管理，设置围挡，后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。运营期不会对周围生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目总占地面积为6666.67m2，建筑面积为2000m2，施工期主要建设原材料库、生产车间、阳光养护大棚等，进行生产设备安装。建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1.噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～95dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 所以，本项目施工噪声对周围环境影响较小。 2.扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，以及中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3.废水 ⑴施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4.固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目共建设2条生产线，大气污染物主要为原料堆存、转运过程中产生的粉尘，水泥筒仓仓顶排气孔产生的粉尘，装载机向配料机上料时产生的粉尘和搅拌机进料口产生的粉尘，水泥筒仓粉尘采用管道收集、搅拌机和配料机采用全封闭集尘管道收集，共同引入一套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理。 水泥筒仓粉尘 本项目设置1个水泥筒仓。水泥由罐装汽车运进厂后直接打入筒仓内。 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“水泥制品制造业（含混凝土构造构件、其他水泥制品业）产排污系数表”，物料输送、储存工序工业粉尘的产污系数为2.09千克/吨-水泥。本项目水泥用量约为15000吨，粉尘产生量为31.35t/a，罐车装载量按每车50吨计，罐车共输送物料300次/a，每次每个筒仓输送物料需1～2小时，本项目按2小时计，则筒仓上料时间为600h/a，则颗粒物产生速率为52.25kg/h，筒仓集尘管道设计风量为3000m3/h，颗粒物产生浓度为17416.67mg/m3。 （2）配料机、搅拌机粉尘 搅拌机为密闭型设备，物料经皮带输送机送至至搅拌机上方时，物料由进料口进入搅拌机，物料在落入搅拌机时会产生一定的粉尘。在投加原料的同时利用水泵加水，保持一定的湿润度，搅拌过程起初会产生少量粉尘，搅拌机废气经全封闭集尘管道引入脉冲布袋除尘器处理。配料机料仓上方安装侧吸集气罩，收集铲车向配料机上料产生的粉尘；收集的配料机和搅拌机产生的粉尘，经引风机引入1套脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 根据《未纳入排污许可管理行业适用的排污系数、物料衡算方法（试行）》中“水泥制品制造业（含混凝土构造构件、其他水泥制品业）产排污系数表”，物料混合搅拌工序工业粉尘的产污系数为5.75千克/吨-水泥。本项目水泥年用量为15000吨，则配料工序、搅拌工序工业粉尘的产生量共为86.25t/a。本项目配料机产生的粉尘经集气罩收集，搅拌机产生的粉尘经全封闭集尘管道引入脉冲布袋除尘器。搅拌机及配料机颗粒物的产生速率为35.94kg/h，搅拌机及配料机设计风量共为17000m3/h，则产生浓度为2114.12mg/m3。 本项目1座水泥筒仓、2台搅拌机、2台配料机共用1套脉冲布袋除尘器，则风机风量为20000m3/h。除尘器净化效率为99.8%以上，颗粒物产生量共为117.6t/a，则经处理后颗粒物排放量为0.2352t/a，当筒仓上料、配料机上料、搅拌机搅拌同时进行时变频除尘器颗粒物排放速率达到最大值，此时，颗粒物产生速率为88.19kg/h，经处理后颗粒物排放浓度为8.82mg/m3。处理前后水泥筒仓、搅拌主机和配料机的颗粒物产生、排放情况见表11。 表11 污染物排放情况 名称 产生工序 排放时间 处理前 处理后 脉冲布袋除尘器 产生量 t/a 浓度mg/m3 浓度mg/m3 排放量 t/a 效率 数量（套） 颗粒物 配料机、搅拌机 2400h/a 86.25 2114.12 8.82 0.2352 99.8% 1 颗粒物 筒仓 600h/a 31.35 17416.67 综上所述，本项目有组织颗粒物排放浓度最大为8.82mg/m3，颗粒物排放量为0.2352t/a，满足满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求（颗粒物：10mg/m3）。 （3）原料堆存、转运过程中产生的无组织粉尘 原料中夹杂的灰尘颗粒都在1.0～500μm之间，原料堆存、转运过程中产生扬尘，为无组织排放，原料库（规格为35m×14.3m×12m）为轻钢结构的封闭原料库房，故可认为原料在原料库中堆存时不产生粉尘。原料的输送、计量、投料等方式均在封闭式厂房内，因此，在该过程产生的粉尘主要为无组织排放，主要表现为物料进厂、铲车给料斗上料、料斗中物料下落到配料机中。本项目原料库安装有喷淋抑尘装置，通过采取封闭原料库和喷淋抑尘的方式，可有效减少无组织排放对厂外环境的影响。类比同类项目，产生的无组织粉尘量约占粉尘产生量的5%，经过采取封闭车间，车间顶部喷淋抑尘的方式后，无组织粉尘的逸散量按2%计算，则本项目无组织粉尘的排放量为0.1176t/a，产生速率为0.049kg/h，根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.01229mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3）。 （4）生产车间未被收集的无组织粉尘 本项目集气罩的集气效率约为96%，则未被收集的无组织粉尘约占粉尘产生总量的4%，则无组织粉尘产生量为4.704t/a，生产车间（规格为35m×14.3m×12m）为轻钢结构的封闭厂房，无组织粉尘的逸散量按2%计算，则无组织粉尘的排放量为0.09408t/a，排放速率为0.0392kg/h，根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.009831mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3）。 2.水环境影响分析 本项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、产品养护用水和喷淋用水，生活用水主要为职工日常生活用水。 （1）生产废水 ①搅拌用水 混凝土搅拌用水量为7.04m3/d（2112m3/a），由厂区自备水井供给。搅拌均匀后的水泥砖产品具有压实所需要的含水量，保持一定的湿润度，在砖块加工过程中全部消耗，不外排。 ②养护洒水 成型后的水泥砖为保持强度，一般会在阳光养护大棚养护24小时，养护期间需定期洒水，按洒水量3.91m3/d算，年用水量为1173m3/a，此类水全部进入产品、或者自然蒸发，不外排。 ③喷淋用水 为减少无组织粉尘排放，原料库增设喷淋设施，喷淋用水量为0.14m3/d（42m3/a），喷淋水直接随原料用于生产，不外排。 （2）生活污水 本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。参照《河北省用水定额（DB13/T 1611-2016）》计算，按每人每天5L/人·天计，本项目员工10人，则日用水量为0.05m3/d（15m3/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.04m3/d（12m3/a），废水全部就地泼洒用于道路抑尘，不外排。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3.噪声影响分析 3.1.主要噪声源为搅拌机、皮带机、配料机、铲车、风机、泵类等运行时产生的噪声，源强为75-90dB(A) ，项目采用低噪音设备，生产设备加装基础减震，可降噪20dB（A）左右。噪声源强及治理措施见表12。 表12 主要噪声源及治理措施表 序号 噪声源名称 数量 （台/套） 源强 dB(A) 降噪措施 采取措施后源强dB(A) 所在位置 1 搅拌机 1 90 采取厂房隔声，基础减震，采用低噪声设备等降噪措施后可综合降噪20-25dB（A） 75 全封闭原料和厂房 2 皮带机 1 90 75 3 配料机 1 85 60 4 铲车 1 80 55 5 风机 1 85 65 6 泵类 1 75 55 噪声源距厂界最短距离见表13。 表13 噪声源距厂界最短距离 单位：m 序号 厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 搅拌机 93 76 30 40 2 皮带机 88 74 26 40 3 配料机 85 76 24 40 4 铲车 85 75 24 40 5 风机 80 76 36 40 6 泵类 90 80 28 36 3.2预测计算 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LA（r）＝LA（r0）－A 式中：LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ④预测结果 产噪设备加装减震基础并设于生产车间内，经过建筑物的屏蔽衰减后辐射出去，对厂区和周围环境产生影响。 按照以上预测模式，预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见表14。 表14 各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 厂界 贡献值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 39.3 - 70 55 达标 - 南厂界 40.8 - 60 50 达标 - 西厂界 49.4 - 60 50 达标 - 北厂界 46.3 - 60 50 达标 - 本项目夜间不生产，由表14知，南、西、北侧厂界噪声昼间贡献值为40.8~49.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求。东侧厂界噪声昼间贡献值为39.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类区标准限值要求。 4.固废环境影响分析 本项目营运期固体废弃物主要为搅拌机停工时的混合料、成型工序产生的混合料和不合格品、检验工序产生的残次产品、除尘器收集的除尘灰和职工生活产生的生活垃圾。 （1）混合料 搅拌工序产生的混合料约为31.25t/a，成型工序产生的混合料和不合格品约为12.5t/a，收集后回用于生产。 （2）残次产品 检验工序产生的残次品约为23.44t/a，残次品低价外售。 （3）除尘灰 除尘器收集的除尘灰产生量为113.69t/a，除尘灰收集后回用生产。 （4）生活垃圾 本项目员工共10人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以300天计算，则垃圾产生量为1.5t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表15。 表15 本项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 t/a 处置方式 是否符合 环保要求 混合料 搅拌工序 一般 固废 — 31.25 回用于生产 符合 混合料、不合格品 成型工序 — 12.5 回用于生产 生活垃圾 职工生活 — 1.5 环卫部门 残次品 检验工序 — 23.44 低价外售 除尘灰 除尘收集装置 — 113.69 回用于生产 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5.防护距离计算 （1）大气环境防护距离 根据项目特点，本评价选取颗粒物作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 本项目原料堆存、转运等产生的无组织粉尘，无组织排放废气污染源源强见表16。 表16 无组织排放废气污染源源强 污染物 污染物排速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 原料库 颗粒物 0.049 0.9 35 14.3 12 生产车间 颗粒物 0.0392 0.9 35 14.3 12 经计算，本项目无组织排放的颗粒物最大落地浓度为0.01229mg/m3，场界浓度无超标点，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3），对区域大气环境影响较小。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（㎡）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表17。 表17 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染物 Qc（kg/h） Cm(mg/m3) A B C D 卫生防护距离 计算结果 提级后 原料库 颗粒物 0.049 0.9 470 0.021 1.85 0.84 5.258 50 生产车间 颗粒物 0.0392 0.9 470 0.021 1.85 0.84 4.042 50 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M原料库=5.258m，M生产车间=4.042m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界西南方向85m的吉庄子村，满足卫生防护距离的要求。 6.环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表18。 表18 主要经济技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 场区占地面积 m2 6666.67 2 总建筑面积 m2 2000 3 购置生产设备 台/套 19 4 吸纳就业人数 人 10 5 总投资 万元 1000 6 年产量 m2/a 50万 7 年产值 万元 800 8 年净利润 万元 50 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表19。 表19 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资（万） 废气 原料库 颗粒物 （无组织） 雾化喷淋装置 1 配料机 颗粒物 （有组织） 集气罩+全封闭集尘管道+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 15.5 水泥筒仓 搅拌机 废水 职工生活 COD、氨氮 产生量少，就地泼洒 - 固废 净化设备 除尘灰 回用于生产 搅拌工序 混合料 回用于生产 - 成型工序 混合料、不合格品 回用于生产 成品检验 残次品 低价外售 - 职工生活 生活垃圾 交环卫部门处置 - 噪声 生产设备 设备噪声 设缓冲底座、加装基础减震等措施降噪 2.5 总计 19 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目员工10人，年产50万平方米混凝土路面地砖，年生产值800万元。本项目解决了10人的就业机会，同时增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7.环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确三名管理人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表20。 表20 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 除尘器排气筒 颗粒物 1 一次/年 厂界上风向 1 一次/年 厂界下风向 3 一次/年 噪声 厂界 连续A声级 四周 一次/季度 8.总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。生产不涉及废水排放，少量生活污水泼洒、抑尘，不外排，COD、氨氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx的产生及排放。 本项目筒仓顶排气孔、配料、搅拌工序颗粒物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求（颗粒物：10mg/m3），据此核算本项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值： 脉冲布袋除尘器颗粒物排放量：2400h×20000m3/h×10mg/m3×10-9=0.48t/a 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2 ：0/a、NOx：0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物0.48t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产车间原料库 | 颗粒物 （无组织） | 原料库封闭设置喷淋抑尘装置，生产车间全封闭 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3） |
|  | 配料机 | 颗粒物 （有组织） | 1套集尘管道+脉冲布袋除尘器（净化效率为99.8%）+15m排气筒 | 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求（颗粒物：10mg/m3） |
|  | 水泥筒仓 |  |  |  |
|  | 搅拌机 |  |  |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD，氨氮 | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 搅拌工序 | 混合料 | 回用于原料搅拌 | 综合利用 |
|  | 成型工序 | 混合料、不合格品 | 回用于原料搅拌 |  |
|  | 除尘收集装置 | 除尘灰 | 回用于原料搅拌 |  |
|  | 检验工序 | 残次产品 | 低价出售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处置 | 合理处置 |
| 噪声 | 各类设备采用基础减震、将设备置于封闭车间内、采用低噪声设备等措施，南、西、北厂界，噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区限值要求，东厂界紧邻唐迁公路方向噪声贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区限值要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1.项目概况 项目名称：年产50万平方米混凝土路面地砖项目 建设单位：滦县享顺水泥制品有限公司 建设性质：新建 工程投资：总投资1000万元，其中环保投资19元，占总投资比例1.9%。 占地面积：项目总占地面积6666.67m2（折合10亩），总建筑面积2000m2。 建设内容：建设2条生产线，主要建设成品车间、原材料库、阳光养护大棚等，配备相应的供水、供配电、环保设施等。 生产规模：年产50万平方米混凝土路面地砖 劳动定员：定员10人，年工作时间300天/年（2400h），每天1班，每班8小时。 2.项目选址合理性 本项目位于唐山市滦县杨柳庄镇吉庄子村北，滦县榛杨工业区内，项目紧邻陡河水库集中式饮用水水源地二级保护区，位于陡河水库集中式饮用水水源地准保护区内，本项目所在位置与陡河水库集中式饮用水水源地关系见附图4。 （1）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》的符合性 《中华人民共和国水污染防治法》中相关规定： 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。 本项目在陡河水库集中式饮用水水源地准保护区内，项目产生的废水主要为办公生活废水，办公生活废水泼洒抑尘，不外排，对水体无污染。满足《中华人民共和国水污染防治法》的要求。 （2）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》的符合性 《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》中“准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。” 本项目不属于上述禁止建设项目，满足技术政策要求。 本项目周边无自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界西南方向85m的吉庄子村，满足卫生防护距离50m的要求；本项目未占用耕地，主营水泥路面砖，符合镇域经济发展规划，土地及规划证明见附件6；综上，本项目选址合理。 3.拟采取环保措施可行性 （1）废水 本项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、产品养护用水和喷淋用水，生活用水主要为职工日常生活用水，用水由厂区自备水井供给。混凝土搅拌用水全部随物料进入水泥砖加工，在水泥砖加工过程中全部消耗，不外排。成型后的水泥砖为保持强度，一般会在阳光养护大棚养护24小时，养护期定期洒水，此类水全部进入产品、或者自然蒸发，不外排。喷淋水直接随原料用于生产，不外排。 本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。参废水排放量为0.04m3/d（12m3/a），生活废水全部就地泼洒用于道路抑尘，不外排。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 （2）废气 本项目水泥筒仓粉尘、搅拌机粉尘采用全封闭集尘管道收集，配料机采用集气罩集气，共同引入一套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理。配料机、水泥筒仓和搅拌机产生的有组织颗粒物排放浓度最大为8.82mg/m3，颗粒物排放量为0.2352t/a，满足满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求（颗粒物：10mg/m3）。 原料的堆存、转运产生的无组织粉尘在封闭原料库内排放，未被收集的粉尘在全封闭生产车间内排放，根据估算模式SCREEN3预测，生产车间和原料库无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.01229mg/m3，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3）。 （3）噪声 主要噪声源为搅拌机、皮带机、配料机、铲车、风机、泵类等运行时产生的噪声，源强为75-90dB(A）。本项目采用低噪音设备，生产设备加装基础减震，将设备设置在封闭厂房中，厂房为钢结构+单层彩钢结构，采取以上措施可综合降噪20-25dB（A），本项目夜间不生产，采取噪声防治措施后，南、西、北厂界噪声，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准昼间60dB(A))的限值要求，东厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准昼间70dB(A))的限值要求。项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 本项目营运期固体废弃物主要为搅拌机停工时的混合料、成型工序产生的混合料和不合格品、检验工序产生的残次产品、除尘器收集的除尘灰和职工生活产生的生活垃圾。搅拌工序产生的混合料约为31.25t/a，成型工序产生的混合料和不合格品约为12.5t/a，全部收集后回用于搅拌生产；检验工序产生的残次品约为70.31t/a，残次品低价外售。除尘器收集的除尘灰产生量为112.19t/a，除尘灰收集后回用生产。本项目员工共10人，则垃圾产生量为1.5t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运。本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 4防护距离结论 大气环境防护距离：根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 卫生防护距离：根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离卫生防护距离 M原料库=5.258m，M生产车间=4.042m；提级后本项目须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界西南方向85m的吉庄子村，满足卫生防护距离的要求。 5总量控制结论 建议本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a； 其它污染物控制指标为：颗粒物：0.48t/a。 工程可行性结论 滦县享顺水泥制品有限公司年产50万平方米混凝土路面地砖项目项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划要求，满足防护距离的要求，并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化及硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表21。

表21 建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 项目 治理对象 治理措施 数量 验收标准 废气 2台搅拌机 颗粒物 （有组织） 集气罩+脉冲布袋除尘器（净化效率为99.8%以上）+15m高排气筒 1套 满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中水泥仓及其他通风生产设备特别排放限值要求（颗粒物：10mg/m3） 1座水泥筒仓 2台配料机 生产车间和原料库 颗粒物 （无组织） 生产车间全封闭，原料库全封闭，原料库内安装喷淋抑尘装置，输送皮带设置全封闭通廊、洒水抑尘 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3） 废水 生活污水 泼洒抑尘 不外排 噪声 各主要设备置于彩钢结构的车间内，搅拌机、成型机、除尘风机等设置减振基础。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准：2类区昼间60dB（A）、夜间50dB（A）； 4类区昼间70dB（A）、夜间55dB（A）； 固废 搅拌工序 混合料 回用于原料搅拌工序，不外排 成型工序 混合料和不合格品 除尘收 除尘灰 检验工序 残次产品 低价外售 职工生活垃圾 定期收集后交环卫部门统一处置 硬化绿化 全面实现厂区地面全部绿化、硬化，无裸露地面

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目周边关系及平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

7.04

损耗7.04

混凝土搅拌

3.91

损耗3.91

产品养护

新水11.14

损耗0.14

0.14

喷雾用水

损耗0.01

0.05

0.04

办公生活

泼洒抑尘

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

设备安装

内部建设

钢结构建设

场地平整

土方挖掘

生活污水、建筑垃圾

图5  施工期产污节点图

水泥罐车

石粉、砂子

封闭料库

配料

粉尘

水泥筒仓

装载机

噪声

螺旋输送机

输送皮带

搅拌机

输送皮带

粉尘、噪声

噪声、固废

压力机

砖

粉尘、噪声、固废

码垛、待售

二次面料机

养护

图6  本项目营运期工艺流程及排污节点图