《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山钰晨建材有限公司 |
| 法人代表 | 曹明亮 | 联 系 人 | 石勇 |
| 通讯地址 | 滦县司家营经济开发区 |
| 联系电话 | 15032555588 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县司家营经济开发区，唐山金地重型水泥机械制造有限公司院内西南角 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 | 非金属废料和碎屑加工处理C4220 |
| 占地面积 （平方米） | 20000 | 绿化面积 （平方米） | 1000 |
| 总投资 （万元） | 318 | 其中：环保投资（万元） | 11.0 | 环保投资占总投资比例 | 3.46% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2018年11月 |
| 一、项目背景： 1、项目由来 唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉项目位于滦县司家营经济开发区，主要生产粒化高炉矿渣粉，生产规模为年产30万吨。生产设备为2台45t/h立磨机、2台沸腾炉、6条皮带输送机、6台斗提机、2台脉冲布袋收尘器、2台鼓风机、5台收尘风机。该单位已办理了环保手续，于2011年1月编制了“唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉项目”环境影响报告表，并于2011年1月取得了滦县环境保护局的审批意见（滦环表[2011]012号）。 唐山钰晨建材有限公司对现有生产装备和工艺进行全面梳理，对于发现的问题，进行技术改造。在此背景之下，公司委托唐山赛特尔环境技术有限公司进行此次年产30万吨矿渣微粉技术改造项目的环境影响评价工作。 为保护环境、防止污染，依据国家《建设项目环境保护管理条例》及建设项目环保审批等的相关要求，受建设单位委托，我公司承担《唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉技术改造项目》的环境影响评价工作，为该项目的环保审批提供科学依据。 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第253号令）以及国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）中的有关规定，本项目属于“三十四、环境治理业 101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”，需编制环境影响报告表。唐山钰晨建材有限公司于2018年4月委托唐山赛特尔环境技术有限公司承担该项目报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉技术改造项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 1、地理位置及用地情况 唐山钰晨建材有限公司位于滦县司家营经济开发区，中心坐标为N 39°36´18.18"，E 118°28´38.36"。厂区北侧隔小路为金地重型水泥机械制造有限公司，东侧隔小路为安诺达自动化有限公司，南侧为东海钢铁有限公司，西侧紧邻东海钢铁有限公司，具体地理位置见附图1。 平面布置：厂区内由南至北依次为：原料堆存区、中间仓、生产区、成品仓，生产区内自西向东有一台立磨机、一台沸腾炉、一台脉冲袋式收尘器，西侧脉冲袋式收尘器下方有一间危废贮存间，厂区大门在东厂界。平面布置见附图2。 唐山钰晨建材有限公司租用金地重型水泥机械制造有限公司土地进行建设，租赁面积为20000m2（合30亩），项目土地租赁协议见附件。 2、现有工程基本概况 公司主要是以东海钢铁有限公司的炼铁高炉矿渣为原料生产矿渣微粉，生产规模为年产30万吨矿渣微粉。项目产品方案见表1，工程基本概况见表2。 表1 项目产品方案 编号 产品名称 年产量 1 矿渣微粉 30万吨 表2 工程基本概况一览表 工程类别 工程内容 建设规模及面积 主体工程 1 生产区 生产区设有两台立磨机，φ3.3*13，每台立磨生产负荷45t/h 一座中间仓,储量465t 两台大型脉冲袋式收尘器，材质为亚克力覆膜，每台收尘器风量为98000m3/h，小布袋2560个，去除效率99.95% 两台沸腾炉，沸腾炉以煤矸石为燃料为立磨提供热源 储运工程 1 原料堆存区 原料露天堆存，可储存原料5000吨 煤矸石三面围挡，顶部为轻质材料 2 成品仓 一座，φ8m*25m，储量5000t 辅助工程 1 办公楼 依托金地重型水泥机械制造有限公司 公用工程 1 供水系统 自备水井 2 供电系统 当地供电所 3 冬季取暖 采用电暖器 环保工程 1 噪声处理设施 基础减振、风机安装消声器、距离衰减 2 废气处理措施 煤矸石场建设三面围挡，顶部为轻质材料 皮带输送机、斗式提升机设置为封闭式 沸腾炉、立磨系统烟气经脉冲袋式收尘器收集处理，处理后由30m高P1、P2排气筒排放 成品仓顶设置布袋除尘器，收集斗式提升机落料点、成品仓空气斜槽落料点、成品仓落料点产生的废气，烟气经处理后由仓顶5m高P3排气筒排放 成品散装过程产生废气，出料管与罐车之间使用软连接，出料口安装集气罩，将废气引至一台布袋除尘器处理，处理后直接排放 3 固废处理设施 燃烧煤矸石产生的灰渣集中收集后，返回生产系统作为原料综合利用 仓顶的袋式除尘器、散装过程除尘器收集的粉尘作为产品返回成品仓 立磨过程排出的铁物质收集后外卖废品回收站 设备运行过程产生的废矿物油用耐腐蚀容器收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理；废矿物油桶暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 职工生活产生的生活垃圾，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 3、设备及原辅材料消耗 主要生产设备见表3，原辅材料消耗见下表4。 表3 主要设备及设施 序号 设备名称 数量 规格型号 1 JLM1-46.4立磨（45t/h） 2台 Φ3.3*13m 2 成品仓 1座 φ8m*25m，储量5000t 3 中间仓 1座 储量465t 4 沸腾炉 2台 以煤矸石为原料 5 皮带输送机 6台 6 大型脉冲袋式收尘器 2个 单台风量为98000m3/h，12391*9601*10500，处理效率99.95% 7 成品仓顶袋式除尘器 1个 风量为10000m3/h，2000*3500，处理效率99.9% 8 散装过程使用袋式除尘器 1个 风量为3000m3/h，处理效率99.9% 9 斗提机 6台 10 鼓风机 2台 11 收尘风机 5台 12 装载机 1台 表4 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 数量 备注 1 矿渣 万t/a 30.48 购自东海钢铁有限公司，含水率,1.5%-3% 2 煤矸石 t/a 3600 从周边煤矿购入 3 电 万Kwh/a 1872 本地电网 4 新水 t/a 105 自备水井 8 润滑油 t/a 1.5 周边购入 4、主要建构筑物 厂区内由南至北依次为原料区、中间仓、立磨生产区、成品仓，危废贮存间位于西侧立磨系统大型除尘器下方。 表5 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 结构形式 备注 1 煤矸石棚 450 450 四周砖混、顶部钢结构 1栋，30m×15m 2 办公楼 依托金地重型水泥机械制造有限公司 3 危废间 32 32 西侧立磨系统大型除尘器下方 6 合计 482 482 5、劳动定员及工作制度 年运行300天，每天3班，每班8小时。劳动定员35人，其中管理及技术人员10人，生产工人25人。 6、生产工艺介绍 6.1 工程分析 原项目建设了2条矿渣粉磨生产线，年产粒化超细矿渣粉30万吨。工艺比较简单，且属于国内成熟工艺。生产工艺流程具体叙述如下： （1）原料、燃料运输及储存 本项目矿渣含水率约为1.5%-3%左右，90%粒径≤10mm、100%粒径≤30mm，由汽车运输进厂至原料堆存区，原料露天堆放。使用时，矿渣由装载机取料转运到矿渣地下受料坑，经皮带输送机送至中间仓。皮带输送机设有电磁除铁器，可以有效去除矿渣粉中较大粒径的含铁物质，降低设备的磨损。由于矿渣含水，堆存时间较短，因此，卸料、堆存时基本不会产生扬尘。 燃料煤矸石由附近地区购买，外购煤矸石粒径小于1cm，不需要破碎。煤矸石汽运至厂区内煤矸石棚储存。 本工序污染源主要为煤矸石卸料、储存、输送过程产生的废气（G3）、除铁器除出的含铁物质（S2）、皮带输送机产生的噪声（N7）。 （2）矿渣立磨、烘干 原料矿渣落入中间仓，计量后分别通过两条封闭皮带输和斗提机分别送至两台立磨内烘干并粉磨。喂入磨机的物料被磨辊在旋转的磨盘上挤压碾磨，合格的矿渣微粉成品随通过磨机的气体受系统风机吸力的作用下进入磨机上方的选粉机，选粉机将合格的细粉选出。排出立磨的粗料经返料提升机送回立磨内再次粉磨，直至合格。物料在粉磨和吹起输送的同时与热风进行热交换，除去水分而干燥。 立磨烘干热源由燃烧煤矸石的沸腾炉提供，沸腾炉温度控制在1300℃左右，从沸腾炉排出的热烟气（700-800℃）与从立磨用布袋选粉过程后排出的热烟气（约为80℃）在混风室内混合后进入立磨，使立磨热风温度控制在300-400℃。生产中物料与热烟气多次循环接触，颗粒与气体之间传热使水分蒸发，出磨物料的水分小于0.15%。此过程为全封闭且在负压状态，转运过程中无粉尘产生。 本工序污染源主要为立磨、风机、提升机等设备运行时产生的噪声（N1~N3）；立磨等设备运行过程中产生的废矿物油及废矿物油桶（S3）。 产品转运工序 选粉机选出的合格细粉随气流进入布袋收尘器，经布袋收尘器阻隔下落，成品经斜槽输送至斗式提升机，由提升机提升至成品仓储存。废气经脉冲袋式收尘器后一部分返回混风室与沸腾炉产生的热烟气在混风室内混合后，入立磨作为烘干热源。其余废气由排风机经30m高烟囱排入大气。 本工序污染源主要为立磨系统经布袋收尘器后经烟囱排出的颗粒物、SO2、NOX（G1）、立磨空气斜槽落料点产生的颗粒物（G2）、斗式提升机落料点产生的颗粒物（G4）;成品仓空气斜槽落料点产生的颗粒物（G5）；除尘风机、提升机等设备运行时产生的噪声（N4、N2）;成品仓顶除尘器收集的除尘灰（S1）。 （4）产品散装外运 产品外运时使用罐车，采用库底卸料方式。 本工序污染源主要为散装出料过程产生的粉尘（G6）、散装机运行时产生的噪声（N5）、除尘器收集的除尘灰（S1）。 生产工艺流程示意图见图2，项目生产工艺流程及排污节点图见图3。 图2 生产工艺流程示意图 图3 项目生产工艺流程及排污节点图 污染物排放节点及治理措施见表6。 表6 污染物排放节点简况 类型 污染源 主要污染物 规律 处理措施 排放去向 废气 G1 粉磨系统 立磨 SO2、NOX、颗粒物 连续 每套立磨系统产生的废气分别经一台脉冲袋式收尘器+30m高排气筒排放，每台立磨外排风量93100m3/h 环境空气 G2 空气斜槽落料点 颗粒物 连续 G3 煤矸石卸料、堆存 颗粒物 间断 卸料至煤棚 环境空气 G4 斗式提升机落料点 颗粒物 连续 脉冲袋式除尘器+成品仓顶5m高P3排气筒排放，风量10000m3/h G5 成品仓空气斜槽落料点 颗粒物 连续 G6 成品仓落料点 颗粒物 连续 G7 散装工序 颗粒物 连续 出料管与罐车之间使用软连接，出料口安装集气罩，将逸出的粉尘引入布袋除尘器 W1 职工生活污水 COD、SS 泼洒地面抑尘 不外排 噪声 N1 提升机 噪声 连续 基础减震、消声器 声环境 N2 鼓风机 连续 封闭车间，出口加装消声器 N3 立磨 连续 基础减震 N4 除尘风机 连续 出口加装消声器 N5 散装机 连续 基础减震 N6 空压机 连续 空压机房内，减震基础 N7 皮带输送机 连续 封闭 固体 废物 S1 仓顶除尘器、散装除尘器 除尘灰 连续 集中收集后作为成品外售 不外排 S2 除铁器 含铁杂质 连续 集中收集外售 不外排 S3 立磨等设备运行过程 废矿物油 间断 用耐腐蚀容器收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 不外排 废矿物油桶 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 S4 煤矸石燃烧后产生的灰渣 灰渣 连续 集中收集后，返回生产系统作为原料综合利用 不外排 S5 职工生活 生活垃圾 间断 实行袋装化集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 不外排 7、给排水情况 给水：原项目供水设施为自备水井，生产过程不用水，生活用水主要为职工日常饮用、盥洗用水。项目总用新水量为0.35t/d（105 t/a）。 原项目不设宿舍、食堂、洗浴等生活设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常饮用和盥洗用水，按每人每天10L计，生活用水量为0.35t/d（105t/a）。 排水：职工日常盥洗废水产生量为0.15t/d（45t/a），生活污水直接泼洒地面抑尘，不外排。 给排水平衡图如下： 图4 给排水平衡图 三、本次环保治理工程升级改造项目概况 1、项目名称：年产30万吨矿渣微粉技术改造项目。 2、建设单位：唐山钰晨建材有限公司。 3、建设地点：滦县经济技术开发区，唐山金地重型水泥机械制造有限公司院内西南角。 4、项目投资：本次改造项目总投资为318万元，其中环保投资为11万元，占总投资的3.46%。 5、项目占地及平面布置 本项目为技术改造项目，工程在现有厂区内建设，不新增占地。 项目中心坐标为N 39°36´18.18"，E 118°28´38.36"。厂区北侧隔小路为金地重型水泥机械制造有限公司，东侧隔小路为安诺达自动化有限公司，南侧为东海钢铁有限公司，西侧紧邻东海钢铁有限公司，具体地理位置见附图1。 改造后项目平面布置：厂区内由南至北依次为：原料库、中间仓、生产区、成品仓，生产区内东西两侧分别有一台立磨机、一台燃气炉、一台脉冲袋式收尘器，西侧脉冲袋式收尘器下方有一间危废贮存间，厂区大门在东厂界。改造后项目平面布置见附图3。 6、建设内容 项目主要建设内容为建设1596m2原料棚一座，用来储存矿渣，原料棚规格为：38m×42m×9m，设计储存矿渣2万吨，可满足20天生产用料；将现有的两台燃烧煤矸石沸腾炉改为燃气炉（燃烧液化气），从金地重型水泥机械制造公司液化气站接入管道供气；建设一座洗车平台，对厂区进行硬化绿化。 7、技术改造后项目设备及原辅材料消耗 主要生产设备见表7，原辅材料消耗见下表8。 表7 主要设备及设施 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 JLM1-46.4立磨（45t/h） 2台 Φ3.3*13m 2 成品仓 1座 φ8m*25m，储量5000t 3 中间仓 1座 储量465t 4 燃气炉 2台 以液化气为原料 替换原有的两台沸腾炉 5 皮带输送机 6台 6 大型脉冲袋式收尘器 2个 单台风量为98000m3/h，12391*9601*10500，处理效率99.95% 7 成品仓顶袋式除尘器 1个 风量为10000m3/h，2000*3500，处理效率99.9% 8 散装过程使用袋式除尘器 1个 风量为3000m3/h，处理效率99.9% 9 斗提机 6台 10 鼓风机 2台 11 收尘风机 5台 12 装载机 1台 13 洗车平台 1座 2m*2m*1m 新增 表8 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 数量 备注 说明 1 矿渣 万t/a 30.48 购自东海钢铁有限公司，含水率,1.5%-3% 2 液化气 万m3/a 120 金地重型水泥机械制造公司液化气站接入管道供气 替换原有煤矸石燃料 3 电 万Kwh/a 1872 本地电网 4 新水 t/a 105 自备水井 8 润滑油 t/a 1.5 周边购入 8、主要建构筑物 厂区内由南至北依次为原料棚、中间仓、立磨生产区、成品仓，危废贮存间位于西侧立磨系统大型除尘器下方。 表9 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 结构形式 备注 说明 1 原料棚 1596 1596 四周砖混、顶部钢结构 1层，38m×42m×9m 新增 2 办公楼 依托金地重型水泥机械制造有限公司 3 危废间 32 32 西侧立磨系统大型除尘器下方 4 洗车平台 4 4 水泥 2m×2m×1m 新增 5 合计 1632 1632 劳动定员及工作制度 技术改造后，项目劳动定员及工作制度不变。 10、给排水情况 给水：项目供水设施为自备水井，生产过程用水主要为洗车平台用水，生活用水主要为职工日常饮用盥洗用水。项目总用新水量为0.55t/d（165t/a）。 技术改造后项目新增一座洗车平台，洗车系统下面设置一座循环水池，洗车过程平均用水量为1m3/d（300m3/a），冲洗过程由于蒸发作用和运输车辆携带会损失一部分水，损失量按总用水量的20%计，则该过程循环水量为0.8m3/d（240m3/a），需定期补充新水0.2m3/d（60m3/a），该过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 原项目不设宿舍、食堂、洗浴等生活设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常饮用和盥洗用水，按每人每天10L计，生活用水量为0.35t/d（105t/a）。 排水：职工日常盥洗废水产生量为0.15t/d（45t/a），生活污水直接泼洒地面抑尘，不外排。 给排水平衡图如下： 图4 给排水平衡图 11、项目产业政策和选址合理性分析 （1）项目产业政策符合性分析 本项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》之内，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（国家发展和改革委员会令第21号令修订（2013年5月1日实施））中鼓励类“第三十八、环境保护与资源节约综合利用、27.尾矿、废渣等资源综合利用”之列。本项目的建设符合国家产业政策。 （2）建设项目选址合理性分析 本项目位于滦县司家营经济开发区，工程在原项目区内建设，不新增建设用地，不改变土地利用性质，项目用地证明见附件。因此，本项目选址合理。 项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、饮用水水源地、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。本项目环境保护目标为项目东侧676米处茨榆坨村居民区、项目东南侧968米处的前茨榆坨村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉项目位于滦县司家营经济开发区，已办理了环保手续，于2011年1月编制了“唐山钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉项目”环境影响报告表，并于2011年1月取得了滦县环境保护局的审批意见（滦环表[2011]012号）。项目现有的环保治理措施及主要环境问题如下。 1、项目现有环保治理措施 废气：主要为煤矸石卸料、堆存、输送产生的粉尘；立磨、选粉后产品经袋式收尘器收尘后外排的废气；成品转运斗式提升机落料点、成品仓空气斜槽落料点、成品仓落料点产生的颗粒物；散装过程产生的颗粒物。 ⑴煤矸石汽运至厂区煤矸石棚储存，可有效减少80%粉尘产生，输送过程用的皮带输送机、斗式提升机用彩钢板封闭。 ⑵立磨、选粉过程产生的废气污染物主要为颗粒物、SO2、NOX，沸腾炉产生的热气进入立磨系统与矿粉进行热量交换，沸腾炉燃烧煤矸石产生的部分SO2被碱性矿渣固定，其余废气随产品被风机引入大型布袋除尘器处理后经30m高烟囱排放。单台风机风量为98000m3/h，除尘器除尘效率为99.95%。本项目年燃烧煤矸石3600吨，煤矸石中SO3含量为0.59%，煤矸石燃烧中硫转化为SO2按80%计，项目SO2产生量为13.6t/a，高炉矿渣粉固硫效率为20%，则项目SO2总排放量为10.9t/a，排放浓度为23.17mg/m3。立磨、选粉过程选出的合格细粉随气流输送过程产生大量粉尘，粉尘浓度为30g/m3，粉尘产生量为42336t/a。经布袋除尘器处理后，粉尘浓度为15mg/m3，外排量为21t/a。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第十分册）可知，火力发电（煤矸石）排污系数为：氮氧化物0.95千克/吨-原料，则项目NOX产生量3.42t/a，排放浓度为7.27mg/m3。 综上所述，项目颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为15mg/m3、23.17mg/m3、7.27mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 水泥制品 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机最高允许排放浓度限值要求：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度400mg/ m3，NOx最高允许排放浓度300mg/ m3。 ⑶项目粉磨烘干后物料收集后经空气斜槽+斗提机输送至仓顶后经空气斜槽落至仓内，斗提机落料点、仓顶落料点、空气斜槽落料点经封闭系统负压引至仓顶除尘器处理后经仓顶5米高排气筒排放，仓顶除尘器引风机风量为10000m3/h，除尘器除尘效率为99.9%。项目成品转运系统颗粒物产生速率为42.15kg/h，产生量为303.48t/a，则仓顶除尘器颗粒物最大排放浓度为4.215mg/m3，排放量为0.3t/a。颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，及除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的要求。 ⑷项目成品仓下设一个散装口，散装口产生的颗粒物经集气系统收集后引至一台袋式除尘器处理后直接排入大气中，除尘器引风机风量为3000m3/h，袋式除尘器处理效率99.9%。项目散装过程颗粒物产生速率为24.44kg/h，产生量为175.97t/a；则散装除尘器颗粒物排放速率为0.02kg/h，最大排放浓度为2.444mg/m3，排放量为0.18t/a。经SCREEN3无组织模式预测，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中大气污染物无组织排放限值：监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3。 废水：生活废水主要为职工盥洗废水，废水产生量为0.35t/d(105t/a)，生活废水直接泼洒地面抑尘，不外排。 噪声：项目主要噪声源为风机、生产设备、泵、鼓风机等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-90dB（A）。项目选用低噪声设备，各产噪设备安装时基础加装减振垫，风机置于风机房内，并安装消声器，综合降噪25-30dB（A）。主要噪声源强及治理措施见表10。 表10 主要设备噪声级及降噪效果 噪声源 数量（台） 治理前噪声值dB（A） 降噪措施 降噪 dB（A） 治理后噪声值dB（A） 风机 4 90 机房隔声，并安装消声器 30 60 泵类 1 80 基础加装减振垫 25 55 提升机 2 70 厂房隔声，基础加装减振垫 25 45 立磨 2 90 基础加装减振垫 25 65 散装机 1 75 基础加装减振垫 25 50 空压机 2 90 机房隔声，基础加装减振垫，隔声罩 30 60 鼓风机 2 90 机房隔声，基础加装减振垫，隔声罩 30 60 由上表可知，采取措施后，可综合降噪25-30dB（A），噪声贡献值约为45-65dB（A）。项目产噪设备距离最近厂界的距离为6m，可使噪声衰减15dB（A），采取以上措施后，再经过距离衰减，到达项目厂界外1m处的噪声贡献值低于50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准限值要求，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 距离本项目最近的敏感点为项目厂区东侧676m处茨榆坨村居民区，经过距离衰减后，项目产生的噪声对其不产生影响。 固废：沸腾炉燃烧煤矸石产生的灰渣集中收集后，返回生产系统作为原料综合利用；产品入仓过程仓顶收尘器收集的粉尘、散装过程除尘器收集的除尘灰，作为产品返回成品仓中；除铁器选出的含铁物质，收集后外卖废品回收站；职工生活产生的生活垃圾集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 2、原工程“三废”治理措施可行性分析 根据公司实际建设情况，公司各污染物产排情况和治理措施可行性分析见下表。 表11 本项目污染物排放情况及环境保护措施 类别 产生位置 污染物种类 环境保护措施 治理措施可行性 废气 煤矸石装卸、堆存、输送过程 颗粒物 装载、堆存在煤矸石棚内，输送的皮带输送机、斗式提升机封闭 类比同类项目，措施可行 立磨、选粉过程+沸腾炉燃烧煤矸石 颗粒物、SO2、NOX 废钢渣为碱性，可以固硫，废气经大型脉冲 式除尘器处理后，经30米高排气筒排放 治理措施可行。升级改造后将燃烧煤矸石的沸腾炉改为燃烧液化气的燃气炉 成品转运过程 颗粒物 通过引风机将含尘气体引入成品仓顶脉冲布袋除尘器处理，处理后经仓顶5m高排气筒排放 类比同类项目，措施可行 散装过程 颗粒物 出料管与罐车之间使用软连接，在出料口处安装集气罩，将粉尘引入一台脉冲布袋除尘器处理，处理后散排入大气。 类比同类项目，措施可行 废水 生活污水 COD、SS、 泼洒地面抑尘 不外排，可行 噪声 生产设备 Leq 设备基础减振，风机加装消声器， 类比同类项目，措施可行。升级改造后不用鼓风机 固废 除铁器 大块铁质 收集后外卖废品站 现有固废全部合理利用或妥善处置，措施可行。 沸腾炉燃烧煤矸石 灰渣 返回生产系统作为原料综合利用 成品输送、散装过程除尘器收集的除尘灰 除尘灰 作为产品返回成品仓 职工生活 生活垃圾 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 3、存在的环境问题 从以上环境影响分析，可发现现有工程存在的主要环保问题有： 厂区地面未全部进行硬化、绿化，不符合现行环保要求；车辆运输燃料、成品过程中会产生扬尘，未采取治理措施，不符合现行环保要求；原料矿渣露天堆放，不符合现行环保要求。 技术改造后，用燃用液化气的燃气炉取代燃烧煤矸石的沸腾炉，产生的废物污染物量会减少；建设一座洗车平台，对进出厂区的车辆轮胎进行清洗，减少扬尘产生；建设原料棚一座，将原料全部存入原料棚；对厂区内地面按照“非绿即硬”的原则进行建设。 本项目技术改造完成后，将解决唐山市钰晨建材有限公司年产30万吨矿渣微粉项目现有的环保问题，实现污染物治理的全面达标。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形地貌 滦县地处燕山山脉前冲积平原的滦河中期冲洪积扇的中部，为燕山山地丘陵区与滦河三角洲平原接合部。大地构造属于华北地台燕山沉降带南缘，昌黎台凸和蓟县台凹的过渡地带。 2.气候气象 滦县地处北温带亚湿润气候区，属大陆性季风气候，四季分明，年平均气温10.5℃，冬季白天气温0℃以上，夏季最高气温35℃。年平均降水量714.5毫米，降水量集中在6月中旬至8月中旬，雪日出现在11月至第二年3月，最大积雪深度13cm，相对湿度62%，无霜期175天，年日照2696.9小时，日照率达62%。 3.水文特征 境内有河北第一大河——滦河。滦河在该县境内流经41公里。滦县地下水水质优良，水资源丰富，地下水埋藏浅，第一含水层厚度在15～20米左右，为生产、生活用水提供保障。 4.地表水 项目所在区域地表水主要有滦河。 滦河：古代称濡水。发源于承德地区丰宁县西北巴彦吐古尔山麓，经内蒙古高原、坝上草原及燕山山区，于迁西县潘家口穿长城进入唐山市境内，经迁西、迁安、滦县、昌黎、滦南进入乐亭县，于莲花池东南2.5公里兜网铺入渤海，全长888公里，流域面积5.44万平方公里。 5.植被 该县土壤主要为褐土，质地较复杂，境内自然植被很少。解放后，封山育林，在半山区营造了针叶林、果树林，在平原栽植了紫穗槐，桑条柳行，果树等。植被覆盖率9.4%。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气： 本次环境空气质量监测数据采用河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年3月16日~3月22日对滦县第一中学进行的监测数据，其各监测点位置及监测因子如下表： 表11 大气环境质量监测数据 单位mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 标准指数 Pi范围 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.021~0.121 0 － 0.042~0.242 NO2 1小时浓度 0.2 0.025~0.084 0 － 0.125~0.42 O3 1小时浓度 0.2 0.005~0.074 0 － 0.025~0.37 8小时浓度 0.16 0.006~0.03 0 － 0.038~0.188 PM10 24小时浓度 0.15 0.037~0.177 11.8% 1.18 0.25~1.18 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.061~0.097 12.9% 1.29 0.81~1.29 由上表可知，SO2、O3、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求；PM2.5、PM10均有超标现象。PM2.5、PM10超标原因主要为汽车尾气和雾霾天等原因造成。 2.声环境： 项目所在区域无常规噪声监测点，区域内内声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。 3、水环境质量现状 该区域主要河流有滦河等。根据《2016年唐山市环境状况公报》监测结果表明，滦河四个监测断面（潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥和姜各庄）水质全部达到或优于功能区划要求，其中：潘家口水库出口断面监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库中心断面监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥和姜各庄断面监测结果为Ⅱ类水质，均优于环境功能区划要求。 4、生态环境现状 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标为项目东侧676米处茨榆坨村居民区、项目东南侧968米处的前茨榆坨村居民区。 表12 环境保护目标 保护 目标 相对于本项目方位 相对于本项目的距离 功能 保护级别 茨榆坨村居民区 E 676m 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 前茨榆坨村居民区 SE 968m 其标准执行如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表13 环境空气质量标准 污染物 浓 度 限 值（ug/Nm3） １小时平均 8小时平均 日平均 年平均 PM10 150 70 PM2.5 75 35 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 CO 10 mg/Nm3 4 mg/Nm3 O3 200 160 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、3类区标准： 环境保护目标执行1类区标准：昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A）； 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准：昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 有组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 水泥制品 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机最高允许排放浓度限值：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度400mg/ m3，NOx最高允许排放浓度300mg/ m3。（注：根据《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）3.4──烘干磨指物料烘干兼粉磨设备，本项目粉磨的同时进行烘干，故本项目粉磨设备为烘干磨） 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3。 除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上。 无组织废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中大气污染物无组织排放限值：监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3。 （3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准： 项目厂界执行3类标准，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）； （4）施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的标准：昼间：70 dB（A）；夜间：55 dB（A）。 （5）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《GB18599-2001）及修改通知单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改通知单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 按照国家环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、工业粉尘、SO2、NOx。其中，COD、氨氮、SO2、NOx为考核因子。 本项目无生产废水排放，生活污水产生量少，直接泼洒地面抑尘，COD排放量为0t/a、氨氮0t/a；立磨烘干热源由液化气燃气炉提供，SO2排放量为0.216t/a、NOX排放量为2.52t/a。 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目立磨粉磨、烘干废气经离线清灰脉冲布袋收尘器处理后经30m高排气筒排放，项目液化气燃烧废气量为4502.04万m3/a，废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中标准限值要求：SO2：400mg/m3，NOX：300mg/m3，颗粒物20mg/m3。 由上述计算，项目污染物核算总量为： SO2总量控制=400×4502.04×104×10-9=18t/a； NOX总量=300×4502.04×104×10-9=13.51t/a； 特征污染物：颗粒物总量=20×4502.04×104×10-9=0.9t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要为技术改造工程，主要为建设原料仓一座、将两台为生产热源的燃烧煤矸石的沸腾炉改造为燃烧煤气的燃气炉，建设车辆冲洗平台一座，对厂区进行硬化、绿化。生产工艺流程如下： （1）原料、燃料运输及储存 本项目矿渣含水率约为1.5%-3%左右，90%粒径≤10mm、100%粒径≤30mm，由汽车运输进厂至封闭原料仓。使用时，矿渣由装载机取料转运到矿渣地下受料坑，经皮带输送机送至中间仓。皮带输送机末端设有电磁除铁器，可以有效去除矿渣粉中较大粒径的含铁物质，降低设备的磨损。由于矿渣含水，堆存时间较短，因此，卸料、堆存时基本不会产生扬尘。 本工序污染源主要为除铁器除出的含铁物质（S2）、皮带输送机产生的噪声（N7）。 （2）矿渣立磨、烘干 原料矿渣落入中间仓，计量后分别通过两条封闭皮带输和斗提机分别送至两台立磨内烘干并粉磨。喂入磨机的物料被磨辊在旋转的磨盘上挤压碾磨，合格的矿渣微粉成品随通过磨机的气体受系统风机吸力的作用下进入磨机上方的选粉机，选粉机将合格的细粉选出。排出立磨的粗料经返料提升机送回立磨内再次粉磨，直至合格。物料在粉磨和吹起输送的同时与燃气炉提供的热风进行热交换，除去水分而干燥。 立磨烘干热源由燃烧液化气的燃气炉提供，燃气炉温度控制在1300℃左右，从燃气炉排出的热烟气（700-800℃）与从立磨用布袋选粉过程后排出的热烟气（约为80℃）在混风室混合后进入立磨，使立磨热风温度控制在300-400℃。热烟气与物料多次循环接触，使物料水分蒸发，出磨物料的水分小于0.15%。此过程为全封闭且在负压状态，转运过程中无粉尘产生。 本工序污染源主要为立磨、风机、提升机等设备运行时产生的噪声（N1~N3）；立磨等设备运行过程中产生的废矿物油及废矿物油桶（S3）。 产品转运工序 选粉机选出的合格细粉随气流进入布袋收尘器，经布袋收尘器阻隔下落，成品经斜槽输送至斗式提升机，由提升机提升至成品仓储存。废气经脉冲袋式收尘器后一部分返回混风室与燃气炉产生的热烟气在混风室内混合后，入立磨作为烘干热源。其余废气由排风机经30m高烟囱排入大气。 本工序污染源主要为立磨系统经布袋收尘器后经烟囱排出的颗粒物、SO2、NOX（G1）、立磨空气斜槽落料点产生的颗粒物（G2）、斗式提升机落料点产生的颗粒物（G3）;成品仓空气斜槽落料点产生的颗粒物（G4）、成品仓落料点产生的颗粒物（G5）；除尘风机、提升机等设备运行时产生的噪声（N4、N2）;成品仓顶除尘器收集的除尘灰（S1）。 （4）产品散装外运 产品外运时使用罐车，采用库底卸料方式。 本工序污染源主要为散装出料过程产生的粉尘（G6）、散装机运行时产生的噪声（N5）、除尘器收集的除尘灰（S1）。 生产工艺流程示意图见图5，项目生产工艺流程及排污节点图见图6。 图5 生产工艺流程示意图 图6 项目生产工艺流程及排污节点图 污染物排放节点及治理措施见表14。 表14 污染物排放节点简况 类型 污染源 主要污染物 规律 处理措施 排放去向 废气 G1 粉磨系统 立磨 SO2、NOX、颗粒物 连续 每套立磨系统产生的废气分别经一台脉冲袋式收尘器+30m高排气筒排放，每台立磨外排风量93100m3/h 环境空气 G2 空气斜槽落料点 颗粒物 连续 G3 斗式提升机落料点 颗粒物 连续 脉冲袋式除尘器+成品仓顶5m高P3排气筒排放，风量10000m3/h（成品仓高25m） G4 成品仓空气斜槽落料点 颗粒物 连续 G5 成品仓落料点 颗粒物 连续 G6 散装工序 颗粒物 连续 出料管与罐车之间使用软连接，出料口安装集气罩，将逸出的粉尘引入一台布袋除尘器 废水 W1 职工生活污水 COD、SS 连续 泼洒地面抑尘 不外排 W2 洗车平台废水 SS 连续 在沉淀池内循环使用 不外排 噪声 N1 提升机 噪声 连续 基础减震、消声器 声环境 N2 立磨 连续 基础减震 N3 除尘风机 连续 出口加装消声器 N4 散装机 连续 基础减震 N5 空压机 连续 空压机房内，减震基础 N6 皮带输送机 连续 封闭 固体 废物 S1 仓顶除尘器 除尘灰 连续 集中收集后作为成品外售 不外排 S2 除铁器 含铁杂质 连续 集中收集外售 不外排 S3 立磨等设备运行过程 废矿物油 间断 用耐腐蚀容器收集，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 不外排 废矿物油桶 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 S4 职工生活 生活垃圾 间断 实行袋装化集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 不外排

主要污染工序： 本项目为技术改造项目，将生产热源由燃烧煤矸石的沸腾炉改为燃烧液化气的燃气炉，不新增污染源，针对不符合现行环保政策的地方加以改造，采取合理的治理措施，使污染物能够实现达标排放，减小对周边环境的影响。本次技术改造完成后，项目污染源如下： ⑴废气：立磨、成品收集空气斜槽落料点产生的颗粒物、SO2、NOX（G1、G2），成品转运斗式提升机落料点、成品仓空气斜槽落料点、成品仓落料点、散装工序产生的颗粒物（G3~G6）。 ⑵废水：主要为生活废水（W1）、车辆冲洗废水（W2）。 ⑶噪声：主要为风机、生产设备、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-95dB（A）。 ⑷固体废物：主要为仓顶除尘器产生的除尘灰（S1），矿渣入料工序产生的含铁杂质（S2），立磨等设备运行过程中产生的废矿物油及废矿物油桶（S3），职工日常生活垃圾（S4）。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 物 | 立磨系统 | 颗粒物 | 30g/m3，42336t/a | 15mg/m3，21t/a |
|  |  | SO2 | 0.16mg/m3，0.216t/a | 0.13mg/m3，0.173t/a |
|  |  | NOX | 1.9mg/m3，2.52t/a | 1.9mg/m3，2.52t/a |
|  | 成品仓顶 | 颗粒物 | 4215mg/m3，303.48t/a | 4.215mg/m3，0.3t/a |
|  | 散装过程 | 颗粒物 | 8146.67mg/m3，175.97t/a | 8.15g/m3，0.18t/a |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗平台车辆冲洗废水 | SS | _ _ | 循环利用，不外排 |
|  | 生活污水 | COD、SS | _ _ | 直接泼洒地面抑尘 |
| 固 体 废 物 | 仓顶除尘器 | 除尘灰 | 303.18t/a | 集中收集后作为成品外售 |
|  | 散装除尘器 | 除尘灰 | 175.79t/a | 集中收集后作为成品外售 |
|  | 除铁器 | 含铁杂质 | 30t/a | 集中收集后作为废品外售 |
|  | 立磨等设备运行过程 | 废矿物油 | 0.1t/a | 用耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |
|  |  | 废矿物油桶 | 4个/a | 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |
|  | 职工日常生活垃圾 | 塑料袋、纸屑等 | 5.25t/a | 实行袋装化集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 |
| 噪 声 | 本项目噪声源主要为风机、生产设备、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-90dB（A）。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目工程技术改造在原厂址内进行，土地性质为工业用地，不新增用地。据现场调查，项目所在地周边均为企业，区域周边无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标。对周围生态环境影响较小。改造后会对厂区内土地进行硬化、绿化，对生态有积极作用。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在厂址内进行技术改造，施工期主要为建设原料库一座、洗车平台一个、拆除原有沸腾炉，安装燃气炉、对厂区地面进行绿化、硬化。土建工程量少。施工期对环境的影响主要是粉尘和施工设备产生的噪声。 施工期粉尘主要来源于项目场地清理、运输建筑材料车辆产生的扬尘。本项目采取如下措施减轻施工期扬尘：①采取封闭式施工，施工期在现场设置密闭围挡；②土石方作业挖掘的土方每日清运，不在施工作业现场堆存，遇特殊情况不能清运的，土方表面应采用苫布覆盖并洒水；③硬化施工现场运输道路路面，每天在施工活动区域、物料运输道路至少洒水两次；④运输砂石料、渣土等易产生扬尘的车辆上采用苫布覆盖，车辆进出工地前设置车轮冲洗设备；⑤大风日尽量避免土方施工作业，并适当增加施工作业场地和运输道路路面的洒水次数。 施工期噪声主要来源于施工车辆、机械设备等运行时产生的噪声。本项目采取如下措施减轻噪声影响：①施工场地边界设置密闭围挡；②运输车辆进入施工场地应减速慢行或限速行驶，禁止鸣笛，建筑材料轻装轻卸；③避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累计声级过高；各高噪声设备机械尽量至于施工场地较中间位置工作；④制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；⑤施工机械设备选用低噪声设备，对机械设备进行定期的维修、养护、避免设备因松动部件的振动或消声器损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 施工期粉尘和噪声影响是暂时的、局部的，通过采取上述抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 废气治理措施及影响分析 改造后项目废气污染物主要为立磨、成品收集空气斜槽落料点产生的颗粒物、SO2、NOX（G1、G2），成品转运斗式提升机落料点、成品仓空气斜槽落料点、成品仓落料点、散装工序产生的颗粒物（G3~G6）。 （1）立磨、成品收集空气斜槽落料点废气 项目由烘干粉磨后的细物料被热风带进位于立磨上部的选粉机中分选，合格的矿渣微粉成品随通过磨机的气体受系统风机吸力的作用下经过布袋收尘器收集处理，立磨废气为矿渣烘干及粉磨排出的废气，同时作为立磨生产的矿渣微粉的输送载体，送选粉机进行收粉，收下的成品经过空气输送斜槽、提升机送入矿渣微粉成品仓储存。粉磨工序产生的粗粒径物料经返料提升机送回立磨内再次粉磨，返料提升机返料入磨工序颗粒物经工艺收尘器引风机负压引至收尘器处理。该工艺收尘器颗粒物收集效率为99.95%。 改造后项目共设两条立磨生产线，1#生产线项目粉磨及空气斜槽收集落料过程中颗粒物产生浓度为30000mg/m3、产生量为21168t/a，1#立磨脉冲袋式收尘系统风量为98000m3/h，从立磨选粉过程中排出的热烟气部分入混风室与燃烧机产生的热烟气在混风室内混合后入立磨，循环风量为4900m3/h，最终立磨废气排放量为93100m3/h；2#生产线同1#生产线。 改造后项目采用燃烧液化气的燃气炉为立磨系统提供热源，根据建设单位提供资料，液化气年用量为120万m3，液化气由金地重型水泥机械有限公司液化气站通过管道接入厂区燃气炉。液化气燃烧后产生的烟气中污染物主要为颗粒物、SO2、NOx，参照《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（第10分册，2010年修订版）可知，燃气常压工业锅炉（液化石油气）产污系数为：工业废气量375170.58标立方米/万立方米-原料。二氧化硫、氮氧化物、颗粒物产污系数参考环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》P123表4-12中相关资料：每燃烧10000m3液化气产生烟尘、SO2、NOx的量分别为2.2kg、1.8kg、21kg。 通过上述排污系数，通过计算可知本项目燃气炉运行过程中各污染物产生情况，具体见下表： 表15 液化气燃气炉各污染物产生量一览表 编号 液化气用量（万m3/a） 废气量 (万m3/a) 污染物产生量（t/a） 颗粒物 SO2 NOx 1#燃气炉 60 2251 0.132 0.108 1.26 2#燃气炉 60 2251 0.132 0.108 1.26 合计 120 4502 0.264 0.216 2.52 1#生产线燃气炉产生的热气在立磨系统内与物料进行热量交换，由于高炉矿渣粉为碱性，对SO2能产生固硫效果，固硫效率约为20%，故SO2最终排放量为0.173t/a。热气与合格细粉被1#风机引入1#脉冲袋式收尘器处理，风机风量为98000m3/h，袋式收尘器处理效率为99.95%。处理后废气中5%被回收后进入混风室，重新进入立磨系统，剩余95%废气经30m高P1排气筒排放。燃气炉产生的颗粒物与立磨系统产生的合格细粉混合，类比同类项目，颗粒物进入袋式除尘器前的浓度为30g/m3，经计算可知：颗粒物排放浓度为15mg/m3，排放量为10.5t/a；SO2排放浓度为0.13mg/m3，排放量为0.0865t/a；NOX排放浓度为1.9mg/m3，排放量为1.26t/a。废气排放满足满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 水泥制品 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机最高允许排放浓度限值要求：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度400mg/ m3，NOx最高允许排放浓度300mg/ m3。2#生产线同1#生产线。 脉冲袋式除尘器参数如下：规格为12391×9600×10500，材质为亚克力覆膜，收尘器风量为98000m3/h，小布袋2560个，过滤风速1.2-2.0m/min，过滤面积1308m2，阻力1470-1770Pa。去除效率99.95%。 （2）成品入仓工序颗粒物 项目粉磨烘干后物料收集后经空气斜槽+斗提机输送至仓顶后经空气斜槽落至仓内，斗提机落料点、仓顶落料点、空气斜槽落料点经封闭系统负压引至仓顶除尘器处理后经仓顶5米高排气筒排放，仓顶除尘器引风机风量为10000m3/h，除尘器除尘效率为99.9%。项目成品转运系统颗粒物产生速率为42.15kg/h，产生量为303.48t/a，则仓顶除尘器颗粒物最大排放浓度为4.215mg/m3，排放量为0.3t/a。颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，及除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的要求。 脉冲袋式除尘器参数如下：规格为2000×3500，材质为加厚涤纶针刺毡带覆膜，收尘器风量为10000m3/h，小布袋160个，过滤风速1.2-2.0m/min，过滤面积155m2，阻力1470-1770Pa。去除效率99.9%。 散装过程产生的颗粒物 改造后项目成品仓下设一个散装口，散装口产生的颗粒物经集气系统收集后引至一台袋式除尘器处理，除尘器引风机风量为3000m3/h，袋式除尘器处理效率99.9%。项目散装过程颗粒物产生速率为24.44kg/h，产生量为175.97t/a；则散装除尘器颗粒物排放速率为0.02kg/h，排放浓度为8.15mg/m3，排放量为0.18t/a。根据SCREEN3模式预测的无组织排放结果，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中大气污染物无组织排放限值：监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h浓度值的差值0.5mg/m3。 脉冲袋式除尘器参数如下：材质为加厚涤纶针刺毡带覆膜，收尘器风量为3000m3/h，过滤风速2-4m/min，过滤面积27m2，阻力120-150Pa。去除效率99.9%。 2、废水治理措施及影响分析 技术改造后项目废水主要为洗车过程产生的废水、生活废水。 运输原料和成品的车辆进出厂区前需对车辆进行冲洗，本项目建设一套洗车系统，洗车系统下面设置一座循环水池，尺寸为2m×2m×1m，洗车过程平均用水量为1m3/d（300m3/a），冲洗过程由于蒸发作用和运输车辆携带会损失一部分水，损失量按总用水量的20%计，则该过程循环水量为0.8m3/d（240m3/a），需定期补充新水0.2m3/d（60m3/a），该过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 为防止本项目洗车废水下渗污染地下水，本项目需对沉淀池池体进行防渗处理，防渗效果需满足入渗系数要求，截断污水下渗的途径，绝大部分污染物得到有效控制。 本环评建议采取的防渗措施有： 沉淀池先采取粘土处理，并铺HDPE 膜防渗，再用15～20cm 厚抗渗水泥浇底，池底及四壁连接处，增加钢筋数量，加强池体的稳定性，保证渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 生活废水主要为职工盥洗废水，废水产生量为0.35t/d(105t/a)，生活废水直接泼洒地面抑尘，不外排。 3、噪声治理措施及影响分析 改造后项目取消了鼓风机，噪声源减少，主要噪声源为风机、生产设备、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-90dB（A）。项目选用低噪声设备，各产噪设备安装时基础加装减振垫，风机置于风机房内，并安装消声器，综合降噪25-30dB（A）。主要噪声源强及治理措施见表16。 表16 主要设备噪声级及降噪效果 噪声源 数量（台） 治理前噪声值dB（A） 降噪措施 降噪 dB（A） 治理后噪声值dB（A） 风机 4 90 机房隔声，并安装消声器 30 60 泵类 1 80 基础加装减振垫 25 55 提升机 2 70 厂房隔声，基础加装减振垫 25 45 立磨 2 90 基础加装减振垫 25 65 散装机 1 75 基础加装减振垫 25 50 空压机 2 90 机房隔声，基础加装减振垫，隔声罩 30 60 由上表可知，采取措施后，可综合降噪25-30dB（A），噪声贡献值约为45-65dB（A）。项目产噪设备距离最近厂界的距离为6m，可使噪声衰减15dB（A），采取以上措施后，再经过距离衰减，到达项目厂界外1m处的噪声贡献值低于50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准限值要求，昼间65dB（A）、夜间55dB（A）。 距离本项目最近的敏感点为项目厂区东侧676m处茨榆坨村居民区，经过距离衰减后，项目产生的噪声对其不产生影响。 4、固体废物治理措施及影响分析 改造后项目产生的固体废物主要为仓顶除尘器、散装除尘器产生的除尘灰（S1），矿渣入料工序产生的含铁杂质（S2），立磨等设备运行过程中产生的废矿物油及废矿物油桶（S3），职工日常生活垃圾（S4）。 项目产生的固体废物包括一般固废和危险废物。 一般固废：主要包括仓顶除尘器产生的除尘灰、散装除尘器产生的除尘灰、矿渣入料工序产生的含铁杂质、职工日常生活垃圾。 仓顶除尘器产生的除尘灰量为303.18t/a，此除尘灰集中收集后作为成品外售；散装除尘器产生的除尘灰量为175.79t/a，此除尘灰集中收集后作为成品外售；矿渣入料工序产生的含铁杂质产生总量为30t/a，含铁杂质集中收集后作为废品外售；职工日常生活产生的生活垃圾，主要包括废纸、废塑料袋、果皮等，根据类比项目调查的情况，职工产生的垃圾按0.5kg/人•天计，垃圾产生量为0.0175t/d（按员工30人计），产生量为5.25t/a，实行袋装化集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 危险废物：主要为立磨等设备运行过程中产生的废矿物油及废矿物油桶。 根据《国家危险废物名录》（2016版），立磨等设备运行过程中产生的废矿物油属于HW08类危险废物，废矿物油产生量为0.1t/a，使用矿物油过程产生废矿物油桶属于HW49类危险废物，废矿物油桶产生量为4个/a。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求可知，废矿物油用耐腐蚀容器储存，暂时储存于危废间，委托有资质单位定期处理；废矿物油桶暂时储存于危废间，委托有资质单位定期处理，不外排。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ①危险废物的储存 a.须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 b.装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化， 能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ②危险废物的处理 将危险废物送往有危险废物处置资质的单位处理处置，并做好出入库。 结合本项目实际情况可知，本项目将产生的危险废物废矿物油用耐腐蚀容器进行暂存，存储用的容器上贴有危险废物标签，放置危废暂存间（建筑面积32平方米）内，废矿物油桶放置危废暂存间。危废暂存间地面和裙角做好防渗处理，防渗层采用2mm厚度HDPE膜或至少2mm厚的其它人工材料，确保渗透系数小于10-10cm/s。项目危险废物在厂内存储期间严格遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关要求。 项目产生的固体废物全部得到了综合利用和处置，不排入环境。 5、项目改造前后污染物总量分析 表17 改造前后污染物总量变化情况一览表 单位：t/a 污染因子 原有项目总排放量 技改项目排放量 技改后项目总排放量 “以新带老”削减量 排放增减量 颗粒物 21.3 0 21.3 0 0 SO2 10.9 0.216 0.216 10.9 -10.684 NOX 3.42 2.52 2.52 3.42 -0.9 由上表可以看出，技术改造后，SO2排放量减少了10.684t/a，NOX排放量减少了0.9t/a，SO2、NOX排放量明显减少。 6、环境管理及监测计划 6.1环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1、机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2、机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 6.2监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 6.3环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 6.4监测计划 根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。企业投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表18。 表18 监测计划一览表 序号 项 目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 1 废气 点源 立磨系统产生的废气 SO2、NOX、颗粒物 P1、P2排气筒采样孔 半年一次 成品入仓产生的废气 颗粒物 P3排气筒采样孔 面源 厂界污染物浓度 颗粒物 厂界外上风向、下风向 2 声环境 厂界 等效连续A声级 厂界外1m处 一季度一次 6.5企业环境信息公开 按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）中所规定，公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 立磨系统 | 颗粒物 | SO2在立磨系统内被碱性矿渣固定部分，废气通过引风机引入脉冲布袋除尘器+30米高排气筒 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
|  | 成品仓顶排气筒 | 颗粒物 | 废气通过引风机引入仓顶脉冲布袋除尘器+仓顶5m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 散装废气 | 颗粒物 | 废气通过引风机引入脉冲布袋除尘器 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池沉淀后循环使用 | 循环使用不外排 |
|  | 生活废水 | COD、SS | 直接泼洒地面抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 仓顶除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后作为成品外售 | 综合利用不外排 |
|  | 散装除尘器 | 除尘灰 |  |  |
|  | 除铁器 | 含铁杂质 |  |  |
|  | 立磨等设备运行过程 | 废矿物油 | 用耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 | 不外排 |
|  |  | 废矿物油桶 | 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 |  |
|  | 职工日常生活垃圾 | 塑料袋、纸屑等 | 实行袋装化集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 |  |
| 噪 声 | 项目主要噪声源为风机、生产设备、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-90dB（A）。选用低噪声设备，各产噪设备置于车间内，安装时基础加装减振垫，风机置于风机房内，并安装消声器，综合降噪25~30dB（A）。采取上述措施后，再经过距离衰减，厂界外1米处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 厂区内地面按照“非绿即硬”原则进行建设，改造完成后，对生态有积极作用。 |
| 表19 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 数量 治理 对象 处理 能力 处理 效率 治理 效果 验收 标准 投资 （万元） 备注 大 气 立磨系统 碱性矿渣固硫+废气引入脉冲布袋除尘器+30米高排气筒 2套 SO2+ NOX+颗粒物 单套98000 m3/h 99.95% 达标 排放 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015） 0 将原有燃烧煤矸石的沸腾炉改造为燃烧液化气燃气炉 成品入仓过程 废气引入脉冲布袋除尘器+仓顶5m高排气筒 1套 颗粒物 10000m3/h 99.9% 达标 排放 0 现有 散装过程 废气引入脉冲布袋除尘器 1套 颗粒物 3000m3/h 99.9% 达标 排放 0 现有 废水 车辆冲洗废水 设置循环水池 1座 SS 4m3 100% 循环 使用 不外排 1.0 新增 生活污水 泼洒地面抑尘 COD、SS 不外排 噪 声 风机、生产设备、泵等设备 设备基础设减振垫，风机置于机房内，安装消声器 噪声 综合降噪25-30 dB（A） 厂界达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 0 现有 固废 仓顶除尘器 集中收集后作为成品外售 除尘灰 -- 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599－2001)及其修改单中的标准 0 现有 散装除尘器 集中收集后作为成品外售 除尘灰 -- 不外排 0 现有 除铁器 集中收集后作为废品外售 含铁杂质 -- 不外排 0 现有 职工日常生活垃圾 实行袋装化集中收集，送环卫部门指定地点统一处理 塑料袋、纸屑等 -- 不外排 0 现有 立磨等设备运行过程 用耐腐蚀容器储存，暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 危废间1座 废矿物油 -- 暂存危废间 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的标准 0 现有 暂存于危废间，委托有资质单位定期处理 废矿物油桶 防渗 沉淀池先采取粘土处理，并铺HDPE 膜防渗，再用15～20cm 厚抗渗水泥浇底，池底及四壁连接处，增加钢筋数量，加强池体的稳定性，保证渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 0 新增 厂区绿化硬化 按照“非绿即硬”的原则进行厂区绿化、硬化。 10.0 新增 合计 新增环保投资11.0万元，占本次技术改造总投资的3.46% 11.0 |
| 结论与建议 |
| 1、结论 1.1 产业政策的符合性及项目选址合理性 （1）产业政策符合性 唐山市钰晨建材有限公司投资318万元建设30万吨矿渣微粉技术改造项目，不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》之内，属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（国家发展和改革委员会令第21号令修订（2013年5月1日实施））中鼓励类“第三十八、环境保护与资源节约综合利用、尾矿、废渣等资源综合利用”之列，因此本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性 本项目位于滦县司家营经济开发区，工程在原厂区内建设，不新增建设用地，不改变土地利用性质，且公司现有地块为工业用地，项目用地证明见附件。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准，满足环境功能区划。项目周围无饮用水源保护区、重要文物、风景名胜等。因此，项目选址合理。 综上所述，本项目选址合理，且符合相关产业政策及地方环保要求。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 （1）废气治理措施及影响分析结论 项目废气污染源主要为立磨、成品收集空气斜槽落料点产生的颗粒物、SO2、NOX，成品转运斗式提升机落料点、成品仓空气斜槽落料点、成品仓落料点产生的颗粒物，散装工序产生的颗粒物。 项目的2条立磨生产线分别设有1台成品收尘器（脉冲袋式收尘器）收集粉磨系统立磨、成品收集空气斜槽落料点产生的废气，处理后废气分别经30m高P1、P2排气筒排放；废气排放满足满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 水泥制品 烘干机、烘干磨、煤磨及冷却机最高允许排放浓度限值要求：颗粒物最高允许排放浓度20mg/m3，SO2最高允许排放浓度400mg/ m3，NOx最高允许排放浓度300mg/ m3。 在成品仓顶设有1台脉冲袋式除尘器收集成品转运斗式提升机落料点、成品仓空气斜槽落料点、成品仓落料点废气，处理后废气经仓顶5m高P3排气筒排放；设有1台袋式除尘器处理散装工序产生的废气，处理后直接排入大气，颗粒物排放满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其他通风生产设备颗粒物最高允许排放浓度10mg/m3，及除储库底、地坑及物料转运点单机除尘设施外，其他排气筒高度应不低于15m，排气筒高度应高出本体建（构）筑物3m以上的要求。 措施可行。 （2）废水治理措施及影响分析结论 技术改造项目废水主要为洗车过程产生的废水、生活废水。 运输原料和成品的车辆进出厂区前需对车辆进行冲洗，本项目建设一套洗车系统，洗车系统下面设置一座循环水池，尺寸为2m×2m×1m，洗车过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。沉淀池池体进行防渗处理，先采取粘土处理，并铺HDPE 膜防渗，再用15～20cm 厚抗渗水泥浇底，池底及四壁连接处，增加钢筋数量，加强池体的稳定性，保证渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 生活废水主要为员工盥洗用水，废水产生量少，直接泼洒地面抑尘，不外排。 措施可行。 （3）噪声治理措施及影响分析结论 项目主要噪声源为风机、生产设备、泵等设备运行时产生的机械噪声，噪声源强为70-90dB（A）。选用低噪声设备，安装时基础加装减振垫，风机置于风机房内，并安装消声器，综合降噪25~30dB（A）。采取上述措施后，再经过距离衰减，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GBl2348-2008）3类标准限值要求。 措施可行。 （4）固体废物治理措施及影响分析结论 项目产生的固体废物主要为仓顶除尘器产生的除尘灰，散装除尘器产生的除尘灰，矿渣入料工序产生的含铁杂质，立磨等设备运行过程中产生的废矿物油及废矿物油桶，职工日常生活垃圾。 仓顶除尘器产生的除尘灰、散装除尘器产生的除尘灰集中收集后作为成品外售；矿渣入料工序产生的含铁杂质集中收集后作为废品外售；立磨等设备运行过程中产生的废矿物油用耐腐蚀容器储存，与废矿物油桶均暂存于危废间，委托有资质单位定期处理；职工日常生活产生的生活垃圾实行袋装化集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。 措施可行。 1.3 总量控制与清洁生产分析结论 按照国家环境保护规划，总量控制因子为COD、氨氮、工业粉尘、SO2、NOx。其中，COD、氨氮、SO2、NOx为考核因子。 本项目无生产废水排放，生活污水产生量少，直接泼洒地面抑尘，COD排放量为0t/a、氨氮0t/a；立磨烘干热源由液化气燃气炉提供，SO2排放量为0.384t/a、NOX排放量为7.16t/a。 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号），总量控制指标按国家或地方污染物排放标准核定。 本项目立磨粉磨、烘干废气经离线清灰脉冲布袋收尘器处理后经30m高排气筒排放，项目液化气燃烧废气量为4502.04万m3/a，废气排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中标准限值要求：SO2：400mg/m3，NOX：300mg/m3，颗粒物20mg/m3。 由上述计算，项目污染物核算总量为： SO2总量控制=400×4502.04×104×10-9=18t/a； NOX总量控制=300×4502.04×104×10-9=13.51t/a； 特征污染物：颗粒物总量=20×4502.04×104×10-9=0.9t/a。 综合结论： 综上所述，唐山市钰晨建材有限公司投资318万元建设30万吨矿渣微粉技术改造项目，符合国家产业政策且选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，满足总量控制指标要求，区域环境空气质量基本维持现状，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。 2、建议 ⑴加强环保设施管理，把环保设施纳为项目管理的内容，并设专人负责。 ⑵加强对原料棚的管理，对运输原料、成品车辆的管理，减少扬尘的产生。 |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |

# Text boxes

煤矸石沸腾炉

天然气燃烧机