建设项目环境影响报告表

项目名称：    年产10万吨纳米碳酸钙项目

建设单位（盖章）：唐山宏钰琳碳酸钙有限公司

# 编制日期：2018年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产10万吨纳米碳酸钙项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山宏钰琳碳酸钙有限公司 |
| 法人代表 | 朱百存 | 联系人 | 付军 |
| 通信地址 | 滦县榛子镇宋家峪村 |
| 联系电话 | 13930580388 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 滦县榛子镇宋家峪村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字〔2018〕36号 |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | 3012 石灰和石膏制造 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 6000 | 绿化面积 （平方米） | 3012 石灰和石膏制造 |
| 总 投 资 （万 元） | 1200 | 其中：环保投资（万元） | 24 | 环保投资占 总投资比例 | 2% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山宏钰琳碳酸钙有限公司于2018年5月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 工程概况 ⑴项目名称：年产10万吨纳米碳酸钙项目 ⑵建设单位：唐山宏钰琳碳酸钙有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设规模：年产10万吨纳米碳酸钙。 ⑸工作制度：年工作300天，每天1班，每班12小时。 ⑹劳动定员：项目职工定员20人。 ⑺总图布置：厂区大门位于西侧，厂区北侧为生产车间，厂区南侧为破碎车间，化验室位于生产车间内，筒仓位于生产车间北侧。 |
| ⑻建设内容：项目占地面积6000m2（折9亩），总建筑面积1800m2，主要包括生产车间、破碎车间、实验室等。主要购置破碎机、振动筛、强风磨机、超细气流磨机及相关的实验检测设备，配套地面硬化及环保、电力设施。项目实验室位于生产车间内，主要检验产品粒径等物理性能。项目主要生产设备设施见表1，建构筑物一览表见表2。 表1 主要设备设施一览表 序号 设备（施）名称 规格型号 数量（台/套/个） 备注 1 颚式破碎机 600×900 1 2 反击式破碎机 1300 1 3 振动筛 205×7.5 1 4 雷蒙磨 2 5 超细气流磨机 2 6 成品仓 容量180t/400t 4 7 链板输送机 1 8 皮带输送机 6 9 脉冲布袋除尘器 9 10 实验检测设备 1套 11 出厂车辆洗车装置 1套 12 洗车平台 1座 13 沉淀池 2m×2m×1m 1座 14 清水池 2m×2m×1m 1座 15 喷淋装置 1套 表2 主要建构筑物一览表 序号 项目名称 结构形式 规格尺寸 数量 建筑面积(m2) 备注 1 破碎车间 砖混+彩钢结构 60m×20m×7m 1座 1200 基础墙高3m，单层彩钢板 2 生产车间 砖混+彩钢结构 30m×20m×7m 1座 600 合计 1800 注：项目不建设办公室，依托唐山市滦县宏利碳酸钙厂二层办公室。 主要原料为方解石、石灰石、硅石、长石、英石等，原料存放于生产车间原料区，面积约为500m2，原料最大存储量为1800t，可满足6天生产需求，项目设成品仓4座（容量180t的2座，容量400t的2座），主要原料、辅助材料消耗及存储设施见表3。 表3 主要原材料、能源消耗 序号 名称 单位 数量 备注 1 方解石、石灰石、硅石、长石、英石 t/a 110500 规格20-50cm，含水率小于2% 2 润滑油 t/a 0.05 液态，桶装 3 新水 t/a 1305 厂区自备井 4 电 万kWh 50 当地电网 ⑼工程投资：项目总投资1200万元，其中环保投资24万元，占总投资的2％。 ⑽建设地点：项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，厂区中心坐标为N39°48′02.98″，E118°21′0.34″。院内部分场地外租给唐山市滦县宏利碳酸钙厂，本项目西侧为农丰新型建材有限公司生产车间，项目南侧、东侧、北侧侧均临厂界。项目最近敏感点为西南侧170m处的宋家峪村。项目位于陡河准保护区范围内（地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2，与保护区位置位置关系见附图3）。 3 公用工程 ⑴供电：项目用电量约50万kwh/a，由市政电网接入。 ⑵供热：项目冬季生产车间不采暖，办公室采用单体空调或电暖器取暖。 ⑶给排水：本项目生产不用水，用水主要为喷淋抑尘用水、出厂车辆清洗用水和生活用水，水源取自厂内自备井。总用水量为5.68m3/d（1704t/a），新水用量为4.35m3/d（1305t/a）。 项目在原料区、上料点、一级破碎、皮带落料处设置喷淋设施，喷淋用水量为4.0m3/d（1200m3/a），水量较小，部分蒸发，部分进入物料，无废水排放。车辆冲洗用水量为1.68m3/d（504m3/a）。洗车废水的产生量按用水量的80%计算，则产生量为1.34m3/d（402m3/a），经沉淀池沉淀处理后进入清水池循环使用，不外排。项目不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为卫生旱厕，定期清掏，主要为职工盥洗用水，生活污水水质简单，产生量较少，就地泼洒抑尘。项目无废水外排。 图1 水量平衡图 单位：t/d ⑷绿化及硬化：根据“企业全面达标建设”中要求，全面实现厂区的硬化和绿化。 4 相关政策符合性 唐山宏钰琳碳酸钙有限公司投资1200万建设的年产10万吨纳米碳酸钙项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。项目已在滦县发展改革局备案（滦发改备字[2018]36号），符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 根据2017年4月15日~21日河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表4。 表4 环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标 倍数 标准指数 Pi范围 SO2 1小时浓度 0.5 0.016～0.09 0 － 0.0034～0.15 CO 1小时浓度 10 0.744～3.501 0 － 0.08～0.40 NO2 1小时浓度 0.2 0.007～0.112 0 － 0.06～0.40 O3 1小时浓度 0.2 0.012～0.123 0 － 0.045～0.56 8小时浓度 0.16 0.005～0.087 0 － 0.044～0.58 PM10 24小时浓度 0.15 0.213～0.233 68% 1.05 0.65～2.05 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.059～0.135 63% 0.77 0.39～1.77 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要原因是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、地表水 该区域主要河流为陡河。根据《2016唐山市环境质量公报》，陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。 5、陡河水库地表水水源地 5.1陡河水库水源地划分及保护范围 根据河北省环保局关于印发《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控【2009】4号，已经省政府批准）陡河水库水源地保护范围如下： 一级保护区：水域，陡河水库设计正常蓄水水位以及引还乡河入陡河水库输水水渠全线（除东各庄、北营处以外宽1050m范围）、泉水河的石匣至姜家营段；管河的水库东入口至麻湾坨、丁家坨桥段；龙湾河与管河的汇合处至京沈南线公路桥。面积10.982km2。陆域：水库大坝溢洪坝至麻湾坨、京沈南线公路桥、新庄子、安家庄、上龙各庄、姜家营、西胡各庄、石匣、东黄各庄、陡河电厂的范围内，除东各庄、北营处宽1050m范围。总面积63.37 km2。二级保护区：水域：泉水河的姜家营至千佛院段；管河的麻湾坨、于家坨桥至黄家楼段；龙湾河的京沈南线公路桥至后甸子北一公里处。陆域：水库东北的麻湾坨至黄家楼、吴家庄、新立庄、龙扒山、焦家庄、三角山；水库西北的西杨家营起沿丰董公路至中大树、京沈公路银城铺站、双庙东北一公里处。总面积70.24 km2。准保护区：水域：泉水河千佛院以上河段，管河的黄家楼以上河段；龙湾河的后甸子河一公里处以上河段。陆域：陡吕线铁路、唐臻公路岔口至巍山、长山、城山、沿陡河流域分水岭至引还入陡。总面积364.72 km2。 本项目位于陡河水库地表水源地准保护区范围内。根据《唐山市陡河水库饮用水水源保护区污染防治管理条例》规定，该区域禁止将国家规定的一类污染物排入水体、堆存或埋入地下；禁止在汇入水库的河流、引滦输水渠道两侧二百米内，采用渗井、渗坑或漫流的方式排放有害废水；禁止在在没有防渗措施时，利用管道或明渠输送有毒有害废水；排放污水应当符合国家和省规定的标准。当排放总量不能保证保护区内水质符合规定的标准时，县级以上人民政府应当及时组织排污单位削减排污总量。 本项目无废水排放，项目建设符合陡河水源地的管理规定。 5.2与《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）保护要求的符合性 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）关于“饮用水水源和其他特殊水体保护”的规定如下：…… …… 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。…… …… 本项目位于陡河水库饮用水水源地的准保护区，项目用水主要为喷淋抑尘用水、水量较小直接蒸发，无废水排放。项目不属于对水体污染严重的建设项目，故项目建设符合水污染防治法的规定。 5.3与《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）整治规定的符合性 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》关于准保护区整治的相关规定： ⑴ 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体严重污染的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。⑵ 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。⑶ 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。⑷ 不能满足水质要求的地表水饮用水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。⑸ 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。 根据上述技术要求，本项目为新建项目，无废水外排，不新增排污量，故本项目建设符合集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求。 综上所述，项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 工程评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表5。 表5 工程主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距厂界 距离 功能 人数 环境质量标准 环境空气 宋家峪村 SW 170m 居住 1200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 厂界 -- -- -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准 水环境 陡河水库地表水水源地 本项目位于陡河水库地表水水源地准保护区。 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 2、营运期废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2大气污染物最高允许排放限值：颗粒物≤30mg/Nm3；表3 颗粒物无组织排放限值：厂(场)界外10m处≤1.0 mg/Nm3； 3、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 4、施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 昼间：70 dB（A）；夜间：55 dB（A）； 5、施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准： 施工扬尘：颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0 mg/m3。 |
| 总量 控 制 指 标 | 按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，总量控制的污染物为SO2、NOx、COD和NH3-N。本项目污染物总量控制建议指标如下： COD 0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx 0t/a、颗粒物4.92t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目主要原辅材料为方解石、石灰石、硅石、长石、英石。 ⑴原料储存、转运 原料汽运进厂后送至破碎车间原料区内储存。生产时由铲车入料至上料斗，再由链板输送机输送至鄂式破碎机入料口进行一级破碎。 该工序产污节点：原料储存、装卸及上料粉尘。 ⑵两级破碎 原料经一级鄂式破碎机进行破碎至8cm以下，再通过皮带机输送至二级反击式破碎机破碎至3cm以下。之后物料通过皮带机输送至筛分工序。 该工序产污节点：破碎机入料口、出料口粉尘；破碎机运行噪声。 ⑶筛分 原料经二级破碎后由皮带机输送至振动筛进行筛分，振动筛有三层筛网，筛上大于30mm物料经皮带返回反击式破碎机，第二层物料为15～30mm石砟，第三层物料为3～15mm石砟，分别经皮带机输送至石砟料堆，筛下物经皮带机输送至废石粉堆场，作为产品外售。筛上物石砟通过铲车运送至生产车间（穿越宏利碳酸钙厂和农丰新型建材生产车间，不存在露天转运情况，且石渣含有一定水分，不易起尘）进行粉磨。 该工序产污节点：筛分粉尘、物料堆存粉尘；振动筛噪声。 ⑷粉磨 粉磨机有雷蒙磨和超细气流磨2种，雷蒙磨粉磨后粒径为600～1000目，超细气流磨粉磨后粒径为1000～2000目，筛上物石砟通过铲车上料至磨机上料斗，然后进入主机磨室内进行研磨，粉磨后的粉末被风机气流带走。经分析机（磨机自带）进行分级，符合细度的粉末随气流经管道进入旋风收集器内，进行分离收集，再经粉管排出即为合格产品，整个气流系统是密闭循环的。 在磨室内因被磨物料有一定的含水量，研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量，以及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入，使循环气流风量增加，为此通过调整风机与主机间的余风管来达到气流的平衡，并将多余的气体引入脉冲布袋除尘器，把余气带入的细粉末收集下来，使排空气体净化。 该工序产污节点：雷蒙磨和超细气流磨上料及研磨过程产生的粉尘；雷蒙磨、超细气流磨、风机等设备运行噪声；除尘灰。 ⑸成品储存 研磨后的成品经全封闭送料机输送至成品仓内储存待售。 该工序产污节点：成品仓入仓粉尘。 工艺流程及排污节点图见图2。 图2 工艺流程及排污节点图 车辆冲洗废水收集、处理工艺流程： 项目建有车辆清洗装置，主要包括洗车平台、四周集水沟、沉淀池、清洗池等，洗车平台四周设置集水沟，沟顶盖放置过车篦子，沟底向排水口方向设2%流水坡度，沉淀池设置在洗车平台一侧，洗车废水通过坡度自流进入沉淀池，废水在沉淀池内经沉淀后进入清水池循环使用，沉淀池污泥定期采用吸污车抽走制砖。 主要排污节点：沉淀池污泥。 车辆冲洗流程及排污节点见图3。 图3 车辆冲洗流程及排污节点图

主要污染工序： ⑴废气：原料存储、转运、上料、破碎、筛分、粉磨过程产生的粉尘；成品仓入料粉尘。 ⑵废水：车辆冲洗废水、生活污水。 ⑶噪声：主要噪声源为颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、雷蒙磨、超细气流磨、风机等运行时产生的噪声，源强为75～90dB(A) 。 ⑷固体废物：除尘灰、沉淀池污泥、设备维护保养产生的废润滑油及职工生活垃圾等。

表6 污染物排放节点及治理措施一览表 类 别 序 号 产生点 主要 污染因子 产生 特征 排放 去向 治理措施 废 气 1 原料储存、装卸 颗粒物 连续 排入 空气 破碎车间内设置原料区，原料区上方设置雾化喷淋装置 2 原料上料斗 颗粒物 间断 上料斗上方设置雾化喷淋装置 3 颚式破碎机入料、出料 颗粒物 连续 鄂破机入料、出料口上方设置雾化喷淋装置 4 筛分后物料堆存 颗粒物 连续 各料堆上方设置雾化喷淋装置 5 反击式破碎机入料、出料 颗粒物 连续 反击式破碎机入料口、出料口上方设置集气罩，振动筛主体封闭，振动筛入料口、出料口上方设置集气罩，上述废气引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 6 筛分 颗粒物 连续 7 雷蒙磨、超细气流磨上料斗 颗粒物 连续 磨机上料斗上方设置集气罩，磨机排气口连接吸风管道，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 8 雷蒙磨、超细气流磨多余气流 颗粒物 连续 9 成品仓 颗粒物 间断 仓顶设置吸风管道，引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 废水 1 生活污水 SS 间断 不排 放 泼洒地面抑尘 2 出厂车辆清洗废水 SS 间断 设沉淀池、清水池，回用于车辆清洗 噪 声 1 颚式破碎机 噪声 连续 排入 环境 封闭车间内，减震基础 2 反击式破碎机 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 3 振动筛 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 4 雷蒙磨 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 5 超细气流磨 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 6 风机 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 固废 1 除尘系统 除尘灰 间断 不 排 放 收集作为建材出售 2 出厂车辆清洗沉淀池 污泥 间断 外售制砖 3 设备维护养 废润滑油 间断 暂存在危废间内，定期交有资质单位处理 4 职工生活 生活垃圾 间断 环卫部门定期清运

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸、贮存、转运、上料 | 颗粒物 | 无组织排放 30t/a | 3t/a 排放浓度<1.0mg/Nm3 |
|  | 反击式破碎机入料、出料、筛分 | 废气量 | 9000万m3/a | 9000万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 2000mg/m3 180t/a | 20mg/m3 1.8t/a |
|  | 雷蒙磨、超细气流磨上料斗及多余气流 | 废气量 | 11520万m3/a | 11520万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 2500mg/m3 288t/a | 25mg/m3 2.881t/a |
|  | 成品仓 | 废气量 | 960万m3/a | 960万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 2500mg/m3 24t/a | 25mg/m3 0.24t/a |
| 水 污 染 物 | 出厂车辆清洗废水 | SS | 402t/a 800mg/L 0.32t/a | 0 |
|  | 职工生活 | SS | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 487.08t/a | 0 |
|  | 出厂车辆清洗沉淀池 | 污泥 | 1.2t/a | 0 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 0.005t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、雷蒙磨、超细气流磨、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～90dB(A)。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目新建破碎车间和生产车间，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，施工现场昼间20m处可达到噪声限值要求，夜间100m处可达标。 项目距最近敏感点—西南侧宋家峪村165m，为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 采取上述措施后，施工期噪声对环境影响降至最低，并且随着施工的结束，施工噪声也随之消失。 2 废气影响 施工过程中产生的粉尘主要是土方开挖、暂存，建筑材料临时堆放以及运输车辆产生的扬尘，均属无组织排放，在时间和空间上较零散，难以定量计算， 项目施工扬尘对环境的污染是短暂的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平，为进一步控制施工期扬尘污染，根据国家及河北省颁布的相关要求，以及唐山市委、市政府《唐山市2013～2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》（唐发【2013】14号）、《河北省大气污染深入治理三年（2015～2017）行动方案》的通知（冀气领办【2015】35号）、河北省住房和城乡建设厅发布的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，等相关文件，项目施工采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 本项目不设施工营地，工人为附近工人，施工期用水包括养护用水、冲洗废水、降尘洒水，少量施工废水经沉淀后就地泼洒抑尘，不外排，对水环境影响较小。 4 固体废物 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾。施工过程中产生的生产废料可回收利用，钢板、木材等下角料可分类回收，交废品收购站处理。对建筑垃圾弃砖等应集中堆放，定时清运到建筑管理部门指定地点处置。不会对周围环境产生不良影响。

营运期环境影响分析： 1 废气影响分析 ⑴无组织废气 项目无组织废气主要为原料存储、装卸、转运过程产生的粉尘和原料一级破碎过程产生的粉尘，采用喷淋设施降尘(水管+水泵+雾化喷头)。筛分后的物料经皮带机输送至各自料堆后，不在车间大量存储，随产随运。项目设计在原料区上方、上料斗（设置三面围挡）上方、一级鄂破入料口和出料口上方、筛分后物料料堆上方分别设置雾化喷淋设施(水管+水泵+雾化喷头)，各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门。要求厂区内安装计量设施，同时供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。 原料区设置在全封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，物料储存、装卸、转运均在车间内进行，不存在露天装卸、转运情况；厂区地面非硬即绿，厂区及道路每天清扫保洁，并配备专用洒水车，定期洒水抑尘以减少扬尘。 项目无组织粉尘产生量约占产品的0.3‰，合计约30t/a，采取上述措施后，可减少粉尘无组织排放90%以上，无组织粉尘排放量约为3t/a。根据估算模式SCREEN3预测可知，无组织颗粒物最大落地浓度为0.1155mg/m3，外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。 ⑵有组织废气 ①二级破碎、筛分废气 根据《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件中规定：一级破碎、二级破碎及筛分设备必须全封闭，并配套建设除尘设施；单台破碎、筛分设备的除尘设计风量按大于12000m3/h计算；除尘设施必须采用高效脉冲布袋除尘器等先进除尘方式等。 项目二级破碎和筛分等生产过程会产生粉尘，要求破碎机主体全封闭，在反击式破碎机入料口和出料口上方分别设置集气罩，项目要求振动筛主体封闭，在皮带机落料点下方留有入料口，振动筛入料口、出料口上方分别设置集气罩，破碎和筛分废气经集气罩引入1套脉冲布袋除尘器（材质覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积520m2）处理，除尘器处理风量为25000m3/h，除尘效率为99%，处理后经15m排气筒排放。 类比相关资料，颗粒物产生浓度约2000mg/m3，产生量为180t/a，则处理后颗粒物排放浓度为20mg/m3，排放量为1.8t/a，由15m高排气筒排放，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 ②雷蒙磨、超细气流磨粉尘 项目采用的雷蒙磨和超细气流磨工作系统为密闭循环气流系统，只是由于磨室内气体蒸发及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入而改变了气流量，为保持气流的平衡，需要将多余的气体导出。项目共设有2台雷蒙磨和2台超细气流磨，4台磨机共配套设置4个上料斗，上料斗周围设置三面围挡，上料斗上方设置集气罩，单台磨机及其配套设置的上料斗共用1套脉冲布袋除尘器，故该废气分别引入4台脉冲布袋除尘器（材质覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积165m2）处理，单台除尘器处理风量为8000m3/h，除尘效率为99%，处理后废气经15m排气筒排放。 类比相关资料，颗粒物产生浓度约2500mg/m3，产生量为288t/a，则处理后颗粒物排放浓度为25mg/m3，排放量为2.88t/a，由15m高排气筒排放，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 ③成品入仓废气 项目共设置成品仓4座，共配套设置4台脉冲布袋除尘器（材质覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积65m2），成品入仓废气分别经仓顶吸尘管道引入地面脉冲布袋除尘器处理，单台除尘器处理风量为3000m3/h，除尘效率为99%，处理后废气经15m排气筒排放。 类比相关资料成品入仓粉尘浓度约2500mg/m3，成品入仓时间约为800h/a，粉尘经除尘器处理后排放浓度为25mg/m3，粉尘排放量为0.24t/a，处理后的废气经15m排气筒排放，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 表7 项目有组织废气治理情况 污染源 产生浓度 （mg/m3） 产生量（t/a） 除尘器设计风量 （m3/h） 除尘器数量 除尘 效率 排放量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 标准浓度 （mg/m3） 二级反击破入料及落料 2000 180 25000 1 99% 1.8 20 30 振动筛入料及落料 雷蒙磨、超细气流磨上料斗 2500 288 8000 4 99% 2.88 25 30 雷蒙磨、超细气流磨系统多余气流 成品仓入料及落料 2500 24 3000 4 99% 0.24 25 30 2 废水影响分析 ①生活污水：项目不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为卫生旱厕，定期清掏。生活污水主要为职工盥洗废水，生活污水水质简单，产生量较少，就地泼洒抑尘。 ②生产废水：项目原料区、上料斗、一级破碎雾化喷淋用水，部分蒸发，部分进入物料，不外排。出厂车辆清洗产生的洗车废水，产生量约402m3/a，主要污染物成分为SS，产生浓度约800mg/L，产生量为0.32t/a，经沉淀池沉淀后进入清水池，回用于车辆清洗，不外排。 综上，项目无生产生活废水排放。措施可行。 3 噪声影响分析 项目主要噪声源为颚式破碎机、反击式破碎机、振动筛、雷蒙磨、超细气流磨、风机等设备噪声，源强为75～90dB(A) 。噪声设备源强及降噪措施见表8，各产噪设备至车间四墙距离见表9，各车间距厂界距离见表10。 表8 噪声设备源强及降噪措施 噪声源 数量 台（套） 源强 dB(A) 发声 特性 运行 时数 治理措施 颚式破碎机 1 90 连续 12h 各生产设备均设置在封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，车间基础墙高3m，围护结构为单层彩钢板，设备底部均安装减震基础，可综合降噪25dB(A) 反击式破碎机 1 90 连续 12h 振动筛 1 80 连续 12h 雷蒙磨 2 85 连续 12h 超细气流磨 2 85 连续 12h 风机 5 90 连续 12h 表9 产噪设备至车间四墙距离一览表 噪 声 源 东墙（m） 南墙（m） 西墙（m） 北墙（m） 破碎车间 一级鄂破 25 10 35 10 二级反击破 30 10 30 10 振动筛 35 10 20 10 风机 32 2 28 18 生产车间 雷蒙磨 3 5 10 25 超细气流磨 10 5 3 25 风机 6 8 3 22 表10 各车间至厂界最近距离一览表 噪声源 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 破碎车间 60 15 80 95 生产车间 50 120 80 20 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ⑴单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc－A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ⑵室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑶噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑷预测结果及分析 按照以上步骤对拟建工程噪声源对各厂界噪声贡献值进行预测，生产噪声到各厂界预测结果见表11。 表11 声环境影响预测结果 单位:dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 39.8 0 60 50 达标 达标 南厂界 47.1 0 达标 达标 西厂界 37.8 0 达标 达标 北厂界 43.3 0 达标 达标 宋家峪村 30.8 0 达标 达标 由上表可见，各噪声设备经隔声降噪、距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值为37.8～47.1dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。项目最近敏感点为西南侧170m的宋家峪村，至敏感点处的噪声值为30.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求。故项目噪声对周围环境影响较小。 4 固废影响分析 本项目固体废物主要包括生产过程中各生产环节除尘设备排出的除尘灰，沉淀池产生的污泥、设备维护保养产生的废润滑油以及职工产生的生活垃圾。 ①除尘器灰斗设有卸灰阀，卸灰时卸灰阀打开，底部接封闭布袋，除尘灰经卸灰阀进入布袋装袋，各生产环节除尘器收集的除尘灰量为487.08t/a，集中收集作为建材外售； ②出厂车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，沉淀池中的污泥量约1.2t/a，定期由吸污车抽走外售制砖厂制砖。 ③本项目危险废物为车辆及搅拌机组保养产生的废润滑油，产生量为0.005t/a，危废编号为HW08，将废润滑油收集后放至有标识的容器中，废润滑油暂存在危废间，定期交由有资质的公司进行处置。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ⅰ危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ⅱ危险废物的处理 危险废物定期交有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 厂区设立1间危废间，位于生产车间内实验室南侧，面积4m2（尺寸2m×2m），彩钢结构，并且地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。在危废间外设立危险废物标志，最后交有资质单位处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表12，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表13。 表12 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.005t/a 设备维护保养 液态 润滑油 石油类 3个月 毒性 易燃性 废矿物油收集在密闭容器内，存放在危废间内区，定期交有资质单位处理 表13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 生产车间内实验室南侧 4m2 专用容器贮存 1t 一年 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 ④项目劳动定员为20人，每人每天生活垃圾产生量为0.2kg计，则本项目生活垃圾产生量为1.2t/a，集中收集，由环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生量及处置措施见表14。 表14 固废产生及处置措施表 序号 排污节点 固废名称 产生量t/a 处置措施 1 除尘器 除尘灰 487.08 集中收集作为建材外售 2 出厂车辆清洗沉淀池 污泥 1.2 吸污车定期抽走外售制砖 3 设备维护保养 废润滑油 0.005 在危废间暂存，定期交有资质单位处理 4 职工生活 生活垃圾 1.2 集中收集，由环卫部门统一处置 合计 489.485 不向外环境排放 5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境（ HJ 610-2016）》规定，地下水的敏感程度分为“敏感、较敏感和不敏感三级”；经查阅“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”，参照地下水环境影响评价项目类别中“J 非金属矿采选及制品制造，61、石灰和石膏制造”项目，本项目属于“报告表、Ⅳ类”，在“表2 评价工作等级分级表”中无“Ⅳ类项目”评价等级，故本报告不进行地下水环境影响分析。 6防护距离确定 ①大气环境防护距离确定 本项目原料区、上料、一级破碎粉尘排放为无组织排放，属于面源污染。评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为大气环境防护区域。面源参数表见表15。 表15 面源参数一览表 面源 面源有效高度 （m） 面源宽度 （m） 面源长度 （m） 污染物排放量（t/a） 评价标准（mg/m3） 破碎车间 7 20 50 3 0.9 经计算，周围无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。 工业企业的卫生防护距离主要是按工业企业有害气体无组织排放量来确定的。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定：“凡不通过排气筒或通过15米高度以下排气筒的有害气体排放，属无组织排放”。本项目中，原料库 内产生的粉尘属无组织排放，以粉尘排放源来计算其卫生防护距离。计算参数及计算结果见表16。 表16 本项目无组织排放废气卫生防护距离及计算参数 序号 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源 一次浓度最高标准限值（mg/m3） 卫生防护距离 长度 （m） 宽度（m） 有效高度（m） 计算值（m） 提级后的值（m） 1 颗粒物 0.83 50 20 7 0.9 73.16 100 由上表可知本项目卫生防护距离为100m。项目破碎车间最近敏感点为西南侧170米处的宋家峪村，满足卫生防护距离的要求。 7防腐防渗 为了防治废水下渗对陡河水源地的影响，环评要求沉淀池采用防渗钢筋混凝土结构，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 8总量控制分析 本项目无生产生活废水排放，无COD、氨氮排放，无燃烧设备，无SO2、NOx排放。故项目SO2、NOx、COD、氨氮总量控制指标均为0，项目特征污染物为颗粒物，排放量为4.92t/a。 因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物4.92t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料储存、装卸 | 颗粒物 | 破碎车间内设原料区，车间为砖混+彩钢结构，在原料区上方、原料上料斗（设置三面围挡）上方、一级鄂破入料口和出料口上方、筛分后物料料堆上方分别设置雾化喷淋设施(水管+水泵+雾化喷头)。 | 达标排放 |
|  | 原料上料斗 |  |  |  |
|  | 颚破机入料、出料 |  |  |  |
|  | 筛分后物料堆存 |  |  |  |
|  | 反击式破碎机入料、出料 |  | 反击式破碎机主体封闭，入料口、出料口上方设置集气罩，振动筛主体封闭，振动筛入料口、出料口上方设置集气罩，上述废气引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 筛分 |  |  |  |
|  | 雷蒙磨、超细气流磨上料斗 及粉磨过程多余气流 |  | 磨机上料斗上方设置集气罩，磨机排气口连接吸风管道，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 成品仓 |  | 仓顶设置吸风管道，引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 出厂车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池、清水池，回用车辆清洗 | 不外排 |
|  | 生活污水 | SS | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集作为建材外售 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 吸污车定期抽走外售制砖 | 不外排 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 危废间暂存，定期交有资质单位处理 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 经隔声、减震、距离衰减后四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类标准，至敏感点处的噪声值为30.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求。因此对声环境影响较小。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目对厂区地面进行硬化、绿化，从一定程度上缓解对生态环境的影响。 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理 对象 治理措施 数量 处理 能力 处理 效率 验收标准 投资 万元 废气 原料储存、装卸 颗粒物 破碎车间内设原料区，车间为砖混+彩钢结构，在原料区上方、原料上料斗（设置三面围挡）上方、一级鄂破入料口和出料口上方、筛分后物料料堆上方分别设置雾化喷淋设施(水管+水泵+雾化喷头)。 -- -- 90% 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）作业场所厂（场）界外10m处颗粒物无组织排放限值要求（1.0 mg/m3） 1 原料上料斗 颚破机入料、出料 筛分后物料堆存 反击式破碎机入料、出料 反击式破碎机主体封闭，入料口、出料口上方设置集气罩，振动筛主体封闭，入料口、出料口上方设置集气罩，上述废气经集气罩收集后引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 1套 25000 m3/h 99% 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中颗粒物≤30mg/m3的要求。 10 筛分 雷蒙磨、超细气流磨上料斗 及粉磨过程多余气流 磨机上料斗（设置三面围挡）上方设置集气罩，磨机排气口连接吸风管道，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 4套 8000 m3/h 99% 4 成品仓 仓顶设置吸风管道，引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 4套 3000 m3/h 99% 6 废水 出厂车辆清洗 SS 沉淀池1座，清水池1座，池体均做防渗处理 1套 -- -- 循环使用，不外排 1 生活污水 SS 厂区泼洒抑尘 -- -- -- 不外排 固废 除尘器收集的除尘灰集中收集作为建材外售；沉淀池污泥由吸污车定期抽走外售制砖，不外排 。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 1 废润滑油收集后放至有标识的容器中暂存在危废间，定期交由有资质的单位进行处置。危废间面积4m2，地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 -- 噪声 破碎机、振动筛、雷蒙磨、超细气流磨、风机等设备等设备均布置在封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，设备底部加装减震基础。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类限值要求 0.5 防渗 沉淀池池体采用防渗钢筋混凝土结构，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 0.5 绿化 根据“企业全面达标建设”中全面实现硬化和绿化。 -- 总计 占总投资的2% 24 |

结论与建议

一、结论 1 产业政策 唐山宏钰琳碳酸钙有限公司投资1200万元建设的年产10万吨纳米碳酸钙项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，项目已在滦县发展改革局备案（滦发改备字〔2018〕36号号），符合国家有关法律、法规和政策规定。 2 项目选址 本项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，根据滦县国土资源局科技规划站证明，项目用地属于建设用地，用地符合滦县土地利用总体规划（2010年-2020年）。项目符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。本项目卫生防护距离为100m，项目最近敏感点为西南侧170m处的宋家峪村，满足卫生防护距离的要求。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3 主要污染防治措施 ⑴废气污染防治措施 ①有组织废气 二级破碎、筛分废气 破碎机、振动筛主体全封闭，破碎机、振动筛入料口和出料口上方分别设置集气罩，破碎和筛分废气经集气罩引入1套脉冲布袋除尘器处理，处理后经15m排气筒排放。处理后颗粒物排放浓度为20mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 雷蒙磨、超细气流磨粉尘 项目采用的雷蒙磨和超细气流磨工作系统为密闭循环气流系统，项目共设有2台雷蒙磨和2台超细气流磨，4台磨机共配套设置4个上料斗，上料斗周围设置三面围挡，上方设置集气罩，单台磨机及其配套设置的上料斗共用1套脉冲布袋除尘器，故该废气分别引入4台脉冲布袋除尘器处理，处理后废气经15m排气筒排放。处理后颗粒物排放浓度为25mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 成品入仓废气 项目共设置成品仓4座，共配套设置4台脉冲布袋除尘器，成品入仓废气分别经仓顶吸尘管道引入地面脉冲布袋除尘器处理，处理后废气经15m排气筒排放。处理后排放浓度为25mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 ②无组织粉尘 项目无组织废气主要为原料存储、装卸、转运过程产生的粉尘和原料一级破碎过程产生的粉尘，采用喷淋设施降尘(水管+水泵+雾化喷头)。项目设计在原料区上方、上料斗（设置三面围挡）上方、一级鄂破入料口和出料口上方、筛分后物料料堆上方分别设置雾化喷淋设施(水管+水泵+雾化喷头)。原料区设置在全封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，物料储存、装卸、转运均在车间内进行，不存在露天装卸、转运情况；厂区地面非硬即绿，厂区及道路每天清扫保洁，并配备专用洒水车，定期洒水抑尘以减少扬尘。经预测可知，无组织颗粒物外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。 ⑵噪声污染防治措施 破碎机、振动筛、雷蒙磨、超细气流磨、风机等设备等设备均布置在封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，设备底部加装减震基础，经隔声、距离衰减后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。项目噪声在西南侧170m的宋家峪村贡献值为30.8dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求，故项目噪声对其影响较小。 ⑶废水污染防治措施 出厂车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，不外排；生活污水水量较小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘。项目无生产生活废水外排，对环境无影响。 ⑷固体废物污染防治措施 项目生产环节除尘器收集的除尘灰集中收集后作为建材外售；沉淀池收集的污泥外售制砖；废润滑油收集，定期交有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门集中收集统一处置，不向环境排放。 4 总量控制结论 项目总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物4.92t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和区域环境规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

4.0

4.0

喷淋抑尘用水

4.35

0.01

0.34

车辆清洗用水

1.33

1.34

0.35

清水池

沉淀池

新水

1.33

原料

铲车

废气

上料斗

链板输送机

废气、噪声

＜8cm

一级鄂破

）

皮带机

＜3cm

二级反击破

）

废气、噪声、固废

皮带

>30mm

废石粉外售

＜3mm

皮带

废气、噪声、固废

筛 分

铲车

3～30mm

废气

磨机上料斗

磨 机

噪声

废气、固废

旋风收集器

送料机

成品仓

废气、固废

注：      集气罩安装位置                雾化喷淋装置安装位置

废水

固废

循环使用

清水池

沉淀池

水

车辆冲洗平台