建设项目环境影响报告表

项目名称：滦县顺达加油站汽油、柴油零售项目

建设单位：滦县顺达加油站(盖章)

编制日期：2018年1月

中华人民共和国环境保护部制

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不

填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县顺达加油站汽油、柴油零售项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县顺达加油站 |
| 法人代表 | 杨京红 | 联 系 人 | 杨京红 |
| 通讯地址 | 滦县滦州镇后佘庄村北 |
| 联系电话 | 13503252754 | 传 真 | --- | 邮政编码 | 063799 |
| 建设地点 | 滦县滦州镇后佘庄村北 |
| 立项审批部门 | --- | 批准文号 | --- |
| 建设性质 | 新建□√ 改扩建□ 新建□ | 行业类别 及代码 | F5265 机动车燃料零售业 |
| 占地面积 (平方米) | 4494.38 | 绿化面积 (平方米) | --- |
| 总投资 (万元) | 10 | 环保投资(万) | 4 | 环保 投资比例 | 40% |
| 评价经费 | --- | 预期投产日期 | --- |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 随着国家经济的迅猛发展，企业的增多，交通网络的完善，人们生活水平的提高，元氏县的机动车数量近年来大幅度增长，由此带来巨大的油品消耗。为了保证汽油、柴油等石油产品的有效供应，滦县顺达加油站投资10万元在石家庄市元氏县井元路后佘庄村西南建设汽油、柴油零售项目以满足需求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）等有关环保政策、法规及当地环境保护局的要求，本项目属于其中的“四十、社会事业与服务业——124、加油、加气站”项目，应当编制环境影响报告表。 滦县顺达加油站委托我公司编写该项目的环境影响评价报告表。接受委托后，评价单位组织有关人员进行现场踏勘。在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成本项目环境影响报告表的编制工作。 2、项目概况 (1)项目名称：滦县顺达加油站汽油、柴油零售项目。 (2)建设性质：新建。 (3)工程投资：总投资10万元，其中环保投资4万元，占总投资的40%。 (4)建设地点：本项目厂址位于滦县滦州镇后佘庄村北，中心坐标为北纬39°45′12.41″，东经118°39′0.29″。项目北侧为民房，东侧为耕地，南侧为铁路，西侧为205国道。四周的敏感点为：北侧的后佘庄村，南侧389m处的前佘庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 生产规模：本项目年销售柴油100吨，汽油150吨。 项目定员及工作制度：项目劳动定员为4人，年工作时间为360天，工作制度为三班制，每班工作8小时，每天工作24小时。 3、项目内容及规模 本项目占地面积4494.38m2，建设1座加油罩棚、油罐区、1座站房、1个发电室，总建筑面积约2052.4m2。本项目由主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程组成，项目内容及规模见表1-1。 表1-1 项目内容及规模一览表 工程分类 项目名称 项目内容 主体工程 加油罩棚 占地面积1716m2，单层棚结构，6台加油机存放处。 加油机 3台双枪（1台停用，2台使用），3台单枪，三台停用加油罩棚内。 油罐区 站内建设埋地双层油罐4台，规格45m3的柴油罐2台，规格40m3的汽油罐2台。 辅助工程 站房 占地面积247m2，单层砖混结构，人员办公与临时休息室。 发电室 占地面积40m2，加油站发电室。 闲置附房 占地面积49.2m2。 公用工程 供水 项目年用水量57.6m3/a，由后佘庄村供水管网供应。 供电 项目用电由后佘庄村供电管网提供，年用电量1万kWh/a。 供热 空调取暖，不设取暖锅炉。 环保工程 废气 采用埋地式双层油罐、自吸式加油机和油气回收系统进行处理然后排放，排放口距地平面高度不低于4m。 废水 无生产废水，生活废水泼洒抑尘不外排。 噪声 加油机安装基础减震装置，厂区内设置禁止鸣笛警告牌，加油车辆禁止鸣笛。 固废 储油罐沉淀的废油渣委托有资质专业单位进行定期清掏处理；职工生活垃圾，分类收集后由环卫部门清理。 4、主要生产设备 项目购置的相关生产设备情况详见表1-2。 表1-2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号、规格 数量 单位 1 埋地双层油罐(柴油） 45m3 2 个 2 埋地双层油罐(汽油) 40m3 2 个 3 加油机 单枪/双枪 3/3（1台停用） 台 4 灭火毯 --- 5 块 5 手提式灭火器 4kg 2 个 6 手提式灭火器 8kg 4 个 7 推车式灭火器 35kg 2 个 8 消防沙 2m3 1 个 5、主要原辅材料 本项目生产所用主要原辅材料详见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名 称 用量 备注 1 柴油 100吨 地埋储罐，由油罐车运输 2 汽油 150吨 地埋储罐，由油罐车运输 6、加油站级别确定 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）规定，加油站级别划分依据见下表1-4。 表1-4 加油站的等级划分 单位：m3 级别 油罐容积 总容积 单罐容积 一级 150＜V≤ 210 ≤50 二级 90＜V≤ 150 ≤50 三级 ≤ 90 汽油罐≤30，柴油罐≤50 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积。 从项目的建设规模分析来看，项目使用柴油油罐容积为45m3，个数为2个；项目使用汽油油罐容积为40m3，个数为2个；则柴油罐≤50m³，汽油罐≤50m³，总容积为125m3，即属于二级加油站的划分范围内，故可确认项目加油站为二级加油站。 7、平面布置 滦县顺达加油站平面布置分为：加油区、储灌区、站房、洗车房、厕所、附房（西侧）、闲置附房（东侧）。 加油区位于加油站南部，油罐区位于加油站西南部，有埋地双层油罐4台，柴油储罐2台，汽油储罐2台。油罐与加油机用管道和管件连接，油罐的通气管管口位于油罐的上部。卸油点位于罐区北侧。站房位于加油区与罐区之间，汽车进站后，可围绕加油区形成车流，互不阻挡路线，道路最小转弯半径为9m。在站内有消防通道，站内设有单车道和双车道各一条，单车道宽5m，双车道宽6.6.m，加油站内各设施之间的防火间距满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）有关要求。项目建设满足规范要求的最小防火间距以及进出车辆的回车场地的要求，布局合理紧凑，节约用地。 因此，本项目平面布置合理、规范。厂区平面布置详见附图3。 8、公用工程 (1)给排水 ①给水 本项目用水由后佘庄村供水管网供给，无生产用水，仅为生活盥洗用水。本项目劳动总定员为4人，年工作360天，根据《河北省用水定额》生活取水(DB13T1161-2016)确定用水标准为40L/人·d，则职工用水量为0.16m3/d（57.6m3/a）。 ②排水 项目无生产废水产生，废水主要为职工的盥洗污水，生活废水产生量按生活用水量的0.16m3/d（57.6m3/a）80%计算，则产生量为0.128m3/d（46.08m3/a），水质简单且水量较小，直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。 项目用排水情况见表1-6，水平衡情况见图1。 表1-6 项目用排水情况一览表 用水 指标 规模 用水 天数（d/a） 用水量 蒸发量 废水产生量 排水量 m3/d m3/a m3/d m3/a m3/d m3/a m3/d m3/a 40L/人·d 4人 360 0.16 57.6 0.032 11.52 0.128 46.08 0 0 总计 --- 360 0.16 57.6 0.032 11.52 0.128 46.08 0 0 图1 生活给排水平衡图 单位：m3/d (2)供电 项目用电引自后佘庄村供电管网，项目年用电量1万kWh。可满足项目用电要求。 (3)供热 项目生产不用热，站房办公冬季取暖采用单体空调，不设燃煤锅炉。 (4)其他 本项目不设食堂宿舍，职工均为附近居民，食宿自行解决。 9、选址可行性 本项目厂址位于滦县滦州镇后佘庄村北，中心坐标为北纬39°45′12.41″，东经118°39′0.29″。项目北侧为民房，东侧为耕地，南侧为铁路，西侧为205国道。四周的敏感点为：北侧的后佘庄村，南侧389m处的前佘庄村。距项目最近的敏感点为：北侧的后佘庄村。评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）规定，加油站内汽油、柴油各设备设施与站外建构筑物的防火距离见下表1-7与表1-8。 表1-7 二级站汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距表（m） 项目名称 汽油埋地油罐 本项目 通气管管口 本项目 加油机 本项目 重要公共建筑物 40 无 40 无 40 无 明火或散发火花地点 20 无 14.5 无 14.5 无 民用建筑物保护类别 一类保护物 16 无 13 无 13 无 二类保护物 13 无 9.5 无 9.5 无 三类保护物 9.5 距东北侧民宅75m 8 距东北侧民宅79m 8 距东北侧民宅36m 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 17.5 距西北侧加油站油罐120m 14.5 距西北侧加油站油罐124m 14.5 距西北侧加油站油罐50m 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 13 无 12 无 12 无 室外变配电站 18 无 14.5 无 14.5 无 铁路 17.5 距南侧铁路43m 17.5 距南侧铁路39m 17.5 距南侧铁路57.9m 城市道路 快速路、主干道 6.5 距西侧205国道32.9m 5 距西侧205国道39m 5 距西侧205国道17.3m 次干道、支路 5 --- 5 --- 5 --- 架空通信线和通信发射塔 5 --- 5 --- 5 --- 架空电力线路 无绝缘层 1倍杆高，且不应小于6.5m 不跨越 6.5 不跨越 6.5 不跨越 有绝缘层 0.75倍杆高，且不应小于5m 不跨越 5 不跨越 5 不跨越 注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35KV~500KV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的额变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外、变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2、表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 3、与重要公共建筑物的主要出入口（包括铁路、地铁和二级及以上公路的隧道出入口）尚不应小于50m。 4、一、二级耐火等级民用建筑面向加油站一侧的墙为无门窗洞口实体墙时，油罐、加油机和通气管管口与该民用建筑物的距离，不应低于本表规定的安全距的70%，并不得小于6m。 表1-8 二级站柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距表（m） 项目名称 汽油埋地油罐 本项目 通气管管口 本项目 加油机 本项目 重要公共建筑物 25 无 25 无 25 无 明火或散发火花地点 12.5 无 10 无 10 无 民用建筑物保护类别 一类保护物 6 无 6 无 6 无 二类保护物 6 无 6 无 6 无 三类保护物 6 距东北侧民宅75m 6 距东北侧民宅79m 6 距东北侧民宅36m 甲、乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐 11 距西北侧加油站油罐120m 9 距西北侧加油站油罐124m 9 距西北侧加油站油罐50m 丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐 9 无 9 无 9 无 室外变配电站 12.5 无 12.5 无 12.5 无 铁路 15 距南侧铁路43m 15 距南侧铁路39m 15 距南侧铁路57.9m 城市道路 快速路、主干道 3 距西侧205国道32.9m 3 距西侧205国道39m 3 距西侧205国道17.3m 次干道、支路 3 距东北侧民宅75m 3 --- 3 --- 架空通信线和通信发射塔 5 --- 5 --- 5 --- 架空电力线路 无绝缘层 0.75倍杆高，且不应小于6.5m 不跨越 6.5 不跨越 6.5 不跨越 有绝缘层 0.5倍杆高，且不应小于5m 不跨越 5 不跨越 5 不跨越 注：1、室外变、配电站指电力系统电压为35KV~500KV，且每台变压器容量在10MV·A以上的室外变、配电站，以及工业企业的额变压器总油量大于5t的室外降压变电站。其他规格的室外、变配电站或变压器应按丙类物品生产厂房确定。 2、表中道路指机动车道路。油罐、加油机和油罐通气管管口与郊区公路的安全间距应按城市道路确定，高速公路、一级和二级公路应按城市快速路、主干路确定；三级和四级公路应按城市次干路、支路确定。 综上可知，本项目周边建筑属于民用建筑物三类保护物，本项目汽油、柴油储罐、加油机和通气管管口与站外（建）构筑物的安全距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）要求。 综上分析，本项目选址合理。 10、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）要求，本项目工艺及产品不属于限制类、淘汰类，属于允许类，项目也不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列，为允许类，还不在《石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019年）》鼓励和禁限之列，因此本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 本项目为新建项目，故不存在原有污染问题。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： （1）地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”——118°49′45”，北纬39°34′39”——39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目厂址位于滦县滦州镇后佘庄村北，中心坐标为北纬39°45′12.41″，东经118°39′0.29″。项目北侧为民房，东侧为耕地，南侧为铁路，西侧为205国道。四周的敏感点为：北侧的后佘庄村，南侧389m处的前佘庄村。距项目最近的敏感点为：北侧的后佘庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 （2）地形地貌 地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 （3）气象、气候 属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 （4）水文地质 滦县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。

环境功能区划： 本项目所在区域为农村和工业混合区，根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)环境空气功能区分类规定，该区域环境空气功能区分类指标为二类功能区；项目所在区域地表水主要用于农业用水，根据《地表水质量标准》(GB3838-2002)地表水质量分类规定，该区域地表水质量分类指标为Ⅴ类；项目所在区域地下水主要用于生活饮用水及工、农业用水，根据《地下水质量标准》(GB/T14848-93)地下水质量分类规定，该区域地下水质量分类指标为Ⅲ类；项目所在区域以工业混杂和农村为主要功能，根据《声环境质量标准》(GB3096-2008)声环境功能区分类规定，项目所在区域声环境属2类功能区。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1、空气环境质量现状 项目所在地环境空气质量状况较好。区域环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 2、水环境质量现状 区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准，地下水水质良好。 3、声环境质量现状 区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 根据项目性质及周围环境特征，项目评价区域内无重点文物、风景名胜、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标，周边河流为保护目标，项目厂区区域地下水及周边地下水井作为地下水保护目标，厂界200m范围内村庄等声环境敏感点设为声环境保护目标。主要保护目标见表3-1。 表3-1 环境保护对象及保护目标一览表 环境 要素 保护目标 方位 与项目最近距离(m) 功能要求 备注 大气环境 后佘庄村 北 10 GB3095-2012 中二类区 不改变评价区域环境空气功能 方里村 南 389 地下水 厂址区域周边地下水 GB/T14848-93 Ⅲ类 不会对地下水造成污染 声环境 后佘庄村 北 10 (GB3096-2008)2类区 不会对周边产生影响 方里村 南 389 北、东两侧区域 西侧紧邻公路部分区域 (GB3096-2008)4a类区 不会对周边产生影响 南侧紧邻铁路部分区域 (GB3096-2008)4b类区 不会对周边产生影响

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577—2012)中的二级标准。环境空气污染物基本项目浓度限值见表4-1。 表4-1 环境质量标准 污染物 浓度限值 单位 标准名称 SO2 24小时平均 150 µg/m3 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中的二级标准 1小时平均 500 NO2 24小时平均 80 1小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 1小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 µg/m3 1小时平均 200 PM10 24小时平均 150 PM2.5 24小时平均 75 TSP 24小时平均 300 非甲烷总烃 1小时平均 2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577—2012)中的二级标准 地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。具体标准见表4-2。 表4-2 地下水质量分类指标表 单位mg/L 污染物 pH 氨氮 总硬度 氟化物 硫酸盐 溶解性总固体 高锰酸盐指数 Ⅲ类标准 6.5~8.5 ≤0.2 ≤450 ≤1.0 ≤250 ≤1000 ≤3.0 3、区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准即：昼间≤60dB，夜间≤50dB；紧邻公路部分区域执行4a类标准即：昼间≤70dB，夜间≤55dB；紧邻铁路部分区域执行4b类标准即：昼间≤70dB，夜间≤60dB。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、本项目工艺过程，产生废气主要为非甲烷总烃，非甲烷总烃排放标准执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界限值2.0mg/m3的要求，同时满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关规定。详细情况见下表4-3。 表4-3 大气污染物排放标准 污染物 排放方式 最高允许排放浓度 单位 标准来源 非甲烷 总烃 无组织 2.0 mg/m3 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界限值 2、运营期站场厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的2类标准，紧邻公路部分区域执行4类标准；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)相应标准，即：昼间≤70dB，夜间≤55dB。详细情况见下表4-4。 表4-4 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期 类别 时 段 标准来源 昼间 （dB(A)） 夜间 （dB(A)） 施工期 --- 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) 运营期 2类 60 50 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008） 4a类 70 55 4b类 70 60 3、运营期固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单中的相关规定；地下储油罐长期使用后产生的废油渣属于废矿物油类危险废物，在《国家危险废物名录》中编号为HW08，对废油渣的贮存、处置分别执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199 号）中的规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据《“十二五”期间全国主要污染物排放总量控制规划》，全国实行排放量控制的主要污染物由SO2、COD、NOX、氨氮，根据本项目排污情况，本项目冬季采暖采用空调，厂区内不设采暖锅炉，本项目无二氧化硫、氮氧化物产生；项目无生产废水，废水为职工盥洗废水，泼洒抑尘，不外排。 经计算，本项目污染物总量控制建议指标如下： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 营运期工艺流程如下： 本项目设置汽油、柴油两条线路，分别对油品的输送、存储等流程进行分析，具体工艺流程见图2和图3。 注： 液路 气路 图例：G 废气 N噪声 图2 加油区柴油卸、加油工艺流程图 注： 液路 气路 图例：G 废气 N噪声 图3 加油区汽油卸、加油工艺流程图 加油区工艺流程 1、卸油工艺：运油罐车到达现场后，在卸油口附近停稳熄火，先将加油站的静电接地导线与油罐车卸油设施连接在一起，静置15分钟清除静电，然后用快速接头将油罐车的卸油管与埋地储油罐的快速密闭卸油口连接在一起，再开始卸油，通过量油孔计量需要的卸油量。油品卸完后，检查没有溢油、漏油后，人工封闭好油罐进油口和罐车卸油口，拆除连接软管及静电接地装置。静置5分钟后。发动油品罐车缓缓离开罐区。（汽油卸油过程中有油气回收系统运行，以保证卸油过程安全进行）。 汽油卸油油气回收：当油罐车卸下一定数量的油品，就需要吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。 2、加油工艺：采用自吸式加油工艺。通过加油机的油泵将油品从储油罐抽出，经过加油机的油气分离器、计量器（加入油品的量可以从加油机的计数器上观察到），然后用加油枪加到汽车油箱中。 油气回收流程 卸油油气回收：埋地油罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸油点的油气回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸油过程将汽油储罐中的油气回收到油罐车内。本站在密闭卸油点设立了油气回收专用接头，当采用油气回收时，通过DN80的导静电耐油软管，将密闭卸油点处的油气回收接头与油罐车上的油气回收管道接口 相连，当储油罐内液面上升时，液面之上升的油气在压力作用下流入油罐车内。可以达到回收等体积的油气的效果。卸油油气回收工艺流程入下图： 图4 卸油油气回收工艺流程图

主要污染工序： 1、施工期： 本项目施工期主要内容为土地平整以及建筑物构建，主要包括建设加油区、站房及罩棚建设、装置区的建设等，施工量相对较小，但仍必须采取严格的措施对施工期进行管理。 (1)废气：施工期废气污染主要是建筑材料的运输、装卸过程产生的扬尘对环境空气的污染。 (2)废水：施工期废水主要是施工废水和施工人员的生活污水。 (3)噪声：施工期噪声主要是施工机械作业和运输车辆产生的噪声以及施工期设备安装阶段所使用的机械产生的噪声。 (4)固体废物：施工期固体废物主要是施工人员的生活垃圾。 2、营运期： (1)废气：本项目废气主要为卸油、储存、加油过程中挥发的油气和汽车尾气，油气以非甲烷总烃计，汽车尾气主要为少量CO、THC。 (2)废水：本项目无生产废水，仅存在员工生活污水。生活污水主要为职工的盥洗废水，其产生量按生活用水量0.16m3/d（57.6m3/a）的80%计算，则产生量为0.128m3/d（46.08m3/a），水量较小，水质简单，可直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。 (3)噪声：本项目产生的噪声主要是加油机噪声以及汽车驶入驶出产生的噪声，声压级为70～85dB（A）。 (4)固体废物：本项目产生的固体废物主要为：工作人员生活垃圾和油罐检修清理时产生的废油渣。

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 污染物处理前产生浓度 (单位)产生量(单位) | 污染物处理后排放浓度 (单位)排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储油罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | --- 0.00512t/a | ≤1.0mg/m3 0.00512t/a |
|  | 汽车尾气 | CO、THC | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 46.08m3/a | COD | 300mg/L 0.0207t/a | 泼洒抑尘 不外排 |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L 0.0017t/a |  |
|  |  | SS | 150mg/L 0.0104t/a |  |
| 固 体 废 物 | 油罐 | 废油渣 | 0.06t/a | 委托有资质专业单位进行定期清掏处理 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 统一收集、分类管理后 由环卫部门处理 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声源为加油机噪音、加油站内来往的机动车产生的交通噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油机安装基础减震装置，加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，再经过距离衰减后，本项目东、北站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a类标准要求，南站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4b类标准要求。不会对周围环境产生不良影响。 |
| 其 他 | 环境风险：项目为加油站，储油罐总容积125m3，属于二级加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。但再加强职工风险意识前提下，风险较小。 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目区域内以厂房、商铺、农田为主，无珍稀动植物资源，属于人工生态系统。不会产生生态影响。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要内容为平整土地及建筑物构建，主要包括建设加油区、站房及罩棚建设、装置区的建设等，施工量相对较小，但仍必须采取严格的措施对施工期进行管理。 1、施工扬尘影响分析 施工扬尘主要产生于厂址地表的清理和平整、建筑材料运输、土方临时堆存过程中。地基挖掘产生的弃土将临时堆存于工地四周，待地基处理完成后，用于回填，扬尘产生量较小，且扬尘主要为天然土壤飞扬产生的粉尘，不含对人群和动植物产生直接毒害作用的污染因子。施工期扬尘不会对居民生活环境产生明显影响。 为进一步控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设单位严格执行河北省有关施工扬尘管理规定，同时根据类比调查结果及其它施工场地采取的抑尘措施，对工程施工期提出以下要求： (1)对易产生扬尘区域定期洒水，每天不少于两次，大风条件下增加洒水次数。 (2)水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料须覆盖。 (3)建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 (4)遇有四级以上大风天气预报或政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 2、施工废水 本项目施工期废水主要为施工人员生活污水和施工废水。施工人员生活污水用于施工场地内道路泼洒抑尘，不外排；施工废水主要为施工设备清洗和水泥养护排水，但水量较小，主要污染物为泥沙，收集沉淀后泼洒地面抑尘，对环境影响较小。 3、施工噪声影响分析 施工噪声主要为设备吊装机械、场地平整、建筑基础挖掘、建筑材料运输等施工机械产生的噪声。结合本工程的施工特点，根据类比调查分析，施工设备产噪声级值为70～105dB(A)。经预测计算，昼间距施工设备40m，夜间300m方可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准，本项目建设夜间不施工，不会对周边环境产生明显影响。 为最大限度避免和减轻施工及运输噪声对周围声环境的不利影响，本评价要求建设单位施工期采取以下噪声控制对策和措施： (1)建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 (2)对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。 (3)建设单位应加强对施工工地的噪声管理，施工单位也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 (4)建设与施工单位应与施工场地周围单位、居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采取的降噪措施，并取得居民的理解。 4、固体废物 本工程施工期产生的固体废物主要为土方施工及建筑施工产生的弃土、废砖、混凝土块等建筑垃圾和生活垃圾。施工过程中产生的固体废物均为I类一般固体废物。工程施工中产生的土方用于回填地基和厂区平整等，不外排；废砖、废混凝土块等建筑垃圾运至当地环卫部门指定的地点填埋；生活垃圾产生量较小，统一收集后由环卫部门处理，不会对周围环境产生明显影响。 以上影响均为短期影响，均将会随施工期的结束而消除，在落实以上污染防治措施后不会对周围环境产生明显影响。 5、罐区的防渗措施 采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油罐线外表面做“六胶两布”防渗防腐处理。达到不渗水、不吸水、防腐的目的，渗透系数≤10-10cm/s。 采取上述措施后，可有效防止成品油泄漏或渗漏导致对地表水和地下水的污染。

营运期环境影响分析： 大气环境影响分析 1、污染源分析 通过对项目工艺流程的分析可得出，本项目大气污染源及污染物主要是加油站卸油、储油及加油过程等排放的非甲烷总烃、加气作业时溢出的油气（以非甲烷总烃计）及汽车尾气。 （1）加油站卸油、储油及加油过程等排放的非甲烷总烃 储罐的油气逸散源于储罐的大、小呼吸过程，称为呼吸排放。大呼吸是指油罐进、发油时的呼吸。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，造成油品的蒸发损失。油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小，当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，其重新达到饱和，罐内压力再次上升，造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。小呼吸损失是指油罐在没有收发油作业的情况下，即静止储存的油品，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，造成排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。罐车卸油、机动车加油过程油气的逸散称之为工作排放，工作排放是由于人为的装料与卸料而产生的损失。根据加油站统计资料显示，储油罐呼吸造成烃类有机物平均排放率为0.12kg/m3通过量；车辆加油时造成烃类气体排放率为0.11kg/m3通过量；此外还有成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理，加工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。该加油站年销售汽油150t，柴油100t，汽油密度0.71t/Nm3，柴油密度0.87t/Nm3，因此通过量为326.21m3/a，加油站建成后非甲烷总烃气体的排放量列于表7-1。 表7-1 非甲烷总烃气体排放量一览表 项目 排放年系数（kg/m3） 通过量 （m3/a） 油气排放量（kg/a） 储油罐呼吸损失 0.12 326.21 39.15 加油作业损失 0.11 35.88 跑、冒、滴、漏 0.084 27.40 合计 0.314 102.43 本加油站目前采用地埋式工艺安装储油罐、保持油罐恒温，采用油气回收装置回收油气。油气回收装置可将加油站卸油、储油、加油过程中产生的油气收集，然后经密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到油库集中回收变成油，采取以上措施后油气回收率达95%以上，年排放烃类物质约5.1215kg，即0.00059kg/h。 （2）汽车尾气 本项目进出的汽车均会排放尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、THC等，汽车在站内熄火加油，尾气产生量很少，且项目场地开阔，通风情况良好，不会造成尾气集结，所以对周边的环境空气质量影响较小。 2、预测模式 本评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)所推荐的估算模式SCREEN3对项目废气污染源进行预测。主要污染源参数见表7-2，预测计算结果见表7-3。 表7-2 面源源强参数一览表 污染源 评价因子 源强 (kg/h) 高度(m) 长度 (m) 宽度 (m) 废气出口温度 (℃) 环境 温度 (℃) 风速 (m/s) 项目位置 评价 标准mg/m3 加油站 非甲烷总烃 0.00059 8 60 28.6 20 20 2.0 乡村 2.0 表7-3 最大预测及计算结果一览表 名称 单位 有组织 评价因子 --- 非甲烷总烃 Ci mg/m3 0.0002996 C0i mg/m3 2.0 D10% m --- Pi % 0.01 最大浓度 出现距离 m 83 由预测计算结果可知，本项目无组织外排废气中，非甲烷总烃环境质量满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577—2012)中的二级标准2.0mg/m3的要求，D10%均未出现。分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响。废气污染物排放能够实现达标排放，对外界环境影响较小。 二、水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 本项目无生产废水，仅存在员工生活污水。生活污水主要为职工的盥洗废水，其产生量按生活用水量0.16m3/d（57.6m3/a）的80%计算，则产生量为0.128m3/d（46.08m3/a）。经同类项目类比，废水中主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度分别为：300mg/L、25mg/L、150mg/L，则COD、氨氮、SS年产生量分别为0.0207t/a、0.0017、0.0104t/a。污水水量较小，水质简单，可直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。因此，本项目不会对周围水环境产生明显影响。 ②地下水环境影响分析详见专章 三、噪声环境影响分析 本项目营运期噪声源为加油机噪音、加油站内来往的机动车产生的交通噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油机安装基础减震装置，加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，再经过距离衰减后，本项目东、南、西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，北站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4类标准要求。因此，项目产生的噪声不会对周围环境造成严重影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目产生的废物主要为油罐检修清理时产生的废油渣和职工生活垃圾。根据《危险废物鉴别标准》(GB5085.1～7-2007)和《国家危险废物名录》，油罐检修清理时产生的废油渣(HW900-221-08)属于危险废物，送有资质的危险废物处置单位进行处理；生活垃圾收集后送环卫部门指定地点进行处置。具体产生量如下所述：具体产生量如下所述： （1）废油渣 加油站每隔3年，对油罐进行一次清洗，油罐区清洗油罐采用干洗法（干洗法程序：排除罐内存油；通风排除罐内油气；人员进罐清扫油污、水及其它沉淀物；用锯末干洗；清除锯末，用铜制工具除去局部锈蚀；用拖布彻底擦净）。根据同类加油站经验，每个储油罐3年清洗1次，每次清洗油渣产生量约15kg，则4个储油罐产生油渣60kg/次，油罐废油渣属于危险废物。油罐清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行。 （2）生活垃圾 本项目职工总人数为4人，职工生活垃圾产生量按每人每天0.5kg计，每年工作时间360天，则生活垃圾总产生量为2kg/d，即0.72t/a。统一收集后由环卫部门处理。 综上所述，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 五、土壤影响分析 本项目按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）的要求进行设计和施工，储罐设备采用地埋式钢制油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层，其总厚度不小于5.5cm。以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。但随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的腐蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，建议对地下油罐采取内部加层和有关保护措施，防止渗入土壤。 加油过程中，输油罐线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发，残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目对土壤环境无明显影响。 当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。 六、环境风险 Ⅰ、风险识别 （1）物质风险识别 本项目涉及到的危险物质主要为汽油和柴油。 汽油危险货物编号31001，火灾危险性分类为甲类，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。 柴油火灾危险性分类为乙类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 （2）风险单元识别：加油站的电气设备较多，若绝缘、保护装置不良或损坏及人的误操作，易造成触电事故。 （3）事故易发部位及危险点辨识 ①油罐区和油罐车停放地 卸油时，油罐区和油罐车停放地是主要危险场所。卸油时容易产生油蒸气的逸出、扩散和聚积。操作不当，容易发生油品的跑、冒。卸油中，极易产生静电荷的积聚。操作不当会引起金属工具间的碰击。明火、冲击、雷电、静电、电器火花等点火源均可能引发燃爆事故。 ②管道 在加油站的各类事故中，管道发生的事故占很大比例。卸油接管等处接地不良，遇雷击或静电闪火引燃引爆。 ③装卸气作业 加气车不熄火，送气车静电没有消散，卸气车卸气连通软管导静电性能差；雷雨天往汽车车箱卸气速度过快，加气操作失误；密闭卸气接口处漏气、漏气；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。 ④急性中毒 由于汽油、柴油对人体也有一定的危害性，一旦出现大量油品泄漏，不但会引发火灾爆炸事故，也有可能发生急性中毒事故。 ⑤防雷装置 原加油站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。 加油站属易燃易爆场所，如果在设计和安装存在缺陷，设备质量不过关，生产过程中发生误操作或机电设备出故障及外力因素破坏等，就有可能引发风险事故，其主要类型是汽油、柴油泄露，并由此进一步引发火灾或爆炸等恶性事故，造成人员伤亡及经济损失。 （4）重大危险源识别 本项目危险源为汽油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）及《危险化学品重大危险源辩识》（GB18212-2009），本项目使用柴油油罐容积为45m3，个数为2个；项目使用汽油油罐容积为40m3，个数为2个。本项目储罐额定充满率以90%计（根据GB/T18442.1-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》中要求，充装易暴介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%），汽油密度0.75t/m3，柴油密度0.85t/m3，折算本项目汽油储罐汽油最大储量为54t。柴油储罐柴油最大储量为68.85t。 重大危险源判别特性见表7-4。 表7-4 重大危险源识别结果 危险单元名称 危险物质名称 使用或存储量（t） 临界量（t） 危险性 是否为重大危险源 汽油 储罐 54 200 易燃 否 柴油 储罐 68.85 5000 易燃 否 当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下式计算，若满足下式，则定为重大危险源。 式中：q1，q2…qn—每种危险物质实际存在量，t； Q1，Q2…Qn—与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 储罐区汽油存储量与临界量比值为0.27，柴油存储量与临界量比值为0.01377，相加约为0.28377小于1。因此，本项目加油站不构成重大危险源。风险评价等级为二级。 Ⅱ、源项分析 加油站的主要危险有害因素为：火灾爆炸、电伤害、车辆伤害、中毒窒息等。下面分别加以分析。 1、火灾、爆炸 （1）油罐区。油罐使用过程中的腐蚀穿孔可能引起油品泄漏，泄漏油品遇点火源则易导致火灾；油罐在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在罐区内违禁使用明火、检修清洗时违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸等事故。另外，卸油时液位检测不及时易造成油罐浸溢，使周围空气中油蒸汽的浓度迅速上升，达到或超过爆炸极限，遇明火即可能发生爆炸、燃烧事故。 （2）加油区及卸油区。由于人员、车辆流动频繁，不安全因素较多，是加油站事故多发高发的危险场所。譬如：未熄火加油、电器故障、作业过程中因修车或机械碰撞产生火花等均容易引发火灾爆炸事故。 2、电气伤害 （1）触电伤害。电气伤害是电能作用于人体造成的伤害。电气伤害事故以触电伤害最为常见。如果与加油设施配套的各类电气设施、电器开关、电缆敷设的接地或接零或屏护措施不完善、耐压强度低、耐腐蚀性差,都会造成漏电,导致触电伤人事故。 （2）静电危害。在设备内部,以及输送管线内都有产生静电电荷积累的可能性。譬如，输送流速过快，以及无防静电设施或防静电设施未起作用和不按规定穿着防静电劳动保护护具等都极易产生静电，并积聚形成引爆(燃) 源，或因其不能迅速泄放，其静电火花将导致火灾爆炸。另外，静电也能给人以电击，造成操作人员紧张，防碍操作，引发二次伤害事故。 （3）雷电。建构筑物如防雷装置失效，在雷雨天存在着被雷击的危险。由于雷电具有电流很大、电压很高、冲击性很强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事故。 3、中毒窒息 汽油对中枢神经系统有麻醉作用。轻度中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止。液体吸入呼吸道可引起吸入性皮炎。溅入眼内可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎，甚至灼伤。 皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 4、车辆伤害 当汽车进站加油时，罩棚支柱、加油机、站内设备设施和作业人员可能受到车辆的碰撞，造成财产损失和人员伤害。 Ⅲ、事故类比调查 根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起50多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。根据对同类石化企业调查，表明在最近十年内发生的各类污染事故中，以设备、管道泄漏为多，占事故总数的52%；因操作不当等人为因素造成的事故占21%；污染处理系统故障造成的事故占15%，其他占12%。此外，据贮罐事故分析报道，贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 Ⅳ、最大可信事故的确定 汽油储罐起火将产生大量的烟尘、CO、NOX等有害物质，其中毒性较大，对人体健康产生较大危害的污染因子为CO、NOX。 最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并非意味着其它事故不具环境风险。根据上述潜在事故危险分析，该项目虽具有多个事故风险源，但是从加油站运行全过程分析和物料毒性分析，储油罐区火灾事故确定为重大环境污染事故隐患。 Ⅴ、环境风险概率分析 加油站正常工作情况下，无废气排放；若阀门或开关控制不好，容易造成少量汽油柴油泄漏事故。据贮罐事故分析报道，汽油、柴油贮存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一。 Ⅵ、风险预测与评价 根据平面布置，项目加油机与村民住宅的最近的距离为36m左右，罐区与村民住宅的最近距离为75m左右，且项目场地西侧、东侧和南侧设有高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。项目一旦发生渗漏与溢出事故，其影响范围均能控制在项目场地范围内，为防止因渗漏与溢出导致的火灾、爆炸对村民住宅的影响，项目建设单位要加强管理，做好控制措施。 汽油储罐容积最大为40m3，额定充满率以90%计（根据GB/T18442.1-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》中要求，充装易暴介质的液相容积不大于内容器几何容积的90%），汽油密度0.75t/m3，折算本项目汽油储罐汽油最大储量为27t，经计算可得，汽油储罐爆炸的死亡半径为36.9m、重伤半径为97.1m、轻伤半径为174.1m、财产损失半径为112.2m。如下图所示： 图4 事故模拟图 可见，死亡半径为36.9m内，周边仅为本厂职工和单位办公楼，本项目北侧住户，均位于死亡半径范围之外。风险事故会对其产生一定影响。 Ⅶ、风险防范措施 1、在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离居民文教区等敏感点，减少加油站风险事故下对其外环境和敏感点的影响； 2、总图布置和建筑方面的安全对策措施 站场内总平面布置要求和竖向设计，应严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定执行。在设计和施工过程中，严格控制防火间距，不应小于《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）的规定。加油站内的总平面布置应按照《建筑设计防火规范》和《城市燃气设计规范》进行，除储油罐，生产建筑和必要的辅助设施外，不宜布置其他建筑。加油站生产、办公室分区设置，所以本次评价，该项目必须要采取一系列的防范措施： （1）厂内平面布置的风险防范措施 厂内平面布置满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定要求。 ①加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离小于或等于25m时，相邻一侧应设置高度不低于2.2m的非燃烧实体围墙。 ②加油加气站的工艺设施与站外建、构筑物之间的距离大于25m时，相邻一侧应设置隔离墙，隔离墙可为非实体围墙。 ③面向进、出口道路的一例宜设置非实体围墙，或开敞。 ④车辆入口和出口应分开设置。 ⑤站区内停车场和道路应符合下列规定：单车道宽度不应小于3.5m，双车道宽度不应小于6m；站内的道路转弯半径按行驶车型确定，且不宜小于9m；道路坡度不应大于6％，且宜坡向站外；在汽车槽车（含子站车）卸车停车位处，宜按平坡设计。 ⑥汽车加油场地宜设罩棚，罩棚应采用非燃烧构料制作，其有效高度不应小于4.5m。罩棚边缘与加油机的平面距离不宜小于2m。 （2）生产设备风险防范措施 生产设备风险防范措施详见下表7-5。 表7-5 设备风险防范措施一览表 安全设施目录 安装或实施的部位 设置情况 预防事故设施 检测、报警设施 储油罐 设有压力、液位、温度指示装置及安全阀，具有泄露报警功能 设备安全防护设施 储油罐、管线、罩棚、控制室、站房及营业室 设有防雷防静电接地设施、法兰跨接等；罩棚下灯具选用 IP44 级，控制阀门为气动阀 管道两端等连接处 用金属线跨接 加油机 设安全防撞柱（栏） 设备、管道、控制室、站房及营业室内电气设备 设计压力比最大工作压力高10%，低于安全阀的定压等电位连接、过电压（电涌）保护装置 防爆设施 加油机 爆炸危险区域内的电气设备均为防爆型 罩棚、站房罩棚 采用不燃材料制造，站房耐火等级为二级，门窗为外开 安全警示标志 站区内 作业场所设置各种指示、警示标志，如禁打手机、严禁烟火等 控制事故设施 紧急处理设施 加油机 主截断阀、紧急截断阀、加油截断阀 减少与消除事故影响设施 防止火灾蔓延设施 站区四周 设高度不低于2.22m 的非燃烧体实体围墙 灭火设施 储油罐、管线、罩棚、控制室、站房及营业室等处 灭火器材 逃生避难设施 站房 安全出口 劳动防护用品和装备 从业人员 劳动防护用品 （3）风险管理及其它防范措施 加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；严格执行防火、防爆、防雷击、防静电、防毒害等各项要求；建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。 Ⅷ、应急措施 （1）应急救援组织机构、人员和职责 由经理担任事故应急救援小组组长，组员现场操作人员组成。 指挥顺序为经理、现场操作人员。 （2）报警、通讯联络的选择 ①当出现紧急状态征兆时，任何发现者都有责任立即发出预警警报。 ②经确认紧急状态出现时，由现场的应急指挥负责人发出现场应急警报。 ③一旦现场应急警报确认后，现场应急救援负责人随同其他管理人员，应立即到营业室，成立临时指挥中心。 ④将现场发生的紧急情况及时向上级报告。 ⑤由事故发现者/操作人员/经理（或现场应急救援指挥者）均可视情况的紧急程度向外紧急求援或报告。 ⑥发生紧急状态后，发现者应立即与有关部门联系。 ⑦生产现场可在现场的明显位置查到紧急状态联系电话表。 （3）事故发生后应采取的工艺处理措施 ①当发生紧急状态预警时，现场人员应在现场明显摆放劳动防护用品的位置，取得并佩戴相应的劳动防护用品。 ②关闭泄漏点前后的阀门切断泄漏源。 ③停掉相关的生产装置，必要时可启动备用系统。 ④打开通风装置，进行换气。 ⑤利用现场储备的消防器材，对着火源进行灭火。在允许和必要的情况下，用水对现场的泄漏点进行冷却。 （4）人员紧急疏散、撤离 人员撤离的前提是必须在人员安全有保障的前提下进行，在紧急状态下，危险区域内的人员沿着撤离路线，转移到安全区域。现场应急救援负责人安排人员到达安全区域的人员立即进行清点，清点采取点名登记的方式进行。对受伤人员进行紧急救护，必要时呼叫救护车辆和送医院进行救护，并取得相应的医疗报告。当紧急时间出现时，外来人员的接待人员负责保证外来人员的安全撤离和安全区域的清点。 （5）事故区的隔离 出现紧急状态时，根据事故区域进行区域隔离。 （6）检测、抢险、救援及控制措施 现场的自动消防报警和灭火系统和可燃气体报警系统的检测，由经过评估过的、且有资质的检验单位至少每年进行一次，检测报告抄送当地消防部门或安全监督部门。 现场的抢险与救援，在人员安全有保障的前提下，现场受过应急救援培训的人员、在应急救援负责人组织下进行有秩序的救援。 应对紧急状态现场进行时刻检测，加强对事态的控制，防止事态扩大。 应急救援队伍的调度与指挥，应统一有应急救援负责人进行指挥。 （7）受伤人员现场救护、医院救治 若出现受伤人员，将伤员迅速转移到安全区域，在外部医疗救援队伍到达之前，由受过急救培训的人员进行初步识别，及时开展适当的自救和互救。确保安全通道畅通，安排专门人员在路口导引外部医疗救援队进入安全集合区。向外部医疗救援队介绍事故区域危害特性以达到安全、正确的施救。在受伤人员向医院转移之前，由人事行政部门的人员，负责收集伤者的个人资料和伤者的伤势介绍。 （8）应急救援保障 包括应急材料和应急设备，如应急灯、急救药箱、呼吸器、报警器、消防器材等。 当出现紧急状态时，现场应急救援负责人应及时的安排人员与大连开发区管委会的各相关部门，如安全监督管理局、消防队、医院和保险公司等部门联系，寻求支援。 （9）预案分级响应条件 因储罐为危险区域，故当此两处的任何一点出现紧急状态，均按照全场的现场应急救援预案启动来处理。 （10）事故应急救援关闭程序 现场应急救援负责人确认现场的环境已达到恢复到安全状况时，可宣布紧急状态解除。 （11）应急培训计划 由人事行政部门安排应急培训计划，包括应急人员的培训、员工应急响应的培训、社区或周边人员应急响应知识的宣传。 （12）演练计划 演习应每半年举行一次。演习开始，以运行经理的书面通知为准，否则任何人不得随意拉响报警器。演习的开始以拉响报警器报警声为开始，在有安排的情况，尽可能的以不预先通知的方式进行。演习的参加人员应是现场的所有人员。在有安排的情况下，演习时可关停设备。演习结束由经理填写演习记录，并由经理签字存档，演习指挥者可根据现场的实际情况，适时宣布演习结束。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 储油罐、加油机等 | 非甲烷总烃 | 采用埋地式双层油罐、自吸式加油机和油气回收系统进行处理然后排放，排放口距地平面高度不低于4m | 油气排放符合《加油站大气污染物排放标准》(GB20952-2007)中的相关规定，非甲烷总烃厂界浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准，即：其他企业边界大气污染物浓度限值≤2.0mg/m3。 |
|  | 汽车尾气 | CO、THC | 自然通风 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 职工 盥洗废水 | COD 氨氮 SS | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 油罐 | 废油渣 | 委托有资质专业单位进行定期清掏处理 | 不外排 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 统一收集、分类管理后由环卫部门处理 | 不外排 |
| 噪 声 | 本项目营运期噪声源为加油机噪音、加油站内来往的机动车产生的交通噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油机安装基础减震装置，加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，再经过距离衰减后，本项目东、北站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a类标准要求，南站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4b类标准要求。不会对周围环境产生不良影响。 |
| 其 他 | 环境风险：项目为加油站，储油罐总容积120m3，属于二级加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。但再加强职工风险意识前提下，风险较小。 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目区域内以厂房、商铺、农田为主，无珍稀动植物资源，属于人工生态系统。不会产生生态影响。 |

# 九、结论与建议

一、结论： 1、项目概况 (1)项目概况 项目名称：滦县顺达加油站汽油、柴油零售项目 建设单位：滦县顺达加油站 建设性质：新建 建设地点：滦县滦州镇后佘庄村北 项目建设规模：年销售柴油100吨，汽油150吨 本项目投资和环保投资：项目总投资10万元，其中环保投资4万元，占总投资的40%。 劳动定员和工作制度：项目劳动定员为4人，年工作时间为360天，工作制度为三班制，每制工作8小时，每天工作24小时。 (2)产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修订）要求，本项目工艺及产品不属于限制类、淘汰类，属于允许类，项目也不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）禁止类与限制类之列，为允许类，还不在《石家庄市产业发展鼓励和禁限指导意见（2017-2019年）》鼓励和禁限之列，因此本项目的建设符合当前国家及地方产业政策要求。 (3)项目衔接 本项目用水由后佘庄村供水管网供给，项目无生产用水，仅生活用水0.16m3/d（57.6m3/a）。项目无生产废水产生，主要为职工的盥洗污水，产生量按生活用水量的80%计算，则产生量为0.128m3/d（46.08m3/a），水质简单、水量较小，直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。项目用电引自后佘庄村供电管网，年用电量1万kWh；项目供热设空调取暖，不设取暖锅炉。 2、项目周围环境质量现状 1)空气环境质量现状：项目所在地环境空气质量状况较好环境空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。 2)水环境质量现状：区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准。 3)声环境质量现状：区域环境噪声符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 3、环境保护目标 根据项目性质及周围环境特征，将评价区域内的居民点作为大气环境保护目标，周边河流为保护目标，项目厂区及周边地下水井作为地下水保护目标，厂界200m范围内设为声环境保护目标。 4、项目选址合理性 本项目厂址位于滦县滦州镇后佘庄村北，中心坐标为北纬39°45′12.41″，东经118°39′0.29″。项目北侧为民房，东侧为耕地，南侧为铁路，西侧为205国道。四周的敏感点为：北侧的后佘庄村，南侧389m处的前佘庄村。距项目最近的敏感点为：北侧的后佘庄村。评价范围内无文物、景观、水源保护地和自然保护区等其它环境敏感点，所在区域亦无自然保护区、名胜古迹等环境敏感地区。本项目营运期污染源采取相应的污染控制措施后，均可实现达标排放，不会对区域环境产生明显影响。本项目周边建筑属于民用建筑物三类保护物，本项目汽油、柴油储罐、加油机和通气管管口与站外（建）构筑物的安全距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）要求。故本项目选址合理。 5、环境影响分析结论 1）大气环境影响分析 本项目废气污染物主要为加油机作业等排放的油气（以非甲烷总烃计），以及汽车尾气。排放的油气采用油气回收装置回收油气，在由预测计算结果可知，本项目无组织外排废气中，非甲烷总烃环境质量满足《环境空气质量 非甲烷总烃限值》(DB13/1577—2012)中的二级标准2.0mg/m3的要求，D10%均未出现，分析预测结果表明，本项目不会对周围环境空气质量产生明显影响。汽车尾气主要污染物为CO、THC等，产生量很少，且项目场地开阔，通风情况良好，不会造成尾气集结。综上，废气污染物排放能够实现达标排放，对外界环境影响较小。 水环境影响分析 ①地表水环境影响分析 本项目无生产废水，仅存在员工生活污水。生活污水主要为职工的盥洗废水，其产生量按生活用水量0.16m3/d（57.6m3/a）的80%计算，则产生量为0.128m3/d（46.08m3/a）。经同类项目类比，废水中主要污染物为COD、氨氮、SS，产生浓度分别为：300mg/L、25mg/L、150mg/L，则COD、氨氮、SS年产生量分别为0.0207t/a、0.0017、0.0104t/a。污水水量较小，水质简单，可直接泼洒抑尘；厂区设置防渗旱厕，由附近村民定期清掏，拉走作农肥使用，不外排。因此，本项目不会对周围水环境产生明显影响。 ②地下水环境影响分析详见专章 噪声环境影响分析 本项目营运期噪声源为加油机噪音、加油站内来往的机动车产生的交通噪声，声压级为70～85dB（A），为间歇式噪声源。加油机安装基础减震装置，加油站附近设置限速和禁止鸣嘀标志，再经过距离衰减后，本项目东、北站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准要求，西站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4a类标准要求，南站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中4b类标准要求。不会对周围环境产生不良影响。 固体废物环境影响分析 本项目产生的废物主要为油罐检修清理时产生的废油渣和职工生活垃圾。油罐清洗均由建设单位委托有资质专业单位进行。职工生活垃圾统一收集后一并送环卫部门指定地点进行处置。本项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。 5）环境风险 在采取了相关的防范措施和制定了应急预案的前提下，本项目环境风险属于可接受收水平，风险防范措施可行。 6、总量控制指标 按照国家环保要求，并结合本项目的排污特点，建议以本评价核算的污染物排放量作为本项目总量控制指标值，具体如下： COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX ：0t/a。 7、项目建设的可行性结论 滦县顺达加油站汽油、柴油零售项目，符合国家和地方产业政策要求；建厂完成，可确保污染物达标排放，项目营运期生产过程中不会对周围环境产生明显影响。 综上所述，本新建项目符合国家产业政策；项目所在区域环境质量良好；项目施工期和运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议： 为保护环境，确保环保设施正常运行和污染物达标排放，针对工程特点，本次环评提出如下建议： (1)认真执行“三同时”制度，确保各项环保措施落到实处。 (2)加强各种环保治理设施的维护管理，确保其正常运行。 (3)建成后做好环保宣传工作，提高员工环保意识。 (4)加强设备维护、维修工作，积极做好厂区环保整改工作，确保各类环保设施正常运行。 (5)加强对废物收集、暂存的管理，避免造成污染。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 运营期“三同时”验收一览表见表9-1。 表9-1 项目竣工环境保护验收内容一览表 污染类型 污染源 污染物 治理措施 投资 (万元) 验收指标 验收标准 废气 油罐车装卸、储油罐灌注、加油作业产生的油气 非甲烷总烃 采用埋地式双层油罐、自吸式加油机和油气回收系统进行处理然后排放，排放口距地平面高度不低于4m 1 监控浓度限值2.0mg/m3 符合《加油站大气污染物综合排放标准》(GB20952-2007) 和《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界限值 废水 生活废水 COD 氨氮 SS 泼洒抑尘；设置防渗旱厕 0.5 不外排 --- 噪声 设备噪声、加油汽车 噪声 加油机安装基础减震装置，加油站附近设置限速和禁止鸣笛标志 0.5 噪声2类： 昼间≤60dB(A)， 夜间≤50dB(A) 噪声4类： 昼间≤70dB(A)， 夜间≤55dB(A) 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类和4类标准 固废 油罐 废油渣 委托有资质专业单位进行定期清掏处理 0.5 不外排 --- 办公区 生活垃圾 统一收集、分类管理后 由环卫部门处理 0.5 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 环境风险 储油罐 设有泄露检测报警器； 设施间距严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订）、《石油天然气工程设计防火规范》（GB50183-2004）的规定执行 1 风险很小 合计 4 ---

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 附件1 营业执照 附件2 危险化学品经营许可证 附件3 成品油零售经营批准证书 附件4 加油站租赁合同 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

新鲜水

职工生活用水

0.16

0.128

损耗0.032

厂区泼洒抑尘

卸油工序

加油工序

油罐车

阀门

软管

密闭卸油口

油罐

管道

加油机

加油枪

受油容器

N1 、G4

G3

G1

G2

卸油工序

加油工序

油罐车

阀门

软管

密闭卸油口

油罐

管道

加油机

加油枪

受油容器

N1 、G7

G6

G4

G5

油气

油气

油罐车

卸油回气管道

油罐