# 1 概述

滦县新齐再生资源回收利用有限公司建设的废铁废钢破碎项目环境影响报告表于2017年12月12日通过了唐山市环境保护局滦县分局审批（滦环表〔2017〕168号），目前项目处于设备采购阶段，尚未投产。

原环评中设置了2套处理能力20t/h的破碎生产线，每天2班生产；设置了1套分选设备。考虑市场情况和生产工况，拟设置1套处理能力30t/h的破碎生产线，每天3班生产；设置2套分选设备。同时对厂内平面布置进行了适当调整。

《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）规定：建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

本项目破碎机由2台变为1台，但变更后破碎机生产能力变大，全年生产规模不变。项目的建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施基本不变。

上述变化不会导致环境影响显著变化，不属于重大变动。结合环保部门要求，滦县新齐再生资源回收利用有限公司委托唐山德安科技有限公司进行项目变更补充评价。评价单位接受委托后，对项目建设场地进行了实地考察。根据《中华人民共和国环境影响评价法》中的有关规定及相关导则要求，在对该项目认真分析的基础上，编制了《废铁废钢破碎项目变更环境影响补充报告》。

# 2 建设项目变更情况

## 2.1 变更前工程概况

滦县新齐再生资源回收利用有限公司位于滦县榛子镇狼窝铺村南，其地理位置中心坐标为东经118°17'8.84"，北纬39°50'5.20"。厂区东侧和西侧为闲置工业场地，南侧为空地，北侧隔乡村路为闲置工业场地。项目最近环境敏感点为东北侧330m处的狼窝铺村。

项目投资500万元，其中环保投资17万元，占总投资的3.4%。本项目占地面积30668.2m2（合46亩），主要建设内容包括生产车间2栋、办公用房1座（均为现有建筑），总建筑面积1565m2。主要设备有破碎机2台、装载机2台、电吸盘1套、分拣设备1台，以及配套的辅助设施。年加工破碎废铁废钢15万吨。

## 2.2 相关变更情况

2.2.1主要生产设备变化情况

原环评中设置了2套处理能力20t/h的破碎生产线，每天2班生产，设备满负荷生产能力为19.2万t/a；设置了1套分选设备。

考虑市场情况和生产设备维护要求，拟设置1套处理能力30t/h的破碎生产线，每天3班生产，设备满负荷生产能力为21.6万t/a，变更后项目设计生产规模仍为15万t/a不变。设置了2套分选设备，均在白班生产。变更前后主要设备设施见表2-1。

表2-1            变更前后主要设备设施一览表

| 序号 | 设备（施）名称 | 设备数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变更前 | 变更后 |  |
| 1 | 破碎机 | 2 | 1 | 变更前单台能力20t/h，变更后单台能力30t/h |
| 2 | 破碎料出料皮带输送机 | 2 | 1 |  |
| 3 | 分选上料仓 | 0 | 2 | 钢制，3.2m×2.1m |
| 4 | 分选输送皮带 | 0 | 4 |  |
| 5 | 分选设备 | 1 | 2 | 涡流分选 |
| 6 | 电吸盘 | 1 | 0 | 变更后采用装载机上料 |
| 7 | 装载机 | 2 | 2 |  |
| 8 | 地磅 | 1 | 1 |  |
| 9 | 脉冲布袋除尘器 | 2 | 2 |  |
| 10 | 辐射监测设备 | 1 | 1 |  |

2.2.2主要建构筑物及平面布置变化情况

原环评中南侧为一车间，北侧为二车间，均为现有建筑。其中一车间内南侧为原料存储区，北侧为2条破碎生产线，破碎后的产品经皮带进入二车间内存储待售。涡流分选设备位于二车间内东南角。

变更后南侧为生产车间，北侧为成品库，1台破碎生产线位于生产车间北侧， 2条分选设备位于生产车间南侧。破碎机产品经皮带送入北侧成品库呢。分选产品存于车间南侧，分选废料经皮带输送到车间南侧的废料库。在生产车间东侧新建原料库，原料部分存储在生产车间内，部分存储在原料库内。生产车间南侧新建废料库，废料存储在废料库内。

表2-2  　 　　  变更前后主要建构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 建筑面积 | 结构形式 | 数量 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一车间 | 40m×20m×8m | 砖混结构 | 1 | 800 m2 | 原料存储、破碎 |
| 2 | 二车间 | 30m×20m×6m | 砖混结构 | 1 | 600 m2 | 产品存储、分选 |
| 3 | 办公用房 | 27.5m×6m×3m | 砖混结构 | 1 | 165 m2 | 办公、休息 |
|  | 合计 |  |  |  | 1565 m2 |  |

表2-3  　 　　  变更后主要建构筑物一览表

| 序号 | 项目名称 | 平面尺寸 | 结构形式 | 数量 | 建筑面积 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 (变更前一车间) | 40m×20m×8m | 砖混结构 | 1 | 800 m2 | 原料存储、破碎、分选 |
| 2 | 成品库 (变更前二车间) | 30m×20m×6m | 砖混结构 | 1 | 600 m2 | 废钢产品存储 |
| 3 | 原料库 | 40m×10m×8m | 单层彩钢 | 1 | 400 m2 | 新建，原料存储 |
| 4 | 废料库 | 20m×20m×8m | 单层彩钢 | 1 | 400 m2 | 新建，分选废料存储 |
| 5 | 办公用房 | 27.5m×6m×3m | 砖混结构 | 1 | 165 m2 | 办公、休息 |
|  | 合计 |  |  |  | 2365 m2 |  |

2.2.3环保设施变化情况

原环评中破碎机主体封闭，出料口设置密闭罩，引入1套脉冲布袋除尘器；涡流分选机主体封闭，入料口、出料口设置集气罩，引入1套脉冲布袋除尘器。

变更后破碎机主体封闭，出料口与出料皮带封闭连接，设收尘管道引入1套脉冲布袋除尘器。涡流分选机主体封闭，出料口与出料皮带封闭连接，设收尘管道引入1套脉冲布袋除尘器；入料口、非金属废料皮带落料终端上方设雾化喷淋装置。

2.2.4排放标准变化情况

变更前颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率3.5kg/h，无组织排放浓度1.0 mg/m3的限值要求。

变更后颗粒物排放参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施特别限值15mg/m3、表5中厂界排放浓度1.0 mg/m3的限值要求。

表2-4             工程变更内容一览表

| 变更内容 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- |
| 主要设备设施 | 破碎机2台，单台能力20t/h。涡流分选机1台。 | 破碎机1台，单台能力30t/h。涡流分选机2台。 |
| 主要建构筑物 | 一车间、二车间、办公用房 | 生产车间、成品库、原料库、废料库、办公用房 |
| 平面布置 | 南侧为一车间，北侧为二车间。其中一车间内南侧为原料存储区，北侧为两条破碎生产线，破碎后的产品经皮带进入二车间内存储待售。涡流分选设备位于二车间内东南角。 | 南侧为生产车间，北侧为成品库。生产车间东侧为原料库、南侧为废料库。破碎生产线位于生产车间北侧，两条分选设备位于生产车间南侧。破碎机产品经皮带送入北侧成品库内。分选产品存于车间南侧，分选废料经皮带送至车间南侧的废料库。 |
| 环保设施 | 破碎机主体封闭，出料口设置密闭罩，引入1套脉冲布袋除尘器。 涡流分选机主体封闭，入料口、出料口设置集气罩，引入1套脉冲布袋除尘器。 | 破碎机主体封闭，出料口与出料皮带封闭连接，设收尘管道引入1套脉冲布袋除尘器。 涡流分选机主体封闭，出料口与出料皮带封闭连接，设收尘管道引入1套脉冲布袋除尘器；入料口、非金属废料皮带落料终端上方设雾化喷淋装置。 |
| 排放标准 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1、表5 |

经查阅原环评报告并与建设单位核实，项目其他工程内容无变化。

# 3 评价执行标准

## 3.1环境质量标准

环境空气：执行《环境空气质量标准》（G3095-2012）；

声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

表3-1            环境质量标准一览表

| 项目 | 评估因子 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | PM10 | 24小时浓度 | 150μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  | SO2 | 24小时浓度 | 150μg/m3 |  |
|  |  | 小时浓度 | 500μg/m3 |  |
|  | NO2 | 24小时均浓度 | 80μg/m3 |  |
|  |  | 小时浓度 | 200μg/m3 |  |
|  | PM2.5 | 24小时浓度 | 75μg/m3 |  |
|  | CO | 24小时浓度 | 4mg/m3 |  |
|  |  | 小时浓度 | 10mg/m3 |  |
|  | O3 | 8小时均浓度 | 160μg/m3 |  |
|  |  | 小时浓度 | 200μg/m3 |  |
| 声环境 | LAeq | 昼间 | 60dB(A) | 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准 |
|  |  | 夜间 | 50dB(A) |  |

## 3.2污染物排放标准

噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；

废气：颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中特别限值、表5中厂界限值要求。

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单。危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。

表3-2              废气污染物排放标准一览表

| 污染源 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎、分选 | 颗粒物 | 排气筒 | 15 | mg/m3 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1、表5 |
|  |  | 厂界无组织 | 1.0 | mg/m3 |  |

表3-3                噪声排放标准一览表

| 噪声 | 等效连续A声级 | 时期 | 单位 | 昼间 | 夜间 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运营期 | dB(A) | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |

# 4项目变更前工程介绍

## 4.1工程内容及规模

项目投资500万元，其中环保投资17万元，占总投资的3.4%。项目占地面积30668.2m2（合46亩），主要建设内容包括生产车间2栋、办公用房1座（均为现有建筑），总建筑面积1565m2。主要设备有破碎机2台、装载机2台、电吸盘1套、分拣设备1台，以及配套的辅助设施。年加工破碎废铁废钢15万吨。

表4-1                    变更前项目概况一览表

| 序号 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 废铁废钢破碎项目 |
| 2 | 建设单位 | 滦县新齐再生资源回收利用有限公司 |
| 3 | 建设地点 | 滦县榛子镇狼窝铺村南 |
| 4 | 行业类别 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |
| 5 | 建设性质 | 新建 |
| 6 | 建设周期 | 2017年12月-2018年1月 |
| 7 | 项目投资 | 总投资500万元，其中环保投资17万元，占总投资的3.4% |
| 8 | 建设内容 | 生产车间、办公用房 |
| 9 | 产品方案 | 年加工破碎废铁废钢15万吨 |
| 10 | 平面布置 | 南侧为一车间，北侧为二车间。其中一车间内南侧为原料存储区，北侧为两条破碎生产线，破碎后的产品经皮带进入二车间内存储待售。涡流分选设备位于二车间内东南角。 |
| 11 | 环保措施 | 废气 | 破碎机主体封闭，出料口设置密闭罩，引入1套脉冲布袋除尘器；涡流分选机主体封闭，入料口、出料口设置集气罩，引入1套脉冲布袋除尘器。 |
|  |  | 废水 | 无生产废水，生活废水泼洒地面降尘。 |
|  |  | 噪声 | 产噪设备置于封闭车间内，设置减震基础。 |
|  |  | 固废 | 布袋除尘灰、分选非金属外运垃圾填埋场。生活垃圾运至环卫部门指定地点。 |
| 12 | 工作制度 | 职工定员20人，年工作300天，每天两班，每班8小时。 |

## 4.2变更前工艺流程及环境保护措施

4.2.1工艺流程及排污节点

本项目主要处理加工工业废钢，主体工艺为：上料、破碎、分选、成品外售。生产工艺简介如下：

（1）原料进厂

本项目原料为外购机械厂边角料，厚度4-7mm（严格控制来源，不含废五金），由汽车运输进厂经辐射监测设备后卸入一车间内原料区堆存，原料区面积约600m2，有效堆存量1100t，可存储2天用量。因原材料市场价格波动较大，本项目根据销量购进原料，不在厂内大量堆存原料。

该工序的产排污节点为：卸料过程产生的粉尘。

（2）上料破碎

破碎机和入料槽设置为半地下式。废钢经电吸盘取料后送入破碎机入料槽，直接进入破碎机入料口。废钢在锤头的打击撕剪作用下，使废钢处理成块状或团状，破碎后的碎料直径小于10cm，直接从破碎机底部出料口排出落入产品皮带上，经产品皮带输送至二车间成品堆存区。

该工序的产排污节点为：破碎机破碎、落料过程产生的粉尘，破碎机运行产生噪声。

（3）产品外运

本项目原料为机械厂边角料，几乎无非金属废料产生，正常生产过程中无需分选直接由铲车装车外运。

该工序的产排污节点为：产品皮带落料粉尘和装车过程产生的粉尘。

（4）小粒径产品分选

本项目产品为直径小于10cm的团块，在长期铲装程中，粒径较小的产品会逐渐堆积在产品堆场的底部，同时掺杂一些非金属碎屑。因此，底部堆积的小粒径产品需定期分选出非金属杂质。约每3天分选一次。

本项目设置一台涡流分选机，其工作原理是在分选磁辊表面产生高频交变的强磁场，当有导电性的金属经过磁场时，会在金属内感应出涡电流，此涡电流本身会产生与原磁场方向相反的磁场，金属则会因磁场的排斥力作用而沿其输送方向向前飞跃，实现与非金属类物质的分离。

物料由铲车倒入上料皮带，进入涡流分选机后金属和非金属分别由分选机下方各自出料口排出。金属作为产品装车外运，非金属定期运至垃圾填埋场。

该工序的产排污节点为：涡流分选机上料、分选、落料粉尘和设备噪声。

本项目工艺流程及排污节点图见图4-1。

图4-1    工艺流程及污染物排放节点图

⑴ 废气：主要为原料卸车、上料、破碎、产品落料、装车外运和分选时产生的颗粒物。

⑵ 废水：主要为职工生活废水。

⑶ 噪声：主要为铲车、破碎机、涡流分选机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强75~100dB(A)。

⑷ 固废：分选产生的非金属杂质、除尘器收集的除尘灰以及生活垃圾。

表4-2                       主要污染物汇总表

| 类型 | 污染源 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料卸车 | 颗粒物 | 降低落料高度，车间抑尘 |
|  | 上料 | 颗粒物 | 车间抑尘 |
|  | 破碎 | 颗粒物 | 破碎机主体封闭，出料口设置密闭罩，引入脉冲布袋除尘器处理 |
|  | 产品落料 | 颗粒物 |  |
|  | 装车外运 | 颗粒物 | 车间抑尘 |
|  | 涡流分选 | 颗粒物 | 主体封闭，入料口、出料口设置集气罩，引入脉冲布袋除尘器处理 |
| 废水 | 职工生活 | SS | 泼洒厂区抑尘 |
| 噪声 | 破碎机 | 噪声 | 封闭车间内，设置减震基础 |
|  | 涡流分选机 | 噪声 | 封闭车间内，设置减震基础 |
|  | 除尘风机 | 噪声 | 封闭车间内，设置减震基础 |
| 固废 | 分选 | 非金属 | 外运垃圾填埋场 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 外运垃圾填埋场 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清运 |

4.2.2治理措施

4.2.2.1废气污染治理措施

⑴破碎、落料粉尘

废钢铁在破碎过程、破碎料向皮带落料过程均会有粉尘产生，环评要求将破碎机主体封闭，破碎机落料点与皮带连接处设置密闭罩，经吸风管道引入布袋除尘器，2台破碎机共用1套离线脉冲布袋除尘器（材质：覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min）。除尘器设计处理能力20000m3/h，处理效率99%。类比同行业资料，除尘器入口处颗粒物浓度1000mg/m3，则净化后颗粒物排放浓度10mg/m3、排放速率为0.2kg/h。处理后的废气由1根15m 高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度120mg/m3，3.5kg/h的要求。

⑵涡流分选粉尘

成品堆场底部堆积的小粒径产品掺杂有非金属杂质。约每3天分选一次，采用铲车上料，分选后的金属与非金属直接落入分选机下方。

在铲车上料、分选、落料过程会有粉尘产生。环评要求将分选机主体封闭，入料口、出料口处均设置侧吸罩，入料口（2m×1m），出料口2个（0.8m×0.5m）。将废气引入1套离线脉冲布袋除尘器（材质：覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min）。集气罩入口处控制风速按1.2m/s计算，除尘器设计风量12000m3/h，设计处理效率99%计算，每3天运行1次，每次运行约2小时，年运行。类比同行业资料，除尘器入口处颗粒物浓度1500mg/m3，则净化后颗粒物排放浓度15mg/m3、排放速率均为0.18kg/h，处理后的废气由1根15m 高排气筒排放，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度120mg/m3，3.5kg/h的要求。

⑶无组织粉尘

原料进厂后卸车、电吸盘向入料槽卸料、产品皮带落料以及铲装外运过程中会有粉尘产生。本项目原料为机械厂边角料，不含废五金和建筑工地废钢，因此金属表面的尘土和氧化铁皮较少。各转运工序产生的粉尘量较小。环评要求各转运工序尽量降低落料高度，以减少粉尘产生量。本项目物料堆存、转运和装卸过程均在封闭车间内进行，各工序产生的无组织粉尘及除尘器未收集的粉尘按原料量的万分之一计算，为15t/a，其中约80％在车间内沉降。采用估算模式计算，无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.08695mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放周界外浓度限值1.0mg/m3要求，对周边大气环境影响较小。

4.2.2.2噪声源强及治理措施

主要为铲车、破碎机、涡流分选机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强75~100dB(A)。所有生产设备均置于砖混钢结构车间内，震动设备设置减震基础，可综合降噪25dB(A)。主要噪声源及相关参数见表4-3。

表4-3                主要噪声源及相关参数              单位：dB(A)

| 噪声源 | 数量台 | 源强dB(A) | 运行 规律 | 运行 时数 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 2 | 100 | 连续 | 16h/d | 砖混车间，减震基础，降噪25dB(A) |
| 涡流分选机 | 1 | 75 | 连续 | 2h/d | 砖混车间，减震基础，降噪25dB(A) |
| 除尘风机 | 2 | 85 | 连续 | 16h/d | 砖混车间，减震基础，降噪25dB(A) |
| 铲车 | 2 | 85 | 间断 | 8h/d | 砖混车间，降噪20dB(A) |

在切实落实上述噪声防治方案后，经厂房隔声降噪和距离衰减后，项目生产噪声到各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求。项目200m范围内无环境敏感点，对周围环境影响较小。

4.2.2.3废水治理措施

项目无生产废水产生，项目职工均为附近村民，不设食堂、宿舍，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏做农肥。因此生活用水主要为职工日常盥洗用水，水质较简单，用于厂区地面浇洒抑尘，不外排。

4.2.2.4固体废物治理措施

除尘器收集的除尘灰98.6t/a，袋装封口收集后外运垃圾填埋场。涡流分选出的非金属杂质约150t/a，定期外运垃圾填埋场。职工生活垃圾约3t/a，运至环卫部门指定地点。

设备维护保养会产生废润滑油0.2t/a、废液压油0.3t/a，根据《国家危险废物名录》（2016），废润滑油、废液压油属于危险废物。其储存、转移和处理途径需遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定。废油存于铁桶中，并贴有危废标签，存于危废间内，定期由有资质单位处理。危废间设于一车间内西北角，面积4m2，设置标识，危废间地面与裙脚做防渗处理，底层采用10cm防渗混凝土，表层2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。

## 4.3变更前环保措施验收内容及落实情况

表4-4            变更前环保设施“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理 对象 | 治理 措施 | 数量 | 处理 能力 | 处理 效率% | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 2台破碎机 | 颗粒物 | 破碎机主体封闭，落料点与皮带连接处设置密闭罩，经吸风管道引入离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 1套 | 20000 m3/h | 99% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放浓度120mg/m3，3.5kg/h | 15 |
|  | 1台涡流分选机 | 颗粒物 | 分选机主体封闭，入料口、出料口处均设置侧吸罩，废气引入离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 1套 | 12000 m3/h | 99% |  |  |
|  | 原料卸车、上料、装车外运等无组织 | 颗粒物 | 物料存储、转运、加工均在封闭的车间内进行，各转运工序尽量降低落料高度。 | -- | -- | -- | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3 | － |
| 废水 | 职工生活 | COD、SS、氨氮 | 泼洒厂区抑尘 | -- | -- | -- | 无废水外排 | － |
| 噪声 | 机械 设备 | 主要生产设备置于生产车间内，震动型设备设置减震基础。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类标准：昼间 60dB（A），夜间50dB（A） | 1 |
| 固 废 | 除尘器收集的除尘灰袋装封口收集后外运垃圾填埋场。涡流分选出的非金属杂质定期外运垃圾填埋场。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 1 |
|  | 废润滑油、废液压油存于铁桶中，并贴有危废标签。危废间4m2，设于一车间内西北角，设置标识，危废间地面与裙脚做防渗处理，底层采用10cm防渗混凝土，表层2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。危废定期由有资质单位处理。 | 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |  |
|  | 生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点。 | － |  |
| 其他 | 全面实现厂区地面的绿化或硬化 | － |
| 总计 | 占总投资的3.4% | 17 |

目前主要生产设备和环保设施正处于采购阶段，未生产。生产车间、成品库为现有建筑。

# 5变更后环保措施及可行性分析

## 5.1变更后工艺流程

变更前2台破碎机、1台分选机。变更后1台破碎机、2台分选机。

变更前采用电吸盘上料，变更后采用装载机上料。

变更前需分选废料经皮带直接落入分选机，分选出的产品和废料直接落入车间地面上。变更后需分选废料经装载机倒入上料仓内，再落入上料皮带。经分选后产品、废料均经皮带输出落入产品区和废料区。

其余工艺流程无变化。变更后工艺流程及排污节点图见图5-1。

注：“    ”为变化内容，其余工艺流程无变化。

图5-1    变更后工艺流程及污染物排放节点图

## 5.2废气影响变化情况

⑴破碎、落料粉尘

废钢铁在破碎过程、破碎料向皮带落料过程均会有粉尘产生，项目设计将破碎机主体封闭，破碎机落料点与出料皮带封闭连接，经吸风管道引入1套离线脉冲布袋除尘器（材质：覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min）。除尘器设计处理能力10000m3/h，处理效率99%。根据原环评中颗粒物源强计算，变更后除尘器入口处颗粒物浓度1333mg/m3，则净化后颗粒物排放浓度13.33mg/m3。处理后的废气由1根15m高排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施特别限值15mg/m3的限值要求。

⑵涡流分选粉尘

成品堆场底部堆积的小粒径产品掺杂有非金属杂质。约每3天分选一次，采用铲车上料，倒入上料仓内，经皮带输送至分选机。分选后的金属产品经皮带输送落入车间内产品区，非金属废料经皮带输送至废料库内。

在铲车上料、分选、落料过程会有粉尘产生。项目设计将分选机主体封闭，入料口、非金属废料皮带落料终端上方设雾化喷淋设施。分选机出料口与出料皮带封闭连接，废气经吸风管道引入1套离线脉冲布袋除尘器（材质：覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min）。2套分选机共用1套除尘器，除尘器设计风量12000m3/h，设计处理效率99%，每3天运行1次，每次运行约2小时。变更前为1台分选机，入料口、出料口设置集气罩（共3个），变更后出料口与出料皮带封闭连接，废气经吸风管引入除尘器（共4处），废气收集效率更高，12000m3/h的风量能够满足收尘要求。参照原环评中污染物源强，除尘器入口处颗粒物浓度1500mg/m3，则净化后颗粒物排放浓度15mg/m3，处理后的废气由1根15m 高排气筒排放，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施特别限值15mg/m3的限值要求。

⑶无组织粉尘

原料进厂后卸车、装载机向入料槽卸料、产品皮带落料以及铲装外运过程中会有粉尘产生。本项目原料为机械厂边角料，不含废五金和建筑工地废钢，因此金属表面的尘土和氧化铁皮较少，各工序产生的粉尘量较小。本项目物料堆存、转运和装卸过程均在封闭车间内进行，各皮带机全部封闭，分选机入料口、非金属废料皮带落料终端上方设雾化喷淋设施。各工序产生的无组织粉尘按原料量的万分之一计算，为15t/a，其中约80％在车间内沉降。采用估算模式计算，无组织排放颗粒物最大落地浓度为0.08695mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中厂界排放浓度1.0 mg/m3的限值要求。

## 5.3废水影响变化情况

变更后生产用水主要是涡流分选入料和非金属废料皮带落料终端上方设雾化喷淋用水，用水量约1t/a，最终全部蒸发不外排。项目职工均为附近村民，不设食堂、宿舍，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏做农肥。生活用水主要为职工日常盥洗用水，水质较简单，用于厂区地面浇洒抑尘，不外排。

## 5.4噪声影响变化情况

因设备数量和平面布局发生变化，噪声源位置和数量相应发生了变化，导致各厂界噪声贡献值随之变化。变更后本项目噪声源主要为铲车、破碎机、涡流分选机、除尘风机等设备，源强75~100dB(A)。所有生产设备均位于砖混结构车间内，震动型设备设置减震基础，可综合降噪25 dB(A)。噪声设备源强及降噪措施见表5-1，车间距厂界距离见表5-2。

表5-1              噪声设备源强及降噪措施

| 噪声源 | 数量台 | 源强dB(A) | 运行 规律 | 运行 时数 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎机 | 1 | 100 | 连续 | 24h/d | 砖混车间，减震基础，降噪25dB(A) |
| 涡流分选机 | 2 | 75 | 连续 | 2h/d | 砖混车间，减震基础，降噪25dB(A) |
| 除尘风机 | 2 | 85 | 连续 | 24h/d | 砖混车间，减震基础，降噪25dB(A) |
| 铲车 | 2 | 85 | 间断 | 24h/d | 砖混车间，降噪20dB(A) |

表5-2              车间距各厂界距离

| 等效声源 | 东厂界（m） | 南厂界（m） | 西厂界（m） | 北厂界（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 33 | 30 | 170 | 60 |

⑵ 预测模式

噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。因本项目只有室内声源，因此预测模式选用室内声源等效室外声源计算。

① 室内声源等效室外声源计算

声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：

LP2（T）=LP1（T）－(TL+6)

式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。

式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；

当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：

LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6)

式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

② 噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S；

tj—在T时间内j声源工作时间，S；

T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数；

M—等效室外声源个数。

⑶ 预测结果及分析

各厂界环境噪声预测及分析见表5-3。

表5-3          声环境预测及分析        单位：等效声级 dB(A)

| 预测点 | 贡献值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 45.6 | 45.6 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 46.5 | 46.5 |  |  | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 31.4 | 31.4 |  |  | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 40.4 | 40.4 |  |  | 达标 | 达标 |

在切实落实上述噪声防治方案后，经厂房隔声降噪和距离衰减后，厂界环境噪声贡献值昼间为31.4~46.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。项目200m范围内无敏感点，所以本项目噪声对周围环境影响较小。

## 5.5固废变化情况

变更后生产规模不变，污染物产生源强不变，因此除尘器收集的除尘灰量基本不变，为98.6t/a，袋装封口收集后外运垃圾填埋场。涡流分选出的非金属杂质约150t/a，定期外运垃圾填埋场。职工生活垃圾约3t/a，运至环卫部门指定地点。

设备维护保养会产生废润滑油0.2t/a、废液压油0.3t/a，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理。

# 6总量控制变化情况

## 6.1变更前后污染物变化情况

变更前后生产规模不变，污染物产生源强不变，因此粉尘、固废等产生量基本无变化。变更前后污染物变化情况见表6-1。

表6-1              变更后污染物变化情况              t/a

| 污染物类型 | 污染物 | 变更前 | 变更后 | 排放变化量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生量 | 排放量 | 产生量 | 排放量 |  |
| 废气 | 粉尘 | 99.6 | 0.996 | 99.6 | 0.996 | 0 |
|  | SO2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | NOx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 除尘灰 | 98.6 | 0 | 98.6 | 0 | 0 |
|  | 非金属废料 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 |
|  | 废润滑油 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 | 16.0 | 0 | 16.0 | 0 | 0 |

## 6.2变更后总量控制

本项目污染物排放量为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物 0.996t/a。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下：

⑴计算依据

颗粒物执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施特别限值15mg/m3的限值要求。

⑵计算过程

破碎除尘器设计风量10000m3/h，每天运行24小时，年运行300天，则废气总量为7200万m3/a

颗粒物总量=15mg/m3×7200万m3/a×10-9 =1.88t/a

分选除尘器设计风量12000m3/h，每天运行2小时，年运行100天，则废气总量为240万m3/a

颗粒物总量=15mg/m3×240万m3/a×10-9 = 0.036t/a

因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物1.916t/a。

表6-2       变更前后总量指标变化情况

| 污染物类型 | 污染物 | 总量指标 | 变化量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变更前 | 变更后 |  |
| 废气 | 颗粒物 | 11.808 | 1.916 | -9.892 |
|  | SO2 | 0 | 7.4 | +7.4 |
|  | NOx | 0 | 7.4 | +7.4 |
| 废水 | COD | 0 | 0 | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 |

# 7 变更后验收内容

表7-1    变更后工程“三同时”验收一览表

| 项目 | 治理 对象 | 治理 措施 | 数量 | 处理 能力 | 处理 效率% | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 1台破碎机 | 颗粒物 | 破碎机主体封闭，落料点与出料皮带封闭连接，经吸风管道引入1套离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 1套 | 10000 m3/h | 99% | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施特别限值15mg/m3 | 20 |
|  | 2台涡流分选机 | 颗粒物 | 分选机主体封闭，出料口与出料皮带封闭连接，废气经吸风管道引入1套离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 1套 | 12000 m3/h | 99% |  |  |
|  | 原料卸车、上料、装车外运等无组织 | 颗粒物 | 物料存储、转运、加工均在封闭的车间和库房内进行，各转运工序尽量降低落料高度，各皮带输送机均封闭处理。分选机入料口、非金属废料皮带落料终端上方设雾化喷淋设施。 | -- | -- | 80% | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中厂界限值1.0mg/m3 |  |
| 废水 | 厂内不设食堂、宿舍、浴室，厕所为防渗卫生旱厕。少量盥洗废水泼洒地面抑尘。 | 无废水外排 | － |
| 噪声 | 主要生产设备置于生产车间内，震动型设备设置减震基础。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类标准：昼间 60dB（A），夜间50dB（A） | 1 |
| 固 废 | 除尘器收集的除尘灰袋装封口收集后外运垃圾填埋场。涡流分选出的非金属杂质定期外运垃圾填埋场。 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 | 1 |
|  | 废润滑油、废液压油存于铁桶中，并贴有危废标签。危废间4m2，设于成品库内西北角，设置标识，危废间地面与裙脚做防渗处理，底层采用10cm防渗混凝土，表层2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。危废定期由有资质单位处理。 | 危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。 |  |
|  | 生活垃圾集中收集后运至环卫部门指定地点。 | － |  |
| 其他 | 全面实现厂区地面的绿化或硬化 | － |
| 总计 | 占总投资的4.4% | 22 |

# 8 结论

综上所述，滦县新齐再生资源回收利用有限公司建设的废铁废钢破碎项目，在落实补充报告中各项措施，从环保角度分析，该项目变更是可行的。

目  录

1 概述	1

2 建设项目变更情况	1

2.1 变更前工程概况	1

2.2 相关变更情况	2

3 评价执行标准	5

3.1环境质量标准	5

3.2污染物排放标准	5

4项目变更前工程介绍	6

4.1工程内容及规模	6

4.2变更前工艺流程及环境保护措施	6

4.3变更前环保措施验收内容及落实情况	11

5变更后环保措施及可行性分析	12

5.1变更后工艺流程	12

5.2废气影响变化情况	12

5.3废水影响变化情况	14

5.4噪声影响变化情况	14

5.5固废变化情况	16

6总量控制变化情况	17

6.1变更前后污染物变化情况	17

6.2变更后总量控制	17

7 变更后验收内容	19

8 结论	19

废铁废钢破碎项目

环境影响补充报告

建设单位：滦县新齐再生资源回收利用有限公司

编制单位：唐山德安科技有限公司

编制时间：2018年5月

# Text boxes

装车外运

装车外运

金属              非金属废料

皮带机

装载机

产品

装载机

粉尘

粉尘、噪声

粉尘

粉尘

粉尘、噪声

粉尘

皮带机

小粒径

装车外运

皮带机

涡流分选

产品堆存

破碎

入料槽

原料

小粒径

产品

装车外运

电吸盘

粉尘

粉尘、噪声

粉尘

皮带机

装车外运

涡流分选

产品堆存

破碎

入料槽

原料

粉尘

粉尘、噪声

非金属杂质

金属

上料仓