目录

1 前言	1

2 总论	2

2.1 编制目的	2

2.2 环境影响评价依据	2

2.3 环境影响评价执行标准	3

2.4 环境保护目标	4

3 变更前项目基本情况	5

3.1变更前项目概况	5

3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗	5

3.3变更前项目生产设备和设施	6

3.4变更前项目公用及辅助工程	6

3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点	7

3.6变更前项目主要污染物及治理措施	9

3.7变更前主要环境问题	13

4 变更后项目情况	14

4.1变更后项目概况	15

4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗	15

4.3变更后项目生产设备和设施	16

4.4变更后项目公用及辅助工程	16

4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点	17

4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析	19

4.7产业政策符合性分析	28

4.8变更前后污染物排放量变化情况	28

5 变更后项目总量控制分析	29

5.1总量控制分析	29

5.2变更前后主要污染物排放量变化	29

6 变更后主要污染物排放情况和“三同时”验收一览表	31

6.1项目变更后主要污染物排放情况	31

6.2项目变更后“三同时”验收一览表	31

7 结论	34

7.1变更内容	34

7.2变更后污染物治理措施可行性论证	34

7.3 总量控制	37

7.4 结论	37

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置及周边关系图

附图3  项目周边敏感点图

附件

附件1  原环评审批意见

附件2  营业执照

附件3  河北省排放污染物许可证

# 1 前言

滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目位于滦县响嘡镇田疃村北，厂区中心坐标为北纬39°39′56″，东经118°44′41″。项目主要以页岩、煤矸石为原料，生产页岩砖，年生产5000万块。项目已于2010年委托唐山赛特尔环境技术有限公司编写《滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目环境影响报告表》，并于2011年1月12日取得了滦县环境保护局的审批意见（滦环表（2011）005号）。

滦县翼翔新型建材有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对年产5000万块页岩砖项目主要做出以下变更：

①将原料堆场变更为原料库房，使原材料运至厂区后入库贮存；

②在破碎及筛分工序分别增设1套脉冲式布袋除尘器，降低污染物的总排放量；

③将焙烧窑升温工序所用燃料由煤炭变更为清洁能源天然气；

④焙烧干燥工序增设2套脱硫塔装置，降低二氧化硫等污染物的排放。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和滦县环境保护局的要求，此次变更需要进行环境影响变更分析。滦县翼翔新型建材有限公司委托我公司编制该变更分析报告；接到委托后，我公司立即组织技术人员开展工作，进行了实地考察，听取了建设单位对本次变化情况的详细介绍，对变更之处进行了认真核对，根据国家、省、市有关环保政策、法规及滦县环境保护局要求，从项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了《滦滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目环境影响变更分析报告》。

在本次环境评价工作中，得到了滦县环境保护局、建设单位等相关单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

# 2 总论

## 2.1 编制目的

变更分析报告的目的在于对发生变动的工程内容进行环境影响评价，提出相应的缓减不利环境影响的对策措施和建议，对工程内容变动是否会改变原环境影响报告表的评价结论做出评价。

## 2.2 环境影响评价依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过。2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

- 《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》（2012年2月29日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令682号（自2017年10月1日起施行）；

- 《河北省建设项目环境保护管理条例》省八届人大常委会第24次会议通过（1996年12月17日）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

- 河北省环境保护局关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知（冀环办发[2007]65号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知（冀环办发[2010]250号）；

- 河北省环境保护局《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发〔2008〕23号）；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）；

- 《滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目环境影响报告表》。

## 2.3 环境影响评价执行标准

### 2.3.1 环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

表2-1     环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 1小时平均500 | μg/Nm³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均60 |  |  |
|  | NO2 | 1小时平均200 |  |  |
|  |  | 日平均80 |  |  |
|  |  | 年平均40 |  |  |
|  | NOx | 1小时平均250 |  |  |
|  |  | 日平均100 |  |  |
|  |  | 年平均50 |  |  |
|  | PM10 | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均70 |  |  |
|  | PM2.5 | 日平均75 |  |  |
|  |  | 年平均35 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | CO | 1小时平均10 | mg/Nm³ |  |
|  |  | 日平均4 |  |  |
| 声环境 | 昼间噪声 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
|  | 夜间噪声 | 50 | dB（A） |  |

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：

①破碎及筛分工序产生的有组织颗粒物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求：颗粒物30mg/m3。

②原料运输、堆存及集气罩未捕集到颗粒物为无组织排放，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求：颗粒物1.0mg/m3。

③焙烧阶段废气执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求：颗粒物30mg/m3、SO2300mg/m3、NOX200mg/m3。

（2）噪声：

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号）。

## 2.4 环境保护目标

本项目附近无自然风景保护区、文物古迹及珍稀濒危野生动植物等环境敏感点。变更前主要保护目标及保护级别详见表2-2。

表2-2    变更前主要保护目标及保护级别一览表

| 类别 | 名称 | 相对于项目方位 | 功能 | 距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 田疃村居民区 | S | 居住 | 50 | GB3095-2012 二类区标准 |
| 声环境 |  |  | 居住 |  | GB3096-2008 2类区标准 |

本项目建设于2010年，但随着经济的发展，河新庄村居民区逐渐向南扩大，导致项目到保护目标的距离有所变化，由于本项目废气污染物主要在车间产生，通过地图勘测可知项目最近敏感点为距离车间东边界105m的田疃村居民区。变更后主要保护目标及保护级别详见表2-3（项目周边敏感点图详见附图3）。

表2-3    变更后主要保护目标及保护级别一览表

| 序号 | 环境要素 | 保 护 目 标 | 与建设项目方位及边界距离 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 方位 | 距离（m） |  |
| 1 | 环境空气 | 田疃村居民区 | E | 105（距车间边界） | GB3095-2012 二类区标准 |
|  |  | 李兴庄村居民区 | SE | 340 |  |
|  |  | 太平庄村居民区 | S | 540 |  |
|  |  | 宝兴庄村居民区 | SW | 630 |  |
| 2 | 声环境 | 项目所在区域 | GB12348-2008) 2类标准 |

# 3 变更前项目基本情况

## 3.1变更前项目概况

（1）项目名称：年产5000万块页岩砖项目

（2）建设单位：滦县翼翔新型建材有限公司

（3）建设地点：滦县响嘡镇田疃村北

（4）建设性质：新建

（5）项目组成：项目主体工程为原料场、生产车间（破碎筛分车间、陈化仓、制坯车间、烘干室）、砖窑、成品堆场，共用工程为办公楼、职工宿舍，辅助工程为供水、供电等。

（6）产品及生产规模：项目产品为240×115×53mm和240×115×90mm两种规格的页岩砖，生产规模为年产5000万块。

（7）劳动制度及定员：项目年工作300天，干燥、焙烧工序工作人员每天3班，其他工作人员每天1班，每班8小时；劳动定员80人，其中技术管理人员为10人，普通职工为70人。

（8）工程投资：项目总投资为1000万元。

（9）占地面积：项目总占地面积为126000m2。

（10）地理位置、平面布置及周边关系：

地理位置：项目位于滦县响嘡镇田疃村北，厂区中心坐标为北纬39°39′56″，东经118°44′41″。

厂区平面布置：项目厂区内北侧为工人宿舍、办公楼；中西部自北向南依次为砖窑、烘干室、制坯车间、陈化仓、破碎筛分车间，西南侧为原料堆场，东南侧为晾晒场和成品堆场。

周边关系：项目厂区外东侧隔狗尿河为平青大公路，北侧为司家营选厂专用道路，西侧为空地，南侧为空地。

## 3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗

主要原材料用量、能耗见表3-1，煤矸石成分情况见表3-2。

表3-1    主要原材料、能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 页岩 | 74509 | t/a | 附近购买 |
| 2 | 煤矸石 | 50711 | t/a | 附近购买 |
| 3 | 煤 | 10 | t/a | 当地 |
| 4 | 水 | 9840 | t/a | 厂区内自备水井 |
| 5 | 电 | 100 | 万kwh/a | 当地电网 |

表3-2   煤矸石成分一览表

| 指标 | SiO2 | Al2O3 | TiO2 | CaO | MgO | K2O | Na2O | Fe2O3 | SO3 | 烧损量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 煤矸石 % | 49.79 | 24.87 | 0.78 | 1.6 | 1.02 | 1.37 | 0.25 | 4.66 | 0.59 | 15.07 |

## 3.3变更前项目生产设备和设施

主要生产设备、设施见表3-3。

表3-3    主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 1 | LZ40 |
| 2 | 颚式破碎机 | 1 | PE400×600 |
| 3 | 箱式给料机 | 2 | CD800 |
| 4 | 板式给料机 | 1 | GL800 |
| 5 | 锤式粉碎机 | 2 | PE800×600 |
| 6 | 圆滚筛 | 1 | XS50×15 |
| 7 | 双轴搅拌挤出机 | 1 | SJ300×42 |
| 8 | 双轴搅拌机 | 1 | SJ300×42 |
| 9 | 高速细碎对辊机 | 1 | GS80×60 |
| 10 | 陈化布料皮带机 | 1 | KNP650*26M |
| 11 | 多斗挖土机 | 1 | DWY40C |
| 12 | 真空挤出机 | 1 | IKY50/50-35 |
| 13 | 自动切条切坯机 | 1 | ZQPT |
| 14 | 分坯运坯机 | 1 | 17.5M*B300 |
| 15 | 皮带输送机 | 12 | B500 |
| 16 | 双杠顶车机 | 900 |  |
| 17 | 干燥车 | 2 |  |
| 18 | 小隧道式干燥室 | 12条 | 60.5m×1.18m×0.9m |
| 19 | 轮窑 | 1座 | 36门 |

## 3.4变更前项目公用及辅助工程

（1）给排水

①给水

项目用水由厂区自备水井供给，可满足生产需要。

项目建成后新水用量为32.8m³/d（9840m³/a），其中生产用水32m³/d（9600m³/a），生活用水0.8m³/d（240m³/a）。

②排水

生产工序无废水产生，项目设有简易食堂、宿舍，厕所为旱厕，不设洗浴设施，则生活污水主要为食堂废水、盥洗废水，产生量小，可用于泼洒地面。

因此项目无外排废水。

（2）采暖

项目冬季采暖采用焙烧窑的余热提供热源。

## 3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点

### 3.5.1工艺流程

项目主要以页岩、煤矸石为原料，生产页岩砖。生产工艺流程如下：

（1）原料输送、破碎、混料

原料页岩由汽车运至厂内卸料场。生产线采用的原料配比为59.5%的页岩，40.5%煤矸石。页岩及煤矸石大于200mm的大块及杂质等要进行挑选，由给料机给料后通过皮带机将物料（煤矸石、页岩）送入颚式破碎机进行粗破碎，破碎料度控制到≤10mm。粗破碎后的物料由槽型带式输送机入锤式破碎机细碎，控制粒度≤1.5mm。

细破碎后的页岩、煤矸石，送入到滚筛进行筛分，筛上部分大于1.5mm返回锤式破碎机进行破碎，筛下部分进入下一步生产工序。筛分结束后，按一定的比例送入双轴搅拌机加水混合搅拌，使其成型，水分达到10%左右，然后由槽型带式输送机送到陈化仓上方的皮带输送机（带刮板），按要求把混合料堆放在陈化仓进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。

（2）陈化仓

工艺设计选用陈化仓，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经斗式挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入双轴搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。

（3）挤出与切坯

经过二次加水搅拌原料送入挤砖机挤出成型，经自动切块机切割成所要求尺寸的砖坯，由运坯皮带机运至码车位，用人工码至窑车。

（4）焙烧

在焙烧前，将砖坯机码至窑车上送入干燥室进行干燥，干燥时间为24-26小时，干燥室的热源来自焙烧窑的余热，干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑焙烧。

（5）成品

烧制好的煤矸石页岩烧结砖（装在窑车上），由牵引车拉至卸车区，人工装卸到手推车上，同时对砖的质量进行检查，而后运往成品堆场。

生产工艺流程及排污节点见图3-1。

### 3.5.2产污节点

（1） 大气污染物：主要包括原料运输、堆存过程产生的扬尘、原料破碎、筛分过程中产生的粉尘、窑尾废气对毛坯砖干燥过程中产生的废气。

（2）废水：项目在生产过程中无废水产生，废水污染源主要少量的职工生活污水。

（3）噪声：主要为破碎机、搅拌机、挤砖机、风机等设备运转及作业时产生的噪声。

（4）固体废物：主要为切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖及日常生活产生的生活垃圾。

## 3.6变更前项目主要污染物及治理措施

### 3.6.1废气

项目产生的大气污染物主要包括主要包括原料运输、堆存过程产生的扬尘、原料破碎、筛分过程中产生的粉尘、窑尾废气对毛坯砖干燥过程中产生的废气。

（1）原料运输及堆存过程产生的扬尘

大量原料在堆存过程，遇大风天气将产生扬尘，项目采取以下措施：

原料堆场设置洒水抑尘设施，遇大风、干旱天气及时喷洒水；各上料皮带机通廊及落料点、给料机及皮带输送机均采用密封措施，可有效防止粉尘飞扬，采取措施后可使粉尘无组织排放量减少80%以上，厂界外10m处颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求：1.0mg/Nm3。

（2）原料破碎、筛分过程中产生的粉尘

煤矸石及页岩在进入搅拌机前要进行破碎和筛分，项目采用鄂式破碎机进行粗破，锤式破碎机进行细破，在破碎过程中产生粉尘。环评要求破碎机置于生产车间内，并且原料的运输、粗破、细破均在湿式情况下进行作业，即原料从原料场进入皮带输送机之前通过喷头进行喷水，含水量为10%左右。

采取措施后，破碎过程产生粉尘对环境影响很小。

筛分过程也将产生大量的粉尘，采取筛分过程设置在车间内并对筛分车间进行封闭，尽量将落料点降低等措施，以减少粉尘的产生。

采取措施后粉尘排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/Nm3要求。

（3）焙烧窑

项目采用内燃法生产工艺，主要依靠原料——煤矸石自身的热量经燃烧而制成产品，在正常生产前需要对焙烧窑进行升温，项目采用煤炭为燃料对焙烧窑加温。

项目所用燃料为唐山本地煤炭，其煤炭的含硫量为0.8%，热值为5000大卡/kg；焙烧窑升温一般需要8-10小时左右，用煤量为10吨；在升温过程中，产生的烟气量为7.46万m3，烟气中主要污染物为烟尘、SO2。

通过计算烟尘及SO2的产生浓度分别为1765mg/m3、1714mg/m3，产生量分别为131.6kg、127.8kg，烟气林格曼黑度4级以上。

在此阶段排放的烟尘、SO2和烟气林格曼黑度均超过《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-96）二级标准要求，但持续时间短。当焙烧窑窑内温度达到800-850℃后，将砖坯送入窑内开始进行正常生产，点火升温过程一般情况一年一次。

原料中有煤矸石，在砖烧制过程，砖坯中的煤矸石将受热燃烧，当窑内温度达到800℃时，干燥后的砖坯中煤矸石引起自燃。因此在焙烧过程中不需要添加燃料。根据资料《煤矸石综合利用技术政策要点介绍，生产页岩砖对煤矸石原料的化学组成要求：二氧化硅为55~70%，三氧化二铝为15~25%，三氧化二铁为2~8%，氧化钙≤2%，氧化镁≤3%。二氧化硫≤1%，可塑性指数7~15，热值为2090~4180千焦/千克。

根据项目的生产规模年产5000万块，平均每小时生产6844块，则每块砖约2.5kg，按其配比可知，煤矸石占40.5%，相当于每小时燃烧煤矸石7030.8kg。由此可知，隧道窑烟气产生量为30162m3/h（214716.64万m3/a），根据煤矸石中SO3的含量（依据环保使用数据手册）经过折算项目燃用煤矸石含硫量为0.236%，煤矸石和原煤一样，所含硫的种类主要为硫化物硫（包括黄铁矿、白铁矿等）、硫酸盐硫（包括硫酸钙、绿矾等）、有机硫（包括硫醚、其他有机硫等）、单质硫。其中单质硫、有机硫、硫化物硫为可燃硫，只有可燃硫燃烧才会生成二氧化硫等氧化物，而硫酸盐硫是不参与燃烧反应的，多残留在燃烧后的灰烬中，是非可燃硫。相当于同矿的原煤而言，煤矸石中硫酸盐硫的比例较大，有机硫很少，煤矸石中可燃硫总量（主要是单质硫和黄铁硫）占全硫比例较少（约为全硫的30~60%），项目可燃硫按60%计算可知，项目SO2的产生浓度为660.14mg/m3，产生量为143.36t/a。此外根据经验数据和类比计算，成型砖坯燃烧产生的烟尘量按照0.1%计，则焙烧产生的烟尘量为125t/a，产生浓度为576.6mg/m3。

用砖坯焙烧过程中，页岩中的碱性物质对其煤矸石燃烧产生的二氧化硫有一定吸收转化作用，据有关资料表明，其转化率为60%以上；窑尾烟气温度在400-500℃之间，为充分利用热烟气，项目设计将焙烧窑尾气全部导入烘干室，利用窑尾废气的余热对砖坯进行干燥。根据同类型页岩砖厂的类比可知，在窑尾废气对毛坯砖干燥过程中，废气中的烟尘及二氧化硫将通过坯垛过滤、吸附、沉降起到净化作用，烟尘净化效率可达80-85%以上，二氧化硫的净化效率达60%以上，干燥室的烟气经15米高烟囱排入大气。烟气中烟尘、SO2排放浓度分别为115.12mg/m3、105.6mg/m3，产生量分别为25kg、22.93kg，烟气林格曼黑度1级，均可满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-96）二级标准中： SO2：850mg/Nm3、烟尘：200mg/Nm3、烟气黑度为林格曼1级限值要求。

### 3.6.2废水

项目生产过程中没有废水产生，主要为少量的职工生活废水。

生产过程总用水量为32t/d（9600t/a），生产用水随原料进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中。

厂区设有简易食堂、宿舍，厕所为旱厕，不设洗浴设施，全厂定员80人， 用水主要为职工日常饮用和盥洗、食堂用水，按10L/人·d计算，则总用水量为0.8t/d（240t/a），污水产生量小，且水质简单，用于泼洒地面和抑尘用水。

因此变更前项目无生产废水和生活污水外排。

### 3.6.3噪声

项目主要噪声源为破碎机、搅拌机、挤砖机、切块机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）。噪声源强及减噪措施见表3-4。

表3-4    噪声源强及减噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 1 | LZ40 |
| 2 | 颚式破碎机 | 1 | PE400×600 |
| 3 | 箱式给料机 | 2 | CD800 |
| 4 | 板式给料机 | 1 | GL800 |
| 5 | 锤式粉碎机 | 2 | PE800×600 |
| 6 | 圆滚筛 | 1 | XS50×15 |
| 7 | 双轴搅拌挤出机 | 1 | SJ300×42 |
| 8 | 双轴搅拌机 | 1 | SJ300×42 |
| 9 | 高速细碎对辊机 | 1 | GS80×60 |
| 10 | 陈化布料皮带机 | 1 | KNP650*26M |
| 11 | 多斗挖土机 | 1 | DWY40C |
| 12 | 真空挤出机 | 1 | IKY50/50-35 |
| 13 | 自动切条切坯机 | 1 | ZQPT |
| 14 | 分坯运坯机 | 1 | 17.5M*B300 |
| 15 | 皮带输送机 | 12 | B500 |
| 16 | 双杠顶车机 | 900 |  |
| 17 | 干燥车 | 2 |  |
| 18 | 小隧道式干燥室 | 12条 | 60.5m×1.18m×0.9m |
| 19 | 轮窑 | 1座 | 36门 |

各产噪设备置于生产车间内，车间采取实体围墙，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，风机设置在风机房内，风机房内墙壁采用吸音材料。采取上述措施后可综合降噪20~30dB（A），再经过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

### 3.6.4固体废物

主要为切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖及日常生活产生的生活垃圾。

切坯工序产生的废泥坯可返回生产工序，废砖收集后综合利用；职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，产生量少，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

项目变更前固体废物产生量及处置措施：

表3-5    项目固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 类别 | 固废名称 | 产生量 | 处置措施 | 利用率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 废泥坯 | 810t/a | 返回生产工序 | 100 |
| 2 |  | 废砖 | 175t/a | 综合利用 | 100 |
| 3 | 生活垃圾 | 废纸盒、废塑料袋等 | 12t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理 | / |
| 合计 | / | / | 997t/a | / | / |

### 3.6.5污染物排放总量

变更前污染物排放总量如下表：

表3-6    变更前污染物排放总量一览表

| 类别 | 污染因子 | 排污总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 22.93 |
|  | 烟尘 | 25 |
|  | 工业粉尘 | 6.55 |
| 废水 | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |

## 3.7变更前主要环境问题

项目变更前主要存在以下几点问题：

（1）原料汽运至厂区后直接堆放在原料堆场，露天放置，只设置喷水抑尘措施，遇大风等天气易产生扬尘。破碎筛分工序产生的颗粒物无治理措施。

（2）项目在破碎工序产尘量较大，仅采取在原料进入皮带输送机前通过喷头进行喷水措施，除尘效率较低，车间内无组织排放颗粒物浓度较大。

（3）项目在筛分工序也将产生大量的颗粒物，仅采取将筛分过程设置在车间内并对筛分车间进行封闭，尽量将落料点降低，除尘效果较差，车间内无组织排放颗粒物浓度较大。

（4）项目采用煤炭对焙烧窑进行升温，且干燥室废气直接通过排气筒排放，污染物排放总量较大。

# 4 变更后项目情况

滦县翼翔新型建材有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对年产5000万块页岩砖项目主要做出以下变更：

①将原料堆场变更为原料库房，使原材料运至厂区后入库贮存；

②在破碎及筛分工序分别增设1套脉冲式布袋除尘器，降低污染物的总排放量；

③将焙烧窑升温工序所用燃料由煤炭变更为清洁能源天然气；

④焙烧干燥工序增设2套脱硫塔装置，降低二氧化硫等污染物的排放。

项目变更前后一览表如下表所示：

表4-1    项目变更前后一览表

| 序号 | 项目 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人 | 周自山 | 董烨 |
| 2 | 原料存储位置 | 原料堆场 | 原料库房 |
| 3 | 破碎工序废气处理 | 原料进入皮带输送机前通过喷头进行喷水措施 | 集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 |
| 4 | 筛分工序废气处理 | 将筛分过程设置在车间内并对筛分车间进行封闭，尽量将落料点降低 | 集气罩+1套脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 |
| 5 | 焙烧窑升温能源消耗 | 煤炭（10t） | 天然气（6000m3/a） |
| 6 | 焙烧干燥室烟气处理 | 15m高排气筒 | 2套脱硫塔装置+15m排气筒 |
| 7 | 总投资及环保投资 | 总投资为1000万元，其中环保投资2.7万元 | 总投资为20000万元，其中环保投资72万元 |
| 8 | 周边关系 | 项目厂区外东侧隔狗尿河为平青大公路，北侧为司家营选厂专用道路，西侧为空地，南侧为空地 | 项目厂区外东侧隔狗尿河为平青大公路，北侧为司家营选厂专用道路，西侧为本公司其他项目生产区，南侧为空地 |
| 9 | 排放标准 | 原料运输及堆存 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求 |
|  |  | 原料破碎过程 |  | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求及表3限值要求 |
|  |  | 筛分过程 |  |  |
|  |  | 窑尾对毛坯砖干燥过程 | 《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-96）二级标准中 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放浓度限值要求 |

## 4.1变更后项目概况

项目变更后概况如下表所示：

表4-2    项目变更后概况一览表

| 序号 | 内容 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 滦县翼翔新型建材有限公司年产5000万块页岩砖项目环境影响变更分析报告 | 变更 |
| 2 | 建设单位 | 滦县翼翔新型建材有限公司 | 不变 |
| 3 | 法人 | 董烨 | 变更 |
| 4 | 建设地点 | 滦县响嘡镇田疃村北，厂区中心坐标为北纬39°39′56″，东经118°44′41″（详见附图1） | 不变 |
| 5 | 周边关系 | 项目厂区外东侧隔狗尿河为平青大公路，北侧为司家营选厂专用道路，西侧为本公司其他项目生产区，南侧为空地（详见附图2） | 变更 |
| 6 | 建设内容 | 主体工程为原料库房、生产车间（破碎筛分车间、陈化仓、制坯车间、干燥室）、焙烧窑、成品堆场，共用工程为办公楼，辅助工程为供水、供电等 | 变更 |
| 7 | 平面布置 | 厂区西南侧为原料库1，原料库1东侧依次为破碎车间、原料库2，原料库1北侧依次为陈化车间、制坯车间、焙烧窑和干燥室、脱硫塔、办公楼，办公楼东北侧为大门，大门中间为警卫室，厂区东侧为天然气储罐，天然气储罐西侧为成品堆放区（详见附图2） | 基本未变（只将原料堆场变为原料库） |
| 8 | 产品方案 | 年产页岩砖5000万块 | 不变 |
| 9 | 占地面积 | 项目总占地面积为126000m2 | 不变 |
| 10 | 劳动定员 | 项目年工作300天，干燥、焙烧工序工作人员每天3班，其他工作人员每天1班，每班8小时；劳动定员80人 | 不变 |
| 11 | 工程投资 | 总投资为20000万元，其中环保投资72万元 | 变更 |

## 4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗

主要能源、原材料消耗见表4-3。

表4-3    主要能源、原材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 页岩 | 74509 | t/a | 附近购买 | 不变 |
| 2 | 煤矸石 | 50711 | t/a | 附近购买 |  |
| 4 | 水 | 9840 | t/a | 厂区内自备水井 |  |
| 5 | 电 | 100 | 万kwh/a | 当地电网 |  |
| 6 | 天然气 | 6000 | m3/a | 天然气储罐 | 变更 |

## 4.3变更后项目生产设备和设施

变更后项目生产设备和设施见表4-4。

表4-4    主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 1 | LZ40 | 不变 |
| 2 | 颚式破碎机 | 1 | PE400×600 |  |
| 3 | 箱式给料机 | 2 | CD800 |  |
| 4 | 板式给料机 | 1 | GL800 |  |
| 5 | 锤式粉碎机 | 2 | PE800×600 |  |
| 6 | 圆滚筛 | 1 | XS50×15 |  |
| 7 | 双轴搅拌挤出机 | 1 | SJ300×42 |  |
| 8 | 双轴搅拌机 | 1 | SJ300×42 |  |
| 9 | 高速细碎对辊机 | 1 | GS80×60 |  |
| 10 | 陈化布料皮带机 | 1 | KNP650*26M |  |
| 11 | 多斗挖土机 | 1 | DWY40C |  |
| 12 | 真空挤出机 | 1 | IKY50/50-35 |  |
| 13 | 自动切条切坯机 | 1 | ZQPT |  |
| 14 | 分坯运坯机 | 1 | 17.5M*B300 |  |
| 15 | 皮带输送机 | 12 | B500 |  |
| 16 | 双杠顶车机 | 900 |  |  |
| 17 | 干燥车 | 2 |  |  |
| 18 | 小隧道式干燥室 | 12条 | 60.5m×1.18m×0.9m |  |
| 19 | 轮窑 | 1座 | 36门 |  |
| 20 | 脉冲式布袋除尘装置 | 2套 | 总风机风量21500m3/h | 新增 |
| 21 | 脱硫装置 | 2套 | 总风机风量19万m3/h |  |

## 4.4变更后项目公用及辅助工程

（1）给、排水

给水：项目用水由厂区自备井提供，新水用量为32.8m³/d（9840m³/a），能满足项目生产生活用水需求。

其中生产用水32m³/d（9600m³/a）；生活用水为职工生活用水，项目设置简易食堂、宿舍，不设洗浴设施，厂区厕所为旱厕，生活用水主要为日常饮用、盥洗、食堂用水，按每人每天10L计，生活用水量约为0.8m³/d（240m³/a）。

排水：生产用水随原料进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中，无外排水；生量为活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为0.64m3/d（192m3/a），产生量少且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘。

水量平衡表见表4-5，水量平衡图见图4-1。

表4-5    项目水量平衡一览表        单位：m3/d

| 序号 | 项目 | 新鲜 水量 | 损耗 水量 | 循环 水量 | 排放 水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产用水 | 32 | 32 | 0 | 0 | 全部损耗 |
| 2 | 生活用水 | 0.8 | 0.16 | 0 | 0.64 | 厂区泼洒地面抑尘 |
| 3 | 总计 | 32.8 | 32.16 | 0 | 0.64 | — |

（2）采暖

项目冬季采暖采用焙烧窑的余热提供热源。

## 4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点

### 4.5.1工艺流程

项目主要以页岩、煤矸石为原料，生产页岩砖。生产工艺流程如下：

（1）原料输送、破碎、混料

原料页岩由汽车运至厂区原料库内。生产线采用的原料配比为59.5%的页岩，40.5%煤矸石。页岩及煤矸石大于200mm的大块及杂质等要进行挑选，由给料机给料后通过皮带机将物料（煤矸石、页岩）送入颚式破碎机进行粗破碎，破碎料度控制到≤10mm。粗破碎后的物料由槽型带式输送机入锤式破碎机细碎，控制粒度≤1.5mm。

细破碎后的页岩、煤矸石，送入到滚筛进行筛分，筛上部分大于1.5mm返回锤式破碎机进行破碎，筛下部分进入下一步生产工序。筛分结束后，按一定的比例送入双轴搅拌机加水混合搅拌，使其成型，水分达到10%左右，然后由槽型带式输送机送到陈化仓上方的皮带输送机（带刮板），按要求把混合料堆放在陈化仓进行陈化处理，使原料中的水分有足够的时间充分迁移，湿润粉料中的每一个颗粒，并且进一步提高原料的均匀性，从而改善泥料的物理性能，保证成型、干燥和焙烧等工序的技术要求，提高产品的质量。

（2）陈化仓

工艺设计选用陈化仓，使原料保证72小时以上陈化时间，陈化处理后的混合料经斗式挖掘机送入箱式给料机缓冲处理后，均匀给入双轴搅拌机再进行适当加水搅拌，使其含水率达到成型要求。

（3）挤出与切坯

经过二次加水搅拌原料送入挤砖机挤出成型，经自动切块机切割成所要求尺寸的砖坯，由自动码坯机码至窑车。

（4）焙烧

在焙烧前，将砖坯机码至窑车上送入干燥室进行干燥，干燥时间为24-26小时，干燥室的热源来自焙烧窑的余热，干燥好的砖坯随窑车进入焙烧窑焙烧；焙烧窑升温时以天然气为燃料。

（5）成品

烧制好的煤矸石页岩烧结砖（装在窑车上），由牵引车拉至卸车区，人工装卸到手推车上，同时对砖的质量进行检查，而后运往成品堆场。

生产工艺流程及排污节点见图4-2。

### 4.5.2产污节点

（1） 大气污染物：主要包括原料运输、堆存过程产生的颗粒物、原料破碎、筛分过程中产生的颗粒物、焙烧及干燥过程中产生的废气。

（2）废水：项目无生产废水产生，废水主要为职工生活产生的生活污水。

（3）噪声：主要为产噪设备运转及作业时产生的噪声。

（4）固体废物：主要为切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖及日常生活产生的生活垃圾、除尘灰。

## 4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析

### 4.6.1大气污染物治理措施及影响分析

（1）原料运输及堆存过程产生的颗粒物

变更后，原料堆存在原料库内，大量原料在堆存过程中会产生扬尘，经过类比同类项目可知，原料在运输和堆存过程中产生的扬尘约为原料用量的0.001%，项目共用页岩及煤矸石125220t/a，则颗粒物产生量约为1.25t/a。

采取运输车辆加盖苫布；原料堆存在封闭的原料库房内，加强通风并设雾化喷淋装置；在各上料皮带机通廊及落料点、给料机及皮带输送机均采用密封措施，可有效防止粉尘飞扬，采取上述措施后可使粉尘无组织排放量减少80%以上，则颗粒物排放量约为0.25t/a，排放速率为0.104kg/h；项目共设两个原料库，则每个原料库内颗粒物产生量为0.125t/a，排放速率为0.052 kg/h；预计排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求：1.0mg/m3。

表4-6    无组织预测参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 评价标准（mg/m3） | 面源规格（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库（单个） | 颗粒物 | 0.125 | 0.104 | 0.9 | 72m*48m |

本项目采用估算模式SCREEN3，对无组织颗粒物进行预测分析，详见下表。

表4-7    原料库无组织排放颗粒物估算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.01176 | 1.31 |
| 100 | 0.03769 | 4.19 |
| 100 | 0.03769 | 4.19 |
| 200 | 0.03407 | 4.33 |
| 204 | 0.03902 | 4.34 |
| 300 | 0.03796 | 4.22 |
| 400 | 0.03732 | 4.15 |
| 500 | 0.03305 | 3.67 |
| 600 | 0.02831 | 3.15 |
| 700 | 0.02412 | 2.68 |
| 800 | 0.02078 | 2.31 |
| 900 | 0.01805 | 2.01 |
| 1000 | 0.01582 | 1.76 |
| 1100 | 0.01402 | 1.56 |
| 1200 | 0.01253 | 1.39 |
| 1300 | 0.01126 | 1.25 |
| 1400 | 0.01019 | 1.13 |
| 1500 | 0.009276 | 1.03 |
| 下风向最大浓度 | 0.03902 | 4.34 |
| 最大距离 | 204 |
| 标准值 | 0.9 |
| D10% | —— |

由上表可知下风向最大浓度为0.03902mg/m3，最大地面浓度占标率为4.34%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（2）破碎、筛分过程中产生的颗粒物

煤矸石及页岩在进入搅拌机前要进行破碎和筛分，项目采用鄂式破碎机进行粗破，锤式破碎机进行细破，破碎后经过筛分机进行筛分，项目破碎及筛分过程中产生的颗粒物参照《逸散性工业粉尘控制技术》中一级破碎及筛分的产尘系数0.25kg/t-原料计，则本项目在破碎及筛分过程中产生的颗粒物为31.3t/a。

项目采取在每个破碎机及圆滚筛上方设置集气罩，经集气罩（集气罩收集效率为95%）收集后送至脉冲式布袋除尘器（项目在破碎及筛分处各设一台风量为10750m3/h的除尘器，总风机风量为21500m3/h，工作时间为2400h）处理，然后分别通过15m高排气筒外排。

通过计算可知集气罩捕集到的总颗粒物量为29.7t/a，捕集速率为12.4kg/h，捕集浓度为576mg/m3；处理后颗粒物总排放量为0.3t/a，则每个排气筒排放颗粒物的量约为0.15t/a，排放速率为0.06kg.h，排放浓度为6mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放浓度限值：颗粒物30mg/m3。

破碎及筛分过程中集气罩未捕集到颗粒物在车间内无组织排放，排放量约为1.3t/a，排放速率为0.54kg/h；采取加强车间通风的措施，预计满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求：1.0mg/m3。

表4-8    无组织预测参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 评价标准（mg/m3） | 面源规格（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 （含筛分） | 颗粒物 | 1.3 | 0.54 | 0.9 | 120m*80m |

本项目采用估算模式SCREEN3，对无组织颗粒物进行预测分析，详见下表。

表4-9     无组织排放颗粒物估算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.02505 | 2.78 |
| 100 | 0.07384 | 8.20 |
| 100 | 0.07384 | 8.20 |
| 200 | 0.08494 | 9.44 |
| 300 | 0.08674 | 9.64 |
| 322 | 0.08716 | 9.68 |
| 400 | 0.0836 | 9.29 |
| 500 | 0.08539 | 9.49 |
| 600 | 0.08498 | 9.44 |
| 700 | 0.08079 | 8.98 |
| 800 | 0.07507 | 8.34 |
| 900 | 0.06904 | 7.67 |
| 1000 | 0.06322 | 7.02 |
| 1100 | 0.05794 | 6.44 |
| 1200 | 0.05317 | 5.91 |
| 1300 | 0.04889 | 5.43 |
| 1400 | 0.04505 | 5.01 |
| 1500 | 0.046154 | 4.63 |
| 下风向最大浓度 | 0.08716 | 9.68 |
| 最大距离 | 322 |
| 标准值 | 0.9 |
| D10% | —— |

由上表可知下风向最大浓度为0.08716mg/m3，最大地面浓度占标率为9.68%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（3）焙烧及干燥过程

①升温阶段

项目采用焙烧窑进行烧制，在烧制前需对焙烧窑进行升温使窑内温度达到800-850℃，点火升温过程一般情况一年一次，一般需要8-10小时左右（本次以10小时计），项目升温过程中采用天然气为燃料，用量为6000m3/a。天然气燃烧过程中主要产生SO2、NOx及颗粒物。

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》第十分册可知：燃烧每万标立方米天然气产生的烟气量为136259.17立方米，SO2产生量为0.02Skg/万m3天然气（S指燃气基硫份含量，S以20mg/m3计），NOx产生量为18.71kg/万m3天然气；根据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》中相关资料可知，每燃烧106m3天然气产生颗粒物为140kg。

通过上述排污系数，通过计算可知升温阶段各污染物产生情况，具体见下表：

表4-10    升温阶段中各污染物产生浓度及产生量一览表

| 天然气用量（m3/a） | 废气量 (万m3/a) | 污染物产生浓度（mg/m3） | 污染物产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SO2 | NOx | 颗粒物 | SO2 | NOx | 颗粒物 |
| 0.6万 | 8.1755 | 2.9 | 137.4 | 10.3 | 0.24 | 11.23 | 0.84 |

②焙烧阶段

当焙烧窑窑内温度达到800-850℃后，将砖坯送入窑内开始进行正常生产，原料中有煤矸石，在砖烧制过程，砖坯中的煤矸石将受热燃烧，当窑内温度达到800℃时，干燥后的砖坯中煤矸石引起自燃，因此在焙烧过程中不需要添加燃料。

根据项目的生产规模年产5000万块，规格一般为240*115*53（90）mm，约合成标准砖5000万块，在焙烧过程中产生的废气主要为SO2、NOx及颗粒物。

A、颗粒物、NOx的产生情况

项目焙烧过程中工业废气量按《第一次全国污染源普查-工业污染源产排污系数手册》3131烧结类砖瓦及建筑砌块行业产排污系数，工业废气量按152000m3/万标砖计算，NOx产生量按3.264kg/万标砖计算，颗粒物按6.5kg/万标砖计算。

通过上述排污系数，通过计算可知焙烧阶段各污染物产生情况，具体见下表：

表4-11    焙烧阶段中各污染物产生浓度及产生量一览表

| 标砖产量 （万块/a） | 废气量 (万m3/a) | 污染物产生浓度（mg/m3） | 污染物产生量（kg/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOx | 颗粒物 | NOx | 颗粒物 |
| 5000 | 76000 | 27.8 | 42.7 | 16320 | 32500 |

B、SO2产生情况

项目的年产5000万块，平均每小时生产6844块（每块砖约2.5kg），根据企业提供煤矸石及页岩的配比可知，煤矸石占40.5%。

项目采用内燃法生产工艺，则相当于每小时燃烧煤矸石7030.8kg，根据煤矸石成分表中SO3的含量0.59%，依据环保使用数据手册折算项目燃用煤矸石的含硫量为0.236%；煤矸石中可燃硫总量（主要是单质硫和黄铁硫）占全硫比例较少（约为全硫的30~60%），项目可燃硫按60%计算可知，则项目SO2的产生量为143.36t/a，产生浓度为189mg/m3。

C、干燥阶段

项目设计将焙烧窑尾气通过风机全部导入干燥室，利用窑尾废气的余热对砖坯进行干燥；根据同类型页岩砖厂的类比可知，在窑尾废气对毛坯砖干燥过程中，废气中的烟尘及二氧化硫将通过坯垛过滤、吸附、沉降起到净化作用，烟尘净化效率可达60%以上，二氧化硫的净化效率达50%以上。

项目最大工况为升温阶段产生的烟气与焙烧阶段产生的烟气共存，项目将干燥室的烟气由离心机引入脱硫塔中处理（其中干燥室1/2设一套，干燥室3/4社一套），处理后通过15m高排气筒排放，离心机总风量为19万m3/h，脱硫塔的烟尘净化效率可达90%以上，二氧化硫的净化效率达90%以上。

采用上述措施后可知焙烧干燥过程中SO2的总排放量为7.18t/a，NOx的总排放量为16.33t/a，颗粒物的总排放量为1.3t/a。

则单个排气筒排放的烟气中SO2排放量为3.59t/a，排放浓度为5.2mg/m3；NOx排放量为8.2 t/a，排放浓度为12mg/m3；颗粒物排放量为0.65t/a，排放浓度为1mg/m3；满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放浓度限值：颗粒物30mg/m3、SO2300mg/m3、NOx200mg/m3

（4）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据表4-7、4-9可知项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（5）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。

根据项目面源排放情况，计算参数及结果见下表。

表4-12    卫生防护距离计算参数一览表

| 车间 | 污染物 | S （m2） | A | B | C | D | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料库1/2 | 颗粒物 | 72m*48m | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 4.103 | 50 |
| 破碎车间 （含筛分） |  | 120m*80m |  |  |  |  | 15.837 | 50 |

由计算结果可知，项目大气卫生防护距离为50m。

根据现场踏勘，项目最近敏感点为距离车间东边界105m的田疃村居民区，满足卫生防护距离要求。

### 4.6.2废水治理措施及影响分析

项目生产过程中没有废水产生，主要为少量的职工生活废水。

生产过程总用水量为96t/d（35040t/a），生产用水随原料进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中。

项目设有简易食堂、宿舍，厕所为旱厕，不设洗浴设施。全厂定员80人，生活污水产生量为0.64m3/d（192m3/a），产生量少且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘。

因此项目无外排水。

### 4.6.3噪声治理措施及影响分析

项目主要噪声源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）；各产噪设备置于生产车间内，车间采取实体围墙，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，风机设置在风机房内，风机房内墙壁采用吸音材料。各噪声源强、设备数量及噪声防治措施见下表。

表4-13    主要设备噪声源强及拟采取的防治措施一览表

| 序号 | 噪声源 | 数量 （台/套） | 噪声源强dB（A） | 防治措施 | 降噪效果 | 车间外噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颚式破碎机 | 1 | 95 | 置于车间内，车间采用实体围墙、隔声门窗，设备加设减振基础或减振垫等 | 25 | 74 |
| 2 | 给料机 | 3 | 85 |  |  |  |
| 3 | 锤式粉碎机 | 2 | 90 |  |  |  |
| 4 | 圆滚筛 | 1 | 90 |  |  |  |
| 5 | 挤出机 | 2 | 85 |  |  |  |
| 6 | 双轴搅拌机 | 1 | 85 |  |  |  |
| 7 | 切坯机 | 2 | 80 |  |  |  |
| 8 | 风机 | 4 | 95 | 置于封闭风机房内，内墙采用吸音材料 | 30 | 71 |

（1）噪声叠加模式

式中：L—为n个噪声源的声级；

Li—为第i个噪声源的声级；

n—为噪声源的个数。

（2）噪声距离衰减模式

式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lr—噪声源的声压级，dB(A)；

r—声源至受声点的距离，m；

r0—参考位置的距离，取1m；R—厂房墙体隔声值；

α─大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

采取上述措施后，再经过距离衰减后各噪声源到各边界贡献值见下表（由于项目各车间较为紧凑，将各个车间作为一个整体）。

表4-14    项目生产区距各厂界一览表

| 项目 | 距离（m） |
| --- | --- |
|  | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 最近敏感点 |
| 整个生产区 | 80 | 50 | 90 | 55 | 105 |

表4-15    各厂界噪声贡献值及达标分析一览表

| 项目厂界 | 噪声贡献值dB(A) | 标准值dB(A) | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 36.0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 37.1 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 南厂界 | 40.6 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 41.4 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 最近敏感点 | 34.5 | 60 | 60 | 达标 | 达标 |

由上表可知，生产车间噪声经距离衰减后，项目厂界噪声满足GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。项目噪声经距离衰减，不会影响距离车间东边界105m的田疃村居民区声环境质量。

### 4.6.4固体废物影响分析

项目变更后产生的固体废物主要为切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖、日常生活产生的生活垃圾及除尘器产生的除尘灰。

切坯工序产生的废泥坯及除尘器收集的除尘灰集中收集后可返回生产工序，废砖收集后综合利用；职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，产生量少，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

项目变更后固体废物产生量及处置措施：

表4-16    项目固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 类别 | 固废名称 | 产生量 | 处置措施 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 废泥坯 | 810t/a | 集中收集后返回生产工序 | 100% |
| 2 |  | 废砖 | 175t/a | 综合利用 | 100% |
| 3 |  | 除尘灰 | 29.7 t/a | 集中收集后返回生产工序 | 100% |
| 4 | 生活垃圾 | 废纸盒、废塑料袋等 | 12t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理 | / |
| 合计 | / | / | 1026.7t/a | / | / |

项目固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求。

## 4.7产业政策符合性分析

项目工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的鼓励、限制和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合产业政策；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内。

## 4.8变更前后污染物排放量变化情况

表4-17    变更前后主要污染物排放量变化情况一览表    单位t/a

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 | 总增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |  |
| 废气 | 有组织颗粒物 | 25 | 1.6 | -23.4 | -23.4 |
|  | 无组织颗粒物 | / | 1.55 | / | / |
|  | SO2 | 22.93 | 7.18 | -15.75 | -15.75 |
|  | NOX | / | 16.33 | / | / |
| 固废 | 废泥坯 | 810 | 810 | 0 | +29.7 |
|  | 废砖 | 175 | 175 | 0 |  |
|  | 除尘灰 | 0 | 29.7 | +29.7 |  |
|  | 生活垃圾 | 12 | 12 | 0 |  |

# 5 变更后项目总量控制分析

## 5.1总量控制分析

根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），确定本项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a  SO2：0t/a，NOx：0t/a。

（1）破碎及筛分过程产生的颗粒物：

颗粒物总量控制目标值核定公式如下：

M=K×Q×T/109

其中：M—总量控制目标值，t/a；

K—核定标准标准值，mg/m3；

Q—废气量，Nm3/h；

T—年有效工作时间，h；

根据上述公式核算结果，可得颗粒物1.55t/a，本评价建议大气污染物总量控制目标值为颗粒物1.55t/a。

（2）升温阶段产生的烟气

SO2：8.1755万m3/a×300mg/m3×10-9=0.02t/a；

NOx：8.1755万m3/a×200mg/m3×10-9=0.02t/a；

颗粒物：8.1755万m3/a×30mg/m3×10-9=0.002t/a。

（3）焙烧、干燥阶段产生SO2的总排放量为7.18t/a，NOx的总排放量为16.33t/a，颗粒物的总排放量为1.3t/a。

综上所述，本次变更后项目总量控制指标颗粒物排放量为2.85t/a；SO2排放量为7.20t/a，NOx排放量为16.35t/a；COD、氨氮排放量均为0t/a。

## 5.2变更前后主要污染物排放量变化

项目变更前后区域内主要污染物排放量变化情况见表5-1：

表5-1    变更前后排污总量变化情况一览表（单位：t/a）

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 6.55 | 2.85 | -3.70 |
|  | SO2 | 22.93 | 7.20 | -15.73 |
|  | NOX | / | 16.35 | / |

# 6 变更后主要污染物排放情况和“三同时”验收一览表

## 6.1项目变更后主要污染物排放情况

项目主要污染物排放情况见表6-1。

表6-1     主要污染物排放情况一览表

| 排放项目 | 污染源 | 排放污染物名称 | 产生量/浓度 | 排放量/浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料运输、堆存 | 颗粒物 | 1.25t/a | 0.25t/a，＜1.0mg/m3 |
|  | 破碎、筛分 （2套除尘器总计） | 颗粒物（有组织） | 29.7t/a，576mg/m3 | 0.3t/a，6mg/m3 |
|  |  | 颗粒物（无组织） | 1.3t/a | 1.3t/a，＜1.0mg/m3 |
|  | 焙烧工序 （2套脱硫塔装置总计） | 升温过程 | 颗粒物 | 0.84kg/a 10.5mg/m3 | 颗粒物：1.3t/a，1mg/m3 SO2：3.59t/a，5.2mg/m3 NOX：16.3t/a，12mg/m3 |
|  |  |  | SO2 | 0.24kg/a 2.9mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 11.23kg/a 137.4mg/m3 |  |
|  |  | 焙烧、干燥 | SO2 | 375t/a 576.6mg/m3 |  |
|  |  |  | NOX | 16.32t/a 27.8mg/m3 |  |
|  |  |  | 颗粒物 | 32.5t/a 42.7mg/m3 |  |
| 废水 | 生活废水 | SS、COD、氨氮 | —— | 不外排 |
| 噪声 | 产噪设备 | 噪声 | 75dB(A)～95dB(A) | 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) |
| 固体废物 | 切坯工序 | 废泥坯 | 810t/a | 不外排 |
|  | 检验工序 | 废砖 | 175t/a |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 29.7t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 12 |  |

## 6.2项目变更后“三同时”验收一览表

项目环境保护设施竣工“三同时”验收一览表见下表。

表6-2     环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 序号 | 污染源 | 治理措施 | 治理 对象 | 数 量 | 处理效率 | 处理能力 | 标准限值 | 验收标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 原料运输、堆存 | 采取运输车辆加盖苫布；原料堆存在封闭的原料库房内，加强通风并设雾化喷淋装置；在各上料皮带机通廊及落料点、给料机及皮带输送机均采用密封措施，可有效防止粉尘飞扬 | 颗粒物 | / | / | / | 1.0mg/ m3 | 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求 | 30 |
|  |  | 原料破碎、筛分 | 在密闭车间内进行+集气罩+2套布袋除尘器（总风机风量21500m3/h）+2根15m高排气筒 | 颗粒物 | 2套 | 99% | / | 30mg/m3 | 砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放浓度限值 |  |
|  |  | 焙烧及干燥工序（含升温阶段） | 坯垛过滤、吸附、沉降（烟尘60%，脱硫50%）+2个脱硫塔（烟尘90%，脱硫90%，总风机风量为19万m3/h +2根15m排气筒 | 烟尘、SO2、NOX | 2套 | / | / | 烟尘30mg/m3 SO2 300mg/m3 NOX 200mg/m3 | 砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放浓度限值 | 30 |
| 2 | 噪声 | 产噪设备 | 各产噪设备置于生产车间内，车间采取实体围墙，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，风机设置在风机房内，风机房内墙壁采用吸音材料 | 噪声 | / | / | / | 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 2.0 |
| 3 | 废水 | 生活废水 | 泼洒抑尘 | SS、COD、氨氮 | / | / | / | 不外排 | / |
| 4 | 固废 | 切坯工序 | 集中收集，返回生产工序 | 废泥坯 |  |  |  | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号） |  |
|  |  | 检验工序 | 集中收集后综合利用 | 废砖 |  |  |  |  |  |
|  |  | 除尘器 | 集中收集，返回生产工序 | 除尘灰 |  |  |  |  |  |
|  |  | 职工生活 | 送环卫部门指定地点统一处理 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |
| 5 | 绿化硬化 | 厂区合理硬化、绿化，做到“非硬即绿” | 10 |
| 6 | 合计 | 环保投资共计72万元，环保投资占总投资的0.36% | 72 |

# 7 结论

## 7.1变更内容

滦县翼翔新型建材有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对年产5000万块页岩砖项目主要做出以下变更：

①将原料堆场变更为原料库房，使原材料运至厂区后入库贮存；

②在破碎及筛分工序分别增设1套脉冲式布袋除尘器，降低污染物的总排放量；

③将焙烧窑升温工序所用燃料由煤炭变更为清洁能源天然气；

④焙烧干燥工序增设2套脱硫塔装置，降低二氧化硫等污染物的排放。

项目变更前后一览表如下表所示：

## 7.2变更后污染物治理措施可行性论证

### 7.2.1变更后废气污染物及治理措施

（1）原料运输及堆存过程产生的颗粒物

变更后，原料堆存在原料库内，大量原料在堆存过程中会产生扬尘，颗粒物产生量约为1.25t/a。

采取运输车辆加盖苫布；原料堆存在封闭的原料库房内，加强通风并设雾化喷淋装置；在各上料皮带机通廊及落料点、给料机及皮带输送机均采用密封措施，可有效防止粉尘飞扬，采取上述措施后可使粉尘无组织排放量减少80%以上，则颗粒物排放量约为0.25t/a，排放速率为0.104kg/h，排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求：1.0mg/m3。

根据估算模式SCREEN3可知：下风向最大浓度为0.03902mg/m3，最大地面浓度占标率为4.34%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（2）破碎、筛分过程中产生的颗粒物

煤矸石及页岩在进入搅拌机前要进行破碎和筛分，项目采用鄂式破碎机进行粗破，锤式破碎机进行细破，破碎后经过筛分机进行筛分，项目破碎及筛分过程中产生的颗粒物为31.3t/a。

项目采取在每个破碎机及圆滚筛上方设置集气罩，经集气罩（集气罩收集效率为95%）收集后送至脉冲式布袋除尘器（项目在破碎及筛分处各设一台风量为10750m3/h的除尘器，总风机风量为21500m3/h，工作时间为2400h）处理，然后分别通过15m高排气筒外排。

通过计算每个排气筒排放颗粒物的量约为0.15t/a，排放速率为0.06kg.h，排放浓度为6mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放浓度限值：颗粒物30mg/m3。

破碎及筛分过程中集气罩未捕集到颗粒物在车间内无组织排放，排放量约为1.3t/a，排放速率为0.54kg/h；采取加强车间通风的措施，预计满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求：1.0mg/m3。

根据估算模式SCREEN3可知：下风向最大浓度为0.08716mg/m3，最大地面浓度占标率为9.68%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3现有和新建企业边界大气污染物浓度限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（3）焙烧及干燥过程

项目采用焙烧窑进行烧制，在烧制前需对焙烧窑进行升温使窑内温度达到800-850℃，点火升温过程一般情况一年一次，一般需要8-10小时左右（本次以10小时计），项目升温过程中采用天然气为燃料，用量为6000m3/a。天然气燃烧过程中主要产生SO2、NOx及颗粒物。

当焙烧窑窑内温度达到800-850℃后，将砖坯送入窑内开始进行正常生产，原料中有煤矸石，在砖烧制过程，砖坯中的煤矸石将受热燃烧，当窑内温度达到800℃时，干燥后的砖坯中煤矸石引起自燃，在焙烧过程中产生的废气主要为SO2、NOx及颗粒物。

项目设计将焙烧窑尾气通过风机全部导入干燥室，利用窑尾废气的余热对砖坯进行干燥；根据同类型页岩砖厂的类比可知，在窑尾废气对毛坯砖干燥过程中，废气中的烟尘及二氧化硫将通过坯垛过滤、吸附、沉降起到净化作用，烟尘净化效率可达60%以上，二氧化硫的净化效率达50%以上。

项目最大工况为升温阶段产生的烟气与焙烧阶段产生的烟气共存，项目将干燥室的烟气由离心机引入脱硫塔中处理（其中干燥室1/2设一套，干燥室3/4社一套），处理后通过15m高排气筒排放，离心机总风量为19万m3/h，脱硫塔的烟尘净化效率可达90%以上，二氧化硫的净化效率达90%以上。

采用上述措施后可知焙烧干燥过程中SO2的总排放量为7.18t/a，NOx的总排放量为16.33t/a，颗粒物的总排放量为1.3t/a。

则单个排气筒排放的烟气中SO2排放量为3.59t/a，排放浓度为5.2mg/m3；NOx排放量为8.2 t/a，排放浓度为12mg/m3；颗粒物排放量为0.65t/a，排放浓度为1mg/m3；满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放浓度限值：颗粒物30mg/m3、SO2300mg/m3、NOx200mg/m3

（4）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据表4-7、4-9可知项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（5）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。

由计算结果可知，项目大气卫生防护距离为50m。

根据现场踏勘，项目最近敏感点为距离车间东边界105m的田疃村居民区，满足卫生防护距离要求。

### 7.2.2变更后废水污染物及治理措施

项目生产过程中没有废水产生，主要为少量的职工生活废水。

生产用水随原料进入毛坯砖中，在干燥室、焙烧窑中被加热变成蒸汽进入大气中；项目设有简易食堂、宿舍，厕所为旱厕，不设洗浴设施，生活用水主要为职工日常饮用和盥洗、食堂用水，生活污水产量小可用于泼洒地面。

因此 ，项目无废水外排。

### 7.2.3变更后噪声污染源及治理措施

项目主要噪声源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）；各产噪设备置于生产车间内，车间采取实体围墙，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，风机设置在风机房内，风机房内墙壁采用吸音材料。

采取上述措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

项目噪声经距离衰减，不会影响距离车间东边界105m的田疃村居民区声环境质量。

### 7.2.4变更后固体废物污染源及治理措施

项目产生的固体废物主要为切坯工序产生的废泥坯、出窑时产生的废砖、除尘器产生的除尘灰及日常生活产生的生活垃圾。

切坯工序产生的废泥坯及除尘灰，集中收集后返回生产工序；废砖收集后综合利用；职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

固体废物均按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求进行处理。

## 7.3 总量控制

根据项目污染物排放特点，确定项目变更后的总量控制指标为：

COD为0t/a、氨氮为0t/a、SO2 7.20t/a、NOx 16.35t；特征因子颗粒物2.85t/a。

## 7.4 结论

项目变更后，各项污染物得到有效处理，全部实现达标排放，采取的污染防治措施可行，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”， 从环境影响和保护的角度考虑该项目变更可行。

# Text boxes

图3.1    变更前生产工艺流程及排污节点图

图4-1    变更后项目水量平衡图    单位：m3/d

图4-2   变更后生产工艺流程及排污节点图