建设项目环境影响报告表

项目名称：           年产12万吨微硅粉项目

建设单位（盖章）：  滦县龙利祥新型建材有限公司

# 编制日期：2018年5月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12万吨微硅粉项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县龙利祥新型建材有限公司 |
| 法人代表 | 高双伍 | 联系人 | 张大龙 |
| 通信地址 | 滦县榛子镇宋家峪村 |
| 联系电话 | 18633369388 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 滦县榛子镇宋家峪村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]110号 |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | C3099 其他非金属矿物制品制造 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 3333.35 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 1500 | 其中：环保投资（万元） | 10.2 | 环保投资占 总投资比例 | 0.68% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2018年8月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 微硅粉在混凝土、耐火材料、陶瓷和玻璃制造等行业应用广泛。随着市场的发展，微硅粉的需求量显著增加，因此，滦县龙利祥新型建材有限公司拟投资1500万元建设年产12万吨微硅粉项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。滦县龙利祥新型建材有限公司于2018年5月委托唐山德安科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，唐山德安科技有限公司组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 工程概况 ⑴项目名称：年产12万吨微硅粉项目 ⑵建设单位：滦县龙利祥新型建材有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设规模：年产12万吨微硅粉。 |
| ⑸工作制度：年工作300天，每天3班，每班8小时。 ⑹劳动定员：项目职工定员10人。 ⑺建设内容：项目租赁滦县春华秋实农牧农民专业合作社用地，项目占地面积3333.35m2（合5亩），建筑面积1850m2，主要建设生产车间、原料库、成品库、办公室等。建设微硅粉分筛生产线2条，购置主要设备：立式加热超细分筛机、配套安装环保除尘设备（由于包装方式变化，不再设置包装机）。项目主要生产设备设施见表1，建构筑物一览表见表2，主要原辅材料与能源消耗见表3。 表1 主要设备设施一览表 序号 设备名称 规格 数量（台/套） 备注 1 上料仓 2 2 立式加热超细分筛机 2 包括中间转运斗、给料器等，电加热 3 绞笼 2 4 振动筛 2 5 除尘风机 12000m3/h 2 6 脉冲布袋除尘器 2 7 叉车 2 合计 14 表2 主要建构筑物一览表 序号 项目名称 结构形式 规格尺寸 数量 建筑面积(m2) 备注 1 生产车间 2m砖混+单层彩钢结构 30m×14m×10m 1座 420 2 原料库 2m砖混+单层彩钢结构 30m×14m×10m 1座 420 3 成品库 3m砖混+单层彩钢结构 55m×12m×10m 1座 660 4 办公室 砖混结构 （15m×7.3m+40m×6m）×3.5m 1座 350 5 合计 1850 表3 主要原材料、能源消耗 序号 名 称 年 用 量 来源 1 硅石粉 6.0174万t/a 吨袋包装，汽运入厂，粒径约20目~80目 2 英石粉 6.0174万t/a 3 水 30t/a 自备水井 4 电 10万kwh/a 当地电网 ⑻工程投资：项目总投资1500万元，其中环保投资10.2万元，占总投资的0.68%。 ⑼平面布置：项目厂区大门位于西侧，本项目位于厂区的北部，办公室位于厂区中部。 ⑽建设地点：本项目位于滦县榛子镇宋家峪村，其地理位置中心坐标为东经118°21'14.57"，北纬39°48'5.31"。厂区东侧、南侧、北侧为耕地，西侧为道路。本项目位于陡河水库饮用水水源准保护区内，符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。评价范围内无自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。项目最近环境敏感点为西侧430m处的宋家峪村。（项目地理位置见附图1，平面布置及周边环境见附图2，车间平面布置图见附图3）。 3 公用工程 ⑴供电：项目用电量约10万kwh/年，由当地电网接入。 ⑵供热：本项目生产车间无需供暖，办公室取暖使用单体空调。 ⑶给排水：项目用水主要为生活用水，由厂内自备水井提供，项目不设食堂、宿舍和浴室等生活设施，建有防渗卫生旱厕，定期清掏，生活用水主要为职工日常饮用和盥洗用水，水质较简单，用于厂区地面泼洒抑尘。项目无生产生活废水排放。 ⑷绿化硬化：根据“企业全面达标建设”要求，全面实现厂区绿化和硬化。 4 相关政策符合性 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类项目，为允许类项目，项目已进行备案（滦发改备字[2018]110号），项目符合国家产业政策。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 根据2017年4月15日~21日河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表4。 表4 环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标 倍数 标准指数 Pi范围 SO2 1小时浓度 0.5 0.016～0.09 0 － 0.0034～0.15 CO 1小时浓度 10 0.744～3.501 0 － 0.08～0.40 NO2 1小时浓度 0.2 0.007～0.112 0 － 0.06～0.40 O3 1小时浓度 0.2 0.012～0.123 0 － 0.045～0.56 8小时浓度 0.16 0.005～0.087 0 － 0.044～0.58 PM10 24小时浓度 0.15 0.213～0.233 68% 1.05 0.65～2.05 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.059～0.135 63% 0.77 0.39～1.77 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要原因是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、地表水 该区域主要河流为陡河。根据《2016唐山市环境质量公报》，陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。 5、陡河水库地表水水源地 5.1陡河水库水源地划分及保护范围 根据河北省环保局关于印发《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控【2009】4号，已经省政府批准）陡河水库水源地保护范围如下： 一级保护区：水域，陡河水库设计正常蓄水水位以及引还乡河入陡河水库输水水渠全线（除东各庄、北营处以外宽1050m范围）、泉水河的石匣至姜家营段；管河的水库东入口至麻湾坨、丁家坨桥段；龙湾河与管河的汇合处至京沈南线公路桥。面积10.982km2。陆域：水库大坝溢洪坝至麻湾坨、京沈南线公路桥、新庄子、安家庄、上龙各庄、姜家营、西胡各庄、石匣、东黄各庄、陡河电厂的范围内，除东各庄、北营处宽1050m范围。总面积63.37 km2。二级保护区：水域：泉水河的姜家营至千佛院段；管河的麻湾坨、于家坨桥至黄家楼段；龙湾河的京沈南线公路桥至后甸子北一公里处。陆域：水库东北的麻湾坨至黄家楼、吴家庄、新立庄、龙扒山、焦家庄、三角山；水库西北的西杨家营起沿丰董公路至中大树、京沈公路银城铺站、双庙东北一公里处。总面积70.24 km2。准保护区：水域：泉水河千佛院以上河段，管河的黄家楼以上河段；龙湾河的后甸子河一公里处以上河段。陆域：陡吕线铁路、唐臻公路岔口至巍山、长山、城山、沿陡河流域分水岭至引还入陡。总面积364.72 km2。 本项目位于陡河水库地表水源地准保护区范围内，距陡河水库地表水源地一级保护区约470m。根据《唐山市陡河水库饮用水水源保护区污染防治管理条例》规定，该区域禁止将国家规定的一类污染物排入水体、堆存或埋入地下；禁止在汇入水库的河流、引滦输水渠道两侧二百米内，采用渗井、渗坑或漫流的方式排放有害废水；禁止在在没有防渗措施时，利用管道或明渠输送有毒有害废水；排放污水应当符合国家和省规定的标准。当排放总量不能保证保护区内水质符合规定的标准时，县级以上人民政府应当及时组织排污单位削减排污总量。 本项目无废水排放，项目建设符合陡河水源地的管理规定。 5.2与《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）保护要求的符合性 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）关于“饮用水水源和其他特殊水体保护”的规定如下：…… …… 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。…… …… 本项目位于陡河水库饮用水水源地的准保护区，距陡河水库地表水源地一级保护区约470m。项目生产不用水，生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，泼洒抑尘，不外排，不向水体排放污染物，不设排污口。项目不属于对水体污染严重的建设项目，故项目建设符合水污染防治法的规定。 5.3与《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）整治规定的符合性 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》关于准保护区整治的相关规定： ⑴ 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体严重污染的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。⑵ 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。⑶ 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。⑷ 不能满足水质要求的地表水饮用水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。⑸ 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。 根据上述技术要求，本项目为新建项目，无废水外排，不新增排污量故本项目建设符合集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求。 综上所述，项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 工程评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表5。 表5 工程主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距厂界 距离 功能 环境质量功能 环境空气 宋家峪村 W 430m 居住 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 厂界 -- -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准 水环境 陡河水库地表水水源地 本项目位于陡河水库地表水水源地准保护区内，距陡河水库地表水源地一级保护区约470m。 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 2、营运期物料上料、筛分废气参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2、表3限值要求： 物料处理输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其它通风生产设备颗粒物：30mg/m3； 颗粒物无组织排放限值：厂(场)界外10m处1.0 mg/m3； 3、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单。 |
| 总量 控 制 指 标 | 本评价建议总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为5.184t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 本项目外购的硅石粉和英石粉经筛分后即为成品。生产工艺流程如下： ⑴原料存储转运、上料 原料为吨包袋装，汽运入厂，存放在原料库内。生产时原料采用叉车送至上料仓顶部，人工开袋入料，入料完成后将顶盖封闭；原料通过料仓底部的溜槽落入中间转运斗，中间转运斗提升至立式加热超细分筛机上部的料斗上方，中间转运斗倒扣将原料送入料斗，原料通过料斗底部的管道在重力作用下进入立式加热超细分筛机下部的料斗（料斗封闭）。原料再通过料斗底部的给料器进入立式加热超细分筛机。 该工序主要排污节点：原料存储、上料过程产生的粉尘。 ⑵分筛 分筛是将原料中粉末通过风的作用去除。原料在立式加热超细分筛机内通过引风机的风吸力随风上行，进入立式加热超细分筛机上部的扩散室，扩散室容积较大，风的吸力减小，较重的原料在扩散室内沉降，原料中粉末随风进入脉冲布袋除尘器。由于物料容易吸潮，当物料吸潮后，在分筛的过程中通过电加热的方式对物料进行烘干。 该工序主要排污节点：分筛产生的粉尘；立式加热超细分筛机、除尘风机噪声；除尘灰。 ⑶筛分、包装 扩散室内的物料通过扩散室底部的管道进入封闭的绞龙，再进入封闭振动筛进行筛分，将原料筛成不同粒径等级（20目~40目，40目~80目）。包装时，人工将包装袋套在筛分机的出料口上，达到规定重量后人工封口即为成品。 该工序主要排污节点：筛分和包装产生的粉尘；振动筛噪声。 生产工艺流程及排污节点见图1。 |
| --- |
| 图1 工艺流程及污染物排放节点图 |
| 主要污染工序： ⑴ 废气：主要为原料存储及上料工序产生的粉尘，分筛、筛分及包装工序产生的粉尘。 ⑵ 废水：主要为生活污水。 ⑶ 噪声：主要为立式加热超细分筛机、振动筛、除尘风机运行时产生的噪声，噪声源强约80~85dB(A)。 ⑷ 固废：主要为除尘器收集的除尘灰及职工生活垃圾。 |
| 表6 主要污染物汇总表 类型 污染源 主要污染物 治理措施 废气 原料存储 颗粒物 封闭原料库 上料仓 颗粒物 吸风管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 中间转运斗 颗粒物 分筛 颗粒物 振动筛 颗粒物 包装 颗粒物 封闭车间 | 废水 生活污水 COD、氨氮 水质较简单，泼洒地面抑尘 噪声 立式加热超细分筛机 噪声 封闭车间内，安装减震基础 振动筛 封闭车间内，安装减震基础 除尘风机 封闭车间内，安装减震基础 固体 废物 除尘器 除尘灰 集中收集后，外售建材单位 职工生活 生活垃圾 环卫部门定期清运 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料存储转运、包装 | 颗粒物 | 12t/a | 小于1.0mg/m3 1.2t/a |
|  | 上料 分筛 振动筛 | 废气量 | 17280万m3/a | 17280万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 2000mg/m3 345.6t/a | 20mg/m3 3.456t/a |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 少量 | 不排放 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 342.144t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.36t/a | 0 |
| 噪 声 | 主要为立式加热超细分筛机、筛分机、除尘风机运行时产生的噪声，噪声源强约80~85dB(A)。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。施工人员均为周边村民，不设施工宿营地。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无环境敏感点。施工噪声对周围环境影响较小。 2 扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，以及河北省住房和城乡建设厅发布的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 ⑴施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。

营运期环境影响分析： 1 废气影响分析 项目废气主要为原料存储、上料产生的粉尘，分筛、筛分、包装过程产生的粉尘。 ⑴上料、分筛、筛分废气 项目原料上料、分筛和筛分过程中产生粉尘。项目拟在上料仓顶部、仓下出料口设吸风管道；立式加热超细分筛机上部料斗三面设置围挡，设吸风管道；下部料斗封闭；振动筛封闭，振动筛入料口与绞龙封闭连接，产尘点设吸风管。 项目设有2条生产线，每条生产线分筛废气与上料、筛分废气通过1台引风机引入1套脉冲布袋除尘器（材质为PTFE（聚四氟乙烯）覆膜布袋，过滤风速0.8m/min）处理后通过15m排气筒排放，引风机风量为12000m3/h，类比同类企业，颗粒物产生浓度为2000mg/m3，脉冲布袋除尘器的处理效率为99%，废气经除尘器处理后，颗粒物排放浓度为20mg/m3，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2限值要求：物料处理输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其它通风生产设备颗粒物：30mg/m3。 ⑵无组织废气 项目无组织废气主要为原料存储产生的颗粒物、转运过程中未被收集的颗粒物、包装过程产生的颗粒物，原料及成品存储在原料库、成品库内，转运和包装均在生产车间内进行，颗粒物粉尘产生量12t/a（约占原料用量的0.01%），约90%在车间内自然沉降，经预测，颗粒物最大一次落地浓度为0.03564mg/m3，厂界处能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3限值要求：颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0 mg/m3。 2 废水影响分 项目不设食堂、宿舍和浴室等生活设施，建有防渗卫生旱厕，定期清掏，少量生活用水就地泼洒抑尘。项目无生产生活废水外排。 3 噪声影响分析 ⑴噪声源种类和源强参数 本项目噪声源主要为立式加热超细分筛机、筛分机、除尘风机运行时产生的噪声，噪声源强约80~85dB(A)，立式加热超细分筛机、筛分机位于生产车间内，加装减震基础，车间为2m砖混+单层彩钢结构，减震基础，可降噪25dB(A)；除尘风机分别为原料库和成品库内，加装减震基础，原料库为2m砖混+单层彩钢结构，成品库为3m砖混+单层彩钢结构，减震基础，可降噪25dB(A)。噪声设备源强及降噪措施见表7，室内噪声污染源距各厂界最近距离见表8。 表7 噪声设备源强及降噪措施 噪声源 数量 台 源强dB(A) 运行 规律 运行 时数 声源 种类 治理措施 立式加热超细分筛机 2 80 连续 24h/d 室内 声源 生产车间内，车间为2m砖混+彩钢结构，减震基础，可降噪25dB(A) 振动筛 2 85 连续 24h/d 除尘风机 2 85 连续 24h/d 其中1台位于原料库内，原料库为2m砖混+彩钢结构，另1台位于成品库内，成品库为3m砖混+彩钢结构，减震基础，可降噪25dB(A) 表8 室内噪声污染源距厂界最近距离 噪声源 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 立式加热超细分筛机 17 170 15 12 振动筛 16 168 14 14 除尘风机 12 170 10 12 ⑵预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。因本项目只有室内声源，因此预测模式选用室内声源等效室外声源计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ② 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶预测结果及分析 按照以上步骤对拟建工程噪声源对各厂界噪声贡献值进行预测，生产噪声到各厂界预测结果见表9。 表9 声环境影响预测结果 单位:dB(A) 预测点 贡献值 预测值 达标情况 昼间 昼间 昼间 昼间 昼间 夜间 东厂界 41.7 41.7 60 50 达标 达标 西厂界 22.1 22.1 达标 达标 南厂界 42.9 42.9 达标 达标 北厂界 44.5 44.5 达标 达标 由表9结果可见，项目生产噪声到各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求。项目附近无环境敏感点，对周围环境影响较小。 4 固废影响分析 项目产生的固体废弃物主要为除尘器收集的除尘灰及职工生活垃圾。 ⑴除尘灰：除尘灰产生量为342.144t/a，设计除尘器出口袋装封口收集，定期外售建材单位。 ⑵生活垃圾：职工生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计，产生量为0.6t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 5防护距离 ⑴大气环境防护距离确定 本项目生产车间及库房废气无组织排放属于面源污染。评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为大气环境防护区域。面源参数表见表10。 表10 面源参数一览表 面源 面源有效 高度（m） 面源宽度 （m） 面源长度 （m） 污染物排放速率（t/a） 评价标准（mg/m3） 生产车间 原料库 成品库 颗粒物 10 55 40 1.2 0.9 经计算，周围无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑵卫生防护距离确定 无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。 各计算参数及计算结果见表11。 表11 本项目无组织排放废气卫生防护距离及计算参数 序号 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源 一次浓度最高标准限值（mg/m3） 卫生防护距离 长度 （m） 宽度（m） 有效高度（m） 计算值（m） 提级后的值（m） 1 颗粒物 0.17 40 55 10 0.9 7.435 50 根据规范提级后卫生防护距离取50m。项目生产车间、原料库及成品库50m范围内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 6总量控制分析 本项目无燃料燃烧，无废水排放，污染物排放量为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a。项目特征污染物为颗粒物，排放量为3.456t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污 染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： ⑴计算依据 颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2限值要求：物料处理输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其它通风生产设备颗粒物：30mg/m3； ⑵计算过程 本项目废气量为17280万m3/a，计算过程如下 粉尘 总量控制指标=30mg/m3×17280万m3/a×10-9 =5.184t/a 因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物5.184t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料存储转运、包装 | 颗粒物 | 在封闭厂房进行 | 达标排放 |
|  | 上料、分筛、筛分 | 颗粒物 | 吸风管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、氨氮 | 就地泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集，外售建材单位 | 不排放 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门统一处理 | 不排放 |
| 噪 声 | 主要生产设备置于生产车间内，设备安装减震基础，经隔声、距离衰减产噪设备对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类标准，项目附近无环境敏感点，因此对声环境影响较小。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 本项目建成后，采取地面硬化措施，并因地制宜进行绿化，采取上述措施后，可起到绿化、美化环境的作用，周围生态环境可得到改善。 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理 对象 治理 措施 数量 处理 能力 处理 效率 验收标准 投资 万元 废 气 原料存储转运、包装 颗粒物 封闭厂房 -- 石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3限值要求：颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0 mg/m3。 -- 上料 分筛 筛分 颗粒物 上料仓顶部、仓下出料口设吸风管道；立式加热超细分筛机上部料斗设置围挡，设吸风管道；下部料斗封闭；筛分机封闭，筛分机入料口与绞龙封闭连接，产尘点设吸风管道；上料、筛分和分筛废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 2套 12000 m3/h 99% 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2限值要求：物料处理输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其它通风生产设备颗粒物：30mg/m3。 10 噪声 机械 设备 除尘风机1台位于原料库内，另1台位于成品库内，其他生产设备置于生产车间内，产噪设备安装减震基础 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008) 2类标准：昼间 60dB（A）， 夜间50dB（A） 0.2 固 废 除尘灰集中收集，定期外售建材单位 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 -- 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 -- 其他 厂区内地面非硬即绿 -- 总计 占总投资的0.68% 10.2 |

结论与建议

一、结论 1 产业政策 滦县龙利祥新型建材有限公司年产12万吨微硅粉项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中限制、淘汰类项目，为允许类项目，项目已进行备案（滦发改备字[2018]110号），项目符合国家产业政策。 2 项目选址 本项目滦县榛子镇宋家峪村，项目租赁滦县春华秋实农牧农民专业合作社用地。根据滦县国土资源局科技规划站证明，项目占地为非基本农田，项目建厂规划。根据滦县榛子镇政府的证明，项目符合产业结构调整、土地规划。项目符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目卫生防护距离取50m，项目生产车间、原料库、成品库50m范围内无敏感点，满足卫生防护距离要求。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3 主要污染防治措施 ⑴废气： ①有组织废气： 有组织废气主要为原料上料、分筛、筛分过程产生的废气。项目拟在上料仓顶部、仓下出料口设吸风管道；立式加热超细分筛机上部料斗三面设置围挡，设吸风管道；下部料斗封闭；振动筛封闭，振动筛入料口与绞龙封闭连接，产尘点设吸风管道。立式加热超细分筛机废气与上料、筛分废气通过1台引风机引入1套脉冲布袋除尘器（材质为PTFE（聚四氟乙烯）覆膜布袋，过滤风速0.8m/min）处理后通过15m排气筒排放，引风机风量为12000m3/h，脉冲布袋除尘器的处理效率为99%，废气经除尘器处理后，颗粒物排放浓度为20mg/m3，颗粒物的排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2限值要求：物料处理输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其它通风生产设备颗粒物：30mg/m3。 ②无组织废气：无组织废气主要为原料存储产生的颗粒物、转运过程中未被收集的颗粒物、包装过程产生的颗粒物，原料、成品分别存储在原料库、成品库内，转运和包装均在生产车间内进行。经预测，颗粒物最大一次落地浓度为0.03564mg/m3，厂界处能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表3限值要求：颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0 mg/m3。 ⑵废水：项目不设食堂、宿舍和浴室等生活设施，建有防渗卫生旱厕，定期清掏，少量生活用水就地泼洒抑尘。项目无生产生活废水外排。 ⑶噪声：项目主要生产设备置于生产车间内，产噪设备安装减震基础，经隔声、距离衰减产噪设备对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类标准，项目附近无环境敏感点。因此对声环境影响较小。 ⑷固废：除尘灰外售其他建材企业；生活垃圾由环卫部门统一收集处理。项目固废均得到妥善处置。 4卫生防护距离 项目卫生防护距离取50m。项目生产车间、原料库、成品库50m范围内无敏感点，满足卫生防护距离要求。 5总量控制 本评价建议总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为5.184t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，该项目符合国家产业政策和区域环境规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

叉车

原料

废气

上料仓

溜槽

中间转运斗

废气

废气、噪声、固废

振动筛

包装

废气、噪声

分筛

绞龙

废气

入库待售