建设项目环境影响报告表

项目名称：              青远废钢破碎项目

建设单位（盖章）：滦县青远再生资源利用有限公司

编制日期：2018年6月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 青远废钢破碎项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县青远再生资源利用有限公司 |
| 法人代表 | 王青春 | 联系人 | 王青春 |
| 通信地址 | 唐山市滦县王店子镇干河草村 |
| 联系电话 | 13832960090 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 唐山市滦县王店子镇干河草村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字〔2017〕259号 |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | C4210金属废料和碎屑加工处理 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 30000 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 8800 | 其中：环保投资（万元） | 35 | 环保投资占 总投资比例 | 0.40% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2018年7月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 近几年，我国的资源浪费现象严重，特别是在废钢铁的利用上，形式不容乐观。废钢铁的回收再利用是经济发展的重要组成部分之一，而在整个钢铁行业中，大约有3～4成的资源来自于废钢铁的回收再利用。做好废钢铁的回收再利用，不仅可以解决我国资源短缺的问题，而且能减少环境污染、提高社会经济效益。因此滦县青远再生资源利用有限公司拟投资8800万元建设青远废钢破碎项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。滦县青远再生资源利用有限公司于2018年5月委托我公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 工程概况 ⑴项目名称：青远废钢破碎项目 |
| ⑵建设单位：滦县青远再生资源利用有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设规模：年产20万吨废钢铁破碎料。 ⑸工作制度：年工作300天，每天1班生产，每班8小时，夜间不生产。 ⑹劳动定员：项目职工定员30人。 ⑺建设内容：本项目占地面积30001.5m2（合45亩），总建筑面积8800m2，包括生产车间、库房、办公用房等，新建废钢破碎生产线2条和液压成型生产线1条，购置破碎机、上料机、液压成型机、成品输送系统、自动控制系统等。项目主要生产设备设施见表1，主要建、构筑物一览表见表2，主要原辅材料与能源消耗见表3。 表1 主要设备设施一览表 序号 设备（施）名称 规格型号 数 量（台/套） 备注 1 破碎机 PSX-450型 2 2 给料机 165型 3 3 破碎机出口振动输送机 1600型 2 4 破碎后产品提升皮带机 2 5 非铁料转移皮带机 2 6 磁选机 400型 2 7 液压成型机 1 8 装载机 50型 2 9 拆分挖掘机 2 10 变压器及配电系统 250KVA 2 11 自动控制系统 3 12 成品输送设备 3 13 电子磅 1 14 双梁天车 2 15 辐射检测仪 1 16 脉冲布袋除尘器 1 合计 32 表2 主要建、构筑物一览表 序号 项目名称 结构形式 面积(m2) 尺寸 备注 1 破碎车间 双层彩钢结构，中间有100mm厚岩棉保温层 4400 110m×40m×6m 1m砖混基础墙 2 原料库 单层彩钢结构 2200 110m×20m×6m 3 压块车间 单层彩钢结构 1400 70m×20m×6m 4 办公用房 彩钢结构 800 50m×16m×3.5m 合计 8800 表3 主要原材料、能源消耗 序号 名 称 年 用 量 来源 1 废铁压块 20万t/a 外购废铁压块，汽运散装入厂（长度小于1.5m，宽度、高度小于80cm，不含带油废钢、密封废钢、爆炸物及废旧五金）。 2 新水 90t/a 厂内自备水井 3 电 100万kwh/a 当地电网 4 润滑油 0.05t/a 市场购买 5 液压油 0.02t/a 市场购买 ⑻工程投资：项目总投资8800万元，其中环保投资35万元，占总投资的0.40%。 ⑼建设地点：本项目位于滦县王店子镇干河草村北，其地理位置中心坐标为东经118°26' 03"，北纬39°51' 44"。项目北侧临近京哈高速，东、南、西侧均为空地。项目最近环境敏感点为南侧140m处的干河草村。项目位于陡河饮用水水源地准保护区内，评价范围内无自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的其他环境敏感区。（地理位置见附图1，平面布置及周边环境示意图见附图2，饮用水水源保护区位置见附图3） ⑽物料平衡：物料平衡分析见表4。 表4 项目物料平衡表 投入 产出 名称 投入量t/a 名称 产生量t/a 废铁压块 200000 碎钢铁产品 199780 非金属杂物 6 未被破碎废料及金属屑 2 除尘系统 排气筒排放 1.92 除尘灰 190.08 无组织颗粒物 20 总计 200000 总计 200000 图1 项目物料平衡图 单位：t/a 3公用工程 ⑴供电：项目用电量约100万kwh/a，由当地电网接入。 ⑵供热：本项目生产车间无需供暖，办公室采用空调取暖。 ⑶给排水：项目职工均为附近村民，不设食堂、宿舍、洗浴。厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏做农肥。项目用水由厂内自备水井提供，项目生产不用水，用水环节主要为员工盥洗用水，水质较简单且水量较少，用于厂区地面浇洒抑尘，不外排。 综上，项目无生产生活废水排放。 ⑷绿化硬化：根据“企业全面达标建设”要求，全面实现厂区绿化和硬化。 4 相关政策符合性 本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用中第28项：再生资源回收利用产业化”， 且已在滦县发展改革局备案，备案编号为滦发改备字〔2017〕259号，项目符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量 根据2018年3月16日~22日河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表5。 表5 环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标 倍数 标准指数 Pi范围 SO2 1小时浓度 0.5 0.021~0.121 0 － 0.042~0.242 CO 1小时浓度 10 0.025~0.084 0 － 0.125~0.42 NO2 1小时浓度 0.2 0.005~0.074 0 － 0.025~0.37 O3 1小时浓度 0.2 0.006~0.03 0 － 0.038~0.188 8小时浓度 0.16 0.037~0.177 11.8% 1.18 0.25~1.18 PM10 24小时浓度 0.15 0.061~0.097 12.9% 1.29 0.81~1.29 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.744~3.501 0 — 0.074~0.35 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要原因是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地表水 该区域主要河流为陡河。根据《2016唐山市环境质量公报》，陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 工程评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。项目最近环境敏感点为南侧140m的干河草村，根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距厂界 距离 功能 人数 环境质量功能 备注 环境空气 干河草村 W 140m 居住 1000 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 不对环境空气质量产生明显影响 小高庄村 NW 600 居住 800 声环境 干河草村 W 140m 居住 1000 《声环境质量标准》 （GB3096－2008） 2类标准 不对声环境质量产生明显影响 厂界 -- -- -- -- 地表水 陡河饮用水水源地 位于水源地准保护区内，距二级保护区4100m 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） III类 不对地表水质量产生明显影响

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2、4a类标准，其中北侧临近京哈高速一侧执行4a类，其余三侧执行2类： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 4a类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类标准，其中北侧临近京哈高速一侧执行4类，其余三侧执行2类： 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 4类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 2、营运期有组织废气参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施颗粒物最高排放浓度15mg/m3；无组织废气执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。 3、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单； |
| 总量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为2.88t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 项目将外购的废钢铁料进行破碎加工处理后，作为炼钢原料外售钢铁企业。 ⑴物料进厂：生产所用原料为外购废铁压块（长度：30cm-150cm，宽度：30cm-80cm，高度：30cm-80cm），主要来自全国各处废品站，部分原料（总原料1%）进场后需要用拆分挖掘机拆散。原料由自卸卡车运进厂，装载原料的卡车经过磅和辐射监测仪监测合格后方允许进厂，在原料库卸料堆存。厂区内设置一台辐射监测仪，辐射监测仪安装在磅房内，监测中发现原料辐射剂量超标，立即通知辐射管理部门，通知车辆不准卸车，待辐射执法人员核实确有放射源后向环保部门及时汇报，请求协助收贮放射源，启动《辐射事故应急救援预案》。 该工序主要排污节点：物料装卸、转运废气。 ⑵进料、破碎：原材料由装载机将原材料转运到上料平台，由原料输送机运送至上料机内，由上料机控制入料量大小送入破碎机内进行产品破碎加工。物料自上部给料口给入机内，受高速运动的锤子的打击、冲击、剪切、研磨作用而粉碎。在转子下部设有筛板、粉碎物料中小于筛孔尺寸的粒级通过筛板排出，大于筛孔尺寸的粗粒级阻留在筛板上继续受到锤子的打击和研磨，最后通过筛板排出机外。少量不能破碎的原料直接从筛板上排出。破碎后半成品（混料）规格为：30mm-50mm。 该工序主要排污节点：上料废气、破碎机入料废气、破碎机废气、破碎机出料废气、未被破碎废料、设备运行噪声。 ⑶磁选：破碎加工好的废钢团块由下方出料口落入破碎机下方的振动给料机中，设置振动给料机与破碎机主体封闭连接，经振动给料机均匀地落料至出料皮带输送机上，输送至磁力分选系统。出料皮带输送机末端设有磁辊，可把金属和非金属分离出来。金属落入皮带上，经皮带输送机输送至压块车间堆存，非金属杂物经皮带输送机输送至非金属区堆存。 该工序主要排污节点：磁选、磁选落料、转运过程产生的废气、磁选机噪声、磁选产生的非磁性杂物。 ⑷压块成型：压块用的原料是大小约为30-50mm的破碎后物料，经磁选后由成品输送带送往压块车间堆存，压块时利用装载机将物料运送于原料料箱内，然后打开料箱下方的卸料阀，物料通过料箱下方的溜槽进入到压块模具内，利用液压系统在模具内将物料挤压成型即为成品，存放于成品区，压块规格为：D=20cm ，h=12cm。 该工序主要排污节点：成型机入料过程产生的粉尘，设备运行噪声，成型机运行过程中产生的废润滑油、废液压油。 ⑸出厂：通过装载机将成品装车，出厂外售。 生产工艺流程及排污节点见图2，污染物汇总见表7。 图2 工艺流程及污染物排放节点图 |
| --- |
| 主要污染工序： ⑴ 废气：主要为原料产品堆存转运、上料、破碎机入料、破碎、破碎机出料、磁选、磁选机落料、产品输送带和非金属杂物输送带落料、成型机入料产生的颗粒物。 ⑵ 废水：主要为职工生活废水。 ⑶ 噪声：主要为破碎机、成型机、振动输送机、风机等机械设备运行时产生的噪声，噪声源强约80~100dB(A)。 ⑷ 固废：主要为除尘器收集的除尘灰、破碎时未被破碎的废料、磁选工序产生的无磁性杂物、物料存储、转运过程中无组织废气沉降产生的落地尘，设备维护保养产生的废润滑油、破碎机和成型机产生的废液压油和职工生活垃圾。 |
| 类别 序号 产生点 主要污染因子 治理措施 排放去向 废气 1 原料、产品卸车转运 颗粒物 车间抑尘，地面及时清扫 车间内 2 破碎机入料 破碎 破碎机出料 颗粒物 鳞板输送机和破碎机入料口全封闭，破碎机主体为封闭式结构，上方设置吸风管道，振动给料机位于破碎机下方并且与破碎机主体封闭连接 | 脉冲布袋除尘器处理+15米排气筒 外环境 3 磁选 磁选机落料 颗粒物 磁选机及其落料点上方设置集气罩（2m×1.5m），引入除尘系统 4 产品输送带和非金属杂物输送带落料 颗粒物 在成品输送带和非金属杂物输送带均降低落料高度 车间内 废水 1 职工生活 SS 泼洒厂区抑尘 不外排 噪声 1 设备运行 噪声 封闭车间内 外环境 固废 1 破碎机 未破碎废料 集中收集，外售废品回收站 不外排 2 脉冲布袋除尘器 除尘灰 集中收集，外售废品回收站 3 磁选 非磁性杂物 集中收集，外售废品回收站 4 物料存储、转运 落地尘 集中收集，外运填坑铺路 5 设备维护保养 废润滑油 专用容器贮存，暂存危废储存间，定期交由有资质单位处置 6 破碎机、成型机 废液压油 7 办公生活 生活垃圾 袋装化，环卫部门统一处理 表7 本项目排污节点和治理措施一览表 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料、破碎机入料、破碎、破碎机出料、磁选、磁选机落料、产品输送带和非金属杂物输送带落料 | 废气量 | 19200万 m3/a | 19200万 m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 1000mg/m3 192t/a | 10mg/m3 1.92t/a |
|  | 原料、产品装卸、成型机入料 | 颗粒物 | 20t/a | 2t/a |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 弃 物 | 破碎 | 未破碎废料 | 2 t/a | 0 |
|  | 磁选 | 非磁性杂物 | 6 t/a | 0 |
|  | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 190.08 t/a | 0 |
|  | 无组织废气车间沉降 | 落地尘 | 18 |  |
| ——— | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.8 t/a | 0 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 0.005 t/a | 0 |
|  | 破碎机、压块机 | 废液压油 | 0.002 t/a | 0 |
| 噪 声 | 破碎机、成型机、振动输送机、风机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约80~100dB(A)。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵严格控制作业时间，22 时至6时禁止施工。 ⑶施工车辆应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段；进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动；加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣号。 ⑷有固定工作地点的施工机械尽量设置在距居民区较远的位置，并采取适当的封闭和隔声措施。 ⑸降低人为噪声影响，对工人进行环保方面的教育，在按操作规范操作机械设备等过程中减少碰撞噪声，在装卸过程中禁止野蛮作业，减少作业噪声。 ⑹加强施工现场环境噪声的长期监测，采取专人管理的原则，根据测量结果填写建筑施工场地噪声测量记录表，施工期噪声凡超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的，要及时对施工现场噪声超标的有关因素进行调整，达到施工噪声不扰民的目的。通过以上措施可将施工期噪声影响控制在较小范围内。随施工的结束，施工噪声影响也将随之消失。 2 扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 ⑴施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。

营运期环境影响分析： 1废气影响分析 ⑴上料、破碎机入料、破碎、破碎机出料、磁选、磁选机落料、产品及非金属杂物皮带落料过程产生的废气。 原料由装载机上料到料台，本项目原料为废铁压块，降低落料高度后产尘量极小。破碎机主体为封闭式结构，鳞板输送机与破碎机主体封闭；出料振动给料机与破碎机主体封闭连接。在破碎机主体上方设置吸风管道，将破碎过程中产生的颗粒物引入离线脉冲布袋除尘器。在磁选机及其落料点上方设置集气罩（2m×1.5m），将磁选过程以及磁选落料过程中产生的颗粒物引入除尘系统。集气罩设置情况见表8。 表8 集气罩设置情况一览表 序号 排污节点 数量 （台/套） 集气罩 数量 集气罩设置方式及尺寸 每条生产线集气罩设计风量（总风量） 单个除尘器风量 （总风量） 1 破碎机入料 破碎 破碎机出料 2 / 全封闭 20000m3/h （40000m3/h） 30000m3/h （60000m3/h） 2 磁选及磁选落料点 2 2 磁选及磁选落料点上方设集气罩（2m×1.5m） 10000m3/h （20000m3/h） 项目设有2条生产线，每条生产线设置1套脉冲布袋除尘装置，破碎机入料、破碎、破碎机出料、磁选、磁选机落料过程产生的颗粒物共用1套离线脉冲布袋除尘器（材质：覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积650m2）处理。每套引风机风量设计为30000m3/h（两套共60000m3/h），效率99%，类比同行业相关资料，除尘器入口处颗粒物浓度约1000mg/m3，则处理后颗粒物浓度为10 mg/m3，经15m高排气筒排放。满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施颗粒物有组织排放15mg/m3的限值要求。 ⑵物料堆存、转运和装卸，原料上料、成品输送带和非金属杂物输送带落料、成型机入料过程产生的废气 项目无组织排放废气主要为原料卸车堆存转运、原料上料、成品输送带和非金属杂物输送带落料、成型机入料以及产品装车外运过程产生的颗粒物，均以无组织形式扩散。无组织颗粒物产生量按原料总量的0.1‰计算，颗粒物无组织产生量为20t/a。物料堆存、加工、转运均在封闭的车间内进行，环评要求厂房内地面定期清扫，每班清扫次数不低于2次，避免形成积尘。各终端皮带落料点尽量降低落料高度。采取上述措施后抑尘效率90%，则颗粒物外排量为2t/a，采用估算模式预测，颗粒物最大地面浓度为0.08396mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/Nm3的限值要求。 2 废水影响分析 项目无生产废水产生，项目职工均为附近村民，不设食堂、宿舍，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏做农肥，生活用水主要为职工日常盥洗用水，水质较简单，用于厂区地面浇洒抑尘，不外排。 3 噪声影响分析 ⑴噪声源种类和源强参数 本项目噪声源主要为装载机、破碎机、成型机、振动输送机、磁选机和除尘风机等机械设备运行时产生的噪声，噪声源强约80~100dB(A)。项目破碎车间为双层彩钢结构，可隔声15dB(A)，振动设备加装基础减震，可降噪5dB（A）。噪声设备源强及降噪措施见表9，室内噪声污染源距车间四墙距离见表10，生产车间距本项目各边界距离见表11。 表9 噪声设备源强及降噪措施 噪声源 数量 台 源强dB(A) 运行 规律 运行 时数 声源 种类 治理措施 破碎机 2 100 连续 8h/d 室内 声源 封闭车间，基础减震，降噪20dB(A) 装载机 2 80 间断 6h/d 封闭车间，降噪15 dB(A) 磁选机 2 75 连续 8h/d 封闭车间，基础减震，降噪20dB(A) 振动输送机 2 75 连续 8h/d 封闭车间，基础减震，降噪20dB(A) 成型机 2 85 连续 8h/d 封闭车间，基础减震，降噪20dB(A) 风机 2 90 连续 8h/d 封闭车间，基础减震，降噪20dB(A) 表10 室内噪声污染源距厂界最近距离 噪声源 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 破碎机 220 30 80 40 装载机 220 40 80 30 磁选机 180 40 120 40 振动输送机 200 30 100 30 成型机 120 50 180 50 风机 150 20 150 50 ⑵预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。因本项目只有室内声源，因此预测模式选用室内声源等效室外声源计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶预测结果及分析 按照以上步骤对拟建工程噪声源对各厂界噪声贡献值进行预测，生产噪声到各厂界预测结果见表9。 表11 声环境影响预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 预测值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 北厂界 51.4 0 70 55 达标 达标 东厂界 37.1 0 60 50 达标 达标 南厂界 53.9 0 达标 达标 西厂界 45.2 0 达标 达标 干河草村 11.6 0 60 50 达标 达标 由表11结果可见，项目生产噪声到各厂界噪声值为昼间37.1～53.9dB(A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2、4类标准的相应限值要求。至南侧140m干河草村的噪声贡献值为11.6dB(A)，噪声对周围环境影响较小。 4 固废影响分析 项目产生的固体废弃物包括一般固废、危险废物和生活垃圾，具体情况如下： ⑴一般固废 破碎：破碎时未被破碎的废料产生量为2t/a，收集后暂存压块车间固废区，定期外售废品回收站。 除尘灰：除尘灰产生量为190.08t/a，除尘器出口袋装封口，收集后暂存压块车间固废区，定期外售废品回收站。 磁选：磁选工序产生的无磁性杂物产生量为6t/a，集中收集后暂存压块车间固废区（5m×5m），定期外售废品回收站。 落地尘：项目无组织排放废气主要为原料卸车堆存转运，成型机入料以及产品装车外运过程产生的颗粒物，厂房内地面定期清扫，落地尘产生量约为18t/a，收集后堆存于车间内，定期外运填坑铺路。 ⑵危险废物 设备使用过程需用润滑油润滑，用量约为0.05t/a，破碎机和压块机用的液压油用量约为0.02t/a，废油产生量一般为年用量的5～10%，本次环评以最大量10%计，则废润滑油产生量为0.005t/a。废液压油产生量为0.002t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油、废液压油属于HW08，环评要求废油由专用容器贮存（容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间），暂存在危废储存间，之后交由有资质单位统一处理。 上述危险废物其储存、转移和处理途径需遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，要求如下： 危险废物的储存 ⅰ 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志，储存期限不得超过国家规定。 ⅱ 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ⅲ危废存储间为4m2，位于压块车间东南角，为彩钢结构；并设立危险废物标识，将废润滑油、废液压油用耐腐蚀容器收集，必须贴有危废标签，存储危险废物的车间地面做防渗处理，地面采用抗渗混凝土+环氧树脂胶处理，以保证渗透系数≤10-10cm/s。 ②危险废物收集后全部送有资质的单位处理。 对于这部分危险固废，企业不能随意处理，也不能乱堆乱放，必须密闭转移，及时清运，在生产过程中要注意对这些废物的收集和储运。必须切实做好固废的分类工作，定期由有资质单位回收处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表12，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表13。 表12 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物 代码 产生量（吨/年） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 900-217-08 0.005 机械设备维护保养 液态 润滑油 石油类 3个月 毒性 易燃性 分类收集，采用专用容器储存，存放在危废间内，定期交有资质单位处理 2 废液压油 900-218-08 0.002 破碎机 成型机 液态 液压油 石油类 1年 毒性 易燃性 表13 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 压块车间东南角 4m2 收集在密闭容器内，存放在危废间 2t 一年 废液压油 900-218-08 因此，本项目产生的危险废物妥善处置，措施可行。危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 ⑶生活垃圾：职工生活垃圾产生量按每人每天0.2kg计，产生量为1.8t/a，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 采取上述措施后，本项目固废全部得到妥善处置，固体废物排放情况一览表见表14。 表14 项目固体废物排放情况一览表 来源 污染物 产生量t/a 处置措施 破碎 未破碎废料 2 t/a 集中收集，外售废品回收站 磁选 无磁性杂物 6 t/a 集中收集，外售废品回收站 脉冲布袋除尘器 除尘灰 190.08 t/a 集中收集，外售废品回收站 无组织废气车间沉降 落地尘 18t/a 集中收集，外运填坑铺路 设备维护保养 废润滑油 0.005 t/a 专用容器贮存，暂存于危废储存间，由有资质单位统一处理 破碎机、成型机 废液压油 0.002 t/a 职工生活 生活垃圾 1.8 t/a 袋装化，由环卫部门统一处理 5对陡河饮水用水源地的影响 根据河北省环保局关于印发《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控【2009】4号，已经省政府批准）陡河水库水源地保护范围如下： 一级保护区：水域，陡河水库设计正常蓄水水位以及引还乡河入陡河水库输水水渠全线（除东各庄、北营处以外宽1050m范围）、泉水河的石匣至姜家营段；管河的水库东入口至麻湾坨、丁家坨桥段；龙湾河与管河的汇合处至京沈南线公路桥。面积10.982km2。陆域：水库大坝溢洪坝至麻湾坨、京沈南线公路桥、新庄子、安家庄、上龙各庄、姜家营、西胡各庄、石匣、东黄各庄、陡河电厂的范围内，除东各庄、北营处宽1050m范围。总面积63.37 km2。二级保护区：水域：泉水河的姜家营至千佛院段；管河的麻湾坨、于家坨桥至黄家楼段；龙湾河的京沈南线公路桥至后甸子北一公里处。陆域：水库东北的麻湾坨至黄家楼、吴家庄、新立庄、龙扒山、焦家庄、三角山；水库西北的西杨家营起沿丰董公路至中大树、京沈公路银城铺站、双庙东北一公里处。总面积70.24 km2。准保护区：水域：泉水河千佛院以上河段，管河的黄家楼以上河段；龙湾河的后甸子河一公里处以上河段。陆域：陡吕线铁路、唐臻公路岔口至巍山、长山、城山、沿陡河流域分水岭至引还入陡。总面积364.72 km2。 本项目位于陡河水库地表水源地准保护区范围内。根据《唐山市陡河水库饮用水水源保护区污染防治管理条例》规定，该区域禁止将国家规定的一类污染物排入水体、堆存或埋入地下；禁止在汇入水库的河流、引滦输水渠道两侧二百米内，采用渗井、渗坑或漫流的方式排放有害废水；禁止在在没有防渗措施时，利用管道或明渠输送有毒有害废水；排放污水应当符合国家和省规定的标准。当排放总量不能保证保护区内水质符合规定的标准时，县级以上人民政府应当及时组织排污单位削减排污总量。 本项目生产不用水。不设食堂、宿舍，厕所为防渗卫生旱厕。少量盥洗废水泼洒地面抑尘，不向水体排放污染物，不设排污口。不会对水源地水质造成影响。 6 防护距离 ⑴ 大气环境防护距离 本项目生产车间废气无组织排放属于面源污染。评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为大气环境防护区域。面源参数表见表15。 表15 面源参数一览表 面源 面源有效高度（m） 面源宽度 （m） 面源长度 （m） 污染物排放速率 （t/a） 评价标准（mg/m3） 生产车间 颗粒物 6 60 110 2 0.9 经计算，周围无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ⑵卫生防护距离 无组织排放源所在的生产单元（生产区、车间或工段）与居住区之间应设置卫生防护距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。 Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。 本项目无组织排放源所在的单元生产车间颗粒物计算最大结果为5.012m，根据规范卫生防护距离取50m。本项目距南侧干河草村140m，符合卫生防护距离要求。 7总量控制分析 本项目污染物排放量为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD 0t/a、NH3-N 0t/a、颗粒物1.92t/a。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算结果和计算依据如下： ⑴计算依据 颗粒物的排放执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施颗粒物最高排放浓度15mg/m3。 ⑵计算过程 废气量为19200万m3/a，计算过程如下： 颗粒物总量控制指标=15×192000000÷109 =2.88t/a 本评价建议总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为2.88t/a。 6 项目与相关产业政策符合性分析 本项目与《废钢铁加工行业准入条件》（中华人民共和国工业和信息化部，【2016】第74号）文件相符性分析见表16。 表16 项目与《废钢铁加工行业准入条件》相符性分析 废钢铁加工行业准入条件 建设项目情况 符合性 废钢铁加工配送企业应符合国家产业政策、土地供应政策及本地区土地利用总体规划、城乡建设规划 项目属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用中第28项：再生资源回收利用产业化”， 且已在滦县发展改革局备案（滦发改备字〔2017〕259号），项目占地符合规划，选址合理。 符合 新建废钢铁加工配送项目原则上应布置在符合相应功能定位的产业园区 本项目建设地位于滦县王店子镇京哈高速南侧。 符合 新建普碳废钢铁加工配送企业年钢铁加工配送能力必须在15万吨以上 本项目为新建普碳废钢铁加工项目，加工能力为20万吨/年。 符合 新建普碳废钢铁加工配送企业要求厂区面积不小于3万平米，作业场地硬化面积不小于1.5万平米 本项目占地面积30000m2，生产区面积为大于1.5万平米。 符合 废钢铁加工配送企业应配有打包设备、剪切设备或破碎设备以及配套装卸设备和车辆等，必须配备辐射监测仪器、电子磅和非钢铁类夹杂物分类设备等。废旧不锈钢及其他废旧特种钢加工配送企业应配备成分检测设备 本项目已配备破碎机、拆分挖掘机、辐射监测仪器、电子磅和磁选机等设备及配套装卸设备和车辆等。 符合 废钢铁加工配送企业必须配套由粉尘收集、污水处理和噪声控制等环境保护设施 本项目破碎、磁选等工序产生的颗粒物经收集后引入脉冲布袋除尘器；项目不涉及用排水；对产噪设备采取了隔声、减震等措施。 符合 废钢铁加工配送企业加工生产系统综合电耗应低于30千瓦时/吨废钢铁，新水消耗应低于0.2吨/吨废钢铁 本项目加工生产系统综合电耗为5千瓦时/吨废钢铁，不涉及用水。 符合

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎机入料 破碎 破碎机出料 | 颗粒物 | 鳞板输送机和破碎机入料口封闭连接，破碎机主体为封闭式结构，上方设置吸风管道，振动给料机与破碎机主体封闭连接 | 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 达标排放 |
|  | 磁选及磁选机落料点 | 颗粒物 | 磁选机及其落料点上方设置集气罩 |  |  |
|  | 原料、产品装卸、成型机入料 | 颗粒物 | 车间内沉降、无组织排放 |  |
| 水 污 染 物 |  |  |  |  |
| 固 体 废 弃 物 | 破碎 | 未破碎废料 | 集中收集，外售废品回收站 | 不排放 |
|  | 磁选 | 无磁性杂物 | 集中收集，外售废品回收站 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集，外售废品回收站 |  |
|  | 无组织废气车间沉降 | 落地尘 | 集中收集，外运填坑铺路 |  |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 专用容器贮存，暂存于危废储存间，由有资质单位统一处理 |  |
|  | 破碎机、成型机 | 废液压油 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 袋装化，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 主要生产设备置于生产车间内，破碎机、振动输送机等设备安装减震基础，经隔声、距离衰减产噪设备对厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)2、4类标准，对声环境影响较小。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |

“三同时”环保设施验收一览表 项目 治理 对象 治理 措施 数量 处理 能力 处理效率% 验收标准 投资 万元 废 气 破碎机入料、破碎、破碎机出料 颗粒物 鳞板输送机和破碎机主体全封闭连接，破碎机主体为封闭式结构，上方设置吸风管道，振动给料机与破碎机主体封闭连接 离线脉冲布袋除尘器 +15m高排气筒 2 30000m3/h 99% 参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施颗粒物最高排放浓度15mg/m3。 30 磁选机 磁选机落料 磁选机及其落料点上方设置集气罩，引入除尘系统 原料、产品装卸、转运、成型机上料 颗粒物 原料产品装卸转运均于车间内进行，各转运工序尽量降低落料高度，颗粒物车间内沉降，无组织排放，车间地面及时清扫 / / 90% 参照执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3。 噪声 机械 设备 主要生产设备置于生产车间内，成型机、风机等设备安装减震基础。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008) 北侧执行4类：昼间70dB(A）； 东、南、西侧执行2类标准；昼间60dB(A） 1 固 废 除尘灰、未被破碎的废料和无磁性杂物集中收集， 暂存压块车间固废区（5m×5m），定期外售。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 2 设备维护保养产生的废润滑油，破碎机、压块机产生的废液压油暂存危废间，定期交由有资质单位处理。危废间面积为4m2，危废间地面采用抗渗混凝土+环氧树脂胶处理，以保证渗透系数≤10-10cm/s。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理。 -- 其它 根据“企业全面达标建设”对厂区进行硬化和绿化。 2 总计 占总投资的0.40% 35

结论与建议

一、结论 1 产业政策 滦县青远再生资源利用有限公司投资8800万元建设的年产20万吨废钢铁破碎料新建工程项目，属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用中第28项：再生资源回收利用产业化”， 且已在滦县发展改革局备案，备案编号为滦发改备字〔2017〕259号，项目符合国家产业政策。 2 项目选址 本项目位于滦县王店子镇干河草村，其地理位置中心坐标为东经118°26' 03"，北纬39°51' 44"。厂区北侧为京哈高速，东、南、西侧均为空地，最近敏感点为南侧140m处的干河草村。由滦县国土资源局出具项目用地证明可知，项目占地符合土地利用总体规划。项目选址在陡河饮用水水源地准保护区内，项目无废水排放，不会对水源地造成影响。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目投产后对区域环境质量影响较小，满足卫生防护距离要求。项目选址合理。 3 主要污染防治措施 ⑴废气： ①有组织废气 项目在磁选机及其落料点上方分别设置集气罩，将废气引至布袋除尘器进行处理，鳞板输送机与破碎机主体、振动输送机与破碎机主体均为封闭连接，破碎机上方设置吸风管道，引入布袋除尘器进行处理，布袋除尘器处理效率可达99%，处理后废气经15m 高排气筒排放，排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表1中其他生产设施颗粒物最高排放浓度15mg/m3的限值要求，对环境空气质量影响很小。措施可行。 ②无组织粉尘 各转运工序尽量降低落料高度，以减少粉尘产生量。物料堆存、转运和装卸过程均在封闭车间内进行，粉尘在车间内沉降后无组织排放。满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）表5颗粒物无组织排放周界外浓度限值1.0mg/m3要求，对周边大气环境影响较小。 ⑵废水： 项目用水主要为生活用水。生活废水主要为职工日常盥洗废水，水质较简单，用于厂区地面浇洒抑尘，不向水体排放污染物，不设排污口。不会对水源地水质造成影响。 ⑶噪声： 项目主要生产设备置于生产车间内，产噪设备对四周厂界的噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2、4类标准，对周围环境影响较小。 ⑷固废：本项目产生的未被破碎废料、除尘灰、无磁性杂物集中收集后暂存压块车间南侧固废区，定期外售废品回收站；项目无组织废气车间沉降，厂房内地面定期清扫，落地尘收集后堆存于车间内，定期外运填坑铺路；废润滑油、废液压油等危险废物暂存在危废间内，定期由有资质单位回收处理；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理。固废均得到妥善处置。 4 总量控制 建议总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为2.88t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和区域环境规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

原料、产品转运无组织颗粒物

20

200000

原料废钢

磁选

排气筒排放颗粒物

199980

1.92

未被破碎废料

2

除尘系统

破碎

192

190.08

6

除尘灰

碎钢产品

非金属杂物

199780

废铁压块

废气

卸料转运

上料

废气、噪声

部分原料进行

拆散

噪声

鳞板输送

磁选

噪声

破碎

振动输送

废气、噪声、固废

废气、噪声、固废

金属

定期装车外售

非磁性杂物

压块成型

废气、噪声、固废

产品装车外售