目录

1 前言	1

2 总论	2

2.1 编制目的	2

2.2 环境影响评价依据	2

2.3 环境影响评价执行标准	3

2.4 环境保护目标	4

3 变更前项目基本情况	4

3.1变更前项目概况	6

3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗	6

3.3变更前项目生产设备和设施	7

3.4变更前项目公用及辅助工程	7

3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点	8

3.6变更前项目主要污染物及治理措施	9

3.7变更前主要环境问题	10

4 变更后项目情况	11

4.1变更后项目概况	12

4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗	12

4.3变更后项目生产设备和设施	12

4.4变更后项目公用及辅助工程	13

4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点	14

4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析	15

4.7产业政策符合性分析	22

4.8变更前后污染物排放量变化情况	23

5 变更后项目总量控制分析	24

5.1总量控制分析	24

5.2变更前后主要污染物排放量变化	24

6 变更后主要污染物排放情况和“三同时”验收一览表	25

6.1项目变更后主要污染物排放情况	25

6.2项目变更后“三同时”验收一览表	25

7 结论	27

7.1变更内容	27

7.2变更后污染物治理措施可行性论证	27

7.3 总量控制	29

7.4 结论	29

附图

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目平面布置图

附件

附件1  营业执照

附件2  原环评审批意见

附件3  土地租赁协议

附件4  规划证明

# 1 前言

唐山利坡再生资源有限公司废弃轻薄铁加工压块项目位于河北省唐山市滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧，厂区中心地理坐标为北纬39°54'33"，东经118°21'0"。项目主要对生活、生产垃圾轻薄铁进行压块，年加工生产轻薄铁10万吨。项目已于2017年委托河北博鳌项目管理有限公司编写《唐山利坡再生资源有限公司废弃轻薄铁加工压块项目环境影响报告表》，并于2017年5月31日取得了滦县环境保护局的审批意见（滦环表（2017）28号）。

唐山利坡再生资源有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对废弃轻薄铁加工压块项目主要做出以下变更：

①将原料堆场变更为原料库房，使原材料运至厂区后入库贮存；

②在破碎及筛分工序分别增设1套脉冲式布袋除尘器，降低污染物的总排放量；

③在氧化铁粉成品库西南侧新建撕碎车间一座，放置撕碎机；

④淘汰原有2台压力机，原料破碎后即为产品，不再压块处理；

⑤新增1台除锈机，对轻薄铁皮撕碎后半成品进行除锈处理。

按照《中华人民共和国环境影响评价法》和滦县环境保护局的要求，此次变更需要进行环境影响变更分析。唐山利坡再生资源有限公司委托我公司编制该变更分析报告；接到委托后，我公司立即组织技术人员开展工作，进行了实地考察，听取了建设单位对本次变化情况的详细介绍，对变更之处进行了认真核对，根据国家、省、市有关环保政策、法规及滦县环境保护局要求，从项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了《唐山利坡再生资源有限公司废弃轻薄铁加工项目环境影响变更分析报告》。

在本次环境评价工作中，得到了滦县环境保护局、建设单位等相关单位的大力支持和帮助，在此表示衷心感谢。

# 2 总论

## 2.1 编制目的

变更分析报告的目的在于对发生变动的工程内容进行环境影响评价，提出相应的缓减不利环境影响的对策措施和建议，对工程内容变动是否会改变原环境影响报告表的评价结论做出评价。

## 2.2 环境影响评价依据

- 《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过。2014年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议修订，自2015年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月1日）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）；

- 《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》（2012年2月29日）；

- 《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院令682号（自2017年10月1日起施行）；

- 《河北省建设项目环境保护管理条例》省八届人大常委会第24次会议通过（1996年12月17日）；

- 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）；

- 河北省环境保护局关于印发《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》的通知（冀环办发[2007]65号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价技术审核报告编制要点》的通知（冀环办发[2010]250号）；

- 河北省环境保护局《关于加强建设项目主要污染物排放总量管理的通知》（冀环办发〔2008〕23号）；

- 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发【2014】197号）；

- 《唐山利坡再生资源有限公司废弃轻薄铁加工压块项目环境影响报告表》。

## 2.3 环境影响评价执行标准

### 2.3.1 环境质量标准

（1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

（2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。

表2-1     环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 1小时平均500 | μg/Nm³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 |
|  |  | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均60 |  |  |
|  | NO2 | 1小时平均200 |  |  |
|  |  | 日平均80 |  |  |
|  |  | 年平均40 |  |  |
|  | NOx | 1小时平均250 |  |  |
|  |  | 日平均100 |  |  |
|  |  | 年平均50 |  |  |
|  | PM10 | 日平均150 |  |  |
|  |  | 年平均70 |  |  |
|  | PM2.5 | 日平均75 |  |  |
|  |  | 年平均35 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均160 |  |  |
|  |  | 1小时平均200 |  |  |
|  | CO | 1小时平均10 | mg/Nm³ |  |
|  |  | 日平均4 |  |  |
| 声环境 | 昼间噪声 | 60 | dB（A） | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区 |
|  | 夜间噪声 | 50 | dB（A） |  |

### 2.3.2 污染物排放标准

（1）废气：

①破碎工序产生的有组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物（其它）排放限值要求：最高允许排放浓度120mg/m3，最高允许排放速率为3.5kg/h，排气筒高度不得低于15m，同时严格执行颗粒物有组织排放浓度≤10mg/m³的环保要求。

②原料撕碎、除锈工序产生的无组织颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3的要求。

（2）噪声：

运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

（3）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GBl8599-2001）及其修改单标准（公告2013年第36号）。

## 2.4 环境保护目标

本项目附近无自然风景保护区、文物古迹及珍稀濒危野生动植物等环境敏感点。变更前主要保护目标及保护级别详见表2-2。

表2-2    变更前主要保护目标及保护级别一览表

| 类别 | 名称 | 相对于项目方位 | 功能 | 距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 苍官营村 | SE | 居住 | 480 | GB3095-2012 二类区标准 |
|  | 孟家峪村 | NW |  | 960 |  |
|  | 北新立庄村 | SE |  | 1100 |  |
|  | 刘家庄村 | SE |  | 1400 |  |
|  | 张官营村 | SW |  | 1500 |  |
|  | 杨柳庄镇 | NE |  | 1800 |  |
|  | 晁家庄村 | SW |  | 1900 |  |
| 声环境 | 项目周边区域 | GB3096-2008 2类区标准 |

随着经济的发展，苍官营村居民区逐渐向西扩大，导致项目到保护目标的距离有所变化，通过地图勘测可知项目最近敏感点为厂界东南侧380m处苍官营村居民区。变更后主要保护目标及保护级别详见表2-3（项目周边敏感点图详见附图3）。

表2-3    变更后主要保护目标及保护级别一览表

| 类别 | 名称 | 相对于项目方位 | 功能 | 距离（m） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 苍官营村 | SE | 居住 | 380 | GB3095-2012 二类区标准 |
|  | 孟家峪村 | NW |  | 900 |  |
|  | 北新立庄村 | SE |  | 1100 |  |
|  | 刘家庄村 | SE |  | 1400 |  |
|  | 张官营村 | SW |  | 1500 |  |
|  | 杨柳庄镇 | NE |  | 1800 |  |
|  | 晁家庄村 | SW |  | 1900 |  |
| 声环境 | 项目周边区域 | GB3096-2008 2类区标准 |

# 3 变更前项目基本情况

## 3.1变更前项目概况

（1）项目名称：废弃轻薄铁加工压块项目

（2）建设单位：唐山利坡再生资源有限公司

（3）建设地点：河北省唐山市滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧

（4）建设性质：新建

（5）项目组成：项目主体工程为生产车间，库房依托于本公司生物质项目，共用工程为办公楼，辅助工程为供水、供电等。

（6）产品及生产规模：项目产品为直径约200mm，高约300mm的密实柱状，年加工生产轻薄铁10万吨。

（7）劳动制度及定员：项目年工作300天，每天3班，每班8小时；劳动定员10人。

（8）工程投资：项目总投资100万元，其中环保投资10万元，占总投资的10%。

（9）占地面积：项目总占地面积为6000m2，总建筑面积500m2。

（10）地理位置、平面布置及周边关系：

地理位置：项目位于滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧，厂区中心坐标为北纬39°54′33″，东经118°21′0″。

厂区平面布置：压块车间位于厂区中部，库房依托于本公司生物质项目，办公楼依托于氧化铁粉生产加工项目。

周边关系：项目西侧为制灰厂，其他方向均为空地。

## 3.2变更前项目主要原辅材料、能源消耗

主要原材料用量、能耗见表3-1。

表3-1    主要原材料、能源消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、生产垃圾轻薄铁 | 10 | 万t/a | 附近购买 |
| 2 | 水 | 15 | t/a | 厂区内自备水井 |
| 3 | 电 | 20 | 万kwh/a | 当地电网 |

## 3.3变更前项目生产设备和设施

主要生产设备、设施见表3-2。

表3-2    主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力机 | 2 |  |
| 2 | 撕碎机 | 2 |  |
| 3 | 粉碎机 | 2 |  |
| 4 | 皮带运输设备 | 6 |  |
| 合计 | 12 | / |

## 3.4变更前项目公用及辅助工程

（1）给排水

①给水

本项目用水主要为生活用水。由于工人全为当村农民，厂区内不设食宿，工人用水主要为日常盥洗用水。参照河北省地方标准《河北省用水定额·生活用水》（DB13/T1161.3-2016）并根据厂区实际情况（工人生活用水量为5L/人·d），总用水量为0.05m3/d（15m³/a），均有厂区自备井提供。

②排水

本项目生活用水用于厂区绿化及泼洒抑尘。

因此项目无外排废水。水量平衡表见表3-3。

表3-3    项目水量平衡一览表        单位：m3/d

| 序号 | 用水项目 | 用水量 | 进水 | 出水 | 循环水 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新鲜水 | 损耗水 | 泼洒水 |  |
| 1 | 员工盥洗水 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 |
| 2 | 合计 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 |

（2）供电

项目用电由附近供电所提供，厂区内设1台800kVA变压器，项目年耗电量约为20万KW·h，项目周边供电线路完备，电力设施和容量能够满足本项目用电需求。

（3）供热

本项目生产中无需供热。

（4）供暖及制冷

本项目办公室冬季取暖及夏季制冷采用单体空调。

## 3.5变更前项目生产工艺流程及排污节点

### 3.5.1工艺流程

向相关个人或废品回收站收购的废金属板、易拉罐等轻薄铁由汽车运输至厂内，直接卸入压块车间内，运来即生产，不过多堆存。生产时，轻薄铁原料经皮带运输设备送入密闭破碎机的入料斗，在破碎机内被剪切破碎至30~50mm，再由皮带运输设备输送至密闭的压力机压为直径200mm，高300mm的密实柱状。成品金属块由工人取出，再由小推车运入成品库妥善储存，等待外售。

生产工艺流程及排污节点图见图3-1：

图3-1   生产工艺流程及排污节点图

### 3.5.2产污节点

（1） 大气污染物：本项目废气主要为轻薄铁撕碎破碎粉尘。

（2）废水：项目在生产过程中无废水产生，废水污染源主要少量的职工生活污水。

（3）噪声：本项目运营期噪声主要为各种设备运转时产生的噪声。

（4）固体废物：本项目固体废物主要为破碎细屑和职工生活垃圾。

## 3.6变更前项目主要污染物及治理措施

### 3.6.1废气

项目废气主要为轻薄铁撕碎破碎粉尘，其主要污染物均为颗粒物。

年加工压块轻薄铁约10万吨，撕碎破碎生产工序难免会产生少量粉尘，由于本项目整个生产过程都在密闭的生产车间内进行，车间内进行地面硬化，极大地减少了粉尘的产生。经同行业类比分析，本项目产生的撕碎破碎粉尘产量按0.01‰计，即1t/a，粉尘发生无组织排放，由于其产生量较小、扬起高度较小，且发生在密闭车间内，因而对大气环境影响较小，经计算大气防护距离，项目无组织排放不存在超标点，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点限值要求。

### 3.6.2废水

项目生产不用水，废水主要为少量的职工生活废水。

厂区不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为旱厕。生活污水主要为职工盥洗废水，产生量为0.04m3/d，废水中主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮，水量较小，且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

因此变更前项目无生产废水和生活污水外排。

### 3.6.3噪声

项目主要噪声源为压力机、撕碎机、粉碎机及皮带运输机等设备运行时产生的噪声，噪声源强为70~85dB（A）。噪声源强及减噪措施见表3-4。

表3-4    噪声源强及减噪措施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力机 | 2 |  |
| 2 | 撕碎机 | 2 |  |
| 3 | 粉碎机 | 2 |  |
| 4 | 皮带运输机 | 6 |  |

选用低噪声设备，将产噪设备置于封闭车间内，设备安装时加装基础减震等措施。采取上述措施后可综合降噪20~30dB（A），再经过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

### 3.6.4固体废物

本项目固体废物主要为破碎细屑和职工生活垃圾。

轻薄铁经撕碎破碎后，会有少量细屑在运输过程中洒落产生固体废物，破碎细屑产生量较小，厂内员工会定期清扫收集，将其资源化处理，作为原料再次投入到生产。

职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，产生量少，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

项目变更前固体废物产生量及处置措施：

表3-5    项目固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 类别 | 固废名称 | 产生量 | 处置措施 | 利用率% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 破碎细屑 | 5t/a | 返回生产工序 | 100 |
| 2 | 生活垃圾 | 废纸盒、废塑料袋等 | 1.5t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理 | / |
| 合计 | / | / | 6.5t/a | / | / |

### 3.6.5污染物排放总量

变更前污染物排放总量如下表：

表3-6    变更前污染物排放总量一览表

| 类别 | 污染因子 | 排污总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 0 |
|  | 烟尘 | 0 |
|  | 工业粉尘 | 0 |
| 废水 | COD | 0 |
|  | 氨氮 | 0 |

## 3.7变更前主要环境问题

项目变更前主要存在以下几点问题：

（1）生物质项目未建设，原料运至厂区后储存于原料堆场，露天放置。

（2）项目在破碎、振筛工序产尘量较大，未进行安装除尘措施，车间内无组织排放颗粒物浓度较大。

（3）由于场地原因，轻薄铁皮撕碎机露天放置，未置于封闭车间内。

# 4 变更后项目情况

唐山利坡再生资源有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对废气轻薄铁加工压块项目主要做出以下变更：

①将原料堆场变更为原料库房，使原材料运至厂区后入库贮存；

②在破碎及筛分工序分别增设1套脉冲式布袋除尘器，降低污染物的总排放量；

③在氧化铁粉成品库西南侧新建撕碎车间一座，放置撕碎机；

④淘汰原有2台压力机，原料破碎后即为产品，不再压块处理；

⑤新增1台除锈机，对轻薄铁皮撕碎后半成品进行除锈处理。

项目变更前后一览表如下表所示：

表4-1    项目变更前后一览表

| 序号 | 项目 | 变更前 | 变更后 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人 | 王凯玄 | 王凯玄 |
| 2 | 原料存储位置 | 原料堆场 | 原料库房 |
| 3 | 破碎、振筛工序废气处理 | 封闭厂房，工人定期清扫车间 | 集气罩+旋风除尘器+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒 |
| 4 | 生产工艺 | 原料经撕碎破碎后进入压块机进行压块处理 | 轻薄铝皮经撕碎破碎后即为成品；轻薄铁皮经撕碎后，部分进行除锈处理后即为成品，部分撕碎料进入破碎机进行破碎磁选后，方为成品 |
| 5 | 撕碎机 | 露天放置 | 新建封闭撕碎车间 |
| 6 | 总投资及环保投资 | 总投资为100万元，其中环保投资10万元 | 总投资为150万元，其中环保投资40万元 |
| 7 | 周边关系 | 项目西侧为制灰厂，其他方向均为空地 | 项目西侧为制灰厂，其他方向均为空地 |
| 8 | 排放标准 | 原料破碎过程 、振筛过程 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值要求 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放浓度限值要求 |

## 4.1变更后项目概况

项目变更后概况如下表所示：

表4-2    项目变更后概况一览表

| 序号 | 内容 | 变更后 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 唐山利坡再生资源有限公司废弃轻薄铁加工项目环境影响变更分析报告 | 变更 |
| 2 | 建设单位 | 唐山利坡再生资源有限公司 | 不变 |
| 3 | 法人 | 王凯玄 | 不变 |
| 4 | 建设地点 | 滦县杨柳庄镇苍官营村西北侧，厂区中心坐标为北纬39°54′33″，东经118°21′0″（详见附图1） | 不变 |
| 5 | 周边关系 | 项目西侧为制灰厂，其他方向均为空地 | 不变 |
| 6 | 建设内容 | 主体工程为生产车间（轻薄铁皮生产车间、轻薄铝皮生产车间）、轻薄铁皮撕碎车间、除锈车间，储运工程为原料库房；共用工程为办公楼，辅助工程为供水、供电等 | 变更 |
| 7 | 平面布置 | 厂区中部为生产车间，生产车间内分为轻薄铁皮生产车间和轻薄铝皮生产车间，原料库位于生产车间东侧、铁皮撕碎车间位于厂区西北侧，除锈车间位于撕碎车间西南侧（详见附图2） | 变更 |
| 8 | 产品方案 | 年加工轻薄铁破碎料10万吨 | 变更 |
| 9 | 占地面积 | 项目总占地面积为6000m2 | 不变 |
| 10 | 劳动定员 | 项目劳动定员10人，实行三班倒工作制，每班8小时，年工作时间300天 | 不变 |
| 11 | 工程投资 | 总投资为150万元，其中环保投资40万元 | 变更 |

## 4.2变更后项目主要原辅材料、能源消耗

主要能源、原材料消耗见表4-3。

表4-3    主要能源、原材料消耗一览表

| 序号 | 名称 | 消耗量 | 单位 | 备注 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活、生产垃圾轻薄铁 | 10 | 万t/a | 附近购买 | 不变 |
| 2 | 水 | 15 | m3/a | 厂区内自备水井 |  |
| 3 | 电 | 30 | 万kwh/a | 当地电网 | 变更 |

## 4.3变更后项目生产设备和设施

变更后项目生产设备和设施见表4-4。

表4-4    主要生产设备、设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 规格、型式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 撕碎机 | 2 | / | 不变 |
| 2 | 破碎机 | 2 | / |  |
| 3 | 旋风除尘器 | 1 | / | 新增 |
| 4 | 布袋除尘器 | 1 | / |  |
| 5 | 除锈机 | 1 | / |  |
| 6 | 皮带运输机 | 13 |  | 新增7条 |

## 4.4变更后项目公用及辅助工程

（1）给、排水

给水：项目用水由厂区自备井提供，新水用量为0.05m³/d（15m³/a），能满足项目生产生活用水需求。

项目生产过程不用水；生活用水为职工生活用水，项目不设食堂、宿舍、洗浴设施，厂区厕所为旱厕，生活用水主要为日常饮用、盥洗用水，按每人每天5L计，生活用水量约为0.05m³/d（15m³/a）。

排水：生活污水产生量按用水量的80%计，则产生量为0.04m3/d（12m3/a），产生量少且水质简单，直接用于厂区泼洒地面抑尘。

水量平衡表见表4-5，水量平衡图见图4-1。

表4-5    项目水量平衡一览表        单位：m3/d

| 序号 | 项目 | 新鲜 水量 | 损耗 水量 | 循环 水量 | 排放 水量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活用水 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.04 | 厂区泼洒地面抑尘 |
| 2 | 总计 | 0.05 | 0.01 | 0 | 0.04 | — |

图4-1   水量平衡图  单位：m3/d

（2）采暖

项目车间冬季不需供暖。

## 4.5变更后项目生产工艺流程及排污节点

### 4.5.1工艺流程

项目主要以废轻薄铁皮、废轻薄铝皮为原料，对轻薄铁进行破碎处理，年加工轻薄铁约10万吨。生产工艺流程如下：

（1）轻薄铁皮生产工艺流程

向相关个人或废品收购站收购的废轻薄铁皮由汽车运输至厂区内，卸至原料库内，运来即生产，不过多储存。轻薄铁皮经皮带运输机运至撕碎机进行撕碎，撕碎料为80mm左右。撕碎料部分由抓机运至除锈机房进行除锈处理，除锈完成即为成品，运至成品库堆存待售；剩余破碎料运至破碎车间进行处理。撕碎料经皮带运输至破碎机进行破碎，破碎料度控制到≤60mm，破碎后经皮带运输至振筛以增加磁选接触面积，经磁选皮带磁选后即为成品。

生产工艺流程及排污节点见图4-2。

图4-2   轻薄铁皮生产工艺流程及排污节点图

（2）轻薄铝皮生产工艺流程

向相关个人或废品收购站收购的废轻薄铝皮由汽车运输至厂区内，卸至原料库内，运来即生产，不过多储存。轻薄铁皮经皮带运输机运至撕碎机进行撕碎，撕碎后再由皮带运输机运至破碎机破碎，破碎完成后即为成品，运至成品库堆存待售。

生产工艺及排污节点见图4-3。

图4-3  轻薄铝皮生产工艺流程及排污节点图

### 4.5.2产污节点

（1）废气：本项目废气主要为撕碎、破碎和除锈过程产生的粉尘。

（2）废水：项目生产过程不用水，废水主要为职工生活产生的生活污水。

（3）噪声：主要为产噪设备运转及作业时产生的噪声。

（4）固体废物：主要为筛选出的无磁物质、除尘器除尘灰和职工日常生活垃圾。

## 4.6变更后项目主要污染物治理措施及影响分析

### 4.6.1大气污染物治理措施及影响分析

1、轻薄铝皮生产线

轻薄铝皮撕碎破碎粉尘

项目年加工轻薄铁10万吨，其中轻薄铝皮约3万吨，采用破碎机进行破碎处理，由于原料表面附有灰尘，因此，生产过程会产生少量粉尘。根据企业提供资料，破碎过程粉尘产生量约为原料用量的0.01‰，则粉尘产生量为0.3t/a，排放速率为0.04kg/h。

- 轻薄铁皮生产线

（1）轻薄铁皮撕碎粉尘

项目年加工轻薄铁10万吨，其中轻薄铁皮约为7万吨，由于原料表面有铁锈和附着灰尘，撕碎工序过程会产生少量粉尘。根据同类行业及企业提供资料可知，撕碎过程粉尘产生量约为原料用量的0.01‰，则粉尘产生量为0.7t/a，排放速率为0.10kg/h。

- 轻薄铁皮除锈粉尘

轻薄铁皮经撕碎后，部分半成品进入除锈机进行除锈，除锈完成后即为成品，其中需进行除锈处理的半成品约为2万吨。根据同类行业及企业提供的资料可知，除锈过程粉尘产生量约为原料用量的0.01‰，则粉尘产生量为0.4t/a，排放速率为0.06kg/h。

- 轻薄铁皮破碎、磁选粉尘

轻薄铁皮撕碎后，需进行破碎磁选的约为5万吨，破碎、振筛过程会产生大量粉尘，根据同类行业及企业提供资料可知，破碎、振筛过程粉尘产生量约为原料用量的0.1％，则粉尘产生量为50t/a。项目在破碎机出口处和振筛上方均设置三面围挡集气罩，经集气罩（集气罩收集效率为98%）收集后先进入旋风除尘除去较大粒径颗粒物，再进入脉冲式布袋除尘器（除尘器为变频除尘器，开启时风机风量约为10000m3/h）处理，然后分别通过15m高排气筒外排。

通过计算可知集气罩捕集到的总颗粒物量为49t/a，捕集浓度为785mg/m3；处理后颗粒物总排放量为0.49t/a，排放速率为0.08kg.h，排放浓度为7.85mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放标准限值，颗粒物120mg/m3。

破碎车间未捕集颗粒物无组织排放于车间，排放量为1t/a，排放速率为0.16kg/h。

- 车间无组织排放的粉尘

本次评价采用大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对本项目污染源进行估算。无组织废气源强参数见下表。

表4-6    无组织预测参数一览表

| 污染源 | 污染物 | 排放量t/a | 排放速率kg/h | 评价标准（mg/m3） | 面源规格（m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻薄铝皮生产车间 | 颗粒物 | 0.3 | 0.04 | 0.9 | 25m*6m |
| 轻薄铁皮生产线 | 撕碎车间 |  | 0.7 | 0.10 | 0.9 | 15m*10m |
|  | 除锈车间 |  | 0.4 | 0.06 | 0.9 | 6m*6m |
|  | 破碎车间（未捕集） |  | 1.0 | 0.16 | 0.9 | 25m*14m |

本项目采用估算模式SCREEN3，对无组织颗粒物进行预测分析，详见下表。

表4-7    生产车间无组织排放颗粒物估算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 轻薄铝皮生产车间 | 轻薄铁皮破碎车间 |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.001352 | 0.15 | 0.004619 | 0.51 |
| 67 | -- | -- | 0.08812 | 9.79 |
| 100 | 0.02114 | 2.35 | 0.08104 | 9.00 |
| 100 | 0.02114 | 2.35 | 0.08104 | 9.00 |
| 173 | 0.02175 | 2.42 | -- | -- |
| 200 | 0.02115 | 2.35 | 0.08067 | 8.96 |
| 300 | 0.02009 | 2.23 | 0.07636 | 8.48 |
| 400 | 0.01788 | 1.99 | 0.06931 | 7.70 |
| 500 | 0.01481 | 1.65 | 0.0581 | 6.46 |
| 600 | 0.01217 | 1.35 | 0.04799 | 5.33 |
| 700 | 0.01009 | 1.12 | 0.03993 | 4.44 |
| 800 | 0.008525 | 0.95 | 0.0338 | 3.76 |
| 900 | 0.007305 | 0.81 | 0.02902 | 3.22 |
| 1000 | 0.006333 | 0.70 | 0.02522 | 2.80 |
| 1100 | 0.005568 | 0.62 | 0.02219 | 2.47 |
| 1200 | 0.004943 | 0.55 | 0.01971 | 2.19 |
| 1300 | 0.004424 | 0.49 | 0.01764 | 1.96 |
| 1400 | 0.003987 | 0.44 | 0.01591 | 1.77 |
| 1500 | 0.003617 | 0.40 | 0.01444 | 1.60 |
| 下风向最大浓度 | 0.02175 | 2.42 | 0.08812 | 9.79 |
| 最大距离 | 173 | 79 |
| 标准值 | 0.9 |
| D10% | —— |

表4-8    轻薄铁皮撕碎、除锈车间无组织排放颗粒物估算结果一览表

| 距离 | 颗粒物 |
| --- | --- |
|  | 轻薄铁皮撕碎车间 | 轻薄铁皮除锈车间 |
|  | 浓度mg/m3 | 占标率% | 浓度mg/m3 | 占标率% |
| 10 | 0.002392 | 0.27 | 0.001705 | 0.19 |
| 55 | -- | -- | 0.06317 | 7.02 |
| 67 | 0.07455 | 8.28 | -- | -- |
| 100 | 0.07003 | 7.78 | 0.05916 | 6.57 |
| 100 | 0.07003 | 7.78 | 0.05916 | 6.57 |
| 200 | 0.06297 | 7.00 | 0.05583 | 6.20 |
| 300 | 0.06239 | 6.93 | 0.04695 | 5.22 |
| 400 | 0.05129 | 5.70 | 0.03552 | 3.95 |
| 500 | 0.04085 | 4.54 | 0.0271 | 3.01 |
| 600 | 0.03278 | 3.64 | 0.0212 | 2.36 |
| 700 | 0.02677 | 2.97 | 0.01701 | 1.89 |
| 800 | 0.02239 | 2.49 | 0.01409 | 1.57 |
| 900 | 0.01904 | 2.12 | 0.0119 | 1.32 |
| 1000 | 0.01641 | 1.82 | 0.0102 | 1.13 |
| 1100 | 0.01438 | 1.60 | 0.008901 | 0.99 |
| 1200 | 0.01272 | 1.41 | 0.007849 | 0.87 |
| 1300 | 0.01136 | 1.26 | 0.006986 | 0.78 |
| 1400 | 0.01022 | 1.14 | 0.006269 | 0.70 |
| 1500 | 0.009256 | 1.03 | 0.005665 | 0.63 |
| 下风向最大浓度 | 0.07455 | 8.28 | 0.06317 | 7.02 |
| 最大距离 | 67 | 55 |
| 标准值 | 0.9 |
| D10% | —— |

由上表可知下风向最大浓度为0.08812mg/m3，最大地面浓度占标率为9.79%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB29620-2013）表2颗粒物无组织排放限值要求，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

4、大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据表4-7、4-8可知项目无超标点，不设大气环境防护距离。

5、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。计算公式如下：

式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3；

L—工业企业所需卫生防护距离，m；

r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算；

Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h；

A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。

根据项目面源排放情况，计算参数及结果见下表。

表4-9    卫生防护距离计算参数一览表

| 车间 | 污染物 | S （m2） | A | B | C | D | 卫生防护距离计算值（m） | 卫生防护距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 轻薄铝皮生产车间 | 颗粒物 | 25m*6m | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 8.116 | 50 |
| 轻薄铁皮生产线 | 撕碎车间 |  | 15m*10m |  |  |  |  | 20.247 | 50 |
|  | 除锈车间 |  | 6m*6m |  |  |  |  | 18.317 | 50 |
|  | 破碎车间（未捕集） |  | 25m*14m |  |  |  |  | 23.384 | 50 |

由计算结果可知，项目大气卫生防护距离为50m。

根据现场踏勘，项目最近敏感点为厂界东南侧380米处的苍官营村居民区，满足卫生防护距离要求。

### 4.6.2废水治理措施及影响分析

项目生产过程中不用水，废水主要为职工生活用水。

项目不设食堂、食宿，厕所为旱厕。废水主要为职工日常生活盥洗用水，产生量为0.04m3/d，废水产生量较少，水质简单，用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。

因此项目无外排水。

### 4.6.3噪声治理措施及影响分析

项目主要噪声源为撕碎机、破碎机、除锈机、皮带运输机和风机运行时产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）；选用低噪音设备，将各产噪设备置于生产车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，采取以上措施后，可综合降噪25~30dB（A）。各噪声源强、设备数量及噪声防治措施见下表。

表4-10    主要设备噪声源强及拟采取的防治措施一览表

| 车间 | 噪声源 | 数量 （台/套） | 噪声源强dB（A） | 防治措施 | 到车间边界最近距离（m） | 车间外噪声值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 破碎机 | 2 | 90 | 选用低噪音设备，将各产噪设备置于生产车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，可综合减噪25~30dB（A） | 2 | 63.6 |
|  | 撕碎机 | 1 | 85 |  |  |  |
|  | 皮带运输机 | 11 | 75 |  |  |  |
|  | 风机 | 1 | 95 |  |  |  |
| 撕碎除锈车间 | 撕碎机 | 1 | 90 |  | 3 | 53.5 |
|  | 除锈机 | 1 | 85 |  |  |  |

（1）噪声叠加模式

式中：L—为n个噪声源的声级；

Li—为第i个噪声源的声级；

n—为噪声源的个数。

（2）噪声距离衰减模式

式中：Lp—受声点（即被影响点）所接受的声压级，dB(A)；

Lr—噪声源的声压级，dB(A)；

r—声源至受声点的距离，m；

r0—参考位置的距离，取1m；R—厂房墙体隔声值；

α─大气对声波的吸收系数，dB(A)/m，平均值为0.008dB(A)/m；

采取上述措施后，再经过距离衰减后各噪声源到各边界贡献值见下表（由于项目轻薄铁皮撕碎、除锈车间较为紧凑，将两个车间作为一个整体）。

表4-11    项目破碎车间到各厂界一览表

| 项目 | 距离（m） |
| --- | --- |
|  | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 最近敏感点 |
| 破碎车间 | 30 | 60 | 15 | 50 | 380 |

表4-12    项目轻薄铁皮撕碎、除锈车间到各厂界一览表

| 项目 | 距离（m） |
| --- | --- |
|  | 西厂界 | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 最近敏感点 |
| 撕碎、除锈车间 | 0 | 40 | 85 | 100 | 380 |

表4-13    各厂界噪声贡献值叠加值一览表

| 项目 | 西边界 | 北边界 | 东边界 | 南边界 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 破碎车间 | 28.7 | 20.3 | 36.0 | 22.7 |
| 撕碎、除锈车间 | 53.5 | 15.3 | 8.79 | 7.38 |
| 叠加值 | 53.5 | 21.5 | 36.0 | 22.7 |

表4-14    各厂界噪声贡献值及达标分析一览表

| 项目厂界 | 噪声贡献值dB(A) | 标准值dB(A) | 达标分析 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |  |
| 东厂界 | 36.0 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 西厂界 | 53.5 | 60 | 50 | 达标 | 超标 |
| 南厂界 | 22.7 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 北厂界 | 21.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 最近敏感点 | 10.5 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |

由上表可知，生产车间噪声经距离衰减后，项目西侧厂界夜间超标，其余厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。项目噪声经距离衰减，不会影响厂区东南侧380米处苍官营村居民区声环境质量。

要求企业除锈、撕碎车间西侧采用隔声彩钢建造，采取以上措施后，项目各厂界噪声可达标。

### 4.6.4固体废物影响分析

项目变更后产生的固体废物主要为磁选出的无磁物质、除尘器除尘灰和职工生活垃圾。

磁选出的无磁物质约为5t/a，除尘器收集的除尘灰为48.51t/a，无磁物质和除尘灰一起经皮带运输至固废暂存处，统一收集后，定期外售；职工生活垃圾主要为废纸盒、废塑料袋等，产生量少，实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理。

项目变更后固体废物产生量及处置措施：

表4-15    项目固体废物产生及处置措施一览表

| 序号 | 类别 | 固废名称 | 产生量 | 处置措施 | 利用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般工业固废 | 无磁物质 | 5t/a | 集中收集后统一外售 | 100% |
| 3 |  | 除尘灰 | 48.51t/a |  | 100% |
| 4 | 生活垃圾 | 废纸盒、废塑料袋等 | 1.5t/a | 实行袋装化，集中收集，运至环卫部门指定地点统一处理 | / |
| 合计 | / | / | 55.01t/a | / | / |

项目固体废物处理满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求。

## 4.7产业政策符合性分析

项目工艺、设备及产品不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的鼓励、限制和淘汰类项目，属于允许类建设项目，符合产业政策；同时该项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》限制范围内。

## 4.8变更前后污染物排放量变化情况

表4-16    变更前后主要污染物排放量变化情况一览表    单位t/a

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 | 总增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |  |
| 废气 | 有组织颗粒物 | 0 | 0.49 | +0.49 | +0.49 |
|  | 无组织颗粒物 | 5 | 2.4 | -2.6 | -2.6 |
|  | SO2 | / | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / | / |

# 5 变更后项目总量控制分析

## 5.1总量控制分析

根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号），确定本项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。

破碎及筛分过程产生的颗粒物：

颗粒物总量控制目标值核定公式如下：

M=K×Q×T/109

其中：M—总量控制目标值，t/a；

K—核定标准标准值，mg/m3；

Q—废气量，Nm3/h；

T—年有效工作时间，h；

根据上述公式核算结果，可得颗粒物7.49t/a，本评价建议大气污染物总量控制目标值为颗粒物7.49t/a。

综上所述，本次变更后项目总量控制指标颗粒物排放量为7.49t/a；SO2排放量为0t/a，NOx排放量为0t/a；COD、氨氮排放量均为0t/a。

## 5.2变更前后主要污染物排放量变化

项目变更前后区域内主要污染物排放量变化情况见表5-1：

表5-1    变更前后排污总量变化情况一览表（单位：t/a）

| 类别 | 污染物 | 变更前排放量 | 变更后排放量 | 增减量变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水 | 0 | 0 | 0 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 7.49 | +7.49 |
|  | SO2 | / | / | / |
|  | NOX | / | / | / |

# 6 变更后主要污染物排放情况和“三同时”验收一览表

## 6.1项目变更后主要污染物排放情况

项目主要污染物排放情况见表6-1。

表6-1    项目主要污染物排放情况一览表

| 排放项目 | 污染源 | 排放污染物名称 | 产生量/浓度 | 排放量/浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 轻薄铝皮撕碎破碎工序 | 颗粒物（无组织） | 0.3t/a | 0.3t/a；＜1.0mg/m3 |
|  | 轻薄铁皮生产线 | 破碎、振筛 | 颗粒物（有组织） | 50t/a；801mg/m3 | 0.49t/a；7.85mg/m3 |
|  |  |  | 颗粒物（无组织） | 1t/a | 1t/a；＜1.0mg/m3 |
|  |  | 撕碎工序 | 颗粒物（无组织） | 0.7t/a | 0.7t/a；＜1.0mg/m3 |
|  |  | 除锈工序 | 颗粒物（无组织） | 0.4t/a | 0.4t/a；＜1.0mg/m3 |
| 废水 | 生活污水 | SS、COD、氨氮 | —— | 厂区泼洒抑尘，不外排 |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 75dB(A)～95dB(A) | 昼间＜60dB(A) 夜间＜50dB(A) |
| 固体废物 | 磁选工序 | 无磁物质 | 5t/a | 定期收集，统一外售 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 48.51t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 定期收集，袋装化，送至环卫部门指定地点处置 |

## 6.2项目变更后“三同时”验收一览表

项目环境保护设施竣工“三同时”验收一览表见下表。

表6-2     环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 序号 | 污染源 | 治理措施 | 治理 对象 | 数 量 | 处理效率 | 处理能力 | 标准限值 | 验收标准 | 投资 (万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废气 | 原料破碎、筛分 | 密闭车间内进行+集气罩+旋风除尘+布袋除尘（风机风量10000m3/h）+15m高排气筒 | 颗粒物 | 1套 | 99% | / | 120mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放限值 | 35 |
| 2 | 噪声 | 产噪设备 | 选用低噪声设备，将产噪设备置于封闭车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫 | 噪声 | / | / | / | 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 | 2.0 |
| 3 | 废水 | 生活废水 | 泼洒抑尘 | SS、COD、氨氮 | / | / | / | 不外排 | / |
| 4 | 固体废物 | 磁选工序 | 集中收集后统一外售 | 无磁物质 | / | / | / |  |  |
|  |  | 除尘器 | 集中收集，统一外售 | 除尘灰 | / | / | / |  |  |
|  |  | 职工生活 | 送环卫部门指定地点统一处理 | 生活垃圾 | / | / |  |  |  |
| 5 | 绿化硬化 | 厂区合理硬化、绿化，做到“非硬即绿” | 3 |
| 6 | 合计 | 环保投资共计40万元，环保投资占总投资的26.7% | 40 |

# 7 结论

## 7.1变更内容

唐山利坡再生资源有限公司为了适应公司当前的发展规划要求，提高项目的清洁生产水平及响应国家、地方环境保护法律法规，加强污染物防治措施，对废弃轻薄铁加工压块项目主要做出以下变更：

①将原料堆场变更为原料库房，使原材料运至厂区后入库贮存；

②在破碎及筛分工序分别增设1套脉冲式布袋除尘器，降低污染物的总排放量；

③在氧化铁粉成品库西南侧新建撕碎车间一座，放置撕碎机；

④淘汰原有2台压力机，原料破碎后即为产品，不再压块处理；

⑤新增1台除锈机，对轻薄铁皮撕碎后半成品进行除锈处理。

## 7.2变更后污染物治理措施可行性论证

### 7.2.1变更后废气污染物及治理措施

（1）有组织废气

轻薄铁皮撕碎后，需进行破碎磁选的约为5万吨，破碎、振筛过程会产生大量粉尘，根据同类行业及企业提供资料可知，破碎、振筛过程粉尘产生量约为原料用量的0.1％，则粉尘产生量为50t/a。项目在破碎机出口处和振筛上方均设置三面围挡集气罩，经集气罩（集气罩收集效率为98%）收集后先进入旋风除尘除去较大粒径颗粒物，再进入脉冲式布袋除尘器（除尘器为变频除尘器，开启时风机风量约为10000m3/h）处理，然后分别通过15m高排气筒外排。

通过计算可知集气罩捕集到的总颗粒物量为49t/a，捕集浓度为785mg/m3；处理后颗粒物总排放量为0.49t/a，排放速率为0.08kg.h，排放浓度为7.85mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物有组织排放标准限值，颗粒物120mg/m3。

- 无组织废气

项目无组织废气主要为轻薄铝皮撕碎破碎废气、轻薄铁皮生产线中撕碎废气、除锈废气和破碎车间未捕集废气。根据估算模式SCREEN3可知：下风向最大浓度为0.08812mg/m3，最大地面浓度占标率为9.79%，小于10%，根据HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放浓度限值，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。

（4）大气防护距离计算

采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ 2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离，计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

根据表4-7、4-8可知项目无超标点，不设大气环境防护距离。

（5）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术原则和方法》中的推荐的方法计算卫生防护距离。

由计算结果可知，项目大气卫生防护距离为50m。

根据现场踏勘，项目最近敏感点为厂界东南侧380米处的苍官营村居民区，满足卫生防护距离要求。

### 7.2.2变更后废水污染物及治理措施

项目生产过程不用水，废水主要为职工日常生活污水。

项目不设食堂、宿舍、洗浴设施；厕所为旱厕。用水主要为职工生活用水，产生量小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

因此，项目无废水外排。

### 7.2.3变更后噪声污染源及治理措施

项目主要噪声源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，噪声源强为75~95dB（A）；选用低噪声设备，将各产噪设备置于封闭车间内，采用隔声门窗，产噪设备加设减振基础或减振垫，。

采取上述措施后，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

项目噪声经距离衰减，不会影响厂界东南侧380米处的苍官营村居民区声环境质量。

### 7.2.4变更后固体废物污染源及治理措施

项目产生的固体废物主要为筛选出的无磁物质、除尘器除尘灰及职工日常生活垃圾。

筛选出的无磁物质和除尘器除尘灰，统一收集定期外售；职工日常生活垃圾，集中收集，袋装化，送至环卫部门指定地点统一处理。

固体废物均按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改通知单要求进行处理。

## 7.3 总量控制

根据项目污染物排放特点，确定项目变更后的总量控制指标为：

COD为0t/a、氨氮为0t/a、SO2 0t/a、NOx0t/a；特征因子颗粒物7.49t/a。

## 7.4 结论

项目变更后，各项污染物得到有效处理，全部实现达标排放，采取的污染防治措施可行，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环境影响和保护的角度考虑该项目变更可行。