建设项目环境影响报告表

项目名称：唐山鼎泰线材有限公司技改项目

建设单位（盖章）：唐山鼎泰线材有限公司

编制日期：2018年6月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山鼎泰线材有限公司技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山鼎泰线材有限公司 |
| 法人代表 | 何金霞 | 联系人 | 阚铁军 |
| 通讯地址 | 滦县雷庄镇颜庄村 |
| 联系电话 | 13931490602 | 传真 | / | 邮政编码 | 064300 |
| 建设地点 | 滦县雷庄镇颜庄村 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | 金属丝绳及其制品制造C3340 |
| 占地面积 (平方米) | 8100 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中:环保投资 (万元) | 17 | 环保投资 占总投资比例% | 37.8 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 唐山鼎泰线材有限公司（原名称唐山市川兴线材有限公司）位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，占地面积8100m2，于2008年8月委托清华大学编制完成《线材加工及销售项目建设项目环境影响报告表》，2009年3月16日经滦县环境保护局批复同意建设，批复建设内容包括：拔丝车间、回火车间、元钉车间、两段式煤气发生炉、辅助设施（原料库、成品库、办公设施等），年产钢丝8000吨、元钉200吨。2009年4月2日在滦县工商行政管理局进行公司名称变更，更名为唐山鼎泰线材有限公司。 为满足环保法律法规要求，降低环境污染，唐山鼎泰线材有限公司投资45万元对现有项目进行技术改造，拆除原有两段式煤气发生炉1台及加热炉1座，新增电热回火炉4台，并完善企业环保设施，其他设备、设施无变化。技改完成后企业产能不变，年产钢丝8000吨、元钉200吨，由于本项目完善相关环保设施，所以，本项目对整个企业进行分析。 根据《产业结构调整指导目录》（2015年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类，且本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）中限制类、淘汰类项目，所以，本项目建设符合国家产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“三十、金属制品业”“67 金属制品加工制造”，本项目无电镀或喷漆工艺，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，唐山鼎泰线材有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2原有工程概况 2.1地理位置及周边关系 原有项目位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，占地面积8100m2。中心地理坐标为北纬39.795488°，东经118.582365°。项目东、南、西、北侧均为空地。周边的最近敏感点为距厂界西北方向300m的颜庄村。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布见附图2，周边关系及平面布置见附图3。 2.2原有工程基本情况 建设内容：项目占地8100m2。建有拔丝车间、回火车间、元钉车间、原料库、成品库、办公用房等，并配备有拔丝机、制钉机、加热炉、煤气发生炉等设备，配套建设供水、供电等辅助设施。 生产规模：年产预应力钢丝和绑丝8000吨，元钉200吨。 劳动定员：劳动定员80人，其中管理人员及技术人员10人。年工作300天，每天3班，每班工作8小时。 原有项目组成、工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 原有项目工程组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 粗拔车间 建筑面积720m2，安装有大水箱式拔丝机，用于盘条粗拔； 砖混结构 1#细拔车间 建筑面积390m2，安装有小水箱式拔丝机，用于盘条细拔； 砖混结构 2#细拔车间 建筑面积390m2，安装有小水箱式拔丝机，用于盘条细拔； 砖混结构 制钉车间 建筑面积2000m2，内设冷拔丝机、制钉机； 砖混结构 回火车间 建筑面积650m2，用于盘条拔丝后热处理； 砖混结构 辅助工程 办公用房 占地面积120m2 砖混结构 煤气发生炉 两段式1台，为回火车间提供燃料，不设气柜 砖混结构 储煤区 建筑面积240m2，用于原煤存储 砖混结构 公用工程 供水 项目供水由厂区原有自备水井供给。 供电 项目年用电量为9万kWh，由雷庄镇变电站供电 供热 项目生产车间不需要供热，办公用房冬季供热采用单体式空调 消防 厂区内设置消防栓、灭火器 环保工程 大气 回火炉废气经双碱法脱硫+管束除尘器+15m高排气筒 废水 项目无生产废水产生，职工生活污水就地泼洒，不外排。 噪声 选用低噪声设备，将各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础 固废 一般固废：生活垃圾，交由环卫部门处置。 2.3原有项目产品方案 原有项目产品方案见表2。 表2 原有项目产品方案一览表 序号 名称 规格 产量(t/a) 1 预应力钢丝和绑丝 0.22-0.6mm 8000 2 元钉 4-8寸 200 2.4原有工程主要设备 原有项目主要设备见表3。 表3 原有项目主要设备设施一览表 序号 设备、设施名称 型号 数量 备注 1 拔丝机 - 10台 现有 2 水箱式拔丝机 - 20台 现有 3 制钉机 - 8台 现有 4 加热炉 井式 1座 现有 5 两段式煤气发生炉 Ф1.5/Ф1.6 1台 现有 2.5原有工程主要原辅材料、能源消耗 原有项目主要原辅材料用量及能耗见表4。 表4 原有项目主要原辅材料及能源用量 序 号 名 称 单 位 数 量 备注 1 盘条 t/a 18500 拔丝原料 2 拔丝粉 t/a 2 - 3 电 万kwh 9 当地供电所 4 水 m3/a 516 自备水井 5 煤 t 400 山西大同 2.6原有公用工程 （1）给排水 原有项目不设食堂、无宿舍、洗浴等设施，用水主要是生产用水和生活用水，水源来自厂区自备水井，总用水量为9.82m3/d（2946m3/a），其中循环水量为8.1m3/d（2430m3/a），新鲜水用量为1.72m3/d（516m3/a）。项目生产不排水，生活污水就地泼洒，不外排。 生产用水：总用水量为9.82m3/d（2946m3/a），其中煤气发生炉水封水用量6m3/a，水箱拔丝机冷却水新鲜水用量为9m3/d（2700m3/a）。 生活用水：项目劳动定员为80人，职工生活用水按10L/（人·d）计算，则用水量为0.8m3/d（240m3/a）。 生产排水：煤气发生炉水封水每半年更换一次，废水产生量6m3/a，用于煤场抑尘。水箱拔丝机冷却水废水产生量2430m3/a，经循环水池降温冷却后返回生产工艺循环使用，定期补加新水，无废水外排。 生活污水：年产生量192m3/a，水质简单，就地泼洒，不外排。 原有项目水平衡图见图1。 （2）供电：年耗电量约为9万kWh/a。 （3）供热：原有项目生产车间不需要供热，办公用房冬季供热采用单体式空调。 2.7原有工程工艺流程及排污节点 原有项目生产加工的产品为建筑楼房和建筑现浇板用的预应力钢丝和绑丝、建筑用元钉。根据生产产品不同，预应力钢丝和绑丝生产工艺包括：冷拔、回火等过程，元钉生产工艺包括冷拔、制钉等过程。 （1）预应力钢丝和绑丝工艺流程 ①原料盘条、燃料煤的运输、储存 原料盘条（直径6.5mm）直接由附近钢厂购进，运至厂区拔丝车间内。 燃煤用山西大同煤，进场后存在厂区西南侧 该工序的产污节点主要为：运输车辆产生的噪声和煤在堆存过程中产生的粉尘。 ②粗拔工序 将盘条放在转架上，拔丝模安装在拔丝机固定架上，把盘条一头穿过拔丝模孔进行粗拔（等到直径4-5mm钢丝）。 ③回火工序 经过粗拔后的钢丝，为进一步消除内应力、降低硬度、稳定尺寸、提高抗拉强度和弹性极限，需进行回火。由加热炉进行加热回火（回火温度500℃，时间为1小时），加热炉热源由煤气发生炉产生的煤气提供。 煤气发生炉产生煤气的原理及过程如下： 当原料煤由加煤斗投入到煤气发生炉内后，遇到由下部鼓入煤气发生炉的气化剂（空气和水蒸汽），便发生化学反应，并沿料层高度方向形成五层，自上而下为：灰渣层、气化层、还原层、干馏干燥层。鼓入的气化剂，首先经过渣层并在此层中得以预热。当上升进入高温的燃料层时，碳和氧发生下列反应： 2C+O2=2CO+Q 2CO+O2=2CO2+Q 该反应为放热反应，温度高称为气化层。气化层中产生的热气继续上升，与上层燃料接触，产生下列还原反应： 主还原层C+CO2=2CO+Q C+2H2O=2CO2+2H2-Q C+H2O=CO+H2-Q 次还原层CO+H2O=CO2+H2-Q 副反应（生成甲烷）C+2H2=CH4+Q 还原层中产生的热气继续上升，加热上面的煤层，形成干馏和干燥层。干馏层的挥发有机物在上升热气体的物理热作用下，被干馏和蒸发出来，干燥层中的水分，也依靠此热量被充分干燥。生成的煤气（CO、CH4、CO2等混合物）经出口管进入除尘器进行除尘后，供加热炉使用。 ④中拔、细拔 经过回火处理后的钢丝在晾罐内自然冷却后，经中拔、水箱拔丝机拉拔后，钢丝直径范围0.22-0.6mm之间。 根据客户的需求，产品用作建筑绑丝，需再次回火冷却后即为成品；产品用作预应力钢丝直接外售，无需回火。 （2）元钉工艺流程 原料盘条（直径6.5mm）经过两道冷拔后，进入制钉机生产出4寸、8寸的铁定。 |
| 3改扩建工程 3.1改扩建工程（以下称本项目）相对厂区位置 本项目为改扩建项目，在原有厂区内建设，位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，本项目占地面积8100m2。本项目中心地理坐标为北纬39.795488°，东经118.582365°，项目东、南、西、北侧均为空地。依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要拆除原有两段式煤气发生炉1台及加热炉1座，新增电热回火炉4台，并完善企业环保设施，其他设备、设施无变化。本项目平面布置及周边关系见附图3。 3.2本项目工程概况 (1)项目名称 唐山鼎泰线材有限公司改扩建项目 (2)建设地点 滦县雷庄镇颜庄村东南300m处 (3)工程投资 总投资45万元，其中环保投资17元，占总投资比例5.7%。 （4）占地面积 企业总占地面积8100m2。 (5)建设内容 依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要拆除原有两段式煤气发生炉1台及加热炉1座，新增电热回火炉4台，并完善企业相关环保设施，其他设备、设施无变化。 本项目组成、工程内容及主要建(构)筑物见表5。 表5 项目组成及主要建(构)筑物一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 粗拔车间 建筑面积720m2，安装有水箱式拔丝机，用于盘条粗拔； 依托原有 1#细拔车间 建筑面积390m2，安装有水箱式拔丝机，用于盘条细拔； 依托原有 2#细拔车间 建筑面积390m2，安装有水箱式拔丝机，用于盘条细拔； 依托原有 制钉车间 建筑面积2000m2，内设冷拔丝机、制钉机； 依托原有 回火车间 建筑面积650m2，用于盘条拔丝后热处理； 依托原有 辅助工程 办公用房 占地面积120m2，用于厂区办公； 依托原有 成品库 建筑面积750m2，用于产品存储。 依托原有 原料库 建筑面积480m2。用于盘条、拔丝粉等存储。 依托原有 固废间 占地面积为20m2，用于存放一般废物 依托原有 危废间 6m2，用于存放危险废物 新建 公用工程 供水 厂内设有自备水井 依托原有 供电 由市政电网引入，设变压器一台。 依托原有 供热 项目回火炉采用电加热，办公室冬季供暖、夏季制冷采用单体空调。 依托原有 消防 厂区内设置消防栓、灭火器 新建 环保工程 废水 新建1座循环水池（6×3×3m）1座，拔丝机冷却废水经循环水池冷却沉淀后，回用于拔丝冷却 新建 噪声 选用低噪声设备，将各生产设备置于封闭的厂房内，设备加装减振基础、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等 新建 固废 一般固废：制钉打磨锯末集中收集后回用于元钉分离打磨；制钉机金属废料、拔丝机氧化铁皮及金属屑、沉淀池废渣经收集后集中外售；生活垃圾经收集后交环卫部门处理。 危险废物：废液压油、废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理。 新建 防渗 危废间（6m2）：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。 循环水池（6m×3m×3m）、旱厕：采用钢筋混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s。 新建 3.3本项目产品方案 表6 产品方案一览表 序号 产品名称 规格 生产规模（t/a） 备注 现有 技改 技改后 1 预应力钢丝和绑丝 0.22-0.6mm 8000 8000 8000 技改前后产能不变 2 元钉 4-8寸 200 200 200 3.4本项目工程主要设备 表7 本项目主要设备设施一览表 序号 设备、设施名称 型号 数量 备注 1 拔丝机 - 10台 原有 2 水箱式拔丝机 - 20台 原有 3 制钉机 ZD-30-300 8台 原有 4 电加热炉 RJ3 4台 新增 5 放线机 FX-25 30台 原有 6 收线机 SX-25 30台 原有 3.5本项目主要能耗 表8 主要原辅料及能源消耗一览表表 序 号 名 称 单 位 数 量 备注 1 盘条 t/a 18500 拔丝、制钉原料 2 拔丝粉 t/a 2 - 3 电 万kWh 12 当地供电所 4 水 m3/a 516 自备水井 3.6本项目工作制度 劳动定员：劳动定员80人（全部为原有项目人员），其中管理人员及技术人员10人。年工作300天，每天3班，每班工作8小时。 3.7本项目供电供热 供电：年耗电量约为12万kWh/a。 供热：本项目生产采用电加热，办公室冬季供暖、夏季制冷采用单体空调。 3.8本项目给排水 本项目用水主要为水箱拔丝机冷却用水和职工生活用水，新水用量为10.08m3/d（3024m3/a），用水由厂区自备水井提供，能够满足本项目用水需求。 生产用水：水箱拔丝机冷却水用量为30m3/d（9000m3/a），水箱拔丝机冷却水损耗主要为生产过程蒸发，损耗量为10m3/d（3000m3/a），所以新鲜水用量为10m3/d（3000m3/a），冷却废水经循环水池沉淀冷却后回用于水箱拔丝机冷却，回用水量为20m3/d。 生活用水：本项目不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为工人的日常饮用及盥洗用水，按10L/人·d计算，则用水量为0.08m3/d（24m3/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.064m3/d（19.2m3/a），生活废水就地泼洒，用于道路抑尘，不外排。 排水：生活污水主要为盥洗废水，直接泼洒抑尘，不外排；本项目无废水外排。 本项目用水一览表见表9。 表9 本项目用水一览表 项目 总用水 （m3/d） 新水 （m3/d） 回用水 （m3/d） 损耗 （m3/d） 排水 （m3/d） 备注 冷却用水 30 10 20 10 0 生产过程自然蒸发 生活用水 0.08 0.08 0 0.016 0.064 泼洒抑尘不外排 合 计 50.08 10.08 40 10.016 0.064 - 本项目水平衡图见图4。 3.9平面布置合理性分析 本项目最西北侧为仓库，东北侧为办公室，仓库南侧为粗拔车间，粗拔车间南侧为回火车间，回火车间靠北侧为1#细拔车间，1#细拔车间南侧为2#细拔车间，最南侧为元钉车间，靠东侧为库房，大门设置在厂区北侧中间位置，整个厂房布置工艺流程顺畅，满足工艺生产要求。项目周边关系及平面布置见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程共设有2组加热炉，加热炉采用煤气发生炉产生的煤气作为燃料，煤气发生炉烟气经降尘室+旋风除尘器处理后引入加热炉，加热炉废气经湿式脱硫除尘装置处理，脱硫除尘装置采用碱性水脱除二氧化硫，烟气经处理后通过15m高烟囱外排，现有环保措施属于落后淘汰措施，已不能满足现行环保政策的要求。储煤场设置三面围挡带有顶棚的储煤棚，进行洒水抑尘，煤尘无组织排放，煤尘治理措施已不能满足现行环保政策的要求，原有项目烟尘和二氧化硫排放量分别为0.077t/a、2.05t/a。 原有项目产生的废水主要为生产废水和生活污水。 生产废水：煤气发生炉水封水每半年更换一次，废水产生量为6m3/a，用于煤场抑尘。 水箱拔丝机冷却废水产生量为2430m3/a，经循环水池（5×2×3m）降温冷却后返回生产工艺循环使用，在循环使用过程中由部分水蒸发，需定时补充新水，补充水量为270m3/a。 生活污水：厂区不设食堂、宿舍、浴室等设施，厕所为旱厕，生活污水主要为职工盥洗水，产生量192m3/a，少量职工生活废水泼洒地面用于厂区绿化。 根据现场勘察，原有项目主要噪声源为拔丝机、制钉机、鼓风机、引风机等设备在运行过程中产生的噪声，原有项目布局合理。 根据现场勘察，原有项目产生的固废主要为拔丝过程中产生的铁皮和金属屑、煤气发生炉产生的炉渣、制钉过程中产生的金属废料以及职工生活垃圾。 拔丝过程中产生的氧化铁皮和金属屑年产量为200吨，集中收集后送废品回收站。 煤气发生炉产生的炉渣年产生量为80吨，集中收集外运铺路。 制钉过程中产生的金属废料产生量为12t/a，打磨锯末产生量为1t/a，沉淀池废渣产生量为8t/a，均集中收集后送废品回收站。 废液压油、废润滑油和废油桶产生量为0.3t/a。 职工生活垃圾产生量为12t/a，集中收集，运至指定地点填埋处理。 1.原有项目存在主要环境问题 （1）现有工程的燃煤煤气发生炉不符合《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号）、《河北省大气污染防治行动计划实施方案》(2013-2017)等文件要求，需要将煤气发生炉淘汰，更换成其它清洁能源； （2）储煤场采取的环保措施已不能满足现有环保要求； （3）原有厂区防渗措施不完善，未设置危废间。 2.本项目拟采取的以新带老措施 （1）本项目改扩建后，淘汰原有煤气发生炉、加热炉，采用清洁能源电能，消除燃煤对环境的污染； （2）拆除储煤场相关设施； （3）设置危废间，并采取相应防渗措施。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9km，南北宽43.8km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，占地面积8100m2。本项目中心地理坐标为北纬39.795488°，东经118.582365°。周边的最近敏感点为距厂界西北方向300m的颜庄村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目环境敏感点分布见附图2；项目平面布置及周边关系见附图3。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25k㎡，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3.地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4.气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68%； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5.植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。 6区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）3类区标准； 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地下水、声环境等): 1大气环境质量现状 本项目评价大气常规因子采用唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年3月15日至21日，现状结果统计见表10。 表10 现状结果统计一览表 污染物名称 取样时间 监测项目 标准值（μg/m3） 浓度范围（μg/m3） SO2 2018年3月15日-3月21日 1小时均值 500 14-92 CO 1小时均值 10000 1693-3765 NO2 1小时均值 200 14-56 O3 1小时均值 200 56-153 8小时均值 160 34-98 PM10 24小时均值 150 47-142 PM2.5 24小时均值 75 24-67 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。 3地下水 经调查该区域地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，中心地理坐标为北纬39.795488°，东经118.582365°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表11。 表11 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 敏感点 名称 位置 方向 距离 （m） 对象 功能 保护级别 环境 空气 颜庄村 西北 300 村民 居住区 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 大阚庄村 西北 2270 村民 解各庄村 北 570 村民 董庄子村 北 2130 村民 杨各庄村 东北 1050 村民 中新立庄村 西南 1780 村民 声环境 项目所在区域声环境 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类区标准 地下水 项目所在区域地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848--2017)Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，标准值见表12。 表12 环境空气执行标准 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标准名称 PM10 24小时均 50 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准浓度限值 SO2 1小时平均 500 24小时均 150 NO2 1小时平均 200 24小时均值 80 PM2.5 24小时均值 75 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时均 4 O3 1小时平均 200 μg/m3 日最大8小时平均 160 2.声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，见表13： 表13 环境噪声限值单位dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类区 65 55 3、水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表14。 表14 地下水质量标准 Ⅲ类 mg/L 项目 pH 高锰酸盐指数 总硬度 溶解性总固体 Cl- 硫酸盐 硝酸盐 氨氮 Ⅲ类 6.5-8.5 3.0 450 1000 250 250 20 0.5 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气 本项目打磨分离工序产生的无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3）。 2.噪声 本项目四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；见表15： 表15 噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 运营期厂界噪声3类区 65 55 施工期噪声 70 55 2.固废 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目生产过程中无废水外排，生活废水泼洒抑尘，不外排，因此，本项目COD、氨氮均为0t/a。本项目制钉打磨分离过程中会产生粉尘，打磨分离在密闭箱体中进行，粉尘无组织排放，无特征污染物排放。 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1施工期 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图5。 2营运期 本项目改扩建后年产钢丝2万吨、元钉500吨，本项目工艺简介如下： （1）预应力钢丝和绑丝工艺流程 ①粗拔 生产所用原料线材Ф6.5mm圆盘条由汽车运输进厂，储存于原料库。生产时由叉车运至拔丝车间粗拔区，人工解开绑扎圆盘条的线材，盘条头部经轧尖机轧成锥形后进入粗拔机组（滑轮式拔丝机+大水箱式拔丝机）。 盘条首先经滑轮装置去除氧化铁皮，再穿过滑轮式拔丝机模具孔进行拉拔，盘条在模具孔内由于拉力作用连续发生塑性变化被拉至成直径4.0mm-5.7mm的线材，第一盘即将拉拔完成时，通过对焊机将第一盘尾部与第二盘的头部焊接在一起，实现连续拉拔，在拉拔过程中使用拔丝粉（含滑石粉等）作为润滑剂，拔丝粉由汽车运至厂区存储间内，由人工用小车运至拔丝车间，经人工破袋后倒入过线盒内，对经过的线材起到润滑作用。然后经过线盒润滑的线材进入大水箱式拔丝机拉拔，该过程用水作为冷却剂吸收拔丝过程中产生的热量。经过大水箱式拔丝机后，线材直径可达到1.6-4.0mm，经收线机将线材缠绕在线轴上，最后人工用断丝钳将线材剪断，经打捆机打捆后用小车送入回火工序。 ②一次回火 经粗拔后的线材进入回火炉(电加热式)进行回火热处理，随着线材温度的升高，其组织和性能的变化分为四个阶段：回复、再结晶、晶粒长大、碳的析出。目的是使经过冷拔的线材软化，改善塑性和韧性，使其化学成分均匀化，去除残余应力。 首先用天车将粗拔后的成捆线材放入回火罐中，再用天车将回火罐放入回火炉中，盖上炉盖以隔绝空气，在回火炉内粗拔后的线材被缓慢加热到800℃，回火时间保持在6h左右，然后自然冷却至30℃。最后用天车取出回火罐并取下炉盖，将回火处理后的线材取出，送入细拔工序。 ③细拔 用小车将回火后的线材运至细拔车间细拔机组(小水箱式拔丝机)，首先经过线盒(内置润滑剂拔丝粉)润滑线材，然后进入小水箱式拔丝机进行拉拔，得到细拔丝产品(0.22mm-0.6mm)，然后经收线机将线材缠绕在线轴上，最后人工用断丝钳将拔丝剪断，经打捆机打捆后用小车送入回火工序。 ④二次回火 用天车将细拔后的成捆线材放入回火罐中，再用天车将回火罐放入回火炉中，盖上炉盖以隔绝空气，在回火炉内粗拔后的线材被缓慢加热到800℃，回火时间保持在6h左右，然后自然冷却至30℃。最后用天车取出回火罐并取下炉盖，将回火处理后的线材取出，即为成品，入库待售。 根据客户的需求，本项目产品分为两种：1.一次回火后的钢丝可直接作为成品外售；2.二次回火后的钢丝可直接作为成品外售。 （2）元钉工艺流程 原料盘条（直径6.5mm）经过冷拔丝后，进入制钉机生产出4寸、8寸的铁钉，将成型的铁钉送入净钉分离滚筒进行分离打磨，净钉分离滚筒中装有木锯末，滚筒中铁钉和锯末在滚筒旋转过程中不断相互摩擦，将铁钉打磨光亮，打磨分离在密闭箱体中进行，粉尘排放较少，合格的产品入库待售；不合格品集中收集后外售。 表16 项目污染物排放节点及治理措施一览表 类别 序 号 污染源 主要污染因子 治理措施 排放特征 废气 1 净钉滚筒 颗粒物 打磨分离在密闭箱体中进行 连续 废水 2 拔丝机冷却废水 SS 经循环水池冷却沉淀后，回用于拔丝冷却 连续 3 生活污水 COD、氨氮、ss 就地泼洒抑尘，不外排 间断 噪声 4 电加热炉 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备 连续 5 水箱拔丝机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备 连续 6 冷拔丝机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备 连续 7 制钉机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备 连续 8 放线机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备 连续 9 收线机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备 连续 10 净钉分离滚筒 噪声 设备基础加装减震垫、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 固废 11 净钉分离滚筒 打磨锯末 集中收集后回用于元钉分离打磨 连续 12 制钉机 金属废料 集中收集后外售 连续 13 拔丝机 氧化铁皮及金属屑 集中收集后外售 连续 14 沉淀池 废渣 定期打捞后外售 间断 15 设备维修 废液压油、废润滑油和废油桶 废液压油、废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 间断 16 职工生活 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 间断

主要污染工序： 1施工期主要污染工序 项目施工期环境影响主要有施工过程中产生的扬尘、建筑垃圾、施工废水和施工噪声等。本项目为新建项目，主要进行设备基础底座建设及设备安装等。 本项目施工期工程基本包括以下阶段： 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括砌筑基础等； 主体工程阶段：包括设备安装等； 扫尾工程：包括清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 2营运期本项目主要污染工序 废气：净钉分离滚筒产生的无组织颗粒物。 废水：拔丝机冷却废水，生活污水。 噪声：加热炉、水箱拔丝机、拔丝机、放线机、收线机、制钉机、净钉分离滚筒等设备运行产生噪声。 固体废物：净钉分离滚筒产生打磨锯末，制钉机产生金属废料，拔丝机产生氧化铁皮，设备维修产生废液压油、废润滑油和废油桶，沉淀池产生的废渣，生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量及产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 净钉分离滚筒 | 颗粒物 （无组织） | 0.1t/a | 0.1t/a |
| 废水 | 拔丝机冷却废水 | SS | 经循环水池冷却沉淀后，回用于拔丝冷却 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、ss | 就地泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 净钉分离滚筒 | 打磨锯末 | 1t/a | 集中收集后回用于元钉分离打磨 |
|  | 制钉机 | 金属废料 | 12t/a | 集中收集后外售 |
|  | 拔丝机 | 氧化铁皮及金属屑 | 200t/a | 集中收集后外售 |
|  | 沉淀池 | 废渣 | 8t/a | 定期打捞后外售 |
|  | 设备维修 | 废液压油、废润滑油和废油桶 | 0.3t/a | 废液压油、废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 收集后交环卫部门处理 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为加热炉、水箱拔丝机、拔丝机、放线机、收线机、制钉机、净钉分离滚筒等设备运行产生的噪声，源强为75-85dB(A)。周边的最近敏感点为距厂界西北方向300m的颜庄村，经采取降噪措施后，噪声对其无影响。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，占地面积8100m2，经采取环境治理措施后，运营期对周围生态环境的影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，主要拆除原有两段式煤气发生炉1台及加热炉1座，新增电热回火炉4台，并完善企业相关环保设施，其他设备、设施无变化，本项目工程量较小，施工机械作业及设备安装过程中产生的噪声，采取合理安排施工时间降低噪声影响；少量建筑废料，送市政建设监管部门指定地点处理，上述影响均为短期影响，将随着工程的竣工而消失。所以，本项目不对施工期环境影响进行分析。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 本项目制钉打磨分离过程中会产生粉尘，打磨分离在密闭箱体中进行，类比同行业粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.014kg/h，根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.0036mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3），本项目对大气环境影响较小。 2.水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）本项目属于Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 本项目用水主要为水箱拔丝机冷却用水和职工生活用水，新水用量为10.08m3/d（3024m3/a），用水由厂区自备水井提供，能够满足本项目用水需求。 生产：水箱拔丝机冷却水用量为30m3/d（9000m3/a），水箱拔丝机冷却水损耗主要为生产过程蒸发，损耗量为10m3/d（3000m3/a），所以新鲜水用量为10m3/d（3000m3/a），冷却废水经循环水池沉淀冷却后回用于水箱拔丝机冷却，回用水量为20m3/d。 生活：本项目不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为工人的日常饮用及盥洗用水，按10L/人·d计算，则用水量为0.08m3/d（24m3/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.064m3/d（19.2m3/a），生活废水就地泼洒，用于道路抑尘，不外排。 所以，本项目对水环境影响较小。 3.噪声影响分析 (1)噪声源强 本项目噪声源主要为加热炉、水箱拔丝机、拔丝机、放线机、收线机、制钉机、净钉分离滚筒等设备运行产生的噪声，源强为75-85dB(A)。 为了减少噪声对周围环境的影响，本项目采取如下措施：将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等，能有效控制噪声对环境的影响。本项厂房为砖混结构，采取措施后，可综合降噪25dB(A)。 项目主要设备噪声源强及降噪效果见表17。 表17 主要噪声源及治理措施表 产噪点 设备名称 单台设备声级值/dB(A) 台(套)数 运行 情况 治理措施 治理后声级值/dB(A) 回火车间、粗拔车间 电加热炉 80 4 全运行 将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等，可综合降噪25dB(A) 65.3 大水箱拔丝机 80 5 放线机 75 5 收线机 75 5 细拔车间 小水箱式拔丝机 85 27 75.1 放线机 75 27 收线机 75 27 制钉车间 冷拔丝机 80 10 70.1 制钉机 80 20 净钉分离滚筒 80 2 由于本项目生产车间内的生产设备布置较集中，因此，将2间细拔车间内设备视为同一个噪声源，将制钉车间内设备视为同一个噪声源，将回火车间、粗拔车间内设备作为同一个噪声源，项目各点生源到各侧厂界噪声贡献值预测结果见表18，表19，表20，项目各侧厂界噪声预测结果见表21。 表18 项目回火车间、粗拔车间设备到各侧厂界噪声贡献值预测结果一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 点声源与厂界之间的距离（m） 60 65 7 15 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A) 29.7 29.0 48.4 41.8 表19 项目2间细拔车间设备到各侧厂界噪声贡献值预测结果一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 点声源与厂界之间的距离（m） 35 30 20 45 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A) 44.2 45.6 49.1 42.0 表20 项目制钉车间设备到各侧厂界噪声贡献值预测结果一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 点声源与厂界之间的距离（m） 20 8 10 85 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A) 44.1 52.0 50.1 31.5 表21 项目各侧厂界噪声值预测结果一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 2间细拔车间噪声贡献值 44.2 45.6 49.1 42.0 制钉车间到各侧厂界噪声贡献值 44.1 52.0 50.1 31.5 回火车间、粗拔车间到各侧厂界噪声贡献值 29.7 29.0 48.4 41.8 厂界噪声值 47.2 52.9 54.0 45.1 由上述分析可知，东、南、西、北厂界噪声贡献值为47.2~54.0dB(A)，能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求（昼间65dB(A)；夜间:55dB(A)）。 4.固废环境影响分析 项目固废主要是净钉分离滚筒产生的打磨锯末，制钉机产生的金属废料，拔丝机产生的氧化铁皮和金属屑，设备维修产的废液压油、废润滑油和废油桶，沉淀池产生的废渣，职工生活垃圾。 净钉分离滚筒打磨锯末产生量为1t/a，集中收集后回用于分离打磨，不外排。 拔丝机产生的氧化铁皮和金属屑产生量为200t/a，制钉机金属废料产生量为12t/a，沉淀池废渣产生量为8t/a，均集中收集后统一外售。 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，本项目共由员工80人，生活垃圾产生量为0.04t/d（12t/a），收集后，交由环卫部门统一处理。 设备维修过程中废润滑油、废液压油和废油桶产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），废润滑油属于危险固废HW08，废物代码为900-217-08；废液压油属于危险固废HW08，废物代码为900-218-08；废油桶属于危险固废HW08，废物代码为900-249-08。厂区设危废间1座6（3m×2m）m2，将废润滑油、废液压油和废乳化液收集后采用专用容器贮存（容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间），与废油桶一同暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行处置。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ⅰ危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ⅱ危险废物的处理 危险废物委托有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 项目设立1间危废间，位于制钉车间南侧，面积6m2（尺寸3m×2m），最大储存量为1t（项目危险废物产生量为0.3t/a，可满足储存要求），危废间为彩钢结构，危废间地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表22，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表23。 表22 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.3 设备维修 液态 润滑油 石油类 3个月 毒性 易燃性 废润滑油、废液压油用专用容器贮存，与废油桶暂存于危废间，定期交有资质单位处理 2 废液压油 HW08 900-218-08 液态 液压油 石油类 1年 3 废油桶 HW08 900-249-08 固态 - 石油类 3个月 表23 危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废润滑油 HW08 900-217-08 制钉车间南侧 6m2 专用容器贮存 1t 1年 2 废液压油 HW08 900-218-08 3 废油桶 HW08 900-249-08 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5.防护距离计算 （1）大气环境防护距离 根据项目特点，本项目制钉打磨分离过程中会产生粉尘，打磨分离在密闭箱体中进行，经估算预测，粉尘最大落地浓度为0.0036mg/m3，本项目对大气环境影响较小，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本项目是以噪声为主的企业，参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)中的有关规定，本项目属于机械加工行业，本项目最大噪声源强为85dB(A)，确定本项目噪声防护距离为100m。距项目生产最近的环境敏感点为距厂界西北方向300m的颜庄村，满足卫生防护距离的要求。 6.环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表24。 表24 主要经济技术指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 场区占地面积 m2 8100 3 共有生产设备 台/套 102 4 总投资 万元 45 5 年产量 t/a 钢丝 8000 元钉 200 6 年产值 万元 100 7 年净利润 万元 20 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表25。 表25 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资 （万元） 废气 分离滚筒 粉尘 打磨分离在密闭箱体中进行 2 废水 拔丝机冷却废水 SS 新建循环水池1座，拔丝机冷却废水经循环水池沉淀冷却后进入清水池，最终全部回用于生产，不外排 2 固废 设备维修 废机油和废油桶 新建危废间1间，废液压油、润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 5 职工生活 生活垃圾 收集后，交由环卫部门统一处理 - 噪声 生产设备 设备噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等。 8 总计 17 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目年产钢丝8000吨、元钉200吨，年生产值约100万元。同时本项目增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7.环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①本项目指定3人为环保管理人员。 ②建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ③对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ④建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑤将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏。 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表26。 表26 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 颗粒物 厂界上风向 颗粒物 1 一次/年 厂界下风向 颗粒物 3 一次/年 噪声 厂界 连续A声级 四周 一次/季度 8.总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目生产过程中无废水外排，生活废水泼洒抑尘，不外排，因此，本项目COD、氨氮均为0t/a。本项目制钉打磨分离过程中会产生粉尘，打磨分离在密闭箱体中进行，粉尘无组织排放，无特征污染物排放。 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 9.染物排放“三本帐” 污染物排放“三本帐”核算情况见表27。 表27 染物排放“三本帐” 污染物名称 单 位 现有工程 改扩建工程 改扩建后的总体工程 增减量 废气 烟尘 t/a 0.077 0 0 -0.077 二氧化硫 t/a 2.05 0 0 -2.05 固废 打磨锯末 t/a 1 1 1 0 制钉金属废料 t/a 12 12 12 0 氧化铁皮及金属屑 t/a 200 200 200 0 废渣 t/a 8 8 8 0 废液压油、废润滑油和废油桶 t/a 0.3 0.3 0.3 0 生活垃圾 t/a 12 12 12 0

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 净钉分离滚筒 | 颗粒物 （无组织） | 打磨分离在密闭箱体中进行 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3） |
| 废水 | 拔丝机冷却废水 | SS | 经循环水池冷却沉淀后，回用于拔丝冷却 | 不外排 |
|  | 生活污水 | COD、氨氮、ss | 就地泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 净钉分离滚筒 | 打磨锯末 | 集中收集后回用于元钉分离打磨 | 不外排 |
|  | 制钉机 | 金属废料 | 集中收集后外售 | - |
|  | 拔丝机 | 氧化铁皮及金属屑 | 集中收集后外售 | - |
|  | 沉淀池 | 废渣 | 定期打捞收集后外售 | - |
|  | 设备维修 | 废液压油、废润滑油和废油桶 | 废液压油、废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 | - |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处理 | - |
| 噪声 | 本项目噪声主要为加热炉、水箱拔丝机、拔丝机、放线机、收线机、制钉机、净钉分离滚筒等设备产生的噪声，源强为75～85dB(A)。经采取将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、加装箱体隔声等降噪措施后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1.项目概况 项目名称：唐山鼎泰线材有限公司改扩建项目 建设单位：唐山鼎泰线材有限公司 建设性质：改扩建 工程投资：总投资45万元，其中环保投资17万元，占总投资比例5.7%。 占地面积：企业总占地面积8100m2。 建设内容：本项目在原有项目基础上进行改扩建，依托原有的生产车间、成品库房、办公室及相关辅助设施等，拆除所有原有生产设备，主要进行设备底座建设、生产设备安装，新增拔丝机、制钉机等设备，并配备相应环保设施。 生产规模：年产钢丝8000吨、元钉200吨。 劳动定员：本项目劳动定员80人，其中管理人员及技术人员10人。年工作300天，每天3班，每班工作8小时。 2.项目选址合理性 本项目位于滦县雷庄镇颜庄村东南300m处，占地面积8100m2。本项目中心地理坐标为北纬39.795488°，东经118.582365°。项目东、南、西、北侧均为空地。周边的最近敏感点为距厂界西北方向300m的颜庄村。项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等其它需要保护的区域，项目选址合理。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布图见附图2，周边关系及平面布置图见附图3。 3.拟采取环保措施可行性 （2）废气 本项目制钉打磨分离过程中会产生粉尘，打磨分离在密闭箱体中进行，类比同行业粉尘排放量为0.1t/a，排放速率为0.014kg/h，根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.0036mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3），本项目对大气环境影响较小。 （2）废水 本项目拔丝机冷却废水经循环水池冷却沉淀后回用于水箱拔丝机拔丝，职工生活废水就地泼洒抑尘，不外排。 所以，本项目对水环境影响较小。 （3）噪声 本项目噪声源主要为加热炉、水箱拔丝机、拔丝机、放线机、收线机、制钉机、净钉分离滚筒等设备运行产生的噪声，源强为75-85dB(A)。采取的噪声防治措施为将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等。经预测，本项目四周厂界噪声贡献值为47.2~54.0dB(A)，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准限值要求（昼间：65dB（A），夜间：55dB（A）），本项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 净钉分离滚筒打磨锯末产生量为1t/a，集中收集后回用于分离打磨，不外排。 拔丝机产生的氧化铁皮和金属屑产生量为200t/a，制钉机金属废料产生量为12t/a，沉淀池废渣产生量为8t/a，均集中收集后统一外售。 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，本项目共由员工80人，生活垃圾产生量为0.04t/d（12t/a），收集后，交由环卫部门统一处理。 设备维修过程中废润滑油、废液压油和废油桶产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），将废润滑油、废液压油收集后采用专用容器贮存（容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间），与废油桶均暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行处置。 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 4防护距离结论 本项目制钉打磨分离过程中会产生粉尘，打磨分离在密闭箱体中进行，经估算预测，粉尘最大落地浓度为0.0036mg/m3，本项目对大气环境影响较小，因此，项目不需设置大气防护距离。 参照《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》(GB18083-2000)中的有关规定，本项目属于机械加工行业，本项目最大噪声源强为85dB(A)，确定本项目噪声防护距离为100m。距项目生产最近的环境敏感点为距厂界西北方向300m的颜庄村，满足卫生防护距离的要求。 5总量控制结论 建议本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 工程可行性结论 唐山鼎泰线材有限公司改扩建项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，满足防护距离的要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化及硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表28。

表28 建设项目环境保护竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理 对象 治理措施 验收标准 备注 废气 净钉分离滚筒 颗粒物 打磨分离在密闭箱体中进行 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中其他颗粒物无组织排放限值（周界外浓度最高点≤1mg/m3） 废水 拔丝机冷却废水 SS 经循环水池冷却沉淀后，回用于拔丝冷却 不外排 生活污水 COD、氨氮、ss 就地泼洒抑尘 不外排 噪声 生产设备 噪声 各主要设备采取的噪声防治措施为置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等措施。 综合降噪25dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，昼间噪声低于65dB(A)，夜间低于55dB(A) 固废 净钉分离滚筒 打磨锯末 集中收集后回用于元钉分离打磨 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单 制钉机 金属废料 集中收集后外售 拔丝机 氧化铁皮及金属屑 集中收集后外售 沉淀池 废渣 定期打捞后外售 设备维修 废液压油、废润滑油和废油桶 废液压油、废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 职工生活 生活垃圾 收集后交环卫部门处理 / 硬化绿化 全面实现厂区地面全部绿化、硬化，无裸露地面 防渗 危废间（6m2）：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。 循环水池（6m×3m×3m）、旱厕：采用钢筋混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s。

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目四周关系及平面布置图 附件4 营业执照 附件5 备案信息 附件6 土地使用证明 附件7 排污许可证 附件8 个体工商户转型升级企业证明 附件9 验收证明 附件10 原项目批复证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

6

6

煤气发生炉水封水

储煤场抑尘

9

8.1

新鲜水15.8

9

循环水池

水箱拔丝机冷却用水

8.1

0.64

0.8

0.16

厂区抑尘用水

生活用水

图1  现有项目水平衡图  单位：m3/d

G1

煤

盘条

粗拔

N4、S4、W2

N1、S1

煤气发生炉

煤气

G2、N5

回火

热源

加热炉

N2、S2

中拔

热源

N2、S3、

W1

水箱拔丝机

产品

回火

产品

图例：G废气  N噪声  S固废  W废水

图2  预应力钢丝和绑丝工艺流程及排污节点图

盘条

拔丝

产品

打磨分离

制钉机

G1、N3、S3

N2、S2

N1、S1

图例：  N噪声  S固废

图3  元钉生产工艺流程及排污节点图

损耗0.016

0.08

0.064

10.08

泼洒抑尘

职工生活

自备水井

10

10

生产过程蒸发损耗

冷却用水

20

图4  本项目水平衡图  单位：m3/d

噪声、扬尘

噪声

噪声、扬尘

噪声

噪声、扬尘

设备安装所需基础底座等建设

内部建设

设备安装

场地平整

土方挖掘

生活污水、建筑垃圾

图5  施工期产污节点图

盘条

N1、S1、W1

粗拔

产品

电加热炉

N2

一次回火

热源

N3、S2、W2

细拔

热源

二次回火

产品

图例：  N噪声  S固废

图6  钢丝生产工艺流程及排污节点图

产品

打磨分离

拔丝

制钉机

盘条

G1、N3、S3

N2、S2

N1、S1

图例：G废气  N噪声  S固废

图7  元钉生产工艺流程及排污节点图

内容

类型