目录

1概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 环境影响评价的工作过程	2

1.3 相关情况分析判定	2

1.4 主要环境问题	4

1.5 评价结论	5

2 总则	6

2.1 编制依据	6

2.2 评价目的及原则	9

2.3 环境影响因素识别和评价因子	10

2.4 评价工作等级及评价范围	11

2.5 评价内容及评价重点	15

2.6 环境保护对象及保护目标	15

2.7 评价标准	16

2.8 相关规划及环境功能区划	18

3 建设项目概况及工程分析	22

3.1 建设项目概况	22

3.2 拟建项目组成	23

3.3 拟建项目主要生产设备	23

3.4 项目达产能力分析	24

3.5 产品技术指标及原辅材料、能源消耗情况	24

3.6 公用工程	29

3.7 生产工艺及产污节点分析	31

3.8 主要污染物产排情况及治理措施	36

3.9 项目污染源及治理情况汇总	43

3.10 清洁生产	45

3.11 总量控制	47

4区域环境概况及环境现状调查与评价	48

4.1 自然环境现状调查与评价	48

4.2 河北滦县经济开发区情况	52

4.3 环境保护目标调查	52

4.4 环境质量现状调查与评价	52

4.5 区域污染源调查	57

5环境影响预测与分析	59

5.1 施工期环境影响分析	59

5.2 营运期环境影响预测与分析	64

5.3 环境风险分析	87

6 污染防治措施可行性分析	92

6.1 废气治理措施可行性分析	92

6.2 污水处理措施可行性分析	93

6.3 噪声治理措施分析	93

6.4 固体废弃物处理措施可行性分析	94

7 环境经济损益分析	95

7.1 社会效益分析	95

7.2 环境经济效益分析	95

7.3 结论	97

8 环境管理与监测计划	98

8.1 环境管理	98

8.2 环境监测	101

8.3 环保措施“三同时”验收一览表	102

9结论与建议	105

9.1 结论	105

9.2 建议	110

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目周边关系图

附图3  项目厂区平面布置图

附图4  项目大气评价范围图

附图5  项目分区防渗分布图

附件：

1、营业执照

2、备案信息；

3、河北滦县经济开发区出具的证明；

4、土地证明

5、河北省环境保护厅关于转送河北滦县经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函，冀环评函【2018】140号；

6、本项目监测报告；

7、环境影响评价委托书。

# 1概述

## 1.1 项目由来

铝合金型材是工业中应用最广泛的一类有色金属结构材料。纯铝密度小，熔点低（660℃），具有很高的塑性，易于加工，可制成各种型材、板材；但是纯铝的强度较低，不易用作结构材料。通过长期的生产实践和科学实验，人们逐渐以加入合金元素及运用热处理等方法来强化铝，生产出一系列铝合金。铝合金具有密度低、强度高、塑性好的特点，可加工成各种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，工业上应用广泛。铝棒是铝产品的一种，主要用于生产铝型材。随着中国工业水平和规模的不断提高，工业产量也逐年攀升，在汽车制造、轨道交通、电力、机械装备制造业、家电等行业，对铝型材的需求迅速增加。与之相应的铝棒原材需求也越来越大。

为了满足市场需求，滦县博云阳铝合金制品有限公司拟投资3000万元人民币，在滦县古马镇小门庄村建设年产3000吨铝棒项目。项目位于滦县经济开发区内，总占地面积6666.7平方米，总建筑面积2500平方米，主要用于建设车间及办公用房。滦县发展改革局于2018年1月5日批准项目备案（备案编号：滦发改备字[2018]2号）。

该项目在建设和运行过程中，将对环境产生一定影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第253号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，该项目需编制环境影响报告书。受滦县博云阳铝合金制品有限公司委托，由河北博鳌项目管理有限公司承担该项目的环境影响评价工作。评价单位在现场调查、收集资料，分析了解该项目工程特点和周围环境特征的基础上，依据建设项目环境管理有关规定和《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了《年产3000吨铝棒项目环境影响评价报告书》。

在报告书编制过程中得到了唐山市环境保护局滦县分局及建设单位的大力支持和帮助，在此一并表示感谢！

## 1.2 环境影响评价的工作过程

环境影响评价技术路线详见图1.2-1。

图1.2-1      环境影响评价技术图

## 1.3 相关情况分析判定

#### 1.3.1产业政策符合性分析

拟建工程工艺及产品不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)(修正版)》中限制、淘汰类，属允许类项目；同时不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年）之列。因此，拟建工程的建设符合国家相关产业政策的要求。

#### 1.3.2与《铝行业规范条件》符合性分析

本项目与《铝行业规范条件》（2013年第36号）文件相符性分析见表1-1。

表1-1  与《铝行业规范条件》相符性分析一览表

| 《铝行业规范条件》相关规定 | 拟建项目 |
| --- | --- |
| 一、企业布局 |
| （一）铝土矿开采、氧化铝、电解铝和再生铝项目必须符合国家产业政策和铝工业发展总体规划、土地利用总体规划、城镇规划、主体功能区规划，要根据资源、能源、环境条件、合理布局铝冶炼企业。 | 本项目符合国家产业政策和铝工业总体规划、土地利用总体规划和城镇规划。 |
| （二）在国家法律、法规、规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、生态旅游区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施等重点保护地区，城镇中心区及其近郊，居民集中区等敏感区附近建设氧化铝、电解铝及再生铝企业，应根据环境影响评价结论确定长治位置及其与周围人群和敏感区域的距离。 | 本项目位于滦县经济开发区，评价范围内无国家法律、法规、规章及规划确定或县级以上人民政府批准的饮用水水源保护区、基本农田保护区、自然保护区、生态旅游区、森林公园、风景名胜区、生态功能保护区、军事设施等重点保护地区。本次环评确定项目的卫生防护距离为生产车间周边50m，该卫生防护距离范围内无居民等敏感目标。 |
| 二、工艺技术和装备 |
| （一）再生铝项目必须按照规模化、环保型的发展模式建设，必须采用双室炉、带蓄热式燃烧系统满足废烟气热量回收利用，提高金属回收率等的先进熔炼炉型，并配套建设铝灰渣综合回收及二噁英防控能力的设备设施。 | 本项目采用天然气蓄热式熔炉对原料进行熔炼；配备布袋除尘器和炒灰机，对生产过程中的烟气热量及熔渣中的金属铝进行回收。 |
| （二）禁止利用直接燃煤反射炉和4吨以下其他反射炉生产再生铝，禁止采用坩埚炉熔炼再生铝合金。现有再生铝生产系统，应采取有效措施去除原料中含氯物质及切削油等有机物。 | 本项目采用15t天然气蓄热式熔炉。 |
| 四、能源消耗 |
| 再生铝生产系统必须有节能措施，新建和改造再生铝项目综合能耗应低于130千克标准煤/吨铝，现有再生铝企业综合能耗营应于150千克标准煤/吨铝。 | 拟建项目综合能耗为122.5千克标准煤/吨铝。 |
| 五、资源消耗与综合利用 |
| （一）新建、改扩建废铝再生利用项目铝的总回收率95%以上，现有废铝再生利用企业铝的回收铝91%以上。废铝再生利用企业应配备热灰处理设备，如热渣压制机、炒灰机、回转式热灰处理设备等，综合回收铝灰渣，最终废弃铝灰渣中铝含量3%以下。 | 本项目为新建废铝再生利用项目，铝的总回收率达到96.3%；设有1台炒灰机。废弃铝灰渣中铝含量为2.76%，低于3%。 |
| （二）废水循环利用率98%以上。 | 拟建项目水循环利用率98.3%。 |
| 六、环境保护 |
| 氧化铝、电解铝及再生铝企业污染物排放要 符合国家《铝工业污染物排放标准》（GB25465-2010），污染物达标排放。 | 本项目原料中采用部分废铝合金门窗，应执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）。本项目工艺废气SO2、颗粒物、NOX、氟化物、氯化氢排放满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）相关标准。 |
| （二）企业要做到工业废水深度处理后循环利用，减少排放。 | 拟建项目工业废水仅循环冷却排污水，排放量较小。 |
| （三）新建及现有再生铝项目配套生产设备中需配备废铝熔炼烟气、粉尘高效处理装置，做到烟气、粉尘收集过滤后达标排放。 | 本项目配备布袋除尘器，烟气、粉尘收集过滤后可达到《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）排放标准要求。 |
| （四）同时对所产生的固体废弃物进行无害化处置，防止产生二次污染。 | 熔炼过程中产生的熔渣经炒灰机回收其中铝液，残余铝灰与除尘灰外售铝回收企业综合利用；生活垃圾由园区环卫部门统一清运处理。 |

#### 1.3.3厂址选择可行性分析

本项目位于滦县经济开发区，根据滦县经济开发区管理委员会的证明，项目符合开发区发展规划要求。

项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，满足环境功能区划。项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源地以及其它需要特别保护的区域。

综上所述，项目选址合理。

## 1.4 主要环境问题

#### 1.4.1废气

本环评重点关注大气环境的影响，大气污染源强的核算及配套环保设施达标排放的可行性论证。本项目运营期产生的废气主要为颗粒物、SO2、NOX、氟化物及HCl等。有组织收集的废气采用布袋除尘器治理，可有效减少有组织粉尘的排放，降低项目运行过程中废气对环境的影响程度。

#### 1.4.2废水

本项目生产用水为冷却循环水，循环水池定期排污水水质简单，直接泼洒抑尘，不外排。生活废水水质简单，且产生量少，直接泼洒抑尘，不外排。

#### 1.4.3噪声

本项目噪声源主要为切割机、熔炉、铸造系统、天车、风机等设备运行时产生的噪声，源强为 75~90dB(A)，在采取厂房隔声、设备减震、消声等措施后，经距离衰减，厂界噪声可达标排放。

#### 1.4.4固体废物

本项目固体废物主要包括：炒灰机处理炉渣过程产生的炉灰，铝棒切割过程产生的边角料，除尘器产生的除尘灰，浇铸过程产生的不合格品，职工生活垃圾。

## 1.5 评价结论

经本次评价分析，生产工艺中主要污染源采用的防治措施可行，污染物达标排放，对周围环境影响较小。只要切实落实工程环保实施方案，并做到“三同时”，同时加强环境管理，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

# 2 总则

## 2.1 编制依据

#### 2.1.1 环境保护法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日实施 )；

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》(2016年9月1日实施)；

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》(2016年1月1日实施)；

(4)《中华人民共和国水污染防治法》(2017年6月27日修订)；

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(1997年3月1日实施)；

(6)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日修订)；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日实施))；

(8)《中华人民共和国循环经济促进法》(2009年1月1日实施)。

#### 2.1.2 环境保护法规、规章

(1)《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年7月16日修订，2017年10月1日起实施）；

(2)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(国发[2005]39号)；

(3) 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》(国发[2011]35号)；

(4) 《国务院大气污染防治十条措施》（2013年6月14）；

(5) 《产业结构调整指导目录(2011年本)（修正）》(国家发展和改革委员会2013年第21号令)；

(6)《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 （2015年版）的通知》(冀政办法〔2015〕7号)；

(7) 《关于进一步加强环境保护信息公开工作的通知》(环境保护部办公厅文件环办[2012]134号)；

(8)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)；

(9)《河北省大气污染防治条例》(2016年3月1日起施行)；

(10)《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》环办[2013]103 号；

(11)《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办 [2014]30 号）(2014 年3月25日)；

(12) 《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》(环境保护部 2014 年12月30日)；

(13)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》(国发〔2015〕17号2015年4月2日)；

(14)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017版  环境保护部令第44号）；

(15)关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）；

(16)国家环保部、发改委、公安部联合向社会发布《国家危险废物名录》（环境保护部令第39号）(2016年8月1号实施)；

(17)国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知《土壤污染防治行动计划》 (国发〔2016〕31号，2016年5月28日)；

(18)《国家环保十三五规划纲要》；

(19) 关于印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》的通知(环环评〔2016〕95号2016年7月15日)；

(20) 《河北省环境保护条例》(河北省人大常委会，2005修订)；

(21) 《河北省环境保护公众参与条例》（2015.1.1 施行，河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告第42 号）；

(22) 《河北省环境敏感区支持、限制及禁止建设项目名录(2005年修订版)》(河北省环境保护局)；

(23) 《建设项目环境管理若干问题的规定》(冀环[2007]65号文)；

(24)河北省人民政府冀政发〔2017〕3号《关于印发河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案的通知》；

(25) 《关于进一步加强环境影响评价技术审核工作的通知》(冀环办[2011]186号)；

(26) 《关于我省建设项目环境现状监测执行《GB3095-2012 环境空气质量标准》的通知》(冀环办发〔2012〕225号)；

(27) 《关于进一步加强建设项目环境管理的通知》河北省环境保护厅冀环评[2013]232号；

(28) 中共河北省委 河北省人民政府  关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知（2013年9月6日）；

(29) 河北省住房和城乡建设厅 关于印发《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》的通知（2018年3月29日）；

(30)河北省住建厅印发的《关于切实加大建筑施工扬尘治理执法力度的通知》(2018年);

(31)《河北省建筑施工扬尘管理办法》(2018年)；

(32)《关于进一步加强环境影响评价全过程管理的意见》(冀环办发〔2014〕165号)；

(33)《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》(冀环总〔2014〕283号)；

(34)《河北省固体废物污染环境防治条例》河北省第十二届人民代表大会常务委员会公 告(第４７号) (2015年10月18号) ；

(35)《河北省人民政府办公厅关于转发省环保厅关于进一步深化环评审批制度改革的意见》(2015年10月18号)；

(36) 关于进一步加强建设项目“三同时”管理工作的通知（唐环发[2013]39号），2013年5月2日。

#### 2.1.3 环境保护技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则·总纲》(HJ2.1-2016)；

(2)《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2008)；

(3)《环境影响评价技术导则·地面水环境》(HJ/T2.3-93)；

(4)《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)；

(5)《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)；

(6)《环境影响评价技术导则·生态影响》(HJ19-2011)；

(7) 《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)；

(8) 《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（9）《铝行业规范条件》（中华人民共和国工业和信息化部公告2013年第36号）；

（10）《铝工业发展循环经济环境保护导则》（HJ466-2009）。

#### 2.1.4 相关文件及技术资料

(1) 唐山市滦县发展改革局出具的关于本项目的备案信息（滦发改备字[2018]2号）；

(2) 河北滦县经济开发区管理委员会出具的规划证明；

(3) 本项目监测报告；

(4) 环评委托书；

(5) 建设单位提供的其他技术资料；

## 2.2 评价目的及原则

#### 2.2.1评价目的

（1）通过对项目所在地周围环境现状调查，明确评价范围内的环境敏感目标；通过环境质量现状的监测和调查，了解项目周围环境质量现状，并为项目的建设期和运行期的环境影响分析提供背景资料。

（2）针对项目的特点和污染特征，确定主要环境影响要素及其污染因子。

（3）遵照产业政策、循环经济及清洁生产的要求，分析论述本项目采用的生产工艺和污染防治措施的先进性和可行性。

（4）预测本项目对当地环境可能造成的影响的范围和程度，从而提出避免和减少污染的对策和措施，并给出总量控制指标。

（5）从技术、经济角度分析本项目采用污染治理措施的可行性，从环境保护角度对本项目的建设是否可行作出明确的判定。

（6）确保环境影响报告书为主管部门提供决策依据，为设计工作规定防治措施，为环境管理提供科学依据。

#### 2.2.2评价原则

（1）坚持环境影响评价为项目建设服务，为环境管理服务，注重环评的实用性原则。

（2）环评工作的内容、深度和方法符合《环境影响评价技术导则》要求。

（3）严格贯彻执行“达标排放”、“总量控制”、“节能减排”等原则。

（4）建设项目选址应符合当地城镇规划要求，建设内容应符合国家产业政策要求。

（5）在确保环评质量的前提下，充分利用现有资料，尽量缩短评价周期，满足工程进度的要求。

（6）评价内容主次分明，重点突出，数据可靠，结论明确。

## 2.3 环境影响因素识别和评价因子

#### 2.3.1 环境影响因素识别

根据建设项目的生产工艺流程和排污特征以及建设地区的环境状况，采用矩阵法对可能受本工程影响的因素进行识别，结果见表2-1。

表2-1   环境影响因素识别结果一览表

| 环境因素 工程因素 | 对自然环境的影响 | 对社会环境的影响 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气 质量 | 地下水 环境 | 地表水 环境 | 声环境 | 生态 | 工业 发展 | 社会 经济 | 健康 | 精神文 明建设 |
| 施工期 | 扬尘 | -2D |  |  |  | -1D |  |  | -1D |  |
|  | 固体废物 | -1D |  |  |  | -1D |  |  |  |  |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -2D | -1D |  |  | -1D |  |
|  | 劳动就业 |  |  |  |  |  | +2D | +1D |  | +1D |
| 运营期 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 | -1C |  |  |  | -1C |  |  | -1C |  |
|  | 噪声 |  |  |  | -1C |  |  |  | -1C |  |
|  | 固废 | -1C |  |  |  | -1C |  |  |  |  |
|  | 劳动就业 |  |  |  |  |  | +2C | +1C |  | +1C |
| 注：1、表中+表示正效益，-表示负效益；2、表中数字表示影响的相对程度，1表示影响较小，2表示影响中等；3、表中D表示短期影响，C表示长期影响。 |

由表2-1可以看出，该项目对环境的影响是多方面的，主要表现在营运期对环境空气、声环境、地下水环境的影响，施工期的影响是局部的、短期的，并随着施工期的结束而消失。

项目投入运营后对环境的影响是长期的，主要影响因素是生产过程中产生的废气、废水、噪声、固体废物等污染物的排放，对周围环境空气、地下水环境和声环境存在一定不利影响；在经济和就业等诸多方面的影响是积极的，有利于当地经济的发展。

#### 2.3.2评价因子筛选

根据环境影响因素识别结果，结合建设项目工程特征、排污种类、排污去向及周围地区环境质量概况，确定本次评价因子包括污染源评价因子、环境质量评价因子和影响分析因子，评价因子见表2-2。

表2-2  评价因子一览表

| 环境要素 | 评价类别 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 现状评价 | SO2、NO2、PM10、CO、O3、PM2.5、HCl、氟化物 |
|  | 污染源评价 | 颗粒物、SO2、NOX、HCl、氟化物 |
|  | 影响分析 | PM10、SO2、NOX、HCl、氟化物 |
| 水环境 | 现状评价 | pH、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、氟化物、挥发性酚类、氰化物、铁、锰、铅、镉、汞、砷、 铬（六价）、总大肠菌群、细菌总数、K+、Na+、 Ca2+、 Mg2+、 CO32-、 HCO3- |
|  | 污染源评价 | COD、氨氮、SS、BOD5 |
|  | 影响分析 | COD、氨氮、SS、BOD5 |
| 声环境 | 现状评价 | 等效A声级 |
|  | 污染源评价 |  |
|  | 影响分析 |  |
| 固体废物 | 污染源评价 | 生活垃圾、不合格铝棒、熔渣、铝灰、除尘灰、边角料 |
|  | 影响分析 | 生活垃圾、不合格铝棒、熔渣、铝灰、除尘灰、边角料 |
| 环境风险 | 评价因子 | 天然气 |

## 2.4 评价工作等级及评价范围

#### 2.4.1 大气环境影响评价工作等级

项目运营过程中主要污染物是天然气燃烧废气及炒灰工序产生的颗粒物，主要污染因子为颗粒物、SO2、NOX、HCl、氟化物。

因此选择以上几种主要污染物，分别计算每种污染物的最大地面浓度占标率Pi（第 i 个污染物）及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 D10%。

根据《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)中的大气环境影响评价工作等级的划分原则，采用导则的推荐模式，计算最大地面浓度占标率：

其中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i类污染物环境空气质量标准，mg/m3。

表2-3  评价工作等级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥80%且D10%≥5km |
| 二级 | 其他 |
| 三级 | Pmax＜10%或D10%＜污染源距厂界最近距离 |

注：D10%为第i个污染物的地面浓度达到标准限值10%时所对应的最远距离。

本项目PM10无小时平均浓度限值，因此Coi取日平均浓度的三倍值进行计算；环境空气质量标准中未包含HCl，因此HCl 的Coi取《工业企业设计卫生标准》TJ36-79中居住区大气中有害物质的最高容许浓度的一次浓度限值。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式（SCREEN3模型）对该工程主要大气污染物的最大落地浓度及占标率进行计算，计算结果及评价等级见表2-4。

表2-4  大气评价等级计算结果一览表

| 污染源名称 | 污染源类型 | 污染物 | 最大浓度出现距离（m） | 最大地面浓度（mg/m3） | 环境质量标准(mg/m3) | 最大地面浓度占标率Pi（%） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气筒 | 点源 | 颗粒物 | 284 | 0.002656 | 0.9 | 0.59 | 三级 |
|  |  | SO2 | 284 | 0.0002454 | 0.5 | 0.05 | 三级 |
|  |  | NO2 | 284 | 0.001924 | 0.2 | 0.96 | 三级 |
|  |  | 氟化物 | 284 | 0.0000323 | 0.02 | 1.71 | 三级 |
|  |  | HCl | 284 | 0.000166 | 0.05 | 0.33 | 三级 |
| 生产 车间 | 面源 | 颗粒物 | 157 | 0.06586 | 0.9 | 7.32 | 三级 |
|  |  | SO2 | 157 | / | 0.5 | 0.01 | 三级 |
|  |  | NO2 | 157 | 0.000476 | 0.2 | 0.24 | 三级 |
|  |  | 氟化物 | 157 | / | 0.02 | 0.43 | 三级 |
|  |  | HCl | 157 | / | 0.05 | 0.33 | 三级 |

由表2-4可以看出，各污染物最大占标率Pmax均小于10%，按照《环境影响评价技术导则—大气环境》(HJ2.2-2008)分级判据，本项目大气环境影响评价工作等级应确定为三级。

#### 2.4.2 水环境影响评价工作等级

（1）地表水评价工作等级

本项目生产废水主要为循环冷却水定期排水，排水量为0.708m3/d（212.4m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。生活废水主要为职工生活污水，产生量为0.16m3/d（48m3/a），主要污染物为COD、氨氮，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。

根据《环境影响评价技术导则—地面水环境》中的地表水影响评价分级判据，仅就项目污水达标排放进行分析。

（2）地下水评价工作等级

①建设项目类别

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A《地下水环境影响评价行业分类表》本项目属于Ⅲ类建设项目。

②建设项目场地的地下水环境敏感程度

厂区及周边村庄采用深层水井作为饮用水井，项目周边无国家或地方政府设定的地下水环境相关的保护区等。因此，本项目场地地下水环境敏感程度为较敏感。

③评价工作等级的确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作等级划分情况见表2-5。

表2-5  评价工作等级分级一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

综上所述，本项目地下水环境影响评价等级为三级。

#### 2.4.3 声环境影响评价工作等级

（1）建设区域所处的声环境功能类别

项目位于河北滦县经济开发区内，属于声环境功能3类区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类标准。

（2）声环境质量变化程度

拟建项目针对噪声源采取了厂房隔声、基础减震等降噪措施，预计对周围敏感目标声环境影响不大，项目建成前后敏感目标噪声级增加＜3dB(A)。

（3）受建设项目影响人口的数量

由于厂址距最近敏感点张边庄村距离为407m，本项目实施后，村庄受项目噪声影响较小，受影响人口数量约800人。

（4）评价工作等级的确定

综合以上分析，按照《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4－2009）中有关声环境影响评价工作等级划分原则，并结合工程实际情况，确定本项目声环境影响评价工作等级为三级。

#### 2.4.4 环境风险评价工作等级

（1）物质危险性

本项目实施后，生产过程中涉及危险物质主要为天然气，天然气属于易燃、易爆物质。

（2）重大危险源判别

本项目使用的天然气为罐装储存，储罐9t，未超过贮存区临界量（10t），不构成重大危险源。

（3）环境敏感性

评价范围内没有重点文物保护单位、自然保护区、风景名胜区、珍稀动植物资源等敏感目标，不属于敏感地区。

（4）评价工作等级划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中评价工作等级划分依据，见表2-6。

表2-6   评价工作级别判定依据一览表

| 物质分类项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 二 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本项目环境风险评价的等级为二级。参照建设项目环境风险评价技术导则进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，并提出防范、减缓和应急措施。

#### 2.4.5 评价范围

根据本项目各环境要素确定评价等级，结合区域环境特征及地形特点，按导则中评价范围确定的相关规定，并综合本项目污染源排放特征，各环境要素评价范围见表2-7。

表2-7  各环境要素评价等级及评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 三级 | 以排气筒为中心，半径为2.5km的圆形区域 |
| 2 | 地下水环境 | 三级 | 以拟建项目为中心，边界周围≤6km2的范围 |
| 3 | 声环境 | 三级 | 项目厂界外200m范围 |
| 4 | 环境风险 | 二级 | 以风险源为中心，半径3km的圆形范围 |

## 2.5 评价内容及评价重点

#### 2.5.1 评价内容

本次评价主要内容包括：建设项目工程分析、环境质量现状调查与评价、环境影响预测与评价、环境保护措施及其可行性论证、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等。

#### 2.5.2评价重点

结合本次拟建工程的排污特点及周围环境特征，确定本次评价工作重点为：工程分析、大气环境影响评价、地下水环境影响评价、环保措施可行性论证。

## 2.6 环境保护对象及保护目标

项目选址位于滦县古马镇小门庄村南，厂区中心坐标为东经118°40′17″，北纬39°41′05″。本项目评价范围内，不涉及各级自然保护区及野生动物保护区、森林公园、风景名胜区、重点文物及名胜古迹、生态敏感区。经现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见表2-8。

表2-8  主要环境保护对象及保护目标一览表

| 环境 要素 | 保护对象 | 距厂界的最近距离（m） | 方向 | 功能 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 小门庄村 | 735 | N | 居住区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 大门庄村 | 1115 | N |  |  |
|  | 塘坨村 | 735 | N |  |  |
|  | 小赵庄子村 | 1120 | N |  |  |
|  | 张边庄村 | 407 | SW |  |  |
|  | 柴各庄村 | 1390 | E |  |  |
|  | 糯米庄村 | 2325 | NW |  |  |
|  | 高官营村 | 2040 | NE |  |  |
|  | 小霍庄子村 | 2315 | SW |  |  |
|  | 范庄村 | 2130 | N |  |  |
| 声环境 | 厂界 | —— | —— | —— | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 地下水 | 厂区周围区域地下水 | —— | —— | 生产、 生活用水 | 《地下水质量标准》（GB14848-2017）Ⅲ类 |

## 2.7 评价标准

#### 2.7.1 环境质量标准

（1）环境空气中NO2、SO2、PM10、PM2.5执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准；HCl参照执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区最高允许浓度限值；具体见表2-8。

（2）区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准；

（3）地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准；

各项因子评价标准值见表2-9。

表2-9  环境质量评价标准一览表

| 类别 | 项目 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | NO2 | 小时值 | 200 | μg/m³ | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
|  |  | 日均值 | 80 |  |  |
|  |  | 年均值 | 40 |  |  |
|  | PM10 | 日均值 | 150 |  |  |
|  |  | 年均值 | 70 |  |  |
|  | PM2.5 | 日均值 | 75 |  |  |
|  |  | 年均值 | 35 |  |  |
|  | SO2 | 小时值 | 500 |  |  |
|  |  | 日均值 | 150 |  |  |
|  |  | 年均值 | 60 |  |  |
|  | 氟化物 | 小时值 | 20 |  |  |
|  |  | 日均值 | 7 |  |  |
|  | 氯化氢 | 一次值 | 0.05 | mg/m3 | 《工业企业设计卫生标准》 （TJ36-79）“居住区大气中有害物质最高容许浓度” |
|  |  | 日均值 | 0.015 |  |  |
| 地下水 | pH | 6.5~8.5 |  | 《地下水质量标准》 （GB/T14848－2017）Ⅲ类标准 |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000 | mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250 |  |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5 |  |  |
|  | 氯化物 | ≤250 |  |  |
|  | 硝酸盐 | ≤20 |  |  |
|  | 亚硝酸盐 | ≤1.0 |  |  |
|  | 氟化物 | ≤1.0 |  |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02 |  |  |
|  | 铁 | ≤0.3 |  |  |
|  | 锰 | ≤0.1 |  |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 |  |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05 |  |  |
|  | 汞 | ≤0.001 |  |  |
|  | 砷 | ≤0.01 |  |  |
|  | 镉 | ≤0.05 |  |  |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 |  |  |
|  | 铅 | ≤0.01 |  |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3.0 | （CFU/100mL） |  |
|  | 菌落总数 | ≤100 | （CFU/mL） |  |
| 声环境 | 昼间 | ≤65 | dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
|  | 夜间 | ≤55 |  |  |

#### 2.7.2 污染物排放标准

（1）大气污染物排放标准

有组织废气：熔炉及炒灰机有组织废气中二氧化硫、颗粒物、氮氧化物、氟化物、氯化氢执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4 大气污染物特别排放限值要求。

无组织废气：生产车间无组织烟（粉）尘、SO2、NOX排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。

生产车间排放的无组织HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

（2）噪声排放标准

施工期建筑施工场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类声环境功能区标准。

（3）一般工业固体废物执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001，2013年修改单）。

评价标准值详见表2-10。

表2-10  主要污染物排放执行标准值一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | NOX | 最高允许排放浓度 | 100mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  | SO2 | 最高允许排放浓度 | 100mg/m3 |  |
|  | HCl | 最高允许排放浓度 | 30mg/m3 |  |
|  | 氟化物 | 最高允许排放浓度 | 3mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 最高允许排放浓度 | 10mg/m3 |  |
|  | 颗粒物 | 周界外监控浓度最高值 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值 |
|  | SO2 | 周界外监控浓度最高值 | 0.4 mg/m3 |  |
|  | NOX | 周界外监控浓度最高值 | 0.12 mg/m3 |  |
|  | HCl | 企业边界大气污染物限值 | 0.2 mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015） |
|  | 氟化物 | 企业边界大气污染物限值 | 0.02 mg/m3 |  |
| 噪声 | 运营期 | 等效A声级 | 昼间 | 65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中3类标准 |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |
|  | 施工期 |  | 昼间 | 70 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  |  |  | 夜间 | 55 |  |

## 2.8 相关规划及环境功能区划

#### 2.8.1本项目与滦县经济开发区符合性分析

河北滦县经济开发区总规划面积8.704平方公里，分南区、北区、西区三大片区，其中南区规划面积3.657平方公里，北区规划面积3.123平方公里，西区规划面积1.924平方公里。

北区：距滦县县城约2公里，具体范围为：平青大公路收费站高压走廊以北，平青大公路以东，杨家沟村与松树营村以西，平青大公路樊各庄路口以南区域。

南区：紧邻滦县县城东部，具体范围为：205国道以南，龙盛花园小区以东，葛坎村和滦河路以北，迁曹铁路以西区域。以及，教场村以西，滦河路以南，迁曹铁路和别故河以东区域。

西区：距滦县县城约4公里，具体范围为：前周庄村-后周庄以西，205国道以南，前何寨村-后何寨村以东，前周庄村-曹各庄以北区域。

规划期限

近期：2017—2020年    远期：2021—2030年

总体目标：利用基地优越的区位交通优势，借助滦县加大招商引资的良好机遇，坚持以市场需求为导向，以融入区域一体化战略为目标，将滦县经济开发区建设成为以食品加工、装备制造、新型材料、钢铁深加工、现代物流、高新技术为主的特色集约型产业园区；成为滦县转变发展方式加速工业崛起的重要引擎；河北省承接京津产业转移的重要基地；具有区域影响力的经济增长极和创新动力源、积极承接”一带一路“科技文化融合的重要载体。

近期目标：到2020年，园区统一管理运作，北区主要道路、供水等基础设施建设初步完成，完成高端装备制造产业园、新材料产业园、资源回收利用产业园、高新技术产业园初步招商建设，启动创业苗圃、孵化器、加速器等三创载体建设。南区完善南区综合配套区、其余区块自然发展。以项目为抓手，继续加大工业投入，建设一批产业带动能力强、科技含量高的重点项目，做大工业规模。到2020年末，开发建设面积6.7平方公里，保持经济平稳较快发展，GDP总量在全县占比达到50%。力争到2020年工业总产值突破275亿元，年均增长约6%。2018年开发区争创国家级开发区。

远期目标：到2030年，全面完成园区建设，环境日趋完善，区内电力、电信、供水、排水等市政管网全面建成，生态环境建设工作有序推进，创新能力持续提升，建成以装备制造、新型建材、现代物流、高新技术为主的现代化产业体系。到2030年末，开发区经济总量再上新台阶，综合竞争实力明显增强，GDP总量在全县占比达到55%。力争到2030年园区生产总值实现530亿元，年均增长率约7%。

2018年2月5日，河北省环境保护厅出具了“关于”转送河北滦县经济开发区（8.704平方公里区块）总体规划环境影响报告书审查意见的函（冀环评函（2018）140号），附件附后。

项目位于滦县经济开发区内（原司家营经济开发区东区），河北滦县司家营经济开发区于2016年8月15日与河北滦县经济开发区合并，实行“一区两园”，整合后名称为河北滦县经济开发区。项目所在园区重点发展铁矿采选业、钢铁产业、金属制品产业、废弃资源加工产业等产业。本项目属于废弃资源加工产业，符合园区发展规划。

根据河北滦县经济开发区管理委员会出具的证明，该项目符合开发区发展规划要求。

#### 2.8.2园区基础设施建设与本项目衔接情况

2014年滦县人民政府将重化工园区和装备制造园区合并为“河北滦县司家营经济开发区”，河北滦县司家营经济开发区东区占地面积28.98km2。其相关公共辅助设施规划如下：

（1）给水工程规划

在经八路与纬一路交叉口建设一座供水厂，取用矿井涌水，供水能力为13.5万m³/d，并依托东区污水处理厂建设再生水装置，设计规模为4万m³/d。项目所在位置未敷设供水管，不具备供水条件。

（2）排水工程规划

在纬六路与经七路交叉口处建设一座污水处理厂，处理规模10万m³/d，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，出水经再生处理后全部回用，浓水排入滦县污水处理厂。项目生活污水产生量较少，直接泼洒抑尘，不外排。

（3）热力工程规划

由化工产业区西北规划的滦县城区热电联产项目提供，最终设计供暖能力400MW。供热形式采用高温两级供热，从热电站至用汽企业和换热站为蒸汽管网，从换热站至采暖用户为低温循环水供热管网。本项目生产车间不采暖，办公室采用分体空调取暖。

（4）燃气工程规划

规划气源为陕京二线天然气和焦炉煤气，在供水厂南侧设置一座天然气门站。本项目所用天然气为罐车运至厂区。

#### 2.8.3环境功能区划

（1）大气环境功能区划

项目所在区域环境空气质量属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）2类标准；

（2）声环境功能区划

项目所在区域声环境适用《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准；

（3）水环境功能区划

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

# 3 建设项目概况及工程分析

## 3.1 建设项目概况

（1）项目名称：年产3000吨铝棒项目

（2）建设单位：滦县博云阳铝合金制品有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：项目位于滦县古马镇小门庄村，中心坐标东经118°40′06″，北纬39°40′47″。项目西侧为乡村公路，其余方向紧邻空地。

（5）工程投资：总投资3000万元，其中环保投资95万元，占总投资的3.17%

（6）工程进度：项目工程建设期拟定为5个月，从2018年9月至2019年1月。

（7）建设规模：项目建设完成后年产3000吨铝棒

（8）占地面积：项目总占地10亩，约合6666.7平方米。

（9）劳动人员和工作制度：本项目劳动定员为10人，全年工作300d，实行1班制，每班8小时。

（10）建设内容与总平面布置：本项目总用地面积6666.7平方米，总建筑面积2500平方米，主要建设生产车间、原料库、办公用房及其他附属设施等。生产车间位于厂区中部，办公区位于厂区东南侧，天然气储罐位于东北侧，配电室位于西北侧，厕所位于西南侧。厂区出口位于南侧。厂区总平面布置紧凑合理，尽量减少物料的运输距离，方便各工序的衔接。本项目工程内容情况见表3-1，厂区平面布置图见附图3。

表3-1  项目建构筑物一览表

| 序号 | 名称 | 占地面积（㎡） | 建筑面积（㎡） | 尺寸 | 结构形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 1350 | 1350 | 27m×50m×15m | 钢结构 |
| 2 | 原料库 | 1000 | 1000 | 20m×50m×15m | 钢结构 |
| 3 | 办公用房 | 132 | 132 | 6m×22m×3.5m | 砖混结构 |
| 4 | 附属用房 | 18 | 18 | / | 砖混结构 |
| 5 | 循环水池 | 150 | / | 4m×37.5m×2m | 混凝土结构 |
| 6 | 合计 | 2650 | 2500 |  |  |

## 3.2 拟建项目组成

本项目组成见表3-2。

表3-2  项目组成一览表

| 工程类别 | 工程名称 | 工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 生产车间、原料库 | 生产车间1座，轻钢结构，内置天然气蓄热式熔炉1台，铸造系统1套，铸造模盘1套，全自动切割锯1台，吊车1台，炒灰机1台；原料库1座，用于储存原料 |
| 辅助工程 | 办公用房 | 1座，砖混结构，用于日常办公 |
|  | 附属用房 | 配电室、厕所及地磅房各1座 |
| 公用工程 | 给水 | 生产及生活用水由厂区自备水井供应 |
|  | 排水 | 生产采用循环水，生活废水泼洒抑尘，无外排废水 |
|  | 供电 | 当地供电管网供应 |
|  | 供气 | 生产用天然气由罐车运至厂区，储存在天然气储罐中 |
|  | 采暖 | 办公室采暖采用电暖气 |
| 环保工程 | 废水处理 | 循环冷却水定期排水及生活废水用于厂区泼洒抑尘 |
|  | 废气处理 | 炒灰机粉尘与熔炉废气由集气罩收集后经布袋除尘器处理后由一根18m高排气筒排放 |
|  | 固体废物 | 熔渣通过炒灰机回收铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业综合利用； 不合格铝棒回用于生产过程； 生活垃圾统一收集后交由垃圾处理站处理。 |
|  | 噪声 | 采用低噪声设备、基础减震、厂房隔声 |

## 3.3 拟建项目主要生产设备

本项目主要生产设备见表3-3。

表3-3 主要生产设备表

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量（台/套） | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炉 | 15t | 1 | 熔炼、精炼 | 均不属于国家明令淘汰设备 |
| 2 | 铸造系统 |  | 1 | 铸造 |  |
| 3 | 叉车 |  | 2 | 装料 |  |
| 4 | 吊车 | 10t | 1 | 吊棒 |  |
| 5 | 炒灰机 |  | 1 | 铝液回收 |  |
| 6 | 全自动切割锯 |  | 1 | 切割铝棒 |  |
| 7 | 铸造模具 | 90型 | 1 | 成模 |  |
| 8 | 循环水泵 | Q=500m³/h，H=17m | 1 | 水循环 |  |
| 9 | 离线脉冲布袋除尘器 | 风量55000m3/h，过滤面积1100m2 | 1 | 除尘 | 除尘效率99% |

## 3.4 项目达产能力分析

项目共设1台15t天然气熔炉，单位生产周期为8h。单台熔炉单位生产周期可容纳15t固态原料，单位生产周期总产能可达到15t。项目实行1班工作制，年工作300d，1台熔炉满负荷运转可熔化原料4500t/a，能够达到设计产能3000t/a的目标。

## 3.5 产品技术指标及原辅材料、能源消耗情况

#### 3.5.1 产品技术指标

本项目建成后主要生产牌号为6063型铝合金棒，年生产量为3000吨。产品主要化学成分见表3-4。

表3-4  产品主要化学成分一览表

| 6063型铝棒主要化学成分 |
| --- |
| Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al |
| 0.20~0.6 | 0.35 | 0.10 | 0.10 | 0.45~0.9 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 余量 |

6063铝棒属低合金化的Al-Mg-Si系高塑性合金，其特点如下：

1、热处理强化，冲击韧性高；

2、有极好的热塑性，可以高速挤压成结构复杂、薄壁、中空的各种型材或

锻造成结构复杂的锻件，淬火温度范围宽，淬火敏感性低，挤压和锻造脱模后，只要温度高于淬火温度，即可用喷火或穿火的方法淬火。

3、焊接性能和耐蚀性优良，无应力腐蚀开裂倾向，在热处理可强化型铝合

金中，Al-Mg-Si系合金时唯一没有发现应力腐蚀开裂现象的合金。

#### 3.5.2 原辅材料消耗、理化性质及贮存情况

1、原料废铝来源

拟建项目采用的原材料主要为废铝合金门窗、铝材下脚料和铝锭。废铝合金门窗主要由京津冀地区回收公司及回收站提供，项目主要原料废铝合金门窗的来源能够得到保障。铝材下脚料为熟铝板下脚料，主要来自京津冀地区铝材企业。

本项目各种类废铝用量如下：

①铝板。这部分原料约占总铝料的30%。

②铝门窗型材。这部分原料约占总铝料的50%。

③铝锭。这部分原料约占总铝料的20%。

2、原辅材料用量

本项目主要原辅材料消耗和燃料、动力消耗量见表3-5，各原辅材料主要理化性质见表3-6。

表3-5  项目主要原辅材料及能源动力消耗一览表

| 名称 | 规格 | 年耗量 | 运输 方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 铝锭 | A00标准铝锭 铝含量99.7% | 550 t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 废铝合金门窗 | 铝含量97.5% | 1500 t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 铝材下脚料 | 铝含量98% | 900t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 镁锭 | 镁含量99% | 49 t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 合金硅 | 硅含量70%~80% | 68t/a | 汽运 | 外购、裸装 |
|  | 精炼剂 | 氯化钠、冰晶石和氯化钾等 | 12 t/a | 汽运 | 外购 |
|  | 清渣剂 | 氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等 | 6 t/a | 汽运 | 外购 |
|  | N2 |  | 1400 m3 | 汽运 | 外购，用于精炼。 |
| 能源及动力消耗 | 电 |  | 3.6万kWh | / | 由当地供电管网供应 |
|  | 新鲜水 |  | 1860m3 | / | 由厂区自备水井供应 |
|  | 天然气 |  | 30万m3/a | 汽运 | 外购、罐车运输 |

表3-6  各原材料理化性质一览表

| 序号 | 名称 | 组分 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铝锭、铝板、铝合金门窗 | Al | 银白色轻金属，有延展性。商品常制成棒状、片状、箔状、粉状、带状和丝状。在潮湿空气中能形成一层防止金属腐蚀的氧化膜。易溶于稀硫酸、硝酸、盐酸、氢氧化钠和氢氧化钾溶液，难溶于水。相对密度2.70g/cm3， 熔点 660℃。 沸点2327℃。 | / | 无毒 |
| 2 | 镁锭 | Mg | 银白色轻金属。密度1.74g/cm3，熔点648.8℃，沸点 1107℃，化合价+2，电离能7.646电子伏特，具有延展性，能与热水反应放出氢气，燃烧能产生眩目的白光，金属镁能与大多数非金属和差不多所有的酸化合，大多数碱，以及包括烃、醛、醇、酚、胺、脂和大多数油类在内的有机化学药品与镁仅轻微地或者根本不起作用。 | / | 无毒 |
| 3 | 合金硅 | Si | 灰色和黑色金属。相对密度2.329g/cm3，熔点 1410℃。沸点 2355℃。在高温时能与多种元素化合。 | / | 无毒 |
| 4 | 精炼剂 | 氯化钾、冰晶石(Na3AlF6)和氯化钠 | 由氯化钾、冰晶石(Na3AlF6)和氯化钠组成。其中冰晶石(Na3AlF6)具有毒性。主要有害成分为冰晶石(Na3AiF6)，该物质白色细小的结晶体，无气味，溶解度比天然冰晶石大，比重为3，硬度2~3，熔点1009摄氏度，易吸水受潮。对环境有害，误服可引起急性胃肠炎，长期吸入该物质粉尘，可致尘肺和氟骨症，遇硫酸分解产污氟化氢有刺激性，剧毒。 急性毒性：大鼠经aLD50(mg/kg): >5000。 | / | 低毒 |
| 5 | 清渣剂 | 氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等 | 由氟硅酸钠、氯化钠、氯化钾等组成。其中含有氟硅酸钠3%，氯化钾30%，氯化钠65%。铝合金精炼后铝液表面上存一层很厚的浮渣，这些浮渣中存较多的金属铝，打渣剂的作用是增加渣和铝介而上的表而张力，在有搅动的情况下，使用后铝液和渣有效的分离，并使渣成为干性粉状渣，有效的降低渣中的铝含量。 氟硅酸钠化学式Na2SiF6。白色颗粒或结晶性粉末。无臭。无味。灼热(300°C上）后分解成氟化钠和四氟化硅。在碱液中分解。生成氟化物及二氧化硅。有吸潮性。溶于150份冷水、40份沸水，不溶于乙醇。其冷水溶液呈中性，在热水中分解呈酸性。相对密度2.679。中等毒，半数致死量(大鼠，经口)125mg/kg。有刺激性。 | / | 中等毒性 |
| 6 | 氮气 | N2 | 无色无味气体，微溶于水、乙醇。若遇高温，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。 | / | 无毒 |
| 7 | 天然气 | CH4 | 无色无臭气体，微溶于水。溶于乙醇、乙醚。主要由甲烷组成，属“单纯窒息性”气体，高浓度时因缺氧而引起窒息。空气中甲烷浓度达到25%~30%时，出现头昏、呼吸加速、运动失调。 | 易燃易爆 | 低毒 |

3、原料成分分析

根据《铝及铝合金废料》（GB/T13586—2006）中废铝分类要求及其合金牌号、以及废铝合金门窗成分检测报告对废铝成分进行确定，各铝原料成分含量见表3-7所示：

表3-7  主要原料基本成份一览表

| 原料 | 成分含量% |
| --- | --- |
|  | Si | Cu | Mg | Zn | Fe | Mn | Ga | Cr | Ti | Ni | Zr | Pb | Sn | 油脂 | Al |
| 混合新铝板 | 0.71 ~0.95 | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.12 | ≤0.71 | ≤0.67 | — | — | — | — | — | — | — | ≤0.5 | 余量 |
| 废铝合金门窗 | 0.41 | 0.09 | 0.52 | 0.057 | 0.39 | 0.636 | — | 0.024 | 0.0069 | 0.0042 | ＜0.001 | 0.0095 | 0.0049 |  | 余量 |
| 铝锭 | 0.1 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.2 | — | 0.03 | 其他每种0.03，总和0.3 | — | ≥99.7 |

#### 3.5.3 物料平衡

1、全厂物料平衡

根据企业提供资料，拟建项目物料平衡见图3-1。

图3-1  拟建项目物料平衡图   单位：t/a

2、铝元素平衡

表3-8  铝元素平衡一览表

| 投入铝 | 产出铝 |
| --- | --- |
| 流入物料 | 年耗量 （t/a） | 铝含量（%） | 流入铝量 （t/a） | 流出物料 | 流出量 （t/a） | 铝含量 （%） | 流出铝量（t/a） |
| 废铝合金门窗 | 1500 | 97.5 | 1462.5 | 产品 | 铝棒 | 3000 | 95.99 | 2879.7 |
| 铝材下脚料 | 900 | 98 | 882 | 废气 | 熔炉烟（粉）尘 | 38.68 | 16.05 | 6.21 |
| 铝锭 | 550 | 99.7 | 548.35 |  | 炒灰机粉尘 | 1.0 | 16.05 | 0.16 |
| 不合格铝棒 | 60 | 97 | 58.2 | 固废 | 不合格铝棒 | 60 | 97 | 58.2 |
| 回收铝液 | 3.75 | 97 | 3.64 |  | 回收铝液 | 3.75 | 97 | 3.64 |
| 边角料 | 30 | 97 | 29.1 |  | 边角料 | 30 | 97 | 29.1 |
|  |  |  |  |  | 铝灰 | 45.17 | 15 | 6.78 |
| 合计 | 2983.79 | 合计 | 2983.79 |

#### 3.5.4 热平衡

拟建项目生产1t产品天然气用量为100m3，天然气高位热值为37.5MJ/m3，则单位产品所需天然气发热量为：

100m3×37.5MJ/m3=3750MJ

根据相关资料，铝的熔点为660℃，比热容为0.88kJ/(kg﹒℃)，假定室温为15℃，则1t铝从室温加热到熔点所需吸收的热量为：

1000kg×0.88 kJ/(kg﹒℃)×（660℃-15℃）×10-3=567.6MJ

铝的溶解热常数为398kJ/kg，则1t铝的溶解热为：

1000kg×398 kJ/kg×10-3=398MJ

本项目铝材加热温度为730℃，则铝从熔点加热到730℃所吸收的热量为：

1000kg×0.88 kJ/(kg﹒℃)×（730℃-660℃）×10-3=61.6MJ

则熔化1t铝所需要的总热量为：567.6 MJ+398MJ+61.6MJ=1027.2 MJ

熔炉热效率为27.39%，则热损耗为：

3750 MJ*（1-27.39%）=2722.8MJ

表3-9   单位产品热平衡一览表     单位：MJ/t产品

| 能量输入 | 能量输出 |
| --- | --- |
| 天然气 | 3750MJ | 由室温加热到熔点需要的热量 | 567.6MJ |
|  |  | 由熔点到工作温度需要的热量 | 61.6MJ |
|  |  | 溶解热 | 398MJ |
|  |  | 热损耗 | 2722.8MJ |
| 合计 | 3750MJ |  | 3750MJ |

## 3.6 公用工程

#### 3.6.1 给排水

（1）给水

本项目生产、生活用水由厂区自备水井供应，项目用水主要为生产、生活用水，新鲜水用量为6.2m3/d（1860m3/a）。项目用水具体情况如下，用水情况表详见表3-8。

①生产用水主要为循环冷却水，项目建设一个4m×37.5m×2m的循环水池，循环冷却水主要用于铸造工艺的冷却。项目生产总用水量为240m3/d，其中包括循环冷却水循环水量为236m3/d（项目循环用水率按98.3%计），新鲜水补水为4m3/d。

②生活用水：项目劳动定员约10人，厂区内不设食堂、宿舍，厕所为旱厕，日生活用水量以20L/人·天计，则生活用水量为0.2m3/d（60m3/a）。

该项目用水总量为240.2m3/d，其中循环水用量为236m3/d，新鲜水用量为4.2 m3/d。

（2）排水

本项目生产废水主要为循环冷却水定期排污水，按循环水量的0.3%计，则排水量为0.708m3/d（212.4m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，废水排放系数按0.8计算，生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a）, 废水中主要污染物浓度分别为COD≤400mg/L，BOD5≤200mg/L，氨氮≤35mg/L，SS≤300mg/L。满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。

表3-10  项目用水量一览表      单位m3/d

| 序号 | 名称 | 总用水量 | 新鲜水量 | 循环水量 | 损耗水量 | 排水量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 循环冷却水 | 240 | 4 | 236 | 3.292 | 0.708 |
| 2 | 生活用水 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.04 | 0.16 |
| 合计 | 240.2 | 4.2 | 236 | 3.332 | 0.868 |

图3-2  项目水量平衡图    单位m3/d

#### 3.6.2 供电

本项目用电由当地供电管网供应，厂区架设一座200KVA变压器，项目年耗电量为3.6万度，能够满足本项目用电需求。

#### 3.6.3 供暖

本项目办公室冬季供暖采用电暖气。

#### 3.6.4 供气

本项目熔炉采用天然气做原料，根据业主提供资料，生产过程中天然气用气量为100m3/t产品，即30万m3/a，本项目天然气由天然气罐车供应。

项目生产过程中氮气用量为1400m³/a，均外购，储存在氮气瓶中。

## 3.7 生产工艺及产污节点分析

#### 3.7.1 工艺流程及排污节点

拟建项目以废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭、镁锭、合金硅为主要原料，经熔炼配置生产符合各类标准要求的铝棒。工艺流程图及产污节点图见图3-3。

图3-3  生产工艺流程及产污节点图

生产工艺流程简介：

本项目原料铝材采用的主要是废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭；辅料主要有镁锭、合金硅、精炼剂、清渣剂等。原辅材料投入熔炉内进行加热熔化，采用天然气加热，温度控制在730℃~750℃，使炉料熔化，并通过添加精炼剂、清渣剂将炉料内的杂质、气体有效去除。加热熔化后的液体炉料倒入模具内，采用水直接冷却成型。

（1）原料配比

拟建项目根据生产的合金牌号，结合相关标准，将所需原料按比例配备并按相关顺序入炉。根据生产合金牌号的成分要求，将废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭、合金及其添加剂按比例调配成炉料，再投入熔炉进行铝合金生产。

（2）投料

将调配好的炉料分批次放入熔炉内，放料后关闭进料口，使熔炉密闭运行。炉门上方设集气罩，投料产生的废气由集气罩引至废气处理系统进行处理，最后经18m高排气筒排放。

（3）熔化

拟建项目熔炉带有蓄热式焚烧系统，熔炉的加热火焰直接喷入炉内，加热了炉顶和炉墙，同时也加热了炉料。炉料靠高温炉气和被加热到高温的炉顶和炉墙的热辐射来加热、熔化。熔化温度保持在730~750℃，熔炼时间6~7h，保温0.5小时。该过程会产生天然气燃烧废气及熔化烟尘。

（4）扒渣

当炉料全部熔化后，在熔体表面形成一层由金属氧化物和其他废金属夹杂物所组成的熔渣。在进行下一步熔炼之前，需要将这层熔渣除掉。熔渣主要通过添加除渣剂来去除，除渣原理为：除渣剂中含有大量能增加铝、渣之间表面张力的物质，又含有一定量的发热物质，使粘稠的湿渣、块状渣变成干性粉状渣，同时吸附氧化夹渣、金属氧化物等，达到除渣的目的。扒出的熔渣进入铝灰处理系统。该过程会产生扒渣废气及废渣。

（5）搅拌

熔体搅拌可以加快铝液热传递，提高热效率，搅拌在一定程度上也能起到破坏氧化膜的作用。熔化过程及熔炼速度对铝棒质量有重要影响。熔化过程中应注意防止过热，炉料熔化液面呈水平之后，应适当搅动熔体使温度一致。

（6）精炼

从熔体中除去气体、杂质和有害元素，以获得优良铝液的工艺方法和操作过程叫精炼。铝合金熔炼过程中，从大气、燃料、炉料等带入的气体种类较多，如H2、CO2、CO、CNHM（碳氢化合物）、H2O和O2等。但只有容易分解成原子的气体，才能大量溶于铝液中。具体而言，铝液中所溶解的气体H2所占比例为80～90%。铝液中溶解的H2主要来源于水分与铝液反应而生成的氢原子。具体反应方程式为：

2Al ＋ 3H2O = Al2O3 ＋ 6[H]

2Al ＋ 3H2O = Al2O3 ＋ 3H2

铝液中非金属夹杂物主要为：①熔炼过程中，合金与空气中的氧及水气作用生成的氧化物，生成Al2O3、MgO、SiO2、和Al2O3﹒MgO（尖晶石）。②熔体精炼过程中产生的氯化物、氮化物及碳化物。

本项目采用溶剂精炼和吹气精炼的方式，将精炼剂置于精炼罐内，利用N2将精炼剂吹入铝液内，进行精炼，同时具有除渣和除气的作用。

①溶剂精炼：本项目使用的粉状精炼剂，主要成分是NaCl、KCl和Na3AlF6，精炼剂主要是用于清除铝液内部的氢和浮游的氧化夹渣，使铝液更纯净，并兼有清渣剂的作用。精炼剂中的部分组元在高温下极易分解，生成的气体易与氢反应，且与夹渣吸附力强，并迅速从熔体中逸出。其它组元兼有清渣剂作用。

②吹气精炼：本项目使用的惰性气体为N2，N2吹入铝液后，形成许多细小的气泡，夹杂物与气泡相遇后会被吸附在气泡表面并随气泡浮出熔体表面。根据分压差脱气原理，氮气泡中最初的平衡氢分压约为0，铝液中的平衡氢分压不为0，二者存在压差，使溶于金属中的氢不断扩散至气泡中，直至气泡中氢的平衡分压与铝液中氢的平衡分压相等。气泡浮出液面后，熔体中的氢气将逸出进入大气，铝液表面的氧化物不能自动脱离气相而重新溶于铝液中，待聚集到一定数量时，即可机械去除。吹气过程中采用较低的通气压力和速度，这样可以扩大气泡的表面积，减缓气泡上升速度，从而去除较多的气体。吹脱法目的是除气，同时也能起到除杂的作用。

（7）二次扒渣

精炼工序会产生一定量的熔渣浮于表面，浮渣对熔体有保护作用，但浮渣太多又会影响热传递，因而浮渣要定时耙出清除，通过机械方式清除（俗称“扒渣”），这部分熔渣含有一定量的铝，因此项目设置炒灰机回收其中的铝料。该过程会产生扒渣废气及废渣。

（8）浇铸

精炼后的铝液进行浇铸。拟建项目共设1套铸造模具，铸造采用直接水冷铸造技术，成品率在98%左右。

精炼后的铝液进入铸造模具框架顶部的分配流槽，由分配流槽将铝液倒入铸造模具。当铝液在铸造模具内达到设定高度时，模具开始下降，在模具下部结晶的铝合金棒被引出模具，并且随模具匀速下降，同时被铸造井内的冷却水直接冷却，形成铝合金棒。该过程会产生不合格品及废水。

（9）切割

对成型铝棒进行切割修整，合格的铝棒入库待售。该过程会产生切割粉尘和边角料。

（10）铝灰处理系统

熔炼过程中产生的熔渣含有一定量的铝（一般约50%~60%），熔渣成分较为复杂，它与废铝合金门窗的合金成分、使用的精炼剂和清渣剂有直接关系，与炉内气份等也有关系，一般情况下熔渣的成分大致为Al：10～30%、A12O3：20～40%、Si、Mg、Fe氧化物：7～15%；K、Na、Ca、Mg的氯化物和氟化物15～30%。其主要成分均不在《国家危险废物名录》目录中，可判定为一般工业固体废物。

本项目产生的熔渣送入炒灰机进行处理，回收约70%的铝液。炒灰机利用熔渣自燃原理产生的热能进行运转，工作过程中不停的翻转，将熔渣中的铝料（液态）收集在一起，收集的铝液通过炒灰机出口流出，并送熔化工序与原材料铝料一起进行熔化处理，不可利用的铝灰外售至铝冶炼企业。该过程会产生颗粒物及炉灰。

#### 3.7.2 产污节点分析

（1）废气

本项目大气污染源主要为熔炉的废气、炒灰机废气及切割机粉尘。

熔炉废气主要有两类：一是天然气燃烧废气，主要有SO2、NOx、颗粒物；二是熔炉熔炼废气，主要有颗粒物、HCl、氟化物。

炒灰机废气为炒灰机在处理熔渣过程产生的颗粒物。

切割机粉尘为切割铝棒过程产生的金属粉尘。

（2）废水

本项目生产废水主要为循环冷却排污水，水质较简单，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，不外排。

（3）噪声

设备运行过程会产生噪声，主要噪声源为熔炉、铸造系统、炒灰机、切割机、风机、天车等。

（4）固废

生产过程产生的固体废物主要包括：熔炉产生的熔渣，炒灰机处理炉渣过程产生的炉灰，铝棒切割过程产生的边角料，除尘器产生的除尘灰，浇铸过程产生的不合格品。

本项目产排污节点详见下表。

表3-11   产排污节点分析一览表

| 类别 | 排污节点 | 主要污染物 | 排放特征 | 治理措施及排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔炉 | SO2、NOx、颗粒物、HCl、氟化物 | 连续 | 脉冲布袋除尘器+ 1根18m高排气筒 |
|  | 炒灰机 | 颗粒物 | 间歇 |  |
| 废水 | 循环冷却水排污水 | SS、COD、盐类 | 间歇 | 用于厂区泼洒抑尘 |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 |  | 用于厂区泼洒抑尘 |
| 噪声 | 熔炉、炒灰机、铸造系统、切割机、天车 | 等效A声级 | 连续 | 基础减震、厂房隔声 |
|  | 循环水泵、引风机 |  |  | 基础减震 |
| 固废 | 浇铸 | 不合格产品 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | 熔炉 | 熔渣 | 间歇 | 熔渣经炒灰机回收铝液，铝灰外售 |
|  | 炒灰机 | 铝灰 | 间歇 | 外售 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 间歇 | 外售 |
|  | 切割 | 边角料 | 间歇 | 回用于生产 |
|  | 办公区 | 生活垃圾 | 间歇 | 统一收集后交环卫部门处理 |

## 3.8 主要污染物产排情况及治理措施

#### 3.8.1 废气

拟建项目营运期大气污染源主要为熔炉的废气（G1）（含天然气燃烧废气）、炒灰机粉尘（G2）、切割机粉尘（G3）、熔炉及炒灰机逸散的无组织粉尘（G4）。

1、熔炉废气（G1）

原辅材料在熔炼过程中将产生一定量的废气，废气污染物主要为天然气燃烧过程及熔炼过程中产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物，精炼剂及扒渣剂中含氯盐类、含氟盐类在精炼过程中产生的氯化氢、氟化物。

（1）熔炼废气

①烟尘

原料在熔炼过程中产生的熔炼烟尘，其组成较为复杂，主要为铝的氧化物，还包括废铝合金门窗中其他金属元素的氧化物和氯化物。拟建项目熔炉烟尘产生系数采用《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中“3340有色金属合金制造业”铝镁合金产污系数。本项目原料采用铝锭、铝材下脚料和废铝合金门窗，铝锭及铝材下脚料年用量1450吨，废铝合金门窗年用量为1500吨，按照原料比例对熔炉内烟（粉）尘产生量进行计算，烟（粉）尘产污系数及产生量见表3-12。

表3-12   熔炉内烟（粉）尘产物系数及产生量一览表

| 产品名称 | 原料名称 | 工艺名称 | 规模等级 | 污染物指标 | 单位 | 产污系数 | 烟尘产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铝镁合金 | 铝锭+金属镁 | 有色金属熔化炉（反射炉） | ＜5000t/年 | 烟尘 | kg/t-产品 | 3.78 | 38.6 |
| 铝镁合金 | 铝废杂料+金属镁 | 有色金属熔炉 （反射炉） | ＜5000t/年 | 烟尘 | kg/t-产品 | 21.6 |  |

经计算，熔炉内烟尘产生总量为38.6t/a，烟尘产生浓度为292.42mg/m3。

②氯化氢

根据厂方提供资料，打渣剂Cl离子含量约为35%，精炼剂Cl离子含量约为40%，打渣剂年用量约为6吨，精炼剂年用量约为12吨，则Cl离子总含量约为6.9t。参考同类项目，Cl离子反应生成HCl约占Cl离子总含量的0.7%，则其HCl产生量约为0.048t/a，HCl产生浓度为0.36mg/m3。

③氟化物

本项目采用打渣剂中含有氟硅酸钠（Na2SiF6），精炼剂中含有冰晶石（Na3AlF6）。冰晶石熔点在1000度以上，氟硅酸钠在300度以上则会分解成四氟化硅（SiF4）和氟化钠（NaF）。由于铝锭熔点为660度，本项目熔铸生产工艺流程中温度控制在750度左右，因此精炼剂中的冰晶石不会分解出氟化物。但打渣剂中的氟硅酸钠将分解出废气四氟化硅和固体氟尘氟化钠。

四氟化硅为气态氟，氟化钠为固态尘氟，计入颗粒物的范畴。本项目打渣剂使用量为6吨/年，其中含氟硅酸钠3%，则氟硅酸钠使用量为0.18t/a，则四氟化硅产生量为0.1t/a，产生浓度为0.76mg/m3。氟化钠产生量为0.08t/a。

（2）天然气燃烧废气

本项目熔炉使用天然气作为燃料，其主要成分为CH4、H2和CO等，属于清洁燃料。根据企业提供的资料，天然气使用量约为30万m3/a。其组分见下表：

表3-13     天然气成分一览表

| CH4 | C2H6 | C3H8 | C4H10 | CO2 | N2 | H2S | 热值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 85% | 10.5% | 0.3% | 0.2% | 2% | 2% | 120mg/m3 | 35612KJ/m3 |

根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》烟气量排放系数取136259.17Nm³/ 万m³，天然气燃烧产生的烟气量约为409万m³/a。根据排污系数手册SO2和NOx排污系数一般分别为：0.02Skg/万m³-原料（S指燃气收到基硫份含量，单位为mg/m3）、18.71kg/万m³-原料。根据环境影响评价工程师职业资格登记培训教材《社会区域类环境影响评价》中相关资料可知，每燃烧1000m3天然气产生颗粒物为140g。由此计算，本项目天然气燃烧产生的SO2、颗粒物和NOx的产生量分别为0.072t/a、0.042t/a和0.561t/a；产生浓度分别为17.6mg/m3、10.27mg/m3、 137.16mg/m3。

熔炉废气拟采用“脉冲布袋除尘器”进行处理，处理后废气由一根18m高排气筒排放。集气罩收尘率以95%计，除尘器除尘效率以99%计。根据设计单位提供资料，风机风量为55000m3/h，经计算，本项目SO2排放浓度为0.51mg/m3，NOX排放浓度为4.04mg/m3，HCl排放浓度为0.35mg/m3，氟化物排放浓度为0.72mg/m3。SO2排放量为0.068t/a，NOX排放量为0.533 t/a，HCl排放量为0.046t/a，氟化物排放量为0.095t/a。

2、炒灰机粉尘（G2）

熔炉产生的熔渣送至炒灰间，经炒灰机进一步处理回收铝液，熔渣利用自身热量，无需加热。炒灰过程中将产生粉尘，根据建设单位提供的数据，熔渣产生量约为50t/a，粉尘产生系数按2%计算，则炒灰工序产生颗粒物总量为1t/a，产生浓度为7.58mg/m3。炒灰机粉尘经集气罩收集后，与熔炉废气合用一套废气处理装置，因此，将炒灰机粉尘与熔炉烟尘合并计算，集气罩收尘率以95%计，除尘器除尘效率以99%计，风机风量为55000m3/h，颗粒物排放量为0.38t/a，排放浓度为2.9mg/m3。

3、切割粉尘（G3）

铝棒冷却后需要对两端进行切割修整，切割会产生粉尘，根据生产工艺切割修整铝材量及切割次数，结合经验数据，切割过程产生的粉尘约为产品的 0.001‰约0.003t/a，以无组织形式排放。

4、无组织废气（G4）

由于集气罩的及其效率未能达到100%，根据建设单位提供的资料和查阅相关文献，集气罩的收集效率以95%计，经计算，熔炉以无组织形式排放的SO2、NOX、HCl、氟化物分别为0.004t/a、0.028t/a、0.002t/a、0.005t/a。生产车间无组织颗粒物排放总量为1.983t/a。

大气污染源排放情况见表3-14。

表3-14   大气污染物排放情况一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 污染物产生情况 | 治理措施 | 去除率 | 污染物排放情况 | 达标情况 | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 t/a | 产生浓度 mg/m3 |  |  | 浓度mg/m3 | 排放量t/a | 风量m3/h |  | 排气筒数量 | 高度 (m) | 直径 （m） | 温度 (℃) |
| 有 组 织 | 熔炉 | SO2 | 0.068 | 17.6 | 由集气罩收集，经“布袋除尘器”处理后由一根18m高烟囱排放 | 0 | 0.51 | 0.068 | 55000 | 达标 | 1 | 18 | 0.6 | 120 |
|  |  | NOX | 0.533 | 137.16 |  | 0 | 4.04 | 0.533 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | HCl | 0.046 | 0.35 |  | 0 | 0.35 | 0.046 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.095 | 0.72 |  | 0 | 0.72 | 0.095 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 38.68 | 293 |  | 99% | 2.9 | 0.38 |  | 达标 |  |  |  |  |
|  | 炒灰机 | 颗粒物 | 1.0 | 7.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 无组织 | 生产 车间 | SO2 | 0.004 |  | 加强车间通风 |  |  | 0.004 |  |  | 面源长宽高：27m×50m×15m |
|  |  | NOX | 0.028 |  |  |  |  | 0.028 |  |  |  |
|  |  | HCl | 0.002 |  |  |  |  | 0.002 |  |  |  |
|  |  | 氟化物 | 0.005 |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |
|  |  | 颗粒物 | 1.983 |  |  |  |  | 1.983 |  |  |  |

#### 3.8.2 废水

（1）生产废水

本项目生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为0.708 m3/d（212.4m3/a），水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

（2）生活废水

生活废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a）,产生量较少，直接泼洒抑尘，不外排。

#### 3.8.3 噪声

本项目噪声主要来源于熔炉、铸造系统、炒灰机、切割机、风机和泵类等设备运行时产生的设备噪声。噪声源强在75~90dB(A)之间。

本项目对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声的措施，本项目主要噪声源源强及控制措施见表3-15。

表3-15   主要噪声设备及噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台套） | 单台声级值 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后源强 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炉 | 1 | 85 | 基础减震、建筑隔声 | 60 |
| 2 | 铸造机 | 1 | 90 | 基础减震、建筑隔声 | 65 |
| 3 | 炒灰机 | 1 | 80 | 基础减震、建筑隔声 | 55 |
| 4 | 引风机 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 |
| 5 | 切割机 | 1 | 75 | 基础减震、建筑隔声 | 50 |
| 6 | 循环水泵 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 |

本项目对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声、振动小的设备。同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声等措施。生产过程在满足生产工艺技术要求的条件下，从声源上降低噪声值。生产规划要合理布局，高噪音设备的位置要考虑到对周围环境的影响。

#### 3.8.4 固体废物

拟建项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。

- 生产固废

本项目生产固废主要有检验过程产生的不合格铝棒、熔渣、炒灰机残余铝灰、除尘器产生的除尘灰。

浇铸工序废品率约为2%，不合格铝棒产生量为60t/a；

熔炉在精炼及扒渣过程中将产生一定量的熔渣，其主要成分为Al2O3以及夹杂在铝渣中的纯铝液，根据企业提供的资料，熔渣产生量约为49.922t/a，熔渣含铝量在10%左右，送炒灰机进行处理，回收其中铝液，铝液回收率在75%左右，铝液回收量为3.75t/a，铝灰为45.172t/a；

熔炉、炒灰机产生的粉尘经集气罩收集后由脉冲布袋除尘器进行处理，除尘灰主要成分为氧化铝，产生量约为37.32t/a。

切割过程产生的边角料约为铝棒的1%，约30t/a，收集后回用进入熔炼炉。

不合格铝棒作为生产原料再利用；熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；拟建项目所有固体废物均得到了妥善处理，不外排。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后送往垃圾处理站处理。

本项目产生的各种固体废弃物产生量及拟采取的处置措施见表3-16。

表3-16   项目固体废物产生及排放情况一览表

| 序号 | 名称 | 来源 | 产生量 t/a | 处置措施 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 职工生活 | 1.5 | 集中收集后送往垃圾处理站处理 | 一般 固废 |
| 2 | 不合格铝棒 | 生产车间 | 60 | 生产再利用 |  |
| 3 | 边角料 | 生产车间 | 30 |  |  |
| 4 | 熔渣 | 生产车间 | 49.922 | 利用炒灰机回收其中铝液，回收量为3.75t/a，炒灰机中残余熔渣即为铝灰 |  |
| 5 | 铝灰 | 生产车间 | 45.172 | 外售综合利用 |  |
| 6 | 除尘灰 | 除尘器 | 37.32 | 外售综合利用 |  |

#### 3.8.5 防渗措施

为防止项目建设对地下水的影响，项目应加强物料储存设施、环保设施的管理，做好厂区防渗工作，避免物料跑冒滴漏对地下水的污染，拟建工程采取分区治理的方式进行防渗处理。

根据全厂各单元、设施可能泄露污染物的性质及其构筑方式，将厂区划分为简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区，本项目各单元、设施分区划分见情况表3-17。

表3-17   项目各生产单元、设施分区污染防治区划分一览表

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办公及附属用房 | -- | 简单防渗区 |
| 2 | 车间外地面 | -- | 简单防渗区 |
| 3 | 车间地面 | -- | 一般防渗区 |
| 4 | 循环水池 | 池底、池壁 | 重点防渗区 |

具体防渗措施如下：

①重点防渗区：循环水池采取防渗混凝土结构，防渗系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区：车间地面采用防渗混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区：办公及附属用房地面全部硬化，车间外地面“非绿即硬”。

## 3.9 项目污染源排放情况

项目运营过程中产生的主要污染物包括：废水、废气、固体废弃物、噪声等污染。本项目污染源治理措施及排放情况汇总见表3-18。

表3-18  项目主要污染物排放清单一览表

| 类别 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 治理措施 | 治理后排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织 | 颗粒物 | 39.68 | 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒（1根） | 0.38 | 0.38 |
|  |  | SO2 | 0.068 |  | 0.51 | 0.068 |
|  |  | NOX | 0.533 |  | 4.04 | 0.533 |
|  |  | HCl | 0.046 |  | 0.35 | 0.046 |
|  |  | 氟化物 | 0.095 |  | 0.72 | 0.095 |
|  | 无组织 | 生产车间 | 颗粒物 | 1.983 | 设置炒灰间， 加强生产车间的通风，设置绿化隔离带， 减少污染物的聚集 | / | 1.983 |
|  |  |  | SO2 | 0.004 |  |  | 0.004 |
|  |  |  | NOX | 0.028 |  |  | 0.028 |
|  |  |  | HCl | 0.002 |  |  | 0.002 |
|  |  |  | 氟化物 | 0.005 |  |  | 0.005 |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 0.16 | 泼洒抑尘 | / | 0 |
|  | 生产 | 生产废水 | 0.708 | 泼洒抑尘 |  | 0 |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5 | 收集后定期送往垃圾回收站处理 | / | 0 |
|  | 切割工序 | 边角料 | 30 | 回用于生产 |  | 0 |
|  | 检验工序 | 不合格铝棒 | 60 |  |  | 0 |
|  | 熔炉 | 熔渣 | 49.922 | 采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰外售 |  | 0 |
|  | 炒灰工序 | 铝灰 | 45.172 | 外售至铝冶炼企业 |  | 0 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 37.32 |  |  | 0 |
| 噪声 | 机械设备噪声 | 75~90dB(A) | 基础减振、建筑物隔声 | / | 50~65dB(A) |

## 3.10 清洁生产

清洁生产是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程来说，清洁生产要求节约原材料和能源，在全部排放物和废物离开生产过程之前减降它们的数量；对产品来说，清洁生产旨在减少产品从原材料的提炼到产品的最终处置的整个生命周期过程中对人类和环境的不利影响。对服务来说，要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中去。

#### 3.10.1 清洁生产分析

根据清洁生产的原则要求，清洁生产评价指标体系分为定量评价和定性评价两大部分，凡能量化的指标尽可能采用定量评价，以减少人为的评价差异。由于目前铝合金制造行业没有制定相应的清洁生产标准，采用定量分析的方式无评价基准值可依，因此本评价主要采用定性分析的方式对拟建项目清洁生产水平进行评价。

本评价从生产工艺与设备要求、资源能源利用指标、生产过程控制、污染物产生与排放情况等几方面对项目清洁生产水平进行分析。

1、生产工艺设备先进性分析

（1）熔炉采用蓄热式燃气烧嘴系统，烧嘴燃烧时不进行火焰切换，以满足炉子的熔炼和保温要求，可有效降低生产过程中能源消耗。

（2）熔炉采用加盖设计，有效的控制了污染物挥发。对安全生产密切相关的参数采用了自动调节、自动报警，保证产品的质量及安全生产，减少了跑、冒、滴、漏的发生。

（3）本项目选用带蓄热式燃气烧嘴系统的熔炉，熔炼量为15吨，满足《铝行业规范条件》。

2、资源能源综合利用指标

（1）综合能耗分析

根据《综合能耗计算通则》（GB/T2589-2008）中规定的能源消耗折算标准煤系数，本项目的综合能耗情况如下。

表3-19   项目综合能耗情况一览表

| 序号 | 名称 | 年用量 | 折算系数 | 折算标煤 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新鲜水 | 1860m3/a | 0.0857kgce/t | 0.16 |
| 2 | 电 | 3.6万Kwh | 0.1229kgce/kWh | 4.42 |
| 3 | 天然气 | 30万m3/a | 1.2143 kgce/m3 | 364.29 |
| 4 | N2 | 1400m3 | 0.4000kgce/m3 | 0.56 |
| 合计 | 369.43 |

（2）与同类企业能耗消耗对比分析

本项目的生产工艺采用蓄热式燃烧系统的节能技术，降低了能耗。采用炒灰机熔渣处理工艺，进一步回收利用熔渣中的铝液，最大程度提高率的回收利用率。

江苏海光和重庆新格属于国内再生铝行业具有代表性的大型企业，清洁生产水平属于国内先进水平。本项目能源消耗情况与同类企业对比分析见表3-20。

表3-20   项目能耗指标对比一览表

| 序号 | 类别 | 江苏海光 | 重庆新格 | 本项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位产品水耗（m3/t） | 0.276 | 0.88 | 0.62 |
| 2 | 单位产品电耗（kwh/t） | 47.795 | 319 | 12 |
| 3 | 单位产品天然气耗（m3/t） | 79.54 | 100 | 100 |

有上表分析可知，本项目清洁生产水平属于国内先进水平。

3、生产过程控制分析

生产装置采用有效、可靠、完善的自动控制系统，对生产过程中的各项控制参数实施自动监控，既降低操作人员的强度，又能减少人工操作的失误，保证安全生产，提供了良好的工作环境。

4、污染物产生与排放情况

（1）熔炉废气及炒灰机粉尘经集气罩收集后采用脉冲布袋除尘器进行处理后由18m高排气筒排放。废气中SO2、颗粒物、NOX、氟化物、氯化氢等污染物排放浓度均满足相关标准要求。

（2）项目生产废水主要为循环冷却排污水，用于厂区泼洒抑尘，生活污水直接泼洒抑尘。

（3）设备选用低噪声设备，噪声源强介于75~90dB(A)，对噪声源采取隔声、减震处理，噪声可衰减25 dB(A)左右。

（4）固体废物全部妥善处理。

本项目废气、废水、噪声及固废均采取了较为完善的环保治理措施。不会对区域环境造成明显不理影响。

#### 3.10.2 清洁生产结论

综上所述，项目采用了国内外先进的工艺技术和生产设备，以及清洁的原辅材料，且对生产过程中产生的“三废”尽量回收利用，做到水循环使用，同时注重生产全过程污染控制，既节约了资源，控制了物料流失，又减少了外排污染对环境的影响。因此，可认为项目清洁生产水平属于国内先进水平。

## 3.11 总量控制

污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而在保证实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。

根据“十三五”期间污染物排放总量控制指标，并结合拟建工程所在区域环境质量现状和工程自身外排污染物特征，确定本项目总量控制因子：颗粒物、SO2、NOx。

根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下：

SO2排放限值总量控制指标=13200万m3/a×100mg/m3=13.2t/a；

NOX排放限值总量控制指标=13200万m3/a×100mg/m3=13.2t/a；

颗粒物排放限值总量控制指标=13200万m3/a×10mg/m3=1.32t/a；

综上，本项目总量控制指标为：SO2：13.2t/a；NOx：13.2t/a ；颗粒物：1.32t/a。

# 4区域环境概况及环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

#### 4.1.1地理位置

唐山市位于东经117º31´~119 º1´，北纬38º55´~40 º28´，毗邻京津、南临渤海，北靠燕山，地处华北与东北通道的咽喉要地，全境东西广约130公里，南北袤约150公里，西距北京180公里，西南距天津120公里，东距秦皇岛125公里，总面积13472平方公里。

滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°14’3”— 118°49’45”，北纬39°34’39” — 39°58’25”。东西长50.9 公里，南北宽43.8 公里，总面积1028平方公里，总人口54.7万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里，均有铁路、公路与之相连，地理位置优越。

境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港、迁曹等六条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平青大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县，交通运输条件便利。

本项目位于河北滦县经济开发区，古马镇小门庄村南，中心坐标东经118°40′06″，北纬39°40′47″。项目西侧为乡村公路，其余方向紧邻空地。距本项目最近敏感点为西南407m的张边庄村居民区，厂址地理位置见附图1。

#### 4.1.2地形、地貌

滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山 峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。本县地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦县利用滦河水灌溉较为困难。

#### 4.1.3气候与气象

该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。

年平均气温10.7 ℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。

年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点：

⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm；

⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68%；

⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68%；

⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4 m/s，全年主导风向N风，风频为9.11%，次主导风向为WSW，风频为7.81%，静风频率为15.18%。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。

#### 4.1.4水文地质

滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。

滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。

西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。

西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。

#### 4.1.5工程地质

①地层情况：滦县位于华北地区燕山褶皱带的山海关隆起和蓟县凹陷的相接部位。出露地层较全，基岩在山区以太古界分布较广，古生界和第三系仅在局部出露。第四系洪冲积地层分布于山前倾斜平原。

②地质构造：滦县的大地构造位置位于华北地台东南部，遵化—山海关隆起的IV级构造单元中昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。滦县附近主要断裂带有四条：滦县—乐亭断裂带、滦县—卢龙断裂带、宁河—唐山断裂带（含唐山—古冶断裂、唐山—巍山—长山南坡断裂带、陡河断裂带、蓟运河断裂带）、宁河—昌黎断裂带。这几条断裂带第四纪以来具有一定活动性。

#### 4.1.6地表水系

滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。

滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。

新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。

溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。

#### 4.1.7地下水

滦县属水资源相对短缺的农业大县。据1985年资料统计，全县地下水资源总量为2.43亿立方米，人均占有量为455立方米，亩均占有量291立方米，分别在全市排第6位和第5位。可开采水1.6亿立方米。全县浅层地下水利用率已达125%，浅层地下水严重超采，现已形成塔坨地区两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。

滦县浅层地下水的总矿化度未超过1克/升；局部地区的地下水中汞、铁、硒等离子超量；水的硬度在适应范围内，只有东部某些地区硬度偏大，但对工农业生产及生活用水影响较小；酸碱度适中。

#### 4.1.8土壤

由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。

## 4.2 河北滦县经济开发区情况

滦县经济开发区成立于2003年6月，是河北省政府批准的省级经济开发区，经过十多年的发展，经历了大建设、大招商、大投资等发展阶段，现已迈入“二次创业”战略提升阶段。起步发展期产业集中在矿山机械、焊接产业等装备类行业。区内实行税收、人才、科技等优惠政策，鼓励外部企业入驻，实行创新创业等扶持政策。战略提升期则发展方式向内生增长转变，注重科技创新，大力发展战略性新兴产业、高科技产业，建设科技孵化器，培育中小企业。

南区已基本开发完毕，形成食品加工、冶金机械、新型建材为主导的工业体系。入区企业65家，其中规模以上企业36家，有力的支撑区内产业发展。其中有全球焊接工业领导者——美国林肯电气集团；世界500强企业——河北钢铁集团、中国乳业龙头——内蒙古伊利集团；中国最大汽车经销商——庞大汽贸集团、台湾晔联集团、台湾嘉义钢铁、中国耀华玻璃集团、蓝贝酒业集团等国内外知名大企业在开发区均有投资建厂。2016年上半年26个唐山市省级以上开发区（园区）滦县经济开发区排名第8。北区已有装备制造、食品加工、现代物流等行业的4个项目签约落户。西区为唐山东海钢铁集团有限公司范围，东海钢铁是唐山市重点钢铁企业。

## 4.3 环境保护目标调查

项目厂址所在区域环境空气质量功能为二类区，执行《环境空气质量》（GB3095-2012）2级标准；地下水环境为Ⅲ类功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准；区域环境噪声为3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准。

评价区域内没有珍稀动植物资源、自然保护区等敏感区。根据工程性质及周围环境特征，确定评价范围内的居住区作为大气环境保护目标；主要环境保护目标详见表2-8。

## 4.4 环境质量现状调查与评价

结合项目现状监测与评价要求，滦县博云阳铝合金制品有限公司委托北京航峰中天检测技术服务有限公司对本项目拟建厂址区域进行了大气和声环境现状监测，监测时间为2018年4月22日～4月28日，符合大气评价导则中三级评价的监测要求。

#### 4.4.1环境空气质量现状监测与评价

北京航峰中天检测技术服务有限公司于2018年4月22日～4月28日对本项目周围敏感度大气环境进行了现状检测。

（1）监测点及其监测因子

依据大气环境影响评价技术导则所确定的评价等级和布点原则，结合项目所在区域环境特点和外排污染物特征，在评价范围内布设3个大气环境现状监测点，监测点位置见表4-1。

表4-1  环境空气监测点及其监测因子一览表

| 序号 | 监测点名称 | 相对方位 | 与厂界距离(m) | 监测因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1小时平均浓度 | 8小时平均浓度 | 24小时平均浓度 |
| 1 | 项目厂区中心 | / | / | 总悬浮颗粒物、SO2、NO2、O3、CO、HCl、氟化物 | O3 | PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO |
| 2 | 厂址东 | E | 5 | HCl、氟化物 | / | / |
| 3 | 厂址东南 | SE | 5 |  | / | / |

（2）监测频次

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2－2008）中的规定，连续监测7天。小时浓度监测为北京时间02，08，14，20时4个小时浓度值；日均浓度监测时间按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的要求执行。

在各监测点监测的同时记录风速、风向、温度、压力等气象参数。

（3）评价方法

采用单因子标准指数法，计算公式为：

Pi=Ci/Ci0

式中：Pi--i评价因子标准指数；

Ci--i评价因子监测浓度，mg/m3；

Ci0--l评价因子评价标准，mg/m3。

（4）评价结果

表4-2   1小时平均浓度现状监测结果及其评价结果一览表

| 污染物 名称 | 监测点 | 标准值（mg/m3） | 浓度范围 （mg/Nm3） | 超标率 （％） | 标准指数 Pi范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 项目厂区中心 | 0.5 | 0.02～0.048 | 0 | 0.04～0.096 |
| NO2 | 项目厂区中心 | 0.2 | 0.049～0.086 | 0 | 0.245～0.43 |
| CO | 项目厂区中心 | 10 | 0.74～1.46 | 0 | 0.074～0.146 |
| O3 | 项目厂区中心 | 0.2 | 0.067～0.146 | 0 | 0.335～0.73 |
| HCl | 项目厂区中心 | 0.05 | < 0.02 | 0 | <0.4 |
|  | 厂址东 | 0.05 | < 0.02 | 0 | <0.4 |
|  | 厂址东南 | 0.05 | < 0.02 | 0 | <0.4 |
| 氟化物 | 项目厂区中心 | 20×10-3 | 1.0×10-3～1.9×10-3 | 0 | 0.05～0.095 |
|  | 厂址东 | 20×10-3 | 1.0×10-3～1.8×10-3 | 0 | 0.05～0.09 |
|  | 厂址东南 | 20×10-3 | 1.0×10-3～1.9×10-3 | 0 | 0.05～0.095 |

由表4-2分析可知，SO2小时浓度范围为0.02～0.048mg/Nm3，标准指数范围为0.04～0.096；NO2小时浓度范围为0.049～0.086mg/Nm3，标准指数范围为0.245～0.43；CO小时浓度范围为0.74～1.46mg/Nm3，标准指数范围为0.074～0.146；O3小时浓度范围为0.067～0.146mg/Nm3，标准指数范围为0.335～0.73；氯化氢小时浓度范围为< 0.02mg/Nm3，标准指数范围为<0.4；氟化氢小时浓度范围为1.0～1.9ug/Nm3，标准指数范围为0.05～0.095。各测评点的各项指标均不超标。

表4-3   24小时平均浓度现状监测结果及其评价结果一览表

| 污染物 名称 | 监测点 | 标准值 （mg/m3） | 浓度范围 （mg/Nm3） | 超标率 （％） | 标准指数 Pi范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 项目厂区中心 | 0.15 | 0.023～0.045 | 0 | 0.153～0.30 |
| NO2 | 项目厂区中心 | 0.08 | 0.057～0.085 | 0.06 | 0.713～1.06 |
| PM10 | 项目厂区中心 | 0.15 | 0.048～0.148 | 0 | 0.320～0.987 |
| PM2.5 | 项目厂区中心 | 0.15 | 0.03～0.071 | 0 | 0.20～0.473 |
| CO | 项目厂区中心 | 4 | 0.76～1.42 | 0 | 0.190～0.355 |
| O3（8小时浓度） | 项目厂区中心 | 0.16 | 0.069～0.134 | 0 | 0.431～0.838 |

由表4-3分析可知，SO2 24小时浓度范围为0.023～0.045mg/Nm3，标准指数范围为0.153～0.30；NO2 24小时浓度范围为0.057～0.085mg/Nm3，标准指数范围为0.713～1.06；PM10 24小时浓度范围为0.048～0.148mg/Nm3，标准指数范围为0.320～0.987；PM2.5 24小时浓度范围为0.03～0.071mg/Nm3，标准指数范围为0.20～0.473；CO24 小时浓度范围为0.76～1.42mg/Nm3，标准指数范围为0.190～0.355；O3 8小时浓度范围为0.069～0.134mg/Nm3，标准指数范围为0.431～0.838。

以上分析可知，评价区域内SO2、CO、PM10、PM2.5、氟化物、O3浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）标准要求；HCl满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值标准要求。NO2 24小时浓度略有超标。

#### 4.4.2地下水环境质量现状监测与评价

本次评价地下水现状资料引用《河北滦县司家营经济开发区总体规划环境质量检测报告》中2015年5月27日至2015年6月11日的监测数据。

该监测报告监测时间距今不足5年，项目位于滦县经济开发区，根据冀环办发【2009】135号文，工业区环境现状监测有效期延长至5年，故本项目引用的监测数据从时效性上可行；同时，引用的监测点位均位于本项目评价范围内，故本项目监测数据引用有效。

（1）监测因子

砷、汞、镍、铅、镉、铜、锌、铁、锰、苯、二甲苯、pＨ、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、氟化物、硫化物、总硬度、铬（六价）、总磷。共计26项。

（2）监测点位

本项目选取四个监测点位：小门庄村、克家庄村、兴隆庄村、司家营铁矿选矿厂监测井。

（3）监测分析方法

各监测因子按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)中相关要求监测。

（4）监测频次：监测1天，取样1次。

（5）地下水现状监测结果与评价

表4-4   地下水监测及评价结果一览表  （单位：mg/L  pH值无量纲）

| 序号 | 监测地点、日期 监测项目 | 标准值 | 小门庄村 | 克家庄村 | 兴隆庄村 | 司家营铁矿选矿厂监测井 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 | 浅 | 深 |
| 1 | pH | 6.5-8.5 | 7.71 | 7.70 | 7.92 | 7.68 | 7.81 | 7.72 | 7.99 |
| 2 | 总硬度 （以CaCO3计）（mg/L） | ≤450 | 147 | 239 | 102 | 139 | 160 | 232 | 89.9 |
| 3 | 高锰酸盐指数（mg/L） | ≤3.0 | 0.57 | 0.73 | 1.65 | 0.65 | 0.57 | 0.89 | 0.41 |
| 4 | 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 316 | 444 | 156 | 260 | 272 | 326 | 106 |
| 5 | 硝酸盐氮 （mg/L） | ≤20 | 8.1 | 16.5 | 4.2 | 10.9 | 9.3 | 5.2 | 3.8 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 （mg/L） | ≤0.02 | ND | 0.002 | 0.011 | 0.017 | ND | 0.015 | ND |
| 7 | 氨氮（mg/L） | ≤0.2 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 8 | 氯化物（mg/L） | ≤250 | 15.0 | 23.2 | 8.5 | 14.7 | 14.9 | 27.6 | 6.1 |
| 9 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 10 | 氟化物 | ≤1.0 | 0.5 | ND | 0.6 | ND | 0.4 | 0.2 | 0.7 |
| 11 | 硫化物（mg/L） | 无 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 12 | 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 12 | 40 | 9 | 21 | 15 | 22 | 6 |
| 13 | 挥发性酚（mg/L） | ≤0.002 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 14 | 总磷（mg/L） | 无 | 0.033 | 0.044 | 0.066 | 0.063 | 0.041 | 0.041 | 0.070 |
| 15 | 六价铬（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 16 | 镉（mg/L） | ≤0.01 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 17 | 铅（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 18 | 锌（mg/L） | ≤1.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 19 | 铜（mg/L） | ≤1.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 20 | 铁（mg/L） | ≤0.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 21 | 锰（mg/L） | ≤0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 22 | 砷（mg/L） | ≤0.05 | 0.0016 | 0.0047 | 0.0131 | 0.0017 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0016 |
| 23 | 汞（mg/L） | ≤0.001 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 24 | 镍（mg/L） | ≤0.05 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 25 | 苯（mg/L） | 无 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 26 | 二甲苯（mg/L） | 无 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |

备注：“ND”表示“未检出”。

根据地下水监测结果可知：地下水中PH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发性酚、氰化物、硫酸盐、氯化物、氟化物、总硬度、铬（六价）等指标均满足标准，符合地下水质量标准Ⅲ类。

#### 4.4.3 声环境质量现状监测及评价

（1）监测点位

本项目分别在厂址东厂界、南厂界、西厂界、北厂界各设1个监测点，共4个监测点。

（2）监测因子

等效连续A声级Leq，dB(A)。

（3）监测时间与频次

监测时间为1天（2016年8月1日），昼间、夜间各监测四次。

（4）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中有关规定执行。

（5）评价结果

根据监测结果，以等效连续A声级为评价因子，结合《声环境质量标准（GB3096-2008）》对项目区域噪声进行评价。结果见表4-5。

表4-5  噪声现状监测及评价结果一览表  单位：dB(A)

| 类别 | 监测点位置 | 测量值 | 点位超标情况 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环境噪声 | 1#南厂界 | 昼间 | 50.45 | 达标 | GB3096-2008 表1中3类标准 昼间≤65、夜间≤55 |
|  |  | 夜间 | 42.45 |  |  |
|  | 2#西厂界 | 昼间 | 52.85 |  |  |
|  |  | 夜间 | 42.5 |  |  |
|  | 3#北厂界 | 昼间 | 50.6 |  |  |
|  |  | 夜间 | 42.1 |  |  |
|  | 4#东厂界 | 昼间 | 49.05 |  |  |
|  |  | 夜间 | 40.2 |  |  |

从表4-5可知，各监测点昼间值49.05~52.85dB(A)、夜间值40.2~42.5dB(A)，各厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求。

## 4.5 区域污染源调查

根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2008)规定，结合本项目大气评价等级，确定将评价区域内现有的、在建的及已批复环境影响评价文件的项目等污染源作为调查对象，根据各企业环境统计资料并结合现场调查及物料衡算结果，其主要污染物排放情况见表4-6。

表4-6  评价区域内各企业主要污染物排放情况一览表      单位：t/a

| 序号 | 企业名称 | 废气污染物 | 废水污染物 | 环保手续履行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | SO2 | NOX | COD | 氨氮 |  |
| 1 | 唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司 | 133.35 | 233.78 | 1191.08 | 33.35 | 4.17 | 有 |
| 2 | 唐山唐钢美锦物流有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 有 |
| 3 | 唐山市滦河鑫丰矿业有限公司 | 19.4 | 0.47 | 2.2 | 11.41 | 0.05 | 有 |
| 4 | 滦县唐钢气体有限公司 | 0 | 2.13 | 1.59 | 8.9 | 0.24 | 有 |

目前项目评价区范围内大气污染物主要为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物；水污染物主要为COD及氨氮。

# 5环境影响预测与分析

## 5.1 施工期环境影响分析

项目施工期主要建设生产车间1座、原料库1座、办公室及附属设施，施工期不设施工营地。施工期对周围环境产生的影响主要为：施工扬尘，施工噪声，施工废水及固体废物影响，随着施工活动的结束，施工期环境影响也随之消失。

#### 5.1.1 施工期大气环境影响分析

1、施工扬尘

施工扬尘主要来自以下几个环节：

（1）在基础开挖、地基处理、土地平整等过程中，由于表层土壤破坏，如遇干旱、大风天气，会造成扬尘污染。

（2）建筑材料运输、装卸、储存过程产生的扬尘。

（3）建筑垃圾的堆放、清理外运过程产生的扬尘。

（4）施工机械设备及车辆造成的扬尘。

上述各个扬尘环节属于无组织排放，在时间和空间上均较分散。据类比调查，其影响范围大约在距离施工现场150m内。

2、施工扬尘污染防治措施

根据唐山市政府2013年10月18日出具的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知提出：深化面源污染治理，严格控制扬尘污染。建筑施工工地要达到《河北省建筑施工扬尘治理15条措施》（冀建安【2013】23）号标准要求，防止扬尘污染。本项目施工过程中产生的扬尘采取以下措施：

（1）对施工过程中使用的水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，进行密闭存储，项目砂、石料堆场篷布遮蔽，防止物料飘失，污染环境空气。

（2）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，及时清运。

（3）在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前在洗车平台清洗轮胎及车身，对工地出口处铺装道路及时清扫冲洗。

（4）进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖严实，车辆按照批准的路线和时间进行物料、渣土、垃圾的运输。

（5）施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路铺设礁渣、细石或其它功能相当的材料，并辅以洒水，保持路面清洁，防止机动车扬尘。

（6） 施工过程使用预拌商品混凝土，不进行现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等；项目在用地东北侧设置砂浆搅拌站，砂浆搅拌在工棚内，不得露天进行。

（7）工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

综上所述，加强管理、切实落实好以上措施后，施工扬尘对周围环境的影响将会大大降低，大气污染物的排放都是暂时的，随着施工活动的结束，这些污染也将消失。

#### 5.1.2施工期水环境影响分析

施工期施工废水主要包括车辆、设备冲洗水，混凝土养护废水以及生活污水等。本项目施工面积较小，工程施工量小，施工废水产生量少，且废水中污染物以泥砂等无机悬浮物为主。

车辆和设备的冲洗水，废水中主要污染物为SS、石油类等，水量较少，而且一般是瞬时排放，因此经简单沉淀处理后，可用于混凝土养护用水，不会对水环境产生明显影响。

混凝土养护废水用水量较少，蒸发、吸收快，一般加草袋、塑料布覆盖。养护水不会产生地面径流进入地表水体，因此对环境影响较小。

施工人员的生活污水，主要污染物为COD、BOD5、SS和氨氮等。根据本项目的建设规模和建设单位提供的数据，总施工人员约15人，施工人员产生的生活污水，用水量按20升/天.人计算，每天用水量为 0.3m3，按 80%排放计算，产生0.24m3/d。生活污水主要是施工人员日常洗漱废水，水质简单，用于场区的泼洒抑尘，不外排。

在整个施工过程中，要倡导文明施工，加强对民工队伍的严格管理，节约用水，杜绝乱排乱泼。施工期废水不会对建设区域内的环境产生显著影响。

#### 5.1.3施工期声环境影响分析

1、噪声源分析

在施工过程中，需动用大量的车辆及施工机械，它们的噪声强度较大，且声源较多，在一定范围内将对周围居民产生一定影响。因此，应针对这些噪声源所产生的环境影响进行预测。为了更有利分析和控制噪声，从噪声源角度出发，可以把施工过程分成如下几个阶段，即土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段。这四个阶段所占施工时间比例较长，采用的施工机械较多，噪声污染也较严重。不同阶段又各具有独立的噪声特性。

a．土石方阶段的主要噪声源是挖掘机、推土机、装载机以及各种运输车辆，这类施工机械绝大部分是移动性声源，噪声级为 84~90dB(A)（距离 3~5 米）。

b．基础施工阶段的主要噪声源是各种打桩机、以及一些风镐、移动式空压机等。目前施工中的打桩工艺均采用静压灌桩方式，其噪声值已较低，可控制在 85dB(A)以下，基本不会对环境构成大的影响。

c．结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段，使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段之一。主要声源有各种运输设备，如汽车吊车、塔式吊车、运输平台、施工电梯等；结构工程设备如振捣棒和运输车辆等。

结构施工阶段所需要的一般辅助设备如电锯、砂轮等，其发生的多数为撞击声。对于 大多数工地的结构施工阶段，其主要声源是振捣棒[98~102dB(A)]，该声源工作时间较短。

d．装修阶段一般占总施工时间比例较长，但声源数量少，强噪声源更少。主要噪声源包括砂轮机、电钻、电梯、吊车、切割机等。由于大多数声源的声功率级较低，且多数作业均在室内进行，因此可认为装修阶段不会构成施工的主要噪声源。根据以上分析，将各种常见施工机械的噪声声级列表于 5-2。

2、预测结果及分析

（1）预测模式

当声源的大小与测试距离相比小得多时，可将此声源视为点声源，其距离衰减公式为：

LP=Lp0-20lg r/r0 –R –α(r –r0)

式中： LP：受声点所接受的声压级， dB( A)；

Lp0：距声源 1m 处的声级， dB(A)；

r：声源至受声点的距离， m；

r0：参考位置的距离，取 1m；

R：隔声量，此处取 0；

α：大气对声波的吸收系数， dB(A)/m，平均值为 0.008dB(A)/m；

用以上公式计算各噪声源随距离衰减后的噪声值，表 5-1 列出了施工机械对不同距离各阶段的噪声影响结果。

表 5-1  不同距离处各阶段影响值一览表    单位： dB(A)

| 施工阶段 | 机械设备 | 源强 | 噪声预测值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5m | 15m | 40m | 80m | 100m | 200m | 400m |
| 土石方 | 铲土机等 | 90 | 76 | 66 | 58 | 51 | 49 | 42 | 35 |
| 打桩 | 打桩机等 | 85 | 71 | 61 | 53 | 46 | 44 | 37 | 30 |
| 结构 | 电锯、振捣棒等 | 102 | 88 | 78 | 70 | 63 | 61 | 54 | 47 |
| 装修 | 电锤等 | 90 | 76 | 66 | 58 | 51 | 49 | 42 | 35 |

由上表预测结果可知，土石方阶段噪声较大的施工机械有挖土机、铲土机、打桩阶段使用较多的打桩机噪声较大，结构阶段使用较多的振捣棒等噪声也较大，施工噪声的影响范围约在100m左右。

本项目拟建建筑距离西厂界距离小于40m，除结构施工阶段对于南厂界的影响存在超标现象外，其余对各厂界的影响能构达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（ GB12523－2011）噪声限值要求，产生这一结果的主要原因是拟建建筑距离南场界距离较近。

由于本项目距离最近的环境敏感目标为西南侧的张边庄村，与本项目距离约为 407m，因此本项目施工期对周围环境敏感目标没有影响。

3、噪声控制措施

为减轻施工期噪声对环境的影响，建设单位应采取以下措施：

（1）采用低噪声设备，加强设备的维护与管理。

（2）可固定的机械设备如空压机、电锯等安置在施工场地临时房间内，降低噪声对外环境影响。

（3）增加消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩，对振捣棒等强噪 声源周围适当封闭等。

（4）加强对施工人员的监督和管理，促进其环保意识的增强，减少不必要的人为噪声。如对施工用框架模板要轻拿轻放，不得随意乱甩，夜间禁止喧哗等。

（5）施工单位必须在工程开工前十五日向当地环境保护行政主管部门申报，申报内容包括工程名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况。

（6）除抢修、抢险作业外，不得在夜间进行产生噪声污染的施工作业。确需夜间施工作业的，必须提前3日向当地环境保护行政主管部门提出申请，经审核批准后，方可施工，并由施工单位公告当地居民。

#### 5.1.4 固体废物对环境影响的分析

固体废物为建筑垃圾及施工人员的生活垃圾等。建筑垃圾在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多将导致沿程洒落满地，车辆粘满泥土会导致运输公路布满泥土，晴天尘土飞扬，雨天路面泥泞，影响行人和当地环境质量。废弃物处置不当或无规划乱丢乱放，将影响环境的整洁。

建设单位必须采取如下措施减少并降低施工废物和生活垃圾对周围环境的影响：

（1）建筑垃圾要设固定的暂存场所，并加罩棚或其他形式进行封闭。

（2）施工人员居住场所要设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位应与园区环卫部门联系，做到及时清理生活垃圾，应做到日产日清，避免长期堆存孳生蚊蝇和致病菌，影响健康。

（3）施工期间的工程废弃物应及时清运，要求按规定路线运输，运输车辆必须按有关要求配装密闭装置。

（4）工程承包单位应对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环保卫生监督监察人员，避免污染环境，影响市容。

（5）施工中的废渣土应按环境管理的要求进行处置，暂存的渣土应当集中堆放并全部苫盖，禁止渣土外溢至围挡以外或者露天存放。通过加强管理，及时清运，施工期固体废物不会对环境产生显著影响。

#### 5.1.5施工期环境监督管理方案

（1）施工单位必须认真遵守《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及河北省相应的地方法规，依法履行防治污染，保护环境的各项义务。

（2）施工单位应有专人负责场地的环保工作，检查、落实有关防治扬尘、噪声的措施。

（3）建设单位应在对施工队伍的招标文件中明确指出施工单位应遵守相关的环保法律、法规，在落实评价单位提出的对有关污染控制措施的前提下文明施工。

（4）由唐山市环境保护行政主管部门对所辖行政区域内环境污染防治实施统一监督管理。建设单位应负责其施工单位在施工期积极配合环保部门的工作，并接受检查和监督。

正常情况下，上述施工期环境影响都是暂时存在的，待施工结束后受影响的环境要素大多可以恢复到现状水平。

#### 5.1.6施工期环境监理

（1）在本项目施工前应编制施工质量保证书并作为环境监理和环境保护竣工验收的依据。施工过程中应严格按照施工质量保证书中的质量保证程序进行。

（2）在进行开槽结构施工之前，应通过现场施工实验确定压实方法、压实设备、压实次数等因素，以确保可以达到设计要求。同时在施工过程中应进行现场施工检验，检验内容与频率应包括在施工设计书中。

（3）在进行管道等施工前，应对材料的各项性能指标进行质量测试；在需要进行焊接之前，应进行试验焊接。

（4）在本项目的环境保护竣工验收中，应对已建成的各建（构）筑物进行质量验收，同时验收场址选择、勘察、征地、设计、施工、运行管理制度、监测计划等全过程的技术和管理文件资料。

## 5.2 营运期环境影响预测与分析

#### 5.2.1 空气环境影响分析

1、区域污染气象特征分析

⑴ 资料来源

本项目环境空气影响评价等级为三级，依据《环境影响评价技术导则》(HJ2.2-2008)的规定：“对于三级评价工程，需调查评价范围内20年以上的主要气候资料。气象资料由滦县气象局提供，主要内容包括：气温、风速、风向等”。

⑵ 多年气象要素分析

①温度

区域内近30年各月平均气温变化情况见表5-2，各月平均气温变化曲线见图5-1。

表5-2     各月平均温度变化统计一览表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | -5.0 | -1.5 | 4.8 | 12.7 | 19.0 | 23.1 | 25.5 | 24.5 | 19.9 | 12.8 | 4.1 | -2.7 | 11.4 |

由表5-2可知，区域近30年平均温度为11.4℃，4～10月月平均气温均高于近30年平均值，其它月份均低于近30年平均值，7月份平均气温最高，为25.5℃，1月份平均气温最低，为-5.0℃。

图5-1        各月平均气温变化曲线图

②风速

区域内近30年各月平均风速变化情况见表5-3，近30年各月平均风速变化曲线图见图5-3。

表5-3       各月平均风速变化统计一览表

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 平均 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速(m/s) | 2.2 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.4 |

由表5-3可知，区域近30年平均风速为2.4m/s，4月份平均风速最大为3.0m/s，8、9月份平均风速最小为1.7m/s。

图5-2    各月平均风速变化曲线图

③风向、风频

项目所在区域近30年年平均各风向风频变化情况见表5-4，近30年风频玫瑰图见图5-3。

表5-4    近20年不同风向对应频率及风速统计一览表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率(%) | 8 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 |
| 风速(m/s) | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 3.1 | 1.9 | 1.5 | 1.4 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C | 平均 |
| 频率(%) | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 | 9 | 12 | -- |
| 风速(m/s) | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | -- | -- |

图5-3      近30年风向玫瑰图

由表5-4、图5-3可知，该地区近30年气象资料统计结果表明，连续3个风向角(NW-NNW-N)的最大风频之和为23%，小于30%，根据导则规定，该区域近30年没有明显主导风向，最多风向为NNW，频率为9%；次多风向为N和WSW，频率均为8%。

2、预测模式及参数选取

（1）预测模式选择及参数选取

本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3，估算模式SCREEN3 是一个单源高斯烟羽模式，可计算点源、火炬源、面源和体源的最大地面浓度。估算模式中嵌入了多种预设的气象组合条件，包括一些不利的气象条件，通常其计算结果大于采用进一步预测模式的计算浓度值。

根据项目排放污染物特点，环境空气预测因子为SO2、NO2、PM10、HCl、氟化物。

（2）污染源源强

本项目有组织大气污染源参数统计详见表5-5，无组织排放源参数统计见表5-6。

表5-5  项目有组织排放污染源统计一览表

| 污染源名称 | 排气筒（m） | 烟气 | 污染物排放速率（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高度 | 内径 | 温度 （℃） | 排气量（m3/h） | SO2 | NO2 | PM10 | HCl | 氟化物 |
| 排气筒 | 18 | 0.6 | 100 | 55000 | 0.068 | 0.533 | 0.38 | 0.046 | 0.095 |

表5-6  项目无组织排放污染源统计一览表

| 污染源 名称 | 面源参数 | 污染源排放速率（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  | 高度 （m） | X边长 （m） | Y边长 （m） | SO2 | NO2 | PM10 | HCl | 氟化物 |
| 生产车间 | 15 | 27 | 50 | 0.004 | 0.028 | 1.983 | 0.002 | 0.005 |

3、大气环境影响预测结果及评价

采用大气环境影响评价技术导则（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对本项目各污染源进行估算，估算结果如下。

表5-7  有组织废气排放估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | SO2 | NOX | HCl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.0001868 | 0.05 | 0.001465 | 0.73 | 0.0001264 | 0.25 |
| 200 | 0.0002314 | 0.05 | 0.001814 | 0.91 | 0.0001565 | 0.31 |
| 284 | 0.0002454 | 0.05 | 0.001924 | 0.96 | 0.000166 | 0.33 |
| 300 | 0.0002442 | 0.05 | 0.001914 | 0.96 | 0.0001652 | 0.33 |
| 400 | 0.0002385 | 0.04 | 0.001869 | 0.93 | 0.0001613 | 0.32 |
| 500 | 0.0002085 | 0.04 | 0.001634 | 0.82 | 0.0001411 | 0.28 |
| 600 | 0.0002025 | 0.04 | 0.001587 | 0.79 | 0.000137 | 0.27 |
| 700 | 0.0002019 | 0.04 | 0.001582 | 0.79 | 0.0001366 | 0.27 |
| 800 | 0.0001926 | 0.04 | 0.00151 | 0.75 | 0.0001303 | 0.26 |
| 900 | 0.0001796 | 0.03 | 0.001408 | 0.70 | 0.0001215 | 0.24 |
| 1000 | 0.0001656 | 0.03 | 0.001298 | 0.65 | 0.000112 | 0.22 |
| 1100 | 0.000152 | 0.03 | 0.001192 | 0.60 | 0.0001029 | 0.21 |
| 1200 | 0.0001398 | 0.03 | 0.001095 | 0.55 | 9.454E-5 | 0.19 |
| 1300 | 0.0001287 | 0.02 | 0.001009 | 0.50 | 8.709E-5 | 0.17 |
| 1400 | 0.0001189 | 0.02 | 0.000932 | 0.47 | 8.043E-5 | 0.16 |
| 1500 | 0.0001101 | 0.04 | 0.000863 | 0.43 | 7.448E-5 | 0.15 |
| 下风向最大浓度 | 0.0002454 | 0.05 | 0.001924 | 0.96 | 0.000166 | 0.33 |
| 最大浓度距离 | 284 |

表5-7（续）  有组织废气排放估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 氟化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 0.000261 | 1.31 | 0.002022 | 0.45 |
| 200 | 0.0003233 | 1.62 | 0.002505 | 0.56 |
| 284 | 0.0003429 | 1.71 | 0.002656 | 0.59 |
| 300 | 0.0003412 | 1.71 | 0.002644 | 0.59 |
| 400 | 0.0003332 | 1.67 | 0.002581 | 0.57 |
| 500 | 0.0002913 | 1.46 | 0.002257 | 0.50 |
| 600 | 0.0002828 | 1.41 | 0.002191 | 0.49 |
| 700 | 0.000282 | 1.41 | 0.002185 | 0.49 |
| 800 | 0.0002691 | 1.35 | 0.002085 | 0.46 |
| 900 | 0.000251 | 1.25 | 0.001944 | 0.43 |
| 1000 | 0.0002314 | 1.16 | 0.001793 | 0.40 |
| 1100 | 0.0002124 | 1.06 | 0.001646 | 0.37 |
| 1200 | 0.0001953 | 0.98 | 0.001513 | 0.34 |
| 1300 | 0.0001799 | 0.90 | 0.001393 | 0.31 |
| 1400 | 0.0001661 | 0.83 | 0.001287 | 0.29 |
| 1500 | 0.0001538 | 0.77 | 0.001192 | 0.26 |
| 下风向最大浓度 | 0.00003233 | 1.71 | 0.002656 | 0.59 |
| 最大浓度距离 | 284 |

表5-8   无组织废气排放估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | SO2 | NOX | HCl |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 6.253E-5 | 0.01 | 0.0004377 | 0.22 | 3.127E-5 | 0.25 |
| 157 | 6.802E-5 | 0.01 | 0.0004761 | 0.24 | 3.401E-5 | 0.31 |
| 200 | 6.244E-5 | 0.01 | 0.0004371 | 0.22 | 3.122E-5 | 0.33 |
| 300 | 6.055E-5 | 0.01 | 0.0004238 | 0.21 | 3.027E-5 | 0.33 |
| 400 | 5.28E-5 | 0.01 | 0.0003696 | 0.18 | 2.64E-5 | 0.32 |
| 500 | 4.891E-5 | 0.01 | 0.0003424 | 0.17 | 2.446E-5 | 0.28 |
| 600 | 4.426E-5 | 0.01 | 0.0003098 | 0.15 | 2.213E-5 | 0.27 |
| 700 | 4.475E-5 | 0.01 | 0.0003132 | 0.16 | 2.237E-5 | 0.27 |
| 800 | 4.282E-5 | 0.01 | 0.0002998 | 0.15 | 2.141E-5 | 0.26 |
| 900 | 4.015E-5 | 0.01 | 0.0002811 | 0.14 | 2.008E-5 | 0.24 |
| 1000 | 3.736E-5 | 0.01 | 0.0002615 | 0.13 | 1.868E-5 | 0.22 |
| 1100 | 3.454E-5 | 0.01 | 0.0002418 | 0.12 | 1.727E-5 | 0.21 |
| 1200 | 3.195E-5 | 0.01 | 0.0002236 | 0.11 | 1.597E-5 | 0.19 |
| 1300 | 2.96E-5 | 0.01 | 0.0002072 | 0.10 | 1.48E-5 | 0.17 |
| 1400 | 2.746E-5 | 0.01 | 0.0001922 | 0.10 | 1.373E-5 | 0.16 |
| 1500 | 2.551E-5 | 0.01 | 0.0001786 | 0.09 | 1.275E-5 | 0.15 |
| 下风向最大浓度 | - | 0.01 | 0.0004761 | 0.24 | - | 0.33 |
| 最大浓度距离 | 157 |

表5-8（续）  无组织废气排放估算模式计算结果一览表

| 距源中心下风向距离D（m） | 氟化物 | 颗粒物 |
| --- | --- | --- |
|  | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) | 浓度（mg/m3） | 占标率(%) |
| 100 | 7.817E-5 | 0.39 | 0.0308 | 3.42 |
| 157 | 8.503E-5 | 0.43 | 0.0335 | 3.72 |
| 200 | 7.805E-5 | 0.39 | 0.03075 | 3.42 |
| 300 | 7.568E-5 | 0.38 | 0.02982 | 3.31 |
| 400 | 6.599E-5 | 0.33 | 0.026 | 2.89 |
| 500 | 6.114E-5 | 0.31 | 0.02409 | 2.68 |
| 600 | 5.532E-5 | 0.28 | 0.0218 | 2.42 |
| 700 | 5.593E-5 | 0.28 | 0.02204 | 2.45 |
| 800 | 5.353E-5 | 0.27 | 0.02109 | 2.34 |
| 900 | 5.019E-5 | 0.25 | 0.01977 | 2.20 |
| 1000 | 4.67E-5 | 0.23 | 0.0184 | 2.04 |
| 1100 | 4.318E-5 | 0.22 | 0.01701 | 1.89 |
| 1200 | 3.994E-5 | 0.20 | 0.01573 | 1.75 |
| 1300 | 3.7E-5 | 0.18 | 0.01458 | 1.62 |
| 1400 | 3.433E-5 | 0.17 | 0.01352 | 1.50 |
| 1500 | 3.189E-5 | 0.16 | 0.01256 | 1.40 |
| 下风向最大浓度 | - | 0.43 | 0.0335 | 3.72 |
| 最大浓度距离 | 157 |

有组织废气SO2最大地面浓度为0.0002454mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.05%。

有组织废气NOX最大地面浓度为0.001924g/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.96%。

有组织废气HCl最大地面浓度为0.000166mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.33%。

有组织废气氟化物最大地面浓度为0.00003233mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为1.71%。

有组织废气颗粒物最大地面浓度为0.002656mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.59%。

无组织废气颗粒物最大地面浓度为0.0335mg/m3，最大值出现距离为157m，最大地面浓度占标率为3.72%。

无组织废气NOX最大地面浓度为0.0004761g/m3，最大值出现距离为157m，最大地面浓度占标率为0.24%。

由预测结果可见，本工程污染物最大地面浓度占标率中最大者（Pmax）为7.32%，污染物最大地面浓度主要出现在距污染源284m处。

拟建工程选址位于河北省唐山市滦县古马镇小门庄村村南，工程大气污染物排放强度较小，控制措施有效，工程污染物最大地面浓度占标率为7.32%，项目建设不会对周围敏感点大气环境产生明显影响。

4、防护距离

（1）大气环境防护距离

采用《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2008)推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离。对于超出厂界以外的范围，确定为项目大气环境防护区域。

采用大气环境防护距离计算方法计算本项目大气环境防护距离，计算参数及结果见表5-9。

表5-9  大气环境防护距离计算结果一览表

| 污染源 | 污染物 | 面源有效高度m | 面源长度m | 面源宽度m | 源强t/a | 空气质量标准mg/ m3 | 计算距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间 | 颗粒物 | 18 | 50 | 27 | 1.983 | 0.9 | 无超 标点 |
|  | SO2 |  |  |  | 0.004 | 0.3 |  |
|  | NOX |  |  |  | 0.028 | 2.0 |  |
|  | HCl |  |  |  | 0.002 | 0.05 |  |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.005 | 0.02 |  |

经计算本工程无超标点，因此不需设置大气环境防护距离。

（2）卫生防护距离

卫生防护距离计算公式采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB3840－91）中的公式，即：

式中:Cm－标准浓度限值（mg/m3）

L－工业企业所需卫生防护距离（m）

r－有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径(m)，根据生产单元的占地面积S(m2)计算，r=(S/()0.5。

A、B、C、D－卫生防护距离计算系数。由《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840－91）中表5查取。

Qc－工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。

（2）计算结果及分析

根据本工程面源排放情况，确定以生产车间的无组织排放的粉尘作为计算源强，计算参数见表5-10。

表5-10  卫生防护距离计算参数一览表

| 面源 项目 | 污染物 | Cm (mg/m3) | Qc (t/a) | S (m2) | 计算系数 | L(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | C | D |  |
| 生产车间 | 颗粒物 | 0.9 | 1.983 | 1350 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 17.583 |
|  | SO2 | 0.5 | 0.004 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.023 |
|  | NOX | 0.2 | 0.028 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.682 |
|  | HCl | 0.05 | 0.002 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.153 |
|  | 氟化物 | 0.02 | 0.005 |  | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.359 |

根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离100m以内时，极差50m；超过100m，但小于或等于1000m时，极差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的QC/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定该项目生产车间与周围敏感点的卫生防护距离为100m。

根据现场踏勘，距离本项目最近的环境敏感点为项目西南侧407米处的张边庄村，满足卫生防护距离要求。

#### 5.2.2地表水环境影响分析

由工程分析可知，本项目生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为1.0m3/d，水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活污水主要为职工生活污水，本项目劳动定员为10人，废水排放系数按0.8计，则项目生活污水产生量为0.16m3/d（48 m3/a），产生量少，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

故本项目对当地地表水环境影响较小。

#### 5.2.3地下水环境影响分析

本项目用水由厂区自备水井提供，最大日用新水量为4.2m3，年用新水量约1260m3，用水量较小，对地下水水量、水位影响较小；但本项目实施后污水的跑冒滴漏等，均有可能对区域地下水水质造成污染影响。本评价参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的相关要求，分析工程实施对地下水的影响趋势，通过解析法对项目实施后对地下水的影响进行影响预测，得出项目实施后对评价区地下水的影响范围、程度和趋势，从而有针对性的提出地下水保护和污染防治措施，防治生产废水污染区域地下水水质。

1、区域水文地质条件

⑴水文地质分区

评价区位于冀东平原区北部边缘，根据其地貌形态特征、沉积物的成因类型、地下水的形成过程以及含水层的富水特征，在区域上可划分为：低山丘陵水文地质区（Ⅰ）和滦河冲洪积平原水文地质区（Ⅱ）。

Ⅰ低山丘陵水文地质区：

Ⅰ1基岩裂隙水亚区：主要分布在评价区东北部凹陇山及西南部的串珠状残丘等地。含水层岩性主要为变粒岩、混合花岗岩、石英砂岩、白云岩及燧石条带白云岩等。近地表风化，层间裂隙较发育，风化深度一般50~100m，弱透水，不含水，深部弱含构造裂隙水。

Ⅰ2坡洪积孔隙水亚区：主要分布在评价区东北部山麓边缘地带。岩性主要为洪积、坡积的黄土、亚粘土、砂及砂土夹碎石组成。厚度一般3～5m，含水层呈透镜状，含少量潜水，除雨季短时含水外，一般透水不含水。

Ⅱ滦河冲洪积平原水文地质区：

Ⅱ1河漫滩一级阶地孔隙水亚区：分布在滦河两侧。含水层岩性主要为中粗砂、砂砾石。含水层厚度一般10～60m。透水性、富水性极强。水位埋深5.8～6.2m,单位涌水量28.8～43.2m3/h·m，水温13℃，地下水化学类型为HCO3—Ca·Mg，矿化度0.46g/L。补给来源为大气降水入渗，滦河侧向径流补给，灌溉回归地表水渗漏补给，随季节变化明显。

Ⅱ2二级阶地孔隙水亚区：分布在沈官营、半卑店、安各庄、崔各庄以及沟谷边缘和串珠状残丘边缘地带。含水层岩性为粉细砂、中粗砂、砾石层，含水层厚度5～50m，水位埋深3.8～19.0m，局部为孔隙承压水，单位涌水量0.54～12.6 m3/h·m，水温12～14℃，地下水化学类型为HCO3—Ca、HCO3—Ca·Mg，矿化度0.13～0.49g/L。补给来源为大气降水入渗，滦河侧向径流补给，灌溉回归地表水渗漏补给，随季节变化明显。

⑵含水组特征

将含水层划分为第四系孔隙水与花岗岩裂隙水。根据第四系沉积物岩性及水文地质特征，将区内第四系孔隙水含水层自上而下划分为三个含水组，即Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ含水组，地质时代分别相当于上更新统（Q3）、中更新统（Q2）及下更新统（Q1），第Ⅰ含水组为浅层地下水，第（Ⅱ+Ⅲ）含水组为深层地下水。

①第四系孔隙水：

第Ⅰ含水组：

沉积时代相当于第四系上更新统地层，底板埋深约13～25m，含水层岩性以细砂为主，厚度约13～20m，底板以一层粉质粘土与下伏含水层分隔，粉质粘土厚1～5m，分布普遍，该层粉质粘土经取样室内试验得出其渗透系数为3.8×10-3～1.6×10-2 m/d，隔水性较好。该含水层组地层时代相当于第四系上更新统，是本次环境水文地质评价的主要目的层。经抽水试验取得：该含水组富水性中等，单位涌水量0.55～8.77m³/h·m，水位埋深15～17m，水化学类型为HCO3—Ca型，矿化度0.674 g/L，为潜水。

第Ⅱ含水组：

沉积时代相当于第四系中更新统地层，底板埋深40～90m，含水层以厚层细砂、粗砂砾石为主，含水层厚度25～35m，底板以一层粉质粘土与下伏含水层分隔，粉质粘土厚5～20m，评价区南部第四系较薄地区与基岩直接接触，渗透系数约为0.01m/d，隔水性能较好，由于第Ⅱ含水组与第Ⅲ含水组地下水混合开采，第Ⅱ含水组与下部含水层联系较密切。据区域机民井抽水试验资料，单位涌水量5.328～54.782 m³/h·m。抽水试验涌水量偏小。水位埋深12.30～19.48m。水化学类型HCO3—Ca·Mg型水，矿化度＜0.5 g/L。

第Ⅲ含水组：

含水层岩性为厚层粗砂砾石与粉质粘土互层，含水层埋深约78～120m，厚度约42.0m，本含水组与第Ⅱ含水组混合开采，与第Ⅱ含水组水力联系密切，推测该含水层富水性较差，为承压水。

②基岩裂隙水：

主要分布在评价区东北部及西南部低山丘陵区，含水层主要为太古界混合花岗岩、长城系高于庄组白云岩及蓟县-青白口系白云岩等，混合花岗岩近地表含风化裂隙水，风化深度一般50～100m。据浪花酒厂井抽水资料，成井深度约161m，第四系底板埋深约120m，基岩为混合花岗岩，取水段约为120～161m，抽取混合花岗岩裂隙水。抽水结果：静水位埋深30.0m，水位降深45.0m，涌水量30.0 m³/h，单位涌水量0.67m³/h·m，水化学类型HCO3—Ca·Mg·Na型水，矿化度0.187g/L。另外长城系及蓟县-青白口系白云岩含岩溶裂隙水，含水层岩性主要为燧石条带白云岩，富水性不均匀，受岩溶发育程度制约，在断裂带附近一般岩溶发育富水性强，其它地段富水性弱。

⑶地下水补径排特征

评价区第四系浅层地下水（第Ⅰ含水组）主要补给来源为大气降水入渗补给，其次为地表水体渗漏及灌溉回归补给，再者地下水侧向径流也是地下水浅层水的补给来源之一。第四系深层地下水（第Ⅱ+Ⅲ含水组）主要补给来源为侧向径流补给。基岩裂隙水主要补给来源：在基岩裸露区主要为大气降水入渗补给。平原区主要补给来源为第四系孔隙水下渗越流补给。

第四系孔隙水径流主要受地形、地貌及人工开采的影响。第四系浅层地下水区域上总的流向是北及西北向南及东南，第四系深层地下水区域上总的流向是西及西北向东及东南。第四系地下水已进行人工开采，在半卑店附近形成明显地下水降落漏斗。

地下水排泄方式主要为人工开采及上游向下游侧向径流流出。

2、地层

调查区位于燕山台褶带中的马兰峪复式背斜的东南部。第四系松散沉积物厚约80~120m，下伏基岩为太古界地层，现由老至新分述如下：

太古界单塔子群白庙子组（Arb）

该层为冀东变质铁矿主要含矿层位。岩性主要由黑云变粒岩、角闪变粒岩、斜长角闪岩组成，夹厚薄不等的磁铁石英岩。混合岩化强烈，基底岩石多受到不同程度的混合岩化作用，局部形成混合花岗岩。在调查区西南部的马鞍山、石门山有出露。

长城系大红峪组（Chd）

以角度不整合覆于太古界变质岩之上。岩性下部为长石石英砂岩、石英砂岩，底部局部为含砾石英粗砂岩。上部为硅质白云岩、角砾状硅质白云岩夹燧石条带白云岩、薄层页岩。分布于调查区西南部。

蓟县系雾迷山组（Jxw）

岩性主要由含燧石条带白云岩、白云岩夹沥青白云岩、泥状含砂白云岩夹燧石条带白云岩组成。在调查区东北角的金牛山和东南角的山丘有出露。

寒武系（∈）

岩性主要为竹叶状灰岩、鲕状灰岩、豹皮状灰岩。上部夹有泥质条带灰岩，中部为鲕状灰岩与砂页岩互层，底部为巨厚的豹皮状灰岩灰岩。在调查区东北角的金牛山和东南角的山丘有出露。

第四系（Q）

下更新统（Q1）：主要岩性为粘土含砾石、粘土。为冲洪积地层，底板埋深80~120m，厚度约40m。

中更新统（Q2）：主要岩性为细砂、砂砾石、粘土。底板埋深60~80m，厚度约50m。

上更新统（Q3）：主要岩性为粉土、细砂、粘土。底板埋深20.0m左右。

调查区位于滦河二级阶地上，全新统（Q4）在本区缺失。

3、地质构造

项目所在区域地处中朝准地台（Ⅰ2）燕山台褶带（Ⅱ22）马兰峪复式背斜（Ⅲ27）蓟县凹褶束（Ⅳ227）的东南部，基底构造复杂，新构造运动强烈，燕山运动塑造了本区的主要构造框架。距规划区较近的主要断裂构造有崆龙山断裂、滦县—乐亭断裂、滦县—卢龙断裂、大八里庄断裂、唐山断裂、宁河—昌黎断裂。

⑴崆龙山断裂

依据北京勘察技术工程有限公司于2012年11月提交的《滦县伊利乳业有限责任公司年产18.9万吨液态奶扩建项目工程场地地震安全性评价报告》中对崆龙山断裂的描述：该断裂出露于滦河铁路桥北约1.5km，滦河西岸残山，呈北西西向展布（295-300°），长约7km，该断层倾向SW、倾角70-80°。经现场调查未发现断裂第四纪活动的迹象，推断为前第四纪断裂。

⑵滦县—乐亭断裂

该断裂长约30km，走向NW，倾向NE，为多角度逆断层，此断裂形成于前古生代，新生代以来活动强烈。该断裂由三条断裂带组成F1、F2、F5，三条断裂呈平行状分布，为活动断裂，在滦县以西有一系列NNW走向的断层残山，对NW向丘陵地貌的形成起控制作用。1976年7月28日，滦县商家林一带的7.1级地震与该断裂关系密切。

⑶滦县—卢龙断裂

断裂呈NE30°走向，倾向NW，倾角60-70°，长度大于50km，为压扭性的逆断层。1976年7月28日唐山大地震后，该断裂曾多次活动，是区域一条主要活动断层，在断裂带附近曾发生Ms=7.1级地震1次，Ms＞6级地震3次，Ms＞5级地震1000余次。

⑷大八里庄断裂

该断裂总体走向近EW向，局部呈NE60°，倾向SSW，总长度大于100km，形成于元古代，它控制了断层两盘的第四系沉积厚度。该断层在丰润西南段西北盘新生代沉积厚度大于600m，东南盘沉积厚度200-300m，两盘相差300-400m。

⑸唐山断裂

该断裂位于唐山隆起东南一侧，为一条走向NNE，倾向NW高角度逆走滑断层，长约40km，为本区主要活动断裂，该断裂在唐山地震之前就处于缓慢的蠕动状态，为一条发震断裂，它孕育了1976年7月28日唐山7.8级地震。

⑹宁河—昌黎断裂

断裂长约100km，走向NE60°，倾向SE，倾角35～65°，为正断层，西起宁河县城南部附近，向NE经滦南、昌黎向东北方向伸入渤海。断裂形成于古生代以前，中生代、新生代有强烈活动，历史上数次诱发地震，但在1976年唐山地震时活动不明显，只在沿断裂方向上出现过3级以下地震。

规划区内未发现全新世活动断裂。

4、水文地质试验

本项目位于滦县司家营经济开发区东区内，根据《河北滦县司家营经济开发区总体规划环境影响报告书》，该报告中进行水文地质试验：渗水试验，以确定包气带的防污性能。

开发区东区共进行了六组渗水试验，试验结果见下表。

表5-11  包气带渗水试验数据统计一览表

| 序号 | 坐标 | 渗水层岩性 | 渗水量Q (m3/h） | 渗水面积F(m2） | 渗透系数K(m/d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  |  |  |  |
| 1 | 4393055.000 | 643974.000 | 细砂 | 0.021488 | 0.1 | 4.09 |
| 2 | 4393220.103 | 644487.355 | 粉土 | 0.008763 | 0.1 | 0.75 |
| 3 | 4392704.000 | 643842.000 | 细砂 | 0.034212 | 0.1 | 5.62 |
| 4 | 4392628.442 | 644285.565 | 细砂 | 0.031052 | 0.1 | 5.56 |
| 5 | 4392289.116 | 643977.486 | 粉土 | 0.009316 | 0.1 | 0.86 |
| 6 | 4392049.996 | 644164.092 | 粉质粘土 | 0.012641 | 0.1 | 0.57 |

建设项目场地的包气带防污能力按包气带中岩（土）层的分布情况分为强、中、弱三级，分级原则见下表。

表5-12  天然包气带防污性能分级参照一览表

| 分级 | 主要特征 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。 |
| 中 | 岩土层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续稳定。岩土层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续稳定。 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

注：表中岩土层系指建设项目场地地下基础之下第一岩（土）层。

假设滦县司家营经济开发区东区平均基础埋深1.0m，则基础之下第一岩土层为粉砂、粉土，粉砂单层厚度1.0～2.0m，粉土单层厚度0.9～2.0m，分布不连续，粉砂渗透系数K=3.1×10-3cm/s，粉土渗透系数K=3.8×10-4cm/s。包气带防污能力不满足“强”和“中”的条件，所以包气带防污能力分级为弱。

5、地下水环境影响预测

⑴ 污染源

由工程分析可知，本项目废水主要为生产废水，循环使用，不外排。废水中污染物主要为石油类等，不属于持久性有机污染物和重金属。循环水池及输水管道若防渗效果不好，出现跑、冒、滴、漏等非正常排放现象，将导致废水下渗污染地下水。

⑵ 废水污染途径

污染物质能否渗漏并污染浅层地下水取决于含水层上覆地层的岩性、厚度，以及包气带对污染成分的分解吸附性能和污染源排放形式。污水通过包气带中的裂隙、孔隙向地下垂直渗漏和渗透，或在砂性土中会较快进入地下水中，如遇粘性土，载体则沿层面做水平运动，使污染范围扩大，遇到下渗通道时再垂向渗漏，进入浅层地下水中。

⑶地下水水质影响预测情景分析

预测情景主要分为正常工况、非正常工况两种情景。

①正常工况

正常工况下，污染源得到有效防护，污染物不会外排，微量的滴漏可能出现，采取及时回收处理可从源头上得到控制。由于在可能产生滴漏的循环水池进行防渗处理，即使有少量的污染物泄漏，也很难通过防渗层渗入包气带。从上述三个方面分析，可以看出，在正常工况下，循环水池经防渗处理，污染物从源头和末端均得到控制，没有污染地下水的通道，污染物渗入污染地下水不会发生。

②非正常工况

非正常工况下的地下水污染途径在生产运行期间，只有输水管道或循环水池出现破损及生产原料发生跑、冒、滴、漏的非正常工况下，如处理不当，污染物可能下渗影响地下水。

根据工程分析及相关资料分析，若生产区等可视场所发生硬化面破损，即使有物料或污水等泄漏，按目前管理规范，必须及时采取措施，不会任由物料或污水漫流渗漏，而对于泄漏初期短时间物料暴露而污染的少量土壤，则会尽快通过挖出进行处置，不会任其渗入地下水。因此，只在循环水池等非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料或污水通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。

因此，正常工况下，废水污染浅层地下水的可能性很小，可不予考虑，本评价选取非正常工况进行模拟预测。假定防渗失效或破裂后，污染物直接进入地下水潜水含水层从而可能对地下水环境造成影响。

⑷预测因子筛选

非正常状况下地下水环境影响预测与评价采用解析法。预测结果中，地下水超标范围指污染物的浓度超过标准限值的范围；影响范围指污染物的浓度超过检出限值的范围，当预测结果小于检出限时则视同对地下水环境几乎没有影响。本次评价选取石油类为评价因子，本次石油类模拟预测标准限值取《生活饮用水卫生标准》（GB/T 5749-2006）中限值，超标限值取0.3mg/L，检出限值0.01mg/L。

⑸概化模型

项目非正常工况下，主要对项目循环水池，在出现防渗层设计不合理或质量出现问题的情况下，污水通过裂隙等途径，对地下水水质的影响进行预测。由于评价区内包气带厚度约为15m左右，本评价按最不利情况进行分析，地下水的泄漏直接进入潜水含水层，在这种情况下，污染物地下水的影响情况，可以反映项目在非正常情况下对地下水的影响程度、范围等。

根据本项目非正常状况下污染源排放形式与排放规律，本次模型可概化为一维稳定流动二维水动力弥散问题的瞬时注入示踪剂-平面瞬时点源预测模型，其主要假设条件为：

①假定含水层等厚，均质，并在平面无限分布，含水层厚度的宽度和长度相比可忽略；

②假定污水的渗漏浓度恒定，且污水的渗漏量和渗漏持续的时间成正比；

③污水的注入对含水层内的天然流场不产生影响。

根据《环境影响评价技术导则 地下水导则》（HJ610-2016）一维稳定流动二维水动力弥散问题的连续注入示踪剂-平面瞬时点源的预测模型为：

式中：

x,y—计算点处的位置坐标，m；

t—时间，d；

C—t时刻x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M—含水层的厚度，m；

mM—长度为M的线源瞬时注入示踪剂的质量，kg/d；

u—水流速度，m/d；

ne—有效孔隙度，无量纲；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

DT—横向y弥散系数，m2/d；

π —圆周率。

相关参数确定如下：

根据水文地质条件可知，含水层平均厚度取10m。

单位时间注入示踪剂的质量mt

循环水池长37.5m，宽4m，深2m。根据《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141）在池壁发生泄漏情况下下渗水量扩大至10倍，在满水情况下，假设发生最长泄漏时间为10天，泄露量的70%进入含水层，考虑项目循环水中污染物石油类最高浓度为30mg/L，循环水池满水条件下，水池内壁最大接触水面积为316m2，污染物的总渗漏量计算如下：

石油类泄漏量：316m2×2L/（m2•d）×70%×30mg/L×10d×10=1327.2g。

u—水流速度，m/d；依据《滦县经济开发区北区起步区环境影响评价地下水环境影响专题报告》中有关实验参数进行计算，地下水径流方向主要是由西及西北向东及东南流动，区域上部潜水含水层平均水力坡度小于0.01，本次取3‰，有效孔隙度按ne=0.2考虑，因此u=KI/ne=5.84 m/d×3‰/0.2=0.0876m/d。

DL—纵向弥散系数，m2/d；本次工作中结合地层岩性特征和尺度特征，参考Xu和Eckstein方程式（1995，基于海量弥散实验测量数据和分型数学的统计公式）确定其弥散度αm，进而计算弥散系数DL为0.876m2/d。

横向弥散系数DT为0.0876 m2/d。

⑹预测结果

非正常工况下的厂区循环水池发生渗漏，并对本项目的主要污染物氨氮和石油类进行污染预测。石油类预测时段为100d、500d。污染物运移情况计算结果参见下表和下图。

表5-13   污染物（石油类）预测结果统计一览表

| 预测时间(天) | 最大浓度(mg/L) | 超标距离(m) | 是否出场界 | 超标面积(m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 0.34 | 15.9 | 否 | 49.6 |
| 500 | 0.08 | — | 否 | 3382.8* |

注：“—”表示该污染物未超标，“*”表示影响范围

图5-4  非正常工况，污染物（石油类）100d超标范围图

图5-5  非正常工况，污染物（石油类）500d影响范围图

从预测结果来看，厂区循环水池发生泄漏后，污染物（石油类）渗入到地下水中，随着水流向下游运移，将预测结果叠加预测污染物背景值后，定量评价污染物的超标范围和程度。

石油类：在非正常工况发生100d后，石油类的超标距离为15.9m；其超标范围为49.6m2；非正常工况发生500d，污染物浓度最大值已低于超标限值0.3mg/L，故这个时段的污染面积为影响范围，其影响范围（污染物浓度大于0.01mg/L）为3382.8m2。污染物石油类的运移在各时段均出场界外。

由图5-4至图5-5可以看出，事故刚发生时，含水层中污染物的浓度较大，造成的超标面积较小，离事故泄漏点较近。随着时间的推移，由于受水流的紊动扩散和移流等作用的影响，污染物进入地下水体后在污染范围上不断扩散，并且扩散中心点沿水流逐渐向下游移动，污染物超标面积不断增大。经过一段时间后，污染物浓度开始降低，最终降低到一个较低的范围，超标面积逐渐减小至零。

本项目产生的污染物浓度相对较低，污水量不大，按本次假设事故源强进行计算，事故发生造成的污染超标区域不大，污染物经稀释、降解后，对场区下游村庄地下水水质影响较小。如果事故发现较早，处理方法得当，处理及时，泄漏到外环境中的污染物质量会减小，对地下水水质影响也将减小。因此，在工程建设时，对场区污水收集装置、各污水管线及循环水池必须采取可靠的防渗防漏措施，经常检查、巡视其运行状态，防止重大事故或事故处理不及时污水泄漏对地下水环境造成污染。

⑺相关建议措施

①地下水污染具有不易发现和一旦污染很难治理的特点，因此，防止地下水污染应遵循源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合的原则。

②地下水污染情况勘察是一项专业性很强的工作，一旦发生污染事故，应委托具有水文地质勘察资质的单位查明地下水污染情况。

③结合地下水流方向和预测结果，建议循环水池向北迁至压块车间与破碎车间之间。

6、地下水保护措施与对策

为防止项目建设对地下水的影响，本工程采取分区治理的方式进行防渗处理。根据项目各单元的性质及其构筑方式，划分地下水污染防治等级为：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区。项目各分区建设过程要按以下防渗要求进行，防止污染地下水环境。

⑴源头控制措施

对管道、阀门严格检查，有质量问题的及时更换，管道、阀门都应采用优质耐腐蚀材料制成的产品。对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，防止污染物的跑、冒、滴、漏。

⑵分区防治

①天然包气带防污性能分级

厂区包气带第一岩土层为粉砂、粉土，粉砂单层厚度1.0～2.0m，粉土单层厚度0.9～2.0m，分布不连续，粉砂渗透系数K=3.1×10-3cm/s，粉土渗透系数K=3.8×10-4cm/s。包气带防污能力不满足“强”和“中”的条件，所以包气带防污能力分级为弱。	根据天然包气带防污性能分级参照下表可知，项目场地包气带防护能力弱。

②污染物控制难易程度

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，项目各设施及建构筑物污染物难易控制程度需要进行分级，根据项目实际情况，其分级情况见下表。

表5-14   污染物控制难易程度分级参照一览表

| 污染控制难易程度 | 主要特征 | 项目构建筑物分类 |
| --- | --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，不能及时发现和处理 | 主要为项目循环水池 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物渗漏后，可及时发现和处理 | 地上建构筑物等 |

本项目循环水池发生污染物泄漏不易及时发现，污染物控制程度为难。

③项目厂区防渗分区确定

防渗分区应根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，参照下表提出防渗技术要求。

表5-15   地下水污染防渗分区参照一览表

| 防渗区域 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 污染防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB18598执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易—难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s，或参考GB16689执行 |
|  | 中—强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中—强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

项目厂区地下水污染防渗区划分如下：

①重点防渗区：循环水池采用防渗混凝土结构，防渗系数≤10-10cm/s。

②一般防渗区：车间地面采用防渗混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s。

③简单防渗区：办公用房地面全部硬化，车间外地面“非绿即硬”。

经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。因此本项目采取上述防渗措施，不会对地下水产生不利影响。

7、结论

①环境水文地质现状：本项目调查评价区域位于燕山台褶带中的马兰峪复式背斜的东南部。第四系松散沉积物厚约80~120m，下伏基岩为太古界地层。根据地下水埋藏条件、含水层时代和岩性，将区内含水层划分为第四系孔隙水与花岗岩裂隙水。浅层地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。本项目厂址及调查区域天然包气带防污性能为“弱”。

②地下水环境影响：正常工况下，本项目厂区严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)要求进行防渗，不会对区域地下水造成污染影响；非正常工况下，污染物发生泄漏时，受场地水文地质条件限制，一定时间内迁移范围有限，但仍会对该范围内地下水造成影响，因此，企业应采取有效措施避免泄漏事件的发生。

③地下水环境污染防控措施

建设单位严格按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HT610-2016)从源头控制、分区防渗、地下水环境监测与管理、应急响应四个方面进行地下水环境的污染防控，确保项目的实施不会对区域地下水造成污染影响。

④地下水环境影响评价结论

综上所述，本项目所在区域环境水文地质条件相对简单，地下水环境影响较小，采取了严格的地下水环境污染防控措施，厂区总平面布置较合理，因此，本项目实施后地下水的环境影响可接受。

#### 5.2.4声环境影响分析

1、噪声计算公式

为说明工程投产后对周围声环境的影响程度，本次评价以现状厂界噪声监测点为评价点，预测工程噪声对各评价点的贡献值。

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。

（1）声级计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式：

式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)；

T  — 预测计算的时间段，s；

ti  — i 声源在T 时段内的运行时间，s。

②无指向性点声源的几何发散衰减基本公式：

Lp (r) = Lp (ro) -20 lg (r/r0)

式中：Lp (r) — 预测点（r）处的声压级；

Lp (ro) — （r0）处声压级。

（2）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb —预测点的背景值，dB(A)

（3）户外声传播衰减计算

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

距声源点r处的A声级按下式计算：

在预测中考虑反射引起的修正、屏障引起的衰减、双绕射、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。

2、噪声源分析

噪声源主要是熔炉、炒灰机、切割机、引风机、冷却塔、循环水泵等设备运行时产生噪声，噪声值在75~90dB(A)之间，本项目对噪声的控制主要是从设备选型上尽量选用低噪声设备，同时对生产设备采取基础减震和厂房隔声的措施，采取降噪措施后，主要噪声源情况见表5-16。

表5-16  主要噪声设备及噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 （台/套） | 单台声级值 dB(A) | 降噪措施 | 降噪后源强 dB(A) | 等效声级dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 熔炉 | 1 | 85 | 基础减震、建筑隔声 | 60 | 68.83 |
| 2 | 铸造系统 | 1 | 90 | 基础减震、建筑隔声 | 65 |  |
| 3 | 炒灰机 | 1 | 80 | 基础减震、建筑隔声 | 55 |  |
| 4 | 切割机 | 1 | 80 | 基础减震、建筑隔声 | 65 |  |
| 5 | 引风机 | 1 | 75 | 基础减震 | 50 | 50 |
| 6 | 循环水泵 | 1 | 80 | 基础减震 | 65 | 65 |

3、厂界噪声达标分析

根据本项目噪声源分布及至厂界的距离，经距离衰减后，拟建项目噪声源对厂界的贡献值见表5-17。

表5-17  厂界噪声贡献值一览表     单位：dB(A)

| 位置 | 噪声源名称 | 等效声级dB(A) | 与厂界距离(m) | 衰减后厂界贡献值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 东厂界 | 西厂界 | 南厂界 | 北厂界 |
| 生产车间 | 熔炉 | 68.83 | 东厂界：40 西厂界：10 南厂界：20 北厂界：10 | 36.77 | 48.82 | 42.8 | 48.82 |
|  | 铸造系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 炒灰机 |  |  |  |  |  |  |
|  | 切割机 |  |  |  |  |  |  |
| 厂区北侧（露天） | 引风机 | 50 | 东厂界：55 西厂界：32 南厂界：73 北厂界：7 | 15.19 | 19.9 | 12.73 | 33.1 |
| 生产车间西侧（露天） | 循环水泵 | 65 | 东厂界：68 西厂界：9 南厂界：22 北厂界：58 | 28.35 | 45.91 | 38.15 | 29.73 |
| 总贡献值 | 37.38 | 50.62 | 48.99 | 44.08 |

从表5-12可以看出，工程噪声源对厂界评价点的贡献值在37.38~50.62dB(A)之间，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。在落实噪声防治措施的情况下，本项目的设备噪声不会对厂界声环境产生明显影响。

#### 5.2.5固体废弃物环境影响分析

拟建设项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活垃圾。

（1）生产固废

本项目生产固废主要有检验过程产生的不合格铝棒、熔渣、炒灰机残余铝灰、除尘器产生的除尘灰。

不合格铝棒产生量为60t/a，熔渣产生量约为49.922t/a，铝灰为45.172t/a，除尘灰产生量约为37.32t/a，边角料约30t/a。

不合格铝棒作为生产原料再利用；熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；边角料收集后作为生产原料再利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后送往垃圾处理站处理。

由此可见， 项目各类固体废物经上述措施妥善处理处置，处置率达到100%， 生产固体废物零排放，因此不会对环境造成污染影响。

## 5.3 环境风险分析

环境风险评价是分析和预测建设项目对环境存在的潜在危险、有害因素，针对建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏所造成的对环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、事故损失和事故造成的环境影响达到可接受水平。

#### 5.3.1 风险识别

1、物质危险性识别

（1）物质危险性分类标准及方法

《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2004)中规定物质危险性分类标准见表5-18。

表5-18     物质危险性分类标准一览表

| 类别 | LD50 （大鼠经口）mg/kg | LD50 （大鼠经皮）mg/kg | LC50（大鼠吸入，4小时）mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 有毒 物质 | 1 | <5 | <1 | <0.1 |
|  | 2 | 5<LD50<25 | 10<LD50<50 | 0.1<LC50<0.5 |
|  | 3 | 25<LD50<200 | 50<LD50<400 | 0.5<LC50<2 |
| 易燃 物质 | 1 | 可燃气体—在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点(常压下)是20℃或20℃以下的物质 |
|  | 2 | 易燃液体—闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质 |
|  | 3 | 可燃液体—闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下(如高温高压)可以引起重大事故的物质 |
| 爆炸性物质 | 在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质 |

（2）物质危险性识别

拟建项目实施后，生产过程涉及危险物质主要为天然气其理化性质及危险性见表5-19。

表5-19  项目主要物质危险性判别一览表

| 序号 | 名称 | 形态 | 理化特性 | 毒理学特性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沸点 （℃） | 熔点 （℃） | 闪点 （℃） | LD50 （mg/kg） | LC50 （mg/m3） | 危险性 | 类别 |
| 1 | 天然气 | 无色气体 | -160 | -182.5 | -188 | — | 50000mg/m3（小白鼠吸入，2小时） | 易爆 | 易燃易爆气体 |

根据物质特性和评价等级判定依据表可知，天然气属于易燃、易爆物质。

2、生产设施风险识别

生产过程中可能发生熔炉爆炸事故。本项目采用天然气作为燃料，储存于储罐中，天然气通过厂区内专用的输气管道输送至生产车间使用。在天然气的运输和使用过程中可能发生火灾或爆炸事故。

3、重大危险源判别

重大危险源是指凡生产、加工、运输、使用和贮存危险性物质，且危险性物质的数量等于或超过临界量的功能单元。当单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足式下式，则定为重大危险源：

q1/Q1+q2/Q2+﹒﹒﹒﹒﹒﹒+qn/Qn≥1

式中：q1，q2，…，qn———每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；
Q1，Q２，…，Qn———与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目天然气储存量及临界量见表5-20。

表5-20 危险物质最大贮存量及临界量一览表

| 序号 | 物质名称 | 本项目储量t | 临界量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天然气 | 9 | 10 | 非重大危险源 |

本项目厂区天然气储存量未超过《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中规定的临界量范围，属于非重大危险源。

#### 5.3.2 评价等级及范围

1、评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，风险评价的级别划分依据是基于项目存在的重大危险源调查及项目拟建地所在地环境敏感情况，按表5-21划分：

表5-21    评价工作级别一览表

| 物质分类项目 | 剧毒危险性物质 | 一般毒性危险物质 | 可燃、易燃危险性物质 | 爆炸危险性物质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重大危险源 | 一 | 二 | 一 | 一 |
| 非重大危险源 | 二 | 二 | 二 | 二 |
| 环境敏感地区 | 一 | 一 | 一 | 一 |

本工程无重大危险源，厂址位于非环境敏感地区，因此本项目环境风险评价等级为二级。

2、评价范围

本次风险评价等级为二级评级，评价范围确定为风险源强周围3km范围。

本项目周围3km范围内不涉及自然保护区和文物古迹等敏感区域，3km范围内主要敏感点见表5-22

表5-22   环境风险保护目标一览表

| 序号 | 保护对象 | 距厂界的最近距离（m） | 方向 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 小门庄村 | 735 | N | 居住区 |
| 2 | 大门庄村 | 1115 | N |  |
| 3 | 塘坨村 | 735 | N |  |
| 4 | 小赵庄子村 | 1120 | N |  |
| 5 | 张边庄村 | 407 | SW |  |
| 6 | 柴各庄村 | 1390 | E |  |
| 7 | 糯米庄村 | 2325 | NW |  |
| 8 | 高官营村 | 2040 | NE |  |
| 9 | 小霍庄子村 | 2315 | SW |  |
| 10 | 范庄村 | 2130 | N |  |
| 11 | 港北村 | 2685 | W |  |
| 12 | 古马村 | 2590 | SW |  |
| 13 | 兴隆庄一村 | 2620 | SE |  |
| 14 | 克家庄村 | 2810 | E |  |

#### 5.3.3 源项分析

本项目可能发生的事故主要为天然气发生泄漏、遇明火引发火灾、爆炸事故。根据以往同类装置事故调查，设定本项目最大可信事故为天然气泄露，概率为0.0006次/km﹒a。

#### 5.3.4 风险防范措施

为防止和减轻天然气泄漏和爆炸对环境造成的危害，拟建项目采取以下风险防范措施：

（1）建立巡线制度，提高管理水平，采用先进的仪表控制系统，避免事故状态下的安全放散。

（2）采用高质量阀门及附件，以减少漏气的可能性。

（3）设有专职人员利用专用设备进行检查，及时发现泄露情况，并及时处理

（4）设备、管道、建构筑物之间要严格执行《建筑设计防火规范》和相关工业设计的有关规定，保持一定的安全、防火距离。对有火灾、爆炸危险的建、构筑物的结构形式及建筑材料要符合防爆、防火要求。

（5）生产区设置消防车道并留有足够的回车场地便于消防车通行。

（6）当发现生产车间内外或各部位管线设备发生燃气泄露着火时，应立即切断气源，封闭有关设备、管线（关闭进出口紧急切断阀，切断该部分管线）。并采取有效措施，及时向消防部门和中心控制室报警。

#### 5.3.5 应急预案

企业应制定完备的应急预案以应对突发的事故，根据风险评价导则，应急预案应包括以下内容：

表5-23     突发事故应急预案一览表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、生产区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 工厂、地区应急组织机构、人员 |
| 3 | 应急预案分级影响条件 | 规定应急预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备及器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相关设施 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散、应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

#### 5.3.6 环境风险评价结论

项目原辅材料中涉及易燃、易爆物质，厂区天然气储罐储量相对较少，潜在危险性较小。同时应与环保部门签订环保责任制，进行统一的环境管理和监测。并采取相应的风险事故防范措施，制定相应的环境风险应急预案，项目涉及的风险性影响因素是可以降到最低水平的，并能减少或者避免风险事的发生。因此项目的建设，从风险评价的角度分析是可行的。

# 6 污染防治措施可行性分析

## 6.1 废气治理措施可行性分析

#### 6.1.1 工艺废气防治措施可行性分析

本项目产生的熔炉废气（含天然气燃烧废气）和炒灰机粉尘经集气罩收集后送入一套脉冲布袋除尘器处理，风机风量为55000m³/h，除尘器处理效率达99%，外排颗粒物浓度很低。处理后的废气经1根18m高排气筒排放。

目前，我国现有的冶炼企业普遍使用布袋除尘，这种除尘技术对于烟尘的去除是非常有效率的，并被欧盟等国家认为是有色金属工业废气中粉尘的最佳可靠技术。

项目含尘废气治理选用离线脉冲布袋除尘器，采用变频技术，根据实际情况手动调整除尘风量，处理风量大，清灰气压低且量大，能有效减轻对布袋的机械损伤。布袋清灰时采用离线清灰结构，清灰时不影响除尘器工作，可确保长时间运行。此外，为避免高温粉尘直接冲刷滤袋，在滤袋前面增加喷涂装置，以熄灭火星和过滤掉大部分的高温粉尘，达到保护滤袋的目的。喷吹管的结构采用扩口喷孔及超音速引流喷嘴，取消了传统的文丘里，最大限度的利用了气包释放的气流，同时又引射了喷嘴周围的各段气流，使滤袋内的压力达到分配最佳效果，通过二次引流，使气流的喷射效率大大提高，达到高强度清灰的作用。同时选用耐高温（150℃～200℃）、抗水解、表面PTFE浸渍处理的美塔斯+诺梅克斯+PTFE复合滤袋 。综上，项目采用袋式除尘系统处理烟尘从技术上是稳定可靠的，经处理后烟气可满足相关环保要求。

根据工程分析，处理后工艺废气SO2排放浓度为0.51mg/m3，NOX排放浓度为4.04mg/m3， 颗粒物排放浓度为2.8mg/m3，HCl排放浓度为0.35mg/m3，氟化物排放浓度为0.72mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求。因此，拟建项目废气防治措施可行。

#### 6.1.2 无组织排放废气防治措施可行性分析

生产车间产生的无组织粉尘、SO2、NOX、HCl、氟化物等产生量微小，通过加强车间通风、设置炒灰间、在厂房周围、道路两旁等地带尽量种植乔木、灌木和草坪，设置绿化隔离带，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。采取此措施后无组织排放废气浓度可满足《大气污染物综合排放标准》的相关要求。

本项目投入运营后，在距本项目生产车间50m范围之内没有环境敏感点。因此满足卫生防护距离要求。本环评建议项目单位严格控制污染物排放量，更进一步降低污染物产生源强，最大限度减少污染物对居民区的环境影响。

## 6.2 污水处理措施可行性分析

本项目生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为0.72 m3/d，水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），产生量少，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生产车间地面、原料库及循环水池，地表铺设 100mm 厚压实粘土，在粘土层上构筑 150-200mm 厚的混凝土，采取上述措施后的防渗层渗透系数小于 1.0×10-7cm/s， 不会对地下水环境造成明显不利影响。

因此，本项目废水不会对水环境产生明显影响，防治措施可行。

## 6.3 噪声治理措施分析

项目主要噪声源为熔炉、切割机、引风机、炒灰机、循环水泵、铸造系统等，噪声源强在70~85dB(A)之间，为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目在选用低噪声设备的基础上，对生产设备采取基础减震、厂房隔声等措施，尽量降低噪声源强。

减振：机器在运转时把振动传到基础、地板甚至整个建筑物，成为噪声源发射噪声，采用减振和软连接等措施可减弱设备传给基础的振动达到降低噪声的目的，一般可降低5-10dB(A)，上述降噪声措施在技术是成熟的。

隔声：是把一个噪声源或是把需要安静的场所封闭在一个小的空间中，与周围环境隔绝起来，一般噪声值可降低20-25dB(A)，具有投资少管理费用低的特点，是许多工厂控制噪声优先采取的措施之一。

根据噪声距离衰减计算结果可知，经过以上措施处理后，拟建项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。因此，本项目采取的噪声治理措施均可行。

## 6.4 固体废弃物处理措施可行性分析

拟建项目营运期产生的固体废物包括生产固废和生活固废。项目固体废物处置遵循减量化、资源化、无害化原则，对生产固废和生活垃圾按其性质进行分类处理。

（1）生产固废

本项目生产固废主要有检验过程产生的不合格铝棒、熔渣、炒灰机残余铝灰、除尘器产生的除尘灰。

不合格铝棒产生量为60t/a，熔渣产生量约为63t/a，铝灰为57.432t/a，除尘灰产生量约为37t/a，边角料约30t/a。

不合格铝棒作为生产原料再利用；熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；边角料收集后作为生产原料再利用。

（2）生活垃圾

生活垃圾主要来源于员工的日常生活，本项目劳动定员为10人，生活垃圾产生量按照0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后送往垃圾处理站处理。

项目各类固体废物经上述措施妥善处理处置，处置率达到100%， 生产固体废物零排放，因此不会对环境造成污染影响，因此，处理措施可行。

# 7 环境经济损益分析

环境经济损益分析是从经济学的角度来分析、预测工程建设项目的环境损益，应体现经济效益、社会效益和环境效益对立统一的辩证关系，环境经济损益分析的工作内容是确定环保措施的项目内容，通过统计分析环保措施投入的资金及环保投资占工程总投资的比例，环保设施的运转费用，削减污染物量的情况，综合利用的效益等，说明建设项目环保投资比例的合理性，环保措施的可行性，经济效益以及建设项目生产活动对社会环境的影响等。

## 7.1 社会效益分析

本项目建设可带来以下社会效益：

（1）项目投产后不但企业本身具有较强的盈利能力，而且能为国家和地方财政收入做出一定贡献。

（2）本项目投产后，有利于扩大劳动就业，缓解就业压力，解决当地农村剩余劳动力闲置问题。

（3）项目投产后能够促进和带动相关行业、相关产业的发展以及社会分工的细化。

## 7.2 环境经济效益分析

#### 7.3.1 环保投资估算

本项目的环保投资主要包括废气处理设施、噪声控制措施、厂区绿化硬化工程等方面的费用。本项目环保投资为95万元，占总投资3.17%。环保投资详见表7-1。

表7-1   建设项目环保投资估算一览表

| 污染类型 | 治理对象 | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔炉废气 | 集气罩+布袋除尘器+ 18m排气筒 | 84 |
|  | 炒灰颗粒物 |  |  |
|  | 车间无组织烟气、颗粒物 | 设置炒灰间，加强生产车间的通风 |  |
| 噪声 | 设备噪声 | 厂房隔声、基础减震 | 4 |
| 废水 | 生产生活废水 | 水质简单，泼洒抑尘 | / |
| 固废 | 一般工业固废 | 回收利用、外售综合利用 | / |
|  | 生活垃圾 | 收集后定期送往环卫部门 | 1 |
| 生态 | 绿化、硬化、防渗工程 | 厂区地面绿化、硬化及防渗系统建设 | 6 |
| 合计 | —— | 95 |

从表7-1可以看出，本项目废气治理设施投资84万元，占环保投资的88.42%；噪声防治措施投资4万元，占环保投资4.21%；固废处置、收集设施1万元，占环保投资的1.05%；绿化硬化防渗工程投资6万元，占环保投资的6.32%。环保投资占总投资的3.17%，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。

#### 7.3.2 环保投资效益分析

环保设施经营支出包括环保设施折旧费、运行费和环保管理费。

①环保设施折旧费C1

C1=a×C0/n

式中：a——固定资产形成率，取95%；

C0——环保总投资(万元)；

n——折旧年限，取10年。

②环保设施运行费用C2

参照国内其它企业的有关资料，环保及综合利用设施的年运行费可按环保总投资的15%计算。

C2=C0×15%

③环保管理费用C3

C3=(C1+C2)×15%

④环保设施经营支出C

环保设施经营支出为上述C1、C2、C3三项费用之和。

C=C1+C2+C3

经计算，该项目环保设施经营支出费用为26.77万元，环保设施经营支出见表7-2。

表7-2    环保设施经营支出费用一览表

| 序号 | 项 目 | 计算方法 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保设施折旧费C1 | C1=a×C0/n | 9.03 |
| 2 | 环保设施运行费C2 | C2=C0×15% | 14.25 |
| 3 | 环保管理费C3 | C3=(C1+C2)×15% | 3.49 |
| 4 | 合计C | C=C1+C2+C3 | 26.77 |

#### 7.3.3 环境效益分析

拟建工程对废气、废水、噪声及固废等均采取了有效的治理及处置措施，使工程污染物排放得到了有效的控制。废气能够达标排放，对环境影响较小；项目生活污水和生产废水产生量较少，且水质简单，直接泼洒抑尘，对水环境影响较小。产噪设备通过采取有效的降噪措施，不会对厂址周围声环境产生明显影响。生产固体废物回用于生产，生活固废集中收集定期送往垃圾处理站，不会对环境产生明显影响。本工程污染防治措施具有较好的环境效益。

## 7.3 结论

通过以上分析可以看出，本项目的实施具有明显的环境效益和社会效益，工程采取了较为完善的环保治理措施，不会对周围环境产生明显影响，做到了社会效益、经济效益和环境效益的协调发展。

# 8 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

环境管理的目的不仅是提出适当的缓解措施，同时应建立必要的监管制度与机构，以确保项目实施符合环境法规并使环境评价提出的减缓措施得到落实。建立此类环境管理机构旨在不断规范工程的建设期、运营期的环境保护行为，预防、减少及消除不利环境影响。

根据国家和河北省环保厅有关规定，工程项目环保管理工作应实行企业法人负责制，不同阶段环境管理机构均应配置专业管理人员，负责全厂的环境管理工作，其具体职责如下。

#### 8.1.1 施工期环境管理

（1）环境管理机构设置

项目建设期6个月，项目施工期环境管理应实行分级管理制：一级为主管副总经理；二级为公司项目筹建处（简称筹建处）；三级为施工项目负责人。施工期环境管理体系见图8-1。

图8-1  施工期环境管理体系图

（2）各机构主要职能

①主管厂长职责

（a）负责贯彻执行国家和地方环境保护法律、法规和政策。

（b）负责建立施工期的环境保护机构，保证人员的落实。

②项目筹建处职责

（a）贯彻上级领导或环境管理部门有关的环保制度和规定。

（b）负责与协调施工场地附近居民与施工单位之间的关系。

（c）实施施工期环境影响缓解措施，负责向施工单位提出环境保护的要

求。

（d）制定施工期环境监管计划，并监督、检查施工阶段环境管理制度的执

行情况。

③施工项目负责人职责

（a）按照环保部门要求，针对本施工环境污染，提出环保治理方案，报筹建处。

（b）负责施工场地的扬尘、废水、噪声、固体废物的环境管理工作。

（c）负责对各操作岗位进行监督与考核，确保施工期噪声达到《建筑施工

场界噪声限值》（GB12523-90）中的标准要求。

（d）负责各施工阶段生产岗位文明生产的严格管理，落实各项环保措施，

为附近居民创造良好的环境。

#### 8.1.2 投产前的环境管理

（1）企业落实环保投资，确保污染治理措施执行“三同时”和各项治理与环保措施达到设计要求。

（2）向环保主管部门上报工程竣工试运行报告，组织进行环保设施试运行。

（3）编制环保设施竣工验收方案报告，向环保部门申报，进行竣工验收监测，办理竣工验收手续。

（4）向当地环保部门进行排污申报登记，正式投产运行。

#### 8.1.3 营运期环境管理

为了将工程投产后产生的不利环境影响减轻到最低程度，建设单位应针对项目的特点，制定完善的环境管理体系。

（1）环境管理机构设置

在总经理领导下实行分级管理制：一级为总经理；二级为安全环保部；三级为各车间负责人，四级为各车间专、兼职环保管理员。

（2）各级管理机构职责

①经理职责

- 负责贯彻执行国家环境保护法、环境保护方针和政策。

（b）负责建立完整的环保机构，保证人员的落实。

②环保负责人职责

（a）贯彻上级领导或环保部门有关的环保制度和规定。

（b）组织本企业污染源监测、环境监测工作，建立并健全环境保护档案，包括环境评价报告、环境保护工程验收报告、污染源监测报告、环保设备运行记录以及其它环境统计资料，并定期向当地环境保护行政主管部门汇报。

（c）汇总、编报环境保护年度计划及规划，并监督、检查执行情况。

（d）制定环保考核制度和有关奖罚规定。

（e）对污染源进行监督管理，确保污染治理设施的稳定达标排放；贯彻预防为主的方针，发现问题，及时采取措施，并向上级主管部门汇报。

（f）负责组织突发性污染事故的善后处理，追查事故原因，杜绝事故隐患，并参照企业管理规章，提出对事故责任人的处理意见，上报集团公司。

（g）对环境保护的先进经验、先进技术进行推广和应用。

（h）组织职工进行环保教育，搞好环境宣传及环保技术培训。

③车间负责人职责

（a）组织配合安全环保部门工作，按照安全环保部门要求，针对工艺中环境污染问题，提出环保治理方案，报公司主管部门。

（b）负责车间内部的环境管理，使生产车间废水排放和环保考核规范化、制度化。

（c）组织做好车间内部垃圾的定点堆放和清运工作。

（d）在公司领导下，按“门前三包卫生责任制”，做好生产区、办公区和生活区的绿化、美化工作。

④环保管理员职责

（a）负责本部门的具体环境保护工作。

（b）按照安全环保部的统一部署，提出本部门环保治理项目计划，报安全环保部及各职能部门。

（c）负责本部门环保设施的使用、管理和检查，保证环保设施处于最佳状态。车间主管环保的领导和环保员至少每月应对所辖范围内的环保设备工作情况进行一次巡回检查。

（d）参加公司环保会议和污染事故调查，并上报本部门出现的污染事故报告。

#### 8.1.4建设单位公开信息内容

表8-1    建设单位公开信息内容一览表

| 序号 | 公开信息 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基础信息 | 单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| 2 | 排污信息 | 主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量 |
| 3 | 污染防治设施 | 污染防治设施的建设和运行情况 |
| 4 | 环保手续 | 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 |

#### 8.1.5排污口规范化

按照《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1-1995）要求，并参考其它相关规定，提出以下废气排放口规范化建设要求：

（1）废气排污口规范化设置要求

①烟囱应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。

②采样孔、点数目和位置应按《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）的规定设置。

③废气排放口的环境保护图形标志牌应设在排气筒附近地面醒目处。

## 8.2 环境监测

#### 8.2.1 环境监测的意义

环境监测（包括污染源监测）是企业环境保护的重要组成部分，也是企业的一项规范化制度。通过环境监测，进行数据整理分析，建立监测档案，可为污染源治理，掌握污染物排放变化规律提供依据，为上级环保部门进行区域环境规划、管理执法提供依据。同时，环境监测也是企业实现污染物总量控制，做到清洁生产的重要保证手段之一。

#### 8.2.2 环境监测计划

根据项目的建设情况，运营期应组织实施污染源监测计划。污染源监测计划由建设单位负责实施，可委托地方有资质环境监测部门进行，监测内容以环境空气、声环境为主，监测点一般布设在项目废气处理装置排气筒、厂界处，运营期该公司污染源监测计划见表8-2。

表8-2     运营期污染源监测计划一览表

| 类别 | 监测项目 | 监测点位 | 监测频率 | 监测方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 有组织排放 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCl | 废气治理设施排气筒 | 每年一次 | 《空气和废气监测分 析方法》 |
|  | 无组织排放 | 颗粒物、SO2、NOx、氟化物、HCl | 厂界外无组织监控点 | 每年一次 |  |
| 噪声 | 厂界噪声 | 等效连续A声级 | 各厂界外1m处 | 每年一次 | 《工业企业厂界环境噪 声排放标准》 （GB12348-2008） |
| 地下水 | 下游地下水井 | pH、氨氮、氟化物、氯化物 | 上游背景值监测井 | 1次/年 | 《水和废水监测分析 方法》 |

对以上监测结果应及时统计汇总，呈报有关领导和上级环保部门，监测结果如有异常，应及时反馈生产管理部门，查找原因，及时解决。常规项目企业自检，危险废物鉴别监测，委托有资质单位进行。

## 8.3 环保措施“三同时”验收一览表

依据建设项目管理办法，环境保护设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，在建设项目完成后，应对环境保护设施进行验收。“三同时”验收内容见表8-3。

表8-3  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 防治对象 | 污染因子 | 防治设施 | 数量 （套） | 处理能力 | 处理效率 | 要求及效果 | 验收标准 | 投资 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 熔炉废气（含天然气燃烧废气）、炒灰机粉尘 | NOX | 集气罩+袋式除尘器+18m排气筒（1根） | 1 | 55000m³/h | / | ≤100mg/m3 | 《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4大气污染物特别排放限值 | 80 |
|  |  | SO2 |  |  |  | / | ≤100mg/m3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  | 99% | ≤10mg/m3 |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | / | ≤3mg/m3 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  | / | ≤30mg/m3 |  |  |
|  | 无组织 排放废气 | 颗粒物 | 设置炒灰间， 加强生产车间的通风，设置绿化隔离带， 减少污染物的聚集 | / | / | / | 颗粒物无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3 | 颗粒物、SO2、NOX执行《大气污染物综合排放标准》 GB16297－1996表2无 组织排放监控浓度限值要求； HCl、氟化物执行《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值 | 4 |
|  |  | SO2 |  |  |  |  | SO2无组织排放监控浓度限值：0.4mg/m3 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |  |  | NOX无组织排放监控浓度限值：0.12mg/m3 |  |  |
|  |  | HCl |  |  |  |  | HCl企业边界限值≤0.2mg/L |  |  |
|  |  | 氟化物 |  |  |  |  | 氟化物企业边界限值≤0.02mg/L |  |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD、 氨氮、SS | 泼洒抑尘 | / | 不外排 | / | / |
|  | 生产废水 | 盐类 | 泼洒抑尘 | / |  |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 等效A声级 | 基础减振、 建筑物隔声 | / | 厂界 昼间≤65dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中3类标准 | 4 |
| 固废 | 不合格铝棒 | 回用于生产 | / | 不外排 | 1 |
|  | 切割边角料 | 回用于生产 | / |  |  |
|  | 铝灰、除尘灰 | 外售至铝冶炼企业 | / |  |  |
|  | 熔渣 | 采用炒灰机回收其中铝液，残余铝灰外售 | / |  |  |
|  | 生活垃圾 | 收集后定期送往垃圾回收站处理 | / |  |  |
| 防渗 | 生产车间地面、原料库及循环水池，地表铺设 100mm 厚压实粘土，而后在粘土层上构筑 150~200mm 厚的混凝土，采取上述措施后的防渗层渗透系数小于1.0×10-7cm/s。 | 1 |
| 绿化硬化 | 厂区地面绿化、硬化 | 5 |
| 合计 | 95 |

# 9  结论与建议

## 9.1 结论

#### 9.1.1 建设项目概况

（1）项目名称：年产3000吨铝棒项目

（2）建设单位：滦县博云阳铝合金制品有限公司

（3）建设性质：新建

（4）建设地点：项目位于滦县古马镇小门庄村，中心坐标东经118°40′06″，北纬39°40′47″。项目西侧为乡村公路，其余方向紧邻空地。

（5）工程投资：总投资3000万元，其中环保投资95万元，占总投资的3.17%。

（6）工程进度：项目建设周期约为5个月，预计2018年12月竣工投入使用。

（7）建设规模：项目建设完成后年产3000吨铝棒。

（8）占地面积：项目总占地6666.7平方米.

（9）劳动人员和工作制度：本项目劳动定员为10人，全年工作日300d，每天1班。

（10）项目组成：项目总建筑面积2500平方米，主要建设生产车间、原料库、办公用房及其他附属设施等。

#### 9.1.2 环境质量现状

（1）环境空气质量现状

该区域SO2小时浓度范围为0.02～0.048mg/Nm3，日均浓度范围为0.023～0.045mg/Nm3；NO2小时浓度范围为0.049～0.086mg/Nm3，日均浓度范围为0.057～0.085mg/Nm3；CO小时浓度范围为0.74～1.46mg/Nm3，日均浓度范围为0.76～1.42mg/Nm3； PM10日均浓度范围为0.048～0.148mg/Nm3；PM2.5日均浓度范围为0.03～0.071mg/Nm3；O3小时浓度范围为0.067～0.146mg/Nm3，O3 8小时浓度范围为0.069～0.134mg/Nm3；HCl小时浓度范围为< 0.02mg/Nm3，氟化氢小时浓度范围为1.0～1.9ug/Nm3。评价区域内SO2、CO、PM10、PM2.5、氟化物、O3小时浓度及日平均浓度在各监测点均不超标，NO2 24小时浓度略有超标。

（2）地下水环境质量现状

本项目所在地区深层水中监测项目均满足地下水Ⅲ类水体标准；浅层地下水中监测项目均满足地下水Ⅲ类水体标准。目前评价区附近地下水水质良好。

（3）声环境质量现状

各监测点昼间值48.6~53.4dB(A)、夜间值39.8~43.5dB(A)，各厂界均可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准要求。

#### 9.1.3 拟采取的环保措施可行性分析

（1）废气

拟建项目营运期大气污染源主要为熔炉产生的废气（含天然气燃烧废气）、炒灰机粉尘以及生产车间产生的无组织粉尘。

本项目产生的熔炉废气（含天然气燃烧废气）和炒灰机粉尘经集气罩收集后送入一套脉冲布袋除尘器处理，风机风量为55000m³/h，除尘器处理效率达99%，外排颗粒物浓度很低。处理后的废气经1根18m高排气筒排放。SO2排放浓度为0.51mg/m3，NOX排放浓度为4.04mg/m3， 颗粒物排放浓度为2.8mg/m3，HCl排放浓度为0.35mg/m3，氟化物排放浓度为0.72mg/m3，满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表4中限值要求。

生产车间未被集气罩收集的无组织废气，通过设置炒灰间、在厂房周围、道路两旁设置绿化隔离带，可减少无组织粉尘对外环境的影响。采取此措施后无组织粉尘、SO2、NOX浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值要求，无组织HCl、氟化物可满足《再生铜、铝、铅、锌工业污染物排放标准》（GB31574-2015）表5企业边界大气污染物限值。

因此，本项目废气对空气环境影响较小，措施可行。

（2）废水

本项目生产废水主要为循环冷却排污水，排水量为0.72m3/d，水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活废水主要为职工生活污水，生活污水产生量为0.16m3/d（48m3/a），产生量较少，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

因此，本项目废水不会对水环境产生明显影响，防治措施可行。

（3）噪声

项目主要噪声源为熔炉、切割机、引风机、炒灰机、循环水泵、铸造系统等，噪声源强在75~90dB(A)之间，为了控制噪声污染源的噪声污染，本项目在选用低噪声设备的基础上，对生产设备采取基础减震、厂房隔声等措施，尽量降低噪声源强。

通过采取以上有效的环保措施，该项目厂界噪声均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

措施可行。

（4）固废

不合格铝棒产生量为60t/a，作为生产原料再利用；熔渣产生量约为63t/a，熔渣经炒灰机处理，回收其中的铝液4.5t/a，铝灰为57.432t/a；除尘灰产生量约为37t/a，残余铝灰与除尘灰一并外售至铝冶炼企业进行综合利用；边角料约30t/a，收集后作为生产原料再利用。

生活垃圾产生量为1.5t/a，集中收集后送往垃圾处理站处理。

各种固体废物均得到了妥善处置，措施可行。

#### 9.1.4 环境影响预测及评价结论

1、大气

本项目有组织废气SO2最大地面浓度为0.0002454mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.05%。

有组织废气NOX最大地面浓度为0.001924g/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.96%。

有组织废气HCl最大地面浓度为0.000166mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.33%。

有组织废气氟化物最大地面浓度为0.00003233mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为1.71%。

有组织废气颗粒物最大地面浓度为0.002656mg/m3，最大值出现距离为284m，最大地面浓度占标率为0.59%。

无组织废气颗粒物最大地面浓度为0.0335mg/m3，最大值出现距离为157m，最大地面浓度占标率为3.72%。

无组织废气NOX最大地面浓度为0.0004761g/m3，最大值出现距离为157m，最大地面浓度占标率为0.24%。

由预测结果可见，本工程污染物最大地面浓度占标率中最大者（Pmax）为7.32%，污染物最大地面浓度主要出现在距污染源284m处。

拟建工程选址位于河北省唐山市滦县古马镇小汀庄村村南，工程大气污染物排放强度较小，控制措施有效，工程污染物最大地面浓度占标率为7.32%，项目建设不会对周围敏感点大气环境产生明显影响。

经计算，本项目不需设大气环境防护距离；根据卫生防护距离计算结果，按照《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）规定，拟建项目卫生防护距离应设置为L=100m。目前距离本项目最近的敏感点张边庄村与本项目的距离为407米，满足卫生防护距离要求。

因此，本项目运营过程中产生的废气不会对周围大气环境产生明显影响。

2、水环境影响分析

本项目生产废水主要为循环冷却排污水，水质较简单，主要成分为盐类，属清净水，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

生活污水主要为职工生活污水，产生量较少，且水质简单，用于厂区道路泼洒抑尘，不外排。

因此，本项目运营过程中产生的废水不外排，不会对周围水环境产生明显影响。

3、噪声

项目噪声主要来自于熔炉、炒灰机、铸造系统、切割机、引风机和泵类等设备运行时产生的设备噪声。噪声源强在75~90dB(A)之间。

本工程投产后，工程噪声源对厂界评价点的贡献值在37.38~50.62dB(A)之间，可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。在落实噪声防治措施的情况下，本项目的设备噪声不会对厂界声环境产生明显影响。

4、固废

拟建项目产生不合格铝棒、切割产生的边角料、炒灰机回收的铝液全部回用于生产，除尘灰、铝灰外售，生活垃圾由集中收集定期清运，各种固体废物均得到了妥善处置，处置率100%，不外排。

#### 9.1.5 厂址选择合理性分析

拟建项目位于河北滦县经济开发区，古马镇小门庄村南。项目周围无饮用水水源保护区、珍稀动植物资源、重点文物、自然保护区、生态敏感区等环境敏感区域。根据河北滦县经济开发区管理委员会出具的证明，符合开发区发展规划要求。

综上所述，拟建项目选址可行。

#### 9.1.6产业政策和清洁生产分析结论

项目产品为铝合金棒，其主要原料为废铝合金门窗、铝材下脚料、铝锭，属于有色金属合金制造，根据国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年）》（2013年修正）项目从性质及生产设备分析不属于目录中的淘汰类和限制类项目，因此项目属于允许类。

拟建项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录》（2015年版）中淘汰类限制类项目，因此属于允许类。

本项目已经取得滦县发展改革局为本项目出具的备案证，证号为：滦发改备字[2018]2号，项目建设符合国家和地方产业政策的相关要求。

项目采用了国内外先进的工艺技术和生产设备，以及清洁的原辅材料，且对生产过程中产生的“三废”尽量回收利用，做到水循环使用，同时注重生产全过程污染控制，既节约了资源，控制了物料流失，又减少了外排污染对环境的影响。因此，项目清洁生产水平属于国内先进水平。

#### 9.1.7 污染物排放总量控制分析

根据本项目特点，总量控制建议指标为SO2：13.2t/a、NOX：13.2t/a、COD ：0 t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：1.32t/a。

#### 9.1.8公众参与结论

本次环评过程中，建设单位采取发放公众参与调查表方式进行了公众参与调查，广泛调查了解公众对本项目建设的看法。

通过调查，公众对当地的环境质量现状表示满意，绝大多数公众认为本项目的建设，带动了周边农村的发展，促进了当地的农村产业结构调整，对地方经济发展起到了促进作用。调查统计结果表明，被调查者表示支持项目，没有反对意见。

#### 9.1.9环保措施经济损益分析结论

本项目环保设施能够满足环保需要，通过环保设施的运行可有效降低污染物对环境的影响，并可通过环保设施的运行为企业带来一定的经济效益。

#### 9.1.10环境管理和监测计划结论

建设单位通过加强环境管理，配备专人负责环境保护工作，可以有效地预防和控制环境污染和生态破坏；建立相应的监测制度，掌握污染防治设施的运行状况，了解运营期实际环境影响，及时发现问题并给予纠正，建立环境保护管理台账，以配合环境保护主管部门的监督管理。

#### 9.1.11项目可行性结论

本项目的建设符合国家产业政策要求，厂址选择合理，污染防治措施可行，符合清洁生产要求，项目在严格落实设计和评价提出的污染防治措施后，各项污染物可做到达标排放，符合总量控制要求，从环境保护的角度来看，该项目的建设是可行的。

## 9.2 建议

（1）对环保设施一定要实行“三同时”原则。在工程运营期，要加强各项污染控制设施的运行管理，实行定期维护、检修和考核制度，确保设施完好率，并使其正常稳定运转发挥效用。

（2）建设单位应严格按照设计的工艺方案组织生产，不得随意改变产品结构或生产工艺技术路线。如有重大变动，应提前向环保有关部门提出书面申请，根据环保部门要求，办理相关事宜。

（3）工程投产后，一定要提高环保意识、加强环境管理。要按本评价“环境管理与检测计划”章节提出的相关环境管理，按时、按质、按量的完成监测任务。

（4）建议工程作好“清洁生产”，引进先进技术和生产设备，降低物耗、能耗，减少污染物的排放。