建设项目环境影响报告表

项目名称：公路水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料项目

建设单位（盖章）：唐山君赫晟再生资源回收有限公司

中华人民共和国生态环境部

编制日期：2018年6月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 公路水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山君赫晟再生资源回收有限公司 |
| 法人代表 | 李海民 | 联系人 | 陈子龙 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南 |
| 联系电话 | 13582903030 | 传真 |  | 邮政编码 | 063706 |
| 建设地点 | 唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]102号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C4210 金属废料和碎屑加工处理 |
| 占地面积 (平方米) | 10000m2（15亩） | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 5000 | 其中:环保投资 (万元) | 20 | 环保投资 占总投资比例 | 0.4% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 工程内容及规模: 1 项目背景 为适应市场需求，唐山君赫晟再生资源回收有限公司拟投资5000万元，在唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南建设公路水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料项目，新建破碎、筛分、分拣生产线1条，研磨、分拣生产线1条，年加工、生产水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料合计30万吨。 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”环评类别，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，唐山君赫晟再生资源回收有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 |
| 2项目概况 2.1地理位置及周边关系 本项目位于唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.471500°，东经118.587100°。项目东侧为空地，南侧为村路，隔村路为农田，西侧为东三赢再生资源有限公司占地，北侧为建材公司占地，进场道路位于厂区东侧。周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2.2基本情况 项目名称：公路水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料项目。 建设单位：唐山君赫晟再生资源回收有限公司。 建设性质：新建。 工程投资：总投资5000万元，其中环保投资20万元，占总投资比例0.4%。 占地面积：项目总占地面积10000m2（折合15亩），总建筑面积5350m2。 建设内容：生产车间、原料库、成品库、办公用房等。 生产规模：年加工、生产水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料合计30万吨。 劳动定员：定员10人，其中管理人员1人，年工作时间240天/年（5760h），每天三班8小时。 2.3项目主要工程内容 本项目工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 项目工程组成及主要建(构)筑物一览表 序 号 项目组成及名称 建筑面积 占地面积 工程内容 1 主体 工程 生产车间 2700m2 2700m2 彩钢结构，内设颚式破碎、锤式破碎、振动筛分、分拣分离、研磨等工序 2 仓储工程 原料库 2100m2 2100m2 储存废钢渣原料，设置进料仓 3 成品仓库 350m2 350m2 储存成品及暂存含铁钢碴 4 辅助工程 办公用房 150m2 150m2 砖混结构 5 配电室 50m2 50m2 砖混结构 8 环保工程 废气处理设施 ①企业原料库、成品库内均布置喷雾抑尘装置。②皮带输送机全部设置全封闭皮带通廊，在皮带落料端设置喷雾抑尘装置（喷淋管路冬季电伴热）。②原料库内设进料仓，入料时直接由装载机将原料投入进料仓内，在进料仓上方设置喷雾抑尘装置（管路冬季电伴热）。③生产车间中颚式破碎机入料、出料口设集气罩，将粉尘引入1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15高排气筒排放；2台锤式破碎机进料口、出料口分别设集气罩，经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；2台振动筛的筛面封闭，在振动筛入料口及出料口分别设集气罩将粉尘引入1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 9 噪声防治设施 设备布置在封闭车间内，设备加减振基础 10 公用 工程 供水 利用原有水井 11 供电 当地电网 12 供热 项目生产不用热，办公室冬季供暖，夏季制冷采用空调。 2.4产品方案 表2 主要产品方案表 产品 规格 单位 规模 基石原料 5-10mm 万t/a 10 碎石原料 0-5mm 万t/a 10 路面骨料 0-10mm 万t/a 10 2.5平面布置 项目厂区布局分为东西两部分，东侧为预留空地，西侧设置原料库、生产车间和成品库，原料库内设进料口，生产车间内设鄂式破碎、锤式破碎、振动筛分、分拣分离和研磨等工序，生产车间西侧为沉淀池和清水池，厂区东侧为办公区和大门。平面布置见附图3。 2.6主要生产设备 表3 主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位（台/套） 1 颚式破碎机 - 1 2 锤式破碎机 - 2 3 振动筛 - 2 4 振动式干排机 - 1 5 研磨机 1 6 分拣分离机 - 2 7 皮带传送机 - 4 8 除尘风机 - 3 9 板框式压滤机 - 1 10 装载机 - 2 11 浓缩罐 50t 1 2.7主要原辅材料、能源消耗 表4 工程主要原辅料及能源消耗一览表 名称 用量 备注 废钢碴 32万t/a 本地购入 电 60万kw/a 当地电网提供 水 3864t/a 自备水井 2.8供电、供热 供电：年耗电量约为60万kwh/a，由本地电网提供。 供热：生产不用热、夏季制冷、冬季采暖采用空调。 2.9给排水 （1）给水 企业利用原有水井，能够满足生活、生产用水需要。 本项目新水总用水量16.1t/d（3864t/a）其中，其中生产用水16t/d（3840t/a），生活用水0.1t/d（24t/a）。 ①喷淋抑尘用水 喷淋抑尘用水量为5t/d（1200 t/a），由厂区原有水井供给。其中在生产过程中经过设备运输将蒸发散失2t/d（480 t/a），其余被产品吸收带走，无废水外排。 ②研磨用水 研磨用水量60t/d（14400 t/a），其中产品带走10t/d（2400 t/a），余下50t/d（12000t/a）经导流渠流入沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后经管道进入清水池回用于研磨工序，需定期补充新水10t/d（2400 t/a）。 ③车辆冲洗用水 为防止车辆外带泥土对外界环境的影响，需在厂区出入口设置洗车平台。企业按要求在厂区门口附近设置洗车平台（8m×3.5m），在车辆出厂、进入厂区时，在洗车平台使用高压喷雾清洗轮胎及车身，洗车平台四周应设置防溢座，洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池，经沉淀后的上层清水泵入浓缩罐处理后经管道进入清水池回用于运输车辆清洗。 车辆冲洗总用水2.5t/d（600t/a），补充新水1t/d（240t/a），蒸发损耗1t/d（240t/a），余下1.5t/d（360t/a）经导流渠流入沉淀池沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后经管道进入清水池回用于运输车辆清洗。 ④生活用水 本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。参照《河北省用水定额（DB13/T 1611-2016）》计算，按每人每天10L/人·天计，本项目员工10人，则用水量为0.1t/d（24t/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.08t/d（19.2t/a），废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏。 排水 生产用水中抑尘水在倒运、堆存过程中全部蒸发到空气中，不产生废水，无废水外排，研磨产生的废水除部分产品带走外，余下经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后经管道进入清水池回用于研磨工序。车辆冲洗过程中产生的废水除蒸发损耗外，经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后经管道进入清水池回用于运输车辆清洗。 生活废水排水按用水量的80%计，日污水量为0.16t/d（48t/a），生活废水用于泼洒地面抑尘，不外排。 项目各项用水一览表见表5。 水平衡图见图1。 表5 项目用水量统计一览表 t/d 项目 总用水（t/d） 新水（t/d） 消耗量（t/d） 排水（t/d） 循环水量（t/d） 排水去向（t/d） 喷淋抑尘用水 5 5 5 0 0 不外排 研磨用水 60 10 10 0 50 经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于研磨工序 车辆冲洗用水 2.5 1 1 0 1.5 经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于运输车辆清洗 生活用水 0.1 0.1 0.02 0.08 0 泼洒抑尘 合 计 67.6 16.1 16.02 0.08 181.5 图1 本项目给排水平衡图单位：t/d |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.471500°，东经118.587100°。项目东侧为空地，南侧为村路，隔村路为农田，西侧为东三赢再生资源有限公司占地，北侧为建材公司占地，进场道路位于厂区东侧。周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目周边关系图见附图2，项目平面布置图见附图3。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。

区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》、中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 厂区声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1大气环境质量现状 本项目评价大气常规因子采用唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的滦县第一中学监测点环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年3月15日至21日，现状结果统计见表6。 表6 现状结果统计一览表 污染物名称 取样时间 监测项目 标准值（μg/m3） 浓度范围（μg/m3） SO2 2018年3月15日-3月21日 1小时均值 500 14-92 CO 1小时均值 10000 1693-3765 NO2 1小时均值 200 14-56 O3 1小时均值 200 56-153 8小时均值 160 34-98 PM10 24小时均值 150 47-142 PM2.5 24小时均值 75 24-67 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 3地下水环境 经调查该区域地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标及保护级别 环境要素 保护目标 方位 厂界距离 （m） 对象 保护级别 大气环境 前茨榆坨村 NE 540 村民 《境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 茨榆坨东街村 NE 1765 村民 王喜庄村 NW 2200 村民 港坨村 SW 1030 村民 石庄户村 SW 1700 村民 武庄户村 SW 370 村民 富新庄子村 SE 2250 村民 声环境 厂界 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准浓度限值，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓 度 限 值 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/Nm3 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2声环境质量标准 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准[昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）]。 3、水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表9。 表9 地下水质量标准 Ⅲ类 mg/L 项目 pH 高锰酸盐指数 总硬度 溶解性总固体 Cl- 硫酸盐 硝酸盐 氨氮 Ⅲ类 6.5-8.5 3.0 450 1000 250 250 20 0.5 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1大气污染物 执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）标准限值，有组织颗粒物排放浓度执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准：即颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3，无组织颗粒物排放浓度执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准：即颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3。 2噪声 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）2类标准，[昼间60 dB（A）、夜间50 dB（A）]。 3 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（GB 18599 -2001）及其 2013 年修改单；危险固体废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目总量控制建议指标为： SO2：0t/a、NOX ：0t/a、COD： 0t/a、NH3-N：0t/a、颗粒物：13.82t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目新建破碎、筛分、分拣生产线1条，研磨、分拣生产线1条，工程量主要为：生产车间、原料库房、成品库房和办公用房的建设。 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 2营运期 项目生产主要原料为外购废钢碴，粒径小于25cm，建设破碎、筛分、分拣生产线1条，生产流程主要包括：鄂破、锤破、筛分、分拣分离等工序；研磨、分拣生产线1条，生产流程主要包括：研磨、分拣分离、干排等工序。 （1）破碎、筛分、分拣生产线工艺流程简述： ①加料：企业将原料废钢碴由汽车运输进原料库，大部分物料为粒径直径＜25cm的废钢碴，厂区原料库面积为2100m2，尺寸为70m×30m，高度为10m，位于厂区中南部，原料库最大存储量为35000t，可以存储20以上天用量。原料由装载机运至原料库内进料仓。 排污节点：原料装卸、入料粉尘，装载机、运输车辆噪声。 ②第一次筛分：废钢碴由皮带输送至生产车间内二层振筛进行第一次筛分，筛下部分经皮带输送进入分拣工序，筛上部分经皮带输送进入鄂式破碎工序。排污节点：鄂破过程产生的粉尘、噪声，皮带输送产生粉尘、噪声。 排污节点：皮带输送粉尘、振动筛产生的粉尘；皮带输送机、振动筛产生的噪声。 ③鄂破：废钢碴经鄂式破碎机进行粗破后，大部分物料为粒径直径＜10cm的碎钢碴，破碎机出口与皮带传送机相接，将碎石块输送至锤式破碎工序。 排污节点：鄂破过程产生的粉尘、噪声，皮带输送产生粉尘、噪声。 ④锤破：碎钢碴由皮带输送至锤式破碎机内，由锤式破碎机进行细破，被破碎成大部分物料直径＜6cm左右的物料，然后由皮带输送至分拣分离机进行分拣分离。 排污节点：锤式破碎产生的粉尘、皮带输送粉尘；锤式破碎机、皮带输送机产生的噪声。 ⑤分拣分离：第一次筛分的筛下部分和经锤式破碎后的物料进入分拣分离工序，将含铁钢碴分选出来，经皮带输送至成品库，作为研磨、分拣生产线的原料，分拣后的物料经皮带输送进入第二次筛分。 排污节点：皮带输送机、分拣分离机产生的噪声。 ⑥第二次筛分：分拣后的物料经皮带输送进入振动筛进行第二次筛分，第二次筛分以5mm、10mm为分界粒径，产生两种成品，即粒径在0-5mm的水稳碎石原料和粒径在5-10mm的水稳基石原料，成品由皮带输送机运至成品库待售；筛上部分（＞10mm）由皮带输送至另一台锤式破碎机进行破碎，破碎后经皮带再进入分拣分离机，分拣后物料进入第二次筛分，循环往复直至成品。 破碎、筛分、分拣生产工艺流程及排污节点见图3。 图3 破碎、筛分、分拣工艺流程及排污节点图 （2）研磨、分拣生产线工艺流程简述： ①加料：将含铁钢碴由由装载机运至研磨、分拣生产线进料仓。 排污节点：原料装卸、入料粉尘，装载机噪声。 ②研磨：含铁钢碴由皮带输送进入研磨机上料斗，入料同时加水，湿式研磨后的浆料管道进入分拣分离机进行分拣。 排污节点：皮带输送粉尘，物料进入上料斗过程产生粉尘；皮带输送机、研磨机产生的噪声。 ③分拣分离：浆料进入分拣分离工序，将含铁废渣分选出来，经皮带输送至成品库，外售铁选厂作为原料，分拣后浆料由渣浆泵泵入振动式干排机进行干排。 排污节点：含铁废渣、分拣分离机、渣浆泵产生噪声。 ④滚筒干排：经过研磨的浆料经管道进入振动式干排机内，经离心沉淀后，选出物料即为成品公路路面骨料，由皮带输送入成品库；干排后的浆料由管道进入沉淀池沉淀，沉淀后上清液泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于生产，沉淀池废渣经板簧压滤机压滤后泥饼外售建材厂。 排污节点：皮带输送机、振动式干排机、渣浆泵、板簧压滤机产生噪声，沉淀池沉渣。 其它产污节点：喷淋抑尘用水，车辆冲洗用水，职工盥洗废水、设备维护产生的废机油、除尘收集装置收集的除尘灰、职工生活垃圾。 图4 研磨、分拣工艺流程及排污节点图 项目主要污染因子及排污节点汇总见表10。 表10 排污节点一览表 类型 污染工序 主要污染物 产生特征 处理措施及排放去向 废气 鄂破 颗粒物 连续 集气罩+离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 锤破 颗粒物 连续 集气罩+离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 振动筛 颗粒物 连续 集气罩+离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 研磨机上料 颗粒物 连续 上方设置喷淋抑尘装置 进料仓投料 颗粒物 间断 输送物料 颗粒物 连续 设置封闭皮带通廊，落料端布置喷雾抑尘装置 原料库、成品库 颗粒物 间断 布置喷雾抑尘装置 噪声 破碎机 A声级 连续 车间封闭，加装减振基础 筛分机 A声级 连续 研磨机 A声级 连续 振动式干排机 A声级 连续 泵类 A声级 连续 分拣分离机 A声级 连续 装载机 A声级 间断 皮带输送机 A声级 连续 除尘风机 A声级 连续 废水 研磨 SS 连续 进入沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池，回用于研磨工序 车辆冲洗 SS 间断 进入沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池，回用于车辆冲洗 喷淋抑尘 SS 间断 产品带走，蒸发，不外排 职工生活 COD、氨氮 间断 泼洒地面抑尘，不外排 固废 沉淀池 沉渣 间断 经板簧压滤机压滤后，泥饼外售建材厂 除尘设施 除尘灰 间断 低价外售 分拣分离 含铁废渣 间断 外售铁选厂作原料 设备维护 废机油 间断 暂存危废间、交由有资质单位处理 职工生活 生活垃圾 间断 交由环卫部门处理 主要污染工序： （1）废水 本项目生产废水主要为厂区喷淋抑尘用水，车辆冲洗用水和研磨工序用水，抑尘用水除部分产品带走，余下用水均蒸发到空气中，研磨工序用水和车辆冲洗用水经导流渠流入沉淀池内，经沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于研磨和运输车辆清洗，生产废水不外排；生活用水主要为员工洗漱用水，就地泼洒抑尘，不外排。防渗旱厕定期清掏。 （2）废气 本项目大气污染物主要为鄂式破碎机入料口落料粉尘和出料口粉尘，锤式破碎入料口、出料口粉尘，筛分入料口、出料口粉尘，研磨机和进料仓落料粉尘，皮带输送落料点粉尘以及原料库中原料和成品库中成品运输、装卸、集堆产生的粉尘。 1台颚式破碎机入料口、出料口设集气罩，将粉尘引入1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；2台锤式破碎机入料口、出料口设置集气罩经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；筛分工序2台振动筛筛面封闭，入料口、出料口设置集气罩经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；进料仓和研磨机上料口上方设置喷雾抑尘装置（喷淋管路冬季电伴热），皮带输送机全部设置全封闭皮带通廊，在皮带落料端设置喷雾抑尘装置（喷淋管路冬季电伴热）；原料和成品均置于密闭车间内，并布置喷雾抑尘装置。 （3）噪声 本项目噪声源主要来自鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、研磨机、分拣分离机、振动式干排机、装载机、皮带输送机、泵类、风机和运输车辆等设备运行产生的噪声。鄂式破碎机、锤式破碎机、研磨机、分拣分离机、振动筛、干排机、泵类和风机等设备噪声多为连续噪声源；运输噪声主要为运输车辆噪声，主要为线性、间断性噪声源。对设备噪声设计采用减振、消声等措施，运输噪声设计采用限速以减轻噪声污染。 （4）固体废物 本项目产生的固体废物主要是设备维护产生的废机油、分拣分离过程分选出来的含铁废渣、沉淀池沉渣、除尘器收集的除尘灰和生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料、成品装卸集堆 | 无组织颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 皮带输送 | 无组织颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 运输车辆 | 无组织颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 研磨、进料仓上料 | 无组织颗粒物 | 少量 | 少量 |
|  | 颚式破碎机入料、出料，锤式破碎机入料、出料，振动筛入料、出料 | 有组织颗粒物 | 总废气量46080万m3 |
|  |  |  | 312.5mg/m3 144t/a | 3.13mg/m3 1.44t/a |
|  |  | 无组织颗粒物 | 16t/a | 0.8t/a |
| 废水 | 职工生活 | COD、SS、氨氮 | 少量 | 泼洒地面抑尘，不外排 |
|  | 抑尘用水 | SS | - | 产品带走，蒸发，不外排 |
|  | 研磨用水 | SS | - | 产品带走，部分经沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于生产 |
|  | 车辆冲洗用水 | SS | - | 部分蒸发，部分经沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于车辆冲洗 |
| 固废 | 设备维护 | 废机油 | 0.1t/a | 暂存危废间，交由有资质单位处理 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 6540t/a | 经板簧压滤机压滤后，泥饼外售建材厂 |
|  | 分拣分离 | 含铁废渣 | 13300t/a | 外售铁选厂原料 |
|  | 除尘设施 | 收尘灰 | 142.56t/a | 低价外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 不外排 |
| 噪声 | 经预测，昼间四周厂界噪声贡献值为30.5-40.4dB(A)，本项目夜间不生产，昼间各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村。噪声对其无影响。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目位于唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。对环境影响较小；运营期不会对周围生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目新建破碎、筛分、分拣生产线1条，研磨、分拣生产线1条，施工期工程量主要为：生产车间、原料库房、成品库房和办公用房的建设及设备安装。 本项目施工期工程基本包括以下阶段： 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：包括钢结构工程、设备安装等； 扫尾工程：包括回填土方、修路、绿化、清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 1 水环境影响分析 施工废水主要有施工人员生活污水、混凝土养护废水、施工机械和车辆设备冲洗废水等，主要污染物为固废。项目施工期不设施工宿营地，不设职工食堂，无餐饮污水产生。生活污水为盥洗废水，直接泼洒抑尘；施工废水沉淀后可回收利用，施工期过后用于生产过程。施工期设置临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用作农肥。 施工废水主要污染物为固废，环评要求设立专门清洗点对施工机械进行清洗和保养。 2大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘，为减轻项目施工对周围环境的影响，结合《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，主要采取如下防尘和抑尘措施。 ①在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案。 ② 项目单位强化土方作业时段管理，推进建筑工地绿色施工。 ③ 建设工程施工现场设全部在厂区内进行，设全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。 ④ 施工工地全部使用商品混凝土和商品砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆。 ⑤ 对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、闭等控制措施。 ⑥ 施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平 台。加强渣土运输规范化管理，严格执行资质管理与备案制度。 ⑦施工现场要求 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车体带泥上路。 施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 开展社会监督，实行施工扬尘举报有奖制定，凡是举报查证属实的，给予一定的奖励。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 噪声影响分析 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～85dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。施工噪声对周围环境影响较小。 4 固体废物影响分析 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。施工期尾矿砂主要包括拆除原尾矿砂及施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 本项目大气污染物主要为鄂式破碎机入料粉尘和出料粉尘，锤式破碎入料、出料粉尘，筛分入料、出料粉尘，进料仓和研磨工序落料粉尘，皮带输送落料粉尘以及原料库中原料和成品库中成品运输、装卸、集堆产生的粉尘。 （1）有组织粉尘 企业共设置3套离线脉冲布袋除尘器，分别用于1台颚式破碎机入料口、出料口、2台锤式破碎机的入料口及出料口、2台振动筛的入料口及出料口的粉尘，集气罩收集效率为90%，除尘器的过滤风速均＜0.8m/min，布袋材质为覆膜针刺毡，除尘效率可达99%。具体设置情况如下： a.鄂式破碎：鄂式破碎进料口、出料口设置集气罩，经风机将粉尘引入1套离线脉冲布袋除尘器处理，风量为20000m3/h，处理后经1根15m排气筒排放。 b.圆锥破碎：企业2台锤式破碎机进料口、出料口分别设集气罩（共4个），粉尘经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理，风量为30000m3/h，处理后经1根15m排气筒排放； c.2台振动筛的筛面封闭，在入料口及出料口分别设集气罩（共4个），粉尘经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理，风量为30000m3/h，处理后经1根15m排气筒排放； 企业原料废钢碴破碎、筛分等过程中粉尘量为原料处理量的0.5‰，年处理32万吨废钢碴，则本企业破碎、筛分等过程粉尘产生量为160t/a，企业年运行时间为5760h，则年产生废气量为46080万m3，则粉尘处理前浓度为312.5mg/m3，经3套脉冲布袋除尘器处理后，企业颗粒物平均排放浓度为3.13mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012）有组织颗粒物最高浓度排放限值≤30mg/m³的要求。 表11 企业除尘器设置情况一览表 除尘器序号 除尘点位 数量 集气罩尺寸 引风管道直径 废气处理量 废气排放浓度 1# 鄂式破碎入料口、出料口 2个 0.5m×0.5m 0.4m 2万m3/h ≤30mg/m3 2# 锤式破碎机入料口、出料口 4个 0.5m×0.5m 0.4m 3万m3/h ≤30mg/m3 3# 振动筛入料口、出料口 4个 0.6m×0.6m 0.4m 3万m3/h ≤30mg/m3 （2）无组织粉尘 原料、成品装卸集堆粉尘：原料在密闭原料库、产品在密闭成品库中装卸集堆存放过程中会产生扬尘，项目原料矿山废石废渣粒径较大，原料库、成品库密闭性好，并设置喷淋设施定期洒水抑尘，设置方式：原料堆和成品堆上方各设置一套喷雾抑尘装置（电伴热），喷淋管路使用保温棉包裹，每隔5m设置1个喷雾口，喷雾口辐射面积为5m×3.5m，定期向原料堆、成品堆喷水，并在原料、成品卸车过程中增加喷淋次数。因此扬尘产生量少，可忽略不计，对周围环境影响很小。 皮带输送扬尘：原料和产品在皮带输送过程中会产生粉尘，原料碎石粒径较大，产品和原料的皮带输送均在密闭车间内进行，设置封闭皮带通廊，并在落料端布置喷雾抑尘装置（冬季电伴热），可有效减少落料时产生的粉尘。 原料、产品运输扬尘：运输车辆在物料运输过程中会产生少量的扬尘。加强进出车辆的运输管理，采取对车辆进行覆盖，严格控制车辆速度，并定期洒水道路抑尘的措施，可有效降低粉尘的产生量。 进料仓、研磨机上料粉尘：由装载机向进料仓入料时会产生粉尘，在进料仓上方设置喷雾抑尘装置，研磨入料过程会产生少量粉尘，入料同时加水，并在上方设置喷雾抑尘装置，可有效降低粉尘的产生量。 无组织排放颗粒物按颗粒物产生量的10%计算，由于生产车间密闭，并设置喷雾抑尘装置，无组织颗粒物扩散率按无组织颗粒物产生的5%计算，其余颗粒物在车间内沉降，则无组织颗粒物产生量为0.8t/a，产生速率为0.1389kg/h，根据Screen3预测模式，颗粒物最大落地浓度为0.04625mg/m3，外排浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012）无组织颗粒物排放浓度限值≤1.0mg/m³的要求。 2 水环境影响分析 本项目生产用水主要为喷淋抑尘用水、研磨用水和车辆冲洗用水；生活用水主要为职工日常生活用水。企业自备地下水井，能够满足生活、生产用水需要。 生产废水 ①喷淋抑尘用水 喷淋抑尘用水量约为5t/d（1200 t/a），由厂区自备水井供给。其中在生产过程中经过设备运输将蒸发散失2t/d（480 t/a），其余被产品吸收带走，无废水外排。 ②研磨用水 研磨用水量60t/d（14400 t/a），其中产品带走10t/d（2400 t/a），余下50t/d（12000t/a）经导流渠流入沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于研磨工序，需定期补充新水10t/d（2400 t/a）。 ③车辆冲洗用水 为防止车辆外带泥土对外界环境的影响，需在厂区出入口设置洗车平台。企业按要求在厂区门口附近设置洗车平台（8m×3.5m），在车辆出厂、进入厂区时，在洗车平台使用高压喷雾清洗轮胎及车身，洗车平台四周应设置防溢座，洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池，经沉淀后的上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于运输车辆清洗。 车辆冲洗总用水2.5t/d（600t/a），补充新水1t/d（240t/a），蒸发损耗1t/d（240t/a），余下1.5t/d（360t/a）经导流渠流入沉淀池沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于运输车辆清洗。 （2）生活污水 本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕。参照《河北省用水定额（DB13/T 1611-2016）》计算，按每人每天10L/人·天计，本项目员工10人，则用水量为0.1t/d（24t/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.08t/d（19.2t/a），废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“U 城镇基础设施及房地产” “155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用 其他 ”，地下水环境影响评价等级为IV类，IV类项目无需开展地下水评价。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3噪声影响分析 ⑴生产车间噪声源强 主要产噪设备为鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、分拣分离机、研磨机、装载机、干排机、皮带输送机、泵类和除尘风机等产生的噪声，噪声源强为70~90dB（A），本项目将各种设备全部布置在生产车间内，底部安装减振基础，车间为实体彩钢结构，可综合降噪10~25dB(A)。 项目设备源强及采取的措施及厂界距离见表12。 表12 主要噪声源源强及降噪措施一览表 名称 数量 源强dB(A) 排放 特征 降噪 措施 采取措施后源强dB(A) 设备距各厂界的最近距离（m） 东 西 南 北 鄂式破碎机 1台 90 连续 车间内作业、安装减振基础 65 90 50 45 20 锤式破碎机 2台 85 连续 60 90 60 35 35 振动筛 2台 80 连续 55 80 50 30 40 皮带输送机 3台 75 连续 55 80 50 35 30 研磨机 1台 75 连续 50 120 40 20 50 振动式干排机 1台 75 连续 50 120 40 20 50 分拣分离机 2台 60 连续 50 50 60 25 40 装载机 3台 80 连续 55 55 60 25 40 泵类 2台 80 连续 55 50 50 35 30 除尘风机 3台 85 连续 60 70 50 35 30 ⑵预测计算 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc-A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S; tj—在T时间内j声源工作时间，S; T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。M—等效室外声源个数。 （4）预测结果及分析 按照以上预测模式及源强参数，本项目厂界评价点的噪声预测结果见表13。 表13 噪声预测结果一览表单位：dB(A) 评价点 贡献值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 30.5 30.5 60 50 达标 达标 南厂界 37.2 37.2 达标 达标 西厂界 34.1 34.1 达标 达标 北厂界 40.4 40.4 达标 达标 由上表可知，四周厂界噪声贡献值为30.5-40.4dB(A)，则本项目昼间、夜间各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。项目周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村，噪声对其无影响。 4固废环境影响分析 本项目营运期固体废弃物主要为设备维护产生的废机油、分拣分离过程分选出来的含铁废渣、沉淀池沉渣、除尘设施除尘灰和职工生活垃圾。 （1）沉淀池沉渣 沉淀池沉渣产生量为6540t/a，经板簧压滤机压滤后，泥饼售建材厂。 （2）除尘灰 本项目产生的离线脉冲布袋除尘器收尘灰约142.56t/a，全部低价外售。 （3）含铁废渣 本项目分拣分离过程分选出来的含铁废渣约13300t/a，全部外售铁选厂作为原料。 （4）废机油 设备维护产生的废机油约为0.1t/a，设置危废间储存，由专门容器收集，定期交有资质单位处置，并签订危废处置协议。危废间建设要求见表14。 表14 危废间建设要求 序号 危废间建设要求 1 危险废物的储存：须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存设施的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 2 根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 3 将危险废物用耐腐蚀容器收集，送有资质的部门处理，并签订危废处理协议 4 基础必须防渗，防渗层为至少5cm厚的水泥材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 （5）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以240天计算，则垃圾产生量为1.2t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5防护距离计算 根据项目特点，本评价选取TSP作为环境影响预测源强，通过分别计算大气环境防护距离和卫生防护距离确定其影响范围。 为了确切了解项目粉尘无组织排放对区域大气环境的影响程度，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 本项目无组织颗粒物主要是未被集气罩收集的在生产车间内以无组织形式排放，生产车间面积为2700m2，颗粒物产生速率为0.1389kg/h，无组织排放废气污染源源强见下表15。 表15 无组织排放废气污染源源强 污染物名称 污染物排速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 颗粒物 0.1389 0.9 60 45 8 由上表可知，本项目无组织排放的颗粒物的场界浓度和最大落地浓度值未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012）中无组织颗粒物排放浓度限值标准要求，对区域大气环境影响较小。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表16。 表16 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染称名称 Qc（kg/h） Cm(mg/m3) A B C D 计算结果 提级后 颗粒物 0.1389 0.9 470 0.021 1.85 0.84 6.697 50 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M =6.697m；须设置50m卫生防护距离，本项目周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村。满足卫生防护距离要求的50m范围内无居民、学校等环境敏感点。以后在卫生防护距离范围内不得建设集中居民区、医院、学校及其他环境敏感保护目标。在此基础上，项目无组织排放废气对环境产生影响较小。 6环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表17。 表17 主要经济技术指标表 序号 名 称 单 位 数 量 备 注 1 场区占地面积 m2 10000 - 2 总建筑面积 m2 5350 - 3 购置生产设备 台/套 20 - 4 吸纳就业人数 人 10 - 5 总投资 万元 5000 - 6 年产量 t/a 30万 - 7 年产值 万元 3000 - 8 年净利润 万元 500 - 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表18。 表18 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资（万） 废气 原料、成品装卸集堆 颗粒物 封闭车间厂房，喷淋抑尘装置（电伴热） 3 皮带输送 封闭车间，皮带密闭廊道，落料端设置喷淋抑尘装置（电伴热） 原料产品运输 车辆覆盖、限速，洒水抑尘 进料仓、研磨上料 上方设置喷淋抑尘装置（电伴热），研磨入料同时加水 鄂式破碎机入料、出料 2台集气罩+1台风机（风量20000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 2 锤式破碎机出料、入料 4台集气罩+1台风机（风量30000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 3 振动筛出料、入料 4台集气罩+1台风机（风量30000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 4 废水 职工生活 COD、氨氮 水量少，就地泼洒 - 研磨 SS 产品带走，余下沉淀池沉淀后泵入浓缩罐粗粒后进入清水池回用于研磨工序 - 车辆冲洗用水 SS 部分蒸发，余下沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池回用车辆冲洗 - 喷淋抑尘水 SS 产品带走，蒸发 - 固废 沉淀池 沉渣 经板簧压滤机压滤后，泥饼外售建材厂 - 除尘器 除尘灰 低价外售 - 分拣分离 含铁废渣 全部外售铁选厂作为原料 - 职工生活 生活垃圾 环卫部门处置 - 设备维护 废机油 暂存危废间，交有资质单位处理 - 噪声 生产设备 设备噪声 设缓冲底座、固定基础等措施减振 2 硬化 厂区地面全部硬化 1 洗车平台 厂区门口附近设置洗车平台（8m×3.5m），在洗车平台使用高压喷雾清洗轮胎及车身，洗车平台四周应设置防溢座，废水经导流渠流入沉淀池内，上清水泵入清水池回用于运输车辆清洗 2 防渗 危废间（4m×2.5m）最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤10-10 cm/s。沉淀池、清水池、洗车平台底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数≤10-7cm/s。 3 总计 20 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目现有员工10人，年加工、生产水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料合计30万吨。年生产值约3000万元。同时本项目解决了10人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息：信息公开栏； 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表19。 表19 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 鄂式破碎机除尘器排气筒 颗粒物 1 一次/年 锤式破碎机除尘器排气筒 1 一次/年 振动筛除尘器排气筒 1 一次/年 厂界上风向 1 一次/年 厂界下风向 3 一次/年 噪声 厂界 连续A声级 四周 一次/年 9总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目生产用水主要为喷淋抑尘用水、研磨用水和车辆冲洗用水；生活用水主要为职工日常生活用水。喷淋抑尘用水部分在生产过程中经过设备运输将蒸发散失，其余被产品吸收带走。研磨用水部分产品带走，余下经导流渠流入沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于研磨工序。洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池，经沉淀后的上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于运输车辆清洗，无生产废水外排。本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，生活污水主要为职工盥洗废水，废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。厂区防渗旱厕定期清掏。 综上，项目不涉及废水排放，污染物排放量核定值为COD：0t/a、NH3-N：0t/a。 本项目不涉及SO2、NOx的排放，SO2、NOx均为0t/a。 颗粒物的排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物最高允许排放浓度限值30mg/m3。据此核算本项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 本项目颗粒物排放量：5760h×80000m3/h×30mg/m3×10-9=13.82t/a 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD： 0t/a、氨氮： 0t/a、SO2 ：0/a、NOx： 0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物：13.82t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料、成品装卸集堆 | 颗粒物 | 原料、成品车间密闭，设置喷雾抑尘装置（电伴热） | 厂界颗粒物无组织排放浓度<1.0mg/m3 |
|  | 皮带传送 | 颗粒物 | 车间密闭，皮带密闭廊道、落料端设置喷雾抑尘装置（电伴热） |  |
|  | 原料产品运输 | 颗粒物 | 车辆覆盖、限速，洒水抑尘 |  |
|  | 进料仓、研磨上料 | 颗粒物 | 上方设置喷雾抑尘装置（电伴热），研磨入料同时加水 |  |
|  | 颚式破碎机入料、出料 | 颗粒物 | 2台集气罩+1台风机（风量20000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒排放 | 颗粒物有组织最高允许排放浓度<30mg/m3 |
|  | 锤式破碎机入料、出料 | 颗粒物 | 4台集气罩+1台风机（风量30000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒排放 |  |
|  | 振动筛入料、出料 | 颗粒物 | 4台集气罩+1台风机（风量30000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m高排气筒排放 |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD SS 氨氮 | 用于厂区道路泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 研磨用水 | SS | 产品带走，沉淀池沉淀泵入清水池回用于研磨 |  |
|  | 喷淋抑尘用水 | SS | 产品带走，蒸发散失 |  |
|  | 车辆冲洗用水 | SS | 蒸发散失，沉淀池沉淀泵入清水池回用于车辆冲洗 |  |
| 固废 | 设备维护 | 废机油 | 暂存危废间，交由有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 经板簧压滤机压滤后，泥饼外售建材厂 |  |
|  | 分拣分离 | 含铁废渣 | 外售铁选厂作原料 |  |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 低价外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 各类设备采用减振基础，加强设备的日常维护、更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象，避免设备长期使用后噪声增大，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 |
| 防渗 | 危废间（4m×2.5m）最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤10-10 cm/s。沉淀池、清水池、洗车平台底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数≤10-7cm/s。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结 论 1项目概况 项目名称：公路水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料项目。 建设单位：唐山君赫晟再生资源回收有限公司。 建设性质：新建。 工程投资：总投资5000万元，其中环保投资20万元，占总投资比例0.4%。 占地面积：项目总占地面积10000m2（折合15亩），总建筑面积5350m2。 建设内容：生产车间、原料库、成品库、办公用房等。 生产规模：年加工、生产水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料合计30万吨。 劳动定员：定员10人，其中管理人员1人，年工作时间240天/年（5760h），每天三班8小时。 2 项目选址合理性 本项目位于唐山市滦县茨榆坨镇前茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.471500°，东经118.587100°。项目东侧为空地，南侧为村路，隔村路为农田，西侧为东三赢再生资源有限公司占地，北侧为建材公司占地，进场道路位于厂区东侧。周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村。满足卫生防护距离的要求。项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等其它需要保护的区域。项目选址合理。 3 拟采取环保措施可行性 （1）废水 本项目喷淋抑尘用水部分在生产过程中经过设备运输将蒸发散失，其余被产品吸收带走。研磨用水部分产品带走，余下经导流渠流入沉淀池沉淀后泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于研磨工序。洗车过程中产生的废水经导流渠流入沉淀池，经沉淀后的上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于运输车辆清洗，无生产废水外排。本项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，生活污水主要为职工盥洗废水，废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。厂区防渗旱厕定期清掏。 （2）废气 ①有组织粉尘 企业共设置3套离线脉冲布袋除尘器，分别用于1台颚式破碎机入料口和出料口、2台锤式破碎机的入料口及出料口、2台振动筛的入料口及出料口的粉尘，集气罩收集效率为90%，除尘器的过滤风速均＜0.8m/min，布袋材质为覆膜针刺毡，除尘效率可达99%。具体设置情况如下： a.鄂式破碎：1台鄂式破碎入料口、出料口设置集气罩，经风机将粉尘引入1套离线脉冲布袋除尘器处理，风量为20000m3/h，处理后经1根15m排气筒排放。 b.锤式破碎：企业2台锤式破碎机进料口、出料口分别设集气罩（共4个），粉尘经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理，风量为30000m3/h，处理后经1根15m排气筒排放； c.2台振动筛的筛面封闭，在入料口及出料口分别设集气罩（共4个），粉尘经风机引入1套离线脉冲布袋除尘器处理，风量为30000m3/h，处理后经1根15m排气筒排放； 经3套脉冲布袋除尘器处理后，企业颗粒物平均排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012）有组织颗粒物最高浓度排放限值≤30mg/m³的要求。 ②无组织粉尘 原料、成品装卸集堆粉尘：原料在密闭原料库、产品在密闭成品库中装卸集堆存放过程中会产生扬尘，项目原料矿山废石废渣粒径较大，原料库、成品库密闭性好，并设置喷淋设施定期洒水抑尘，设置方式：原料堆和成品堆上方各设置一套喷雾抑尘装置（电伴热），喷淋管路使用保温棉包裹，每隔5m设置1个喷雾口，喷雾口辐射面积为5m×3.5m，定期向原料堆、成品堆喷水，并在原料、成品卸车过程中增加喷淋次数。因此扬尘产生量少，可忽略不计，对周围环境影响很小。 皮带输送扬尘：原料和产品在皮带输送过程中会产生粉尘，原料碎石粒径较大，产品和原料的皮带输送均在密闭车间内进行，设置封闭皮带通廊，并在落料端布置喷雾抑尘装置（冬季电伴热），可有效减少落料时产生的粉尘。 原料、产品运输扬尘：运输车辆在物料运输过程中会产生少量的扬尘。加强进出车辆的运输管理，采取对车辆进行覆盖，严格控制车辆速度，并定期洒水道路抑尘的措施，可有效降低粉尘的产生量。 进料仓、研磨机上料粉尘：由装载机向进料仓入料时会产生粉尘，在进料仓上方设置喷雾抑尘装置，研磨入料过程会产生少量粉尘，入料同时加水，并在上方设置喷雾抑尘装置，可有效降低粉尘的产生量。 无组织排放颗粒物按颗粒物产生量的10%计算，由于生产车间密闭，并设置喷雾抑尘装置，无组织颗粒物扩散率按无组织颗粒物产生的5%计算，其余颗粒物在车间内沉降。根据Screen3预测模式，颗粒物外排浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012）无组织颗粒物排放浓度限值≤1.0mg/m³的要求。 （3）噪声 本项目噪声源主要为生产过程中的鄂式破碎机、锤式破碎机、振动筛、分拣分离机、装载机、研磨机、皮带输送机、泵类和除尘风机等设备运行过程中产生的噪声，源强在75～90dB(A)左右，项目拟选用低噪设备，并对产噪设备采取基础减振、车间隔声等措施。采取的噪声防治措施后，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间60dB(A)，夜间50dB(A)的限值要求。项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 本项目营运期固体废弃物主要为设备维护产生的废机油、分拣分离过程分选出来的含铁废渣、沉淀池沉渣、除尘设施除尘灰和职工生活垃圾。沉淀池沉渣经板簧压滤机压滤后，泥饼外售建材厂。除尘灰全部低价外售；含铁废渣外售铁选厂作为原料。废机油设置危废间储存，定期交有资质单位处置；生活垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 4防护距离结论 （1）大气防护距离 采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织排放源的大气防护距离。经计算，无任何超标点，因此本项目不设大气环境防护距离。 （2）卫生防护距离 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M =6.697m；提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界西南方向370m的武庄户村，满足卫生防护距离的要求。 5总量控制结论 根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，污染物总量控制指标按照国家或地方污染物排放标准进行核定，确定项目污染物排放总量控制指标核定为：SO2：0t/a、NOX ：0t/a、COD： 0t/a、NH3-N： 0t/a、颗粒物：13.82t/a。 工程可行性结论 唐山君赫晟再生资源回收有限公司公路水稳基石原料、水稳碎石原料及公路路面骨料项目符合国家产业政策；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。满足卫生防护距离要求，环境风险为可接受范围内。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行硬化。

三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表20。 表20 建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 类别 污染物 名称 产污 节点 环保设施 验收指标 验收标准 投资 （万元） 废气 颗粒物 原料、成品装卸集堆 封闭车间厂房，喷淋抑尘装置（电伴热） 厂界颗粒物无组织排放浓度<1.0mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012） 3 颗粒物 皮带输送 封闭车间，皮带密闭廊道，落料端设置喷淋抑尘装置（电伴热） 颗粒物 原料产品运输 车辆覆盖、限速，洒水抑尘 颗粒物 进料仓、研磨上料 上方设置喷淋抑尘装置（电伴热），研磨入料同时加水 颗粒物 鄂式破碎机入料、出料 2台集气罩+1台风机（风量20000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 颗粒物有组织最高允许排放浓度<30mg/m3 9 颗粒物 锤式破碎机入料、出料 4台集气罩+1台风机（风量30000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 颗粒物 振动筛入料、出料 4台集气罩+1台风机（风量30000m3/h）+1台离线脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒 废水 COD、氨氮、SS 职工生活 泼洒地面抑尘 不外排 — — SS 研磨用水 产品带走，沉淀池沉淀后上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池，回用于研磨工序 不外排 — — SS 喷淋抑尘用水 产品带走，蒸发散失 不外排 — — SS 车辆冲洗用水 蒸发散失，沉淀池沉淀上层清水泵入浓缩罐处理后进入清水池回用于车辆冲洗 不外排 — — 噪声 噪声 生产设备 基础减振、消声隔声 2类：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A) 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）中2类标准 2 固废 废机油 设备维护 暂存危废间，有资质单位处理 合理处置 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 — 沉渣 沉淀池 经板簧压滤机压滤后，泥饼外售建材厂 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（GB 18599 -2001）及其 2013 年修改单 — 含铁废渣 分拣分离 外售铁选厂作原料 除尘灰 除尘器 低价外售 — 职工生活 职工生活 垃圾箱，统一交环卫部门处理 — 硬化 厂区地面全部硬化 1 洗车平台 厂区门口附近设置洗车平台（8m×3.5m），在洗车平台使用高压喷雾清洗轮胎及车身，洗车平台四周应设置防溢座，废水经导流渠流入沉淀池内，上清水回用于运输车辆清洗 2 防渗 危废间（4m×2.5m）最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤10-10 cm/s。沉淀池、清水池、洗车平台底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数≤10-7cm/s。 3 合计 占总投资的0.4％ 20

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目平面布置及周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

蒸发2

5

3

产品带走

喷淋抑尘

10

60

研磨用水

产品带走

10

50

回用50

51.5

清水池池

沉淀池

新水16.1

1.5

蒸发1

2.5

1

回用1.5

车辆冲洗用水

0.08

消耗0.02

0.1

泼洒地面抑尘

生活用水

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

内部建设

设备安装

车间钢结构建设

场地平整

土方挖掘

生活污水、建筑垃圾

图2  施工期产污节点图