建设项目环境影响报告表

项目名称：新建水泥稳定碎石拌合站项目

建设单位（盖章）：唐山众磊建材有限公司

编制日期：2018年6月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建水泥稳定碎石拌合站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山众磊建材有限公司 |
| 法人代表 | 李建亭 | 联系人 | 陈子龙 |
| 通讯地址 | 滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南 |
| 联系电话 | 13582903030 | 传真 |  | 邮政编码 | 064303 |
| 建设地点 | 滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]87号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3022 砼结构构件制造 |
| 占地面积 (平方米) | 10000m2（折合15亩） | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 9600 | 其中:环保投资 (万元) | 10 | 环保投资 占总投资比例% | 0.1 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |

工程内容及规模:

1项目背景

为适应市场需求，唐山众磊建材有限公司拟投资9600万元，在滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南建设新建水泥稳定碎石拌合站项目，新建水泥稳定碎石生产线2条，年加工、生产水泥稳定碎石100万吨。

根据《产业结构调整指导目录》（2015年本），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。

根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九、非金属矿物制品业” “50、砼结构构件制造，商品混凝土加工”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，唐山众磊建材有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。

2项目概况

2.1地理位置及周边关系

本项目位于滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.589398°，东经118.471498°。项目东侧为道路，南侧为建材公司占地，西侧为东三赢再生资源有限公司占地，北侧为空地，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

2.2基本情况

项目名称：新建水泥稳定碎石拌合站项目。

建设单位：唐山众磊建材有限公司。

建设性质：新建。

工程投资：总投资9600万元，其中环保投资10万元，占总投资比例0.1%。

占地面积：项目总占地面积10000m2（折合15亩），总建筑面积5200m2。

建设内容：生产车间、原料库、办公用房等。

生产规模：年加工、生产水泥稳定碎石100万吨。

劳动定员：定员10人，其中管理人员1人，年工作时间240天/年（5760h），每天三班8小时。

2.3项目主要工程内容

本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。

表1   项目组成及主要建(构)筑物一览表

序号; 项目组成及名称; 建筑面积（m2）; 占地面积（m2）; 工程内容; 1; 主体

工程; 1#生产车间; 1250; 1250; 彩钢结构，包括水泥机、进料仓、搅拌仓和卸料口等设备工序; ; ; 2#生产车间; 1250; 1250; 彩钢结构，包括水泥仓、进料仓、搅拌机和卸料口等设备工序; 2; 仓储工程; 原料库; 2200; 2200; 彩钢结构; 3; 辅助工程; 办公用房; 200; 200; 砖混结构; 4; ; 警卫室; 50; 50; 砖混结构; 5; ; 实验室; 100; 100; 砖混结构; 6; ; 配电室; 30; 30; 砖混结构; 7; ; 中控室（2座）; 80; 80; 砖混结构; 8; ; 地磅房; 40; 40; 砖混结构; 9; 环保工程; 废气; 1#生产车间中1台搅拌机废气经引风管道引入地面的1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；上料等工序全在生产车间进行，4个水泥筒仓上设置引风管道引入地面的1套脉冲布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放；2#生产车间中1台搅拌机废气经引风管道引入地面的1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；上料等工序全在生产车间进行，2个水泥筒仓上设置引风管道引入地面的1套脉冲布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放，生产车间均密闭。; 10; ; 噪声; 设备布置在封闭车间内，设备加减震基础; 11; ; 固废; 沉淀池沉渣定期清掏回用于生产，废混凝土试验块回用、混合料、除尘器收集的除尘灰循环利用，废机油暂存危废间，定期交有资质单位处理，生活垃圾交由环卫部门处理。; 12; 公用

工程; 供水; 当地自来水管网; 13; ; 供电; 当地电网; 14; ; 供热; 项目生产不需要用热，本项目冬季不生产，办公室夏季制冷采用空调。; 2.4产品方案

本项目年加工、生产水泥稳定碎石100万吨。

2.5主要生产设备

本项目主要设备见表2。

表2  本项目主要设备一览表

序号; 名称; 型号、类型; 单位; 数量; 1; 搅拌装置; /; 台; 2; 2; 卸料装置; /; 台; 2; 3; 计量斗; 2000kg/个; 台; 6; 4; 皮带机; /; 台; 2; 5; 水箱; 30m3; 台; 2; 6; 水泥筒仓; 60t; 个; 6; 7; 装载机; —; 台; 3; 8; 脉冲布袋除尘器; 5000m³/h  2套 3000m³/h  2套 ; 套; 4; 9; 料斗; /; 台; 2; 10; 空气压缩机; /; 台; 2; 2.6主要原辅材料、能源消耗

本项目主要原辅材料用量及能耗见表3。

表3  主要原辅料及能源消耗一览表

序号; 名称; 单位; 消耗量; 备注; 1; 水泥; t/a; 150000; 灌装外购; 3; 石渣; t/a; 850000; 粒径0-10mm，外购，汽车运输; 4; 电; 万kwh/a; 60; 当地电网; 5; 水; t/a; 72744; 当地自来水管网; 2.7平面布置

本项目场地门口位于东侧，厂区北侧为1#生产车间，南侧为2#生产车间，两个生产车间分别内设1条水泥稳定碎石生产线，包括进料仓、搅拌装置和卸料口，中间为原料库房，办公用房位于厂区东北侧。平面布置见附图3。

2.8供电、供热

供电：年耗电量约为60万kwh/a。

采暖：本项目生产不用热，本项目冬季不生产，办公室夏季制冷采用单体空调。

2.9给排水

本项目新水总用水量303.1t/d（72744t/a）其中，其中生产用水303t/d（72720t/a），生活用水0.1t/d（240t/a）。

（1）给水

生产用水：项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、设备冲洗用水和喷淋抑尘用水。

混凝土搅拌用水：用水量约为300t/d（72000/a），混凝土搅拌用水全部进入产品或者自然蒸发，不外排。

设备冲洗用水：搅拌机为本项目的主要生产设备，在其暂时停止生产时必须冲洗干净，防止搅拌机中残留混凝土凝固。按搅拌机平均每天冲洗1次，按每台每次冲洗水3.0m3计算，则搅拌机清洗用水量为6t/d（1440t/a），经导流渠引入沉淀池沉淀后上层清水回用于设备冲洗，损耗1t/d（240t/a），回用5t/d（1200t/a），定期补充新水1t/d（240t/a）。

喷淋抑尘用水：本项目生产所需石渣堆放于库房内，为防止库房内部粉尘过高，在原料库上方设置喷淋抑尘装置，用水量约为2t/d（480t/a），抑尘水直接随原料用于生产，不外排。

生活用水：本项目不设食堂、洗浴，厕所为防渗旱厕。职工人数10人，年工作240天。参照《河北省用水定额（DB13/T1611-2016）》，职工生活用水按10L/人·d的用水量计算，则项目职工年生活用水量为0.1t/d（24t/a）。

£¨2£©排水

项目无生产废水外排，少量职工生活废水的产生量按用水量的80%计，排水量为0.08/d（19.2t/a），废水泼洒地面抑尘，不外排。

项目各项用水一览表见表4。项目水平衡图见图1。

表4  项目水平衡一览表

项目; 总用水

（t/d）; 新水

（t/d）; 回用水

（t/d）; 损耗

（t/d）; 排水

（t/d）; 备注; 混凝土搅拌; 300; 300; 0; 300; 0; 不外排; 设备冲洗; 6; 1; 5; 1; 0; ; 抑尘用水; 2; 2; 0; 2; 0; ; 办公生活; 0.1; 0.1; 0; 0.02; 0.08; 泼洒地面抑尘; 合  计; 308.1; 303.1; 5; 303.02; 0.08; ;

产品带走

300

300

混凝土搅拌

损耗1

回用5

6

5

1

沉淀池

新水303.1

设备冲洗

损耗2

2

抑尘用水

损耗0.02

泼洒地面抑尘

0.1

0.08

办公生活

图1 水平衡图 单位：t/d 2.10 选址合理性 本项目位于滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南，项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村，满足卫生防护距离要求，选址合理。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，无与本项目有关的原有污染情况及环境问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.589398°，东经118.471498°。项目东侧为道路，南侧为建材公司占地，西侧为东三赢再生资源有限公司占地，北侧为空地，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目周边关系图见附图2，项目平面布置图见附图3。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准；

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1 大气环境质量现状 本项目评价大气常规因子采用唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的滦县第一中学监测点环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年4月15日至21日，现状结果统计见表5。 表5 现状结果统计一览表 污染物名称; 取样时间; 监测项目; 标准值（μg/m3）; 浓度范围（μg/m3）; SO2; 2018年3月15日-3月21日; 1小时均值; 500; 14-98; CO; ; 1小时均值; 10000; 1693-3965; NO2; ; 1小时均值; 200; 18-56; O3; ; 1小时均值; 200; 56-160; ; ; 8小时均值; 160; 34-98; PM10; ; 24小时均值; 150; 47-137; PM2.5; ; 24小时均值; 75; 24-69; 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 3地下水环境 经调查该区域地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.589398°，东经118.471498°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表6。周边关系见附图2，平面布置见附图3。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素; 保护目标; 方位; 厂界距离 （m）; 对象; 保护级别; 大气环境; 前茨榆坨村; NE; 420; 村民; 《境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准; ; 茨榆坨东街村; NE; 1570; 村民; ; ; 王喜庄村; NW; 2240; 村民; ; ; 港坨村; SW; 1195; 村民; ; ; 石庄户村; SW; 1870; 村民; ; ; 武庄户村; SW; 575; 村民; ; ; 富新庄子村; SE; 2250; 村民; ; 声环境; 厂界; 《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准;

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准浓度限值，标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 污染因子; 取值时间; 浓度限值; ; ; 级别; 浓度; 单位; SO2; 年平均; 二级; 60; μg/Nm3; ; 24小时平均; ; 150; ; ; 小时平均; ; 500; ; NO2; 24平均; ; 80; ; ; 小时平均; ; 200; ; CO; 24小时平均; ; 4; mg/Nm3; ; 小时平均; ; 10; ; O3; 日最大8小时平均; ; 160; μg/Nm3; ; 小时平均; ; 200; ; PM10; 年平均; ; 70; ; ; 24小时平均; ; 150; ; PM2.5; 年平均; ; 35; ; ; 24小时平均; ; 75; ; 2声环境质量标准 厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 ; 夜间; 2类区; 60; 50; 3、水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表9。 表9 地下水质量标准 Ⅲ类 mg/L 项目; pH; 高锰酸盐指数; 总硬度; 溶解性总固体; Cl-; 硫酸盐; 硝酸盐; 氨氮; Ⅲ类; 6.5-8.5; 3.0; 450; 1000; 250; 250; 20; 0.5; |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1大气污染物 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第II时段限值要求（10mg/m3）。无组织大气污染物排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3）。 2厂界噪声 施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准，昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 昼间 ; 夜间; 2类; 60; 50; 3固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。危险固体废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 其它污染物建议控制指标为：颗粒物：0.4656t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)：

1施工期

本项目建设2条水泥稳定碎石生产线，主要建设原材料库、生产车间和办公用房等。

本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

内部建设

设备安装

车间钢结构建设

场地平整

土方挖掘

图2  施工期产污节点图

生活污水、建筑垃圾

2营运期

营运期生产工艺流程及排污节点见图3。

图3    营运期工艺流程及排污节点图

本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，不涉及化学反应，本项目工艺流程简述如下：

（1）原料运输及储存方式

项目主要原料为水泥和石渣等，水泥由罐车运进厂区后，采用输送管道将罐车的出料口与水泥筒仓的进料口连接，采用压缩空气将罐车中的料输送到筒仓中储存；石渣采用汽车散装运输，运输车辆采用金属盖棚封闭车厢。石渣经运输车辆运至厂区后堆放在原料库内，原料库采用彩钢结构全封闭，地面混凝土硬化。项目设有水泥筒仓6个。

该工序主要排污节点：原料运输、储存及转运过程中产生的粉尘；罐车向水泥筒仓内输送水泥时仓顶产生的水泥粉尘；运输车辆、装载机噪声。

（2）投料

生产时将石渣等原料用装载机从原料库运送至集料仓的计量系统，计量后以皮带输送方式提升送至搅拌楼的进料口，从进料口出进入搅拌机；水泥以全封闭螺旋输送机通过密闭管道向搅拌楼供料；设有水罐向搅拌机按比例加水，通过微机控制系统根据选定的配方对各种原材料进行计量，并控制各步操作，配料过程采用电脑控制，从而保证成品的品质。

该工序主要排污节点：水泥筒仓经螺旋输送机向搅拌机内输送水泥时产生的粉尘；装载机、输送机设备噪声。

£¨3£©搅拌

经自动计量、配料后的各种原材料输送至搅拌机混合搅拌，搅拌机采用自动盖料，密闭搅拌、湿作业。配料原则视供给对象的工程性质决定。

该工序主要排污节点：搅拌机每天停工时排放的混合料；搅拌机搅拌噪声。

£¨4£©出料

搅拌完成后打开搅拌机的卸料门，将水泥稳定碎石经卸料门卸至专用运输车中，在出厂区时取一定成品样品用于压力试验测试，专用运输车将生产的水泥稳定碎石成品送到各建筑工地。 该工序主要排污节点：实验室产生的废混凝土试验快。 其它排污节点：职工盥洗废水、沉淀池沉渣、设备维护产生的废机油、除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。

表11 排污节点和治理措施一览表 类别; 序号; 产生点; 主要污 染因子; 产生 特征; 排放去向; 治理措施; 废 气; 1; 物料运输; 颗粒物; 间断; 排入空气; 运输车辆苫盖、粉料采用散装物料，罐车运输，储存在密闭原材料库内。; ; 2; 矿渣; 颗粒物; 连续; ; 设全封闭原材料库，原材料库雾炮抑尘装置。; ; 3; 水泥筒仓; 颗粒物; 间断; ; 1#生产车间中4个水泥筒仓上方设置管道，连接到1套地面离线脉冲布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，2#生产车间中2个水泥筒仓上方设置管道，连接到1套地面离线脉冲布袋除尘器，处理后经15m高排气筒排放，共2套。; ; 4; 输送、计量; 颗粒物; 连续; ; 皮带全封闭，水泥采用全封闭螺旋输送机。; ; 5; 搅拌机投料搅拌; 颗粒物; 连续; ; 搅拌机设在生产车间内，两个生产车间中每台搅拌机设1套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒排放，共2套，生产车间全封闭。; 噪 声; 1; 搅拌机; 噪声; 连续; 排入环境; 减震基础，全封闭生产车间内; ; 2; 皮带机; 噪声; 连续; ; 减震基础，全封闭生产车间内; ; 3; 空气压缩机; 噪声; 连续; ; 减震基础，全封闭生产车间内; ; 4; 装载机; 噪声; 间断; ; 全封闭原材料库内; ; 5; 风机; 噪声; 连续; ; 减震基础，设备间，消声器; ; 6; 泵类; 噪声; 间断; ; 减震基础; 废 水; 1; 职工生活; COD、氨氮; 间断; 不外排; 泼洒抑尘，不外排; 固 废; 1; 脉冲布袋除尘器; 除尘灰; 间断; 不外 排; 回用于生产; ; 2; 职工生活; 生活垃圾; 间断; ; 集中收集，由环卫部门统一处置; ; 3; 搅拌机; 混合料; 间断; ; 回用于生产; ; 4; 沉淀池; 沉渣; 间断; ; 定期清掏，回用于生产; ; 5; 实验测试; 废混凝土试验块; 间断; ; 回用于生产; ; 6; 设备维护; 废机油; 间断; ; 暂存危废间，定期交有资质单位处理; 主要污染工序： （1）废气：运输扬尘；石渣贮存、转运过程产生的粉尘；水泥筒仓产生的粉尘；输送、计量过程产生的粉尘；搅拌机产生的粉尘。 （2）废水：员工生活废水。 （3）噪声：主要噪声源为搅拌机、皮带机、空气压缩机、装载机、风机、泵类等运行时产生的噪声，源强为75-95dB(A) 。 （4）固体废物：混合料、除尘灰、废混凝土试验块、沉淀池沉渣、废机油以及职工生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量 | 处理后排放浓度 及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 原料运输、 配料机 | 颗粒物 | 0.19t/a | 0.19t/a |
|  | 筒仓 | 颗粒物 | 废气量为1200万m3 |
|  |  |  | 18t/a | 7.5mg/m3 0.09t/a |
|  | 搅拌机 | 颗粒物 | 废气量为3456万m3 |
|  |  |  | 20t/a | 5.79mg/m3 0.2t/a |
| 废 水 | 职工生活 | COD、氨氮 | 少量 | 就地泼洒，不外排 |
| 固 废 | 除尘器 | 除尘灰 | 37.71t/a | 回用于生产 |
|  | 试验测试 | 废混凝土试验块 | 20t/a | 回用于生产 |
|  | 搅拌工序 | 混合料 | 200t/a | 回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 100t/a | 定期清掏，回用于生产 |
|  | 设备维护 | 废机油 | 0.2t/a | 暂存危废间，定期交有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 经预测，四周厂界噪声贡献值为40.5-44.6dB(A)，则本项目昼间、夜间各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村，噪声对其无影响。 |
| 主要生态影响 建设项目施工期加强环境管理，设置围挡，后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。因此，工程建设不会对当地生态环境产生明显影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目总占地面积为10000m2，建筑面积为5200m2，施工期主要建设原材料库、生产车间、和办公用房等，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： （1）施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 （2）推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 2 扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，以及中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）、河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》的通知（冀建安〔2016〕27号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： （1）施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 （2）使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 （3）在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 （4）水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 （5）建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖；建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 （1）施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 （2）影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。

营运期环境影响分析：

1大气环境影响分析

本项目产生粉尘主要为水泥筒仓粉尘、石渣堆存及装卸粉尘和搅拌机产生的粉尘，本项目共有2条生产线，6个60t的水泥筒仓，水泥由罐装汽车运进厂后直接打入筒仓内，1#生产车间4个水泥筒仓共用1套除尘器，2#生产车间2个水泥筒仓共用1套除尘器，共两套，筒仓顶设置集尘管道引入地面的脉冲布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放。石渣堆存及装卸产生的粉尘无组织排放。1#生产车间中1台搅拌机设置1套除尘器，2#生产车间1台搅拌机设置1套除尘器，，共两套，搅拌机产生的粉尘经集尘管道引入地面的脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。

£¨1£©水泥筒仓有组织粉尘

本项目水泥原料为筒状原料罐储存，是一种封闭式的储存散装物料的罐体，适合储存水泥、粮食等各种散装物料，具有防雨、防潮、使用方便等特点。本项目设置两条生产线，1#生产车间中生产线设置4座水泥筒仓，2#生产车间中生产线设置2座水泥筒仓，参考《空气污染物排放和控制手册》环（美国环境保护局）“十、混凝土配料”章节推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子，水泥粉尘的产生量按0.12kg/t计，项目水泥年用量为150000t，则颗粒物产生量为18t/a。

本项目1#生产车间4个水泥筒仓共用1套除尘器，2#生产车间2个水泥筒仓共用1套除尘器，共两套，粉尘由引风管道直接导入除尘器中，收集率为100%，水泥筒仓所设每套布袋除尘器设计风量为5000 m3/h，两条生产线同时进料，每天筒仓进料时间约为5小时，则产生的废气量为1200万m3/a，脉冲布袋除尘器除尘效率为99.5%以上，则经处理后颗粒物排放量为0.09t/a，排放浓度为7.5mg/m3，1#生产车间和2#生产车间的筒仓粉尘分别经各自除尘器处理后由各自车间的1个15m高排气筒排放，处理前后筒仓粉尘产生、排放情况见表12。

表12 筒仓污染物排放情况

名称; 产生工序; 总上料时间; 处理前; 处理后; 脉冲布袋除尘器; ; ; ; 产生量

t/a; 浓度mg/m3; 排放量

t/a; 效率; 数量（套）; 颗粒物; 水泥筒仓; 6个; 2400h; 18; 7.5; 0.09; 99.5%; 2; 采取除尘措施后，筒仓粉尘经处理后的排放浓度为7.5mg/m3，粉尘排放量为0.09t/a。颗粒物排放能够满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表1第II时段散装水泥中转站及水泥制品浓度限值的要求（颗粒物：10mg/m3）。

（2）搅拌机有组织粉尘

搅拌机进料和搅拌初期，由于原料尚未拌湿，会产生一定的粉尘，参考《空气污染物排放和控制手册》环（美国环境保护局）“十、混凝土配料”章节推荐的混凝土配料工艺潜在的逸散排放因子，混料机水泥、石渣搅拌过程中产生的粉尘按0.02kg/t计，则项目水泥用量约为150000t/a，石渣用量约为850400t/a，则搅拌机进料和搅拌初期颗粒物产生量约为20t/a。颗粒物经引风机引入脉冲布袋除尘器处理经15m高排气筒排放，1#生产车间配备1套除尘器+15m高排气筒，2#生产车间配备1套除尘器+15m高排气筒，共两套。每套除尘器设计风量均为3000 m3/h，除尘效率99％以上，每天运行24小时，产生的废气量为3456万m3/a，则经处理后颗粒物排放量为0.2t/a，排放浓度为5.79mg/m3，经15m高排气筒排放，处理前后搅拌主机粉尘产生、排放情况见表13。

表13  搅拌主楼污染物排放情况

名称; 产生工序; 处理前; 处理后; 主机除尘器（脉冲式）; ; ; 产生量

t/a; 浓度mg/m3; 排放量

t/a; 效率; 数量（套）; 粉尘; 搅拌机; 20; 5.79; 0.2; 99%; 2; 采取除尘措施后，经处理后粉尘排放浓度为5.79mg/m3，粉尘排放量为0.2t/a，排放口高度不低于15m，颗粒物排放能够满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表1第II时段散装水泥中转站及水泥制品浓度限值的要求（颗粒物：10mg/m3）。

（3）无组织粉尘

石渣原料堆存装卸粉尘：石渣进厂存入厂区原材料库内，原材料库为2200m2轻钢结构的封闭原材料库房（规格为44m×50m×8m），原料在密闭原料库中装卸集堆存放过程中会产生扬尘，项目原料库密闭性好，并设置喷淋设施定期洒水抑尘，设置方式：原料堆和成品堆上方各设置一套喷雾抑尘装置（电伴热），定期向原料堆喷水，并在原料卸车过程中增加喷淋次数。因此扬尘产生量很少，对周围环境影响很小。

皮带输送扬尘：原料在皮带输送过程中会产生粉尘，原料的皮带输送均在密闭车间内进行，设置封闭皮带通廊，可有效减少落料时产生的粉尘。

原料、产品运输扬尘：运输车辆在物料运输过程中会产生少量的扬尘。加强进出车辆的运输管理，采取对车辆进行覆盖，严格控制车辆速度，并定期洒水道路抑尘的措施，可有效降低粉尘的产生量。

无组织排放颗粒物按颗粒物产生量的10%计算，由于生产车间密闭，并设置喷淋抑尘装置，无组织颗粒物扩散率按无组织颗粒物产生的5%计算，其余颗粒物在车间内沉降，则无组织颗粒物产生速率为0.0327kg/h，根据Screen3预测模式，颗粒物最大落地浓度为0.01424mg/m3，外排浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表2的限值标准。

2 水环境影响分析

本项目生产用水主要为混凝土搅拌用水、设备冲洗用水和喷淋抑尘用水，生活用水主要为职工日常生活用水。新水总用水量303.1t/d（72744t/a）其中，其中生产用水303t/d（72720t/a），生活用水0.1t/d（240t/a）。

（1）生产废水

①混凝土搅拌用水 用水量约为300t/d（72000/a），混凝土搅拌用水全部进入产品或者自然蒸发，不外排。 ②设备冲洗用水 搅拌机为本项目的主要生产设备，在其暂时停止生产时必须冲洗干净，防止搅拌机中残留混凝土凝固。按搅拌机平均每天冲洗1次，按每台每次冲洗水3.0m3计算，则搅拌机清洗用水量为6t/d（1440t/a），经导流渠引入沉淀池沉淀后上层清水回用于设备冲洗，损耗1t/d（240t/a），回用5t/d（1200t/a），定期补充新水1t/d（240t/a）。 ③喷淋抑尘用水 本项目生产所需石渣堆放于库房内，为防止库房内部粉尘过高，在原料库上方设置喷淋抑尘装置，用水量约为2t/d（480t/a），抑尘水直接随原料用于生产，不外排。 （2）生活污水 本项目不设食堂、洗浴，厕所为防渗旱厕。职工人数10人，年工作240天。参照《河北省用水定额（DB13/T1611-2016）》，职工生活用水按10L/人·d的用水量计算，则项目职工年生活用水量为0.1t/d（24t/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.08/d（19.2t/a），废水泼洒地面抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造” “60、砼结构构件制造、商品混凝土加工 ”，地下水环境影响评价等级为IV类，IV类项目无需开展地下水评价。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3噪声影响分析 ⑴生产车间噪声源强 主要为搅拌机、皮带输送机、空气压缩机、装载机、风机和泵类等设备产生的噪声，源强为75-95dB(A），本项目将各种设备全部布置在生产车间内，底部安装减振基础，车间为实体彩钢结构，可综合降噪10~25dB(A)。 项目设备源强及采取的措施及厂界距离见表14。 表14 主要噪声源源强及降噪措施一览表 名称; 数量; 源强dB(A); 排放 特征; 降噪 措施; 采取措施后源强dB(A); 设备距各厂界的最近距离（m）; ; ; ; ; ; ; 东; 西; 南; 北; 搅拌机; 2台; 90; 连续; 车间内作业、安装减振基础; 65; 30; 40; 30; 20; 空气压缩机; 2台; 95; 连续; ; 70; 40; 40; 35; 25; 装载机; 3台; 85; 连续; ; 60; 50; 30; 40; 20; 皮带输送机; 2台; 75; 连续; ; 55; 50; 40; 30; 30; 泵类; 2台; 75; 连续; ; 50; 30; 25; 30; 10; 除尘风机; 4台; 80; 连续; ; 55; 20; 35; 40; 20; ⑵预测计算 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc-A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S; tj—在T时间内j声源工作时间，S; T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。M—等效室外声源个数。 （4）预测结果及分析 按照以上预测模式及源强参数，本项目厂界评价点的噪声预测结果见表15。 表15 噪声预测结果一览表单位：dB(A) 评价点; 贡献值; 标准值; 达标分析; ; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 东厂界; 40.5; 40.5; 60; 50; 达标; 达标; 南厂界; 41.1; 41.1; ; ; 达标; 达标; 西厂界; 40.0; 40.0; ; ; 达标; 达标; 北厂界; 44.6; 44.6; ; ; 达标; 达标; 由上表可知，四周厂界噪声贡献值为40.5-44.6dB(A)，则本项目昼间、夜间各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。项目的最近敏感点为距厂界东北侧420m的前茨榆坨村，噪声对其无影响。 4固废环境影响分析 本项目营运期固体废弃物主要为搅拌机工序产生的混合料、实验测试工序产生的废混凝土试验块、除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣、设备维护产生的废机油和职工生活产生的生活垃圾。 （1）混合料 搅拌工序产生的混合料约为200t/a，收集后回用于生产。 （2）废混凝土试验块 试验测试工序产生的残次产品约为20t/a，收集后回用于生产。 （3）除尘灰 除尘器收集的除尘灰产生量为37.71t/a，除尘灰收集后回用生产。 （4）沉渣 沉淀池沉渣产生量约为100t/a，沉淀池定期清掏回用于生产。 （5）废机油 设备维护产生的废机油约为0.2t/a，设置危废间储存，由专门容器收集，定期交有资质单位处置，并签订危废处置协议。危废间建设要求见表16。 表16 危废间建设要求 序号; 危废间建设要求; 1; 危险废物的储存：须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存设施的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。; 2; 根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。; 3; 将危险废物用耐腐蚀容器收集，送有资质的部门处理，并签订危废处理协议; 4; 基础必须防渗，防渗层为至少5cm厚的水泥材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。; （6）生活垃圾 本项目劳动定员为10人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以240天计算，则垃圾产生量为1.2t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综上所述，项目排放的固废全部合理处置，不会对周围环境产生影响。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表17。 表17 本项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称; 产生工序; 属性; 废物 代码; 产生量 t/a; 处置方式; 是否符合 环保要求; 混合料; 搅拌工序; 一般 固废; —; 200; 回用于生产; 符合; 生活垃圾; 职工生活; ; —; 1.2; 环卫部门统一处置; ; 废混凝土试验块; 实验测试; ; —; 20; 回用于生产; ; 除尘灰; 除尘收集装置; ; —; 37.71; 回用于生产; ; 沉渣; 沉淀池; ; —; 100; 定期清掏，回用于生产; ; 废机油; 设备维护; 危险固废; HW08--900-214-08; 0.2; 暂存危废间，定期交有资质单位处理; ; 5防护距离计算 根据项目特点，本评价选取颗粒物作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 无组织排放废气污染源源强见表18。 表18 无组织排放废气污染源源强 污染物名称; 污染物排放速率（kg/h）; 评价标准（mg/m3）; 面源长度（m）; 面源宽度（m）; 面源高度（m）; 颗粒物; 0.0327; 0.9; 100; 25; 8; 根据估算模式SCREEN3预测可知，无组织颗粒物最大落地浓度为0.01424mg/m3，本项目无组织排放的颗粒物的场界浓度和最大落地浓度值未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域大气环境影响较小。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表19。 表19 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染称名称; Qc（kg/h）; Cm(mg/m3); A; B; C; D; 计算结果; 提级后; 颗粒物; 0.0327; 0.9; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 2.017; 50; 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M =2.017m；提级后须设置50m卫生防护距离。周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村，满足卫生防护距离的要求。卫生防护距离内禁止建设医院、学校等敏感点。 6环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表20。 表20 主要经济技术指标表 序号; 名 称; 单 位; 数 量; 备 注; 1; 场区占地面积; m2; 10000; ; 2; 总建筑面积; m2; 5200; ; 3; 购置生产设备; 台/套; 31; ; 4; 吸纳就业人数; 人; 10; ; 5; 总投资; 万元; 9600; ; 6; 年产量; 万t/a; 100; ; 7; 年产值; 万元; 12000; ; 8; 年净利润; 万元; 800; ; 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表21。 表21 项目环保投资估算表 项目; 污染源; 污染物; 治理措施; 投资（万）; 废气; 原料堆存及装卸; 颗粒物; 封闭车间厂房、设置喷淋抑尘装置; 1; ; 水泥筒仓; ; 引风管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒2套; 2; ; 搅拌机; ; 引风管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒2套; 2; 废水; 职工生活; COD、氨氮; 水量少，就地泼洒; -; 固废; 除尘设备; 除尘灰; 回用于生产; -; ; 沉淀池; 沉渣; 定期清掏回用于生产; ; ; 搅拌工序、成型工序; 混合料; 回用于生产; -; ; 实验测试; 废混凝土试验块; 回用于生产; -; ; 职工生活; 生活垃圾; 环卫部门处置; -; 噪声; 生产设备; 设备噪声; 设缓冲底座、固定基础等措施减振; 1; 硬化; 厂区地面全部硬化; 1; 防渗; 危废间（4m×2.5m）最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤10-10 cm/s。淀池底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数≤10-7cm/s。; 3; 总计; 10; 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目劳动定员10人，唐山众磊建材有限公司新建水泥稳定碎石拌合站项目，年生产值约12000万元，同时本项目解决了10人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以信息公开栏的方式公开相关信息。 7.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表22。 表22 环境监测计划一览表 环境要素; 监测位置; 监测因子; 点位; 监测频率; 废气; 搅拌机除尘器排气筒; 颗粒物; 2; 一次/年度; ; 筒仓除尘器排气筒; ; 2; 一次/年度; ; 厂界上风向; ; 1; 一次/年度; ; 厂界下风向; ; 3; 一次/年度; 噪声; 厂界四周; 连续A声级; 4; 一次/年度; 8总量控制分析 本项目的污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。生产不涉及废水排放，少量生活污水泼洒、抑尘，不外排，COD、氨氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx的排放，SO2、NOx均为0t/a。 颗粒物的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中颗粒物最高允许排放浓度限值10mg/m3。据此核算本项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 搅拌机布袋除尘器颗粒物排放量：2×5760h×3000m³/h×10mg/m3×10-9=0.3456t/a； 水泥筒仓除尘器颗粒物排放量：2×1200h×5000m³/h×10mg/m3×10-9=0.12t/a； 颗粒物总排放量：0.3456t/a+0.12t/a=0.4656t/a； 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 其它污染物建议控制指标为：颗粒物：0.4656t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料堆存及装卸 | 颗粒物 | 密闭料库，设置喷淋抑尘装置 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为<0.5mg/m3） |
|  | 水泥筒仓 | 颗粒物 | 引风管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒2套 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）颗粒物排放浓度<10mg/m3 |
|  | 搅拌机 | 颗粒物 | 引风管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒2套 |  |
| 废水 | 职工生活污水 | COD，氨氮 | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 搅拌工序 | 混合料 | 回用于生产 | 综合利用 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 定期清掏，回用于生产 |  |
|  | 实验测试 | 废混凝土试验块 | 回用于生产 |  |
|  | 设备维护 | 废机油 | 暂存危废间、定期交有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 各类设备采用减振基础，加强设备的日常维护、更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象，避免设备长期使用后噪声增大，厂界四周噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类限值要求。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1项目概况 项目名称：新建水泥稳定碎石拌合站项目。 建设单位：唐山众磊建材有限公司。 建设性质：新建。 工程投资：总投资9600万元，其中环保投资10万元，占总投资比例0.1%。 占地面积：项目总占地面积10000m2（折合15亩），总建筑面积5200m2。 建设内容：生产车间、原料库、办公用房等。 生产规模：年加工、生产水泥稳定碎石100万吨。 劳动定员：定员10人，其中管理人员1人，年工作时间240天/年（5760h），每天三班8小时。 2 项目选址合理性 本项目位于滦县茨榆坨镇茨榆坨村西南，占地面积约为10000m2（15亩）。本项目中心地理坐标为北纬39.589398°，东经118.471498°。项目东侧为道路，南侧为建材公司占地，西侧为东三赢再生资源有限公司占地，北侧为空地，进场道路位于东侧。周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村，满足卫生防护距离的要求。项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等其它需要保护的区域。项目选址合理。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 3拟采取环保措施可行性 （1）废水 项目无生产废水产生及外排，项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，少量职工生活废水泼洒抑尘。故不会对水环境造成影响。 （2）废气 水泥筒仓粉尘：项目设置6个水泥筒仓，1#生产车间中4座水泥筒仓配套1套脉冲布袋除尘器，2#生产车间中2座水泥筒仓配套1套脉冲布袋除尘器，共两套，每座筒仓上设置集尘管道分别引入脉冲布袋除尘器处理后由15m高的排气筒排放，排放浓度为7.5mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表1第II时段散装水泥中转站及水泥制品浓度限值的要求（颗粒物：10mg/m3），对周围环境影响较小。 搅拌机粉尘：项目建设两条生产线，设置2台搅拌机，每台搅拌机配套1套脉冲布袋除尘器，每台搅拌机粉尘经集尘管道分别引入脉冲布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放，颗粒物排放浓度为5.79mg/m3满足河北省地方标准《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）中标准限值的要求，即水泥仓及其他通风生产设备颗粒物（10mg/m3）。对周围环境影响较小。 项目产生的无组织粉尘：经预测，颗粒物无组织排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167－2015）表2的限值标准，对周围环境影响较小。 （3）噪声 主要为搅拌机、皮带输送机、空气压缩机、装载机、风机和泵类等设备产生的噪声，源强为75-95dB(A）。项目拟选用低噪设备，全部布置在封闭车间内，并对产噪设备采取基础减振等措施。采取的噪声防治措施后，四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准昼间的限值要求，项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 固体废物主要为搅拌工序的混合料、水泥仓顶等除尘器收集的除尘灰、实验测试产生的废混凝土试验块、沉淀池沉渣、设备维护产生的废机油以及职工日常生活垃圾，混合料、废混凝土试验块、除尘灰回用于生产，沉淀池沉渣定期清掏后回用于生产，废机油暂存危废间，定期交有资质单位处理，职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。 4防护距离结论 大气环境防护距离：根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 卫生防护距离：根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离卫生防护距离M =2.017m；提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距厂界东北方向420m的前茨榆坨村，满足卫生防护距离要求。 5总量控制结论 本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a； 其它污染物控制指标为：颗粒物：0.4656t/a。 工程结论 唐山众磊建材有限公司新建水泥稳定碎石拌合站项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，满足防护距离的要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表23。

表23 建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 项目; 治理措施; 治理 对象; 效率; 数量; 验收标准; 废气; 搅拌机; 引风管+1台风机（风量3000m3/h）+1台脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒; 颗粒物 ; 99%; 2套 ; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）（颗粒物：10mg/m3）; ; 水泥仓; 引风管+1台风机（风量5000m3/h）+1台脉冲布袋除尘器+1根15m排气筒; 颗粒物 ; 99.5%; 2套; ; ; 原料堆存及装卸扬尘; 车间密闭、封闭原材料库、原材料库安装喷淋抑尘装置; 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点颗粒物1h浓度差值为0.5mg/m3）; 废水; 生活污水; 泼洒地面抑尘; 不外排; 噪声; 各主要设备置于彩钢结构的车间内，搅拌机、成型机、除尘风机设置减振基础。; 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 固废; 设备维护废机油; 暂存危废间、定期交由有资质单位处理; 《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013; ; 搅拌工序混合料; 回用于生产; 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准（GB 18599 -2001）及其 2013 年修改单; ; 除尘收集装置收集的除尘灰; 回用于生产; ; ; 实验测试工序产生的废混凝土试验块; 回用于生产; ; ; 沉淀池沉渣; 定期清掏，回用于生产; ; ; 职工生活垃圾; 定期收集交环卫部门统一处置; ; 硬化绿化; 全面实现厂区地面全部绿化、硬化，无裸露地面; 防渗; 危废间（4m×2.5m）最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤10-10 cm/s。沉淀池（5m×10m×2m）底部及四壁均采用混凝土浇筑防渗，厚度为20cm，渗透系数≤10-7cm/s。;

预审意见： 公章 经办人: 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年月日

审批意见： 公章 经办人: 年月日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置 和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。