建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项 目 名 称：      生产加工水泥制品项目（一期）

建设单位(盖章):      滦县金程水泥制品有限公司

编制日期： 2018 年8月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出拟建项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明拟建项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 生产加工水泥制品项目（一期） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县金程水泥制品有限公司 |
| 法人代表 | 邸伟程 | 联系人 | 邸伟程 |
| 通讯地址 | 滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号 |
| 联系电话 | 13473566689 | 传真 |  | 邮政编码 | 063706 |
| 建设地点 | 滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]46号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3021 水泥制品制造 |
| 占地面积 (亩) | 4.39 | 绿化面积 (亩) |  |
| 总投资 (万元) | 100 | 其中:环保投资 (万元) | 23 | 环保投资 占总投资比例% | 23 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  |
| 工程内容及规模: 1项目背景 为适应市场需求，滦县金程水泥制品有限公司拟投资100万元，在滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号建设生产加工水泥制品项目（一期），新建水泥地砖生产线2条，年可生产32万平方米水泥地砖，产品用于地面绿化铺设。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，生产加工水泥制品项目（一期）属于“十九、非金属矿物制品业”“51、石灰和石膏制造、石材加工、人造石制造、砖瓦制造”，生产加工水泥制品项目（一期）建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县金程水泥制品有限公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制生产加工水泥制品项目（一期）环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目概况 2.1基本情况 项目名称：生产加工水泥制品项目（一期） 建设单位：滦县金程水泥制品有限公司 建设性质：新建 工程投资：总投资100万元，其中环保投资23万元，占总投资比例23%。 建设地点：滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号 劳动定员：定员8人，每天1班，每班8小时，年工作时间160天。 2.2建设内容及规模 建设内容及规模主要如下：建设封闭式生产车间1008m2，办公室、休息室30m2。建设水泥制品生产线2条，主要设备设施有配料机2台、输送机2台、搅拌机2台、液压制砖机2台、水泥罐1个，装载机1台、叉车1台等、大型环保除尘配套设备、配电设施。拟建项目总占地4.39亩，总建筑面积 1038m2，项目建成后，年可生产32万m2水泥地砖，产品用于地面绿化铺设。拟建项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 主项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 建筑面积（m2） 占地面积（m2） 构筑物结构 1 主体 工程 生产车间 1008 1008 单层钢结构，建筑高度8m 2 辅助工程 原料库 288 288 单层彩钢结构（位于生产车间内北部） 3 成品堆场 190 190 单层彩钢结构（位于生产车间内南部） 4 办公室 15 15 砖混结构（利用原有建筑），建筑高度3m 5 员工宿舍 15 15 砖混结构（利用原有建筑），建筑高度3m 6 环保工程 废气 生产车间2台搅拌机、上料、配料、1台混砂机废气经离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；1个水泥罐上设置引风管道引入搅拌机系统离线脉冲布袋除尘器，生产车间密闭。 7 噪声 设备布置在封闭车间内，设备加减振基础 8 固废 搅拌工序、成型产生的混合料回用于生产；检验工序产生的残次品敲碎后返回工序利用；除尘器收集的除尘灰回用于生产；生活垃圾交由环卫部门处理。 9 公用 工程 供水 自备水井 10 供电 当地电网 11 供热 项目生产车间不需供暖 2.3产品方案 主要产品方案见表2。 表2 主要产品方案表 产品 规格 规模 备注 水泥地砖 长500mm、高200mm、宽100mm 32万 重20kg/块 2.4土地利用及平面布置 ①土地利用 拟建项目位于滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号，项目占地面积4.39亩；项目租用滦县新站兴达钣金厂土地，滦县新站兴达钣金厂已取得土地证，证号为滦政改国用（2010）第补005号，地类用途为工业用地，根据滦县古城街道办事处出具的证明，拟建项目发展规划。相关证明文件等见附件。 ②平面布置 拟建项目西部为成品堆场、办公室，东部为生产车间、职工休息室，生产车间内部自北向南依次为原料库、受料仓、水泥罐、搅拌机、制砖机、混砂机、成品库。厂区平面布置见附图2。 2.5主要生产设备 拟建项目主要设备见表3。 表3 拟建项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 1 配料仓 套 2 2 配料机 台 2 3 输送机 台 2 4 搅拌机 JS500 台 2 5 混砂机 JQ500 台 1 6 液压制砖机 B3 台 2 7 水泥罐 容量为60吨 个 1 8 装载机 20铲 台 1 9 叉车 台 1 10 离线脉冲布袋除尘器 10000m3/h 台 1 2.6主要原辅材料、能源消耗 拟建项目主要原辅材料用量及能耗见表4。 表4 主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 水泥 t/a 3640 罐装、外购 2 废矿砂 t/a 640 外购 3 石渣 t/a 10800 外购 4 电 万kwh/a 8 当地电网 5 水 t/a 748.8 自备水井 2.7供电、供热 供电：项目用电接自滦县古城街道办事处变电站，年耗电量约为8万kwh/a。 采暖：项目生产车间不需供暖。 2.8给排水 拟建项目总用水量4.68t/d，其中生产用水用量3.6t/d，生活用水量为0.08t/d。 （1）给水 生产用水：项目生产用水主要为原料库洒水、设备清洗水、原料搅拌用水和产品养护用水，其中原料库洒水量为1t/d，设备清洗水包括车辆、搅拌机清洗用水，设备清洗水用量为0.4t/d，原料搅拌用水量为3t/d，产品养护用水量为0.6t/d，原料库洒水全部进入原料、设备清洗水经沉淀处理后循环使用，原料搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部自然蒸发。 生活用水：拟建项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，职工生活用水主要为职工盥洗用水，按每人每天10L/人·天计，拟建项目员工8人，则日用水量为0.08t/d。 排水 项目无生产废水外排，少量职工盥洗废水的产生量为0.08 t /d，废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 项目水平衡图见图1。 图1 水平衡图 单位：t/d 2.9拟建项目产业政策符合性 拟建项目备案内容为：项目建设封闭式生产车间4000m2，办公室、休息室1000m2。建设水泥制品生产线8条，主要设备设施有配料机8台、输送机8台、搅拌机8台、液压制砖机8台、水泥罐4个，装载机4台、叉车8台等、大型环保除尘配套设备、配电设施。拟建项目总占地30亩，总建筑面积 5000m2，项目建成后，年可生产130万m2水泥地砖，产品用于地面绿化铺设。本次建设内容为生产加工水泥制品项目（一期），一期建设内容：建设封闭式生产车间1008m2，办公室、休息室30m2。建设水泥制品生产线2条，主要设备设施有配料机2台、输送机2台、搅拌机2台、液压制砖机2台、水泥罐1个，装载机1台、叉车1台等、大型环保除尘配套设备、配电设施。拟建项目总占地4.39亩，总建筑面积 1038m2，项目建成后，年可生产32万m2水泥地砖，产品用于地面绿化铺设。 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正）限制类“九、建材——第8条”限制单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线；淘汰类“（八）建材——第20条单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机”。 拟建项目年可生产32万平方米水泥地砖，产品用于地面绿化铺设，项目2条线、单班生产，则单班单条线生产混凝土铺地砖16万平方米/年，不属于限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。拟建项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 综上所述，拟建项目符合国家和地方产业政策要求，并且项目已经取得了滦县发展改革局颁发的备案证，批准文号为滦发改备字[2018]46号。 |
| 与拟建项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 拟建项目为新建项目，无与拟建项目有关的原有污染情况及环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 拟建项目位于滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号，占地面积4.39亩。拟建项目中心地理坐标为北纬39°45'28.05"，东经118°45'11.00"。项目南部为空地，西部、北部、东部均为滦县新站兴达钣金厂。距离较近的村庄为厂区东南30m处的郑家场村，厂区东南451m处的老站村、871m处的张家坟村，厂区西南489m出的东风村、545m出的王家花园村，距离其他村庄的距离较远。项目地理位置见附图1，周边关系图见附图2。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表5。 表5 气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1 大气环境质量现状 根据唐山市环保局发布的《2017年1月份环境空气质量情况报告》可知，滦县SO2日均浓度为78μg/m3、NO2日均浓度为75μg/m3、PM10日均浓度为186μg/m3、PM2.5日均浓度为131μg/m3、CO日均浓度为3.5mg/m3、O38小时均值为41μg/m3，除PM10和PM2.5超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 2.地下水 项目所在区域地下水可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 3.声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，项目区域和周边的地下潜水层为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标，确定环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 保护目标 相对厂址方位 距厂界的最近距离 (m) 距离原料库的最近距离(m) 功能要求 保护级别 环境 空气 郑家场村 SE 30 61 居住区 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 老站村 SE 451 473 居住区 张家坟村 SE 871 871 居住区 东风村 SW 489 494 居住区 王家花园村 SW 545 572 居住区 地下水 项目区域和周边的地下潜水层 — 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准 声环境 厂界 — — — — 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准 郑家场村 SE 30 61 居住区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行2类标准。 以上标准值见表7。 表7 环境质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 24小时平均：150 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准 1小时平均：500 NO2 24小时平均：80 1小时平均：200 PM10 年平均：70 24小时平均：150 PM2.5 年平均：35 24小时平均：75 TSP 年平均：200 24小时平均：300 地下水 pH 6.5～8.5 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 总硬度 ≤450 mg/L 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氨氮 ≤0.5 硝酸盐氮 ≤20 声环境 昼间/夜间 60/50 dB(A) 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值；无组织排放的粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物的排放限值要求。 2.噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类标准。 3.固体废物处置：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表8。施工场界环境噪声排放限值见表9。 表8 污染物排放标准 类别 污染源 污染物 排放限值 单位 标准来源 废气 水泥仓及其他通风生产设备 颗粒物 10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 无组织排放 颗粒物 0.5 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 噪声 等效声级 昼间：60 夜间：50 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 表9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产不涉及废水排放，少量盥洗废水用于厂区泼洒抑尘，不外排，COD、氨氮、总氮均为0t/a。拟建项目不涉及SO2、NOx、挥发性有机物的产生及排放。 颗粒物的排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中颗粒物最高允许排放浓度限值10mg/m3。据此核算拟建项目的颗粒物总量指标。 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 搅拌机及水泥罐离线脉冲布袋除尘器颗粒物排放量：1280h×10000m³/h×10mg/m3×10-9=0.128t/a 拟建项目重点污染物总量控制建议指标为： COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、SO2 0/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物：0.128t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 拟建项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 2营运期 营运期生产工艺流程及排污节点见图3。 图3 营运期工艺流程及排污节点图 主要生产工序流程简介： （1）原料储存、配料阶段 项目主要原料为水泥、废矿砂、石渣。 原料库（24m×18m×12m）布置在厂区北部。水泥由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用。项目设有60t水泥罐1座。 原料经铲车从原料库送入配料仓，配料仓计量后送入配料机按比例配料，配料完成后送入搅拌机内。筒仓内的水泥经螺旋输送机送入配料机。 排污节点：原料储存转运到配料仓、配料机过程中产生的粉尘；罐车向水泥罐内输送水泥时仓顶产生的水泥粉尘；配料机和输送机设备噪声。 （2）搅拌、成型 搅拌机内按比例加水，使得物料充分混合。搅拌完成后，搅拌好的物料（湿料）进入物料由成型系统的填料装置均匀地布于模箱内，经加压振动后密实成型。不合格品直接人工运至搅拌机，搅拌后重新压制成型。模具下部，产品直接压实在托板上。 产品在托板上码放到指定层数后，托板由叉车送入成品库进行养护。 排污节点：水泥罐经螺旋输送机向搅拌机内输送水泥时，在搅拌机通风口产生的水泥粉尘；设备清洗水沉淀池产生的沉渣；搅拌机每天停工时排放的混合料，成型机下侧散落的混合料；搅拌机搅拌噪声，成型机运行产生的设备噪声。 （3）自然养护 成型后的水泥砖砌块为保持强度，一般会在成品库养护24小时（无需洒水），再在室外自然养护1天即得成品。养护方法为堆放至成品堆场进行日光自然养护，养护期间需定期洒水，此类水全部自然蒸发，不外排。 排污节点：叉车运行产生的设备噪声。 （4）检验 水泥砖养护完成后，进行检验，不合格的残次品敲碎后返回工序利用，检验合格的即为成品用叉车把检验合格的水泥砖运至生产车间西侧的成品堆场，待售。 排污节点：残次产品。 其它产物节点：职工盥洗废水、除尘器收集的除尘灰、职工生活垃圾。

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 废水：施工过程中冲洗施工机械、地面等冲洗废水；施工人员产生的生活污水。 废气：项目施工期主要污染工序有扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的尾气。 噪声：施工过程中作业机械、运输车辆产生的噪声。 固废：施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾。 2 营运期主要污染工序 ⑴ 废水 项目原料库洒水全部进入原料，设备清洗水经沉淀后全部循环使用，原料搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部自然蒸发，项目无生产废水外排。 少量职工盥洗水用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ⑵ 废气 原料储存、转运过程中的扬尘在车间内无组织排放，原料库出口设置汽车清洗平台1座；水泥罐顶部的产生水泥粉尘与搅拌机通风口的物料粉尘经共同的1台离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。 ⑶ 噪声 拟建项目的噪声源主要为搅拌机、成型机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 ⑷ 固废 搅拌机每天停工时排放的混合料、除尘器的除尘灰、沉淀池沉渣，全部作为原料回用；淘汰的残次品敲碎后返回工序利用；职工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 上料、配料、混砂机、水泥罐、搅拌机（1280万m3/a） | 颗粒物 | 2229.50mg/m3 28.538t/a | 8.92mg/m3 0.114t/a |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 0.093kg/h 0.119t/a | 0.093kg/h 0.119t/a |
| 废 水 | 设备清洗水 | SS、COD | 少量 | 沉淀后循环使用 |
|  | 职工生活 | SS、COD | 少量 | 泼洒抑尘，不外排 |
| 固 废 | 除尘器 | 除尘灰 | 28.4t/a | 回用生产 |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 35t/a | 回用生产 |
|  | 检验工序 | 残次品 | 2t/a | 回用生产 |
|  | 搅拌工序 | 混合料 | 4 t/a | 回用生产 |
|  | 成型工序 | 混合料 | 2t/a | 回用生产 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 拟建项目的噪声源主要为搅拌机、成型机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 拟建项目位于唐山市滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号，租用滦县新站兴达钣金厂土地，占地面积4.39亩，占地面积较小，对环境影响较小；运营期对周围生态环境产生影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 施工期由于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等将产生施工扬尘。项目距离村庄较近，为控制施工废气对周围环境的影响，应采取以下措施： (1)使用商品混凝土，施工现场禁止搅拌混凝土。 (2)施工招标文件中应明确扬尘污染防治目标要求，建设工程施工合同中应明确施工单位扬尘污染防止职责。 (3)应将建设工程施工现场扬尘污染防治专项费用列入工程概算，并于工程开工日起15日内足额支付施工单位。 (4)遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，不得进行土方及拆除作业。 (5)必须设置稳固、整齐的围挡，围挡高度不低于2.5m。 (6)对易产生扬尘区域定期洒水，每天不少于两次，大风条件下增加洒水次数。施工场地出口设一座车辆清洗池，车辆驶出施工场地前应将车辆和轮胎冲洗干净，避免将泥土带到道路上产生扬尘。 (7)水泥、石灰粉等建筑材料存放在库房内或者严密遮盖；沙、石、土方等散体材料须覆盖，场内装饰、搬倒物料应遮盖、封闭或洒水，不得凌空抛掷、抛散。 (8)建筑垃圾集中、分类堆放、严密遮盖及时清运，生活垃圾采用封闭容器，日产日清；施工现场不得熔融沥青，焚烧垃圾等有毒有害物质。 (9)垃圾清运应预先办理相关手续或委托具有垃圾运输资格的运输单位进行，不得乱卸乱倒垃圾。 (10)合理设置施工车辆出入口，并采用混凝土硬化，设备洗车设施，保持出场车辆清洁。 (11)施工现场的道路、作业场地均采用混凝土硬化，且定时洒水。 (12)建筑工程主体外侧使用符合规定的密目式安全网封闭，密目式安全网应保持整齐、牢固、无破损，严禁从空中抛撒废弃物。 采取以上措施以后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。因拟建项目施工量较小，所需施工人员较少，生活污水产生量较小，可直接用于地面泼洒抑尘。同时建设临时防渗旱厕并加盖，定期清理用作农肥，因此，施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间噪声主要为施工机械的运转噪声以及运输车辆的交通噪声。项目距离村庄较近，为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： ①建设单位与施工单位签订合同时，应要求其使用低噪声机械设备，同时在施过程中应设置专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。 ②合理安排施工时间，禁止在12:00～14:00，22:00～6:00施工。 ③利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用，并将其移至距周边居民区较远处，固定机械设备应尽量入棚操作。 ④使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。 ⑤在结构施工阶段和装修阶段，建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。 ⑥施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 ⑦建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 ⑧建设及施工单位还应与施工场地居民建立良好关系，及时让他们了解施工进度及采用的降噪措施，并取得大家的共同理解。若因工艺或特殊需求必须连续施工的，施工单位应在前三日内报请县环保局备案，并向施工场地周围的居民单位发布公告，以征得公众的理解和支持。 采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，不会对周围声环境造成明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 (1)有组织排放粉尘 拟建项目共有2条制砖生产线，设置2台搅拌机，1个水泥罐，1个混砂机，水泥由罐装汽车运进厂后直接打入水泥罐内。拟建项目水泥上料仓顶呼吸孔、料斗上料、配料机出料、搅拌机入料、搅拌生产过程中产生粉尘，采取在以上产尘点设集气罩，将废气收集后送1台离线脉冲布袋除尘器进行处理，处理风量10000m3/h，处理后废气通过15m高排气筒排放。水泥仓呼吸孔粉尘为间断排放，因此，在水泥仓不进料时，关闭水泥仓仓顶集尘罩收集管道阀门。类比同类项目可知，离线脉冲布袋除尘器除尘效率99.6%，处理前废气中颗粒物浓度为2229.50mg/m3，则处理后废气中粉尘浓度为8.92mg/m3，年总排放量为0.114t/a。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值（10mg/m3）。 (2)无组织排放粉尘 原料固体存放在原料库内，原料库为钢结构封闭原料库（规格为24m×12m×8m），无组织粉尘的产生主要是汽车在装卸物料过程中产生粉尘。通过采取封闭原料库，并经移动雾炮洒水抑尘的方式后，无组织粉尘的产生量为0.119t/a，产生速率为0.093kg/h，通过大气预测软件进行预测，拟建项目粉尘无组织排放源对四周厂界的贡献值在0.00872mg/m3～0.06686mg/m3之间，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2标准要求。 表10 厂界贡献浓度计算结果一览表 排放源 污染 因子 源强 （kg/h） 污染源距离厂界的最近距离（m） 厂界处浓度值（mg/m3） 东 西 南 北 东 西 南 北 原料 库房 颗粒物 0.093 11 66 38 6 0.02118 0.05602 0.06686 0.00872 (3)防护距离 ①大气环境防护距离估算 拟建项目废气污染源主要为原料库房无组织排放粉尘，无组织粉尘排放量为0.093kg/h。 表11 无组织排放源强参数表 污染源名称 评价因子 产尘点形状 长度(m) 宽度(m) 面源初高度(m) 排放速率(kg/h) 无组织排放 颗粒物 矩形 24 12 8 0.093 采用推荐模式中的大气环境防护距离模式对以上大气污染物计算，结果显示 “无超标点”。 ②卫生防护距离 拟建项目产生的主要污染物为无组织粉尘，根据有关规定，应计算卫生防护距离。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》GB/T13201-91 中有关规定及现行有关国标中卫生防护距离的定义。计算公式如下： Qc/Cm =1/A(BLC +0.25r2 ) 0.50LD 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/m3）； L——所需卫生防护距离（m）； R——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积（m2）计算r=(S/π)0.5 通过计算，拟建项目排放的无组织粉尘的卫生防护距离为10.64m，根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。因此，拟建项目卫生防护距离的“公式计算法”所得结果为50m。根据厂区周围环境情况和项目总平面布置，拟建项目原料库房距离最近的郑家场村的距离为61m，在卫生防护距离内无居民区和敏感点。拟建项目符合卫生防护距离要求。 由以上分析可知，无组织排放对厂界的贡献浓度均满足相关标准要求。因此，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 2 水环境影响分析 拟建项目生产用水主要为原料库洒水、设备清洗水、原料搅拌用水和产品养护用水，生活用水主要为职工盥洗用水。 （1）生产废水 ①原料库洒水 原料库洒水量为1t/d，用于原料堆存过程中的泼洒抑尘，全部进入原料。 ②设备清洗水 设备清洗水用量为0.4t/d，经沉淀处理后循环使用。 ③搅拌用水 原料搅拌用水量为3t/d，由厂区自备水井供给。搅拌均匀后的砌块产品具有压实所需要的含水量，保持一定的湿润度，在砖块加工过程中全部消耗，不外排。 ④养护洒水 成型后的水泥砖砌块为保持强度，一般会在成品库养护24小时（无需洒水），再在室外自然养护1天，养护方法为堆放至场地日光自然养护，养护期间需定期洒水，洒水量0.6t/d，此类水全部自然蒸发，不外排。 （2）生活废水 拟建项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，生活废水主要为职工盥洗废水，按排水量为0.08t/d，废水用于厂区泼洒抑尘，不外排。厂区设防渗旱厕，定期清掏。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 3噪声影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La(r)——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 (2)噪声源参数的确定 项目噪声源主要有搅拌机、风机、成型机等产噪设备，噪声值在65～85dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内，振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围声环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表12，生产区域到各厂界的距离见表13。 表12 项目噪声源源强及降噪效果 序号 设备名称 数量 （台/套） 声级 （dB(A)） 治理措施 降噪效果dB(A) 1 配料机 2 65 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 2 搅拌机 2 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 3 混砂机 1 80 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 4 成型机 2 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 5 风机 1 80 厂房隔声+基础减振 降噪25dB(A) 表13 设备到各厂界及敏感点的距离 生产设备 到厂界及敏感点的距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 郑家场村 8 13 107 15 45 (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表14。 表14 预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 郑家场村 贡献值 47.6 43.4 25.1 42.2 32.6 标准值 2类昼间60dB(A) 、夜间50dB(A) 达标情况 达标 预测结果表明，噪声源对厂界的噪声贡献值在25.1～47.6dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类标昼间准要求，对郑家场村的贡献值为32.6 dB(A)，贡献值较小。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 4固废环境影响分析 拟建项目营运期固体废弃物主要为搅拌工序和成型工序停工时的混合料、除尘器收集的除尘灰、检验工序产生的残次产品和职工生活产生的生活垃圾。 （1）混合料 搅拌工序产生的混合料约为4t/a，成型工序产生的混合料约为2t/a，收集后回用生产。 （2）除尘灰 除尘器收集的除尘灰产生量为28.4t/a，除尘灰收集后回用生产。 （3）沉渣 设备清洗废水沉淀池沉渣产生量约为35t/a，全部回用于生产工序再利用。 （4）残次产品 检验工序产生的残次品约为2t/a，残次品敲碎后返回工序利用。 （5）生活垃圾 拟建项目劳动定员为8人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以160天计算，则垃圾产生量为4t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综上所述，项目排放的固废全部合理处置，不会对周围环境产生影响。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表15。 表15 拟建项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 t/a 处置方式 是否符合 环保要求 混合料 搅拌工序 一般工业固废 — 4 回用 符合 混合料 成型工序 — 2 回用 生活垃圾 职工生活 — 0.6 环卫部门 残次品 检验工序 — 2 回用 除尘灰 除尘收集装置 — 28.4 回用 沉渣 沉淀池 — 35 回用 综合所述，拟建项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5环境影响经济效益损益分析 拟建项目现有员工8人，项目的建设符合国家和地方产业政策要求，同时，项目的建设解决了8人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。拟建项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，拟建项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，拟建项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 6环境管理与环境监测 6.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 6.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表16。 表16 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 上料、配料、混砂机、水泥罐、搅拌机除尘器排气筒 颗粒物 1 一次/年 厂界上风向 1 一次/年 厂界下风向 3 一次/年 噪声 厂界 连续A声级 四周 一次/年 7.污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表17。 表17 污染物排放清单 序号 类型 内容 1 工程组成 建设封闭式生产车间1008m2，办公室、休息室30m2。建设水泥制品生产线2条，主要设备设施有配料机2台、输送机2台、搅拌机2台、液压制砖机2台、水泥罐1个，装载机1台、叉车1台等、大型环保除尘配套设备、配电设施。拟建项目总占地4.39亩，总建筑面积 1038m2，项目建成后，年可生产32万m2水泥地砖，产品用于地面绿化铺设 2 原辅材料组成 原辅材料主要以水泥、石渣为主，满足质量需求 3 拟采取的环保设施及运行参数 3.1 废气 原料库 环保措施 原料库（24m×12m×8m）+移动雾炮+出口设置洗车平台 治理措施数量 1套 上料、配料、混砂机、水泥罐、搅拌机 环保措施 离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒（1280万m3/a） 治理措施数量 1台 排放口信息 3.2 废水 设备清洗水 环保措施 沉淀处理后循环使用 治理措施数量 1座 盥洗废水 环保措施 用于厂区泼洒抑尘 治理措施数量 —— 3.3 噪声 环保措施 选用低噪声设备、厂房隔声、加装基础减震；定期检修，保持良好运转状态 排放口信息 3.4 固体废物 环保措施 项目产生的固体废物主要为搅拌工序、成型工序的混合料，除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的沉渣和检验工序产生的残次产品以及职工日常生活垃圾，混合料、除尘灰、残次品回用于生产，职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置 治理措施数量 —— 环保投资 —— 排放口信息 4 污染物排放种类、浓度及执行标准 4.1 废气 污染物种类 排放情况 标准值 执行标准 原料库、配料等 颗粒物无组织 0.093kg/h 0.119t/a 0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 水泥罐 搅拌机 颗粒物 8.92mg/m3 0.114t/a 10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表第Ⅱ时段排放限值 4.2 废水 污染物种类 COD、SS 排放情况 不排放 4.3 噪声 污染物种类 等效连续A声级 排放情况 对四周厂界的噪声贡献值在25.1～47.6dB(A)之间 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 标准值 昼间60dB(A)，夜间50dB(A) 4.4 固体废物 污染物种类 搅拌工序、成型工序的混合料、除尘器收集的除尘灰、沉淀池沉渣、检验工序产生的残次产品、职工日常生活垃圾 排放情况 全部妥善处置或综合利用 5 污染物排放总量控制指标建议值 5.1 污染物 颗粒物 SO2 NOx 非甲烷总烃 COD 氨氮 总氮 5.2 总量控制指标建议值 0.128 0 0 0 0 0 0 6 环境监测 根据环境监测计划，定期对排气筒和厂界周边的废气和噪声进行监测

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 上料、配料、混砂机、水泥罐、搅拌机 | 颗粒物 | 离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）颗粒物排放浓度<10mg/m3 |
|  | 原料库 | 颗粒物 | 封闭原料库+移动雾炮 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准（监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度差值为<0.5mg/m3） |
| 废 水 | 设备清洗水 | SS、COD | 沉淀后循环使用 | 不外排 |
|  | 职工生活 | SS、COD | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 废 | 搅拌工序 | 混合料 | 回收利用 | 综合利用 |
|  | 成型工序 | 混合料 | 回收利用 |  |
|  | 除尘收集装置 | 除尘灰 | 回收利用 |  |
|  | 沉淀池 | 沉渣 | 回收利用 |  |
|  | 检验工序 | 残次产品 | 回收利用 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后交由当地环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 预测结果表明，噪声源对厂界的噪声贡献值在25.1～47.6dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类标昼间准要求，对郑家场村的贡献值为32.6 dB(A)，贡献值较小。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

结论与建议

一、结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：生产加工水泥制品项目（一期）。 建设单位：滦县金程水泥制品有限公司。 建设性质：新建 工程投资：总投资100万元，其中环保投资23万元，占总投资比例23%。 建设地点：滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号 劳动定员：定员8人，每天1班，每班8小时，年工作时间160天。 (2)项目选址 拟建项目位于滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号，占地面积4.39亩。拟建项目中心地理坐标为北纬39°45'28.05"，东经118°45'11.00"。项目南部为空地，西部、北部、东部均为滦县新站兴达钣金厂。距离较近的村庄为厂区东南30m处的郑家场村，厂区东南451m处的老站村、871m处的张家坟村，厂区西南489m出的东风村、545m出的王家花园村，距离其他村庄的距离较远，选址可行。 (3)建设内容及规模 建设封闭式生产车间1008m2，办公室、休息室30m2。建设水泥制品生产线2条，主要设备设施有配料机2台、输送机2台、搅拌机2台、液压制砖机2台、水泥罐1个，装载机1台、叉车1台等、大型环保除尘配套设备、配电设施。拟建项目总占地4.39亩，总建筑面积 1038m2，项目建成后，年可生产32万m2水泥地砖，产品用于地面绿化铺设。 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正）限制类“九、建材——第8条”限制单班15万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式生产线；淘汰类“（八）建材——第20条单班10万平方米/年以下的混凝土铺地砖固定式成型机”。 拟建项目年可生产32万平方米水泥地砖，产品用于地面绿化铺设，项目2条线、单班生产，则单班单条线生产混凝土铺地砖16万平方米/年，不属于限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。拟建项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 综上所述，拟建项目符合国家和地方产业政策要求，并且项目已经取得了滦县发展改革局颁发的备案证，批准文号为滦发改备字[2018]46号。 (4)项目衔接 项目用电接自滦县古城街道办事处变电站，项目生产车间不需采暖。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据唐山市环保局发布的《2017年1月份环境空气质量情况报告》可知，滦县SO2日均浓度为78μg/m3、NO2日均浓度为75μg/m3、PM10日均浓度为186μg/m3、PM2.5日均浓度为131μg/m3、CO日均浓度为3.5mg/m3、O38小时均值为41μg/m3，除PM10和PM2.5超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 (2)地下水 项目所在区域地下水可满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准的要求。 (3)声环境 区域声环境满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区域内无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感点。根据拟建项目性质及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，项目区域和周边的地下潜水层为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3可行性分析 (1)选址可行性 ①土地利用 拟建项目位于滦县古城街道办事处新站村铁道北榆关街39号，项目占地面积4.39亩；项目租用滦县新站兴达钣金厂土地，滦县新站兴达钣金厂已取得土地证，证号为滦政改国用（2010）第补005号，地类用途为工业用地，根据滦县古城街道办事处出具的证明，拟建项目发展规划。另外，由环境影响分析结果可以看出，工程实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (2)污染防治措施可行性 ①废气 拟建项目共有2条制砖生产线，设置2台搅拌机，1个水泥罐，1个混砂机，水泥由罐装汽车运进厂后直接打入水泥罐内。拟建项目水泥上料仓顶呼吸孔、料斗上料、配料机出料、搅拌机入料、搅拌生产过程中产生粉尘，采取在以上产尘点设集气罩，将废气收集后送1台离线脉冲布袋除尘器进行处理，处理风量10000m3/h，处理后废气通过15m高排气筒排放。水泥仓呼吸孔粉尘为间断排放，因此，在水泥仓不进料时，关闭水泥仓仓顶集尘罩收集管道阀门。类比同类项目可知，处理后废气中粉尘浓度为8.92mg/m3，年总排放量为0.114t/a。排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值（10mg/m3），对周围环境影响较小。 原料固体存放在原料库内，原料库为钢结构封闭原料库（规格为24m×12m×8m），无组织粉尘的产生主要是汽车在装卸物料过程中产生粉尘。通过采取封闭原料库，并经移动雾炮洒水抑尘的方式后，排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2的限值标准，对周围环境影响较小。 拟建项目卫生防护距离的“公式计算法”所得结果为50m。根据厂区周围环境情况和项目总平面布置，拟建项目原料库房距离最近的郑家场村的距离为61m，在卫生防护距离内无居民区和敏感点。拟建项目符合卫生防护距离要求。 ②废水 项目生产区地面防渗，原料库洒水全部进入原料，设备清洗水经沉淀处理后循环使用，原料搅拌用水全部进入产品，产品养护用水全部自然蒸发，项目无生产废水外排。项目不设食堂、洗浴，厂区设防渗卫生旱厕，少量职工生活废水泼洒抑尘。拟建项目废水均不直接排入水环境。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 ③噪声 项目噪声源主要有搅拌机、风机、成型机等产噪设备，噪声值在65～85dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内，振动设备加减振装置等隔声降噪措施。预测结果表明，噪声源对厂界的噪声贡献值在25.1～47.6dB(A)之间，满足GB12348-2008 2类标昼间准要求，对郑家场村的贡献值为32.6 dB(A)，贡献值较小。因此，不会对周围声环境产生明显影响。 ④固体废物 项目产生的固体废物主要为搅拌工序、成型工序的混合料，除尘器收集的除尘灰、沉淀池产生的沉渣和检验工序产生的残次产品以及职工日常生活垃圾，混合料、除尘灰、沉渣、残次品回用于生产，职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。固废均妥善处理，因此不会对周围环境造成影响。 1.4总量控制结论 建议拟建项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOx：0t/a、VOCs：0 t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a、TN：0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物：0.128t/a。 1.5工程可行性结论 滦县金程水泥制品有限公司生产加工水泥制品项目（一期），符合国家产业政策；项目选址符合规划要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对生产加工水泥制品项目（一期）特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 主要设施 数量(台/套) 验收标准值 验收标准 投资 (万元) 废气 1 原料库 颗粒物 24m×12m×8m封闭原料库+移动雾炮， 1 0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 14 洗车台 1 2 上料、配料、混砂机、水泥罐、搅拌机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表第Ⅱ时段排放限值 5 废水 3 设备清洗水 SS COD 沉淀后循环使用 —— —— 不排放 1 4 盥洗废水 SS COD 泼洒抑尘 —— —— 不排放 —— 噪声 5 搅拌机、成型机、风机等 噪声 厂房隔声、振动设备加减振装置 — 昼间/夜间：60/50 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 2 固体 废物 6 搅拌、成型等工序 混合料 回收利用 — — 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准 —— 7 除尘器 除尘灰 收集装置 — — 8 沉淀池 沉渣 回收利用 — — 9 检验工序 残次产品 回收利用 — — 10 职工生活 生活 垃圾 收集装置 — — 防渗 旱厕防渗：基础层采用30cm粘土层夯实，上面用抗渗混凝土一体浇筑。 1 合计 -- 23

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

产品养护

新水4.68

0.6

职工盥洗

损耗0.6

0.08

0.08

泼洒抑尘

3

设备冲洗

损耗0.4

0.4

原料库洒水

损耗1

1

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

内部建设

设备安装

车间钢结构建设

场地平整

土方挖掘

图2  施工期产污节点图

生活污水、建筑垃圾

水泥罐车

石渣、废矿砂等

水泥罐

封闭料库

螺旋输送机

斗式提升

成型机

配料

室外养护

码垛、待售

粉尘、噪声

噪声

粉尘、噪声

固废

粉尘

铲车

搅拌机

噪声、固废

粉尘

损耗3

原料搅拌

沉淀池

1.5