建设项目环境影响报告表

项目名称：     污水系统技术改造项目

建设单位（盖章）：滦县伊利乳业有限责任公司

编制日期：2018年8月

中华人民共和国环境生态部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 污水系统技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县伊利乳业有限责任公司 |
| 法人代表 | 张玉军 | 联系人 | 陈志飞 |
| 通讯地址 | 滦县新城经济开发区日月潭路2号 |
| 联系电话 | 18047125522 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县新城经济开发区日月潭路2号滦县伊利乳业有限责任公司一车间和二车间院内 |
| 立项审批部门 | 滦县工业和信息化局 | 批准文号 | 滦工信技改备案[2018]2号 |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 (平方米) | 1665m2/3100m2 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 2982 | 其中:环保投资 (万元) | 2982 | 环保投资 占总投资比例% | 100 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 滦县伊利乳业有限责任公司，成立于2007年，公司注册资金3亿7千万元，位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，该公司目前拥有2个生产厂区，企业命名为：一车间和二车间。一车间于2008年3月由唐山赛特尔环境科技有限公司编制了环境影响报告表，2010年11月通过环保局验收；二车间分别于2012年11月、2014年4月、2015年10月编制了环境影响报告表，3个项目分别通过环保局验收，滦县环保局已颁发排污许可证，排污许可证编号：PWX-130223-0021-16。 目前，滦县经济开发区污水处理厂已于2017年8月建成并投入运营，根据环评要求，滦县伊利乳业有限责任公司一车间、二车间排放的生产废水和生活污水均应经厂区处理后排入滦县经济开发区污水处理厂进行集中处理，不得再直接排入别故河。我国《污水综合排放标准》（GB8978-1996）规定：排入设置城镇二级污水处理厂的城镇排水系统的污水，执行三级标准。根据滦县经济开发区污水处理厂入水要求，滦县伊利乳业有限责任公司一车间和二车间污水处理站排放的生产废水和生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准限值要求以及滦县经济开发区污水处理厂进水水质要求。 2项目判定 2.1产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本项目不属于限制类、淘汰类，属于允许类。根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省限制和淘汰项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“三十三水的生产和供应，97工业废水处理中其他”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县伊利乳业有限责任公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2.2 “三线一单”分析判定 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下： （1）生态保护红线 本项目位于滦县新城经济开发区日月潭路2号滦县伊利乳业有限责任公司一车间与二车间院内，一车间污水处理站地理坐标北纬39.746850°，东经118.716837°；二车间污水处理站地理坐标北纬39.748378°，东经118.725321°，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；根据2018年6月29日河北省发布的《河北省生态保护红线通知》，本项目所在区域不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 本项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级；NH3和H2S参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）标准；水环境质量目标为《地表水环境质量标准》(GB3838 -2002)III类；地下水质量标准为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类；声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3类区标准。 采取本环评提出的相关防治措施后，本项目运营期污染物达标排放，因此不会对区域环境质量底线造成明显的影响。 （3）资源利用上线 本项目属于国家允许类项目，主要处理生产、生活废水，本项目建设对不会与资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 滦县目前尚未公布环境准入负面清单，不属于负面清单项目。 2.3“五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况，分析情况见表1。 表1 “五不批”符合性分析判定表 序 号 “五不批”情况 符合性情况 符合性 判定 1 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。 本项目位于滦县新城经济开发区日月潭路2号滦县伊利乳业有限公司 符合 2 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。 项目所在区域环境质量符合相应功能区的标准，建设项目拟采取的处理措施处理后废水排入滦县经济开发区污水处理厂能满足区域环境质量改善目标管理要求。 符合 3 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 建设项目采取的污染防治措施可以确保污染物达标排放、减缓生态环境影响 符合 4 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 项目属于技术改造项目。对原有环境问题提出了有效的防治措施。 符合 5 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 监测数据委托有 CMA 认证的有资质单位进行监测。环境影响评价结论明确。 符合 3原有工程概况 3.1 原有基本情况 滦县伊利乳业有限责任公司位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，拥有2个生产厂区，即：一车间和二车间。其中： 一车间：建有14条灌装生产线、1条奶粉生产线，日处理鲜奶584吨，生产品种包括高端奶、利乐枕、纯牛奶、乳饮料等4大类29个品种，年产奶粉5000吨。于2008年3月由唐山赛特尔环境科技有限公司编制了环境影响报告表，二车间：建有18条灌装生产线，日处理鲜奶851吨，年产纯牛奶68100吨，高钙奶9000吨、常温酸奶67800吨、普通果汁优25200吨、颗粒果汁优42000吨、优酸乳47250吨营养舒化奶33750吨、学生舒化奶33750吨、学生乳酸奶53350吨、80奶油650吨。于2012年11月、2014年4月、2015年10月编制了环境影响报告表，3个项目分别通过环保局验收，滦县环保局已为其颁发排污许可证，排污许可证编号：PWX-130223-0021-16。 劳动定员：一车间定员300人，技术生产人员180人，管理及后勤120人，全年生产300天，实行四班三运转制度。 二车间定员638人，管理及技术人员118人，生产工人520人，全年生产300天，实行四班三运转制度。 3.2周边关系及厂区布置 一车间现有工程厂区为矩形，厂区大门位于北侧，大门东侧为警卫室和车棚，西侧为综合用房，正对大门为生产车间，之后为库房、洗车间、锅炉房，最南边为污水处理站，详见平面布置图附图3-1。 二车间现有工程厂区为矩形，厂区大门位于北侧，厂区西部自北向南分别为、食堂、宿舍楼、篮球场。原奶库和污水处理站、中东部为办公楼和生产车间。成品库、锅炉房及运输车辆停车场位于东部，详见平面布置图附图3-2。 3.3原有主要生产设备 原有项目主要污水处理设备见表2。 表2 原有污水处理站主要设备 序号 处理单元 名 称 规格型号 单位 数量 备注 一车间污水处理站 1 集水格栅 回转式细格栅 1000mm 台 1 提升泵 CP57.5-150，Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 2 调节池 调节池提升泵 CVDC57.5-150，Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 3 水解池 空气搅拌系统 非标 套 1 搅拌鼓风机 GRB-100，7.67m3/min，7000mmAq，15kw 台 1 4 厌氧系统 厌氧在线pH计 WT-PHG861 套 8 三相分离器 非标 套 8 水封罐 非标 套 1 火炬 85m3/h 套 1 5 反硝化系统 混合液回流泵 CVDC55.5-150，Q=180m3/h,H=6m,N=5.5kw 台 2 曝气系统 非标 套 2 6 好氧化系统 鼓风机 GRB-150，1560rpm，28.85m3/min，6000mmAq，45kw 台 6 曝气装置 套 1 7 沉淀池 混凝加药装置 非标 套 1 行车刮泥机 非标 台 1 排泥及回流泵 CVDC55.5-150，Q=180m3/h,H=6m,N=5.5kw 台 2 8 除磷池 加药泵 G25-1 Q=2m³/h,P=0.6bar,N=1.5Kw 台 1 9 平膜过滤 平膜过滤器 150m3/h 套 1 清水池回用泵 Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 2 10 污泥处理单元 污泥池螺杆泵 G60-1 Q=30m3/h,N=11kw 台 1 泥仓 非标 座 1 叠螺压泥机 安尼康402 台 1 上泥螺杆泵 DL501，Q=3m3/H P=10bar N=11kw 台 1 11 其他 插入式温度计 0～100℃ 只 8 静压式液位计 L-301 套 2 浮球液位开关 0-5m 只 4 电磁流量计 DN200 台 3 一体 二车间污水处理站 1 集水格栅 回转式细格栅 2000mm 台 1 集水池提升泵 CP57.5-150，Q=200m3/h,H=15m（2台）,H=12m（1台）N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 2 调节池 调节池提升泵 CVDC57.5-150，Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 3 水解池 空气搅拌系统 非标 套 1 搅拌鼓风机 GRB-100，7.67m3/min，7000mmAq，15kw 台 1 4 厌氧系统 厌氧在线pH计 WT-PHG861 套 8 三相分离器 非标 套 8 水封罐 非标 套 1 火炬 100m3/h 套 1 5 反硝化系统 混合液回流泵 CVDC55.5-150，Q=180m3/h,H=6m,N=5.5kw 台 2 曝气系统 非标 套 2 6 好氧化系统 鼓风机 GRB-150，1560rpm，28.85m3/min，6000mmAq，45kw 台 5 曝气器 / 套 1200 7 沉淀池 混凝加药装置 非标 套 1 刮泥机 Φ18m,N=1.1kw 台 1 排泥及回流泵 CVDC55.5-150，Q=180m3/h,H=6m,N=5.5kw 台 2 8 除磷池 加药装置 / 套 1 9 平膜过滤 平膜过滤器 300m3/h 台 1 10 污泥处理单元 污泥池提升泵 CT50.75-50，Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw 台 2 污泥调理反应罐 非标 台 1 带式压滤机 DYQ-1500 台 1 带机冲洗泵 CDL16-5，Q=15m3,H=60m, N=5.5kw 台 2 11 其他 插入式温度计 0～100℃ 只 8 静压式液位计 L-301 套 2 浮球液位开关 0-5m 只 4 电磁流量计 DN200 台 3 一体 3.4原有主要原辅材料、能源消耗 原项目污水处理站能耗见表3。 表3 主要能源消耗一览表 序号 名称 单位 年消耗量 备注 一车间 1 电 KWh/a 100万 2 除磷剂 t/a 0.3万 外购袋装 3 润滑油 t/a 0.01 外购桶装 二车间 4 电 KWh/a 240万 5 除磷剂 t/a 0.5万 外购袋装 6 润滑油 t/a 0.02 外购桶装 3.5原有公用工程 （1）供电 一车间建有配电室一座，安装1600kvA变压器以及相应高、低压配电设备，为一车间供电，二车间建有配电室一座，安装2000VA变压器以及相应高、低压配电设备，为二车间供电，供电量可满足本项目需求。 （2）原有用水平衡：一车间用水平衡图 图1 一车间水量平衡图 单位：m³/d 二车间用水平衡图 图2 二车间水量平衡图 单位：m³/d 3.6原有工程审批情况 滦县伊利乳业有限责任公司一车间于2008年3月由唐山赛特尔环境科技有限公司编制了环境影响报告表，二车间于2012年11月、2014年4月、2015年10月编制了环境影响报告表，3个项目分别通过环保局验收，滦县环保局已为其颁发排污许可证。 3.7原有工程工艺流程及排污节点 滦县伊利乳业有限责任公司一车间与二车间采用相同的生产工艺制作奶制品，主要生产工序包括原奶储存、原奶预巴氏杀菌、配料、基料巴氏杀菌、发酵、成品巴氏杀菌及无菌灌装、包装检验、设备清洗等，工艺流程及排污节点如下： 本项目生产工艺流程及排污节点见图3。 图3 现有工程工艺流程及排污节点图 3.8原有工程污水处理站工艺流程 （1）污水处理工艺 现有一车间生活污水和生产废水混合后全部排入一车间污水处理站，二车间生活污水和生产废水混合后全部排入二车间污水处理站，项目二车间设有食堂供应全厂员工，所以二车间设有隔油池，两站同时采用“调节酸化+厌氧（UASB）+好氧曝气法”进行处理后排入别故河。具体工艺流程如下图4、5： 图4： 现有一车间污水处理工艺流程图 图5： 现有二车间污水处理工艺流程图 由图4和图5可知：二车间多出的食堂废水先经过二车间隔油池处理，二车间多出加药间，其他污水处理过程，一车间污水处理站与二车间污水处理站污水处理工艺相同。 废水先经过机械格柵拦截较大的悬浮物或漂浮物后，以重力流的方式进入到调节池中，经过一级提升泵进入水解酸化池进行水质水量的均匀混合。 在水解酸化池内采用穿孔管间歇曝气搅拌，以实现水质的均匀并可以起到防止固体颗粒沉淀的作用。废水在酸性条件下，变性上浮，设计考虑水解酸化负荷较小，在预曝气的情况下，可有效分解动植物油等。 水解酸化池的废水经潜水排污泵提升，进入厌氧池中，在厌氧污泥的作用下，水中大部分的有机污染物被分解去除，产生的废气经火炬燃烧器直接燃烧处理。从厌氧池溢流堰出来的废水进入到好氧池，通过好氧微生物的降解作用使废水中的有机污染物得到进一步的去除。 好氧池的出水加入PAC(聚合氯化铝)后进入沉淀池进行泥水分离，一部分污泥回流到中间水池，产生的剩余污泥进入污泥浓缩池进行浓缩、压滤，完成污泥脱水减容过程。 脱水后的泥饼进行外运处理利用，脱出的上清液则回流到中间水池重新处理。经沉淀池处理后的污水流入厌氧池、好氧池，经过滤截留剩余悬浮物后出水进入清水池，最终外排至别故河。 项目废水主要来自一车间的生产用水、洗车废水以及职工生活废水，经厂区管网汇流到一车间污水处理站；二车间生产用水、洗车废水、食堂废水以及职工生活废水，经厂区管网汇流到二车间污水处理站。具体污水处理站进出水水质进表4。 表4 现有污水处理站进出水水质 单位: mg/L 项目 废水总量（m³/d） pH COD BOD5 SS 氨氮 动植 物油 一车间污水处理站进出水水质 进水 1600 6～9 1376 326 320 1 -- 出水 1600 6～9 10.22 3.74 4.70 0.05 -- 二车间污水处理站进出水水质 进水 2142.4 6～9 1768 994 279 25 171 出水 2142.4 6～9 45.5 8.7 6.4 4.2 0.9 GB18918-2002 表1中一级A标准 ¯¯ 6～9 50 10 10 5 1 3.9现有工程污染物排放情况 （1）一车间现有工程污染物排放情况 一车间生产使用蒸汽，配套有2台10t天然气蒸汽锅炉，型号为WNS10-1.6-YQ，锅炉生产厂家为安阳方块锅炉有限公司。 2018年2月，滦县伊利乳业有限责任公司一车间委托北京航峰中天检测技术服务有限公司进行排污监测，并出具了监测报告，报告编号：HF1802267。现有工程污染物排放情况引用验收监测文件中的数据。 ①废气：根据监测报告监测数据，监测期间厂区蒸汽锅炉污染物排放浓度最大值为颗粒物5.93mg/m3、二氧化硫23mg/m3、氮氧化物110mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014）》表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的限值要求。 ②废水：监测期间滦县伊利乳业有限责任公司一车间污水处理站排水水质监测结果为化学需氧量41mg/L、氨氮7.19mg/L、悬浮物8mg/L、五日生化需氧量7.53mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准限值要求。 ③噪声：监测期间滦县伊利乳业有限责任公司一车间厂界四周环境噪声昼间等效声级检测范围值为57.5-62.1dB（A），夜间值为46.5-49.7dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值要求。 ④固废：经现场勘查，滦县伊利乳业有限责任公司一车间将原奶净化杂质外售作肥；废包装送废品回收站；生活垃圾由厂区垃圾桶收集后交当地环卫处置；污水处理站污泥由具有处理能力的公司处置；生产设备维修保养时产生的废润滑油暂存于厂区危废间，定期交有资质单位处理。滦县伊利乳业有限责任公司一车间固废全部得到妥善处理，不会对环境产生影响。 （2）二车间现有工程污染物排放情况 二车间生产使用蒸汽，配套有3台10t天然气蒸汽锅炉，型号为WNS10-1.6-YQ，锅炉生产厂家为江苏太湖锅炉股份有限公司。 2018年2月10日，滦县伊利乳业有限责任公司二车间委托北京京畿分析测试中心有限公司进行验收检测，并出具了监测报告，报告编号ATCCR1802036H号。现有工程污染物排放情况引用监测报告中的数据。 ①废气：根据监测报告监测数据，检测期间厨房油烟净化器进口，其油烟排放浓度平均值为0.51mg/m3，厨房油烟净化器排气筒出口废气的油烟排放浓度平均值为0.19mg/m3，净化效率为62.4%，满足国家《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）标准中的油烟排放浓度低于2.0mg/m3，油烟净化设施净化效率不低于60%的要求。 监测期间厂区蒸汽锅炉污染物排放浓度平均值为颗粒物24.6mg/m3、二氧化硫3mg/m3、氮氧化物148mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉的限值要求。 ②废水：监测期间滦县伊利乳业有限责任公司二车间污水处理站排水水质监测结果为pH值7.35、化学需氧量41mg/L、氨氮、7.19mg/L、悬浮物8mg/L、五日生化需氧量7.53 mg/L、动植物油0.04 mg/L，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级A标准要求限值。 ③噪声：监测期间滦县伊利乳业有限责任公司二车间厂界环境噪声昼间等效声级检测范围值为51.2-57.1dB（A），夜间值为43.5-46.4dB（A），南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类排放限值要求，东、西、北满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类排放限值要求。 ④固废：经现场勘查，原有滦县伊利乳业有限责任公司二车间将原奶净化杂质外售作肥；废包装送废品回收站；生活垃圾由厂区垃圾桶收集后交当地环卫处置；污水处理站污泥委托滦县广通生物科技有限公司处理；生产设备维修保养时产生的废润滑油暂存于厂区危废间，定期交有资质单位处理。滦县伊利乳业有限责任公司二车间固废全部得到妥善处理，不会对环境产生影响。 3.10现有工程排污情况 原有项目已取得了排污许可证，证书编号：PWD-130223-0021-16，允许排放量为SO2:0.58t/a，NOX：49.88t/a，COD：82.91t/a，NH3-N：16.3t/a。 |
| 4技改工程 4.1技改工程（以下称本项目）相对厂区位置 本项目为污水处理站技改项目，地理位置不变，位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，滦县伊利乳业有限责任公司一车间污水处理站，中心地理坐标北纬39.746850°，东经118.716837°，以及二车间污水处理站，中心地理坐标北纬39.748378°，东经118.725321°。在原有污水处理站的基础上进行污水处理技术改造。技改后一车间污水处理站平面布置及周边关系见附图4-1；二车间污水处理站平面布置及周边关系见附图4-2。 4.2本项目工程概况 (1)项目名称 滦县伊利乳业有限责任公司污水系统技术改造项目。 (2)建设地点 滦县伊利乳业有限责任公司一车间与二车间内。 (3)工程投资 项目总投资2982万元，其中：一车间投资1282万元，二车间投资1700万元。全部为环保投资。 占地面积 本项目一车间污水处理站占地面积为1665m2，二车间污水处理站占地面积为3100m2。 (5)建设内容 一车间污水处理站新建厌氧池、好氧池、清水池、加药间、排水渠、鼓风机房和在线监测室各一座，拆除反硝化池及反硝化系统、平膜过滤等，其他设施使用原有，由于拆除反硝化系统会缩短污水处理时间，同时会增加污水处理站的处理能力，但本项目厂区实际污水处理量不变化。技改后处理污水能力由1800t/d扩容到3000t/d。 二车间污水处理站新建厌氧池、好氧池、浮渣池、综合用房、风机房、除渣设备工房各一座，拆除反硝化池及反硝化系统、平膜过滤等，其他设施使用原有，重新调整污水处理站的位置布局，技改后污水处理能力不变，为4000t/d。 本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表5。 表5 项目工程组成一览表 类别 内容 结构形式 数量 规模 备注 一车间污水站工程组成 主体工程 集水池 6m×7m×5m 砖混结构 1 3000t/d 依托原有 调节池 8m×7m×5m 砖混结构 1 依托原有 事故池 5m×7.5 m×10m 砖混结构 1 依托原有 水解池 16m×15m×5m 砖混结构 1 依托原有 中间水池 18 m×7 m×7m 砖混结构 1 依托原有 厌氧池 11m×11m×5m 砖混结构 2 新建一座 好氧池 11m×11m×4.6m 砖混结构 2 新建一座 沉淀池 φ11×4m 砖混结构 2 依托原有 清水池 6 m×7 m×5 m 砖混结构 1 新建工程 加药间 3m×2m×4m 砖混结构 1 新建工程 除磷池 6m×7m×5m 砖混结构 1 依托原有 污泥池 8.8m×4 m×7m 砖混结构 1 依托原有 除臭系统 10m×8 m×5 m 砖混结构 1 新建工程 公用工程 给水 由园区市政供水 依托原有 供热 由公司生产所用余热供暖 依托原有 供电 厂区设有变配电间 依托原有 辅助工程 分析化验室 与循环水膜处理车间合建 依托原有 环保工程 防腐防渗、隔声、消声等降噪措施、绿化 依托原有 1座375m3事故水池，1座1000m3初期雨水池 依托原有 二车间污水站工程组成 类别 名称 尺寸（长×宽×深） 结构形式 数量 规模 备注 主体工程 集水池 7m×7m×5 m 砖混结构 1 4000m3/d 依托原有 调节池 15 m×12 m×7 m 砖混结构 1 依托原有 事故池 10m×8 m×7 m 砖混结构 1 依托原有 水解池 25 m×10m×7 m 砖混结构 1 新建工程 中间水池 10m×7m×7 m 砖混结构 1 依托原有 厌氧池 20m×14m×7 m 砖混结构 2 新建一座 好氧池 20m×10m×5.3m 砖混结构 2 新建一座 沉淀池 φ18×3.5m 砖混结构 2 依托原有 清水池 6m×7 m×5 m 砖混结构 1 依托原有 除磷池 8m×5m×4m 砖混结构 1 依托原有 浮渣池 6 m×7 m×5 m 砖混结构 1 依托原有 污泥池 8.8m×4 m×7m 砖混结构 1 依托原有 除臭系统 15m×10m×5 m 砖混结构 1 新建工程 公用工程 给水 由园区市政供水 依托原有 供热 使用二车间蒸汽锅炉余热 依托原有 供电 厂区设有变配电间 依托原有 辅助工程 办公室 500m2，位于污水处理站南侧，砖混结构 依托原有 分析化验室 与循环水膜处理车间合建 依托原有 环保工程 防腐防渗、在线监测系统、隔声、消声等降噪措施、绿化 依托原有 1座665m3事故水池 依托原有 3.3进出水设计 （1）进水水质 项目改建后，原有生产工艺无变化、原辅料用量无变化，员工人数无变化，排水量无变化，进水水质与原有进水水质相同。 ①一车间污水处理站进出水水质见表6。 表6 一车间污水处理站技术改造污水处理站进水水质 单位: mg/L 项目 废水总量 （m3/d） pH COD BOD5 SS 氨氮 TP 进水 3000 6～9 1376 326 320 1 8 ②二车间污水处理站进水水质见表7。 表7 二车间污水污水处理站进水水质 单位: mg/L 项目 废水总量（m3/d） pH COD BOD5 SS 氨氮 TP 动植物油 进水 4000 6～9 1768 994 279 25 9 17 （2）设计出水水质 污水处理站设计出水水质见表8 |

表8   污水处理站各单元污水处理效果一览表

| 一车间污水处理站各单元污水处理效果 |
| --- |
| 指标 | 进水水质（mg/L） | 污水处理效果 | 外排水质（mg/L） | 总去除率 （%） |
|  |  | 机械格栅 | 调节水解 | 厌氧、好氧 | 二沉池 | 砂滤 |  |  |
|  |  | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） |  |  |
| COD | 1376 | 5 | 1307 | 0 | 1307 | 70.0 | 392 | 15 | 333 | 0 | 333 | 333 | 75.8 |
| BOD5 | 326 | 10 | 293 | 0 | 293 | 75.0 | 73 | 25 | 55 | 0 | 55 | 55 | 83.2 |
| SS | 320 | 40 | 192 | 0 | 192 | 0 | 192 | 40 | 115 | 90 | 11.5 | 11.5 | 96.4 |
| 氨氮 | 1 | 0.0 | 1 | ¯¯ | 10.0 | 40 | 6 | 40.0 | 3.6 | 0 | 3.6 | 3.6 | ¯¯ |
| 总磷 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 80 | 1.6 | 30 | 1.1 | 0 | 1.1 | 1.1 | 86.2 |
| 二车间污水处理站各单元污水处理效果 |
| 指标 | 进水水质（mg/L） | 污水处理效果 | 外排水质（mg/L） | 总去除率 （%） |
|  |  | 机械格栅 | 调节水解 | 厌氧、好氧 | 二沉池 | 砂滤池 |  |  |
|  |  | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） | 去除率（%） | 出水（mg/L） |  |  |
| COD | 1768 | 5 | 1679.6 | 10.0 | 1511.6 | 70.0 | 453.5 | 15 | 385.4 | 0 | 385.4 | 385.4 | 75.8 |
| BOD5 | 994 | 10 | 894.6 | 20.0 | 715.7 | 75.0 | 178.9 | 25 | 134.2 | 0 | 134.2 | 134.2 | 83.2 |
| SS | 279 | 40 | 167.4 | 20.0 | 133.9 | 0 | 133.9 | 40 | 80.4 | 90 | 8 | 8 | 96.4 |
| 氨氮 | 1 | 0.0 | 1 | ¯¯ | 11 | 40 | 6.6 | 40.0 | 4 | 0 | 4 | 4 | ¯¯ |
| 动植物油 | 17 | 0 | 17 | 11.8 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 11.8 |
| 总磷 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 80 | 1.8 | 30 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 86.2 |

3.4本项目工程主要设备 表9 污水处理站主要设备 序号 处理单元 名 称 规格型号 单位 数量 备注 一车间污水处理站 1 集水池 回转式细格栅 1000mm 台 1 集水池提升泵 CP57.5-150，Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 2 调节池 调节池提升泵 CVDC57.5-150，Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 3 中间水池 空气搅拌系统 非标 套 1 搅拌鼓风机 GRB-100，7.67m3/min，7000mmAq，15kw 台 1 4 厌氧系统 厌氧在线pH计 WT-PHG861 套 16 三相分离器 非标 套 16 5 好氧化系统 鼓风机 GRB-150，1560rpm，28.85m3/min，6000mmAq，45kw 台 6 曝气装置 / 套 2 6 沉淀池 混凝加药装置 非标 套 1 行车刮泥机 非标 台 1 二沉池排泥及回流泵 CVDC55.5-150，Q=180m3/h,H=6m,N=5.5kw 台 2 7 除磷池 加药装置 / 台 1 8 流沙过滤器及清水池 流砂过滤器 150m3/h 套 1 清水池回用泵 Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 2 9 污泥处理单元 污泥池螺杆泵 G60-1 Q=30m3/h,N=11kw 台 1 泥仓 非标 座 1 泡药机 APJ-2000 台 1 加药泵 G25-1 Q=2m³/h,P=0.6bar,N=1.5Kw 台 2 叠螺压泥机 安尼康402 台 1 上泥螺杆泵 DL501，Q=3m3/H P=10bar N=11kw 台 1 10 生物滤池 一体化生物滤池除臭装置 1000 套 1 10 其他 插入式温度计 0～100℃ 只 8 静压式液位计 L-301 套 2 浮球液位开关 0-5m 只 4 电磁流量计 DN200 台 3 一体 二车间污水处理站 1 集水池 回转式细格栅 1000MM 台 1 集水池提升泵 CP57.5-150，Q=200m3/h,H=15m（2台）,H=12m（1台）N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 2 调节池 调节池提升泵 CVDC57.5-150，Q=130m3/h,H=12m,N=7.5kw 台 3 静压式液位计 L-301 套 1 空气搅拌系统 非标 套 1 3 中间水池 空气搅拌系统 非标 套 1 搅拌鼓风机 GRB-100，7.67m3/min，7000mmAq，15kw 台 1 4 厌氧系统 厌氧在线pH计 WT-PHG861 套 16 三相分离器 非标 套 16 6 接触氧化系统 鼓风机 GRB-150，1560rpm，28.85m3/min，6000mmAq，45kw 台 5 曝气装置 套 2 7 二沉池 混凝加药装置 非标 套 1 二沉池刮泥机 Φ18m,N=1.1kw 台 1 二沉池排泥及回流泵 CVDC55.5-150，Q=180m3/h,H=6m,N=5.5kw 台 2 8 盘滤及清水池 盘式过滤器 170m3/h 套 1 清水池回用泵 CDL32-40-2，Q=32m3/h,H=46m,N=7.5kw 台 2 9 污泥处理单元 污泥池提升泵 CT50.75-50，Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kw 台 2 污泥调理反应罐 非标 台 1 污泥调理剂溶药装置 非标 台 1 污泥调理加药泵 GM0330，Q=330L/h,P=5bar,N=250w 台 1 带式压滤机 DYQ-1500 台 1 带机冲洗泵 CDL16-5，Q=15m3,H=60m, N=5.5kw 台 2 9 生物滤池 一体化生物滤池除臭装置 3000 套 1 10 其他 插入式温度计 0～100℃ 只 8 静压式液位计 L-301 套 2 浮球液位开关 0-5m 只 4 电磁流量计 DN200 台 3 一体 3.6本项目工作制度 劳动定员：项目一车间污水处理站劳动定员7人，从现有企业内部劳动定员中调剂，不新增员工；二车间污水处理站劳动定员10人，从现有企业内部劳动定员中调剂，不新增员工。 工作制度：年工作300天，实施四班三运转制度。 3.7本项目供电供热 供电：年耗电量约为10万kwh/a。 供热：本项目污水处理无需热源，本项目办公室冬季取暖使用生产中的余热，夏季制冷采用单体空调。

与本项目有关的主要环境问题： （1）根据河北省大气污染防治工作领导小组办公室文件关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知（冀气领办2018 177号）中规定：使用天然气等清洁能源的锅炉配建脱硝设施或安装低氮燃烧设施，确保氮氧化物排放控制在30mg/m3以下，现有企业氮氧化物污染物排放浓度为一车间为110mg/m3，二车间为148mg/m3，企业蒸汽锅炉需进行安装低氮燃烧器。 （2）原有污水处理站大气污染物主要是NH3、H2S和臭气浓度，一车间污水处理站和二车间污水处理站均未进行处理，在站内无组织排放。本次需加设污水处理站封闭措施及废气处理设施。 （3）根据现场勘查，项目二车间南侧张坎村未在规定时间内搬迁，现不满足卫生防护距离要求，需企业调整二车间污水处理站布局，以满足卫生防护距离要求。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，该公司目前拥有2个生产车间，即：一车间和二车间。一车间污水处理站占地面积为1665m2，中心地理坐标北纬39.747833°，东经118.716073°；二车间污水处理站占地面积为3100m2，中心地理坐标北纬39.747256°，东经118.723076°。评价范围内无水源地保护区、无重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。 本项目地理位置见附图1，项目周边关系图见附图2-1与2-2，项目平面布置图附图4-1和4-2。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1社会经济简况 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 2矿产资源 滦县矿产资源丰富，铁矿是滦县一大资源优势，其大小产地达十四处；滦县石灰岩矿产资源现已探明总储量为3.5亿吨。其中制碱灰岩5000多万吨，主要分布为西灰山石灰岩矿、杨柳庄石灰岩矿、雷庄石灰岩矿；滦县石英矿总储量达6000万吨。据地质部门勘探，石英砂岩的化学成分二氧化硅的含量均能满足玻璃工业的技术要求，可以生产特种工业玻璃，工业技术玻璃。此外，滦县还有青龙山花岗岩矿山，以及长石矿、油磨石、大理石等矿产资源。 3旅游资源 滦县有悠久的文化历史，早起辽代就建有寺庙、古塔。如滦河沿岸由北向南就曾建有夷齐庙、雪峰寺、偏凉汀、文峰塔等名胜古迹，成为京东一带有名的名胜风景区。滦县还是清末洋务运动的发祥地之一，1893年，詹天佑在滦县设计并修建了中国第一座铁路桥-滦河大铁桥。1911年，在孙中山的直接策划下，辛亥滦州起义爆发。河北滦师是一所具有革命传统的中等专业学校。始建于一九一零年，始称直隶第三初等师范学堂，后称河北省第三师范学校。一九二九年建立了中共滦县县委，滦师就成为党的活动中心。 4区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2、3类区标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境等): 1 大气环境质量现状 本项目引用唐山市2018年5月份环境空气质量监测（滦县）中的数据，监测点位位于滦县一中，距离本项目一车间污水处理站1.7km，距离二车间污水处理站2.2km。监测项目为SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5。氨和硫化氢环境空气质量，委托河北绿环环境监测有限公司于2018年9月10日进行了监测，监测报告编号为HBLH2018环171号，监测点位见附图7。监测结果见表10。 表10 大气环境质量现状统计 单位：mg/m3 污染物 监测项目 浓度 标准指数 污染物 监测项目 浓度 标准指数 SO2 24小时均值 0.040 0.52 PM2.5 24小时均值 0.04 0.533 CO 24小时均值 1.0 1.175 O3 8小时均值 0.087 0.256 NO2 24小时均值 0.054 0.938 PM10 24小时均值 0.09 0.6 NH3 一次浓度 0.03-0.09 0.2 HCl 一次浓度 0.001- 0.007 0.01 由结果可知：SO2、CO、NO2、O3、PM10、PM2.5均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准限值的要求；氨和硫化氢满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）表1中居住区大气中有害物质的最高容许浓度标准。 2声环境 本项目一车间厂界昼间噪声值58.6-61.3dB（A），夜间噪声值46.8-49.2dB（A），可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求；二车间东、西、北厂界昼间噪声值51.2-57.1dB（A），夜间噪声值43.5-46.4dB（A）可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求，南厂界昼间噪声值53.6dB（A），夜间噪声值44.8dB（A）可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 由企业的验收监测报告结果可知，本项目所在地声环境质量良好，满足相应的声环境功能区要求。 3地下水 本项目评价区域地下水水质较好，可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，该公司目前拥有2个生产车间，即：一车间和二车间。一车间污水处理站中心地理坐标北纬39.747833°，东经118.716073°；二车间污水处理站中心地理坐标北纬39.747256°，东经118.723076°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表11。 表11 本项目环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 保护目标 相对一车间污水处理站方位 距污水站最近距离（m） 保护对象 保护级别 环境 空气 张坎村 E 500 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）标准 葛坎村 WS 190 西高坎村 S 1000 声环境 一车间厂界 满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类区标准 西南侧190m的葛坎村 2类区标准 环境 要素 保护目标 相对二车间污水处理站方位 距污水站最近距离（m） 保护对象 保护级别 环境 空气 张坎村 S 30 村民 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准；《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）标准 葛坎村 SW 700 曹坎村 E 840 声环境 二车间东、西、北厂界 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类区标准 二车间南厂界以及南侧30m的张坎村 2类区标准 地下水 项目所在区域地下水 GB/T14848-2017Ⅲ类

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准浓度限值，NH3和H2S参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-1979）中居民区大气中有害物质的最高容许浓度的标准。标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/Nm3 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 NH3 一次浓度 / 0.2 mg/m3 H2S 一次浓度 0.01 2声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2、3类区标准，见表13： 表13 声环境质量标准 单位dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 一车间厂界四周及二车间东、西、北厂界3类区 65 55 二车间南厂界2类区 60 50 3地下水质量标准 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 表14 地下水执行标准 单位：mg/L、pH无量纲 污染物名称 标准值 污染物名称 标准值 1 pH 6.5-8.5 15 硫化物(mg/L) ≤0.02 2 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) ≤450 16 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 3 溶解性总固体(mg/L) ≤1000 17 菌落数（CFU/mL） ≤100 4 硫酸盐(mg/L) ≤250 18 亚硝酸盐(mg/L) ≤1.0 5 氯化物(mg/L) ≤250 19 硝酸盐(mg/L) ≤20 6 铁(Fe)(mg/L) ≤0.3 20 氰化物(mg/L) ≤0.05 7 锰(Mn)(mg/L) ≤0.1 21 氟化物(mg/L) ≤1.0 8 铜（Cu）(mg/L) ≤1.0 22 汞（Hg）(mg/L) ≤0.001 9 锌（Zn）(mg/L) ≤1.0 23 砷（As）(mg/L) ≤0.01 10 铝（Al）(mg/L) ≤0.2 24 硒（Se）(mg/L) ≤0.01 11 挥发性酚类(mg/L) ≤0.002 25 镉（Cd）(mg/L) ≤0.005 12 阴离子表面活性剂(mg/L) ≤0.3 26 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.05 13 耗氧量(mg/L) ≤3.0 27 铅（Pb） ≤0.01 14 氨氮(mg/L) ≤0.5 28 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气 污水、污泥处理单元废气集中处理后恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的表2中二级标准；《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的表1中二级标准。分别见表15。 表15 废气污染物排放标准 控制项目 排气筒高度 排放量 厂界处 硫化氢 15m 0.33 kg/h 0.06mg/m3 氨 15m 4.9 kg/h 1.5mg/m3 臭气浓度 15m 2000无量纲 20无量纲 执行标准 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993） 2噪声 厂界四周执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2、3类标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；见表16： 表16 噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 运营期一车间厂界噪声以及二车间东、西、北厂界3类 65 55 二车间南厂界2类 60 50 施工期噪声 70 55 3废水 废水外排至滦县经济开发区污水处理厂，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，同时满足滦县经济开发区污水处理厂进水水质要求，执行见表17，18。 表17 污水排放执行标准 污染物类别 污染物名称 浓度限值 标准 污水处理站废水 pH值 6～9 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准 化学需氧量 ≤500mg/L 五日生化需氧量 ≤300mg/L 悬浮物 ≤400mg/L 动植物油 ≤100mg/L 总磷 ≤5mg/L 阴离子表面活性剂 ≤20mg/L 表18 滦县经济开发区污水处理厂进水水质要求 污染物 pH COD BOD5 SS TN NH3-N TP 浓度要求 6-9 400 160 200 60 70 4.5 4固废 一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单中标准要求。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中标准要求。收集、贮存、运输执行《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的标准要求。 污泥执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)4.3.2“污泥控制标准”脱水率<80%，有机降解率>40%。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 污染物总量控制是将某一区域作为一个完整体系，以实现环境质量目标为目的，确定区域内各类污染物的允许排放量，从而保证实现环境质量目标的前提下，促进区域经济的健康稳定发展。 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、废气量等予以核定。根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》的通知，确定重点污染物为COD、氨氮、SO2、NOx。 项目总量控制指标：由于本项目总体生成工艺及产量、污水处理量，员工人数均无变化，建议总量控制指标为： COD：56.14t/a、氨氮:5.614t/a、SO2:0.58t/a、NOx:49.88t/a 本次环评核算的其它污染物建议指标为： 总磷：16.84t/a；NH3:0.2101t/a，H2S:0.0173t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目利用原有办公室、部分污水处理池进行建设，工程量为一车间新建厌氧池、好氧池、二沉池、清水池、加药间、排水渠、鼓风机房和在线监测室各一座，其他设施使用原有；二车间新建厌氧池、好氧池、浮渣池、综合用房、风机房、除渣设备工房各一座，其他设施使用原有。 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图3。 2营运期 （1）污水处理工艺流程 由于项目原环评中要求待滦县经济开发区污水处理厂建设完成后，项目所有废水不能再直排到别故河，应排入滦县经济开发区污水处理厂。项目技改后一车间污水处理能力增加，污水处理站出水水质要求降低，一车间污水处理站现有污水处理能力1800t/d，技改后处理能力达到3000t/d；二车间污水处理站污水处理能力不变，为4000t/d，污水处理站出水水质要求降低，除二车间多出食堂隔油池以及除油设施外，其他一车间污水处理站与二车间污水处理站技改后污水处理工艺相同，具体生产工艺如下： 二车间食堂废水经食堂隔油池处理后排入厂区管网，与生产废水一同排入二车间污水处理站。一车间污水处理站和二车间污水处理站废水经处理后通过园区管网排入滦县经济开发区污水处理厂。 废水先经过机械格柵拦截较大的悬浮物或漂浮物后，以重力流的方式进入到集水井中，经过一级提升泵进入水解池进行水质水量的均匀混合。 在水解池内采用穿孔管间歇曝气搅拌，以实现水质的均匀并可以起到防止固体颗粒沉淀的作用。 水解池的废水经潜水排污泵提升，进入中间池沉淀撇渣，在同时进入两座厌氧池，在厌氧污泥的作用下，水中大部分的有机污染物被分解去除，产生的废气进行净化处理。然后分别进入两座好氧池，通过好氧微生物的降解作用使废水中的有机污染物得到进一步的去除。 两座好氧池的出水进入二沉池进行泥水分离，产生的剩余污泥进入污泥浓缩池进行浓缩、压滤，完成污泥脱水减容过程。 脱水后的泥饼进行回收利用，脱出的上清液进入清水池，由清水池进入除磷池，向除磷池中加入聚合氯化铝除磷。最后经过砂滤处理外排至滦县污水处理厂污水处理装置进一步处理。 污水处理过程中所有产生废气的水池均全密闭，产生的废气通过管道进入生物滤池进行除臭，处理后通过15m排气筒排放。 污水处理工艺流程见图7。 ：液体 ：气体 ：固体 图7 污水处理工艺流程图 （2）除臭工艺流程 污水处理站产生臭气的工段主要有：粗格栅及提升泵房、细格栅及厌氧池、好氧池、污泥储池、脱水机房等。主要污染物有：硫化氢（H2S）、氨（NH3）、臭气浓度等。本项目的生物除臭系统工艺流程见图8： 图8 生物除臭系统工艺流程 工艺说明： ①待处理的气体通过离心风机的抽送，将臭气导入生物滤池处理处理系统。 ②一体化生物滤池，喷淋区与滤床合为一体，池体为固定式矩形体全封闭结构，钢骨架外衬玻璃钢外壳。 ③生物填料是采用多种级配的特殊填料，是高效有机生物填料。填料中有机、无机成分按比例合理混合，以提高机械性能，这样可有效地避免填料的压实。这种高效生物填料因具有良好的通透性和结构稳定性，可以保证长期运行条件下压力损失很小。 ④除臭设备抗冲击能力强，对负荷急剧的变化有较好的适应能力，该生物填料除臭效率高，湿度保持性好。具有吸附污染物和微生物生长的最佳环境。混合填料具有自动调节pH的能力，使用期间无需添加缓冲溶液。生物滤池中选用菌种受温度影响小，除臭效率高，完全可以全天候工作。 表19 污水系统技术改造项目污染物排放节点简况 污染类型 产污环节 主要污染物 治理措施 排放特征 废气 水解池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥处理间 H2S 生物滤池除臭+15m排气筒 有组织 NH3 有组织 臭气浓度 密闭所有反应池，污泥处理间为封闭车间 无组织 噪声 格栅 噪声 厂房隔声、基础减震 连续 污水泵 水面以下安装、 连续 风机 厂房隔声、基础减震 连续 潜水搅拌机 厂房隔声、基础减震 连续 污泥泵 厂房隔声、基础减震 间断 吸泥机 厂房隔声、基础减震 间断 浓缩刮泥机 厂房隔声、基础减震 间断 污泥调理搅拌机 厂房隔声、基础减震 间断 污泥进料泵 厂房隔声、基础减震 间断 砂虑机 厂房隔声、基础减震 连续 清洗泵 厂房隔声、基础减震 连续 鼓风机 厂房隔声、基础减震 连续 中心传动浓缩机 厂房隔声、基础减震 间断 固废 格栅、中间水池 残渣 压滤脱水后交环卫处理 间断 污泥池 污泥 间断 职工生活 生活垃圾 环卫处置 间断

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 本项目利用原有办公室、部分污水处理池进行建设，工程量为一车间新建厌氧池、好氧池、二沉池、清水池、加药间、排水渠、鼓风机房和在线监测室各一座，其他设施使用原有；二车间新建厌氧池、好氧池、浮渣池、综合用房、风机房、除渣设备工房各一座，其他设施使用原有。 废水：施工过程中冲洗施工机械、地面等冲洗废水；施工人员产生的生活污水。 废气：项目施工期主要污染工序有扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的尾气。 噪声：施工过程中作业机械、运输车辆产生的噪声。 固废：施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾。 2 营运期主要污染工序 ⑴废水 职工生活用水就通过厂区管网排进污水处理站；项目污水处理站处理后的废水排进滦县经济开发区污水处理厂。 ⑵废气 污水处理站产生废气的工段主要有：粗格栅及调节池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥储池、污泥处理间等。主要污染物有：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等。 ⑶噪声 运行时的主要噪声源为污水泵、鼓风机、污泥泵、吸泥机、刮泥机、污泥搅拌机、污泥进料泵、清水泵、中心传动浓缩机等设备运行时产生的噪声，噪声值为65~90dB（A）。 ⑷固废 本项目产生的固体废物包括格栅和中间水池残渣、污泥、净化装置废料、污水处理设备维修产生的废润滑油和生活垃圾等。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一车间污水处理站除臭排气筒 | NH3 | 4.99mg/m3 0.719t/a | 0.499mg/m3 0.0719t/a |
|  |  | H2S | 0.41mg/m3 0.059t/a | 0.041mg/m3 0.0059t/a |
|  | 一车间污水处理站污泥脱水间 | NH3 | -- 0.03595t/a | -- 0.03595t/a |
|  |  | H2S | -- 0.00295t/a | -- 0.00295t/a |
|  | 二车间污水处理站除臭排气筒 | NH3 | 3.84mg/m3 1.382t/a | 0.384mg/m3 0.1382t/a |
|  |  | H2S | 0.32mg/m3 0.114t/a | 0.032mg/m3 0.0114/a |
|  | 二车间污水处理站污泥脱水间 | NH3 | -- 0.0691t/a | -- 0.0691t/a |
|  |  | H2S | -- 0.0057t/a | -- 0.0057t/a |
| 废水 | 一车间污水处理站总排口 | 废水量 | 48万t/a | 48万t/a |
|  |  | COD | 1379mg/L 660.48t/a | 333mg/L 159.8t/a |
|  |  | BOD5 | 326mg/L 113.28t/a | 55mg/L 26.4t/a |
|  |  | 氨氮 | 1mg/L 0.48t/a | 3.6mg/L 1.73t/a |
|  |  | SS | 320 mg/L 153.6t/a | 11.5mg/L 5.5t/a |
|  |  | TP | 8 mg/L 3.84t/a | 1.1mg/L 0.53t/a |
|  | 二车间污水处理站总排口 | 废水量 | 64.3万t/a | 64.3万t/a |
|  |  | COD | 1768mg/L 1136.82t/a | 385.4mg/L 547.8t/a |
|  |  | BOD5 | 994mg/L 639.14t/a | 134.2mg/L 86.3t/a |
|  |  | 氨氮 | 1 mg/L 0.643t/a | 4mg/L 2.57t/a |
|  |  | SS | 279 mg/L 179.397t/a | 8mg/L 5.14t/a |
|  |  | 动植 物油 | 171 mg/L 10.931t/a | 15mg/L 9.64t/a |
|  |  | TP | 9 mg/L 5.787t/a | 1.2mg/L 0.77t/a |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 10kg/d（3t/a） | 日产日清环卫部门处置 |
|  | 格栅池 | 格栅渣 | 1t/d（300t/a）含水率80% |  |
|  | 污泥脱水间 | 剩余污泥 | 20t/d（6000t/a）含水率90% | 滦县广通生物科技有限公司 |
|  | 生物滤池 | 废生物滤料 | 2t废滤料，6年更换1次 | 厂家处理 |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 0.03t/a | 暂存厂区危废间定期交有资质单位处置 |
| 噪声 | 本项目产生噪声的主要设备有污水泵、鼓风机、污泥泵、吸泥机、刮泥机、污泥搅拌机、污泥进料泵、清水泵、中心传动浓缩机等，噪声级别在75dB(A)~90dB(A)之间经预测，一车间厂界四周的噪声昼间预测值为58.6~61.3dB(A)，夜间预测值为46.9~49.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求；二车间厂界四周的噪声昼间预测值为51.2~57.1dB(A)，夜间预测值为44.0~49.3dB(A)，南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求，东、西、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 本项目位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，一车间污水处理站占地面积为1665m2，；二车间污水处理站占地面积为3100m2，且分别位于一车间厂区和二车间厂区内部，占地面积较小。对环境影响较小；运营期不会对周围生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目工程量为一车间新建厌氧池、好氧池、二沉池、清水池、加药间、排水渠、鼓风机房和在线监测室各一座；二车间新建厌氧池、好氧池、浮渣池、综合用房、风机房、除渣设备工房各一座，本项目施工期工程基本包括以下阶段： 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：包括钢结构工程、设备安装等； 扫尾工程：包括回填土方、修路、绿化、清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 1 水环境影响分析 项目在现有厂区内建设，施工废水主要有施工人员生活污水、混凝土养护废水、施工机械和车辆设备冲洗废水等，主要污染物为固废。项目施工期不设施工宿营地，不设职工食堂，无餐饮污水产生。生活污水为盥洗废水，直接泼洒抑尘；施工废水主要污染物为SS，排入项目污水处理站处理，且施工期较短，不会对污水处理站处理效果产生影响。 施工废水主要污染物为施工设备清洗废水，环评要求设立专门清洗点对施工机械进行清洗和保养。 2大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘，为减轻项目施工对周围环境的影响，结合《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，主要采取如下防尘和抑尘措施。 ①在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案。 ② 项目单位强化土方作业时段管理，推进建筑工地绿色施工。 ③ 建设工程施工现场设全部在厂区内进行，设全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。 ④ 施工工地全部使用商品混凝土和商品砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆。 ⑤ 对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、闭等控制措施。 ⑥ 施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平 台。加强渣土运输规范化管理，严格执行资质管理与备案制度。 ⑦施工现场要求 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车体带泥上路。 施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 开展社会监督，实行施工扬尘举报有奖制定，凡是举报查证属实的，给予一定的奖励。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 噪声影响分析 ⑴ 噪声源强 主要为施工机械产生的噪声。各施工设备运行中的噪声强度见表20。 表20 主要施工机械噪声强度表 设备名称 噪声强度dB(A) 设备名称 噪声强度dB(A) 备 注 挖掘机 80～93 运输卡车 85～94 设备1m处 推土机 78～86 升降机 75～80 液压打桩机 60～65 混凝土振捣器 75～80 小型搅拌机 75~80 本项目选用低噪音混凝土振捣器，低噪音混凝土振捣器设计是将偏心式振子置于与壳体同轴的轴承上，避免振子与壳体碰撞产生的噪声。 其优点在于：有效降低了振源处噪音的产生，有效阻隔了振源与外界通过金属形成的声波传递通道，降低了噪音污染，保护施工现场内外环境，避免噪音扰民，实现绿色施工。 ⑵预测计算 声源传到距离r观测点的噪声级为：LI=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r0)—声源r0处声级； r —噪声源到观测点的距离。 式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。 利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表21。 表21 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号 机械名称 不同距离处的噪声预测值 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 73 69 65 63 61 55 49 45 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 3 升降机 60 54 50 48 46 40 4 液压打桩机 （螺旋钻孔机） 55 49 45 43 41 40 5 混凝土振捣器 70 64 60 58 56 50 44 40 6 小型搅拌机 60 54 50 48 46 40 ⑶影响分析 ①建筑施工场界达标分析 本项目施工设备距离各施工场界最近距离分别为：一车间污水处理站使用点距东场界40m，北场界230m，南场界30m、西场界120m；二车间污水处理站使用点距东场界370m，北场界170m，南场界70m、西场界80m。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，由表12可以看出：在施工阶段昼间50m处即可达到噪声限值要求，夜间200m处可达标。见表22。 表22 施工期各场界达标分析 东场界 南场界 西场界 北场界 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 超标 超标 达标 超标 超标 达标 超标 超标 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 ②对周围声环境影响分析 一车间污水处理站周边的最近敏感点为距项目西南侧190米处的葛坎村，施工期噪声对项目敏感点无影响；二车间污水处理站周边的最近敏感点为距项目南侧30米处的张坎村。施工期噪声对项目敏感点影响较大。 为了进一步减小施工期噪声对周围敏感点的影响，本项目采取降噪措施如下： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，土石方及结构阶段避免中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级或以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况； ③建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ④根据项目噪声预测结果，合理安排施工场地； ⑤使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响； ⑥运载建筑材料的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 4 固体废物影响分析 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。施工期固废主要包括拆除工程中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等；建设过程中的废料等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。施工现场生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人数为15人，每天产生量约7.5kg。施工单位应在施工区设置临时的生活垃圾收集筒，将生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 （1）有组织废气：硫化氢、氨 污水处理站产生废气的工段主要有：粗格栅及调节池、中间水池、厌氧池、好氧池、沉淀池、污泥储池等。主要污染物有：硫化氢（H2S）、氨（NH3）等。 根据本项目提供的建筑物尺寸，所有产生废气建筑物换气次数按照平均每小时换4次计算，确定本项目一车间污水处理站生物滤池除臭废气量为20000m3/h，二车间为50000m3/h。 表23 污水处理站有组织臭气量核算表 序号 构筑物名称 数 量 池体体积 m3 换气 次数 废气量 m3/h 收集方法 一车间污水处理站 1 格栅进水井 1 210 4 840 玻璃钢盖板密闭，负压抽吸。 2 调节水池 1 280 4 1120 玻璃钢盖板+不锈钢框架密闭罩，负压抽吸 3 中间水池 1 1200 4 4800 玻璃钢盖板+不锈钢框架密闭罩，负压抽吸. 4 厌氧池 2 1220 4 4880 玻璃钢盖板密闭，负压抽吸。 5 好氧池 2 1122 4 4488 玻璃钢盖板+不锈钢框架密闭罩，负压抽吸。 6 沉淀池 1 380 4 1520 7 除磷池 1 210 4 840 8 污泥池 1 246.4 4 985.6 合计 4868.4 19473.6 二车间污水处理站 1 格栅进水井 1 245 4 980 玻璃钢盖板密闭，负压抽吸。 2 调节水池 1 1260 4 5040 玻璃钢盖板+不锈钢框架密闭罩，负压抽吸 3 中间水池 1 1750 4 7000 玻璃钢盖板+不锈钢框架密闭罩，负压抽吸. 4 厌氧池 2 3920 4 15680 玻璃钢盖板密闭，负压抽吸。 5 好氧池 2 2120 4 8480 玻璃钢盖板+不锈钢框架密闭罩，负压抽吸。 6 沉淀池 1 858.7 4 3434.8 7 除磷池 1 160 4 640 8 污泥池 1 246.4 4 985.6 合计 10560.1 42240.4 经类比相同行业污水处理站，NH3的产生量按照0.029mg/S·m2，H2S的产生量按照0.00239 mg/S·m2计算，技改后一车间污水处理设施产臭面积约为956.2m2，则一车间污水处理站废气产生量为NH3为0.719t/a，H2S为0.059t/a；处理工艺采用生物滤池除臭法：一车间污水处理站生物滤池除臭废气量为20000m3/h，去除效率为90%，处理后通过15米高排气筒排入大气，经处理后污染物的排放量为：NH3排放量为0.0719t/a，H2S为0.0059t/a，排放浓度分别为0.499mg/m3、0.041mg/m3，NH3的排放速率为0.00999kg/h，H2S为0.00082kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的排放标准。 技改后二车间污水处理设施产臭面积约为1838.5m2，则二车间污水处理站废气产生量为NH3为1.382t/a，H2S为0.114t/a；处理工艺采用生物滤池除臭法：二车间污水处理站生物滤池除臭废气量为50000m3/h，去除效率为90%，处理后通过15米高排气筒排入大气。经处理后污染物的排放量为：NH3排放量为0.1382t/a，H2S为0.0114t/a，排放浓度分别为0.384mg/m3、0.032mg/m3，排放速率为0.0192kg/h，H2S为0.00158kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的排放标准。 （2）无组织硫化氢、氨 污水处理站除污泥脱水间外所有建筑物均加盖密闭，污泥脱水间为封闭车间，故项目无组织废气主要在污泥脱水间产生。无组织废气按照产生量的5%计算，则一车间污水处理站的无组织排放NH3为0.03595t/a，H2S为0.00295t/a，排放速率NH3为0.00499kg/h，H2S为0.000409kg/h，经计算满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1的排放标准；二车间污水处理站的无组织排放量为：NH3为0.0691t/a，H2S为0.0057t/a，排放速率为0.00959kg/h，0.000792kg/h，经计算满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1的排放标准。 2 水环境影响分析 主要是污水处站处理后排放的尾水，一车间主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N；二车间主要污染物是COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，尾水通过排放管网排放至滦县经济开发区污水处理厂。 技改后，一车间污水处理能力扩充为3000m3/d，年运行300天。一车间污水处理站只是增大污水处理设施的处理能力。不改变全厂产品产量和污水排放量，处理量仍为1600t/d；各污染物排放量：COD159.8t/a，BOD526.4t/a，氨氮1.73t/a，SS5.5t/a，TP0.53t/a。 二车间污水处理能力不变，为4000m3/d，年运行300天。二车间污水处理能力不变。不改变全厂产品产量和污水排放量，处理量仍为2142.4t/d；各污染物排放量：COD247.8t/a，BOD586.3t/a，氨氮2.57t/a，动植物油9.64t/a，SS5.14t/a，TP0.77t/a。根据表8进出水水质计算各污染物的排放量，各污染物排放量见表24： 表24 各污染物进水及出水情况 污染因子 产生浓度 （mg/L） 产生量 （t/a） 排放浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 一车间污水处理站 废水量 1600t/d 48万t/a 1600t/d 48万t/a COD 1376 660.48 333 159.8 BOD5 236 113.28 55 26.4 NH3-N 1 0.48 3.6 1.73 SS 320 153.6 11.5 5.5 TP 8 3.84 1.1 0.53 二车间污水处理站 废水量 2142.4t/d 64.3万t/a 2142.4t/d 64.3万t/a COD 1768 1136.824 385.4 247.8 BOD5 994 639.142 134.2 86.3 NH3-N 1 0.643 4 2.57 动植物油 17 10.931 15 9.64 SS 279 179.397 8 5.14 TP 9 5.787 1.2 0.77 滦县经济开发区污水处理厂污水处理能力1万吨/日，总占地面积30000平方米，总建筑面积2875.59平方米，采取PTA2/O方法处理园区企业排放的污水，目前污水处理厂与滦县经济开发区的输送污水管网已接通，剩余接纳污水量约7000t/d，能够接纳滦县伊利乳业有限公司的3742.4t/d的污水量，污水排入滦县经济开发区污水处理厂是可行的。 综上所述，本项目一车间和二车间污水处理站排放的污染物均能够达标排放，满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，同时满足滦县经济开发区污水处理厂进水水质要求，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3噪声影响分析 技改后，运行时的主要噪声源为污水泵、鼓风机、污泥泵、吸泥机、刮泥机、污泥搅拌机、污泥进料泵、清水泵、中心传动浓缩机等设备，类比调查同类设备噪声的声源强度情况见表25。 表25 主要设备噪声源强 序 号 设备名称 数量 工况 噪声源强 dB(A) 治理措施 一车间污水处理站主要设备 1 格栅 2套 连续 70 选用优质减速机 2 水泵 10台 连续 90 在水下 3 风机 4台 连续 85 隔音罩、减振措施 4 潜水搅拌机 2台 连续 85 在水下 5 污泥泵 4台 连续 90 隔音罩、减振措施 6 吸泥机 2台 连续 85 在水下 7 浓缩刮泥机 2台 间断 89 在水下 8 污泥调理搅拌机 1台 间断 85 折桨搅拌机 9 污泥进料泵 2台 间断 85 螺杆泵，带变频 10 盘式砂虑机 1台 连续 85 建筑物隔声、 选择低噪音机型 11 清洗泵 2台 连续 75 12 鼓风机 2台 间歇 85 隔音罩、减振措施 13 中心传动浓缩机 1台 间歇 85 隔音罩、减震措施 二车间污水处理站主要设备 1 格栅 2套 连续 70 选用优质减速机 2 水泵 10台 连续 90 在水下 3 风机 4台 连续 85 隔音罩、减振措施 4 潜水搅拌机 2台 连续 85 在水下 5 污泥泵 4台 连续 90 隔音罩、减振措施 6 吸泥机 2台 连续 85 在水下 7 浓缩刮泥机 2台 间断 89 在水下 8 污泥调理搅拌机 1台 间断 85 折桨搅拌机 9 污泥进料泵 2台 间断 85 螺杆泵，带变频 10 盘式砂虑机 1台 连续 85 建筑物隔声、 选择低噪音机型 11 清洗泵 2台 连续 75 12 鼓风机 2台 间歇 85 隔音罩、减振措施 13 中心传动浓缩机 1台 间歇 85 隔音罩、减震措施 ⑵预测计算 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc-A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPiI—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； Δli—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ②室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1，当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 （3）噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间， S;tj—在T时间内j声源工作时间，S; T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。M—等效室外声源个数。 （4）预测结果及分析 按照以上预测模式及源强参数，项目现状噪声值一车间引用2018年2月27日由北京航峰中天检测技术服务有限公司出具的监测报告，编号：HF1802267；二车间引用2018年2月10日由北京京畿分析测试中心有限公司出具监测报告，编号ATCCR1802036。本项目厂界评价点的噪声预测结果见表26。 表26 项目噪声源距各厂界及敏感点距离 单位：m 主要产噪车间 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 最近敏感点 一车间污水处理站 20 10 80 220 西南190m葛坎村 二车间污水处理站 375 10 30 128 南30m张坎村 表27 厂界噪声预测值及达标分析情况 单位：dB(A) 评价点 时段 贡献值 现状值 预测值 标准值 达标分析 一车间污水处理站 东厂界 昼间 41.7 58.9 59.0 65 达标 夜间 41.7 49.2 49.9 55 达标 南厂界 昼间 47.3 59.1 59.4 65 达标 夜间 47.3 48.7 51.0 55 达标 西厂界 昼间 29.2 58.6 58.6 65 达标 夜间 29.2 46.8 46.9 55 达标 北厂界 昼间 20.4 61.3 61.3 65 达标 夜间 20.4 49.7 49.8 55 达标 葛坎村 昼间 15.1 / / 60 / 夜间 15.1 / / 50 / 二车间污水处理站 东厂界 昼间 16.5 57.1 57.1 65 达标 夜间 16.5 46.4 46.4 55 达标 南厂界 昼间 48.0 51.8 53.3 60 达标 夜间 48.0 43.5 49.3 50 达标 西厂界 昼间 38.4 53.6 53.7 65 达标 夜间 38.4 44.8 45.7 55 达标 北厂界 昼间 23.5 51.2 51.2 65 达标 夜间 23.5 44.0 44.0 55 达标 张坎村 昼间 24.7 / / 60 / 夜间 24.7 / / 50 / 由表27分析可知，本项目一车间厂界四周的噪声昼间预测值为58.6~61.3dB(A)，夜间预测值为46.9~49.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求，厂界距离最近敏感点葛坎村190m，噪声贡献值为15.1dB(A)；二车间厂界四周的噪声昼间预测值为51.2~57.1dB(A)，夜间预测值为44.0~49.3dB(A)，南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求，东、西、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求，厂界距最近敏感点张坎村30m，经过技改后调整二车间污水处理站的布局，距离噪声源为100m，噪声贡献值为24.7dB(A)。 4固废环境影响分析 本项目产生的固体废物包括格栅和中间水池残渣、污泥、净化装置废料、污水处理设备维修产生的废润滑油和生活垃圾等。 （1）生活垃圾 本项目一车间污水处理站劳动定员7人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量0.005t/d，1.05t/a。二车间污水处理站劳动定员10人，生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量0.005t/d，1.5t/a。 （2）格栅和中间水池残渣 来源于粗细格栅截留的较大固体物质，经类比调查同类行业，栅渣总量1t/d，栅渣含水率为80%，压榨后含水率为55%，每天产生栅渣0.7t/d（含水率为55%）。 （3）脱水剩余污泥 主要成分是水，项目采取箱式隔膜压虑机脱水，经类比调查同类行业（含水率大于80%），产生量约20t/d（含中间水池残渣）。经浓缩脱水后，产生量约10t/d（含水率小于50%）。污泥交由滦县广通生物科技有限公司处理（见附件企业营业执照），根据双方签订的《污泥处置服务合同》（编号：YTN-LXYL-FW-1730）中规定，本项目污泥处置措施可行。 （4）废生物滤料 本项目2套除臭装置中的填料一般可使用6年以上，使用寿命到期后必须更换，约产生2t废滤料，6年以上更换一次。 （5）污水处理设备维修废润滑油 本项目一车间污水处理站污水处理设备维修根据企业提供资料约产生0.01t/a废润滑油；二车间污水处理站污水处理设备维修根据企业提供资料约产生0.02t/a废润滑油。 本项目固废产生、排放量及处置措施见表28。 表28 污水厂固废产生、排放及处置措施 类别 产生量 处置措施 排放量 出厂去向 生活 垃圾 8.5kg/d（2.55t/a） 设置垃圾桶 8.5kg/d 2.55t/a 集中收集，日产日清，送垃圾填埋场。 格栅渣 1t/d（300t/a） 含水率80% 压榨，渣斗储存 0.7t/d 210t/a 剩余 污泥 60t/d（18000t/a） 含水率90% 采用箱式隔膜压虑机处理 储泥间储存 10t/d 3000t/a 滦县广通生物科技有限公司 废生物滤料 2t废滤料 / 6年更换1次 厂家处理 废润滑油 0.03t/a 暂存于厂区危废间 0.03t/a 有资质单位处置 表29 危险废物产生量和相关参数一览表 序号 危险废 物名称 危险废物类别 危险废物 代码 产生量（t/a） 产生工序 及装置 形态 主要成分 有害成分 产废 周期 危险特性 污染防 治措施 1 废润滑油 HW08 900-214-08 0.03 设备润滑 液态 矿物油 石油类 3个月 毒性 可燃性 定期交有资质单位处理。 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5防护距离计算 根据项目特点，本评价选取NH3、H2S作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 无组织排放废气污染源源强见表30。 表30 无组织排放废气污染源源强 污染源名称 面源长度（m） 面源宽度（m） 初始排放高度（m） 评价因子 源强（kg/h） 评价标准值（mg/m3） 一车间污水处理站 50 33.3 5 NH3 0.00499 0.2 H2S 0.000409 0.01 二车间污水处理站 10 8 5 NH3 0.00959 0.2 H2S 0.000792 0.01 由上表可知，本项目无组织排放的颗粒物的场界浓度和最大落地浓度值未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中的表1中无组织排放监控浓度限值标准要求，对区域大气环境影响较小。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表31。 表31 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染物 Q (kg/h) Cm (mg/m3) S(m2) A B C D 平均风速m/s 卫生防护距离计算值(m) 一车间污水处理站 NH3 0.00499 0.2 50 470 0.021 1.85 0.84 2.1 1.022 H2S 0.000409 0.01 50 470 0.021 1.85 0.84 2.1 1.841 二车间污水处理站 NH3 0.00959 0.2 63 470 0.021 1.85 0.84 2.1 1.522 H2S 0.000792 0.01 50 470 0.021 1.85 0.84 2.1 2.766 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类项目的卫生防护距离级别应该高一级。根据此规定以及计算结果，确定一车间污水处理站生产车间与周围敏感点的卫生防护距离100m，距离一车间污水处理站的最近环境敏感点为项目西南侧190m的葛坎村，满足卫生防护距离要求，（详见附图6-1卫生防护距离包线图）；确定二车间污水处理站生产车间与周围敏感点的卫生防护距离100m，现有污水处理设施主要产生恶臭的环节距敏感点为40m，不满足卫生防护距离要求，需要企业调整污水处理站设施主要产生恶臭环节位置以及对主要产臭环节水池进行密闭加盖措施，臭气引入生物除臭系统，无组织源强主要为污泥处理车间，将其北移62m，调整平面布局调后，二车间污水处理站边界距离项目南侧的张坎村30m，二车间污水处理站生产车间距离项目南侧的张坎村102m，满足卫生防护距离100m的要求（详见附图4-2平面布置图及附图6-2卫生防护距离包线图）。 6防渗措施 项目原有格栅池、水解池、中间水池厌氧池、好氧池、沉淀池、除磷池、危废间等根据企业提供信息已做防渗处理。项目一车间新建厌氧池、好氧池、二沉池、清水池、加药间、鼓风机房和在线监测室各一座；二车间新建厌氧池、好氧池、综合用房、风机房、设备工房各一座为防止本项目的生产运行对周边地下水环境造成不利影响，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）的规定，结合项目污染物产生和处理过程，将厂区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。 （1）重点防渗区 各污水处理池与土壤接触部分渗透系数必须不大于10-10cm/s，主要包括格栅池、水解池、中间水池、厌氧池、好氧池、沉淀池、除磷池等。 ①污水处理池池体施工及防渗措施 池体采用C30、S8抗渗钢筋砼结构，裂缝控制等级为三级，最大裂缝宽度限值ωmax≤0.2mm，满足《混凝土结构设计规范》、《给水排水工程构筑物结构设计规范》要求。 池体内的盛污水（泥）构筑物内壁及池体外壁均涂刷具有一定防渗性能的防腐材料，以进一步提高池体的抗渗能力。池体内的操作层采用外防水，防水等级应为一级，外墙防水等级为二级。 ②池体构筑物防腐蚀措施 增加混凝土保护层厚度，构筑物内壁面及底板按照《地下工程防水技术规范》（GB50108-2008）规定，选用防腐防水涂层防护，具体如下： 混凝土：构筑物采用C30混凝土，抗渗标号S8。对于超长构筑物，混凝土中掺加高效抗裂防水材料。配制防水混凝土的水泥强度等级、砂石级配和材质应符合防水混凝土施工规范要求。要求施工单位精心施工，混凝土振捣密实防止产生蜂窝、孔洞，防止渗漏。 防腐涂料：构筑物外壁与土壤接触部分涂刷冷底子油和热沥青各一遍；盛水构筑物内表面涂刷防腐涂料；所有外露钢制构件涂刷防腐涂料。 ③污水处理池内部防渗措施 混凝土底板垫层采用 C15，全地下构筑物采用C30防水砼，抗渗强度等级为S8，混凝土碱含量最大值应符合《混凝土碱含量限值标准》CECS53的规定。 池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，配制防水混凝土的水泥强度等级不低于42.5MPa，配制防水混凝土的砂应采用中、粗砂，石子采用碎石或卵石，砂石级配和材质应符合防水混凝土施工规范要求；普通混凝土结构的砂石应符合规范要求，防止池体侧面底面产生裂缝发生泄漏。 池底的防渗层采用多层复合的形式，铺设20cm的粘土保护层，下设2mm厚HDPE膜或环氧地坪等防渗性能比较好的材料，其下再铺一层30cm的粘土保护层和50mm厚粘土，要求各土层夯实处理，确保污染物不能通过土壤下渗至地下含水层。 ④危废间：危废间为厂区原有，经现场勘查符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597 -2001）规定，其渗透系数≤10-10cm/s。 （2）一般防渗区 一般防渗区指重点防渗区、非防渗区以外的区域，其防渗层渗透系数必须小于10-7cm/s，具体有以下区域。 ①污泥浓缩脱水机房、鼓风机房、除臭装置等，通过在抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。 ②污水管网防渗：污水管道尽量明渠明沟铺设，如采用地下管道，应加强地下管道及设施的固化和密封，采用防腐蚀、防爆材料，防止发生沉降引起渗漏。 （3）非防渗区 指不会对地下水环境造成污染的区域，主要包括的控制室、办公区等，该区域不做专门的防渗处理。 厂区路面、专置区地面均铺设混凝土，做好地面硬化，防止污水进入地下。 防渗分区图见附图5-1及图5-2。 7环境影响经济效益损益分析 7.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表32。 表32 主要经济技术指标表 序号 名 称 单 位 一车间污水处理站 二车间污水处理站 备 注 1 场区占地面积 m2 1665 3100 2 总建筑面积 m2 1500 3000 3 购置生产设备 台/套 30 37 4 吸纳就业人数 人 7 10 5 总投资 万元 1282 1700 6 处理量 t/d 3000 4000 7.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表33。 表33 环保投资明细表 序号 项目 投资（万元） 一车间污水处理站 二车间污水处理站 1 废气治理设施 500 700 2 噪声治理设施 100 150 3 固体废物处理设施 300 300 4 废水治理设施 200 400 5 防渗工程 160 232 6 其他 22 22 合计 -- 1282 1700 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 8环境管理与环境监测 8.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确三名人主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 8.2排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之-，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：普通废气排放口2个；废水：普通废水排放口2个。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口、废水排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 8.3环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，企业本次改建后同时安装在线监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表34。 表34 环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 一车间污水处理站 废气 排气筒 H2S 每季度监测1次 NH3 污水处理站四周 臭气浓度、H2S、NH3 废水 污水处理站总排口 COD、BOD、SS、氨氮、TP 每季度监测1次 噪声 东、南、西、北场界外1m处 等效连续A声级 每季度监测1次 二车间污水处理站 废气 排气筒 H2S 每季度监测1次 NH3 污水处理站四周 臭气浓度、H2S、NH3 废水 污水处理站总排口 COD、BOD、SS、氨氮、动植物油、TP 每季度监测1次 噪声 东、南、西、北场界外1m处 等效连续A声级 每季度监测1次 9总量控制分析 参照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知（环发[2014]197号）中其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、废气量等予以核定。根据河北省环境保护厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》的通知，确定重点污染物为COD、氨氮、SO2、NOx。 废水 污水系统技术改造项目建成后，一车间污水处理站处理能力达到3000m3/d，实际处理量为1600m3/d；二车间污水处理站处理能力达到4000m3/d，实际处理量为2142.4m3/d；处理后排入滦县经济开发区污水处理站。 总量核算按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中表1一级A标准后外排，根据标准计算：项目年最大排水量为1122720m3/a，则： COD的排放量为：1122720m3/a×103×50mg/L×10-9=56.14t/a。 氨氮的排放量为：1122720m3/a×103×5mg/L×10-9=5.614t/a。 总磷的排放量为：1122720m3/a×103×15mg/L×10-9=16.84t/a。 （2）废气 污水系统技术改造项目生产不涉及SO2、NOx的产生及排放，项目不增加产能，锅炉无变化，生产中的SO2、NOx。其他废气主要为氨和硫化氢，根据有组织废气氨和硫化氢的分析：NH3排放量合计为2.781t/a，H2S为0.0226t/a。 本项目技改前后，污染物排放一览表见表35，污染物“三本帐”核算表见表36。 表35 本项目技改前后污染物产生、排放情况一览表 单位：t/a 类别 名称 排放点 原有项目 技改项目 总体工程 排放量 变化 产生量 排放 总量 产生量 排放 总量 废气 NH3 一车间污水处理站除臭排气筒 0 0 0.719 0.0719 0.0719 +0.0719 H2S 0 0 0.059 0.0059 0.0059 +0.0059 NH3 二车间污水处理站除臭排气筒 0 0 1.382 0.1382 0.1382 +0.1382 H2S 0 0 0.114 0.0114 0.0114 +0.0114 废水 废水量 一车间、二车间污水处理站 112.3万 112.3万 112.3万 112.3万 112.3万 0 COD 1797.3 82.91 1797.3 407.6 407.6 +324.69 氨氮 1.123 16.3 1.123 4.3 4.3 -12 固 废 生活垃圾 职工生活 2.55 0 2.55 0 2.55 0 格栅渣 格栅池 1 0 1 0 1 0 剩余污泥 污泥脱水间 20 0 20 0 20 0 废生物滤料 生物滤池 0 0 2 0 2 +2 废润滑油 设备维修 0.03 0 0.03 0 0.03 0 表36 污染物“三本帐”核算一览表 项目 COD 氨氮 原环评排污量 22.2 1.2 环评核定量 56.14 5.614 项目总量控制指标：由于本项目总体生产工艺及产量、污水处理量，员工人数均无变化，建议总量控制指标为： COD：56.14t/a、氨氮:5.614t/a、SO2:0.58t/a、NOx:49.88t/a 本次环评核算的其它污染物建议指标为： 总磷：16.84t/a；NH3:0.2101t/a，H2S:0.0173t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 一车间污水处理站除臭排气筒 | NH3、H2S | 各个水池加盖密闭，通过风机引入生物滤池除臭+15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的表2中二级标准 |
|  | 一车间污水处理站 | NH3、H2S、 臭气浓度 | 污泥脱水间为封闭车间，各个水池加盖密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的表1中二级标准 |
|  | 二车间污水处理站除臭排气筒 | NH3、H2S | 各个水池加盖密闭，通过风机引入生物滤池除臭+15m排气筒排放 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的表2中二级标准 |
|  | 二车间污水处理站 | NH3、H2S、 臭气浓度 | 污泥脱水间为封闭车间，各个水池加盖密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）中的表1中二级标准 |
| 废水 | 一车间污水处理站 | COD | 水解+A/O+沉淀+除磷 | 满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，同时满足滦县经济开发区污水处理厂进水水质要求后外排至滦县经济开发区污水处理厂 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | TP |  |  |
|  | 二车间污水处理站 | COD | 隔油池+水解+A/O+沉淀+除磷 |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
|  |  | TP |  |  |
| 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 日产日清 环卫部门处置 | 不外排 |
|  | 格栅池 | 格栅渣 |  |  |
|  | 污泥脱水间 | 污泥 | 滦县广通生物科技有限公司处理 | 不外排 |
|  | 生物滤池 | 废生物滤料 | 6年更换1次，厂家处理 | 不外排 |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 暂存危废间定期交由资质单位处理 | 不外排 |
| 噪声 | 各类设备采用减振基础，密闭或置于水下，加强设备的日常维护、更新，使生产设备处于正常工况，杜绝设备在不正常运行状况下出现高噪声现象，避免设备长期使用后噪声增大，一车间厂界四周的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求；二车间南厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求，东、西、北厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求。 |
| 防渗 | 重点防渗区：主要包括栅、水解池、中间水池、厌氧池、好氧池、沉淀池、除磷池等，渗透系数低于10-10cm/s。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求建设，裙角及地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 一般防渗区：主要包括泥浓缩脱水间、鼓风机房、除臭装置等进行防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能和混凝土地面。 简单防渗区：站内道路、控制室、办公室等进行一般地面硬化。 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1项目概况 项目名称：污水系统技术改造项目。 建设单位：滦县伊利乳业有限责任公司。 建设性质：技改。 工程投资：项目总投资2982万元，其中：一车间投资1282万元，二车间投资1700万元。全部为环保投资。 占地面积：项目，一车间污水处理站占地面积为1665m2，二车间污水处理站占地面积为3100m2。 建设内容：一车间新建厌氧池、好氧池、二沉池、清水池、加药间、排水渠、鼓风机房和在线监测室各一座，其他设施使用原有，技改后处理污水能力由1800t/d扩容到3000t/d。 二车间新建厌氧池、好氧池、浮渣池、综合用房、风机房、除渣设备工房各一座，其他设施使用原有，技改后污水处理能力不变，为4000t/d。 劳动定员：项目一车间污水处理站劳动定员7人，从现有企业内部劳动定员中调剂，不新增员工；二车间污水处理站劳动定员10人，从现有企业内部劳动定员中调剂，不新增员工。 2 项目选址合理性 本项目位于滦县新城经济开发区日月潭路2号，滦县伊利乳业有限责任公司一车间污水处理站，中心地理坐标北纬39.746850°，东经118.716837°，一车间东侧为河北蓝贝酒业集团，南侧为空地，西侧为平青乐大路，北侧为日月潭路，一车间污水处理站位于一车间东南部。周边的最近敏感点为南侧200米处的葛坎村。满足卫生防护距离的要求。 二车间污水处理站，中心地理坐标北纬39.748378°，东经118.725321°。二车间东侧为空地，南侧为诚信路，西侧为阿里山街，北侧为日月潭路，二车间污水处理站位于二车间西南部，由于二车间污水处理站未扩充污水处理量，无须重新划定卫生防护距离，可保持原环评设定的卫生防护距离。 项目周边无水源地保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。 项目地理位置见附图1，周边关系图见附图4-1和图4-2。 3 拟采取环保措施可行性 （1）废水 本项目生产无用水工序，不新增员工，采用原有员工内部调剂，故不新增生产、生活废水。 本项目一车间和二车间污水处理站降级后废水主要污染物出水浓度均满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准，并符合滦县经济开发区污水处理厂的进水水质要求。 （2）废气 有组织硫化氢、氨 一车间污水处理站的NH3和H2S排放浓度分别为0.999mg/m3、0.082mg/m3，排放速率为0.00999kg/h，H2S为0.000082kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2的排放标准。 二车间污水处理站的NH3和H2S排放浓度分别为0.768mg/m3、0.063mg/m3，排放速率为0.0192kg/h，H2S为0.00158kg/h，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2的排放标准。 无组织硫化氢、氨 一车间污水处理站的无组织排放废气经计算满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1的排放标准；二车间污水处理站的无组织废气经计算满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1的排放标准。 （3）噪声 本项目噪声经密闭隔音、减振措施、建筑物隔声等措施后经距离衰减后一车间厂界四周的噪声昼间预测值为58.6~61.3dB(A)，夜间预测值为46.9~49.9dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求；二车间厂界四周的噪声昼间预测值为51.2~57.1dB(A)，夜间预测值为44.0~49.3dB(A)，南侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求，东、西、北侧满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)3类标准限值要求。 （4）固废 项目产生的固废主要为生活垃圾、格栅渣、污泥和废生物滤料等经妥善处理后，废润滑油交由有资质单位处理，不会对周边环境造成影响。 （5）防渗 重点防渗区：主要包括栅、水解池、中间水池、厌氧池、好氧池、沉淀池、除磷池等，渗透系数低于10-10cm/s。危废间，危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求建设，裙角及地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 一般防渗区：主要包括泥浓缩脱水机房、鼓风机房、除臭装置等进行防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能和混凝土地面。 简单防渗区：站内道路、控制室、办公室等进行一般地面硬化。 4防护距离结论 气环境防护距离：根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 卫生防护距离：根据卫生防护距离计算公式，一车间污水处理站与周围敏感点的卫生防护距离100m，距离一车间污水处理站的最近环境敏感点为项目西南侧190m的葛坎村，满足卫生防护距离要求；确定二车间污水处理站生产车间与周围敏感点的卫生防护距离100m，需要企业调整污水处理站设施主要产生恶臭环节位置以及对主要产臭环节水池进行密闭加盖措施，臭气引入生物除臭系统，无组织源强主要为污泥处理车间，将其北移65m，调整平面布局调后，二车间污水处理站边界距离项目南侧的张坎村30m，二车间污水处理站生产车间距离项目南侧的张坎村105m，满足卫生防护距离要求。 5总量控制结论 建议本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： 建议总量控制指标为： COD：56.14t/a、氨氮:5.614t/a、SO2:0.58t/a、NOx:49.88t/a 本次环评核算的其它污染物建议指标为： 总磷：16.84t/a；NH3:0.2101t/a，H2S:0.0173t/a。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化及硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表37、38。

表37 一车间建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 污染源 治理措施 治理对象 数量 处理能力 处理效率 处理效果 验收标准 废气 一车间污水处理站界无组织 污泥脱水间为封闭车间，各个水池加盖密闭，加强管理 H2S、NH3、臭气浓度 / / / H2S≤0.06 mg/m3、NH3≤1.5 mg/m3、臭气浓度≤20 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）中的表1中二级的标准 一车间生物 除臭排气筒 各个水池加盖密闭，通过风机引入生物滤池除臭+15m排气筒排放 H2S、NH3 1 20000 m3/h 90% H2S≤0.33 kg/h、NH3≤4.9 kg/h 恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）中的表2中二级标准 废水 一车间污水处理站总排口 水解+厌氧+好氧+沉淀+除磷 COD、BOD、SS、氨氮、TP 3000t/d，处理能力增加，处理量不变 / COD≤400mg/L、BOD≤160mg/L、氨氮≤70mg/L、SS≤200mg/L、TP≤4.5mg/L 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准以及滦县污水处理厂进水水质要求 噪 声 一车间污水处理设备 隔音罩、减振措施、建筑物隔声、选择低噪音机型 噪声 / / 综合降噪25dB(A) 一车间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准； 固废 一车间污水处理站 厂内设置垃圾桶 生活垃圾 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 压榨，渣斗储存 格栅渣 采用箱式隔膜压虑机处理，储泥间储存 剩余污泥 由厂家处理 废生物滤料 桶装密闭，暂存总厂危废间 废润滑油 暂存危废间、委托有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 一车间污水处理站防渗 （以施工监理报告作为验收依据） 污水处理站技改项目依托原有，原有污水处理池防渗系数≤10-10cm/s，地面采用防渗混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s，并新增中间水池，厌氧池、好氧池做防渗。 污水处理站技改项目中间水池，厌氧池、好氧池、二沉池防渗措施采用，池底黏土夯实，黏土上方用防渗水泥硬化，池底及侧面铺设玻璃钢防腐层，防渗系数≤10-10 cm/s 硬化 厂区地面全部硬化 排污口设置 设立排污口环保标志 《关于进一步明确危险废物标识设置有关事宜的通知》(冀环办发〔2012〕241号) 环境管理 建立安全环保办公室，配置环保专（兼）职人员 ⑴检查执行环境影响评价制度“三同时”制度和验收制度情况； ⑵检查环境管理工作，是否根据环评文件及批复提出的要求，落实污染防治措施及其配套设备。 其他 原排污口封闭 技改完成后，验收报告中附封闭照片 表37 二车间建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 污染源 治理措施 治理对象 数量 处理能力 处理效率 处理效果 验收标准 废气 二车间污水处理站界无组织 污泥脱水间为封闭车间，各个水池加盖密闭，加强管理 H2S、NH3、臭气浓度 / / / H2S≤0.06 mg/m3、NH3≤1.5 mg/m3、臭气浓度≤20 《恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）中的表1中二级的标准 二车间生物 除臭排气筒 各个水池加盖密闭，通过风机引入生物滤池除臭+15m排气筒排放 H2S、NH3 1 50000 m3/h 90% H2S≤0.33 kg/h、NH3≤4.9 kg/h 恶臭污染物排放标准》 （GB 14554-1993）中的表2中二级标准 废水 二车间污水处理站总排口 隔油池+水解+厌氧+好氧+沉淀+除磷 COD、BOD、SS、氨氮、TP、动植物油 4000t/d（处理能力及处理量不变） / COD≤400mg/L、BOD≤160mg/L、氨氮≤70mg/L、SS≤200mg/L、TP≤4.5mg/L、动植物油≤100mg/L 《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准以及滦县污水处理厂进水水质要求 噪 声 二车间污水处理设备 隔音罩、减振措施、建筑物隔声、选择低噪音机型 噪声 / / 综合降噪25dB(A) 二车间南侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，东、西、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 固废 二车间污水处理站 厂内设置垃圾桶 生活垃圾 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 压榨，渣斗储存 格栅渣 采用箱式隔膜压虑机处理，储泥间储存 剩余污泥 由厂家处理 废生物滤料 桶装密闭，暂存总厂危废间 废润滑油 暂存危废间、委托有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 二车间污水处理站防渗 （以施工监理报告作为验收依据） 污水处理站技改项目依托原有，原有污水处理池防渗系数≤10-10cm/s，地面采用防渗混凝土结构，防渗系数≤10-7cm/s，并新增中间水池，厌氧池、好氧池做防渗。 污水处理站技改项目中间水池，厌氧池、好氧池、二沉池防渗措施采用，池底黏土夯实，黏土上方用防渗水泥硬化，池底及侧面铺设玻璃钢防腐层，防渗系数≤10-10 cm/s 硬化 厂区地面全部硬化 排污口设置 设立排污口环保标志 《关于进一步明确危险废物标识设置有关事宜的通知》(冀环办发〔2012〕241号) 环境管理 建立安全环保办公室，配置环保专（兼）职人员 ⑴检查执行环境影响评价制度“三同时”制度和验收制度情况； ⑵检查环境管理工作，是否根据环评文件及批复提出的要求，落实污染防治措施及其配套设备。 其他 原排污口封闭 技改完成后，验收报告中附封闭照片

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

3822

绿化用水-71.67

冷却循环水-75.44

378

230.89

779

341.89

一车间污水处理站

制冷站-437.11

别故河

5441

10.8

12.8

1600

新水2243.3

车间地面清洗-2.0

900

880

车辆设备清洗-40

360

60

锅炉用水-12

软水制备

168

108

96

25.5

20.42

生活用水-5.10

1484

二车间污水处理站

设备清洗  -46

1530

1575.1

1968.9

344.3

软水制备

6.8

45.1

锅炉用水

393.8

16.9

100

125.9

空压机组

循环水池

制冷机组

9000

8991

冷却水塔

55.6

原奶浓缩

2526.8

外排至别故河

109

2142.4

90

100

牛奶罐车清洗  -10

219.3

274.2

进入产品

生产用水

纯水制备系统

22.6

25.8

车间地面冲洗-6.5

32.3

32.9

32.9

41.2

化粪池

生活用水-8.3

8.3

10.3

8.3

隔油池

食堂废水-2.0

5.7

6.3

实验室用水-0.6

噪声、固废

噪声、固废

固废

除菌分离

分离

预热

过滤

检验

原奶

噪声

噪声、废水

脱气

配料

冷却

原奶预巴氏杀菌

均质

噪声

纯水

有益菌

成品巴士杀菌

发酵

冷却

基料巴氏杀菌

均质

噪声

噪声

成品入库

包装检验

无菌罐装

冷却

噪声

噪声、固废

生产、生活污水

机械格栅

火炬燃烧

调节池

气、水分离

提升泵

水解酸化池

上清液回流再处理系统

水封罐

中间水池

二级厌氧池

鼓风机

好氧池

加药孔

除磷池

污泥浓缩

回流污泥

沉淀池

剩余污泥

平膜过滤

污泥泵

压滤后污泥外运

外排至别故河

规

泥饼外运  划新建滦县污水处理

厂进一步处理

生产、生活污水

食堂废水

隔油池

机械格栅

火炬燃烧

调节池

气、水分离

提升泵

水解酸化池

上清液回流再处理系统

水封罐

中间水池

二级厌氧池

鼓风机

好氧池

加药间

除磷池

污泥浓缩

回流污泥

沉淀池

平膜过滤

剩余污泥

污泥泵

外排至别故河

规

泥饼外运  划新建滦县污水处理

厂进一步处理

压滤后污泥外运

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

建筑物结构建设

设备安装

土方挖掘

内部建设

场地平整

图6  施工期产污节点图

生活污水、建筑垃圾

厂区污水

生物滤池

事故池

格栅集水池

调节水解池

中间水池

15m排气筒排入环境

厌氧池

厌氧池

浮渣池

好氧池

好氧池

沉淀池

污泥池

清水池

压泥系统

除磷池

盘式砂滤

开发区污水处理厂

臭气收集系统

风机

预洗

生物滤池

排气筒