建设项目环境影响报告表

项目名称：滦县日兴化工有限公司改建项目

建设单位（盖章）：滦县日兴化工有限公司

编制日期：2018年9月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县日兴化工有限公司改建项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县日兴化工有限公司 |
| 法人代表 | 冯淑春 | 联系人 | 冯淑春 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县光明花园13-1 |
| 联系电话 | 13931522688 | 传真 |  | 邮政编码 | 063703 |
| 建设地点 | 唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村南 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 改建 | 行业类别 及代码 | 其他非金属矿物制品制造C3099 |
| 占地面积 (平方米) | 10777.17 | 绿化面积 (平方米) | 600 |
| 总投资 (万元) | 48 | 其中:环保投资 (万元) | 10 | 环保投资 占总投资比例% | 20.8 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年 月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 滦县日兴化工有限公司位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村南，占地面积10777.17m2.。滦县日兴化工有限公司前身为滦县日昌化工有限公司，于2006年6月19日获得环评批复。于2015年1月26号更名为滦县日兴化工有限公司（变更证明见附件）。2018年9月将原有设备进行拆除、改造，新建原料库成品库等，年产石英砂2.8万吨和石渣10万吨。 1.1 “三线一单”分析判定 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下： （1）生态保护红线 文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村南，北纬39.761014°，东经118.648465°，不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内；根据2018年6月29日河北省发布的《河北省生态保护红线通知》，本项目所在区域不涉及生态保护红线，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 声环境：《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 本项目对工程无生产废水，产生的主要废气、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，污染物均能达标排放。本项目主要废气污染物均符合相关排放标准，不会对区域大气环境质量目标造成冲击影响；本项目生产的固废经妥善处理后对周围环境无影响；本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目属于允许类项目，项目所用原料为外购的废矿石，本项目建设对不会与资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于负面清单中的项目。 1.2“五不批”符合性分析 根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况，分析情况见表1。 表1 “五不批”符合性分析判定表 序 号 “五不批”情况 符合性情况 符合性 判定 1 建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。 项目位于东安各庄镇，前李各庄村南220m处，符合相关规定。 符合 2 所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。 项目所在区域环境质量符合相应功能区的标准，项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。 符合 3 建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。 建设项目采取的污染防治措施可以确保污染物达标排放、减缓生态环境影响 符合 4 改建、扩建和技术改造项目，未针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 项目属于改建项目。且已针对项目原有环境污染和生态破坏提出有效防治措施 符合 5 建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。 环境影响评价结论明确。 符合 本项目与《关于以改善环本项目与《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况进行比对，本项目不在“五不批”范围内。 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）中的鼓励类、限制类、淘汰类项目，属于允许类项目。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 因此，本项目符合国家及地方相关产业政策。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于“三十、废弃资源综合利用业”“86 废旧资源（含生物质）加工、再生利用”，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此滦县日兴化工有限公司委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2原有工程概况 2.1地理位置及周边关系 原有项目位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村南，占地面积10777.17m2。中心地理坐标为北纬39.761014°，东经118.648465°。项目西侧为养殖场，南侧和北侧均为农田，东侧为石粉厂。周边的最近敏感点为距北侧厂界220m的李各庄村。项目地理位置见附图1， 2.2原有工程基本情况 建设内容：项目占地10777.17m2。建有生产车间、料场、成品堆场、以及储泥池办公室等，并配备有破碎机、煤气发生炉、皮带输送机等设备，配套建设供水、供电等辅助设施。 生产规模：年加工3000吨泡花碱和3000吨硅石粉 劳动定员：共有员工30人，其中管理人员3人，年工作时间300天/年（7200h），每天3班，每班8小时。 原有项目组成、工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表2 原有项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 建筑面积 （m2） 规格（m） （长×宽×高） 工程内容 1 主体 工程 生产车间 450 30×15×10 钢结构+彩钢，地面硬化。皮带输送机等设备 2 储运工程 料场 300 20×15×10 露天堆场 3 成品堆场 300 20×15×10 露天堆场 4 辅助工程 办公室 72 12×6×3 砖混结构 5 公用 工程 供水 自备水井 6 供电 当地电网 7 供热 办公室冬季取暖采用电暖器 2.3原有项目产品方案 表3 主要产品方案表 产品 规格 单位 规模 备注 泡花碱 - t 3000 硅石粉 - t 3000 2.4原有工程主要设备 原有项目主要设备见表4。 表4 原有项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 备注 1 煤气发生炉 - 台 2 2 电机 - 台 6 3 除尘器 - 台 6 4 敲碎机 - 台 1 5 水磨碾 - 台 6 6 沉淀池 - 座 2 7 混料机 - 台 2 8 焙烧炉窑 - 座 2 2.5原有工程主要原辅材料、能源消耗 原有项目主要原辅材料用量及能耗见表5。 表5 原有项目主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 硅石 t/a 7000 外购 2 煤 t/a 8000 外购 3 纯碱 t/a 3500 外购 4 电 万kWh/a 204 当地电网 5 水 m3/a 35000 滦县自来水厂 2.6原有公用工程 （1）排水 本项目用水分为生产用水和生活用水，生产用水主要为石粉加工和泡花碱用水，总用水量3.1万t/a(84t/d)，一部分循环使用，一部分自然蒸发和随产品带走。其中，循环水量为3万t/a(82t/d)，循环水利用率85%；随着蒸发和产品带走的水分，定期加入新水，其中新水量5215t/a(14.9t/d)。 职工生活用水主要为盥洗用水，项目不设食堂、洗浴，厂区设防卫生旱厕。按每人每天20L/人·天计，本项目员工30人，则日用水量为0.6t/d（210t/a）。排水按用水量的80%计，日污水量为0.48t/d（168t/a），盥洗废水用于道路抑尘、就地泼洒，不外排。 图1：项目水平衡图 供电：年耗电量约为204万kWh/a。 （3）供热：办公室冬季取暖采用电暖器。 2.7原有工程审批情况 滦县日兴化工有限公司原名滦县日昌化工有限公司（2015年1月26日更名，变更证明见附件）。由中国气象科学研究院环境影响评价中心于2006年6月14日完成建设项目环境影响报告表的编制，并于2006年6月19日得到环保局认可批复。 2.8原有工程工艺流程及排污节点 工艺流程如下： 将原料硅石破碎后，用水磨碾碾磨，碾磨好的产品与水一起进入规定目数的筛子进行筛分，合格的硅石粉留作制泡花碱的原料，不合格的返回上一道工序。 硅石粉与碱混合均匀后进入焙烧窑里焙烧，燃烧为煤气发生炉产生的水煤气，经过两级除尘净化与二次热风混合后，进入焙烧窑用作燃料。 混合的原料焙烧至一定温度后从窑内自行流出进入水中水淬。 冷却后即成为固体泡花碱。 |
| 3改建工程 3.1改扩建工程（以下称本项目）相对厂区位置 本项目为改建项目，在原有厂区内建设，位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村。本项目中心地理坐标为北纬39.761014°，东经118.648465°。项目西侧为养殖场，南侧和北侧均为农田，东侧为石粉厂。周边的最近敏感点为距北侧厂界220m前李各庄村。本项目于原有生产车间东侧和东北侧新建成品库，于原有生产车间西侧新建原料库，对生产车间进行升级改造，将原有生产设备拆除升级，在生产车间内安装破碎机、振动筛、等生产设备，将原有生产线改造为高产能生产线，并配备相应的环保设施及其他辅助设施等。本项目平面布置及周边关系见附图3。 3.2本项目工程概况 （1）项目名称 滦县日兴化工有限公司改建项目 （2）建设地点 唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村 （3）工程投资 项目总投资48万元，其中环保投资10万元，占总投资比例20.8%。 （4）占地面积 项目总占地面积10777.17m2，总建筑面积4678m2。 （5）建设内容 在原有项目基础上，于原有生产车间东侧和东北侧新建成品库，于原有生产车间西侧新建原料库，对生产车间进行升级改造，生产车间内安装破碎机、振动筛等生产设备，并配备相应的环保设施及其他辅助设施等。 本项目组成、工程内容及主要建(构)筑物见表5。 表6 项目组成及主要建(构)筑物一览表 序号 项目组成及名称 建筑面积 （m2） 规格（m） （长×宽×高） 工程内容 备注 1 主体 工程 生产车间 1500 100×15×8 钢结构+彩钢，地面硬化。安装破碎机、振动筛、皮带输送机等设备 依托原有 2 储运工程 原料库 1520 40×38×8 基础墙+钢结构+彩钢结构，原料库上方设置雾化喷淋设施 新建 3 成品库 1140 60×19×8 基础墙+钢结构+彩钢结构 新建 4 成品库 464 29×16×6 基础墙+钢结构+彩钢结构 新建 辅助工程 配件库 18 3×6×3 砖混结构 依托原有 5 办公室 36 6×6×3 砖混结构 依托原有 6 环保工程 废气 本项目1台破碎机、1座上料斗产生的粉尘均经集气罩收集共同引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；本项目振动筛设置有喷淋设施；本项目所有皮带机全部设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊；原料库、成品库全封闭，原料库上方设置雾化喷淋设施，原料堆存、转运过程中进行喷淋抑尘，所有雾化喷淋设施设置电伴热；成品库全封闭；本项目设置1座车辆冲洗平台（规格：6m×4m）。 新建 7 废水 本项目生产过程中产生的废水（生产废水及车辆冲洗废水）经沉淀池沉淀后回用于生产。 新建 8 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声。 新建 9 固废 除尘器除尘灰集中收集后外售；废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理；生活垃圾交由环卫部门处理。 新建 10 公用 工程 供水 生产用水为滦县自来水厂，员工饮用水为外购纯净水 依托 原有 11 供电 当地电网 12 供热 本项目生产不需要用热，办公室冬季取暖采用电暖器 表7 主要产品方案表 产品 规格 单位 规模 备注 石英砂 粒径：＜5mm 万t/a 2.8 石渣 粒径：5-30m 万t/a 10 2.4本项目工程主要设备 表8 本项目设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 备注 1 装载机 雷沃956 台 1 2 破碎机 69 台 1 3 振动筛 - 台 1 4 棒磨机 - 台 1 5 皮带输送机 - 台 1 6 分料机 - 台 1 7 旋流器 - 台 1 8 脉冲布袋除尘器 - 台 1 2.5本项目主要能耗 表9 主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 废弃石 t/a 14000 外购，由汽车运输 2 电 万kWh/a 204 本地电网 3 水 m3/a 19803 滦县自来水厂 表10 本项目物料平衡一览表 单位：t/a 输入项t/a 输出项t/a 1 废矿石 140000 1 石英砂 28000 - - - 2 石渣 100000 - - - 4 颗粒物（产生总量） 1133.66 - - - 5 沉淀池泥砂 16794.57 合计 140000 合计 140000 2.6本项目工作制度 劳动定员：本项目员工全部为原有项目员工，共有员工7人，其中管理人员1人，年工作时间350天/年（8400h），每天3班，每班8小时。 2.7本项目供电供热 供电：年耗电量约为204万kWh/a。 供热：本项目生产过程中喷淋设施采用电伴热，办公室冬季取暖采用电暖器。 2.8本项目给排水 本项目用水主要为生产用水、生活用水，新水用量为54.89m3/d（19211m3/a），生产用水为滦县自来水厂供水，员工饮用水为外购纯净水，能够满足本项目用水需求。 生产用水主要为振动筛用水、喷淋用水、球磨机用水、车辆冲洗用水等。 雾化喷淋使用新水，用水量约15m3/d（5250m3/a），全部随物料带走，最终蒸发。 振动筛用水量为100m3/d（35000m3/a），全部来自清水池。其中26m3/d进入产品，74m3/d进入球磨，进入球磨后过程损耗8m3/d，66m3/d进入旋流机，损耗5m3/d最后61m3/d排入沉淀池，沉淀池损耗3.6t，最后沉淀后进入清水池，回用于生产。 根据企业提供同行业信息，本项目平均每天出厂车辆约为15辆，需对车辆进行冲洗，车辆冲洗使用新水，用水量按50L/辆·d计算，洗车用水量为0.75m3/d（262.5m3/a）。洗车废水的产生量按用水量的80%计算，则冲洗废水产生量为0.6m3/d，全部排入沉淀池沉淀后进入清水池最终回用于生产。 厂内定期向路面洒水抑尘，本项目洒水抑尘用水量为1.0m3/d，全部自然蒸发，不外排。 综上，需向清水池内补充新水量为44.4m3/d。 生活用水：本项目不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为工人的日常饮用及盥洗用水，按20L/人·d计算，本项目共有员工7人，则用水量为0.14m3/d（49m3/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.112m3/d（39.2m3/a），生活废水用于道路抑尘，就地泼洒，不外排。 本项目水平衡图见图2 2.9项目选址合理性分析 本项目位于滦县东安各庄镇前李各庄村南，南北两侧为农田；西侧与一养殖场相邻；东侧为石粉厂，距南侧的205国道约2公里，交通便利。项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区。周边的最近敏感点为距项目厂界北侧220m前李各庄村满足卫生防护距离要求，选址合理满足卫生防护距离要求，选址合理。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布图见附图2，周边关系及平面布置图见附图3。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： （1）废气：产生的大气污染物主要为泡花碱和硅石粉生产过程产生的粉尘，以及原料和成品堆存、装卸、运输过程中产生的扬尘。 （2）废水：原有项目废水污染源主要为生产过程产生的废水和职工日常生活污水。项目在生产过程中将产生大量废水，废水中污染物主要为SS，无其它有毒有害物质 （3）固废：项目固废主要为废机油和废油桶、职工生活垃圾。废润滑油和废油桶产生量为0.05t/a，职工生活垃圾产生量为1.23t/a。 原有项目存在主要问题 未设置全封闭型成品库、原料库。 （2）粉尘无组织排放 （3）未设置危废间，未对危废采取相应环保措施. 除生产厂房及办公室外，其他建筑物全部拆除，所有设备设施全部拆除，重新对其进行建设，并配套环保设施，原有项目存在的环境问题在本项目建成后不复存在。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9km，南北宽43.8km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦县东安各庄镇前李各庄村南，占地面积10777.17m2。本项目中心地理坐标为北纬39.761014°，东经118.648465。周边的最近敏感点为距厂界正北方向220m的前李各庄村。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目环境敏感点分布见附图2；项目平面布置及周边关系见附图3。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25k㎡，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68%； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。 6区域环境保护功能区划 根据《唐山市环境空气质量功能区划》、《唐山市城市区域环境噪声标准适用区划》《唐山市市区饮用水水源地保护区划》中有关规定，项目所在区域环境功能区划如下： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准； 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地下水、声环境等): 1大气环境质量现状 本项目评价大气常规因子采用唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学，距本项目9km）环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年3月15日至21日，现状结果统计见表11。 表11 现状结果统计一览表 污染物名称 监测时间 监测项目 标准值（μg/m3） 浓度范围（μg/m3） SO2 2018年3月15日-3月21日 1小时均值 500 14-92 CO 1小时均值 10000 1693-3765 NO2 1小时均值 200 14-56 O3 1小时均值 200 56-153 8小时均值 160 34-98 PM10 24小时均值 150 47-142 PM2.5 24小时均值 75 24-67 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 3地下水 经调查该区域地下水水质可以达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村南，中心地理坐标为北纬40.144073°，东经118.233602°。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表12。 表12 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 敏感点 名称 位置 方向 距离 （m） 对象 功能 保护级别 环境 空气 前李各庄村 北 220 村民 居住区 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）修改单中二级标准 咎各庄村 西北 1600 村民 史家洼村 西 1100 村民 后余庄村 东南 1000 村民 刘庄户村 东北 2000 村民 前余各庄村 东南 1500 村民 王庄村 东南 1800 村民 后庄户村 南 2000 村民 声环境 厂界 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准 地下水 项目所在区域地下水 《地下水质量标准》(GB/T14848--2017)Ⅲ类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准浓度限值，标准值见表13。 表13 环境空气执行标准 污染物名称 取值时间 标准值 单位 标准名称 PM10 24小时均 150 μg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准浓度限值 SO2 1小时平均 500 24小时均 150 NO2 1小时平均 200 24小时均值 80 PM2.5 24小时均值 75 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时均 4 O3 1小时平均 200 μg/m3 日最大8小时平均 160 2.声环境质量标准 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，见表14： 表14 环境噪声限值单位dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类区 60 50 3、水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表15。 表15 地下水质量标准 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 标准值 污染物名称 标准值 1 pH 6.5-8.5 9 亚硝酸盐(以N)(mg/L) ≤1 2 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) ≤450 10 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.5 3 溶解性总固体(mg/L) ≤1000 11 挥发性酚类(mg/L) ≤0.002 4 硫酸盐(mg/L) ≤250 12 氟化物(mg/L) ≤1.0 5 氯化物(mg/L) ≤250 13 汞(Hg)(mg/L) ≤0.001 6 铁(Fe)(mg/L) ≤0.3 14 砷(As)(mg/L) ≤0.01 7 锰(Mn)(mg/L) ≤0.1 15 镉(Cd)(mg/L) ≤0.0005 8 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.05 16 耗氧量（CODmn法，以O2技）/(mg/L) ≤3.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.大气污染物 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2无组织排放标准：颗粒物周界外无组织排放监控点最高浓度≤1.0mg/m3。 本项目上料斗、破碎机等产生的粉尘有组织排放，有组织排放粉尘执行河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3），物料堆存、转运过程，原料库等无组织排放的粉尘执行河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准限值要求（颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3）。 2.噪声 本项目四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准，施工期噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准；见表16： 表16 噪声排放限值 单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 运营期厂界噪声2类区 60 50 施工期噪声 70 55 3.固废 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的相关规定。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。本项目不涉及SO2、NOx的排放，不涉及生产废水排放，少量生活污水就地泼洒、抑尘，不外排。COD、氨氮均为0t/a。 本项目总量控制建议指标为： COD： 0t/a、氨氮： 0t/a、SO2 ：0t/a、NOx：0t/a； 特征污染物为：颗粒物5.04t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1施工期 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图3。 2营运期 本项目将原有生产线拆除，新建生产线1条，改扩建后企业产能达到年产石英砂2.8万吨和石渣10万吨： 项目生产所用的原料为外购的废矿石，原料由汽车运到原料库，生产过程中物料输送均使用皮带输送，皮带输送机全部设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊，上料斗位于69式破碎机上方，上料斗出料口与69式破碎机进料口由封闭的落料槽相连，本项目设置车辆冲洗平台（规格：6m×4m），进出厂车辆定期进行冲洗，以减少扬尘。 2.1工艺流程 原料储存 本项目外购废矿石，汽运至原料库，入库后备用。在汽运卸车时在原料库内会产生扬尘，原料库内顶棚设置PVC水管，喷水抑尘。 产污节点：主要污染物为汽运卸车时产生的粉尘和噪声； （2）一次破碎 原料由装载机装入上料斗，上料斗位于69式破碎机的上方，由于重力作用，物料通过落料槽均匀地落入69式破碎机进行破碎，落料槽为封闭型，经69式破碎机破碎后的物料由皮带机运至震动筛进行筛分。 产污节点：向上料斗内上料产生颗粒物，69式破碎机破碎时产生颗粒物，69式破碎机破碎机运行噪声。 （3）筛分 经69式破碎机破碎后的物料由皮带输送机输送至振动筛（三层筛网）进行筛分，第一层筛网上大于30mm的物料经皮带机输送到69式破碎机进行再次破碎，第二层筛网上5-30mm的物料为石砟产品，由皮带机输送至生产车间东北处成品库堆放，第二层筛网下＜5mm的物料进入下一步工序 本工序产污节点：振动筛运行噪声 （4）二次破碎 振动筛筛分，将不同规格的物料就行分离，经振动筛筛分后大于30mm的物料通过皮带运输到原破碎机进行二次破碎，经二次破碎后的物料经皮带输送机输送至振动筛进行再次筛分。 本工序产污节点：破碎机破碎时产生颗粒物，69式破碎机运行噪声。 （5）磨矿 破碎好的矿石由皮带运输机送至半封闭的上料库房，经库房上料坑由皮带上料至棒磨机进行磨料，棒磨机为湿磨，加料的同时加水。 本工序产污节点：皮带运输机、棒磨机运行噪声。 （6）筛分 磨好的原料通过渣浆泵泵入滚筛，筛上部分经管道返回磨机，筛下部分进去脱泥斗。 本工序产污节点：棒磨机运行噪声。 （7）脱泥 浆料经脱泥斗分离出泥浆和砂浆，泥浆通过管道进入沉淀池，砂浆进去磁选机. 本工序产污节点：产生的固体废物和噪声。 （8）磁选 砂浆通过管道进入磁选机，除去砂浆中的铁，然后经管道进去分料机。 本工序产污节点：磁选机运行噪声和颗粒物。 （9）分料机 砂浆经分料机分选，选出成品砂浆和大颗粒不合格砂浆，不合格砂浆经管道返回磨机，成品砂浆经管道进入成品箱。 本工序产污节点：分料机运行噪声。 （10）脱水、成品入库 成品砂浆由管道流入旋流器，由旋流器脱水即为成品精制石英砂，废水进入沉淀池循环使用。旋流器位于成品库内，石英砂直接入库堆存、待售。 项目工艺流程与排污节点见图4 表17 项目污染物排放节点及治理措施一览表 类别 序 号 污染源 主要污染因子 治理措施 排放特征 废气 1 物料堆存、转运 颗粒物 （无组织） 运输车辆采用苫布遮盖，设置全封闭原料库、成品库，原料库上方设置雾化喷淋设施， 连续 2 上料斗 颗粒物 上料斗进料口设集气罩，废气由集气管道引至除尘器排放 连续 3 破碎机 颗粒物 所有破碎机进料口、出料口设置集气罩，废气由集气管道引除尘器排放 连续 4 皮带机 颗粒物 皮带机全部设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊 连续 5 振动筛 颗粒物 设置喷淋设施，喷水量较大，无颗粒物外排 连续 废水 6 车辆冲洗废水 SS 经沉淀池沉淀后进入清水池，最后回用于生产，不外排 连续 7 生产废水 SS 连续 8 生活污水 COD、氨氮、ss 就地泼洒抑尘，不外排 间断 噪声 9 破碎机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 10 振动筛 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 11 皮带输送机 噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 12 除尘风机 噪声 设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 13 棒磨机 噪声 设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 14 脱泥斗 噪声 设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 15 磁选机 噪声 设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 16 分料机 噪声 设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 17 旋流机 噪声 设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声 连续 固废 18 除尘器 除尘灰 集中收集后外售 间断 19 沉淀池 泥砂 间断 20 脱泥斗 泥沙 间断 21 旋流器 泥沙 间断 22 设备维修 废润滑油和废油桶 废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 间断 23 职工生活 生活垃圾 环卫部门定期清运 间断

主要污染工序： 1施工期主要污染工序 项目施工期环境影响主要有施工过程中产生的扬尘、建筑垃圾、施工废水和施工噪声等。本项目为新建项目，主要建原料库、成品库，对生产车间升级等。 本项目施工期工程基本包括以下阶段： 拆除原有：包括拆除原有设备和厂房； 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：包括钢结构工程、设备安装等； 扫尾工程：包括回填土方、修路、绿化、清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 2营运期本项目主要污染工序 废气：物料堆存、转运，上料斗上料，破碎机进料、出料及破碎。 废水：车辆冲洗产生废水，生活污水。 噪声：破碎机、振动筛、皮带输送机、除尘风机等设备运行产生噪声。 固体废物：除尘器产生除尘灰，沉淀池泥砂，设备维修产生的废润滑油和废油桶，生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

|  | 排放源 | 污染物 名称 | 处理前产生量及产生浓度(单位) | 排放量及排放浓度 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料堆存、转运等 | 颗粒物 （无组织） | 1.8t/a | 1.8t/a |
|  | 上料斗 | 颗粒物 （有组织） | 191.72t/a 2282.38mg/m3 | 11.5t/a 24.9mg/m3 |
|  | 69式破碎机 |  | 383.44t/a 1521.67mg/m3 |  |
| 水 污 染 物 | 车辆冲洗废水 | SS | 经沉淀池沉淀后进入清水池，最终全部回用于生产，不外排 |
|  | 生产废水 | SS |  |
|  | 生活废水 | COD、氨氮、SS | 产生量较小，全部就地泼洒抑尘，不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 1133.66t/a | 集中收集后外售 |
|  | 沉淀池 | 泥砂 | 16794.57t/a |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油和废油桶 | 0.05t/a | 润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.23t/a | 收集后交环卫部门处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为破碎机、振动筛、皮带输送机除尘器风机等设备产生的噪声，源强为75～90dB(A)。周边的最近敏感点为距北侧厂界220m的前李各庄村，噪声对其无影响。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村，占地面积10777.17m2，经采取环境治理措施后，运营期对周围生态环境的影响较小。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目总占地面积为10777.17m2，建筑面积为4678m2，本项目在原有项目基础上，于原有生产车间东侧和东北侧新建成品库，于原有生产车间西侧新建原料库，对原有生产车间进行升级改造，生产车间内安装破碎机、振动筛等生产设备，并配备相应的环保设施及其他辅助设施等。建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1.噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～85dB(A)之间。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。施工噪声对周围环境影响较小。 2.扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神等，河北省住房和城乡建设厅印发的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》，以及中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3.废水 ⑴施工期废水类别 废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4.固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。 采取上述措施，施工期产生的各种固废都可得到合理处置，对外界环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1.大气环境影响分析 根据《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号），本项目采取运输车辆苫布、设置洗车平台、设置废气处理设施、设置喷淋设施等措施。 本项目上料斗设置在全封闭原料库内，紧邻最近原料库边界；设全封闭式生产厂房，破碎机、振动筛等设备均位于全封闭厂房内，并配套除尘设施。本项目振动筛设置有喷淋设施，喷水量较大，振动筛物料经喷淋后含水率60%以上，所以，无颗粒物外排；本项目所有皮带机全部设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊。 ①有组织废气 上料斗：在上料斗上方设置集气罩（1.5m×2m×2m），前方设置软帘，通过管道连接除尘器处理后经排气筒排放。下料斗与破碎机入料口连接有效减少风量损失，设计风量为20000m3/h（16800万m3/a）。 类比相同行业，上料斗上料颗粒物产生量为0.1kg/t矿石，颗粒物产生量为201.81t/a，集气罩集气效率为95%以上，则有组织颗粒物产生量为191.72t/a，则颗粒物的产速率为22.82kg/h，产生浓度为2282.38mg/m3。 破碎：在破碎机落料口设置集气罩（1.5m×1m×1m），集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理，有效减少风量损失，根据《工业污染核算》（毛应淮.中国环境出版社.2014），破碎工序颗粒物产生量为0.2kg/t矿石，集气罩集气效率为95%以上，一次破碎、二次破碎有组织颗粒物产生量分别为383.44t/a，570t/a；产生速率分别为45.65kg/h，67.86kg/h；产生浓度分别为1521.67mg/m3、4524mg/m3，破碎工序有组织颗粒物产生量共为953.44t/a，产生速率为113.5kg/h。 本项目一台69式破碎机和1座上料斗共用1套脉冲布袋除尘器，废气经处理后由15m高排气筒排放，则风机风量为20000m3/h（16800万m3/a）。与各设备集气罩相连的支集气管均设有阀门，阀门可控制风量大小，可控范围为：0-100%；除尘器净化效率达99%以上，有组织颗粒物产生量共为1145.16t/a，则经处理后有组织颗粒物排放量为11.5t/a，排放速率为1.37kg/h，外排浓度为24.9mg/m3。 所以，本项目的有组织颗粒物排放浓度为24.9mg/m3，排放量为11.5t/a。满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值（颗粒物≤30mg/Nm3）的要求。 ②无组织废气 项目原料库建筑面积为1520m2，高8m，下方为基础墙，上部为彩钢结构，总体容积为12160m3，有效容积为3000m3，按照比例1：4计算，原料库最大储存量为0.9万吨，项目废矿石总用量为14万t/a，储存周期为30天。 采取以下措施，减少无组织粉尘排放： 原料库全封方设置雾化喷淋设施，物料堆存、转运过程中进行喷淋抑尘，所有雾化喷淋设施设置电伴热，上料斗与69式破碎机间的落料通道全封闭。 厂区地面全部硬化或绿化，配备喷洒装置，洒水强度不少于10L/m2·次，每天不少于3次，遇大风干燥天气增加洒水次数。 类比同行业，采取上述措施，且无组织粉尘经车间内自然沉降后，可减少粉尘无组织排放97%以上，无组织粉尘排放量约为1.8t/a，无组织粉尘排放速率为0.2142kg/h。根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.03078mg/m3，能够满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中矿山开采作业场所颗粒物无组织（厂界外10米处）排放限值要求。 2.水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）本项目属于Ⅳ类建设项目，不需开展地下水环境影响评价。 本项目用水主要为生产用水、生活用水，新水用量为55.89m3/d（20399.85m3/a），生产用水为滦县自来水网，员工饮用水为外购纯净水，能够满足本项目用水需求。 生产用水主要为振动筛用水、雾化喷淋用水、车辆冲洗用水。 雾化喷淋使用新水，用水量约15m3/d（5250m3/a），全部随物料带走，最终蒸发。 振动筛用水量为100m3/d（35000m3/a），全部来自清水池。其中26m3/d进入产品，74m3/d进入球磨，进入球磨后过程损耗8m3/d，66m3/d进入旋流机，损耗5m3/d最后61m3/d排入沉淀池，沉淀池损耗3.6t，最后沉淀后进入清水池，回用于生产。 根据企业提供同行业信息，本项目平均每天出厂车辆约为15辆，需对车辆进行冲洗，车辆冲洗使用新水，用水量按50L/辆·d计算，洗车用水量为0.75m3/d（262.5m3/a）。洗车废水的产生量按用水量的80%计算，则冲洗废水产生量为0.6m3/d，全部排入沉淀池沉淀后进入清水池最终回用于生产。 厂内定期向路面洒水抑尘，本项目洒水抑尘用水量为1.0m3/d，全部自然蒸发，不外排。 综上，需向清水池内补充新水量为44.4m3/d。 生活用水：本项目不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为工人的日常饮用及盥洗用水，按10L/人·d计算，本项目共有员工7人，则用水量为0.14m3/d（49m3/a）。排水按用水量的80%计，排水量为0.112m3/d（39.2m3/a），生活废水用于道路抑尘，就地泼洒，不外排。 本项目沉淀池、清水池均采抗渗混凝土，防渗系数小于10-7cm/s，避免废水下渗对地下水造成影响。 所以，本项目对水环境影响较小。 3.噪声影响分析 (1)噪声源强 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、皮带输送机、球磨机等设备运行产生的噪声，源强为75-90dB(A)。 为了减少噪声对周围环境的影响，本项目采取如下措施：将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等，能有效控制噪声对环境的影响。本项厂房为钢结构+单层彩钢结构，采取措施后，可综合降噪20dB(A)以上。 项目主要设备噪声源强及降噪效果见表18。 表18 主要噪声源强及治理措施一览表 序号 噪声源名称 数量 （台/套） 源强dB(A) 降噪措施 采取措施后源强dB(A) 所在位置 1 破碎机 1 90 厂房隔声表、基础减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声（综合降噪20dB（A）） 70 全封闭厂房 2 振动筛 1 90 70 3 磁选机 1 80 60 4 球磨机 1 80 60 5 皮带输送机 5 80 67 6 除尘风机 1 75 55 7 旋流机 1 80 60 8 分料机 1 80 60 噪声源距厂界最短距离见表19。 表19 噪声源距厂界最短距离 单位：m 序号 厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 1 破碎机 100 40 45 20 2 振动筛 60 100 80 40 3 磁选机 30 80 280 30 4 球磨机 30 80 280 30 5 皮带输送机 50 60 80 40 6 除尘风机 100 40 45 20 7 旋流机 30 70 110 30 8 分料机 40 80 280 30 (2)预测计算 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LA（r）＝LA（r0）－A 式中：LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 ④预测结果 产噪设备加装减震基础并设于生产车间内，经过建筑物的屏蔽衰减后辐射出去，对厂区和周围环境产生影响。 按照以上预测模式，预测计算噪声源对各厂界贡献值结果见表20。 表20 各厂界噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 厂界 贡献值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 39.90 39.90 60 50 达标 达标 南厂界 39.79 39.79 60 50 达标 达标 西厂界 38.79 38.79 60 50 达标 达标 北厂界 45.98 45.98 60 50 达标 达标 由上表可知，厂界噪声贡献值为38.79dB(A)~45.98dB(A)，各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A））。 4.固废环境影响分析 项目固废主要是除尘器产生的除尘灰、沉淀池泥砂、废润滑油、废油桶及职工生活垃圾。 除尘器除尘灰产生量为1133.66t/a，定期收集后储存在成品库外售。 沉淀池泥砂产生量为16794.57t/a，定期收集后堆存于成品库，堆存区域周围设置回水槽，泥砂中的水流入回水槽，最终回流入沉淀池，沉淀池泥砂外售。 生活垃圾产生量按0.5kg/d·人计算，本项目共有员工7人，生活垃圾产生量为0.0035t/d（1.23t/a），收集后，交环卫部门统一处理。 废油桶和废润滑油产生量共为0.05t/a，设立危废间环评对危废的储存和处置提出以下要求：项目设立1间危废间，6m2（尺寸3m×2m），最大储存量为0.3t（本项目危险废物产生量为0.05t/a，可满足储存要求），危废间为砖混结构，危废间地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在危废间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理，由专人对危废进行管理，并做好作好危险废物进出厂及处置情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表21，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表22。 表21 企业危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t） 产生工序 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08 900-217-08 0.05 设备维修 液态 润滑油 石油类 3个月 毒性 易燃性 废润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 2 废油桶 HW08 900-249-08 固态 润滑油 石油类 3个月 表22 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废润滑油 HW08 900-217-08 原料库东侧 6m2 专用容器贮存 0.3t 一年 废油桶 HW08 900-249-08 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 5.防护距离计算 （1）大气环境防护距离 根据项目特点，本评价选取颗粒物作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算，将紧邻的本项目生产车间、成品库、成品库和原料库看做一个面源，面源规格（长×宽×高）：160m×90m×8m。 本项目颗粒物无组织排放速率为0.2142kg/h。无组织排放废气污染源源强见表23。 表23 无组织排放废气污染源源强 污染物名称 污染物排速率（kg/h） 评价标准（mg/m3） 面源长度（m） 面源宽度（m） 面源高度（m） 颗粒物 0.2142 0.9 160 90 8 根据估算模式SCREEN3预测可知，无组织颗粒物最大落地浓度为0.03078mg/m3，本项目无组织排放的颗粒物的场界浓度和最大落地浓度值未出现超标现象，各厂界无组织监控点浓度值及最大落地浓度值均满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/Nm3的要求，对区域大气环境影响较小。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 本环评根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)中的卫生防护距离计算本项目的卫生防护距离。 计算公式、计算参数及结果如下： 式中：Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单元占地面积S（㎡）计算，r=（S/π）0.5； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg·h-1。 计算参数及结果见表24。 表24 无组织排放卫生防护距离计算参数及结果 污染称名称 Qc（kg/h） Cm(mg/m3) A B C D 卫生防护距离 计算结果 提级后 颗粒物 0.2142 0.9 470 0.021 1.85 0.84 4.149 50 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M=4.149m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距北侧厂界220m的前李各庄村，满足卫生防护距离的要求。 6.环境影响经济效益损益分析 6.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表25。 表25 主要经济技术指标 序号 名称 单位 数量 备注 1 场区占地面积 m2 10777 2 总建筑面积 m2 4678 3 购置生产设备 台/套 10 4 总投资 万元 48 5 年产量 万t/a 15 6 年产值 万元 100 7 年净利润 万元 40 6.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表26。 表26 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资 （万元） 废气 物料堆存、转运等 颗粒物 （无组织） 运输车辆采用苫布遮盖，全封闭原料库、全封闭成品库，原料库上方设置雾化喷淋设施，供水管路采用保温、电伴热措施，本项目设置1座车辆冲洗平台（规格：6m×4m） 5 振动筛 设置喷淋设施，大量喷水 上料斗 颗粒物 本项目1台69式破碎机、1个上料斗共用1套脉冲布袋除尘器，粉尘经处理后由15m高排气筒排放 2 破碎机 废水 车辆冲洗废水 SS 设置沉淀池1座 规格（长×宽×深）：13.5m×5m×1.3m 设置清水池1座 规格（长×宽×深）：7m×4m×2.5m （沉淀池、清水池做防渗、防雨处理） 废水经沉淀池沉淀后，进入清水池回用于生产，不外排 2 生产废水 SS 生活废水 COD、氨氮、SS 产生量较小，全部泼洒抑尘，不外排 - 固废 设备维修 废机油和废油桶 新建危废间1间，润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 1 除尘器 除尘灰 定期收集后储存在成品库外售至 - 职工生活 生活垃圾 收集后，交由环卫部门统一处理 - 噪声 生产设备 设备噪声 置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等。 1 总计 10 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 6.3环境影响经济损益分析结论 本项目年产石英砂2.8万吨，石渣10万吨。同时本项目增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 7.环境管理与环境监测 7.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①本项目指定3人为环保管理人员。 ②建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ③对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ④建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑤将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 7.2排污口规范化 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：普通废气排放口1个。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 7.3环境监测计划 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表27。 表27 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 除尘器排气筒 颗粒物 1 一次/年 厂界上风向 无组织颗粒物 1 一次/年 厂界下风向 无组织颗粒物 3 一次/年 噪声 厂界 连续A声级 四周 一次/季度 8.总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目生产过程中无废水外排，生活废水泼洒抑尘，不外排，因此，本项目COD、氨氮均为0t/a。项目生产过程中不涉及SO2、NOx排放，大气污染物主要为颗粒物。 营运期有组织颗粒物排放浓度执行河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准：即颗粒物最高允许排放浓度≤30mg/m3。 据此核算： 颗粒物的最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 布袋除尘器颗粒物排放量：8400h×20000m³/h×30mg/m3×10-9=5.04t/a 本项目无SO2、NOx、COD、氨氮产生，重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：5.04t/a。 9.染物排放“三本帐” 污染物排放“三本帐”核算情况见表28。 表28 染物排放“三本帐” 污染物名称 单 位 现有 工程 改建工程 改建后的总体工程 增减量 废气 颗粒物 t/a 0 11.5 11.5 +11.5 固废 除尘灰 t/a 40 1133.66 1133.66 +1093.66 沉淀池泥砂 t/a 8000 16794.57 16794.57 +8794.57 废润滑油和废油桶 t/a 0.05 0.05 0.05 0 职工生活垃圾 t/a 5.25 0 1.23 -4.02 废水 生产废水 t/a 0 0 0 0

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 物料堆存、转运等 | 颗粒物 （无组织） | 运输车辆采用苫布遮盖，设置全封闭原料库、成品库，原料库上方设置雾化喷淋设施，供水管路采用保温、电伴热措施，本项目设置1座车辆冲洗平台（规格：6m×4m） | 满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准限值要求（颗粒物无组织排放浓度限值：1.0mg/m3） |
|  | 上料斗 | 颗粒物 | 本项目1个上料斗、1台69式破碎机、共用1套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理 | 满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准（颗粒物最高允许排放浓度30mg/m3） |
|  | 破碎机 |  |  |  |
|  | 振动筛 | 颗粒物 | 设置喷淋设施，喷水量较大 | 无颗粒物外排 |
| 废水 | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 经沉淀池沉淀后进入清水池，最终回用于生产 |
|  | 生产过程 | 生产废水 |  |
|  | 职工盥洗 | 盥洗废水 | 全部就地泼洒抑尘，不外排 |
| 固废 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后外售 |
|  | 沉淀池 | 泥砂 |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油和废油桶 | 润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处置 |
| 噪声 | 本项目噪声主要为破碎机、振动筛、皮带输送机、磁选机、球磨机、洗砂机、除尘器风机等设备产生的噪声，源强为75～90dB(A)。本项目经采取将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震、采用低噪声设备、加装箱体隔声等降噪措施后，厂界噪声昼间贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求。 |
| 其他 | 本项目沉淀池、清水池均采用C30P8的抗渗混凝土，防渗系数小于10-7，避免废水下渗对地下水造成影响。 |

结论与建议

一、结论 1.项目概况 项目名称：滦县日兴化工有限公司改建项目 建设单位：滦县日兴化工有限公司 建设性质：改建 工程投资：总投资48万元，其中环保投资10万元，占总投资比例20.8%。 占地面积：项目总占地面积10777.17m2，总建筑面积4678m2。 建设内容：本项目在原有项目基础上，于原有生产车间东侧新建成品库，于原有生产车间西侧新建原料库，对原有生产车间进行升级改造，生产车间内安装破碎机、振动筛等生产设备，并配备相应的环保设施及其他辅助设施等。 生产规模：年产石英砂2.8万吨，石渣10万吨。 劳动定员：本项目共有员工7人，年工作时间350天（8400h），每天3班，每班8小时。 2.项目选址合理性 本项目位于河北省唐山市滦县东安各庄镇前李各庄村南，占地面积6666.7m2。中心地理坐标为北纬39.761014°，东经118.648465°。项目西侧为养殖场，南侧和北侧均为农田，东侧为石粉厂。周边的最近敏感点为距北侧厂界220m的前李各庄村。项目周边无水源地、自然保护区、风景名胜区等其它需要保护的区域，项目选址合理。项目地理位置见附图1，环境敏感点分布图见附图2，周边关系及平面布置图见附图3。 3.拟采取环保措施可行性 （1）废气 ①有组织废气 本项目振动筛设置有喷淋设施，喷水量较大，所以无颗粒物外排；本项目所有皮带机全部设置满足检查、清扫要求的全封闭通廊。 本项目69破碎机和1座上料斗共用1套脉冲布袋除尘器，经处理后由15m高排气筒排放，风机设计风量为20000m3/h。除尘器净化效率为99%以上，集气罩集气效率为95%以上，经处理后颗粒物排放速率为1.37kg/h，外排浓度为24.9mg/m3，排放量为11.5t/a。满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值（颗粒物≤30mg/Nm3）的要求。 ②无组织废气 原料库全封闭，上方设置雾化喷淋设施，物料堆存、转运过程中进行喷淋抑尘，所有雾化喷淋设施设置电伴热，成品库全封闭。运输车辆采用苫布遮盖，在厂区入口旁设置洗车平台（规格：6m×4m）。厂区地面全部硬化或绿化，配备喷洒装置，洒水强度不少于10L/m2·次，每天不少于3次，遇大风干燥天气增加洒水次数。 本项目无组织粉尘排放量约为1.8t/a，无组织粉尘排放速率为0.2142kg/h。根据估算模式SCREEN3预测可知TSP最大落地浓度为0.03078mg/m3，能够满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/Nm3的要求。 （2）废水 本项目生产废水和车辆冲洗废水排入沉淀池沉淀后进入清水池最终回用于生产，无生产废水外排。厂内定期向路面洒水抑尘，泼洒用水全部自然蒸发，不外排。 本有项目不设食堂、浴室等设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为工人的日常饮用及盥洗用水，生活废水用于道路抑尘，就地泼洒，不外排。 本项目沉淀池、清水池均采用C30P8的抗渗混凝土，防渗系数小于10-7，避免废水下渗对地下水造成影响。 （3）噪声 本项目噪声源主要为破碎机、振动筛、皮带输送机、磁选机、球磨机、洗砂机、除尘风机等设备运行时产生的噪声，源强为75-90dB(A)。采取的噪声防治措施为将产噪设备置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声。厂界噪声贡献值为38.8dB(A)~46.4dB(A)，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值要求（昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）），本项目运营期不会对周围环境造成明显的不利影响。 （4）固废 项目固废主要是除尘器产生的除尘灰、废润滑油、废油桶及职工生活垃圾。 除尘器除尘灰产生量为1133.66t/a，定期收集后储存在成品库作为成品外售。 沉淀池泥砂产生量为16794.57t/a，定期收集后堆存于成品库，堆存区域周围设置回水槽，泥砂中的水流入回水槽，最终回流入沉淀池，沉淀池泥砂外售。 生活垃圾产生量为0.0035t/d（1.23t/a），收集后，交由环卫部门统一处理。 废油桶和废润滑油产生量共为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2016），将废润滑油收集后采用专用容器贮存（容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间），与废油桶均暂存于危废间，定期交由有资质的单位进行处置。 综合所述，本项目固体废物能够全部合理处置，不会对周边环境产生影响。 4防护距离结论 根据卫生防护距离计算公式，卫生防护距离M=4.149m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840-91)提级后须设置50m卫生防护距离，周边的最近敏感点为距北侧厂界220m的前李各庄村，满足卫生防护距离的要求。 5总量控制结论 建议本项目重点污染物总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮，重点总量控制指标如下： 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、NH3-N：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a 特征污染物建议控制指标为：颗粒物：5.04t/a。 工程可行性结论 滦县日兴化工有限公司改建项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，满足防护距离的要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化及硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表29。

表29  建设项目环境保护竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理 对象 | 治理措施 | 数量 | 处理 能力 | 处理 效率 | 处理效果 | 验收标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 物料堆存、转运等 | 颗粒物 （无组织） | 运输车辆采用苫布遮盖，设置全封闭原料库、成品库，原料库上方设置雾化喷淋设施，供水管路采用保温、电伴热措施；设置1座车辆冲洗平台（规格：6m×4m） | / | / | / | 颗粒物无组织排放浓度≤1.0mg/m3 | 满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准限值要求 |  |
|  | 振动筛 |  | 设置喷淋设施，大量喷水 | / | / | / | 无颗粒物外排 |  |
|  | 1座上料斗 | 颗粒物 | 本项目1个上料斗、1台69式破碎机用1套脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理 | 集气罩 | 1个 | 设计风量：20000m3/h | ≥99% | 颗粒物最高排放浓度≤30mg/m3 | 满足河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准 |  |
|  | 一台69式破碎机 |  |  |  | 4个 |  |  |  |  |  |
| 废水 | 车辆冲洗 | 冲洗废水 | 经沉淀池沉淀后，最后进入清水池回用于生产，不外排 |  |
|  | 生产过程 | 生产废水 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活废水 | 职工盥洗废水泼洒抑尘，不外排 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 各主要设备采取的噪声防治措施为置于全封闭厂房内、设备基础加装减震垫、采用低噪声设备、设备加装箱体隔声等措施。 | 综合降噪20dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间噪声低于60dB(A)，夜间低于50dB(A) |  |
| 固废 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后外售 | / |  |
|  | 沉淀池 | 泥砂 |  | / |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油和废油桶 | 润滑油用专用容器贮存，与废油桶均暂存于危废间，定期交有资质单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》及修改单 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 收集后交环卫部门处置 |  |  |
| 硬化绿化 | 全面实现厂区地面全部绿化、硬化，无裸露地面 |  |
| 防渗 | 导水沟、沉淀池、清水池：均采用C30P8的抗渗混凝土，防渗系数小于10-7cm/s，避免废水下渗对地下水造成影响。 危废间：地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。 |  |

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目环境敏感点分布图 附图3 项目周边关系及平面布置图 附件4 营业执照 附件5 备案信息 附件6 土地使用证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

泼洒地面抑尘0.48

职工生活-0.12

0.6

14.9

14.3

进入原料蒸发2

石粉加工和泡花碱用水84

单位：t/d

循环用水69.7

硅石

噪声、废气

破碎

噪声、废气、废水

水磨碾

二次筛分

水

筛分

噪声、废气、废水

混合

噪声

碱

混合机

噪声、废气

煤气发生炉

焙烧窑

萃取

废水

水

固体泡花碱

损耗0.028

0.14

0.112

泼洒抑尘

职工生活

12

12

随物料带走，自然蒸发

喷淋用水

进入石砟产品，最终蒸发

26

74

振动筛用水

球磨

55.89

66

5

滦县自来水厂

过程损耗

旋流机

100

循环过

程蒸发等自然损耗

61

清水池

58

42

沉淀池

3.6

循环用水

0.6

0.75

车辆冲洗

0.15

蒸发损失

1

蒸发损失

路面洒水抑尘

1

图2  本项目水平衡图  单位：m3/d

噪声、扬尘

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

车间钢结构建设

场地平整

拆除原有

土方挖掘

内部建设

噪声、扬尘

安装设备

生活污水、建筑垃圾

图3  施工期产污节点图

原料入库

粉尘、噪声

振动给料机

由重力自留

一级破碎69式破碎机

粉尘、噪声

二级破碎69式破碎机

粉尘、噪声

粉尘、噪声

三层振动筛分机

皮带机

皮带机

皮带机

料仓

水

磨机

噪声

固废

噪声

滚筛

大颗粒

泥浆

沉淀池

废水、噪声

脱泥斗

废水、噪声

磁选

噪声

分料机

旋流器

噪声、废水

成品箱

成品

图4  本项目工艺流程及排污节点图

内容

类型