《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司 |
| 法人代表 | 赵巨中 | 联 系 人 | 陈爱军 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县古马镇柴各庄村东侧 |
| 联系电话 | 18833333711 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 唐山市滦县古马镇柴各庄村东侧 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | 26666.67（合40亩） | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 120 | 其中：环保投资(万元) | 15.5 | 环保投资占总投资比例 | 12.92% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 项目由来 滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司是一家专门从事废石破碎的企业。该公司总占地面积为26666.67m2，主要工程为原料库、1#生产车间、2#生产车间，公共设施为办公室、磅房，辅助设施为供水、供电等，主要产品为不同粒径的石料，年产总量为30万吨，该公司成立于2015年，于2015年12月编制了《滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司项目环境影响报告表》，于2015年12月13日取得滦县环境保护局的审批意见；于2015年12月30日由滦县环境保护局进行了验收，并获得了验收意见；最新的排污许可证（证书编号：PWX-130223-0024-18）年限为2018年1月23日至2020年1月22日，许可内容：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：21.6t/a。 本公司根据市场需求以及现行环保要求，拟对原有项目进行技术改造，主要改造内容如下： （1）减少一台颚式破碎机，一次、二次颚破改为一次颚破。 （2）所有锤式破碎机改为圆锥破碎机。 （3）根据市场需要，增加洗砂工艺，小于2cm的成品继续进入洗砂机得到成品砂子。 （4）增加两台振动筛，不同粒径成品筛出的位置发生变化。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》及中华人民共和国环境保护部第44号令及其修改单《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关规定，本项目属于“51石材加工”，因此，需编制环境影响报告表。同时根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水环境影响评价类别为IV类，不开展地下水环境影响评价。受建设单位委托，唐山赛特尔环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。依照建设单位提供资料，环评技术人员经现场踏勘、资料搜集及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求，编制完成了本项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 ⑴现有工程基本情况 滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司位唐山市滦县古马镇柴各庄村东侧，该厂占地面积26666.67平方米，主要生产不同粒径的石料，设计年产石料30万吨，分别为6~8cm：4万t/a，5~7cm：8万t/a，4~6cm：2万t/a，3~5cm：2万t/a，2~4cm：4万t/a，＜2cm：10万t/a，实际建设年产石料30万吨，分别为6~8cm：4万t/a，5~7cm：8万t/a，4~6cm：2万t/a，3~5cm：2万t/a，2~4cm：4万t/a，＜2cm：10万t/a。 ⑵现有工程内容 厂区现有项目主体工程为原料库、1#生产车间、2#生产车间，公共设施为办公室、磅房，辅助设施为供水、供电等；环保工程为废气处理设施、噪声防治措施等。项目不设食堂、宿舍以及洗浴设施、厕所为旱厕。现有工程内容见表1，现有项目建构筑物见表2。 表1 现有工程建设内容 项 目 内 容 建 设 内 容 主体工程 原料库、1#生产车间、2#生产车间 公辅工程 给排水：用水取自厂区自备水井，抑尘用水全部蒸发，无生活废水产生 供配电：用电引自附近电网，年用电量约为1010万kWh 环保工程 废气收集、噪声治理、固废暂存等环保设施 生产规模 年产不同粒径的石料30万吨 投资总额 总投资500万元 占地面积 总占地面积为26666.67m2 平面布置 项目用地西侧为办公区，办公区北侧为办公室，东南侧为磅房和地磅，项目用地东侧为生产区，生产区由北向南依次为原料库、1#生产车间、2#生产车间，大门位于南厂界 劳动定员、工作时间及工作 制度 劳动定员16人，其中管理人员4人，工人12人，年工作时间300天，每天3班，每班8h 表2 现有项目建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注 1 原料库 72 72 双层钢结构 2 1#生产车间 225 225 双层钢结构 3 2#生产车间 4050 4050 双层钢结构 4 办公室 470 470 砖混结构 5 磅房 20 20 砖混结构 6 合计 4837 4837 ⑶产品及生产规模：现有项目产品主要为不同粒径的石料，年产总量为30万吨，产品规格及产量见表3。 表3 产品规格及产量 序号 产品名称 产量（万t/a） 1 6~8cm 4 2 5~7cm 8 3 4~6cm 2 4 3~5cm 2 5 2~4cm 4 6 ＜2cm 10 7 合计 30 ⑷现有项目主要原辅材料及用量见下表。 表4 现有项目主要原辅材料及用量 序号 名 称 单位 消耗量 备注 1 毛石 t/a 30万 外购 2 新水 m3/a 948 自备水井 3 电 万kwh/a 1010 本地电网 ⑸现有项目主要生产设备及设施见下表。 表5 现有项目主要生产设备及设施一览表 序号 名称 数量 备注 1 颚式破碎机 2台 500×700、600×900 2 锤式破碎机 2台 135、1210 3 振动筛 3台 2×6m 4 布袋除尘器 1台 5 皮带输送机 11台 6 装载机 3台 7 地磅 1台 160t ⑹现有项目给排水及供暖。 现有项目给排水：项目用水来自自备井水，可满足项目用水需要。 现有项目生产用水主要为原料破碎、筛分及原料成品储运过程中的抑尘用水，用水量为3m3/d（900m3/a），全部自然蒸发，无废水产生。 现有项目不设宿舍、食堂及洗浴设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，用水量（按每人每天用水10L计）为0.16m3/d（48m3/a），用水量少，无生活废水产生。 现有项目水量平衡图见下图。 图1 现有项目水量平衡图 单位：m³/d 取暖：现有项目车间不设取暖设施，办公室冬季取暖采用空调取暖。 ⑺现有项目生产工艺及排污节点 现有项目主要以毛石为原料生产不同粒径的石料，设计年产石料30万吨，分别为6~8cm：4万t/a，5~7cm：8万t/a，4~6cm：2万t/a，3~5cm：2万t/a，2~4cm：4万t/a，＜2cm：10万t/a，实际建设年产石料30万吨，分别为6~8cm：4万t/a，5~7cm：8万t/a，4~6cm：2万t/a，3~5cm：2万t/a，2~4cm：4万t/a，＜2cm：10万t/a。 具体工艺流程如下： 进料：原料由运输车运来后直接送入封闭原料库内的储料斗中用于生产，储料斗最大储存量为70立方米，原料随运随生产，不在厂区内堆存。 破碎、筛分：将原料用封闭的皮带由料斗输送至颚式破碎机进行两级破碎，破碎后经封闭的传送带送入一级锤式破碎机，然后将破碎好的石料经封闭的传送带送入分层振动筛进行一次筛分，筛上部分经封闭倾斜的铁槽送入二级锤石破碎机进行锤破，锤好后经封闭的传送带返回振动筛进行一次筛分，筛中部分6~8cm和5~7cm成品经封闭的传送带分别送至车间内6~8cm和5~7cm成品堆放处。筛下部分经封闭的传送带送入二次筛分，筛上部分为4~6cm成品，筛中部为3~5cm成品，经封闭的传送带分别送至车间内4~6cm和3~5cm成品堆放处。筛下部分经封闭的传送带送入三次筛分，筛上部分为2~4成品，筛下为＜2cm的成品，经封闭的传送带分别送至车间内2~4cm和＜2cm成品堆放处。 堆放、储存：破碎好的成品石料堆存于生产车间内的成品堆存区，最后由客户运走，不在厂内长期堆存。 生产工艺流程及产污节点见下图。 图2 生产工艺流程及产污节点图 三、技术改造项目工程内容及规模： ⑴项目名称：滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司技术改造项目。 ⑵建设性质：技术改造。 ⑶建设单位：滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司。 ⑷建设地点：本项目位于唐山市滦县古马镇柴各庄村东侧。 ⑸建设内容：本项目不新增建构筑物，利用现有生产车间进行技术改造，主要减少一台颚式破碎机，将锤式破碎机全部改成圆锥破碎机，增加洗砂机和压滤机将小于2cm的产品进一步加工成细砂。 ⑹项目总投资：本项目总投资为120万元，其中环保投资15.5万元，占总投资的12.92%。 ⑺劳动制度及定员：本项目无新增劳动定员，项目所需工作人员为厂内调剂。项目劳动制度不变。 ⑻生产规模：本项目技术改造完成后，产品及年产量发生了变化，产品规格及产量见表6。 表6 产品规格及产量 序号 产品名称 产量（万t） 1 6~8cm 4 2 5~7cm 8 3 4~6cm 2 4 2~4cm 4 5 1~2cm 2 6 细砂 6 7 合计 26 ⑼项目占地：本项目不新增占地，利用现有厂房进行技术改造，厂区占地面积为26666.67平方米（合40亩），总建筑面积为4837平方米。 ⑽本项目技术改造后无新增原辅材料，技术改造后总原辅材料消耗，详见表7，总生产设备见表8。 表7 技术改造后主要原辅材料及用量 序号 名 称 单位 消耗量 备注 1 毛石 t/a 30万 外购，即来即用，不在厂区内储存 2 新水 m3/a 6948 自备水井 3 电 万kwh/a 1110 本地电网 表8 技术改造后主要生产设备及设施一览表 序号 名称 数量 备注 原料库 1 储料斗 1台 原有 1#生产车间 1 颚式破碎机 1台 原有 2#生产车间 1 圆锥破碎机 2台 更换 2 振动筛 5台 原有3台，新增2台 3 布袋除尘器 1台 原有 4 皮带输送机 24台 原有11台，新增13台 5 装载机 3台 原有 6 细砂回收机 1台 新增 7 洗砂机 2台 新增 8 泥浆浓缩机 1台 新增 9 压滤机 1台 新增 10 洗砂过程循环水池 1座 尺寸为10m×10m×2m，新增 厂区内 1 地磅 1台 160t，原有 2 洗车平台 1套 配置尺寸为10m×5m×0.5m的循环水池，新增 ⑾本项目给排水和取暖 本项目用水取自自备井水，可满足项目用水需求。 本项目用水主要为车间抑尘过程用水、洗砂过程用水、洗车过程用水以及职工生活用水，总用水量为185.16m3/d（55548m3/a），其中循环水量为160m3/d（48000m3/a），新水量为25.16m3/d（7548m3/a）。 ①车间抑尘过程 本项目车间内顶部设置了若干喷头，生产时进行洒水抑尘，该过程用水量为5m3/d（1500m3/a），全部自然蒸发，无废水产生。 ②洗砂过程 本项目洗砂过程需用水，项目设置了一座循环水池，尺寸为10m×10m×2m，容积为200m3（有效容积为160m3），洗砂过程总用水量为160m3/d（48000m3/a），洗砂后产生的废水中混入了一定量的泥土，通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程，该过程会损失一定量的水，损失量按总用水量的10%计，则损失量为16m3/d（4800m3/a），循环水量为144m3/d（43200m3/a），因此，需定期补充新水量为16m3/d（4800m3/a）。 ③洗车过程用水 成品运输车辆驶离厂区前需对车辆进行冲洗，本项目设置一套洗车平台，洗车平台下面设置一座循环水池，尺寸为10m×5m×0.5m，洗车过程总用水量为20m3/d（6000m3/a），冲洗过程运输车辆会带走一定量的水，损失量按总用水量的20%计，则该过程循环水量为16m3/d（4800m3/a），需定期补充新水4m3/d（1200m3/a），该过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 ④职工生活 本项目不设宿舍、食堂及洗浴设施，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工日常饮用及盥洗用水，用水量（按每人每天用水10L计）为0.16m3/d（48m3/a），用水量少，无生活废水产生。 本项目水量平衡图见下图。 图3 本项目水量平衡图 单位：m³/d 取暧：本项目技术改造后采暖方式未发生变化，此处不再进行论述。 ⑿本项目地理位置、平面布置及周边关系： 地理位置：本项目位于唐山市滦县古马镇柴各庄村东侧（厂区中心坐标为北纬：39°41'1.08"，东经：118°41'51.13"），项目地理位置详见附图1。 平面布置：本项目西侧为办公室；东侧由北向南依次为原料库、1#生产车间、2#生产车间、磅房；大门位于南厂界。 周边关系：本项目西侧为农田，东侧为空地，南侧为乡村道路，隔乡村道路为砖厂，北侧为翠华山。项目平面布置及周边关系详见附图2。 本项目评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、重点文物、风景名胜等。本项目最近敏感点为项目西侧245m处的柴各庄村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司原名为唐山金仪陶瓷有限公司丰润分公司，成立于2015年，于2015年12月编制了《滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司项目环境影响报告表》，于2015年12月13日取得滦县环境保护局的审批意见；于2015年12月30日由滦县环境保护局进行了验收，并获得了验收意见；最新的排污许可证（证书编号：PWX-130223-0024-18）年限为2018年1月23日至2020年1月22日，许可内容：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：21.6t/a。 根据现场踏勘，并结合2018年4月19日科邦检测集团有限公司出具的“滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司监测报告”（KB1804160092）可知，项目满负荷生产，原有污染和环境问题如下： 1.废气 现有项目废气污染源主要破碎、筛分过程产生的颗粒物；原料和成品装卸、输送、堆存过程产生的颗粒物。 破碎、筛分过程产生的颗粒物 项目破碎、筛分过程会产生一定量的颗粒物，在颚式破碎机出料口，锤式破碎机入料口、出料口和振动筛入料口、出料口均设置集气罩，利用风量为55000m3/h的总风机将收集的废气引入一台脉冲布袋除尘器中进行处理，处理后通过15m高排气筒排放至大气中，根据监测数据可知，该过程颗粒物排放浓度为21.8mg/m3，排放量为2.878t/a，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 原料和成品装卸、输送、堆存过程产生的颗粒物 厂区道路合理绿硬化；车辆运输加盖苫布，车辆行驶道路定时洒水抑尘；项目原料粒径较大，扬尘产生量小，原料由运输车运来后，将原料直接倒入原料库北内的储料斗内，储料斗最大储存量为70立方米，原料随运随生产，不在厂区内堆存。卸料过程在原料库内进行，并及时洒水抑尘；石料在车间内输送，皮带设置可日常维修的封闭通廊，并在皮带末端设置喷淋装置；成品堆上方设置喷淋装置。采取措施上述后，根据监测数据可知，厂界无组织颗粒物最大浓度值为0.412mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 2.废水 现有项目生产用水全部蒸发，无生活废水产生，因此，现有项目无废水产生。 3.噪声 现有项目噪声主要为颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、皮带输送机、转载机、风机等设备运行时产生的噪声。设备均置于车间内，基础加装减振垫。在采取上述措施后，根据监测结果可知，厂界昼间噪声范围为52.6-57.5dB（A），夜间噪声范围为46.2-47.9dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间 60dB(A)，夜间50dB(A)的要求。 4.固废 现有项目固体废物主要为除尘器收集的除尘灰以及生活垃圾。 除尘器收集的除尘灰集中收集后，作为成品进行外售。 （2）生活垃圾主要为废纸、塑料袋等，实行袋装化、集中收集后，送有关部门指定地点统一处理。 综上所述，现有项目废气、噪声治理措施比较完善，并且运行稳定，根据监测数据可知，污染物均达标排放；废水、固废去向明确，均不外排，满足现行环保要求，均无需整改。 根据现行环保要求，破碎项目需在厂区大门口设置洗车平台，现有项目未设置，因此，需进行整改。 本次评价中对现有项目不符合环保要求的地方进行技术改造，改造后，原问题不会再存在。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2. 地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3. 水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4. 区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5. 气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、冬以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6.区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型型材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.空气环境质量现状： 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统滦县在线监测数据，共设置一个监测点即滦县第一中学，监测7天，为2018年7月2日至7月8日。 表9 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.026—0.1 0 － NO2 1小时浓度 0.2 0.057—0.146 0 － O3 1小时浓度 0.2 0.008—0.144 0 － 8小时浓度 0.16 0.01—0.099 0 － PM10 24小时浓度 0.15 0.078—0.459 28.57% 2.06 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.02—0.309 28.57% 3.12 CO 1小时浓度 10 1.011—7.516 0 － 由上表可知，该地区各监测因子数据中PM10、PM2.5存在超标现象，其余因子数据均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求。主要是由于汽车尾气等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2.声环境 该区域内无常规声环境监测，声环境质量良好。 3.水环境 该区域内主要河流为沙河、滦河、陡河，根据《2017年唐山市环境状况公报》可知： 沙河监测断面为沙河桥，全年监测12次，全年平均监测结果为Ⅱ类水质，达到环境功能区划要求； 滦河共设四个监测断面，分别为：潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥、姜各庄，潘家口水库出口全年监测12次，全年平均监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库全年监测11次（2月冰冻），全年平均监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥全年监测10次（1、2月冰冻），全年平均监测结果为Ⅱ类水质，优于环境功能区划要求；姜各庄全年监测7次（1、2月冰冻，3、4、5月断流），全年平均监测结果为Ⅱ类水质，优于环境功能区划要求。 陡河共设四个监测断面，分别为：钢厂桥、女织寨、稻地、涧河口，钢厂桥全年监测11次（2月冰冻），全年平均监测结果为Ⅳ类水质，女织寨全年监测12次，全年平均监测结果为Ⅳ类水质，稻地全年监测12次，全年平均监测结果为Ⅳ类水质，涧河口全年监测10次（1、2月冰冻），全年平均监测结果为Ⅳ类水质，均达到环境功能区划要求。 4.生态环境 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目最近敏感点为项目西侧245m处的柴各庄村居民区，详见下表。 表10 主要环境保护目标 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目距离/m 功能 保护级别 柴各庄村居民区 W 245 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）1类区标准 其保护级别如下： 环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求； 声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准要求。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴环境空气质量中SO2、PM2.5、PM10、NO2、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准。 表11 环境空气质量标准 要素 因子 取值时间 浓度限值 浓度单位 标准来源 环境 空气 SO2 日平均 150 μg/Nm3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012）二级标准 1h平均 500 PM2.5 24小时平均 75 PM10 日平均 150 NO2 日平均 80 1h平均 200 O3 8h平均 160 CO 24h平均 4 mg/Nm3 1h平均 10 ⑵声环境执行《声环境质量标准》(GB3096－2008)中1、2类区标准： 项目保护目标执行1类区标准：昼间55dB（A）、夜间45dB（A）； 项目厂界执行2类区标准：昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | ⑴破碎、筛分过程排放的颗粒物参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 ⑵无组织排放的颗粒物参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 ⑶各厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间 60dB(A)，夜间50dB(A)的要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家规划，确定总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、氨氮及NOX，其中，考核指标为COD、SO2、氨氮及NOX。 （1）废气 本项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖，无锅炉等燃煤、燃气设施，故SO2、NOX控制指标为零。 （2）废水 细砂过程产生的废水通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程，不外排；洗车过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排，故COD、NH3-N控制指标为零。 （3）特征污染物 本项目特征污染物主要为破碎、筛分过程产生的颗粒物，该过程总风机风量为55000m3/h，运行时间为7200h/a，颗粒物排放标准执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，因此，颗粒物总量控制指标为： 颗粒物=55000m3/h×7200h/a×30mg/m3=11.88t/a。 因此，确定本项目总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a， 颗粒物：11.88t/a。 滦县司家营固体废弃物回收利用有限公司现有的排污许可证（证书编号：PWX-130223-0024-18）年限为2018年1月23日至2020年1月22日，许可内容：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：21.6t/a。 项目技术改造后，无新增污染物，各污染物总量均在排污许可证允许的范围内，无需重新申请总量。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目技术改造后，主要减少一台颚式破碎机，将锤式破碎机全部改成圆锥破碎机，增加两台振动筛，增加洗砂机和压滤机将小于2cm的产品进一步加工成细砂，生产工艺也随之发生了变化。 具体工艺流程如下： （1）进料：原料由运输车运来后直接送入封闭原料库内的储料斗中用于生产，储料斗最大储存量为70立方米，原料随运随生产，不在厂区内堆存。 （2）颚破：储料斗与颚式破碎机的入口相连，储料斗中的原料落至颚式破碎机的入料口，利用颚式破碎机进行粗破。 （3）一次锥破：粗破后的物料落至1#皮带输送机上，送至2#皮带输送机上，利用2#皮带输送机将物料送至1#圆锥破碎机进行进一步破碎。 （4）一次筛分：一次锥破后的物料落至3#皮带输送机上，送至4#皮带输送上，利用4#皮带输送机将物料送至1#振动筛进行一次筛分，1#振动筛为双层筛，筛上层大粒径的物料利用5#皮带输送机送至2#圆锥破碎机进行二次破碎，破碎后物料落至3#皮带输送机，并送至1#振动筛进行筛分，以次循环；筛中层为粒径在6-8cm的成品，利用6#皮带输送机送至7#皮带输送机，再送至6-8cm成品堆堆存；筛下层的小粒径物料落至8#皮带输送机上，送至9#皮带输送机，再送至2#振动筛进行二次筛分。 （5）二次筛分：一次筛分后的小粒径物料进入2#振动筛进行二次筛分，2#振动筛为双层筛，筛上层为粒径5-7cm的产品，利用10#皮带输送机送至5-7cm成品堆堆存；筛中层为粒径在4-6cm的成品，利用11#皮带输送机送至13#皮带输送机，再送至4-6cm成品堆堆存；筛下层的小粒径物料落至12#皮带输送机上，再送至3#振动筛进行三次筛分。 （6）三次筛分：二次筛分后的小粒径物料进入3#振动筛进行三次筛分，3#振动筛为双层筛，筛上层为二次筛分未完全筛出的粒径4-6cm的产品，利用13#皮带输送机送至4-6cm成品堆堆存；筛中层为粒径在2-4cm的成品，利用14#皮带输送机送至2-4cm成品堆堆存；筛下层的小粒径物料落至15#皮带输送机上，再送至4#振动筛进行四次筛分。 （7）四次筛分：三次筛分后的小粒径物料进入4#振动筛进行三次筛分，4#振动筛为单层筛，筛上层为粒径1-2cm的产品，利用16#皮带输送机送至1-2cm成品堆堆存；筛下层的小粒径物料落至17#皮带输送机上，送至18#皮带输送机，再送至19#皮带输送机，再送至5#振动筛进行五次筛分。 （8）五次筛分：四次筛分后的小粒径物料进入5#振动筛进行五次筛分，筛分过程加水，5#振动筛为单层筛，筛上层为四次筛分未完全筛出的粒径1-2cm的产品，利用20#皮带输送机送至1-2cm成品堆堆存；筛下小粒径的物料进入洗砂机进行洗砂。 （9）洗砂：为提高细砂效率，本项目设有两台洗砂机和一台细砂回收机，5#振动筛下层的物料先进入1#洗砂机，洗出的细砂通过21#皮带输送机送至细砂堆堆存，剩余的物料和废水沿着水渠进入2#洗砂机，洗出的细砂通过22#皮带输送机送至细砂堆堆存，剩余的物料和废水沿着水渠进入细砂回收机，回收的细砂落至23#皮带输送机上，送至细砂堆堆存，剩余的废水通过管道流入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入洗砂过程循环水池回用于洗砂过程，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤出的泥土落至24#皮带输送机上，送至干泥堆堆存，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤。 工艺流程及排污节点图如图4所示：

图4　　项目工艺流程及排污节点图

技术改造完成后主要污染工序： ⑴废气：本项目产生的废气主要为破碎、筛分过程产生的颗粒物；原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程产生的颗粒物。 ⑵废水：本项目废水主要为洗砂过程产生的废水；洗车过程产生废水。 ⑶噪声：项目技术改造后噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带输送机、装载机、细砂回收机、洗砂机、泥浆浓缩机、压滤机以及风机设备运行时产生的噪声。 ⑷固废：本项目固体废弃物主要为压滤过程产生的干泥，洗车平台循环水池底的污泥，布袋除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分过程 | 颗粒物 | 2180mg/m3，2878t/a | 2.18mg/m3，2.878t/a |
|  | 原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程 | 颗粒物 | 少量 | 少量 |
| 水 污 染 物 | 洗砂过程 | SS | 少量 | 通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程，不外排 |
|  | 洗车过程 | SS | 少量 | 经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排 |
| 固 体 废 物 | 压滤过程 | 干泥 | 40000t/a | 在2#厂房内堆存，定期外卖 |
|  | 洗车平台循环水池 | 污泥 | 10t/a | 定期清掏，运至填埋场进行填埋 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 2875.122t/a | 除尘器出口设置吨袋，收集的后作为成品外售 |
|  | 职工生活 | 纸屑、塑料袋等 | 1.44t/a | 实行袋装化、集中收集后，送有关部门指定地点统一处理 |
| 噪 声 | 本项目技术改造后噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带输送机、装载机、细砂回收机、洗砂机、泥浆浓缩机、压滤机以及风机设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目不新增占地，不新建建筑，不进行土工建设，在原有车间内安装生产设备，不会对生态环境造成影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本次技术改造项目不新增建构筑物，利用现有生产车间进行技术改造，主要是生产设备发生变动，并增加洗砂工艺，因此，本项目不涉及土建工程，本次评价不作施工期环境影响分析。

营运期环境影响分析： 1、废气治理措施及影响分析 本项目产生的废气主要为破碎、筛分过程产生的颗粒物；原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程产生的颗粒物。 （1）破碎、筛分过程产生的颗粒物 本项目技术改造后减少一台颚式破碎机，锤式破碎机全部改为圆锥破碎机，增加两台振动筛，其中一台振动筛工作时同时加水，不会有粉尘产生，虽然设备发生了变化，但排污节点数未增加，原料消耗量也不变，因此，破碎、筛分过程颗粒物产生量不发生变化。 将颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛均进行封闭，并连接管道汇集至总管道，利用现有风量为55000m3/h的总风机将收集的颗粒物引入现有脉冲布袋除尘器中进行处理后，通过现有15m高排气筒排放至大气中，由于风机风量及脉冲布袋除尘器均不变，因此，颗粒物排放量和排放浓度也不变，排放量为2.878t/a，排放浓度为21.8mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 （2）原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程产生的颗粒物 本项目技术改造后，皮带输送机数量有所增加，并增加了细砂堆和干泥堆，因此，产污节点有所增加，在现有抑尘措施的基础上，将新增皮带设置可日常维修的封闭通廊，并在皮带末端设置喷淋装置；细砂堆和干泥堆上方设置喷淋装置。采取措施上述后，厂界无组织颗粒物最大浓度值能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 2.废水治理措施及影响分析 本项目废水主要为洗砂过程产生的废水；洗车过程产生废水。 （1）洗砂过程 本项目洗砂过程需用水，项目设置了一座循环水池，尺寸为10m×10m×2m，容积为200m3（有效容积为160m3），洗砂过程总用水量为160m3/d（48000m3/a），洗砂后产生的废水中混入了一定量的泥土，通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程，该过程会损失一定量的水，损失量按总用水量的10%计，则损失量为16m3/d（4800m3/a），循环水量为144m3/d（43200m3/a），因此，需定期补充新水量为16m3/d（4800m3/a）。 （2）洗车过程用水 成品运输车辆驶离厂区前需对车辆进行冲洗，本项目设置一套洗车平台，洗车平台下面设置一座循环水池，尺寸为10m×5m×0.5m，洗车过程总用水量为20m3/d（6000m3/a），冲洗过程运输车辆会带走一定量的水，损失量按总用水量的20%计，则该过程循环水量为16m3/d（4800m3/a），需定期补充新水4m3/d（1200m3/a），该过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 洗砂过程和洗车过程循环水池防渗：池体采用防渗混凝土一次浇筑，防渗系数≤10-7m/s。 3.噪声治理措施及影响分析 本项目技术改造后噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带输送机、装载机、细砂回收机、洗砂机、泥浆浓缩机、压滤机以及风机设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。 项目设计各设备均设置在相应车间内，墙体为双层钢结构，产噪设备基础加装减振垫。采取上述措施后，可综合降噪30dB(A)左右，污染源及治理措施见下表， 表12 项目噪声污染源及治理措施 单位：dB(A) 噪声污染源 源强 数量 治理措施 降噪效果 车间外噪声 dB（A） 1#生产车间 颚式破碎机 90 1 置于1#生产车间内，墙体为双层钢结构，基础加装减振垫 30 60 2#生产车间 圆锥破碎机 90 2 置于2#生产车间内，墙体为双层钢结构，基础加装减振垫 30 71.2 振动筛 80 5 皮带输送机 70 24 装载机 70 3 细砂回收机 75 1 洗砂机 80 2 泥浆浓缩机 80 1 压滤机 80 1 风机 90 1 置于2#生产车间内，墙体为双层钢结构 20 ⑴预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。预测计算只考虑工程各声源所在厂房围护结构的屏蔽效应和声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。 采用预测模式如下： ①室内声源等效室外声源声功率级计算 LP2=LP1－(TL+6) 式中： LP1—靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； LP2—靠近开口（或窗户）处室外某倍频带声压级，dB； TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中： Q—指向因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数，R=Sα/（1－α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 R—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 式中： LP1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 LP2i(T)= LP1i(T)－(TLi+6) 式中： LP2i(T)—靠近围护结构处室外N个噪声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量。 LW=LP2(T)+10lgs ②声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leq g)计算公式： 式中： Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi — i声源在预测点产生的A 声级，dB(A)； T — 预测计算的时间段，s； ti — I 声源在T 时段内的运行时间，s。 ③预测点的预测等效声级(Leq)计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ④户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： ⑵预测结果 表13 本项目噪声预测结果 生产车间 源强dB(A) 预测点位 距离（m） 贡献值dB(A) 1#生产车间 60 东厂界 62 24.2 南厂界 73 22.7 西厂界 39 38.4 北厂界 10 40 2#生产车间 71.2 东厂界 12 49.6 南厂界 25 43.2 西厂界 55 36.4 北厂界 15 47.7 表14 各厂界的噪声值贡献值达标情况一览表 项目厂界 噪声贡献值dB(A) 标准值dB(A) 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 49.6 60 50 达标 达标 南厂界 43.2 60 50 达标 达标 西厂界 40.5 60 50 达标 达标 北厂界 48.4 60 50 达标 达标 由上表可知，本项目采取措施后，各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间 60dB（A），夜间50dB（A）的要求。对项目周围声环境无影响。 4.固体废物影响分析 本项目固体废弃物主要为压滤过程产生的干泥，洗车平台循环水池底的污泥，布袋除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。 （1）压滤过程产生的干泥 本项目压滤过程会产生一定量的干泥，产生量为40000t/a，在2#厂房内堆存，定期外卖。 洗车平台循环水池底的污泥 本项目洗车过程会冲洗下来一定量的泥土，随循环水落至循环水池中，通过循环水池进行沉淀后，堆积在池底形成污泥，产生量为10t/a，定期清掏，运至填埋场进行填埋。 （3）布袋除尘器收集的除尘灰 本项目布袋除尘器会收集一定量的除尘灰，收集量为2875.122t/a，除尘器出口设置吨袋，收集的后作为成品外售。 （4）职工生活垃圾 本项目劳动定员16人，每人每天产生生活垃圾0.3kg计，年总产生量为1.44t/a，生活垃圾主要为纸屑、塑料袋等，实行袋装化、集中收集后，送有关部门指定地点统一处理。 5. 技术改造前后污染物变化情况 本项目技术改造前后污染物排放情况见下表。 表15 技术改造前后污染物排放情况一览表 t/a 污染种类 污染源 污染物 现有项目 技术改造项目 技术改造后总项目 以新代老削减量 增减量 废气 破碎筛分过程 颗粒物 2.878 0 2.878 0 0 废水 职工生活 生活废水 0 0 0 0 0 生产废水 生产废水 0 0 0 0 0 固废 固废废物 0 0 0 0 0 结合上表分析，本项目技术改造后，污染物排放情况无变化，本次技术改造项目对环境影响无影响。 6.排污口规范化 本项目须进行排放口规范化建设工作： （1）废气 各工序废气排气筒高度均应高出地面15m以上，排气筒应设置便于采样、监测的采样口和采样平台。当采样平台设置在离地面高度≥5m的位置时，应有通往平台的Z字梯/旋梯/升降梯。在各排气筒近地面处，应设立醒目的环境保护图形标志牌。 本项目设1个15m高排气筒，排气系统应密封良好，禁止人为稀释排气筒中污染物浓度。 （2）噪声 固定噪声污染源对边界影响最大处须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。 （3）固体废物：本项目固体废物堆放场所必须有防火、防扬散、防渗漏等防止污染环境的措施，标志牌达到 《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的规定。 管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。 排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）的规定。 7.环境管理及监测计划 7.1环境管理措施 本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。 1、机构组成 该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。 2、机构职责 ①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准； ②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查各车间执行环保法规情况； ③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识； ④组织对基层环保员的培训，提高工作素质； ⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。 7.2监测制度 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 7.3环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议企业环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 7.4监测计划 依照国家的有关环境保护法规，以及《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ 819-2017)，本项目建成后应执行监测计划。建议本项目监测计划如下表。 表16 项目监测计划一览表 项 目 监测项目 监测因子 取样位置 监测频率 实施单位 废气 点源 破碎、筛分过程废气 颗粒物 排气筒出气口 一年一次 委托环保监测单 面源 厂界污染物浓度 颗粒物 厂界外上风向、下风向 一年一次 声环境 厂界 等效连续A声级 厂界外1m处 每季度一次

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 破碎、筛分过程 | 颗粒物 | 将颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛均进行封闭，并连接管道汇集至总管道，利用现有总风机将收集的颗粒物引入现有脉冲布袋除尘器中进行处理后，通过现有15m高排气筒排放至大气中 | 达标排放 |
|  | 原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程 | 颗粒物 | 在现有抑尘措施的基础上，将新增皮带设置可日常维修的封闭通廊，并在皮带末端设置喷淋装置；细砂堆和干泥堆上方设置喷淋装置 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 洗砂过程 | SS | 通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程 | 不外排 |
|  | 洗车过程 | SS | 经循环水池沉淀后，回用于洗车过程 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 压滤过程 | 干泥 | 在2#厂房内堆存，定期外卖 | 合理处理 |
|  | 洗车平台循环水池 | 污泥 | 定期清掏，运至填埋场进行填埋 |  |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 除尘器出口设置吨袋，收集的后作为成品外售 |  |
|  | 职工生活 | 纸屑、塑料袋等 | 实行袋装化、集中收集后，送有关部门指定地点统一处理 |  |
| 噪 声 | 本项目技术改造后噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带输送机、装载机、细砂回收机、洗砂机、泥浆浓缩机、压滤机以及风机设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。项目设计各设备均设置在相应车间内，墙体为双层钢结构，产噪设备基础加装减振垫。采取上述措施后，经距离衰减，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： —— |

表17 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理 能力 处理 效率 处理效果 验收标准 投资 （万元） 废气 破碎、筛分过程 将颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛均进行封闭，并连接管道汇集至总管道，利用现有总风机将收集的颗粒物引入现有脉冲布袋除尘器中进行处理后，通过现有15m高排气筒排放至大气中 颗粒物 1套 55000m3/h 99.9% ≤30mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度限值要求 原有：10 新增：2 原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程 在现有抑尘措施的基础上，将新增皮带设置可日常维修的封闭通廊，并在皮带末端设置喷淋装置；细砂堆和干泥堆上方设置喷淋装置 颗粒物 --- --- --- ≤1.0mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点限值要求 原有：5 新增：2 废水 洗砂过程 通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程 SS --- --- --- 不外排 --- 新增：9 洗车过程 经循环水池沉淀后，回用于洗车过程 SS 1座 10m×5m×0.5m --- 不外排 --- 新增：0.5 噪声 生产过程中设备运行时产生的噪声 各设备均设置在相应车间内，墙体为双层钢结构，产噪设备基础加装减振垫 噪声 --- 综合降噪30dB（A） --- 昼间≤60dB（A）夜间≤50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准 原有：2 新增：1 固废 压滤过程 在2#厂房内堆存，定期外卖 干泥 --- --- --- 合理处置 不外排 --- 洗车平台循环水池 定期清掏，运至填埋场进行填埋 污泥 --- --- --- 布袋除尘器 除尘器出口设置吨袋，收集的后作为成品外售 除尘灰 --- --- --- 职工生活 实行袋装化、集中收集后，送有关部门指定地点统一处理 纸屑、塑料袋等 --- --- --- 防渗 洗砂过程和洗车过程循环水池防渗：池体采用防渗混凝土一次浇筑，防渗系数≤10-7m/s。 新增：1 绿化、硬化 厂区合理硬化、绿化，做到非硬即绿 原有：20 合计 其中新增环保投资为15.5元，占总投资的12.92% 原有：37 新增：15.5

结论与建议

1、结论 1.1 产业政策的符合性及项目选址合理性 滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司投资120万元建设的滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司技术改造项目，不在《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）鼓励类、限制类和淘汰类名录中，也不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之内，因此，本项目的建设符合国家产业政策。 本项目位于唐山市滦县古马镇柴各庄村东侧， 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。本项目评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、重点文物、风景名胜等。本项目最近敏感点为项目西侧245m处的柴各庄村居民区，采取污染防治措施后，对其环境影响很小。 因此，项目选址合理。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 1.2.1 废气治理措施及影响分析结论 本项目产生的废气主要为破碎、筛分过程产生的颗粒物；原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程产生的颗粒物。 破碎、筛分过程产生的颗粒物 本项目技术改造后减少一台颚式破碎机，锤式破碎机全部改为圆锥破碎机，增加两台振动筛，不同粒径成品筛出的位置发生变化。 将颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛均进行封闭，并连接管道汇集至总管道，利用现有总风机将收集的颗粒物引入现有脉冲布袋除尘器中进行处理后，通过现有15m高排气筒排放至大气中，排放浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，排气筒高度不低于15m的要求。 （2）原料和成品装卸、输送、堆存过程以及干泥堆存过程产生的颗粒物 本项目技术改造后，皮带输送机数量有所增加，并增加了细砂堆和干泥堆，因此，产污节点有所增加，在现有抑尘措施的基础上，将新增皮带设置可日常维修的封闭通廊，并在皮带末端设置喷淋装置；细砂堆和干泥堆上方设置喷淋装置。采取措施上述后，厂界无组织颗粒物最大浓度值能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中颗粒物无组织排放周界外浓度最高点1.0mg/m3的要求。 措施可行。 1.2.2 废水治理措施及影响分析结论 本项目废水主要为洗砂过程产生的废水；洗车过程产生废水。 洗砂过程产生的废水通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程，不外排。 洗车过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程。 措施可行。 洗砂过程和洗车过程循环水池防渗：池体采用防渗混凝土一次浇筑，防渗系数≤10-7m/s。 1.2.3 噪声治理措施及影响分析结论 本项目技术改造后噪声源主要为颚式破碎机、圆锥破碎机、振动筛、皮带输送机、装载机、细砂回收机、洗砂机、泥浆浓缩机、压滤机以及风机设备运行时产生的噪声，源强为70～90dB（A）。项目设计各设备均设置在相应车间内，墙体为双层钢结构，产噪设备基础加装减振垫。采取上述措施后，经距离衰减，各厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 措施可行。 1.2.4 固体废物治理措施及影响分析结论 本项目固体废弃物主要为压滤过程产生的干泥，洗车平台循环水池底的污泥，布袋除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。 （1）压滤过程产生的干泥在2#厂房内堆存，定期外卖。 （2）洗车平台循环水池底的污泥定期清掏，运至填埋场进行填埋。 （3）布袋除尘器出口设置吨袋，除尘灰进行收集后作为成品外售。 （4）职工生活垃圾实行袋装化、集中收集后，送有关部门指定地点统一处理。 措施可行。 1.3总量控制分析结论 根据国家规划，确定总量控制的污染因子为工业粉尘、烟尘、工业固体废物、COD、SO2、氨氮及NOX，其中，考核指标为COD、SO2、氨氮及NOX。 （1）废气 本项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖，无锅炉等燃煤、燃气设施，故SO2、NOX控制指标为零。 （2）废水 细砂过程产生的废水通过管道进入泥浆浓缩机中，泥浆浓缩后，出来的清水进入循环水池，出来的泥浆通过管道进入压滤机，利用压滤机将泥浆中的泥土压滤出来，压滤后的水流回泥浆浓缩机，以此循环浓缩、压滤，流入循环水池的清水回用于洗砂过程，不外排；洗车过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排，故COD、NH3-N控制指标为零。 （3）特征污染物 本项目特征污染物主要为破碎、筛分过程产生的颗粒物，该过程总风机风量为55000m3/h，运行时间为2400h/a，颗粒物排放标准执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中颗粒物有组织排放浓度30mg/m3，因此，颗粒物总量控制指标为： 颗粒物=55000m3/h×7200h/a×30mg/m3=11.88t/a。 因此，确定本项目总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、NH3-N：0t/a， 颗粒物：11.88t/a。 滦县司家营固体废弃物回收利用有限公司现有的排污许可证（证书编号：PWX-130223-0024-18）年限为2018年1月23日至2020年1月22日，许可内容：SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、颗粒物：21.6t/a。 项目技术改造后，无新增污染物，各污染物总量均在排污许可证允许的范围内，无需重新申请总量。 综合结论： 综上所述，滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司投资120万元建设的滦县司家营固体废弃物回收再利用有限公司技术改造项目，符合国家产业政策且选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，满足总量控制指标要求，区域环境空气质量基本维持现状，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。 2、建议 ⑴加强劳动保护措施，确保工人的身体健康。 ⑵各种废物要及时收集，放置在指定地点，不得混堆，定期清运，避免在厂区长时间堆存引起二次污染。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境保护指导意见 附件2 项目国有土地使用证 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1. 大气环境影响专项评价 2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3. 生态影响专项评价 4. 声环境影响专项评价 5. 土壤影响专项评价 6. 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。