建设项目环境影响报告表

项目名称：滦县隆盛页岩砖厂技改项目

建设单位(盖章)：滦县隆盛页岩砖厂

编制日期：2018年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县隆盛页岩砖厂技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县隆盛页岩砖厂 |
| 法人代表 | 强士宽 | 联 系 人 | 高树东 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县王店子镇沙子河村北 |
| 联系电话 | 13932582935 | 传真 |  | 邮政编码 | 063300 |
| 建设地点 | 唐山市滦县王店子镇沙子河村北 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改■ | 行业类别 及代码 | N7722 大气污染治理 |
| 占地面积 (平方米) | 6987 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 50 | 其中：环保 投资(万元) | 30 | 环保投资占总投资比例 | 60 % |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产 日期 |  |
| 项目背景 滦县隆盛页岩砖厂成立于2011年08月29日，法人代表强士宽，为普通合伙企业，企业主要产品为页岩多孔砖（标砖），生产规模为年产3000万块。 滦县隆盛页岩砖厂2011年07月委托唐山赛特尔环境技术有限公司编写了《滦县隆盛页岩砖厂3000万块（标砖）/页岩多孔砖生产线项目环境影响报告表》，于2011年07月18日取得滦县环境保护局批复（文号：滦环表（2011）078号），并于2015年12月30日通过滦县环境保护局建设项目竣工环境保护验收（文号：滦环验（2015）038号），验收范围为隧道窑。滦县隆盛页岩砖厂已取得由唐山市环境保护局滦县分局颁发的河北省排放污染物许可证，证书编号：PWX-130223-0006-16，许可排放污染物：SO2：6.63t/a，NOX：10.34t/a，颗粒物：9.219t/a。 滦县隆盛页岩砖厂为响应唐山市大气污染治理工作的号召，减少污染物的排放，将现有项目隧道窑点火燃料由燃煤改为燃气，并对烧结废气的环保措施进行升级，同时对现有工程存在的问题一并进行改造，建设滦县隆盛页岩砖厂技改项目。 根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)（发展改革委令2013第21号），本项目不属于限制类或淘汰类，为允许类，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》（冀政（2009）89号）禁止类与限制类之列。本技改项目不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）限制类和淘汰类之列，项目建设符合国家产业政策。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的规定，本项目属于“三十四 环境治理业 99 脱硫、脱硝、除尘、VOCs治理等工程 新建脱硫”，因此。本项目需做环境影响报告表。滦县隆盛页岩砖厂委托我单位进行该项目环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细的搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 本次技改主要有以下几个方面：1、点火引燃过程燃料改为天然气；2、对原有一套脱硫除尘设施进行升级改造，提高废气处理效率；3、增加一座15m3天然气罐。 1、现有工程概况 ⑴项目名称：3000万块（标砖）/页岩多孔砖生产线项目。 ⑵建设单位：滦县隆盛页岩砖厂。 ⑶建设地点：唐山市滦县王店子镇沙子河村北。 ⑷占地面积：工程占地面积6987m2。 ⑸劳动定员：工程劳动定员为20人，年运行270天，每天1班，其中窑炉工作3班，每班8小时。 ⑹生产规模：年产3000万块（标砖）/页岩多孔砖。 ⑺现有工程组成：包括原料库、破碎车间、陈化室、制坯车间、及烧结窑、烘干窑及其他配套设施，公用工程包括办公区、供水、供电、供暖等设施。 ⑻现有工程主要原材料及能源消耗见表1，主要生产设备见表2，主要建筑物见表3。 表1 现有工程原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 页岩石 t/a 60000 附近购进 2 煤矸石 t/a 30000 海港区码头购进 3 煤 t/a 20 古交煤 4 火碱 t/a 75 袋装 5 石灰 t/a 300 散装存放于石灰池 6 柴油 t/a 24 附近加油站 7 水 m3/a 13176 自备水井 8 电 万kwh/a 149.59 本区电网 表2 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 码坯机 ZMP-D 台 1 2 制坯机 60-4.0 台 1 3 切坯机 ZQP36 台 1 4 泥条机 QT-2 台 1 5 双轴搅拌机 SJB2900×800 台 1 6 大渡车 台 1 7 小渡车 台 2 8 拉车机 台 1 9 粉碎机 SGF-2 台 2 10 给料机 台 1 11 风机 4-72-12C 台 4 12 除尘器 台 2 13 运输机 台 9 14 滚筛机 台 2 15 窑车 3600×3706 辆 140 16 地爬车 辆 4 17 窑门提升机 台 2 18 配电系统 套 1 19 永久磁铁 件 2 20 道轨 吨 50 续表2 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 21 变压器 630KVA 座 1 22 水泵 台 2 23 料斗 个 1 24 铲车 辆 2 25 搅拌器 个 2 26 循环水泵 台 2 27 高压风机 Q=140000m3/h 台 1 28 钠碱桶 个 1 表3 现有工程主要建构筑物一览表 序号 建筑物名称 建筑面积（m2） 结构类型 备注 1 原料库 760 单层彩钢 38m×20m 2 破碎车间 370 砖混结构 25m×14.8m 3 陈化室 1250 砖混结构 25m×50m 4 制坯车间 1080 砖混结构 36m×30m 5 烧结窑 770 砖混结构 110m×7m 6 烘干窑 770 砖混结构 110m×7m 7 行车道 220 砖混结构 44m×5m 8 南摆渡 200 —— 40m×5m 9 北摆渡 200 —— 40m×5m 10 顶车房 45 —— 9m×5m 11 卸砖平台 590 —— 59m×10m 12 配电室 42 砖混结构 6m×7m 13 办公区 280 砖混结构 合计 6577 14 石灰制浆池 11.5 水泥浇筑 4.6m×2.5m×1.7m 15 再生池 11.5 水泥浇筑 4.6m×2.5m×1.7m 16 沉淀池 11.5 水泥浇筑 4.6m×2.5m×1.7m 17 清液池 11.5 水泥浇筑 4.6m×2.5m×1.7m 18 石灰池 3.0 水泥浇筑 2.0m×1.5m×1.0m ⑼给排水及取暖 现有工程用水取自厂区自备水井，可满足全厂用水要求。本项目主要用水为脱硫除尘喷淋用水、原料搅拌用水以及职工生活用水，新水总用量为48.8m3/d（13176m3/a）。 ①脱硫塔喷淋用水量为2407.2m3/d（649944m3/a），脱硫塔内喷淋水先后流入再生池、沉淀池后流入清液池循环使用。在脱硫过程中主要存在两部分水分损耗，一部分水以蒸汽形式随烟气排出损耗，损耗量为3.6m3/d（972m3/a），另一部分随沉渣带出，作为原料回用于生产，水量为3.6m3/d（972m3/a），因此需要在清液池或脱硫剂配制过程中补充新水，新水补充量为7.2m3/d（1944m3/a）。 ②原料搅拌用水为45.0m3/d（12150m3/a），其中脱硫沉渣带入水量为3.6m3/d（972m3/a），还需加水41.4m3/d（11178m3/a）。 ③厂区内不设食堂及洗浴设施，厕所为旱厕，生活用水主要为职工日常引用及盥洗用水，用水量按10L/（人·d）计，用水量为0.2m3/d（54m3/a）。该部分污水水质简单，用于泼洒场地抑尘，不外排。现有工程水平衡见图1。 图1 企业给排水平衡图 单位：m3/d 取暖：厂区内不设锅炉，冬季不生产，办公区配备电暖气。 ⑽现有工程主要生产工艺流程 ①原料输送、破碎工序 煤矸石、页岩石两种原料由汽车运至厂内原料库。生产时首先将煤矸石、页岩石进行两级破碎，破碎后粒径控制在≤3mm。破碎后的物料通过振动筛进行筛分，筛上物返回锤式破碎机重新进行破碎，符合要求的筛下物通过皮带输送至搅拌机中。 ②搅拌工序 搅拌过程通过进水管加水，使物料有一定湿度并混合均匀，搅拌均匀后经皮带送至陈化室进行陈化。 ③陈化、搅拌工序 经搅拌均匀的原料在陈化室内陈化72小时以上，陈化处理后的混合料由液压多斗挖掘机投放到皮带上，通过皮带输送至双轴搅拌机料口，根据物料的湿润程度加入适量水混合搅拌，使其含水率达到成型要求。 ④挤出、切坯工序 搅拌完成后的物料由输送装置送入制坯机，制出的泥坯经自动切坯机切割成所要求尺寸的砖坯；成型后的砖坯由人工码至干燥车上，进入下一道工序。 ⑤干燥、烧结工序 干燥、焙烧是制作煤矸石烧结砖的重要工序。企业干燥工艺采用烘干室，利用烧结窑余热进行烘干，烘干后的砖坯进入烧结窑进行烧制。烧结工艺采用隧道窑，正常生产前需要对烧结窑进行升温，企业采用燃煤为燃料对隧道窑进行点火，点火后利用煤矸石内燃工艺进行加温，烧成温度一般控制在800~850℃，采用人工码烧工艺，砖坯由运坯车运入隧道窑，人工装窑码坯，点火焙烧，点火升温过程一般情况一年一次，燃料为煤。 ⑥成品堆存工序 烧制好的页岩砖冷却后，装在窑车上，运到成品堆场，同时对砖的质量进行检查，而后进行销售。 现有工程生产工艺及排污节点图如下。 图2 现有工程生产工艺及排污节点图 ⑾现有工程平面布置及周边关系 平面布置：厂区占地为不规则图形，西北角为原料库；原料库南侧为粉碎车间；粉碎车间南侧为制坯车间，东侧为陈化室；厂区东半部自西向东依次为行车道、烘干窑、烧结窑，均为隧道窑；烧结窑东部为卸砖平台；办公区位于厂区占地的东南角。大门位于南厂界。 周边关系：厂区外东侧、西侧、南侧为山，北侧隔乡村道路为空地。项目平面布置及周边关系见附图2。 2、技改工程概况 ⑴项目名称：滦县隆盛页岩砖厂技改项目。 ⑵建设单位：滦县隆盛页岩砖厂。 ⑶建设性质：技改。 ⑶建设地点：唐山市滦县王店子镇沙子河村北，不新增用地。 ⑷项目投资：项目总投资50万元，其中环保投资30万元，占总投资的60%。 ⑸劳动定员：本项目不新增劳动定员。 ⑹技改项目建设内容：本次技改将点火过程燃料改为天然气，增加一座15m3天然气罐，对现有脱硫除尘设施进行升级，即由普通空塔喷淋型脱硫塔改为水浴射吸式脱硫除尘一体塔。技改后该项目新增主要原材料及能源消耗见表4，新增设备、设施见表5。 表4 技改项目主要原材料及能源消耗表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 LNG t/a 20 新增，罐装LNG 表5 技改项目主要生产设备、设施一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 1 天然气罐 15m3 座 1 新增 ⑺给排水及供暖 ①给排水：本技改项目无新增定员，无新增生产、生活用水。 ②供暖：本项目冬季不生产，办公区配备电暖器。 ⑿项目地理位置、平面布置及周边关系： 技改后地理位置不变，位于唐山市滦县王店子镇沙子河村北，项目中心坐标：北纬39°53'40.59"，东经118°24'25.62"，地理位置见附图1。项目周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目最近环境敏感点为项目南480米处的沙子河村。 平面布置中新增天然气罐，位于厂区东南角，详见附图2。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题如下： 废气 （1）破碎、筛分废气 本公司破碎筛分工序产生的废气通过集气罩收集后引入一套脉冲布袋除尘器内进行处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒进行排放，类比同类企业，排放浓度＜30mg/m3，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3）。 （2）隧道窑废气 技改前，本公司隧道窑点火升温采用煤为燃料，烧制过程主要利用煤矸石内燃工艺，烧制过程不添加燃料。烧制过程产生的废气通过烟道引入一套湿式除尘脱硫塔内进行处理，达标后排放。 根据科赢环检字（2015）第085号对该排气筒废气的检测结果可知，烧制过程废气量为38180~40490m3/h，烧制废气经净化后的外排浓度分别为：颗粒物158~183mg/m3、SO248~57mg/m3、NOx85~94mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级标准排放限值要求。颗粒物、SO2、NOx的排放量分别为18.53t/a、5.88t/a、9.27t/a。 （3）无组织废气 根据科赢环检字（2015）第085号检测结果，无组织颗粒物浓度可满足《《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中现有及新建企业边界大气污染物排放监控浓度，即周界外浓度≤1.0mg/m3。 2、废水 本项目无生产废水外排。生活污水水质简单，水量较少，可直接泼洒场地抑尘。 3、噪声 企业噪声主要是设备运行时产生的噪声，通过基础减震、厂房隔声等措施后，经科赢环检字（2015）第085号检测，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求（昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)）。 4、固体废物 企业固体废物主要为切坯工序及出窑工序产生的废泥坯、废砖，返回生产工序，综合利用；脱硫除尘设备产生的脱硫石膏和窑炉燃煤过程产生的灰渣作为制砖原料重新利用；生活垃圾运至垃圾填埋场卫生填埋。 5、总量控制指标 根据“滦县隆盛页岩砖厂排放污染物许可证”，该项目污染物总量控制指标为：SO26.630t/a、NOx10.340t/a、颗粒物9.219t/a。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为118°03'~118°49'，北纬39°34'~39°58'。东西长50.9km，南北宽43.8km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口55万人，土地面积999km2。距唐山47km，距天津港136km，距秦皇岛港82km，距京唐港76km，距北京260km。 本项目位于滦县王店子镇沙河子村北。该区域交通便利，给排水、燃气、电信、供电等城市基础设施完备，可满足本项目建设需要。项目地理位置见附图1。 2、地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200~300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 3、气候气象 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表6。 表6 滦县气象统计一览表 项 目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 年平均降雨量（mm） 667.5 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 4、水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 5、地表水系 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。 新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。 溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。 6、土壤： 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题(空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1、大气环境质量现状 本次环境空气质量现状采用唐山市环保局网站上空气质量自动发布系统AQI实时报数据，时间为2018年2月4日-10日。监测结果表明，监测期间评价区域内各监测点SO21小时平均浓度范围为0.113-0.132mg/m3，NO2 24小时平均浓度范围为0.019-0.024mg/m3，CO 1小时平均浓度范围为12.871-16.867mg/m3，O3日最大8小时平均浓度范围为0.043-0.145mg/m3，PM10 24小时平均浓度范围为0.113-0.132mg/m3，PM2.5 24小时平均浓度范围为0.043-0.056mg/m3；除CO超标外，其余均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量现状 项目所在区域内声环境质量较好，满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 3、地下水环境质量现状 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标见表7。 表7 建设项目环境保护目标及保护级别一览表 序号 项目 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目的距离（米） 功能 人口数 保护级别 1 大气环境 刘庄子村* S 460 居住区 600 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准 2 沙子河村* S 480 居住区 840 3 于庄子村* S 860 居住区 320 4 赵城子村* SE 650 居住区 2100 5 高城子村* SE 1030 居住区 2300 6 王城子村* SE 1280 居住区 460 7 邵城子村* SE 1550 居住区 530 8 张城子村* SE 1590 居住区 580 9 簸箕掌村* SE 2040 居住区 820 10 福山寺村* SE 2470 居住区 1800 11 燕子峪村* NE 1400 居住区 370 12 王庄子村* N 650 居住区 2100 13 前崔庄村* S 950 居住区 840 14 中崔庄村* NW 1200 居住区 730 15 北崔庄村* NW 1200 居住区 1500 16 北高家庄村* NW 1500 居住区 1430 17 疙瘩庄子村* SW 950 居住区 320 18 关庄子村* SW 1350 居住区 270 19 后营村* SW 2250 居住区 1100 20 风险 东石桥村 SE 2640 居住区 870 / 21 石各庄村 NW 2600 居住区 1100 22 大下五岭村 W 2510 居住区 3000 23 鲁新庄村 SW 2600 居住区 2500 24 声环境 厂界 厂界外1m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 注：*同时为风险保护目标

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ⑴环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准： 表8 环境空气质量标准 μg/Nm3 污染物 浓 度 限 值（μg/m3）（CO浓度单位为mg/m3） 1小时平均 24小时平均（O3为日最大8小时平均） 年平均 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 CO 10 4 O3 200 160 PM10 150 70 PM2.5 75 35 ⑵《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准。 ⑶地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14843-2017)III类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）隧道窑废气排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中大气污染物排放限值：颗粒物≤30mg/m3、SO2≤300mg/m3、NOx≤200mg/m3；企业边界执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表3的大气污染物排放限值：颗粒物≤1mg/m³。 （2）企业厂界噪声执行《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求：昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 该项目污染物总量控制指标为： COD0t/a、NH3-N0t/a，SO26.630t/a、NOx10.340t/a、颗粒物9.219t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、技改后制砖工艺流程不变，主要变化为点火燃料及脱硫除尘方式，具体如下： 图3 项目技改后工艺流程图 2、双碱法脱硫工艺流程 工艺流程描述： （1）水浴射吸式脱硫除尘一体塔内脱硫 从窑室内排出的烟气经过风道首先进入脱硫塔底部腔室内设置的散射吸收装置，烟气完成了第一次降温、脱硫、吸收、除尘的过程，并且烟气的走向是折返的，在射吸装置的巨大吸力和冲击力的带动下，烟气从上而下进入脱硫塔底部的液面以下，而后又折返冲出液面，向上运行，进入脱硫腔室。随着脱硫塔内空间的变大，烟气的流速迅速降低，又与螺旋喷嘴喷出的含有钠碱的水雾充分接触，发生进一步脱硫反应，经过层层脱硫、除尘，最后干净的气体经过除雾器脱水后达标排放。该过程主要发生如下化学反应： ① 吸收反应 SO2 + H2O<==> H2SO3 SO3 + H2O<==> H2SO4 ② 中和反应 2NaOH + H2SO3 <==>Na2SO3+H2O 2NaOH + H2SO4 <==> Na2SO4 + H2O NaOH + HCl <==> NaCl +H2O ③ 副反应 2 Na2SO3+O2 <==>2 Na2SO4 （2）脱硫液与脱硫渣处理 清液池的脱硫液通过循环水泵泵送到脱硫塔内与烟气接触反应，然后从脱硫装置底部排出，排出的含有CaSO4、CaSO3及粉尘渣的混合渣浆液体依次进入再生池、沉淀池，与从石灰浆液池过来的石灰浆液发生再生反应，并在沉淀池内进行脱硫副产物的沉淀，经沉淀后的池底渣浆由人工清出，上清液返流回清液池，由循环水泵抽送到脱硫装置进行脱硫循环利用。再生过程主要发生如下化学反应： 与既有普通空塔喷淋型脱硫塔相比，水浴射吸式脱硫除尘一体塔通过改变塔内结构，使烟气流动形式更加复杂多变，烟气停留时间更长，加剧了烟气产生湍流的频率，提高了污染物与吸收液液滴的碰撞几率，使脱硫反应更加充分、完全。工艺流程图见图4。 图4 双碱法脱硫工艺流程图 3、项目生产工艺排污节点情况一览表见表9。 表9 项目生产工艺排污节点情况一览表 名称 污染源 主要污染物 治理措施 排放特征 备注 废气 原料运输、装卸、堆存过程 颗粒物 所有原料均在封闭原料库内存储 间断无组织 不变 破碎、筛分 颗粒物 在封闭的破碎筛分间内进行，破碎筛分过程加装集气罩，收集的废气引入要布袋除尘器，净化后废气通过15m高排气筒排放 连续有组织 不变 隧道窑 颗粒物、SO2、NOx 经水浴射吸式脱硫除尘一体塔处理后排放 连续有组织 技改后排放量减少 噪声 粉碎机、筛分机、搅拌机、制坯机、切坯机、风机等 噪声 厂房隔声、基础减震 连续排放 不变 废水 生产废水 SS等 搅拌用水进入物料 不外排 不变 办公生活 COD、SS等 泼洒场地抑尘 不变 脱硫设备 硫酸盐、SS等 部分由脱硫沉渣带出回用于生产，部分随烟气排出，其余循环使用 不变 固体 废物 生产过程 废泥坯、废砖坯、不合格砖坯 作为原料回用于生产 合理处置 不变 除尘过程 除尘灰 作为制砖原料回用 不变 脱硫塔 脱硫沉渣 作为制砖原料回用 不变 办公生活 废纸箱、果皮等 由环卫部门统一收集处理 不变 项目主要污染工序： ⑴废气：技改后项目排污节点不变，仍然为原料运输、装卸、存储过程中无组织排放的颗粒物；破碎筛分过程产生的颗粒物及隧道窑排放的颗粒物、SO2和NOX，隧道窑污染物排放量减少。 ⑵废水：本项目无新增废水，产生的废水包括原料搅拌用水、脱硫用水、职工生活用水。 ⑶噪声：本项目无新增产噪设备，厂区噪声主要包括运输车辆、厂内机动车运输过程产生的噪声，粉碎机、筛分机、制坯机、切坯机、上料机、搅拌机等生产设备运行时产生的噪声，以及脱硫使用的水泵、搅拌器、风机等设备运行时产生的噪声。 ⑷固体废物：本项目无新增固体废物，产生的固废包括生产过程产生的废料，除尘过程产生的除尘灰，脱硫塔产生的脱硫沉渣，办公生活产生的生活垃圾。 ⑸环境风险：环境风险主要为由天然气引起的安全事故伴生、次生风险。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 脱硫塔 | 颗粒物 | —— | 15mg/m3 4.320t/a |
|  |  | NOX | 30mg/m3 8.696t/a | 30mg/m3 8.696t/a |
|  |  | SO2 | —— | 22mg/m3 6.336t/a |
| 水 污 染 物 | 脱硫塔 | SS、硫酸盐等 | / | 部分随烟气排出，部分进入石膏最终作为原料回用于生产，其余循环使用不外排。 |
| 固 体 废 物 | 脱硫塔 | SS、硫酸盐等 | 1143.53t/a | 作为原料回用于生产 |
| 噪 声 | 本技改项目无新增噪声源，根据2015年验收报告监测数据可知：厂界噪声值能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求：昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。 |
| 其 它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目为技改项目，在现有工程厂区范围内进行改造，对生态环境无影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期所有项目施工均在既有厂区内进行，施工内容包括：增设天然气罐一座，对既有喷淋塔进行优化改良。对环境的影响主要表现在噪声和大气环境影响方面，拟采取如下措施降低施工期对周围环境影响： （1）施工期间采取洒水、喷洒抑尘剂等措施降低土方开挖和机动车进出厂区产生的扬尘； （2）对施工时产生的废料应集中堆放、及时清运，对钢材等下脚料可分类回收利用，外运时采用苫布遮盖运输车辆，清运到城市建设监督部门指定地点统一处理。 （3）施工期噪声主要为挖掘机、运输车辆等产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备噪声强度范围在75～90dB(A)之间。施工应安排在昼间进行，并避开午休时间。 本项目施工量较小，持续时间短，影响是暂时的、局部的，会随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、废气污染源及治理措施 本项目为减排项目，主要是减少现有工程隧道窑中污染物的排放量，无新增废气。故本项目技改后有组织废气污染源主要为破碎、筛分过程产生的废气、隧道窑废气，其中隧道窑废气分正常生产时产生的废气和点火过程产生的非正常工况废气；无组织废气污染源主要为原料装卸、堆存、输送过程产生的扬尘。 1.1破碎、筛分过程产生的废气 本公司破碎、筛分工序产生的废气通过集气罩收集后，有引风机（风量为5500m3/h）引入一套脉冲布袋除尘器内进行处理，净化后的废气通过1根15m高排气筒进行排放。类比同类项目，该过程颗粒物产生浓度2000~2800mg/m3，脉冲布袋除尘器处理效率为99%以上，故经处理后的废气排放浓度约为20~28mg/m3，可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3）。颗粒物排放量为0.333t/a。 1.2隧道窑废气 1.2.1正常工况 项目正常生产时原料为页岩和煤矸石，烧制过程不添加燃料，利用煤矸石内燃工艺。本项目建设2条隧道窑（一条烘干窑，一条烧结窑），年生产3000万标块页岩多孔砖，风机风量不变，为40000m3/h。 原料中页岩为碱性，在干燥和烧结过程中，对SO2有一定的吸附作用，吸附能力为30%，同时经过与坯体的湿热交换，烟气中的烟尘经过坯体的过滤、吸附也能得到一定净化，净化率为70%以上。再经过除尘脱硫装置的净化，经类比同类项目，排气筒出口处烟尘、SO2及NOx的排放浓度分别低于15mg/m3、22mg/m3、30mg/m3。故本项目技改后SO2、NOx及烟尘的排放浓度均能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3、SO2300mg/m3、NOx200mg/m3）。 通过计算，SO2、NOx及颗粒物的排放量分别为4.320t/a、6.336t/a、8.640t/a。 综上所述，技改后SO2、NOx及颗粒物的排放浓度均能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3、SO2300mg/m3、NOx200mg/m3）。 1.2.2非正常工况 本项目非正常工况主要指点火过程，一般一年点火一次。点火过程通过煤改气升级改造，液化天然气使用量为20t/a，折合2.99万标m3/a。参照《纳入排污许可管理的火电等 17 个行业污染物实际排放量计算方法（含排污系数、物料衡算方法）（试行）》中3.2 非正常情况碱回收炉、石灰窑、焚烧炉开停车阶段添加燃料助燃时，产排污系数取值表： 表10 助燃剂产污系数取值参考表 燃烧2.99万标m3/a天燃气产生废气量为407537m3/a，SO2、NOx产生量分别为0.001t/a、0.056t/a。废气经脱硫除尘一体塔净化后由15m高排气筒达标排放。 综上所述，技改后本项目SO2、NOx及颗粒物的排放量分别为4.320t/a、6.337t/a、8.696t/a。 1.3无组织废气 本项目原料装卸、堆存、输送过程产生的扬尘，设置原料棚，物料输送过程全封闭，定期洒水，颗粒物浓度可满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表3中现有及新建企业边界大气污染物排放监控浓度，即周界外浓度≤1.0mg/m3。 2、废水污染源及治理措施 本技改项目脱硫废水部分废水进入石膏，最终作为原料回用于生产，部分以水蒸气形式随脱硫废气排放，其余为脱硫废水经沉淀后循环使用。 本项目无新增定员，生活污水仍然为盥洗废水，可泼洒场地抑尘。 3、噪声治理措施及影响分析 本技改项目未新增产噪设备，噪声排放情况可参照该项目2015年验收检测报告中的噪声监测结果，如表11所示。 表11 项目厂界噪声监测结果 点位 时段 1# 2# 3# 4# 排放限值 达标情况 2015年11月05日 昼间 52.8 53.4 56.9 53.6 ≤60 达标 夜间 44.6 44.5 43.5 44.5 ≤50 达标 2015年11月06日 昼间 53.5 52.3 54.4 53.7 ≤60 达标 夜间 45.1 43.8 44.9 44.4 ≤50 达标 执行标准 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类功能区排放限值。 注：1#、2#、3#、4#分别为厂界北、西、南、东厂界监测点 由检测结果可知，项目生产噪声到达各厂界处现状监测值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求，对南480m沙子河村不会产生影响。 4、固体废物治理措施及影响分析 脱硫过程中会产生脱硫沉渣不变，主要成分为石膏（CaSO4），类比同类项目，脱硫沉渣含水率为82%~88%，本项目取85%。脱硫用水中，每天回用于生产的水量为3.6t，可以求得回用于生产的脱硫沉渣总量为4.24t/d（1143.53t/a）。 生活垃圾产生量不变，为2.7t/a，由环卫部门统一清运处理。 5、环境风险分析 环境风险分析主要是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，突出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目环境风险主要是发生安全事故后造成的伴生、次生环境风险，本评价仅对发生事故后的伴生、次生环境风险进行分析。 （1）重大危险源识别与评价等级确定 依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）对本项目进行重大危险源识别，项目涉及的主要危险物质是天然气，由表12中的重大危险源识别看出，LNG罐区为非重大危险源，所处位置周围环境不敏感，故环境风险评价为二级。 表12 拟建项目危险物质临界量 设备名称 危险物质 储存量 临界量（t） 是否构成重大危险源 储罐容积（m3） 最大储量（t） 生产区 LNG储罐 液化天然气 15 6.45 50 否 风险环境影响评价范围为以储存区为中心，半径:3km的范围。 环境风险保护目标见表13。 表13 技改项目环境风险保护目标 环境因子 保护目标 方位 距离（m） 性质 人口数 环境风险 刘庄子村 S 480 居民区 600 沙子河村 S 480 居民区 840 于庄子村 S 860 居民区 320 赵城子村 SE 650 居民区 2100 高城子村 SE 1030 居民区 2300 王城子村 SE 1280 居民区 460 邵城子村 SE 1550 居民区 530 张城子村 SE 1590 居民区 580 簸箕掌村 SE 2040 居民区 820 福山寺村 SE 2470 居民区 1800 东石桥村 SE 2640 居民区 870 燕子峪村 NE 1400 居民区 370 王庄子村 N 650 居民区 2100 前崔庄村 S 950 居民区 840 中崔庄村 NW 1200 居民区 730 北崔庄村 NW 1200 居民区 1500 北高家庄村 NW 1500 居民区 1430 石各庄村 NW 2600 居民区 1100 大下五岭村 W 2510 居民区 3000 续表13 技改项目环境风险保护目标 环境因子 保护目标 方位 距离（m） 性质 人口数 环境风险 疙瘩庄子村 SW 950 居民区 320 关庄子村 SW 1350 居民区 270 后营村 SW 2250 居民区 1100 鲁新庄村 SW 2600 居民区 2500 （2）风险识别 根据本项目涉及的原料特性，可引发泄漏、燃烧、爆炸事故的主要是天然气。 天然气是一种无毒无色无味的气体，本项目天然气主要成份是甲烷（CH4），约占天然气的81%，另外还含有少量乙烷、丙烷等其他烃类。天然气理化性质见表14： 表14 液化天然气特性一览表 物质名称 性质分类 主要理化指标及危险特性 液化天然气 组成 LNG是以甲烷为主要组分的烃类混合物，其中含有通常存在于天然气中少量的乙烷、丙烷、氮等其他组分。 密度 LNG的密度取决于其组分，通常在420kg/m3～470 kg/m3之间，但是在某些情况下可达520kg/m3。密度还是液体温度的函数，其变化梯度约为1.35 kg/m3·℃。 温度 LNG的沸腾温度取决于其组分，在大气压力下通常在-166℃到-157℃之间。沸腾温度随蒸气压力的变化梯度约为1.25×10-4℃／Pa。 LNG蒸发气的物理性质 LNG作为一种沸腾液体大量的储存于绝热储罐中。任何传导至储罐中的热量都会导致一些液体蒸发为气体，这种气体称为蒸发气。其组分与液体的组分有关。一般情况下，蒸发气包括20％的氮，80％的甲烷和微量的乙烷。其含氮量是液体LNG中含氮量的20倍。当LNG蒸发时，氮和甲烷首先从液体中气化，剩余的液体中较高相对分子质量的烃类组分增大。对于蒸发气体，不论是温度低于-113℃的纯甲烷，还是温度低于-85℃含20％氮的甲烷，它们都比周围的空气重。在标准条件下，这些蒸发气体的密度大约是空气的0.6倍。 LNG的移除特性 当LNG倾倒至地面上时(例如事故溢出)，最初会猛烈沸腾，然后蒸发速率将迅速衰减至一个固定值，该值取决于地面的热性质和周围空气供热情况。当溢出发生时，少量液体能产生大量气体，通常条件下1个体积的液体将产生600个体积的气体。当溢出发生在水上时，水中的对流非常强烈，足以使所涉及范围内的蒸发速率保持不变。LNG的溢出范围将不断扩展，直到气体的蒸发总量等于泄漏产生的液态气体总量。 着火和爆炸 对于天然气／空气的云团，当天然气的体积浓度为5％-15％时就可以被引燃和引爆。 包容 然气在常温下不能通过加压液化，实际上，必须将温度降低到约-80℃以下才能在任意压力下液化。这意味着包容任何数量的LNG，例如在两个阀门之间或无孔容器中，都有可能随着温度的提高使压力增加，直到导致包容系统遭到破坏。因此，成套装置和设备都应设计有适当尺寸的排放孔或泄压阀。 其它物理特性 翻滚 在储存LNG的容器中可能存在两个稳定的分层或单元，这是由于新注入的LNG与密度不同的底部LNG混合不充分造成的。在每个单元内部密度是均匀的，但是底部单元液体的密度不大于上部单元液体的密度。随后，由于热量输入到容器中而产生单元间的传热、传质及液体表面的蒸发，单元之间的密度将达到均衡并且最终混为一体。这种自发的混合称之为翻滚，而且与经常出现的情况一样，如果底部单元液体的温度过高（相对于容器蒸汽空间的压力而言），翻滚将伴随着蒸汽逸出的增加，有时这种增加速度快且量大。在有些情况下，容器内部的压力增加到一定程度将引起泄压阀的开启。 快速相变 当温度不同的两种液体在一定条件下接触时，可产生爆炸力。当LNG与水接触时，这种称为快速相变的现象就会发生。尽管不发生燃烧，但是这种现象具有爆炸的所有其他特征。 沸腾液体膨胀蒸汽爆炸 沸腾液体膨胀蒸气爆炸在LNG装置上发生的可能性极小。这是由于储存LNG的容器将在低压下发生破坏，而且蒸气产生速率很低；或者是由于LNG是在绝热的压力容器和管道中储存和输送，这类容器和管道具有内在的防火保护能力。 健康危害 窒息 天然气是一种窒息剂。氧气通常占空气体积的20.9％。大气中的氧气含量低于18％时，会引起窒息。在空气中含高浓度天然气时由于缺氧会产生恶心和头晕。然而一旦从暴露环境中撤离，则症状会很快消失。 冷灼伤 LNG接触到皮肤时，可造成与烧伤类似的起疱灼伤。从LNG中漏出的气体也非常冷，并且能致灼伤。如暴露于这种寒冷气体中，即使时间很短，不足以影响面部和手部的皮肤，但是，象眼睛一类脆弱的组织仍会受到伤害。人体未受保护的部分不允许接触装有LNG而未经隔离的管道和容器，这种极冷的金属会粘住皮肉而且拉开时将会将其撕裂。 冻伤 严重或长时间地暴露在寒冷的蒸气和气体中能引起冻伤。局部疼痛经常给出冻伤的警示，但有时会感觉不到疼痛。 天然气的危险性分析如下： ①易燃易爆性 天然气爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低，泄露和挥发后很容易达到爆炸下限的浓度值。结合《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008）中易燃物质分类，天然气火灾危险性等级为甲A。 ②易扩散性 天然气泄露后，一部分轻组分（主要是甲烷）扩散到空气中与空气混合，形成气团，当气团浓度达到爆炸极限时，遇明火将发生蒸汽云爆炸；另一部分比空气重的气体容易滞留在地表、水沟、下水道等低洼处，往往在预想不到的地方遇明火而引起火灾或爆炸。 （3）事故源项分析 本工程主要利用LNG储罐天然气为备用天然气锅炉供应燃料，根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本工程主要事故类型为火灾与爆炸。 本工程若发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：①天然气泄漏或蒸发；②有空气助燃；③天然气必须与空气混和，并达到一定的浓度；④现场有明火；⑤静电或雷击。只有以上五个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。 本工程选用正规天然气供应厂家、储罐质量合格等，充分考虑风险因素，加强厂区的日常管理，天然气大量泄漏的可能性就很小；另一方面，天然气一旦泄漏，只要发现及时，采取正确的应急措施加以控制，限制住天然气浓度达到爆炸极限，爆炸、火灾便能得到有效控制。 （4）环境风险概率分析 对于导致严重环境后果的事故概率目前没有确定的标准，但据有关资料表明，重大环境风险概率一般小于X×10-5次/年才可视为可接受环境风险水平。根据统计资料，天然气储罐发生火灾爆炸事故的概率远远低于1.0×10-5次/年，可视为可接受环境风险水平。 （5）管理要求 各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全一整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： ①加强储罐与管道系统的管理与维修，使天然气储存系统处于密闭化，严格防止跑、漏现象发生。 ②明确每个工作人员在工作上与消防安全管理上的职责、明确责任。 ③对各机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 ④建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。 （6）防止事故发生的措施 本工程为防止事故的发生，严格要求，采取防范措施，其中主要包括： ①按有关规范设计设置了有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠； ②在可能发生天然气挥发及泄漏积聚的场所，设置了可燃气体报警装置； ③对于易损、易发生泄漏的部件（阀门、法兰、垫片等）要定期检查、维护、维修和更换，做到防微杜渐、防患未然。 ④设置围堰区，围堰区由防护堤（也称围堤）构成，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）要求LNG储罐的周围应设置围堰区，围堰区的作用是在发生泄漏时，为防止流体流淌蔓延，将流体限制在一定区域内。 围堰区Φ=6m，高1m，容积为28.27m3，LNG储罐容积15m3，围堰容积可以容纳罐区泄漏污染物，将污染物控制在围堰内，确保事故状态下不发生水污染事件。围堰区应使用防渗混凝土，施工应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB50108的有关规定。防渗罐池施工应符合现行行业标准《石油化工混凝土水池工程施工及验收规范》SH/T3535的有关规定。 ⑤设置集液池，在围堰区内设置集液池一座，以便收集泄漏的LNG或雨水，集液池内安装防爆潜水泵，当发生LNG泄漏时，潜水泵不工作，当需要排雨水时，启动潜水泵将雨水排入围堰区外排水系统。 6、技改前后项目主要污染物排放总量“三本帐”分析 本项目技改前后主要污染物排放情况见表16。 表15 技改前后主要污染物排放总量情况表 (单位：t/a) 污染物名称 ①现有工程排放量 ②本次技改工程排放量 ③“以新带老”消减量 ④全厂总排放量 ⑤排放增减量 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 SO2 6.630 6.337 0.293 6.337 -0.293 NOx 10.340 8.696 1.644 8.696 -1.644 颗粒物 9.219 4.653 4.566 4.653 -4.566 注：④=①+②-③；⑤=④-①。 因此，本项目技改完成后，污染物排放量总体减少。 7、总量控制分析 （1）采用排放标准计算 项目能源由无烟煤变为LNG天然气，燃烧天然气过程产生二氧化硫、氮氧化物执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2大气污染物最高允许排放限值：SO2浓度限值：300mg/m3，NOx浓度限值：200mg/m3。项目废气隧道窑排放量为40000m3/h、25920万m3/a，年运行6480h；破碎筛分过程引风机风量为5500m3/h、1188万m3/a，年运行2160h。 计算公式：污染物排放量（t/a）=排放标准（mg/m3）×总废气量（m3/a）×10-9 SO2排放量=300mg/m3×25920×104m3/a×10-9=77.760t/a NOx排放量=200mg/m3×25920×104m3/a×10-9=51.840t/a 颗粒物为排放量=30mg/ m3×（25920+1188）×104m3/a×10-9=8.132t/a 按照排放标准计算出SO2：77.760t/a，NOx：51.840t/a，颗粒物8.132t/a。 （2）物料衡算法 物料衡算法的基本原则是依据质量守恒定律，即在生产过程中投入系统的物料总量必须等于产出的产品量和物料流失量之和。 企业所用天然气H2S检出为20mg/m3，年用天然气2.99万m3/a（20t/aLNG），用物料衡算法计算废气中SO2排放量： 32/34×2×20mg/m3×3.99万m3/a×10-5=0.0015t/a。 用物料衡算法计算煤矸石燃烧废气中SO2排放量，计算公式如下： GSO2=16×B×S 式中： GSO2——SO2年产生量（kg）； B ——年耗煤量（t）； S ——煤中的全硫分含量（%）； 企业页岩多孔砖焙烧过程用热由煤矸石提供，燃煤矸石量30000t/a，全硫含量0.32%。 通过计算得：SO2的产生量为153.602t/a；隧道窑焙烧过程页岩石中的碱性物质对SO2的固化脱硫效率为30%，窑炉废气再经湿式脱硫除尘一体化设施脱硫效率为80%，总脱硫效率为86%，因此企业SO2的排放量为21.504t/a。 （3）采用产排污系数计算 企业建设2条隧道窑（一条为烧结窑，一条烘干窑，烘干窑利用烧结窑余热），年生产3000万标块页岩多孔砖。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 “3131粘土砖瓦及建筑砌块制造业”中煤矸石制砖产排污系数表可知：采用湿法碱法脱硫，规模≥3000万块标砖/年的全塑成型隧道窑SO2排污系数为42.5kg/万块标砖（湿法碱法脱硫）、烟尘排污系数为0.75kg/万块标砖。企业年产3000万标块页岩多孔砖，则SO2的排放量为127.500t/a、2.250t/a。 表16 重点污染物排放量一览表 （单位：t/a） 项目 重点污染物排放量 特征污染物 COD NH3-N SO2 NOX 颗粒物 排放标准计算排放量 0 0 77.760 51.840 8.132 物料衡算法 0 0 21.504 / / 产排污系数法 0 0 127.500 / 2.250 原环评审批总量 0 0 6.630 10.340 / 排污证许可总量 0 0 6.630 10.340 9.219 技改前实测总量 0 0 5.880 9.270 18.530 申请排放量 0 0 6.630 10.340 9.219 原环评废气中SO2、NOX排放量按照预测及类比分析的方法计算出总量控制指标为:SO26.630t/a、NOX10.340t/a，根据验收监测报告，经实测的排放浓度和废气量进行计算，SO2、NOX及颗粒物排放量分别为5.880t/a、9.270t/a、9.219t/a。技改后按照排放标准、物料衡算法、产排污系数法计算，重点污染物总量控制指标均是增加的，颗粒物的排放量减少。 最新环保政策要求按照排放标准计算确认总量控制指标，SO2、NOX的总量控制指标应为77.760t/a、51.840t/a，特征污染物颗粒物排放量为8.132t/a。 但由于该项目为减排项目，企业能源由无烟煤改为LNG天然气，且对原有环保措施进行了升级改造，脱硫除尘效果均有所提高，仅因计算方法不同导致总量控制指标增加，实际排放量呈减少趋势。综合考虑：本项目确定申请总量指标沿用原排污许可总量指标，即SO2：6.630t/a、NOX：10.340t/a、颗粒物9.219t/a。 因此确定本项目总量控制指标为：COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：6.630t/a、NOX：10.340t/a、颗粒物9.219t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 脱硫塔 | 颗粒物 | 水浴射吸式脱硫除尘一体塔 | 达标排放 |
|  |  | NOX |  |  |
|  |  | SO2 |  |  |
| 水污染物 | 脱硫塔 | SS、硫酸盐等 | 部分以蒸汽形式随烟气排出，部分进入脱硫沉渣回用，其余循环使用 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 脱硫塔 | 硫酸盐 SS等 | 作为原料回用于生产 | 合理处置 |
| 噪 声 | 本技改项目无新增噪声源，根据2015年验收报告监测数据可知：既有工程厂界噪声值能够达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求：昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)。 |
| 其它 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目为技改项目，在现有工程厂区范围内进行改造，对生态环境无影响。 |
| 表17 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理 能力 处理 效率 处理 效果 验收标准 投资（万元） 废气 脱硫塔 水浴射吸式脱硫除尘一体塔（改造）处理后排放 颗粒物 1套 40000 m3/h / ≤30mg/m3 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值要求 5 SO2 / ≤300mg/m3 NOX / ≤200mg/m3 固废 脱硫塔 作为原料回用于生产 硫酸盐 SS等 / 妥善处置，综合利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 / 风险 天然气罐及围堰 新建15m3天然气罐一座，并在储罐区设置围堰，围堰区Φ=6m，高1m，容积为28.27m3，能容纳罐区内最大储罐一次最大泄漏量（15m3），对管道、储罐做防腐、防渗、防漏措施，使围堰地面硬化耐腐蚀，表面无裂隙，围堰区应使用不小于15cm厚混凝土进行防腐防渗， 25 合计 环保投资为30万元，占总投资的100% 30 |

结论与建议

1、结论 1.1 产业政策的符合性及选址合理性 产业政策符合性：滦县隆盛页岩砖厂投资30万元，建设滦县隆盛页岩砖厂技改项目，根据《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正)（发展改革委令2013第21号），本项目不属于其中的限制类或淘汰类，且项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》（冀政（2009）89号）禁止类与限制类之列，本项目属于减排项目，因此本技改项目不在《河北省人民政府办公厅关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）的通知》（冀政办发[2015]7号）限制类和淘汰类之列，项目建设符合国家产业政策。 选址合理性： 本项目位于唐山市滦县王店子镇沙子河村北，总占地面积为6987m2，本次技改在现有厂区内新增一座天然气罐，并对既有脱硫塔进行了升级改造，厂址中心地理位置坐标：北纬39°53'40.59"，东经118°24'25.62"。本项目为技改项目，不新增占地，符合用地使用性质。距离本项目最近的敏感点为项目南侧480m的刘庄子村，项目周围无饮用水源保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域。因此，项目选址合理。 1.2 营运期环境影响分析结论 1.2.1废气 本项目为技改项目，通过以LNG替代燃煤、将普通空塔喷淋型脱硫塔改为水浴射吸式脱硫除尘一体塔，净化后颗粒物、SO2和NOX的排放浓度能够达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2中新建企业大气污染物排放限值要求：颗粒物：30mg/m3，SO2：300mg/m3，NOX：200mg/m3。措施可行。 1.2.2废水 本技改项目新增废水主要为脱硫废水，部分废水进入石膏，最终作为原料回用于生产，部分以水蒸气形式随脱硫废气排放，其余为脱硫液循环使用。本项目无新增定员，故无新增生活污水量。措施可行。 1.2.3噪声 本项目无新增噪声源，噪声排放能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准的相应限值要求，对南480m沙子河村不会产生影响。 1.2.4固废 本项目产生的固体废物为脱硫过程产生的脱硫残渣，可作为原料回用于生产。措施可行。 1.2.5环境风险 从环境风险分析来看，因突发事故产生的天然气的泄漏，立即采取有效措施；加强防火、防爆，建立严格的环境安全防护措施和应急预案，将环境风险降到最低限度。措施可行。 1.3 总量控制结论 本项目无废水外排；产生的固体废物全部综合利用或妥善处置；根据本项目实际情况，本评价建议项目投产后污染物排放的总量指标为： SO2：6.63t/a、NOx：10.34t/a、颗粒物：9.219t/a。 1.4项目可行性论证 综上所述，滦县隆盛页岩砖厂投资50万元，建设滦县隆盛页岩砖厂技改项目，符合国家产业政策，项目选址符合规划，选址合理。在落实各项环保措施后，能够实现污染物达标排放。只要认真落实“三同时”制度的要求，本项目的建设，从环保角度，是可行的。 2、建议 为保护环境，最大限度减少污染物排放量，针对项目特点，本评价提出以下要求和建议： (1)固体废弃物要及时清理分类收集，放置指定地点，定期清运；一般固体废物禁止露天堆存，应定期收集并储存在建有防风防雨的设施内。 (2)加强厂区的卫生管理，对道路、办公区等公共场所实行一日两清扫，全天卫生保洁，垃圾日产日清。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目平面布置及周边关系图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。