建设项目环境影响报告表

项目名称：         新建印刷画面及裱纸贴面处理项目

建设单位（盖章）：   滦县吉宏包装有限公司

编制日期：2018年8月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 新建印刷画面及裱纸贴面处理项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县吉宏包装有限公司 |
| 法人代表 | 张和平 | 联系人 | 魏慧娟 |
| 通信地址 | 滦县经济开发区阿里山大街9号 |
| 联系电话 | 15081522223 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 滦县经济开发区阿里山大街9号 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]176号 |
| 建 设 性 质 | 改扩建 | 行业类别 及 代 码 | 2231 纸和纸板容器制造 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 51684.4826 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 2000 | 其中：环保投资（万元） | 13 | 环保投资占 总投资比例 | 0.65% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 滦县吉宏包装有限公司成立于2014年，主要为内蒙古伊利集团做配套服务，生产伊利奶箱，年产量为3400万m2。2011年12月唐山德安科技有限公司编制完成了《新建滦县圣利来包装有限公司项目环境影响报告表》，于2011年12月29日通过了原滦县环境保护局的审批（滦环表【2011】128号），2015年12月30日通过了原滦县环境保护局的验收（滦环验[2015]034号）。为了满足客户要求，提高产品质量和外观；滦县吉宏包装有限公司拟投资2000万元建设新建印刷画面及裱纸贴面处理项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对本项目进行环境影响评价。滦县吉宏包装有限公司于2018年8月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2现有工程 滦县吉宏包装有限公司总占地面积51684.4826m2，建筑面积27000 m2，主要为内蒙古伊利集团做配套服务，生产伊利奶箱，年生产规模为3400万m2。该公司现有工作人员130人，年工作300天，每天一班，每班8小时。 项目主要建设内容见表1，主要生产设备设施见表2，原辅材料消耗见表3。 表1 现有工程建设情况 项目组成 主要建设内容 主体工程 生产车间 2座，瓦楞纸箱生产、印刷 储运工程 原纸库 原料存放 成品库 成品存放 辅助工程 办公生活设施 办公楼、宿舍楼、食堂、锅炉房 公用工程 供水 市政供水管网。 供电 当地电网。 供热 生产用热采用蒸汽锅炉，办公楼、宿舍采暖采用生产余热。 排水 食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并排入市政污水管网，进入滦县污水处理厂处理。 环保措施 废气 锅炉采用低氮燃烧器，烟气经15m排气筒排放；食堂油烟经油烟净化器处理后通过食堂顶部排气管道排放；印刷废气经集气罩收集引入低温等离子+UV光催化氧化设备处理后通过15m排气筒排放。 废水 锅炉排污水排入市政污水管网进入滦县污水处理厂；餐饮废水经油水分离器处理与其他生活污水一并排入市政污水管网，进入滦县污水处理厂处理。 噪声 项目产噪设备均布置在封闭厂房内。 固废 废纸、不合格产品以及裁切纸屑集中收集，定期外售；废油墨盒、废树脂版、废棉纱集中收集，存放在危废间内，定期送有资质单位处理；废离子交换树脂和废灯管由厂家回收，职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理，厨余垃圾由养殖场收走做饲料。 表2 现有工程主要设备及设施一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 海德堡五色印刷机 1台 2 糊箱机 3台 3 模切机 5台 4 1.8米七层生产线 1套 5 蒸汽锅炉 1台 4t/h 燃料为天然气 6 搅拌机 1台 用于玉米淀粉胶制备 7 低温等离子+UV光催化氧化设备 1套 10000m3/h 8 油烟净化器 1套 9 油水分离器 1套 表3 现有工程主要原材料、能源消耗表 序号 名称 年消耗量 备注 1 牛皮纸 2500t/a 制箱，当地市场购买 2 瓦楞原纸 2000t/a 制箱，当地市场购买 3 水性油墨 5.94t/a 桶装 4 油性油墨 5.62t/a 桶装 5 树脂版 10张 用于印刷 6 淀粉 0.019t/a 粉状，袋装 淀粉胶生产原料 7 粘合剂 0. 001t /a 粉状，袋装 8 天然气 29.9万m3/a 市政燃气管网 9 乙醇 0.085t/a 瓶装，用于墨辊擦拭 10 电 10万kwh/a 依托本地市政电网 11 水 6213t/a 市政供水管网 3工程概况 ⑴项目名称：新建印刷画面及裱纸贴面处理项目。 ⑵建设单位：滦县吉宏包装有限公司。 ⑶建设性质：改扩建。 ⑷建设规模：项目建成后，年处理包装产品4000万m2。 ⑹劳动定员及工作制度：项目不新增员工，从厂内进行调配。工作制度不变，年工作300天，每天1班，每班8小时。 ⑺建设内容：项目在现有厂房内建设全封闭厂房1座，新增建筑面积1500m2，新建包装产品表面处理生产线3条。主要设备包括印刷机、全自动覆膜机、裱纸机、烫金机、全自动切纸机（过油机不再设置），配套环保、电力设施。项目新增主要设备设施一览表见表4，项目新增主要原材料、能源消耗一览表见表5，原辅材料成分见表6，天然气成分见表7。 表4 项目新增主要设备设施一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量/台(套) 备注 1 五色印刷机 1 2 裱纸机 2 3 高速立式覆膜机 KMK-12500 2 4 全自动切纸机 2 5 烫金机 1 8 低温等离子+UV光催化氧化设备 15000m3/h 1 更换 |
| 表5 项目新增原材料、能源消耗一览表 序号 能源介质名称 年耗量 备注 1 塑料薄膜 2000万m2/a 卷装，当地市场 2 金箔 20万m2/a 卷装，就近市场 3 水性复膜胶（水性粘合剂） 70.8t/a 桶装，就近市场 4 牛皮纸 440t/a 制箱，当地市场购买 5 瓦楞原纸 355t/a 制箱，当地市场购买 6 水性油墨 1.05t/a 桶装，不含苯系物 7 油性油墨 1t/a 桶装 8 淀粉 0.003t/a 粉状，袋装 淀粉胶生产原料 9 粘合剂 0.16kg/a 10 天然气 5.3万m3/a 市政燃气管网 11 乙醇 0.015t/a 用于墨辊擦拭 12 电 8万kwh/a 依托本地市政电网 13 水 5t/a 市政供水管网 粘合剂：各种高分子聚合而成，本产品与淀粉相结合后，瞬间糊化过程中，使淀粉分子链与纸快速结合，并且增加渗透性，淀粉胶糊化后形成结膜网状，使纸张具有良好的粘合强度。 表6 原辅料成分表 成分 水性丙烯酸树脂 助剂 颜料 水 水性油墨 42-48% 0.5-1% 8-15% 40-60% 成分 合成树脂 植物油 矿物油 颜料 助剂 油性油墨 20-30% 20-30% 20-30% 10-20% 1-10% 成分 丙烯酸树脂 水 水性复膜胶 38% 62% 表7 天然气成分表 CH4 (%) C2H3 (%) C3H8 (%) C4H10 (%) CO2 (%) N2 (%) H2S （mg/m3） 密度 （kg/m3） 热值 （MJ/m3） 爆炸 极限 85 10.5 0.30 0.2 2 2 ≤20 0.64 35.11 4.8-16 ⑻工程投资：项目总投资2000万元，其中环保投资13万元，占总投资的0.65％。 ⑼平面布置：项目建完成后，厂区总平面布置不变。项目新建厂房位于原有生产车间内，印刷机位于胶印车间内。 ⑽建设地点：本项目位于滦县经济开发区阿里山大街9号，厂区中心地理坐标为北纬39.75143333°，东经118.7140333°。厂区北侧为河北乐邦食品有限公司，东侧为阿里山大街，南侧为唐山市冀东食用油储运有限公司，西侧均为林肯电气（唐山）有限公司。距最近环境敏感点—东北侧唐山冀东专用车有限公司家属楼的距离为80m。评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。（项目地理位置见附图1，扩建后平面布置及周边关系见附图3、车间平面布置见附图4）。 4 公用工程 ⑴供电：本项目厂区用电由当地市政供电电网提供，扩建后全厂年用量为18万kwh。 ⑵供热：本项目生产用热依托现有蒸汽锅炉。 ⑶给排水：项目无新增员工，无新增生活用水。项目新增用水主要为玉米淀粉胶制备用水和锅炉用水，用水量为5t/a。生产废水主要为新增的锅炉定排水，废水量较小，主要污染物为SS，作为清净下水排入市政污水管网进入滦县污水处理厂处理。 5厂址选择合理性分析 ⑴规划相符性 本项目位于滦县经济开发区阿里山大街9号，根据企业提供的土地证，该地位于滦县经济开发区内，用地性质为工业用地。本项目为扩建项目，在现有厂区内建设，不新增占地，不改变土地利用性质，符合滦县经济开发区规划要求。 ⑵环境相容性 根据现场勘查，本项目所处环境以工业企业为主，距离本项目最近的环境敏感点为东北侧80m处的唐山冀东专用车有限公司家属楼，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目卫生防护距离为100m，本项目覆膜车间距最近敏感点东北侧唐山冀东专用车有限公司家属楼250m，满足防护距离要求。因此，本项目的建设与周边环境相容。 ⑶与基础设施适应性 根据调查，本项目所在地位于滦县经济开发区阿里山大街9号，区域交通路网发达，有利于项目原料及产品的运输；项目所在地给水管网、供电线路、天然气管网已全部到位，能够为项目的正常生产提供必要的基础条件；项目污水管网已铺设到位，产生的污水排入污水处理厂处理具有客观条件，可避免污水的直排对周边水体造成影响。因此，本项目所在区域的基础设施基本能够适应本项目的生产需求。 ⑷“三线一单”符合性判定 表8 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 整改措施建议 生态保护红线 本项目位于滦县经济开发区，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 / 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源、天然气等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 / 环境质量底线 本项目附近地表水环境、声环境、大气环境质量能够满足相应标准要求，锅炉定排水作为清净下水排至滦县污水处理厂，无新增生产废水和生活污水排放，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 / 负面清单 本项目符合现行国家产业、行业政策。经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 / 6 相关政策符合性 本项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。本项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）禁止类与限制类之列，项目已进行备案（滦发改备字[2018]176号），项目符合国家及地方产业政策要求。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 滦县吉宏包装有限公司成立于2014年，主要为内蒙古伊利集团做配套服务，生产伊利奶箱，年产量为3400万m2。2011年12月由唐山德安科技有限公司编制完成了《新建滦县圣利来包装有限公司项目环境影响报告表》，于2011年12月29日通过了原滦县环境保护局的审批（滦环表【2011】128号），2015年12月30日通过了原滦县环境保护局的验收（滦环验[2015]034号），已取得排污许可证（PWX-130223-0001-18）。 根据现场踏勘可知，与本项目有关的原有污染情况如下： ⑴ 废水 企业生产不产生废水，废水主要为锅炉定排水和生活污水。锅炉定排水主要是SS，直接排入市政污水管网；食堂废水经油水分离器处理后与其他生活污水一并排入市政污水管网进入滦县污水处理厂处理。 ⑵ 废气 ①锅炉烟气 项目设有一台4t/h的燃气锅炉，锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气通过15m排气筒排放。根据河北省排放污染物许可证监测报告（唐永检字（2017）[排]第188号），锅炉烟气中污染物排放浓度分别为颗粒物：10.8～11.7mg/m3、SO2：2.59～2.61mg/m3、NOx：60.9～64.8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点区域执行大气污染物特别排放限值：烟尘：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3的限值要求，NOx同时满足《唐山市“十项重点工作”方案》（唐办发〔2018〕2号）中《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》限值要求：NOx：80 mg/m3。 ②印刷废气 项目印刷过程中会有挥发性有机废气排放，在印刷机上方设置集气罩，废气引入1套低温等离子+UV光催化氧化设备处理后通过15m排气筒排放。根据河北省排放污染物许可证监测报告（唐永检字（2017）[排]第188号），废气中污染物排放浓度分别为非甲烷总烃：10.2～11.1mg/m3、苯：0.0983～0.102mg/m3、甲苯与二甲苯合计：0.428～0.441mg/m3，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1印刷工业排放限值：非甲烷总烃：50mg/m3、苯：1mg/m3、甲苯与二甲苯合计：15mg/m3。 ③食堂油烟 项目食堂油烟通过灶口上方的集气罩收集经油烟净化器处理后，经食堂楼顶的排气筒排放，油烟排放浓度满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2008）中油烟排放浓度低于2.0mg/m3标准限值要求。 ⑶噪声 噪声主要为生产设备和风机运行时产生的噪声，项目产噪设备均布置在封闭厂房内。经预测，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类区标准限值的要求。 ⑷固废 固体废物主要为废纸、不合格产品以及裁切纸屑，废油墨盒、废树脂版、废棉纱，废离子交换树脂，光氧催化净化装置产生的废灯管，生活垃圾及厨余垃圾。 废纸、不合格产品以及裁切纸屑集中收集，定期外售；废油墨盒、废树脂版、废棉纱集中收集，存放在危废间内，定期送有资质单位处理；废离子交换树脂和废灯管由厂家回收；职工生活垃圾由环卫部门统一收集处理，厨余垃圾由养殖场收走做饲料。 3.现有工程存在的主要环境问题 固废：危废间地面及裙角未采取防渗措施；废离子交换树脂和废灯管属于危险废物，未按照危废贮存，废离子交换树脂由厂家回收，不符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 整改方案：危废间地面和裙角作防渗防腐处理，防渗系数≤10-10cm/s。废离子交换树脂和废灯管在危废间内暂存，废离子交换树脂定期交由有资质单位处理，废灯管由厂家回收处理。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3、4a类区标准。 3、地表水 该区域主要河流为滦河。根据《2017唐山市环境质量公报》，滦河共设4个监测断面，分别为滦河共设四个监测断面，分别为：潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥、姜各庄。潘家口水库（全年监测12次）、大黑汀水库（全年监测11次，2月冰冻），监测结果均为Ⅲ类水质，滦县大桥（全年监测10次，1、2月冰冻）、姜各庄（全年监测7次，1、2月冰冻，3-5月断流），监测结果均为Ⅱ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。评价范围内环境保护目标见表9。 表9 环境保护目标一览表 类 别 保护目标 方位 与项目厂界（车间）最近距离 功能 级别 环境空气 唐山冀东专用车有限公司家属楼 NE 80m（140m） 居住 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二类区 冀东人家小区 NW 248m（250m） 居住 声环境 厂界 -- -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 3、4a类区 唐山冀东专用车有限公司家属楼 NE 80m（140m） 居住 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区 冀东人家小区 NW 248m（250m） 居住

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、①环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准： TSP：24小时平均：300μg/m3；年平均：200μg/m3； PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； ②《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577—2012）： 非甲烷总烃：1小时平均2.0mg/m3； ③《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79） 二甲苯：一次最高允许浓度：0.3mg/m3；苯：一次最高允许浓度：2.4mg/m3；日平均浓度：0.8mg/m3； ④《前苏联居民区大气中有害物质的最大允许浓度》（CH245-71）甲苯：最大一次最大允许浓度：0.6mg/m3；昼夜平均最大允许浓度：0.6mg/m3。 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）3、4a类标准，其中阿里山大街20m范围内执行4a类，其余执行3类： 3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）； 4a类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准，其中东厂界执行4类，其余执行3类： 3类标准：昼间：65dB（A）；夜间：55dB（A）； 4类标准：昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）； 2、营运期非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“印刷工业”大气污染物排放限值：非甲烷总烃：50mg/m3、最低去除效率70%、苯：1mg/m3、甲苯与二甲苯合计：15mg/m3；表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3；苯：0.1mg/m3；甲苯：0.6mg/m3；二甲苯：0.2mg/m3；表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：4.0mg/m3、苯：0.4mg/m3、甲苯：1.0mg/m3、二甲苯：1.2mg/m3； |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 蒸汽锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3：颗粒物：20mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150mg/m3；NOx同时满足《唐山市“十项重点工作”方案》（唐办发〔2018〕2号）中《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》限值要求：NOx：80 mg/m3； 无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物：周界外无组织最高允许浓度：1.0mg/Nm3。 3、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目新增总量控制指标为：SO2 0.036t/a、NOx 0.058t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物0.014t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目主要是利用牛皮纸和瓦楞原纸生产伊利奶箱，生产工艺如下： ⑴纸板制作：纸板制作采用1.8米七层生产线，生产线包括原纸支架、预热器、单面机、涂胶辊、烘干机、纵切压线机、横切机等组成。将瓦楞原纸送入生产线，通过生产线的预热器对瓦楞原纸进行预热，使其便于成型及粘合；然后进入生产线的单面机通过瓦楞辊相互咬齿运转，使之成瓦楞形状；然后引入牛皮纸，由涂胶辊将成型瓦楞纸与牛皮纸粘合，经上胶后的纸板，需在170℃温度下进行固化，使之复合成型制成瓦楞纸板。冷却后的纸板进入生产线的纵切压线机，根据客户要求的规格尺寸进行压线，然后进入横切机，根据不同的规格尺寸进行裁切成品，然后进入自动堆码机进行堆叠暂存。本项目纸板制作过程用热由蒸汽锅炉提供。 项目纸板制作过程中粘合采用玉米淀粉胶，采用外购的玉米淀粉进行自制，玉米淀粉胶是一种环保胶水。制胶过程如下：制胶过程在制胶房内进行，首先将水加入搅拌机内，通过锅炉蒸汽进行间接加热，然后将袋装玉米淀粉、粘合剂按一定配比加入搅拌机内，通过机械搅拌制成玉米淀粉胶，制好的玉米淀粉胶用桶装送入1.8米七层生产线使用。 该工序产污节点：锅炉烟气，制胶粉尘；纸板生产线、搅拌机运行噪声；废纸，裁切纸屑。 ⑵印刷：人工将纸板放置在印刷机的送纸部的平台上，经辊轴的带动进入到印刷机内，采用水性油墨或油性油墨按照客户的要求在纸板上印刷文字。印刷机一侧设有管路，通过泵将水墨或油墨吸到墨辊上，然后通过墨辊涂抹在印刷版上，再通过印刷版印在纸板上。印刷完成的纸板进入印刷机的开槽部中进行开槽，开槽部配有开槽刀将纸板开出槽口。印刷所需要的树脂版为外购。墨辊清洗采用棉纱蘸取酒精进行擦拭。 该工序产污节点：印刷及墨辊擦拭废气；印刷机运行噪声；开槽过程产生的废纸板，废树脂版，废油墨盒，废棉纱。 ⑶表面处理：表面处理包括覆膜、烫金两种方式。根据客户要求，进行覆膜或烫金处理。 覆膜：首先将塑料薄膜和水性复膜胶放置在覆膜机对应位置。水性复膜胶为桶装，通过覆膜机的管道均匀的涂抹在瓦楞纸板和塑料薄膜之间，然后通过覆膜机加热（电加热，温度50℃左右）加压之后使之与瓦楞纸板粘合在一起。通过全自动切纸机将覆膜后的瓦楞纸板定型分割。 烫金：将需要烫金处理的瓦楞纸板和金箔放入烫金机内，通过一定的温度和压力使金箔瞬间把图案、文字附着在瓦楞纸板的表面上。 该工序产污节点：覆膜产生的废气；覆膜机、全自动切纸机、烫金机运行噪声；废复膜胶桶，废包装材料。 ⑷裱纸：将表面处理之后的瓦楞纸板和玉米淀粉胶放置在裱纸机对应的位置，按需要设置参数，启动机器，将纸张粘贴并且装裱到有胶体的一面上。 该工序产污节点：裱纸机运行噪声。 ⑸模切：根据设计，将纸板按照不同尺寸进行分切，并在需要开槽的位置开出槽口，然后按照事先设计好的图形模切刀版进行裁切，去除多余的边角料。 该工序产污节点：模切机运行噪声；裁切纸屑。 ⑹粘箱：模切好的纸板采用自动糊盒机将纸板折叠成纸箱，并用玉米淀粉胶粘合为成品。 该工序产污节点：糊盒机运行噪声；不合格产品。 ⑺打包：将成品纸箱按规定数量打包入库。 图1 工艺流程及排污节点图

主要污染工序： ⑴废气：锅炉烟气、制胶废气、印刷及墨辊擦拭废气、覆膜废气。 ⑵废水：锅炉排污水。 ⑶噪声：生产设备运行时产生的噪声，源强75～85dB（A）。 ⑷固废：废油墨盒、废复膜胶桶、废树脂版、废棉纱、废纸、裁切纸屑、不合格产品、废包装材料、废离子交换树脂、废灯管。 表10 项目污染物排放节点治理措施一览表 类别 序号 产生点 主要污染因子 产生特征 排放去向 治理措施 废气 1 锅炉烟气 颗粒物 SO2 NOx 连续 大气 锅炉采用低氮燃烧器，废气经15m排气筒 2 制胶废气 颗粒物 间断 加强车间通风 3 印刷及墨辊擦拭废气 非甲烷总烃 苯 甲苯 二甲苯 连续 低温等离子+UV光催化氧化设备+15m排气筒 4 覆膜废气 非甲烷总烃 连续 封闭生产车间 废水 1 锅炉排污水 COD、SS 间断 滦县污水处理厂 / 噪声 1 1.8m七层生产线 噪声 连续 外环境 设备均置于封闭厂房内 2 锅炉风机 噪声 间断 3 搅拌机 噪声 间断 4 印刷机 噪声 连续 5 覆膜机 噪声 连续 6 全自动切纸机 噪声 连续 7 烫金机 噪声 连续 8 裱纸机 噪声 连续 9 模切机 噪声 连续 10 糊箱机 噪声 连续 11 风机 噪声 连续 固废 1 纸板制作 印刷 模切 废纸 裁切纸屑 间断 不排放 集中收集外售 2 印刷 废油墨盒 废树脂版 废棉纱 间断 集中收集交由有资质单位处理 3 表面处理 废复膜胶桶 间断 废包装材料 间断 集中收集外售 4 粘箱 不合格产品 间断 5 锅炉软化系统 废离子交换树脂 间断 集中收集交由有资质单位处理 6 光氧催化净化装置 废灯管 间断 集中收集，由厂家回收

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 蒸汽锅炉 | 废气量 | 72.22万m3/a | 72.22万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 11.37mg/m3 0.008t/a | 11.37mg/m3 0.008t/a |
|  |  | SO2 | 2.60mg/m3 0.002t/a | 2.60mg/m3 0.002t/a |
|  |  | NOx | 62.8mg/m3 0.045t/a | 62.8mg/m3 0.045t/a |
|  | 印刷及墨辊擦拭 | 废气量 | 3600万m3/a | 3600万m3/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | 110.5mg/m3 3.978t/a | 27.63mg/m3 0.995t/a |
|  |  | 苯 | 0.224mg/m3 0.008t/a | 0.056mg/m3 0.002t/a |
|  |  | 甲苯与二甲苯合计 | 0.776mg/m3 0.028t/a | 0.194mg/m3 0.007t/a |
|  | 制胶 | 颗粒物 | 少量 | 少量 ＜1.0mg/m3 |
|  | 覆膜 | 非甲烷总烃 | 0.027t/a | 0.027t/a ＜2.0mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 锅炉排污水 | COD SS | 少量 | 少量 |
| 固 体 废 物 | 纸板制作 印刷 模切 表面处理 | 废纸 裁切纸屑 废包装材料 | 5t/a | 0 t/a |
|  | 粘箱 | 不合格产品 |  |  |
|  | 印刷 | 废油墨盒 | 1t/a | 0 t/a |
|  |  | 废树脂版 | 0.02t/a | 0 t/a |
|  |  | 废棉纱 | 0.1t/a | 0 t/a |
|  | 表面处理 | 废复膜胶桶 | 3t/a | 0 t/a |
|  | 锅炉软化系统 | 废离子交换树脂 | 0.01t/a | 0 t/a |
|  | 光氧催化净化装置 | 废灯管 | 0.005t/a | 0 t/a |
| 噪声 | 噪声源主要为生产设备运行时产生的噪声，源强75～85dB（A）。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要是在原有厂房内建设一座厂房及新增设备的安装和调试，新增厂房为彩钢结构，无土建工程，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响及固体废物影响。项目施工期较短，施工主要是在现有厂房内进行，施工期噪声随着施工期的结束而消失，对周围环境的影响较小。施工期固废主要为废钢板、各种包装材料。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。不能利用的定时清运到建设监管部门指定地点。 项目施工期影响较小，不再详细分析。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 ⑴锅炉烟气 项目生产过程中用热采用蒸汽锅炉产生的蒸汽。项目锅炉新增天然气消耗量为5.3万m3/a，锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气经15m排气筒排放。根据河北省排放污染物许可证监测报告（唐永检字（2017）[排]第188号），锅炉烟气中污染物排放浓度分别为颗粒物：10.8～11.7mg/m3、SO2：2.59～2.61mg/m3、NOx：60.9～64.8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点区域执行大气污染物特别排放限值：烟尘：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3的限值要求，NOx同时满足《唐山市“十项重点工作”方案》（唐办发〔2018〕2号）中《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》限值要求：NOx：80 mg/m3。 ⑵制胶废气 项目使用的玉米淀粉胶为企业自制，主要成分为玉米淀粉和粘合剂，玉米淀粉胶制备过程中玉米淀粉和粘合剂投放过程中产生少量的粉尘，玉米淀粉胶的制备为间歇性生产，粉尘产生量较少，加强车间通风，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物：周界外无组织最高允许浓度：1.0mg/Nm3。 ⑶印刷及墨辊擦拭废气 项目印刷及墨辊擦拭过程会产生挥发性有机污染物，主要为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。本项目油性油墨中植物油含量为20-30%，矿物油含量为20-30%，根据《广东省印刷行业挥发性有机化合物废气治理技术指南》表2广东省印刷行业 VOCs 废气源头控制措施：水性油墨中VOCs含量约5%。本项目建设完成后，全厂水性油墨用量为6.99t/a，油性油墨用量为6.62t/a，乙醇用量为0.1t/a。本项目按油墨中VOCs全部挥发考虑，水性油墨中挥发性有机物产生量为0.35t/a，以非甲烷总烃计，油性油墨挥发性有机物产生量为3.97t/a，以非甲烷总烃计，乙醇全部挥发，有机物产生量为0.1t/a，以非甲烷总烃计，则项目非甲烷总烃产生量为4.42t/a。 项目现有印刷机上方设置集气罩（集气罩尺寸长8m，宽2m），新增的印刷机上方设置集气罩（集气罩尺寸长8m，宽2m），印刷机废气通过管道引入1套印刷废气处理装置（低温等离子+UV光催化氧化设备）处理，处理后的废气经现有15m排气筒排放，印刷废气处理装置（低温等离子+UV光催化氧化设备）风机风量为15000 m3/h。集气罩集气效率为90%，非甲烷总烃产生浓度为110.5mg/m3，低温等离子+UV光催化氧化设备处理效率为75%，经计算，非甲烷总烃排放浓度分别为27.63mg/m3。类比现有工程监测数据，项目外排废气中苯、甲苯与二甲苯合计浓度分别为0.056mg/m3、0.194mg/m3。经处理后外排废气中非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“印刷工业”大气污染物排放限值：非甲烷总烃：50mg/m3、苯：1mg/m3、甲苯与二甲苯合计：15mg/m3。 ⑷覆膜废气 项目覆膜过程采用水性复膜胶，覆膜过程中会有少量挥发性有机物产生。水性复膜胶的主要成分为丙烯酸树脂（38%）和水（62%）。丙烯酸树脂在300℃以上易分解，项目覆膜工序工作温度为50℃，因此覆膜过程中，丙烯酸树脂将会少量分解，产生丙烯酸酯单体（以非甲烷总烃计）。 类比同类企业数据，复膜胶使用过程中有机成分挥发比例约占有机成分含量（38%）的0.1%，项目水性复膜胶使用量为70.8t/a，丙烯酸树脂含量为26.9t/a，故非甲烷总烃的产生量为0.027t/a。 未被收集的印刷废气中非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯量为0.442t/a、0.0009 t/a、0.0015 t/a、0.0015 t/a。 则车间无组织排放量为非甲烷总烃0.469t/a、0.0009 t/a、0.0015 t/a、0.0015 t/a。经预测非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织最大排放浓度分别为0.02336mg/m3、4.482E-5mg/m3、7.47E-5 mg/m3、7.47E-5mg/m3，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）无组织排放监控浓度限值非甲烷总烃：2.0mg/m3；苯：0.1mg/m3；甲苯：0.6mg/m3；二甲苯：0.2mg/m3；的限值要求。 2 声环境影响分析 ⑴噪声源种类和源强参数 本项目噪声源1.8米七层生产线、锅炉风机、搅拌机、印刷机、模切机、裱纸机、覆膜机、烫金机、糊箱机、风机等各机械设备运行噪声，噪声源强为75～85dB(A)。设计将主要生产设备均布置在生产车间和封闭厂房内，车间为单层彩钢结构，锅炉房为砖混结构，可降噪15～20dB(A)。噪

声源源强及治理措施见表11，噪声源距厂界距离见表12。 表11 噪声源及治理措施一览表 噪声源 数量 台(套) 源强 dB(A) 发声 特性 运行 时间 行时间 治 理 措 施 降噪效果 锅炉风机 1 85 间断 8h/d 封闭砖混结构厂房内 降噪20dB(A) 搅拌机 1 75 连续 2h/d 封闭单层彩钢结构生产车间内 降噪15dB(A) 1.8m七层生产线 1 85 连续 8h/d 裱纸机 2 75 连续 8h/d 印刷机 2 75 连续 8h/d 覆膜机 2 80 连续 8h/d 全自动切纸机 2 75 连续 8h/d 烫金机 1 75 连续 8h/d 模切机 5 75 连续 8h/d 糊箱机 1 75 连续 8h/d 风机 1 85 连续 8h/d 表12 噪声源距厂界距离 单位：m 噪 声 源 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 锅炉风机 255 30 30 155 搅拌机 115 175 170 10 1.8m七层生产线 175 180 110 5 裱纸机 130 145 155 45 印刷机 215 55 65 125 覆膜机 185 50 95 135 全自动切纸机 185 60 85 125 烫金机 165 50 120 135 模切机 160 125 110 30 糊箱机 220 125 50 35 风机 225 65 60 120 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ⑴室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑵噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S；

N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶预测值的计算 ） 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见表13。 表13 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 31.1 0 70 55 达标 达标 南厂界 40.4 0 65 55 达标 达标 西厂界 39.8 0 达标 达标 北厂界 56.2 0 达标 达标 唐山冀东专用车有限公司家属楼 11.0 0 60 50 达标 达标 由表13可知，拟建项目投产后产噪设备对各厂界的噪声贡献值为昼间31.1～56.2dB(A)，夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准限值要求。项目对东北侧敏感点—唐山冀东专用车有限公司家属楼噪声贡献值为11.0dB(A)，项目噪声对其影响较小。 3 废水影响分析 本项目不新增员工，无新增生活用水。项目生产不产生废水，废水主要为蒸汽锅炉产生少量的定期排污水，主要污染物为SS，锅炉排污水作为清净下水排入市政污水管网，进入滦县污水处理厂处理。 4 固体废物 项目产生的固体废弃物包括一般固废、危险废物，具体情况如下： ⑴一般固废 一般固废主要为生产过程产生的废纸、裁切纸屑，粘箱过程中产生的不合格产品，表面处理工序产生的废包装材料，项目建设完成后，全厂废纸、裁切纸屑、不合格产品、废包装材料产生量为5t/a。集中收集后定期外售。 ⑵危险废物 印刷工序产生的废油墨盒、废树脂版，墨辊擦拭产生的废棉纱，覆膜过程产生的废复膜胶桶，锅炉软化系统产生的废离子交换树脂，光氧催化净化装置产生的废灯管，均属于危险废物。项目建设完成后，全厂废油墨盒、废树脂版、废棉纱、废复膜胶桶产生量分别为1t/a、0.02t/a、0.1t/a、3t/a，废离子交换树脂、废灯管的产生量分别为0.01t/a、0.005t/a。 根据《国家危险废物名录》（2016年），废油墨盒、废棉纱、废复膜胶桶属于HW49，废树脂版属于HW13，光氧催化净化装置废灯管HW29含汞废物，环评要求设置专用容器贮存，暂存在危废储存间，废油墨盒、废棉纱、废复膜胶桶、废树脂版、废离子交换树脂交由有资质单位统一处理，废灯管由厂家回收。 上述危险废物其储存、转移和处理途径需遵守《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关规定，要求如下： ①危险废物的储存 ⅰ 应按照固体废物的性质进行分类收集和暂存。设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志，储存期限不得超过国家规定。 ⅱ 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ⅲ 厂区已建设危废间一座，建筑面积27.09m2（6.3m×4.3m×3.3m），位于宿舍楼西侧；环评要求地面做防渗处理，危废间地面铺设2mm厚高密度聚乙烯或其他人工材料的防渗层，以保证渗透系数≤10-10cm/s。 ②危险废物收集后送有资质的单位处理。对于这部分危险固废，企业不能随意处理，也不能乱堆乱放，必须密闭转移，及时清运，在生产过程中要注意对这些废物的收集和储运。必须切实做好固废的分类工作，废油墨盒、废棉纱、废复膜胶桶、废树脂版、废离子交换树脂定期由秦皇岛徐山口危险废物处理有限公司处理。废灯管由厂家回收。 秦皇岛徐山口危险废物处理有限公司处理持有河北省环境保护厅核发的危险废物经营许可证（冀危许201006号），有效期2017年4月20日-2022年4月19日，经营危险废物类别为HW03（900-002-03）、HW04、HW05、HW06、HW08、HW11、HW12（不含264-002-12、264-003-12、264-004-12、264-005-12、264-006-12、264-007-12、264-008-12、264-009-12）、HW13、HW37、HW38、HW39、HW40、HW49（900-039-49、900-041-49、900-045-49、900-046-49、900-047-49 不包括爆炸性及剧毒废药品、900-999-49 不包括爆炸性及剧毒废药品）、HW50（仅限有机催化剂）；物化处置类别：HW09、HW17、HW22、HW34、HW35（不包括 221-002-35）；综合利用类别：HW17(336-054-17、336-057-17）、HW22(397-004-22 仅限液态、397-051-22)、HW49（900-041-49、900-045-49)等，核准经营焚烧处置规模：焚烧量 26333吨/年。物化处置规模：HW09乳化液 6000 吨/年；HW17、HW22污泥干化量12000 吨/年；HW34、HW35（不包括221-002-35）酸碱中和量 4200吨/年。综合利用规模：HW17(336-057-17)含金废液300吨/年；HW17（336-054-17）含镍废液 1200吨/年；HW22(397-051-22)氧化铜渣1500 吨/年；HW22(397-004-22、397-051-22)蚀刻液 3000 吨/年；HW49（900-041-49）废铁桶综合利用 3000 吨/年；HW49(900-045-49)废线路板2100 吨/年。本项目危险废物类别及产生量见表14，项目危废中废油墨盒、废复膜胶桶、废棉纱、废树脂版和废离子交换树脂该公司可接纳处置。 表14 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废 物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要 成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废油墨盒 900-041-49 1 印刷工序 印刷机 固态 油墨 油墨 每天 毒性 感染性 存放在危废间内，定期由有资质单位处理 2 废复膜胶桶 900-041-49 3 覆膜工序 覆膜机 固态 复膜胶 复膜胶 每天 3 废棉纱 900-041-49 0.1 印刷工序 印刷机 固态 油墨 油墨 每天 采用专用容器储存，存放在危废间内，定期由有资质单位处理 4 废树脂版 265-101-13 0.02 固态 树脂 树脂 一年 毒性 5 废离子交换树脂 900-015-13 0.01 锅炉软化水系统 固态 树脂 树脂 一年 毒性 6 废灯管 900-023-29 0.005 光催化氧化装置 固态 玻璃 汞 一年 毒性 采用专用容器储存，存放在危废间内，定期由厂家回收 表15 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所 （设施）名称 危险废物 名称 危险废物 类别 危险废物 代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废油墨盒 HW49其他废物 900-041-49 宿舍西侧 27.09m2 存放在危废间 0.5t 半年 2 废复膜胶桶 900-041-49 1.5 t 半年 3 废棉纱 900-041-49 收集在密闭容器内，存放在危废间 收集在密闭容器内，存放在危废间 收集在密闭容器内，存放在危废间 0.1t 一年 4 废树脂版 HW13有机树脂类废物 265-101-13 0.02t 一年 5 废离子交换树脂 900-015-13 0.01t 一年 6 废灯管 HW29含汞废物 900-023-29 0.005t 一年 5防护距离 ⑴大气环境防护距离分析： 采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算程序（Ver1.1）进行模拟计算，本项目大气污染物主要产生于胶印车间和覆膜车间，参数见表15。 表16 面源参数表 面源类别 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 污染物排放速率（t/a） 评价标准（mg/m3） 胶印车间 覆膜车间 非甲烷总烃 7 36 100 0.469 2.0 苯 0.009 2.4 甲苯 0.0015 0.6 二甲苯 0.0015 0.3 计算结果显示，面源无超标点，因此环评认为，本项目可不设大气环境防护距离。 ⑵卫生防护距离 对于无组织排放的工艺废气，可按照《制定大气污染物排放标准的技术方法》中的计算方法确定卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 工业企业的卫生防护距离主要是按工业企业有害气体无组织排放量来确定的。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定：“凡不通过排气筒或通过15米高度以下排气筒的有害气体排放，属无组织排放”。本项目中，胶印车间、覆膜车间挥发性有机物属无组织排放，以挥发性有机物排放源来计算其卫生防护距离。计算参数及计算结果见表17。 表17 本项目无组织排放废气卫生防护距离及计算参数 污染源 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源 一次浓度最高标准限值（mg/m3） 卫生防护距离 长度 （m） 宽度 （m） 有效高度（m） 计算值（m） 提级后的值（m） 胶印车间 覆膜车间 非甲烷总烃 0.195 100 36 7 2.0 0.703 50 苯 0.0004 2.4 0.000 50 甲苯 0.0006 0.6 0.007 50 二甲苯 0.0006 0.3 0.003 50 由上表可知本项目卫生防护距离为100m。本项目无组织颗粒物主要产生部位是胶印车间和覆膜车间。本项目覆膜车间距最近敏感点东北侧唐山冀东专用车有限公司家属楼250m，满足防护距离要求。 6总量控制分析 本项目锅炉定排水作为清净下水排放，不计入总量，无新增生产废水和生活污水排放， COD、NH3-N 排放量为0t/a。锅炉采用天然气为燃料，新增颗粒物、SO2、NOx 的排放量分别为0.008t/a、0.002t/a、0.045t/a。项目建设前后主要污染物排放量变化情况见表18。 表18 建设前后主要污染物排放量变化情况 单位：t/a 类别 污染物 原有项目排放量 本项目 以新代老削减量 扩建后总排放量 建设前 后增减量 废气 颗粒物 0.099* 0.008 0 0.107 +0.008 SO2 0.22* 0.002 0 0.222 +0.002 NOx 0.66* 0.045 0 0.705 +0.045 非甲烷总烃 0.846 0.995 0.846 0.995 +0.149 苯 0.0017 0.002 0.0017 0.002 +0.0003 甲苯与二甲苯合计 0.006 0.007 0.006 0.007 +0.001 废水 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 固废 0 0 0 0 0 注：*原有项目排放量来自排污许可证（PWX-130223001-18）。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污 染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： ⑴计算依据 蒸汽锅炉废气中颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3：颗粒物：20mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150mg/m3。NOx满足《唐山市“十项重点工作”方案》（唐办发〔2018〕2号）中《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》限值要求：NOx：80 mg/m3。 ⑵计算过程 根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（2010年修订版）“表4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉”：工业废气量136259.17立方米/万立方米-原料，本项目新增天然气消耗量为5.3万m3/a，新增废气量为72.22万m3/a，计算过程如下 颗粒物总量控制指标=72.22万m3/a×20mg/m3×10-9 =0.014t/a SO2总量控制指标=72.22万m3/a×50mg/m3×10-9=0.036t/a NOx总量控制指标=72.22万m3/a×80mg/m3×10-9=0.058t/a 因此建议本项目新增总量控制指标为：SO2 0.036t/a、NOx 0.058t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物0.014t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 蒸汽锅炉 | 颗粒物 SO2 NOx | 低氮燃烧器 15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 印刷及墨辊擦拭 | 非甲烷总烃 苯 甲苯 二甲苯 | 低温等离子+UV光催化氧化设备+15m排气筒 |  |
|  | 制胶废气 | 颗粒物 | / |  |
|  | 覆膜废气 | 非甲烷总烃 | 封闭生产车间 |  |
| 水 污 染 物 | 锅炉排污水 | COD、SS | / | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 纸板制作 印刷 模切 | 废纸 裁切纸屑 | 集中收集，定期外售 | 不排放 |
|  | 表面处理 | 废包装材料 |  |  |
|  | 粘箱 | 不合格产品 |  |  |
|  | 印刷 | 废油墨盒 废树脂版 废棉纱 | 集中收集，在危废间暂存，定期交有资质单位处理 |  |
|  | 表面处理 | 废复膜胶桶 |  |  |
|  | 锅炉软化系统 | 废离子交换树脂 |  |  |
|  | 光氧催化净化装置 | 废灯管 | 集中收集，在危废间暂存，由厂家回收 |  |
| 噪 声 | 生产设备均布置在封闭车间内，生产车间单层彩钢结构，锅炉风机设置在锅炉房内，锅炉房为砖混结构，夜间不生产，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准要求。项目对东北侧敏感点—唐山冀东专用车有限公司家属楼噪声贡献值为11.0dB(A)，项目噪声对其影响较小。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理对象 治理措施 数量 处理能力 验收标准 投资 万元 废气 印刷 墨辊擦拭 覆膜 非甲烷总烃 苯 甲苯 二甲苯 集气罩+低温等离子+光氧催化净化装置+15米排气筒 1套 15000 m3/h 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“印刷工业”大气污染物排放限值：非甲烷总烃：50mg/m3、最低去除效率70%、苯：1mg/m3、甲苯与二甲苯合计：15mg/m3；表2企业边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：2.0mg/m3；苯：0.1mg/m3；甲苯：0.6mg/m3；二甲苯：0.2mg/m3；表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值：非甲烷总烃：4.0mg/m3、苯：0.4mg/m3、甲苯：1.0mg/m3、二甲苯：1.2mg/m3。 10 锅炉 颗粒物 SO2 NO 低氮燃烧 15 m排气筒 1 4000 m3/h 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点区域执行大气污染物特别排放限值：烟尘：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3的限值要求，NOx同时满足《唐山市“十项重点工作”方案》（唐办发〔2018〕2号）中《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》限值要求：NOx：80 mg/m3 / 制胶 颗粒物 / / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物：周界外无组织最高允许浓度：1.0mg/Nm3； / 废水 锅炉排污水 作为清净下水，排污市政污水管网 / / 固 废 废纸、裁切纸屑、废包装材料、不合格产品集中收集，定期外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 3 废油墨盒、废树脂版、废棉纱、废复膜胶桶、废离子交换树脂，废灯管集中收集，在危废间内存放；废油墨盒、废树脂版、废棉纱、废复膜胶桶、废离子交换树脂送有资质的单位处理；废灯管由厂家回收处理。危废间地面采取防渗措施，渗透系数≤10-10cm/s。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单 噪声 各主要产噪设备均置于封闭车间内，锅炉风机位于锅炉房内。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3、4类标准 / 投资 占总投资的0.65％ 13 |

结论与建议

一 结论 1 产业政策 项目不属于国家《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013修正）、《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》中的鼓励类、限制类和淘汰类项目，属于允许类。本项目不在《河北省区域禁（限）批建设项目实施意见（试行）》（冀政[2009]89号）禁止类与限制类之列，项目已进行备案（滦发改备字[2018]176号），项目符合国家及地方产业政策要求。 2 厂址选择的合理性分析结论 本项目位于滦县经济开发区阿里山大街9号，项目在现有厂区内建设，不新增占地，不改变现有用地性质。项目符合“三线一单””及国家和地方产业政策的相关要求。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目卫生防护距离为100m，本项目覆膜车间距最近敏感点东北侧唐山冀东专用车有限公司家属楼250m，项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3环保措施可行性分析结论 ⑴废水 本项目不新增员工，无新增生活用水。项目废水主要为蒸汽锅炉产生少量的定期排污水，主要污染物为SS，锅炉排污水作为清净下水排入市政污水管网，进入滦县污水处理厂处理。 ⑵废气 ①锅炉烟气 项目生产过程中用热采用蒸汽锅炉产生的蒸汽，锅炉采用低氮燃烧器，锅炉烟气经15m排气筒排放。根据河北省排放污染物许可证监测报告（唐永检字（2017）[排]第188号），锅炉烟气中污染物排放浓度分别为颗粒物：10.8～11.7mg/m3、SO2：2.59～2.61mg/m3、NOx：60.9～64.8mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点区域执行大气污染物特别排放限值：烟尘：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3的限值要求，NOx同时满足《唐山市“十项重点工作”方案》（唐办发〔2018〕2号）中《建设生态唐山实现绿色发展工作方案》限值要求：NOx：80 mg/m3。 ②制胶废气 制胶过程中，玉米淀粉和粘合剂投放过程中产生少量的粉尘，玉米淀粉胶的制备为间歇性生产，粉尘产生量较少，颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准：颗粒物：周界外无组织最高允许浓度：1.0mg/Nm3。 ③印刷及墨辊擦拭废气 项目印刷及墨辊擦拭过程会产生挥发性有机污染物，主要为非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯。项目在现有和新增的五色印刷机上方设置集气罩，印刷机废气通过管道引入1套印刷废气处理装置（低温等离子+UV光催化氧化设备）处理，处理后的废气经现有15m排气筒排放。 经处理后非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度分别为27.63mg/m3、0.056mg/m3、0.194mg/m3。废气中非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1“印刷工业”大气污染物排放限值：非甲烷总烃：50mg/m3、苯：1mg/m3、甲苯与二甲苯合计：15mg/m3。 ④覆膜废气 项目覆膜过程采用水性复膜胶，覆膜过程中会有少量非甲烷总烃，非甲烷总烃的产生量为0.027t/a。 未被收集的印刷废气和覆膜废气在车间无组织排放，无组织排放量为非甲烷总烃0.469t/a、0.0009 t/a、0.0015 t/a、0.0015 t/a。经预测非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯无组织最大排放浓度分别为0.02336mg/m3、4.482E-5mg/m3、7.47E-5 mg/m3、7.47E-5mg/m3，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）无组织排放监控浓度限值非甲烷总烃：2.0mg/m3；苯：0.1mg/m3；甲苯：0.6mg/m3；二甲苯：0.2mg/m3；的限值要求。 ⑶噪声 各产噪设备安装在封闭厂房内，生产车间为单层彩钢结构，锅炉房为砖混结构，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3、4类标准限值。对环境影响较小。 ⑷固体废物 废纸、裁切纸屑、废包装材料、不合格产品集中收集，定期外售。废油墨盒、废树脂版、废棉纱、废复膜胶桶、废离子交换树脂，废灯管集中收集，在危废间内存放；废油墨盒、废树脂版、废棉纱、废复膜胶桶、废离子交换树脂送有资质的单位处理；废灯管由厂家回收处理。固废得到妥善处置。 4总量控制 本项目新增总量控制指标为：SO2 0.036t/a、NOx 0.058t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物0.014t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，项目符合国家产业政策，厂址选择合理，环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

打包

噪声 固废

废气 噪声 固废

废气 噪声 固废

粘箱

模切

噪声 固废

表面处理

印刷

废气 废水 噪声 固废

蒸汽

锅炉

噪声 固废

纸板制作

原 纸

噪声

裱纸

玉

米

淀

粉

胶

玉

米

淀

粉

胶

玉米淀粉

粘合剂

水

废气 噪声

制胶