建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：滦县鸿丰物业服务有限公司研山新村

锅炉替换项目

建设单位(盖章)：滦县鸿丰物业服务有限公司

编制日期：2018年10月

国家环境保护总局制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县鸿丰物业服务有限公司研山新村锅炉替换项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县鸿丰物业服务有限公司 |
| 法人代表 | 陈生龙 | 联系人 | 王建新 |
| 通讯地址 | 滦县响嘡镇研山新村 |
| 联系电话 | 13582501002 | 传 真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县响嘡镇研山新村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]141号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建√技改□ | 行业类别及代码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占地面积 （平方米） | 4666.62m2 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 2500 | 其中环保投 资（万元） | 895.5 | 环保投资占 总投资比例 | 35.82% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2018年11月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 随着国务院《大气污染防治行动计划》([2013]37号)的实施，国家加强了对燃煤锅炉的管控，按照《河北省燃煤锅炉治理方案》(冀政字[2015]16号)、《唐山市2013-2017大气污染防治攻坚行动实施方案》(唐发[2013]14号)、《关于加快推进城区燃煤锅炉整治工作的通知》（唐政函[2014]65号）、《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发〔2018〕22号、《河北省燃煤锅炉治理实施方案》、《滦县人民政府关于我县35t/h及以下燃煤锅炉淘汰工作有关问题的专题会议纪要》（2018年7月3日）等相关文件的要求，滦县鸿丰物业服务有限公司决定将本单位3台20t/h燃煤锅炉更换为1台65t/h链条式燃煤锅炉。本次技改方案中，将原有燃煤锅炉设备及烟囱全部拆除，不改变原有建筑物的主体结构。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。滦县鸿丰物业服务有限公司于2018年8月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：滦县鸿丰物业服务有限公司研山新村锅炉替换项目； （2）建设单位：滦县鸿丰物业服务有限公司； （3）建设性质：技改； （4）法人代表：陈生龙； （5）占地面积：本项目在滦县鸿丰物业服务有限公司现有锅炉房内进行改造，项目占地7亩，建筑面积3200m2； （6）项目投资：本项目总投资2500万元，环保投资895.5万元，占总投资35.82%； （7）建设规模：用一台65t/h链条式燃煤锅炉替换原有3台20t/h燃煤锅炉，供热面积50万平方米； （8）建设内容：依托现有锅炉房，制水间及泵房及办公等建筑，新建全封闭煤库，共计3200平方米，用一台65t/h链条式燃煤锅炉替换原有3台20t/h燃煤锅炉，购置自动上料系统一套、65t/h链条式燃煤锅炉一台、脱硫脱硝除尘设备一套、在线监测系统一套、制水系统一套、变压器一台、配电设施及其附属设备等。 表1 主要工程内容一览表 工程组成 工程内容 备注 主体工程 锅炉房 将原有3台20t/h燃煤锅炉拆除，在现有锅炉房内建设一台65t/h链条式燃煤锅炉 辅助工程 办公用房 依托现有办公用房 泵房及制水间 安放泵类及制备软水 消石灰仓 配套1座30t消石灰仓，用于配置Ca(OH)2浆料 储运工程 封闭煤库 新建封闭式煤库一座，煤炭储存、转运均在煤库中进行 公用工程 供水 无新增生活用水；生产用水为市政供水 供电 现有一台630KVA变压器，技改后新增一台1250KVA变压器 供热 生产、生活供热依托项目锅炉 环保工程 废气 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱；消石灰仓设置仓顶除尘器 废水 排入市政管网 噪声 厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施 固废 灰渣、石膏外售；消石灰仓除尘灰回收利用；生活垃圾、污泥交由环卫部门统一处理；危险废物委托有资质的单位处理 项目技术改造前后情况对比见下表： 表2 技改前后情况对比表 序号 名称 原有燃煤锅炉房 技改后燃煤锅炉房 1 占地面积 4666.62m2 4666.62m2 2 建筑面积 3200m2 3200m2 3 锅炉台数 20t/h锅炉3台 65t/h链条式燃煤锅炉1台 4 锅炉型号 SZL14-1.25/130/70-AⅡ DZL46-1.25/130/70-AⅡ 5 烟囱个数 1根（内径1.8m，高度35m） 1根（1.7m×1.7m，高度52m） 6 除尘设备、脱硫设备、脱硝 布袋除尘+双碱法脱硫+炉内喷高分子脱硝剂脱硝+45m高烟囱 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱 7 废气处理能力 3×65000m3/h 171000m3/h 8 供暖面积 50万m2 50万m2 9 运行时间 3120 3120 10 人数 6 6 11 电量 100万kwh/a 150万kwh/a 12 新鲜水 24326.9m3/a 24326.9m3/a 13 煤 21776t/a 21776t/a 原有设备均拆除，所有设备均为新购设备，无依托原有设备。 表3 主要生产设备一览表 序号 名 称 型 号 数量 一、热力站设备 1 链条式燃煤锅炉 DZL46-1.25/130/70-AII，65t/h 1 2 给煤机 20t/h 1 3 煤炭输送系统 — 1 4 鼓风机 G6-73 18D 风量：141170 m3/h 风压：2474pa 电机：132kw 1 5 引风机 Y6-51 16D 风量：195000m3/h 风压：6500pa 电机：500kw 1 6 除渣机 CLZ型 1 7 减速机 — 1 8 定期排污扩容器 — 1 9 取样冷却器 — 1 软水制备 1 水处理设备 型号3900# 1 2 软化水箱 20m³ 2 3 补水泵 流量约20t/h，扬程约81m 1 4 循环水泵 流量约200t/h，扬程约50 m,水温按 130℃考虑 4 其他辅助设施 1 空压机 LG37EZ 2 2 变压器 630KVA、1250KVA 2 3 其他供电设备 — 1 4 安保监控设备 — 1 5 在线监测 — 1 6 消石灰仓 30t 1 7 次氯酸钠储罐 25m3 1 环保设施 1 多管除尘器 171000m3/h 1 2 布袋除尘器 171000m3/h 1 3 脱硫循环水泵 流量：350m3/h 1 4 脱硝循环水泵 流量：300m3/h 1 5 中和循环水泵 流量：300m3/h 1 6 浆液排出泵 流量：30m3/h 1 7 卸料泵 流量：20m3/h 1 8 脱硝液供给泵 流量：15m3/h 1 9 加药池液搅拌 — 1 10 加药泵 流量：20m3/h 1 11 除雾器冲洗水泵 流量：80m3/h 1 12 置换池搅拌器 7.5KW 1 13 氧化池搅拌器 5.5KW 1 14 罗茨风机 流量：60m3/min 1 15 烟气脱白设备 冷凝器1个，再热器1个；设计流量171000m3/h 2 技改项目构建筑一览表见表4。 表4 项目构建筑物一览表 序号 建构筑物名称 建筑面积m2 建筑类型 备注 1 锅炉房 813.8（31.3m×26m×15m） 砖混结构，地面硬化 依托现有工程，10.5m混凝土基础（墙体外铺设10cm厚隔音棉），上部4.5m高双层彩钢（中间设置10cm隔音材料） 2 泵房及制水间 219.04（14.8m×14.8m×15m） 依托现有工程（墙体外铺设10cm厚隔音棉） 3 封闭煤库 1103.29 彩钢结构 2.5m混凝土基础墙，上部6.5m高双层彩钢，新建 4 1#配电室 27.03（8.5m×3.18m×15m） 砖混结构，地面硬化 依托现有工程 5 2#配电室 813.8（31.3m×4m×15m） 6 办公用房 219.04 依托现有工程，位于泵房及制水间上方 7 危废暂存间 4（2m×2m×2m） — 储存危险废物 8 池体 250.25m3（13m×5.5m×3.5m） 钢筋混凝土结构 新建，内部分为4格，分别为事故浆液池1个、沉淀池2个、回水池1个 9 制浆池 14m3（2m×2m×3.5m） — 合计 3200 项目原材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及主要设备一览表 项目 名称 耗用量 单位 存储方式 备注 原辅材料 烟煤 21776 t/a | 封闭煤库中堆存 均外购，粒径为3-10mm Ca(OH)2 1248 t/a 消石灰仓 储存在仓中 次氯酸钠脱硝剂 678 t/a 储存罐 浓度为25% NaCl 2.0 t/a 袋装 用于树脂再生 齿轮油 2.0 t/a 原材料库 桶装 润滑油 液压油 其他 水 24326.9 m3/a — 技改项目无新增生活用水；用水均由市政供水 电 150万 kwh/a — 厂区内现有一台630KVA变压器，技改后新增一台1250KVA变压器 （6）煤炭及能源量 ①根据《工业和民用燃料煤》（DB13/2081-2014）中的相关规定：唐山地区非法电工业用煤质量标准需满足工煤Ⅰ型，硫分≤0.4%、灰分≤12.5%、挥发分≤37%；《唐山市人民政府关于禁止销售使用高硫煤和焦炭的通知》（唐政通字[2013]10号）中的相关规定：“各类煤炭、焦炭经营和使用单位禁止销售和使用硫分超过0.6%、灰分超过15%的燃煤及制品(包括原料煤、动力煤、燃料煤、型煤等)和焦炭；市区范围内的电力企业取暖期内禁止使用硫分超过0.8%、灰分超过16%的燃煤，取暖期外严格执行环评批复的煤质要求” 。供热采用烟煤，烟煤外购于内蒙、山西，烟煤灰分含量为12%，硫分含量为0.39%，因此燃煤符合相关环保要求的规定。 ②本次技改项目锅炉为冬季供暖锅炉，运行时间为3120h/a。煤炭消耗量为6.979t/h，则煤炭消耗总量为21776t/a，煤炭成分表见表6。 表6 燃料成份分析表 单位：% 项 目 符 号 单 位 煤 收到基碳 Car % 43.9 收到基氢 Har % 3.03 收到基氧 Oar % 8.59 收到基氮 Nar % 0.80 收到基硫 Sar % 0.39 收到基灰分 Aar % 12.0 全水分 Mar % 9.73 挥发份 Vdaf % 21.56 低位发热量 Qnet.v.ar Kcal/kg 5000 （9）劳动定员与工作制度：原有项目劳动定员6人，技改后劳动定员不变，年工作130天，每天3班，每班工作8小时。 （10）平面布置：厂区大门位于东侧，厂区北侧为锅炉房、配电室、泵房及制水间及环保设施工段，技改项目在原有建筑物内建设，办公依托现有办公用房，厂区南侧新建封闭式煤库，平面布置见附图3。 （11）建设地点 厂址位于滦县响嘡镇研山新村，中心坐标为北纬N39°42'5.43"，E118°43'57.69"。原有工程位于研山新村小区内，东侧为临街门市、南侧、西侧均为研山新村小区、北侧为研山小学。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、公用工程 （1）供电：厂区内现有一台630KVA变压器，技改后新增一台1250KVA变压器，技改完成后年用电量150万kwh。 （2）供热 本项目属于热力生产和供应业，以煤炭为燃料，主要为南馨苑一期小区、南馨苑二期小区、研山新村小区三个小区供暖，规划接入区域为南馨苑三期、杜峪村。 （3）给、排水 技改项目无新增劳动定员，该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置水冲厕，生活用水主要为盥洗用水及冲厕用水；技改完成后厂内建设1台65t/h链条式燃煤锅炉，生产用水主要为煤炭储存、转运过程中雾化喷淋设施用水、软水制备系统用水、脱硫脱硝设施用水、地面冲洗用水、车辆清洗用水，生活、生产用水均来自市政管网。 1）生活用水：技改项目无新增劳动定员，原有职工生活用水量按20L/（人·d）计算，则生活用水量为0.12m3/d；排水系数以80%计，则排水量为0.096m3/d（11.52m3/a）。 2）煤炭储存、转运过程中喷淋设施用水量为20.0m3/d，喷淋水全部蒸发、损耗，无废水产生（用水来自软水制备系统排水）。 3）软水制备系统： 锅炉每天运行24h，软水制备系统新鲜水用量为186m3/d，软水产生量为130.2 m3/d，浓盐水产生量为55.8 m3/d；锅炉循环水量为1560 m3/d，锅炉废水产生量为24 m3/d，浓盐水全部回用（回用脱硫、脱硝及喷淋用水），锅炉排水部分回用（回用于地面冲洗及喷淋用水），部分锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水排污市政污水处理厂处理。 4）脱硫、脱硝塔：脱硫液、脱硝液、中和液均循环使用，循环量分别为300 m3/d、250 m3/d、250 m3/d，脱硫液、中和液配备过程需要补充新鲜水，新水补充量为50 m3/d。 5）脱白装置冷凝系统用水：冷凝换热器以冷却水作为冷源，循环水量为30m3/h，循环水定期补充，新鲜水补充量为1.0 m3/h。 6）地面冲洗水：为保持生产车间地面清洁，每天对车间地面冲洗，并用拖布拖地，冲洗地面面积约为1000m2，用水量以2L/m2·d，则地面清洗用水量为2.0m3/d；地面冲洗废水产生量以用水量的15%计，则废水产生量为0.3m3/d。 7）车辆清洗用水：运输车辆清洗用水为20L/辆·次，全年运输1080次，则车辆清洗用水量为0.18m3/d，车辆清洗水定期补充，补充水量为0.01m3/d，车辆清洗废水排入沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 表 7 工程水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 项目 总用水 入 出 新鲜水 循环水 软化水 回用水 软化水 回用水 损耗水 浓盐水 外排水 1 喷淋用水 20 — — — 20 — — 20 — — 2 锅炉用水 1690.2 — 1560 130.2 — 16.2 1690.2 — 7.8 3 软化水系统 186 186 — — — 130.2 — 186 55.8 — 4 脱硫除尘装置 50 — — — 50 — — 50 — — 5 脱白冷凝系统 31.0 1.0 30.0 — — — — 1.0 — — 6 车辆清洗用水 5.01 0.01 5.0 — — — — 5.01 — — 7 生活用水 0.12 0.12 — — — — — 0.12 — 0.096 8 地面冲洗水 2.0 — — — 2.0 — — 2.0 — 0.3 — 合计 1984.33 187.13 1595 130.2 72 130.2 16.2 1953.33 55.8 8.196 图1 技改后项目水量平衡图 单位：m3/d 4、产业符合性 本项目属于热力生产和供应业，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号），属于“鼓励类”中“二十二、城市基础设施建设11、城镇集中供热建设和改造工程”为鼓励类产业。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限值和淘汰类，工艺、设备、规模均符合国家产业政策；并已经滦县发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2018]141号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 滦县鸿丰物业服务有限公司原有3台20t/h燃煤锅炉，主要为南馨苑一期小区、南馨苑二期小区、研山新村小区三个小区供暖，锅炉年运行130d，每天运行24h，燃煤量为21776t/a，原有污染物产生及排放情况如下： （1）废气 原有项目废气主要为煤炭装卸、转运过程产生的颗粒物，锅炉燃煤烟气，及运输扬尘。 煤炭装卸、转运过程产生的颗粒物采用雾化喷淋设施降尘，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）； 根据往年使用情况可知，燃煤量为21776t/a，锅炉烟气采用“布袋除尘+双碱法脱硫+炉内喷高分子脱硝剂脱硝”处理后，经 45m高烟囱排放。根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）》的工业锅炉（热力生产和供应业）可知，层燃炉-烟煤燃烧-有末端治理措施的工业废气量为10290.43标立方米/吨-原料、二氧化硫产生量16S千克/吨-原料（S为0.39）、氮氧化物2.94千克/吨-原料、颗粒物产生量为1.25A千克/吨-原料，烟煤消耗量为21776 t/a，则烟气产生量为22408.44万m3/a，烟气中SO2、NOx、烟尘产生量分别为：135.8822t/a、64.0214t/a、326.6400t/a。 则污染物排放量见下表。 表8 锅炉污染物产排情况表 污染源 污染物 烟气量 （万m3/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 处理效率% 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烟囱 参数 锅炉 SO2 22408.44 43.552 606.389 95 30.32 6.794 H:45m D:1.75m NOX 20.520 285.702 85 42.855 9.603 颗粒物 104.692 1457.665 99.5 7.288 1.633 类比同类企业，汞及其化合物联合去除效率为90%以上，汞及其化合物排放浓度约为3.88×10-4 mg/Nm3。各污染物排放浓度均能够参照满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，最高允许排放浓度烟尘为10mg/Nm3，SO2为35mg/Nm3，NOx为50mg/Nm3，汞及其化合物0.03mg/Nm3。 （2）废水 原有废水污染物主要为锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水，废水污染物均满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准要求，氨氮参照满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准后，排入市政管网。措施可行。 （3） 噪声 原有噪声源主要为锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备，各设备均设置在封闭车间内，源强为80~90dB(A)。并采取厂房隔声、基础减振、加装消声器等措施，可综合降噪25dB(A)以上，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)。 （4）固体废弃物 原有项目固废主要为锅炉运行过程产生的灰渣，软水制备系统产生的废离子交换树脂，消石灰仓除尘系统产生的除尘灰，脱硫、脱硝系统产生的石膏，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油，生活垃圾等。灰渣、石膏等均外售综合利用；消石灰仓除尘系统产生的除尘灰回收后重新利用；废离子交换树脂、废润滑油、废液压油、废齿轮油等危险废物均委托有资质的单位处理，生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清运。 （5）现有工程存在问题： 通过现场勘查，未建设封闭式煤库，煤炭设置抑尘网，不符合要求；项目厂址距离敏感点较近，运行过程中会对周边敏感点成一定影响，主要为噪声、废气污染物的影响。在技改项目进行过程中应对加强噪声、废气污染物治理，并征求周边居民的谅解。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”—118°49′45”，北纬39°34′39”—39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 厂址位于滦县响嘡镇研山新村，中心坐标为北纬N39°42'5.43"，E118°43'57.69"。原有工程均位于研山新村小区内，东侧为临街门市、南侧、西侧均为研山新村小区、北侧为研山小学。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、 地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%。 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山 峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北,地面高程 在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面 高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 本区属暖温带半干旱大陆性气候类型，据气象局观测资料：每年4-8 月份风向多为南风及东南风，9 月份至次年3 月份为北风及西北风，一般风力为3 级，最大可达9 级根据《中国气候区划》，滦县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近26 年年平均气温10.8℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7 月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，多年平均无霜期175 天。滦县多年平均降水量667.5mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带多年平均降水量少近49mm；一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%；降雨年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6～8 月份，占全年降水量的85.68%；降雨年际分配变化大，丰枯悬殊，降水量在383.6mm～1031.6mm，丰年为枯年的2.7 倍。滦县多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12 月至次年3 月，冰厚0.3～0.5m。冻土期11 月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m～0.8m。本区多年平均风速2.4m/s，全年主导风向不明显，最大风频NNW 为9%，年静风频率为2%。 4、水文概况 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山（海拔2206m）南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河，至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦县，在乐亭南兜网铺注入渤海。 5、区域地质 本区大地构造位置为燕山沉降带的山海关台拱西侧与滦县台褶带的交汇部位，出露地层以太古界和元古界为主，古生界零星出露,地表多被大面积第四系覆盖。本区构造形态极为复杂，主要有：司家营复式倒转向斜，新滦河复式倒转背斜及马城复式倒转向斜、滦河背斜、武山向斜等，断裂构造主要有北东向的青龙河断裂，北北西向的响堂断裂，坨子头断裂等。区内岩浆活动不发育，昌黎岩体在矿区东南部出现，为燕山期中粗粒花岗岩，局部见有零星中酸性脉岩。 6、地质与水文地质概况 按全国地层区划，滦县位于华北地层区燕山分区山海关小区，滦县地层由太古代、元古代、古生代、中生代和新生代组成。县内出露地层简单，新生界第四系分部广泛。新生界第四系的冲积层不整合于古生界地层之上。冲积层最底层部为卵砾石层，成分为石英砂岩、燧石岩、火山岩等。上部为粘土、亚粘土及砂层，最上部为耕植土。滦县的大地构造位置为华北地台东南部遵化～山海关隆起的Ⅳ极构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，到燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。县内的褶皱主要有阳山复背斜的西翼、司营复式向斜、新滦河复式背斜和马城复式向斜。县内断裂构造活动很强，断裂交汇，构造应力集中，有三组八条断裂在境内通过。东西向断裂上有榆山断裂和九百户断裂；北东向断裂有雷庄～山港断裂、山东庄断裂和滦县断裂；北西向断裂有响嘡断裂、坨子头断裂和芝麻山断裂。滦县境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。由长石、石英和云母组成。走向NW3100，规模小，长100～150m，宽3～14m左右，为燕山运动的产物。 7、植被与土壤 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。

# 环境质量状况

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据滦县环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声2类区。根据滦县的常规监测数据来代表本地的环境质量现状： （1）空气环境质量现状 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测。监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 表9 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.01-0.06 － NO2 1小时浓度 0.2 0.031-0.076 － O3 8小时浓度 0.16 0.015-0.028 － PM10 24小时浓度 0.15 0.089-0.102 － PM2.5 24小时浓度 0.075 0.024-0.049 － CO 1小时浓度 10 1.28-2.99 － （2）水环境质量现状 区域地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （3）声环境质量现状 评价区内声环境质量较好，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表。 表10 环境保护对象及其保护目标一览表 类别 保护对象 方位 相对厂界距离（m） 相对封闭煤库距离（m） 人口规模 保护等级 环境 空气 研山小学 N 5 55 970 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 刘官营村 N 200 250 1000 杜峪村 S 280 210 650 研山新村 W 15 15 800 研山新村幼儿园 N 80 130 350 地下水 工程周围地下水 工程周围地下水 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求 声环境 厂界外1m 厂界外1m 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 厂区周边200m范围内 研山新村、研山小学、幼儿园 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；汞执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中日平均浓度； 表11 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称 取值时间 二级标准限值 单位 PM10 24小时平均 150 μg/m3 PM2.5 24小时平均 75 SO2 1小时平均 500 24小时平均 150 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 臭氧（O3） 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时平均 4 汞 日平均浓度 0.0003 mg/m3 （2）研山小学、研山新村小区、研山幼儿园声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准，厂界执行2类区标准； 1类区：昼间：55dB(A)，夜间：45dB(A)； 2类区：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （4）土壤：执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB15618-2018）表1农用地土壤污染风险筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期：施工场界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）； （2）废气：消石灰仓仓顶除尘器排气口颗粒物排放浓度执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中石灰及其制品中石灰仓大气污染物最高允许排放限值（颗粒物30mg/m3，排气筒高度高于本体建筑物3m以上，离地高度不低于15m）；锅炉烟气中SO2、氮氧化物、颗粒物排放浓度参照执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，最高允许排放浓度烟尘为10mg/Nm3，SO2为35mg/Nm3，NOx为50mg/Nm3，汞及其化合物0.03mg/Nm3，且满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）2018年7月4日（烟尘为5mg/Nm3，SO2为25mg/Nm3，NOx为30mg/Nm3）；无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。 （3）废水：项目废水排放执行《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准要求；氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准； 表12 废水污染物排放标准限值 参数 污水综合排放水质指标 污水排入城镇下水道水质标准 本项目废水排放指标 COD ≤ 500mg/L — ≤500mg/L BOD5 ≤ 300 mg/L — ≤ 300mg/L SS ≤ 400 mg/L — ≤ 400 mg/L NH3-N — ≤ 45 mg/L ≤ 45 mg/L （4）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值； 2类区：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A) （5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》、《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等文件的相关要求进行核算，并结合本工程外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物。 （1）废气 技改完成后厂区内设置一台65t/h链条式燃煤锅炉，锅炉主要作用为冬季供暖，运行时间为24h/d，年运行130d，全年共工作3120小时。燃料为烟煤，由工程分析可知烟气产生量为：22408.44万m3/a，锅炉烟气中SO2、NOx排放浓度执行《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，最高允许排放浓度SO2为35mg/Nm3，NOx为50mg/Nm3，且满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）2018年7月4日（SO2为25mg/Nm3，NOx为30mg/Nm3）。 SO2：22408.44万m3/a×25mg/m3×10-9=5.602t/a； NOx：22408.447万m3/a×30mg/m3×10-9=6.723t/a； （2）废水 技改项目完成后外排废水主要为：锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水，排入市政污水处理厂处理。根据《河北省排污权核定和分配技术方案》（冀环办[2015]268号）文件要求，工业企业废水排入集中式污水处理厂的，其排污权按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核算重点污染物排放量。废水排水量为1065.48m3/a，污水处理厂废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 COD：1065.48m3/a×50mg/L×10-6=0.053t/a NH3-N：1065.48m3/a×5mg/L×10-6=0.005t/a （3）建议总量控制指标： 表13 全厂污染物排放量“三本账” 单位：t/a 污染物 现有项目 排放总量 技改项目 排放量 “以新带老” 削减量 技改完成后总排放量 增减 变化量 废气 SO2 6.794 5.435 1.359 5.435 -1.359 NOX 9.603 6.402 3.201 6.402 -3.201 废水 COD 0.007 0.007 0 0.007 0 氨氮 0.0003 | 0.0003 0 0.0003 0 建议污染物排放总量控制指标为： 废水：COD：0.053t/a、氨氮：0.005t/a； 废气：SO2：5.602t/a、NOx：6.723t/a。 |

# 建设项目工程分析

| 工艺流程简述(图示)： 本次技改项目在现有厂区内进行，将现有3台20t/h燃煤锅炉更换为1台65t/h链条式燃煤锅炉，锅炉主要为南馨苑一期小区、南馨苑二期小区、研山新村小区三个小区冬季供暖，规划接入区域为南馨苑三期、杜峪村，供热面积50万m2，主要生产工艺流程如下： （1）燃料输送 外购已破碎好粒径（3-10mm）燃煤作为燃料。本次技改项目建设1座封闭式煤库，采用钢筋混凝土结构的基础（2.5m）+彩钢顶棚，建筑面积为1167.95m2，燃煤通过汽车运送并卸至厂区内的封闭式煤库内，库内设置雾状水喷淋设施，可贮存煤炭约3000t，供燃用13天，原煤的含水率在8%~12%。燃煤在送入锅炉燃烧之前需进行掺水处理，使煤的含水率达到20%。封闭煤库内的地面上设置地下料斗，料斗下口安装给煤机，给煤机入料口上方设置雾状水喷淋设施，与给煤机相对应的配置有带式输送机，输煤廊道封闭。煤库内的煤炭通过铲车送入地下料斗后由给煤机取出通过带式输送机送入给煤斗，由给煤斗送至锅炉。煤炭由煤斗落至空的炉排上，随着炉排的运动煤炭被带入炉中，煤层的厚度由煤闸门的位置高低来控制。煤与锅炉炉排的相对运动为零，炉排由前向后不断运动，煤炭也随之由炉前向炉后运动，经干燥干馏、着火燃烧。 本工段的产污环节为：煤炭装卸过程产生的无组织颗粒物（G1-1）、煤炭转运过程产生的无组织颗粒物（G1-2）。 （2）燃烧及热力供应 鼓风机从外界吸入空气送入炉内，提供燃烧所需的氧气。炉排上的煤与空气混合燃烧产生的高温烟气，在鼓风机作用下冲刷对流管束，同时放出热量。对外供热采取间接供热方式，为一级热网系统，经过热水锅炉产生的高温热水直接供向热网，经过换热站换热后，回水由热网循环水泵送入锅炉。锅炉压力为1.25MPa，额定供水温度及回水温度分别为130℃和70℃。锅炉采用低氮燃烧技术，控制炉膛温度880℃。 本工段的产污环节为：锅炉烟气（G2），主要污染物为烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物；锅炉鼓风机运转噪声（N1），引风机运转噪声（N2）；锅炉排污产生的废水（W1）；锅炉燃烧产生的灰渣（S1）。 （3）除渣系统： 炉底渣采用湿式除渣系统，在锅炉出渣口下方相对应的位置设置1套重型链板除渣机。重型链板除渣机是一 种连续工作的炉渣输送设备，由传动装置、从动装置、渣槽和链条刮板等组成。渣槽内用水封，锅炉出渣口必须插入槽内水面以下，达到水封目的。重型链板除渣机的工作原理为：电机通过减速装置带动链轮组回转，从而驱动刮板链条沿壳体渣槽向头部移动，使落入渣槽的炉渣随刮板同时移动到头部卸料口并卸料，卸料口设置雾状水喷淋设施，卸料口不设储渣仓，炉渣直接卸载至封闭运输车辆中，当运输车辆满载后外运，换空的运输车辆至卸料口装料。 本工段的产污环节为：炉渣落料、转运产生的废气（G3）。 图2 工艺流程及排污节点图 （4）软水制备系统 新鲜水经原水加压泵加压后泵入多介质过滤器，主要作用为截留水中悬浮物、菌类等杂质及过滤去除液体中细小微粒，以保证进水水质要求。过滤后的水进入中间水池，以达到调节水量的作用，水泵入离子交换树脂。多介质过滤器定期进行反冲洗。 树脂分离软水技术是通过水的钠离子交换软化法，就是原水通过钠离子交换剂时，水中的Ca2+、Mg2+被交换剂中的Na+所代替，使易结垢的钙镁化合物转变为不形成水垢的易溶性钠化合物而使水得到软化。采用Na离子软化法，处理后的水不改变原水的pH值，不会在锅炉或管路中形成结垢（Na的溶解度比Ca\Mg高）。原理如下： 钙的去除： CaCO3+2Na-R=Ca-R+Na2CO3 Ca(HCO3)2+2Na-R=Ca-R+2NaHCO3 镁的去除： MgCO3+2Na-R=Mg-R+Na2CO3 Mg(HCO3)2+2Na-R=Mg-R+2NaHCO3 再生过程中先用清水洗涤离子交换树脂，然后通入质量分数为10％的食盐水浸泡而使离子交换树脂吸附的钙、镁离子解吸下来，然后随废液排出。在离子交换过程中，不仅钙、镁离子会被交换，水中含有的铁、锰、铝等金属离子也可同时被交换去除。当硬水先后通过阳、阴离子交换树脂后；水中的电解质阳、阴离子均可被去除。 图3 锅炉软水制备系统工艺流程及排污节点图 本工段的产污环节为：泵类噪声（N3）；软水制备系统产生的浓盐水（W2）；软水制备系统产生的废离子交换树脂（S2）。 （5）烟气治理工艺流程 锅炉烟气采用“低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白”处理后，经52m高烟囱排放。 ①除尘 多管除尘：锅炉烟气由总进气管进入气体分布室，随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使烟气由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自含尘气体由总进气管进入气体分布室，随后进入陶瓷旋风体和导流片之间的环形空隙。导流片使气体由直线运动变为圆周运动，旋转气流的绝大部分沿旋风体自量和向下的重力沿壁面向下落入排灰口进入灰斗。旋转下降的外旋气流到达锥体下端位时，因圆锥体的收缩即以同样的旋转方向在旋风管轴线方向由下而上继续做螺旋形流动（净气），经过陶瓷旋风体排气管进入排气室，进入布袋除尘器。 布袋除尘是将粉尘拦截在滤袋外表面，气体则穿过滤袋，净化后排放，经布袋除尘器捕集下来的灰尘采用离线清灰的方式收集到灰斗中，灰斗干灰采用埋刮板输送机输送，输送过程成全封闭，并在出口处设置雾状水喷淋设施，减少炉灰扬尘，卸料口不设储灰仓，炉灰直接卸载至封闭运输车辆中，当运输车辆满载后外运，换空的运输车辆至卸料口装料。 布袋除尘器具体参数为：滤袋数量1210条，过滤面积为3650m2，滤袋材质为PPS+PTFE浸渍，滤料厚度为2mm，滤袋允许连续正常使用温度为120~180℃，滤袋滤速小于0.65m/min。 ②脱硝、脱硫 本次技改采用FGD脱硫、脱硝工艺，共分为三个阶段；第一阶段为脱硫，脱硫剂为Ca(OH)2；第二阶段为脱硝，脱硝剂为液体次氯酸钠；第三阶段为中和，中和剂为Ca(OH)2。 1）浆液配制：Ca(OH)2经消石灰仓上部管道，由风力输送至中间仓内储存，中间仓设置一个下料口，通过电动插板阀来控制下料和停止下料，插板阀后是电动给料机，通过控制电动给料机来控制给料量。消石灰石输送至制浆池中，通过加水搅拌（制浆池封闭），配制成浓度15%左右的浆液，再由供浆泵输送至脱硫工段及中和工段。 脱硝剂：脱硝剂为液体次氯酸钠，浓度为25%，采用密封罐车运至厂区，经卸料泵输送至储存罐，储存罐储量25m3。 2）脱硫 烟气首先进入吸收塔脱硫段进行脱硫反应，碳钢防腐材质，内设7层喷淋层，烟气切向进入吸收塔，90º折向朝上流动，与喷淋而下的Ca(OH)2浆液进行充分接触以脱除其中的SO2，原烟气温度进一步降低至约55℃左右，每层喷淋层对应一台循环浆泵，在吸收塔内，烟气中的SO2被吸收浆液洗涤并与浆液中的脱硫剂发生反应，与此同时，在脱硫浆液的洗涤作用下，烟气中残余的粉尘得到进一步的清除。喷淋层上部布置除盐设备系统及平板式除雾器，除下的雾滴返回配浆池重新利用。 其主要反应方程式如下： 1、吸收：SO2 + H2O <==> H2SO3 SO3+ H2O <==> H2SO4 2、中和：CaCO3+ H2SO3<==> CaSO3 + CO2 + H2O CaCO3 + H2SO4<==> CaSO4 + H2O+ CO2 CaCO3 + 2HCl <==> CaCl2 + 2H2O+ CO2 CaCO3 + 2HF <==> CaF2 + H2O+ CO2 3、氧化：2CaSO3 + O2<==> 2CaSO4 4、结晶：CaSO4 + 2H2O <==> CaSO4•2H2O 3）脱硝：烟气进入脱硝区，脱硝剂由隔膜计量泵泵入脱硝循环箱，通过高效喷雾使塔体内氧化剂溶液和气体之间充分地接触反应，对烟气中的NOx进行氧化。浆液喷嘴喷出的浆液通过吸收塔内部倾斜隔板收集，回到脱硝循环箱，并通过独立控制脱硝浆液氧化剂浓度、脱硝循环泵流量等参数，调整所需的脱硝氧化效率，净化后的气体进行中和。 4NO+3NaClO2+2H2O→4HNO3+3NaCl 4）中和：第三级为中和反应区，通过Ca(OH)2浆液喷雾和烟气充分接触，对烟气中的NO2、SO2、SO3、HSO3、HNO3进行吸收。浆液喷嘴喷出的浆液通过吸收塔内部倾斜隔板收集，回到制浆池。 Ca (OH)2+HNO3→CaNO3+H2O Ca (OH)2+2NO2→CaNO2+CaNO3+H2O Ca (OH)2+SO2→CaSO3+H2O 5)其他污染物 烟气中的其他污染物，如SO3、Cl-、F-和灰尘，都被循环浆液吸收和捕集。SO3、HCl和HF与悬浮液中的Ca (OH)2反应，按以下反应式发生反应： SO3＋H2O→H2SO4 Ca (OH)2+HCl→CaCl+H2O Ca (OH)2+HF→CaF+H2O 6)塔底副产物处理 系统组成：浆液滤网、脱水供浆泵、压滤机脱水。 吸收塔系统产生的副产物由排出泵送至回水池，在回水池内再氧化，经氧化后浆液进入沉淀池，沉淀池布置抽浆泵打入压滤脱水机，进行脱水处理，分离出来石膏外排，新增副产石膏2496t/a，脱除废水浆液导入到配浆池。 ③脱白 技改项目采用冷凝再加热技术脱白，利用“316L+铝翅片换热器”将FGD脱硫、脱硝塔出口烟气进一步冷凝，将一部分水汽冷凝析出，减少烟气的含湿量，再利用316L+铝翅片换热器，抬升烟气的出口温度，（即：将FGD脱硫、脱硝塔入口端的部分温度通过换热的方式传递到烟囱入口端）即有效的消除白烟。 冷凝系统：在脱硫塔出口烟道设置一套气-液冷凝换热器，对脱硫塔出口烟气进行冷凝。冷凝换热器以冷却水作为冷源，冷却水为新鲜水。通过把冷却水引入烟气冷凝器，将脱硫塔出口烟气温度冷却到更低的温度，烟气温度降低释放热量，从烟气中析出一部分水，析出的水通过冷凝器底部及烟道除雾器收集至冷凝液收集水箱中，定期排入制浆池。 烟气再热系统：烟气再热器系统布置在FGD脱硫、脱硝塔后，以及冷凝器与烟囱入口之间水平烟道的上。再热系统以水为热媒，热媒为锅炉出水口的热水（90℃左右），热媒通过气水换热提升烟气温度至80℃以上后，经过循环泵输送至锅炉回水系统，将净烟气温度提升。 本工段的产污环节为：炉灰落料、转运产生的废气（G3），消石灰仓废气（G4）；泵类噪声（N3）；烟气治理系统产生的石膏（S3）。 图4 脱硫、脱硝示意图 其他排污节点： 运输扬尘（G5）；风机类噪声（N3）、空压机噪声（N4）、泵类噪声（N5）；生活污水（W5）；洗车平台沉淀池产生的污泥（S5），机械设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油（S6）、生活垃圾（S7）。 项目产排污情况一览表见表14。 表14 项目产排污情况一览表 污染类型 序号 排污节点 主要污染物 排放特征 治理措施 废气 G1-1 煤炭装卸 颗粒物 间断 封闭车间+雾化喷淋设施（电伴热） G1-2 煤炭转运 颗粒物 间断 封闭车间+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） G2 锅炉 烟尘、SO2、NOx、汞及其化合物 间断 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱 G3 灰、渣落料、转运 颗粒物 间断 封闭车间+雾化喷淋设施（电伴热） G4 消石灰仓 颗粒物 间断 仓顶布袋除尘器（排气筒高于仓顶3m以上，离地高度不低于15m） G5 运输扬尘 颗粒物 间断 道路硬化、加盖苫布、场区地面每天清扫保洁并洒水，并设置洗车平台 废水 W1 锅炉 SS 间断 部分回用于地面冲洗及喷淋用水，剩余排入市政管网 W2 软水制备系统 浓盐水 间断 全部回用脱硫、脱硝及喷淋用水 W3 地面冲洗 SS 间断 排入市政管网 W4 车辆清洗废水 SS 间断 设置洗车平台，沉淀后回用于洗车 W5 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮 间断 排入市政管网 噪声 N1 锅炉鼓风机 噪声 间断 厂房隔声、基础减振 N2 锅炉引风机 噪声 间断 N3 风机 噪声 间断 N4 空压机 噪声 间断 N5 水泵 噪声 间断 固体废物 S1 锅炉 灰渣 间断 外售综合利用 S2 软水制备系统 废离子交换树脂 间断 委托有资质的单位处理 S3 消石灰仓除尘系统 除尘灰 间断 回收利用 S4 脱硫、脱硝系统 石膏 间断 外售综合利用 S5 洗车平台 污泥 间断 交由环卫部门统一处理 S6 机械设备 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 间断 委托有资质的单位处理 S7 职工生活 生活垃圾 间断 由环卫部门定期清运 |
| --- | --- |
| 主要污染工序： 1、施工期主要污染物工序 （1）废气：施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地产生的二次扬尘。 （2）废水：施工设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员少量生活污水。 （3）噪声：产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等。 （4）固废：建筑垃圾及生活垃圾。 2、营运期主要污染工序 （1）废气：废气为煤炭装卸、转运过程产生的颗粒物，灰、渣落料、转运过程产生的颗粒物，锅炉燃煤烟气，消石灰仓产生的颗粒物及运输扬尘。 （2）废水：废水为锅炉排污水、软水制备系统排水、车辆清洗废水、地面冲洗废水及生活污水。 （3）噪声：主要噪声源为锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声。 （4）固废：固废主要为锅炉运行过程产生的灰渣，软水制备系统产生的废离子交换树脂，消石灰仓除尘系统产生的除尘灰，脱硫、脱硝系统产生的石膏，沉淀池产生的污泥，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油及生活垃圾。 |

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煤炭装卸、转运；灰渣落料、转运 | 颗粒物 | 0.02kg/h，0.39t/a | 0.05kg/h，0.156t/a |
|  | 锅炉 | 颗粒物 | 1457.665mg/m3， 326.6402t/a | 1.312mg/m3，0.294t/a |
|  |  | SO2 | 606.389mg/m3，135.8823 t/a | 24.256mg/m3，5.435t/a |
|  |  | NOx | 285.702mg/m3，64.0215t/a | 28.570mg/m3，6.402t/a |
|  |  | 汞 | 3.88×10-3mg/m3 | 3.88×10-4mg/m3 |
|  | 消石灰仓 | 颗粒物 | 4838mg/m3，0.4t/a | 24.19mg/m3，0.002t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.06 t/a | 0.012t/a |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水（8.196m3/d） | COD BOD5 SS 氨氮 | 6.57mg/L 0.007t/a 1.877mg/L 0.002t/a 91.038mg/L 0.097t/a 0.282mg/L 0.0003t/a | 6.57mg/L 0.007t/a 1.877mg/L 0.002t/a 91.038mg/L 0.097t/a 0.282mg/L 0.0003t/a |
| 固 体 废 物 | 锅炉 | 灰渣 | 2678.449t/a | 外售综合利用 |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 0.5t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 | 0.398t/a | 回收利用 |
|  | 脱硫、脱硝系统 | 石膏 | 2496 | 外售综合利用 |
|  | 洗车平台 | 污泥 | 2.0t/a | 交由环卫部门统一处理 |
|  | 机械设备 | 废润滑油 | 0.3t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  |  | 废液压油 | 0.2t/a |  |
|  |  | 废齿轮油 | 0.3t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.39t/a | 集中收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 技改项目营运期噪声主要为锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 技改项目位于滦县鸿丰物业服务有限公司厂区内，厂区周边无珍稀物种及被保护生物存在，项目建设过程中对自然生态系统影响较小。利用现有锅炉房、泵房、配电室、办公用房等建筑，拆除现有锅炉、辅助设备及环保设备，并安装新锅炉、辅助设备及环保设备，新建封闭式煤库等，施工期间因土石方工程和建筑材料使用等，将会对大气环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。因此，工程建设不会对该区域整体的生态质量及生态系统的完整性造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

| 施工期环境影响分析： 本项目为技改项目，利用现有锅炉房、泵房及制水间、配电室、办公用房等建筑，拆除现有锅炉、辅助设备及环保设备，并安装新锅炉、辅助设备及环保设备，新建封闭式煤库。施工期对周围环境的影响主要为施工期产生的扬尘、施工期噪声、施工期废水和施工期固体废物以及施工期生态影响。 根据《国务院办公厅转发环境保护等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发【2010】33号）中的指导意见：强化施工工地环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆。本工程所需混凝土和砂浆外购，现场不得设混凝土搅拌站和砂浆搅拌站，根据《建筑施工一体化管理手册》中有关规定：在繁华地带和居民集中区施工时，须使用环保型低噪声混凝土振捣器，项目处于居民集中区，选用低频环保型振捣器。 1、废气 （1）施工扬尘：技改项目施工期废气主要是施工扬尘。施工现场是一个产生扬尘的污染源，可在短期内明显影响当地环境空气质量。在施工过程中，土方挖掘和车辆运输工程等都会产生扬尘，而现场堆放的挖掘土遇大风天气也会产生大量扬尘。技改项目施工期扬尘污染主要来自以下几个方面： ①土方挖掘、弃土堆存及土地平整等施工过程，由于在土方挖掘等过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件不同而差异较大。 ②建筑材料如水泥、白灰、砂子、开挖土方等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染。 （2）扬尘分析： 土方挖掘、弃土堆存、建筑材料运输及装卸等过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染。尘粒在空气中传播扩散情况与风速等气象条件，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径尘粒沉降速度见表13。 表15 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.002 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.82 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 | 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.01 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围中扬尘点下风向近距离范围内，而真正对环境产生影响的是一些微小尘粒。因此，施工期需要采取有效防治措施，避免施工扬尘对周围环境造成显著影响。 （5）洒水抑尘效果分析 若在施工期间对车辆行驶路面、易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少50-70%左右，洒水扬尘的试验结果见表16。 表16 施工期洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 衰减率（%） 80.2 51.6 41.7 30.2 上表数据表明，有效的洒水抑尘可以大幅度降低施工扬尘的污染程度。但是滦州市处于北方地区，气候干燥、蒸发量大，洒水抑尘的有效持续时间较短，必须结合及时清扫路面尘土等措施控制扬尘污染。 为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）、《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》中相关要求，本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ①施工现场封闭管理。施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙)，实施全封闭管理。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡(围墙)整洁、美观。 ②施工现场道路和作业场地硬化。施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面必须采用混凝土或硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ③施工现场土方和裸露场地覆盖。施工现场非作业区的土地和集中堆放的土方，必须采取严密覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ④出入车辆冲洗。施工现场必须建立车辆冲洗制度，出入口处配备车辆冲洗装置，设置排水、泥浆沉淀池等设施，配备专职人员负责对进出的所有车辆进行冲洗保洁，严禁带泥上路。 ⑤施工现场洒水清扫及建筑垃圾处理。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备喷淋喷雾等洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑥土石方和拆除湿法作业。土石方和拆除作业过程中要洒水、喷淋、喷雾降尘，控制尘土飞扬，避免扬尘污染。拆除作业时，应在四周设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，严禁敞开式拆除。拆除现场的建筑垃圾及时清运，不能及时清运的，要集中堆放，严密覆盖。 ⑦建筑主体封闭和材料覆盖。建筑主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网应保持干净、整洁、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置。 采取以上措施后，施工场界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。因此施工期废气不会对周围环境空气敏感点造成明显不利影响，随着施工期的结束，影响也会随之消失，因此对环境空气影响较小。 2、废水 本次技改项目施工期间的废水主要为：生活污水与建筑施工废水。 （1）生活污水：根据本技改项目的性质和规模，类比同类工程的情况，初步估计建设项目共计需要施工人员在20人左右，按20L/人·d计，施工期生活用水总量为0.4m3/d，生活污水主要为施工人员的盥洗、冲厕废水，按80%转化率计，则生活污水总量为0.32m3/d，其污染物主要为COD、SS、BOD5、NH-N3等，其产生浓度分别为：350mg/L、200mg/L、220mg/L、30mg/L，施工期约为20天，则污染物产生量分别为：0.112kg、0.064kg、0.0704kg、0.0096kg，依托现有水冲式厕所，水冲厕所场地采用含有抗渗剂的混凝土结构防渗，渗透系数不大于1.0×10-10cm/s，可有效防止污染地下水。施工期生活污水排入市政污水处理厂统一处理。 （2）车辆及地面冲洗水 技改项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，并设置沉淀池（营运期间改造为车辆清洗沉淀池），沉淀池采用钢筋混凝土结构，车辆冲洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 （1）噪声源强 技改项目建筑施工期时间较短，采用的施工机械较少，噪声污染较轻，但是距离敏感点较近，施工期间对周边敏感点会造成一定影响，根据类比调查和资料分析，各类建筑施工机械产生噪声值及噪声测点与设备距离见表17。 表17 施工机械产生噪声值一览表 设备名称 噪声强度[dB(A)] 备注 挖掘机 93 设备1m处 升降机 80 推土机 86 低频环保型混凝土振捣器 80 （2）预测计算 施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下： LA（r）=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 预测主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，预测结果见表18。 表18 施工机械在不同距离处的噪声贡献值 序号 机械名称 不同距离处的噪声预测值[dB（A）] 5m 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 1 挖掘机 79 73 67 63 61 59 53 47 2 升降机 66 60 54 50 48 46 40 34 3 推土机 72 66 60 56 54 52 46 40 4 低频环保型 混凝土振捣器 66 60 54 50 48 46 40 34 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)中的规定，由上表可以看出：施工现场昼间20m处即可达到噪声限值要求，夜间100m处可达标。 （3）影响分析 ①建筑施工场界达标分析 本次评价对未经治理机械设备噪声在各施工场界处是否满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523－2011)要求进行预测计算，具体结果见表19。 表19 施工场界处噪声达标情况一览表 单位：dB(A) 噪声源 dB(A) 施工场界 施工点距各场界距离 施工场界处噪声贡献值 标准值 达标分析 昼间 夜间 昼间 夜间 挖 掘 机 93 东场界 27m 64.4 70 55 达标 超标 南场界 106m 52.5 达标 达标 西场界 27m 64.4 达标 超标 北场界 24m 65.4 达标 超标 推 土 机 86 东场界 31m 56.2 达标 超标 南场界 120m 44.4 达标 达标 西场界 28m 57.1 达标 超标 北场界 10m 66.0 达标 超标 低频环保型混凝土振捣器 80 东场界 31m 50.2 达标 达标 南场界 120m 38.4 达标 达标 西场界 28m 51.1 达标 达标 北场界 10m 60.0 达标 超标 升 降 机 80 东场界 31m 50.2 达标 达标 南场界 116m 38.7 达标 达标 西场界 28m 51.1 达标 达标 北场界 14m 57.1 达标 超标 由上表可见，施工期间： 挖掘机作业时，昼间各施工厂界均达标；夜间东、西、北场界不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求； 推土机作业时，昼间各施工厂界均达标；夜间东、西、北场界不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求； 低频环保型混凝土振捣器以及升降机作业时，昼间各施工厂界均达标；夜间北场界不满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。 （2）施工机械噪声对周围环境敏感点的影响分析 根据建筑施工场界噪声达标分析结果可知，施工噪声影响范围一般在100m范围之内，本项目施工期环境敏感目标为：场界北侧5m处的研山小学、场界西侧15m处的研山新村、场界北侧80m处的研山新村幼儿园，预测结果见表20。 表20 施工机械噪声对敏感点影响预测一览表 单位：dB(A) 敏感点 名称 施工机械 施厂界距 敏感点距离 敏感点处 噪声贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 研山小学 挖掘机 5m 51.4 55 45 达标 超标6.4 推土机 52.0 达标 超标7.0 低频环保型 混凝土振捣器 46.0 达标 超标1.0 升降机 43.1 达标 达标 研山新村 挖掘机 15m 40.9 55 45 达标 达标 推土机 33.6 达标 达标 低频环保型 混凝土振捣器 27.6 达标 达标 升降机 27.6 达标 达标 研山新村幼儿园 挖掘机 80 27.3 55 45 达标 达标 推土机 27.9 达标 达标 低频环保型 混凝土振捣器 21.9 达标 达标 升降机 19.0 达标 达标 根据表20可知，在未采取噪声防治措施的前提下，各施工机械对各环境敏感目标影响如下： 对研山小学的影响：昼间施工噪声到研山小学处的噪声贡献值均能满足敏感点所在声环境功能区1类区标准要求；夜间仅升降机施工噪声到达研山小学处的噪声贡献能满足敏感点所在功能区要求，其余各施工机械噪声贡献值均不能达标。 对研山新村、研山新村幼儿园的影响：昼间、夜间施工噪声到研山新村、研山新村幼儿园处的噪声贡献值均能满足敏感点所在声环境功能区1类区标准要求。 3.4噪声防护措施 为避免距施工区域200米以内的居民的正常休息受到施工影响，应严格采取以下措施以减少对周围居民和环境的影响： ①规划防治对策：对规划布局、总图布置和设备布局等方面合理调整，采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。 ②控制施工作业的时间：坚决杜绝夜间施工，即夜间22点到次日晨6点之间应禁止施工；尽量在课余时间施工（施工前通知学校）。坚持文明施工，降低人为噪声（如鸣笛、敲击等）的不良影响； ③设立临时声屏障：建筑施工场地内设备噪声较大的机械（如吊车、商砼泵车等）应尽量远离场界位置，商砼泵车使用时设置减振装置并设置临时隔声屏障，商砼泵车四周设置长8m，高2.5m临时声屏障（采用吸声的岩棉进行吸声降噪处理）；运输车辆进出场地按照规定路线并避免鸣笛；挖掘机在使用时在场界设置隔声屏障，声屏障长度及具体布置根据现场情况安排，临时声屏障高2.5m（采用吸声的岩棉进行吸声降噪处理）；施工单位在施工过程中首先要对上述居民区的居民住户加以保护，施工现场必须设立设置高度不低于2.5米的连续围挡和不低于4.5米临时声屏障（采用吸声的岩棉进行吸声降噪处理）等措施。 ④对施工机械尽量采用技术先进的低噪音设备，并进行定期维护、保养，使机械保持在最低噪声级的工作水平，维持设备处于良好的运转状态，能够尽量降低对外环境的影响。 ⑤对于个别大的噪声源采用消声、隔声、隔振和减振等措施，固定噪声源可考虑在合适条件下搭建隔音棚。如一些噪声较强的木工机械又可搬入已建成的主体建筑内进行操作。 ⑥对于振捣棒的使用，尽量不碰撞到钢筋产生超强噪音，或搭建临时隔音设施，阻断噪音传播。临时声屏障：结构中间为岩棉，四周为镁铝合金或采用中空玻璃隔声障，临时声屏障临时固定于施工层的护架上，必须高出施工区，隔声障高度应满足保护敏感点的要求。 ⑦环境噪声管理方案制定噪声监测方案，如有超标情况，及时查找原因采取有效措施隔音降噪。由于建筑施工是在露天作业，流动性和间歇性较强，对各生产环节中的噪声治理具有一定难度。严格按照环保部门要求进行施工。 ⑧施工车辆尽量避开居民一侧，对于个别敏感点用户，如果确实难以保证噪声超标，必须考虑与用户协商，采取隔音门窗等有效措施保证室内噪音达标，加强沟通，相互理解，平抚民怨。 采取上述措施后，噪声值可降低约10 dB(A)，各施工机械施工时敏感点研山小学、研山新村、研山新村幼儿园的噪声贡献值均可满足其所在声环境功能区1类区标准要求。 为更好的减缓施工噪声对周围环境的影响，整个施工期的建筑噪声防治须严格按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》中的相关规定进行： ①施工单位必须在工程开工十五日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报批该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 ②施工期间要注意合理安排施工时间。如有些施工必须在夜间进行的，建设单位必须与周围的居民及单位进行协商，征求其意见，取得他们的谅解，以免发生纠纷，并贴出施工时段通知，同时上报主管环保局备案。建设单位一定要严格按照本报告提出的防治措施进行操作，做好周围居民及单位的工作。 ③若施工期间遇到中考、高考时间，建设单位必须执行当地环保局相关规定。 采取上述措施后可将施工噪声的影响控制在一定范围内，有效减少施工噪声对敏感点的影响，另外施工期影响是暂时的，将随施工期的结束而消失。 4、固废 施工期产生的固体废物主要为施工弃土、施工过程产生的建筑垃圾，以及施工人员的生活垃圾，这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： （1）清场废物处置：主要为拆除的锅炉、辅助设施及其环保设施；拆除的设备等要清理其中废机油、废润滑油等，废弃的设备作为废品外售，废机油、废润滑油、废树脂等委托有资质的单位处理；建筑垃圾主要为：混凝土废料、保温砖等，施工废料应集中堆放，外运过程中采用苫布覆盖，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 （2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 （3）生活垃圾处置：施工人员生活垃圾主要为厨余、废纸、废塑料袋等，产生量较少，依托现有垃圾桶，送环卫部门处理。 5、施工生态环境影响分析： 本次技改项目在原有厂区进行改造，占地4666.62m2，随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。但因建设项目所处区域地势平坦，不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可以避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，土地利用功能得以改变，对改变现有土地扰动可能引发水土流失的现状有利。 综上所述，施工期对周围环境的影响是暂时的，它将随着施工期的结束而消失。但在施工期应严格执行环境管理计划和相应的环保措施，将其对周围环境的影响减至最小。 |
| --- | --- |
| 营运期环境影响分析： 1、营运期大气环境影响分析 废气为煤炭装卸、转运过程产生的颗粒物，灰、渣落料、转运过程产生的颗粒物，锅炉燃煤烟气，消石灰仓产生的颗粒物及运输扬尘。 （1）无组织颗粒物 ①本次技改项目，新建1座封闭煤库，煤库采用钢筋混凝土结构基础+彩钢顶棚，并在煤场内设置喷淋设施（具体设置形式：四周设置喷淋装置，煤堆表面不定期喷淋，给煤机等卸煤设施喷淋设施，封闭煤场出入口设置轮胎清洗装置，对进出车辆轮胎进行清洗，喷淋设施均为电伴热），煤炭转运均采用封闭皮带输送机。采用湿式除渣系统，出料口设置水喷淋装置；炉灰卸料口设置水喷淋装置；炉渣、炉灰直接卸载至封闭运输车辆中，当运输车辆满载后外运，换空的运输车辆至卸料口装料。类比同类企业，粉尘无组织排放量约0.05kg/h，年排放量为0.156t/a。 （2）运输扬尘 项目距离平清大线公路约180m，运输需从研山新村小区南门进入；要合理规划运输时间和运输路线，避开午间和夜间休息时间，运输过程中尽量减少鸣笛。 运输车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3。 技改项目车辆在厂区行驶距离按50 m计，平均每天发车空、重载各9辆（次）；空车重约10.0t，重车重约30.0t。以速度20km/h行驶，在路面清洁度为0.2kg/m2情况下的扬尘产生量为：0.623 kg/km.辆，则项目运输扬尘量为0.059t/a。技改项目场区内运输通道与外部公路管网的连接线，采取混凝土硬化措施，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。厂区地面每天清扫保洁并洒水，防止碾压扬尘，煤炭运输采用封闭车辆，炉渣、粉煤灰、消石灰采用封闭车辆运输，厂区入口处设置洗车平台。根据经验估算，扬尘产生量降低80%，则颗粒物排放量为0.012t/a。 技改后建设封闭式煤库1座，无组织颗粒物排放速率为0.054kg/h，依照HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则—大气环境》有关规定，本次评价选用Screen3估算模式进行大气污染物扩散计算和分析，估算模式参数选择见表21，估算模式计算结果见表22。 表21 无组织废气估算模式参数一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 面源有效高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 污染物浓度标准（mg/m3） 封闭式煤库 颗粒物 0.054 15 44 25 0.45 技改后项目采用估算模式计算结果如下： 表22 无组织废气估算模式预测结果一览表 项目 封闭式煤库 污染物名称 颗粒物 最大落地浓度（mg/m3） 0.01 最大地面浓度占标率（%） 2.25 最大地面浓度出现距离（m） 88 D10%（m） 未出现 采用面源模式进行估算，颗粒物浓度最高点为0.01mg/m3，最大地面浓度占标率2.25%，厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3）。颗粒物对研山新村浓度贡献值为0.002mg/m3，影响较小。 （3）锅炉烟气 技改后厂区设置1台65t/h链条式燃煤锅炉，锅炉运行时间为24h/d，年运行130d，全年共工作3120h。锅炉烟气治理措施采用“低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱”。 ①污染物产生量：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）》的工业锅炉（热力生产和供应业）可知，层燃炉-烟煤燃烧-有末端治理措施的工业废气量为10290.43标立方米/吨-原料、二氧化硫产生量16S千克/吨-原料（S为0.39）、氮氧化物2.94千克/吨-原料、颗粒物产生量为1.25A千克/吨-原料，烟煤消耗量为21776 t/a，则烟气产生量为22408.44万m3/a，烟气中SO2、NOx、烟尘产生量分别为：135.8822t/a、64.0214t/a、326.6400t/a。 ②达标分析：多管除尘器除尘效率以70%计，布袋除尘器除尘效率以99.5%计，后续脱硫、脱硝采用湿法，烟尘去除效率以70%计，总去除效率为99.85%；脱硫工段SO2去除效率以90%计，中和工段SO2去除效率以60%计，总去除效率为96%；低氮燃烧工段去除效率为20%，脱硝工段NOx去除效率以87.5%计，总去除效率为90%；锅炉废气污染物产排情况见表23。 表23 锅炉污染物产排情况表 污染源 污染物 烟气量 （万m3/a） 产生速率（kg/h） 产生浓度（mg/m3） 去除效率% 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烟囱 参数 锅炉 SO2 22408.44 43.552 606.389 96 24.256 5.435 H:52m D:1.7m NOX 20.520 285.702 90 28.570 6.402 颗粒物 104.692 1457.665 99.85 1.312 0.294 类比同类企业，汞及其化合物联合去除效率为90%以上，汞及其化合物排放浓度约为3.88×10-4 mg/Nm3。各污染物排放浓度均能够参照满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，最高允许排放浓度烟尘为10mg/Nm3，SO2为35mg/Nm3，NOx为50mg/Nm3，汞及其化合物0.03mg/Nm3，且满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）2018年7月4日（烟尘为5mg/Nm3，SO2为25mg/Nm3，NOx为30mg/Nm3）。 ③影响预测： 表24 锅炉烟气有组织点源参数表 污染源 污染因子 烟囱高度m 出口内径m 烟气量 m3/h 烟气出口 温度K 评价因子源强kg/h 锅炉 颗粒物 52 1.7 171000 343.15 0.094 SO2 1.742 NO2 2.052 技改后项目锅炉烟气采用估算模式计算结果如下： 表25 锅炉烟气有组织估算模式预测结果一览表 参数名称 单 位 锅炉烟气 SO2 NO2 颗粒物 烟气流量 m3/h 171000m3/h 污染物排放速率 kg/h 1.742 2.052 0.094 烟囱几何高度 m 52 烟囱出口内径 m 1.7 评价标准 mg/m3 0.5 0.2 0.45 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 70 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 城市/乡村 — 乡村 D10% m 未出现 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.0028 0.0033 0.0002 Pmax % 0.56 1.66 0.03 评价等级 － 三级 三级 三级 由表25可知，锅炉烟囱颗粒物有组织排放最大落地浓度0.0002mg/m3，占标率为0.03%；SO2有组织排放最大落地浓度0.0028mg/m3，占标率为0.56%；NO2有组织排放最大落地浓度0.0033mg/m3，占标率为1.66%；D10%均未出现。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，各污染源的落地浓度占标率均较小，因此技改项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 （3）消石灰仓产生的颗粒物 建设30t消石灰仓1座，消石灰采用罐车运输，消石灰消耗量为1248t/a，参照《工业污染源产排污系数手册》中轻型建筑材料制品产排污系数中，物料输送储存工序颗粒物产生浓度为4838mg/m3，消石灰仓设置仓顶除尘器，收集的废气引入1套脉冲式布袋除尘器（风机风量为1000m3/h）；处理后的废气分别由仓顶排气筒排放。消石灰仓转运过程颗粒物产排情况见下表： 表26 消石灰转运过程颗粒物产排情况表 污染源 风机风量 m3/h 年运行时间h 产生速率kg/h 产生浓度mg/m3 除尘效率% 排放速率kg/h 排放浓度mg/m3 排放量t/a 消石灰仓 1000 83.242 4.838 4838 99.5 0.024 24.19 0.002 消石灰仓转运过程中颗粒物经脉冲式布袋除尘器处理后，颗粒物排放浓度参照满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中石灰及其制品中石灰仓大气污染物最高允许排放限值（颗粒物30mg/m3，排气筒高度高于本体建筑物3m以上，离地高度不低于15m）。 消石灰仓脉冲式布袋除尘器参数：风机风量1000m3/h，离线清灰、滤速0.8m/min，过滤面积：20.08m2，布袋材质：覆膜涤纶针刺毡。 本次技改项目废气排放满足标准要求，不会对周围大气环境产生较大影响。 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水： 技改项目无新增劳动定员，该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置水冲厕；车辆清洗废水排入沉淀池沉淀后循环使用，不外排；技改完成后厂内设置1台65t/h链条式燃煤锅炉，脱硫液、脱硝液、中和液均循环使用，脱硫液、中和液配备过程需要补充新鲜水；煤炭储存、转运过程中喷淋水全部蒸发、损耗，浓盐水全部回用（回用脱硫、脱硝及喷淋用水），锅炉排水部分回用（回用于地面冲洗及喷淋用水），部分锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水排市政污水处理厂处理。 表27 废水水质一览表 废水种类 主要污染物（mg/L）pH、色度除外 水量m3/a SS BOD5 COD 氨氮 锅炉排水 1014 80 — — — 地面冲洗废水 39 350 — 80 — 生活污水 12.48 200 200 300 25 混合水水质 — 91.038 1.877 6.570 0.282 污染物产生量（t/a） 0.097 0.002 0.007 0.0003 项目废水中SS、BOD5、COD满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准要求；氨氮参照满足《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准；废水排入市政污水处理厂处理。 因此，技改项目对周围水环境影响较小。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“U城镇基础设施及房地产“142热力生产和供应工程”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 3、营运期声环境影响分析 （1）声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的要求判定评价工作等级：①建设区域所处的声环境功能类别：技改项目厂址位于研山新村滦县鸿丰物业服务有限公司现有厂区内，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类区； ②项目建设前后所在区域噪声级的变化：设计对项目噪声源采取了厂房隔声、基础减振、消声等降噪措施，预计对周围敏感目标声环境的影响不大，项目建设前后敏感目标噪声级增高＜5dB（A）； ③受建设项目影响人口的数量：技改项目厂址位于研山新村滦县鸿丰物业服务有限公司现有厂区内，距离项目最近的敏感点为北侧5m处的研山小学，西侧距离研山新村居民区15m，项目运行后受影响人数较多。 确定声环境影响评价的工作等级为二级。 （2）噪声源强及治理措施 技改项目营运期噪声主要来源为锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声。噪声源强约为80～90dB（A）。采取低噪声设备，将产噪设备布置于厂房内、设备基础减振、风机加装消声器等措施，并且采取双层隔音措施：首先锅炉房现有车间高度为10.5m墙体，泵房及制水间一层生产区墙体高度约5m，四周墙壁均铺设一层10cm厚隔音棉、隔音棉外粉刷预拌砂浆；锅炉房上部设置“双层彩钢瓦+10cm厚隔音棉”。其次靠近学校及居民一侧围墙（即北侧60m，西侧围墙20m）现有围墙为2.5m高墙体，墙体内侧铺设一层10cm厚隔音棉、隔音棉外粉刷预拌砂浆，上部设置2.0m“双层彩钢瓦+10cm厚隔音棉”。采取以上降噪措施后，并合理规划运输时间和运输路线，避开午间和夜间休息时间，运输过程中尽量减少鸣笛。噪声值可降低25～35dB(A)，本项目产噪设备源强见表28。 表28 项目产噪设备源强 噪声源 设备台数 噪声源强（dB(A)） 降噪措施 车间及墙体结构 降噪效果 （dB(A)） 锅炉鼓风机 1 90 厂房隔声、基础减振、消声器 现有墙壁内侧铺设一层10cm厚隔音棉、隔音棉外粉刷预拌砂浆；上部均设置“双层彩钢瓦+10cm厚隔音棉” 35 锅炉引风机 1 80 厂房隔声、基础减振 25 风机 1 80 厂房隔声、基础减振 25 空压机 2 90 厂房隔声、基础减振 25 水泵 10 85 厂房隔声、基础减振 25 （3）声环境质量现状监测 本次技改由河北中持环境检测服务有限公司对噪声现状值进行了监测，监测日期为2018年8月17日～2018年8月18日；监测点位为：1#东厂界、2#南厂界、3#小学1层、4#小学3层、5#居民区、6#居民楼3层，共计6个监测点位；监测数据如下： 表29 声环境现状监测值 单位：dB（A） 监测点 昼间 夜间 监测值 标准值 评价结果 监测值 标准值 评价结果 8月17日 8月18日 8月17日 8月18日 1#东厂界 52.9 52.3 60 达标 44.2 44.2 50 达标 2#南厂界 53.2 52.5 达标 44.0 43.0 达标 3#小学1层 50.8 50.7 55 达标 41.4 40.5 45 达标 4#小学3层 50.1 50.9 达标 41.0 40.5 达标 5#居民区 51.5 52.6 达标 36.6 40.2 达标 6#居民楼3层 50.0 51.3 达标 39.6 39.7 达标 由表29可以看出，厂界昼间噪声值在52.3～53.2dB（A）之间，夜间噪声值在43.0～44.2dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。小学及居民区昼间噪声值在50.1～52.6dB（A）之间，夜间噪声值在36.6～41.4dB（A）之间，均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。因此，评价区域内声环境质量较好。 （4）厂界噪声影响预测及达标分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 A、噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 B声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 2）预测结果分析 表30 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 贡献值 预测叠加值 标准值 超标量 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 45.8 53.7 48.1 60 50 － － 南厂界 35.6 53.3 44.6 － － 北厂界 32.1 50.9 41.9 － － 西侧居民区 43.0 53.1 44.8 55 45 － － 研山小学 41.9 51.4 44.5 研山新村居民楼 42.0 51.8 44.0 从表30中可以看出，噪声源对各厂界的贡献声级在32.1-45.8dB(A)之间，经距离衰减后，各厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，与现状噪声值叠加后，各厂界昼间噪声预测值在50.9-53.7(A)，各厂界夜间噪声预测值在41.9-48.1(A)，厂界噪声预测值较现状值有所增加，厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；噪声源对各小学、居民楼的昼间贡献声级在51.4~53.1dB(A)之间，夜间贡献声级在44.0~44.8dB(A)之间，昼、夜间均能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类功能区标准要求。 因此不会对周围环境和敏感点造成影响。 图5 噪声预测结果 单位：dB(A) 4、固体废物环境影响分析 固废主要为锅炉运行过程产生的灰渣，软水制备系统产生的废离子交换树脂，消石灰仓除尘系统产生的除尘灰，脱硫、脱硝系统产生的石膏，沉淀池产生的污泥，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油及生活垃圾。 一般固体废物： 1）根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）》的工业锅炉（热力生产和供应业）工业固体废物可知：层燃炉业固体废物产生量为：粉煤灰1.01A千克（干基）/吨-原料，炉渣9.24A千克（干基）/吨-原料，烟煤消耗量为21776t/a，则粉煤灰产生量为263.925t/a，炉渣产生量为2414.524t/a，炉渣、粉煤灰均采用封闭车辆运输，外售作建材； 2）技改项目采用湿法脱硫、脱硝，运行过程中副产物，主要成分为CaSO4•2H2O，产量为1368t/a，脱水后外售作建材； 3）技改项目设置消石灰仓1座，设置仓顶布袋除尘器，除尘灰产生量为0.398t/a，除尘灰集中收集后回用于生产； 4）车辆清洗废水排入沉淀池沉淀后循环使用，污泥定期清理，污泥产生量为2.0 t/a，送垃圾填埋场填埋。 5）生活垃圾产生量为0.39t/a，生活垃圾存放于厂区垃圾桶内，集中收集后由环卫部门定期清运。 （2）危险固废处置措施 根据《国家危险废物名录》（2016）废离子交换树脂、废润滑油、废液压油、废齿轮油等均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目危险废物进行评价。 表31 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 S2 废离子交换树脂 HW13 900-015-13 0.5t/a 软水制备系统 固态 废树脂 废树脂 3年/次 T 人工清理，装袋后暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 S6 废润滑油 HW 08 900-249-08 0.3t/a 机械设备 液态 废矿物油 废矿物油 4个月/次 T,I 储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 废液压油 900-218-08 0.2t/a 废齿轮油 900-214-08 0.3t/a 1）离子交换树脂用于制备纯水，废离子交换树脂定期更换，废离子交换树脂产生量为0.5t/a，盛装于封闭桶中，委托有资质的单位处理； 2）废润滑油产生量为0.3t/a，废液压油产生量为0.2t/a，废齿轮油产生量为0.3t/a，在设备维修及更换润滑油、液压油、齿轮油过程中，使用桶在机械设备下方接收废油，防止废油外溢，储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理；各种危险废物均于危废暂存间中分类存储，并粘贴危险废物标签，委托有资质的单位处理。 技改项目新建危废暂存间1座，规格为：2m×2m，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，危险废物分区储存，最大储存量为2t，技改项目危险废物每年清运1次，可容纳产生的危险废物；危废暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理；地面及裙角防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数不大于1×10-10cm/s；地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置三级警示标志。危险废物及时清运，在实际运行过程中企业加强管理，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，可有效防止危险废物对外环境造成影响。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 5、卫生防护距离 根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，主要污染物为颗粒物。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，计算排放源与居住区之间应设置卫生防护距离。所谓卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T13201-91）规定的公式计算： 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—TJ36-79中规定的居住区污染物一次浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表32。 表32 卫生防护距离计算源强参数表 污染源 污染因子 车间面积（m3） 污染物产生速率（kg/h） 当地风速（m/s） 标准浓度限值（mg/m3） 计算结果 （m） 封闭式煤库 颗粒物 1103.29 0.054 2.4 0.45 5.94 根据以上计算，最大卫生防护距离为5.94m。根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。根据此规定以及计算结果，确定封闭式煤库与周围敏感点的卫生防护距离50m。 本次技改项目在原有厂区内进行建设，封闭式煤库距最近敏感点为西侧15m处的研山新村居民区，卫生防护距离内敏感点为3栋楼房，3户平房，及研山小学。对本次技改项目公开征求附近居民意见（在研山新村进行了技改项目建设的公示，并填写了60份调查表；在研山小学进行了技改项目建设的公示，并填写了10份调查表），从公众调查统计分析结果可以看出，被调查公众对该项目建设持支持态度的占100％，无反对意见；100％的被调查者支持本项目所选厂址，无反对意见。调查结果表明，被调查公众均对环境问题比较关心，项目运营期关注最多的环境问题是废气及噪声；有70％的人认为工程建成后对其生活质量有很大提高。调查结果表明：技改项目建设和厂址选择得到绝大多数被调查公众的支持。 综合以上分析可以看出，当地公众同意项目的选址及项目的建设。 图6 公示图 6、大气防护距离 本项目颗粒物在厂界内无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 7、环境风险防范措施 脱硫、脱硝塔发生故障时，塔内脱硫液、脱硝液有进入外环境的风险；次酸钠溶液储罐泄漏，次氯酸钠溶液有进入外环境的风险；本次技改项目厂内设置一个事故浆液池，作为脱硫、脱硝塔检修排空时浆液临时贮存场所。当脱硫、脱硝塔需要检修排空时，由泵将塔内浆液打入事故浆液池。当脱硫、脱硝塔检修完毕需重新运行时，事故浆液池内贮存浆液由事故返回泵返回至脱硫、脱硝塔内。 8、防渗措施 脱硫、脱硝工段浆液具有一定的腐蚀性，事故浆液池、回水池、沉淀池、制浆池均采用“混凝土+防渗膜+防腐砂浆”等措施进行防腐、防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。 9、排污口规范化要求 排污口规范化与主体工程必须同时进行，并按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。具体要求如下： （1）废水排放口要求：建设项目实施雨污分流，厂区南侧设置1个废水排放口，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，并设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 （2）废气排放口要求 技改项目运行后，设2个废气排放口，各废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，设置直径不小于75mm的采样口。 （3）污染源自动监控管理 1台65t/h链条式燃煤锅炉废气安装在线监测装置，应当按照规定时限建设、安装自动监控设备及其配套施，配合自动监控系统的联网。排污单位自行运行污染源自动监控设施的，应当保证其正常运行。由取得环境污染治理设施运营资质的单位运行污染源自动监控设施的，排污单位应当配合、监督运营单位正常运行；运营单位应当保证污染源自动监控设施正常运行。污染源自动监控设施的生产者、销售者以及排污单位和运营单位应当接受和配合监督检查机构的现场监督检查，并按照要求提供相关技术资料。 污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，排污单位或者运营单位应当在发生故障后 12 小时内向有管辖权的监督检查机构报告，并及时检修，保证在5个工作日内恢复正常运行。停运期间，排污单位或者运营单位应当按照有关规定和技术规范，采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，并报送监测数据。 （4）固体废物贮存(处置)场所规范化要求 一般固体废物储存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设； 危险废物储存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设。 （5）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 10、清洁生产分析 一、能源利用 工程实施后可向南馨苑一期小区、南馨苑二期小区、研山新村小区等居民实施集中供热，符合国家“节约能源法”及相关的产业政策，其节能措施主要体现在以下方面： （1）技改项目建设计1台65t/h链条式燃煤锅炉，热效率高达82.4%，与分散小锅炉相比大幅度提高了能源利用率。锅炉除尘效率达≥99.9%，脱硫效率达≥96%； （2）在主要转动设备如送、引风机、循环水泵、补水泵等采用变频调速装置，可节电量约30%以上； （3）在表面温度≥50℃的设备、管道均进行保温以降低热损失，达到节能目的； （4）锅炉的循环水均采用软化除氧水，以保护设备、管道避免结垢及腐蚀，提高设备及管道的寿命及热效率，以达到输送系统的节能； （5）技改项目实现集中供热后，在淘汰了现有3台20t/h燃煤锅炉的同时增加了采暖面积，即节约了大量煤炭资源又减少了废气及其污染物的排放； （6）工程年产生粉煤灰渣总量约为2678.449吨，可全部综合利用。实现变废为宝、化害为利，具有较高的经济效益。 二、生产工艺技术 技改项目采用燃烧效率较高的大型锅炉，供热燃煤消耗量降低；采用多管除尘器+脉冲布袋除尘器除尘，除尘效率≥99.9%；采用“低氮燃烧+FGD脱硫、脱硝”，脱硫效率≥96%，脱硝效率可达90%，脱硝、除尘、脱硫后的烟尘、SO2、NOx的排放浓度满足标准要求；并建设封闭式煤库，同时设有水力喷洒设施可有效地防止煤尘的污染；设计中输煤通廊采用全封闭，为了减少煤输送过程中的跌落处的颗粒物污染，在工艺设计中尽量减少原煤转运点和降低原煤转运点的落差；除灰渣系统采用湿法除灰渣的方式，有效的降低了颗粒物的产生。 上述生产工艺的运用，符合集中供热工程清洁生产要求。 三、污染物产生指标 技改项目全部建成投产后，污染物排放量较集中供热前有所削减，原、燃料利用率提高，达到了清洁生产的目的。 根据工程燃料煤质及耗量情况分析污染物排放情况，经工程采取措施后烟尘去除率达到99.85%，SO2去除率96%，NOx去除率90%，灰渣全部外售综合利用，符合清洁生产要求。 表33 锅炉烟气各污染物排放指标 污染物名称 烟尘 SO2 NOx 浓度值（mg/m3） 1.312 24.256 28.570 标准允许排放浓度（mg/m3） 5 25 30 由上表可知，烟尘、SO2和NOx浓度满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，最高允许排放浓度烟尘为10mg/Nm3，SO2为35mg/Nm3，NOx为50mg/Nm3，汞及其化合物0.03mg/Nm3，且满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）2018年7月4日（烟尘为5mg/Nm3，SO2为25mg/Nm3，NOx为30mg/Nm3），做到达标排放，符合清洁生产要求。 四、清洁生产综合分析 本次技改工程实现集中供热后，在淘汰了现有3台20t/h燃煤锅炉的同时增加了采暖面积，即节约了大量煤炭资源又减少了废气及其污染物的排放；送、引风机、循环水泵、补水泵等采用变频调速装置，可节电量约30%以上。 综上，该项目清洁生产指标达到国内先进水平。 |

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 煤炭装卸、转运；灰渣落料、转运 | 颗粒物 | 封闭原料库+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） | 达标排放 |
|  | 锅炉 | 颗粒物 | 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 汞 |  |  |
|  | 消石灰仓 | 颗粒物 | 设置仓顶除尘器（排气筒高于仓顶3m以上，离地高度不低于15m） | 达标排放 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化、加盖苫布、场区地面每天清扫保洁并洒水，并设置洗车平台 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 排入市政管网 | 达标排放 |
| 固 体 废 物 | 锅炉 | 灰渣 | 外售综合利用 | 妥善处理 |
|  | 软水制备系统 | 废离子交换树脂 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 除尘系统 | 除尘灰 | 回收利用 |  |
|  | 脱硫、脱硝系统 | 石膏 | 外售综合利用 |  |
|  | 洗车平台 | 污泥 | 交由环卫部门统一处理 |  |
|  | 机械设备 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 技改项目营运期噪声主要为锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。厂区道路均进行硬化处理，其余裸露土地均种植树木和草坪，不仅美化了周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |

表34    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 | 数量 | 去除率（%） | 验收指标 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 消石灰仓 | 颗粒物 | 仓顶设置脉冲式布袋除尘器（排气筒高于仓顶3m以上，离地高度不低于15m）；处理能力为1000m3/h | 1套 | 99.5 | 颗粒物≤30 mg/m3；排气筒高度高于本体建筑物3m以上，离地高度不低于15m | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中石灰及其制品中石灰仓大气污染物最高允许排放限值 | 1.5 |
|  | 锅炉烟气 | SO2 | 低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱；处理能力为171000m3/h | 1套 | 96 | ≤25 mg/m3 | 《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，且满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）2018年7月4日 | 864 |
|  |  | NOx |  |  | 90 | ≤30 mg/m3 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  | 99.85 | ≤5 mg/m3 |  |  |
|  |  | 汞及其 化合物 |  |  | 90 | ≤0.03mg/m3 |  |  |
| 无组织 | 煤炭装卸、转运；灰渣落料、转运 | 颗粒物 | 封闭车间+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热）；煤炭装卸处、给煤机处、炉灰落料处、炉渣落料处 | 4套 | 60 | ≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值 | 5.0 |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化、加盖苫布、厂区地面每天清扫保洁并洒水、并设置洗车平台 | — | 60 |  |  | 1.0 |

续表34    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水 | 排入市政管网 | COD BOD5 SS 氨氮 | — | — | ≤500mg/L ≤300mg/L ≤40mg/L ≤45mg/L | 《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准要求；氨氮参照《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）表1中A等级标准 | 5.0 |
| 噪声 | 锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备 | 采取厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施：锅炉房、泵房及制水间现有墙体，四周墙壁均铺设一层10cm厚隔音棉、隔音棉外粉刷预拌砂浆；锅炉房上部设置“双层彩钢瓦+10cm厚隔音棉”。靠近学校及居民一侧围墙（即北侧60m，西侧围墙20m）现有围墙为2.5m高墙体，墙体内侧铺设一层10cm厚隔音棉、隔音棉外粉刷预拌砂浆，上部设置2.0m“双层彩钢瓦+10cm厚隔音棉” | 噪声 | 综合降噪25-30dB(A) | 昼间噪声≤60dB(A)；夜间噪声≤50dB(A) | 厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 15.0 |

续表34    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废 | 锅炉 | 外售综合利用 | 灰渣 | 妥善处理 | 妥善处理 | — |
|  | 软水制备系统 | 委托有资质的单位处理 | 废离子交换树脂 |  |  | 1.0 |
|  | 消石灰仓除尘系统 | 回收利用 | 除尘灰 |  |  | — |
|  | 脱硫、脱硝系统 | 外售综合利用 | 石膏 |  |  | — |
|  | 洗车平台 | 交由环卫部门统一处理 | 污泥 |  |  | — |
|  | 机械设备 | 委托有资质的单位处理 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 |  |  | 1.0 |
|  | 职工生活 | 由环卫部门定期清运 | 生活垃圾 |  |  | — |
| 防渗 | 危废暂存间防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯；事故浆液池、沉淀池、回水池，池体采用“混凝土+防渗膜+防腐砂浆” | 渗透系数不大于1×10-10cm/s | 2.0 |
| 风险 | 事故浆液池 | 事故浆液 | — | 防止事故浆液外排 | — | — |
| 合计 | 895.5 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况： （1）项目名称：滦县鸿丰物业服务有限公司研山新村锅炉替换项目； （2）建设单位：滦县鸿丰物业服务有限公司； （3）建设性质：技改； （4）建设规模：用一台65t/h链条式燃煤锅炉替换原有3台20t/h燃煤锅炉，供热面积50万平方米； （5）建设内容：建设全封闭煤库，锅炉房，制水间及办公配套辅助场所，共计3200平方米，用一台65t/h链条式燃煤锅炉替换原有3台20t/h燃煤锅炉，购置自动上料系统一套、65t/h链条式燃煤锅炉一台、脱硫脱硝除尘设备一套、在线监测系统一套、制水系统一套、变压器一台、配电设施及其附属设备等。 2、产业政策 本项目属于热力生产和供应业，根据中华人民共和国发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号），属于“鼓励类”中“二十二、城市基础设施建设11、城镇集中供热建设和改造工程”为鼓励类产业。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限值和淘汰类，工艺、设备、规模均符合国家产业政策；并已经滦县发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2018]141号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 3、环境影响结论 （1）营运期大气环境影响分析 废气为煤炭装卸、转运，灰渣落料、转运过程产生的颗粒物，锅炉燃煤烟气，消石灰仓产生的颗粒物及运输扬尘。 本次技改项目，新建1座封闭煤库，煤库采用钢筋混凝土结构基础+彩钢顶棚，并在煤场内设置喷淋设施（具体设置形式：四周设置喷淋装置，煤堆表面不定期喷淋，给煤机等卸煤设施喷淋设施，封闭煤场出入口设置轮胎清洗装置，对进出车辆轮胎进行清洗，喷淋设施均为电伴热），煤炭转运均采用封闭皮带输送机。采用湿式除渣系统，出料口设置水喷淋装置；炉灰卸料口设置水喷淋装置；炉渣、炉灰直接卸载至封闭运输车辆中。厂区内道路采取混凝土硬化，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。厂区地面每天清扫保洁并洒水，防止碾压扬尘，车辆运输过程中加盖苫布，并设置洗车平台，对运输车辆进行清洗。厂界无组织颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值。 技改后厂区设置1台65t/h链条式燃煤锅炉，锅炉烟气治理措施采用“低氮燃烧+多管除尘+布袋除尘器+FGD脱硫、脱硝+脱白+52m高烟囱”，各污染物排放浓度均能够参照满足《燃煤电厂大气污染物排放标准》（DB13/2209-2015）表1燃煤发电锅炉大气污染物排放浓度限值，最高允许排放浓度烟尘为10mg/Nm3，SO2为35mg/Nm3，NOx为50mg/Nm3，汞及其化合物0.03mg/Nm3，且满足唐山市大气污染防治工作领导小组办公室文件关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办[2018]38号）2018年7月4日（烟尘为5mg/Nm3，SO2为25mg/Nm3，NOx为30mg/Nm3）。 技改后厂区内设置消石灰仓1座，仓顶设置除尘器，颗粒物排放浓度均参照满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中石灰及其制品中石灰仓大气污染物最高允许排放限值。 综上所述，采取相应的污染防治措施后，本项目产生的废气污染物可达标排放，不会对周围环境产生影响。 （2）营运期水环境影响分析 ①地表水 技改项目无新增劳动定员，该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置水冲厕；车辆清洗废水排入沉淀池沉淀后循环使用，不外排；技改完成后厂内设置1台65t/h链条式燃煤锅炉，脱硫液、脱硝液、中和液均循环使用，脱硫液、中和液配备过程需要补充新鲜水；煤炭储存、转运过程中喷淋水全部蒸发、损耗，浓盐水全部回用（回用脱硫、脱硝及喷淋用水），锅炉排水部分回用（回用于地面冲洗及喷淋用水），部分锅炉排水、地面冲洗废水、生活污水排市政污水处理厂处理。 ②地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“U城镇基础设施及房地产“142热力生产和供应工程”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 （3）营运期声环境影响分析 技改项目营运期噪声主要为锅炉鼓风机、锅炉引风机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值。周边敏感点均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1类区标准。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 （4）固体废物环境影响分析 固废主要为锅炉运行过程产生的灰渣，软水制备系统产生的废离子交换树脂，消石灰仓除尘系统产生的除尘灰，脱硫、脱硝系统产生的石膏，沉淀池产生的污泥，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油及生活垃圾。 炉渣、粉煤灰均采用封闭车辆运输，外售作建材；消石灰仓布袋除尘器除尘灰集中收集后回用于生产；脱硫、脱硝系统产生的石膏，脱水后外售作建材；车辆清洗废水排入沉淀池沉淀后循环使用，污泥定期清理，送垃圾填埋场填埋；废离子交换树脂、废润滑油、废液压油、废齿轮油等均委托有资质的单位处理；生活垃圾交由环卫部门定期清运。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 4、总量控制结论 根据项目特点及所处位置及环境状况，本项目污染物排放总量控制指标为： 废水：COD：0.053t/a、氨氮：0.005t/a； 废气：SO2：5.602t/a、NOx：6.723t/a。 5、清洁生产结论 通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 6、厂址合理性分析结论 本次技改项目在原有厂区内进行，厂址位于滦县响嘡镇研山新村，中心坐标为北纬N39°42'5.43"，E118°43'57.69"。原有工程均位于研山新村小区内，东侧为临街门市、南侧、西侧均为研山新村小区、北侧为研山小学。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目设置50m的卫生防护距，封闭式煤库距最近敏感点为西侧15m处的研山新村居民区，卫生防护距离内敏感点为2栋楼房，9户平方，及研山小学，对本次技改项目公开征求公众意见，并得到附近居民谅解。 由《关于唐钢滦县司家营铁矿一期采选工程建设用地预审意见的复函》国土资预审资【2005】398号可知：技改项目占地位于搬迁村庄用地，项目厂址符合城乡规划要求。 综上所述，拟选厂址符合用地规划，交通运输条件便利，项目投产后，对周围环境影响较小，且项目选址已经得到周边居民的谅解。因此，本工程厂址选择是可行的。 评价结论： 工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日