建设项目环境影响报告表

项目名称： 年产1万吨环保琉璃景观石成品项目

建设单位（盖章）：唐山庆丰新材料有限公司

# 编制日期：2018年10月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产1万吨环保琉璃景观石成品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山庆丰新材料有限公司 |
| 法人代表 | 朱百存 | 联系人 | 付军 |
| 通信地址 | 滦县榛子镇宋家峪村 |
| 联系电话 | 13930580388 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 滦县榛子镇宋家峪村 |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字〔2018〕164号 |
| 建 设 性 质 | 新建 | 行业类别 及 代 码 | C419 其他未列明制造业 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 3500 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 5000 | 其中：环保投资（万元） | 8 | 环保投资占 总投资比例 | 0.16% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2019年2月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山庆丰新材料有限公司于2018年10月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 工程概况 ⑴项目名称：年产1万吨环保琉璃景观石成品项目 ⑵建设单位：唐山庆丰新材料有限公司 ⑶建设性质：新建 ⑷建设规模：年产1万吨环保琉璃景观石成品。 ⑸工作制度：年工作300天，每天3班，每班8小时。 ⑹劳动定员：项目职工定员10人。 ⑺总图布置：厂区大门位于西侧，厂区西侧由北向南依次为1#生产车间、2#生产车间、3#生产车间和4#生产车间，化验室位于1#生产车间内。 |
| ⑻建设内容：项目占地面积3500m2（折5.25亩），总建筑面积2475m2，主要为生产车间。主要购置搅拌机、粉碎机、多层筛、环保型玻璃电助熔窑炉及相关的实验检测设备，配套地面硬化及环保、电力设施。项目实验室位于1#生产车间内，主要检验产品和原料粒径等物理性能。项目主要生产设备设施见表1，建构筑物一览表见表2。 表1 主要设备设施一览表 序号 设备（施）名称 规格型号 数量（台/套/个） 备注 1 搅拌机 1 2 粉碎机 1 3 多层筛 1 4 环保型玻璃电助熔窑炉 TZRHB-01 12 5 皮带输送机 2 6 脉冲布袋除尘器 14 7 实验检测设备 1 8 出厂车辆洗车装置 1 9 洗车平台 1 10 沉淀池 2m×2m×1m 1 11 清水池 2m×2m×1m 1 表2 主要建构筑物一览表 序号 项目名称 结构形式 规格尺寸 数量 建筑面积(m2) 备注 1 1#生产车间 3m砖混墙+彩钢结构 40m×10m×7m 1座 400 单层彩钢板 2 2#生产车间 7m砖混墙+彩钢结构 45m×10m×7m 1座 450 单层彩钢板 3 3#生产车间 5m砖混墙+彩钢结构 50m×25m×7m 1座 1250 单层彩钢板 4 4#生产车间 5m砖混墙+彩钢结构 25m×15m×7m 1座 375 单层彩钢板 合计 2475 注：项目不建设办公室，依托唐山市滦县宏利碳酸钙厂二层办公室。 主要原料为石英石粉、石灰粉、琉璃石粉、废玻璃等，进厂原料均为袋装，存储于3#车间原料区，主要原料、辅助材料消耗及存储设施见表3。 表3 主要原材料、能源消耗 序号 名称 单位 数量 备注 1 石英石粉 t/a 2500 规格1-2mm，含水率小于2% 2 石灰粉 t/a 800 规格1-2mm，含水率小于2% 3 琉璃石粉 t/a 2000 规格1-2mm，含水率小于2% 4 废玻璃 t/a 4700 5 成型模具 套 20 6 润滑油 t/a 0.05 液态，桶装 7 新水 t/a 135 厂区自备井 8 电 万kWh 200 当地电网 ⑼工程投资：项目总投资5000万元，其中环保投资8万元，占总投资的0.16％。 ⑽建设地点：项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，厂区中心坐标为N39°48′02.98″，E118°21′0.34″。院内部分场地外租给唐山市滦县宏利碳酸钙厂，本项目利用农丰新型建材有限公司厂区现有建筑进行改造，项目南侧、西侧、北侧侧均临厂界，东侧为宏利碳酸钙厂和农丰新型建材有限公司的生产车间。项目最近敏感点为西南侧85m处的宋家峪村。项目位于陡河准保护区范围内（地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2-附图4，与保护区位置位置关系见附图5）。 3 公用工程 ⑴供电：项目用电量约200万kwh/a，由市政电网接入。 ⑵供热：项目冬季生产车间不采暖，办公室采用单体空调或电暖器取暖。 ⑶给排水：本项目生产不用水，用水主要为出厂车辆清洗用水和生活用水，水源取自厂内自备井。总用水量为1.78m3/d（534t/a），新水用量为0.45m3/d（135t/a）。 项目车辆冲洗用水量为1.68m3/d（504m3/a）。洗车废水的产生量按用水量的80%计算，则产生量为1.34m3/d（402m3/a），经沉淀池沉淀处理后进入清水池循环使用，不外排。项目不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为卫生旱厕，定期清掏，主要为职工盥洗用水，生活污水水质简单，产生量较少，就地泼洒抑尘。项目无废水外排。 水量平衡图见图1。 图1 水量平衡图 单位：t/d ⑷绿化及硬化：根据“企业全面达标建设”中要求，全面实现厂区的硬化和绿化。 4 厂址选择合理性分析 ⑴规划相符性 本项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，依据滦县国土资源局科技规划站的证明，该项目占地为建设用地，符合建厂规划。 ⑵环境相容性 根据现场勘查，项目评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区和特殊环境制约因素。项目卫生防护距离为50m，项目最近的环境敏感点为西南侧85m处的宋家峪村，满足防护距离要求。因此，本项目的建设与周边环境相容。 ⑶与基础设施适应性 根据调查，本项目所在地位于滦县榛子镇宋家峪村，区域交通路网发达，有利于项目原料及产品的运输；项目所在地给水管网、供电线路已全部到位，能够为项目的正常生产提供必要的基础条件；项目无生产生活废水外排，不会对周边水体造成影响。因此，本项目所在区域的基础设施基本能够适应本项目的生产需求。 ⑷“三线一单”符合性判定 表4 “三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 整改措施建议 生态保护红线 本项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求。 / 资源利用上线 本项目营运过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 / 环境质量底线 本项目附近地表水环境、声环境、大气环境质量能够满足相应标准要求，无生产生活废水排放，对周围环境影响很小，符合环境质量底线要求。 / 负面清单 本项目符合现行国家产业、行业政策。经查《市场准入负面清单草案》（试点版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中。因此本项目符合环境准入负面清单相关要求。 / 5 相关政策符合性 唐山庆丰新材料有限公司投资5000万建设的年产1万吨环保琉璃景观石成品项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。项目已在滦县发展改革局备案（滦发改备字[2018]164号），符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染情况。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 根据2017年4月15日~21日河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表5。 表5 环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标 倍数 标准指数 Pi范围 SO2 1小时浓度 0.5 0.016～0.09 0 － 0.0034～0.15 CO 1小时浓度 10 0.744～3.501 0 － 0.08～0.40 NO2 1小时浓度 0.2 0.007～0.112 | 0 － 0.06～0.40 O3 1小时浓度 0.2 0.012～0.123 0 － 0.045～0.56 8小时浓度 0.16 0.005～0.087 0 － 0.044～0.58 PM10 24小时浓度 0.15 0.213～0.233 68% 1.05 0.65～2.05 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.059～0.135 63% 0.77 0.39～1.77 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要原因是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、地表水 该区域主要河流为陡河。根据《2016唐山市环境质量公报》，陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。 5、陡河水库地表水水源地 5.1陡河水库水源地划分及保护范围 根据河北省环保局关于印发《河北省城市集中式饮用水水源保护区划分》（冀环控【2009】4号，已经省政府批准）陡河水库水源地保护范围如下： 一级保护区：水域，陡河水库设计正常蓄水水位以及引还乡河入陡河水库输水水渠全线（除东各庄、北营处以外宽1050m范围）、泉水河的石匣至姜家营段；管河的水库东入口至麻湾坨、丁家坨桥段；龙湾河与管河的汇合处至京沈南线公路桥。面积10.982km2。陆域：水库大坝溢洪坝至麻湾坨、京沈南线公路桥、新庄子、安家庄、上龙各庄、姜家营、西胡各庄、石匣、东黄各庄、陡河电厂的范围内，除东各庄、北营处宽1050m范围。总面积63.37 km2。二级保护区：水域：泉水河的姜家营至千佛院段；管河的麻湾坨、于家坨桥至黄家楼段；龙湾河的京沈南线公路桥至后甸子北一公里处。陆域：水库东北的麻湾坨至黄家楼、吴家庄、新立庄、龙扒山、焦家庄、三角山；水库西北的西杨家营起沿丰董公路至中大树、京沈公路银城铺站、双庙东北一公里处。总面积70.24 km2。准保护区：水域：泉水河千佛院以上河段，管河的黄家楼以上河段；龙湾河的后甸子河一公里处以上河段。陆域：陡吕线铁路、唐臻公路岔口至巍山、长山、城山、沿陡河流域分水岭至引还入陡。总面积364.72 km2。 本项目位于陡河水库地表水源地准保护区范围内。根据《唐山市陡河水库饮用水水源保护区污染防治管理条例》规定，该区域禁止将国家规定的一类污染物排入水体、堆存或埋入地下；禁止在汇入水库的河流、引滦输水渠道两侧二百米内，采用渗井、渗坑或漫流的方式排放有害废水；禁止在在没有防渗措施时，利用管道或明渠输送有毒有害废水；排放污水应当符合国家和省规定的标准。当排放总量不能保证保护区内水质符合规定的标准时，县级以上人民政府应当及时组织排污单位削减排污总量。 本项目无废水排放，项目建设符合陡河水源地的管理规定。 5.2与《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）保护要求的符合性 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）关于“饮用水水源和其他特殊水体保护”的规定如下：…… …… 第六十三条 国家建立饮用水水源保护区制度。饮用水水源保护区分为一级保护区和二级保护区；必要时，可以在饮用水水源保护区外围划定一定的区域作为准保护区。 第六十四条 在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。 第六十五条 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 第六十六条 禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 第六十七条 禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。…… …… 本项目位于陡河水库饮用水水源地的准保护区，项目用水主要为出厂车辆清洗用水、循环使用，无废水排放。项目不属于对水体污染严重的建设项目，故项目建设符合水污染防治法的规定。 5.3与《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）整治规定的符合性 根据《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》关于准保护区整治的相关规定： ⑴ 准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体严重污染的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出。⑵ 准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。⑶ 准保护区内工业园区企业的第一类水污染物达到车间排放要求、常规污染物达到间接排放标准后，进入园区污水处理厂集中处理。⑷ 不能满足水质要求的地表水饮用水源，准保护区或汇水区域采取水污染物容量总量控制措施，限期达标。⑸ 准保护区无毁林开荒行为，水源涵养林建设满足GB/T26903要求。 根据上述技术要求，本项目为新建项目，无废水外排，不新增排污量，故本项目建设符合集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求。 综上所述，项目建设符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。 |
| --- | --- |
| 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 工程评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表6。 表6 工程主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 方位 距厂界 距离 功能 人数 环境质量标准 环境空气 宋家峪村 SW 85m 居住 1200人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 声环境 厂界 -- -- -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准 水环境 陡河水库地表水水源地 本项目位于陡河水库地表水水源地准保护区。 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准， 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 营运期废气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3；表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值：周界外颗粒物最高允许浓度1.0 mg/Nm3； 3、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 |
| 总量 控 制 指 标 | 按照《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，总量控制的污染物为SO2、NOx、COD和NH3-N。本项目污染物总量控制建议指标如下： COD 0t/a、NH3-N0t/a、SO20t/a、NOx 0t/a、颗粒物5.364t/a。 |

建设项目工程分析

| 工艺流程简述（图示）： 项目主要原辅材料为石英石粉、石灰粉、琉璃石粉、废玻璃等，年产1万吨环保琉璃景观石成品。 ⑴原料储存、转运 石英石粉、石灰粉、琉璃石粉、废玻璃等原料均为袋装，汽运进厂后送至3#车间原料区内储存。 该工序产污节点：原料储存、装卸及上料粉尘。 ⑵粉碎 原料废玻璃需经粉碎机粉碎至3cm以下，粉碎后通过皮带机输送至筛分工序。 该工序产污节点：粉碎粉尘；粉碎机运行噪声。 ⑶筛分 原料粉碎后由皮带机输送至多层筛进行筛分，多层筛有四层筛网，筛下物为小于3mm的碎玻璃，人工袋装收集，然后运至3#车间搅拌机待用。各层筛上物全部返回粉碎机进行再次粉碎，直至粉碎至小于3mm。 该工序产污节点：筛分粉尘；多层筛噪声。 ⑷搅拌 生产时石英石粉、石灰粉、琉璃石粉、粉碎玻璃等原料按照设定比例由人工开袋至搅拌机上料斗，搅拌后的混合物料采用容器或袋装收集。 该工序产污节点：搅拌粉尘；搅拌机、风机等设备运行噪声；除尘灰。 ⑸熔炼、成型 搅拌后物料人工加入到节能环保型玻璃电助熔窑炉内，加热温度为1200～1450℃，每个电熔窑炉每次加热时间为12小时。加热完成后，熔化的物料自流入至景观石模具内，自然晾干成型。 该工序产污节点：电熔窑炉上料、熔炼粉尘； ⑹成品储存 晾干成型后即为景观石成品，按照客户需求，部分产品需采用粉碎机进行粉碎，粉碎后送至多层筛进行筛分，多层筛有四层筛网，第一层筛上物为30～50mm石块，第二层物料为10～30mm石块，第三层物料为5～10mm石砟，第四层物料为3～5mm石砟，小于3mm的筛下物返回电熔窑炉重炼。不同规格的产品均送至2#车间成品区储存待售。 该工序产污节点：粉碎、筛分粉尘；粉碎机、多层筛运行噪声。 工艺流程及排污节点图见图2。 图2 工艺流程及排污节点图 车辆冲洗废水收集、处理工艺流程： 项目建有车辆清洗装置，主要包括洗车平台、沉淀池、清水池等，洗车平台底部和两侧设有喷头，洗车平台下方设集水池，池底向排水口方向设2%流水坡度，沉淀池设置在洗车平台一侧，洗车废水落入集水池后通过坡度自流进入沉淀池，废水在沉淀池内经沉淀后进入清水池循环使用，沉淀池污泥定期采用吸污车抽走制砖。 主要排污节点：沉淀池污泥。 车辆冲洗流程及排污节点见图3。 图3 车辆冲洗流程及排污节点图 |
| --- |
| 主要污染工序： ⑴废气：原料存储、转运、上料、粉碎、筛分、搅拌、熔炼过程产生的粉尘。 ⑵废水：车辆冲洗废水、生活污水。 ⑶噪声：主要噪声源为粉碎机、多层筛、搅拌机、风机等运行时产生的噪声，源强为75～90dB(A) 。 ⑷固体废物：除尘灰、沉淀池污泥、设备维护保养产生的废润滑油及职工生活垃圾等。 表7 污染物排放节点及治理措施一览表 类 别 序 号 产生点 主要 污染因子 产生 特征 排放 去向 治理措施 废 气 1 原料储存、装卸、转运 颗粒物 间断 排入 空气 | 3#车间内设置原料区，车间为全封闭结构，原料储存、装卸、转运均在车间内进行 2 粉碎机、多层筛 颗粒物 连续 粉碎机主体封闭，入料口上方设置集气罩，多层筛主体封闭，主体上方连接吸风管道，废气收引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 3 搅拌机上料、搅拌 颗粒物 连续 上料斗上方设置三面围挡，围挡上方设置集气罩，搅拌机主体封闭，连接吸风管道，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 4 电熔窑炉 颗粒物 连续 电熔窑炉炉顶设置可移动式集气罩，浇注工位侧方设置可移动式集气罩，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 废水 1 生活污水 SS 间断 不排 放 泼洒地面抑尘 2 出厂车辆清洗废水 SS 间断 设沉淀池、清水池，回用于车辆清洗 噪 声 1 粉碎机 噪声 连续 排入 环境 封闭车间内，减震基础 2 多层筛 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 3 搅拌机 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 4 风机 噪声 连续 封闭车间内，减震基础 固废 1 除尘系统 除尘灰 间断 不 排 放 回用于生产 2 出厂车辆清洗沉淀池 污泥 间断 外售制砖 3 设备维护养 废润滑油 间断 暂存在危废间内，定期交有资质单位处理 4 职工生活 生活垃圾 间断 环卫部门定期清运 |

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料装卸、贮存、转运、上料 | 颗粒物 | 无组织排放 2t/a | 2t/a 排放浓度<1.0mg/Nm3 |
|  | 粉碎机、多层筛 | 废气量 | 3600万m3/a | 3600万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 1500mg/m3 54t/a | 15mg/m3 0.54t/a |
|  | 搅拌机上料、搅拌 | 废气量 | 2520万m3/a | 2520万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 2000mg/m3 50.4t/a | 20mg/m3 0.504t/a |
|  | 电熔窑炉 | 废气量 | 43200万m3/a | 43200万m3/a |
|  |  | 颗粒物 | 1000mg/m3 432t/a | 10mg/m3 4.32t/a |
| 水 污 染 物 | 出厂车辆清洗废水 | SS | 402t/a 800mg/L 0.32t/a | 0 |
|  | 职工生活 | SS | / | 0 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 531t/a | 0 |
|  | 出厂车辆清洗沉淀池 | 污泥 | 1.2t/a | 0 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 0.005t/a | 0 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6t/a | 0 |
| 噪声 | 本项目主要噪声源为粉碎机、多层筛、搅拌机、风机等设备运行时产生的噪声，源强为75～90dB(A)。 |
| 其它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

| 施工期环境影响简要分析： 项目利用农丰新型建材有限公司厂区现有建筑进行改造，无土建施工，故不再进行施工期环境影响分析。 |
| --- |
| 营运期环境影响分析： 1 废气影响分析 ⑴无组织废气 项目无组织废气主要为原料存储、装卸、转运过程产生的粉尘，进厂原料均为袋装，粉尘产生量相对较少，原料区设置在全封闭的3#车间内，车间为砖混+彩钢结构，物料储存、装卸、转运均在车间内进行，不存在露天装卸、转运情况。项目无组织粉尘产生量约为2t/a，根据估算模式SCREEN3预测可知，无组织颗粒物最大落地浓度为0.1272mg/m3，外排浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值：周界外颗粒物最高允许浓度1.0 mg/Nm3的要求。 ⑵有组织废气 ①粉碎、筛分废气 项目原料废玻璃使用过程中需要进行粉碎和筛分，根据客户需要，部分产品需要进行粉碎和筛分，粉碎和筛分过程会有粉尘产生。项目要求粉碎机主体封闭，粉碎机入料口上方设置集气罩，多层筛主体封闭，多层筛主体上方连接吸风管道，粉碎和筛分废气引入1套脉冲布袋除尘器（材质覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积104m2）处理，除尘器处理风量为5000m3/h，除尘效率为99%，处理后经15m高排气筒排放。 类比相关资料，颗粒物产生浓度约1500mg/m3，产生量为54t/a，则处理后颗粒物排放浓度为15mg/m3，排放量为0.54t/a，由15m高排气筒排放，能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3的要求。 ②搅拌机上料、搅拌粉尘 项目搅拌机上料、搅拌过程中会有粉尘产生，项目设计在上料斗上方设置三面围挡，围挡上方设置集气罩，搅拌机主体封闭，废气经集气罩收集后引入1套脉冲布袋除尘器（材质覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积72m2）处理，除尘器处理风量为3500m3/h，除尘效率为99%，处理后经15m高排气筒排放。 类比相关资料，颗粒物产生浓度约2000mg/m3，产生量为50.4t/a，则处理后颗粒物排放浓度为20mg/m3，排放量为0.504t/a，由15m高排气筒排放，能够满足能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3的要求。 ③电熔窑炉废气 电熔窑炉入料、熔炼、浇注过程会有含尘废气产生，熔炼和浇注不同时进行，电熔窑炉工作时间14h/d，浇注工序工作时间10h/d。项目设计在电熔窑炉炉顶设置可移动式集气罩，浇注工位侧方设置可移动式集气罩，废气经集气罩收集后引入脉冲布袋除尘器处理。项目共设有12台电熔窑炉，12台电熔窑炉配套设置12套脉冲布袋除尘器，故该废气分别引入脉冲布袋除尘器（材质覆膜针刺毡，过滤风速0.8m/min，过滤面积104m2）处理，单台除尘器处理风量为5000m3/h，除尘效率为99%，处理后废气经15m排气筒排放。 类比相关资料，颗粒物产生浓度约1000mg/m3，产生量为432t/a，则处理后颗粒物排放浓度为10mg/m3，排放量为4.32t/a，由15m高排气筒排放，能够满足能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3的要求。项目有组织废气治理情况见下表。 表8 项目有组织废气治理情况 污染源 产生浓度 （mg/m3） 产生量（t/a） 除尘器设计风量 （m3/h） 除尘器数量 除尘 效率 排放量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 标准浓度 （mg/m3） 粉碎机、多层筛 1500 54 5000 1 99% | 0.54 15 30 搅拌机 2000 50.4 3500 1 99% 0.504 20 30 电熔窑炉 1000 432 5000 12 99% 4.32 10 30 2 废水影响分析 ①生活污水：项目不设宿舍、食堂、浴室等生活设施，厕所为卫生旱厕，定期清掏。生活污水主要为职工盥洗废水，水质简单，产生量较少，就地泼洒抑尘。 ②生产废水：项目出厂车辆清洗产生的洗车废水，产生量约402m3/a，主要污染物成分为SS，产生浓度约800mg/L，产生量为0.32t/a，经沉淀池沉淀后进入清水池，回用于车辆清洗，不外排。 综上，项目无生产生活废水排放。措施可行。 3 噪声影响分析 项目主要噪声源为粉碎机、多层筛、搅拌机、风机等设备噪声，源强为75～90dB(A) 。噪声设备源强及降噪措施见表9，各产噪设备至车间四墙距离见表10，各车间距厂界距离见表11。 表9 噪声设备源强及降噪措施 噪声源 数量 台（套） 源强 dB(A) 发声 特性 运行 时数 治理措施 粉碎机 1 90 连续 24h 各生产设备均设置在封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，设备底部均安装减震基础，可综合降噪25dB(A) 多层筛 1 80 连续 24h 搅拌机 1 85 连续 24h 风机 14 85 连续 24h 表10 产噪设备至车间四墙距离一览表 噪 声 源 东墙（m） 南墙（m） 西墙（m） 北墙（m） 1#生产车间 风机 6 3 8 3 2#生产车间 风机 6 3 9 3 3#生产车间 搅拌机 19 30 6 20 风机 3 6 10 6 4#生产车间 粉碎机 6 12 | 9 13 多层筛 6 8 9 17 风机 4 10 11 15 表11 各车间至厂界最近距离一览表 噪声源 东厂界（m） 南厂界（m） 西厂界（m） 北厂界（m） 1#生产车间 90 95 20 0 2#生产车间 120 55 0 35 3#生产车间 145 15 0 45 4#生产车间 120 30 30 45 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ⑴单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LP（r）＝L W＋Dc－A 式中：L W—倍频带声功率级，dB(A)； D—指向性校正，dB；它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级的全向点声源在规定方向的级的偏差程度。指向性校正等于点声源的指向性指数Di加上计到小于4π球面度（sr）立体角内的声传播指数DΩ。对辐射到自由空间的全向点声源，Dc=0dB。 A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) 预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算： 式中：LPi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带A计权网络修正值，dB。 ⑵室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑶噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑷预测结果及分析 按照以上步骤对拟建工程噪声源对各厂界噪声贡献值进行预测，生产噪声到各厂界预测结果见表12。 表12 声环境影响预测结果 单位:dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 28.7 28.7 60 50 达标 达标 南厂界 40.3 40.3 达标 达标 西厂界 49.4 49.4 达标 达标 北厂界 53.5 53.5 达标 达标 宋家峪村 11.3 11.3 达标 达标 由上表可见，各噪声设备经隔声降噪、距离衰减后，厂界昼间噪声贡献值为28.7～49.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值的要求。项目最近敏感点为西南侧85m的宋家峪村，至敏感点处的噪声值为11.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求。故项目噪声对周围环境影响较小。 4 固废影响分析 本项目固体废物主要包括生产过程中各生产环节除尘设备排出的除尘灰，沉淀池产生的污泥、设备维护保养产生的废润滑油以及职工产生的生活垃圾。 ①除尘器灰斗设有卸灰阀，卸灰时卸灰阀打开，底部接封闭布袋，除尘灰经卸灰阀进入布袋装袋，各生产环节除尘器收集的除尘灰量为531t/a，集中收集作为原料回用于生产。 ②出厂车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，沉淀池中的污泥量约1.2t/a，定期清挖，外售制砖厂制砖。 ③本项目危险废物为车辆及搅拌机组保养产生的废润滑油，产生量为0.005t/a，危废编号为HW08，将废润滑油收集后放至有标识的容器中，废润滑油暂存在危废间，定期交由有资质的公司进行处置。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ⅰ危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 ⅱ危险废物的处理 危险废物定期交有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 厂区设立1间危废间，位于3#生产车间内西北角，面积4m2（尺寸2m×2m），彩钢结构，并且地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。在危废间外设立危险废物标志，最后交有资质单位处理。根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表13，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表14。 表13 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 0.005t/a 设备维护保养 液态 润滑油 石油类 3个月 毒性 易燃性 废矿物油收集在密闭容器内，存放在危废间内区，定期交有资质单位处理 表14 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-249-08 3#生产车间内西北角 4m2 专用容器贮存 1t 一年 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 ④项目劳动定员为10人，每人每天生活垃圾产生量为0.2kg计，则本项目生活垃圾产生量为0.6t/a，集中收集，由环卫部门统一处置。 本项目固体废物产生量及处置措施见表15。 表15 固废产生及处置措施表 序号 排污节点 固废名称 产生量t/a 处置措施 1 除尘器 除尘灰 531 集中收集作为原料回用于生产 2 出厂车辆清洗沉淀池 污泥 1.2 定期清挖，外售制砖 3 设备维护保养 废润滑油 0.005 在危废间暂存，定期交有资质单位处理 4 职工生活 生活垃圾 0.6 集中收集，由环卫部门统一处置 合计 532.805 不向外环境排放 5地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境（ HJ 610-2016）》规定，地下水的敏感程度分为“敏感、较敏感和不敏感三级”；经查阅“附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表”，参照地下水环境影响评价项目类别中“J 非金属矿采选及制品制造，65、玻璃及玻璃制品”项目，本项目属于“报告表、Ⅳ类”，在“表2 评价工作等级分级表”中无“Ⅳ类项目”评价等级，故本报告不进行地下水环境影响分析。 6防护距离确定 ①大气环境防护距离确定 本项目原料存储、转运粉尘排放为无组织排放，属于面源污染。评价采用《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2008）推荐模式中的大气环境防护距离模式计算无组织排放源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，对于超出厂界以外的范围，确定为大气环境防护区域。面源参数表见表16。 表16 面源参数一览表 面源 面源有效高度 （m） 面源宽度 （m） 面源长度 （m） 污染物排放量（t/a） 评价标准（mg/m3） 3#生产车间 7 25 50 2 0.9 经计算，周围无超标点，因此本项目不需设置大气环境防护距离。 ②卫生防护距离确定 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中，Cm—标准浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m。根据该生产单位占地面积计算； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年来平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表中查取。 工业企业的卫生防护距离主要是按工业企业有害气体无组织排放量来确定的。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定：“凡不通过排气筒或通过15米高度以下排气筒的有害气体排放，属无组织排放”。本项目中，原料库 内产生的粉尘属无组织排放，以粉尘排放源来计算其卫生防护距离。计算参数及计算结果见表17。 表17 本项目无组织排放废气卫生防护距离及计算参数 序号 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源 一次浓度最高标准限值（mg/m3） 卫生防护距离 长度 （m） 宽度（m） 有效高度（m） 计算值（m） 提级后的值（m） 1 颗粒物 0.28 50 25 7 0.9 23.45 50 由上表可知本项目卫生防护距离为50m。项目最近敏感点为西南侧85米处的宋家峪村，满足卫生防护距离的要求。 7防腐防渗 为了防治废水下渗对陡河水源地的影响，环评要求沉淀池采用防渗钢筋混凝土结构，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 8总量控制分析 本项目无生产生活废水排放，无COD、氨氮排放，无燃烧设备，无SO2、NOx排放。故项目SO2、NOx、COD、氨氮总量控制指标均为0，项目特征污染物为颗粒物，排放量为5.364t/a。 因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物5.364t/a。 9 项目与相关产业政策符合性分析 本项目参照执行日用玻璃行业相关文件标准执行，与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》文件相符性分析见表18。 表18 项目与《日用玻璃行业规范条件（2017年本）》相符性分析 日用玻璃行业规范条件要求 建设项目情况 符合性 新建生产企业和新建、改扩建项目选址必须符合本地区城乡规划、生态环境规划、土地利用总体规划要求和用地标准。在下述区域内不得建设日用玻璃生产企业：自然保护区、风景名胜区和饮用水水源地保护区等依法实行特殊保护的地区；城乡规划中确定的居住区、商业交通居民混合区、文化区;永久基本农田保护区。 本项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，根据滦县国土资源局科技规划站证明，项目用地属于建设用地，用地符合滦县土地利用总体规划（2010年-2020年）。项目符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 符合 应优先使用清洁能源。严禁新建燃煤和发生炉煤气的坩埚窑。 项目采用环保型玻璃电助熔窑炉，能源消耗为电能，符合清洁能源要求。 符合 鼓励生产企业回收利用废旧玻璃，国家有明确规定的，按国家规定执行；使用的碎玻璃应达到一定的粒度要求。 项目原料为废玻璃，进厂后经粉碎机和多层筛进行加工处理，能够达到一定的粒度要求。 符合 必须有设施完善的理化检验室，具备完成相应产品标准规定所要求的自检项目、玻璃生产工艺控制所必须的检测项目的能力。 项目设有设施完善的理化检验室，位于1#生产车间内，具备完成相应产品标准规定所要求的自检项目、玻璃生产工艺控制所必须的检测项目的能力。 符合 应符合清洁生产要求，使用含硫量低的优质燃料，严格控制配合料质量、控制硫酸盐和硝酸盐原料的使用、禁止使用白砒、三氧化二锑、含铅、含镉、含氟（全电熔窑除外）、铬矿渣及其他有害原辅材料。 项目采用环保型玻璃电助熔窑炉，能源消耗为电能；项目主要原辅材料为石英石粉、石灰粉、琉璃石粉、废玻璃等，不涉及需要严格控制使用的和禁止使用的有害原辅材料，符合清洁生产要求。 符合 新建、改扩建项目应严格执行《中华人民共和国环境影响评价法》，依法向有审批权的环境保护行政主管部门报批环境影响评价文件。按照环境保护“三同时”要求建设与项目相配套的环境保护措施，并按规定程序实施竣工环境保护验收。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》相关要求，目前唐山庆丰新材料有限公司已于2018年10月委托唐山德安科技有限公司进行该项目环境影响评价工作。后续工作会按照规范要求陆续开展。 符合 |

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料储存、装卸、转运 | 颗粒物 | 3#车间内设置原料区，车间为全封闭结构，原料储存、装卸、转运均在车间内进行 | 达标排放 |
|  | 粉碎机、多层筛 |  | 粉碎机主体封闭，入料口上方设置集气罩，多层筛主体封闭，主体上方连接吸风管道，废气收引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 搅拌机上料、搅拌 |  | 上料斗上方设置三面围挡，围挡上方设置集气罩，搅拌机主体封闭，连接吸风管道，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 |  |
|  | 电熔窑炉 |  | 电熔窑炉炉顶设置可移动式集气罩，浇注工位侧方设置可移动式集气罩，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
| 水 污 染 物 | 出厂车辆冲洗废水 | SS | 沉淀池、清水池，回用车辆清洗 | 不外排 |
|  | 生活污水 | SS | 厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集作为原料回用于生产 | 不外排 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 定期清挖，外售制砖 | 不外排 |
|  | 设备维护保养 | 废润滑油 | 危废间暂存，定期交有资质单位处理 | 不外排 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 经隔声、减震、距离衰减后四周厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348—2008)2类标准，至敏感点处的噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求。因此对声环境影响较小。 |
| 其它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目对厂区地面进行硬化、绿化，从一定程度上缓解对生态环境的影响。 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理 对象 治理措施 数量 处理 能力 处理 效率 验收标准 投资 万元 废气 原料储存、装卸、转运 颗粒物 3#车间内设置原料区，车间为全封闭结构，原料储存、装卸、转运均在车间内进行 -- -- -- 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值：周界外颗粒物最高允许浓度1.0 mg/Nm3。 -- 粉碎机、多层筛 粉碎机主体封闭，入料口上方设置集气罩，多层筛主体封闭，主体上方连接吸风管道，废气收引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 1套 5000 m3/h 99% 《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3。 2 搅拌机上料、搅拌 上料斗上方设置三面围挡，围挡上方设置集气罩，搅拌机主体封闭，连接吸风管道，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 1套 3500 m3/h 99% 1 电熔窑炉 电熔窑炉炉顶设置可移动式集气罩，浇注工位侧方设置可移动式集气罩，废气引入脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 12套 5000 m3/h 99% 2 废水 出厂车辆清洗 SS 沉淀池1座，清水池1座，池体均做防渗处理 1套 -- -- 循环使用，不外排 1 生活污水 SS 厂区泼洒抑尘 -- -- -- 不外排 固废 除尘器收集的除尘灰集中收集作为建材外售；沉淀池污泥定期清挖外售制砖，不外排 。 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单要求 1 废润滑油收集后放至有标识的容器中暂存在危废间，定期交由有资质的单位进行处置。危废间面积4m2，地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处理 -- 噪声 粉碎机、多层筛、搅拌机、风机等设备均布置在封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，设备底部加装减震基础。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008) 2类限值要求 0.5 防渗 沉淀池池体采用防渗钢筋混凝土结构，池体内表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s。 0.5 绿化 根据“企业全面达标建设”中全面实现硬化和绿化。 -- 总计 占总投资的0.16% 8 |

结论与建议

一、结论 1 产业政策 唐山庆丰新材料有限公司投资5000万元建设的年产1万吨环保琉璃景观石成品项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正）中限制类和淘汰类项目，项目已在滦县发展改革局备案（滦发改备字〔2018〕164号号），符合国家有关法律、法规和政策规定。 2 项目选址 本项目位于滦县榛子镇宋家峪村农丰新型建材有限公司院内，根据滦县国土资源局科技规划站证明，项目用地属于建设用地，用地符合滦县土地利用总体规划（2010年-2020年）。项目符合《中华人民共和国水污染防治法》（2017修正）、《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）中关于准保护区的相关规定以及陡河水库的管理规定。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。本项目卫生防护距离为50m，项目最近敏感点为西南侧85m处的宋家峪村，满足卫生防护距离的要求。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3 主要污染防治措施 ⑴废气污染防治措施 ①有组织废气 粉碎、筛分废气 项目要求粉碎机主体封闭，粉碎机入料口上方设置集气罩，多层筛主体封闭，多层筛主体上方连接吸风管道，粉碎和筛分废气引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，处理后颗粒物排放浓度为15mg/m3，能够满足能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3的要求。 搅拌机上料、搅拌粉尘 项目搅拌机上料、搅拌过程中会有粉尘产生，项目设计在上料斗上方设置三面围挡，围挡上方设置集气罩，搅拌机主体封闭，废气经集气罩收集后引入1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放，处理后颗粒物排放浓度为20mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3的要求。 电熔窑炉废气 项目设计在电熔窑炉炉顶设置可移动式集气罩，浇注工位侧方设置可移动式集气罩，废气经集气罩收集后引入脉冲布袋除尘器处理。项目共设有12台电熔窑炉，12台电熔窑炉配套设置12套脉冲布袋除尘器，故该废气分别引入脉冲布袋除尘器处理后废气经15m排气筒排放，处理后颗粒物排放浓度为10mg/m3，满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值：颗粒物：50mg/m3的要求。措施可行。 ②无组织粉尘 项目无组织废气主要为原料存储、装卸、转运过程产生的粉尘，进厂原料均为袋装，粉尘产生量相对较少，原料区设置在全封闭的3#车间内，车间为砖混+彩钢结构，物料储存、装卸、转运均在车间内进行，不存在露天装卸、转运情况。经预测可知，无组织颗粒物外排浓度能够满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/ 1640-2012）表3工业炉窑无组织排放颗粒物排放限值：周界外颗粒物最高允许浓度1.0 mg/Nm3的要求。 ⑵噪声污染防治措施 粉碎机、多层筛、搅拌机、风机等设备均布置在封闭车间内，车间为砖混+彩钢结构，设备底部加装减震基础，经隔声、距离衰减后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008) 2类标准限值要求。项目噪声在西南侧85m的宋家峪村贡献值为11.3dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区限值要求，故项目噪声对其影响较小。 ⑶废水污染防治措施 出厂车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，不外排；生活污水水量较小，水质简单，用于厂区泼洒抑尘。项目无生产生活废水外排，对环境无影响。 ⑷固体废物污染防治措施 项目生产环节除尘器收集的除尘灰集中收集后作为原料回用于生产；沉淀池收集的污泥外售制砖；废润滑油收集，定期交有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门集中收集统一处置，不向环境排放。 4 总量控制结论 项目总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物5.364t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和区域环境规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

0.1

0.08

泼洒抑尘

生活用水-0.02

0.45

0.01

0.34

车辆清洗用水

1.33

1.34

清水池

沉淀池

新水

0.35

1.33

废玻璃

废气、噪声、固废

粉碎机

皮带输送机

小粒径

成品

废气、噪声、固废

多层筛

）

＜3cm

废气、噪声、固废

搅拌机

石英石粉、石灰粉、琉璃石粉

废气、噪声、固废

电熔窑炉

成型

成品

筛

下

物

部分产品

固废

废水

循环使用

清水池

沉淀池

水

车辆冲洗平台