建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：24万吨/年生物质秸秆综合利用示范项目

建设单位(盖章)：河北易高生物能源有限公司

编制日期：2018年11月

国家环境保护总局制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 24万吨/年生物质秸秆综合利用示范项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 河北易高生物能源有限公司 |
| 法人代表 | 徐彬 | 联系人 | 王余平 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦州经济开发区化工园区钢联北路南侧 |
| 联系电话 | 17683722333 | 传 真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州经济开发区化工园区钢联北路南侧 |
| 立项审批部门 | 滦州市发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]193号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C42废弃资源综合利用业 |
| 占地面积 （平方米） | 56260m2（合84.39亩） | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 26447.67 | 其中环保投 资（万元） | 100 | 环保投资占 总投资比例 | 0.4% |
| 评价经费 （万元） | — | 预期投产日期 | — |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 近年来，农作物秸秆成为农村环境污染的新源头。每年夏收和秋冬之际，总有大量的小麦、玉米等秸秆在田间焚烧，产生了大量浓重的烟雾，不仅成为农村环境保护的瓶颈问题，甚至成为殃及城市环境的罪魁祸首。河北易高生物能源有限公司（简称易高生物）在过去数年间针对农业废物综合利用进行了大量科研工作，成功突破了秸秆连续水解新技术，已申请国家专利，并完成了相关中型工业化试验工作，产出优质的生物质糖液和纤维素。 为促进玉米秸秆等生物质能源的合理高效利用，易高生物拟在河北省唐山市滦州经济开发区化工园区钢联北路南侧投资建设24万吨/年生物质秸秆综合利用示范项目（一期），使玉米秸秆变废为宝，可充分利用丰富的生物质资源，有利于环境保护、节约能源和促进社会经济发展。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。河北易高生物能源有限公司于2018年8月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2、项目概况 （1）项目名称：河北易高生物能源有限公司24万吨/年生物质秸秆综合利用示范项目； （2）建设单位：河北易高生物能源有限公司； （3）建设性质：新建； （4）法人代表：徐彬； （5）占地面积：本项目在河北易高生物能源有限公司厂区内建设，河北易高生物能源有限公司占地面积160亩，其中本项目占地84.39亩，建筑面积39648.5m2； （6）项目投资：本项目总投资26447.67万元，环保投资100万元，占总投资0.4%； （7）建设规模：年处理24万吨生物质（收储），主要年产纤维素8万吨（干基），生物质糖液10万吨，木质素2.9万吨（干基）； 表1 产品方案一览表 序号 产品名称 单位 数量 备注 储存方式 1 主产品 生物质糖液 万t/a 10 去糖液综合利用项目深化加工 不储存，管道输送 2 主产品 纤维素 万t/a 8 以干基计 纤维素仓库 3 副产品 木质素 万t/a 2.9 以干基计 木质素储罐 （8）建设内容：主要建设生产装置（含糖化反应装置、脱木素反应装置）、粉碎车间、锅炉及脱盐水装置、纤维素仓库、秸秆玉米芯仓库、消防设施、其他公用及辅助设施等组成。主要建设一条年产10万吨生物质糖液、一条年产8万吨纤维素生产线，生物质糖化反应后，固液分离产出生物质糖液，固体进行脱木素反应，固液分离产出产品纤维素及木质素，购置粉碎机、糖化反应器、脱木素反应器、三效蒸发器、锅炉等约197台（套）。 表2 主要工程内容一览表 工程组成 工程内容 备注 主体工程 备料车间 建筑面积3323.5m2，年粉碎加工24万吨生物质秸秆 预留备料车间 建筑面积850m2 水解车间 建筑面积6244m2，四层，年产10万吨生物质糖液和8万吨纤维素（以干基计） 木质素车间 建筑面积2160m2，年产2.9万吨木质素（以干基计） 预留后处理车间 建筑面积3264m2 辅助工程 锅炉房 建筑面积2997m2，建设一台25t/h三废炉，1套40t/h脱盐水制备设备，预留一台锅炉位置 变配电所 建筑面积187m2，SCB11-1600-10/0.4变压器，4台 抗暴机柜间 建筑面积121m2 储运工程 纤维素仓库 建筑面积2340m2，用于储存纤维素、木质素 秸秆/玉米芯仓库 建筑面积5998m2，用于储存秸秆和玉米芯 预留秸秆/玉米芯仓库一 建筑面积1551m2，用于储存秸秆和玉米芯 预留秸秆/玉米芯仓库二 建筑面积9990m2，用于储存纤秸秆和玉米芯 储罐区 依托《河北易高生物能源有限公司10万吨/年生物质糖液综合利用示范项目（一期）》，本项目建设硫酸储罐1个，液碱储罐2个，500m3固定顶储罐 公用工程 供水 生产和生活用水取自自备水井 供电 SCB11-1600-10/0.4变压器，4台 供热 生产供热依托本项目三废炉，生活采用电空调取暖 环保工程 废气 ①三废炉废气采用“低温燃烧+多管除尘器+脉冲布袋除尘器+45m高烟囱”； ②粉碎废气采用“旋风除尘+脉冲布袋除尘+15m排气筒”； ③水解、脱木素工序产生的废气采用“送三废炉焚烧+45m排气筒”。 废水 依托《河北易高生物能源有限公司10万吨/年生物质糖液综合利用示范项目（一期）》污水处理站处理后排入园区管网 噪声 厂房隔声、基础减振、设置隔声墙等措施 固废 危险废物暂存于危废暂存间，危废暂存间大小为20m2，依据危险废物贮存污染控制标准（GB18957-2001）及修改清单标准进行建设；固体废物妥善处置。 表3 拟建项目（构）筑物一览表 序号 主项名称 外形尺寸 （m×m×m） 建筑面积(m2) 结构形式 备注 1 备料车间 78.2×42.5 3323.5 钢结构 新建 2 水解车间 6244 框架结构 新建 3 木质素车间 54×40 2160 钢结构 新建 4 秸秆/玉米芯仓库 40×42.5 1700 钢结构 新建 5 纤维素仓库 72×32.5 2340 钢结构 新建 6 锅炉房 54×55.5 2997 钢结构 新建 7 抗暴机柜间 11×11 121 框架结构 新建 8 变配电室 17×11 187 框架结构 新建 9 工具间 32.5×6 195 框架结构 新建 10 预留备料车间 20×42.5 850 钢结构 — 11 预留秸秆/玉米芯仓库一 36.5×42.5 1551 钢结构 — 12 预留秸秆/玉米芯仓库二 55.5×42.5 9990 钢结构 — 13 预留后处理车间 34×16 3264 钢结构 — 14 3#门卫 8×4.5 36 框架结构 新建 15 4#门卫 8×4.5 36 框架结构 新建 16 污水处理区 39×15.35 598.7 — 依托 17 储罐区 68.2×34.1 2325.6 钢筋砼基础 依托 18 事故水池 55×20 1110 钢混结构 依托 19 表4 主要生产设备一览表 序号 名称 规格型号 数量 一 备料车间 1 电动铲车 — 8 2 整料机AB XGZLPD-1000 2 3 整料除尘器AB XGFMC-12 2 4 整料除尘风机AB 9-19-4.5A 2 5 皮带输送机1# XGPD-1000 1 6 皮带输送机2# XGPD-1000 1 7 皮带输送机3# XGPD-1000 1 8 皮带输送机4# XGPD-1000 3 9 粉碎机 XG68*120ZJ 2 10 除尘器AB — 2 11 除尘风机AB 9-19-4.5A 2 12 皮带输送机5# — 1 13 皮带输送机6# — 1 二 水解车间 （一） 糖化工段 1 杂物分离器 — 1 2 斜螺旋 — 2 3 喂料机 — 1 4 连续反应器 — 4 5 螺旋输送机 — 2 6 挤干机 — 1 7 糖液罐 — 1 8 集液罐 — 1 9 清液罐 — 1 10 糖液泵 — 2 11 集液泵 — 3 12 清液泵 — 2 （二） 脱木素工段 — 1 脱木素斜螺旋 — 2 2 脱木素输送螺旋 — 1 3 喂料机 — 1 4 脱木素反应器 — 4 5 脱木素加热器 — 1 6 螺旋输送机 — 2 7 挤干机 2 8 药液罐 50m3 1 9 循环液罐 50m3 1 10 循环液泵 — 2 11 药液泵 — 2 三 木质素车间 1 木素液罐 — 1 2 膜分离装置 — 1 3 膜浓缩装置 — 1 4 三效蒸发装置 — 1 5 喷雾干燥塔 — 1 6 清液罐 — 1 7 清液泵 — 2 四 辅助工段 1 纯水制备 — 1 2 三废炉袋除尘器 — 1 3 输送皮带机 — 8 4 空冷器 — 3 5 混合器 — 3 6 工厂空气储罐 — 2 7 螺旋输送机 — 9 8 搅拌器 — 8 9 过滤设备 — 5 10 风机、泵类 — 29 11 电磁流量计 — 10 12 磁翻板液位计 — 17 13 压力传感器 — 25 合计 197 项目原材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及能源消耗一览表 项目 名称 耗用量 单位 存储方式 备注 原辅材料 秸秆、玉米芯 240660 t/a 秸秆仓库 外购，含水＜20% 硫酸 7587 t/a 储罐 外购，浓度98% 液碱 14253 t/a 储罐 外购，浓度30% 生物质颗粒 16116.3t t/a 锅炉房 外购 醇基燃料 9200t t/a 储罐 来自《河北易高生物能源有限公司10万吨/年生物质糖液综合利用示范项目》 醛泥 1200t t/a 不储存 不凝气 991t t/a 不储存 其中420t为本项目自产，571t来自糖液综合利用项目 齿轮油 2.0 t/a 综合仓库 桶装 润滑油 液压油 其他 水 87.1 万m3/a — 厂区自备水井 电 2018.95 万kW•h/a — 表6 原辅材料及能源消耗一览表 玉米芯、秸秆 干基 200000 纤维素 干基 80000 水 40000 水 120000 杂质 660 总 200000 总 240660 木质素 干基 29000 液体催化剂1 7587 水 43500 液体催化剂2 干基 4561 总 72500 水 9692 糖液 778307 总 14253 不凝气 420 新鲜水 906127.2 石子 600 反应液 465120 生物质B、C混合 12133 蒸发余液 34857 污水 537038.7 一闪蒸汽 40000 糖液制备项目 43560 二闪凝液 49600 损耗 280384.5 三效B清液 162659 预留锅炉项目 7920 一次蒸汽 12000 合计 1932863.2 合计 1932863.2 （6）产品及原辅材料执行标准、理化性质 ①玉米秸秆 秸秆经汽车运送至厂区库房，秸秆堆积密度92~164kg/m3，真实密度400~570kg/m3，堆积角约44°，粉碎后粒径大小约8mm。对其进行工业分析和元素分析，分析数据如表7和8。秸秆生物质组成见表9。 表7 秸秆工业分析表（干基） 挥发分 固定碳 灰分 低位发热值 75% 19% 6% ≈4000kcal/kg 表8 秸秆元素分析表（干基，质量分数） 序号 名称 单位 含量 1 C % 47 2 H % 6 3 O % 46.05 4 N % 0.9 5 S % 0.05 6 合计 % 100 表9 秸秆生物质组成表 序号 秸秆组分 单位 含量 备注 1 纤维素 w% 37.40 文献值 2 半纤维素 w% 25.66 微谱分析值 3 木质素 w% 16.75 微谱分析值 4 灰分 w% 6 估计值 5 水分及其它 w% 14.19 — 6 合计 100 — ②硫酸 本项目所用硫酸执行表10中优等品技术要求。 表10 硫酸技术要求表 序号 项目 指标 优等品 一等品 合格品 1 含量w/% ≥ 92.5或98.0 92.5或98.0 92.5或98.0 2 灰分w/% ≤ 0.02 0.03 0.10 3 铁（Fe）w/% ≤ 0.005 0.010 - 4 砷（As）w/% ≤ 0.0001 0.001 0.01 5 铅（Pb）w/% ≤ 0.005 0.02 - 6 汞（Hg）w/% ≤ 0.001 0.01 — 7 透明度/mm ≥ 80 50 — 8 色度 不深于 标准色度 不深于 标准色度 — ③液碱 本项目所用液碱执行表11中优等品技术要求。 表11 液碱技术要求表 序号 指标项目 优等品 优等品 一等品 合格品 1 含量 ≥ 32 2 碳酸钠（以Na2CO3计）的质量分数 ≤ 0.1 0.2 0.4 3 氯化钠（以NaCl计）的质量分数 ≤ 0.005 0.008 0.01 4 三氧化二铁（以Fe2O3计）的质量分数 ≤ 0.0006 0.0008 0.001 ④纤维素 本项目纤维素执行企业质量标准，具体指标见表12。 表12 纤维素质量指标表 序号 指标名称 单位 规定 优等品 一等品 合格品 1 纤维素含量≥ % 90 85 80 2 亮度（白度）≥ % 70.0 67.0 62.0 3 尘埃度 1kg绝干料中 0.3mm2~2.0mm2 ≤ mm2/kg 200 400 600 ＞0.3mm2~3.0mm2 ≤ 20 40 60 ＞3.0mm2 ≤ 不应有 不应有 不应有 4 机械强度 耐折度≥ 次 35 15 10 撕裂指数≥ mN·m2/g 3.00 2.50 2.00 抗张指数≥ N·m/g 42.0 30.0 27.0 5 交货水分 风干料≤ % 20.0 湿料≤ 85.0 6 灰分≤ % 7.0 7 销售质量计算水分 % 10.0 ⑤ 木质素 本项目木质素执行企业质量标准，具体指标见表13。 表13 木质素质量指标表 序号 指标名称 单位 标准值 1 残余糖分 % ≤5.0 2 灰分 % ≤5.0 3 水分 % ≤60.0 4 酚羟基含量 % ≥3.0 5 木质素 % ≥34 （9）劳动定员与工作制度：本项目劳动定员40人，年工作330天，每天3班，每班工作8小时。 （10）平面布置：厂区东南西北四个角各设置大门，厂区北侧从西向东依次为备料车间、玉米/秸秆仓库，备料车间南侧为锅炉房，锅炉房南侧为木质素车间，锅炉房、木质素车间东侧为糖化水解装置区，糖化水解装置区东侧为纤维素仓库，平面布置见附图3。 （11）建设地点 厂址位于滦州市司家营经济开发区东区，中心坐标为北纬N39.668368°，E118.678015°。厂区占地现状为空地，厂区东、西侧均为耕地，北侧隔园区道路为冀滦纸业，南侧为空地。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、公用工程 （1）供电：电源接自厂区同一地块的《糖液利用项目》中10kV变配电室，本项目建设4台2500kVA变压器，年用电量2018.95万kwh。 （2）供热 本项目用热由厂区内新建25t/h三废炉供应，生产供汽参数：用汽压力1.6MPa，温度204℃。本项目生产系统蒸汽用量为18.3t/h（1.6MPa，204℃），主要用于脱木素工段、三效蒸发工段；除去供本项目水解反应使用外，富裕蒸汽进行减温减压至0.5MPa /159℃，供应给糖液利用项目生产使用。冬季办公生活采用电空调取暖。 （3）给、排水 项目用水依托厂区自备水井，后期由开发区水厂统一供应，水源来自滦河。用水主要为生活用水和生产用水。本项目厂区不设宿舍、浴室和食堂，厕所依托糖液利用项目办公室水冲厕；生产用水主要为脱盐水制备系统用水、地面冲洗用水、秸秆清洗用水、锅炉用水、空冷器用水、机封用水，生活、生产用水均来厂区自备水井。 1）生活用水：本项目新增劳动定员40人，职工生活用水量按60L/（人·d）计算，则生活用水量为0.24m3/d；排水系数以80%计，则排水量为0.19m3/d（62.7m3/a）。 2）生产用水：主要为秸秆清洗用水、地面清洗用水、空冷装置用水、机封用水以及锅炉用水，其中秸秆清洗新鲜水用水量为1300.8t/d，三废炉蒸汽36t/d，地面清洗用新鲜水用水量为24t/d，空冷器用新鲜水216t/d。 3）脱盐水制备系统： 锅炉每天运行24h，脱盐水制备系统新鲜水用量为1204.8t/d，脱盐水产生量为844.8 t/d，浓盐水产生量为360t/d；锅炉脱盐水用量为60t/d，空冷器脱盐水用量为504t/d，机封脱盐水用量为124.8t/d，剩余156t/d的脱盐水供给糖液利用项目使用； 4）排水：秸秆清洗废水产生量为1200t/d，地面清洗废水产生量为19.2t/d，锅炉废水产生量为24t/d，浓盐水产生量为360t/h，浓盐水、锅炉排污水进入园区污水处理厂；秸秆清洗废水、地面清洗废水进入厂区污水处理站预处理后排入园区污水处理厂。 表14 工程水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 项目 总用水 入 出 新鲜水 循环水 脱盐水 蒸汽 脱盐水 蒸汽 损耗水 浓盐水 外排水 1 秸秆清洗 1336.8 1300.8 — — 36 — — 136.8 — 1200 2 三废炉 660 — 600 60 — — 36 — — 24 3 机封 124.8 — — 124.8 — — — 124.8 — — 4 空冷器 720 216 — 504 — — — 720 — — 5 糖液利用项目 132 — — 132 — — — — — — 6 预留锅炉项目 24 24 24 7 生活用水 0.24 0.24 — — — — — 0.05 — 0.19 8 脱盐水装置 1204.8 1204.8 — — — 844.8 — — 360 360 9 地面冲洗水 24 24 — — — — — 4.8 — 19.2 — 合计 4226.64 2745.84 600 844.8 36 844.8 36 986.45 360 1627.39 图1 项目水量平衡图 单位：m3/d 4、产业符合性 本项目使用秸秆等生物质原料进行水解生产生物质糖液、纤维素、木质素等产品。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第一条“农林业”第20款“农作物秸秆还田与综合利用”的内容，该项目符合国家产业政策，属于“鼓励类”项目。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限值和淘汰类，工艺、设备、规模均符合国家产业政策；并已经滦州市发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2018]193号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦州市位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”—118°49′45”，北纬39°34′39”—39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 厂址位于滦州市司家营经济开发区东区，中心坐标为北纬N39.668368°，E118.678015°。厂区占地现状为空地，厂区东、西侧均为耕地，北侧隔园区道路为冀滦纸业，南侧为空地。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2、 地形地貌 滦州市地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%。 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山 峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北,地面高程 在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面 高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 本区属暖温带半干旱大陆性气候类型，据气象局观测资料：每年4-8 月份风向多为南风及东南风，9 月份至次年3 月份为北风及西北风，一般风力为3 级，最大可达9 级根据《中国气候区划》，滦州市属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近26 年年平均气温10.8℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7 月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，多年平均无霜期175 天。滦州市多年平均降水量667.5mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带多年平均降水量少近49mm；一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%；降雨年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6～8 月份，占全年降水量的85.68%；降雨年际分配变化大，丰枯悬殊，降水量在383.6mm～1031.6mm，丰年为枯年的2.7 倍。滦州市多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12 月至次年3 月，冰厚0.3～0.5m。冻土期11 月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m～0.8m。本区多年平均风速2.4m/s，全年主导风向不明显，最大风频NNW 为9%，年静风频率为2%。 4、水文概况 滦州市河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山（海拔2206m）南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河，至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦州市，在乐亭南兜网铺注入渤海。 5、区域地质 本区大地构造位置为燕山沉降带的山海关台拱西侧与滦州市台褶带的交汇部位，出露地层以太古界和元古界为主，古生界零星出露,地表多被大面积第四系覆盖。本区构造形态极为复杂，主要有：司家营复式倒转向斜，新滦河复式倒转背斜及马城复式倒转向斜、滦河背斜、武山向斜等，断裂构造主要有北东向的青龙河断裂，北北西向的响堂断裂，坨子头断裂等。区内岩浆活动不发育，昌黎岩体在矿区东南部出现，为燕山期中粗粒花岗岩，局部见有零星中酸性脉岩。 6、地质与水文地质概况 按全国地层区划，滦州市位于华北地层区燕山分区山海关小区，滦州市地层由太古代、元古代、古生代、中生代和新生代组成。县内出露地层简单，新生界第四系分部广泛。新生界第四系的冲积层不整合于古生界地层之上。冲积层最底层部为卵砾石层，成分为石英砂岩、燧石岩、火山岩等。上部为粘土、亚粘土及砂层，最上部为耕植土。滦州市的大地构造位置为华北地台东南部遵化～山海关隆起的Ⅳ极构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，到燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。县内的褶皱主要有阳山复背斜的西翼、司营复式向斜、新滦河复式背斜和马城复式向斜。县内断裂构造活动很强，断裂交汇，构造应力集中，有三组八条断裂在境内通过。东西向断裂上有榆山断裂和九百户断裂；北东向断裂有雷庄～山港断裂、山东庄断裂和滦州市断裂；北西向断裂有响嘡断裂、坨子头断裂和芝麻山断裂。滦州市境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。由长石、石英和云母组成。走向NW3100，规模小，长100～150m，宽3～14m左右，为燕山运动的产物。 7、植被与土壤 滦州市土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦州市的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31个乡镇。 滦州市地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 河北滦州市司家营经济开发区总体规划 1、 规划情况 滦州市人民政府分别于2008年和2010年成立了滦州市司家营重化工产业（循环经济）园区和装备制造产业园区。其中重化工园区位于滦州市东南，总规划面积28.98km2，重点发展铁矿采选、钢铁冶炼、精品钢铁产品深加工、煤化工和电力等产业，其规划环境影响报告书于2008年11月通过原河北省环境保护局审查（冀环评函[2008]405号）；装备制造园区位于滦州市西南，总规划面积6.11km2，重点发展装备制造、轻工和物流等产业，其规划环境影响报告书于2011年5月通过唐山市环境保护局审查(唐环发[2011]137号)。经过近几年的发展，重化工园区已形成了以矿石采选、煤化工为主体的工业集群，并带动着区内装备制造、精细化工等产业的发展；装备制造园区则形成了以钢铁产业为主体的工业集群，并带动着区内钢材深加工、装备制造等产业的发展。 为实现滦州市县域南部工业园区的统一管理，按照《关于印发全省部分省级经济开发区和省级工业聚集区规范整合方案的通知》(冀政办函[2014]14号)的要求，滦州市人民政府于2014年将重化工园区和装备制造园区合并为“河北滦州市司家营经济开发区”。目前，河北滦州市司家营经济开发区管委会正在组织编制《河北滦州市司家营经济开发区总体规划》。新成立的开发区分为东西两区，规划总面积41.89km2，其中东区规划范围西起溯河、东至新滦河、北邻新城区，总面积约30.22km2；西区规划范围东至水曹铁路、南至滦州市县界、西至滦州市县界、北至东长坨村村南，总面积约11.67km2；规划重点发展生态矿山采选产业、精细化工产业、精品钢材产业、装备制造产业及新型建材产业，配套发展仓储物流产业；规划期限为2014年-2030年，以2013年为基础年，其中规划近期为2014年-2020年，规划远期为2021年-2030年。规划实施后近期（至2020年）实现增加值159.5亿元，规划远期（至2030年）实现工业增加值228.7亿元。 针对新的扩区方案，河北滦州市司家营经济开发区管委会委托中国城市规划设计研究院区域所编制了《河北滦州市司家营经济开发区总体规划（2013-2030）》。 目前，该规划环评已批复。根据河北省环保厅《关于转送河北滦州市司家营经济开发区总体规划环境影响报告书审查意见的函》（冀环评函 [2016] 535号）。 2、用地布局 河北滦州市司家营经济开发区分为西区、东区两大片区，东区规划用地布局情况为：公共管理与公共服务用地51.29hm2、商业服务业设施用地30.15hm2、工业用地1498.8hm2、物流仓储用地372.9hm2、道路与交通设施用地203.82hm2、公用设施用地24.09hm2、采矿用地506.32hm2、绿化用地506.32hm2；西区规划用地布局情况为：商业服务业设施用地10.75hm2、工业用地974.09hm2、物流仓储用地182.26hm2、道路与交通设施用地17.89hm2、公用设施用地55.44hm2、绿化用地6.57hm2。 本项目位于河北滦州市司家营经济开发区东区内，根据河北滦州市司家营经济开发区总体规划用地布局图（见附图5），项目占地为规划的三类工业用地，该项目建设符合城市总体规划要求。 3、 产业定位 重点发展生态矿山采选产业、精细化工产业、装备制造产业、精品钢材产业及新型建材产业，配套发展仓储物流产业。 本项目属于三废综合利用项目，厂址位于化工产业区（产业定位为：重点发展焦油深加工、煤气制甲醇、二甲醚、甲醇深加工等煤化工产业和精细化工产业），污染程度与精细化工产业相比较小，由园区管委会出具的入园证明可知，本项目的建设符合规划区产业定位及布局。 4、河北滦州市司家营经济开发区污水处理厂及中水回用工程 其中东区污水处理厂工艺流程为：收集的污水经输送管道送至新建污水厂的粗格栅，提升后的污水经细格栅拦截较大的悬浮物，进入旋流沉砂池。经沉沙去除浮渣后进入水解酸化池，经水解酸化处理后进入A2/O生物反应池，A2/O池出水进入二沉池、中间水池及污泥池。出水后进入反硝化生物滤池、硝化曝气生物滤池脱磷脱氮后，经高密度沉淀池絮凝、沉淀后进入深床滤池。经深床滤池去除SS的污水进入接触消毒池，采用二氧化氯消毒后，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1二级标准，出水一部分回用，另一部分排入溯河。进水水质为pH6~9、COD400mg/L、BOD5160mg/L、SS200mg/L、NH3-N60mg/L、TN75mg/L、TP4.5mg/L。东区污水处理厂总设计规模为12万m3/d，污水处理厂分期建设，其中一期处理规模为6万m3/d，目前已经建成投入运行4万m3/d；一阶段工程处理规模为2万m3/d，已经由滦州市环境保护局进行了阶段性验收，验收文号：滦环验[2017]67号；二阶段工程处理规模为2万m3/d，已经由企业进行了自主验收。 本项目废水排放量为1603.39m3/d，园区污水处理厂剩余处理能力为1.5万m3/d；本项目污水处理站出水水质可满足园区污水处理厂进水水质要求。 因此，本项目废水可排入园区污水处理厂。

# 环境质量状况

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据滦州市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声3类区。根据滦州市的常规监测数据来代表本地的环境质量现状： （1）空气环境质量现状 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦州市第一中学点位进行监测。监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 表15 大气环境质量监测数据 mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦州市第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.01-0.06 － NO2 1小时浓度 0.2 0.031-0.076 － O3 8小时浓度 0.16 0.015-0.028 － PM10 24小时浓度 0.15 0.089-0.102 － PM2.5 24小时浓度 0.075 0.024-0.049 － CO 1小时浓度 10 1.28-2.99 － （2）水环境质量现状 区域地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （3）声环境质量现状 评价区内声环境质量较好，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表。 表16 环境保护对象及其保护目标一览表 类别 保护对象 方位 相对厂界距离（m） 相对本项目距离（m） 人口规模 保护等级 环境 空气 兴隆庄村 SE 630 740 4400 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 包麻子村 E 2070 2070 780 克家庄村 NE 1960 1960 620 柴各庄村 NE 1310 1310 860 张边庄村 NW 1670 1670 1100 古马镇 SW 2260 2260 2100 西老里庄村 SW 2200 2310 1900 东老里庄村 SW 2740 2840 1400 地下水 工程周围地下水 工程周围村庄水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求 声环境 厂界外1m 厂界外1m 厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012）；硫酸执行执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录E中其他污染物质量浓度参考限值（征求意见稿）。 表17 环境空气质量标准标准限值 污染物名称 取值时间 标准限值 单位 标准 PM10 24小时平均 150 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） PM2.5 24小时平均 75 SO2 1小时平均 500 24小时平均 150 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 臭氧（O3） 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时平均 4 非甲烷总烃 1小时平均浓度 2.0 mg/m3 《环境空气质量 非甲烷总烃限值》（DB13/1577-2012） 硫酸 1h最高容许浓度 0.3 mg/m3 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） （2）声环境均执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准； 3类区：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A)；； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （4）土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）表1建设用地土壤污染风险筛选值标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期：施工场界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）； （2）废气：三废炉烟气中SO2、氮氧化物、颗粒物排放浓度参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中燃煤锅炉污染物排放标准以及《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）要求：颗粒物≤30mg/m3，SO2≤200mg/m3，氮氧化物≤80mg/m3；非甲烷总烃参照执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业及表2中排放限值要求：非甲烷总烃≤80mg/m3，处理效率≥90%；硫酸污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求：硫酸雾≤45mg/m3，硫酸雾≤19kg/h；粉碎工序有组织颗粒物排放浓度排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级15m高排气筒排放限值（颗粒物排放速率≤0.26kg/h），同时也满足唐山市人民政府关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号文）中的相关要求（颗粒物排放限值要求：最高允许排放浓度30mg/m3，排气筒高度不得低于15m）。 无组织颗粒物、硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3、硫酸雾1.2 mg/m3）； （3）废水：项目废水依托糖液利用项目污水处理站，污水处理站出水水质执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，同时满足园区污水处理厂的进水水质要求； 表18 废水污染物排放标准限值 参数 污水综合排放水质指标 园区进水水质标准 本项目废水排放指标 COD ≤ 500mg/L ≤ 400mg/L ≤ 400mg/L BOD5 ≤ 300 mg/L ≤ 160mg/L ≤ 160mg/L SS ≤ 400 mg/L ≤ 200mg/L ≤ 200mg/L NH3-N — ≤ 60 mg/L ≤ 60 mg/L （4）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值； 3类区：昼间：65dB(A)，夜间：55dB(A) （5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》、《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等文件的相关要求进行核算，并结合本工程外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物。 （1）废气 项目完成后厂区内设置一台25t/h三废炉，锅炉主要作用为生产供热，运行时间为24h/d，全年共工作8000小时。燃料为生物质颗粒、醇基燃料、不凝气、醛泥，由工程分析可知烟气产生量为：44800万m3/a，锅炉烟气中SO2、NOx排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉标准及《唐山市2018年“十项重点工作”工作任务》中NOx要求，最高允许排放浓度SO2为200mg/Nm3，NOx为80mg/Nm3、颗粒物为30mg/Nm3。 SO2：44800万m3/a×200mg/m3×10-9=89.6t/a； NOx：44800万m3/a×80mg/m3×10-9=35.84t/a； 颗粒物：44800万m3/a×30mg/m3×10-9=13.44t/a； （2）废水 项目完成后外排废水主要为：秸秆清洗废水、三废炉排水、地面冲洗废水、生活污水，排入市政污水处理厂处理。根据《河北省排污权核定和分配技术方案》（冀环办[2015]268号）文件要求，工业企业废水排入集中式污水处理厂的，其排污权按集中式污水处理厂执行的排放浓度标准和单位产品基准排水量核算重点污染物排放量。废水排水量为53.44万m3/a，污水处理厂废水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。 COD：534400m3/a×50mg/L×10-6=26.72t/a NH3-N：534400m3/a×5mg/L×10-6=2.67t/a （3）建议总量控制指标： 建议污染物排放总量控制指标为： 废水：COD：26.72t/a、氨氮：2.67t/a； 废气：SO2：89.6t/a、NOx：35.84t/a、颗粒物：13.44t/a。 根据工程分析可知其他污染物： 硫酸雾：0.043t/a 非甲烷总烃：2.586t/a 颗粒物：4.18t/a |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目主要建设生产装置（含糖化反应装置、脱木素反应装置）、粉碎车间、锅炉及脱盐水装置、纤维素仓库、秸秆玉米芯仓库、消防设施、其他公用及辅助设施等组成，主要生产纤维素、生物质糖液、木质素。纤维素、木质素作为产品外售，产品糖液作为河北易高生物能源有限公司糖液综合利用项目的原料，糖液利用项目产生的副产品醇基燃料、精馏产生的不凝气依托本项目三废炉进行焚烧。 1、原料储存 本项目原料为玉米秸秆，主要来源为本项目建设地—河北省唐山市滦州市及周边地区。经过机械打捆、压实后的玉米秸秆经汽车运送至厂区玉米秸秆仓库，玉米秸秆堆积密度92~164kg/m3，真实密度400~570kg/m3，堆积角约44°，含水率小于20%。液碱为外购成品，液碱的含量为30%，储存于500m3的液碱储罐中，储罐区设置1个液碱储罐；浓硫酸为外购成品，浓硫酸的含量为98%，储存于500m3的浓硫酸储罐中，储罐区设置1个浓硫酸储罐。所有液体物料均通过汽车、槽车运入至罐区，通过管道泵输送至相应的储罐内，生产使用时，通过泵输送至生产区。其中储罐区依托糖液利用项目。 2、粉碎 图2 粉碎工序工艺流程 粉碎工段分为两条生产线，包括一条玉米秸秆生物质原料粉碎生产线和一条玉米芯生物质原料粉碎生产线。 玉米芯：玉米芯由铲车上料到皮带输送机，通过皮带输送到去石风管，在高压风机的气力抽引下玉米芯和比重较重的石子、砂子进行分离，玉米芯经过输送皮带进入粉碎机粉碎成20~50mm的物料，粉碎后的物料经絞龙输送机输送至封闭的筛选器，筛选器将符合生产要求的合格的玉米芯颗粒由皮带输送到糖化工序，筛选器筛选出的含细小玉米芯颗粒和粉尘的废气先经过旋风除尘器分离后再经脉冲布袋除尘器处理，废气最后由15m高的共用排气筒排放。 秸秆：玉米秸秆通过整料机解捆，解困后的玉米秸秆经去石风管处去除石子砂子，去杂后的生物质原料经絞龙输送机到达粉碎机粉碎成20~50mm的物料，粉碎后的物料经絞龙输送机输送至封闭的筛选器，筛选器将符合生产要求的合格的秸秆由搅拌机、皮带输送到糖化工序。筛选器筛选出的含细料与粉尘的废气先经过旋风除尘器分离后再经脉冲布袋除尘器处理后，废气由15m高共用排气筒排放。 本工段的产污环节为：物料在粉碎、筛选过程中产生废气G1，除杂器杂质S1，螺旋除尘器、脉冲布袋除尘器除尘灰S2，整料机噪声N1、粉碎机生产过程中产生的噪声N2、筛选器噪声N3。 糖化反应工序 图3 水解工段工艺流程及排污节点图 除杂器泵入一定量的新鲜水以及糖液项目蒸发清液对秸秆进行水洗，水洗目的是洗掉物料中的泥沙、灰尘等杂质；水洗液一部分被泥沙带走，剩余部分外排进入厂区污水处理站。水洗后的玉米秸秆经过喂料器送至连续水解装置进行反应。粉碎的秸秆送入水解装置后，储罐区的浓硫酸通过管道经过计量后直接由水解装置加药口加入，同时加入糖液项目闪蒸液（依托糖液利用项目），然后通入1.6MPa~1.7 MPa 蒸汽直接加热，蒸汽来源于厂区三废炉。温度控制在 140~150℃，反应时间为60min~90min，秸秆中的半纤维素在稀硫酸的作用下发生糖化反应生产单糖。本项目设置4台糖化反应器，生产为连续式，每批次产量约为190t。反应生成的糖液和粗纤维素的混合液经糖化反应液泵通过密闭输送管道输送至糖化脱水机，脱水后的粗纤维素进入糖化挤干机，粗纤维素进入脱木素反应工序的粗纤维素槽，脱水机和挤干机分离出的糖液（含稀硫酸）进入糖液罐。 秸秆的半纤维素主要成分为纤维素、半纤维素和木质素， 纤维素是由在常温下不溶于水、稀酸和稀碱的D-葡萄糖通过β-1,4糖苷键（由半缩醛羟基和C4上的醇羟基之间缩水形成）连接起来的链状高分子化合物。 半纤维素是一类由不同的糖基组成的非均已多糖的总称，与纤维素分子链相比，半纤维素的分子链不仅短很多，而且含有支链。根据主链是否含有一种糖单元构成，可以将纤维素分为均聚糖和非均聚糖两种。其中，均聚糖的主链由一种糖单元构成，而非均聚糖的主链由两种或者两种以上的糖单元组成，糖元之间的连接方式都不尽相同。一般而言，构成半纤维素的单体主要有：D-木糖，L-阿拉伯糖，D-葡萄糖，D-半乳糖等。 半纤维素的结构是无定形的，其中的糖苷键易断裂从而导致半纤维素发生降解；特别在有酸存在的情况下，半纤维素的水解更容易发生。本项目在水解阶段使用稀硫酸作为催化剂控制秸秆中的半纤维素进行水解。 糖苷键断裂经历三个反应，以D-木糖间的糖苷键为例，反应步骤如下： 糖苷键的氧原子受到H+进攻，迅速质子化，如图A所示； 糖苷键上的正电荷转移到C1，由于断开C-O键，形成碳正离子，并在C4上形成羟基，如图B、C所示； 在水作用下碳正离子得到一个OH-，变成游离的残葡萄糖基，释放出H+，如图D所示。 A.糖苷键的氧原子受到H+进攻，迅速质子化 B.糖苷键上的正电荷转移到C1，由于断开C-O键，形成碳正离子，并在C4上形成羟基 C.在水作用下碳正离子得到一个OH-，变成游离的残木糖基，释放出H+ 此工序排污节点主要为：生物质秸秆洗涤废水（W1）、除杂器杂质（S1）、糖化脱水机产生的生物质滤饼B（S3-1）、糖化挤干机产生的生物质滤饼C（S3-2）、除杂器噪声N4、喂料机噪声N5、糖化挤干机噪声N6，糖化脱水机噪声N7，水解反应器的不凝气G2，主要成分为非甲烷总烃、硫酸雾。 脱木素工序 图4 脱木素工序工艺流程及排污节点图 木质素与纤维素（碳水化合物）之间是靠酚型 α 键、β 芳基醚键、C-C 键和木素-碳水化合物（LCC）键链接。木质素在高温碱性环境中，这些键发生断裂，木素大分子碎裂成小分子，并溶解在液体中，木质素与纤维素发生分离。脱木素经历了三个阶段，即初始脱木素阶段，大量脱木素阶段和残余脱木素阶段。不同的阶段需要不同的反应温度和时间，由此制定脱木素工序的升温时间、保温时间，即制定温度-反应曲线。由于脱木素复合催化剂的组成不同，温度-反应曲线也不同，需要大量实验和测试手段取得。 自糖化反应来的粗纤维素进入粗纤维槽，然后经螺旋输送机送至脱木素脱水机1，滤液返回粗纤维槽，脱水后的粗纤维素经喂料器送至脱木素反应器，储罐区的30%的液碱通过管道经过计量后由脱木素反应器加药口加入，反应时间为60min~90min。将粗纤维素中的木质素溶解在反应液中。将反应完毕的物料通过泵输送至脱木素脱水机2，脱木素脱水机2分离出的稀释液（主要含木质素、NaOH）进入木质素液罐，脱水后的纤维素进入脱木素挤干机进一步分离，分离出的纤维素产品含水率在60%左右，经封闭的纤维素皮带送至纤维素仓库储存，分离出的稀释液进入木质素液罐。 木质素液罐中的反应液（主要为木质素、NaOH）送至膜分离装置进行分离提纯，膜分离分离出的清液送至膜浓缩装置进行浓缩，膜浓缩分离出的浓碱液返回脱木素喂料机，膜浓缩分离清液进入清液灌；膜分离分离出的混液送至三效蒸发，蒸发后得到木质素产品，含水率在60%左右，木质素送至木质素储罐储存。三效蒸发清液进入清液罐，与膜浓缩分离出的清液混合送至脱木素挤干机清洗纤维素产品。 纤维素/纤维素+NaOH →木质素+ 纤维素+H2O 此工序排污节点主要为：脱木素反应不凝气G3，主要污染物为主要污染物碱雾、非甲烷总烃；喂料器噪声N5、脱木素脱水机噪声N6、脱木素挤干机噪声N7、膜分离设备噪声N8、膜浓缩装置N9、三效蒸发器噪声N10。 其他辅助工程工艺流程 脱盐水制备工艺 图5 脱盐水制备工艺及排污节点图 由原水通过原水箱、原水泵先进入多介质过滤器、精密过滤器等预处理设备，以去除原水中的悬浮物及有机物、颗粒等。去除水中的有机物、颗粒杂质后，再由高压泵送入反渗透（RO）系统，在压力的作用下透过反渗透膜离子级过滤，可以脱除98%以上的无机盐类，99%的细菌和热源。最后脱盐水进入脱盐水箱，而RO的浓水（经浓缩的原水中的盐份、机械杂质、胶体物质及小部分未透过水汇集成浓水）排入反冲洗水池，部分作为过滤器的反冲洗用水源进行重复利用，剩余部分作为清净下水通过管网直接排入园区污水处理站。 本工序排污节点主要为：脱盐水制备系统排水W2。 依托的污水处理站处理工艺 图6 污水处理工艺及排污节点图 本项目废水依托糖液制备项目污水处理站，该项目污水处理站工艺流程为经格栅去除较大的悬浮物及漂浮物后，进入集水井，废水在集水井调节水质水量后进入混凝沉淀池进行加药混凝反应，悬浮物絮凝成团具有良好沉降性在一沉池中沉淀去除。上清液进入水解酸化池中经预酸化提高废水的可生化性，为后续生化处理提供条件。厌氧的出水进入到生物选择池和回流污泥进行混合，然后进入到好氧生物处理系统，进行好氧生物反应，大部分COD、BOD得到去除，混合液进入二沉池进行泥水分离后上清液通过管网排入园区污水处理站。 本工序排污节点主要为：污水处理站废气G4。 其他排污节点： 风机类噪声（N11）、泵类噪声（N12）；三废炉排污水（W3）、地面清洗废水（W4）、生活污水（W5）；机械设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油（S4）、生活垃圾（S5）、三废炉炉渣（S6）、脉冲布袋除尘器除尘灰（S7）、废反渗透膜（S8）；三废炉燃烧废气（G5）、无组织废气（G6）。 项目产排污情况一览表见表19。 表19 项目产排污情况一览表 项目 产污环节 主要污染因子 排放特征 治理措施 废 气 G1 粉碎工序 颗粒物 连续 旋风除尘器+脉冲布袋除尘器+1#15m高排气筒 G2 糖化水解工序 非甲烷总烃、硫酸 连续 送三废炉焚烧 G3 脱木质素反应工序 非甲烷总烃、碱雾 连续 G4 污水处理站 NH3、H2S、臭气浓度 连续 依托糖液制备项目 G5 三废炉 烟尘、 SO2、 NOx、硫酸雾、非甲烷总烃 连续 低温燃烧+多管除尘+脉冲布袋除尘器+2#45m高排气筒 G6 无组织废气 颗粒物 连续 无组织排放 硫酸雾 连续 加水封罐 废 水 W1 秸秆清洗 COD、NH3-N、SS 连续 经厂区污水处理站预处理后由园区污水管网排至河北玉田经济开发区后湖产业园污水处理厂 W4 地面冲洗及未预见废水 pH、COD、NH3-N、SS 连续 W2 脱盐水制备 / 连续 排入园区污水管网排至园区污水处理厂 W3 三废炉排水 / 连续 W5 生活污水 pH、COD、NH3-N、SS 间断 续表19 项目产排污情况一览表 项目 产污环节 主要污染因子 排放特征 治理措施 噪 声 N1 整料机 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N2 粉碎机 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N3 筛选器 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N4 除杂器 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N5 喂料器 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N6 糖化挤干机 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N7 糖化脱水机 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N8 膜分离装置 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N9 膜浓缩装置 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N10 三效蒸发器 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 N11 风机 噪声 连续 消声器 N12 泵类 噪声 连续 厂房隔声、基础减震 固 体 废 物 S1 粉碎工序 杂质石子、砂子 连续 统一收集后环卫部门处理 S2 粉碎工序 除尘器除尘灰 连续 和生物质滤饼B、C混合后外售 S3-1 除杂器、糖化挤干机、糖化脱水机 生物质滤饼B 连续 S3-2 生物质滤饼C 连续 S4 机械设备运行过程 废齿轮油、液压油、润滑油 间断 委托有资质的单位处理 S5 办公生活 生活垃圾 连续 统一收集后环卫部门处理 S6 三废炉 炉渣 连续 和生物质滤饼B、C混合后外售 S7 三废炉废脉冲布袋除尘器 收尘灰 间断 S8 脱盐水 废反渗透膜 间断 厂家回收

主要污染工序： 1、施工期主要污染物工序 （1）废气：施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地产生的二次扬尘。 （2）废水：施工设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员少量生活污水。 （3）噪声：产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等。 （4）固废：建筑垃圾及生活垃圾。 2、营运期主要污染工序 （1）废气：废气为玉米芯、秸秆仓库无组织废气、粉碎废气、糖化水解废气、三废炉烟气、脱木素反应不凝气、污水处理站废气、车间及储罐区无组织排放的废气等。 （2）废水：废水为秸秆清洗废水、三废炉排污水、脱盐水制备系统排水、地面冲洗废水及生活污水。 （3）噪声：主要噪声源为整料机、粉碎机、筛选器、风机、泵类、糖化挤干机、糖化脱水机、膜分离装置、膜浓缩装置、三效蒸发装置等设备产生的噪声。 （4）固废：固废主要为为粉碎废气脉冲布袋除尘器收尘灰、除杂器的杂质、生物滤饼B、C、三废炉炉渣、三废炉废气脉冲布袋收尘灰、生活垃圾、机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉碎G1 | 颗粒物 | 408.3mg/m3 60t/a | 4.08mg/m3 4.08t/a |
|  | 三废炉G2、G3、G5 | 颗粒物 | 23.32mg/m3 10.45t/a | 0.23mg/m3 0.1t/a |
|  |  | SO2 | 48.97mg/m3 21.938 t/a | 48.97mg/m3 21.938 t/a |
|  |  | NOx | 113.62mg/m3 50.94t/a | 73.85mg/m3 33.085t/a |
|  |  | 硫酸雾 | — 1.0t/a | 2.23mg/m3 1.0t/a |
|  |  | 非甲烷总烃 | — 25.86t/a | 5.77mg/m3 2.586t/a |
|  | 无组织G6 | 颗粒物 | 0.1kg/h 1.2t/a | 0.1kg/h 1.2t/a |
|  |  | 硫酸雾 | 0.0054kg/h 0.043t/a | 0.0054kg/h 0.043t/a |
| 水 污 染 物 | 地面冲洗废水、秸秆清废水（406400 m3/d） | COD BOD5 SS 氨氮 | 4051.61mg/L 1646.57t/a 987.5mg/L 401.32t/a 1484.25mg/L 603.20t/a 74.48mg/L 30.27t/a | 265.01mg/L 104.04t/a 98.25mg/L 39.93t/a 179.40mg/L 72.91t/a 34.67mg/L 14.09t/a |
| 固 体 废 物 | 粉碎工序 | 杂质石子、砂子 | 600t/a | 集中收集后由环卫部门定期清运 |
|  | 粉碎工序 | 除尘器除尘灰 | 56t/a | 和生物质滤饼A/B/C物理混合后外售外售综合利用 |
|  | 除杂器、糖化挤干机、糖化脱水机 | 生物质滤饼B | 10454.65t/a |  |
|  |  | 生物质滤饼C |  |  |
|  | 机械设备运行过程 | 废齿轮油、液压油、润滑油 | 0.8t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.2t/a | 集中收集后由环卫部门定期清运 |
|  | 三废炉 | 炉渣 | 1612t/a | 和生物质滤饼A/B/C一起物理混合后外售外售综合利用 |
|  | 三废炉脉冲布袋除尘器 | 收尘灰 | 10.35t/a |  |
|  | 脱盐水装置 | 废反渗透膜 | 0.2t/a | 集中收集后由环卫部门定期清运 |
| 噪 声 | 本项目所产生的噪声主要为设备噪声，经采取基础减振、厂房隔声等降噪措施，再经距离衰减后，并经距离衰减后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目产生的各类污染物经适当处理后均可达标排放。因此，工程建设不会对当地生态环境产生明影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，施工期对周围环境的影响主要为施工期产生的扬尘、施工期噪声、施工期废水和施工期固体废物以及施工期生态影响。 根据《国务院办公厅转发环境保护等部门关于推进大气污染联防联控工作改善区域空气质量指导意见的通知》（国办发【2010】33号）中的指导意见：强化施工工地环境管理，禁止使用袋装水泥和现场搅拌混凝土、砂浆。本工程所需混凝土和砂浆外购，现场不得设混凝土搅拌站和砂浆搅拌站，根据《建筑施工一体化管理手册》中有关规定：在繁华地带和居民集中区施工时，须使用环保型低噪声混凝土振捣器，项目处于居民集中区，选用低频环保型振捣器。 1、废气 （1）施工扬尘：本项目施工期废气主要是施工扬尘。施工现场是一个产生扬尘的污染源，可在短期内明显影响当地环境空气质量。在施工过程中，土方挖掘和车辆运输工程等都会产生扬尘，而现场堆放的挖掘土遇大风天气也会产生大量扬尘。本项目施工期扬尘污染主要来自以下几个方面： ①土方挖掘、弃土堆存及土地平整等施工过程，由于在土方挖掘等过程中破坏了地表结构，会造成地面扬尘污染环境，其扬尘量的大小因施工现场工作条件、施工阶段、管理水平、机械化程度及施工季节、土质及天气条件不同而差异较大。 ②建筑材料如水泥、白灰、砂子、开挖土方等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用产生的扬尘污染。 （2）扬尘分析： 土方挖掘、弃土堆存、建筑材料运输及装卸等过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染。尘粒在空气中传播扩散情况与风速等气象条件，也与尘粒本身的沉降速度有关。以沙尘为例，不同粒径尘粒沉降速度见表19。 表20 不同粒径尘粒的沉降速度 粒径，μm 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度，m/s 0.003 0.002 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径，μm 80 90 100 150 200 250 350 沉降速度，m/s 0.158 0.170 0.82 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径，μm 450 550 650 750 850 950 1050 沉降速度，m/s 2.211 2.614 3.01 3.418 3.820 4.222 4.624 由上表可知，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围中扬尘点下风向近距离范围内，而真正对环境产生影响的是一些微小尘粒。因此，施工期需要采取有效防治措施，避免施工扬尘对周围环境造成显著影响。 （5）洒水抑尘效果分析 若在施工期间对车辆行驶路面、易起尘的部位实施洒水抑尘（每天洒水4~5次），可使扬尘减少50-70%左右，洒水扬尘的试验结果见表21。 表21 施工期洒水抑尘试验结果 单位：mg/m3 距离（m） 5 20 50 100 TSP小时平均浓度 不洒水 10.14 2.89 1.15 0.86 洒水 2.01 1.40 0.67 0.60 衰减率（%） 80.2 51.6 41.7 30.2 上表数据表明，有效的洒水抑尘可以大幅度降低施工扬尘的污染程度。但是滦州市处于北方地区，气候干燥、蒸发量大，洒水抑尘的有效持续时间较短，必须结合及时清扫路面尘土等措施控制扬尘污染。 为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》（冀建安[2016]27号）、《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》（建办督函[2017]169号）、《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》中相关要求，本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。 ①施工现场封闭管理。施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙)，实施全封闭管理。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡(围墙)整洁、美观。 ②施工现场道路和作业场地硬化。施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面必须采用混凝土或硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ③施工现场土方和裸露场地覆盖。施工现场非作业区的土地和集中堆放的土方，必须采取严密覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ④出入车辆冲洗。施工现场必须建立车辆冲洗制度，出入口处配备车辆冲洗装置，设置排水、泥浆沉淀池等设施，配备专职人员负责对进出的所有车辆进行冲洗保洁，严禁带泥上路。 ⑤施工现场洒水清扫及建筑垃圾处理。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备喷淋喷雾等洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑥建筑主体封闭和材料覆盖。建筑主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网应保持干净、整洁、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置。 采取以上措施后，施工场界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。因此施工期废气不会对周围环境空气敏感点造成明显不利影响，随着施工期的结束，影响也会随之消失，因此对环境空气影响较小。 2、废水 本项目施工期间的废水主要为：生活污水与建筑施工废水。 （1）生活污水：根据本项目的性质和规模，类比同类工程的情况，初步估计建设项目共计需要施工人员在50人左右，按20L/人·d计，施工期生活用水总量为1.0m3/d，生活污水主要为施工人员的盥洗废水，按80%转化率计，则盥洗废水总量为0.86m3/d，其污染物主要为COD、SS、BOD5、NH-N3等，泼洒抑尘。 （2）车辆及地面冲洗水 本项目施工期主要道路将采用砼硬化路面，并设置沉淀池（营运期间改造为车辆清洗沉淀池），沉淀池采用钢筋混凝土结构，车辆冲洗废水排入沉淀池，沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排。 3、噪声 （1）噪声源 建筑施工期的噪声源特点是间歇或阵发性的，并具备流动性、噪声较高（5m处噪声值81-92dB(A)）的特征，因此在考虑本工程噪声源对环境的影响时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，再利用能量叠加原理将最大声源对附近敏感点的贡献值与现状值叠加，得到敏感点的噪声预测值。 （2）噪声预测模式 采用的声级衰减模式为： LAI=LA(r0)-20lg(r/r0) 式中：LAI——距声源r处的A声级，dB(A)； LA(r0)——距声源r0处的A声级，dB(A)； r——距声源的距离，m； r0——距声源的距离，m。 采用的声级叠加模式为： 式中：LA——对预测点的等效A声级预测值，dB(A)； LA(i)——对i个等效声源在预测点产生的A声级，dB(A)； LAx——预测点的现状值，dB(A)。 （3）预测结果与评价 a、施工场地 施工场地噪声预测结果见表22。 表22 距声源不同距离处的噪声值 单位：dB(A) 设备名称 5m 10m 20m 40m 50m 100m 200m 300m 轮式装载机 90 84 78 72 70 64 58 54 推土机 86 80 74 68 66 60 54 50 挖掘机 84 78 72 66 64 58 52 48 打桩机 96 90 84 78 76 70 64 60 振捣棒 90 84 78 72 70 64 58 54 卡车 92 86 80 74 72 66 60 56 木工刨 81 75 69 63 61 55 49 45 从上表中可见，施工机械噪声较高，昼间施工噪声超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011）的情况出现在距声源50m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在300m左右范围。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议： ①合理安排时间：施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 ②选用低噪声机械设备：从根本上降低源强，低噪型运载车在行驶过程中产生的噪声级比同类水平的其它车辆低10-15dB(A)，低频振捣器噪声在65dB（A）左右。闲置的机械设备应该予以关闭或者减速；动力机械设备应定期检修、保养，以减少机械运行震动噪声。 项目施工基础需进行桩基处理，桩基处理采用螺旋钻孔灌注桩，主要设备为螺旋钻孔机，施工噪声小于65dB（A）。 ③厂界设置围挡：在场界南周设置不低于2.5m高围挡；施工现场不使用电锯，全部外协加工。合理安排施工场地；使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响；施工场地进、出口和物料运输口应避开环境敏感点，这样可将施工噪声对周围声环境的影响控制在一定范围之内。 项目在施工期严格按照上述要求采取措施，能够有效减少噪声的影响，同时公告附近居民并取得谅解。随着施工期的结束，施工噪声将会消失，施工期噪声对环境影响较小，措施可行。 4、固体废物 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾、弃土以及施工人员的进驻产生的生活垃圾。均属一般固体废物。 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于抬高地表，无弃土外运。固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾，以及施工人员的进驻产生的部分生活垃圾，均属一般固体废物。建筑垃圾及施工人员的生活垃圾如不妥善处置，不仅对周围环境造成影响、占用宝贵的土地资源，还易引起扬尘等环境污染。生活垃圾分类处理后送至附近生活垃圾箱，由环卫部门统一送至生活垃圾卫生填埋场。固废均可得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、施工生态环境 本项目建设工程占地53200m2，随着施工场地开挖、填方、平整，原有的表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。但因建设项目所处区域地势平坦，不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可以避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，土地利用功能得以改变，对改变现有土地扰动可能引发水土流失的现状有利。 综上所述，施工期对周围环境的影响是暂时的，它将随着施工期的结束而消失。但在施工期应严格执行环境管理计划和相应的环保措施，将其对周围环境的影响减至最小。

营运期环境影响分析： 1、营运期大气环境影响分析 本项目营运期产生的废气为玉米芯、秸秆仓库无组织废气、粉碎废气、糖化水解废气、三废炉烟气、脱木素反应不凝气、污水处理站废气、车间及储罐区无组织排放的废气等。 （1）原料粉碎废气 G1 水解糖化反应粗料时需要对秸秆、玉米芯等原料进行粉碎，粉碎过程中会有粉尘产生。根据企业提供资料，粉尘产生量为原料总量的 0.25‰，则秸秆颗粒物产生总量约为40t/a，玉米芯粉碎过程中颗粒物产生量为20t/a，合计颗粒物产生量为60t/a。本项目筛选器、粉碎机均为封闭装置，筛选出的细料与破碎产生的粉尘经封闭的管道进入旋风除尘+脉冲除尘去除，颗粒物经收集处理后由1#15m排气筒排放。粉尘收集效率为98%，粉尘处理效率按 99%计算，1#排气筒颗粒物排放量约为0.588t/a，废气排放量为18000m3/h，1#排气筒颗粒物排放速率为0.0735kg/h，排放浓度为4.08mg/m3。有组织颗粒物排放浓度排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级15m高排气筒排放限值（颗粒物排放速率≤0.26kg/h），同时也满足唐山市人民政府关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号文）中的相关要求（颗粒物排放限值要求：最高允许排放浓度30mg/m3，排气筒高度不得低于15m）。 （2）糖化水解反应不凝气 G2 项目秸秆水解糖化反应过程中会有不凝气的产生，主要成分为CO2、N2、水蒸气、硫酸、非甲烷总烃，不凝气经过冷凝器冷凝后回用于生产，剩余的少部分气体送往三废炉燃烧处置，根据企业提供的资料可知，该股废气中年产生 CO2 190t/a、水蒸气 2.4t/a、硫酸雾 0.6t/a、非甲烷总烃7.0t/a，不凝气经收集后直接送至三废炉焚烧处理，非甲烷总烃燃烧后主要生成 H2O、 CO2。 （3）脱木质素反应不凝气G4 本项目粗纤维素加入脱木素复合催化剂后进行相应的反应，将产生脱木质素反应不凝气，主要成分为水蒸气、CO2、NaOH、非甲烷总烃等，根据企业提供的资料可知，该股废气年产生 CO2 217t/a、水蒸气 1.64t/a、非甲烷总烃1.36t/a，经收集冷凝后的不凝气直接送至三废炉焚烧处理，非甲烷总烃燃烧后主要生成 H2O、 CO2。 （4）三废炉烟气 本项目燃料只计算分析三废炉的燃料用量。三废炉蒸汽产量为18.3t/h，三废炉热效率取88%，1t蒸汽需要60*104kcal热量，则三废炉全年14.64万t蒸汽产量需要总热量为9.97*1010kcal。三废炉燃料为外购生物质颗粒以及《糖液利用项目》产生的醇基燃料和醛泥。各类燃料年供应数量和热量详见表23。 表23 三废炉燃料一览表 序号 燃料名称 数量 单位热值 （kcal/kg） 总热值 （kcal） 备注 1 生物质颗粒 16116.3t 4300 6.93*1010 以干基计 2 醇基燃料 9200t 3300 3.04*1010 来自《糖液利用项目》 3 醛泥 1200t 忽略不计 来自《糖液利用项目》 4 不凝气 991t 忽略不计 来自《糖液利用项目》 5 合计 9.97*1010 ①污染物产生量：根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册（第十册）》的工业锅炉（热力生产和供应业）可知，层燃炉-生物质锅炉-有末端治理措施的工业废气量为6552.29标立方米/吨-原料、二氧化硫产生量17S千克/吨-原料（S为0.08）、氮氧化物1.02千克/吨-原料、颗粒物产生量为0.5千克/吨-原料，生物质消耗量为16116.3 t/a，则烟气中SO2、NOx、烟尘产生量分别为：21.92t/a、17.136t/a、8.06t/a。 室燃炉-轻油锅炉-有末端治理措施的工业废气量为18694.23标立方米/吨-原料、二氧化硫产生量19S千克/吨-原料（S为0.002）、氮氧化物3.67千克/吨-原料、颗粒物产生量为0.26千克/吨-原料，醇基燃料消耗量为9200 t/a，则烟气中SO2、NOx、烟尘产生量分别为：0.018t/a、33.764t/a、2.39t/a。本项目三废炉燃烧生物质颗粒、醇基燃料、醛泥以及不凝气，设计引风机风量为44800万m3/a。 表24 三废炉污染物产排情况表 污染源 污染物 烟气量 （万m3/a） 产生量（t/a） 产生浓度（mg/m3） 去除效率% 排放浓度（mg/m3） 排放量（t/a） 烟囱 参数 锅炉 烟尘 44800万 Nm3/a 10.45 23.32 99 0.23 0.10 H:45m D:1.2m NOx 50.9 113.62 35 73.85 33.085 SO2 21.938 48.97 0 48.97 18.118 ②达标分析：多管除尘器+脉冲布袋除尘器除尘效率以99%计；低温燃烧工段去除效率为35%，三废炉废气污染物产排情况见表22。各污染物排放浓度均能够参照满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值：颗粒物30mg/m3、SO2 200 mg/m3。氮氧化物排放浓度满足《唐山市2018年“十项重点工作”工作任务》中排放限值：NOX80 mg/m3。 糖液制备项目产生的需要依托本项目三废炉焚烧处理的废物 （5）糖液制备糠醛项目中糠醛反应、精馏不凝废气 精馏塔3塔顶采出液（主要为醇基燃料）、精馏塔4塔顶采出液（主要为醇基燃料）、精馏塔5塔顶采出液（主要为糠醛）在冷凝过程中将产生不凝汽，不凝废气主要成分为CO2、水蒸气、糠醛、甲酸、乙酸等非甲烷总烃，根据企业提供的资料可知，该股废气中年产生 CO2 730t/a、水蒸气9.1t/a、硫酸雾 0.4t/a、糠醛 10.5t/a、甲酸0.7t/a、乙酸 0.7t/a、其他非甲烷总烃5.6t/a（非甲烷总烃共计17.5t/a），收集后送至本项目三废炉焚烧处理，燃烧后主要生成 H2O、CO2。 （6）糖液制备糠醛项目中产生的醛泥 糖液制备糠醛项目精馏塔5塔底产生的醛泥通过密闭管道直接进入三废炉和生物质素颗粒一起燃烧，醛泥产量约为1200t/a，燃烧后主要生成 H2O、CO2。 表25 三废炉废气污染物产生及排放情况一览表 废气来源 污染物指标 产生量 （t/a） 产生浓度 （mg/m3） 排放浓度 (mg/m3) 排放量 (t/a) 去除率 （%） 三废炉（低温燃烧+脉冲布袋除尘器）烟气 废气量 44800万 Nm3/a 烟尘 10.45 23.32 0.23 0.10 99 NOx 50.9 113.62 73.85 33.085 35 SO2 21.938 48.97 21.938 48.97 0 硫酸雾 1.0 / 2.23 1.0 0 非甲烷总烃 25.86 / 5.77 2.586 90 ③影响预测： 表26 三废炉烟气有组织点源参数表 污染源 污染因子 烟囱高度m 出口内径m 烟气量 m3/h 烟气出口 温度K 评价因子源强kg/h 三废炉 颗粒物 45 1.2 56000 343.15 0.7925 SO2 2.264 NO2 4.135 硫酸雾 0.125 非甲烷总烃 0.324 项目三废炉烟气采用估算模式计算结果如下： 表27 三废炉烟气有组织估算模式预测结果一览表 参数名称 单 位 三废炉烟气 SO2 NO2 颗粒物 硫酸雾 非甲烷总烃 烟气流量 m3/h 56000m3/h 污染物排放速率 kg/h 2.264 4.135 0.7925 0.125 0.324 烟囱几何高度 m 52 烟囱出口内径 m 1.7 评价标准 mg/m3 0.5 0.2 0.45 0.3 2.0 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 70 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 城市/乡村 — 乡村 D10% m 未出现 未出现 未出现 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.005104 0.008215 4.939×10-5 0.000237 0.000615 Pmax % 1.02 3.42 2.01 0.08 0.03 评价等级 － 二级 二级 三级 三级 三级 由表27可知，三废炉烟囱排气筒排放的废气颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃、硫酸雾最大落地浓度出现在距源中心下风向距离643m，颗粒物最大落地浓度为4.939×10-5mg/m3，占标率为0.01%；SO2最大落地浓度为0.005104mg/m3，最大占标率为1.02%；NOx最大落地浓度为0.008215mg/m3，占标率为3.42%；非甲烷总烃最大落地浓度为0.000615mg/m3，占标率为0.03%；硫酸雾最大落地浓度为0.000237mg/m3，占标率为0.08%；D10%均未出现。估算模式已考虑了最不利的气象条件，分析预测结果表明，各污染源的落地浓度占标率均较小，因此本项目实施后，不会对周围环境空气质量产生明显污染影响。 无组织废气 ①颗粒物：车间无组织排放粉尘量约为 0.8t/a（0.1kg/h）； ②本项目共设置3 座立式罐储存原料，储罐区依托糖液制备项目，硫酸储罐 1 座、液碱储罐1 座、木质素液储罐1座。 本项目硫酸储罐大小呼吸废气总损失为0.144t/a。本项目硫酸储罐的呼吸气通过管道收集后引入水封罐处理，吸收效率取70%，硫酸雾无组织排放速率为0.0054kg/h，排放量为0.043t/a。 依照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则—大气环境》有关规定，本次评价选用AERSCREEN估算模式进行大气污染物扩散计算和分析，估算模式参数选择见表28，估算模式计算结果见表29。 表28 无组织废气估算模式参数一览表 污染源 污染因子 排放速率(kg/h) 面源有效高度(m) 面源长度(m) 面源宽度(m) 污染物浓度标准（mg/m3） 备料车间 颗粒物 0.01 8 136 40 0.45 储罐区 硫酸雾 0.0054 7 66 34 0.3 项目采用估算模式计算结果如下： 表29 无组织废气估算模式预测结果一览表 项目 备料车间 储罐区 污染物名称 颗粒物 硫酸雾 最大落地浓度（mg/m3） 0.03905 0.002662 最大地面浓度占标率（%） 8.68 0.89 最大地面浓度出现距离（m） 190 326 D10%（m） 未出现 未出现 采用面源模式进行估算，储罐区硫酸最大落地浓度值为0.002662mg/m3，出现在距源中心下风向距离326m，占标率为0.89%； 备料车间颗粒物最大落地浓度为0.03905mg/m3，出现在距源中心下风向距离190m，占标率为8.68%； 厂界无组织颗粒物、硫酸雾满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准无组织排放监控浓度限值（颗粒物1.0mg/m3、硫酸雾1.2mg/m3）。 污水处理站废气 污水处理站依托糖液综合利用项目，污染物治理措施、污染物产生量均在该项目中进行分析，因此本项目不再重复进行影响分析。 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水： 本项目新增劳动定员40人，厂区设置水冲厕；本项目生产废水主要有生物质秸秆清洗废水、脱盐水制备产生的浓缩废水、三废炉定期排放的清洁下水、地面冲洗废水。 ①废水排放浓度 表30 废水水质一览表 废水种类 主要污染物（mg/L）pH、色度除外 水量m3/a SS BOD5 COD 氨氮 秸秆清洗水 400000 1500 1200 5000 80 地面冲洗废水 6400 500 350 800 40 混合水水质 — 1484.25 987.50 4051.61 74.48 污水处理站处理效率 — 87.9% 90.1% 93.5% 53.5% 污水处理站出水水质 — 179.40 98.25 265.01 34.67 执行标准 — 200 160 400 60 项目废水中SS、BOD5、COD满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准要求，并满足污水处理站进水水质要求后排入园区污水处理厂处理。 ②废水依托可行性 废水处理能力依托可行性：糖液综合利用项目设计污水处理装置污水处理能力为 1300m3/d，本项目污水排放量为1219.2m3/d，糖液综合利用项目污水排放量为1.2m3/d，废水总排放量为1220.4m3/d，污水处理站处理能力可满足两个项目处理需求。 废水出水水质可行性： 表31 污水处理装置污水处理效果分析一览表 参数 处理单元 COD (mg/L) BOD (mg/L) 氨氮 (mg/L) SS (mg/L) 调节池 进水 4051.61 987.5 74.48 1484.25 出水 3646.45 918.38 74.48 1380.35 去除率 10% 7% 0 7% 混凝沉淀池 进水 3646.45 918.38 74.48 1380.35 出水 3464.13 872.46 70.76 345.09 去除率 5% 5% 5% 75% 水解酸化池 进水 3464.13 872.46 70.76 345.09 出水 1732.06 436.23 70.76 327.84 去除率 50% 50% 0 5% 厌氧反应器 进水 1732.06 436.23 70.76 327.84 出水 866.03 239.93 70.76 311.45 去除率 50% 45% 0 5% 生物选择池 进水 866.03 239.93 70.76 311.45 出水 519.62 155.95 49.53 249.16 去除率 40% 35% 30% 20% 曝气生化池 进水 519.62 155.95 49.53 249.16 出水 311.77 109.17 34.67 199.33 去除率 40% 30% 30% 20% 沉淀池 进水 311.77 109.17 34.67 199.33 出水 265.01 98.25 34.67 179.40 去除率 15% 10% 0 10% 园区进水水质要求 ≤400 ≤160 ≤60 ≤200 污水综合排放标准 500.00 300.00 — 400.00 达标情况 达标 达标 达标 达标 由上表可知，该项目综合废水经厂区污水处理站处理之后出水浓度可以同时满足工业园污水处理厂接管标准要求。 因此，项目对周围水环境影响较小。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“U城镇基础设施及房地产“155废旧资源加工、再生利用”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，本项目仅对相关防渗措施进行分析。 地下水污染源主要为危废暂存间、储罐区、水解装置区，污染途径主要为废润滑油、废齿轮油、废液压油等危险废物渗滤，储罐区、水解装置区的液体的泄漏、渗滤，通过包气带进入含水层导致对地下水的污染。为了保护地下水资源，确保区域地下水源的水质不受污染，本评价建议在项目运行前阶段对危废间和车间地面采取完善的防渗措施。本评价危废暂存间、水解装置区、生产车间主要防渗及管理措施如下： ①危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中的有关规定进行设置，四周设围堰，并做到防风、防雨、防晒；地面和裙角需做防渗处理，四周壁与底面隔离层连成整体，防渗层采用2mm厚度HDPE膜或其他防渗材料，渗透系数不大于1×10-10cm/s；地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一；危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志，包装容器和包装物上、暂存间均应设置危险废物警示标志及危险废物名称，危险废物应当委托具有相应危废经营资质的单位利用处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度。 ②储罐区依托糖液制糠醛项目，水解车间、木质素车间为一般防渗区，渗透系数不大于1×10-7cm/s； 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。本项目对区域地下水影响较小。 3、营运期声环境影响分析 （1）声环境影响评价工作等级 根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)的要求判定评价工作等级：①建设区域所处的声环境功能类别：项目厂址位于河北省唐山市滦州经济开发区化工园区钢联北路南侧，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类区； ②项目建设前后所在区域噪声级的变化：设计对项目噪声源采取了厂房隔声、基础减振、消声等降噪措施，预计对周围敏感目标声环境的影响不大，项目建设前后敏感目标噪声级增高＜5dB（A）； ③受建设项目影响人口的数量：项目运行后受影响人数较少。 确定声环境影响评价的工作等级为三级。 （2）噪声源强及治理措施 项目营运期噪声主要来源为上料机、解困机、粉碎机、筛选器、风机、泵类、糖化挤干机、糖化脱水机、压滤机、等设备产生的噪声。噪声源强约为70～95dB（A）。采取低噪声设备，将产噪设备布置于厂房内、设备基础减振，噪声值可降低25dB(A)，本项目产噪设备源强见表32。 表32 项目产噪设备源强 噪声源 设备台数 噪声源强（dB(A)） 降噪措施 降噪效果 （dB(A)） 上料机 2 80 厂房隔声、基础减振 35 解困机 2 80 厂房隔声、基础减振 25 粉碎机 2 85 厂房隔声、基础减振 25 筛选器 2 80 厂房隔声、基础减振 25 除杂器 10 80 厂房隔声、基础减振 25 喂料器 2 75 厂房隔声、基础减振 25 糖化挤干机 3 85 厂房隔声、基础减振 25 糖化脱水机 3 85 厂房隔声、基础减振 25 膜分离装置 1 70 厂房隔声、基础减振 25 膜浓缩装置 1 70 厂房隔声、基础减振 25 三效蒸发装置 1 70 厂房隔声、基础减振 25 风机 10 95 厂房隔声、基础减振 25 泵类 19 90 厂房隔声、基础减振 25 厂界噪声影响预测及达标分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 A、噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 B、声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 2）预测结果分析 生产车间距厂区院界距离及噪声预测结果见表33。 表33 噪声源距厂界距离及噪声预测结果一览表 噪声源 降噪后源强dB（A） 到厂界预测点距离 东厂界 西厂界 南厂界 北厂界 备料车间 68 144 42 320 22 木质素车间 65 171 15 190 170 糖化生产装置 70 152 34 260 100 噪声贡献值 — 55.5dB(A) 58.4dB(A) 32.52dB(A) 33.15dB(A) 从表31中可以看出，噪声源对各厂界的贡献声级在32.52~58.4dB(A)之间，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区昼间标准要求。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固废主要为粉碎废气脉冲布袋除尘器收尘灰、除杂器的杂质、生物滤饼B、C，废化学药品、炉渣、三废炉炉渣、三废炉废气脉冲布袋收尘灰、生活垃圾、废机油、污泥等。 一般固体废物：一般固体废物包括除杂器杂质600t/a，集中收集后环卫部门处理；粉碎工序除尘器收尘灰56t/a、生物质滤饼B、C共计10454.65t/a，炉渣1612t/a、三废炉烟气除尘灰10.35t/a，混合后外售；生活垃圾0.2t/a集中收集后由环卫部门处理。 （2）危险固废处置措施 根据《国家危险废物名录》（2016）废润滑油、废液压油、废齿轮油等均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目危险废物进行评价。 表34 危险废物汇总表 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 废润滑油 HW 08 900-249-08 0.3t/a 机械设备 液态 废矿物油 废矿物油 4个月/次 T,I 储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 废液压油 900-218-08 0.2t/a 废齿轮油 900-214-08 0.3t/a 表35 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 纤维素仓库东南角 15m2 桶装 1.0t/a 1年 废液压油 HW08 900-218-08 桶装 1.0t/a 1年 废齿轮油 HW08 900-214-08 桶装 1.0t/a 1年 危险间管理要求： ①危险废物储存间应当参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一；地面为防渗水泥地面；地面及裙角防渗层采用2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料；渗透系数不大于1×10-10cm/s。②危废间应配备通讯装置、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施，地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置警示标志。③由专人进行管理，做好危险废物排放量及处置记录，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，委托有资质单位处理。 危险废物贮存管理要求： 依照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对危险废物提出以下要求： 危险废物贮存按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定进行： ①必须将危险废物装入容器内，装载危险废物的容器内须留足够空间。 ②盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准要求的标签。 ③装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，装载危险废物的容器必须完好无损。 ④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。 ⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 危废暂存间标识要求 按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下： 表36 危废间及储存容器标签示例 场合 样式 要求 室外 （粘贴于门上或悬挂） 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：40×40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 警告标志外檐2.5cm 适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所 粘贴于危险废物储存容器 1、危险废物标签尺寸颜色： 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择 综上所述，本项目产生的固废物均得到妥善处置，对周边环境影响很小。 5、卫生防护距离 采用《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，无组织排放有害气体进入大气时，其浓度如超过TJ36-79规定的居住区气体浓度限值，则无组织排放源所在的生产车间与居住区之间应设置卫生防护距离。本评价根据颗粒物、硫酸雾、无组织排放量，计算卫生防护距离。计算公式如下： 式中：Cm──标准浓度限值，mg/m3； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r ──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，见表37； Qc──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 表37 卫生防护距离计算源强参数表 卫生防护距离 L≤1000m 1000m<L≤2000m 当地年平均 风速(m/s) 计算系数 A B C D A B C D 2.4 参数 400 0.01 1.85 0.78 400 0.015 1.79 0.78 卫生防护距离计算结果详见表38。 表38 卫生环境防护距离计算结果 位置 物质 面积(m2) 排放源强 (kg/h) 空气质量 标准(mg/m3) 卫生防护计算距离(m) 储罐区 硫酸雾 2244 0.018 0.3 2.0 粉粹车间 颗粒物 2140 0.1 0.45 20 由表38可以看出，经大气卫生防护距离计算可知，储罐区的卫生防护距离为2m，备料车间的卫生防护距离为20m。 按照卫生防护距离确定原则，本项目卫生防护距离确定为100m。 6、大气防护距离 本项目颗粒物、硫酸雾在厂界内无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 7、环境风险防范措施 本项目所涉及的危险品主要有原料硫酸、液碱；外购原料均由具有相应资质的运输公司负责运输。所有原料通过汽车槽车运入至罐区，通过泵输送至储罐内，生产使用时，通过泵输送至生产区。环境风险主要为泄露事故，泄漏事故发生的主要原因是装卸过程管道、阀门破损、储罐破损，违章操作等。 （1）在线监测和报警系统 设置硫酸泄漏在线监测报警连锁装置，包括酸性气体泄漏在线监测报警器、硫酸、碱液收集及处理装置和堵漏器材。对可能产生工艺介质泄露的地方设置酸性气体报警仪，并在装置区设置火灾报警按钮。 （2）工艺自控系统 装置生产过程监控采用DCS系统，重要的工艺参数在DCS集中显示和控制。关键设备的温度、压力、流量等主要参数设置超限报警信号和仪表联锁系统。 （3）其他防范措施 A.正常工况下，整个生产过程采用的安全控制包括报警、联锁保护等措施。如反应器设有温度、压力检测仪表，具有报警、连锁或调解功能。 B.厂内设置固定式泡沫消防系统，同时配备移动式的消防器材。事故处理废水送入厂区污水处理站处理后送园区污水处理厂，避免泄漏液体和事故处理废水的直接外排。 （4）生产事故废液收集措施 ①装置区最大设备容积为80m3，液体储存量不超过总容积的80%，则废液产生最大量为64m3，本项目事故池容积为2000m3；在生产装置区周边设置边沟，确保生产装置区废液自动流入事故池；如果设备发生泄漏则由导流渠将废液引至事故池，再泵入反应罐全部回用；②本项目原辅材料储存于储罐内，罐区现有500m3固定顶储罐8座，按一个储罐完全泄漏，物料泄漏后回收利用。所有事故时产生的废液全部收集回用，不外排。 8、排污口规范化要求 排污口规范化与主体工程必须同时进行，并按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。具体要求如下： （1）废水排放口要求：建设项目实施雨污分流，厂区南侧设置1个废水排放口，依托糖液综合利用项目，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，并设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 （2）废气排放口要求 项目运行后，设2个废气排放口，各废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，设置直径不小于75mm的采样口。 （3）污染源自动监控管理 1台25t/h三废炉废气安装在线监测装置，应当按照规定时限建设、安装自动监控设备及其配套施，配合自动监控系统的联网。排污单位自行运行污染源自动监控设施的，应当保证其正常运行。由取得环境污染治理设施运营资质的单位运行污染源自动监控设施的，排污单位应当配合、监督运营单位正常运行；运营单位应当保证污染源自动监控设施正常运行。污染源自动监控设施的生产者、销售者以及排污单位和运营单位应当接受和配合监督检查机构的现场监督检查，并按照要求提供相关技术资料。 污染源自动监控设施发生故障不能正常使用的，排污单位或者运营单位应当在发生故障后 12 小时内向有管辖权的监督检查机构报告，并及时检修，保证在5个工作日内恢复正常运行。停运期间，排污单位或者运营单位应当按照有关规定和技术规范，采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，并报送监测数据。 （4）固体废物贮存(处置)场所规范化要求 一般固体废物储存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设； 危险废物储存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设。 （5）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 9、清洁生产分析 （1）生产工艺及装备 1）生产工艺先进性 ①以多种生物质原料为原料，包括玉米芯、玉米秸秆等，原料来源广泛，充分保证原料供应； ②水循环使用，无工艺污水产生； ③充分利用生物质原料的半纤维素、纤维素及木质素，原料得到分级使用； ④采用先进方法分离纤维素和木质素，替代传统造纸行业的蒸煮工艺，无黑 液产生，无污染，单位能耗低。 由此可见，本项目采用的生产工艺比传统的工艺要先进，满足清洁生产要求。 2）设备先进性 根据项目建设规模、产品方案和技术方案要求，综合考虑设备使用寿命、物 料消耗指标、备品备件保证程度、安装试车技术服务、设备投资等，并对国内外 相关制造企业进行调查和询价，根据相关项目设计应用经验，基本采用国产设备。 本项目选用的设备在生产过程关键设备实现机械化、自动化、可靠程度强、 生产运行稳定，收率高；物料投入均采用自动化计量设备、投料更合理准确；选 择密闭性好、占地少等生产设备；同时选用了生产可靠、结构简单、便于清洗、 操作与维护的设备；设备适用、寿命长、节约总投资； 均选取低噪声设备。 由此可见，本项目选用的装备满足清洁生产要求。 （2） 能耗、物耗分析 ①循环套用工艺中废液、废气，尽量提高能源的利用率，使耗能量降低； ②采用热能的多级利用，将高温物的降温与低温物的加温进行热互换（即 物料预热），以提高热能的利用率等； ③ 工艺设备布置采用紧凑流线布置，尽量缩短管道运输，节约输送动力； ④在设备选用节能型设备，减少耗电量；选用节能变压器，在选择变压器容量和参数时，根据负荷情况，综合考虑投资和年运行费用，对负荷合理分配， 选取低能耗变压器；在厂区变电所用电容器进行无功补偿，提高用电负载的功率 因数，降低电网线损耗； ⑤生产装置采用自动化控制以稳定生产条件提高生产水平，降低能耗； ⑥选用节能灯具，分区控制灯光或适当增加照明开关点，并有条件地选择光电、声控开关等，减少耗电量； ⑦本项目用热设备、用水设备、用电设备等均采用流量计进行跟踪用能 使用情况以减少能源的浪费。 （3）污染物产生指标 根据工程燃料生物质颗粒、醇基燃料及耗量情况分析污染物排放情况，经工程采取措施后烟尘去除率达到99%，NOx去除率35%，灰渣全部外售综合利用，符合清洁生产要求。 表39 三废炉烟气各污染物排放指标 污染物名称 烟尘 SO2 NOx 浓度值（mg/m3） 14.15 40.44 73.85 标准允许排放浓度（mg/m3） 30 200 80 由上表可知，烟尘、SO2和NOx浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值：颗粒物30mg/m3、SO2200 mg/m3。氮氧化物排放浓度满足《唐山市2018年“十项重点工作”工作任务》中排放限值：NOX80 mg/m3。做到达标排放，符合清洁生产要求。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 粉碎G1 | 颗粒物 | 旋风除尘+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级15m高排气筒排放限值并参照执行唐山市人民政府关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号文）中的相关要求 |
|  | 三废炉G2、G3、G5 | 颗粒物 | 低温燃烧+多管除尘器+脉冲布袋除尘器+45m排气筒 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉标准及《唐山市2018年“十项重点工作”工作任务》中NOx要求 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
|  |  | 硫酸雾 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 45m高排气筒排放监控限值要求 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1中有机化工行业标准 |
|  | 污水处理站G4 | NH3 | 依托糖液利用项目污水处理站 | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值，依托糖液综合利用项目 |
|  |  | H2S |  |  |
|  | 无组织G6 | 颗粒物 | 封闭厂房 | 《大气污染物综合排放标准》(DB13/2169-2015)表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 硫酸雾 | 水封罐 |  |
| 水 污 染 物 | 三废炉排水、地面冲洗废水、生活污水、秸秆清洗废水、脱盐水浓水 | COD、BOD5、 SS、氨氮 | 秸秆清洗废水、地面冲洗废水经厂区污水处理站处理后和其他废水一起排入园区污水处理厂 | 《污水综合排放标准》(GB/8978-1996)表4中三级标准，同时满足园区污水处理厂的进水水质要求 |
| 固 体 废 物 | 粉碎工序 | 杂质石子、砂子 | 集中收集后由环卫部门定期清运 | 妥善处置 |
|  | 粉碎工序 | 除尘器除尘灰 | 和生物质滤饼B/C物理混合后外售外售综合利用 |  |
|  | 除杂器、糖化挤干机、糖化脱水机 | 生物质滤饼B |  |  |
|  |  | 生物质滤饼C |  |  |
|  | 机械设备运行过程 | 废齿轮油、液压油、润滑油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门定期清运 |  |
|  | 三废炉 | 炉渣 | 和生物质滤饼B/C一起物理混合后外售外售综合利用 |  |
|  | 三废炉废脉冲布袋除尘器 | 收尘灰 |  |  |
|  | 脱盐水装置 | 废反渗透膜 | 集中收集后由环卫部门定期清运 |  |
| 噪 声 | 项目营运期噪声主要为上料机、解困机、粉碎机、筛选器、风机、泵类、糖化挤干机、糖化脱水机、压滤机等设备产生的噪声，噪声源强约为70～95dB（A），采取厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。厂区道路均进行硬化处理，其余裸露土地均种植树木和草坪，不仅美化了周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |
| 一、建设项目污染物排放清单 1、工程组成清单 本项目总投资26447.67万元，主要建设生产装置（含糖化反应装置、脱木素反应装置）、粉碎车间、锅炉及脱盐水装置、纤维素仓库、秸秆玉米芯仓库、消防设施、其他公用及辅助设施等组成。主要建设一条年产10万吨生物质糖液、一条年产8万吨纤维素生产线，生物质糖化反应后，固液分离产出生物质糖液，固体进行脱木素反应，固液分离产出产品纤维素及木质素，购置粉碎机、糖化反应器、脱木素反应器、三效蒸发器、锅炉等约197台（套）。 本项目建设内容情况见表2。 2、原辅材料组成清单 本项目主要原辅材料见表5。 二、企业环境信息公开 根据《企事事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，河北易高生物能源有限公司应在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 1、项目基本信息 表40 企业基础信息一览表 序号 项目 内容 1 单位名称 河北易高生物能源有限公司 2 统一社会信用代码 91130200MA0828BL91 3 法定代表人 徐彬 4 地址 河北省滦州经济开发区化工园区钢联北路南侧 5 联系人及联系方式 王余平 17683722333 6 项目的主要内容 主要建设生产装置（含糖化反应装置、脱木素反应装置）、粉碎车间、锅炉及脱盐水装置、纤维素仓库、秸秆玉米芯仓库、消防设施、其他公用及辅助设施等组成。主要建设一条年产10万吨生物质糖液、一条年产8万吨纤维素生产线，生物质糖化反应后，固液分离产出生物质糖液，固体进行脱木素反应，固液分离产出产品纤维素及木质素，购置粉碎机、糖化反应器、脱木素反应器、三效蒸发器、锅炉等约197台（套） 7 产品及规模 主要年产纤维素8万吨（干基），生物质糖液10万吨，木质素2.9万吨（干基） 2、排污信息 （1）主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； （2）防治污染设施的建设和运行情况； （3）建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况； （4）他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息有新生成或者发生变更情形，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 根据建设项目环境管理办法，环境污染物防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。在工程完成后，应对环境保护设施进行验收。本项目竣工环境保护验收内容见表41。 |

表41  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉碎机 | 颗粒物 | 玉米秸秆粉碎旋风除尘+脉冲布袋除尘1套；玉米芯粉碎旋风除尘+脉冲布袋除尘1套+1#15m共用排气筒； | 2套 | 浓度：30 mg/m3； 15m排气筒最高速率≤0.26kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级15m高排气筒排放限值并参照执行唐山市人民政府关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号文）中的相关要求 |
|  | 三废炉 | 颗粒物 | 低温燃烧+多管除尘器+脉冲布袋除尘器+2#45m排气筒 | 1套 | 30 mg/m3 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃煤锅炉标准及《唐山市2018年“十项重点工作”工作任务》 |
|  |  | SO2 |  |  | 200 mg/m3 |  |
|  |  | NO2 |  |  | 80mg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  | 80mg/m3 效率90% | 《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB13/2322-2016)表1中有机化工行业标准 |
|  |  | 硫酸雾 |  |  | 45mg/m3 19kg/h | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 45m高排气筒排放监控限值要求 |
|  | 污水处理站 | NH3 | 碱喷淋+水喷淋+生物滤塔+15m排气筒 | 1套 | 4.9kg/h | 《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2中标准限值，依托糖液综合利用项目 |
|  |  | H2S |  |  | 0.33kg/h |  |
|  |  | 臭气浓度 |  |  | 2000（无量纲） |  |
|  | 无组织排放 | 硫酸雾 | 水封罐 | / | 1.2mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》(DB13/2169-2015)表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  |  | 颗粒物 | / | / | 1.0mg/m3 |  |

续表41  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 | 数量 | 验收指标 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 三废炉排污水 | / | 排入园区污水处理厂 | / | COD≤400mg/L BOD5≤160mg/L SS≤200mg/L NH3≤60mg/L | 《污水综合排放标准》(GB/8978-1996)表4中三级标准，同时满足园区污水处理厂的进水水质要求，依托糖液利用项目 |
|  | 脱盐水制备系统排污水 | / |  | / |  |  |
|  | 生活用水 | SS、COD、BOD5、氨氮、pH |  | / |  |  |
|  | 地面冲洗水 |  | 经厂区污水处理站处理后排入园区污水处理厂 | / |  |  |
|  | 生物质秸秆清洗水 |  |  | / |  |  |
| 噪声 | 生产设备 | 噪声 | 置于厂房内、基础减振 | 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准 |
| 固废 | 除杂器 | 杂质 | 环卫部门处理 | 所有固废全部综合利用和妥善处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）以及 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）中标准 |
|  | 粉碎工序除尘器 | 除尘灰 | 和生物质滤饼B、C混合后外售 |  |  |
|  | 糖化脱水机、挤干机 | 生物质滤饼B、C |  |  |  |
|  | 三废炉 | 炉渣 |  |  |  |
|  | 三废炉烟气除尘器 | 收尘灰 |  |  |  |
|  | 办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处理 |  |  |
|  | 机械设备 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 委托有资质的单位处理 |  |  |

续表41  环境保护“三同时”验收一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环保设施 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 防渗 | 重点防渗区为危废暂存间、生产装置区、储罐区；一般防渗区包括秸秆/玉米芯仓库、备料车间、锅炉房、纤维素仓库。 结合厂区实际，拟建工程防渗工程设计标准及维护需满足下列要求： ①重点污染防渗区除危废间外的防渗性能应等效黏土防渗层 Mb≥6.0m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s；或参照 GB18598 执行；其中危废暂存间的渗透系数K≤1×10-10 cm/s②一般污染防渗区的防渗性能应黏土防渗层 Mb≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7 cm/s）；或参照GB16889执行；③简单防渗区进行一般地面硬化；④各单元防渗工程的设计使用年限不低于相对应设备、管道或建构筑物的设计使用年限；⑤加强污水管道的维护和管理，防止物料的跑冒滴漏，同时加强厂区防渗、防腐设备的检查、维修力度，确保防渗、防腐效果。经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。 | 危废暂存间的渗透系数不大于1×10-10cm/s； 一般防渗区渗透系数不大于1×10-7cm/s； 简单防渗区渗透系数不大于1×10-7cm/s；以工程监理报告为验收依据 |
| 排口 | 三废炉排气筒出口安装烟气流量、烟尘、SO2、NOX浓度自动监控设备。 |
| 超标报警装置 | 三废炉烟气排气筒出口处安装1套VOCs超标报警传感装置，车间及厂界视无组织排放情况安装超标VOCs报警传感装置 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况： （1）项目名称：河北易高生物能源有限公司24万吨/年生物质秸秆综合利用示范项目； （2）建设单位：河北易高生物能源有限公司； （3）建设性质：新建； （4）法人代表：徐彬； （5）占地面积：本项目在河北易高生物能源有限公司厂区内建设，河北易高生物能源有限公司占地面积150亩，其中本项目占地84.39亩，建筑面积39648.5m2； （6）项目投资：本项目总投资26447.67万元，环保投资100万元，占总投资0.4%； （7）建设规模：年处理24万吨生物质（收储），主要年产纤维素8万吨（干基），生物质糖液10万吨，木质素2.9万吨（干基）； 2、产业政策 本项目使用秸秆等生物质原料进行水解生产生物质糖液和纤维素等产品。根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中“鼓励类”第一条“农林业”第20款“农作物秸秆还田与综合利用”的内容，该项目符合国家产业政策，属于“鼓励类”项目。不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限值和淘汰类，工艺、设备、规模均符合国家产业政策；并已经滦州市发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2018]193号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 3、环境影响结论 （1）营运期大气环境影响分析 废气为玉米芯、秸秆仓库无组织废气、粉碎废气、糖化水解废气、三废炉烟气、脱木素反应不凝气、污水处理站废气、车间及储罐区无组织排放的废气等。 水解糖化反应粗料时需要对秸秆、玉米芯等原料进行粉碎，本项目筛选器、粉碎机均为封闭装置，筛选出的细料与破碎产生的粉尘经封闭的管道进入旋风除尘+脉冲除尘去除，颗粒物经收集处理后由1#15m排气筒排放。有组织颗粒物排放浓度排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级15m高排气筒排放限值（颗粒物排放速率≤0.26kg/h），同时也满足唐山市人民政府关于印发《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号文）中的相关要求（颗粒物排放限值要求：最高允许排放浓度30mg/m3，排气筒高度不得低于15m）。 本项目设置1台25t/h的三废炉，经过低温燃烧+多管除尘器+脉冲布袋除尘器处理后，各污染物排放浓度均能够参照满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中特别排放限值：颗粒物30mg/m3、SO2200 mg/m3。氮氧化物排放浓度满足《唐山市2018年“十项重点工作”工作任务》中排放限值：NOX80 mg/m3。 综上所述，采取相应的污染防治措施后，本项目产生的废气污染物可达标排放，不会对周围环境产生影响。 （2）营运期水环境影响分析 ①地表水 本项目新增劳动定员40人，厂区设置水冲厕；本项目生产废水主要有生物质秸秆清洗废水、脱盐水制备产生的浓缩废水、三废炉定期排放的清洁下水、地面冲洗废水。其中生活污水、三废炉定期排放的清洁下水、脱盐水制备产生的浓缩废水直接排入园区污水处理厂，秸秆清洗废水、地面冲洗废水排入厂区污水处理站处理后满足《污水综合排放标准》（GB/T8978-1996）表4中三级标准要求及园区进水水质标准后废水排入园区污水处理厂处理。 ②地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“U城镇基础设施及房地产“155废旧资源加工、再生利用”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 （3）营运期声环境影响分析 本项目营运期噪声主要为上料机、解困机、粉碎机、筛选器、风机、泵类、糖化挤干机、糖化脱水机、膜分离装置、膜浓缩装置、三效蒸发器等设备产生的噪声，噪声源强约为70～95dB（A），采取厂房隔声、基础减振、加装消声器、设置隔声墙等措施，并经距离衰减后，各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区环境噪声排放限值。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 （4）固体废物环境影响分析 一般固体废物包括除杂器杂质，集中收集后环卫部门处理；粉碎工序除尘器收尘灰、炉渣、三废炉烟气除尘灰和生物滤饼B、C混合后外售；生活垃圾、废反渗透膜集中收集后由环卫部门处理；废润滑油、废液压油、废齿轮油等均委托有资质的单位处理。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 4、总量控制结论 根据项目特点及所处位置及环境状况，本项目污染物排放总量控制指标为： 废水：COD：26.72t/a、氨氮：2.67t/a； 废气：SO2：89.6t/a、NOx：35.84t/a、颗粒物：13.44t/a。 根据工程分析可知其他污染物： 硫酸雾：0.043t/a 非甲烷总烃：2.586t/a 颗粒物：4.18t/a 5、清洁生产结论 通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 6、厂址合理性分析结论 厂址位于滦州市司家营经济开发区东区，中心坐标为北纬N39.668368°，E118.678015°。厂区占地现状为空地，厂区东、西侧均为耕地，北侧隔园区道路为冀滦纸业，南侧为空地。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目设置100m的卫生防护距离。 评价结论： 工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日