《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 尾矿砂干排环保治理工程技术改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县军平铁选厂 |
| 法人代表 | 陈大军 | 联 系 人 | 陈爱军 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县古马镇柴各庄村东 |
| 联系电话 | 18833333711 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县古马镇柴各庄村东 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 技术改造 | 行业类别及代码 | 环境治理业 N772 |
| 占地面积 （平方米） | 1116 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 150 | 其中：环保投资（万元） | 150 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 | 2019年1月 |
| 一、项目背景： 1、项目由来 滦县军平铁选厂位于滦县古马镇柴各庄村东翠花山南坡，主要从事铁精粉生产，年产品位66.5%的铁精粉5万吨。该单位已办理了环保手续，于2010年9月委托唐山赛特尔环境技术有限公司编制了“滦县军平铁选厂迁建工程项目”环境影响报告表，并于2011年3月9日取得了滦县环境保护局的审批意见（滦环表[2011]015号）。 2010年4月，国家工业和信息化部、科技部、国土资源部、国家安全监管总局等有关部门组织编制了《金属尾矿综合利用专项规划（2010～2015）》。要求大力发展循环经济，提高资源综合利用率，解决金属尾矿大量堆存带来的资源、环境、土地等方面的影响和问题。在此背景下，滦县军平铁选厂拟投资150万元对现有尾矿处理进行技术改造，将现有的尾矿处理方式改为尾矿干排，一方面提高资源利用率，一方面缓解储存尾矿库污水池压力，减少污水池安全隐患，实现绿色环保型矿山体系。 2、评价过程 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）以及国家环境保护部制定的《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国生态环境部令第1号）中的有关规定，本项目属于“三十四、环境治理业 101一般工业固体废物（含污泥）处置及综合利用”，需编制环境影响报告表。滦县军平铁选厂于2018年11月委托唐山赛特尔环境技术有限公司承担该项目报告表的编制工作，我单位接受委托后，立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了滦县军平铁选厂尾矿干排环保治理工程技术改造项目环境影响报告表。 二、现有工程概况 1、地理位置及用地情况 滦县军平铁选厂位于滦县古马镇柴各庄村东翠花山南坡，中心坐标为N 39°41´1.08"，E 118°41´48.99"。厂区北侧为耕地，东侧为翠华山，南侧为乡村路，隔路为砖厂，西北侧为石渣厂原料区，西南侧为耕地，具体地理位置见附图1。 平面布置：厂区东侧自北向南依次为污水池、生产车间、原料库、成品库，办公室位于厂区西南侧。大门位于厂区南厂界。原项目周边情况及平面布置见附图2。 滦县军平铁选厂承包古马镇柴各庄村废弃土坑进行建设，租赁面积为26680m2，项目用地证明见附件。 2、现有工程基本概况 公司主要是对平均品位在55%左右的低品位铁粉进行精选，产出平均品位66.5%的铁精粉。项目产品方案见表1，工程基本概况见表2。 表1 项目产品方案 产品名称 年产量 品位66.5%的铁精粉 5万吨 表2 工程基本概况一览表 工程类别 工程内容 建设规模及面积 主体工程 1 生产车间 包括皮带廊道、球磨间、溜槽间、磁选间，建筑面积1834.61 m2 辅助工程 1 办公室 1栋，建筑面积340m2 公用工程 1 供水系统 自备水井 2 供电系统 当地供电所 3 冬季取暖 空调 储运工程 1 原料库 1栋，钢结构，规格：35m×28m×8m 2 成品库 1栋，钢结构，规格：44.5m×31.5m×12m 环保工程 1 废水处理设施 生产废水随尾矿砂排入污水池中进行自然沉淀，沉淀澄清后流入清水池，抽回生产工序循环使用 2 噪声处理设施 基础减振、厂房隔声、距离衰减等。 3 废气处理措施 输送原料的皮带输送机采用压型板封闭，填料过程设置喷淋，湿式作业。 原料和产品运输车辆加盖苫布，原料、成品分别存至封闭原料库、成品库，并设置水喷淋。 4 固废处理设施 尾矿砂暂存于污水池内，每周进行清运，外售制砖厂作为原料。 职工生活产生的生活垃圾，集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 3、设备及原辅材料消耗 主要生产设备见表3，原辅材料消耗见下表4。 表3 主要设备及设施 序号 设备名称 单位 数量 备注 1 球磨机 台 2 2 螺旋溜槽 组 4 4组，每组8个，共32个 3 磁选机 台 2 4 高频筛 台 3 5 装载机 台 1 6 皮带输送机 条 2 7 变压器 台 1 8 污水池 个 1 （50m*40m*4m) 9 清水池 个 1 （10m*20m*2m) 表4 主要原辅材料及能源消耗 序号 名称 单位 数量 备注 1 铁粉 万t/a 6.12 本地购进，品位为55%左右 2 润滑油 t/a 0.1 桶装，50kg/桶 3 新水 t/a 17981.6 自备水井 4 电 万Kwh/a 40 当地电网 4、主要建构筑物 厂区内西南侧为办公室，东北部为一座成品库，一座原料库、一座生产车间、一个污水池。主要建构筑物明细见下表。 表5 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 结构形式 备注 1 生产车间 皮带廊道 592.83 592.83 全封闭 33.3m×7.1m+33m×10.8m 球磨间 591.5 591.5 钢结构 12.1m×25.7m+16.5m×17m 溜槽间 386.1 386.1 钢结构 16.5m×23.4m 磁选间 264.18 264.18 钢结构 11.9m×22.2m 2 成品库 1401.75 1407.75 钢结构 1栋，H=12m，44.5m×31.5m 3 原料库 980 980 钢结构 1栋，H=8m，35m×28m 4 办公室 340 340 砖混结构 1栋，32m×8m+14m×6m 5 合计 5、劳动定员及工作制度 年运行280天，每天3班，每班8小时。劳动定员22人，其中管理及技术人员5人，普通工人17人。 6、生产工艺介绍 6.1 工程分析 本工程主要对铁含量55%左右的低品位铁粉进行分选，选出平均品位在66.5%的铁精粉。具体生产工艺流程如下： 将原料铁粉运至厂区，卸至原料库。由装载机将其送入储料斗，经皮带输送机送至球磨机，经球磨机细磨、磨头筛初步筛分，筛上部分返回再球磨，筛下部分经泥浆泵打入螺旋溜槽内，经过螺旋溜槽分选后的物料再次经过高频筛筛分，筛上部分返回球磨机重新进行细磨，筛下部分则进入磁选工序，磁选后分离出的细铁粉通过高频筛筛分；筛上部分由砂浆泵抽回球磨机进行球磨，筛下部分的铁粉再经过磁选。分选后的铁粉最终落入成品池，沉淀脱水后即为成品铁精粉；排除的尾矿砂通过管道排入污水池内，尾矿砂在污水池自然沉淀，上清液泵入清水池循环使用，沉淀的尾矿定期清淘。 生产工艺流程及排污节点见下图： 图1 生产工艺流程及排污节点图 6.2项目污染治理工程现状 根据工程分析的产排污节点，采取的治理措施现状见表： 表6 工程产排污节点及治理措施现状一览表 类别 污染源 污染物 现状治理措施 排放去向 废气 皮带输送过程 颗粒物 用压型板封闭皮带输送机 排入大气 储料斗填料过程 颗粒物 水喷淋，湿式作业 排入大气 原料堆存过程 颗粒物 设置原料库，水喷淋 排入大气 成品储存过程 颗粒物 设置成品库，水喷淋 排入大气 噪声 球磨机、磁选机、高频筛、皮带机、泵类 噪声 基础减振+厂房隔声 排入外环境 废水 水洗分选废水 SS 污水池内自然沉淀后，澄清水流入清水池，抽回生产工序循环使用 不外排 生活污水 COD、SS 泼洒地面抑尘或绿化 不外排 固废 尾矿砂 一般固体废物 暂存于污水池，每周清运送至周边制砖厂作为制砖原料 全部合理利用或妥善处置 生活垃圾 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 7、给排水情况 给水：本项目供水设施为自备水井，能够满足全厂生产及生活用水要求，项目总用新水量为64.22t/d（17981.6 t/a）。 生产用水主要为水洗分选工序、物料喷洒抑尘用水。 水洗分选工序用水量为300t/d（84000t/a），其中循环水量为240t/d（67200 t/a），新水量为60t/d（16800 t/a）。 物料喷淋抑尘用水为4m3/d（1200m3/a），以水蒸气的形式挥发进入大气环境，无废水产生。 厂区内不设食堂、宿舍及洗浴设施，厕所为旱厕，生活用水主要为日常盥洗及饮用水，按每人每天10L计，则生活用水量为0.22t/d（61.6t/a）。 排水：生产废水经自然沉淀后，澄清水返回生产工序循环使用，循环水利用率为80%，无生产废水外排；生活废水产生量少，用于厂区泼洒抑尘或绿化。 给排水平衡图如下： 图2 给排水平衡图 三、本次环保治理工程升级改造项目概况 1、项目名称：尾矿干排环保治理工程技术改造项目。 2、建设单位：滦县军平铁选厂。 3、建设地点：滦县古马镇柴各庄村东。 4、项目投资：本次技术改造项目总投资为150万元，其中环保投资为150万元，占总投资的100%。 5、项目占地及平面布置 本项目为环保治理工程技术改造项目，工程在现有厂区内建设，不新增建设用地。本项目在原项目处理尾矿砂位置进行改造。拆除原有的污水池、清水池，本项目北部自西向东依次为：压滤间、浓密箱、制砂间、砂库，南部为强磁间。本项目平面布置及与原项目位置关系图见附图3。 项目组成：建设强磁间、制砂间、压滤间、砂库，建筑面积1116㎡。 表7 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 结构形式 备注 1 制砂间 216 216 钢结构 1栋，H=14m，9m×24m 2 砂库 540 540 钢结构 1栋，H=9m，30m×18m 3 压滤间 144 144 钢结构 1栋，H=9m，6m×24m 4 强磁间 216 216 钢结构 1栋，H=15m，12m×18m 5 合计 1116 1116 7、生产规模：年处理尾矿砂1.12万吨，产出建筑用砂0.5t/a，泥饼（绿化土）0.5t/a，剩余压滤出的水回用于铁选工序。 8、工作制度及定员：工作制度与原项目相同，扩建生产线所需工作人员内部调剂。 9、主要原材料及能源消耗 本项目主要原材料及能源消耗情况见表8。 表8 主要原材料及能源消耗 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 尾矿砂 万t/a 1.12 原项目产生的 2 电 万kwh/a 10 当地电网 3 水 m3/a 240 原项目自备水井 10、主要生产设备及设施见表9。 表9 主要生产设施、设备表 序号 设备名称 数量 规格 1 强磁机 2台 2 振动筛 1台 3 洗砂机 2台 4 细沙回收机 6台 5 压滤机 2台（交替使用） 200m3 6 浓密箱 1台 6m*10m 7 缓冲罐 1台 Ø3m 8 滤液池 1座 2m3 9 皮带输送机 4条 10 洗车平台 1座 4m×2.5m×1.5m 11 危废间 1间 10m2 给排水及取暖 给排水：本项目生产过程中不用水，为防止原项目运营过程中车辆携带泥土，建设洗车平台一座，洗车平台运行过程需用水。洗车系统下面设置一座循环水池，尺寸为4m×2.5m×1.5m，洗车过程总用水量为4m3/d（1200m3/a），冲洗过程由于蒸发作用和运输车辆携带会损失一部分水，损失量按总用水量的20%计，则该过程循环水量为3.2m3/d（960m3/a），需定期补充新水0.8m3/d（240m3/a），该过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 生活用水主要为职工用水。项目使用原项目工作人员，故本项目不新增生活用水。 取暖：扩建项目生产车间不取暖。 水平衡图如下： 图3 本项目水平衡图 单位：m3/d 建设内容 项目主要建设内容为对厂区现有环保治理措施进行升级改造，主要是对尾矿砂的处理方式进行技术改造，新建一座洗车平台和一间危废间。将原有的尾矿砂存在污水池内自然沉淀，定期外售，改为将尾矿砂筛分、洗砂、压滤后，变为可直接利用的建筑用砂和绿化土，实现尾矿砂干排再利用。 13、项目产业政策和选址合理性分析 （1）项目产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》要求，本项目属于鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、三废综合利用及治理工程”。本项目不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015 年版)》中规定的限制类和淘汰类。本项目符合国家产业政策要求。 （2）建设项目选址合理性分析 本项目位于滦县古马镇柴各庄村东，工程在本厂区内建设，不新增建设用地，不改变土地利用性质，项目用地证明见附件。 项目选址附近无国家、省、市规定的重点文物保护单位、饮用水水源地、风景名胜区、革命历史古迹等环境敏感点。本项目环境保护目标为项目西侧200米处柴各庄村居民区。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 滦县军平铁选厂位于滦县古马镇柴各庄村东，已办理环保手续。为提高资源综合利用率，解决金属尾矿大量堆存带来的资源、环境、土地等方面的影响和问题，依法开展尾矿干排环保治理工程技术改造项目。 1、项目存在的原有污染 ①废气：主要为原料输送、填料、储存、成品运输过程产生的粉尘。 皮带输送装置采用压型板进行密封；填料过程设置水喷淋，湿式作业；原料和成品运输过程中车辆加盖苫布，原料存放至原料库，设置水喷淋；成品存放至成品库，设置水喷淋。根据河北鸿康监测技术服务有限公司2018年7月25日-26日对项目单位进行的监测报告（HKHJ201807YS026）可知，项目厂界无组织监控点颗粒物浓度最大值为0.409mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2现有和新颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/Nm3的要求。 ②废水：主要为水洗分选废水和职工生活污水。 水洗分选废水在污水池内自然沉淀后，澄清水流入清水池，抽回生产工序循环使用；职工生活废水产生量少，直接泼洒地面抑尘或绿化。 ③噪声：主要为球磨机、磁选机、高频筛、皮带机、泵类等设备运转产生的噪声，源强约为75～95dB(A)。项目所有设备均置于生产车间内，设备基础安装减振垫。根据河北鸿康监测技术服务有限公司2018年7月25日-26日对项目单位进行的监测报告（HKHJ201807YS026）可知，项目厂界昼间噪声值范围为54.7-57.5dB(A)，夜间噪声值范围为45.6-47.8dB(A)，监测结果达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008)中2类标准限值要求，即昼间≤60dB(A)，夜间≤50dB(A)。 ④固废：尾矿砂暂存与污水池，定期清运外售至制砖厂；职工生活产生的垃圾集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 2、原工程“三废”治理措施可行性分析 根据公司实际建设情况，公司各污染物产排情况和治理措施可行性分析见下表。 表10 原项目污染物排放情况及环境保护措施 类别 产生位置 污染物种类 环境保护措施 治理措施可行性 废气 皮带输送物料过程 颗粒物 采用压型板密封皮带输送机 类比同类项目，措施可行 填料过程 颗粒物 设置水喷淋 类比同类项目，措施可行 原料运输、储存 颗粒物 车辆加盖苫布，原料存放于原料库，水喷淋。 类比同类项目，措施可行 成品运输、储存 颗粒物 车辆加盖苫布，成品存放与成品库，设水喷淋。 类比同类项目，措施可行 废水 水洗分选废水 SS 在污水池内自然沉淀后，澄清水流入清水池，抽回生产工序循环使用 不外排，可行 生活污水 COD、SS 直接泼洒地面抑尘或绿化 不外排，可行 噪声 生产设备 Leq 设备基础减振+厂房隔声 类比同类项目，措施可行。 固废 尾矿砂 一般工业固废 暂存与污水池，定期清运外售至制砖厂 现有固废全部合理利用或妥善处置，措施可行。 职工生活 生活垃圾 集中收集，送环卫部门指定地点统一处理。 废润滑油、废润滑油桶 危险固废 未合理处置 不符合现行环保要求 3、存在的环境问题 从以上环境影响分析，可发现原项目存在的主要环保问题有：项目未设置洗车平台，项目产生的废润滑油、废润滑油桶处置不符合现行环保要求。 本项目对现有尾矿砂处理方式进行技术改造，同时针对上述存在的环境问题改进，改造完成后，将解决军平铁选厂现有的环保问题，实现污染物治理的全面达标。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地形地貌 滦县地处燕山山脉前冲积平原的滦河中期冲洪积扇的中部，为燕山山地丘陵区与滦河三角洲平原接合部。大地构造属于华北地台燕山沉降带南缘，昌黎台凸和蓟县台凹的过渡地带。 2.气候气象 滦县地处北温带亚湿润气候区，属大陆性季风气候，四季分明，年平均气温10.5℃，冬季白天气温0℃以上，夏季最高气温35℃。年平均降水量714.5毫米，降水量集中在6月中旬至8月中旬，雪日出现在11月至第二年3月，最大积雪深度13cm，相对湿度62%，无霜期175天，年日照2696.9小时，日照率达62%。 3.水文特征 境内有河北第一大河——滦河。滦河在该县境内流经41公里。滦县地下水水质优良，水资源丰富，地下水埋藏浅，第一含水层厚度在15～20米左右，为生产、生活用水提供保障。 4.地表水 项目所在区域地表水主要有滦河。 滦河：古代称濡水。发源于承德地区丰宁县西北巴彦吐古尔山麓，经内蒙古高原、坝上草原及燕山山区，于迁西县潘家口穿长城进入唐山市境内，经迁西、迁安、滦县、昌黎、滦南进入乐亭县，于莲花池东南2.5公里兜网铺入渤海，全长888公里，流域面积5.44万平方公里。 5.植被 该县土壤主要为褐土，质地较复杂，境内自然植被很少。解放后，封山育林，在半山区营造了针叶林、果树林，在平原栽植了紫穗槐，桑条柳行，果树等。植被覆盖率9.4%。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 1.概况 滦县古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。2018年经国务院批准，撤销滦县建制，建立滦州市。 2.地理位置 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3.交通运输 滦县距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4.电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦县境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦县通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5.矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6.农牧业基础 滦县现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7.工业门类 滦县工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8.市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9.文化教育 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 10.投资环境 滦县为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦县政府提出“投资到滦县，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦县招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦县生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦县人的共识。

环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（空气环境、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1.环境空气： 本次环境空气质量监测数据采用河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年3月16日~3月22日对滦县第一中学进行的监测数据，其各监测点位置及监测因子如下表： 表11 大气环境质量监测数据 单位mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标倍数 标准指数 Pi范围 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.021~0.121 0 － 0.042~0.242 NO2 1小时浓度 0.2 0.025~0.084 0 － 0.125~0.42 O3 1小时浓度 0.2 0.005~0.074 0 － 0.025~0.37 8小时浓度 0.16 0.006~0.03 0 － 0.038~0.188 PM10 24小时浓度 0.15 0.037~0.177 11.8% 1.18 0.25~1.18 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.061~0.097 12.9% 1.29 0.81~1.29 由上表可知，SO2、O3、NO2均满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求；PM2.5、PM10均有超标现象。PM2.5、PM10超标原因主要为汽车尾气和雾霾天等原因造成。 2.声环境： 项目所在区域无常规噪声监测点，区域内内声环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、水环境质量现状 该区域主要河流有滦河等。根据《2016年唐山市环境状况公报》监测结果表明，滦河四个监测断面（潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥和姜各庄）水质全部达到或优于功能区划要求，其中：潘家口水库出口断面监测结果为Ⅲ类水质，达到环境功能区划要求；大黑汀水库中心断面监测结果为Ⅲ类水质，未达到环境功能区划要求，主要污染物为化学需氧量和总磷，主要受水库网箱养鱼影响，导致水质超标；滦县大桥和姜各庄断面监测结果为Ⅱ类水质，均优于环境功能区划要求。 4、生态环境现状 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目环境保护目标为项目西侧200米处柴各庄村居民区。 表12 环境保护目标 保护 目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界的距离 功能 保护级别 柴各庄村居民区 W 200米 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类区标准 其标准执行如下： 大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单。 声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）1类区标准。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单。 表13 环境空气质量标准 污染物 浓 度 限 值（ug/Nm3） １小时平均 8小时平均 日平均 年平均 PM10 150 70 PM2.5 75 35 SO2 500 150 60 NO2 200 80 40 CO 10 mg/Nm3 4 mg/Nm3 O3 200 160 （2）《声环境质量标准》（GB3096-2008）中1、2类区标准： 环境保护目标执行1类区标准：昼间：55dB（A） 夜间：45dB（A）； 项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）。 （2）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》《GB18599-2001）及修改通知单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改通知单。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 本项目办公室冬季取暖采用空调取暖，车间不设取暖设施，厂区不设锅炉等燃煤、燃气设施，无NOx、SO2排放。项目生产废水循环使用，不外排，故COD、氨氮总量控制指标为零。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 本项目主要为尾矿砂干排环保治理工程，为固体废物治理措施。经铁选后，尾矿砂的主要成分为砂、铁、泥、水，本项目通过引入强磁、洗砂、压滤工序，将尾矿砂各成分进行分离、压滤，最后将尾矿砂变为可再次利用的建筑用砂、绿化土、水，实现了固体废物再利用，同时减少原项目处理尾矿所产生的环境问题。本项目工艺流程如下： 强磁机筛选：对原项目产生的尾矿砂进一步使用强磁机进行筛选，以减少尾矿砂中铁含量，筛选出的铁中矿返回铁选工序，尾矿砂进入筛分工序。 筛分：产生的尾矿砂通过管道引到振动筛进行筛分，筛上部分为粗砂，通过皮带输送机运至成品砂库；筛下浆渣部分流入洗砂机。 第一次洗砂：浆渣在洗砂机内经清洗后，浓混砂进入第二次洗砂工序；浆渣进入细沙回收机回收细沙； 细沙回收：通过细沙回收机将第一次洗砂后的砂浆分为细沙和泥两部分，细沙进入第二次洗砂工序，泥浆进入压滤工序； 第二次洗砂：第一次洗砂产生的浓混砂和细砂机回收的细砂进入第二次洗砂工序，经二次细砂后，会产生细砂和浆渣，细砂通过皮带输送机运至成品砂库，浆渣经管道重新返回振动筛分工序。 泥浆制泥饼：细砂回收工序产生的泥浆，首先进入浓密箱进行沉淀，然后通过泵抽至缓冲罐暂存，最后进入压滤机压成泥饼，泥饼可作为绿化土。 生产工艺流程及产污环节如下图： 图4 生产工艺流程及产污节点图

主要污染工序： 本项目为尾矿砂干排环保治理工程技术改造项目，减小了原项目尾矿砂处理对周边环境的影响。本次进行升级改造的污染源如下： 1、废气：本项目生产过程中，原料、最终产物含水率较高，无废气产生。 2、噪声：噪声主要为强磁机、振动筛、洗砂机、压滤机、皮带输送机、泵产生的噪声，源强约为75-85dB(A)。 3、废水：原项目尾矿砂带入的废水、洗车平台产生的废水。 4、固废：洗车平台循环水池产生的底泥、生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度和产生量(单位) | 排放浓度和排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 物 | —— | —— | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 尾矿砂带入废水 | SS | 少量 | 循环使用不外排 |
|  | 洗车平台 | SS | 少量 | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 机加工过程 | 废润滑油 | 0.01t/a | 暂存于危废间，定期委托有资质单位统一处理 |
|  |  | 废润滑油桶 | 2个/a |  |
|  | 洗车平台循环水池 | 底泥 | 0.5t/a | 收集后，回用于铁选工序 |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为强磁机、振动筛、洗砂机、压滤机、皮带输送机、泵产生的噪声，源强约为75-85dB(A)。设备置于车间内，基础安装减振垫，泵加隔声罩。采取上述措施，再经距离衰减，与原项目噪声叠加后的厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目技改工程在厂址内进行，不重新征用土地，不占用农田。 |

环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目在原厂址内进行环保治理技术改造，主要为拆除原污水池、清水池，建设强磁间、洗砂间、压滤间、砂库、洗车平台、危废间等。施工过程中产生的环境影响主要为建设及设备安装过程产生的扬尘、固废及噪声。 施工期粉尘主要来源于项目场地清理、运输建筑材料车辆产生的扬尘。本项目采取如下措施减轻施工期扬尘：①采取封闭式施工，施工期在现场设置密闭抑尘网；②土石方作业挖掘的土方每日清运，不在施工作业现场堆存，遇特殊情况不能清运的，土方表面应采用苫布覆盖并洒水；③硬化施工现场运输道路路面，每天在施工活动区域、物料运输道路至少洒水两次；④运输砂石料、渣土等易产生扬尘的车辆上采用苫布覆盖，车辆进出工地前设置车轮冲洗设备；⑤大风日尽量避免土方施工作业，并适当增加施工作业场地和运输道路路面的洒水次数。 施工期噪声主要来源于施工车辆、机械设备等运行时产生的噪声。本项目采取如下措施减轻噪声影响：①施工场地边界设置密闭抑尘网；②运输车辆进入施工场地应减速慢行或限速行驶，禁止鸣笛，建筑材料轻装轻卸；③避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累计声级过高；各高噪声设备机械尽量至于施工场地较中间位置工作；④制定施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；⑤施工机械设备选用低噪声设备，对机械设备进行定期的维修、养护、避免设备因松动部件的振动或消声器损坏而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。 施工期粉尘和噪声影响是暂时的、局部的，通过采取上述抑尘和降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。

营运期环境影响分析： 1、废气治理措施及影响分析 本项目为污泥干排环保治理技术改造项目，生产运营过程中物料均为湿式状态，无废气产生。但为防止运输原料、产品车辆进出厂区时携带泥土，产生扬尘，本次环评提出建设洗车平台一座。 2、废水治理措施及影响分析 项目产生的废水主要为泥浆压滤过程产生的废水及洗车平台产生的废水。 泥浆压滤过程产生的废水为0.12m3/a，进入滤液池后，回用于铁选工序，无废水外排； 本项目设置一套洗车系统，洗车系统下面设置一座循环水池，尺寸为4m×2.5m×1.5m，洗车过程总用水量为4m3/d（1200m3/a），冲洗过程由于蒸发作用和运输车辆携带会损失一部分水，损失量按总用水量的20%计，则该过程循环水量为3.2m3/d（960m3/a），需定期补充新水0.8m3/d（240m3/a），该过程产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目噪声污染源主要为强磁机、振动筛、洗砂机、压滤机、皮带输送机、泵产生的噪声，源强约为75-85dB(A)。各产噪设备噪声源强及治理措施见下表。 表14 噪声源强及治理措施表 噪声源 数量（台） 噪声源强dB(A) 降噪措施 降噪效果dB(A) 车间外 噪声值 强磁机 2 80 置于生产车间内，车间采用钢结构，设备基础安装减振垫 25 66.8 振动筛 1 80 洗砂机 2 85 压滤机 1 75 皮带输送机 4 75 封闭皮带输送机 泵 4 80 置于车间内，加装隔声罩 采取上述措施后，再经过距离衰减后各噪声源到各边界贡献值见下表。 表15 各主要噪声源距各厂界预测点距离及贡献值 单位：m，dB(A) 车间外1米处噪声dB（A） 主要噪声源、车间至厂界距离 东厂界 西厂界 北厂界 南厂界 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 距离 贡献值 66.8 20 40.8 50 32.8 100 26.8 170 22 预测模式采用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的工业噪声预测模式。 噪声传播衰减模式： LA=LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 （2）声压级合成模式： 式中：LN—n个声压级的合成声压级，dB（A）； Li—各声源的A声级，dB（A）； 按照以上预测模式及选取源强参数，本项目噪声源与原项目噪声源叠加后对四周厂界评价点噪声预测值和厂界噪声预测结果见下表。 表16 厂界噪声预测结果 单位：dB（A 序号 预测点 名称 原项目噪声监测值 本项目噪声贡献值 技改后全厂噪声预测值 标准值 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 55.4 46.2 40.8 55.5 47.3 60 50 2 南厂界 57.5 47.8 22 57.5 47.8 60 50 3 西厂界 56.9 46.1 32.8 56.9 46.3 60 50 4 北厂界 57.2 46.4 26.8 57.2 46.4 60 50 说明：原项目噪声监测值取自河北鸿康监测技术服务有限公司2018年7月25日-26日对项目单位进行的监测报告（HKHJ201807YS026）。 由上表可知，采取上述措施后再经过距离衰减后，技改完成后各厂界外1米处的噪声预测值为昼间 55.5-57.5dB(A)，夜间46.3-47.8dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A）。 距离本项目最近的环境保护目标为项目厂界西侧200米处柴各庄村居民区，经过距离衰减后，项目产生的噪声不会对其产生影响。 4、固体废物治理措施及环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为洗车平台循环水池产生的底泥、生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶。 洗车平台循环水池产生的底泥定期收集后，回用于铁选工序； 生产过程废润滑油、废润滑油桶属于危险固体废物。 危险废物类别及产生量见下表。 表17 危险废物类别及产生量一览表 序号 危废名称 废物类别 废物代码 危险特性 产生量 1 废润滑油 HW08废矿物油与含废矿物油废物 900-218-08 T、I 0.01t/a 2 废润滑油桶 HW49其他废物 900-041-49 T/In 2个/a 危险废物应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改通知单要求进行处理处置。废润滑油用耐腐蚀的容器收集后，暂存于危险废物间内，定期委托有资质单位统一处理。在项目南侧设置一座封闭的危废暂存间，作为危险废物临时储存场所，占地面积10m2，贮存间底部及四周壁采取特殊防渗处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数小于10-10cm/s。危废贮存间设置环境保护图形标志。 项目改造前后污染物总量分析 本次技改项目不涉及废水、废气排放量的变化，因此只列出固体废物“三本账”情况。 表18 改造前后污染物总量变化情况一览表 单位：t/a 污染物 现有工程 本工程 “以新带老”削减量 增减量 产生量 排放量 产生量 排放量 固废（尾矿砂） 1.12万 0 0 0 1.12万 -1.12万 由上表可以看出，工程改造后，无固体废物产生。原项目产生的尾矿砂全部资源化。原项目的尾矿砂处理方式一方面占地面积大，污水池存在泄露风险，另一方面尾矿砂只能作为初级建材原料使用，而技改后的尾矿砂通过洗砂、压滤后，变为可直接利用的建筑用砂和绿化土，实现了尾矿砂的再利用，具有显著的环境效益、经济效益。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | —— | —— | —— | —— |
| 水 污 染 物 | 尾矿砂带入废水 | SS | 经压滤后，进入滤液池，回用于选铁工序 | 循环使用不外排 |
|  | 洗车平台 | SS | 经循环水池循环使用 | 循环使用不外排 |
| 固 体 废 物 | 机加工过程 | 废润滑油、废润滑油桶 | 暂存于危废间，定期委托有资质单位处理 | 合理处置 |
|  | 洗车平台循环水池 | 底泥 | 定期收集回用于选铁工序 |  |
| 噪 声 | 本项目噪声污染源主要为强磁机、振动筛、洗砂机、压滤机、皮带输送机、泵产生的噪声，源强约为75-85dB(A)。将设备置于车间内，基础安装减振垫，泵加隔声罩。采取上述措施，再经距离衰减后，与原项目噪声值叠加后的厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 无。 |
| 表19 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 数量 治理 对象 处理 能力 处理 效率 治理 效果 验收 标准 投资 （万元） 备注 大 气 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— 废水 尾矿砂带入废水 经压滤后，进入滤液池，回用于选铁工序 1座 SS 2m3 100% 循环 使用 不外排 投资计入固废 新建 洗车平台 经循环水池循环使用 1座 SS 4m3 100% 循环 使用 不外排 2 噪 声 强磁机、振动筛、洗砂机、压滤机、皮带输送机、泵 皮带输送机封闭，封闭车间，设备基础设减振垫，泵加隔声罩 噪声 综合降噪25 dB（A） 厂界达标 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 3 新建 固废 尾矿砂 经强磁、洗砂、压滤后，变为可直接利用的砂、绿化土 -- 尾矿砂 -- 尾矿砂再利用 144 新增 循环水池 收集后回用于铁选工序 -- 底泥 -- 不外排 0 机加工过程 暂存于危废间，定期委托河北风华环保服务有限公司统一处理 废润滑油、废润滑油桶 合理处置 1 新增 合计 新增环保投资150万元，占本次技术改造总投资的100% 150 |
| 结论与建议 |
| 1、结论 1.1 产业政策的符合性及项目选址合理性 （1）产业政策符合性 滦县军平铁选厂投资150万元建设的尾矿砂干排环保治理工程技术改造项目，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、三废综合利用及治理工程”。且不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录(2015年版)》中规定的限制类和淘汰类。因此本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性 本项目位于滦县古马镇柴各庄村东，工程在本厂区内建设，不新增建设用地。本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，满足环境功能区划。项目周围无饮用水源保护区、重要文物、风景名胜等。因此，项目选址合理。 综上所述，本项目选址合理，且符合相关产业政策及地方环保要求。 1.2 营运期环境治理措施及影响分析结论 （1）废气治理措施及影响分析结论 本项目为污泥干排环保治理技术改造项目，生产运营过程中物料均为湿式状态，无废气产生。 （2）废水治理措施及影响分析结论 项目产生的废水主要为泥浆压滤过程产生的废水及洗车平台产生的废水。 泥浆压滤过程产生的废水进入滤液池后，回用于铁选工序，无废水外排； 洗车平台产生的废水经循环水池沉淀后，回用于洗车过程，不外排。 措施可行。 （3）噪声治理措施及影响分析结论 本项目噪声污染源主要为强磁机、振动筛、洗砂机、压滤机、皮带输送机、泵产生的噪声，源强约为75-85dB(A)。将设备置于车间内，基础安装减振垫，泵加隔声罩。采取上述措施，再经距离衰减后，与原项目噪声值叠加后的厂界噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 措施可行。 （4）固体废物治理措施及影响分析结论 本项目产生的固体废物主要为洗车平台循环水池产生的底泥、生产过程中产生的废润滑油、废润滑油桶。 洗车平台循环水池产生的底泥定期收集后，回用于铁选工序； 生产过程产生的废润滑油、废润滑油桶，属于危险固体废物，用耐腐蚀的容器收集后，暂存于危险废物间内，定期委托有资质单位处理。 措施可行。 1.3 总量控制分析结论 本项目车间不设取暖设施，无NOx、SO2排放。项目不产生生活污水，生产废水循环使用，不外排，故COD、氨氮总量控制指标为零。 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，确定本项目总量控制指标如下： SO2：0t/a、NOX：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 综合结论： 综上所述，滦县军平铁选厂投资150万元建设的尾矿砂干排环保治理工程技术改造项目，符合国家产业政策且选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，满足总量控制指标要求，区域环境空气质量基本维持现状，只要切实落实工程环保方案，做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。 2、建议 ⑴加强环保设施管理，把环保设施纳为项目管理的内容，并设专人负责。 ⑵固体废弃物要及时收集，放置在指定地点，定期清运，避免长时间堆存引起二次污染。 |
| 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |
| 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 大气环境影响专项评价 水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 生态影响专项评价 声环境影响专项评价 土壤影响专项评价 固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |