建设项目环境影响报告表

项目名称：滦州市雷庄祥瑞加工厂项目

建设单位(盖章)：滦州市雷庄祥瑞加工厂

编制日期：2018年11月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点——指项目所在地的名称，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦州市雷庄祥瑞加工厂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦州市雷庄祥瑞加工厂 |
| 法人代表 | 郑天胜 | 联 系 人 | 郑天胜 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南 |
| 联系电话 | 18500990677‬ | 传真 | ------ | 邮政编码 | 063799 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C2012 木片加工 |
| 占地面积 (平方米) | 2132（3.2亩） | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中：环保投资(万元) | 1 | 环保投资占总投资比例 | 3.3% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 项目背景 滦州市雷庄祥瑞加工厂成立于2018年11月5日，位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，法定代表人郑天胜，公司主要经营范围木材加工销售。滦州市雷庄祥瑞加工厂投资40万元人民币，在河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南建设了滦州市雷庄祥瑞加工厂项目。 滦州市雷庄祥瑞加工厂项目（以下简称本项目），根据《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》，本项目属于不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类项目。未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，本项目应进行环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目属于九类木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业中的“24.锯材、木片加工、木制品制造”，不含有电镀或喷漆工艺，属于其他，应编制环境影响报告表。滦州市雷庄祥瑞加工厂委托我单位进行本项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 项目概况 （1）项目名称：滦州市雷庄祥瑞加工厂项目。 （2）建设单位：滦州市雷庄祥瑞加工厂。 （3）建设性质：新建。 （4）总投资及环保投资：本项目总投资为30万元，其中环保投资为1万元，占总投资的3.3%。 （5）地理位置及周边敏感点： ①地理位置：本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，厂区中心地理坐标为北纬39°46′18.18″，东经118°36′29.21″。项目地理位置图详见附图1。 ②周边敏感点：本项目周边敏感点为北侧35m的樊店子村，西侧165m的贾各庄村，东侧1165m的昝各庄村，东南方向1430m的史家洼村。周边敏感点图详见附图2。 （6）平面布置及周边关系： ①平面布置： 成品库位于厂区西侧，厂区大门位于东侧，门卫位于大门北侧，南侧由东至西有库房、生产厂房、厕所； ②周边关系：本项目北侧为樊店子村委会（距离生产厂房75米），东、南、西侧为空地。厂区平面布置及周边图详见附图3。 （7）建筑内容及规模：本项目对原樊店子村石粉厂进行买断，取得土地使用权（详见附件），总占地面积2132平方米，主要构筑物有生产厂房（利旧）、门卫（利旧）、成品库（翻新）等，总建筑面积280.5平方米，生产厂房内建设生产线1条，内置有找圆机、旋切机等主要设备。年产300万片木片。 项目建筑内容详见表1。 表1 主要建构筑物一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 尺寸 建筑形式 备注 1 门卫 18 6m*3m*2m 砖混+彩钢结构 利旧 2 生产厂房 77 11m*7m*4m 砖混结构 利旧 3 成品库 150 15m*10m*4m 砖混+彩钢结构 翻新 4 库房 28 7m*4m*3m 单层彩钢结构 新建 5 厕所 7.5 5m*1.5m 砖混+彩钢结构 翻新 总计 280.5 —— —— —— 产品方案：本项目的主要成品为木片，年产300万片。尺寸为1m*0.5m*5mm或1m*0.6m*5mm。 （9）原辅材料及能源消耗： 表2 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 杨树 t/a 3500 外购（刚砍伐运送过来） 2 电 万kwh/a 1.2 本地电网 （10）劳动定员及工作规定：本项目建成后每年工作300天，每天1班，每班8小时，夜间不生产；劳动定员8人。 （11）主要生产设施及设备： 表3 主要生产设施及设备一览表 序号 设备名称 规定型号 数量 单位 1 旋切机 —— 1 台 2 找圆机 —— 1 台 3 手持伐木油锯 —— 1 台 4 叉车 —— 1 台 （12）项目占地面积：本项目占地面积为2132 m2（3.2亩），项目占地为建设用地（详见附件）。 项目组成 本项目主体工程为生产厂房、成品库；辅助工程为门卫；公用工程为供电等。具体情况详见表4。 表4 项目组成一览表 序号 项目组成 工程内容 1 主体工程 生产厂房一座，内建设生产线1条，内置设备主要有找圆机、旋切机等，成品库（原有）一座 2 辅助工程 门卫(原有) 3 公用工程 供水：生产不用水，职工饮用桶装水 排水：无生产废水，职工生活盥洗废水直接用于厂区地面泼洒抑尘，不外排 供电：厂区供电由当地电网提供，厂外架设一座变压器 供暖：厂房不设取暖设施；门卫采用空调取暖 4 环保工程 废气：旋切工序产生颗粒物采取全封闭生产厂房+地面泼洒抑尘等措施 废水：无生产用水，职工生活盥洗废水直接用于厂区地面泼洒抑尘，不外排 噪声：基础减振措施，车间封闭隔声 固废：职工生活产生的生活垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理；找圆工序产生废料及修剪工序产生的树枝，集中收集后外售 公用工程 （1）供电 本项目用电由当地电网提供。本项目能源全部为电能，年用电1.2万kwh。 （2）供暖 本项目车间不设取暖设施，门卫采用空调取暖。 （3）给水 本项目用水主要为职工生活用水，水源采用桶装水，满足全厂用水要求。 厂区不设食堂、浴室。职工生活用水主要为职工日常生活饮用、盥洗用水。 （4）排水 本项目职工生活产生的废水主要为盥洗废水，产量小且水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排。项目设有防渗旱厕，由附近农民定期清掏。 产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录(2011年本) (2013年修正) 》本项目不属于国家限制类和淘汰类项目。未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发〔2015〕7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业，本项目建设符合产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，不存在原有污染和环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦州市位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3"~118°49′45"，北纬39°34′39"~39°58′25"。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，厂区中心地理坐标为北纬39°46′18.18″，东经118°36′29.21″。 2、地形地貌 滦州市地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200-30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 滦州市属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4、水文地质 滦州市地处滦河、沙河、陡河流域，水资源丰富。境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山 铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦州市利用滦河水灌溉较为困难。滦州市地下水资源丰富，水位埋深一般为0.5～12.5米，地下水PH值为中性，在干湿交替作用下对混凝土无腐蚀性，有利于延长建（构）筑物寿命。 5、土壤植被 县城土壤为滦河洪冲击平原草甸褐土及沙壤浅色草甸土，pH值6.5左右，成微酸性反应，有机物含量低。滦州市境内资源丰富：拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉；蕴含多种矿藏，司家营铁矿藏储量位于亚洲第一，石英岩矿藏更是稀有珍贵。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 滦州市位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。滦州市古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。东西长50.9公里，南北宽43.8公里。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。 1、交通运输 滦州市距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、电力通讯 为了适应企业发展，满足电力供应，近年来，滦州市不断加大电网改造力度，增加容量。目前，全县境内共建成变电站17座，其中220KV变电站2座，110 KV变电站4 座，35KV变电站11座，全县有35KV输电线路104KM ，10 KV配电线路1150KM ， 10KV配电变压器2516台，已完全能够满足现有工商企业和城乡居民的电力供应和未来经济的发展需求。 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦州市境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。 滦州市通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 3、 矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 4 、农牧业基础 滦州市现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高梁、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦州市花生产业化经营已形成一定规模。滦州市果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦州市还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 5、 工业门类 滦州市工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 6 、城市建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 7 、文化教育 滦州市注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦州市一中连续几年本科上线率达90%以上。 8 、投资环境 滦州市为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦州市政府提出“投资到滦州市，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦州市招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦州市生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦州市人的共识。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1、大气环境质量： 本次评价采用唐山市空气质量自动发布系统唐山市在线监测数据，监测点为滦县第一中学，监测7天，为2018年8月6日至8月12日。 表5 大气环境质量监测数据一览表 单位：mg/m3 监测 点位 监测因子 标准值 浓度范围 最大超标倍数 滦县第一中学 SO2 1小时浓度 0.5 0.014~0.145 － NO2 1小时浓度 0.2 0.021~0.071 － O3 1小时浓度 0.2 0.025~0.139 － 8小时浓度 0.16 0.026~0.088 － PM10 24小时浓度 0.150 0.014~0.156 0.04 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.016~0.091 0.21 CO 1小时浓度 10 1.201~4.619 － 监测结果表明：SO2、NO2、O3、CO满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求：SO21小时平均浓度限值500µg/m3、NO21小时平均浓度限值200µg/m3、O38小时平均浓度限值160µg/m3、CO1小时平均浓度限值10mg/m3；其中PM2.5、PM10不满足《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中二级标准要求，有超标现象，总体来说环境质量状况较好。 超标原因分析： ①随着近年来的发展，机动车保有量逐年增加，机动车流量较大，机动车尾气及道路扬尘贡献了大量的PM10、PM2.5； ②监测点位周边的一些建筑工地产生的扬尘会导致PM10、PM2.5超标； ③唐山是重工业城市，滦州市城区周边地区多工业项目，工业污染源的排放是PM10及PM2.5超标的主要原因之一。 综上所述，本项目所在区域满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2、声环境质量： 本项目所在区域环境质量较好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类功能区标准。 3、地下水质量： 根据《河北省平原地区地下水超采区范围》滦州市不属于超采区，项目所在区域地下水质量状况良好，pH、耗氧量、总硬度等符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 4、生态环境： 项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，厂区中心地理坐标为北纬39°46′18.18″，东经118°36′29.21″。本项目不在饮用水水源保护区内，本项目周围除村庄外，无自然保护区、文物保护单位、珍稀动植物资源分布区、重要军事基地及其他环境敏感区。 本项目周边主要环境保护目标见表6。 表6 环境保护目标一览表 环境 要素 保护目标 相对于本项目方位 相对于本项目厂界距离/m 功能 保护级别 大气 环境 樊店子村 N 35 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 昝各庄村 E 1165 史家洼村 SE 1430 贾各庄村 NW 165 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准 地下水 项目所在区域 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量：本项目农村环境空气质量较好，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表7 环境空气质量标准一览表 （单位：μg/m3） 执行标准 污染物名称 标准限值 年均值 24小时平均值 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160（日最大8小时） 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 2、声环境质量：项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、地下水：项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气： 施工期：施工期扬尘无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值标准：监控浓度限制为1.0mg/m3，监控点为厂界外浓度最高点。 营运期：旋切工序产生的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值标准：颗粒物≤1.0mg/m3。 2、噪声： （1）施工期：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期：项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值，即昼间：60dB（A）。 3、固体废物： 工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。确定本项目污染物总量控制指标为COD，氨氮，SO2，NOX； 本项目生产过程无供热、供气设施，项目不涉及SO2、NOX的产生和排放；无生产废水外排，不涉及COD、氨氮的产生和排放。 因此，总量控制指标为：COD：0t/a、氨氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 本项目生产工艺如下： （1）卸料：刚经过砍伐的杨树由运输车辆运送至厂区内，用叉车卸下，置于厂区原料区（露天）。原料到达厂区即刻生产，不堆存。根据伐木经验及相关资料显示新鲜原木含水率在60%以上，经过短距离运输后到厂杨树含水量仍然较大，原木的含水率： 树皮在35-44％，边材33%-43％，心材38%-41％左右。通常情况下，原木整体树干树干含水率在40％～55％之间。 本工序产生的污染物为车辆运行产生的噪声。 修剪：工人采用手持式伐木油锯将杨树（少部分）带有的树枝（少量）进行切除。（杨树在砍伐时已经过修剪，有时会有少量漏剪的树枝，且含水量加大，此工序不会产生废气） 本工序产生的污染物为设备运行及作业产生的噪声、修剪产生的树枝。 （3）找圆：由叉车将杨树运送至生产厂房北侧入料口处，杨树进入找圆机进行找圆。 本工序产生的污染物主要为设备运行及作业产生的噪声及找圆产生的废料。 （4）旋切：经过找圆的杨树木，由人工运送并放入旋切机，旋切成木片。 本工序产生的污染物主要为设备运行及作业产生的噪声及少量颗粒物。 入库：由叉车将成品木片运送至成品库。 本工序产生的污染物主要设备运行及作业产生的噪声。 生产工艺流程及排污节点见图1。 图1 生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 施工期主要污染工序： 1废气：施工扬尘、运输车辆排放的尾气。 2废水：施工期产生的废水主要为施工队伍产生的生活污水。 3噪声：运输车辆及施工机械产生的噪声。 4固体废物：建筑垃圾及施工队伍的生活垃圾。 运营期主要污染工序： 营运期主要污染源及污染物如下： 1废气：旋切工序产生少量颗粒物。 2废水：本项目产生的废水主要为职工盥洗废水。 3噪声：主要为找圆机、旋切机等产噪设备运行时产生的噪声。 4固体废物：主要是职工生活产生的垃圾、找圆工序产生的废料和修剪工序产生的树枝等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 旋切工序 | 颗粒物 （无组织） | ≤1.0mg/m3，0.36t/a | ≤1.0mg/m3，0.072t/a |
| 废水 | 职工生活 | 盥洗废水 | 直接泼洒厂区抑尘，不外排 |
| 固体 废物 | 找圆工序 | 废料 | 480t/a | 集中收集后外售 |
|  | 修剪工序 | 树枝 | 20t/a |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.2t/a | 集中收集，由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 主要噪声源为找圆机、旋切机等产噪设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~80dB（A）。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 本项目建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1、大气环境影响分析 本项目施工期主要为在原有厂房的基础上进行扩建，新建仓库一座，在原有厕所的基础上进行扩建。并进行设备的安装。 施工期对区域大气环境的影响主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。施工过程中地面扬尘主要来自以下三个方面：一是土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是运输车辆引起的二次扬尘。 根据类比调查，当风速为2~4m/s时，工地内TSP浓度相当于大气环境标准的1.9~2.3倍，施工扬尘的影响范围达下风向150m处。本项目150m范围内没有居民及其他环境敏感目标，因此对附近居民环境影响较小。施工及运输车辆引起的扬尘对路边30米范围内影响较大，路边的TSP浓度可达10mg/m3以上，因此本工程在施工期一定要采取可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小影响范围。 施工期应尽量做到以下几点： 施工单位应找具有资质的单位；对于施工中使用的容易产生扬尘的泥沙等物料，应设简易棚或遮盖存放，避免露天堆放，减少扬尘扩散；运输车辆尽量采取遮盖、密闭等措施，减少洒落，对于散落在路面上的泥沙等建筑材料要及时清扫；厂区内采用洒水抑尘，有风晴好天气每天洒水2~3次；避免在大风天气下进行施工作业，大于四级风天气禁止土方工程；作业场地必须采取围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度可按1.8～2.0m设置。 采取以上措施以后，施工期扬尘的无组织排放可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求。 2、水环境影响分析 本项目施工人员提供桶装饮用水，少量的盥洗用水直接用来泼洒抑尘，采取上述措施后，无外排水，对外界环境影响较小。 3、噪声环境影响分析 施工期噪声主要为设备安装过程和运输车辆产生的噪声，为减轻施工期噪声对环境和敏感目标的影响，施工中应采取如下措施： （1）禁止使用高噪声设备作业。 （2）合理安排施工时间和施工进度，除工程必须外，严禁在12:00~14:00、22:00~次日6:00期间施工。 （3）将强噪声设备安装在远离敏感点处，建议将强噪声设备布置在场地的中部； （4）尽量采用低噪声施工机械，对一些设备加装消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩等。 采取以上措施后，影响会大大减轻，并且影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 4、固体废物影响分析 固体废物主要为设备包装箱及饮用水桶等，集中收集外售给废品回收站。 总之，只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量，并且施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。

营运期环境影响分析： 1、大气污染物治理措施及影响分析 本项目原料为新砍伐的杨树，由于新鲜原木含水率在60%以上，经过短距离运输后到厂杨树含水量仍然较大，原木的含水率： 树皮在35-44％，边材33%-43％，心材38%-41％左右。通常情况下，原木整体树干树干含水率在40％～55％之间。原料到达厂区即刻生产，不堆存。找圆及旋切工序采取在全封闭生产厂房内进行。旋切工序会有少量颗粒物产生。 无组织颗粒物 参照《第一次全国污染源普查产排污系数手册》（2010年修订）中锯材加工业产排污系数表1可知：工业粉尘的排污系数为0.048kg/m3-产品，则本项目的粉尘排放量为0.36t/a。 环评要求采取如下措施减少颗粒物污染： A、原料及成品运输车辆应加盖苫布，保持原木含水率。 B、加强车间通风，地面定期泼洒抑尘。 C、成品转运、堆存及装卸过程采取全封闭厂房及加湿抑尘，可有效防止成品装卸、堆存产生扬尘污染。 D、项目原料到达厂区即刻生产，不堆存，既保证原料含水率，也避免了原料因堆存产生污染物排放。 采用上述措施后，可降低颗粒物80%，则排放量为0.072t/a，排放速率为0.03kg/h，预计厂界外颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 （2）大气污染物预测 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3。 ①估算模式环境质量标准选取见表8。 表8 估算模式环境质量标准选取一览表 污染物 标准值 备注 颗粒物 0.9mg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准的日均浓度限值3倍 ②源强参数见表9。 表9 面源污染源参数一览表 污染源名称 面源长度(m) 面源宽度(m) 面源初始排放高度(m) 年排排放 小时数(h) 排放源强（kg/h） 颗粒物 生产厂房 11 7 4 2400 0.03 ③估算结果见表10。 表10 无组织排放颗粒物预测结果一览表 距离 颗粒物（生产厂房） 浓度mg/m3 占标率% 10 0.01994 2.22 79 0.066 7.33 100 0.06118 6.80 100 0.06118 6.80 200 0.05026 5.58 300 0.03207 3.56 400 0.02166 2.41 500 0.01561 1.73 600 0.01178 1.31 700 0.00924 1.03 800 0.00755 0.84 900 0.006311 0.70 1000 0.005371 0.60 1100 0.004658 0.52 1200 0.004088 0.45 1300 0.003624 0.40 1400 0.003241 0.36 1500 0.002921 0.32 下风向最大浓度 0.066 7.33 最大距离（m） 79 标准值 0.9 D10% —— 根据表10估算结果，无组织排放的颗粒物在下风向最大落地浓度为0.066mg/m3，最大地面浓度占标率为7.33%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 综上所述，采取上述措施后本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。 废水治理措施及影响分析 盥洗废水的产生量很少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。项目设有防渗旱厕，由附近农民定期清掏。 3、噪声治理措施及影响分析 本项目主要为产噪设备运行及作业过程中产生噪声，主要产噪设备为找圆机、旋切机等设备运转产生的噪声，噪声源强为75~80dB（A）。工程采取选用低噪设备、基础加装减振措施、置于全封闭生产厂房内等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为25dB(A)。 （1）噪声影响预测分析 预测模式 基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Ln―叠加后总声级，dB(A)； Li―i声源至基准预测点的声级； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 （2）预测结果和分析 本项目主要产噪设备情况见表11。 表11 产噪设备及治理措施情况一览表 序号 设备名称 数量 (台/套) 噪声级 dB(A) 降噪措施 降噪效果 dB(A) 降噪后源强dB(A) 1 找圆机 1 75 选用低噪设备，基础加装减振措施，置于全封闭生产厂房内 25 56.2 2 旋切机 1 80 各噪声源距离厂界的距离及各厂界噪声预测值见下表12，表13： 表12 噪声源距各厂界距离值一览表 噪声源 源强dB(A) 厂界 距离（m） 生产厂房 56.2 东厂界 10 西厂界 6（设备到厂界距离） 南厂界 2（设备到厂界距离） 北厂界 40 最近敏感点 75 表13 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点名称 贡献值 标准值 结论 昼间 夜间 东厂界 31.1 60 不生产 达标 西厂界 35.6 60 不生产 达标 南厂界 45.2 60 不生产 达标 北厂界 18.8 60 不生产 达标 最近敏感点 13.1 60 不生产 达标 200m 3.6 60 不生产 达标 由预测结果可知，本项目噪声污染源对各厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准对应限值要求。 本项目最近敏感点为距北厂界35m处的樊店子村（距生产厂房75米），不会对其产生影响。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 4、固体废物影响分析 本项目产生的固体废弃物主要为职工生活产生的生活垃圾、找圆工序产生的废料及修剪工序产生的树枝。 本项目不设宿舍、食堂，则按每人每天产生0.5kg/d，则生活垃圾产生量为1200kg/a（1.2t/a）。垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理。 根据企业提供资料，找圆工序产生的废料约为480t/a，修剪工序产生的树枝约为20t/a。集中收集后外售。 综上所述，本项目固体废物治理措施可行，对周围环境影响无影响。 5、大气防护距离 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中规定，无组织排放源与居住区之间应设置大气环境防护距离。本评价采用估算模式SCREEN3计算各无组织排放源大气环境防护距离，计算结果见表14。 表14 大气环境防护距离一览表 污染源 排放速率（kg/h） 污染物 评价标准（mg/m3） 面源规格 防护距离(m) 生产厂房 0.03 颗 粒 物 0.9 11m*7m*4m 无 超 标 点，不 设 大 气 防 护 距 离 6、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（B/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算。 式中：Cm —— 标准限值，mg/Nm3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； Qc —— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r —— 有害气体无组织排放源所在单元的有效半径，m； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数。 本项目卫生防护距离计算见表15。 表15 本项目卫生防护距离计算一览表 序号 污染源 污染源类型 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 1 生产厂房 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 8.200 50 由计算结果可知，本项目大气卫生防护距离为50m，项目最近敏感点为北侧35m樊店子村（距离生产厂房75m），满足卫生防护距离要求。 7、选址可行性分析 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，厂区中心地理坐标为北纬39°46′18.18″，东经118°36′29.21″。厂区所在地属于建设用地，非耕地；厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中厂界执行2类区限值标准：昼间60 dB（A），符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 综上所述，本项目选址可行。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 旋切工序 | 颗粒物 | 全封闭厂房+地面泼洒抑尘 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放要求：颗粒物≤1.0mg/m3 |
| 废水 | 职工生活 | 盥洗废水 | 直接泼洒厂区抑尘 |
| 固 体 废 物 | 找圆工序 | 废料 | 集中收集后外售 |
|  | 修剪工序 | 树枝 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 产噪设备运行及作业过程 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振垫，将产噪声设备安装于封闭生产厂房内 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)各厂界执行2类区限值标准：昼间60dB（A） |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 本项目厂区地面进行硬化处理，可有效减少水土流失，对生态环境影响不大。 |

# 结论与建议

一、结论 1.1 建设项目概况 （1）项目名称：滦州市雷庄祥瑞加工厂项目。 （2）建设单位：滦州市雷庄祥瑞加工厂。 （3）建设性质：新建。 （4）总投资及环保投资：本项目总投资为30万元，其中环保投资为1万元，占总投资的3.3%。 （5）建设地点：本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，厂区中心地理坐标为北纬39°46′18.18″，东经118°36′29.21″。 （6）建筑内容及规模：总占地面积2132平方米，主要建设生产厂房、门卫、成品库等构筑物，总建筑面积280.5平方米，生产厂房内建设生产线1条，内置有找圆机、旋切机等主要设备。年产300万片木片。 1.2 产业政策符合性结论 本项目属于九、木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》，项目不属于限制类和淘汰类项目；未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。 1.3 项目选址及平面布置可行性结论 本项目位于河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南，厂区中心地理坐标为北纬39°46′18.18″，东经118°36′29.21″。厂区所在地属于建设用地，非耕地；厂区各功能区分明，符合平面布置规范，厂区平面布置合理。项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2类区标准限值，符合环境功能区划要求。厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 符合规划要求，选址可行。 1.4 环境影响分析结论 1、大气环境影响分析 本项目原料为新砍伐的杨树，由于新鲜原木含水率在60%以上，经过短距离运输后到厂杨树含水量仍然较大，原木的含水率： 树皮在35-44％，边材33%-43％，心材38%-41％左右。通常情况下，原木整体树干树干含水率在40％～55％之间。原料到达厂区即刻生产，不堆存。找圆及旋切工序采取在全封闭生产厂房内进行。旋切工序会有少量颗粒物产生。 （1）无组织颗粒物 参照《第一次全国污染源普查产排污系数手册》（2010年修订）中锯材加工业产排污系数表1可知：工业粉尘的排污系数为0.048kg/m3-产品，则本项目的粉尘排放量为0.36t/a。 环评要求采取如下措施减少颗粒物污染： A、原料及成品运输车辆应加盖苫布，保持原木含水率。 B、加强车间通风，地面定期泼洒抑尘。 C、成品转运、堆存及装卸过程采取全封闭厂房及加湿抑尘，可有效防止成品装卸、堆存产生扬尘污染。 D、项目原料到达厂区即刻生产，不堆存，既保证原料含水率，也避免了原料因堆存产生污染物排放。 采用上述措施后，可降低颗粒物80%，则排放量为0.072t/a，排放速率为0.03kg/h，预计厂界外颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3。 （2）大气污染物预测 本次大气环境影响评价采用《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2008）所推荐采用的估算模式SCREEN3。 根据表10估算结果，无组织排放的颗粒物在下风向最大落地浓度为0.066mg/m3，最大地面浓度占标率为7.33%，小于10%，根据 HJ2.2-2008 导则要求，本次环境空气影响评价等级为三级；无组织颗粒物排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放监控浓度限值，即：颗粒物≤1.0mg/m3，对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 综上所述，采取上述措施后本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。 2、声环境影响分析 本项目主要为产噪设备运行及作业过程中产生噪声，主要产噪设备为找圆机、旋切机等产噪设备运行时产生的噪声，噪声源强为75~80dB（A）。工程采取基础加装减振措施，生产厂房封闭隔声等措施来控制噪声对周围环境的影响，降噪值为25dB(A)。 由预测结果可知，本项目噪声污染源对各厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准对应限值要求。 本项目最近敏感点为距北厂界35m处的樊店子村（距离生产厂房75米），再经距离衰减后，不会对其产生影响。 综上所述，本项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 措施可行。 3、水环境影响分析 盥洗废水的产生量很少，且水质简单，直接用于厂区泼洒抑尘。项目设有防渗旱厕，由附近农民定期清掏。 综上所述本项目无外排水，对周围水环境影响较小。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为职工生活产生的生活垃圾、找圆工序产生的废料及修剪工序产生的树枝。 本项目不设宿舍、食堂，则按每人每天产生0.5kg/d，则生活垃圾产生量为1200kg/a（1.2t/a）。垃圾集中收集后由环卫部门集中收集统一处理。 根据企业提供资料，找圆工序产生的废料约为480t/a，修剪工序产生的树枝约为20t/a。集中收集后外售。 综上所述，本项目固体废物治理措施可行，对周围环境影响无影响。 1.5 污染防治措施可行性分析结论 本项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6 污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，本项目总量控制指标为：COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 1.7 项目建设可行性结论 本项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，本项目的建设可行。 二、管理方案及监测计划 （1）环境管理 环境管理是通过法律、经济、技术、行政、教育等手段，限制危害环境质量的人的活动，以协调发展与环境的关系，达到既发展经济又保护环境的目的。环境管理要纳入企业管理的各个环节，各业务部门分工负责。 因此，根据本项目实际情况，项目实施后厂内应设置环境管理机制，设主管1名，负责本项目环境保护日常工作；在主要排污岗位设兼职的环保员，负责对环保设施的操作、维护和保养以及对污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。 ①机构设置 搞好环境保护工作的前提是组织落实，依据我国的制度，企业的法人代表是企业环境保护工作的负责人，该公司组成以总经理为首的环境管理机构。 ②主要职责 A、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； B、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； C、检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； D、制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计； E、推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； F、监督本项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 ③项目环境信息公开 A、企业信息公开内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c、防治污染设施的建设和运行情况； d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e、突发环境事件应急预案； f、其他应当公开的环境信息。 表16 企业信息公开内容一览表 单位名称 滦州市雷庄祥瑞加工厂 法人 郑天胜 联系人 郑天胜 电话 13831578957‬ 统一社会信用代码（组织机构代码） 92130223MA0CWB6L2F 建设地点 河北省唐山市滦州市雷庄镇樊店子村村南 总投资 30万元 项目内容 总占地面积2132平方米，主要建设生产厂房、门卫、成品库等构筑物，总建筑面积280.5平方米，生产厂房内建设生产线1条，内置有找圆机、旋切机等主要设备。年产300万片木片 污染源定期监测结果 废气、噪声等监测数据 环保设施运行情况 环保设施运行参数等 公开方式 企业网站或区域环保网站 B、污染源排放清单 根据项目建设情况，给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。清单主要包括治理工程组成，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等，项目污染源排放清单如表17所示： 表17 污染源排放清单一览表 工程 组成 污染物 种类 治理设施 排放 浓度 总量控制 排污口信息 执行标准 废气 旋切工序 颗粒物（无组织） 全封闭厂房+地面泼洒抑尘 ≤1.0mg/m3 / / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求 废水 职工生活 盥洗废水 直接泼洒厂区抑尘 / / 不外排 不外排 噪声 产噪设备运行及作业 等效A声级 低噪声设备+基础减振+设备置于生产厂房内 75~80 dB (A） / 厂界四周 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类区标准 固废 找圆工序 废料 集中收集后外售 480t/a / / 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 修剪工序 树枝 20t/a 职工生活 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理 1.2t/a （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 ①环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议拟建工程的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ②监测计划 根据污染物排放特征及地下水流向，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。拟建工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表18。 表18 监测计划一览表 项目 监测项目 监测点 监测频率 废气 颗粒物（无组织） 按上下风向在厂界外设置四个监测点位 每年1次 噪声 昼间等效声级 东、西、南、北四厂界 每年1次 3、建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法制观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 三、建设项目竣工环境保护验收内容 表19 环境保护设施竣工“三同时”验收一览表 类别 源强 防治对象 防治措施 数量 验收指标 验收标准 投资（万元） 废气 旋切工序 颗粒物（无组织） 全封闭厂房+地面泼洒抑尘 / ≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限制要求 / 废水 职工生活 盥洗废水 直接泼洒厂区抑尘 / 不外排 不外排 / 固废 找圆工序 废料 集中收集后外售 480t/a / 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单 / 修剪工序 树枝 20t/a / / 职工生活 生活垃圾 集中收集，由环卫部门统一处理 1.2t/a / / 噪声 找圆机、旋切机等设备 等效A声级 选用低噪声设备，基础减振垫，将产噪声设备安装于全封闭生产厂房内内部 / 各厂界执行昼间60 dB（A） 各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类限值标准 1 绿化及硬化 厂区合理硬化、绿化 / 合计 环保投资1万元，占总投资的3.3% 1

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边敏感点图 附图3 项目平面布置及周边关系图 附件1 营业执照 附件2 规划证明 附件3 土地证名 附件4 买断协议 附件5 土地使用证明 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。 本项目不涉及专项评价。