建设项目环境影响报告表

项目名称：      滦县春禾尖生物科技有限公司

电锅炉改天然气锅炉改造项目

建设单位（盖章）：   滦县春禾尖生物科技有限公司

# 编制日期：2018年12月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县春禾尖生物科技有限公司电锅炉改天然气锅炉改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县春禾尖生物科技有限公司 |
| 法人代表 | 靳慧君 | 联系人 | 郭常春 |
| 通信地址 | 唐山市滦县油榨镇下康各庄村东 |
| 联系电话 | 17713197372 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 滦县春禾尖生物科技有限公司厂区内 |
| 立项审批部门 | 滦州市农牧局 | 批准文号 |  |
| 建 设 性 质 | 改建√ | 行业类别 及 代 码 | D4430 热力生产和供应 |
| 占 地 面 积 （平方米） |  | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 45 | 其中：环保投资（万元） | 11 | 环保投资占 总投资比例 | 22.91% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2019年1月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 滦县春禾尖生物科技有限公司是目前滦县境内唯一一家滦县畜牧水产局授权集中处理病死动物的生产企业，目前已经取得动物防疫条件合格证、工商营业执照等证照，采用“民建、民营、公助”的经营模式，是滦县畜牧水产局管理的公益性、服务型企业。滦县春禾尖生物科技有限公司生产过程中，化制机，烘干设备所用的热源为蒸汽，蒸汽由电蒸汽锅炉提供，由于电蒸汽锅炉短时间内产生的热量，不能满足生产的用热需求，故滦县春禾尖生物科技有限公司将对厂区现有的1台3t/h电蒸汽锅炉进行改造。本项目将1台3t/h电蒸汽锅炉改造为1台3t/h燃气蒸汽锅炉。 2 工程概况 ⑴项目名称：滦县春禾尖生物科技有限公司电锅炉改天然气锅炉改造项目 ⑵建设单位：滦县春禾尖生物科技有限公司 ⑶建设性质：改建 ⑷建设规模：将1台3t/h电蒸汽锅炉改造为1台3t/h燃气蒸汽锅炉。。 ⑸总投资：项目总投资45万元，其中环保投资约11万元，占总投资的22.91%。 |
| ⑹工作制度：公司劳动定员38人，年工作310天，每天三班；每班8小时。 ⑺劳动定员：项目不新增工作人员。 ⑻建设内容：本项目将1台3t/h电蒸汽锅炉改造为1台3t/h燃气蒸汽锅炉。天然气用量为148.8万m3/a。天然气来源于河北坤鹏气体有限公司，采用罐装输送至厂区内，经计量后由管道输送至燃气锅炉。主要生产设备设施见表1。 表1 主要生产设备设施一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量 备注 1 燃气锅炉 CZI-2000GU 1 含燃烧机、水泵、控制面板 2 软水器 WNS3-125YQ 1 现有设施 3 加药装置 CPI-30 1 现有设施 4 软水硬度泄漏报警仪 CMU-224 1 现有设施 主要原辅材料与能源消耗见表2。 表2 主要原材料、能源消耗 序号 名 称 用 量 来源 1 天然气 148.8万m3/a 河北坤鹏气体有限公司，罐装输送。 2 离子交换树脂 0.15 t/a 就近市场 3 新水 634.5 t/a 厂区自备井 4 电 1.1万kwh/a 当地电网 天然气成分见表3。 表3 天然气成分表 CH4 (%) C2H6 (%) C3H8 (%) C4H10 (%) CO2 (%) N2 (%) H2S含量 密度 （kg/m3） 热值 （MJ/m3） 华白指数（MJ/m3） 91.83 3.57 0.63 0.23 1.21 2.47 ≤20mg/m3 0.7291 33.74 43.37 ⑼周边关系：本项目位于唐山市滦县油榨镇下康各庄村村东，滦县春禾尖生物科技有限公司厂区内，厂址中心坐标为北纬39°48′41.96″，东经118°46′38.89″。厂区东侧为废矿坑，南侧和西侧为果园，北侧隔小路为树林。该项目东侧为空地，南侧为厂界，西侧为污水处理站，北侧为二号车间。（项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2）。 3 公用工程 ⑴供电：项目用电量约1.1万kwh/年，由当地电网提供。 ⑵供热：项目不涉及供暖。 ⑶给排水：本项目将电锅炉改为燃气锅炉，产能不变，则用水量不变，因此无新增用水和排水。现有锅炉房用水主要为软水制备用水和锅炉用水，软水制备用水量为1.82 m3/d（564.2m3/a），制备出软水量为1.72 m3/d（533.2m3/a），产生浓盐水的量为0.1m3/d（31m3/a）；锅炉用水量为72m3/d（22320m3/a），其中软水用量为1.72 m3/d（533.2m3/a），循环水量为70.28 m3/d（21786.8m3/a），排污水量为0.28m3/d（86.8m3/a），排入厂区自建污水处理站集中处理。 4 相关政策符合性 滦县春禾尖生物科技有限公司建设的滦县春禾尖生物科技有限公司电锅炉改天燃气锅炉改造项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。因此项目建设符合国家的产业政策。 5 选址合理性 本项目利用现有锅炉房，不新增占地。项目周边无农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目建成后对周围环境影响较小，因此项目选址合理。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 滦县春禾尖生物科技有限公司， 2018年编制了《滦县春禾尖生物科技有限公司病死动物无害化处理厂项目环境影响报告书》，于2018年12月14日取得批复（滦环书[2018]10号）。 滦县春禾尖生物科技有限公司是目前滦县境内唯一一家滦县畜牧水产局授权集中处理病死动物的生产企业。生产过程中的化制机，烘干设备所用的热源为蒸汽，蒸汽由电锅炉提供。本项目将1台3t/h电蒸汽锅炉改造1台3t/h燃气蒸汽锅炉。 原有污染情况及主要环境问题包括废气、废水、噪声、固体废物。 （1）废气 生产过程中恶臭气体经“两级喷淋塔+生物滤塔+活性炭吸附”处理后，由15m高排气筒排入大气环境；项目恶臭气体厂界无组织浓度为NH3：（0.001605~0.00299）mg/m3、H2S：（0.000148~0.000276）mg/m3，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准二级标准新扩改建要求：NH3：1.5 mg/m3、 H2S：0.06 mg/m3。无组织臭气浓度，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界标准二级标准新扩改建要求：20 食堂油烟由引风机抽送到油烟净化设施进行处理后排放。满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）表2中的小型规模：油烟排放浓度低于2.0mg/Nm3。 （2）废水 生产废水和生活污水排入污水处理站处理，污水处理站采用“格栅+调节池+气浮机+缺氧池+好氧池+MBR池+消毒+清水池”处理工艺，满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准：COD：50 mg/L、BOD5：10 mg/L、SS：10 mg/L、氨氮：5(8) mg/L、动植物油：1 mg/L的要求。处理后回用。 （3）噪声 通过采取生产设备基础减震，厂房隔声等措施，厂界外噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。 （4）固废 格栅截留的格栅渣，送垃圾填埋场填埋；气浮浮渣，压滤后，送垃圾填埋场填埋；污水处理站产生污泥，压滤后，送垃圾填埋场填埋。 现有项目产生的生活垃圾主要为废纸等，集中收集，袋装化，送环卫部门指定地点统一处理。 根据《国家危险废物名录》规定，软水制备废弃离子交换树脂（HW13）、废气处理过程产生的废活性炭（HW49）和紫外线消毒器产生的废紫外线灯管（HW29），为危险废物。危险废物应集中收集，暂存于危废贮存间，然后送有危废处理资质的单位处理。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 ⑴项目所在区域达标判定 根据《2017年唐山市环境状况公报》 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表7。 表7 区域环境空气现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度（µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 /% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 40 60 66.67 达标 日平均质量浓度 -- 150 -- -- NO2 年平均质量浓度 59 40 147.5 超标 日平均质量浓度 -- 80 -- -- PM10 年平均质量浓度 119 70 170 超标 日平均质量浓度 -- 150 -- -- PM2.5 年平均质量浓度 66 35 188.57 超标 日平均质量浓度 -- 75 -- -- CO 年平均质量浓度 2000 -- -- -- 日平均质量浓度 -- 4000 -- 达标 O3 年平均质量浓度 -- -- -- -- 日最大8小时年均浓度 104 160 65 达标 由上表可知，项目所在区域臭氧日最大8小时年平均浓度值、一氧化碳年均浓度值、二氧化硫年均浓度值满足空气质量标准要求；二氧化氮、PM2.5、PM10超过环境质量标准要求，及项目所在区域为不达标区。 ⑵环境空气质量现状监测与评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表8。 表8 区域环境空气现状评价表 点位名称 污染物 年评价指标 评价标准（µg/m3） 现状浓度 （µg/m3） 占标率 /% 超标频率（%） 达标情况 唐山市滦县例行监测点 PM10 年平均值 70 136 194.25 100 超标 24小时平均第95百分位数值 150 262.6 175.07 33.97 PM2.5 年平均值 35 91 231.43 100 超标 24小时平均第95百分位数值 75 168.8 225.07 45.75 SOX 年平均值 60 52 86.67 0 达标 24小时平均第98百分位数值 150 105 70.00 0.27 NO2 年平均值 40 60 150.00 100 超标 24小时平均第98百分位数值 80 110.9 138.6 14.79 CO 24小时平均第95百分位数值 4000 3580 89.5 0 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值 160 184 155.00 16.16 超标 由上表可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准外，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 3、地表水 该区域主要河流为陡河。根据《2016唐山市环境质量公报》，陡河共设4个监测断面，分别为钢厂桥、女织寨、稻地和涧河口，全年监测10次（1、2月冰冻），监测结果均为Ⅳ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 工程评价区域内没有重点文物、自然保护区、珍稀动植物资源等重点保护目标。200m范围内无环境敏感点，项目最近环境敏感点为东北侧605m的贡店子村，根据项目性质及周围环境特征。主要环境保护目标见表9。 表9 工程主要环境保护目标一览表 类别 保护 目标 方位 与厂界 最近距离 与本项目最近距离 人口 规模 功能 级别 环境空气 下康各庄村 W 635m 704m 1800 居住 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准 贡店子村 NE 605 646 1000 居住 声环境 厂界 — — — — — 《声环境质量标准》 （GB3096－2008）2类标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准 PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008） 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A） |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值： 燃气锅炉：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3的限值要求。 2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 3、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单； |
| 总量 控 制 指 标 | 项目改造后本项目污染物排放量为：SO2 0.056t/a、NOx 0.557t/a、颗粒物 0.067t/a； 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求核算，建议本项目总量控制指标为： SO2 0.203/a、NOx 0.608t/a。本项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为颗粒物0.101t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目原有1台3t/h电蒸汽锅炉，本项目将1台3t/h电蒸汽锅炉改造1台3t/h燃气蒸汽锅炉。，为生产提供热蒸汽。工艺流程及排污节点图见图1。

主要污染工序： （1）废气：主要指锅炉燃烧时产生的废气，主要污染物为SO2、NOx和颗粒物。 （2）废水：本项目将电锅炉改为燃气锅炉，因此无新增用水和排水，无废水排放。锅炉房现有废水主要为软水站废水、锅炉定排污水和锅炉蒸汽冷凝回水。主要污染物为SS和盐类。 （3）噪声：主要指锅炉燃烧机、水泵运行产生的噪声，源强为70-75dB(A)。 （4）固废：本项目不新增固废，现有固废为软水站产生的废树脂。 表10 本项目排污节点和治理措施一览表 类别 序号 产生点 主要污染因子 产生 特征 排放去向 治理措施 废气 1 燃气锅炉 颗粒物 连续 排入大气 11m高排气筒排放 2 SO2 3 nox 超低氮燃烧器+11m高排气筒排放 噪声 1 水泵 噪声 连续 排入环境 厂房隔声 2 燃烧机 连续

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | 废气量 | 2027.54万 Nm3/a | 2027.54万 Nm3/a |
|  |  | 颗粒物 | 3.3mg/m3 0.067t/a | 3.3mg/m3 0.067t/a |
|  |  | SO2 | 2.76mg/m3 0.056t/a | 2.76mg/m3 0.056t/a |
|  |  | NOx | 137.11mg/m3 2.78t/a | 27.5mg/m3 0.557t/a |
| 固 体 废 物 |  |
| 水 污 染 物 |  |
| 噪 声 | 锅炉燃烧机和水泵运行时产生的噪声，噪声强度为70-75dB(A)。 |
| 其 它 |  |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目对原有电蒸汽锅炉拆除，安装新的燃气蒸汽锅炉，建设内容少，在现有厂区内，距离敏感点较远（相距764米），因此施工期对周围环境影响较小。

营运期环境影响分析： 1 大气环境影响分析 1.1预测分析 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，项目估算模型参数表见表11；点源参数表见表12。 表11 本项目估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -23.1 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 是否考虑地形 否 地形数据分辨率 / 是否考虑海岸线熏烟 是/否 否 海岸线距离/m / 海岸线方向/° / 表12 本项目点源参数表 编号 污染源 名称 排气筒底部 海拔高度/m 排气筒 高度/m 排气筒出 口内径/m 烟气流速 /（m/s） 烟气温度 /℃ 年排放 小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/(kg/h) 颗粒物 SO2 NOx 1 燃气锅炉排气筒 75 11 0.3 10.3 100 7740 正常 0.0087 0.0075 0.075 按照导则要求，选择上述污染源正常排放的污染物和排放参数，采取AREASCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，并确定评价等级，根据统计结果可知，本项目Pmax最大值出现为点源排放的NO2，Pmax值为3.6391%，Cmax为7.2783ug/m3，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 1.2污染物排放量核算 根据导则要求，二级评价项目不需要进行进一步预测与评价，本次评价对本项目排放的污染物排放量进行核算。 表13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 1# 颗粒物 3.3 0.0087 0.067 2 SO2 2.76 0.0075 0.056 3 NOx 27.5 0.075 0.557 有组织排放总计 颗粒物 0.067 SO2 0.056 NOx 0.557 表14 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 0.067 2 SO2 0.056 3 NOx 0.557 1.3废气影响分析 ⑴锅炉废气 本项目将1台3t/h电蒸汽锅炉改造1台3t/h燃气蒸汽锅炉，外排烟气中主要污染物为颗粒物、SO2和NOx。项目锅炉年消耗天然气148.8万m3/a，根据“全国第一次污染源普查工业污染源产排污系数手册” 4430-工业锅炉（热力生产和供应行业）产排污系数表-燃气工业锅炉-天然气：废气量产生量为136259.17 m3/万m3-原料，SO2、NOx产生量分别为0.02Skg/万m3-原料（其中S=18.82）、18.71kg/万m3-原料。 则项目锅炉燃烧产生的废气量为2027.54万 m3/a，烟气中NOx排放量为2.78t/a，排放浓度为137.11mg/m3；SO2排放量为0.056t/a，排放浓度为2.76mg/m3。其中NOx排放浓度不满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值： NOx 30mg/ m3的限值要求。所以燃气锅炉要配套安装超低氮燃烧设施，经过处理后，NOx预测排放浓度为27.5mg/m3，排放量为0.557t/a。 根据《北京环境总体规划研究》中给出的排放因子，天然气燃烧烟尘产生量约为0.45kg/万m3-燃气。，则本项目烟尘排放量为0.067t/a，烟尘浓度为3.3mg/m3。 安装超低氮燃烧设施后，废气最终经11米高排气筒排放，各污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值：燃气锅炉：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3的限值要求。外排烟气对环境影响较小。 2 噪声影响分析 噪声源与噪声源强 噪声主要为锅炉燃烧机噪声和水泵噪声，各噪声源及其源强见表15。各噪声源到各厂界的距离见表16。 表15 噪声源及其源强 噪声源 数量 台/套 源强 dB(A) 运行 规律 运行 时数 声源 种类 治理措施 水泵 1 70 连续 24h/d 室内 声源 安装在锅炉房内，锅炉房为砖混结构，可降噪20 dB（A）。 锅炉燃烧机 1 75 连续 24h/d 表16 噪声源距各厂界最近距离一览表 距离 噪声源 东厂界(m) 南厂界(m) 西厂界(m) 北厂界(m) 水泵 34 7 82 189 锅炉燃烧机 35 8 81 188 ⑵ 预测模式 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。因本项目只有室内声源，因此预测模式选用室内声源等效室外声源计算。 ① 室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ② 噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶ 预测结果及分析 按照以上步骤对厂界噪声贡献值进行预测，生产噪声到各厂界预测结果见表17。 表17 声环境影响预测结果 单位:dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 29.3 29.3 60 50 达标 达标 南厂界 42.3 42.3 60 50 达标 达标 西厂界 22.3 22.3 60 50 达标 达标 北厂界 14.9 14.9 60 50 达标 达标 由表12结果可见，项目建成后噪声到各厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准相应限值要求，项目噪声对其声环境影响较小。因此运营后对周围环境噪声影响较小。 3废水影响分析 本项目为技改项目，无新增用水和排水，无废水排放。 4固废影响分析 本项目不新增固废，现有固废为软水站产生的废树脂。废树脂由专门容器存储，暂存危废间，定期交由资质单位处置。 5 改造前后主要污染物排放量变化情况 改造前后主要污染物排放量变化情况，见表18三本账一览表。 表18 项目技改前后三本帐一览表 单位：t/a 类别 污染物 原有工程 排放量 技改项目 排放量 以新带老 消减量 排放增减量 技改扩建完成后全厂总排放量 废气 颗粒物 0 0.067 0 +0.067 0.067 SO2 0 0.056 0 +0.056 0.056 NOX 0 0.557 0 +0.557 0.557 NH3 36.456 - 0 0 36.456 H2S 2.455 - 0 0 2.455 注：现有工程排放量数据来源《滦县春禾尖生物科技有限公司病死动物无害化处理厂项目环境影响报告书》。 6 总量控制分析 废水：现有项目无废水排放，本技改无废水排放。 废气： 项目改造后本项目污染物排放量为：SO2 0.056t/a、NOx 0.557t/a、颗粒物 0.067t/a； 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： 计算依据 颗粒物、SO2、NOx排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3重点区域执行大气污染物特别排放限值要求：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3，同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3的限值要求。 计算过程 项目锅炉燃烧产生的废气量为2027.54万m3/a，计算过程如下： SO2 总量控制指标=10mg/m3×2027.54×104m3/a ×10-9=0.203t/a NOx 总量控制指标=30mg/m3×2027.54×104m3/a ×10-9=0.608t/a 颗粒物总量控制指标=5mg/m3×2027.54×104m3/a ×10-9=0.101t/a 建议本项目总量控制指标为SO2 0.203t/a、NOx 0.608t/a。本项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为颗粒物0.101t/a。 7环境管理 7.1环境管理机构及主要职责 根据有关环境管理和环境监测的规定，企业应设立环保管理机构，配备环保管理专业人员1名，负责全场的环境管理、污染源治理及监测管理工作。 ①贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其先关法律法规，建立污染控制管理档案。 ②掌握本企业污染源治理工艺原理，设备运行及运行维修资料，建立污染控制管理档案。 ③定期检查企业环保设施的运行，即时进行维修，确保环保设施的正常运行，领导和组织本企业的环境监测工作，防止污染事故的发生。 ④制定生产项目中各污染物的排放指标和各项环保设施的运行指标，定期考核统计。 ⑤推广应用先进的污染源治理技术和环保管理经验，定期培训全厂环保专业技术人员。搞好环境保护的宣传工作，提高员工的环境保护意识。 ⑥监督项目环保设施的安装调试工作。 ⑦搞好场区绿化工作。 7.2排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。 ⑴排污口的设置 废气：设有1个废气排放口。 ⑵排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 ⑶排污口立标和建档 ①排污口立标管理 污染物排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 7.3污染物排放清单 表19 污染物排放清单 项目 内容 企业名称 滦县春禾尖生物科技有限公司 项目名称 滦县春禾尖生物科技有限公司电锅炉改天然气锅炉改造项目 工程组成 主要设备3t/h燃气蒸汽锅炉、软水器水泵等 原辅材料 天然气 主要污染物类别 √ 废气 □废水 排放的污染物种类 √ 颗粒物 √ SO2 √ NOX □其他特征污染物 □ COD □氨氮 □其他特征污染物 大气污染物排放执行标准名称 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值：燃气锅炉：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3；《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3. 污染源 污染物 环保措施 排污口信息 执行标准 环保设施 数量 排放参数 排气筒 高度 内径 废气 燃气锅炉排气筒 NOX 超低氮燃烧器 +11m排气筒 1套 2725m3/h 11m 0.3m 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值：燃气锅炉：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3；《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3. SO2 NOX 7.4项目环境信息公开 建设单位应按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）相关要求公开企业环境信息，具体要求如下： ⑴企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作，应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 ⑵排污单位应当公开下列信息： ①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； ②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ③防治污染设施的建设和运行情况； ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； ⑤突发环境事件应急预案； ⑥其他应当公开的环境信息。 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。 ⑶排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开： ①公告或者公开发行的信息专刊； ②广播、电视等新闻媒体； ③信息公开服务、监督热线电话； ④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施； ⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。 ⑷自愿公开有利于保护生态、防治污染、履行社会环境责任的相关信息。 8环境监测 为了掌握污染防治设施的运行状况，了解工程建成后产生的实际环境影响和区域环境质量的变化，能及时发现问题和环保设计不足并给予纠正，因而必须建立相应的监测制度，对项目影响区域内环境要素和污染物排放状况进行监测，监测分为自行监测和监督性监测，建设单位按规定的报表格式定期向环保监察部门填报呈送报表，以配合环境保护管理部门监督管理。 ⑴监测机构 运行期的环境监测由具备资质的环境保护监测单位承担。 ⑵监测实施 采取国家规定的监测方法和评价标准，监测重点是废气和噪声。对废气.排放口进行排放口规范化。在废气和噪声监测点醒目处安放《环境保护图形标志—排放口（源）》（GB15562.1—1995）规定的污染源排放口标志牌。 根据行业生产特点及污染物排放特征，制定监测方案，监测项目、周期及采样位置具体见表20。 表20 环境监测计划一览表 序号 项目 污染源 监测因子 监测周期 采样位置 1 废气 燃气锅炉排气筒 颗粒物 每年1次 排气筒监测孔 SO2 每年1次 NOx 每年1次 2 噪声 噪声 等效连续A声级 每年1次 厂界

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 燃气锅炉 | 颗粒物 | 超低氮燃烧设施+11m排气筒 | 达标排放 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOx |  |  |
| 水 污 染 物 | 燃气锅炉冷凝水（现有） | 热量 | 循环使用 | 不外排 |
|  | 锅炉排污水（现有） | SS | 经厂内污水处理站处理后回用 | 不外排 |
|  | 软水站（现有） | 盐类、SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 软水站 | 废树脂 | 专用容器存储，暂存危废间，定期交由有资质单位处置 | 不外排 |
| 噪 声 | 设备噪声主要为锅炉燃烧机运行噪声和水泵噪声，源强70-85dB（A）。安装在锅炉房内，锅炉房为砖混结构。噪声再经距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理 对象 治理措施 数量 处理 能力 处理 效率 验收标准 投资 万元 废气 燃气 锅炉 颗粒物 超低氮燃烧设施+11m排气筒 1套 / / 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值：燃气锅炉：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3；《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3 11 SO2 NOx 噪声 水泵和锅炉燃烧机均布置在锅炉房内，锅炉房为砖混结构。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60 dB（A）； 夜间：50 dB（A）. / 固废 危险废物 软水站产生的废离子交换树脂由专门容器存储，暂存危废间，定期交由资质单位处置。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597－2001）及修改单 / 总计 占总投资的22.91% 11 |

结论与建议

一、结论 1 产业政策 滦县春禾尖生物科技有限公司建设的滦县春禾尖生物科技有限公司电锅炉改天然气锅炉改造项目不属于国家《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）中鼓励类、限制类、淘汰类项目，符合国家有关法律、法规和政策规定。因此项目建设符合国家的产业政策。 2 项目选址 项目选址位于滦县春禾尖生物科技有限公司厂区内，在原有锅炉房内建设，不新增用地。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目建成后对周围环境影响较小，因此项目选址合理。 主要污染防治措施 （1）废气 项目产生废气主要为锅炉废气，锅炉安装超低氮燃烧器，废气中各污染物排放浓度分别为颗粒物、NOx 、SO2 ，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值：燃气锅炉：颗粒物：20 mg/m3；SO2：50mg/m3；NOx：150 mg/m3；同时满足《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》（冀气领办[2018]177号）中排放限值：颗粒物5mg/ m3，SO2 10mg/ m3，NOx 30mg/ m3的限值要求。项目产生的废气污染物可达标排放，不会对周围环境产生影响。措施可行。 （2）废水 本项目为技改项目，无新增用水和排水，无废水排放。 （3）噪声 噪声主要为锅炉燃烧机和水泵运行时产生的噪声，源强为70-75dB（A）。项目设计设备全部安装在锅炉房内，锅炉房为砖混结构。噪声再经距离衰减后满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。对厂界噪声贡献值较小，故项目噪声对环境影响较小。措施可行。 （4）固体废物 本项目不新增固废，现有固废为软水站产生的废树脂。废树脂由专门容器存储，暂存危废间，定期交由资质单位处置。 4总量控制 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求核算，建议本项目总量控制指标为： SO2 0.203t/a、NOx 0.608t/a。本项目特征污染物为颗粒物，建议控制指标为颗粒物0.101t/a。 滦县春禾尖生物科技有限公司已于2018年12月3日为滦县春禾尖生物科技有限公司病死动物无害化处理厂项目购买总量SO2 0.203t/a、NOx 0.608t/a，由于生产结构调整，购买总量未曾使用，本次技改项目总量控制指标为：SO2 0.203t/a、NOx 0.608t/a，总量控制指标等于已购买总量，故该总量用于滦县春禾尖生物科技有限公司电锅炉改天然气锅炉改造项目（鉴证书和总量指标确认书见附件）。 工程项目可行性结论 综上所述，本项目符合国家产业政策和区域环境规划要求，采用适用可行的污染防治措施，主要污染物达标排放，环境质量符合标准要求。只要切实落实工程环保实施方案，并且做到“三同时”，从环境保护角度考虑，该项目建设可行。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

噪声、废水、固废（现有）

噪声、废气、废水

锅炉

水

软水站（现有）

蒸汽

化制机、烘干设备

图1   工艺流程及排污节点图