建设项目环境影响报告表

# （试 行）

项 目 名 称：      年产3000吨干粉砂浆项目

建设单位(盖章):     滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司

编制日期： 2018 年12月

中华人民共和国环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产3000吨干粉砂浆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司 |
| 法人代表 | 熊明建 | 联系人 | 苗玉财 |
| 通讯地址 | 滦县雷庄镇205国道北侧 |
| 联系电话 | 13513259858 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县雷庄镇205国道北侧 |
| 立项审批部门 | / | 批准文号 | / |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | 其他水泥类似制品制造（C3029） |
| 占地面积 (平方米) | 345 | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 28 | 其中:环保投资 (万元) | 5.2 | 环保投资 占总投资比例% | 18.57 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2018年9月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 干粉砂浆是指由石英砂、无机胶凝材料（如水泥）和添加剂（如聚合物）等按一定比例进行物理混合而成的一种颗粒状或粉状，以袋装或散装的形式运至工地，加水搅拌后即可直接使用的物料。干粉砂浆作为继预拌混凝土之后的又一新型绿色建筑材料，由于其具有节约资源、保护环境、确保建筑工程质量、实现资源再利用等方面的优势，已逐步被认识和重视，不仅体现了国家实现节能减排的战略方针，也促进循环经济的发展。 滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司成立于2003年，主要生产建筑用砌块，公司已取得排污许可证，证号为PWX-130223-0177-17，许可的排放量为颗粒物1.07吨/年，有效期限为2017年12月25日至2019年12月24日。 为适应市场需求，滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司拟投资28万元，在滦县雷庄镇205国道北侧现有厂区院内建设年产3000吨干粉砂浆项目，本项目占地面积345平米，不新增土地，本项目符合雷庄镇的发展规划。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》及国家有关法律、法规的要求，本项目属于第十九项非金属矿物制品业：第57条干粉砂浆搅拌站，本项目建设应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司委托河北尚诺环境科技有限公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，我单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目概况 2.1基本情况 项目名称：年产3000吨干粉砂浆项目 建设单位：滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司 建设性质：新建 工程投资：总投资28万元，其中环保投资5.2万元，占总投资比例18.57%。 建设地点：滦县雷庄镇205国道北侧 劳动定员：定员3人，每天1班，每班8小时（夜间不生产），年工作时间300天。 2.2建设内容及规模 建设内容及规模主要为：新建全封闭生产车间1座，新建干粉砂浆生产线1条，购置垂直上料机，搅拌机、包装机、水泥罐等设备，配套建设环保设施、地面硬化及供电等设施。本项目总占地345平方米，总建筑面积345m2，年产干粉砂浆3000吨。 2.3建设地点及周边关系 拟建项目位于滦县雷庄镇205国道北侧，中心坐标为118°36'03.65"E，39°45'23.52"N。本项目东侧、南侧为建筑砌块堆场，西侧为闲置库房，北侧为厂区内道路。距本项目厂界最近的村庄为项目西侧620m的雷庄村。项目地理位置见附图1，平面布置及周边关系见附图2。 2.4土地利用及平面布置 ①土地利用 拟建项目位于滦县雷庄镇205国道北侧，在现有厂区院内空地，不新增用地，依据滦县雷庄镇人民政府出具的证明，拟建项目符合发展规划（见附件）。 ②平面布置 拟建项目平面布置为：原料在生产车间东南侧，成品在生产车间西南侧，干粉砂浆生产线位于生产车间的东北侧。厂区平面布置见附图2。 2.5产品方案 主要产品方案见表1。 表1 主要产品方案表 产品 单位 规模 备注 干粉砂浆 吨/年 3000 / 2.6原辅材料及能源 拟建项目主要原辅材料及能源使用情况见表2。 表2 拟建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 沙子 t/a 2150 外购 2 水泥（425） t/a 900 罐装、外购 3 外加助剂 t/a 4 外购 4 包装袋 条/a 60000 外购 5 电 kwh/a 4000 当地电网 外加助剂：本项目中外加助剂主要为纤维素醚。纤维素醚是碱纤维素与醚化剂在一定条件下反应生产的一系列产物的总称，可溶于水、烯酸、稀碱或有机溶剂，并具有热塑性、稳定性、耐潮、耐阳光、耐中等的温度及耐通常的污染物。为白色或灰白色颗粒状或粉末状。 纤维素醚在砂浆中作用机理：①砂浆内的纤维素醚在水中溶解后，由于表面活性作用保证了胶凝材料在体系中有效均匀分布，而纤维素醚作为一种保护胶体，“包裹”住固体颗粒。并在其外表形成一层润滑摸，使砂浆体系更稳定，也提高了砂浆在搅拌过程的流动性和施工的滑爽性；②纤维素醚溶液由于自身分子结构特点，使砂浆中的水分不易失去，并在较长的一段时间内逐步释放，赋予砂浆良好的保水性和工作性。 2.7主要生产设备 及建构筑物 本项目主要设备见表3，主要建构筑物见表4。 表3 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 1 配料斗 / 台 1 2 上料皮带 0.5m 套 1 3 垂直上料机 250型 台 1 4 搅拌机 2.0m3 台 1 5 料仓 2.0m3 台 1 6 水泥筒仓 容量为100吨 个 1 7 包装机 DGF-50B 台 1 8 螺旋输送机 LSJ219 台 1 表4 主要建构筑物一览表 名称 建筑面积 结构 备注 生产车间 345m2 砖混+钢结构+彩钢 新建345m2 2.8供电、供热 (1)供配电系统 拟建项目用电接自当地电网，年耗电量约为4000kwh/a。 (2)采暖系统 拟建项目生产车间不设采暖设备。 2.9依托工程 拟建项目办公用房及危废间依托原有工程，办公用房为一座三层的办公楼；危废间 长8.8m，4.2m，面积37m2，最大储存量为3t。原有项目废油产生量为1t/a，干粉砂浆生产线废油产生量约0.1t/a，滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司危废暂存间有足够的储存能力。危废暂存间采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，并设导流沟和集油池，并设置危险废物警示标志，由专人进行管理，严格执行双锁制度，建立巡点检制度，并建有危险废物排放量及处置记录等。 危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/XG1-2013）的相关规定进行防渗。采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，表面抹防水膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 2.10给排水 拟建项目总用水量0.03t/d，全部为生活用水。 （1）给水 生活用水：本项目不设食堂、洗浴，办公楼设冲水厕所，废水经化粪池处理后定期清掏肥田。职工生活用水主要为职工盥洗用水，参照《河北省用水定额（DB13/T1611-2016）》计算，按每人每天10L/人·天计，本项目员工3人，则日用水量为0.03t/d。 排水 拟建项目无生产废水外排，生活废水产生量按用水量的80%计，废水量为0.024t/d，废水经化粪池处理后定期清掏肥田。 2.11本项目产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2013年修正）本项目年生产3000吨干粉砂浆，不属于限制类、淘汰类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》要求，本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1.现有工程基本情况 滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司位于河北省唐山市滦县雷庄镇205国道北侧，成立于2003年6月，公司注册资本为1000万元，占地面积5亩，公司现有生产建筑砌块生产线3条，年产建筑砌块30万立方米。 滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司于2003年填报建设项目环境影响登记表，并于2004年通过滦县环境保护局的验收。公司已取得排污许可证，证号为PWX-130223-0177-17，许可的排放量为颗粒物1.07吨/年，有效期限为2017年12月25日至2019年12月24日。 滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司现有生产车间2座，1车间和2车间，1车间现有生产砌块生产线2条，2车间现有生产砌块生产线1条。现有主要生产设备见下表： 表5 现有主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 1车间 1 自动称量配料机 香河保利 套 1 2 全自动搅拌机 JS500 台 1 3 全自动成型机 香河保利 台 2 4 自动码垛机 香河保利 台 2 5 水泥筒仓 容量为80吨 台 1 6 粉煤灰仓 容量为50吨 台 1 7 布袋除尘器 8000m3/h 台 1 2车间 1 骨料斗三仓 虎牌机械 套 1 2 全自动搅拌机 虎牌机械 台 1 3 全自动成型机 虎牌机械 台 1 4 自动码垛机 虎牌机械 台 1 5 水泥筒仓 容量为100吨 台 2 6 粉煤灰仓 容量为80吨 台 2 7 布袋除尘器 7000m3/h 台 1 2.现有设施的生产工艺流程及产排污节点 现有生产项目主要以水泥、粉煤灰、石粉、水渣等为原料生产建筑砌块，产品规格为20（厚）×200（长）mm或20（厚）×400（长）mm。 具体生产工艺流程如下： （1）原料储存、配料阶段 项目主要原料为水泥、水渣、石砟（小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm ）、粉煤灰，原材料库全封闭。水泥、粉煤灰由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用。项目设有3个水泥筒仓，2个粉煤灰筒仓，本项目所用石粉为小颗粒状石子，粒径0.16～5.00 mm。 原料经铲车从原材料库送入上料仓，各种原料从上料仓下料到皮带机上，送入称量机，称量机计量后送入配料机按比例配料，配料完成后送入搅拌机内。筒仓内的水泥和粉煤灰经称量装置称量后经螺旋输送机送入搅拌机。 该工序主要排污节点：原料储存转运到称量机、配料机过程中产生的粉尘；罐车向水泥筒仓内输送水泥时仓顶产生的水泥粉尘；罐车向粉煤灰筒仓内输送水泥时仓顶产生的粉煤灰粉尘；铲车、配料机和输送机设备噪声。 （2）搅拌、成型 搅拌机内按比例加水，使得物料充分混合。搅拌完成后，搅拌好的物料（湿）从漏料口进入成型机入料口，漏料通道全封闭，可有效避免扬尘扩散。搅拌好的物料由成型系统的填料装置均匀地布于模箱内，经加压振动后密实成型。不合格品直接人工运至搅拌机，搅拌后重新压制成型。 模具下部，产品直接压实在托板上。 产品在托板上码放到指定层数后，托板由叉车送入养护大棚进行养护。 该工序主要排污节点：水泥筒仓经螺旋输送机向搅拌机内输送水泥时产生的粉尘，粉煤灰筒仓经螺旋输送机向搅拌机内输送粉煤灰时产生的粉尘在搅拌机通风口产生的粉煤灰粉尘；搅拌机每天停工时排放的混合料，成型机下侧散落的混合料；搅拌机搅拌噪声，成型机运行产生的设备噪声。 （3）自然养护 将成型砖坯通过叉车运至养护大棚进行自然养护，养护1天后即得成品，经检验后出厂销售。 主要排污节点：叉车运行产生的设备噪声。 （4）检验 养护完成后，对产品进行检验，不合格的残次产品低价出售，检验合格的即为成品待售。 生产工艺及排污节点见图1。 图1 生产工艺流程及排污节点图 3.现有污染物排放及治理措施情况 3.1废气污染源及治理措施 该项目废气主要为水泥筒仓粉尘、粉煤灰筒仓粉尘、搅拌机产生的粉尘，配料机、原材料库装卸料产生的粉尘。 粉煤灰筒仓、水泥筒仓粉尘： 本项目1车间有1座水泥仓和1座粉煤灰仓，2车间有2座水泥仓，2座粉煤灰筒仓，采取在仓顶设置集尘管道，将废气分别引入对应车间的脉冲式布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。 搅拌机粉尘： 原料经皮带机提升至搅拌机上方，皮带通廊至搅拌机进料口处全封闭，在搅拌机进料口上方安装集尘罩，将废气分别引入相对应车间的脉冲布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放。 配料机产生的粉尘： 配料机产生的粉尘主要为铲车上料时产生的粉尘，采取将配料机三面封闭，将含尘废气分别引入相对应的生产车间布袋除尘器进行处理。 原材料库装卸料产生的粉尘： 汽车在装卸物料过程中产生粉尘。通过采取封闭原材料库和喷雾抑尘的方式，可有效减少无组织排放对厂外环境的影响。 3.2废水污染源及治理措施 本项目不设食堂、洗浴，厂区现有一座办公楼，职工生活废水经化粪池处理后定期清掏肥田。因此不会对水环境产生影响。 3.3噪声源及治理措施 该项目主要噪声源为搅拌机、皮带机、配料机、成型机、铲车、风机、泵类等运行时产生的噪声，源强为75-100dB(A）。项目选用低噪设备，部分布置在封闭车间内，并对产噪设备采取基础减振等措施。 3.4固体废物及治理措施 本项目产生的固体废物主要为搅拌工序、成型工序的混合料，水泥仓顶等除尘器收集的除尘灰和检验工序产生的残次产品以及职工日常生活垃圾，混合料、除尘灰回用于生产，残次品低价外售，职工生活垃圾定期收集交环卫部门统一处置。固体废物全部综合利用。 现有项目生产过程中主要污染物排放情况及治理措施见表6。 表6 主要污染物排放情况及治理措施一览表 类别 序号 产生点 主要污 染因子 产生 特征 排放去向 治理措施 废 气 1 物料运输 颗粒物 间断 排入空气 运输车辆苫盖、粉料采用散装物料，罐车运输，储存在密闭原材料库内。 2 石砟、水渣 颗粒物 连续 设全封闭原材料库，原材料库雾炮抑尘装置。 3 水泥筒仓 颗粒物 间断 1车间水泥筒仓上方设置管道，连接到1车间离线清灰脉冲布袋除尘器；2车间水泥筒仓上方设置管道，连接到2车间离线清灰脉冲布袋除尘器。 4 粉煤灰筒仓 颗粒物 间断 1车间粉煤灰筒仓上方设置管道，连接到1车间地面离线清灰脉冲布袋除尘器；2车间粉煤灰筒仓上方设置管道，连接到2车间离线清灰脉冲布袋除尘器。 5 输送、计量 颗粒物 连续 皮带全封闭，水泥、粉煤灰采用全封闭螺旋输送机。 6 搅拌机投料搅拌 颗粒物 连续 搅拌机设在生产车间内，1车间搅拌机上方设集气罩，收集废气送入1车间离线清灰脉冲布袋除尘器；2车间搅拌机上方设集气罩，收集废气送入2车间离线清灰脉冲布袋除尘器。 噪 声 1 搅拌机 噪声 连续 排入环境 减震基础，全封闭生产车间内 2 皮带机 噪声 连续 减震基础，全封闭生产车间内 3 配料机 噪声 连续 减震基础，全封闭生产车间内 4 铲车 噪声 间断 全封闭原材料库内 5 风机 噪声 连续 减震基础 6 泵类 噪声 间断 减震基础 废 水 1 职工生活 生活废水 间断 不排 放 化粪池定期清掏肥田 固 废 1 布袋除尘器 除尘灰 间断 不外 排 回用于生产 2 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集，由环卫部门统一处置 3 搅拌机 废混凝土 间断 回用于生产 4 成型机 不合格产品 间断 低价出售 5 各种设备 废油 间接 / 暂存于危废间内，定期外售给有资 质的单位处置 现有1栋3层办公楼，建筑面积1500m2，办公楼设冲水厕所，现有化粪池一座，定期清掏肥田。 依据河北德诚环境检测服务有限公司于2018年3约26日出具的《河北省排放污染物许可证监测报告》（HBDC许字2018第03008B号），有组织废气：搅拌机脉冲布袋除尘器出口、筒仓脉冲布袋除尘器出口排放的颗粒物浓度最大值为8mg/m3，小于10mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段散装水泥中转站及水泥制品生产浓度限值标准要求；厂界无组织监控点排放颗粒物浓度最大值为0.343mg/m3，符合《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2大气污染物无组织排放限值标准0.5mg/m3；厂界噪声达标排放。固体废物全部妥善处置不外排。依据实测结果，颗粒物年排放量为0.226吨/年，满足排污许可的排放量要求（颗粒物1.07吨/年）。 与本项目有关的原有污染源不存在环境问题。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县地处河北省东部，滦河西岸，地处东经118°16′，北纬39°35′之间。东至秦皇岛125公里，南距渤海75公里，西南至天津108公里，至省会石家庄466公里，西北至北京260公里，铁路、公路、高速公路、港口相互交织。京哈、大秦、迁曹铁路纵横穿越全境，京沈高速公路与国道相交连接，形成网络，四通八达。项目建设地条件成熟，交通、通讯顺畅。 本项目位于滦县雷庄镇205国道北侧，中心坐标为118°36'03.65"E，39°45'23.52"N，本项目东侧、南侧为建筑砌块堆场，北侧为厂区内道路，西侧为闲置车间。距本项目厂界最近的村庄为项目西侧625m的雷庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41 km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 (2)水文地质 项目区域地下水类型为第四系潜水、第四系承压水、基岩裂隙水。本区第四系砂砾卵石孔隙水为矿床主要充水因素，基岩裂隙水次之。区内广布于砂砾卵石层间的黑色粘土层平均厚度7.41m，目前农田灌溉机井、民井、均未穿透该层，可以起到一定的阻隔上部孔隙潜水的作用。未经风化的基岩为不透水岩层，区内未见有一定规模的断裂构造。第四系孔隙水与下覆基岩裂隙水(风化) 直接接触，且水量丰富。 地下水流向:本区地下水补给，径流排泄条件与区域基本一致，流向北西至南东；滦河水与大气降水为主要补给途径，上游地下径流是另一途径。地下水与滦河水呈互补关系。排泄途径为地下径流，人工开采及植被蒸发。 区内民机井均开采第四系孔隙含水层上段，井深一般在10m～17m之间，单井出水量20m3/h～40m3/h，水质类型为HC03-HS04-Ca、HC03-S04-Ca，pH 值6.65～7.15，矿化度0.19g/L～0.26g/L。 4气候特征 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候区。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表7。 表7 气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会经济概况 滦县处于华北与东北连接地带，为交通要地。全县面积1026.35km2，辖12个乡镇，22个居民委员会，504个村民委员会。2007年总人口54.74万人。 同时，滦县是冀东地区重要经济活动中心。近年来的经济发展势头强劲，已形成以水泥、化工、建材、食品、包装为主要门类的工业体系。全县现有耕地面积104.63万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。且常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦县花生产业化经营已形成一定规模。果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。 滦县具有悠久的文化历史，早在辽代就建有寺庙、古塔，如夷齐庙、雪峰寺、偏凉汀、文峰塔等名胜古迹，是京东一带有名的名胜风景区。 滦县还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 2007年全县生产总值为148.49亿元，人均总产值达到27214元，工农业生产总值完成99.85亿元，其中，工业生产总值完成78.01亿元，农业生产总值完成21.84亿元。 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 滦县注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7 所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦县一中连续几年本科上线率达90%以上。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区域，拟建项目厂址所在区域环境空气质量功能为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）规定的二类区，执行GB3095-2012二级标准；地下水执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准；声环境属《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的2类、4a、4b类区。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 1 大气环境质量现状 本次环境空气质量监测数据采用唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测，监测数据可知：滦县PM1024小时平均浓度值为0.089-0.102mg/Nm3，SO2小时平均浓度值为0.01-0.06mg/Nm3，NO2小时平均浓度值为0.031-0.076mg/Nm3，PM2.524小时平均浓度值为0.024-0.049mg/Nm3，CO小时平均浓度值为1.28-2.99mg/Nm3，O38小时平均浓度值为0.015-0.028mg/Nm3。 监测结果表明，各类监测数据满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量较好。 2.地下水 项目所在区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准的要求。 3.声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a、4b类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标，确定环境保护目标见表8。 表8 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 保护目标 相对厂址方位 到厂界距离*(m) 到项目边界*(m) 功能要求 保护级别 环境 空气 雷庄村 W 590 625 居住区 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 前何寨村 SE 784 756 居住区 地下水 项目所在区域 — — -- — 满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 声环境 厂界 — — -- — 东西厂界满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类标准，南厂界执行4a类，北厂界执行4b类 备注：*为距保护对象的最近距离。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准。 3.声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)执行2类、4a、4b类标准。 以上标准值见表7。 表7 环境质量标准 环境要素 污染物 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 24小时平均：150 µg/Nm3 《环境空气质量标准》 (GB3095－2012)二级标准 1小时平均：500 NO2 24小时平均：80 1小时平均：200 PM10 年平均：70 24小时平均：150 PM2.5 年平均：35 24小时平均：75 TSP 年平均：200 24小时平均：300 地下水 pH 6.5-8.5 -- 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类标准 高锰酸盐指数 ≤3.0 mg/L 总硬度 ≤450 溶解性总固体 ≤1000 硫酸盐 ≤250 氨氮 ≤0.5 声环境 昼间/夜间 60/50 70/55 70/60 dB(A) 《声环境质量标准》 (GB3096-2008)2类、4a、4b类标准 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1.废气：有组织排放的粉尘执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段中散装水泥中转站及水泥制品生产大气污染物排放限值；无组织排放的粉尘均执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物的排放限值要求。 2.噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）执行2类、4类标准，夜间不生产。 3.固体废物处置：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中贮存和处置规范的要求；危险废物处置执行《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和修改单(环保部公告2013年第36号)。 4.施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 污染物排放标准见表8。施工场界环境噪声排放限值见表9。 表8 污染物排放标准 类别 污染源 污染物 排放限值 单位 标准来源 废气 水泥仓及其它通风生产设备 颗粒物 10 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 无组织排放 颗粒物 0.5 mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 噪声 等效声级 昼间：60/70 dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），东、西厂界执行2类，南、北厂界执行4类 表9 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 |
| 总 量 控 制 指 标 | 项目生产不涉及废水排放，少量生活废水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排，COD、氨氮、总氮均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx、挥发性有机物的产生及排放。 颗粒物有组织排放执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中最高允许排放浓度限值10mg/m3。据此核算本项目的颗粒物总量指标。 最高允许排放量=年运行时间×除尘器风量×排放浓度限值 则颗粒物排放总量：2400h×5000m³/h×10mg/m3×10-9=0.12t/a 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD 0t/a、氨氮0t/a、总氮0t/a、SO2 0/a、NOx 0t/a、VOCs 0t/a； 其它污染物建议控制指标为：颗粒物 0.12t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 2营运期 营运期干粉砂浆生产工艺流程及排污节点见图3。 图3 干粉砂浆工艺流程及排污节点图 干粉砂浆生产工序流程简介： （1）原料储存 水泥由罐车运进厂区后通过输送管道靠风力打入筒仓内备用。砂子经铲车从原料库推入地下料仓，由皮带输送机将沙子计量后送入配料斗，人工将外加助剂添加到配料斗，配料斗由垂直提升机将各种原料送入搅拌机内。筒仓内的水泥经螺旋输送机送入搅拌机。 （2）搅拌 各种原料通过搅拌机均匀混合搅拌，使得物料充分混合。搅拌完成后，搅拌好的物料暂存在料仓内，通过包装机将成品装入包装袋内，码垛存放，代售。

主要污染工序： 1 施工期主要污染工序 废水：施工过程中冲洗施工机械、地面等冲洗废水；施工人员产生的生活污水。 废气：项目施工期主要污染工序有扬尘和汽车尾气；各类施工机械产生的尾气。 噪声：施工过程中作业机械、运输车辆产生的噪声。 固废：施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾。 2 营运期主要污染工序 ⑴ 废水 生活废水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。 ⑵ 废气 拟建项目干粉砂浆生产线的水泥仓顶呼吸孔、料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装生产过程中产生颗粒物，采取在产尘点设集气罩将废气收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 拟建项目的原料（除水泥外）在堆存及装卸过程中产生的粉尘为无组织排放粉尘。外购原料由汽车运输入厂，卸于封闭厂房内存放，原材料的堆存及装卸都在封闭厂房内。 ⑶ 噪声 拟建项目的噪声源主要为搅拌机、垂直上料机、包装机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 ⑷ 固废 除尘器的除尘灰，全部作为原料回用；废润滑油属于废矿物油，为危险固体废物（HW08），经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置；职工生活垃圾交由环卫部门处理。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机、水泥仓仓顶，布袋除尘器排气筒 (1200万m3/a) | 颗粒物 | 4500mg/m3 54t/a | 4.5mg/m3 0.054t/a |
|  | 原料堆存及装卸 | 颗粒物 | 0.02kg/h 0.072t/a | 0.02kg/h 0.072t/a |
| 水污染物 | 生活废水 | SS、COD NH3-N | -- | 化粪池处理后定期清掏肥田，不外排 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 53.946t/a | 回用生产 |
|  | 生产设备 | 废矿物油 | 0.1t/a | 经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.45t/a | 环卫部门处置 |
| 噪声 | 拟建项目的噪声源主要为搅拌机、垂直提升机、包装机、风机等设备，源强为65~85dB（A）之间。采取的噪声防治措施为厂房隔声、基础减震等措施，降噪声值可达20dB（A）以上。 |
| 其他 | 危废暂存间依托原有工程 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 1.大气环境影响分析 施工期由于场地平整、地基开挖、建筑材料运输及堆存、土方回填及建筑垃圾运输等将产生施工扬尘。为控制施工废气对周围环境的影响，应采取以下措施： (1)采用商品混凝土。 (2)施工挖出的土方、施工材料及建筑垃圾临时存放时，采取蓬布覆盖或土堆表面洒水增湿抑尘。 (3)运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料或渣土等，装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或采用密闭车斗。 因此，在采取控制措施后，不会对大气环境质量产生明显影响。 2.水环境影响分析 施工期废水主要为生活污水。因拟建项目施工量较小，所需施工人员较少，生活污水产生量较小，可直接用于地面泼洒抑尘。因此，施工期无废水外排，不会对水环境产生影响。 3.声环境影响分析 施工期间噪声主要为施工机械的运转噪声以及运输车辆的交通噪声。为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施： (1)选用低噪声施工机械。 (2)夜间禁止施工。 (3)使用商品混凝土，可有效减轻建筑施工噪声的环境影响。 通过采取以上措施后，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。因此，在采取控制措施后，不会对周围声环境产生明显影响。 4.固体废物影响分析 施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 评价等级的确定： 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2008)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 表10 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ③污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表11 污染物评价标准 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 (μg/m3) 标准来源 PM10 二类限区 日均 150.0 GB 3095-2012 ④污染源参数 主要废气污染源排放参数见下表： 表12 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 除尘器排气筒 118.601014 39.756533 51.0 15.0 0.4 25.0 15.1 PM10 0.0225 kg/h ⑤项目参数 估算模式所用参数见表。 表13 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) 0 最高环境温度 39.6 °C 最低环境温度 -24.6 °C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 1 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) 90 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km 3000.0 海岸线方向/o -9.0 ⑥评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表14 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 除尘器排气筒 PM10 450.0 2.07 0.46 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为点源排放的PM10，Pmax值为0.4594888888888889%,D10%为no m，Cmax为2.0677(ug/m3)，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。 （1）有组织排放粉尘 拟建项目制砖生产线的水泥仓顶呼吸孔、地下料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装生产过程中产生颗粒物，采取在产尘点设集气罩将废气收集后经布袋除尘器处理后达标排放。 干粉砂浆生产线的地下料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装、水泥仓顶呼吸孔生产过程中产生颗粒物，采取在以上产尘点设集气罩，将废气收集后送脉冲布袋除尘器进行处理，处理风量5000m3/h，处理后废气通过15m高排气筒排放。本项目共有1座水泥仓，水泥仓呼吸孔粉尘为间断排放，因此，在水泥仓不进料时，关闭水泥仓仓顶集尘罩收集管道阀门。类比同类项目可知，脉冲布袋除尘器除尘效率99.9%，处理前废气中颗粒物浓度为4500mg/m3，则处理后废气中粉尘浓度为4.5mg/m3，排放速率为0.045kg/h，达标排放。 （2）无组织排放粉尘 拟建项目的原料（除水泥外）在堆存及装卸过程中产生的粉尘为无组织排放粉尘。外购原料由汽车运输入厂，卸于封闭厂房内存放，原材料的堆存及装卸都在封闭厂房内。采取以上措施后，根据储料量，经估算，料库颗粒物无组织排放量为0.01kg/h，产生量较小，厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，不会对周围环境空气质量产生明显影响。 （3）大气环境防护距离 本项目大气环境评价等级为三级，根据表14，颗粒物最大落地浓度为2.07ug/m3，且D10%未出现。未出现超标点。 因此，本项目不需设置大气环境防护距离。 （4）卫生防护距离计算 卫生防护距离根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中推荐的的计算模式进行计算，具体如下： 式中：Cm──Cm为GB3095规定的二级标准小时平均浓度限值，该标准只规定日平均容许浓度限值的大气污染物，一般可取其日平均容许浓度限值的三倍； L──工业企业所需卫生防护距离，m； r──有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元占地面积S(m2)计算，r=(S/π)0.5； A、B、C、D──卫生防护距离计算参数，无因次。根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从GB/T13201-91的表5中选取； Qc──工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h。 本项目卫生防护距离计算结果见表15。 表15卫生防护距离计算结果一览表 面源参数 标准（mg/m3） 源强（kg/h） 排放面积（m2） 平均风速（m/s） 计算系数 卫生防护距离计算值（m） A B C D 原料库 0.9 0.02 345 2.2 700 0.021 1.85 0.84 1.528 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中的有关规定，卫生防护距离不足100m时级差按50m计算，因此确定本项目卫生防护距离为50m。本项目卫生防护距离内无环境保护目标。 因此，拟建项目的实施不会对周围环境空气质量产生明显影响。 2 水环境影响分析 拟建项目不产生生产废水，生活废水经化粪池处理后定期清掏肥田。 危废暂存间依托原有工程，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/XG1-2013）的相关规定进行防渗。采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，表面抹防水膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。 因此，拟建项目的实施不会对水环境产生明显影响。 3 噪声影响分析 (1)预测模式的确定 采用《环境影响评价技术导则·声环境》(HJ2.4-2009)中推荐的模式进行计算。 室外点声源对厂界噪声预测点贡献值预测模式如下： La(r)=La(ro)－(Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc) 式中：La(r)——距声源r处的A声级，dB； La(ro) ——参考位置ro处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——声屏障引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减，dB； Amisc——其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 计算总声压级 ①计算拟建工程各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 建立坐标系，确定各室外噪声源位置和室内噪声源等效为室外噪声源位置及预测点位置，分别计算各噪声源对各预测点的贡献值，并进行叠加，得出各预测点的噪声贡献值。拟建工程对预测点T时段内噪声贡献值LAeq贡(等效连续A声级)： ②预测点的噪声预测值 (2)噪声源参数的确定 项目噪声源主要有搅拌机、垂直提升机、包装机、风机等产噪设备，噪声值在65～85dB（A）之间；采取选用低噪声设备、将产噪设备布置于厂房内、振动设备加减振装置等隔声降噪措施，降噪声值可达20dB（A）以上，可有效控制噪声对周围声环境的影响。项目主要噪声设备声级值、治理措施及效果见表16，主要生产设备到各厂界的距离见表17。 表16 项目噪声源源强及降噪效果 序号 设备名称 数量 （台/套） 声级 （dB(A)） 治理措施 降噪效果dB(A) 1 垂直提升机 1 65 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 2 搅拌机 1 85 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 3 包装机 1 75 厂房隔声+基础减振 降噪20dB(A) 4 风机 1 80 厂房隔声+基础减振 降噪25dB(A) 表17 主要生产设备到各厂界的距离 位置 到厂界的最近距离（m） 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 垂直提升机 46 71 112 85 搅拌机 45 72 111 84 包装机 45 70 111 86 风机 40 72 116 84 (3)预测计算 采用选定的预测模式和噪声源参数进行计算，结果见表18。 表18 预测结果一览表 单位：dB(A) 项目 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 贡献值 32.76 28.68 24.92 27.34 标准值 东、西厂界2类昼间60dB(A)，北、南厂界4类昼间70dB(A) 达标情况 达标 预测结果表明，噪声源对东、西厂界的噪声贡献值在24.92～32.76dB(A)之间，贡献值较小，能满足GB12348-2008 2类昼间标准要求，噪声源对南、北厂界的噪声贡献值为27.34～28.68dB(A)，贡献值较小，能满足GB12348-2008 4类昼间标准要求，夜间不生产，因此，不会对周围声环境产生明显影响。 4固废环境影响分析 本项目除尘器收集的除尘灰53.946t/a，收集后回用生产；本项目劳动定员为3人，生活垃圾的产生量按以0.5kg/人•d计，年工作日以300天计算，则垃圾产生量为0.45t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 根据《国家危险废物名录》，废润滑油属于废矿物油，为危险固体废物（HW08），经收集后暂存于公司现有危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。 表19 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 产生工序及装置 危险废物类别 危险废物代码 产生量 形态 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 润滑 系统 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.1t/a 液态 3个月 T，I 经收集后存于危险废物暂存间，送有资质单位处置 2 废油桶 润滑系统 HW49其他废物 900-041-49 2个 固态 6个月 T/In 综上，本项目固体废物全部综合利用或妥善处置置，不会对周边环境产生明显影响。 5环境管理与环境监测 5.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以下方式公开相关信息： 信息公开栏； 5.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表20。 表20 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 地下料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装、水泥仓仓顶布袋除尘器出口 颗粒物 1 一次/年 厂界无组织 颗粒物 四周 一次/年 噪声 厂界 连续A声级 四周 一次/年 6.污染物排放清单 本项目污染物排放清单见表21。 表21 污染物排放清单 污染源 污染物 环保措施 排污口信息 污染物排放量 执行标准 环保设施 数量 排放参数 排气筒编号 排气筒高度（m） 内径（m） 废气 地下料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装、水泥仓仓顶 颗粒物 集气罩 3套 120万m3/a 1# 15 0.4 0.12 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 布袋除尘器 1套 15 m排气筒 1根 噪声 厂界噪声 Leq 采取选用低噪声设备，将产噪设备置于厂房内，振动设备加装减震基础 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类、4类标准要求 固废 除尘器 除尘灰 回收利用 处置率达100%，不外排 职工生活 生活 垃圾 环卫部门 生产设备 废矿物油 危险废物暂存间暂存，委托有资质单位处置

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装、水泥仓仓顶 | 颗粒物 | 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
|  | 原料堆存及装卸无组织排放 | 颗粒物 | 封闭厂房+洒水抑尘 | 达标排放 |
| 水污染物 | 职工生活废水 | SS COD NH3-N | 化粪池 | 定期清掏肥田，不外排 |
| 固体 废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 回收利用 | 全部综合利用或妥善处置，不外排环境 |
|  | 生产设备 | 废矿物油 | 经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置 |  |
|  | 润滑系统 | 废油桶 |  |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫部门处置 |  |
| 噪 声 | 对产噪设备采取基础减震、将设备布置在厂房内等降噪措施，预测结果表明，项目噪声源对东、西厂界的噪声贡献值在24.92～32.76dB(A)之间，贡献值较小，满足GB12348-2008 2类昼间标准要求，噪声源对南、北厂界的噪声贡献值为27.34～28.68dB(A)，贡献值较小，满足GB12348-2008 4类昼间标准要求，夜间不生产，因此，不会对周围声环境产生明显影响。 |
| 其 他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

结论与建议

1.结论 (1)项目概况 本项目为滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司年产3000吨干粉砂浆项目，项目占地面积345m2，新建全封闭厂房，新建干粉砂浆生产线1条，购置全垂直上料机，搅拌机、包装机、水泥罐等设备，配套建设环保设施、地面硬化及供电等设施。 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2013年修正）和《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中限制类、淘汰类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》要求，本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 (2)项目选址 本项目位于滦县雷庄镇205国道北侧，中心坐标为118°36'03.65"E，39°45'23.52"N。本项目在现有厂区内建设，不新增占地。由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 (3)环境质量现状和区域主要环境问题 依据唐山市环保局网站“唐山市空气质量自动发布系统”公布的唐山市环境空气质量实时报中于2018年1月6日-1月12日对滦县第一中学点位进行监测的监测数据，监测期间PM10、PM2.524小时平均浓度、O3 8小时平均浓度及SO2、NO2、CO1小时平均浓度监测值，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求，环境空气质量较好。 拟建项目区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求，所在区域噪声满足《声环境质量标准》 (GB3096-2008)中2类、4a、4b类区标准要求。 (4)环境保护目标 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据拟建项目特点及周围环境特征，确定项目周边村庄为环境空气保护目标，所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 (5)污染防治措施 本项目营运期产生的废气、噪声采取适当措施后达标排放，废水不外排，固废全部妥善处置。 ①废气 本项目干粉砂浆生产线的料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装、水泥仓顶呼吸孔生产过程中产生颗粒物，采取在以上产尘点设集气罩，将废气收集后送脉冲布袋除尘器进行处理，处理后废气通过15m高排气筒排放；水泥仓呼吸孔粉尘为间断排放，因此，在水泥仓不进料时，关闭水泥仓仓顶集尘罩收集管道阀门；原材料的堆存及装卸都在封闭厂房内。以上措施为目前较常采用的控制措施，效果较好，可有效控制颗粒物排放量，能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段中“散装水泥中转站及水泥制品生产”大气污染物排放限值和表2中颗粒物的无组织排放限值要求。 经预测，无组织排放源未出现超标点，不需设置大气环境防护距离；卫生防护距离内无保护目标。 因此，本项目不会对周围环境空气产生明显影响，措施可行。 ②废水 本项目生活废水经化粪池处理后定期清掏肥田，不外排。危废依托原有危废暂存间，危险废物暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597/XG1-2013）的相关规定进行防渗。 因此，本项目的实施不会对周围水环境产生影响，措施可行。 ③噪声 本项目产噪设备主要为搅拌机、垂直提升机、包装机、风机等，采取将产噪设备布置于厂房内，振动设备加装减振措施，降噪声值可达20 dB（A）以上。以上为较常采用的措施，降噪效果好。 经预测，本项目建成后，产噪设备对东、西厂界的噪声贡献值在24.92～32.76dB(A)之间，贡献值较小，满足GB12348-2008 2类昼间标准要求，噪声源对南、北厂界的噪声贡献值为27.34～28.68dB(A)，贡献值较小，满足GB12348-2008 4类昼间标准要求，夜间不生产。 因此，不会对周围声环境产生明显影响，措施可行。 ④固体废物 本项目除尘器的除尘灰，全部作为原料回用；废润滑油属于废矿物油，为危险固体废物（HW08），经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置；职工生活垃圾交由环卫部门处理。 本项目产生的固体废物全部综合利用或妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响，措施可行。 (6)总量控制 本项目不涉及SO2、NOx和挥发性有机物的产生和排放，颗粒物可实现达标排放；无废水外排；固体废物全部妥善处置。因此，建议拟建项目总量控制指标：颗粒物0.12 t/a、SO2为0t/a、NOx为0t/a、VOCs 0t/a ；COD为0t/a、NH3-N为0t/a、TN 0t/a。 (7)工程可行性结论 综合以上分析，滦县鑫通新型建筑材料有限责任公司年产3000吨干粉砂浆项目符合国家产政策，选址可行，项目在认真落实各项环保治理措施后，工程各项污染物均能合理处置或达标排放，对周围环境影响较小。因此，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格控制产品养护用水量，节约水资源的同时保护环境。 (2)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (3)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 主要设施 数量 (台/套) 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 1 原料堆存及装卸 颗粒物 封闭厂房 1 厂界 ≤0.5mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2排放限值 -- 2 地下料仓上料、料仓出料、搅拌机入料搅拌、包装机包装、水泥仓仓顶 颗粒物 集尘罩+脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 ≤10mg/m3 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1第Ⅱ时段排放限值 3.5 废水 3 生活废水 SS COD NH3-N — — 化粪池处理后定期清掏肥田（化粪池依托原有） 不排放 -- 噪声 4 搅拌机、垂直提升机、包装机、风机等 噪声 厂房隔声、振动设备加减振装置 — 东、西界昼间60dB(A)、南、北厂界昼间70dB(A)，夜间不生产 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准 1 固体 废物 5 除尘器 除尘灰 收集装置 — 回收利用 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）标准 0.5 6 职工生活 生活 垃圾 收集装置 — 环卫部门 0.2 7 生产设备 废矿物油 桶装装置 经收集后暂存于危险废物暂存间，定期送有资质单位处置 《危险废物贮存污染物控制标准》(GB18597-2001)和修改单 -- 合计 -- 5.2

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日

# Text boxes

输送皮带

成型机

养护

码垛、待售

噪声

粉尘、噪声、固废

搅拌机

噪声、固废

砖（砌块）

石砟、水渣

封闭料库

上料仓

铲车

粉尘

粉尘、噪声

水泥罐车

水泥筒仓

粉煤灰筒仓

螺旋输送机

粉煤灰罐车

螺旋输送机

计量机

粉尘

计量机

计量机

粉尘

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

内部建设

设备安装

车间钢结构建设

场地平整

土方挖掘

图2  施工期产污节点图

生活污水、建筑垃圾

水泥罐车

砂子

水泥筒仓

封闭料库

螺旋输送机

包装机

地下料仓

码垛、待售

粉尘、噪声

噪声

粉尘、噪声

铲车

粉尘

搅拌机

噪声

人工

外加助剂

配料斗

皮带

料仓