建设项目环境影响报告表

项目名称：年产20万吨纳米碳酸钙项目

建设单位（盖章）：唐山增益相方新材料科技有限公司

编制日期：2018年11月

中华人民共和国生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产20万吨纳米碳酸钙项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山增益相方新材料科技有限公司 |
| 法人代表 | 李小增 | 联 系 人 | 吉海宽 |
| 通讯地址 | 杨柳庄工业区 |
| 联系电话 | 13932508188 、、、 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 杨柳庄工业区 |
| 立项审批 部门 | 滦州市发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2018]183号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | C3012石灰和石膏制造 |
| 占地面积 （平方米） | 6667 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 3500 | 其中：环保投资（万元） | 100 | 环保投资占总投资比例 | 2.86% |
| 评价经费 （万元） |  | 预投产日期 | 2019年1月 |
| 1项目背景 唐山增益相方新材料科技有限公司为了谋求发展，针对区域经济结构特点，经过缜密调查研究，拟投资3500万元建设年产20万吨纳米碳酸钙项目。项目主要建设成品车间、半成品车间和生成车间等，项目建成投产后预计年产20万吨纳米碳酸钙。本项目属于非金属废料和碎屑加工处理业，属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（发展改革委令2013第21号）中鼓励类“三十八、环境保护与资源节约综合利用 15、“三废”综合利用及治理工程”项目之列。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关环保政策法规的要求，需对该项目进行环境影响评价。唐山增益相方新材料科技有限公司于2018年11月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2项目概况 2.1地理位置及周边关系 本项目位于唐山市滦州市杨柳庄工业区，项目租赁唐山西普增华科技有限公司土地6667m2(10亩)，本项目中心地理坐标为东经118.370360度，北纬39.90794度，项目东侧为唐山市增益水泥有限公司，南侧为道路，西侧为空地，北侧为唐山西普增华科技有限公司。 2.2工程概况 （1）项目名称：年产20万吨纳米碳酸钙项目； （2）建设单位：唐山增益相方新材料科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：杨柳庄工业区； （5）工程投资：工程总投资3500万元，其中环保投资100万元，占总投资的比例为2.86%； （6）工作制度及劳动定员：项目全年工作天数300天，劳动定员12人，其中管理人员3人，技术人员及普通工人9人；项目每天2班，每班8小时。 （7）建设规模及产品方案：项目建设1条生产线，年产20万吨纳米碳酸钙。 2.3项目主要工程内容 本项目主要建设内容一览表见表1。 表1 主要建设内容一览表 序号 工程类别 项目内容 工程内容 1 主体工程 半成品生产进料间 占地面积50m2，长10m，宽5m，高8m，深4m，墙体为8m高彩钢板墙体，无基础墙，地下为混凝土结构，直接由运输车卸入受料坑，进料口设置软帘，进料间顶部设置1个雾化喷头抑尘。 半成品破碎车间 占地面积为100m2，规格为10m×10m×12m，墙体为2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，内设1台颚式破碎机，车间全封闭。 半成品粉磨包装车间 占地面积为100m2，规格为10m×10m×12m，墙体为2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，内设1台欧版磨粉机和1台振动筛，车间全封闭。 生产车间 占地面积400m2，规格为20m×20m×12m，墙体为：2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体。内设1台强力干燥机、1台强风磨机、1台超强细磨。 2 辅助工程 办公室 占地面积50m2，10×5×3 3 储运工程 半成品库 占地面积1500 m2，规格为50m×30m×12m，墙体为2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，内设10个雾化喷头。 原料库 占地面积600m2，规格为30m×20m×12m，墙体为：2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，内设6个雾化喷头。 储料仓 设置3个储料仓，每个储量均为100t。 危废间 占地面积20m2，（5m×4m×3.5m），砖混结构，做防渗 4 公用工程 给水 依托西普增华供水管网 供电 当地电网供电 供热 办公室冬季供暖、夏季制冷采用单体空调 5· 环保工程 废气 上料斗粉尘采取喷淋抑尘、颚式破碎机（1台）、欧版磨粉机（1台），振动筛粉尘（1台）共同引入1套离线脉冲布袋除尘器和15m高排气筒处置，超强细磨粉尘引入1套二级旋风除尘+离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处置，皮带采用全封闭廊道，原料库及半成品进料间、半成品车间均设置雾化喷头（电加热）。 废水 项目无生产废水产生，员工从企业内部调剂，不新增生活废水总量 噪声 基础减振、厂房隔声 固废 除尘灰作为产品外售，生活垃圾委托环卫部门处置，废润滑油、废润滑油桶暂存危废间，委托有资质单位处置。 2.4本项目主要生产设备 本项目主要生产设备见表2。 表2 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量（台/套） 规格型号 1 颚式破碎机 1台 600×900 2 欧版磨粉机 1台 3 振动筛 1台 均为双层筛网 4 皮带输送机 8台 5 强力干燥机 1台 6 超强细磨 1台 7 包装机 1台 50型 2.5主要原辅材料、能源消耗 表3 项目主要原辅材料消耗一览表 序号 名称 单位 年用量 备注 1 方解石 万吨/年 20.04 直径<800mm 2 水 t/a 5586 依托西普增华水井 4 电 万kwh/a 60 本地供电电网 2.6公用工程 给排水：项目用水主要为生产用水和生活用水。 （1）生产用水：主要为原料库、半成品进料间、半成品车间等均设喷淋设施，抑尘用水量约为15t/d（4500t/a）。喷淋抑尘用水进入产品，无生产废水外排。 项目原料运输道路、产品运输道路、厂区等洒水抑尘用水量为2.0t/d（600t/a），无废水产生。 厂区出口内侧设置洗车平台，运输车辆驶离场区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，每天洗车用水量为11.5t/d（3450t/a），洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池、清水池，收集洗车及降水过程产生的废水和泥浆，沉淀后循环利用，循环水量为10t/d（3000t/a），每天补充新水1.5t/d（450t/a）。 （2）生活：主要为职工日常饮用、盥洗用水，项目不设食堂、宿舍，厕所为防渗旱厕。职工生活用水按每人每天用水10L计，则本项目职工生活用水量为0.12t/d（36t/a），少量职工生活废水用于泼洒地面抑尘。项目给排水平衡图见图1。 表4 本项目用水平衡一览表（单位：t/d） 项目 总用水量 新水量 循环水量 耗损量 去向 喷淋抑尘用水 100 15 0 15 自然蒸发 地面抑尘用水 2 2 0 2 自然蒸发 洗车平台 11.5 1.5 10 1.5 车辆带走、自然蒸发 生活用水 0.12 0.12 0 0.12 就地泼洒抑尘，不外排 合计 28.62 18.62 10 18.62 图1 项目给排水平衡图 单位：t/d ②供电：项目厂区自建配电室，年用电量为60万kwh。 2.7选址合理性 本项目位于唐山市滦县杨柳庄工业区，项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区内，距离二级保护区7.5km，根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月第三十二次会议修订）第五章“饮用水水源和其他特殊水体保护”第六十条规定：禁止在饮用水水源准保护区新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）准保护区整治要求：准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。本项目不属于上述行业，无易溶性、有毒有害废弃物暂存处。本项目周边无文物景观等其它环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村，满足卫生防护距离要求；故本项目选址合理。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建工程，无原有污染情况及主要环境问题。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于唐山市滦州市杨柳庄工业区，项目租赁唐山西普增华科技有限公司土地6667m2(10亩)，本项目中心地理坐标为东经118.370360度，北纬39.90794度，项目东侧为唐山市增益水泥有限公司，南侧为道路，西侧为空地，北侧为唐山西普增华科技有限公司。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村。项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区内，距离二级保护区7.5km。评价范围内无其它重点文物、自然保护区、珍稀动植物等环境敏感点。 项目地理位置见附图1；项目评价范围图见附图2，项目平面布置及周边关系图见附图3，项目与唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区关系图见附图4。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)： 1 大气环境质量现状 根据2018年3月19日~25日“唐山市空气质量自动发布系统”AQI公布的滦县环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，具体情况见表5。 表5 现状结果统计一览表 监测因子 标准值(μg/m3) 浓度范围(μg/m3) 标准指数 SO2 1小时浓度 500 26 ~195 0.052~0.39 CO 1小时浓度 10000 1287~1686 0.01287~0.1686 NO2 1小时浓度 200 19 ~24 0.095~0.12 O3 1小时浓度 200 119 ~163 0.595~0.815 8小时浓度 160 43 ~145 0.269~0.906 PM10 24小时浓度 150 113~132 0.753~0.88 PM2.5 24小时浓度 75 43 ~56 0.573~0.747 由上表可知，大气中各项污染物浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准及修改单限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中3类区标准要求。 3地下水： 评价区地下水满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于唐山市滦县杨柳庄工业区。本项目中心地理坐标为北纬39.90794度，东经118.370360度。评价区域内没有珍稀动植物资源和重点文物保护单位，根据项目性质及周围环境特征，确定环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境要素 敏感点名称 位置方向 距离（m） 对象人口 保护级别 环境 空气 崔庄村 东 2100 村民 满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准 北高家庄村 东 1440 石各庄村 东 450 大下五岭村 南 1280 徐家洼村 南 1900 吉家坟村 西南 1500 北董庄子村 西南 1520 刘家庄村 西南 720 北新立庄村 西南 1000 苍官营村 西 700 杨柳庄村 北 480 西上五岭村 东北 2030 东上五岭村 东北 2030 声环境 厂界外1m 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)3类标准 地下水 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准限值要求。

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》中的二级标准及修改单浓度限值，标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/Nm3 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/Nm3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/Nm3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2声环境质量标准 厂界噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准，见表8。 表8 声环境质量标准单位：dB(A) 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3地下水 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 表9 地下水环境质量标准 标 准 名 称 级 别 因 子 标 准 值 单 位 数 值 地下水 Ⅲ类 pH / 6.5~8.5 总硬度 mg/L ≤450 高锰酸盐指数 mg/L ≤3.0 溶解性总固体 mg/L ≤1000 氨氮 mg/L ≤0.2 硝酸盐 mg/L ≤20 亚硝酸盐 mg/L ≤0.02 氟化物 mg/L ≤1.0 氯化物 mg/L ≤250 硫酸盐 mg/L ≤250 总大肠杆菌 个/L ≤3.0 挥发酚 mg/L ≤0.002 氰化物 mg/L ≤0.05 六价铬 mg/L ≤0.05 锰 mg/L ≤0.1 铁 mg/L ≤0.3 镉 mg/L ≤0.01 汞 mg/L ≤0.001 细菌总数 个/L 100 铅 mg/L ≤0.05 砷 mg/L ≤0.05 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1噪声 运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，施工期执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值单位dB(A) 类别 厂界外噪声 昼间 夜间 运营期 2类 60 50 施工期 - 70 55 2废气 有组织废气：破碎筛分废气、超强细磨废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中标准限值要求；无组织废气执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中标准限值要求。 表11 大气污染物排放标准 污染源 污染物名称 标准值 单位 标准来源 生产无组织 颗粒物 1.0 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 物料输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其他通风生产设备 30 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2 3固废 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物执行标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的相关规定。 危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。不涉及生产废水排放，少量生活污水就地泼洒、抑尘，不外排。COD、氨氮排放量均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx的产生及排放。 本项目重点污染物总量控制指标为：SO2 ：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他特征污染物总量控制指标为颗粒物：11.52t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1施工期 本项目建设内容包括原料车间、半成品车间、生产车间及等；厂区地面硬化等。本项目建设施工工艺流程图及产污环节见图2。 工艺流程简述（图示）： 本项目以方解石为原料。生产工艺流程如下： （1）物料装卸：项目物料运输进厂后直接由运输车卸入半成品进料间的地坑内，装卸物料过程采取水喷淋抑尘。 产污节点：物料装卸粉尘（G1）. （2）入料、破碎：卸入地坑内的物料经给料机送入颚式破碎机的入料口中，经过一级破碎后的物料由封闭皮带输送机送至欧版磨粉机进行二次破碎，经过二次破碎后的物料再由封闭皮带输送至振动筛处。 产污节点：颚式破碎机粉尘（G2）、颚式破碎机噪声（N1），欧式破碎机粉尘（G3）、欧式破碎机噪声（N2）。 （3）筛分：经过二次破碎后的物料经振动筛（两层筛网）筛分出粒径≥4mm的大石子，由封闭皮带机返回欧版磨粉机重新破碎；中间部分（2~4mm）经封闭皮带输送机送入半成品库，为一种半产品；筛下部分（＜2mm）经封闭皮带输送机送入半成品库，为一种半产品。 产污节点：振动筛粉尘（G4），振动筛噪声（N3）。 （4）转运：采用装载机将半成品中的物料装入运输车，拉送至原料库。 产污节点：转运粉尘（G5） （5）粉磨：原料库中的物料经装载机装入进料斗，经强力干燥机干燥后经强力风机、超强细末再次进行粉磨，粉磨后即为成品纳米碳酸钙，进入3个100t的筒仓暂存。 产污节点：上料粉尘（G6）、超强细磨粉磨粉尘（G7），强力风机噪声（N4）、超强细磨噪声（N5）。 （6）包装：筒仓内的物料经包装机包装成袋，外售。 产污节点：包装机粉尘（G8）。 图3 项目工艺流程及排污节点图 表12 工程主要排污节点一览表 污染 类型 序号 污染源 污染物 产生 特征 治理措施 废气 G1 上料 颗粒物 间断 喷林抑尘 G2 颚式破碎机 颗粒物 连续 离线脉冲布袋除尘器 G3 欧式破碎机 颗粒物 连续 离线脉冲布袋除尘器 G4 振动筛 颗粒物 连续 离线脉冲布袋除尘器 G5 物料转运 颗粒物 间断 喷林抑尘 G6 物料转运 颗粒物 间断 喷林抑尘 G7 超强细磨 颗粒物 连续 二级旋风除尘+离线脉冲布袋除尘器 G8 包装机 颗粒物 间断 无组织 废水 W1 职工盥洗废水 COD、SS 间断 主要为盥洗废水，水质简单，用于厂区泼洒抑尘，不外排 噪声 N1 颚式破碎机 LA 连续 基础减振、厂房隔声 N2 欧式破碎机 LA 连续 基础减振、厂房隔声 N3 振动筛 LA 连续 基础减振、厂房隔声 N4 超强细磨 LA 连续 基础减振、厂房隔声 N5 振动筛 LA 连续 基础减振、厂房隔声 固废 S1 设备运行 废润滑油 间断 暂存于危废间交有资质单位处理 S2 职工生活 生活垃圾 间断 交由环卫部门处理

主要污染工序： （1）废气：主要为颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛、超强磨机等产生粉尘，皮带输送过程及原料、成品的装卸、堆存粉尘。 （2）废水：主要为生产过程抑尘用水，原料库、成品库、道路等抑尘用水，以及职工生活污水。 （3）噪声：主要为颚式破碎机、欧版磨粉机、强力风机、超强细磨等设备产生的噪声，及运输车辆、装载机产生噪声。 （4）固废：主要为除尘器收集的除尘灰及职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前 产生浓度 | 处理前 产生量 | 处理后 排放浓度 | 处理后 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料破碎筛分 | 颗粒物 | 2083mg/m3 | 400t/a | 10.42mg/m3 | 2t/a |
|  | 超强细磨 | 颗粒物 | 16000mg/m3 | 307.2t/a | 13mg/m3 | 3.072t/a |
|  | 无组织 | 颗粒物 | - | 20t/a | - | 2t/a |
| 废水 | 职工生活 | 生活污水 | 少量 | 道路抑尘，就地泼洒 |
| 固废 | 除尘灰 | 除尘灰 | 398t/a | 作为产品外售 |
|  | 设备运行 | 废润滑油 | 0.18t/a | 暂存于危险间内，由有资质的单位进行统一处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.72t/a | 委托环卫部门处理 |
| 噪声 | 主要为破碎机、欧版磨粉机、振动筛、超强细磨、风机、输送机等设备产生的噪声，噪声源强为80~90dB（A）。设备全部布置在封闭车间内，固定设备设置基础减振，综合降噪20dB（A），经封闭厂房隔声和基础减振后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准限值要求。 |
| 防渗 | 洗车平台采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 |
| 主要生态影响 本项目位于唐山市滦州市杨柳庄工业区，项目租赁唐山西普增华科技有限公司土地6667m2(10亩)，占地面积较小，施工期和运营期不会对周围生态环境产生影响。 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 项目施工期环境影响主要有施工过程中产生的扬尘、建筑垃圾、施工废水和施工噪声等。本项目工程量为主体车间、办公用房和辅助用房的建设及设备安装。 本项目施工期工程基本包括以下阶段： 土石方阶段：包括挖掘装运土方石方等； 基础工程阶段：包括打桩、砌筑基础等； 主体工程阶段：包括钢结构工程、设备安装等； 扫尾工程：包括回填土方、修路、绿化、清理现场等。 项目建筑工人主要是附近村庄农民工，施工期不设施工营地，不设食堂，卫生旱厕。施工期对周围环境产生的影响主要为：废水、施工扬尘、噪声、固废的影响。 1 水环境影响分析 项目在现有厂区内建设，施工废水主要有施工人员生活污水、混凝土养护废水、施工机械和车辆设备冲洗废水等，主要污染物为固废。项目施工期不设施工宿营地，不设职工食堂，无餐饮污水产生。生活污水为盥洗废水，直接泼洒抑尘；施工废水沉淀后可回收利用（沉淀池建设按照企业生产时沉淀池规模建设（长×宽×深：2m×2m×1m）防渗基础铺设100mm厚压实粘土，然后在粘土层上铺设防渗膜并构筑150～200mm厚的混凝土），施工期过后沉淀池填埋。施工期设置临时防渗旱厕，定期消毒、清淘用作农肥。 施工废水主要污染物为固废，环评要求设立专门清洗点对施工机械进行清洗和保养。 2大气环境影响分析 本项目施工期废气主要为施工扬尘，为减轻项目施工对周围环境的影响，结合《河北省大气污染防治行动计划实施方案》，主要采取如下防尘和抑尘措施。 ①在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案。 ②项目单位强化土方作业时段管理，推进建筑工地绿色施工。 ③建设工程施工现场设全部在厂区内进行，设全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。 ④施工工地全部使用商品混凝土和商品砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆。 ⑤对因堆放、装卸、运输、搅拌等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、闭等控制措施。 ⑥施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运，建筑施工场地出口设置冲洗平 台。加强渣土运输规范化管理，严格执行资质管理与备案制度。 ⑦施工现场要求 施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，严禁车体带泥上路。 施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。 施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃。 施工现场的水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。 遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除。 施工现场必须建立洒水清扫制度，配备洒水设备，并有专人负责。 开展社会监督，实行施工扬尘举报有奖制定，凡是举报查证属实的，给予一定的奖励。 总之，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 噪声影响分析 ⑴噪声源强 主要为施工机械产生的噪声。各施工设备运行中的噪声强度见表13。 表13 主要施工机械噪声强度表 设备名称 噪声强度dB(A) 设备名称 噪声强度dB(A) 备注 挖掘机 80～93 运输卡车 85～94 设备1m处 推土机 78～86 升降机 75～80 液压打桩机 60～65 混凝土振捣器 75～80 小型搅拌机 75~80 本项目选用低噪音混凝土振捣器，低噪音混凝土振捣器设计是将偏心式振子置于与壳体同轴的轴承上，避免振子与壳体碰撞产生的噪声。 其优点在于：有效降低了振源处噪音的产生，有效阻隔了振源与外界通过金属形成的声波传递通道，降低了噪音污染，保护施工现场内外环境，避免噪音扰民，实现绿色施工。 ⑵预测计算 声源传到距离r观测点的噪声级为：LI=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r0)—声源r0处声级； r —噪声源到观测点的距离。 式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。 利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表14。 表14 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 序 号 机械名称 不同距离处的噪声预测值 10m 20m 30m 40m 50m 100m 200m 300m 1 挖掘机 73 69 65 63 60 55 49 45 2 推土机 66 60 56 54 52 46 40 3 升降机 60 54 50 48 46 40 4 液压打桩机 （螺旋钻孔机） 55 49 45 43 41 40 5 混凝土振捣器 70 64 60 58 56 50 44 40 6 小型搅拌机 60 54 50 48 46 40 ⑶影响分析 ①建筑施工场界达标分析 本项目施工设备距离各施工场界最近距离分别为：东场界10m，北场界30m，南场界20m、西场界20m。根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》中有关规定，由表15可以看出：在施工阶段昼间50m处即可达到噪声限值要求，夜间200m处可达标。 表15 施工期各场界达标分析 东场界 南场界 西场界 北场界 执行标准 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 超标 超标 达标 超标 超标 达标 超标 超标 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 ②对周围声环境影响分析 周边最近敏感点为距厂界东侧450m的石各庄村。施工期噪声对项目敏感点无影响。 为了进一步减小施工期噪声对周围敏感点的影响，本项目采取降噪措施如下： ①合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，土石方及结构阶段避免中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）施工，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，在施工过程中，尽量减少运行动力机械设备的数量，尽可能使动力机械设备比较均匀地使用。 ②施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级或以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况； ③建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； ④根据项目噪声预测结果，合理安排施工场地； ⑤使用商品混凝土及商品砂浆，避免混凝土及砂浆生产时噪声的影响； ⑥运载建筑材料的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点。 4 固体废物影响分析 本项目不设施工宿营地，施工期固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员生活垃圾。施工期尾矿砂主要包括拆除原尾矿砂及施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，对于这些废物，应集中处理，分类收集并尽可能的回收再利用，不能回收再利用的则应及时清理出施工现场。本次评价提出措施如下： ①对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对于其它不能回收利用的要集中收集，定时清运。 ②对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。 ③清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。废土全部作为弃方做统一规划处置，将多余弃土及时清运。施工现场生活垃圾排放量按每人每天0.5kg计，施工人数为15人，每天产生量约7.5kg。施工单位应在施工区设置临时的生活垃圾收集筒，将生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门定期清运。

营运期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 本项目废气污染源主要为颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛、超强细磨等产生粉尘，皮带输送过程产生的粉尘，原料、成品的装卸、堆存粉尘。 项目按照《唐山市人民政府关于对采石场实施环境保护专项整治行动的通知》（唐政函［2013］128号）、《唐山市人民政府关于印发唐山市露天非金属矿石环境深度整治实施方案的通知》（唐政字［2016］94号）、《唐山市露天矿山污染整治专项行动方案》（唐政办字〔2016〕113号）、《唐山市采石场环境综合整治提标细则》（唐政办字〔2016〕162号）中相关要求，对厂区进行建设，并采取相应的环保措施。 （1）颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛等产生粉尘 项目鄂式破碎机采用彩钢全封闭、欧版磨粉机采用彩钢全封闭、振动筛采用彩钢全封闭，分别经管道将粉尘引入一套离线脉冲布袋除尘器进行处理。 根据同类项目类比可知，破碎、筛分过程粉尘产生量为产品的0.2%，本项目年产20万吨纳米碳酸钙，本项目破碎、筛分过程每天工作16h，年工作4800h，粉尘产生量为400t/a，项目风机风量为40000m³/h，产生浓度为2083mg/m3。 离线清灰脉冲布袋除尘器的工作原理：含尘空气从除尘器的进风均流管进入各分室灰斗并在灰斗导流装置的导流下，大颗粒的粉尘被分离直接落入灰斗，而较细粉尘吸附在滤袋的外表面上，干净气体透过滤袋进入上箱体，并经各离线阀和排风管排入大气.随着过滤的进行，滤袋上的粉尘越积越多，当设备阻力达到限定的阻力值时，由清灰控制装置按差压设定值或清灰时间设定值自动关闭一室离线阀后，按设定程序打开电控脉冲阀，进行停风喷吹，使滤袋内压力骤增，将滤袋上的粉尘抖落至灰斗中，由排灰机械排出。离线清灰脉冲布袋除尘器的主要结构：除尘器主体由箱体、袋室、灰斗、进出风口四大部分组成，并配有支柱、楼梯、栏杆、压气管路系统、清灰控制机构等。 离线脉冲布袋除尘器的过滤风速小于0.8m/min，滤料材质为涤纶针刺毡，其处理效率可达99.5%。经计算，经除尘器处理后粉尘排放浓度约为10.42mg/m3，排放量为2.0t/a，经一根15米排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中破碎机、振动筛等生产设备颗粒物最高允许排放限值30mg/m3。 （2）超强细磨粉尘 类比相同行业，粉尘产生浓度可达16000mg/m3，超强细磨采用两级旋风收集+离线脉冲布袋除尘器处理，两级旋风收集的除尘效率可达80%，离线脉冲布袋除尘器的过滤风速小于0.8m/min，滤料材质为涤纶针刺毡，其处理效率可达99.5%，则粉尘的综合去除效率为99.9%，风机风量为40000m3/h，则经处理后，颗粒物的排放浓度为16mg/m3，年运行时间按4800h计算，则颗粒物的排放量为3.072t/a。颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 （3）原料、成品的装卸、堆存粉尘 半成品生产进料间占地面积50m2，长10m，宽5m，高8m，深4m，墙体为8m高彩钢板墙体，无基础墙，地下为混凝土结构，直接由运输车卸入受料坑，进料口设置软帘，进料间顶部设置1个雾化喷头抑尘（冬季电伴热）。 半成品库占地面积1500 m2，规格为50m×30m×12m，墙体为2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，项目在半成品内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热），内设10个雾化喷头。 原料库占地面积600m2，规格为30m×20m×12m，墙体为：2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，项目在原料库内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热），内设6个雾化喷头。 无组织颗粒物产生量按原料用量的万分之一计算，约为20t/a，封闭车间、喷淋抑尘的除尘效率按90%计算，则颗粒物的无组织排放量为2t/a，则排放速率为0.417kg/h，经计算颗粒物厂界外10m处落地浓度为0.06378 mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，厂界外10m处差值1.0mg/m3限值要求。 （4）其他 项目皮带输送机设置满足日常检修、清扫落料要求的全封闭皮带通廊，原料和产品均通过全封闭的皮带运输，皮带机头机尾均安装抑尘封。运输过程车辆使用苫布遮盖并洒水抑尘。项目成品采用全封闭运输车辆，装载高度不得超过车厢高度。 采取上述措施后，厂界外粉尘排放最大浓度可满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中厂界外颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3要求。 2、水环境影响分析 2.1地表水环境影响分析 （1）生产用水：主要为原料库、半成品进料间、半成品车间等均设喷淋设施，抑尘用水量约为15t/d（4500t/a）。喷淋抑尘用水进入产品，无生产废水外排。 项目原料运输道路、产品运输道路、厂区等洒水抑尘用水量为2.0t/d（600t/a），无废水产生。 厂区出口内侧设置洗车平台，运输车辆驶离场区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，每天洗车用水量为11.5t/d（3450t/a），洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池、清水池，收集洗车及降水过程产生的废水和泥浆，沉淀后循环利用，循环水量为10t/d（3000t/a），每天补充新水1.5t/d（450t/a）。 （2）生活用水：主要为职工日常饮用、盥洗用水，项目不设食堂、宿舍，厕所为防渗旱厕。职工生活用水按每人每天用水10L计，则本项目职工生活用水量为0.12t/d（36t/a），少量职工生活废水用于泼洒地面抑尘。 故本项目不涉及生产废水外排，生活废水泼洒抑尘，故不会对地表水环境造成影响。 2.2地下水环境影响影响 项目占地在唐山市陡河集中饮用水源保护区准保护区内，距离二级保护区7.5km。项目与保护区关系图见附图4，不涉及其他环境敏感区域。 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月第三十二次会议修订）第五章“饮用水水源和其他特殊水体保护”第六十条规定：禁止在饮用水水源准保护区新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）准保护区整治要求：准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。本项目不属于上述行业，无易溶性、有毒有害废弃物暂存处，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J 非金属矿采选及制品制造；61、石灰和石膏制造”，为IV类，IV类项目无需开展地下水评价。 本项目需在厂区建设20m2危废间。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 经以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗。不会对地下水造成不利影响。 3、声环境影响分析 本项目噪声源主要为颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛、皮带输送机、超强细磨、风机等设备产生的噪声，及运输车辆、装载机产生噪声，源强为80~90dB（A）。 表16 项目噪声源及治理措施一览表 序号 噪声源 噪声源强/dB(A) 数量 运行方式 降噪措施及效果 降噪后噪声源强/dB(A) 1 颚式破碎机 90 1台 全运行 布置于地下，降噪25dB（A） 65 2 欧版磨粉机 85 1台 全运行 采用彩钢板全封闭，降噪20dB（A） 65 3 振动筛 85 1台 全运行 65 4 皮带输送机 80 8台 全运行 69 5 超强细磨 90 1台 全运行 70 6 风机 85 2台 全运行 风机加装消声器，降噪20dB（A） 68 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。工业声源有室外和室内两种声源，应分别计算。 ①室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数； R=Sα/(1-α)， S为房间内表面面积，m2； α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 倍频带声压级合成A声级计算公式 式中：LPi—第i倍频带声压级，dB； ΔLi—i倍频带的A计权网络修正值，dB。 LA（r）选择对A声级影响最大的倍频带计算，一般可选中心频率为500Hz的倍频带作估算。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ②单个室外的点声源在预测点产生的声级计算 单个室外声源在预测点处倍频带声压级为： LA（r）＝LA（r0）－A 式中：LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB； A—倍频带衰减，dB； A＝Adiv+ Aatm+ Agr+ Abar+ Amisc Adiv—几何发散引起的倍频带衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的倍频带衰减，dB； Agr—地面效应引起的倍频带衰减，dB； Abar—声屏障引起的倍频带衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。 Adiv=20lg(r/r0) ③噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数。 M—等效室外声源个数。 (2)预测结果及分析 项目车间距各厂界距离及噪声预测值见表17。 表17 项目生产设备距离厂界距离一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 等效源强与厂界间距离（m） 10 20 20 30 厂房隔声后，到达厂界时噪声贡献值dB(A) 52.4 46.4 46.4 41.9 由上表分析可知，项目产噪设备对四周厂界的噪声贡献值为41.9～52.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准限值要求[昼间65dB（A），夜间55dB（A）]。 4、固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物主要为除尘灰、废润滑油以及生活垃圾。 破碎筛分除尘器收尘灰产生量398t/a，收集后作为产品外售。 设备运行时废润滑油的产生量为0.18t/a，根据《国家危险废物管理名录》（2016年8月1日），废润滑油废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-217-08，危险特性为T，I；由有资质单位处置本项目采取使用专用的容器进行收集，暂存于厂区西北角的危废间内，面积20m2，定期交由有资质的单位进行处理。 职工生活垃圾：本项目定员12人，生活垃圾的产生量按以0.2kg/人•d计，年工作日以300天计算，则垃圾产生量为0.72t/a，垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 综上所述，项目排放的固废全部合理处置，不会对周围环境产生影响。 固废产生情况及固废处置方式汇总见表18。 表18 本目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 t/a 处置方式 除尘器 破碎筛分 一般 固废 — 398 外售 废润滑油 设备运行 危险 废物 900-214-08 0.18 专用容器收集，暂存于危废间内，定期交有资质单位处理 生活垃圾 职工生活 一般 固废 — 0.72 环卫部门处理 5防渗措施 洗车平台采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 6防护距离 （1）大气环境防护距离 根据项目特点，本评价选取颗粒物作为环境影响预测源强，根据《环境影响评价影响导则大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的估算模式对项目排放影响程度进行估算。 根据大气环境防护距离模式计算结果为无超标点，因此，项目不需设置大气防护距离。 （2）卫生防护距离 参照《非金属矿制品业卫生防护距离》（GB18068.2-2012）（第2部分石灰制造业）规定了石灰制造企业与敏感区之间所需卫生防护距离。按其对石灰厂卫生防护距离的规定，石灰厂卫生防护距离按其所在地区近五年平均风速确定，具体如下表所示。 表19 石灰厂卫生防护距离一览表 生产规模（kt/a） 风速（m/s） 距离（m） ＜200 ＜2 400 2~4 300 ＞4 200 ≥200 ＜2 500 2~4 400 ＞4 500 本项目年产20万吨纳米碳酸钙，年平均风速为1.9m/s，根据上表定，确定本项目卫生防护距离为400m（最大值）。距项目地最近的敏感点为项目东侧450m处的石各庄村。 7环境影响经济效益损益分析 7.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表20。 表20 主要经济技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 场区占地面积 m2 6667 2 总建筑面积 m2 2770 3 购置生产设备 台/套 14 4 吸纳就业人数 人 12 5 总投资 万元 35000 6 年产量 t/a 20万 7 年产值 万元 22600 8 年净利润 万元 8000 7.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表21。 表21 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资（万） 废气 原料库、半成品车间、半成品进料间 颗粒物 生产车间全封闭，喷淋抑尘 10 破碎机、欧版磨粉机、振动筛 颗粒物 彩钢封闭，颗粒物经1套脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 40 超强细磨 颗粒物 1套两级旋风收集+离线脉冲布袋除尘器 30 废水 职工生活 COD、氨氮 就地泼洒 - 噪声 生产设备 设备噪声 彩钢封闭车间，设缓冲底座、固定基础等措施减振 10 固废 破碎筛分除尘器 除尘灰 外售 - 职工生活 生活垃圾 集中收集后环卫处置 - 生产设备 废润滑油 使用专用容器进行收集，暂存于危废间内，由有资质的单位进行处理 - 防渗 洗车平台采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 10 总计 100 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 7.3环境影响经济损益分析结论 本项目劳动定员12人，年产20万吨纳米碳酸钙，年生产值约8000万元。同时本项目解决了12人的就业机会，增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 8环境管理与环境监测 8.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确一名人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 （3）建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 （4）信息公开方式 该企业采取以信息公开栏的方式公开相关信息。 8.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废气排放。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表22。 表22 环境监测计划一览表 序号 监测点位 监测项目 监测频次 废气 厂界上风向10m处1个，厂界外下风向10m处3个 颗粒物 一次/年 原料破碎筛分废气排气筒1个 颗粒物 一次/年 超强细磨排气筒1个 颗粒物 一次/年 噪声 东、南、西、北场界外1m处 昼、夜连续等效A声级 一次/季度 8.3排污口规范化管理 排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。 （1）排污口的设置 废气：破碎生产线除尘装置废气排放口2个，全厂共2个废气排放口。 废水：厂区无废水排放口。 （2）排污口管理的原则 ①向环境排放污染物的排污口必须规范化。 ②排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 （3）排污口立标和建档 ①排污口立标管理 废气排放口和固体废物贮存场所应按《环境保护图形标志－排污口(源)》（GBl5562.1－1995）规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。 ②排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 9总量控制分析 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。不涉及生产废水排放，少量生活污水就地泼洒、抑尘，不外排。COD、氨氮排放量均为0t/a。本项目不涉及SO2、NOx的产生及排放。 颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛、超强细磨颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中破碎机、振动筛等生产设备颗粒物最高允许排放限值30mg/m3。 颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛除尘器风机风量设为40000m3/h，年运行时间为4800h。超强细磨除尘器风机风量设为40000m3/h，年运行时间为4800h。 则颗粒物最高允许排放量为：（40000+40000）×4800×30×10-9=11.52t/a 因此，本项目重点污染物总量控制指标为：SO2 ：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他特征污染物总量控制指标为颗粒物：11.52t/a。

建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 原料破碎筛分 | 颗粒物 | 颗粒物经1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 上料 | 颗粒物 | 喷林抑尘 | 达标排放 |
|  | 超强细磨 | 颗粒物 | 颗粒物经1套两级旋风收集+离线脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放 | 达标排放 |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 喷淋抑尘 | 达标排放 |
| 废水 | 生活污水 | COD、SS、氨氮等 | 用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 破碎筛分除尘器 | 除尘灰 | 外售 | 合理处置 |
|  | 设备运行 | 废润滑油 | 暂存于危险废物暂存间内分类储存，由有资质的单位进行统一处理 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 主要为铲车、破碎机、欧版磨粉机、振动筛、超强细磨、风机、输送机等设备产生的噪声，噪声源强为80~90dB（A）。设备全部布置在封闭车间内，固定设备设置基础减振，综合降噪20dB（A），经封闭厂房隔声和基础减振后，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)3类标准限值要求。 |
| 防渗 | 洗车平台采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

结论与建议

一、结论 1项目概况 （1）项目名称：年产20万吨纳米碳酸钙项目； （2）建设单位：唐山增益相方新材料科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：杨柳庄工业区； （5）工程投资：工程总投资3500万元，其中环保投资100万元，占总投资的比例为2.86%； （6）工作制度及劳动定员：项目全年工作天数300天，劳动定员12人，其中管理人员3人，技术人员及普通工人9人；项目每天2班，每班8小时。 （7）建设规模及产品方案：项目建设1条生产线，年产20万吨纳米碳酸钙。 2 项目选址合理性 本项目位于唐山市滦县杨柳庄工业区，项目位于唐山市陡河水库集中式饮用水水源地保护区准保护区内，距离陡河水库饮用水源地二级保护区7.5km，根据《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月第三十二次会议修订）第五章“饮用水水源和其他特殊水体保护”第六十条规定：禁止在饮用水水源准保护区新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量。《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）准保护区整治要求：准保护区内无新建、扩建制药、化工、造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等对水体污染严重的建设项目；保护区划定前已有的上述建设项目不得增加排污量并逐步搬出；准保护区内无易溶性、有毒有害废弃物暂存和转运站，并严格控制采矿、采砂等活动。本项目不属于上述行业，无易溶性、有毒有害废弃物暂存处。周边文物景观等环境敏感区。周边的最近敏感点为距厂界东侧处450m的石各庄村，满足卫生防护距离要求；故本项目选址合理。 3拟采取环保措施可行性 （1）大气环境影响分析结论 ①颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛等产生粉尘 项目鄂式破碎机采用彩钢全封闭、欧版磨粉机采用彩钢全封闭、振动筛采用彩钢全封闭，分别经管道将粉尘引入一套离线脉冲布袋除尘器进行处理。 项目风机风量为40000m³/h，离线脉冲布袋除尘器的过滤风速小于0.8m/min，滤料材质为涤纶针刺毡，其处理效率可达99.5%。经计算，经除尘器处理后粉尘排放浓度约为10.42mg/m3，排放量为2.0t/a，经一根15米排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中破碎机、振动筛等生产设备颗粒物最高允许排放限值30mg/m3。 ②超强细磨粉尘 超强细磨采用两级旋风收集+离线脉冲布袋除尘器处理，两级旋风收集的除尘效率可达80%，离线脉冲布袋除尘器的过滤风速小于0.8m/min，滤料材质为涤纶针刺毡，其处理效率可达99.5%，则粉尘的综合去除效率为99.9%，风机风量为40000m3/h，则经处理后，颗粒物的排放浓度为16mg/m3，年运行时间按4800h计算，则颗粒物的排放量为7.68t/a。颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中30mg/m3标准限值要求。 ③原料、成品的装卸、堆存粉尘 半成品生产进料间占地面积50m2，长10m，宽5m，高8m，深4m，墙体为8m高彩钢板墙体，无基础墙，地下为混凝土结构，直接由运输车卸入受料坑，进料口设置软帘，进料间顶部设置1个雾化喷头抑尘（冬季电伴热）。 半成品库占地面积1500 m2，规格为50m×30m×12m，墙体为2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，项目在半成品内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热），内设10个雾化喷头。 原料库占地面积600m2，规格为30m×20m×12m，墙体为：2m砖混基础墙+12m彩钢板墙体，项目在原料库内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热），内设6个雾化喷头。 无组织颗粒物产生量按原料用量的万分之一计算，约为20t/a，封闭车间、喷淋抑尘的除尘效率按90%计算，则颗粒物的无组织排放量为2t/a，则排放速率为0.417kg/h，经计算颗粒物厂界外10m处落地浓度为0.06378 mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，厂界外10m处差值1.0mg/m3限值要求。 ④其他 项目皮带输送机设置满足日常检修、清扫落料要求的全封闭皮带通廊，原料和产品均通过全封闭的皮带运输，皮带机头机尾均安装抑尘封。运输过程车辆使用苫布遮盖并洒水抑尘。项目成品采用全封闭运输车辆，装载高度不得超过车厢高度。 采取上述措施后，厂界外粉尘排放最大浓度可满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中厂界外颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3要求。 （2）水环境影响分析结论 本项目不涉及生产废水外排，生活废水泼洒抑尘，故不会对地表水环境造成影响。本项目需在厂区建设20m2危废间。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。可有效阻止污染物下渗。不会对地下水产生不利影响。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛、皮带输送机、超强细磨、风机等设备产生的噪声，及运输车辆、装载机产生噪声，源强为80~90dB（A）。采取基础减振、厂房隔声等措施后，项目产噪设备对四周厂界的噪声贡献值为41.9～52.4dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348—2008)3类标准限值要求[昼间65dB（A），夜间55dB（A）]，产噪设备对周边声环境影响较小。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的固体废物均得到合理处置，不外排，不会对周围环境产生明显影响。 （5）防渗措施 洗车平台采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。措施可行。 4卫生防护距离结论 确认本项目设置400m卫生防护距离，本项目周边的最近敏感点为距厂界东侧450m的石各庄村。满足卫生防护距离要求。 5总量控制结论 本项目重点污染物总量控制指标为：SO2 ：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他特征污染物总量控制指标为颗粒物：11.52t/a。 6、工程可行性结论 唐山增益相方新材料科技有限公司年产20万吨纳米碳酸钙项目，符合国家产业政策；项目选址符合规划要求；排放的污染物采取相应的防治措施后，污染物的达标排放。因此，在落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化和硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表23。

表23 环境保护措施“三同时”验收一览表 污染源 治理措施 治理 对象 数量 处理 能力 处理 效率 处理效果 验收标准 废气 原料物料转运等无组织排放 半成品生产进料间采用彩钢板封闭，进料口设置软帘，并在进料间顶部设置1个雾化喷头抑尘（冬季电伴热）；半成品库内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热），内设10个雾化喷头；原料库内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热），内设6个雾化喷头；项目皮带输送机设置满足日常检修、清扫落料要求的全封闭皮带通廊，原料和产品均通过全封闭的皮带运输，皮带机头机尾均安装抑尘封。运输过程车辆使用苫布遮盖并洒水抑尘。项目成品采用全封闭运输车辆，装载高度不得超过车厢高度。 颗粒物 / / / 上风向与下风向差值＜1.0mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颚式破碎机、欧版磨粉机、振动筛 鄂式破碎机采用彩钢全封闭、欧版磨粉机采用彩钢全封闭、振动筛采用彩钢全封闭，分别经管道将粉尘引入一套离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒进行处理 颗粒物 1套 40000 m3/h η> 99.5% 颗粒物＜30mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2限值要求 超强细磨粉尘 采用两级旋风收集+离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒进行处理 颗粒物 1套 40000 m3/h η> 99.9% 颗粒物＜30mg/m3 废水 盥洗废水 厂区泼洒抑尘 COD 、SS、氨氮 / / 不外排 / 洗车平台 循环利用 / / / 不外排 / 噪 声 破碎机、振动筛机、欧版磨粉机、超强细磨、风机、输送机 基础减振、厂房隔声、风机加装消声器 噪声 综合降噪20dB(A)； ； 厂界昼间低于65dB(A) 夜间低于55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-20083类标准 固废 除尘器 外售 除尘灰 不外排 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物执行标准》（GB18599-2001）及2013修改单 生产设备 使用专用容器进行收集，暂存于危废间（20m2）内，由有资质的单位进行处理 废润滑油 不外排 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求 职工生活 环卫部门处理 生活垃圾 不外排 -- 防渗 洗车平台采用厚度为10cm的防渗混凝土浇筑，渗透系数小于1.0×10-7 cm/s。 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，地面在车间混凝土地面的基础上铺不应小于1.5mm的高密度聚乙烯（HDPER）膜，防渗层上方涂双酚A环氧乙烯基酯树脂进行防腐处理，采取上述方式防渗处理，渗透系数低于1×10-10cm/s。

结论与建议

一、结论 1、项目概况 （1）项目名称：年产20万吨纳米碳酸钙项目； （2）建设单位：唐山增益相方新材料科技有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：杨柳庄工业区； （5）工程投资：工程总投资3500万元，其中环保投资100万元，占总投资的比例为2.86%； （6）工作制度及劳动定员：项目全年工作天数300天，劳动定员12人，其中管理人员3人，技术人员及普通工人9人；项目每天2班，每班8小时。 （7）建设规模及产品方案：项目建设1条生产线，年产20万吨纳米碳酸钙。 2、环境影响分析结论 （1）大气环境影响分析结论 ①颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛等产生粉尘 项目在一级破碎（鄂式破碎机）出料口、二级破碎（两台锤式破碎机的入料口及出料口）、振动筛的入料口及出料口，分别设施集气罩，同时将振动筛的筛面封闭，通过引风机将粉尘引入一套离线脉冲布袋除尘器进行处理。项目有1台鄂破、2台锤破、3台振动筛，共设11个集气罩，每个集尘罩投影面积3㎡，大于产尘点面积1㎡的2.5倍以上。 项目风机风量为72000m³/h，过滤风速小于0.8m/min，滤料材质为涤纶针刺毡，其处理效率可达99.5%。根据同类项目类比可知，破碎、筛分过程粉尘产生量为产品的0.2%，本项目破碎、筛分过程每天工作16h，年工作4800h，粉尘产生量为600t/a，产生浓度为1736mg/m3。 经除尘器处理后粉尘排放浓度约为8.68mg/m3，排放量为3.0t/a，经一根15米排气筒排放，粉尘排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2中破碎机、振动筛等生产设备颗粒物最高允许排放限值30mg/m3。 项目破碎、筛分工序均设置在封闭的生产车间内的地下，车间地面上加盖彩钢板，无组织粉尘排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中厂界外颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3的要求。 ②原料、成品的装卸、堆存粉尘 项目的原料库规格为：高10m、长30m×宽20m，占地面积600m2，墙体为：4m砖混基础墙+6m彩钢板墙体，最大储存原料量为1600m3（合4000吨），可满足项目4天的生产需要。根据上述文件要求，项目在原料库内铺设喷淋管路，卸料点、堆存过程设水喷淋装置（冬季电伴热）。 项目成品库规格为：高8m、长50m×宽50m，占地面积2500m2，墙体为：4m砖混基础墙+6m彩钢板墙体，最大储存原料量为4000m3（合10000吨），可储存项目10天的产品。根据上述文件要求，项目在成品库内铺设喷淋管路，成品落料端设固定喷淋设施（冬季电伴热）。 采取措施后，可有效控制原料库、成品库内粉尘的产生，厂界外粉尘排放最大浓度可满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中厂界外颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3要求。 ③皮带输送过程及一级破碎入料口粉尘 项目皮带输送机设置满足日常检修、清扫落料要求的全封闭皮带通廊，原料和产品均通过全封闭的皮带运输，皮带机头机尾均设置喷洒抑尘装置（管路冬季电伴热）；一级破碎入料口设置喷洒抑尘装置（管路冬季电伴热）。 采取措施后，厂界外粉尘排放最大浓度可满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3中厂界外颗粒物无组织排放浓度1.0mg/m3要求。 ④其他 项目从西北侧1公里处的三友矿山有限公司采购废石料（粒径≤20cm），运输过程车辆使用苫布遮盖，且中途没有居民等环境保护目标，运输线路采取硬化措施，每天不间断清扫、洒水抑尘，保持路面整洁、湿润不起尘。 项目成品采用全封闭运输车辆，装载高度不得超过车厢高度，从东侧乡村路外运，运输道路同样采取硬化措施，每天不间断清扫、洒水抑尘，保持路面整洁、湿润不起尘。 措施可行。 （2）水环境影响分析结论 项目用水主要为生产用水和生活用水，由三友矿山污水处理站提供。 a、生产：主要为原料库、一级破碎入料口、产品皮带下料终端等均设喷淋设施，喷淋抑尘用水进入产品，无生产废水外排。 项目原料运输道路、产品运输道路、厂区等洒水抑尘用水安装计量装置，无废水产生。 厂区出口内侧设置洗车平台，运输车辆驶离场区前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路，按每天出入厂区车辆33辆，每辆车出厂前清洗用水量为0.2t，则每天洗车用水量为6.6t/d，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池、清水池，收集洗车及降水过程产生的废水和泥浆，沉淀后循环利用，每天补充新水，不外排。 b、生活：主要为职工日常饮用、盥洗用水，项目不设食堂、宿舍，厕所为防渗旱厕，职工生活废水用于泼洒地面抑尘，不外排。 措施可行。 （3）声环境影响分析结论 本项目噪声源主要为颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、选铁器、皮带输送机、风机等设备产生的噪声，及运输车辆、装载机产生噪声。 为了减少噪声对周围环境的影响，建设单位采取如下措施： ①对于固定声源，项目颚式破碎机、锤式破碎机、振动筛、选铁器等设备均置于封闭生产车间内的地下，地面上加盖彩钢板，建设单位对设备基础加装减振垫，皮带输送机设置封闭的皮带通廊；风机加装消声器； ②对于运输车辆等流动声源，由于噪声具有偶发性及间断性，需让运输车辆进场减速、平稳启动，最大程度降低噪声影响；装载机主要在封闭原料库内装卸运送物料，装载机产生的噪声具有间断性，对其定期维修，加强设备润滑，能有效控制噪声对环境的影响。采取措施后，可综合降噪30dB(A)。 本项目昼间各厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A）的要求，本项目夜间不生产，因此，本项目噪声对环境基本不产生影响。 措施可行。 （4）固体废物环境影响分析 本项目产生的主要固体废物为除尘器收集的除尘灰及职工生活垃圾。 职工生活垃圾集中收集，袋装化，送环卫部门指定地点统一处理。 除尘器收集的除尘灰，集中收集后，定期清理至成品库作为石粉成品外售。 措施可行。 3、总量控制结论 本项目重点污染物总量控制指标为： SO2 ：0t/a、NOx：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。 其他污染物： 颗粒物：11.52t/a。 4、项目可行性结论 综上所述，唐山增益相方新材料科技有限公司投资1200万元建设的年产20万吨纳米碳酸钙项目，符合国家产业政策，采取适当的污染防治措施，污染物达标排放；只要切实落实工程环保方案并且做到“三同时”，从环保角度而言，项目建设可行。 二、建议 为最大限度减轻本项目对周围环境的影响，确保环保设施的稳定运行，本评价提出如下建议： （1）加强生产设备的废气处理装置的运行管理和维护工作，确保其污染物达标排放； （2）加强环保宣传教育工作，提高全体职工的环境保护意识。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图 附图3 项目周边关系图 附件1 项目立项审批文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

损耗15

15

原料库、半成品进料间、半成品车间喷淋抑尘

损耗2

2

道路抑尘用水

18.62

损耗1.5

1.5

洗车平台

10

泼洒抑尘

0.12

生活用水

0.12

噪声

噪声

噪声、扬尘

噪声、扬尘

噪声、扬尘

车间结构建设

场地平整及硬化

内部建设

设备安装

土方挖掘

图2  施工期产污节点图

生活污水、建筑垃圾

原料（方解石）

汽运

半成品进料间

G1

G2、N1

颚式破碎机

G3、N2

欧式破碎机

筛上物料

G4、N3

振动筛

筛下及中间物料

G5

半成品库

汽运

G5

原料库

G6

上料

烘干

G7、N4

粉磨

G8

包装