建设项目环境影响报告表

项目名称：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂技改项目

建设单位（盖章）：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂

编制日期：2018年12月

中华人民共和国生态环境部

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂 |
| 法人代表 | 薛震 | 联系人 | 薛震 |
| 通讯地址 | 滦州市雷庄镇贾各庄村北 |
| 联系电话 | 13932570030 | 传真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦州市雷庄镇贾各庄村北 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C3099 其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 8800m2 | 绿化面积 (平方米) | — |
| 总投资 (万元) | 30 | 其中:环保投资 (万元) | 20 | 环保投资 占总投资比例% | 66.7 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模: 1项目背景 滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂于2004年4月20日编制完成了《滦县贾各庄永富石粉厂项目环境影响报告表》，2004年4月21日通过了滦县环境保护局审批，并于2015年7月29日通过了滦县环境保护局验收，验收文号：滦环验[2015]018号，企业已采取的现行环保措施不能满足现行环保要求，故企业拟投资30万元规范化厂房，进行技术改造，完善环保设备、设施。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令第1号）和国家有关法律、法规的要求，本项目属于“十九 非金属制品业”类中“56石墨及其他非金属矿物制品”小类中“其他类”，应编制建设项目环境影响报告表。为此，滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂委托我公司编制本项目环境影响报告表。在接受委托后，环评单位即派工程技术人员进行了现场踏勘、资料收集，并按照国家相关要求编制完成了本报告表。 2项目判定 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修正），本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类，属于允许类。 根据河北省人民政府办公厅《关于印发河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)的通知》等相关文件要求。本项目不属于河北省区域禁（限）批建设项目。 故本项目符合国家、地方产业政策。 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性判定如下： （1）生态保护红线 文件要求：除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目为技改项目，项目所在地不涉及铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施，不在生态保护红线范围内，满足生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 文件要求：环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为： 大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准； 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类区标准； 地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 本项目不涉及生产废水的产生及排放，少量职工盥洗废水就地泼洒抑尘，废气能够达标排放，本项目生产的固废经妥善处理后对周围环境无影响；本项目产生的污染物采取上述措施后经预测满足区域环境质量标准，不会对环境质量底线产生冲击。 （3）资源利用上线 本项目为技改项目，项目建设不开发利用自然资源，不会与资源利用上线冲突。 （4）环境准入负面清单 本项目不属于负面清单中的项目。 本项目与《建设项目环境保护管理条例》第十一条规定的“五不批”情况进行比对，本项目不在“五不批”范围内。 3原有工程概况 3.1原有工程基本情况 建设单位：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂 占地面积：8800m2。 工程投资：总投资30万元，其中环保投资3万元，占总投资的10%。 劳动定员及工作制度：劳动定员15人，每天两班，每班8小时，年生产300天。 产品方案：年生产石英石粉5000t/a。 主要原辅材料及能源消耗：年消耗石英石5000t，年消耗电能36.6万kWh， 年消耗新水16m3/d（4800m3/a）。 主要生产设备：2台湿式石碾。 3.2原有工程工艺流程及排污节点 图1 石粉生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 本项目外购矿石汽运进厂暂存与原料库内。 （1）原料储存 本项目外购矿石，汽运至原料库，入库后备用。在汽运卸车时在原料库内会产生扬尘，原料库内设置水喷淋装置（冬季电伴热），喷淋抑尘。 产污节点：主要污染物为物料装卸、转运时产生的粉尘（G1）和噪声（N1）； （2）一次破碎 原料由装载机装入上料斗，上料斗位于颚式破碎机的上方，由于重力作用，物料通过落料槽均匀地落入颚式破碎机进行破碎，落料槽为封闭型，经颚式破碎机破碎后的物料由全封闭皮带机运至滚筛进行筛分。 产污节点：向上料斗内上料产生颗粒物（G2），颚式破碎机破碎时产生颗粒物（G3），颚式破碎机运行噪声（N2）。 （3）一次筛分 经颚式破碎机破碎后的物料由全封闭皮带输送机输送至滚筛进行筛分，筛下物料经传送皮带输送至转运站，作为废料外售，筛上物料经全封闭传送皮带输送至主车间上料口。 产污节点：滚筛运行产生的颗粒物（G4）、噪声（N3）。 （4）二次破碎 物料经传送皮带输送至锤式破碎机进行二次破碎，经破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至滚动筛进行二次筛分 产污节点：锤式破碎机运行产生的颗粒物（G5）、噪声（N4）。 （5）二次筛分 经锤式破碎机破碎后的物料由全封闭皮带输送机输送至滚筛进行二次筛分，产生的少量大石子经铲车输送返回上料斗，继续破碎筛分，细粉和粗粉分别经全封闭传送皮带输送至细粉成品区和粗粉成品区。 产污节点：二次筛分产生的颗粒物（G6）、噪声（N5）。 其它产污节点：职工生活废水（W1）、布袋除尘器除尘灰（S3）、废润滑油（S4）、职工生活垃圾（S5）。 3.3原有工程审批情况 滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂于2004年4月20日编制完成了《滦县贾各庄永富石粉厂项目环境影响报告表》，2004年4月21日通过了滦县环境保护局审批，并于2015年7月29日通过了滦县环境保护局验收，验收文号：滦环验[2015]018号。 4技改项目(以下简称本项目)概况 4.1地理位置及周边关系 本项目位于滦州市雷庄镇贾各庄村北，项目不新增占地，占地面积仍为8800m2 。中心地理坐标不变，仍为北纬39.780376°，东经118.603206°。项目厂界四周均为农田。项目周边无自然保护区、水源保护地、重点文物、自然保护区、珍稀动植物，距离本项目最近的环境敏感点为项目南侧310m处的贾各庄村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 4.2基本情况 项目名称：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂技改项目。 建设单位：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂。 建设性质：技改。 工程投资：总投资30万元，其中环保投资20万元，占总投资比例66.7%。 占地面积：本项目不新增占地，占地面积仍为8800m2。 建设内容：对原有设备、设施进行升级改造，配套相应环保设备设施。 生产规模：产能不发生变化，年产石英石粉仍为5000吨。 劳动定员及工作制度：不变，劳动定员仍为15人，两班制，年工作300天，8小时/班。 4.3项目主要工程内容 本项目组成及工程内容及主要建(构)筑物见表1。 表1 主项目组成及主要建(构)筑物一览表 类型 工程名称 主要建设内容 主体工程 破碎车间 现有，占地面积150m2，规格为25m×6m×8m，基础墙1.5m，彩钢结构，内设1台颚式破碎机，1个滚筛。 主生产车间 现有，占地面积2800m2，规格为80m×35m×8m，基础墙1.5m，彩钢结构，内设1台锤式破碎机，1个滚筛。 辅助 工程 办公区 利用原有办公区，占地面积120m2（20m×6m），砖混结构 车棚 利用原有，占地面积120m2（20m×6m），PVC顶，墙体为砖混结构 储运 工程 原料库 新建，占地面积1500m2，规格为50m×30m×8m，基础墙1.5m，彩钢结构 成品区 位于主生产车间北部，占地面积为1200m2（80m×15m） 公用 工程 供水系统 利用原有自备井 排水系统 项目无生产废水外排，少量职工生活废水泼洒抑尘 供热 项目生产不用热，办公区冬季供暖、夏季制冷采用单体空调 供电 依托当地电网，年耗电量36.6万kWh。 环保 工程 废气 建设单独封闭性设备间，设计规格为18m×4m×4m，设备间地面硬化处理，设备机座加装减震垫，破碎机进料口上方1.5m处设置雾化喷淋装置（4个伞状雾化喷头），设置控制开关（或与破碎机联动）；二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理；二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理；产生粉尘共同引入1套离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒处理，传送装置：1#、2#、皮带受料点、落料点上方分别设置雾化喷淋装置（2个伞状雾化喷头）；3#、4#、5#皮带受料点上方0.5m处分别设集气罩，集气罩规格为0.8m×1.2m，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭措施。二级破碎机、筛分装置及部分传送设备全部位于全封闭生产车间，在车间上方铲车上料处上方6m处设置8个雾化喷头，成品堆存区每隔3m设置一个雾化喷头。 危废间 4m2，位于主生产车间西部 噪声治理 基础减振，厂房隔声 4.4主要生产设备 本项目主要设备见表2。 表2 本项目主要设备一览表 序号 名称 型号、类型 单位 数量 1 颚式破碎机 PE400×600 台 1 2 锤式破碎机 PCΦ1250×1250 台 1 3 滚筛 L=5000，D=1000 台 1 4 滚筛 L=4000，D=800 台 1 5 传送带 台 6 6 铲车 台 1 7 合计 - 台 11 4.5主要原辅材料、能源消耗 本项目主要原辅材料用量及能耗见表3。 表3 主要原辅料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 矿石 t/a 5200 外购（Φ5~30cm） 2 润滑油 t/a 0.02 外购 3 电 万kwh/a 36.6 当地电网 4 水 t/a 60 自备水井 4.6平面布置 厂区东部为原料库，南部为办公区和车棚，北部为主生产车间，西侧为空地。 4.7供电、供热 供电：年耗电量约为36.6万kwh/a。 采暖：本项目生产不用热，办公室夏季制冷冬季供暖采用单体空调。 4.8给排水 （1）给水 生产用水：项目生产用水主要为喷淋抑尘用水，项目在原料库、主生产车间分别设置雾化喷淋装置（冬季电伴热），上料斗及成品皮带落料点分别设置雾化喷头（冬季电伴热），用水量为5m3/d，全部进入产品或自然蒸发。 生活用水：项目无食堂、宿舍、洗浴等设施，厕所为卫生旱厕，职工生活用水按5L/人·d的用水量计算，项目职工人数15人，年工作300天，则项目职工年生活用水量为0.075m3/d(22.5m3/a)。 排水 项目无生产废水产生及外排，生活废水排放量按用水量的80%计算，则废水排放量为0.06m3/d(18m3/a)。生活废水全部泼洒地面抑尘。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 现有工程原料露天堆放，未采取任何抑尘措施，导致在装卸、运输过程中，大量粉尘随风飘散。破碎、转运设备未采取任何抑尘措施，厂区原有布袋除尘器非脉冲布袋除尘器，除尘效果差。厂区地面未硬化。拟采取的措施及处理效果详见环境影响分析部分。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。东西长50.9 km，南北宽43.8 km。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 本项目位于滦州市雷庄镇贾各庄村北，项目不新增占地，占地面积仍为1800m2 。中心地理坐标不变，仍为北纬39.780376°，东经118.603206°。项目厂界四周均为农田。项目周边无自然保护区、水源保护地、重点文物、自然保护区、珍稀动植物，距离本项目最近的环境敏感点为项目南侧310m处的贾各庄村。项目地理位置见附图1。 2地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75 km2，其中山丘面积为219.41km2，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7m，一般山丘海拔高程200-30m之间。中部平原区面积603.25 km2，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50m以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30-50m，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3 地表水及水文地质 (1)地表水 根据收集到的资料分析，地下水的补给来源主要是大气降雨补给，其次丰水期有部分河水补给。径流条件良好，流向大致自北向南，水量分布不均。其特征明显的受地形和地层岩性控制。 中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为常年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节性河，夏秋有水，冬春河干。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。 (2)水文地质 据资料统计，滦县地下水资源总量为2.43亿m3，人均占有量为455m3，在唐山市排第6位。可开采水1.6亿m3。塔坨地区形成两个浅水漏斗区。深层地下水利用率也在逐年提高。 4气候气象特征 该区域属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.7℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，无霜期平均175天。年平均降水量680.2mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况有四个特点： ⑴地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带，多年平均降水量少近49mm； ⑵一日降水极值过大，达167.7mm ，占年平均降水的25.68% ； ⑶年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6~8月份，占全年降水量的85.68% ； ⑷年际分配变率大，丰枯悬殊，据26年统计资料，降水量在383.6mm ~1031.6mm，丰年为枯年的2.7倍。全区多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12月至次年3月，冰厚0.3~0.5mm。冻土期11月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m ~0.8mm。年均风速2.4m/s，全年无主导风向。各季中，春季以SE、ESE 风频最高，分别为11.05%和10.24%；夏季风向以ESE风频最高，为9.33%；秋季N向风频最高，为12.27%，其次为WSW，风频为9.52%；冬季风频最高的为N风，为13.06%，其次为WSW、W，风频分别为8.80%、8.70%。年平均大风次数为4.7次，主要集中在春、夏和冬季，春夏近48.2%出现在下午，冬夜大风出现频率58.3%。 5 植被和生物多样性 滦县野生植物分为灌木类、乔木类、草木植物和浮游植物四大类。树木多为农田林网及四旁树，主要有杨树、柳树、刺槐、泡桐等无果树。农作物主要有玉米、小麦、薯类、豆类、棉花、花生、大白菜等。丘陵山地尚存部分野生灌草植物，灌木主要有酸枣、荆条，草本类植物主要有白羊草、白草、黄背草、狼尾草等禾本科植物。 滦县野生动物主要分为哺乳动物类、鸟类、鱼类、节肢动物、两栖动物、爬行动物、软体动物、环节动物和昆虫9大类。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、声环境等): 1大气环境质量现状 根据唐山市环境保护局网站公布的《2017年唐山市环境状况公报》： (1)城市大气环境状况 唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。 2017全年监测365天，其中有效监测天数362天，按照AQI指数等级划分，达标天数205天（其中一级天数6天，二级天数199天），同比增加5天，达标天数占总天数的56.6%；超标天数157天，占总天数的43.4%，其中：轻度污染天数（三级天数89天）占24.6%，中度污染天数（四级天数38天）占10.5%，重度污染天数（五级天数25天）占6.9%，严重污染天数（六级天数5天）占1.4%，重污染以上天数同比减少7天。 2017年全市空气质量综合指数7.96，同比下降3.90%。 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表4。 表4 2017年城市环境空气质量年均浓度值情况表（单位：ug/m3,CO为mg/m3) 指标 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3（日最大8小时平均） 2017年均值 40 59 119 66 2.0 104 年均值标准 60 40 70 35 — — 超标百分数 — 47.5% 70.0% 88.6% — — 日均值标准 150 80 150 75 4 160 2017年与上年相比 下降13.0% 上升1.7% 下降6.3% 下降10.8% 下降13.0% 上升10.6% (2)县（市）区大气环境状况 按照环境空气质量综合指数排名，从好到差依次为：曹妃甸区、迁安市、乐亭县、滦南县、迁西县、路南区、路北区、丰南区、遵化市、丰润区、玉田县、滦县、古冶区、开平区。各县（市）区环境空气质量综合指数排名详见图1。 图2 各县（市）区环境空气质量综合指数排名 （3）滦县环境质量状况 根据唐山市环境保护局网站“空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据，统计时间为2018年3月15日至21日，现状结果统计见表5。 表5 大气环境质量现状统计 污染物名称 取样时间 监测项目 标准值（μg/m3） 浓度范围（μg/m3） 标准指数 SO2 2018年3月15日-3月21日 1小时均值 500 14-92 0.028~0.184 CO 1小时均值 10000 1693-3765 0.169~0.377 NO2 1小时均值 200 14-56 0.07~0.28 O3 1小时均值 200 56-153 0.28~0.765 8小时均值 160 34-98 0.213~0.613 PM10 24小时均值 150 47-142 0.313~0.947 PM2.5 24小时均值 75 24-67 0.32~0.893 由上表可知，项目所在区域PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)二级标准及其修改单限值要求。 2声环境 评价区内声环境质量较好，可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目周边无自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；项目所在地不属于基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍惜濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；周边无文物保护单位。 距离本项目最近的环境敏感点为项目南侧310m处的贾各庄村。确定环境保护目标见表6。 表6 主要环境保护目标及保护级别一览表 环境 要素 敏感点 名称 位置 方向 与厂界距离（m） 保护对象 人口（人） 保护级别 环境 空气 贾各庄村 S 310 居民 2600 《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准及修改单 樊店子村 SE 930 居民 940 小营村 NE 2230 居民 580 陈家沟村 E 2130 居民 260 咎各庄村 E 2000 居民 590 雷庄镇 S 2390 居民 5800 新农村 SW 1390 居民 960 地下水 厂区区域内潜水 满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 声环境 厂界四周 满足《声环境质量标准》(GB 3096-2008)2类区标准

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及修改单浓度限值要求，标准值见表7。 表7 环境空气质量标准 污染因子 取值时间 浓度限值 执行标准 级别 浓度 单位 SO2 年平均 二级 60 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单 24小时平均 150 小时平均 500 NO2 24平均 80 小时平均 200 CO 24小时平均 4 mg/m3 小时平均 10 O3 日最大8小时平均 160 μg/m3 小时平均 200 PM10 年平均 70 24小时平均 150 PM2.5 年平均 35 24小时平均 75 2声环境质量标准 厂区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，标准值见表8。 表8 声环境质量标准 单位dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 2类区（厂界四周） 60 50 3水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表9。 表9 地下水质量标准 Ⅲ类 mg/L 污染物名称 标准值 污染物名称 标准值 1 pH 6.5-8.5 19 铍(mg/L) ≤0.0002 2 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) ≤450 20 汞(Hg)(mg/L) ≤0.001 3 溶解性总固体(mg/L) ≤1000 21 砷(As)(mg/L) ≤0.05 4 硫酸盐(mg/L) ≤250 22 镉(Cd)(mg/L) ≤0.01 5 氯化物(mg/L) ≤250 23 铬(六价)(Cr6+)(mg/L) ≤0.05 6 铁(Fe)(mg/L) ≤0.3 24 铜(mg/L) ≤1.0 7 锰(Mn)(mg/L) ≤0.1 25 锌(mg/L) ≤1.0 8 耗氧量（CODMn）(mg/L) ≤3.0 26 铅(mg/L) ≤0.05 9 硝酸盐(以N计)(mg/L) ≤20 27 硒(mg/L) ≤0.01 10 氰化物(mg/L) ≤0.05 28 铝（mg/L) ≤0.2 11 亚硝酸盐(以N)(mg/L) ≤0.02 29 总大肠菌群(个/L) ≤3.0 12 氨氮(NH4)(mg/L) ≤0.5 30 菌落总数（CUF/mL） ≤100 13 挥发性酚类(mg/L) ≤0.002 31 阴离子表面活性剂（mg/L) ≤0.3 14 氟化物(mg/L) ≤1.0 32 三氯甲烷(ug/L) ≤60 15 镍(mg/L) ≤0.05 33 四氯化碳(ug/L) ≤20 16 钼(mg/L) ≤0.1 34 苯(ug/L) ≤10 17 钴(mg/L) ≤0.05 35 甲苯(ug/L) ≤700 18 钡(mg/L) ≤1.0 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1大气污染物 有组织颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2要求（颗粒物：30mg/m3）。 无组织颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3要求（颗粒物：差值1.0mg/m3）。 2水污染物 项目无生产废水外排，少量职工生活废水泼洒抑尘。 3厂界噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。见表10。 表10 工业企业厂界环境噪声排放限值 单位：dB(A) 厂界噪声 昼间 夜间 2类（厂界四周） 60 55 4固体废物 一般工业固废贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单中的有关规定。危险固体废物执行《危险固体废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a。 特征污染物总量控制建议指标为： 颗粒物：5.184t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1.施工期 本项目为技改项目，施工期主要为环保设备升级改造以及原料库的建设，施工期较短，对环境影响较小，故不再赘述。 2.营运期 图3 石粉生产工艺流程及排污节点图 工艺流程简述： 本项目外购矿石汽运进厂暂存与原料库内。 （1）原料储存 本项目外购矿石，汽运至原料库，入库后备用。在汽运卸车时在原料库内会产生扬尘，原料库内设置水喷淋装置（冬季电伴热），喷淋抑尘。 产污节点：主要污染物为物料装卸、转运时产生的粉尘（G1）和噪声（N1）； （2）一次破碎 原料由装载机装入上料斗，上料斗位于颚式破碎机的上方，由于重力作用，物料通过落料槽均匀地落入颚式破碎机进行破碎，落料槽为封闭型，经颚式破碎机破碎后的物料由全封闭皮带机运至滚筛进行筛分。 产污节点：向上料斗内上料产生颗粒物（G2），颚式破碎机破碎时产生颗粒物（G3），颚式破碎机运行噪声（N2）。 （3）一次筛分 经颚式破碎机破碎后的物料由全封闭皮带输送机输送至滚筛进行筛分，筛下物料经传送皮带输送至转运站，作为废料外售，筛上物料经全封闭传送皮带输送至主车间上料口。 产污节点：滚筛运行产生的颗粒物（G4）、噪声（N3）。 （4）二次破碎 物料经传送皮带输送至锤式破碎机进行二次破碎，经破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至滚动筛进行二次筛分 产污节点：锤式破碎机运行产生的颗粒物（G5）、噪声（N4）。 （5）二次筛分 经锤式破碎机破碎后的物料由全封闭皮带输送机输送至滚筛进行二次筛分，产生的少量大石子经铲车输送返回上料斗，继续破碎筛分，细粉和粗粉分别经全封闭传送皮带输送至细粉成品区和粗粉成品区。 产污节点：二次筛分产生的颗粒物（G6）、噪声（N5）。 其它产污节点：职工生活废水（W1）、布袋除尘器除尘灰（S3）、废润滑油（S4）、职工生活垃圾（S5）。 表11 排污节点和治理措施一览表 类别 序号 产生点 主要污 染因子 产生 特征 治理措施 废气 G1 物料装卸转运 颗粒物 间断 封闭原料库、喷淋抑尘 G2 上料 颗粒物 间断 上方设置喷淋抑尘装置 G3 颚式破碎机 颗粒物 连续 建设单独封闭性设备间 G4 一次筛分 颗粒物 连续 筛分机筛体采用钢板全封闭处理（预留进、出料口），设收尘管 G5 锤式破碎机 颗粒物 连续 进料口上方设置集气罩，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理 G6 二次筛分 颗粒物 连续 筛分机筛体采用钢板全封闭处理（预留进、出料口），设收尘管 噪声 N1 物料装卸装运 Leq（A） 连续 厂房隔声 N2 颚式破碎机 Leq（A） 连续 布置在封闭车间内，且建设单独封闭性设备间，设备机座加装减震垫 N3 一次筛分 Leq（A） 连续 筛分机布置在封闭车间内，筛体采用钢板全封闭 N4 锤式破碎机 Leq（A） 连续 布置在封闭车间内，且建设单独封闭性设备间，设备机座加装减震垫 N5 二次筛分 Leq（A） 连续 筛分机布置在封闭车间内，筛体采用钢板全封闭 废水 W1 生活废水 COD、SS 间断 泼洒抑尘 固废 S1 一次筛分 砂石 间断 外售 S2 二次筛分 大石子 间断 回用生产 S3 布袋除尘器 除尘灰 间断 外售 S4 设备维修 废润滑油 间断 委托有资质单位处置 S5 职工生活 生活垃圾 间断 委托环卫部门处置

主要污染工序： 1.施工期主要污染工序 本项目为技改项目，施工期主要为环保设备升级改造以及原料库的建设，施工期较短，对环境影响较小，故不再赘述。 2.营运期主要污染工序 ⑴废水 项目不涉及生产废水产生及外排，少量职工生活废水泼洒抑尘。 ⑵废气 本项目废气主要为破碎、筛分粉尘。 ⑶噪声 本项目产噪设备主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筛等设备运行产生的噪声，噪声值为75~90dB（A），采取的噪声防治措施为设备采用彩钢封闭 ，厂房隔声等。 ⑷固废 一次筛分产生的废砂石，二次筛分产生的大石子，布袋除尘器除尘灰，设备维修产生的废润滑油，职工生活垃圾。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 处理后排放浓度 及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分粉尘 | 颗粒物 | 21.1mg/m3 3.64t/a | 0.211mg/m3 0.0364t/a |
| 废水 | 职工生活 | COD、SS | 少量 | 泼洒抑尘 |
| 固废 | 一次筛分 | 废砂石 | 196.4t/a | 0t/a |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 3.6t/a | 0t/a |
|  | 二次筛分 | 大石子 | 10t/a | 0t/a |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.9t/a | 0t/a |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 0.016t/a | 0t/a |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要是颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75~90dB（A），项目主要采取基础减震、采用低噪声设备等降噪措施，可降噪20dB（A）。经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 主要生态影响 |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目为技改项目，施工期主要为环保设备升级改造以及原料库的建设，施工期较短，对环境影响较小，故不再赘述。 营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 1.1源强分析 本项目按照现行环保要求，对厂区进行建设，并采取相应的环保措施。 本项目一级破碎机及一级破碎到转运站的传送带建独立的全封闭生产车间，转运站到中间料堆的传送带建满足日常检修要求的皮带通廊，剩余传送装置、二级破碎机及筛分装置等全部位于全封闭车间，能有效抑制破碎、筛分及转运环境产生的粉尘扩散。 一级破碎：建设单独封闭性设备间，设计规格为18m×4m×4m，设备间地面硬化处理，设备机座加装减震垫，破碎机进料口上方1.5m处设置雾化喷淋装置（4个伞状雾化喷头），设置控制开关（或与破碎机联动）。 二级破碎：二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理，有效减少风量损失。 筛分装置：筛分装置共2台，均为滚筛，筛分机筛体采用钢板全封闭处理（预留进、出料口），设收尘管，收尘管与全封闭的筛体相连接。 传送装置：1#、2#、皮带受料点、落料点上方分别设置雾化喷淋装置（2个伞状雾化喷头）；3#、4#、5#皮带受料点上方0.5m处分别设集气罩，集气罩规格为0.8m×1.2m，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭措施。 二级破碎机、筛分装置及部分传送设备全部位于全封闭生产车间，在车间上方铲车上料处上方6m处设置8个雾化喷头，成品堆存区每隔3m设置一个雾化喷头。 根据《工业污染源核算》（毛应淮.中国环境科学出版社.2007），鄂破工序颗粒物产生量为0.2kg/t矿石，锤破工序颗粒物产生量为0.5kg/t矿石。 本项目年消耗矿石5200t，故颚式破碎机粉尘产生量为3.64t/a。厂区生产线二级破碎机1个产尘点，风量按12000m3/h，两台滚筛2个尘点，风量按12000m3/h，共24000m3/h，传送带共3个产尘点（其它为喷淋），则设计风量为36000m3/h，产生粉尘采用离线清灰脉冲布袋除尘器处理，除尘器的去除效率按99%计，颗粒物的排放浓度为0.211mg/m3，排放速率为0.0076kg/h，年排放量为0.0364t/a，颗粒物的排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）表2要求（颗粒物：30mg/m3）。无组织粉尘产生量按原料用量的0.005%计算，则无组织粉尘产生量为0.26t/a，采取喷淋抑尘，封闭车间等措施后，降尘量按95%计算，则无组织排放量为0.013t/a。厂界无组织颗粒物排放能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）表3要求（颗粒物差值：1.0mg/m3）。 1.2占标率估算 本项目采用AERSCREEN估算模型对污染源占标率进行估算。 表12 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值 标准来源 PM10 24小时平均浓度限值的3倍值 0.45mg/m3 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 表13 点源污染源大气估算模式的相关参数表 序号 项目 单位 点源参数 破碎筛分粉尘 1 排放因子 — PM10 2 源强排放速率 kg/h 0.00076 3 排气筒高度 m 15 4 风量 m3/h 36000 5 排气筒内径 m 0.8 6 城市/乡村 —— 乡村 7 最高环境温度 ℃ 39.7 8 最低环境温度 ℃ -21.0 9 是否考虑地形 —— 否 10 是否考虑岸线熏烟 —— 否 图4 PM10估算结果 表14 估算模式预测结果汇总 序号 污染来源 污染物 浓度占标率（%）Pmax 最大值出现距离（m） 1 破碎、筛分 颗粒物 0.27 11 由以上估算结果可知，Pmax=0.27<1%，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目大气评价等级定为三级，三级评价项目无需进一步预测与评价。 1.3卫生防护距离 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T13201-91）规定的公式计算： 式中：Cm— 标准浓度限值（mg/m3）； L — 工业企业所需卫生防护距离（m）； r — 有害气体无组织排放源所在生产单元等效半径（m）； A，B，C，D— 计算系数，可查表求得； Qc— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）。 根据总体工程，非甲烷总烃、颗粒物的无组织排放作为计算源强，结果见表15。 表15 卫生防护距离计算结果 污染物 排放速率 （kg/h） 占地面积 （m2） 高度 m 平均风速 （m/s） 评价标准（mg/m3） 卫生防护距离（m） TSP 0.0027 2800 8 3.1 0.9 0.542 根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在 100m 以内时，级差为 50m；超过 100m，但小于或等于 1000m 时级差为 100m，计算的 L 值在两级之间时，取偏宽的一级。当按两种或两种以上的有害气体的 Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。本项目只有一种污染物，故本项目卫生防护距离设置为50m，距离本项目最近的环境敏感点为厂界南侧310m处的贾各庄村，满足卫生防护距离要求。 2.水环境影响分析 项目生产不用水，不涉及生产废水的产生及排放，项目无食堂、住宿、洗浴等设施，厕所为卫生旱厕，少量职工生活废水泼洒抑尘。 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于“J非金属矿采选及制品制造，69石墨及其他非金属矿物制品”，本项目地下水环境影响评价等级为IV，根据“导则”要求，IV类项目无需开展地下水评价。 本项目危废间均按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）关于防渗要求处理。具体防渗措施如下：最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1×10-10 cm/s。 综上所述，本项目不会对区域水环境产生明显影响。 3.噪声影响分析 项目运营期噪声源主要是颚式破碎机、锤式破碎机、滚筛等运行时产生的噪声，噪声源强约75~90dB（A），项目采取将生产设备用彩钢封闭，厂房隔声等措施，可降噪20dB（A）。噪声源强及治理措施见表16。

表16 主要噪声源及治理措施表 产噪点 设备名称 单台设备声级值/dB(A) 台(套)数 治理措施 治理后声级值/dB(A) 破碎车间 颚式破碎机 90 1 设备采用彩钢封闭，厂房隔声，可综合降噪20dB(A) 70 滚筛 75 1 55 主生产车间 锤式破碎机 90 1 70 滚筛 75 1 55 表17 项目各侧厂界噪声值预测结果一览表 项目 东侧 南侧 西侧 北侧 破碎车间与厂界之间的距离（m） 40 15 60 40 主生产车间破碎筛分区与厂界之间的距离（m） 40 35 60 15 到达厂界时噪声贡献值dB(A) 33.1 47.3 37.5 47.2 由上述分析可知，厂界四周噪声贡献值为33.1~47.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求。 4.固废环境影响分析 一次筛分筛下的废砂石的产生量约为196.4t，全部外售。 布袋除尘器除尘灰产生量约为3.6t/a，全部外售。 二次筛分筛出的大石子的量约为10t，全部返回破碎工序，回用生产。 设备维修产生的废润滑油的量约为0.016t/a，暂存危废间，委托有资质单位处置。 职工生活垃圾按0.2kg/（人·天）计算，本项目劳动定员15人，年运行300天，则生活垃圾产生量为0.9t/a。委托环卫部门处置。 表18 本项目产生情况及固废处置方式汇总 固废名称 产生工序 属性 废物 代码 产生量 t/a 处置方式 废砂石 一次筛分 一般废物 — 196.4 外售 除尘灰 布袋除尘器 — 3.6 外售 大石子 二次筛分 — 10 回用生产 生活垃圾 职工生活 — 0.9 委托环卫部门处置 废润滑油 设备维修 危险废物HW08 900-214-08 0.016 暂存危废间，委托有资质单位处置 根据《国家危险废物名录》（2016），项目危险废物储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定，根据《危险固体废物贮存污染控制标准》，要求如下： ⅰ危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 由专人对危废进行管理，并做好作好危险废物进出厂及处置情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 ⅱ危险废物的处理 危险废物定期交有资质单位处置，并签订危废处置协议。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 项目在主生产车间西部建设一座危废储存间，占地面积4m2，尺寸为2m×2m×2m，危废间地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在危废间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理，由专人对危废进行管理，并做好作好危险废物进出厂及处置情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称等。 5.环境影响经济效益损益分析 5.1主要经济指标 本项目主要经济指标见表19。 表19 主要经济技术指标表 序号 名称 单位 数量 备注 1 场区占地面积 m2 8800 2 总建筑面积 m2 4690 3 购置生产设备 台/套 11 4 吸纳就业人数 人 15 5 总投资 万元 30 6 年产量 吨/年 5000 7 年产值 万元 1000 8 年净利润 万元 200 5.2环境效益分析 项目环保投资估算结果见表20。 表20 项目环保投资估算表 项目 污染源 污染物 治理措施 投资（万） 废气 颚式破碎机、锤式破碎机、滚筛 颗粒物 建颚式破碎机建设单独封闭性设备间，设计规格为18m×4m×4m，设备间地面硬化处理，设备机座加装减震垫，破碎机进料口上方1.5m处设置雾化喷淋装置（4个伞状雾化喷头），设置控制开关（或与破碎机联动）；二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理；二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理 14 原料库、成品区、皮带机等 颗粒物 传送装置：1#、2#、皮带受料点、落料点上方分别设置雾化喷淋装置（2个伞状雾化喷头）；3#、4#、5#皮带受料点上方0.5m处分别设集气罩，集气罩规格为0.8m×1.2m，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭措施。二级破碎机、筛分装置及部分传送设备全部位于全封闭生产车间，在车间上方铲车上料处上方6m处设置8个雾化喷头，成品堆存区每隔3m设置一个雾化喷头。 2 废水 职工生活 COD、SS 泼洒抑尘 / 固废 一次筛分 废砂石 外售 / 二次筛分 大石子 回用生产 布袋除尘器 除尘灰 外售 设备维修 废润滑油 暂存危废间，委托有资质单位处置 职工生活 生活垃圾 委托环卫部门处置 噪声 生产设备 设备噪声 建设单独封闭性设备间，厂房隔声 2 防渗 危废间（2m×2m）做防渗 2 总计 20 由以上环保投资情况可以看出，该工程环保投资额的分配使用符合工程实际。从长远看，环保投资带给企业的是无形资产，它有利于企业建立良好的自身形象，扩大企业知名度，拓宽企业市场，从而增加企业收益。 5.3环境影响经济损益分析结论 本项目员工15人，年产石英石粉5000吨，本项目解决了15人的就业机会，同时增加地方财政收入，为繁荣地方经济做出一定贡献，具有良好的社会经济效益。本项目虽然对周围的声环境等造成一定的影响，但项目单位只要从各方面着手，从源头控制污染物，作好污染防治措施，削减污染物排放量，在达标排放情况下，本项目对周围环境的影响将大大减少。 因此，本项目运营从环境经济效益分析上是可行的。 6.环境管理与环境监测 6.1环境管理及环境监测制度 （1）环境管理 根据本项目实际情况制定环境管理制度 ①明确1名管理人员主管环保工作，主要职责如下： 执行环境保护法规和标准。 负责本项目设计、施工及运营期各项环保措施及监测计划的实施。 建立项目的环境管理规章制度，并经常检查督促。 编制项目的环境保护规划和计划，并组织实施。 领导和组织项目建设过程中的环境监测，建立监测档案。 搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识。 建立项目的污染物处理处置和环保设施运转的规章制度 ②明确一名技术人员为专职环保员，环保专职人员必须经过培训，考核合格后才能上岗，并接受当地环保部门的技术指导和业务监督。环保专职人员管理责任如下： 制定并实施环保工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放。 调查处理污染事故及污染纠纷；组织“三废”处理利用技术的研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 及时了解国家、地方有关环境保护的法律、法规和其他要求，及时向环境保护主管机构反映与项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策等环境保护方面的内容，听取环境保护主管机构的意见。 及时将国家、地方环境保护有关的法律、法规和规定向单位负责人汇报，及时向本单位有关机构、人员通报，组织职工进行环境保护方面的教育、培训，提高环保意识。 及时向单位负责人汇报与本项目有关的污染因素、存在的环境问题、采取的污染控制对策、实施情况等，提出改进建议。 负责制定、监督实施本单位的有关环境保护管理规章制度，负责实施污染控制措施、管理污染治理措施，并进行详细的记录，以备检查。 ③建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。 ④对全部设施正常运行情况下，最大的污染物排放量和主要噪声设备向当地环保管理部门进行申报登记，并重新办理排污许可证等事宜。 ⑤建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。 ⑥将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。 (2)企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。 该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。 (3)建设单位应当公开下列信息内容 该企业应当公开下列信息内容如下： 基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 防治污染设施的建设和运行情况； 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 其他应当公开的环境信息。 (4)信息公开方式 该企业采取以信息公开栏的方式公开相关信息。 6.2环境监测计划 为确保工程建设各项环保设施正常运行，控制环境污染，判断环境质量是否符合国家制定的环境质量标准。依据项目各个时期主要环境影响因素制定环境监测计划。 （1）监测机构及仪器、设备 环境监测工作委托具有资质的监测机构承担，不再购置监测设备。 （2）环境监测计划的基本内容 根据本工程污染物的产生特点、排放规律、排放浓度及其排放量，本项目环境监测的重点是污染源监测，主要为噪声源和废水排放。 本项目环境监测位置、监测因子和监测频率见表21。 表21 环境监测计划一览表 环境要素 监测位置 监测因子 点位 监测频率 废气 离线脉冲布袋除尘器排气筒 颗粒物 1个 1次/年 厂界无组织 颗粒物 上风向1个 1次/年 下风向3个 噪声 厂界 连续A声级 四周 1次/季度 6.3排污口规范化 项目投入运营后，建设单位需依据《排污口规范化政治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）相关要求设置规范化排污口。 （1）排污口立标要求 ①有组织废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）、《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）等相关要求；监测平台应便于开展监测活动，并能保证监测人员的安全。 ②依据国建标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。 ③排放口（源）及固体废物贮存场所使用国家环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。 ④实行雨污分流，合理确定污水排放口位置，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 （2）排污口建档要求 ①使用由国家环境保护部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。 ②登记证一览表中的标志牌的编号与标志牌辅助标志上的编号相一致。 （3）排污口管理要求 ①规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。 ② 排污单位应选派责任心强，有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。 7.总量控制分析 本项目的重点污染物排放总量控制因子为SO2、NOx、COD、氨氮。 按照河北省环保厅《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总〔2014〕283号）要求，污染物总量控制指标按照污染物排放标准进行核定。 项目无生产废水产生及外排，生活废水泼洒抑尘，不涉及COD、氨氮的产生及排放，故COD、氨氮的总量控制指标为0，本项目不涉及SO2、NOx的产生及排放，SO2、NOx的总量控制指标为0。 有组织颗粒物排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）表2要求（颗粒物：30mg/m3），本项目离线脉冲布袋除尘器风量为36000m3/h，每天运行16h，年运行300d。 则颗粒物的最高允许排放量为： 36000×16×300×30×10-9=5.184t/a 故本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a。 特征污染物总量控制建议指标为： 颗粒物：5.184t/a。 表22 本项目技改前后污染物排放“三本帐” 类别 名称 原有工程 技改工程 总体工程 排放总量 排放量 变化 产生量 排放 总量 产生量 排放 总量 废气 颗粒物 3.64t/a 0.0728t/a 3.64t/a 0.0364t/a 0.0364t/a -0.0364t/a 废水 生活污水 22.5m3/a 0m3/a 22.5m3/a 0m3/a 0m3/a 0m3/a 生产废水 0m3/a 0m3/a 0m3/a 0m3/a 0m3/a 0m3/a

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 破碎筛分粉尘 | 颗粒物 | 建设单独封闭性车间+离线脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 达标排放 |
| 废水 | 职工生活 | COD、SS | 泼洒抑尘 | 不外排 |
| 固废 | 一次筛分 | 废砂石 | 外售 | 合理处置 |
|  | 布袋除尘器 | 除尘灰 | 外售 |  |
|  | 二次筛分 | 大石子 | 回用生产 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫部门处置 |  |
|  | 设备维修 | 废润滑油 | 暂存危废间，委托有资质单位处置 |  |
| 噪声 | 项目运营期噪声源主要是颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机等设备运行时产生的噪声，噪声源强约75~90dB（A），项目主要采取基础减震、采用低噪声设备等降噪措施，可降噪20dB（A）。经预测厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 项目运营期通过增加绿化面积等措施进行生态环境保护，加强厂区及其周围环境绿化，道路两旁种植常绿小乔或灌木类树，空地种植青草及观赏性树木及花卉等，保护好厂区环境。本项目的建设对生态环境影响较小。 |

结论与建议

一、结论 1.项目概况 项目名称：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂技改项目。 建设单位：滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂。 建设性质：技改。 工程投资：总投资30万元，其中环保投资20万元，占总投资比例66.7%。 占地面积：本项目不新增占地，占地面积仍为8800m2。 建设内容：对原有设备、设施进行升级改造，配套相应环保设备设施。 生产规模：产能不发生变化，年产石英石粉仍为5000吨。 劳动定员及工作制度：不变，劳动定员仍为15人，两班制，年工作300天。8小时/班。 2.项目选址合理性 本项目位于滦州市雷庄镇贾各庄村北，项目不新增占地，占地面积仍为8800m2 。中心地理坐标不变，仍为北纬39.780376°，东经118.603206°。项目厂界四周均为农田。项目周边无自然保护区、水源保护地、重点文物、自然保护区、珍稀动植物，本项目卫生防护距离设为50m，距离本项目最近的环境敏感点为项目南侧310m处的贾各庄村，选址合理。 3.拟采取环保措施可行性 （1）废气 本项目年消耗矿石5200t，故颚式破碎机粉尘产生量为3.64t/a。厂区生产线二级破碎机1个产尘点，风量按12000m3/h，两台滚筛2个尘点，风量按12000m3/h，共24000m3/h，传送带共3个产尘点（其它为喷淋），则设计风量为36000m3/h，产生粉尘采用离线清灰脉冲布袋除尘器处理，除尘器的去除效率按99%计，颗粒物的排放浓度为0.211mg/m3，排放速率为0.0076kg/h，年排放量为0.0364t/a，颗粒物的排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）表2要求（颗粒物：30mg/m3）。无组织粉尘产生量按原料用量的0.005%计算，则无组织粉尘产生量为0.26t/a，采取喷淋抑尘，封闭车间等措施后，降尘量按95%计算，则无组织排放量为0.013t/a。厂界无组织颗粒物排放能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13 1641-2012）表3要求（颗粒物差值：1.0mg/m3） （2）废水 本项目不涉及生产废水的产生及排放，少量职工生活废水泼洒抑尘，对周边环境影响较小。 （3）噪声 本项目产噪设备主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筛等运行时产生的噪声，噪声源强约75~90dB（A），项目采取将生产设备用彩钢封闭，厂房隔声等措施，可降噪20dB（A）。经预测厂界四周噪声贡献值为33.1~47.3dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)2类标准限值要求。 （4）固废 一次筛分筛下的废砂石的产生量约为196.4t，全部外售。 布袋除尘器除尘灰产生量约为3.6t/a，全部外售。 二次筛分筛出的大石子的量约为10t，全部返回破碎工序，回用生产。 设备维修产生的废润滑油的量约为0.016t/a，暂存危废间，委托有资质单位处置。 职工生活垃圾按0.2kg/（人·天）计算，本项目劳动定员15人，年运行300天，则生活垃圾产生量为0.9t/a。委托环卫部门处置。 4总量控制结论 本项目重点污染物总量控制建议指标为： COD：0t/a、氨氮：0t/a；SO2：0t/a、NOX：0t/a。 特征污染物总量控制建议指标为： 颗粒物：5.184t/a。 工程可行性结论 滦县雷庄镇贾各庄永富石粉厂技改项目符合国家产业政策；项目选址合理，满足防护距离的要求；并且对项目运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施，并实现了污染物的达标排放。因此，在保证落实各项污染物治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。 二、建议 针对本项目特点，本环评提出以下建议： ⑴加强对设施的运行管理和维护保养，确保处理效果。 ⑵对厂区进行绿化及硬化。 三、建设项目环境保护“三同时”验收内容 建设项目环境保护竣工“三同时”验收内容见表23。 表23 建设项目环境保护竣工验收“三同时”一览表 污染源 治理措施 治理对象 数量 处理能力 处理效果 验收标准 废气 颚式破碎机 建设单独封闭性设备间，设计规格为18m×4m×4m，设备间地面硬化处理，设备机座加装减震垫，破碎机进料口上方1.5m处设置雾化喷淋装置（4个伞状雾化喷头），设置控制开关（或与破碎机联动） 颗粒物 1套 36000m3/h 颗粒物<30mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2要求 锤式破碎机 二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理 筛分装置 二级破碎机进料口上方设集气罩，集气罩规格为1.25m×1.25m，集气罩四周采用皮带板与破碎机弹性软封闭处理 其它 传送装置：1#、2#、皮带受料点、落料点上方分别设置雾化喷淋装置（2个伞状雾化喷头）；3#、4#、5#皮带受料点上方0.5m处分别设集气罩，集气罩规格为0.8m×1.2m，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭措施。二级破碎机、筛分装置及部分传送设备全部位于全封闭生产车间，在车间上方铲车上料处上方6m处设置8个雾化喷头，成品堆存区每隔3m设置一个雾化喷头。 厂界颗粒物差值<1.0mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3要求 废水 生活废水 泼洒抑尘 / / 噪声 本项目产噪设备主要为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筛等设备运行产生的噪声，噪声值为75~90dB（A），采取的噪声防治措施为设备采用彩钢封闭 ，厂房隔声等。综合降噪20dB（A）。 厂界四周昼间噪声≤60dB（A），厂界四周夜间噪声≤50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 固废 生产 一次筛分 废砂石 外售 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)及修改单 二次筛分 大石子 回用生产 布袋除尘器 除尘灰 外售 职工生活 生活垃圾 委托环卫部门处置 设备维修 废润滑油 暂存危废间，委托有资质单位处置 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单 防渗 危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）关于防渗要求处理。具体防渗措施如下：最底层采用夯实黏土，地面底层为水泥砂浆，防渗层为2mm厚高密度聚乙烯防渗布，最后以防渗混凝土做地面，表面无裂隙，渗透系数≤1×10-10 cm/s。

预审意见： 公章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公章 经办人: 年 月 日 注释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目四至关系及平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

G1

原料装卸

G2

上料斗

G3、N2

颚式破碎机

皮带

G4、N3、S1

筛下物

转运站

皮带

1#滚筛

筛上物

皮带

料斗

少量大石子（铲车运输）S2

皮带

G5、N4

锤式破碎机机

G6、N5

2#滚筛

皮带

皮带

细粉成品区

粗粉成品区

G1、N1

原料装卸

G2

上料斗

G3、N2

颚式破碎机

皮带

G4、N3、S1

筛下物

转运站

皮带

1#滚筛

筛上物

皮带

料斗

少量大石子（铲车运输）S2

皮带

G5、N4

锤式破碎机机

G6、N5

2#滚筛

皮带

皮带

细粉成品区

粗粉成品区