《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出技改项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明技改项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批技改项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县北李各庄长虹炉料加工厂技改项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县北李各庄长虹炉料加工厂 |
| 法人代表 | 尹淑艳 | 联系人 | 郑长虹 |
| 通讯地址 | 滦县东安各庄镇北李各庄村 |
| 联系电话 | 13832994438 | 传 真 | —— | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦县东安各庄镇北李各庄村北 |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 技改 | 行业类别 及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (平方米) | —— | 绿化面积 (平方米) | —— |
| 总投资 (万元) | 45 | 其中：环保 投资(万元) | 20 | 环保投资占 总投资比例 | 44.4% |
| 评价经费 (万元) | —— | 预期 投产日期 | 2019.06 |
| 工程内容及规模: 一、项目由来 滦县北李各庄长虹炉料加工厂（原名滦县冯文石粉厂，详见附件）于2003年3月委托秦皇岛冶金设计研究总院能源环保所编制《滦县滦县冯文石粉厂环境影响报告表》，该项目于2003年3月13日通过了滦县环境保护局的审批（详见附件），2014年5月企业又委托唐山市路北通利环保设备厂编写了《滦县长虹炉料加工厂环境污染整治设计方案》，于2014年5月5日通过了专家评审，企业整改后，于2014年9月23日通过了滦县环境保护局验收（滦环验[2014]023号，详见附件）。 滦县北李各庄长虹炉料加工厂在保证原有产品总产能不变的前提下，为了优化产品方案，投资45万元建设了滦县北李各庄长虹炉料加工厂技改项目，本次主要技改的内容如下： ①产品方案：将现有项目3种产品中的粒径3~10mm的石碴进行再加工，产品类别未发生变化，仍为0~1mm、1~3mm和3~10mm粒径的石碴和石粉，但3~10mm粒径的石碴产能减少，其他两种粒径的石粉产能增加，产品总产能未发生变化。 ②工艺设备：增加一台对辊机和一台滚筒筛 ③主体工程：在厂区西北角新建一座“L”型生产及成品库，占地面积320m2，结构类型为单层彩钢结构； ④环保工程：新增一套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理辊磨及筛分过程产生的颗粒物；在厂区出入口增加了一套洗车设备对进、出厂区的原料及成品运输车辆进行冲洗。 ⑤标准：现有项目执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/1641—2012)表2颗粒物有组织排放最高限值30 mg/m3的要求，技改完成后项目执行《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 根据发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》，技改项目不属于国家限制类和淘汰类项目；未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），不属于河北省限制类和淘汰类产业。 按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规的要求，技改项目应进行环境影响评价工作；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，技改项目属于“十九、非金属矿业制品业中56石墨及其他非金属矿物制品”，确定技改项目应编制环境影响报告表。滦县北李各庄长虹炉料加工厂委托我单位进行技改项目的环境影响评价工作，我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了技改项目的环境影响报告表。 二、项目判定 1、产业政策符合性判定 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》，技改项目不属于淘汰类和限制类范围；且未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号），故不属于河北省限制类和淘汰类产业。 技改项目符合国家及地方相关产业政策。 2、选址可行性分析 技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，不增加新的占地面积，占地性质为工业用地，评价范围内没有自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感目标；项目所在区域交通、通讯便利。 本技改项目厂址选择合理。 3、“三线一单”分析判定 本项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）的符合性分析如下： （1）生态保护红线 技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北的滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，不增加新的占地，占地面积1800m2。厂区中心地理坐标为北纬39°46’26.3”，东经118°38’28.23”。 技改项目不在风景区、自然保护区、集中式饮用水水源地保护区等生态保护区内。根据2018年6月29日河北省发布的《河北省生态保护红线通知》，项目所在区域不涉及生态保护区，满足生态保护红线要求。 （2）资源利用上线 项目主要是利用原矿石生产石碴及石粉，属于其他建筑材料制造，办公区采用空调供暖，车间不供暖，项目使用的能源主要为电能，项目未占用基本农田，土地资源消耗符合要求，因此项目资源利用满足要求。 （3）环境质量底线 项目所在地的环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单中相关要求；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 技改项目废气、噪声达标排放；废水主要为生活废水和洗车废水，生活废水直接用于厂区泼洒抑尘，不外排；洗车废水进沉淀池沉淀后循环使用，不外排；固废得到合理处置，不会对区域环境质量目标造成冲击影响。 （4）环境准入负面清单 技改项目为其他建筑材料制造，不属于高污染、高能耗和资源型的产业类型。项目未列入国家环境准入负面清单，目前滦州市未出台“环境准入负面清单”，待相关政策出台后，企业应符合其政策要求。 三、现有项目概况 （1）项目名称：滦县滦县冯文石粉厂项目 （2）建设单位：滦县北李各庄长虹炉料加工厂 （3）工程投资：总投资20万元、环保投资5万元，环保占总20%。 （4）地理位置及周边关系：现有项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，厂区中心地理坐标为北纬39°46’26.3”，东经118°38’28.23”。现有项目西侧为石粉厂，其余方位均为空地。 现有项目周围环境敏感点为南侧165m为北李各庄。 （5）平面布置：现有项目大门位于厂区南侧，办公室位于厂区西南角，厂区中央由南至北依次为筛分及成品库、锤破车间、颚破及中转库、原料库。 项目平面布置及周边关系详见附图3。 （6）占地面积及建设内容：现有项目占地面积1800m2，总建筑面积为1266m2，主要建设内容及构筑物一览表见表1。 表1 现有项目主要建筑物一览表 序号 名称 占地面积（m2） 结构类型 尺寸/m 层数 备注 1 筛分及成品库 770 单层彩钢结构 35*22*7 1 放置滚筒筛及储存成品 2 原料库 90 单层彩钢结构 15*6*7 1 储存原料及上料 3 颚破及中转库 132 单层彩钢结构 22*7*7 1 用于颚破及暂存颚破后的石料 4 锤破车间 154 单层彩钢结构 5*4.6*4 1 放置锤式破碎机 5 办公室 120 砖混结构 20*6*3 1 用于办公 （7）主要原料用量、能耗及主要生产设备（设施）： 现有项目主要原料用量及能耗见表2，主要使用设备及设施见表3。 表2 现有项目主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 原矿石 万t/a 1.2 外购 2 水 t/a 645 自备水井 3 电 万kwh/a 36.6 滦州市供电局 表3 现有项目主要生产设备及设施一览表 序号 设备名称 规定型号 单位 数量 1 颚式破碎机 500*700 台 1 2 锤式破碎机 150 台 1 3 滚筒筛 6000mm*1200mm 台 1 4 输送带 0.8、0.6米宽 组 5 5 料斗 3m*3m 个 1 6 铲车 40型 台 1 7 脉冲式布袋除尘器 风量45000m3/h 套 1 （8）生产规模及产品方案：现有项目产品方案为年产石碴和石粉1.2万吨。具体方案见下表。 表4 现有项目产品方案一览表 序号 产品 产量 单位 1 3~10mm石碴 0.3 万t/a 2 1~3mm石碴 0.4 万t/a 3 0~1mm石粉 0.5 万t/a （9）工作制度及定员：现有项目年工作300天，职工人数15人，生产一班制，每班8小时。 （10）公共工程 ①给水 给水：现有项目用水由厂区自备水井提供，水源和水质均能满足生产和生活需要。现有项目用水主要为生产用水和职工生活用水。现有项目生产用水为喷淋用水。 A、喷淋用水：项目在生产过程中，原材料进行破碎、筛分、原料转运过程会产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘的排放量。现有项目采用颚式破碎机、锤式破碎机入料口、中转库上方、成品库、滚筒筛等产尘点上方均装有喷淋装置。据实际调查，生产过程中喷淋用水量约为2 m3/d（600 m3/a），此过程无废水产生。 B、生活用水：现有项目不设食堂和洗浴，生活用水主要为饮用水及盥洗用水。结合当地实际用水情况，职工生活水按10L/人·d计，用水量为0.15m3/d（45m3/a）。 ②排水 盥洗废水：废水排放系数按0.8计，则盥洗废水产生量为0.12m3/d（36 m3/a）。职工盥洗废水用于厂区的泼洒抑尘，不外排。厂区内建设防渗旱厕，定期清掏作为有机肥料使用。 现有项目水量平衡见表5和图1。 表 5 现有项目用水量表 单位m3/d 序号 项目 新鲜水量 损耗水量 循环水量 排放水量 备注 1 喷淋用水 2 2 0 0 随原料进入生产工序 2 职工生活用水 0.15 0.03 0 0.12 直接泼洒抑尘 总计 2.15 2.03 0 0.12 —— ③供电：现有项目用电由滦州市电网提供。 ④供暖：现有项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 （11）现有项目工艺流程 现有项目的原料原矿石由汽车直接运输至厂区原料库内，由铲车装入料斗内，直接进入料斗下方的颚式破碎机，破碎后的石料经过1#皮带传送至中转库储存，由下方料斗落到2#皮带上，继而传送至锤式破碎机，破碎后的石料经3#皮带传送至滚筒筛进行筛分，筛分出粒径为0~1mm、1~3mm和3~10mm的石碴和石粉。筛出的成品在筛分及成品库内堆存待售。现有项目生产工艺流程及排污节点见图2 现有项目污染物排放节点如下所示： 表6 现有项目污染物排放节点一览表 类型 产生点 主要污染因子 治理措施 产生特征 排放去向 废气 颚破工序、锤破工序、筛分工序 颗粒物 采取在在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1达标排放 连续 环境 噪声 颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛等产噪设备运转及作业 噪声 低噪声设备、加装减振垫、厂房隔声等 间断 固废 废气治理 除尘灰 集中收集后外售 间断 四、技改项目概况 1、技改内容： ①产品方案：将现有项目3种产品中的粒径3~10mm的石碴进行再加工，产品类别未发生变化，仍为0~1mm、1~3mm和3~10mm粒径的石碴和石粉，但3~10mm粒径的石碴产能减少，其他两种粒径的石粉产能增加，产品总产能未发生变化。 ②工艺设备：增加一台对辊机和一台滚筒筛 ③主体工程：在厂区西北角新建一座“L”型生产及成品库，占地面积320m2，结构类型为单层彩钢结构； ④环保工程：新增一套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理辊磨及筛分过程产生的颗粒物；在厂区出入口增加了一套洗车设备对进、出厂区的原料及成品运输车辆进行冲洗。 ⑤标准：现有项目执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/1641—2012)表2颗粒物有组织排放最高限值30 mg/m3的要求，技改完成后项目执行《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 2、项目概况： （1）项目名称：滦县北李各庄长虹炉料加工厂技改项目 （2）建设单位：滦县北李各庄长虹炉料加工厂 （3）建设性质：技改 （4）总投资及环保投资：技改项目总投资45万元，其中环保投资为20万元，占总投资的44.4%。 （5）地理位置及周边敏感点： ①地理位置：技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，厂区中心地理坐标为北纬39°46’26.3”，东经118°38’28.23”。 ②周边敏感点：技改项目周围环境敏感点为南侧165m处的北李各庄村。 项目地理位置详见附图1，周边敏感点详见附图2。 （6）周边关系及平面布置： ①周边关系：技改项目西侧为石粉厂，其余方位均为空地。 ②平面布置：技改项目大门位于厂区南侧，办公室位于厂区西南角，厂区中央由南至北依次为筛分及成品库、锤破车间、颚破及中转库、原料库，生产与成品库位于厂区西北角。 技改项目平面布置及周边关系详见附图3。 （7）生产规模及产品方案：本技改项目完成后，产品为石碴和石粉，产能为1.2万吨。具体产品方案见下表： 表7 技改项目产品方案一览表 序号 产品 产量 单位 1 3~10mm石碴 0.1 万t/a 2 1~3mm石粉 0.5 万t/a 3 0~1mm石粉 0.6 万t/a （8）工程内容：技改项目不增加占地，具体建设内容为： ①主体工程：在厂区西北角建设一座生产及成品库。 ②辅助工程：不发生变动。 ③公用工程：耗电量增加，用水量增加，人员保持不变。 ④环保工程： 废气：新增一套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理辊磨及筛分过程产生的颗粒物；在厂区出入口增加了一套洗车设备对进、出厂区的原料及成品运输车辆进行冲洗。 废水：增加洗车平台，洗车废水经配套建设的沉淀池（1座）及清水池（1座）处理后循环使用，不外排。 固废：新增除尘器，从而增加了除尘灰的产量。 技改项目项目组成及建设内容详见表8。 表8 技改项目项目组成及建设内容一览表 序号 项目组成 建设内容 备注 名称 建筑面积（m2） 建筑形式 1 主体工程 原料库 90（15m*6m*7m） 单层彩钢结构 用于储存原料及上料 不变 颚破及中转库 132（22m*6m*7m） 用于破碎及半成品中转 不变 锤破车间 154（22m*7m*7m） 用于破碎 不变 筛分及成品库 770（35m*22m*7m） 砖混结构 用于筛分及成品储存 不变 生产及成品库 320 （20m*6m*7m+20m*14m*7m） 单层彩钢结构 “L”型，用于对现有产品进行再处理，并储存 新建 2 辅助工程 办公室 120（20m*6m*3m） 砖混结构 用于办公及休息 不变 3 公用工程 给水：技改项目用水由厂区自备水井提供，用水量为1329 m3/a 水量增加 排水：职工盥洗废水，直接用于厂区泼洒抑尘；厂区洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 水量增加 供电：技改项目用电由滦州市电网提供，用电量为40万kwh/a 用电量增加 供暖：技改项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖 不变 4 环保工程 废气：①上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序产生的颗粒物，采取上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气汇集于1套布袋除尘器（风量为45000m3/h），处理后经15m高排气筒P1排放；②辊磨、筛分工序产生的颗粒物，在对辊机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气汇集于1套布袋除尘器（风量为27000m3/h），处理后经15m高排气筒P2排放；③原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程以及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物采取原料、成品运输车辆加盖苫布，进出厂区对车辆进行冲洗；原料库、筛分及成品库、生产及成品库，采用全封闭并各设1台雾炮喷淋装置抑尘，颚破及中转库采用全封闭并在产尘点上方设喷淋装置，皮带运输机进行全封闭 增加了一套除尘设备 废水：职工盥洗废水，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排 不变 噪声：采取选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内+距离衰减等措施 不变 固废：主要为一般废物和生活垃圾。除尘器收集的除尘灰，集中收集后外售；沉淀池沉泥，定期清捞后，外售；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理 增加了沉泥，除尘灰产量增加 （9）技改项目主要原材料及能源消耗见表9。 表9 技改项目主要原材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 原矿石 万t/a 1.2 外购 不变 2 水 m3/a 1329 厂区自备水井提供 增加 3 电 万kwh/a 40 滦州市电网提供 增加 （10）技改项目主要生产设施及设备： 表10 技改项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 规定型号 单位 数量 备注 1 料斗 3m*3m 个 1 不变 2 颚式破碎机 500*700 台 1 不变 3 锤式破碎机 150 台 1 不变 4 滚筒筛 6000mm*1200mm 台 2 增加一台 5 对辊机 2000mm*1000mm 台 1 新增 6 铲车 40型 台 1 不变 7 皮带输送机 0.8米、0.6宽 组 10 增加5组 8 脉冲式布袋除尘器 风量45000m3/h 套 1 不变 9 脉冲式布袋除尘器 风量27000m3/h 套 1 新增 （11）工作制度及定员：技改项目不改变现有工作制度和劳动定员，年工作300天，职工定员15人，生产一班制，每班8小时。 （12）技改项目给排水： ①给水 技改项目不增加新的用水点，不新建水井，用水由厂区自备水井供应，可满足全厂用水要求；用水主要为生产用水及职工生活用水，生产用水主要为喷淋用水和洗车用水。新鲜水总量为4.43m3/d（1329m3/a）。 A、喷淋用水 项目在生产过程中，原材料进行破碎、筛分、原料转运过程会产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘的排放量。技改项目采用在原料库、筛分及成品库、生产及成品库内各设一台雾炮喷淋装置，在颚破及中转库产尘点上方安装喷淋装置。据实际调查，生产过程中喷淋用水量约为4 m3/d（1200 m3/a），此过程无废水产生。 B、洗车用水 项目在厂区出入口设置车辆喷洗装置，对进出厂区的物料车辆进行喷洗，项目每天进出厂车辆约34辆（每年10000辆），需对车身进行冲洗。根据《河北省地方标准 用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）大型车洗车用水量按40L/辆•次计算，则洗车用水量为1.36m3/d（408m3/a），洗车平台设置集水沟，沟底向排水口方向设2%流水坡度，冲洗水经集水沟收集后汇入厂区沉淀池（1m*1m*1m），经沉 淀后，进入清水池（1m*1m*1m）循环使用。洗车过程中会有水的损耗，需补充新鲜水，新鲜水补充量按洗车用水的20%计，则新鲜用水补充量约为0.28 m3/d（84m3/a）。循环水量至少为1.08 m3/d。沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。 C、生活用水 现有项目不设食堂和洗浴，生活用水主要为饮用水及盥洗用水。结合当地实际用水情况，职工生活水按10L/人·d计，用水量为0.15m3/d（45m3/a）。 ②排水 A、盥洗废水：废水排放系数按0.8计，则盥洗废水产生量为0.12m3/d（36 m3/a）。职工盥洗废水用于厂区的泼洒抑尘，不外排。 B、洗车废水：本项目洗车废水除部分损失外，全部经集水沟收集后汇入厂区沉淀池（1m*1m*1m），经沉淀后，进入清水池（1m*1m*1m）循环使用。 技改项目水量平衡见表11和图3。 表11 技改项目水量平衡一览表 单位：m3/d 序号 项目 新鲜水量 损耗水量 循环水量 排放水量 备 1 喷淋用水 4 4 0 0 随原料进入生产工序 2 洗车用水 0.28 0.28 1.08 0 经沉淀池后循环使用 3 生活用水 0.15 0.03 0 0.12 直接泼洒抑尘 总计 4.43 4.31 1.08 0.12 —— 图3 技改项目水量平衡图 单位m3/d （13）供电 技改项目用电由滦州市电网提供。 （14）供暖 技改项目车间不设取暖设施，办公室取暖采用空调取暖。 |
| 与本技改项目有关的原有污染情况及主要环境问题: 1、现有工程主要污染物排放情况 现有工程主要污染物产生及排放情况如下： （1）大气污染物 现有项目大气污染物主要为筛分、破碎过程产生的颗粒物，以及原料、成品堆存过程中产生的扬尘。现有项目采取的环保措施如下：①筛分、破碎过程产生的颗粒物产生的颗粒物，采取在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1达标排放；②原料堆存至全封闭原料库内，产品储存在全封闭厂房内，颚破及中转库上方设置喷淋装置。 根据河北绿环环境检测有限公司于2018年8月的监测数据，有组织颗粒物最大排放浓度为14.2mg/m3,满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/1641—2012)表2颗粒物有组织排放最高限值30 mg/m3的要求。 根据北京京畿分析测试中心有限公司于2019年4月09日的监测数据，无组织颗粒物最大排放浓度为0.283mg/m3, 满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/1641—2012)表3颗粒物无组织排放最高限值1.0mg/m3的要求。 （2）废水污染物 项目员工盥洗废水产生量少，含污率低，用于厂区的泼洒抑尘。 （3）噪声污染物 现有项目主要噪声污染源为颚式破碎机、锤式破碎机、滚筒筛和除尘器风机等运行时产生的的噪声，源强为75～90dB（A）。各产噪设备均采用低噪声、振动小的设备，并采取基础减振措施。 根据北京京畿分析测试中心有限公司于2019年4月09日的监测数据，昼间噪声最大值53dB（A），夜间噪声最大值42dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间50dB（A）要求。 （4）固体废物污染物 项目产生的固体废物主要为布袋除尘器收集的粉尘和职工日常生活产生的生活垃圾。 布袋除尘器收集的粉尘集中收集后作为成品装袋外售；员工生活垃圾，置于环卫部门指定地点。 综上所述，现有项目污染物均能达标排放。 2、环保手续情况 于2003年3月委托秦皇岛冶金设计研究总院能源环保所编制《滦县滦县冯文石粉厂环境影响报告表》，该项目于2003年3月13日通过了滦县环境保护局的审批（详见附件），2014年5月企业又委托唐山市路北通利环保设备厂编写了《滦县长虹炉料加工厂环境污染整治设计方案》，于2014年5月5日通过了专家评审，企业整改后，于2014年9月23日通过了滦县环境保护局验收（滦环验[2014]023号，详见附件）。3、污染物总量控制指标 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。 确定现有项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a SO2：0t/a，NOx：0t/a。颗粒物3.24t/a。 4、现有工程存在的问题及整改措施 现有项目满足环评及其批复要求，废气、废水、噪声、固体废物均能达标排放或合理处置，但不满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的相关要求。 （1）现有工程环境问题如下： ①原料库料斗未设集气装置，上料工序产生的颗粒物全部进行无组织排放；②进出厂区的物料车辆未设车辆清洗设施。 （2）整改方案： ①在原料库料斗上方加装集气装置，收集后的废气经布袋除尘器处理后，由15m高排气筒排放。②在厂区物料出入口设置车辆喷洗设施，对进、出厂区的物料车辆进行清洗。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滦州市位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3″~118°49′45″，北纬39°34′39″~39°58′25″。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，厂区中心地理坐标为北纬39°46’26.3”，东经118°38’28.23”。 2、地形地貌 滦州市地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200~30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30~50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。项目所在地地势平坦。 3、气象条件 滦州市属于暖温带半湿润的季风型大陆性气候区。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜寒、冬季寒冷少雪的特点。全年平均气温10.5℃。全年平均日照2651.5小时。常年平均降水量714.5毫米。 4、水文 滦州市地处滦河、沙河、陡河流域，境内有九条较大河流。其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、狗尿河、岳家河和小青龙河发源于境内，滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。其余四条河属季节性河流，除汛期宣泄洪水外，平时基流甚少。东界滦河在本县境内总长40.29公里，京山铁路以北长25.2公里，属山间河道，京山铁路以南长15.09公里，属平原河道。1962年最大洪峰流量3.4万秒立方米。基流也较为丰富，滦州市利用滦河水灌溉较为困难。 项目西侧为滦河下游输水总干渠。 5、植被 滦州市境内资源丰富：全县拥有58科、246种植物，盛产花生、小麦、玉米等农作物，“东路花生”、“滦州蜜瓜”、“玉丰甘薯”驰名中外、享有美誉。“宝之福”系列农产品通过有机食品认证，甜瓜、番茄、黄瓜、西瓜、葡萄等12个农产品通过农业部无公害农产品认证。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1、概况 滦州市古称滦州，隶属于河北省唐山市。地处东经118°16'，北纬39°35'，总面积1028平方公里，总人口53万。1988年3月经国务院批准，被列为沿海地区开放县。 2、地理位置 滦州市地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，西北距北京220公里，西南距天津136公里，西距唐山35公里，东距秦皇岛82公里。 3、交通运输 滦州市距天津港136公里、距秦皇岛港82公里、距京唐港76公里，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 4、电力通讯 全国最大的火力发电厂——陡河电厂座落在滦州市境内，县内有220千伏变电站1座，110千伏变电站5座，35千伏变电站7座，电力供应充足。滦州市通讯设施完善，信息网络技术飞速发展，国际互连网遍布城乡。 5、矿产资源 目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿吨，优质石灰岩储量3.5亿吨，石英长石储量3亿吨，优质石英砂岩储量6000万吨，为中国耀华玻璃集团的原料基地，花岗岩储量约1亿吨，白云岩储量约1000万吨。另外还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土等资源。 6、农牧业基础 滦州市现有耕地面积83.5万亩，粮食种植面积50万亩，主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等。常年花生种植面积30万亩，年产量5万吨，为河北省最大的花生产区县，滦州市花生产业化经营已形成一定规模。滦州市果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量8万吨。滦州市还是国家确定的优质桑蚕基地县，条桑面积3.5万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡等，肉类总产量5万吨，是国家瘦肉型猪生产基地。 7、工业门类 滦州市工业行业主要有：冶金、建材、化工、食品等。冶金产品包括小型钢材、无缝钢管、高频焊管、耐磨铸件。建筑材料包括：水泥、墙地砖、建筑空心砖、建筑用砂石料。化工产品有：塑料装饰板、塑料管材及管件、硅酸钠、碳酸钙。食品包括：白酒、啤酒、植物油、花生食品、土豆食品、巧克力、矿泉水等。 8、市场建设 全县现有各类商贸市场47个，形成了以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜、滦州建材、滦州农资以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交易规范的区域性专业批发市场。 9、文化教育 滦州市注重各类人才的培养，教育水平居河北省前列。县内有中小学校148所，各类专业技术学校7所，每年向大专院校输送1500人左右。其中滦州市一中连续几年本科上线率达90%以上。 10、投资环境 滦州市为投资者提供了广阔的发展空间。新千年，滦州市政府提出“投资到滦州市，事事都好办”的口号，不断加大招商引资力度，用硬功夫着力营造有利于商，有别于人的投资软环境，成立了行政服务中心，免费为企业实行全程服务；在滦州市招商合作局设立了“经济110”，全天24小时受理外来投资者投诉，最大限度地降低了企业在滦州市生存发展的社会成本。以开明促开放，以开放促发展，已成为滦州市人的共识。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): （1）项目所在区域评价 本次评价采用《2017年唐山市环境状况公报》。 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。按照环境空气质量综合指数排名，滦县排名12（共14县市区）。具体情况见表12。 表12 区域环境空气现状评价一览表 污染物 年评价指标 现状浓度 （µg/m3） 标准值 （µg/m3） 占标率 /% SO2 年平均质量浓度 40 60 66.67 日平均质量浓度 —— 150 —— NO2 年平均质量浓度 59 40 —— 日平均质量浓度 —— 80 —— PM10 年平均质量浓度 119 70 170 日 均质量浓度 —— 150 —— PM2.5 年平均质量 度 66 35 188.6 日平均质量浓度 75 — O 年平均质量浓度 2000 —— —— 日平均质量浓度 —— 4000 —— O3 年平均质量浓度 —— —— —— 日最大 8 小时年均浓度值 104 160 65 本技改项目上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序产生的颗粒物，采取上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1达标排放；辊磨、筛分工序产生的颗粒物，采取在对辊机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P2达标排放；原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物采取原料、成品运输车辆应加盖苫布，出入厂区门口进行对车辆进行清洗，原料库、筛分及成品库、生产及成品库，采用全封闭并各设1台雾炮喷淋装置抑尘，颚破及中转库采用全封闭并在产尘点上方设喷淋装置，皮带运输机进行全封闭等措施后厂界达标排放，对周围大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 环境空气质量现状监测与评价 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）相关规定，本评价选取滦州市环境空气质量例行监测点2017全年（1月1日至12月31日）的监测数据作为基本污染物环境空气质量现状数据，并对各污染物的年评价指标进行环境质量现状评价，现状评价结果见表13。 表13 区域环境空气现状评价结果一览表 点位名称 污染物 年评价指标 评价标准（µg/m3） 现状浓度（µg/m3） 占标率 /% 超标频率 唐山市滦县例行监测点 PM10 年平均值 70 136 194.25 100 24 小时平均第95 百分位数值 150 262.6 175.07 33.97 PM2.5 年平均值 35 91 231.43 100 24 小时平均第95 百分位数值 75 168.8 225.07 45.75 SO2 年平均值 60 52 86.67 0 24 小时平均第98 百分位数值 150 105 70.00 0.27 NO2 年平均质量浓度 40 60 150.00 100 24 小时平均第98 百分位数值 80 110.9 138.6 14.79 CO 24 小时平均第95 百分位数值 4000 3580 89.5 0 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值 160 184 155.00 16.16 由上表可知，年评价指标中二氧化硫年均值及24小时第98百分位数值、CO24小时平均第95百分位数值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求，PM10和PM2.5年平均值及24小时平均第95百分位数值、NO2年平均值及24小时平均第98百分位数值、O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单要求。 2、声环境 技改项目所在区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求，环境质量较好。 3、生态环境 技改项目所在区域内生态环境以农村环境为主，地表植被主要是人工植被，主要农作物有玉米、小麦、花生、棉花。树种主要以紫穗槐、果树为主，动物种类主要为农村饲养的家禽、家畜。区域内无名胜古迹和重点文物。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，厂区中心地理坐标为北纬北纬39°46’26.3”，东经118°38’28.23”。本技改项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，总体上不因本技改项目的实施而改变区域环境现有功能。 本项目周边主要环境保护目标见表14。 表14 环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂 距离/m 经度/° 纬度/° 大气 环境 118.64098 39.77023 北李各庄村 居住区 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 S 165 118.64174 39.76531 前李各庄村 S 655 118.62604 39.77347 昝各庄村 W 990 118.62672 39.76269 史家洼村 SW 1255 118.65178 39.75033 后佘店村 S 2475 118.62436 39.78166 陈家沟村 NW 1450 118.63492 39.78930 三山院村 N 1560 118.65007 39.79308 西安各庄村 NE 2030 118.66088 39.79372 东安各庄村 NE 2265 118.66178 39.77389 刘庄户村 E 1460 118.62441 39.79136 小营村 NW 2080 声环境 项目所在区域 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量： 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及其修改单。 表15 环境空气质量标准一览表 （单位：μg/m3） 执行标准 污染物名称 | 标准限值 年均值 24小时平均 1小时均值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单 SO2 60 150 500 NO2 40 80 200 CO（mg/m3） / 4 10 O3 / 160（日最大8小时） 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / 2、声环境质量： 技改项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准限值要求。 表16 声环境质量标准一览表 位置 执行标准《声环境质量标准》（GB3096-2008） 噪声限值 项目所在区域 2类区 昼间60 dB（A）、夜间50dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废气： （1）施工期：施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1扬尘排放浓度限值标准：监测点浓度限值80μg/m3。 （2）运营期： ①颗粒物有组织排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2破碎机、筛分机等生产设备的大气污染物最高允许排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 ②颗粒物无组织排放执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求颗粒物无组织排放浓度不超过0.5 mg/m3。 2、噪声： （1）施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中限值标准，即昼间70dB（A），夜间55dB（A）。 （2）运营期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准限值，即昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 3、固体废物： 工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》(GB18599-2001)及其修改单要求，生活垃圾满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的有关规定和要求。 具体标准值见表17。 表17 污染物排放标准一览表 类别 污染源 评价因子 标准限值 标准来源 浓度 mg/m3 排气筒 高度m 废气 上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序 颗粒物 （有组织） 10 15 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2破碎机、筛分机等生产设备的大气污染物最高允许排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求 辊磨、二级筛分工序 10 15 原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程以及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程 颗粒物 （无组织） 0.5 —— 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求 噪声 产噪设备运行及作业 等效A声级 昼间60dB（A） 夜间50dB（A） 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求 固废 一般工业固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中标准要求 生活垃圾 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的有关规定和要求 |
| 总量控制指标 | 根据《“十三五”节能减排综合性工作方案》（国发[2016]74号）、环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）。 技改项目无外排水，项目能源消耗为电能，则确定技改项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a，SO2：0t/a，NOx：0t/a。 技改项目产生特征污染物为颗粒物，依据依据《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2破碎机、筛分机等生产设备的大气污染物最高允许排放限值要求和《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 颗粒物总量控制目标值核定公式如下： M=K×Q×T/109 其中：M—总量控制目标值，t/a； K—核定标准标准值，mg/m3，本次K=10mg/m3 ； Q—废气量，Nm3/h，本次Q=Q1+Q2=45000+27000 =72000 Nm3/h； T—年有效工作时间，h，本次T=2400h； 根据上述公式核算结果，可得颗粒物1.728t/a，本评价建议大气污染物总量控制目标值为颗粒物1.728t/a。 综上所述，技改项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a ，SO2：0t/a，NOx：0t/a，特征因子：颗粒物1.728t/a。 表18 技改前后项目总量控制指标一览表 单位：t/a 项目 现有工程 排放量 技改工程 排放量 “以新带老”衰减量 建议技改后全厂 总量控制指标 COD 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 SO2 0 0 0 0 NOx 0 0 0 0 颗粒物 3.24 1.728 3.24 1.728 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 工艺流程简述： 技改项目主要是将原矿石经过破碎、筛分、辊磨、筛分后得到成品石碴和石粉。保留原有工艺的基础上进行了优化，对现有产品3~10mm的石碴通过全封闭皮带运至新建的生产及成品库房进行深加工，加工成粒径为0~1mm、1~3mm、3~10mm的石碴和石粉。现有项目各生产车间紧密相连，皮带运输机均处于密闭生产车间内。 具体工艺流程如下： （1）入料：技改项目由自卸车辆将原矿石运送入厂并卸入封闭原料库，由铲车将原矿石装入一个规格为3m*3m的料斗内。 本工序产生的污染物主要为原料运输、装卸产生的颗粒物及噪声。 （2）颚破：料斗内石料直接落入料斗下方的颚式破碎机进行破碎，破碎后的石料落到1#皮带输送机上，运送至颚破及中转库内暂存。 本工序产生的污染物主要为破碎过程产生的颗粒物及噪声。 （3）锤破：颚破及中转库下方有下料口，石料经下料口漏下由2#皮带输送机运送至锤式破碎机进行破碎。 本工序产生的污染物主要为破碎过程产生的颗粒物及噪声。 （4）一级筛分：锤破后的石料由3#皮带输送机运送至1#滚筒筛，筛分出的粒径为0~1mm、1~3mm的石碴和石粉，分别由皮带运输至筛分及成品库内暂存待售；筛分出的粒径为3~10mm的石碴由全封闭皮带运输至新建的生产与成品库内的对辊机处进行辊磨。 本工序产生的污染物主要为筛分过程产生的颗粒物及噪声。 （5）辊磨：经过一级筛分后3~10mm的石碴由全封闭皮带运输机运至对辊机进行辊磨，后由皮带运输机运至2#滚筒筛进行筛分。 本工序产生的污染物主要为辊磨过程产生的颗粒物及噪声。 （6）二级筛分：辊磨后的物料由皮带运输机运至2#滚筒筛进行筛分，筛分出0~1mm、1~3mm和3~10mm的石碴和石粉，分别由皮带运输至生产及成品库内暂存待售。 本工序产生的污染物主要为筛分过程产生的颗粒物及噪声。 工艺流程及排污节点图如下图： 项目技改后排污节点一览表详见表19。 表19 项目技改后排污节点一览表 类别 污染源 污染因子 治理措施 排放特征 废气 上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序 颗粒物 （有组织） 上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1达标排放 连续 辊磨、二级筛分工序 在对辊机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P2达标排放 原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程以及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程 颗粒物 （无组织） 原料、成品运输车辆应加盖苫布，进出厂区对车辆进行冲洗；原料库、筛分及成品库、生产及成品库，采用全封闭并各设1台雾炮喷淋装置抑尘，颚破及中转库采用全封闭并在产尘点上方设喷淋装置，皮带运输机进行全封闭 连续 废水 盥洗废水 COD、BOD、SS、氨氮 厂区泼洒抑尘 间断 洗车废水 SS 经沉淀池沉淀后循环使用 间断 噪声 产噪设备 等效A声级 低噪声设备、加装减振垫、厂房隔声等 间断 固废 沉淀池 沉泥 对沉淀池定期清捞，集中收集后外售 间歇 除尘器 除尘灰 集中收集后外售 间断 职工生活 生活垃圾 集中收集后由环卫部门统一处理 间断

主要污染工序： 施工期主要污染工序 1、废气：施工扬尘。 2、废水：施工期产生的废水主要为施工设备清洗废水、生活污水。 3、噪声：运输车辆及施工机械产生的噪声。 4、固体废物：建筑垃圾及施工队伍的生活垃圾。 运营期主要污染工序： 1、废气：技改项目废气污染物主要为上料过程、一级筛分工序、颚破工序、锤破工序、辊磨工序、二级筛分工序产生的颗粒物；原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物以及颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物。 2、废水：主要为职工生活产生的盥洗废水，洗车过程产生的洗车废水。 3、噪声：主要为产噪设备运行及作业产生的噪声。 4、固体废物：主要为除尘装置产生的除尘灰、沉淀池产生的沉泥以及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 上料过程 | 颗粒物 （有组织） | 602mg/m3，65t/a | 6.02mg/m3，0.65t/a |
|  | 颚破工序 |  |  |  |
|  | 锤破工序 |  |  |  |
|  | 一级筛分工序 |  |  |  |
|  | 辊磨工序 |  | 602 mg/m3，39t/a | 6.02 mg/m3，0.39t/a |
|  | 二级筛分工序 |  |  |  |
|  | 原料在输送、转运、堆存及装卸过程 | 颗粒物 （无组织） | 0.24t/a | ≤0.5mg/m3，0.0484t/a |
|  | 成品在输送、转运、堆存及装卸过程 | 筛分及成品库 |  | 0.18t/a | ≤0.5mg/m3，0.0363t/a |
|  |  | 生产及成品库 |  | 0.06t/a | ≤0.5mg/m3，0.0121t/a |
|  | 颚破及中转库堆存过程 |  | 0.24t/a | ≤0.5mg/m3，0.0484t/a |
| 水污 染物 | 职工生活 | 盥洗废水 | 直接用于厂区地面泼洒抑尘，不外排 |
|  | 洗车过程 | 洗车废水 | 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排 |
| 固体废物 | 除尘器 | 除尘灰 | 102.96t/a | 集中收集后外售 |
|  | 沉淀池 | 沉泥 | 2t/a | 集中收集后外售 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 2.25t/a | 将垃圾集中收集后由环卫部门统一处理 |
| 噪声 | 技改项目主要噪声污染源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，源强为75～90dB（A）。 |
| 其他 | 沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本次为技改项目，不增加新的占地面积，建设单位对厂区地面采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本技改项目新增建筑面积320平方米，主要建设生产及成品库一座，并进行设备的安装、调试。施工过程有废水、废气、噪声及固体废物产生。 1、大气环境影响分析 （1）影响分析 建设项目在其施工建设过程中，大气污染物主要有土方的堆放、清运和场地平整等过程产生的粉尘；建筑材料如水泥、白灰、砂子等在其装卸、运输、堆放过程中，因风力作用将产生扬尘污染；运输车辆往来将造成地面扬尘；施工垃圾在其堆放和清运过程中将产生扬尘。 上述施工过程中产生的废气、粉尘（扬尘）将会对周围大气环境造成污染，其中又以粉尘的危害较为严重。施工期间产生的粉尘污染主要决定于施工作业方式、材料的堆放及风力等因素，其中受风力因素的影响最大。本次评价采用类比现场实测资料进行综合分析，施工扬尘情况类比北京市环科所等单位在市政施工现场的实测资料。在一般气象条件下，平均风速为2.5m/s，建筑工地内TSP浓度为其上风向对照点的2～2.5倍，建筑施工扬尘的影响范围在其下风向可达150m，影响范围内TSP浓度平均值可达0.49mg/m3。当有围挡时，同等条件下其影响距离可缩短40%。当风速大于5m/s时，施工现场及其下风向部分区域的TSP浓度将超过空气质量标准中的二级标准，而且随着风速的增加，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。从以上分析可以看出如不对施工扬尘采取有效地治理措施，将会对周围环境造成一定影响。 （2）施工期大气污染缓解措施 根据施工期扬尘对大气环境的污染特点，拟采取以下措施减轻扬尘对大气环境的影响。 A、在施工过程中，作业场地设置稳固整齐的围挡以减轻扬尘扩散，围挡高度不低于2.5m； B、按照施工总平面布置图划分作业区、生活区、办公区，分类堆放建筑材料并设置标牌； C、使用商用混凝土； D、建筑垃圾集中、分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清；施工现场不得熔融沥青、焚烧垃圾等有毒有害物质； E、合理设置出入口，并采用混凝土硬化；设置洗车设施，保持出场车辆清洁； F、施工现场的道路、作业场地内，采用混凝土硬化； 总之，只要在施工中加强管理、切实落实好以上措施，施工场地产生的扬尘影响将大大降低，同时该环境影响将随施工的结束而消失。 2、水环境影响分析 施工用水主要为设备清洗、水泥养护用水和施工生活用水。 施工期产生的废水主要为施工设备清洗废水，主要污染物为泥砂，项目施工场地设简易沉淀池，将施工废水收集沉淀后，循环使用，废水不外排。施工期的水泥养护用水经蒸发后散失，不会对环境产生影响； 本项目施工人员主要来自附近的居民，在施工现场不设食堂、宿舍，产生的生活废水主要为盥洗废水，泼洒抑尘。施工场地设置防渗旱厕，定期清掏用。 因此，项目施工期产生的废水不会对区域水环境产生明显影响。 3、声环境影响分析 施工期噪声主要是装载机、挖掘机、推土机等施工设备产生的机械噪声和运输车辆产生的交通噪声。 为减轻施工期噪声对环境和敏感目标的影响，施工中应采取如下措施： （1）禁止使用冲击式打桩机、风锤等高噪声设备作业，采用商品混凝土。 （2）合理安排施工时间和施工进度，除工程必须外，严禁在12：00～14:00、22：00～次日6:00期间施工。 （3）将强噪声设备安装在远离敏感点处，建议将强噪声设备布置在场地的中部； （4）尽量采用低噪声施工机械，对一些设备加装消声减噪的装置，如在某些施工机械上安装消声罩等。 （5）特殊情况确需连续作业进行浇筑时，要采取有效措施降噪，事先做好附近群众工作，并报环保局备案后施工。 采取以上措施后，影响会大大减轻，并且影响是暂时的，随着施工的结束而结束。 4、固体废物环境影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和弃土，以及施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。施工期开挖土方大部分用于地基回填，弃土外运。 施工单位应按当地环卫部门的要求，将建筑垃圾和弃土运至指定地点，用于沟坑的填埋。施工人员产生的少量生活垃圾，送环卫部门进行处理。 只要合理规划，科学管理，采取有效的防护措施，施工活动不会明显影响场地周围的环境质量。并且，施工期的影响是暂时的，随着施工活动的结束，这些影响也将消失。

营运期环境影响分析： 一、大气环境影响分析 技改项目产生的有组织废气污染物主要为上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序、辊磨工序及二级筛分工序产生的颗粒物；无组织废气污染物主要为原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物和颚破后的石料在中转库内堆存产生的颗粒物。 （一）有组织颗粒物 A、上料过程产生的颗粒物 技改项目上料过程产生的颗粒物，上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，根据类比同类项目可知颗粒物的产生量按0.018kg/t-原材料计，则颗粒物产生量为0.216t/a。集气效率按95%计，则收集量为0.21t/a。 B、颚破工序产生的颗粒物 技改项目颚破工序产生的颗粒物，采取在破碎机上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，根据类比同类项目可知颚破工序产尘量为1.2kg/t-原料，项目此工序年用原料为1.2万t/a，则颗粒物产生量为14.4t/a。 C、锤破工序产生的颗粒物 技改项目锤破工序产生的颗粒物，采取在破碎机上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，根据类比同类项目可知锤破工序产尘量为2.1kg/t-原料，项目此工序年用原料为1.2万t/a，则颗粒物产生量为25.2t/a。 D、一级筛分工序产生的颗粒物 技改项目一级筛分工序产生的颗粒物，采取在滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，根据类比同类项目可知一级筛分工序产尘量为2.1kg/t-原料，项目此工序年用原料为1.2万t/a，则颗粒物产生量为25.2t/a。 E、辊磨工序产生的颗粒物 技改项目辊磨工序产生的颗粒物，采取在对辊机上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，根据类比同类项目可知辊磨筛分工序产尘量为6.5kg/t-原料，项目此工序年用原料为粒径为3~10mm的石碴，用量为0.3万t/a，则颗粒物产生量为19.5t/a。 F、二级筛分工序产生的颗粒物 技改项目二级筛分工序产生的颗粒物，采取在滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，根据类比同类项目可知二级筛分工序产尘量为6.5kg/t-原料，项目此工序年用原料为粒径为3~10mm的石碴，用量为0.3万t/a，则颗粒物产生量为19.5t/a。 项目上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序颗粒物的产生总量为65t/a，产生浓度为602mg/m3，将上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序产生的颗粒物经集气装置收集后，汇集于1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1排放，除尘器去除效率可达99%以上（本次以99%计），则颗粒物排放量为0.65t/a。则排放浓度为6.02mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2颗粒物有组织排放最高限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 项目辊磨工序、二级筛分工序颗粒物的产生总量为39t/a，产生浓度为602mg/m3，将辊磨工序、二级筛分工序产生的颗粒物经集气装置收集后，汇集于1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P2排放，除尘器去除效率可达99%以上（本次以99%计），则颗粒物排放量为0.39t/a。则排放浓度为6.02mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2颗粒物有组织排放最高限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 （二）无组织颗粒物 技改项目产生的无组织颗粒物主要为上料过程未被集气罩收集的颗粒物、颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物以及原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物。 A、上料过程未被集气罩收集的颗粒物 在上料口上方设集气装置对上料过程产生的颗粒物进行收集，收集效率为95%，则未被收集的颗粒物量为0.006t/a。 B、颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物 颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物，根据类比一般项目可知颗粒物的产生量按0.02kg/t-原材料计，则无组织颗粒物产生量为0.24t/a，产生速率为0.1kg/h。 C、原料在原料库内输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物，根据类比一般项目可知颗粒物的产生量按0.02kg/t-原材料计，则无组织颗粒物产生量为0.24t/a，产生速率为0.1kg/h。 D、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物 ①成品在筛分及成品库内输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物，根据类比一般项目可知颗粒物的产生量按0.02kg/t-成品计，则无组织颗粒物产生量为0.18t/a，产生速率为0.075kg/h。 ②成品在生产及成品库内输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物，根据类比一般项目可知颗粒物的产生量按0.02kg/t-成品计，则无组织颗粒物产生量为0.06t/a，产生速率为0.025kg/h。 环评要求采取如下措施减少颗粒物污染： A、原料、成品运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止扬尘的产生； B、原料库、筛分及成品库、生产及成品库采取在全封闭并各设1台雾炮喷淋装置进行抑尘； C、颚破及中转库全封闭并在产尘点上方设喷淋设施； D、皮带运输机进行全封闭处理； E、进出厂区车辆进行冲洗。 采用上述措施后，可降低颗粒物80%，则排放量为0.145t/a（原料库0.0484t/a，筛分及成品库0.0363t/a，生产及成品库0.0121t/a，颚破及中转库0.0484t/a），排放速率为0.01678g/s（原料库0.0056g/s，筛分及成品库0.0042g/s，生产及成品库0.0014g/s，颚破及中转库0.0056g/s），预计厂界外粉尘浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)中表3颗粒物无组织厂界排放标准限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3。 （三）大气污染物预测 1、 大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 (1)Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 (2)评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表20 评价等级判别一览表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≥10% 二级评价 1%≤Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% (3)污染物评价标准 污染物评价标准和来源见下表。 表21 污染物评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值(μg/m3) 标准来源 PM10 24小时平均 150.0 GB 3095-2012 TSP 24小时平均 300.0 GB 3095-2012 2、项目参数及结果 ①估算模型参数见表22。 表22 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） / 最高环境温度/℃ 40 最低环境温度/℃ -10 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 ( 是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 ( 是 (否 岸线距离 / 岸线方向 / ②点源、面源参数见表23，表24。 表23 点源参数一览表 名称 排气筒底部中心坐标/° 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流量 /（m3/h） 烟气温度/℃ 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（g/s） 经度 纬度 颗粒物 排气筒P1 118.64108 39.77414 40 15 0.8 45000 25 2400 正常排放 0.07523 排气筒P2 118.64079 39.77417 40 15 0.6 27000 25 2400 正常排放 0.04514 表24 矩形面源污染源参数一览表 名称 面源起点坐标/° 面源海拔高度/m 面源长度/m 面原宽度/m 与正北方向夹角 /° 面源有效排放高度/m 年排放小时数（h） 排放工况 污染物排放速率（g/s） 经度 纬度 颗粒物 原料库 118.64126 39.77428 40 15 6 -10 7 2400 正常排放 0.0056 颚破及中转库 118.64128 39.77415 40 22 6 -10 7 2400 正常排放 0.0056 筛分及成品库 118.64104 39.77382 40 35 22 -10 7 2400 正常排放 0.0042 生产及成品库 118.64075 39.7740 40 30 20 -10 7 2400 正常排放 0.0014 ③估算结果见表25，图5~图10。 图5 P1排气筒有组织排放预测结果 图6 P2排气筒有组织排放预测结果 图7 原料库无组织排放预测结果 图8 颚破及中转库无组织排放预测结果 图9 筛分及成品库无组织排放预测结果 图10 生产及成品库无组织排放预测结果 3、评级工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表25 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价 因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 排气筒P1 PM10 450.0 35.241 7.831 / 排气筒P2 PM10 450.0 18.858 4.19 / 原料库 TSP 900.0 64.861 7.206 / 颚破及中转库 TSP 900.0 59.599 6.622 / 筛分及成品库 TSP 900.0 24.521 2.724 生产及成品库 TSP 900.0 8.8863 0.9873 / 综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为排气筒P1颗粒物有组织排放的PM10，Pmax值为7.831%，Cmax为35.241ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。有组织颗粒物外排浓度满足满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2颗粒物有组织排放最高限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3；无组织颗粒物外排浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)中表3颗粒物无组织厂界排放标准限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3；对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 综上所述，采取上述措施后本项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。 4、排放量核算 （1）有组织排放量核算见下表。 表26 大气污染物有组织排放量核算一览表 序号 排放口 编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/ （kg/h） 核算年排放量/（t/a） 一般排放口 1 排气筒P1 颗粒物 6.02 0.271 0.65 2 排气筒P2 颗粒物 6.02 0.163 0.39 一般排放口合计 颗粒物 1.04 有组织排放总计 有组织排放合计 颗粒物 1.04 （2）无组织排放量核算见下表。 表27 大气污染物无组织排放量核算一览表 序号 排放口 编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 原料库 原料在输送、转运、堆存及装卸过程 颗粒物 原料运输车辆应加盖苫布，进出厂对车辆进行清洗；原料库全封闭并设1台雾炮喷淋装置等措施 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)中表3颗粒物无组织厂界排放标准限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求 ＜0.5 0.0484 2 颚破及中转库 颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程 颗粒物 颚破及中转库全封闭并在产尘点上方设喷淋设施，皮带运输机全封闭处理等措施 0.0484 3 筛分及成品库 成品在输送、转运、堆存及装卸过程 颗粒物 成品运输车辆应加盖苫布，进出厂对车辆进行清洗，成品库全封闭并各设1台雾炮喷淋抑尘，皮带运输机全封闭处理等措施 0.0363 4 生产及成品库 颗粒物 0.0121 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.145 （3）大气污染物年排放量核算见下表 表28 大气污染物年排放量核算一览表 序号 污染物 年排放量/（t/a） 1 颗粒物 1.185 二、水环境影响分析 1、技改项目用水主要为生产用水及职工生活用水，生产用水主要为喷淋用水和洗车用水。新鲜水总量为4.43m3/d（1329m3/a）。 A、喷淋用水 项目在生产过程中，原材料进行破碎、筛分、原料转运过程会产生大量的粉尘，为降低生产过程中粉尘的排放量。技改项目采用在原料库、筛分及成品库、生产及成品库内各设一台雾炮喷淋装置，在颚破及中转库产尘点上方安装喷淋装置。据实际调查，生产过程中喷淋用水量约为4 m3/d（1200 m3/a），此过程无废水产生。 B、洗车用水 项目在厂区出入口设置车辆喷洗装置，对进出厂区的物料车辆进行喷洗，项目每天进出厂车辆约34辆（每年10000辆），需对车身进行冲洗。根据《河北省地方标准 用水定额第3部分：生活用水》（DB13/T1161.3-2016）大型车洗车用水量按40L/辆•次计算，则洗车用水量为1.36m3/d（408m3/a），洗车平台设置集水沟，沟底向排水口方向设2%流水坡度，冲洗水经集水沟收集后汇入厂区沉淀池（1m*1m*1m），经沉淀后，进入清水池（1m*1m*1m）循环使用。洗车过程中会有水的损耗，需补充新鲜水，新鲜水补充量按洗车用水的20%计，则新鲜用水补充量约为0.28 m3/d（84m3/a）。循环水量至少为1.08 m3/d。沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。 C、生活用水 现有项目不设食堂和洗浴，生活用水主要为饮用水及盥洗用水。结合当地实际用水情况，职工生活水按10L/人·d计，用水量为0.15m3/d（45m3/a）。 ②排水 A、盥洗废水：废水排放系数按0.8计，则盥洗废水产生量为0.12m3/d（36 m3/a）。职工盥洗废水用于厂区的泼洒抑尘，不外排。 B、洗车废水：本项目洗车废水除部分损失外，全部经集水沟收集后汇入厂区沉淀池（1m*1m*1m），经沉淀后，进入清水池（1m*1m*1m）循环使用。 综上所述，技改项目无外排水，对周围水环境无影响。 三、地表水环境影响分析 （1）评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)，将地表水环境评价工作等级划分情况列于表29。 表29 水污染影响型建设项目评价等级判定一览表 评价工作等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m³/d）； 水污染当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 —— 注：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级 B 评价。 （2）评价工作级别确定 本项目洗车废水污染因子主要为SS，经沉淀池沉淀后贮存于清水池，用泵打回生洗车平台循环使用，生产过程中无废水外排。项目厂区内不设食堂及宿舍、浴室等生活措施，职工生活盥洗废水主要污染因子为SS、COD，且产生量较少泼洒厂区地面抑尘，不外排。参照《环境影响评价技术导则·地表水环境》(HJ2.3-2018)地表水环境影响评价工作分级判据要求，本项目生产工艺中有洗车废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境，本项目地表水环境影响评价工作级别为三级B。 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见下表。 表30 废水类别、污染物及污染治理设施信息一览表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 洗车废水 SS等 沉淀后回用 间断 —— 沉淀池、清水池 沉淀、澄清 无 (是 (否 (企业总排(雨水排放(清洁下水排放(温排水排放(车间或车间处理设施排放口 2 盥洗废水 COD、SS等 泼洒抑尘 间断 —— —— —— 无 (是 (否 (企业总排(雨水排放(清洁下水排放(温排水排放(车间或车间处理设施排放口 （3）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 本项目主要对沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s。可以有效控制对区域水污染的污染，不会对区域水环境产生明显影响。 综上所述，本项目废水治理措施可行，对周围水环境影响较小。 四、噪声环境影响分析 技改项目噪声污染源为产噪设备运行及作业产生的噪声，源强为75～90dB（A）。 环评要求采取以下措施降低噪声：采取选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内 +厂房隔声+距离衰减等措施；采取上述措施后，可综合降低噪声25dB（A）。 （1）噪声影响预测分析 预测模式：基准预测点噪声级叠加公式： 式中：Ln―叠加后总声级，dB(A)； Li―i声源至基准预测点的声级； n—噪声源数目。 用上述公式计算出各噪声源点至基准预测点的总声压级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： 式中：——距声源处的A声级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的A声级，dB； Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv=20lg(r/r0)； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB； Agr——地面效应引起的倍频带衰减量dB； Aexc——附加A声级衰减量dB，Aexc =5lg(r-r0)。 （2）预测结果和分析 本技改项目主要产噪设备情况见表31。 表31 厂区产噪设备及治理措施情况一览表 单位：dB（A） 序号 主要车间 设备名称 数量 台/套/个 单机声级值 降噪措施 降噪值 降噪后总声压级 1 颚破及中转库 颚式破碎机 1 85 采取选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内+厂房隔声+距离衰减等措施 25 60.4 2 皮带输送机 1 75 3 锤破车间 皮带输送机 1 75 25 66.3 4 锤式破碎机 1 85 5 除尘风机 1 90 6 筛分及成品库 滚筒筛 1 80 25 58.6 7 皮带输送机 4 75 8 生产及成品库 对辊机 1 85 25 66.9 9 滚筒筛 1 80 10 皮带运输机 4 75 11 除尘风机 1 90 各噪声源距离厂界的距离及各厂界噪声预测值见下表32、表33： 表32 噪声源距各厂界距离值一览表 噪声源 源强dB(A) 厂界 点源到厂界距离（m） 颚破及中转库 60.4 东厂界 15 西厂界 50 北厂界 10 南厂界 48 最近敏感点 165 锤破车间 66.3 东厂界 15 西厂界 25 北厂界 25 南厂界 42 最近敏感点 165 筛分及成品库 58.6 东厂界 15 西厂界 23 北厂界 32 南厂界 19 最近敏感点 165 生产及成品库 66.9 东厂界 50 西厂界 3 北厂界 3 南厂界 50 最近敏感点 165 表33 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 噪声源叠加后 的贡献值 标准值 达标情况 昼间 东厂界 44.5 60 达标 西厂界 57.3 60 达标 北厂界 57.4 60 达标 南厂界 38 60 达标 最近敏感点 24.7 60 达标 由预测结果可知，本技改项目夜间不生产，噪声污染源对各厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准对应限值要求。 技改项目最近敏感点为南侧165m北李各庄村，经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至50dB（A）以下，不会对其产生影响。 综上所述，本技改项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 四、固体废物影响分析 （1）固废产生、处理及排放情况 根据工程分析，本技改项目固体废弃物包括一般废物和生活垃圾。 ①一般固废 本技改项目一般固体废物为主要为除尘装置产生的除尘灰和沉淀池产生的沉泥。 A、除尘灰 除尘器收集的除尘灰，收集量为102.96t/a，集中收集后外售。 B、沉泥 技改项目沉泥产生量为2t/a，不定期对沉淀池产生的沉泥进行清捞后作为产品外售。 ②生活垃圾 技改项目不设宿舍、食堂，则按每人每天产生0.5kg/d，则生活垃圾产生量为2250kg/a（2.25t/a）。垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 通过采取以上处理措施后，本技改项目的各类固废得到有效的处理处置，对周围环境影响较小。 五、卫生防护距离 依据《制定地方大气污染物排放标准技术方法》（B/T13201-91）规定，无组织排放源所在的生产单元（生产区）与居民区之间应设置卫生防护距离，按下式计算。 式中：Cm —— 标准限值，mg/Nm3； L —— 工业企业所需卫生防护距离，m； Qc —— 工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平，kg/h； r —— 有害气体无组织排放源所在单元的有效半径，m； A、B、C、D —— 卫生防护距离计算系数。 本技改项目卫生防护距离计算见表34。 表34 本技改项目卫生防护距离计算一览表 序号 污染源 污染源类型 污染物 参数A 参数B 参数C 参数D 卫生防护距离计算值(m) 卫生防护距离(m) 1 原料库 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 4.943 50 2 颚破及中转库 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 4.004 50 3 筛分及成品库 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 1.010 50 4 生产及成品库 面源 颗粒物 470 0.021 1.85 0.84 0.317 50 由计算结果可知，技改项目大气卫生防护距离为50m，项目最近敏感点为南侧165m处的北李各庄村，满足卫生防护距离要求。 六、清洁生产分析 本技改项目按照清洁生产指标进行清洁生产分析。 （1）生产工艺与装备要求 本技改项目不属于该目录所列“淘汰落后生产工艺装备和产品”；本技改项目工艺技术成熟，具有操作方便，安全性好、劳动强度小、产品质量好等特点，且生产过程中产生污染物较少，环境污染较小。 本技改项目所用设备均不属于国家淘汰落后的装备，属于行业内先进设备。 （2）资源能源利用指标 本技改项目使用原料为原矿石，生产过程中原料利用率高，且实现了将沉淀池产生的沉泥以及布袋除尘器收集的除尘灰，集中收集后外售，综合利用，节约资源。 （3）产品指标 本技改项目产品为石碴和石粉，属于建筑材料，在销售、使用过程中不会对环境产生明显影响。 （4）污染物产生指标 本技改项目废气采取措施后均可达标排放，不会对周边产生较大影响；本技改项目废水主要为职工生活盥洗废水，直接用于厂区泼洒抑尘，不会对周边产生较大影响；噪声值符合相应国家标准要求；一般固体废物集中收集后外售，生活垃圾集中收集后由环卫部门统一处理，污染物全部做到合理处置。 （5）废物回收利用指标 本技改项目产生一般固体废物集中收集后外售，不外排。 （6）环境管理要求 本技改项目建设符合各项国家法律法规要求，污染物可做到达标排放；生产过程中实施了严格的环境管理制度，所有岗位全部培训上岗，建有完善的岗位操作制度。 本技改项目员工均具有一定文化程度，上岗前接受生产及安全培训，了解项目生产工艺，且具有生产安全意识。 综上所述，本技改项目生产工艺与装备要求、资源能源利用指标、产品指标、污染物产生指标、废物回收利用指标、环境管理要求六个指标，均满足清洁生产要求。 七、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理是通过法律、经济、技术、行政、教育等手段，限制危害环境质量的人的活动，以协调发展与环境的关系，达到既发展经济又保护环境的目的。环境管理要纳入企业管理的各个环节，各业务部门分工负责。 因此，根据本技改项目实际情况，项目实施后厂内应设置环境管理机制，设主管1名，负责本技改项目环境保护日常工作；在主要排污岗位设兼职的环保员，负责对环保设施的操作、维护和保养以及对污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案。 ①机构设置 搞好环境保护工作的前提是组织落实，依据我国的制度，企业的法人代表是企业环境保护工作的负责人，该公司组成以总经理为首的环境管理机构。 ②主要职责 A、贯彻执行《中华人民共和国环境保护法》及其相关法律、法规，按国家的环保政策、环境标准及环境监测要求，制定环境管理规章制度，并监督执行； B、掌握本企业各污染源治理措施工艺、设备、运行及维护等资料，掌握废物综合利用情况，建立污染控制管理档案； C、检查企业环保设施的运行情况，领导和组织本企业的环境监测工作，制定应急防范措施，一旦发生风险排污应及时组织好污染监测工作，并分析原因，总结经验教训，杜绝污染事故的发生； D、制定生产过程中各项污染物排放指标以及环保设施的运行参数，并定期考核统计； E、推广应用先进的环保技术和经验，组织开展环保专业技术培训，搞好环境保护的宣传工作，提高全厂人员的环境保护意识； F、监督本技改项目环保设施的安装、调试等工作，坚持“三同时”原则，保证环保设施的设计、施工、运行与主体工程同时进行。 ③项目环境信息公开 A、企业信息公开内容 根据《企业事业单位环境信息公开办法》(环保部令第31号)的有关规定，企业应建议专门机构对本单位真实环境信息进行公开，公开内容应包括项目工程内容及污染物排放信息，主要公开内容如下： a、基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； b、排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； c、防治污染设施的建设和运行情况； d、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； e、突发环境事件应急预案； f、其他应当公开的环境信息。 表35 企业信息公开内容一览表 单位名称 滦县北李各庄长虹炉料加工厂 法人 尹淑艳 联系人 郑长虹 电话 13832994438 统一社会信用代码（组织机构代码） 92130223MA08EJGW6Q 建设地点 滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内 总投资 45万元 项目内容 技改项目不增加占地，在厂区西北角建设一座生产及成品库，用于对现有产品进行再加工，并储存。内置一台对辊机，一台滚筒筛 污染源定期监测结果 废气、噪声等监测数据 环保设施运行情况 环保设施运行参数、在线数据等 公开方式 企业网站或区域环保网站 B、污染源排放清单 根据技改项目建设情况，给出污染物排放清单，明确污染物排放的管理要求。清单主要包括治理工程组成，建设项目拟采取的环境保护措施及主要运行参数，排放的污染物种类、排放浓度和总量指标，排污口信息，执行的环境标准，环境风险防范措施以及环境监测等，项目污染源排放清单如表36所示： 表36 污染源排放清单一览表 工程组成 污染物 种类 治理设施 排放 浓度 总量控制 排污口信息 执行标准 废气 上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序 颗粒物 （有组织） 上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1达标排放 6.02 mg/m3 SO2：0t/a NOx：0t/a 颗粒物：1.728 t/a 排气筒 P1 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2破碎机、滚筒筛等生产设备的大气污染物最高允许排放限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3 辊磨工序、二级筛分工序 在对辊机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P2达标排放 6.02 mg/m3 排气筒 P2 原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程以及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程 颗粒物 （无组织） 采取原料、成品运输车辆应加盖苫布，出入厂区门口进行对车辆进行清洗，原料库、筛分及成品库、生产及成品库，采用全封闭并各设1台雾炮喷淋装置抑尘，颚破及中转库采用全封闭并在产尘点上方设喷淋装置，皮带运输机进行全封闭 ＜0.5 mg/m3 厂界四周 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3。 废水 职工生活 盥洗废水 直接用于厂区泼洒抑尘 COD：0t/a 氨氮：0t/a 不外排 洗车过程 洗车废水 经沉淀池沉淀后循环使用 不外排 噪声 产噪设备运行及作业 等效A声级 选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内+厂房隔声+距离衰减 75~90dB(A） —— 厂界四周 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)2类标准 固体废物 沉淀池 沉泥 对沉淀池定期清捞，集中收集后外售 2t/a —— — 《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 除尘器 除尘灰 集中收集后外售 102.96t/a 职工生活 生活垃圾 集中收集后由环卫部门统一处理 2.25t/a —— — 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的有关规定和要求 其他 沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s （2）环境监测计划 环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。 通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。 ①环境监测机构及设备配置 环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《全国环境监测管理条例》要求，本评价建议拟建工程的环境监测工作可委托当地有资质的环境监测机构承担。 ②监测计划 根据污染物排放特征及地下水流向，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。拟建工程投入运行后，各污染源监测因子、监测频率情况见表37。 表37 监测计划一览表 监测点位 监测指标 监测频次 执行排放标准 废气 排气筒P1进、出口 颗粒物（有组织） 一年一次 《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2和表3相应标准限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求 排气筒P2进、出口 颗粒物（有组织） 一年一次 厂界 颗粒物（无组织） 一年一次 噪声 厂界四周 噪声 一季一次 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准 （3）企业排污口规范化 排污口是企业污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。 ①具体管理原则 A、向环境排放污染物的排放口必须规范化。 B、将列入总量控制的污染物排污口列为管理的重点。 C、排污口应便于采样与计量监测，便于日常监督检查。 D、如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 E、废气排放筒应设置便于采样、监测的采样孔和采样平台，应符合《污染源监测技术规范》。 F、工程固废堆存时，专用堆放场应设有防扬散、防流失、防渗漏措施。 ②排污口立标管理 污染物排放口必须实行规范化整治，应按照国家《环境保护图形标志》 （GB15562.1-1995）与（GB15562.2-95）相关规定，设置由国家环保总局统一定点制作和监制的环保图形标志牌；环保图形标志牌位置应距污染物排放口（源）或采样点较近且醒目处，设置高度一般为标志牌上缘距离地面 2m 处；重点排污单位污染物排放口，以设置立式标志牌为主，一般排污单位污染物排放口可根据情况设立式或平面固定式标志牌；对一般性污染物排放口应设置提示性环保图形标志牌。 ③排污口建档管理 使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容，项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。 九、技改项目建成后全厂主要污染物排放量变化情况 技改项目建成后全厂主要污染物变化情况详见表38。 表38 污染物排放情况汇总一览表 类型 污染物 现有工程排放量（t/a） 技改工程排放量（t/a） 以新带老削减量（t/a） 全厂排放量 （t/a） 排放增减量 （t/a） 废气 颗粒物 3.24 1.04 3.24 1.04 -2.2 废水 COD 0 0 0 0 0 NH3-N 0 0 0 0 0 固体废物 沉泥 0 2 0 2 +2 除尘灰 50.49 102.96 50.49 102.96 +52.47 生活垃圾 2.25 2.25 2.25 2.25 0

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序 | 颗粒物 （有组织） | 上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1达标排放 | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2破碎机、滚筒筛等生产设备的大气污染物最高允许排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3 |
|  | 辊磨工序、二级筛分工序 |  | 在对辊机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P2达标排放 |  |
|  | 原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程以及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程 | 颗粒物 （无组织） | 采取原料、成品运输车辆应加盖苫布，出入厂区门口进行对车辆进行清洗，原料库、筛分及成品库、生产及成品库，采用全封闭并各设1台雾炮喷淋装置抑尘，颚破及中转库采用全封闭并在产尘点上方设喷淋装置，皮带运输机进行全封闭 | 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3 |
| 水污 染物 | 职工生活 | 盥洗废水 | 直接用于厂区泼洒抑尘 | 不外排 |
|  | 洗车过程 | 洗车废水 | 经沉淀池沉淀后循环使用 | 不外排 |
| 固体废物 | 沉淀池 | 沉泥 | 定期对沉淀池产生的沉泥进行清捞后，集中收集后外售 | 合理处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后外售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集后由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 噪声污染源为产噪设备运行及作业时产生的噪声，源强为75～90dB（A）。采取现有的设备选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内+厂房隔声+距离衰减等措施后各厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值要求 |
| 其他 | 沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s |
| 生态保护措施及预期效果： 技改项目施工量少，建设单位对厂区地面已采取硬化处理措施，并在空闲地合理绿化，种植草坪，对生态环境具有一定的补偿作用，不会对生态环境造成影响 |

# 结论与建议

1、结论 1.1建设项目概况 （1）项目名称：滦县北李各庄长虹炉料加工厂技改项目。 （2）建设单位：滦县北李各庄长虹炉料加工厂。 （3）建设性质：技改。 （4）总投资及环保投资：技改项目总投资45万元，其中环保投资为20万元，占总投资的44.4%。 （5）建设地点：技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，厂区中心地理坐标为北纬39°46’26.3”，东经118°38’28.23”。 （6）生产规模及产品方案：本技改项目完成后，产品为石碴和石粉，产能为50万吨。 （7）技改内容：①产品方案：将现有项目3种产品中的粒径3~10mm的石碴进行再加工，产品类别未发生变化，仍为0~1mm、1~3mm和3~10mm粒径的石碴和石粉，但3~10mm粒径的石碴产能减少，其他两种粒径的石粉产能增加，产品总产能未发生变化。②工艺设备：增加一台对辊机和一台滚筒筛；③主体工程：在厂区西北角新建一座“L”型生产及成品库，占地面积320m2，结构类型为单层彩钢结构；④环保工程：新增一套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理辊磨及筛分过程产生的颗粒物；在厂区出入口增加了一套洗车设备对进、出厂区的原料及成品运输车辆进行冲洗；⑤标准：现有项目执行《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/1641—2012)表2颗粒物有组织排放最高限值30 mg/m3的要求，技改完成后项目执行《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 1.2产业政策符合性结论 根据国家发改委第21号《产业结构调整目录(2011年本) (2013年修正) 》，本技改项目不属于国家限制类和淘汰类项目， 未列入《河北省新增限制类和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发[2015]7号）不属于河北省限制类和淘汰类产业。 本次技改项目，符合国家产业政策，适合本地产业发展。 1.3项目选址及平面布置可行性结论 技改项目位于滦县东安各庄镇北李各庄村北，滦县北李各庄长虹炉料加工厂院内，不增加新的占地面积；技改项目技改项目大门位于厂区南侧，办公室位于厂区西南角，厂区中央由南至北依次为筛分及成品库、锤破车间、颚破及中转库、原料库，生产与成品库位于厂区西北角。厂区整体平面布置合理。 技改项目所在区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，符合环境功能区划要求；厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护目标。 因此本技改项目厂址选择合理。 1.4环境影响分析结论 1.4.1废气 技改项目产生的有组织废气污染物主要为上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序、辊磨工序及二级筛分工序产生的颗粒物；无组织废气污染物主要为原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物和颚破后的石料在中转库内堆存产生的颗粒物。 （1）有组织颗粒物 ①上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序产生的颗粒物 项目上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序产生的颗粒物采取入料口上方设置集气装置，破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，在经集气装置收集后，汇集于1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P1排放，预计颗粒物排放浓度为6.02mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2颗粒物有组织排放最高限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 ②项目辊磨工序、二级筛分工序产生的颗粒物 项目辊磨工序、二级筛分工序产生的颗粒物采取对辊机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，经集气装置收集后，汇集于1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒P2排放，预计颗粒物排放浓度为6.02mg/m3，满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2颗粒物有组织排放最高限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3。 （2）无组织颗粒物 技改项目产生的无组织颗粒物主要为上料过程未被集气罩收集的颗粒物、颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程产生的颗粒物以及原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程产生的颗粒物。 环评要求采取如下措施减少颗粒物污染： A、原料、成品运输车辆应加盖苫布，既可防止物料的散落，又可防止扬尘的产生； B、原料库、筛分及成品库、生产及成品库采取在全封闭并各设1台雾炮喷淋装置进行抑尘； C、颚破及中转库全封闭并在产尘点上方设喷淋设施； D、皮带运输机进行全封闭处理； E、进出厂区车辆进行冲洗。 采用上述措施后，预计厂界外粉尘浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)中表3颗粒物无组织厂界排放标准限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3。 （3）大气污染物预测 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 根据表25及图5~图10估算结果，本项目Pmax最大值出现为排气筒P1颗粒物有组织排放的PM10，Pmax值为7.831%，Cmax为35.241ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。有组织颗粒物外排浓度满足满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)表2颗粒物有组织排放最高限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3；无组织颗粒物外排浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》(DB 13/ 1641-2012)中表3颗粒物无组织厂界排放标准限值，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3；对周围居住区大气环境影响较小，不会改变当地大气环境质量功能。 综上所述，采取上述措施后技改项目产生的大气污染物对周围大气环境影响较小。 1.4.2废水 技改项目产生的废水主要职工盥洗废水，直接用于厂区泼洒抑尘，不外排；洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。 综上所述，采取上述措施后技改项目产生的废水，对周围水环境无影响。 1.4.3噪声 技改项目噪声污染源为产噪设备运行及作业产生的噪声，源强为75～90dB（A）。 环评要求采取以下措施降低噪声：采取选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内 +厂房隔声+距离衰减等措施后，可综合降低噪声25dB（A）。 由预测结果可知，本技改项目噪声污染源对各厂界的噪声预测值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类区标准对应限值要求。 技改项目最近敏感点为南侧165m北李各庄村，再经距离衰减后，敏感点处的噪声贡献值可降至50dB（A）以下，不会对其产生影响。 综上所述，本技改项目噪声治理措施可行，对周围环境影响较小。 1.4.4 固体废物 （1）固废产生、处理及排放情况 根据工程分析，本技改项目固体废弃物包括一般废物和生活垃圾。 ①一般固废 本技改项目一般固体废物为主要为除尘装置产生的除尘灰和沉淀池产生的沉泥。 A、除尘灰 除尘器收集的除尘灰，收集量为102.96t/a，集中收集后外售。 B、沉泥 技改项目沉泥产生量为2t/a，不定期对沉淀池产生的沉泥进行清捞后作为产品外售。 ②生活垃圾 技改项目不设宿舍、食堂，则按每人每天产生0.5kg/d，则生活垃圾产生量为2250kg/a（2.25t/a）。垃圾集中收集后由环卫部门统一处理。 通过采取以上处理措施后，本技改项目的各类固废得到有效的处理处置，对周围环境影响较小。 综上所述，本技改项目产生的固体废物均得到合理处置，对周围环境无影响。 1.5污染防治措施可行性分析结论 技改项目采用的各项污染治理措施工艺成熟、可靠，经济合理，防治措施可行，可保证污染物达标排放。 1.6污染物排放总量控制分析结论 依据国家关于污染物排放执行总量控制的有关规定，同时根据环境保护部《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发〔2014〕197号）要求，技改项目污染物总量控制指标为COD：0t/a，氨氮：0t/a ，SO2：0t/a，NOx：0t/a，特征因子：颗粒物1.728t/a。 1.7项目建设可行性结论 技改项目的建设符合国家产业政策，选址可行。在落实环评提出的各项污染防治措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放，可满足总量控制要求，从环境保护角度分析，技改项目的建设可行。 3、建议 （1）加强企业内部管理，建立和健全各项环保规章制度，提高人员环保意识和法制观念，确保各种污染治理设施长期稳定运行、达标排放。 （2）重视技术进步，在企业深入开展清洁生产，降低原材料和能源消耗，做到污染物全过程控制。 （3）企业应严格落实环评提出的环保措施，如有生产工艺变更及增加产生污染的配套工程，须向当地环保部门申报。 4、建设项目竣工环境保护验收内容 环境保护措施“三同时”验收一览表详见下表： 表39 环境保护措施“三同时”验收一览表 类别 污染源 防治对象 防治措施 数量 验收 指标 验收标准 投资 废气 上料过程、颚破工序、锤破工序、一级筛分工序 颗粒物 （有组织） 上料过程在全封闭原料库内进行，入料口上方设置集气装置，在破碎机、滚筒筛上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为45000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放 1 套 10 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2破碎机、滚筒筛等生产设备的大气污染物最高允许排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物有组织排放浓度不超过10 mg/m3 6万元 辊磨工序、二级筛分工序 在滚筒筛、对辊机上方至落料点以上全封闭并安装废气收集装置，收集后的废气由1套风量为27000m3/h的脉冲式布袋除尘器处理后，经15m高排气筒达标排放 1 套 原料、成品在输送、转运、堆存及装卸过程以及颚破后的石料在颚破及中转库堆存过程 颗粒物 （无组织） 采取原料、成品运输车辆应加盖苫布，出入厂区门口进行对车辆进行清洗，原料库、筛分及成品库、生产及成品库，采用全封闭并各设1台雾炮喷淋装置抑尘，颚破及中转库采用全封闭并在产尘点上方设喷淋装置，皮带运输机进行全封闭 3台 0.5 mg/m3 《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3作业场所颗粒物无组织排放限值要求，同时满足《2019年“十项重点工作”工作方案》（唐办发[2019]3号）的要求，颗粒物无组织排放浓度不超过0.5mg/m3 3万元 废水 职工日常生活 盥洗废水 直接用于厂区泼洒抑尘 — — 不外排 — 噪声 产噪设备 噪声 选用低噪设备+基础减振+放置封闭车间内 +厂房隔声+距离衰减 — 2类区 昼间60 dB（A） 夜间50 dB（A） 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准限值 3万元 固体废物 沉淀池 沉泥 定期对沉淀池产生的沉泥进行清捞，集中收集后外售 — — 《一般工业固体废物贮存、处置场控制标准》（GB18599-2001）及其修改单 2万元 除尘器 除尘灰 集中收集后外售 — 职工生活 生活垃圾 集中收集后由环卫部门集中收集统一处理 《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)中的有关规定和要求 — 绿化及硬化 厂区已进行合理硬化、绿化，做到“非硬即绿” 2万元 防渗 沉淀池、清水池、集水沟采用混凝土一体浇筑，渗透系数≤10-7cm/s 4万元 合计 环保投资20万元，环保占总44.4% 20万元

预审意见： 公 章 经办人: 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人: 年 月 日 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附图1 项目地理位置图 附图2 项目周边敏感点图 附图3 项目厂区平面布置及周边关系图 附件1 营业执照 附件2 现有项目审批意见 附件3 现有项目验收意见 附件4 原环评有效性证明 附件5 监测报告 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应 进行专项评价。 技改项目不涉及专项评价

# Text boxes

图1  现有项目水量平衡图  单位m3/d

图2  现有项目生产工艺流程及排污节点图

图4  技改项目工艺流程及排污节点图