建设项目环境影响报告表

项目名称：滦州市榛子镇前小寨等五村

农村生活污水处理工程项目

建设单位(盖章):滦州市榛子镇人民政府

编制日期：2019年4月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦州市榛子镇前小寨村等五村农村生活污水处理工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦州市榛子镇人民政府 |
| 法人代表 | 葛立国 | 联系人 | 刘树影 |
| 通讯地址 | 滦州市榛子镇人民政府 |
| 联系电话 | 13473916987 | 传真 | 03157506618 | 邮政编码 | 063707 |
| 建设地点 | 河北省滦州市榛子镇前小寨等五村 |
| 备案部门 | 滦州市发展改革局 | 批准文号 | 滦发改字[2018]111号 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别 及代码 | D4620污水处理及其再生利用 |
| 占地面积 (平方米) | 2235 | 绿化面积 (平方米) | 670.5 |
| 总投资 (万元) | 2400 | 其中环保投资(万元) | 2400 | 环保投资占总投资比例 | 100% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2019年12月 |
| 工程内容及规模： 1、项目建设背景 陡河水库是唐山重要的饮用水水源，龙湾河、管河位于陡河水库上游。榛子镇范围内有30余个村庄位于一级、二级水源保护区内；其中前小寨、宋家峪、南平庄位于一级水源保护区，上尤各庄、相公庄村位于二级水源保护区，由于五个村内没有完整的生活污水管网，村内生活的3000余户居民，9000余人每年产生的生活污水约15.5万无组织排放，污水中含有较高的COD、BOD、氨氮等污染物，将会严重影响当地水质和土壤条件，破坏当地生态环境水库的上游支流，这会对距离下游的陡河水库生态环境产生较为严重的影响。 为了保护龙湾河与管河，保护陡河水库生态环境，减少对村周边地表水系的环境污染，为了响应滦州市农村面貌改造提升计划，滦州市榛子镇人民政府投资2400万元，建设滦州市榛子镇前小寨村等五村农村生活污水处理工程项目，通过收集镇区居民的生活污水，处理达标后用于农田灌溉，从而达到截断污染物的排放，减轻龙湾河与管河的污染负荷，降低对陡河水库水质的影响，最终起到保护陡河水库的目的。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（中华人民共和国环境保护部令第44号）以及《关于修改<建设项目环境影响评价分类管理名录>部分内容的决定》（中华人民共和国生态环境部第1号令）中有关规定，该项目需编制环境影响报告表。 滦州市榛子镇人民政府委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位安排有关环评人员现场踏勘后，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》的要求编制该项目的环境影响评价报告表，环境影响评价报告表编制完毕后交给建设单位，由建设单位上报环保局审批。 工程内容 2.1地理位置及周边关系 前小寨村污水处理站位于前小寨村北侧位置，中心坐标为东经118.364946°，北纬39.828283°。污水处理站北侧为树林，东侧、南侧、西侧均为空地。距离污水处理站最近的敏感点为南侧100m处的前小寨村住户。 宋家峪村污水处理站位于宋家峪村北侧位置，中心坐标为东经118.346563°，北纬39.802783°。污水处理站四周为工厂。距离污水处理站最近的敏感点为南侧120m处的宋家峪村住户。 南平庄村污水处理站位于南平庄村南侧位置，中心坐标为东经118.317795°，北纬39.798659°。污水处理站北侧和西侧均为空地，东侧和南侧为树林。距离污水处理站最近的敏感点为北侧65m处的南平庄村住户及西南侧78m处的相公庄村住户。 相公庄村污水处理站位于相公庄村东侧位置，中心坐标为东经118.318149°，北纬39.795232°。污水处理站周边均为空地。距离污水处理站最近的敏感点为西侧110m处的相公庄村住户。 上尤各庄村污水处理站位于上尤各庄村西侧位置，中心坐标为东经118.249137°，北纬39.809900°。污水处理站周边均为空地。距离污水处理站最近的敏感点为南侧20m处的上尤各庄村住户。 项目位置图见附图1，项目周边关系图见附图2。 2.2建设内容及平面布置 （1）项目名称：滦州市榛子镇前小寨村等五村农村生活污水处理工程项目。 （2）建设单位：滦州市榛子镇人民政府。 （3）建设性质：新建。 （4）建设地点：河北省滦州市榛子镇前小寨村等五个村。 （5）占地面积：总占地面积2235m2。各污水处理站占地面积见表1。 （6）建设规模：新建50m3/d污水站两座，200m3/d污水站两座，250m3/d污水站一座。建设污水管网共计76966m，其中，主管道9172m，支管道43794m，入户管24000m。污水处理后达到国家排放标准一级A。各村建设规模见表1。 表1 污水处理站占地及设计规模一览表 序号 乡镇名称 设计规模（m3/d） 总占地（m2） 1 前小寨村 200 331 2 宋家峪村 200 504 3 南平庄 50 300 4 相公庄 50 300 5 上尤各村 250 800 合计 750 2235 （7）建设内容：新建生产建、构筑物：新建预处理池（含格栅、调节池）5座，生化膜处理工房（MBR膜一体化污水处理器）5座，储泥池5座，辅助工房（设备间）5座，中水回用池5座。污水处理工程及与其配套建设的排水管网系统工程，厂外配套管网工程76966m，其中主管道9172m，管径DN300；支管道43794m，管径DN200；入户管道24000m，DN75。其中，在宋家峪村、前小寨村、上尤各庄村分别建设提升泵站。项目组成一览表见表2，南平庄村、相公庄村主要建构筑物一致，宋家峪村、前小寨村主要建构筑物一致，各污水处理站建构筑物见表3-表5，管网铺设情况见表6。 表2 项目组成一览表 项目 建设内容 备注 主体工程 预处理池 5座，地下式钢筋混凝土结构，池底、池壁水泥砂浆防渗 MBR膜一体化污水处理器 共5套，钢筋混凝土结构 储泥池 5座，砖混结构 辅助工房 设备间，5座，砌体结构 辅助工程 管网 DN300，HDPE管9172m；DN200，HDPE管43794m；DN75，HDPE管24000m，采用承插口接口，橡胶圈连接，管道基础采用砂垫层基础。管网设置提升泵3台（宋家峪、上尤各庄、前小寨各一台） 公用工程 供电 项目用电由榛子镇变电所提供 环保工程 废气 调节池地埋式钢筋混凝土结构，池顶加盖板，膜技术污水处理器为地下设置，池顶加盖板。 废水 项目处理后的污水用于农田灌溉，不外排 噪声 低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施 固废 栅渣、污泥暂时储存在污泥储池，靠吸污车外运至滦州市污水处理厂集中处理 绿化 绿化面积670.5m2，绿化率30% 表3 南平庄、相公庄污水处理站主要建构筑物一览表 序号 构筑物名称 数量（座） 尺寸（L×B×H） 构造 备注 1 格栅池 1 3.70m×1.00m×4.10m 钢筋混凝土 防腐防渗 2 集水池 1 4.0m×3.0m×5.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 3 MBR生化一体化设备 1 7m×3.5m×5.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 4 辅助工房 1 4.0m×4.0m 砖混 5 中水回用池 1 2.0m×3.0m×3.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 6 污泥池 1 2.0m×3.0m×3.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 表4 宋家峪、前小寨村污水处理站主要建构筑物一览表 序号 构筑物名称 数量（座） 尺寸（L×B×H） 构造 备注 1 格栅池 1 4.0m×0.8m×3.2m 钢筋混凝土 防腐防渗 2 集水池 1 8.0m×4.0m×6.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 3 MBR生化一体化设备 1 15m×3.6m×5.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 4 辅助工房 1 6.0m×4.0m×0.4m 砖混 5 中水回用池 1 4.0m×4.0m×3.0m 钢混+防腐 防腐防渗 6 污泥池 1 4.0m×2.0m×3.0m 钢混+防腐 防腐防渗 7 污水提升泵站 1 钢筋混凝土 表5 上尤各村污水处理站主要建构筑物一览表 序号 构筑物名称 数量（座） 尺寸（L×B×H） 构造 备注 1 格栅池 1 4.0m×0.8m×3.5m 钢筋混凝土 防腐防渗 2 集水池 1 8.0m×5.0m×6.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 3 MBR生化一体化设备 1 15m×3.6m×5.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 4 辅助工房 1 6.0m×4.0m×0.4m 砖混 5 中水回用池 1 4.0m×4.0m×4.0m 钢筋混凝土 防腐防渗 6 污泥池 1 2.0m×4.0m×0.60m 钢筋混凝土 防腐防渗 7 污水提升泵站 1 钢筋混凝土 表6 管网铺设情况一览表 名称 管径 （mm） 管路材质 管网长度（m） 宋家峪 支管DN200 HDPE管 8950 干管DN300 HDPE管 2200 前小寨 支管DN200 HDPE管 8840 干管DN300 HDPE管 2176 南平 支管DN200 HDPE管 5004 干管DN300 HDPE管 546 相公庄 支管DN200 HDPE管 6000 干管DN300 HDPE管 850 上尤各庄 支管DN200 HDPE管 15000 干管DN300 HDPE管 3400 2.3主要设备 南平庄村、相公庄村主要设备一致，宋家峪村、前小寨村主要设备一致，五个村主要设备见表7-表9。 表7 南平庄、相公庄主要设备一览表 序号 设备 规格或型号 单位 数量 备注 1 粗格网 栅隙10mm 套 1 土建制作 2 细格网 栅隙2mm 套 1 土建制作 3 泵 台 12 4 MBR膜一体化技术 污水处理器 Q=40~50m3/d，N=2.7w 台 1 5 配套自控与配电系统 含电缆、电气元件等 套 1 6 其它辅助材料 管道及阀门、型钢及辅材 批 1 表8 宋家峪、前小寨村污水处理站主要设备一览表 序号 设备 规格或型号 单位 数量 备注 1 粗格网 栅隙10mm 套 1 土建制作 2 细格网 栅隙2mm 套 1 土建制作 3 泵 台 12 4 MBR膜一体化技术污水处理器 Q=100~200m3/d，N=6.65w 台 1 5 配套自控与配电系统 含电缆、电气元件等 套 1 6 其它辅助材料 管道及阀门、型钢及辅材 批 1 7 污水管网提升泵 Q=15m3/h，H=25m，N=3kw 台 1 表9 上尤各庄村污水处理站主要设备一览表 序号 设备 规格或型号 单位 数量 备注 1 粗格网 栅隙10mm 套 1 土建制作 2 细格网 栅隙2mm 套 1 土建制作 3 泵 台 12 4 MBR膜一体化技术污水处理器 Q150~250m3/d，N=7.4w 台 1 5 配套自控与配电系统 含电缆、电气元件等 套 1 6 其它辅助材料 管道及阀门、型钢及辅材 批 1 7 污水管网提升泵 Q=15m3/h，H=25m，N=3kw 台 1 8 板框压滤机 台 1 2.4原辅材料及能源消耗 本项目为污水处理站，主要为废水消毒，污水处理站消毒采用次氯酸钠消毒。主要原辅材料消耗见表10。 表10 主要原辅材料一览表 名称 用量 储存方式 备注 成品次氯酸钠液体（8%） 5.9t/a 储罐 每个污水站设1个储罐 合计 2.5建设投资 项目总投资2400万元，其中环保投资2400万元，占总投资的100%。 2.6项目进水水量、处理规模及进、出水水质的确定 （1）污水水量 本项目主要收集滦州市榛子镇前小寨村等五个村的生活污水，服务范围约9400人，宋家峪村现有居民为750户，人口2400人；前小寨村现有居民为780户，人口2400人；南平庄现有居民为220户，人口800人；相公庄现有居民为210户，人口800人；上尤各庄现有居民为2750户，人口3000人。 根据环保部发布的《农村生活污水处理项目建设与投资指南》，北方地区村庄人口在5000人以下的村庄每日生活污水为35-80L/人·d（平均日）计算。本项目各村委旱厕，废水不排入本项目污水处理站，考虑夏季洗衣、洗澡用水量较大，取80L/人·d，其他季节用水量取35L/人·d。 表11 生活污水排放量 序号 乡镇名称 人口 非夏季污水指标（L/人·d） 夏季污水指标 （L/人·d） 非夏季污水排放量（m3/d） 夏季污水排放量（m3/d） 1 前小寨村 2400 35 80 84 192 2 宋家峪村 2400 35 80 84 192 3 南平庄 800 35 60 28 48 4 相公庄 800 35 60 28 48 5 上尤各村 3000 35 80 105 240 合计 9400 329 720 注：夏季用水天数按照90天计算，其他季节按照275天计算。 （2）进出水水质 考虑当地居民实际生活水平，生活污水主要包括居民日常生活中炊事、洗衣、洗浴、清扫等生活行为产生的污水，当地厕所为旱厕，废水不排入本项目污水处理站，确定本项目的进水水质见表12。 表12 污水处理站进水水质一览表 单位：mg/L 序号 污染物名称 污染物浓度（mg/L） 1 CODcr（mg/L） ≤300 2 BOD5（mg/L） ≤150 3 SS（mg/L） ≤200 4 TN（mg/L） ≤30 5 NH3-N（mg/L） ≤25 6 TP（mg/L） ≤2 项目处理后的污水存放在各村蓄水池留作灌溉或道路抑尘，不外排。项目污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体出水水质见表13。 表13 污水处理站出水水质一览表 单位：mg/L 序号 污染物名称 污染物浓度（mg/L） 1 CODcr（mg/L） ≤50 2 BOD5（mg/L） ≤10 3 SS（mg/L） ≤10 4 TN（mg/L） ≤15 5 NH3-N（mg/L） ≤5（8） 6 TP（mg/L） ≤0.5 注：1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 2.7厂区平面布置 本项目污水处理站共5座，平面布置一致，池体尺寸不一致。厂区内西侧为格栅、调节池、中水回用池、污泥池，东侧为MBR膜一体化污水处理器，东南侧为设备间，项目平面布置见附图3。 2.8劳动定员及工作制度 本项目全年运营，劳动定员1人/污水处理站，各负责一个污水处理站日常运行，工作制度为1班制，每班工作8小时。 2.9公用工程： ①给排水：因本项目各污水处理站的员工只有1人，且为附近村民，其生活用水和产生的生活污水非常少，可忽略不计。 ②供电：项目用电由榛子镇供电系统供电，五个村污水站共用电量24万kWh/a，可以满足项目生产生活用电需要。 ③供热：项目冬季无需供暖。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 由于五个村内没有完整的生活污水管网，村内生活的3000余户居民，9000余人每年产生的生活污水约15.5万无组织排放，污水中含有较高的COD、BOD、氨氮等污染物，将会严重影响当地水质和土壤条件，破坏当地生态环境水库的上游支流，这会对距离下游的陡河水库生态环境产生较为严重的影响。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 滦州市地处唐山市东部，燕山南麓、滦河西畔。位于东经118°14′至118°49′，北纬39°35′至39°58′，东西长50.9公里，南北宽43.8公里。滦州市东与秦皇岛市的卢龙、昌黎隔滦河相望，西邻唐山市丰润、古冶区，南和滦南县相接，北靠迁安、迁西二县（市）。1988年经国务院批准被列为沿海地区开放县。全县土地面积1026.35平方公里，总人口55.3万人。 榛子镇位于河北省唐山市滦州市西北部，是京东“开、稻、倴、榛”四大古镇之一，东、南、西与唐山市古冶区、开平区、丰润区接壤，北、东北部和杨柳庄镇、王店子镇相连，镇政府驻地第一镇村。榛子镇地势平坦，工农业发达，形成了水泥、建材、钢铁、玻璃制品、啤酒饮料等为主的榛杨工业经济区。境内有榛子镇、杏山、大岗上、麻湾坨、八里王官营五处集贸市场，其中榛子镇集市规模最大，年交易额达500多万元。 2、地形地貌 滦州市地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原中上部位。地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其境内地貌类型复杂多样，可分为低山丘陵、倾斜岗坡、洪冲积平原、冲积平原和河漫滩五种地貌类型。西北部榛（子镇）杨（柳庄）地区和九百户、宜安西部及泡石店至何庄一带主要为低山丘陵，海拔100—535米，面积141平方公里，占全县总面积的13.7%。另外，在中部平原上也散布有部分残丘，海拔高度在69—225米，面积11平方公里，所占比例为1.1%。在低山下部，平地上部，为倾斜岗坡，面积103平方公里，占全县总面积的10%。平原区主要分布在西北榛杨盆地中以及中部滦河冲积平原区，面积738平方公里，占全县总面积的71.7%。沿近代滦河河道两侧的河漫滩为滦河汛期洪水淹没地带，东侧面积大，面积为33平方公里，所占比例为3.3%。 3、气象条件 滦州市地处暖温带半湿润半干旱区，属暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西伯利亚和蒙古冷空气的影响，盛行偏北风；夏季受海洋气团和太平洋高压的影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风、夏季闷热多雨、秋季昼暖夜凉、冬季寒冷少雪的特点。由于境内地貌类型复杂，气温及降水的分布有明显差异。多年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃；最热在7月，平均25.3℃。平均年较差31.8℃；多年平均降水量640.4毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降雨大部分集中在每年的6月至9月，降雨量占年降水量的86%；其余各月降水量占全年总降水量的14%，降水年际变化率大，丰枯悬殊。据1956年至2005年50年资料统计，年降水量在341.4（2002年）-1031.6（1967年）mm之间，丰枯相差3.0倍，相差幅值为690.2mm。滦州市初霜期一般为10月12日，终霜期一般为4月20日；全年无霜期平均175天。全年平均日照2651.5小时。多年平均蒸发量为1757.9毫米。 4、水文地质条件 滦州市境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、沟酿河、别故河、新滦河等大小11条河流，其中滦河、沙河、管河为过境河流，横河、溯河、龙湾河、沟酿河、岳家河和小青龙河发源于滦州市境内，新滦河为人工河道。滦河、横河、沙河、管河、龙湾河属长年性河流。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河径流均仅来自于大气降水。县域内河流分属于三个水系：滦河、横河、沟酿河、别故河属于滦河水系；沙河、小青龙河、岳家河、溯河属于沙河水系；管河、龙湾河属于陡河水系。滦河是河北省第二大河，河流长888 km2，流域面积44945km2，其中本县境内河长41 km，流域面积91 km2，是境内最大河流，也是境内水量最大的河流。 滦州市境内多年平均降水量为640.4毫米，平均径流深117.8毫米，平均径流量为1.177亿立方米，溶水径流量为0.43亿立方米。较大的滦河、沙河、管河总集水面积为44 437.67平方公里，多年平均径流量为58.08亿立方米，大部分水量集中在汛期。 滦州市地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。滦河是滦州市地下水的重要补给源。 5、生态环境 滦州市地处暖温带半干旱区，大陆性季风气候显著。县域内土壤分棕壤、褐土、风沙土3个土类，6个亚类，19个土属，44个土种。因受山川河流影响，不同土壤类型多沿山川河流走向呈条带状分布，基于海拔高度、水势状况的差异，土壤自上而下亦有垂直分布规律；因境内山峦起伏，走向不一，而形成了许多大小不等的山间小平原或盆地，土壤形成块状分布。全县植被状况较好，北部植被覆盖率60%以上，南部约为60-70%，其中木本植物48科86属198种，包括乔木、灌木和木质藤本三类，野生草本植物约600种。山体林木和草类植被以油松、侧柏、刺槐、栋、板栗、核桃、杏、梨、荆条、酸枣、范茬子、马耳茸、黄米草等为主。平地林木和草类植被以杨树、柳树、榆树、槐树、苹果、桑条、马唐、苦卖菜、落黎等为主。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1环境空气 根据唐山市环境保护局网站公布的《2017年唐山市环境状况公报》： 唐山市区设有供销社、雷达站、物资局、十二中、陶瓷公司和小山六个监测点位，按照国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）要求对城市环境空气质量实施自动监测，监测项目为二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）、可吸入颗粒物（PM10）、细颗粒物（PM2.5）、臭氧（O3）和一氧化碳（CO）。 2017全年监测365天，其中有效监测天数362天，按照AQI指数等级划分，达标天数205天（其中一级天数6天，二级天数199天），同比增加5天，达标天数占总天数的56.6%；超标天数157天，占总天数的43.4%，其中：轻度污染天数（三级天数89天）占24.6%，中度污染天数（四级天数38天）占10.5%，重度污染天数（五级天数25天）占6.9%，严重污染天数（六级天数5天）占1.4%，重污染以上天数同比减少7天。 2017年全市空气质量综合指数7.96，同比下降3.90%。 2017年均浓度值情况：二氧化硫年均浓度值为40微克/立方米，达到国家标准，比上年下降13.0%；二氧化氮年均浓度值为59微克/立方米，超过国家标准47.5%，比上年上升1.7%；一氧化碳年均浓度值为2.0毫克/立方米，比上年下降13.0%；臭氧日最大 8 小时年均浓度值为104微克/立方米，比上年上升10.6% (备注：一氧化碳和臭氧只有日均值标准，无年均值标准)；可吸入颗粒物年均浓度值为119微克/立方米，超过国家标准70.0%，比上年下降6.3%；细颗粒物年均浓度值为66微克/立方米，超过国家标准88.6%，比上年下降10.8%，较2013年下降42.6%，超额完成国务院“大气十条”到2017年下降33%的目标。具体情况见表14。 表14 2017年城市环境空气质量年均浓度值情况表 单位：ug/m3,CO为mg/m3 指标 SO2 NO2 PM10 PM2.5 CO O3（日最大8小时平均） 2017年均值 40 59 119 66 2.0 104 年均值标准 60 40 70 35 — — 超标百分数 — 47.5% 70.0% 88.6% — — 日均值标准 150 80 150 75 4 160 2017年与上年相比 下降13.0% 上升1.7% 下降6.3% 下降10.8% 下降13.0% 上升10.6% 县（市）区大气环境状况 按照环境空气质量综合指数排名，从好到差依次为：曹妃甸区、迁安市、乐亭县、滦南县、迁西县、路南区、路北区、丰南区、遵化市、丰润区、玉田县、滦县、古冶区、开平区。各县（市）区环境空气质量综合指数排名详见图1。 图1 各县（市）区环境空气质量综合指数排名 根据唐山市区城市环境空气质量监测数据，项目所在区域环境质量为不达标区。 2、水环境质量现状 引用项目北侧5000m的《滦县磐石水泥有限公司水泥窑协同处置污泥项目》的调查数据，在同一水文地质单元，数据有效。 地下水环境质量状况良好，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。 3、地表水 陡河水库水质良好，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)II类标准。 4、声环境质量现状 本项目所在区域声环境质量较好，符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目位于河北省滦州市榛子镇前小寨村等五个村。根据项目工程特点和评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见表15。 表15 污水处理站施工期、运营期环境保护对象及保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对方位 相对距离（m） 功能要求 大气环境、声环境 前小寨村 S 100 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）1类标准 宋家峪 S 120 南平庄 N 65 相公庄 W 110 上尤各庄 S 20 地表水 陡河水库 -- -- 陡河水库《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 本项目污水管网总铺设长度为76966m，管道具体布局如下： ①前小寨村延南北方向铺设2条主管道，在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管,将污水引致西南较低处，并在较低处建立一座提升泵站，将污水引致村北污水站。 ②宋家峪村延南北方向铺设2条主管道，并在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管，将污水引致西南，并在西南处建立一座提升泵站将污水引致村北。 ③南平村污水管网延南北方向主路铺设2条主管，每排住户街道处铺设支管到各个住户门口。 ④相公庄村在东西方向地势最低的主街道处铺设4条主管路，并在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管。 ⑤上尤各庄延南北方向在主街道下铺设4条主管路，在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管,将污水引导村子南部较低处，并在较低处建立一座提升泵站，将污水引致村西处的污水站。管线两侧主要为居民住宅，各段管线的主要敏感保护目标见表16。 表16 污水管线施工期、运营期沿线的环境保护对象及保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对方位 相对距离（m） 功能要求 大气环境 前小寨村 S 紧邻 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 宋家峪 S 紧邻 南平庄 N 紧邻 相公庄 W 紧邻 上尤各庄 E 紧邻 声环境 沿线居民 -- -- 《声环境质量标准》 （GB 3096-2008）1类标准 地表水 陡河水库 陡河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准 地下水 区域地下水 周边区域 -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

# 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1环境空气质量标准 执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及其修改单二级标准浓度限值；氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录表 D.1 限值。 表17 环境空气质量标准一览表 污染物名称 标准限值μg/m3 标准名称 年均值 日均值 小时平均值 NO2 40 80 200 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 SO2 60 150 500 CO —— 4000 10000 O3 —— 160 200 PM10 70 150 —— PM2.5 35 75 —— H2S —— —— 10 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)附录表 D.1 限值。 NH3 200 2地下水质量标准 执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。 表18 地下水质量标准 单位：mg/L 污染物 pH 氨氮 总硬度 氟化物 硫酸盐 浓度值（mg/L） 6.5~8.5 ≤0.50 ≤450 ≤1.0 ≤250 污染物 大肠菌群 细菌总数 高锰酸盐指数 亚硝酸盐 （以N计） 硝酸盐 （以N计） 浓度值（mg/L） ≤3.0 ≤100 ≤3.0 ≤1.00 ≤20.0 3地表水质量标准 陡河水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准。 表19 II类地表水环境质量标准 单位：mg/L 污染物 pH COD 氨氮 BOD5 TP TN 粪大肠菌群 浓度值（mg/L） 6~9 ≤15 ≤0.5 ≤3 ≤0.025 ≤0.5 ≤40000个/L 4声环境质量标准 执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1废气排放标准 施工期大气污染物排放执行项目施工期废气排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1限值要求，即80μg/m3；营运期污水处理站有组织恶臭气体参照执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值要求，无组织执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准。 表20 颗粒物无组织排放标准值 污染源 污染物 无组织排放浓度最高点浓度限值（μg/m3） 标准 无组织 颗粒物 80 《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1 表21 臭气污染物排放标准 控制项目 最高允许排放浓度 无组织 NH3 4.9kg/h 1.5mg/m3 H2S 0.33kg/h 0.06mg/m3 臭气浓度 2000（无量纲） 20（无量纲） 标准 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 2、污水处理站出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。 表22 城镇污水处理厂污染物排放标准 单位：mg/L 污染物项目 COD BOD5 氨氮 SS pH 污染物浓度 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤10 6～9 污染物项目 色度（倍） TN TP 动植物油 粪大肠菌群数（个/L） 污染物浓度 30 15 0.5 1 103 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 表23 建筑施工场界环境噪声排放标准 施工阶段 主要噪声源 昼间噪声限值dB(A) 夜间噪声限值dB(A) 施工场界 建筑施工 70 55 表24 噪声排放标准一览表 时期 厂界 昼间噪声限值dB(A) 夜间噪声限值dB(A) 运营期 厂界 60 50 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目废水经污水处理站处理后用于农田灌溉及道路喷洒，不外排，实现了滦州市榛子镇生活污水污染物的削减，区域削减总量：COD38.819t/a，氨氮3.106t/a。 因此，建议污染物排放总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 1、施工期 1.1、污水处理站： 施工主要包括地面平整、池体开挖、基础平台建设、设备间建设等工程。具体流程及排污节点见图2。 图2 污水厂施工期工艺流程及排污节点图 1.2、管网工程 1.2.1、施工内容 本项目厂外配套管网工程76966m，其中主管道9172m，管径DN300；支管道43794m，管径DN200；入户管道24000m，DN75。 1.2.2、管网敷设部分 （1）管网布置及参数 各个村庄污水管网在村庄内部各街道下铺设。主管道9172m，管径DN300；支管道43794m，管径DN200；入户管道24000m，DN75。 1） 南平村污水管网延南北方向主路铺设一条主管，每排住户街道处铺设支管到各个住户门口。 2） 相公庄村在东西方向地势最低的主街道处铺设一条主管路，并在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管。 3） 宋家峪村延南北方向铺设一条主管道，并在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管，将污水引致西南，并在西南处建立一座提升井将污水引致村北。 4） 前小寨村延南北方向铺设一条主管道，在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管,将污水引致西南较低处，并在较低处建立一座提升井，将污水引致村北污水站。 5）上尤各庄延南北方向在主街道下铺设一条主管路，在每排住户的街道下铺设支管收集污水到主管,将污水引导村子南部较低处，并在较低处建立一座提升井，将污水引致村西处的污水站。 （2）管网管材选择及保护措施 根据建设方提供资料，本次工程污水管道管材采用HDPE管，接口采用承插口，橡胶圈连接。 （3）管道附件 检查井的位置，应设在管道交汇处、转弯处、管道或坡度改处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006）要求DN400mm及以下管径，检查井之间的距离不大于40m。本项目DN300、DN200管网每40m设置1处检查井，均采用管顶平接。 （4）管道施工方案 线路施工时，首先要清理施工现场，在完成管沟开挖工作以后，按照施工规范敷设管道，再对管道进行试压、清扫，用水冲洗，之后覆土回填，清理作业现场，恢复地貌、地表植被。 前小寨村管道敷设涉及穿越S262，穿越采用顶管方式穿越。顶管穿越：其基本操作程序是先在穿越道路一侧挖工作坑，在工作坑内按管道设计位置和套管外形尺寸设置套管和顶进设备，先将套管端部的刃脚部分顶入地层，然后在套管内边人工挖土边用顶进设备把套管逐节顶入地层内，反复操作，直到顶到预计长度为止。顶管法穿越示意图如图3。 图3 顶管法穿越示意图 管网工程施工工艺见图4。 图4 管网工程施工期工艺流程及排污节点图 2、运营期 本项目五个村污水处理站工艺一致，处理工艺为粗格栅+细格栅＋污水调节池＋MBR膜一体化生物反应器＋消毒池；污泥暂时储存在污泥储池，靠吸污车外运至市污水处理厂集中处理。生产工艺描述如下： ⑴预处理：南平庄村、相公庄村污水通过自流方式进入各自污水处理站格栅池，前小寨、宋家峪和上尤各庄较低处建立3座提升井，各村污水自流入提升井后，再用提升泵泵入各自污水处理站的格栅池。 生活污水自流入格栅池，经过粗格栅、细格栅去除污水中较大的悬浮物后进入集水池，在集水池中均匀水质、水量，由提升泵提升至MBR膜一体化污水处理器处理。 ⑵MBR膜一体化污水处理器：MBR膜生物反应器，是一种将高效膜分离技术与传统活性污泥法相结合的新型高效污水处理工艺，它用具有独特结构的MBR平片膜组件置于曝气池中，经过好氧曝气和生物处理后的水，由泵通过滤膜过滤后抽出。MBR一体化污水处理器工作原理见图5。 图5 MBR膜一体化污水处理器工作原理图 ⑶消毒：污水经过MBR膜一体化污水处理器处理后，出水进入消毒池消毒。本项目污水处理站消毒采用成品次氯酸钠消毒。消毒后的污水进入出水池，用于农田灌溉。 本项目污水处理站非夏季产生水量较小，采用间歇方式运行，水量小期间，MBR膜内生物喂养营养液，保证成活率。 污水处理站工艺流程及产排污节点见图6。 图6 污水处理站处理工艺流程及产排污节点图

主要污染工序： 施工期： 本项目为五个村污水处理站内各个建筑的施工，不设施工营地，施工影响主要为废水、废气、噪声、固体废物、生态环境影响。 1、废气 （1）污水处理站部分：施工期产生的废气主要包括运输车辆及施工机械所排放的汽车尾气，土地开挖、平整、建材露天堆放、装卸等作业过程中施工机械及运输车辆产生的扬尘。 （2）管线铺设部分：管线铺设的施工过程中，采用分段施工，施工期大气污染源主要来自道路开挖和回填、土方堆放、物料运输和装卸等过程中产生的扬尘，以及施工机械使用和车辆运行排放的废气。 2、废水 施工期的废水主要为污水处理站水泥构件养护水及机械设备冲洗水。管网工程为管道试压废水，主要污染物为SS。 3、噪声 污水处理站施工期间的噪声源主要来自挖土机、土石方及建筑材料运输汽车等设备噪声，其噪声源强在75-96dB(A)之间。管网工程施工噪声主要为管沟开挖、管沟沟底处理、管道安装以及回填土处理施工过程中设备噪声、物料运输噪声，其噪声源强在85-105dB(A)之间。 4、固体废弃物 污水处理站施工期间产生的固体废物主要为建筑废料。 管道施工过程中产生的固体废物主要为道路开挖产生的土方。 5、对生态环境的破坏 污水处理站施工期对生态环境的破坏主要表现在破土、开挖、填埋土方等造成地表裸露和植被破坏，一定程度上影响了周围景观，且遇下雨天气将会产生水土流失现象。 管线施工阶段对生态环境及景观环境的影响主要为道路开挖、管道破除等造成路面破坏，影响生态景观，以及土方堆放有碍景观，甚至造成局部水土流失。 6、社会影响 管线工程在施工过程中对道路的开挖等造成路面破坏、土方堆放会对相关道路交通及沿线居民生产生活产生影响。 运营期： 1、废水污染源 项目劳动定员1人，不在站内食宿，无生活污水产生。主要为污水处理站出水。 2、废气污染源 在污水处理各工艺单元产生的恶臭气体，本项目中产生恶臭气体的单元主要有格栅池、调节池、MBR膜一体化污水处理器等，其主要成分为氨、硫化氢及臭气浓度等。 3、噪声污染源 主要为鼓风机以及各种泵类运行产生的噪声，其噪声源强为80-95dB(A)。 4、固体废物 栅渣、污水处理站污泥等。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | H2S | 少量 | 少量 |
|  |  | NH3 | 少量 | 少量 |
|  |  | 臭气浓度 | 少量 | 10（无量纲） |
| 水 污 染 物 | 污水处理站出水 | 废水量 | 155275m3/a | 155275m3/a |
|  |  | COD | 300mg/L，46.583t/a | 50mg/L，7.764t/a |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，23.291t/a | 10mg/L，1.553t/a |
|  |  | SS | 200mg/L，31.055t/a | 10mg/L，1.553t/a |
|  |  | 氨氮 | 25mg/L，3.882t/a | 5mg/L，0.776t/a |
| 固体 废物 | 格栅、沉砂池 | 栅渣 沉砂 | 29.5t/a | 运往当地垃圾填埋场进行卫生填埋 |
| 噪声 | 该项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强一般在80~95dB（A），通过采取选用低噪声设备、池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 本项目对生态的影响主要是污水处理站占地对生态环境造成的影响。污水处理站建设不可避免地将破坏、扰动原地形地貌和植被，污水处理站建设占地对原有植被的破坏是永久性的，该项目建成后积极绿化，绿化率将达到30%，且种植大量植被，对当地的环境有积极的因素。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析: 本项目为五个村污水处理站内各个建筑的施工，配套的管网施工。不设施工营地，施工影响主要为废水、废气、噪声、固体废物、生态环境影响。 一、施工期大气环境影响分析 1、扬尘影响分析 在整个施工期间，废气污染源主要为施工期主要的大气污染物是工程施工期间原有路面清理产生的扬尘，土方开挖、回填产生的扬尘，路边临时弃土堆存产生的扬尘；运输车辆道路扬尘及施工机械尾气；钢管焊接废气、PE管熔接废气等。 ⑴扬尘 ①平整场地、土方开挖扬尘 在原有路面清理产生的扬尘，土方开挖、回填等过程中将产生一定的扬尘。在风力作用下，扬尘将扩散一定距离，导致施工场地周边的环境空气中粉尘浓度升高，对区域环境空气质量产生一定的影响。考虑到本工程所在地区风力较大，但空气湿度较高，预计施工扬尘影响范围在200m以内，为减轻其风力扬尘对环境的影响，施工期间遇大风、干燥季节，向施工地段地表洒水并保持一定湿度，以控制扬尘，并在沿途采取设置一定高度围挡。采取上述措施后，项目施工扬尘对周边环境影响较小。 ②施工建材装卸、运输、堆存扬尘 在施工现场，当汽车行驶时，尤其是在裸露的地面行驶时，由于汽车行驶风力作用，往往会产生扬尘。车辆行驶产生的扬尘约占总扬尘的60%以上。通过经验公式我们发现在同样路面清洁程度条件下，车速越大，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏（道路表面粉尘量越多），则扬尘量越大。因此，限制车辆行驶速度和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效途径。 而在日常的生活、工作中，往往采用清洁路面和路面洒水，其作用：①减少道路路面粉尘量；②增加粉尘含水率，不易起尘。在施工阶段如果对路面勤洒水（每天4~5次），可以使空气中粉尘减少70%左右；起到很好的抑尘效果。洒水试验见表25。 表25 施工阶段使用洒水车降尘试验结果 距路边距离（m） 5 10 50 100 TSP浓度（mg/m3） 不洒水 10.14 2.810 1.15 0.6 洒水 2.01 1.40 0.68 0.60 当施工现场地洒水频率在每天4~5次时，扬尘所造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。本项目物料在运输、卸料及临时堆存过程中产生一定扬尘，采取运输时加盖苫布、临时堆场土方表面压实，采取遮盖措施，及时洒水抑尘等措施，对周边环境影响较小。 根据《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》（冀建安[2018]8号），《关于切实加大建筑施工扬尘治理执法力度的通知》（2018.6.23），本工程施工过程中主要采取如下防尘和抑尘措施。 ①加强施工扬尘环境管理。在项目开工前，建设单位与施工单位应向建设、环保等部门分别提交扬尘污染防治方案与具体实施方案，并将扬尘污染防治纳入施工管理范围，扬尘污染防治费用纳入工程预算。将施工企业扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，定期公布，作为招投标的重要依据。 ②加强现场执法检查，强化土方作业时段监督管理，增加检查频次，加大处罚力度。推进建筑工地绿色施工。 ③建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业；施工现场道路、作业区必须进行地面硬化。 ④阀门井、排气井施工时全部使用商品混凝土和商品砂浆，杜绝现场搅拌混凝土和砂浆。 ⑤对因堆放、装卸、运输等易产生扬尘的污染源，应采取遮盖、洒水、封闭等控制措施。 ⑥施工现场的垃圾、渣土、沙石等要及时清运。加强渣土运输规范化管理，严格执行资质管理与备案制度。 ⑦施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标重要依据。 ⑧建筑工地要达到《河北省建筑施工扬尘治理18条措施》要求，防止扬尘污染。 采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 ⑵ 施工机械、运输车辆尾气 汽车运输过程中产生的尾气主要污染物为NOx、NMHC和CO等。 项目施工期较短，运输车辆运行较为分散，汽车尾气无组织排放的NMHC、NOX可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放监控浓度标准限值；CO满足《固定污染源一氧化碳排放标准》（DB13/478-2002）表2中CO无组织排放监控浓度标准限值。 综上所述，采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1限值要求，即80μg/m3。 二、施工期水环境影响分析 （1）污水处理站部分 施工废水主要有混凝土养护废水及车辆、机械冲洗废水。 混凝土养护废水中主要污染物为SS，封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因废水产生量较小，就地蒸发，无废水外排。 机械和车辆冲洗废水主要为含油废水，要求设立专门清洗点对施工机械和车辆进行清洗和保养，含油废水或废弃物，不得随意弃置和倾流，可用容器收集或建小型隔油池进行处理，以防止油污染。施工结束后覆土。 （2）管线部分 管线施工不单独设置施工营地，管线工程多为镇内施工，施工人员可就近采用公共卫生间。施工废水主要为本项目管道施工期较短，不设施工宿营地，因此项目无生活废水产生。施工用水主要为少量管道试压用水，用于附近道路泼洒抑尘、道路周边绿化，不会对当地水环境产生不利影响。 三、施工期声环境影响分析 （1）污水处理站部分 施工期主要噪声源有：运输车辆，挖掘机、推土机等设备产生的噪声，声级在75-96dB(A)之间，其声级程度详见下表26。 表26 施工期噪声源声级范围 序号 声源名称 噪声级范围（距源10m 处）[dB(A)] 1 推土机 78-96 2 搅拌机 75-88 3 运输卡车 85-94 4 挖土机 80-93 在考虑工程噪声源对周围环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出噪声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算采用点声源衰减公式，预测各类设备在没有任何隔声条件下不同距离处的噪声值，预测采用的公式为： LA（r）=LA（r0）-20log（r/r0） 式中：LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）； LA（r0）—参考位置r0处的A声级，dB（A）； r—预测点距声源的距离，m； r0—参考位置距声源的距离，m。 利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表27。 表27 各主要施工机械在不同距离处的贡献值 单位：dB(A) 序号 机械名称 不同距离处的噪声贡献值 10m 20m 30m 50m 100m 1 推土机 74 68 64 60 54 2 搅拌机 73 67 63 61 53 3 挖掘机 72 66 62 58 52 4 运输卡车 68 62 58 54 48 从上表可以看出，一般当相距50米时，施工机械的噪声值可降至58-66dB(A)，昼间噪声可达标，夜间噪声超过标准；当相距100米时，昼、夜噪声均可达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。因项目周围敏感点距离本项目最近距离为30m，项目工程施工期会对周围敏感点造成一定影响。为进一步降低噪声对环境的影响，评价建议采取以下措施加以防范： ①除了工艺要求必须连续作业的施工项目外，其它施工项目严禁在夜间22：00到次日6：00进行。同时合理安排施工时间，对高噪声设备应采取相应的限时作业和设置临时的隔声屏障等措施，减少施工噪声对周围声环境的影响。 ②优先选择性能良好的高效低噪施工设备。日常应注意对施工设备的维修保养，使各种施工机械保持良好的运行状态，以减少噪声的产生。 ③合理安排施工人员的作业时间、作业方式，减少接触高噪声的时间，对距离噪声源较近的人员，除采取必要的个人保护措施外，应适当缩短劳动作业时间。 ④合理规划运输路线及输运时间，避免扰民。 通过采取以上噪声防治措施后，施工期噪声对周围声环境影响不大，且本项目工程随施工期的结束，其影响即消失。 （2）管线部分 ①噪声源强 管沟的挖掘、回填、管道安装、管道及设备装卸过程中将产生一定的施工噪声，产噪设备主要为挖土机、钻机、电钻、卷扬机等，类比调查可知，在距施工设备1米处，噪声值在85～105dB(A)之间。管沟施工噪声源强见表28。 表28 管道工程施工机械噪声源强一览表 设备名称 源强dB(A) 污染源性质及排放方式 推土机 82-90 频繁突发噪声源 挖土机 75-96 频繁突发噪声源 钻机 95-105 连续噪声源 汽车吊 90 频繁突发噪声源 载重车 89-99 连续噪声源 卷扬机 95-105 频繁突发噪声源 ②预测计算 采用点源衰减模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测公式如下： Lr=Lr0-20lg(r/r0) 式中：L(r0)——声源r0处声级；r ——噪声源到观测点的距离。 式中未考虑声屏障、遮挡物、空气吸收等的影响。 利用上述公式，预测计算的主要施工机械在不同距离的贡献值，预测结果见表29。 表29 管道施工机械在不同距离处的贡献值 施工机械 不同距离(m)声压级dB(A) 1m 10m 20m 30m 50m 100m 150m 200m 推土机 90 70 64 60 56 50 46 44 挖土机 96 76 70 66 62 56 52 50 钻机 105 85 79 75 70 65 61 59 汽车吊 90 70 64 60 55 50 46 44 载重车 99 79 73 69 64 59 55 53 卷扬机 105 85 79 75 70 65 61 44 由表29可知，施工噪声在未采取措施前昼间50m处可达标。本项目是为村庄配套的污水处理站，各管网位于村庄内。施工设备紧邻住户。施工期对各住户影响较大。 为保障管道敷设过程中管线周边居民的正常生活和休息，建设单位应采取必要的噪声控制措施： a、建设招标单位将投标方的低噪声、低振动施工设备和相应技术作为中标的重要内容考虑，将施工过程所用各类机械及其噪声值列入招标文件中； b、施工单位尽可能选择低噪音设备，并对各种设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械，以减少机械运行产生的振动噪声。 c、合理安排施工作业，将施工设备分开布置，尽量避免同时施工。在12:00-14:00、22:00-6:00两个时段内禁止施工。 采取措施后，施工期噪声对敏感点影响较小。本项目管道敷设分段进行，施工期较短，采取上述措施后，对周围环境敏感点影响较小。施工期噪声影响随施工期的结束而消失。 四、固体废物对环境的影响分析 （1）污水处理站部分 施工期建筑垃圾以无机废物为主，主要包括施工中的下脚料，如废弃的堆土、砖瓦、混凝土块等，送城市管理部门指定地点处理。由于门站建设规模较小，上述垃圾成分较为简单，产生数量小，对周围环境影响较小。 经采取以上防治措施后，施工期固体废物对周围环境影响较小。 （2）管线部分 工程施工期的固体废弃物主要为道路开挖产生的土方等。 本项目预计敷设管线长度76966m，预计产生的开挖土石方为9540万m3，回填土方量17411m3，剩余土石方2129m3。 施工过程合理调配工程土方，尽量减少剩余土方量，对于产生的土石方不得随意堆放、丢弃或外排，可用于道路绿化用土和道路建设路基、路肩填方，不能实现综合利用的，必须按照滦州市的有关要求，定期清运至指定的渣土场妥善处置。对于临时堆放弃土，应采取覆盖防尘布、防尘网等措施，防止扬尘。 综上所述，道路开挖土方在管道铺设完成后回填，不能及时回填的应统一堆存，并采取覆盖措施，减少大风天气扬尘的产生和雨天不必要的水土流失；最终剩余土方应统一收集运至固废处置场；同时在施工过程中应加强管理，采取可行措施，严禁对固体废弃物乱堆乱放，随意抛洒。只要做到上述各措施，项目施工产生的固体废物对环境的影响是轻微的。 五、管线施工对区域交通影响分析 工程建设时，有些道路开挖，使车辆运输被阻，同时由于堆土、建筑材料的占地，使道路变的狭窄，晴天尘土飞扬，雨天泥泞路滑，使交通变的拥挤和混乱。极易造成交通事故。施工期间应加强宣传，及时公布相关道路施工、道路封闭、交通管制等信息，并将施工期间的有关交通组织、绕行线路予以公示；施工组织中需要采取同步实施，分幅通行，分段突击，合理分流施工路段交通量到其它路线的对策。 六、管线施工对居民生活的影响 通过工程对交通影响的分析可以看出，工程施工期间，可能使交通受到干扰，将给居民的出行、工作及生活带来影响及不便。本项目施工期较短，建议在本工程施工期间，做好施工规划，做好文明施工，以减少施工粉尘、噪声污染周围环境；留出合理的出行通道等，避免扰民行为和纠纷。 在采取上述措施后，管线施工活动对沿线敏感目标影响较小。 七、生态环境影响分析 本工程为村庄污水处理站工程，污水处理站均在村庄外，距离村庄为60-120m，管道沿线为进村庄道路，临时占地为空地或农田，由于开挖填埋、机械及车辆碾压践踏等，将使管线周围的土壤、植被遭到破坏；管道施工将直接破坏和掩埋管道沿线的植被，致使地表裸露；施工现场、料场、临时道路等临时占地会破坏涉及范围内的土壤、植被；门站为永久性占地。 为此，采取以下保护措施： a、合理规划设计，尽量利用已有道路，少建施工便道。 b、在管道工程施工时，要特别注意保护原始地表与天然植被，严格控制和管理车辆及重型机械的运行范围，所有车辆采用“一”字型作业法；使用过的料场、临时堆放点、机械停放地要人工平整、恢复地貌。本项目施工管线两侧150m内没有需保护的野生动物栖息环境，没有珍稀动植物。因此管道施工不会对评价区内珍稀动植物及需保护的野生动物产生影响。 c、提高工程施工效率，缩短施工时间，管道边施工边分层覆土回填。 d、对于永久占地，需要在四周进行人工绿化加以弥补，以减小对周围环境的影响。 通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏，项目区域可在短期内恢复原有生态环境。

运营期环境影响分析： 1、大气环境影响分析 ㈠评价等级确定 本项目共五个污水处理站，以处理能力最大即污染影响最严重的为例分析。 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⑴Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ⑵评价等级判定表 评价等级按下表的分级判据进行划分。 表30 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% ⑶污染物评价因子及标准见下表。 表31 污染物评价因子及标准一览表 污染物名称 功能区 取值时间 标准值 标准来源 氨 二类限区 一小时 200.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D 硫化氢 二类限区 一小时 10.0 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D ⑷污染源参数 主要污染源排放参数见下表。 表32 主要废气污染源参数一览表(点源) 污染源名称 排气筒底部中心坐标(o) 排气筒底部海拔高度(m) 排气筒参数 污染物名称 排放速率 单位 经度 纬度 高度 (m) 内径 (m) 温度 (℃) 流速 (m/s) 点源 118.248823 39.809718 38.0 15.0 0.3 11.0 19.66 NH3 H2S 0.00288 0.0015 kg/h 表33 主要废气污染源参数一览表(面源) 污染源名称 左下角坐标(o) 海拔高度(m) 矩形面源 污染物 排放速率 单位 经度 经度 长度 (m) 宽度(m) 有效高度(m) 矩形面源 118.248841 39.810127 40.0 21.0 30.0 8.0 NH3 H2S 0.0038 2.0E-4 kg/h ⑸项目参数 估算模式所用参数见表。 表34 估算模型参数表 参数 取值 城市农村/选项 城市/农村 农村 人口数(城市人口数) / 最高环境温度 39.8°C 最低环境温度 -25.6°C 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 否 地形数据分辨率(m) / 是否考虑海岸线熏烟 考虑海岸线熏烟 否 海岸线距离/km / 海岸线方向/o / ⑹评价工作等级确定 本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下： 表35 Pmax和D10%预测和计算结果一览表 污染源名称 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m3) Pmax (%) D10% (m) 点源 NH3 200.0 0.2648 0.1324 / H2S 10.0 0.1379 1.379 / 矩形面源 NH3 200.0 4.0242 2.0121 / H2S 10.0 0.2118 2.118 / 本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的H2S，Pmax值为2.118%，Cmax为0.2118ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)要求，对二级评价项目不进行进一步预测与评价，仅对污染物排放量进行核算。 ㈡污染物排放量核算 本项目废气主要为格栅、调节池、接触氧化池、污泥池产生的恶臭气体。 恶臭废气成分主要有五类八大物质，具体见下表。指标为硫化氢、氨和臭气浓度，还包括有机硫类和胺类等。 表36 恶臭废气的主要成分 类别 代表性因子 含硫的化合物：如硫化氢、硫醇类、硫醚类等 H2S、CH3SH、CH3SCH3、CH3SSCH3 含氨化合物：如氨、胺、吲哚类等 NH3、（CH3）3N、吲哚 卤素及衍生物：如氯气、卤代烃等 CS2 烃类：如烷烃、烯烃、炔烃、芳香烃等 CH4、苯乙烯 本次环评采用NH3、H2S、臭气浓度作为本项目的特征恶臭污染物来进行分析。恶臭污染源源强采用类比法确定。 经类比，污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强见下表，根据设计的构筑物面积可估算污水处理站的废气源强。 表37 污水处理过程中废气主要成分 构筑物名称 NH3(mg/s·m2) H2S(mg/s·m2) 格栅、调节池 0.04 1.04×10-3 水解酸化池、接触氧化池、沉淀池等 0.004 9×10-4 污泥浓缩池 0.02 1.78×10-3 污水处理站采用生物滤塔处理运行过程中产生的恶臭气体，臭气处理系统采用负压引风，各池体加盖，通过管道将工艺过程中的臭气收集输送至生物滤塔内，收集效率按95%计算。生物滤塔填料为无机滤料，滤料上附着生物膜，通过微生物的新陈代谢去除恶臭气体中的氨气、硫化氢等物质。风机风量为5000m3/h，生物滤塔的去除效率为60%，处理后经15m高排气筒排放。类比同类项目可知，臭气产生浓度4000。 表38 南平庄、相公庄污水处理构筑物恶臭污染源强一览表 单位：kg/h 构筑物名称 面积m2 恶臭污染源产生量 NH3 H2S 臭气 浓度 格栅池 3.7 0.53×10-3 0.01×10-3 3000 集水池 12 1.73×10-3 0.05×10-3 MBR膜一体化池体 24.5 0.35×10-3 0.08×10-3 污泥浓缩池 6 0.43×10-3 0.04×10-3 合计 46.2 3.05×10-3 0.18×10-3 表39 宋家峪、前小寨污水处理构筑物恶臭污染源强一览表 单位：kg/h 构筑物名称 面积m2 恶臭污染源产生量 NH3 H2S 臭气 浓度 格栅池 3.2 0.46×10-3 0.01×10-3 4000 集水池 32 4.61×10-3 0.12×10-3 MBR膜一体化池体 54 0.78×10-3 0.17×10-3 污泥浓缩池 8 0.58×10-3 0.05×10-3 合计 97.2 6.42×10-3 0.36×10-3 表40 上尤各庄村污水处理构筑物恶臭污染源强一览表 单位：kg/h 构筑物名称 面积m2 恶臭污染源产生量 NH3 H2S 臭气 浓度 格栅池 3.2 0.46×10-3 0.01×10-3 4000 集水池 40 5.76×10-3 0.15×10-3 MBR膜一体化池体 54 0.78×10-3 0.17×10-3 污泥浓缩池 8 0.58×10-3 0.05×10-3 合计 105.2 7.57×10-3 0.39×10-3 表41 各污水处理站排放一览表 单位：kg/h 污水处理站 恶臭污染源有组织排放量 恶臭污染源无组织排放量 NH3 H2S 臭气浓度 NH3 H2S 臭气浓度 南平庄、相公庄污水处理站 1.16×10-3 0.07×10-3 1140 0.15×10-3 0.01×10-3 8 宋家峪、前小寨污水处理站 2.44×10-3 0.14×10-3 1520 0.32×10-3 0.02×10-3 10 上尤各庄污水处理站 2.88×10-3 0.15×10-3 1520 0.38×10-3 0.02×10-3 10 由上表可知，废气经生物滤塔处理后，氨的最大排放速率为0.00288kg/h，硫化氢的排放速率为0.0015kg/h，臭气浓度为1520，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中规定的氨4.9kg/h、硫化氢0.33kg/h、臭气浓度2000（无量纲）的排放速率要求。 无组织排放量为氨气最大为0.0038kg/h、硫化氢最大为0.0002kg/h，臭气浓度为10，经预测可知，氨气最大落地浓度为4.0242μg/m3、硫化氢最大落地浓度为0.2118μg/m3，臭气浓度为10，废气排放可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中规定的限值要求。 ㈢项目大气环境影响评价自查 本项目大气环境影响评价自查表见表42。 表42 本项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级( 二级( 三级( 评价范围 边长=50km( 边长5~50km( 边长=5km( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a( 500~2000t/a( ＜500t/a( 评价因子 基本污染物（TSP、PM10） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准( 附录D( 其他标准( 现状评价 环境功能区 一类区( 二类区( 一类区和二类区( 评价基准年 2017年 环境空气质量现状调查数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据( 现状补充监测( 现状评价 达标区( 不达标区( 污染源调查 调查内容 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源( 现有污染源( 拟替代的污染源( 其他在建、拟建项目污染源( 区域污染源( 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD( ADMS( AUSTAL2000( EDMS/AEDT( CALPUFF( 网格模型( 其他( 预测范围 边长≥50km( 边长5~50km( 边长=5km( 预测因子 预测因子（TSP、PM10） 包括二次PM2.5( 不包括二次PM2.5( 正常排放短期浓度贡献值 C本项目最大占标率≤100%( C本项目最大占标率＞100%( 正常排放年均浓度贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%( C本项目最大占标率＞10%( 二类区 C本项目最大占标率≤30%( C本项目最大占标率＞30%( 区域环境质量的整体变化情况 k≤-20%( k＞-20%( 环境监测计划 污染源监测 监测因子：（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测( 环境质量监测 监测因子：（无） 监测点位数（无） 无监测( 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受( 大气环境防护距离 距（本项目）厂界最远（0）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0）t/a VOCs：（0）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 2、废水环境影响分析 （1）生活污水 本项目的员工只有1人，且为附近村民，不在厂内食宿。 根据《环境影响评价技术导则-地面水环境》（HJ2.3-2018），本项目污水处理站出水用于附近农田灌溉，不外排，确定项目地表水评价等级为三级B。 项目五个村收集生活污水量合计为750m³/d，经污水管网排至项目污水处理站，处理规模为50m3/d污水站两座，200m3/d污水站两座，250m3/d污水站一座，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，暂存于蓄水池，用于周边农田灌溉，不外排。 蓄水池容量按照冬季储存3个月核算，蓄水池容积及各污水处理站出水量见表43。 表43 蓄水池容积及各污水处理站出水量一览表 序号 乡镇名称 冬季废水产生量m3 本项目蓄水池容量m3 是否可容纳废水 1 前小寨村 7560 8400 是 2 宋家峪村 7560 8400 是 3 南平庄 2520 2800 是 4 相公庄 2520 2800 是 5 上尤各村 9450 10500 是 合计 29610 32900 （2）进出水水质 本项目处理规模为5套共计750m3/d，经对比，其进水水质满足本项目污水处理站进水水质要求，其出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准要求，详见表44。 表44 污水处理站进出水水质及各污染物去除效率一览表 单位：mg/L 污染物项目 COD BOD5 氨氮 SS pH TP TN 进水污染物浓度 ≤300 ≤150 ≤25 ≤200 6～9 ≤2 ≤30 出水污染物浓度 ≤50 ≤10 ≤5（8） ≤10 6～9 ≤0.5 ≤15 去除效率（%） 83.3 93.3 80（68） 95.0 / 75 50 注：1、括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 本项目污水排放量为155275t/a，其中COD排放量为7.764t/a，氨氮排放量为0.776t/a。 （3）地表水环境影响分析 本工程建成运行后，可减少区域内排入龙湾河和管河的污染物量，降低幅度为100%，污染物消减量为COD38.819t/a，氨氮3.106t/a，处理后的废水用于农田灌溉及道路泼洒抑尘，不外排。不会再对龙湾河与管河产生污染，很大程度的改善了龙湾河与管河的地表水体环境，对于改善陡河水库水质效果显著，本工程的环境效益十分明显。 （4）污水处理站出水回用可行性分析 本项目污水处理站位于各村村边，村边为农田，农田农作物主要为玉米、大豆等。浇灌用水量参照《用水定额 第1部分：农业用水》（DB13/T1161.1-2016）表3中豆类用水量250m3/亩•次，春玉米100m3/亩•次，夏玉米100m3/亩•次。 本次按照农作物灌溉两次计算，大豆作物占1/3，每年种一茬春玉米，一茬夏玉米，大豆种一茬。 各村田地量及用水情况见表45。 表45 各村农田数量及需水量一览表 序号 乡镇名称 废水产生量（m3/a） 农田数量（亩） 农作物种类 灌溉用水量（m3/次） 全年用水量 1 前小寨村 40380 2014 玉米、大豆★ 436367 872734 2 宋家峪村 40380 1200 玉米、大豆★ 260000 520000 3 南平庄 12020 1077 玉米、大豆★ 233350 466700 4 相公庄 12020 1144 玉米、大豆★ 247867 495734 5 上尤各村 50475 4290 玉米、大豆★ 929500 1859000 合计 155275 9725 2107083 4214166 根据上述计算，本项目各村污水处理站本项目污水站出水可完全消纳。 3、声环境影响分析 （1）源强的确定 通过类比调查结果，确定拟建项目噪声源的源强声级值。 项目噪声源主要是污水处理站工程设备运行的噪声，包括各类生产用泵、 鼓风机等，各种泵置于地下池体的污水中，可综合降噪25-30dB(A），风机加装减震基础，置于砖混结构的设备间内，可综合降噪30dB(A），通过评价和分析经采取降噪措施，污水处理站机械产生的噪声值及降噪措施详见表46。 表46 污水处理厂产生的机械噪声源强及治理措施一览表 设备 数量 （台） 设备位置 治理前源强[dB(A)] 治理后源强[dB(A)] 治理 措施 各种泵 11 各池体内 80 55 置于地下池体的污水中 鼓风机 2 砖混结构设备间内 95 65 加装减震基础，置于砖混结构的设备间内 本项目五个村污水处理站因规模不同，池体占地面积不同，但各建筑距厂界的距离基本一致，噪声源距厂界最短距离见下表。 表47 相公庄、南平庄污水站噪声源距各厂界最短距离 单位：m 厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 各种泵 6 13.5 6 6.6 设备间 4.8 10.6 11.3 15.8 表48 前小寨、上尤各庄、宋家峪污水站噪声源距各厂界最短距离 单位：m 厂界 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 各种泵 6.2 11.7 5 2.9 设备间 5.4 6.8 8.9 2.0 （2）噪声预测模式 ①室外声源预测模式 采用室外声源衰减公式为： L(r)=L(r0)-20lg(r/r0) 式中：L(r)—距离噪声源rm处的声压级，dB(A)； r —预测点距离噪声源的距离，m； r。—参考位置距声源的距离，m。 ②室内声源预测模式 Ⅰ首先计算出某个室内靠近围护结构处的声压级： 式中：Loct，1—某个室内声源在靠近围护结构处产生的声压级； Lw oct—某个声源的声功率级； r1—室内某个声源与靠近围护结构处的距离； R—房间常数； Q—方向因子。 Ⅱ计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级： Ⅲ计算出室外靠近围护结构处的声压级： Ⅳ将室外声级Loct，2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个声功率级Lw oct： 式中：S为透声面积，m2。 Ⅴ等效室外声源的位置为围护结构的位置，其声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 ③噪声贡献与预测值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAin，i，在T时间内该声源工作时间为tin，i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAout，j，在T时间内该声源工作时间为tout，j，则预测点的总等效声级为 式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。 预测点的预测等效声级(Leq)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 （3）影响预测与评价 根据预测模式计算结果，查出边界噪声值，具体结果见表49。 表49 相公庄、南平庄污水站噪声预测结果 单位：dB(A) 边界 时段 贡献值 标准值 达标状况 东 昼间 48.2 60 达标 夜间 50 达标 南 昼间 41.5 60 达标 夜间 50 达标 西 昼间 43.7 60 达标 夜间 50 达标 北 昼间 44.9 60 达标 夜间 50 达标 表50 前小寨、宋家峪污水站噪声预测结果 单位：dB(A) 边界 时段 贡献值 标准值 达标状况 东 昼间 47.6 60 达标 夜间 50 达标 南 昼间 42.9 60 达标 夜间 50 达标 西 昼间 46.1 60 达标 夜间 50 达标 北 昼间 49.5 60 达标 夜间 50 达标 表51 上尤各庄污水站噪声预测结果 单位：dB(A) 边界 时段 贡献值 标准值 达标状况 东 昼间 48.7 60 达标 夜间 50 达标 南 昼间 43.1 60 达标 夜间 50 达标 西 昼间 47.2 60 达标 夜间 50 达标 北 昼间 49.6 60 达标 夜间 50 达标 由表49-表51可以看出，项目营运后，噪声源对四周边界及敏感点的贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为一般固体废物。 一般固体废物主要为污水处理过程中产生的栅渣、污水处理站污泥。本项目五个污水处理站栅渣、污泥产生量为29.5t/a，根据《农村生活污水处理项目建设与投资指南》（原环境保护部 2013年11月11日），相邻的多个农村污水处理厂（站）可集中建设1套污泥处理处置措施，本项目污泥全部由吸污车送往上尤各庄村污水处理站，采用板框压滤机压滤后，污泥运往政府指定地点卫生填埋。 采取上述措施后，项目在运营过程中产生的固体废物可得到妥善处理，不会对项目周围环境产生较大影响。 防腐防渗 为了防止生产中跑、冒、滴、漏以及各种构筑物渗漏对区域地下水造成污染，拟建工程采取的具体防渗措施如下： ①污水处理站地面除建筑和绿化用地外，全部进行水泥硬化处理； ②污水处理站内各池体采用防渗混凝土，池壁、池底水泥砂浆防渗；使渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ③各蓄水池采用混凝土浇筑，池壁、池底水泥砂浆防渗；使渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ④所有污水排水管材采用HDPE污水管，接口采用承插口，橡胶圈连接，设置于管沟内。 综上所述，污水处理站建成后对榛子镇的减排起到很大的作用，并对项目所在区域地下水影响较小，对该地区的社会稳定和经济、社会、环境协调发展起到积极的促进作用。 监测计划 污水处理工程应定期实施环境及污染源监测，设置监测机构，配置相应仪器设备，对于难以开展的监测项目，可委托有资质的第三方监测单位承担。 项目监测计划见表52。 表52 环境监测计划 监测位置 监测内容 监测项目 频率 监测单位 厂界 无组织 氨、硫化氢 每季1次 委托有资质的第三方监测单位 污水处理厂 排放口 出水 COD、BOD5、SS、TN、TP、氨氮、pH、大肠菌群 厂界四周 噪声 等效A声级 每季1次 委托有资质的第三方监测单位 7、选址可行性分析 拟建项目共涉及五个污水处理站，均位于河北省滦州市榛子镇，南平庄村污水处理站位于南平庄村南侧位置，相公庄村污水处理站位于相公庄村东侧位置， 前小寨村污水处理站位于前小寨村北侧位置，上尤各庄村污水处理站位于上尤各庄村西侧位置，宋家峪村污水处理站位于宋家峪村北侧位置。其中南平庄污水处理站位于陡河饮用水源地一级水源保护区，前小寨村、相公庄、上尤各庄污水处理站位于陡河饮用水源地二级水源保护区，宋家峪污水处理站位于陡河饮用水源地准保护区。 项目各污水处理站出水用于农田浇灌，且在严格做好污水站以及管网防渗工作的情况下，项目建成后，不会对陡河水库区域地下水产生不利影响，对其周边的生态环境、地表水环境及土壤环境均起到了一定的改善作用。 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正），禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；本项目为五个村分别建设污水处理站，将村内生活污水集中收集处置，属于保护水源的建设项目。同时，同时根据环保部的复函“居住区人口大于或等于1000人的区域，农村生活污水实行管网统一收集、集中处理”。 且滦州市自然资源和规划局出具了本项目的选址规划意见。 综上所述，本项目选址可行。 8、工程环境效益 本工程是改善区域地表水环境的环保工程，建设完成后，将有效的收集榛子镇朱官营村、后甸子村和一镇村的生活污水，并进行深度处理，达标回用，对减少区域水污染物排放量，改善龙湾河与管河污染现状具有重要作用，同时有效的提高了陡河水库的水质。 表53 本项目设计进出水水质及主要污染物削减情况一览表 项目 水量（m3/a） COD NH3-N 进水 进水浓度（mg/L） 155275 300 25 产生量（t/a） 46.583 3.882 出水 排放浓度（mg/L） 155275 50 5 排放量（t/a） 7.764 0.776 削减量（t/a） 0 38.819 3.106 削减率（%） 0 100 100

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 恶臭 | H2S | 臭气处理系统采用负压引风，各池体加盖，引至生物滤塔处理后经排气筒排放 | ≤4.9kg/h |
|  |  |  |  | ≤0.33kg/h |
|  |  | NH3 |  |  |
|  |  |  |  | ≤2000（无量纲） |
|  |  | 臭气 |  |  |
| 水 污 染 物 | 污水处理站出水 | COD | 污水处理站出水暂存于蓄水池，用于农田灌溉及道路泼洒抑尘，不外排 | 不外排 |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
| 固 体 废 物 | 格栅、污泥 | 栅渣、污泥 | 板框压滤机压滤后运至当地垃圾填埋场进行卫生填埋 | 不外排 |
| 噪 声 | 该项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强一般在80~95dB（A），通过采取选用低噪声设备、池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目对生态的影响主要是污水处理站占地对生态环境造成的影响。污水处理站建设不可避免地将破坏、扰动原地形地貌和植被，污水处理站建设占地对原有植被的破坏是永久性的，该项目建成后积极绿化，绿化率将达到30%，且种植大量植被，对当地的环境有积极的因素。 |

# 结论与建议

一、结论： 1、项目概述： 滦州市榛子镇前小寨村等五村农村生活污水处理工程项目总投资2400万元，位于河北省滦州市榛子镇前小寨村等五个村，总占地面积2235m2。 建设内容：新建生产建、构筑物：新建预处理池（含格栅、调节池）5座，生化膜处理工房（MBR膜一体化污水处理器）5座，储泥池5座，辅助工房（设备间）5座，中水回用池5座。污水处理工程及与其配套建设的排水管网系统工程，厂外配套管网工程76966m，其中主管道9172m，管径DN300；支管道43794m，管径DN200；入户管道24000m，DN75。其中，在宋家峪村、前小寨村、上尤各庄村分别建设提升泵站。 建设规模：新建50m3/d污水站两座，200m3/d污水站两座，250m3/d污水站一座。建设污水管网共计76966m，其中，主管道9172m，支管道43794m，入户管24000m。污水处理后达到国家排放标准一级A。 项目定员：本项目定员1人，负责污水处理站日常运行，年工作365天。 对照中华人民共和国国家发展改革委2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正），属于其中鼓励类第三十八项环境保护与资源节约综合利用第15条“三废综合利用及治理工程”，符合国家产业政策。 2、服务范围及排水去向 本项目主要收集滦州市榛子镇前小寨村等五个村的生活污水，服务范围约9400人，生活污水主要包括居民日常生活中炊事、洗衣、洗浴、清扫等生活行为产生的污水，当地厕所为旱厕，废水不排入本项目污水处理站，污水处理后暂存于蓄水池，用于农田灌溉及道路泼洒。 3、公用工程 ①给排水 因本项目的员工只有1人，且为附近村民，其生活用水和产生的生活污水非常少，可忽略不计。 ②供电 项目用电由榛子镇供电系统供电，年用电量24万kWh，可以满足项目生产生活用电需要。 ③供热 项目冬季无需供暖。 4、环境质量现状调查 根据唐山市区城市环境空气质量监测数据，项目所在区域环境质量为不达标区。区域地下水水质满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准。陡河水库水质良好，满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) II类标准。项目区域内声环境现状满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类标准。 5、运营期环境影响分析 （1）大气环境影响分析 污水处理站采用生物滤塔处理运行过程中产生的恶臭气体，臭气处理系统采用负压引风，各池体加盖，通过管道将工艺过程中的臭气收集输送至生物滤塔内，收集效率按95%计算。生物滤塔填料为无机滤料，滤料上附着生物膜，通过微生物的新陈代谢去除恶臭气体中的氨气、硫化氢等物质。风机风量为5000m3/h，生物滤塔的去除效率为60%，处理后经15m高排气筒排放。 （2）水环境影响分析 本项目的员工只有1人，且为附近村民，不在厂内食宿。 项目五个村收集生活污水量合计为750m³/d，经污水管网排至项目污水处理站，处理规模为50m3/d污水站两座，200m3/d污水站两座，250m3/d污水站一座，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后，暂存于蓄水池，用于周边农田灌溉，不外排。 综上所述，污水处理站建成后对榛子镇的减排起到很大的作用。 （3）声环境影响分析 该项目的噪声源主要是各类水泵和污水处理等设备产生的噪声，源强在80~95dB（A）。本项目选用低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物环境影响分析 项目产生的固体废物主要为一般固体废物。一般固废主要为污水处理过程中产生的栅渣、污泥，本项目污泥全部由吸污车送往上尤各庄村污水处理站，采用板框压滤机压滤后，污泥运往政府指定地点卫生填埋。 项目固废得到合理处置，不会对环境产生不良影响。 7、选址可行性分析 根据《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正），禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；本项目为五个村分别建设污水处理站，将村内生活污水集中收集处置，属于保护水源的建设项目。项目建成后，不会对陡河水库区域地下水产生不利影响，对其周边的生态环境、地表水环境及土壤环境均起到了一定的改善作用。同时，滦州市自然资源和规划局出具了本项目的选址规划意见。 综上所述，本项目选址可行。 8、总量控制 本项目属于减排项目，建议污染物排放总量控制指标为COD：0t/a，NH3-N：0t/a，SO2：0t/a，NOX：0t/a。 9、项目建设的可行性结论 综上分析，本项目符合国家产业政策；项目所在区域环境质量良好；项目施工期和运营期采取了有效的污染防治措施，对周围环境影响较小；因此，在认真落实各项环保措施的条件下，从环境保护角度分析，项目建设可行。 二、建议 1、严格执行施工计划，缩短施工期，合理安排施工时间和施工场所，最大限度地减少因施工对周围环境带来的不利影响。 2、在工程设计和施工过程中，要切实注意保护该区域的生态环境。 三、建设项目环境保护“三同时”验收一览表 建设项目环境保护“三同时”验收一览表见表54。 表54 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 阶段 验收 项目 环保措施 验收指标 验收标准 环保投资（万元） 废水 污水处理站出水 粗格栅+细格栅＋污水调节池＋MBR膜一体化生物反应器＋消毒池 pH：6~9， COD≤50mg/L，BOD5≤10mg/L，SS≤10mg/L，NH3-N≤5mg/L TN≤15mg/L TP≤0.5mg/L 粪大肠菌群 ≤103个/L 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准 2400 废气 NH3 H2S 臭气浓度 臭气处理系统采用负压引风，各池体加盖，引至生物滤塔处理后经排气筒排放 ≤4.9kg/h ≤0.33kg/h ≤2000（无量纲） 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 厂界无组织：NH3 H2S 臭气浓度 / NH3≤1.5mg/m3 H2S≤0.06 mg/m3 臭气浓度≤20 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4二级标准 噪声 噪声 选用低噪声设备，池体加盖封闭、设备房封闭、距离衰减 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准 固废 栅渣 运至当地垃圾填埋场进行卫生填埋 -- 不外排 污泥 防渗 ①污水处理站地面除建筑和绿化用地外，全部进行水泥硬化处理； ②污水处理站内各池体采用防渗混凝土，池壁、池底水泥砂浆防渗；使渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ③各蓄水池采用混凝土浇筑，池壁、池底水泥砂浆防渗；使渗透系数K≤1×10-7cm/s。 ④所有污水排水管材采用HDPE污水管，接口采用承插口，橡胶圈连接，设置于管沟内。 合计 -- 2400

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人: 年 月 日 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件 与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图(应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等) 附图2 项目周边关系图 附图3 项目四邻关系图 附图4 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3．生态影响专项评价 4．声环境专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

W N S

G N S

G N S

地面平整

池体开挖

基础平台建设

设备房建设

建筑材料运输、堆放

G W N S

G N S

设备安装与调试

N S

图例：G废气  W废水  N噪声  S固废

管道试压

敷设管道

现场清理

沟槽回填

扬尘、噪声、弃土

扬尘、噪声

废水

噪声、扬尘

扬尘、噪声

扬尘、噪声

清理作业带

管沟开挖

路面恢复