审批意见： 滦环表[2020] 16号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 滦县今生精粉厂技改项目位于滦县雷庄镇邵庄村东北。项目占地2667平米（不新增占地），总投资30万元，其中环保投资为15万元。本次技改主要为生产设施变动，无新建厂房，产能不发生变化。项目北侧、南侧为耕地，西侧为其他厂区，东侧为旧河道（已断流）。最近环境敏感点为厂区西北侧270m的雷庄小学。 滦县今生精粉厂技改项目于2019年4月15日通过审批，文号：滦环表[2019]17号。因项目发生重大变动，本次技改项目为重新报批。 该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。 二、应重点做好的工作 1、加强运营期管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。 2、废气： 有组织废气：受料口上料、西生产线1台颚式破碎机出料口、1台锤式破碎机的入料口及出料口、1台振动筛的入料口及出料口的粉尘，东生产线1台锤式破碎机出料口、1台滚动筛的入料口及出料口的粉尘，以上废气由集气罩收集后一同进入1套脉冲布袋除尘器（东、西线共用、东线为备用生产线）处理，经15m高排气筒排放。颗粒物排放浓度满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012），同时满足中共唐山市委、唐山市人民政府唐办发[2019]3号文件《关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》中相关要求：10 mg/m3。 无组织废气：包括原料、成品装卸集堆、皮带输送、原料产品运输产生的粉尘。封闭车间厂房，原料堆和成品堆上方设置喷淋抑尘装置（电伴热），皮带密闭廊道，落料端设置喷淋抑尘装置（电伴热）。厂界无组织颗粒物满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641－2012），同时满足中共唐山市委、唐山市人民政府唐办发[2019]3号文件《关于印发2019年“十项重点工作”工作方案的通知》中相关要求：0.5mg/m3。 3、废水：喷淋抑尘用水被产品带走，不外排；生活污水主要为盥洗废水，泼洒地面抑尘，不外排。 4、噪声：主要为鄂式破碎机、锤式破碎机、滚动筛、斗式提升机、振动筛、皮带输送机和除尘风机等设备运行过程中产生的噪声。选用低噪设备，并对产噪设备采取基础减振、车间隔声等措施。夜间不生产，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348 -2008）2类标准：昼间60dB(A)。 5、固废：除尘灰全部作为精粉成品外售；废机油、废油桶设置危废间储存，定期交有资质单位处置；生活垃圾经袋装收集后由当地环卫部门清运，不排放。 6、防渗：危废间设有堵截泄露的裙角，危废储存间地面需硬化，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，渗透系数≤10-10cm/s，以防止渗漏和腐蚀，危废间按要求设置危废标识。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。 四、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及“三同时”验收。 五、技改后全厂污染物总量控制指标为：COD：0 t/a、NH3-N：0 t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a；颗粒物：0.608 t/a。 （盖章） 2020年4月13日