审批意见： 滦环表[2020] 19号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 河北壳牌石油销售有限公司唐山滦县站西加油站项目位于滦州市木料场西。项目占地1500平米，总投资100万元，其中环保投资为38万元。项目主要包括油罐区、加油区等主体工程及站房、消防设施等辅助设施；设置30m3柴油地埋式双层钢储罐1个，30m3汽油地埋式双层钢储罐3个；设4座加油岛，加油岛上布置2台汽油加油机，2台柴油加油机。年销售柴油97吨、汽油2091吨。项目北侧为205国道，南侧为恒盛汽配，西侧为庞大集团，东侧为腾飞汽配。距离项目最近的敏感点为东侧300m的前明碑村。 该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。 二、应重点做好的工作 1、加强运营期管理，制定严格的规章制度，确保各项环保措施落实到位。 2、废气：主要为卸油、加油及油品贮存过程中无组织挥发的油气，主要污染物为非甲烷总烃。项目油罐车均自带一次油气回收系统（卸油油气回收系统），站内设置了二次油气回收系统（加油油气回收系统）、三次油气回收系统（油气处理系统）。非甲烷总烃满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2中的标准：2.0mg/m3。油气处理装置排放的油气经4m高排气口排放，油气排放浓度小于等于25g/m3，满足《加油站大气污染物排放标准》（GB 20952-2007）。 3、废水：项目生产不用水，不设浴室、食堂，职工人员盥洗废水水质简单，直接泼洒地面抑尘；厕所为防渗旱厕，定期清掏，无废水外排。 4、噪声：主要为项目站区内来往的机动车行驶产生的交通噪声和潜油泵、加油机等设备运行时产生的设备噪声。采取以下治理措施：加油设备选用低噪声设备，并设置减振垫，出入区域内来往的机动车严格管理，采取车辆进站时减速、禁止鸣笛、加油时车辆熄火和平稳启动等措施。经过围墙降噪、距离衰减后，东、西、南站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，北站界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中4类标准。 5、固废：生活垃圾和含油抹布由环卫部门统一收集后处理；每5年进行一次储油罐清理、设备防腐，委托具有资质单位统一清理，并负责废油泥、含漆废物的转运，本站不储存。 6、防腐防渗：项目应落实好分区防渗措施。重点防渗区包括：油罐区、卸油口、围堰区及输油管线；储油罐为双层罐，储油罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理；卸油口设置防油堤，油罐区地面、卸油口及输油管线全部做防腐防渗处理，埋地加油管道采用双层管道。一般防渗区包括：加油区、防渗旱厕；防渗措施要求：防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。 7、环境风险：项目应落实风险防范措施，制定风险事故应急预案。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实各项环境保护措施。 四、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及“三同时”验收。 五、本项目新增污染物总量控制指标为：COD：0 t/a、NH3-N：0 t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a；非甲烷总烃：0.53t/a。 （盖章） 2020年4月30日