《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 冷轧车间环保提升改造项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 法人代表 | 余建铭 | 联 系 人 | 刘强 |
| 通讯地址 | 唐山市滦县雷庄镇205国道南侧唐山东海钢铁集团有限公司 |
| 联系电话 | 18603256500 | 传 真 |  | 邮政 编码 | 063700 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 |
| 立项审批 部门 | 滦州市发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字 [2018]192号 |
| 建设性质 | 新建□改扩建□技改□√□ | 行业类别 及代码 | 环境治理业（N-772） |
| 占地面积 (平方米) |  | 绿化面积 (平方米) |  |
| 总投资 (万元) | 9600 | 其中：环保投资(万元) | 835 | 环保投资占总投资比例 | 8.70% |
| 评价经费 |  | 预期投产日期 | 2018年12月 |
| 工程内容及规模： 1.项目建设背景 唐山东海钢铁集团有限公司位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，占地面积120hm2。公司创建于2003年7月，注册资金5亿元，现有职工5000余人。经过多年发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢、发电于一体，以生产带钢、线材为主导产品的大型钢铁联合企业。 公司冷轧车间现有主要生产装备、设施为：酸洗生产线5条，冷轧生产线5条，其中500mm三连轧生产线1条、500mm四连轧生产线3条、500mm五连轧生产线1条。 东海钢铁现有申报备案装备均已列入《河北省人民政府关于报送河北省化解钢铁过剩产能实施方案的报告》（冀政呈[2016]20号），也列入了《河北省环境保护厅关于河北省化解产能过剩行业环保违规项目申请认定备案的报告》（冀环防[2016]240号），2016年底编制了《唐山东海钢铁集团有限公司环境影响评价报告暨排放污染物技术报告》上报审批，依据《河北省环境保护厅关于印发省管环保违规项目清理整顿结果意见的函》（冀环办发【2016】280号，文丰轮毂列入限产、停产，限期整改规范类。2017年，根据《关于印发省管环保违规项目清理整顿结果的通报》、《唐山市钢铁行业污染深度治理方案》和《关于河北省钢铁行业执行大气污染物特别排放限值的公告》要求，东海钢铁编制《唐山东海钢铁集团有限公司环保设施提标改造项目环境影响报告表》，该报告表已取得唐山市环境保护局滦县分局的批复。 公司已取得由唐山市环境保护局颁发的《排放污染物许可证》（有效期2017年9月2日至2020年9月1日），证书编号91130223750292882A001P，污染物排放许可内容：颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 2.项目由来 东海钢铁冷轧工序污染防治措施经过多年运行，并根据《唐山市人民政府关于对含酸洗电镀工艺企业实施专项清查整治的通知》(唐政函[2014]81 号)及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》（唐气领办【2018】38号），冷轧工序现有污染治理设施存在部分问题，为保证东海钢铁冷轧工序污染防治措施符合最新环保要求，唐山东海钢铁集团有限公司决定投资9600万元建设冷轧车间环保提升改造项目。 依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规的要求，该项目应编制环境影响报告表。为此唐山东海钢铁集团有限公司委托我单位承担环境影响评价工作。我单位接受委托后，组织人员进行了详细的现场踏勘和资料收集，编制完成了本项目的环境影响报告表。 3.冷轧工序现状 3.1基本情况 东海钢铁冷轧工序现有酸洗生产线5条，冷轧生产线5条（500mm三连轧冷轧生产线1条、500mm四连轧冷轧生产线3条、500mm五连轧冷轧生产线1条），设计生产能力年产冷轧带钢60.5万吨。 3.2工艺流程及排污节点 （1）酸洗 由上卷小车将钢卷运到受卷台或开卷机上，开卷器将带钢头部送入对中装置并进入焊接平台。当带钢头尾重叠后，焊接平台两侧压板压下防止焊接过程中带钢头尾移动，剪切压板压下人工通过液压剪将头尾重叠部分切断，抬起切割压板将切断的头尾移出。移动切割压板和焊接压板，将焊接压板移到切头位置．压下后人工通过氩弧焊机对带钢头尾进行焊接。焊接平台后设有尾部对中装置，焊接后进入破鳞装置进行破鳞，九辊矫直机对带钢进行矫直，带钢经立式夹送辊送入盘式活套内，进行冲套，出活套后经过五辊矫直辊和对中装置后进入1#号酸洗槽（两段酸洗槽之间有一台挤干辊，4#酸洗槽尾部有两台及挤干辊）、带钢进入酸液中，1#至3#号清洗槽（两段清洗槽尾部各设一台挤干辊），4#清洗槽（尾部设两台挤干辊），带钢经过酸洗和清洗后到烘干机，带钢通过转向辊进入辊式活套，经两辊张力机和转向夹送辊装置，进入卷取机钳口，卷取机卷上两三圈后，机组联动。人工用等离子切割机切断带钢焊点，卷取机缩径卸卷，卸卷小车将钢卷移至受卷台上。同时将下一卷带钢头部迅速插入卷取机钳口，继续进行生产。酸洗线生产线工艺流程及排污节点示意图见图1。 （2）冷轧 酸洗后的带钢经液压放料架（含上料小车）装到开卷机进行开卷，然后带钢通过开卷送料辊喂入液压剪，剪出头尾后，进入焊接平台，通过半自动氩弧焊进行焊接，焊接后的带钢通过导向平台将带钢从水平方向转变垂直方向，在经立式夹送机将经翻转过的带钢送入螺旋活套主盘，将带钢进行储存，将活套内储存的带钢经高翻转架从垂直方向转变成水平方向后，将带钢喂进连轧机组进行开皮，尾活，成品进行冷却轧制，通过轧制后的成品料进入收卷卷曲收成钢卷，收成整卷的钢卷通过液压剪进行断卷，断卷后带钢打包，然后经收卷小车卸下钢卷放到指定位置。冷轧工艺流程及排污节点示意图见图2。 图1 酸洗生产线生产工艺流程及产污环节图 图 2 冷轧生产线生产工艺流程及产污环节图 （3）废酸再生 用泵将废酸罐中的酸送到废酸过滤器，在过滤器中，将浸出作业中产生的固体颗粒和不溶解的残留物从酸液中分离出来。 废酸通过一个气动调节阀进入预浓缩器的底部，由该气动调节阀自动地控制预浓缩器底部的液位。酸液以指定的量从预浓缩器流向循环泵。废酸通过预浓缩器循环，与来自焙烧炉的高温焙烧气体进行直接的热交换，蒸发部分液体。预浓缩过的浓缩废酸液由焙烧炉给料泵以一恒定流量经浓缩废酸管道过滤器过滤后送到焙烧炉的喷嘴；喷嘴（2个）安装在喷枪（2个）上，而喷枪插于焙烧炉的顶部，可自由插入及提出，在喷枪内部的喷嘴前有过滤管，以防喷嘴堵塞。 焙烧炉为钢壳内衬耐火耐酸砖结构，在钢壳圆周方向呈切线布置2个直接加热烧嘴。燃烧气体在焙烧炉内部形成螺旋状上升流动，烘干来自喷嘴的预浓缩酸液滴，焙烧炉热区域内（300～800℃），FeCl2和FeCl3按照下述方程分解： 2FeCl2＋2H2O＋1/2O2(Fe2O3＋4HCl↑ 2FeCl3＋3H2O(Fe2O3＋6HCl↑ 固体颗粒（Fe2O3）以粉末的形式落在焙烧炉下部锥形体中，用旋转阀排放。旋转阀可以使焙烧炉内部的气体同外部气体隔离开来。在旋转阀的上部安装有团块破碎机，用来破碎任何可从焙烧炉壁落下的Fe2O3团块。 焙烧炉气体由燃烧废气、水蒸汽和氯化氢气体组成，从焙烧炉的顶部离开焙烧炉并通过旋风分离器将所含的Fe2O3粉尘大部分分离出来。分离出的氧化物通过旋转阀排放，并返回到焙烧炉。焙烧气体进入预浓缩器，在预浓缩器中，高温气体直接与循环废酸接触，而被冷却和清洗的气体则直接进入吸收塔。 吸收塔中使用集水槽汇集的洗涤水吸收氯化氢气体，洗涤水通过吸收塔供水泵从吸收塔顶部送入，由喷嘴分配器将洗涤水均匀分布在吸收塔中的填料上。在逆流过程中，气体中的氯化氢成份被洗涤水吸收，形成再生酸。 再生酸从底部离开吸收塔，靠液位差自流至再生酸罐，经再生酸泵送至罐区配酸罐中。含有燃烧废气含微量HCl的水蒸汽的废气则从吸收塔顶部离开。 废气自吸收塔离开后进入一级洗涤塔以除去氧化铁粉微小颗粒和降低废气中HCl的含量。 一级洗涤塔内装加强型波纹规整填料。在塔顶用漂洗水循环洗涤废气，下部排放的洗涤水通过调节阀流入集水槽，用作吸收塔供水，塔顶的废气经废气风机后进入二级洗涤塔。 在二级洗涤塔的上部将高质水供给该塔洗涤废气，通过循环洗涤后的废气（符合排放标准）排入大气中。 废气风机可以自动控制废气风机入口前所有的设备及管道均处于轻微的负压状态，因此，氯化氢气体不会泄漏。 自焙烧炉底部出来的氧化铁粉由一气力输送系统输送（在轻微的负压状态下工作以防止粉尘泄漏到大气中）到氧化铁粉仓。在氧化铁粉仓的上部安装有一个塑烧板式过滤器以清洁输送Fe2O3时用过的空气，然后将空气排放到大气中。在料仓底部，用螺旋旋转阀将Fe2O3粉排放进装袋机的容器中。 图 3 废酸再生生产工艺流程及产污环节图 （4）冷轧产污环节 1）废气：酸洗开卷、破磷废气，酸洗槽氯化氢，废酸再生系统氯化氢，轧制机组油雾及酸回收含尘废气。 2）废水：酸性废水、含油及乳化液废水。 3）噪声：开卷机、液压剪、轧机、矫直机、风机、水泵等设备运行产生的噪声。 4）固体废物：各生产机组切头、切边及轧废，酸轧槽产生的废酸液，液压系统、轧机产生的废液压油、废油桶，冷轧机组产生的废乳化液，酸再生焙烧炉产生的氧化铁粉，废乳化液处理系统产生的铁屑，水处理系统产生的酸泥等。 3.3原有污染治理措施及排放情况 （1）治理措施 冷轧工序产排污节点及治理措施情况见表1。 表1冷轧工序排污节点及治理措施情况一览表 类别 序号 产生工序 产生点位 污染因子 排放特征 防治设施/排放去向 数量 废气 G1 酸洗 酸洗槽 氯化氢 连续 酸雾吸收塔+15m高排气筒 5套 G2 酸再生 焙烧炉 连续 酸雾吸收塔+15m高排气筒 1套 G3 氧化铁粉仓 颗粒物 连续 塑烧板式除尘器+15m高排气筒 1套 G4 冷轧 轧机、湿平整 油雾 连续 干式油雾净化装置+15m高排气筒 5套 G5 酸洗 开卷、破磷等 颗粒物 连续 厂房封闭，无组织排放 -- 废水 W1 酸洗 喷淋漂洗 pH、SS、Cl-、Fe2+、Fe3+ 连续 中和+曝气+絮凝沉淀处理后循环使用 -- W2 酸再生 净化 PH、Cl- 间断 W3 轧制 乳化液池 乳化液 间断 隔油+破乳+中和+水解酸化+生化+混凝沉淀处理后循环使用 -- 固废 S1 酸洗 切剪、切角 剪切废料 一般固废 送炼钢工序再利用 -- S2 酸洗 酸洗槽 废酸 危险废物 废酸再生站再生后回用 -- S3 冷轧 轧机 废乳化液 危险废物 隔油+破乳+中和+水解酸化+生化+混凝沉淀处理后循环使用 -- S4 冷轧 平整、切边 轧废 一般固废 送炼钢工序再利用 -- S5 废乳化液处理系统 废乳化液处理系统 铁屑 危险废物 送炼钢工序再利用 -- S6 含酸废水处理系统 含酸废水处理系统 酸泥 危险废物 送烧结工序再利用 -- S7 酸再生 焙烧炉 氧化铁粉 一般固废 送炼钢工序再利用 -- S8 -- 液压系统、轧机 废液压油 危险废物 暂存危险废物存储间，定 期交由有资质单位处理 -- S9 -- 液压系统、轧机 废油桶 危险废物 暂存于危险废物暂存间， 由生产厂家回收再利用 -- 噪声 N1-N6 酸洗、冷轧、酸再生 开卷机、液压剪、轧机、矫直机、风机、水泵等 Leq(A) 连续 厂房隔声+基础减震 -- （2）排放情况 ①废气 东海钢铁冷轧工序污染源监测及达标分析引用的监测数据来源于：河北浦安检测技术有限公司出具的监测报告（PAHJ-2018-10322），东海钢铁轧钢工序现有主要污染源排放情况见表2。 表2 废气污染源监测情况一览表 序号 污染源名称 污染 物种类 治理措施 外排浓度mg/m3 去除效率（%） 执行标准mg/m3 达标 情况 同步运行 率（%） 1 1#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.5 90% 15 达标 100 颗粒物 2.7 -- 10 达标 2 2#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.3~3.5 90% 15 达标 100 颗粒物 2.6~2.8 -- 10 达标 3 3#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.4~3.7 90% 15 达标 100 颗粒物 2.1~2.8 -- 10 达标 4 4#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.5 90% 15 达标 100 颗粒物 2.7~3.0 -- 10 达标 5 废酸再生 氯化氢 酸雾吸收塔 4.3~4.6 90% 30 达标 100 颗粒物 2.7~3.0 -- 10 达标 6 1#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.4~0.44 80% 20 达标 100 7 2#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.2~0.26 80% 20 达标 100 8 3#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.4 80% 20 达标 100 9 4#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.5~0.6 80% 20 达标 100 10 5#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.4 80% 20 达标 100 ②废水 酸性废水经中和+曝气+絮凝沉淀处理后循环使用；含油及乳化液废水经隔油+破乳+中和+水解酸化+生化+混凝沉淀处理后循环使用。 ③噪声 开卷机、液压剪、轧机、矫直机、风机、水泵等各类设备采用厂房隔声+基础减震等措施。 ④固体废物 冷轧工序产生的固体废物主要有一般固体废物和危险废物。一般固废主要包括酸洗、冷轧工序产生的废剪切废料、轧废，酸再生工序产生的氧化铁粉；危险废物主要包括液压系统产生的废液压油、乳化液站产生的铁屑、油雾净化器和含油废水处理系统产生的废油、含酸废水处理系统产生的污泥及液压油桶。 东海钢铁根据各类固体废物性质，按照资源化、无害化处置原则，采取分类处置措施，具体处置措施如下： (1)一般固体废物包括废剪切废料、轧废送炼钢工序再利用；氧化铁粉送烧结工序再利用； (2)废液压油、油桶暂存于厂区危险废物暂存间，定期交有资质单位处理。 (3)废油桶暂存于厂区危险废物暂存间，由厂家回收。 (4)废酸洗液经厂区废酸再生站进行再生处理，再生酸回用于生产。 (5)废乳化液经厂区废乳化液处理系统处理后，排入含酸废水处理系统后回用。 (6)酸泥送烧结工序再利用；铁屑送炼钢工序在利用。 3.4 防腐、防渗 防渗处理是防止地下水污染的重要环保措施，也是杜绝地下水污染的最后一道防线。为防止厂区周边地下水污染，东海钢铁对冷轧工序进行了分区防渗处理。具体防渗措施见表3。 表3 防渗分区及防渗防腐措施一览表 名称 现有防渗及防腐措施 酸洗生产区、酸雾净化 酸洗跨地面采用一层玻璃钢防腐+两层大理石防腐，渗透系数小于1.0×10-10cm/s；酸洗槽、水洗槽架空设置，并设置统一围堰（容积不小于围堰内所有槽体液体总和的 10%），围堰内进行防腐防渗 酸再生站罐区 地面采用一层玻璃钢防腐+两层大理石防腐，渗透系数小于1.0×10-10cm/s；设置围堰(38m*12m*1m)，围堰容积不小于围堰内所有设备液体总和的 10%，围堰内进行防腐防渗。 酸性污水处理站 酸性废水处理系统整体采用玻璃钢防腐+大理石防腐，透系数小于1.0×10-10cm/s；各池体均进行防腐防渗 事故池 事故池容积150m3，采用玻璃钢防腐+大理石防腐，渗透系数小于1.0×10-10cm/s 集水池 集水池3座，每座容量100m3，池子采用玻璃钢防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s 原料区、车间其他地面及运输道路 均采用混凝土进行硬化，渗透系数小于1.0×10-7cm/s 由表3可以看出，东海钢铁冷轧工序集水池采用玻璃钢防渗措施，并未采用耐酸措施，防腐防渗存在一定问题。 3.5 现有治理措施有效性评估 (1)废气污染防治措施有效性评估 盐酸雾、油雾控制措施：酸轧机组酸洗槽、清洗槽等产生的酸雾，由排气罩捕集并经洗涤塔洗涤净化后排放，洗涤液为水，外排废气含HCl≤15mg/Nm3。 本工程的酸雾雾治理采用的为填料洗涤塔技术。填料洗涤塔本质上也是一种吸收塔；利用酸液（或碱液）的溶解特性，通过使含酸（碱）气体与水充分接触、溶于水中，从而达到净化气体的目的。通过合理地设置洗涤塔内填料层的厚度以及喷水强度，可使净化后外排气体中酸、碱的浓度控制在15mg/m3以下。而根据宝钢、武钢冷轧硅钢等酸雾处理装置实际运行情况来看，洗涤塔处理效率完全有保障。 冷轧机组轧制过程中产生的乳化液油雾、连退机组平整机组湿平整时产生的乳化液油雾、及热镀锌机组光整机产生的乳化液油雾，分别由排气罩捕集并经油雾处理器净化处理后排放，外排烟气含乳化液油雾≤20mg/Nm3。 酸回收含尘废气控制措施：采用塑烧板除尘器处理，废气经15m高烟囱达标排放。 (2)废水污染防治措施有效性评估 冷轧工序采用“隔油+破乳+中和+水解酸化+生化+混凝沉淀”处理乳化液废水，采用“中和+曝气+絮凝沉淀”处理酸性废水，处理工艺均为《钢铁工业废水及回用工程技术规范》（HJ2019-2012）和《钢铁行业污染防治最佳可行技术导则 轧钢工艺》（征求意见稿）推荐采用的治理技术。 (3)噪声污染防治措施有效性评估 冷轧工序对噪声控制主要是在保证工艺生产的同时尽量选用低噪声设备，设备采取基础减震等源头控制，在传播途径上采用厂房隔声等措施，可降噪20-25dB(A)。 声源控制主要为基础减震。机械设备噪声是由于物体振动产生的，通过对机械设备基础减震，达到降噪的目的。 厂房隔声是噪声传播途径控制中最常用、最有效的措施之一，其基本原理为：声波在通过空气的传播途径中，碰到均质屏蔽物时，由于两分界面特性阻抗的改变，使部分声能被屏蔽物反射回去，一部分被屏蔽物吸收，只有一小部分声能可以透过屏蔽物传到另一端。显然，透射声能仅是入射声能的一部分，因此，通过设置适当的屏蔽物便可以使大部分声能反射回去，从而降低噪声的传播，隔声量可达到 15dB(A)，可有效降低噪声对外环境的影响。 通过采取上述措施，设备噪声得到大幅削减，根据监测结果表明，东海钢铁厂界四周噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3、4类标准限值要求。 因此，噪声控制措施有效。 (4)固废污染防治措施有效性评估 ①一般固体废物包括废剪切废料、轧废送炼钢工序再利用；氧化铁粉送烧结工序再利用。东海钢铁冷轧工序产生的一般固体废物全部资源化、无害化处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单的要求。 ②废液压油暂存于厂区危险废物暂存间，定期交有资质单位处置。东海钢铁危险废物暂存间地面与裙脚采用坚固、防渗的材料制造，建筑材料与危险废物兼容；暂存间内设有安全照明设施，存放危险废物容器的地方无裂缝防渗、防腐地面；各类危险废物均分开存放。危险废物暂存间满足安全设计要求，具有防渗、防雨、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志；危险废物运输时由建设单位填写危险废物转移联单，报当地环保局备案，运输时采用符合国家标准的专用容器和运输车辆。 项目废液压油收集、贮存、转移及处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 ③根据《关于用于原始用途的含油或直接沾染危险废物的包装物、容器是否属于危险废物问题的复函》（环函[2014]126 号）内容“一、用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器不属于固体废物，也不属于危险废物；二、用于原始用途的含有或直接沾染危险废物的包装物、容器，是指由原所有者回收并重新用于包装或盛装该危险废物的包装物、容器；三、为控制含有或直接沾染危险废物的包装物、容器在回收过程中可能发生的环境风险，应当按照国家对该包装物、容器所包装或盛装危险废物的有关规定和要求对其贮存、运输等环节进行环境监管”。因此，项目液压油桶由厂家回收再利用可行。 ④冷轧工序废酸液自建废酸再生站进行处理，再生酸回收利用，符合政策要求。项目采取的焙烧法废酸再生技术，属于《国家重点行业清洁生产技术导向目录（第三批）》（国家发展改革委公告 2006 年第 86 号）列表中的先进清洁生产工艺，因此，项目废酸液处置措施可行。 ⑤酸泥送烧结工序再利用；铁屑送炼钢工序在利用。 项目酸泥、铁屑属危险废物。冷轧工序酸泥、铁屑收集、贮存、转移及处置应按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行管理，存在不符合项。 3.5排污口规范化 轧钢工序废气外排口均设置了标志牌，已按有关要求对废气排放进行了规范化整治。 ①废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台便于开展监测活动，能保证监测人员的安全。 ②按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 3.6与《唐山市人民政府关于对含酸洗电镀工艺企业实施专项清查整治的通知》(唐政函[2014]81 号)符合性分析 表4 符合性分析一览表表 序号 与项目有关的产业政策内容 项目情况 符合性 1 厂区实行雨污分流。车间内严格落实防腐、防渗、防漏措施，渗透系数小于10 -7 cm/s；其中重污染区(污水收集和处理系统)渗透系数小于10-10cm/s。车间内实行干湿分离，干区和湿区之间有围堰隔离 项目采取雨污分流，车间内实行干湿分离，对生产作业区设置统一围堰，围堰采取抗渗混凝土和玻璃钢进行防腐、防渗处理。项目集水池采用玻璃钢防腐，未采取耐酸措施 部分符合 2 新建企业渡槽和管线优先采用架空方式 项目酸洗槽、清洗槽及管线均架空设置 符合 3 生产用水量、各生产车间废水产生量、各废水处理设施的处理量、废水排放量、废水回用量等均安装流量计进行计量，有废水外排的，要安装在线监控装置并于市环保局监控指挥中心联网 项目各用水部门安装计量器，项目废水经处理后全部回用，不外排入环境 符合 4 产生大气污染物(前处理酸洗废气)的工艺装置应设立局部气体收集系统和集中净化处理装置，气体处理后达标排放 酸洗槽均设密闭罩，酸雾经酸化净化塔净化处理后达标排放，目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放 部分符合 5 根据“减量化、资源化、无害化”的原则，对固废进行分类收集、规范处置。危险废物化学品包装物、废液、废渣、废水处理污泥应按照危险废物进行管理 项目固废分类处置，一般固废收集后外售综合利用；危险废物暂存在危险废物间内，交有资质的单位处置。项目酸泥、铁屑未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行管理 部分符合 6 废水处理过程中产生的污泥经浓缩脱水后，含水率不得高于80%，脱水可采用板框压滤机进行 项目污水处理站污泥采用板框压滤机进行浓缩脱水 符合 7 危险废物要设置单独的暂存仓库，对危废进行分类存储。仓库防雨淋、防挥发、防渗漏，地面渗透系数小于10-10 cm/s；同时设置废水导排管或渠道，能够将废水、废液导入污水收集和处理设置 危险废物间采用防渗、防腐处理，渗透系数小于10 -10 cm/s；危险废物间内设导流渠 符合 8 危废产生点、包装容器和包装物上、暂存仓库均设置危险废物警示标识。危险废物应当委托具有相应危险废物经营资质的单位处置，严格执行危险废物转移计划审批和转移联单制度 项目危险废物设置三级危险标识，交有资质的单位进行处置 符合 9 鼓励优先采用先进生产工业工艺和清洁生产水平，减少有毒有害原辅材料用量，从源头上减少污染物产生。禁止采用单级漂洗或直接冲洗等落后工艺 项目盐酸消耗、水耗等均符合相关规范条件要求，符合清洁生产要求 符合 10 编制环境风险应急预案，建立应急组织体系，配备必要的应急救援物资，落实事故防范措施，提高突发环境事故的防范应对能力。设置容积不低于12h废水产生量的应急事故水池，并做好防渗处理，确保环境安全” 针对项目环境风险因素提出了对应的风险防范措施，并要求编制风险应急预案；设置250m3的事故水池，满足项目12h废水排放需求 符合 3.7存在问题 ①酸再生烟气未采取消白措施； ②轧机油雾净化装置风量较小，捕集率较低，存在无组织排放； ③目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放。 ④污水处理站和废乳化液处理站集水池采用玻璃钢防腐，存在破损，并且未采取耐酸措施。 ⑤酸洗生产线原开卷、破磷处等酸洗段存在无组织排放现象。 ⑥酸泥、铁屑未按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求进行管理。 4.技改工程内容及规模 (1)工程概况 ①项目名称：冷轧车间环保提升改造项目 ②建设单位：唐山东海钢铁集团有限公司 ③建设性质：技改 ④建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 ⑤项目投资：总投资9600万元，其中环保投资835万元，占总投资的比例为8.70%。 (2)建设内容及规模 建设内容及规模为： 1、酸再生消白排放改造：改造前酸再生烟囱冒白烟，不能满足环保要求，该项目完成后消白率可以达到90%以上，在自然温度-15℃的环境下，酸再生焙烧线正常运行，烟气消白率可以达到90%以上，地面无肉眼可视白烟。烟囱排口HCl≤10mg/m3，烟囱排口粉尘降级约50%。 2、冷轧车间雾气排放工序优化改造：因冷轧车间轧制液雾气较大，对电气设备及车间环境造成影响。该项目通过集气罩收集冷轧轧制油雾，通过过滤、冷却、分离等工序，可有效消除轧制油雾气。 3、酸洗酸槽密闭改造：酸洗车间生产线设备、工艺落后，工艺段酸槽进行环保改造。通过升级改造该酸段密闭、防渗漏措施，符合最新环保要求。 4、污水处理站和废乳化液处理站改造：原公辅车间老水站，集水池已破损，计划修复破损，重新防渗处理。 5、酸洗线冷轧除尘：原开卷、破磷处等酸洗段存在无组织排放现象，计划将每条线新增一台布袋除尘器，对开卷、破磷处等酸洗段的粉尘进行收集处理，使现场的粉尘得到有效收集，排放达到10mg/m3。 (3)建设地点及周边关系 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。技改项目中心地理坐标为北纬39°44′56.34〞、东经118°37′14.95〞，项目北侧为唐山榕威管业有限公司、西侧为公司西厂界、南侧为公司预留空地、东侧为发电厂。距离项目最近的敏感点为西约340m处的前何寨村，其他较近的敏感点为西南约590m处的纪庄子村、1000m处的曹各庄村。拟建项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 (4)劳动定员及工作制度 技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 (5)主要生产设备及设施 技改项目主要生产设备及设施见表5。 表5 技改项目主要设备及设施一览表 序号 名称 规格 单位 数量 酸再生消白改造设备清单 1 冷凝消白主体 Φ2600mm*H9000mm简体：下段18mm，中段14mm，上段12mm内换热管：2mm 套 1 2 冷却风机 G4-73 16D 580r/min；51699-99178m3/h； 895-1343Pa 台 1 3 鼓风机电机 Y315S-10/45KW 台 1 4 烟囱 Φ1800mm*H26000mm 下段16mm，中段14mm，上段12mm 套 1 5 尾气及冷却风管 Φ1000 套 1 6 喷淋过滤系统 Φ1800mm*H9000mm 下段16mm，中段14mm，上段12mm 套 1 7 加碱系统 配液碱罐 DN15电动调节阀 套 1 8 PH在线检测仪 -- 套 1 9 离心泵 IHF-100-65-200 套 1 10 玻璃钢离心风机 TF-331B；TF-331B-22KW-9#右180； 24000m3/h，2000pa 套 1 11 PLC系统 套 1 酸洗线除尘设备清单（单条线） 1 设备主体 MC-2351、Q235 套 1 2 布袋 防水防油Ø130×4000 条 1440 3 骨架 冷拔钢丝喷涂Ø120×3950 根 1440 4 脉冲阀 直角阀、1.5寸 个 144 5 气包 Ø273 个 12 6 提升阀 Ø100*400+200 个 12 7 仓壁振动器 0.37KW 个 6 8 花格板 件 12 9 喷吹管 1.5寸 个 144 10 减压阀 DN40 个 1 11 气源三联体 套 1 12 气源管路 套 1 13 储气罐 2立方 套 1 14 电气控制柜 西门子PCL-200 台 1 15 电机 160KW 台 1 16 风机 LTY73-12N0-12.5D 台 1 17 消音器 Ø1420 个 1 18 软启动 个 1 19 风机调风阀 Ø1250 个 1 20 进、出口软连接 套 2 21 烟筒 Ø1420 套 1 22 桥架 梯式桥架 套 1 23 压差变送器 套 1 24 现场操作箱 套 1 25 管道、支架 以实际发生量计 套 1 26 管道集尘罩 固定罩6个、移动罩3个、平移罩1个 个 10 (6)主要技术指标 主要技术经济指标见表6。 表6 酸洗轧机除尘系统的主要性能参数 序号 名称 参数 序号 名称 参数 1 处理风量 90000m3/h 8 清灰方式 离线清灰 2 过滤面积 2351m2 ㎡ 9 喷吹压力 0.3MPa 3 过滤风速 0.69m/min 10 出口含尘浓度 ≤10mg/Nm3 4 滤袋规格 φ130mm*4000mm 11 除尘效率 ≥90% 5 滤袋数量 1440条 12 漏风率 ＜2% 6 滤袋材质 550g/m2拒水防油覆膜涤纶针刺毡 13 引风量 90000m3/h 7 袋笼规格 φ120*3950mm 表7 酸再生烟气消白主要技术参数 序号 指标名称 单位 数 值 备注 1 出口烟温 ℃ 60 2 总排口烟气含湿量 % 3.9 3 总排口烟气总量 Nm3/h 90048 4 白烟 -- 地面无肉眼可视白烟 5 烟气出口HCl含量 mg/Nm3 ≤10 6 除雾器耐受温度 ℃ ≤100 7 粉尘去除率 % 50 (7)主要原辅料和能源消耗 根据项目性质，项目原辅材料及能源消耗为电、水、纯碱、压缩空气。原辅材料及能源消耗情况见表8。 表8 原辅材料及能源消耗一览表 序号 名称 单位 消耗量 备注 1 电 万kWh/a 571.824 引自现有电网提供 2 纯碱 t 10 外购 3 压缩空气 万m3/a 210 由厂区压缩空气管网供给 4 水 t 11800 自备水井 (8)给排水 供水：本项目用水依托原有项目供水管网，技改工程不新增劳动定员；技改工程生产用水用水主要为消白用水，技改工程取水量约为36m3/d。 排水：项目不新增用工，生活用水量不变；消白排水经酸性废水处理系统处理后回用，不外排。 (9)公用辅助设施 (1)供配电系统 技改项目用电引自公司现有供电系统。 (2)压缩空气供应 技改项目压缩空气接自厂区原有压缩空气管网。 9.选址合理性分析 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司取得由滦县国土资源局颁发的土地使用证，土地证号为：滦国用（2013）第019号。根据该证，项目用地为工业用地（见附件）。 10.平面布局合理性分析 技改项目在唐山东海钢铁集团有限公司冷轧工序区域内进行建设，不新增占地，未改变原有厂区平面布局。项目平面布局合理。 (11)产业政策分析 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦州市发展改革局以滦发改备字【2018】192号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 |
| 与本工程有关的原有污染情况及主要环境问题： 根据企业提供资料，技改项目原有污染源污染物排放情况见表9。 表9 技改项目原有污染物排放情况一览表 序号 污染源名称 污染 物种类 治理措施 外排浓度mg/m3 去除效率（%） 执行标准mg/m3 达标 情况 同步运行率（%） 1 1#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.5 90% 15 达标 100 2 2#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.3~3.5 90% 15 达标 100 3 3#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.4~3.7 90% 15 达标 100 4 4#酸洗生产线 氯化氢 酸雾吸收塔 3.5 90% 15 达标 100 5 废酸再生 氯化氢 酸雾吸收塔 4.3~4.6 90% 30 达标 100 6 1#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.4~0.44 80% 20 达标 100 7 2#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.2~0.26 80% 20 达标 100 8 3#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.4 80% 20 达标 100 9 4#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.5~0.6 80% 20 达标 100 10 5#轧机、湿平整 油雾 油雾净化装置 0.4 80% 20 达标 100 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5 公里。滦县距离唐山47 公里，距离天津港136 公里，距离秦皇岛82 公里，距离津唐港76 公里，距离北京260 公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9 公里，南北宽43.8 公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54 万人，土地面积为1028 平方公里。 技改项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。技改项目中心地理坐标为北纬39°44′56.34〞、东经118°37′14.95〞，项目北侧为唐山榕威管业有限公司、西侧为公司西厂界、南侧为公司预留空地、东侧为发电厂。距离项目最近的敏感点为西约340m处的前何寨村，其他较近的敏感点为西南约590m处的纪庄子村、1000m处的曹各庄村。 2.地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%， 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程在200～300米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北，地面高程在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面高程一般在30～50米之间，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 拟建项目占地区域地势相对平坦。 3.水文地质 滦县分山区和平原两大水文地质区。 山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、沙页岩分布在棒子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、砂质粘土、淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层及砂层，厚度2～5米，地下水埋深10米左右，盆心部分井深80米左右，出水量每小时30吨，岩石区井深一般在150～200米，出水量每小时在10～30吨。 西南部为洪冲击平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水岩性为卵砾砂，其埋深50米，出水量一般在每小时在40吨以上。京山铁路以南，第二含水组含水岩性为细砂、中细砂及中砂，出水量一般在每小时20～40吨。第四含水组岩性为卵石，埋深一般超过120米。 4.地表水系 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流。滦县境内河水分为三个水系：滦河、横河、狗尿河、别故河属滦河水系，沙河、小青龙河、岳家河、溯河属沙河水系，管河、龙湾河属陡河水系。全县地表水系除横河有部分泉水补给外，其余各河流补给均来自大气降水。 滦河是境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，流经量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5公里入渤海。河流全长888公里，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20，流域面积44945平方千米，其中滦县境内河长41千米，流域面积55平方千米，基底为沙卵石。 拟建项目产生的废水经处理后全部回用，无外排废水。 5.气候气象 该区域气候特征属温带大陆性季风气候，夏季基本受副热带高压影响，炎热多雨，冬季受蒙古气团和来自西伯利亚的寒流影响，寒冷干燥。受海洋气候影响，年平均风速较大，大风日数比内地平原多。全年平均气温为11.5℃，最热月平均气温39.6℃，最冷月平均气温-24.6℃；年平均空气相对湿度61%；年平均降雨量663.9mm；年平均日照时数2507.3 小时。主要气象要素见表10。 表10 气候气象参数一览表 项 目 单位 统计结果 项 目 单位 统计结果 年平均气温 ℃ 11.5 自计最大风速/风向 m/s/-- 24.0/WNW 年平均降雨量 mm 663.9 定时最大风速/风向 m/s/-- 20.0/W 年最大降雨量 mm 879.4 年平均相对湿度 % 61 月最大降雨量 mm 355.3 年极端最高温度 ℃ 39.6 日最大降雨量 mm 180.0 年极端最低温度 ℃ -24.6 年平均风速 m/s 2.2 年平均日照时数 h 2507.3 6.生物、生态环境 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31 个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。 根据对工程建设地点的勘察，工程所在区域主要以农作物为主，人工饲养的动物主要为家畜和家禽。大牲畜有牛、驴、骡、马，此外还有猪、羊，家禽有鸡、鸭等。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等)： 1.社会环境概况 滦县交通便利，距天津港136km、距秦皇岛港82km、距京唐港76km，均有铁路、公路与之连接。境内有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越，有十一个火 车站点分布全县。205国道、102国道、平大省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。滦县处于华北与东北的连接地带，有发展经济的广阔腹地，发达的公路、铁路及航运 把滦县与华北经济区和华东经济区紧密地联系在一起。 滦县矿藏丰富，目前，仅探明储量的矿产资源就有20多种，其中铁矿储量33亿t，列为国家重点开发计划的大型铁矿―司家营铁矿座落于滦县境内；制作水泥的主要 原料―优质石灰岩储量3.5亿t；石英长石储量近3亿t，优质石英砂岩储量 6000 万t，为中国耀华玻璃集团的原料基地，开采历史已达一个世纪；花岗岩储量约1亿t；白云 岩储量约1000万t。还有伟晶岩矿、陶粒页岩矿和粘土资源等。 滦县通讯便利，水、电、煤及劳动力资源丰富。滦县已开通了10万门程控电话，可直拨全国和世界各地。全国最大的火力发电厂―陡河电厂就座落在滦县西部，县内 有 22 万伏变电站一座，11万伏变电站 3 座，3.5万伏变电站5座，电力供应充足。滦 县西距开滦矿务局所属林西、唐家庄、赵各庄、范各庄等煤矿 20～25km，交通便利， 运输方便，燃料可满足供应。 滦县农牧产业发展较快。全县现有耕地面积 83.5 万亩，粮食种植面积 50 万亩， 主要作物有小麦、玉米、高粱、水稻等，是国家确定的商品粮基地县。滦县常年花生 种植面积 20 万亩，年产量 5 万 t，为河北省最大的花生产区县，是国家确定的花生出 口基地，被命名为‘中国花生之乡’，花生以其粒大、色红，在国际市场享有盛誉，被 誉为‘东路花生’。经过几年的努力，滦县花生产业化经营已形成一定规模，南光公司、 喜旺公司等花生深加工龙头企业已经打出自己的品牌，咖啡花生、神逗豆、巧克力花 生畅销国际、国内两大市场，全县年花生加工销售总量 13 万 t 以上，年出口花生 3 万 t 以上。滦县果品主要有苹果、梨、桃、核桃和板栗，常年产量 8 万 t。滦县还是国家 确定的优质桑蚕基地县，条桑面积 3.5 万亩。畜牧产品主要有瘦肉型猪及肉牛、肉鸡 等，肉类总产量 5 万 t，是国家瘦肉型猪生产基地。 依托区位，兴商富县，第三产业蓬勃兴起。全县现有各类商贸市场 47 个，形成了 以冀东汽车、冀东农机、滦州果菜以及木材、粮油为主体的集散面广、功能齐全、交 易规范的区域性专业批发市场体系。其中全县已建成冀东汽车、滦州瓜菜、花生、滦州木材、冀东农机、冀东粮油、小商品批发、建材、食品城、农资十大专业市场。冀 东汽车交易市场已成为全国500家最大服务行业企业之一，是河北省最大的汽车交易市场，主要经营各种型号的客货车和小轿车，销往 20 多个省市。冀东农机市场是河北省第三大农机市场，主要经营农田排灌、农机配件、农机具、整机 4 大类 3200 余种， 畅销东北三省及河北省。 2.环境功能区划 根据唐山市环境功能区划，技改项目厂址所在区域环境空气属《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类区；地下水属《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类区；厂区声环境属《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类区。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1.环境空气 根据滦县2016年1-3月份自动站环境空气质量监测结果，SO2日平均浓度为65ug/m3，PM10日平均浓度为126ug/m3，NO2日平均浓度为58ug/m3，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 2.地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-1993)Ⅲ类标准要求。 3.声环境 根据唐山永正环境监测有限公司于2016年9月29、30日对东海钢铁厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。且距离项目最近的村庄为项目西约340m处的前何寨村。根据拟建项目性质及周围环境特点，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。主要保护对象及目标见表11。 表11 环境保护对象及保护目标 环境对象 保护目标 相对厂址 方位 距离 (m) 规模（人） 功能要求 保护级别 环境空气 前何寨村 W 340 780 居民 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准 纪庄子村 SW 590 400 居民 曹各庄村 SW 1000 500 居民 地下水 项目所在区域 -- -- -- 《地下水质量标准》 (GB/T14848－2017)Ⅲ类标准要求 声环境 厂界 -- -- -- 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类、4a类标准

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气：执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。 2.地下水环境：执行《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准。 3.声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a标准。 以上标准值见表12。 表12 环境质量标准 环境要素 污染物名称 标准值 单位 标 准 来 源 环境空气 SO2 年平均60 ug/Nm3 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012）二级标准 NO2 年平均50 PM10 年平均70 地下水 环境 PH 6.5～8.5 -- 《地下水质量标准》(GB/T14848－2017)Ⅲ类标准 总硬度 450 mg/L 氯化物 250 氟化物 1.0 硫酸盐 250 声环境 昼间 65/70 dB(A) 《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类、4a类标准 夜间 55/55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：技改工程废气有组织排放执行《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》；无组织执行《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169－2015）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值。 2.厂界噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3、4类标准。施工噪声执行：《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。 3.固体废物处置：危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修改单）中的相关标准要求。 污染物排放标准见表13。 表13 污染物排放标准及限值 类别 污染源 污染物 单位 标准值 备注 废气 废酸再生 白烟 —— 肉眼不可见 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》 酸洗轧制机组 颗粒物 mg/m3 10 酸洗槽 氯化氢 mg/m3 15 冷轧机组 油雾 mg/m3 20 酸洗机组及废酸再生 氯化氢 mg/m3 0.2 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169－2015）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值 噪声 等效声级 昼间：65/70dB(A) 夜间：55/55dB(A) 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准 |
| 总量控制指标 | 根据建设单位于2017年9月2日取得的《排污许可证》(许可证编号: 91130223750292882A001P)，本次技改前建设单位污染物排放限值为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 由于本项目为环保项目，项目建成后，氯化氢、颗粒物、油雾较技改前会有较大幅度的削减。经计算，本项目氯化氢、颗粒物、油雾减排量分别为0.47t/a、47.75t/a、0.096t/a，技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 本项目为环保工程，不新增主要污染物排放总量，无需申请新增排放总量指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1.酸再生消白系统工艺流程简述 220003/h，80℃酸再生尾气，经过新增离心风机引入喷淋塔降温喷淋置换，去除一部分HCL气体，温度则从80℃降低至70℃，然后烟气经过冷凝脱白装置，从上往下经过除雾器烟气通道，与另一通道内环境空气进行热交换，使原烟气从70℃温度降低至60℃，冷凝下水1970kg/h，风量降至15048Nm3/h，湿度从原有30.8%(按饱和计算)降至19.5%，而此时环境风温度从10℃(春秋平均)升温至60℃，随后升温后环境风与降温除湿后烟气混合，降低总烟气的湿度，使该湿度下的饱和温度与排烟温度有一定的温度差，并在烟囱内使烟气得到扩散，因此看不到白烟。而此时总排口的排烟温度为约60℃，烟气湿度为3.9%(饱和温度为28.7℃)，排烟温度和饱和温度相差约31.3度，因此地面肉眼看不到白烟，除雾装置烟气侧压降约600pa，总装置压降为约1000-1200pa。新增玻璃钢风机能够克服消白系统所产生的1000-1200pa压力本系统不影响原酸再生系统正常运行和生产。 2.冷轧车间雾气排放工序优化改造 技改前，风机风量不足，管道直径较小，捕集率低，无组织排放严重。 改造后的风机流量比之前增加1倍，管路由DN300增加至DN600，有效降低油雾无组织排放。 3.酸洗酸槽密闭改造 目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放。 技改后将1线酸洗槽全部采用耐高温、耐酸、的PPH板槽盖密封，槽体和槽盖处用水密封；酸洗2-4线，酸洗槽全部采用PPI槽盖密封，槽体和槽盖处用水密封。 4.水处理站和废乳化液处理站改造 改造前集水池3个*100m3玻璃钢防腐、防渗已破损，改造后集水池5个*200m3，并采用玻璃钢+大理石防腐做防渗处理。 5.酸洗轧机除尘系统 技改项目分别对四条酸洗生产线开卷机、焊接平台、破磷机、转向平台、活套、张紧机等处设集气罩，收集废气送布袋除尘器进行处理后，通过15m高排气筒排放。 工艺流程：轧机吸尘罩到支管→汇合主风管→除尘器→净化后烟气→除尘主风机→排气筒。 图4 酸洗轧机废气治理工艺流程图 表14 技改前后酸洗轧机除尘系统治理措施一览表 序号 生产线 治理区域 尘源点 技改前治理措施 技改后治理措施 1 1#酸洗生产线 开卷机 1 无组织排放 离线脉冲布袋除尘器（9万m3/h）+15m高排气筒 2 焊接平台 1 3 破磷机 1 4 转向平台 2 5 活套 2 6 1#张紧机 1 7 拉矫机 1 8 2#张紧机 1 9 2#酸洗生产线 开卷机 1 无组织排放 离线脉冲布袋除尘器（9万m3/h）+15m高排气筒 6 焊接平台 1 7 破磷机 1 8 转向平台 2 9 活套 2 10 1#张紧机 1 11 拉矫机 1 12 2#张紧机 1 13 3#酸洗生产线 开卷机 1 无组织排放 离线脉冲布袋除尘器（9万m3/h）+15m高排气筒 14 焊接平台 1 15 破磷机 1 16 九辊矫直 2 17 转向平台 2 18 活套 2 19 五辊矫直机 1 20 4#酸洗生产线 开卷机 1 无组织排放 离线脉冲布袋除尘器（9万m3/h）+15m高排气筒 21 焊接平台 1 22 破磷机 1 23 九辊矫直 2 24 转向平台 2 25 活套 2 26 五辊矫直机 1

主要污染工序： 施工期、营运期主要污染工序见表15。 表15项目主要污染工序一览表 建设时期 污染类别 污染源 污染因子 处理措施及排放去向 施工期 废气 施工场地 颗粒物 无组织排放 废水 施工人员生活 COD、SS 利用现有办公区生活设施，不外排 固废 建筑施工 建筑挖方 土地平整及筑路填方 施工人员生活 生活垃圾 收集送环卫部门处理 噪声 施工设备、运输车辆 噪声 选用低噪设备、合理安排施工时间 营运期 废气 酸再生废气 白烟 酸雾吸收塔（利旧）+烟气消白（喷淋+消白）+26m高排气筒 1#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 2#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 3#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 4#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 2#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 3#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 4#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 5#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1#酸洗生产线酸洗槽 氯化氢 耐高温、耐酸、的PPH板槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 2#酸洗生产线酸洗槽 氯化氢 PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 3#酸洗生产线酸洗槽 氯化氢 PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 4#酸洗生产线酸洗槽 氯化氢 PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 噪声 风机、泵类 A声级 厂房隔声、基础减震、风机加装消音器 废水 消白废水 PH、COD、SS 排入酸性废水处理系统，后回用 固废 酸洗废水处理系统 酸泥 暂存于危险废物暂存间，回用于1#、2#烧结机 铁屑 铁屑 暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位进行处置 除尘器 除尘灰 回用于烧结工序 防渗 集水池 -- 采用玻璃钢+大理石进行防腐、防渗

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 酸再生废气 | 白烟 | -- | 肉眼不可见 |
|  | 1#酸洗轧机 | 颗粒物 | 120mg/m3，85.54t/a | 6mg/m3，4.28t/a |
|  | 2#酸洗轧机 | 颗粒物 | 120mg/m3，85.54t/a | 6mg/m3，4.28t/a |
|  | 3#酸洗轧机 | 颗粒物 | 120mg/m3，85.54t/a | 6mg/m3，4.28t/a |
|  | 4#酸洗轧机 | 颗粒物 | 120mg/m3，85.54t/a | 6mg/m3，4.28t/a |
|  | 1#轧机、湿平整 | 油雾 | 0.4mg/m3，0.04t/a | 0.25mg/m3，0.045t/a |
|  | 2#轧机、湿平整 | 油雾 | 0.26mg/m3，0.24t/a | 0.16mg/m3，0.027t/a |
|  | 3#轧机、湿平整 | 油雾 | 0.4mg/m3，0.04t/a | 0.25mg/m3，0.045t/a |
|  | 4#轧机、湿平整 | 油雾 | 0.5mg/m3，0.048t/a | 0.31mg/m3，0.053t/a |
|  | 5#轧机、湿平整 | 油雾 | 0.4mg/m3，0.04t/a | 0.25mg/m3，0.045t/a |
|  | 1#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | 3.5mg/m3，0.28t/a | 3.9mg/m3，0.29t/a |
|  | 2#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | 3.5mg/m3，0.26t/a | 3.8mg/m3，0.27t/a |
|  | 3#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | 3.7mg/m3，0.29t/a | 4.2mg/m3，0.31t/a |
|  | 4#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | 3.5mg/m3，0.32t/a | 3.8mg/m3，0.33t/a |
| 水污 染物 | 消白废水 | PH、COD、SS | -- | 排入酸性废水处理系统，后回用 |
| 固体 废物 | 酸洗废水处理系统 | 酸泥 | 106t/a | 暂存于危险废物暂存间，回用于1#、2#烧结机 |
|  | 铁屑 | 铁屑 | 6t/a | 暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位进行处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | 325t/a | 回用于烧结工序 |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，可确保厂界噪声达标。 |
| 其它 | 5座集水池，采用玻璃钢+大理石进行防腐、防渗 |
| 主要生态影响(不够时可附另页)： 无 |

# 环境影响分析

施工期环境影响简要分析 技改项目施工期环境影响包括：施工噪声、施工扬尘、固体废物和施工废水对周围环境的影响。施工期的影响是短暂的，随着施工期的结束，施工影响也将结束。

营运期环境影响分析 1.环境空气影响分析 酸再生废气：技改工程拟对酸再生废气进行消白，采用喷淋、除雾、热交换处理措施，之后通过排气筒排放，外排废气量为7.5万m3/h。 本项目为消白工程，根据工程设计资料，技改完成后排烟温度60℃，烟气湿度为3.9%(饱和温度为28.7℃)，白烟肉眼不可见。 1#酸洗轧机废气：轧机在轧制过程中，会产生一定的粉尘。为减小粉尘产生量，在产尘点设集气罩，将粉尘收集至1套布袋除尘器进行处理后，由15m高的排气筒外排，处理废气量为90000m3/h，通过类比可行，轧机处理前颗粒物产生源强为11.37kg/h，捕集效率为95%，除尘器除尘效率可达95%以上，经布袋除尘器处理后污染物浓度颗粒物为6mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间 7920h 计算可知，颗粒物排放量为4.28t/a。 2#酸洗轧机废气：轧机在轧制过程中，会产生一定的粉尘。为减小粉尘产生量，在产尘点设集气罩，将粉尘收集至1套布袋除尘器进行处理后，由15m高的排气筒外排，处理废气量为90000m3/h，通过类比可行，轧机处理前颗粒物产生源强为11.37kg/h，捕集效率为95%，除尘器除尘效率可达95%以上，经布袋除尘器处理后污染物浓度颗粒物为6mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间 7920h 计算可知，颗粒物排放量为4.28t/a。 3#酸洗轧机废气：轧机在轧制过程中，会产生一定的粉尘。为减小粉尘产生量，在产尘点设集气罩，将粉尘收集至1套布袋除尘器进行处理后，由15m高的排气筒外排，处理废气量为90000m3/h，通过类比可行，轧机处理前颗粒物产生源强为11.37kg/h，捕集效率为95%，除尘器除尘效率可达95%以上，经布袋除尘器处理后污染物浓度颗粒物为6mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间 7920h 计算可知，颗粒物排放量为4.28t/a。 4#酸洗轧机废气：轧机在轧制过程中，会产生一定的粉尘。为减小粉尘产生量，在产尘点设集气罩，将粉尘收集至1套布袋除尘器进行处理后，由15m高的排气筒外排，处理废气量为90000m3/h，通过类比可行，轧机处理前颗粒物产生源强为11.37kg/h，捕集效率为95%，除尘器除尘效率可达95%以上，经布袋除尘器处理后污染物浓度颗粒物为6mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值和关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知要求。以年有效工作时间 7920h 计算可知，颗粒物排放量为4.28t/a。 1#轧机、湿平整：技改工程对油雾捕集系统进行优化，管路由DN300增加至DN600，风机风量由12000 m3/h提高至22000 m3/h，可有效降低无组织排放。轧机油雾产生源强为0.031kg/h，技改前捕集效率为80%，处理效率为80%，排放浓度为0.4mg/m3；改造后捕集效率为90%，处理效率为80%，经油雾净化装置处理后污染物浓度为0.25mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 2#轧机、湿平整：技改工程对油雾捕集系统进行优化，管路由DN300增加至DN600，风机风量由12000 m3/h提高至22000 m3/h，可有效降低无组织排放。轧机油雾产生源强为0.019kg/h，技改前捕集效率为80%，处理效率为80%，排放浓度为0.26mg/m3；改造后捕集效率为90%，处理效率为80%，经油雾净化装置处理后污染物浓度为0.16mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 3#轧机、湿平整：技改工程对油雾捕集系统进行优化，管路由DN300增加至DN600，风机风量由12000 m3/h提高至22000 m3/h，可有效降低无组织排放。轧机油雾产生源强为0.031kg/h，技改前捕集效率为80%，处理效率为80%，排放浓度为0.4mg/m3；改造后捕集效率为90%，处理效率为80%，经油雾净化装置处理后污染物浓度为0.25mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 4#轧机、湿平整：技改工程对油雾捕集系统进行优化，管路由DN300增加至DN600，风机风量由12000 m3/h提高至22000 m3/h，可有效降低无组织排放。轧机油雾产生源强为0.038kg/h，技改前捕集效率为80%，处理效率为80%，排放浓度为0.5mg/m3；改造后捕集效率为90%，处理效率为80%，经油雾净化装置处理后污染物浓度为0.31mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 5#轧机、湿平整：技改工程对油雾捕集系统进行优化，管路由DN300增加至DN600，风机风量由12000 m3/h提高至22000 m3/h，可有效降低无组织排放。轧机油雾产生源强为0.031kg/h，技改前捕集效率为80%，处理效率为80%，排放浓度为0.4mg/m3；改造后捕集效率为90%，处理效率为80%，经油雾净化装置处理后污染物浓度为0.25mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 1#酸洗生产线酸洗槽：目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放。技改后将1线酸洗槽全部采用耐高温、耐酸、的PPH板槽盖密封，槽体和槽盖处用水密封，之后通过酸雾吸收塔处理后，排入大气。 酸雾产生源强为0.37kg/h，技改前捕集效率为95%，排放源强为0.035 kg/h，外排浓度为3.5mg/m3，技改后，捕集效率为99%，排放源强为0.037kg/h，外排浓度为3.9 mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 2#酸洗生产线酸洗槽：目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放。技改后将2线酸洗槽全部采用PPI槽盖密封，槽体和槽盖处用水密封，之后通过酸雾吸收塔处理后，排入大气。 酸雾产生源强为0.35kg/h，技改前捕集效率为95%，排放源强为0.033 kg/h，外排浓度为3.5mg/m3，技改后，捕集效率为99%，排放源强为0.035kg/h，外排浓度为3.8mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 3#酸洗生产线酸洗槽：目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放。技改后将3线酸洗槽全部采用PPI槽盖密封，槽体和槽盖处用水密封，之后通过酸雾吸收塔处理后，排入大气。 酸雾产生源强为0.39kg/h，技改前捕集效率为95%，排放源强为0.037 kg/h，外排浓度为3.7mg/m3，技改后，捕集效率为99%，排放源强为0.039kg/h，外排浓度为4.2mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 4#酸洗生产线酸洗槽：目前部分酸洗槽密闭罩部分破损，存在无组织排放。技改后将3线酸洗槽全部采用PPI槽盖密封，槽体和槽盖处用水密封，之后通过酸雾吸收塔处理后，排入大气。 酸雾产生源强为0.42kg/h，技改前捕集效率为95%，排放源强为0.040 kg/h，外排浓度为3.5mg/m3，技改后，捕集效率为99%，排放源强为0.042kg/h，外排浓度为3.8mg/m3，满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)中特别排放限值要求。 技改工程实施前后排放污染物变化情况见下表。 表16 技改工程实施前后排放污染物变化情况一览表 技改前排放量（t/a） 技改后排放量（t/a） 污染源 主要污染物 排放量（t/a） 污染源 主要污染物 排放量（t/a） 1#酸洗生产线酸洗槽 有组织 氯化氢 0.28 1#酸洗生产线酸洗槽 有组织 氯化氢 0.29 无组织 0.16 无组织 0.03 2#酸洗生产线酸洗槽 有组织 0.26 2#酸洗生产线酸洗槽 有组织 0.27 无组织 0.16 无组织 0.03 3#酸洗生产线酸洗槽 有组织 0.29 3#酸洗生产线酸洗槽 有组织 0.31 无组织 0.16 无组织 0.03 4#酸洗生产线酸洗槽 有组织 0.32 4#酸洗生产线酸洗槽 有组织 0.33 无组织 0.16 无组织 0.03 1#酸洗轧机废气 无组织 颗粒物 18.01 1#酸洗轧机废气 有组织 颗粒物 4.28 无组织 1.8 2#酸洗轧机废气 无组织 18.04 2#酸洗轧机废气 有组织 4.28 无组织 1.8 3#酸洗轧机废气 无组织 18.01 3#酸洗轧机废气 有组织 4.28 无组织 1.8 4#酸洗轧机废气 无组织 18.01 4#酸洗轧机废气 有组织 4.28 无组织 1.8 1#轧机、湿平整 有组织 油雾 0.040 1#轧机、湿平整 有组织 油雾 0.045 无组织 0.050 无组织 0.025 2#轧机、湿平整 有组织 0.024 2#轧机、湿平整 有组织 0.027 无组织 0.030 无组织 0.015 3#轧机、湿平整 有组织 0.040 3#轧机、湿平整 有组织 0.045 无组织 0.050 无组织 0.025 4#轧机、湿平整 有组织 0.048 4#轧机、湿平整 有组织 0.053 无组织 0.059 无组织 0.030 5#轧机、湿平整 有组织 0.040 5#轧机、湿平整 有组织 0.045 无组织 0.050 无组织 0.025 经计算，本项目氯化氢、颗粒物、油雾减排量分别为0.47t/a、47.75t/a、0.096t/a。 技改项目采用了国内较为先进的废气处理工艺，可确保污染物达标排放。根据环境空气影响分析结果，技改项目氯化氢、颗粒物、油雾减排量分别为0.47t/a、47.75t/a、0.096t/a。技改项目实施后，不会改变当地环境空气质量功能，有利于当地环境空气质量的改善；噪声污染源采取了有效的减震、消声等降噪措施；生产过程中产生的固体废物均综合利用，不外排，不会造成环境污染。 综合分析，采取上述环保措施后环境效益明显，且有利于当地环境空气质量的改善。 2.声环境影响分析 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。 3.水环境影响分析 技改项目产生的废水主要为消白废水，产生量为36m3/d，消白废水经排入酸性废水处理系统，后回用。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 4.固体废物 技改工程固废主要为酸泥、铁屑。除尘灰产生量为325t/a、酸泥产生量为106t/a、铁屑产生量为6t/a。除尘灰经收集后，回用于烧结工序；根据《国家危险废物名录》，为危险固废，酸泥收集后送危险废物暂存间进行分区暂存，回用于1#、2#烧结机；铁屑收集后送危险废物暂存间进行分区暂存，之后委托有资质单位进行处置。 东海钢铁危废暂存间长25m，宽20m，面积500m2 ，最大储存量为200t。危废暂存间采取基础防渗层为0.5m粘土层，上铺2毫米厚度高密度聚乙烯，上面再铺0.2m厚的粘土层作为保护层，地面采用防渗水泥进行硬化处理，表面抹防水膜，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。危废暂存间采取防渗、防风、防雨、防晒等措施，并设置危险废物警示标志，由专人进行管理，严格执行双锁制度，建立巡点检制度，并建有危险废物排放量及处置记录等。 本项目酸泥回收后，暂存于危险废物暂存间，之后用于东海钢铁烧结工序，烧结工序掺用酸泥后，机头烟气将产生酸性气体和氯代二噁英。东海钢铁1、2#烧结机头烟气采用静电除尘器+活性焦（炭）干法脱硫脱硝装置+布袋除尘器的处理措施，可以有效去除掺用酸泥后的废气污染物。因此处理措施可行。 项目产生的固体废物全部处置或综合利用。固体废物全部处置或综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 5.总量控制 根据建设单位于2017年9月2日取得的《排污许可证》(许可证编号: 91130223750292882A001P)，本次技改前建设单位污染物排放限值为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 由于本项目为环保项目，项目建成后，氯化氢、颗粒物、油雾较技改前会有较大幅度的削减。经计算，本项目氯化氢、颗粒物、油雾减排量分别为0.47t/a、47.75t/a、0.096t/a，技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 本项目为环保工程，不新增主要污染物排放总量，无需申请新增排放总量指标。 6.排污口规范化 按照《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监[1996]470 号）相关要求设置规范化排污口。 (1)废气排放口设置便于采样、监测的采样口，废气监测平台、监测断面和监测孔的设置应符合 GB/T16157、HJ/T397 等的要求；监测平台应便于开展监测活动，应能保证监测人员的安全。 (2) 按 照 国 家 标 准 《 环 境 保 护 图 形 标 志 》（GB15562.1-1995）（GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。 7.污染物排放清单 项目污染物排放清单见表17。 表17 污染物排放清单 污染源 污染物 环保措施 排放参数 执行标准 环保设施 数量 排放参数 （万m3/h） 产生源强 （kg/h） 排放浓度（mg/m3） 排放量 （t/a） 废气 酸再生废气 白烟 烟气消白（喷淋+消白）+26m高排气筒 1 7.5 -- -- -- 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》 1#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 9 11.37 6 4.28 2#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 9 11.37 6 4.28 3#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 9 11.37 6 4.28 4#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 9 11.37 6 4.28 1#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 2.2 0.031 0.25 0.045 2#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 2.2 0.019 0.16 0.027 3#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 2.2. 0.031 0.25 0.045 4#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 2.2 0.038 0.31 0.053 5#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 2.2 0.031 0.25 0.045 1#酸洗生产线酸洗槽 HCl 耐高温、耐酸、的PPH板槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 2.2 0.37 3.9 0.29 2#酸洗生产线酸洗槽 HCl PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 2.2 0.35 3.8 0.27 3#酸洗生产线酸洗槽 HCl PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 2.2 0.39 4.2 0.31 4#酸洗生产线酸洗槽 HCl PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 2.2 0.42 3.8 0.33 废水 消白废水 PH、COD、SS 排入酸性废水处理系统 回用 噪声 厂界噪声 Leq 工程选取低噪声设备，并采用基础减震，风机加装消声器 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3、4类标准 固废 酸洗废水处理系统 酸泥 暂存于危险废物暂存间，回用于1#、2#烧结机 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（修改单）中的相关标准要求 铁屑 铁屑 暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位进行处置 除尘器 除尘灰 回用于烧结工序 --

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染 物 | 酸再生废气 | 白烟 | 烟气消白（喷淋+消白）+26m高排气筒 | 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》 |
|  | 1#酸洗轧机 | 颗粒物 | 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 2#酸洗轧机 | 颗粒物 | 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 3#酸洗轧机 | 颗粒物 | 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 4#酸洗轧机 | 颗粒物 | 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  | 1#轧机、湿平整 | 油雾 | 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 |  |
|  | 2#轧机、湿平整 | 油雾 | 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 |  |
|  | 3#轧机、湿平整 | 油雾 | 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 |  |
|  | 4#轧机、湿平整 | 油雾 | 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 |  |
|  | 5#轧机、湿平整 | 油雾 | 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 |  |
|  | 1#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | 耐高温、耐酸、的PPH板槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 |  |
|  | 2#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 |  |
|  | 3#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 |  |
|  | 4#酸洗生产线酸洗槽 | HCl | PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 |  |
| 水污 染物 | 消白废水 | PH、COD、SS | -- | 排入酸性废水处理系统，后回用 |
| 固体 废物 | 酸洗废水处理系统 | 酸泥 | 暂存于危险废物暂存间 | 回用于1#、2#烧结机 |
|  | 铁屑 | 铁屑 | 暂存于危险废物暂存间 | 委托有资质单位进行处置 |
|  | 除尘器 | 除尘灰 | -- | 回用于烧结生产 |
| 噪 声 | 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。 |
| 其它 | 5座集水池，采用玻璃钢+大理石进行防腐、防渗，渗透系数小于10-10cm/s |
| 生态保护措施及预期效果： 无 |

# 结论与建议

1.结论 1.1建设项目概况 (1)项目概况 项目名称：冷轧车间环保提升改造项目 建设性质：技改 建设地点：河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内 劳动定员及工作制度：技改项目劳动人员由公司内部调剂，不新增员工。工作制度为每天3班，每班工作8小时，年工作时间7920小时。 项目投资和环保投资：总投资9600万元，其中环保投资835万元，占总投资的比例为8.70%。 (2)项目选址 项目位于河北省唐山市滦县滦州镇后周庄村西，唐山东海钢铁集团有限公司院内。技改项目中心地理坐标为北纬39°44′56.34〞、东经118°37′14.95〞，项目北侧为唐山榕威管业有限公司、西侧为公司西厂界、南侧为公司预留空地、东侧为发电厂。距离项目最近的敏感点为西约340m处的前何寨村，其他较近的敏感点为西南约590m处的纪庄子村、1000m处的曹各庄村。 (3)建设内容 项目主要建设内容为： 1、酸再生消白排放改造：改造前酸再生烟囱冒白烟，不能满足环保要求，该项目完成后消白率可以达到90%以上，在自然温度-15℃的环境下，酸再生焙烧线正常运行，烟气消白率可以达到90%以上，地面无肉眼可视白烟。烟囱排口HCl≤10mg/m3，烟囱排口粉尘降级约50%。 2、冷轧车间雾气排放工序优化改造：因冷轧车间轧制液雾气较大，对电气设备及车间环境造成影响。该项目通过集气罩收集冷轧轧制油雾，通过过滤、冷却、分离等工序，可有效消除轧制油雾气。 3、酸洗酸槽密闭改造：酸洗车间生产线设备、工艺落后，工艺段酸槽进行环保改造。通过升级改造该酸段密闭、防渗漏措施，符合最新环保要求。 4、污水处理站和废乳化液处理站改造：原公辅车间老水站，集水池已破损，计划修复破损，重新防渗处理。 5、酸洗线冷轧除尘：原开卷、破磷处等酸洗段存在无组织排放现象，计划将每条线新增一台布袋除尘器，对开卷、破磷处等酸洗段的粉尘进行收集处理，使现场的粉尘得到有效收集，排放达到10mg/m3。 1.2环境质量现状和区域主要环境问题 (1)环境空气 根据滦县2016年1-3月份自动站环境空气质量监测结果，SO2日平均浓度为65ug/m3，PM10日平均浓度为126ug/m3，NO2日平均浓度为58ug/m3，均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准要求。 (2)地下水环境 区域地下水环境满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准要求。 (3)声环境 根据唐山永正环境监测有限公司于2016年9月29、30日对东海钢铁厂界噪声进行的监测，监测结果表明，厂界噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类标准要求。 (4)周围敏感点 评价区内无珍稀动植物资源、风景名胜区及重点文物等环境敏感区。根据本项目特点及周围环境特征，确定项目所在区域地下水为地下水环境保护目标，厂界为声环境保护目标。 1.3选址可行性分析 项目位于唐山东海钢铁集团有限公司院内，利用现有场地，不用新征土地。唐山东海钢铁集团有限公司已取得土地使用证。根据土地使用证，项目用地为工业用地。另外项目所在区域内无其他文物、风景名胜、自然保护区等环境敏感点，由环境影响预测结果可以看出，项目实施后不会对周围环境产生明显影响。从环境条件分析，厂址选择可行。 1.4环境影响评价结论 (1)大气环境 本项目酸再生烟气采用喷淋、除雾、热交换进行烟气消白，酸洗轧机废气采用布袋除尘器进行处理，冷轧机油雾采用油雾净化装置进行处理，酸洗槽氯化氢气体采用酸雾吸收塔进行处理，外排污染物浓度同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》。不会对周围环境造成明显影响。 (2)水环境 技改项目产生的废水主要为消白废水，产生量为36m3/d，消白废水经排入酸性废水处理系统，后回用。因此，不会对水环境质量产生明显影响。 (3)声环境 技改项目产噪设备主要为风机、泵类等，噪声声级约在75-95dB（A）之间，采用隔音、减震、消声等降噪处理措施后，降噪声值可达15dB（A）以上，经距离衰减后，可确保厂界噪声达标。 (4)固体废物 技改工程固废主要为酸泥、铁屑。除尘灰产生量为325t/a、酸泥产生量为106t/a、铁屑产生量为6t/a。除尘灰经收集后，回用于烧结工序；根据《国家危险废物名录》，为危险固废，酸泥收集后送危险废物暂存间进行分区暂存，回用于1#、2#烧结机；铁屑收集后送危险废物暂存间进行分区暂存，之后委托有资质单位进行处置。固体废物全部处置或综合利用，不外排环境。因此，不会对周围环境质量产生明显影响。 1.5 产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正），技改项目属于第一类“鼓励类”第三十八款“环境保护与资源节约综合利用”第15条“三废”综合利用及治理工程。项目不在《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》（冀政办发【2015】7号）规定的限制类、淘汰类之列。且项目已在滦州市发展改革局以滦发改备字【2018】192号备案。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。 1.6总量控制分析 根据建设单位于2017年9月2日取得的《排污许可证》(许可证编号: 91130223750292882A001P)，本次技改前建设单位污染物排放限值为颗粒物2478.4吨/年、SO24025.05吨/年、NOX3420吨/年。 由于本项目为环保项目，项目建成后，氯化氢、颗粒物、油雾较技改前会有较大幅度的削减。经计算，本项目氯化氢、颗粒物、油雾减排量分别为0.47t/a、47.75t/a、0.096t/a，技改工程完成后，区域环境质量情况将有较大改善。 本项目为环保工程，不新增主要污染物排放总量，无需申请新增排放总量指标。 1.7工程可行性结论 综合以上分析，项目的建设符合国家产业政策，用地符合当地土地要求，选址符合当地发展规划要求，采取污染防治措施可行；技改项目为废气治理活动，实施后污染物排放进一步降低，环境效益显著。因此，在认真落实各项环保措施的前提下，本次评价从环境保护的角度认为，项目的建设是可行的。 2.建议 为保护环境，确保各类污染物长期稳定达标，最大限度减少污染物的排放量，本评价提出以下建议： (1)严格落实好环保设施“三同时”制度，并确保环保措施落到实处。 (2)加强设备管理及日常维护工作，保证环保设施的稳定运行。 环保设施“三同时”验收一览表 类别 序号 污染源 污染物 环保设施/措施 数量 （台/套） 治理效果 验收标准 投资 (万元) 废气 1 酸再生废气 白烟 烟气消白（喷淋+消白）+26m高排气筒 1 白烟肉眼不可见 同时满足《轧钢工业大气污染物排放标准》(GB28665-2012)特别排放限值及《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》 835 2 1#酸洗轧机 颗粒物 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 10mg/m3 3 2#酸洗轧机 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 4 3#酸洗轧机 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 5 4#酸洗轧机 离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1 6 1#轧机、湿平整 油雾 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 20mg/m3 7 2#轧机、湿平整 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 8 3#轧机、湿平整 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 9 4#轧机、湿平整 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 10 5#轧机、湿平整 集气罩+干式油雾净化装置+15m高排气筒 1 11 1#酸洗生产线酸洗槽 氯化氢 耐高温、耐酸、的PPH板槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 15mg/m3 12 2#酸洗生产线酸洗槽 PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 13 3#酸洗生产线酸洗槽 PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 14 4#酸洗生产线酸洗槽 PPI槽盖密封+酸雾吸收塔+15m高排气筒 1 噪声 15 风机、泵类 噪声 采取选用低噪声设备，风机加装消声器，振动设备加装减震措施等隔声降噪措施 -- 昼间：65/70dB (A) 夜间：55/55dB(A) GB12348-2008 3类、4类标准 废水 16 消白废水 PH、COD、SS 排入酸性废水处理系统之后回用 不外排 固废 17 酸洗废水处理系统 酸泥 暂存于危险废物暂存间，回用于1#、2#烧结机 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的相关标准 18 铁屑 铁屑 暂存于危险废物暂存间，之后委托有资质单位进行处置 19 除尘器 除尘灰 回用于烧结工序 -- 防渗 20 5座集水池，采用玻璃钢+大理石进行防腐、防渗，渗透系数小于10-10cm/s 合计 -- -- -- -- -- -- 835

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

# Text boxes

原料钢带

开卷机

对中装置

液压剪

破鳞装置

N、S

盘式活套

五辊矫直机

N

对中装置

酸洗槽

G、S

清洗槽

W

N

烘干机

等离子切割

酸洗钢卷

图例

G废气W废水 N噪声S固废

焊接

九辊矫直机

N、S

对中装置

N

辊式活套

夹送转向辊

卷取机

N

开卷机

酸洗后带钢

液压剪切头尾

焊接

立式夹送机

螺旋活套

张力辊

轧机

液压剪

收卷机

收卷打包

N

G、W、N、S

图例

G废气W废水

N噪声S固废

N、S

G

废气

酸洗轧机

塑烧板除尘器

排气筒

排放