## 附件8

重污染天气期间重点行业差异化应急减排方案

一、编制目的

为贯彻落实省大气办《转发生态环境部关于加强重污染天气应对夯实应急减排措施的指导意见的通知》（冀气领办〔2019〕141号）和省大气办《关于做好2020年绩效分级和应急减排清单修订工作的通知》（冀气领办〔2020〕94号），强化重污染应对，科学制定差异化应急减排措施，不断提高环境管理精细化水平，避免一刀切，分类执行切实有效、便于操作的应急减排措施。

二、基本原则

指导重点行业制定行业内相对统一的应急减排措施，基于绩效分级对重点行业相关企业进行差异化管控。以达到国家标杆、省级标杆的最优企业减、免相应减排措施为指引，确保同一区域、同一行业内，同行绩效水平的企业减排措施相对一致，推动行业水平整体升级，促进经济高质量发展。

三、实施范围

列入重污染天气应急减排清单的涉气工业企业。

四、工业源减排措施

按照生态环境部和省绩效评级要求，对重点行业企业开展绩效分级，绩效评为A级、引领性的企业，自主采取减排措施；绩效评为B级及以下、非引领性的企业，实施差异化管控。绩效等级越低限产比例越高，绩效等级最低的可采取全部涉气工序停产措施。

在不通管道天然气的区域，承担居民供气及保障下游企业基本用气安全的焦化企业，根据焦炉煤气产生量和承担任务量核定最大允许生产负荷。

对不可临时中断的生产线或生产工序，根据季节特点指导企业预先调整生产计划，在重污染天气预警期间执行提前制定的预先调整措施，确保能够减排。

重点行业绩效分级指标、应急减排措施和核查方法详见《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》和《河北省重污染天气八个行业应急减排技术指南》，应急减排措施见下表。

| 序号 | 行业名称 | 是否评级 | 适用范围 | 类别 | 红色预警期间 | 橙色预警期间 | 黄色预警期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长流程联合钢铁 | 是 | 适用于长流程钢铁联合企业（包括加入铁水的电炉），独立烧结、球团、轧钢企业。其中长流程钢铁企业是指由相互衔接的且具有密切联系的原料场、烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢（电炉）、轧钢、石灰、自备电厂等生产工序联合进行生产的钢铁企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际、自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际、自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于32炉，带动铁前工序、高炉和轧钢工序减产，整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备限产20%（含）以上，石灰窑限产30%（含）以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于36炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备限产10%（含）以上，石灰窑限产30%（含）以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | B-级 | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于26炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备，石灰窑停限产30%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；多条生产线的，以生产线停产计）； | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于30炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备，石灰窑停限产30%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；多条生产线的，以生产线停产计）； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的80%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 2、焦炉负荷降至设计生产负荷的80%以内，以延迟出焦时间计； | 2、焦炉负荷降至设计生产负荷的80%以内，以延迟出焦时间计； | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于22炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备、石灰窑停限产50%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；多条生产线的，以生产线停产计）； | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于26炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备、石灰窑停限产50%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；多条生产线的，以生产线停产计）； | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于30炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备、石灰窑停限产25%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；多条生产线的，以生产线停产计）； |
|  |  |  |  |  | 2、焦炉负荷降至设计生产负荷的65%以内，以延迟出焦时间计； | 2、焦炉负荷降至设计生产负荷的65%以内，以延迟出焦时间计； | 2、焦炉负荷降至设计生产负荷的65%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、烧结机、球团设备、石灰窑、转炉停产； | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于22炉，带动整体降低生产负荷； | 1、每座转炉（电炉）日出钢数不大于26炉，带动整体降低生产负荷，其中烧结机、球团设备停限产30%（含）以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；多条生产线的，以生产线停产计）； |
|  |  |  |  |  | 2、高炉焖炉； | 2、烧结机、球团设备、石灰窑停产； | 2、石灰窑停产； |
|  |  |  |  |  | 3、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； | 3、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； | 3、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 4、停止公路运输。 | 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | 备注： |
|  |  |  |  | 1、独立烧结、球团企业，在黄色及以上预警期间全部停产，停止公路运输。 |
|  |  |  |  | 2、独立轧钢企业，在黄色预警期间，以发生炉煤气为燃料的热轧、冷轧企业停产，停止公路运输。橙色预警期间，热轧企业全厂停产，停止公路运输；冷轧企业停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。红色预警期间，热轧、冷轧企业停产，停止公路运输。 |
|  |  |  |  | 3、预警期间停止烧结矿、铁水外运及铸铁机生产（高炉炉况异常时除外）。 |
|  |  |  |  | 4、重型载货车辆进出厂数量减少比例=1-重污染天气期间进出厂重型载货车辆数量/预警前一周平均日进出厂重型载货车辆数量。 |
|  |  |  |  | 5、转炉（含电炉）减排措施，以每座转炉（含电炉）日出钢40炉为基准，若启动预警前一周平均每座转炉（含电炉）日出钢炉数少于40炉的，预警期间实际日最大出钢炉数需乘以系数（预警前一周日出钢平均炉数/40）；在满足相应停限产比例要求情况下，企业可根据每座转炉（含电炉）的出钢量和要求的出钢炉数，合理安排调节停限产的冶炼装备。 |
|  |  |  |  | 6、焦炉出焦时间=原全负荷生产时出焦时间（设计出焦时间）/预警期间焦炉生产负荷。 |
|  |  |  |  | 7、钢铁企业进行超低排放改造后，为满足超低排放监测评估要求，企业需连续生产满3个月，达到监测评估要求。 |
| 2 | 短流程炼钢 | 是 | 适用于以废钢铁或直接还原铁为原料的，采用电弧炉冶炼的炼钢生产工业企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、每座电炉日出钢量不大于基准生产负荷的80%，以废钢投料量计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、电炉停产； | 1、每座电炉日出钢量不大于基准生产负荷的50%，以废钢投料量计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； |  |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
| 3 | 铁合金 | 是 | 适用于电炉法、高炉法、转炉法、炉外法（金属热法）等生产铁合金的冶炼工业企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、停产； | 1、限产30%，以生产线或产量计，产量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、停产； | 1、停产50%，以生产线计； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  | 电解法生产金属锰的企业。 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 1、停产； | 1、停产； | 1、停产； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 |
| 4 | 焦化 | 是 | 常规机焦 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的80%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的80%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的80%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的65%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的65%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的65%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 |
|  |  |  | 热回收焦 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； | 1、焦炉负荷降至设计生产负荷的50%以内，以延迟出焦时间计； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 |
|  |  |  | 半焦（兰炭） | 引领性企业 | 鼓励结合实际、自主采取减排措施 | 鼓励结合实际、自主采取减排措施 | 鼓励结合实际、自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 1、停产； | 1、停产； | 1、停产； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 |
|  |  |  | 备注： |
|  |  |  | 1、由于焦化企业调整结焦时间较长，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施。 |
|  |  |  | 2、出焦时间，以焦炉生产负荷降低80%为例，即相应地延迟出焦时间，调整后的出焦时间为原全负荷生产时出焦时间（设计出焦时间）除以80%。 |
| 5 | 石灰窑 | 是 | 适用于以石灰石（白云石）为原料进行煅（焙）烧生产石灰的工业企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、限产30%，“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； | 1、限产30%，“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输； |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、停产50%，以生产线计； | 1、停产50%，以生产线计； | 1、停产50%，以生产线计； |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、停产； | 1、停产； | 1、停产； |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | 备注： |
|  |  |  |  | 1、建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施。 |
|  |  |  |  | 2、企业仅有单条生产线可各地统筹轮流停产。 |
| 6 | 铸造 | 是 | 适用于采用感应电炉、冲天炉、电弧炉、精炼炉、燃气炉等进行金属熔炼（化）的铸件生产工业企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、所有涉气工序停产； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、所有涉气工序停产； | 1、熔炼工序停产； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | D级 | 1、所有涉气工序停产； | 1、所有涉气工序停产； | 1、所有涉气工序停产； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 |
|  |  |  | 符合产业政策要求的专业生产铸造用生铁的工业企业（含配套“短流程”铸造工艺的炼铁部分，包含烧结（球团）、高炉炼铁等工序）。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、烧结、球团限产20%以上，以生产线计（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）； | 1、烧结、球团限产20%以上，以生产线计（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、烧结、球团限产50%（含） 以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）； | 1、烧结、球团限产50%（含） 以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）； | 1、烧结、球团限产25%（含） 以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）； |
|  |  |  |  |  | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、停产； | 1、停产； | 1、烧结、球团限产50%（含） 以上（单条生产线的降低生产负荷，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算）； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止公路运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 备注： |
|  |  |  | 1、针对铸造用生铁企业短时间内限产和停产难以操作，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施； |
|  |  |  | 2、有条件的城市，可以结合当地实际情况，采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排，停产减排不得少于上述烧结、球团限产比例。 |
| 7 | 炭素 | 是 | 适用于以炭、石墨材料加工特种石墨制品、石墨烯、碳（炭）素制品、异形制品，以及用树脂和各种有机物浸渍加工而成的碳（炭）素异形产品的制造工业企业。包括煅后焦等独立中间产品制造。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、焙烧工序停产50%及以上，以火焰系统计； | 1、焙烧工序停产30%及以上，以火焰系统计（石墨电极企业除外）； | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 2、成型工序停产50%及以上，以生产线计； | 2、独立煅烧企业，煅烧炉停产30%及以上，以煅烧炉计； |  |
|  |  |  |  |  | 3、独立煅烧企业，煅烧炉停产50%及以上，以煅烧炉计； | 3、石墨化炉工艺用电控制在70%以内（以本年度非采暖季工艺日均用电量为基数）； |  |
|  |  |  |  |  | 4、石墨化炉工艺用电控制在50%以内（以本年度非采暖季工艺日均用电量为基数）； | 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  |  | 5、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、焙烧工序停产50%及以上，以火焰系统计； | 1、焙烧工序停产50%及以上，以火焰系统计； | 1、焙烧工序停产50%及以上，以火焰系统计； |
|  |  |  |  |  | 2、成型工序停产50%及以上，以生产线计； | 2、成型工序停产50%及以上，以生产线计； | 2、成型工序停产50%及以上，以生产线计； |
|  |  |  |  |  | 3、煅烧工序停产50%及以上，以煅烧炉计； | 3、煅烧工序停产50%及以上，以煅烧炉计； | 3、煅烧工序停产50%及以上，以煅烧炉计； |
|  |  |  |  |  | 4、石墨化炉工艺用电控制在50%以内（以本年度非采暖季工艺日均用电量为基数）； | 4、石墨化炉工艺用电控制在50%以内（以本年度非采暖季工艺日均用电量为基数）； | 4、石墨化炉工艺用电控制在50%以内（以本年度非采暖季工艺日均用电量为基数）； |
|  |  |  |  |  | 5、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 5、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 5、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、停产； | 1、停产； | 1、停产； |
|  |  |  |  |  | 2、停止公路运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | 备注：针对短时间内难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施。 |
| 8 | 再生铜、铝、铅、锌 | 是 | 再生铜：适用于以废杂铜、含铜污泥为原料，生产阳极铜、阴极铜或铜线杆的工业企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、再生铜熔炼炉、精炼炉停产50%，以炉窑计，再生铜炉渣熔炼停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、再生铜熔炼炉、精炼炉、炉渣熔炼炉停产50%，以炉窑计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 再生铝：适用于以废杂铝为原料，生产铝及铝合金的工业企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、再生铝熔炼炉、精炼炉停产50%，以炉窑计，再生铝炒灰生产线停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、再生铝熔炼炉、精炼炉停产50%，以炉窑计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 再生铅：适用于以废杂铅（主要是废铅蓄电池）为原料，生产粗铅、精炼铅及铅合金的工业企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、再生铅熔炼炉、精炼炉停产50%，以炉窑计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、再生铅熔炼炉、精炼炉停产50%，以炉窑计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 再生锌：适用于以含锌炼钢烟尘、高炉瓦斯灰、废杂锌、镀锌渣或含锌污泥为原料，生产金属锌、氧化锌及锌合金的工业企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、再生锌熔炼炉、回转窑停产50%，以炉窑计，再生锌炒灰生产线停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、再生锌熔炼炉、回转窑停产50%，以炉窑计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 9 | 有色金属压延 | 是 | 适用于铜压延加工和铝压延加工的工业企业。铜压延加工：适用于以电解铜、锭坯、卷坯、再生铜原料及再生黄铜原料等为主要原料，生产铜及铜合金板、带、箔、管、棒、线及型材的工业企业。铝压延加工：适用于用铝锭、电解铝液或以外购挤压用圆铸锭、铸轧卷、热轧用大扁锭为原料，重熔生产铝板、带、箔、管、棒、线、型材及表面处理的工业企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、熔炼工序停产50%，以熔炼炉和产能计； 2、挤压、喷涂、辊涂等工序停产50%，以生产线计； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、熔炼工序停产20%，以熔炼炉和产能计； 2、挤压、喷涂、辊涂等工序停产20%，以生产线计； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止公路运输。 | 1、熔炼工序停产50%，以熔炼炉和产能计； 2、挤压、喷涂、辊涂等工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、熔炼工序停产50%，以熔炼炉和产能计； 2、挤压、喷涂、辊涂等工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 10 | 水泥 | 是 | 水泥熟料企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产20%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 |
|  |  |  | 粉磨站（系统）、矿渣粉、水泥制品（水泥制品生产指预拌混凝土和混凝土预制件的生产，不包括水泥用于现场搅拌的过程）等工业企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含国五燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含国五燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 协同处理废物企业 |  | 1、协同处置城市生活垃圾、污泥或危险废物的企业，绩效评级未达到C级，生活垃圾与污泥处置总量低于400吨/日，或危险废物处置总量低于熟料产能4%的生产线，停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、协同处置城市生活垃圾、污泥或危险废物的企业，绩效评级未达到C级，且生活垃圾与污泥处置总量低于200吨/日，或危险废物处置总量低于熟料产能3%的生产线，停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  | 备注：针对短时间难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应减排措施；依据绩效评价等级，在行业自发组织错峰生产，落实应急减排措施。有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排。 |
| 11 | 砖瓦窑 | 是 | 烧结砖瓦制品 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、禁止新坯进窑或蹲火保窑，破碎、成型等排放PM工序停产； 2、停止公路运输。 | 1、禁止新坯进窑或蹲火保窑，并保证窑内产品生产完成，预警响应时间连续超过60小时，应减少原进窑车量40%； 2、破碎、成型等排放颗粒物工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止公路运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止公路运输。 | 1、破碎、成型等排放颗粒物工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 |
|  |  |  | 非烧结砖瓦制品 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 备注：针对焙烧等短时间内难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保企业焙烧工序能够有效落实应急减排措施。有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；非秋冬季时段可以采用蹲火保窑的方式减少污染物排放。 |
| 12 | 陶瓷 | 是 | 建筑陶瓷 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、烧成工序（窑炉）停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、烧成工序（窑炉）停产30%（含）以上，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止公路运输。 | 1、烧成工序（窑炉）停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、烧成工序（窑炉）停产30%（含）以上，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 |
|  |  |  | 卫生陶瓷、日用陶瓷、园林艺术陶瓷、特种陶瓷和其他陶瓷 | 引领型企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止公路运输。 | 1、烧成工序停减产30%（含）以上，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 备注：针对连续生产的烧成等短时间内难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保企业焙烧工序能够有效落实应急减排措施。有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排。 |
| 13 | 耐火材料 | 是 | 耐火原料和制品企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、50%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 2、停止公路运输。 | 1、30%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产保窑；停止公路运输。 | 1、50%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、30%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 停产保窑；停止公路运输。 | 停产保窑；停止公路运输。 | 1、50%焙烧工序停产保窑，以生产线计； 2、停止公路运输。 |
|  |  |  | 不定型耐火制品企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止公路运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 备注：针对短时间难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施；有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排。 |
| 14 | 玻璃 | 是 | 平板玻璃、日用玻璃、玻璃棉企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、限产10%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产10%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、限产20%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产20%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | D级 | 1、限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 玻璃纤维、电子玻璃企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、粉磨工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、非纯氧燃烧熔窑限产20%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、粉磨工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、非纯氧燃烧熔窑限产20%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、粉磨工序停产50%； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | D级 | 1、非纯氧燃烧熔窑限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、粉磨工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、非纯氧燃烧熔窑限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、粉磨工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、非纯氧燃烧熔窑限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、粉磨工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 玻璃后加工、玻璃球拉丝企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产； 2、停止公路运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 备注：针对短时间难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施；有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；企业有多条生产线，可以按照生产线进行停产，要求达到限产比例；长期停产（连续停产超过1年）的生产线不纳入停限产计算基数。 |
| 15 | 岩矿棉 | 是 | 岩矿棉企业 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、电熔炉或单线产能规模大于3万吨/年及以上的立式熔制炉，限产50%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、其他生产线，停产，以生产线计； 3、停止公路运输。 | 1、单线产能规模大于3万吨/年及以上的立式熔制炉，限产30%及以上，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、其他立式熔制炉，停产30%，以生产线计； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产；停止公路运输。 | 1、停产50%以上产能，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产30%以上产能，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 停产；停止公路运输。 | 停产；停止公路运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止公路运输。 |
|  |  |  | 岩矿棉制品深加工企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止公路运输。 | 1、切割、施胶工序停产； 2、停止公路运输。 |  |
|  |  |  | 备注：针对短时间难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急减排措施；有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排。 |
| 16 | 玻璃钢（纤维增强塑料制品） | 是 | 适用于玻璃纤维、碳纤维、玄武岩纤维、芳纶纤维等作为增强材料，以各类热固性或热塑性合成树脂作基体材料生产纤维增强塑料制品等的工业企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止公路运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、手糊工序停产； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | 备注：有条件的城市可以结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；长期停产（连续停产超过1年）的生产线不纳入停限产计算基数。 |
| 17 | 防水建筑材料制造 | 是 | 适用于以沥青或类似材料为主要原料制造防水材料的工业企业 | A级企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级企业 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级企业 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  | 否 | 塑料类防水卷材企业 |  | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 18 | 炼油与石油化工行业 | 是 | 适用于石油炼制和石油化学工业企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、石油炼制工业企业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前90%，石油化学工业企业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前80%； 2、对真实蒸气压≥2.8kPa但＜76.6kPa的挥发性有机液体，石油炼制工业企业相关装载量和装载频次降低至预警前的90%，石油化学工业企业相关装载量和装载频次降低至预警前的80%； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、石油炼制工业企业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前90%，石油化学工业企业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前80%； 2、对真实蒸气压≥2.8kPa但＜76.6kPa的挥发性有机液体，石油炼制工业企业相关装载量和装载频次降低至预警前的90%，石油化学工业企业相关装载量和装载频次降低至预警前的80%； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 生产负荷调整： 1、炼油生产系列常减压蒸馏装置生产负荷控制在90%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 2、化工生产系列乙烯装置生产负荷控制在80%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 3、同时辅助装置（锅炉、加热炉等）根据实际生产负荷进行配比；根据生产装置加工量的减少水平，同比例降低原辅材料及产品装卸频次； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 生产负荷调整： 1、炼油生产系列常减压蒸馏装置生产负荷控制在90%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 2、化工生产系列乙烯装置生产负荷控制在80%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 3、同时辅助装置（锅炉、加热炉等）根据实际生产负荷进行配比；根据生产装置加工量的减少水平，同比例降低原辅材料及产品装卸频次； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 生产负荷调整： 1、炼油生产系列常减压蒸馏装置生产负荷控制在90%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 2、化工生产系列乙烯装置生产负荷控制在80%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 3、同时辅助装置（锅炉、加热炉等）根据实际生产负荷进行配比；根据生产装置加工量的减少水平，同比例降低原辅材料及产品装卸频次； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 生产负荷调整： 炼油生产系列常减压蒸馏装置生产负荷控制在80%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况；化工生产系列乙烯装置生产负荷控制在70%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 同时辅助装置（锅炉、加热炉等）根据实际生产负荷进行配比；根据生产装置加工量的减少水平，同比例降低原辅材料及产品装卸频次； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 生产负荷调整： 1、炼油生产系列常减压蒸馏装置生产负荷控制在80%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况；化工生产系列乙烯装置生产负荷控制在70%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 2、同时辅助装置（锅炉、加热炉等）根据实际生产负荷进行配比；根据生产装置加工量的减少水平，同比例降低原辅材料及产品装卸频次； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 生产负荷调整： 1、炼油生产系列常减压蒸馏装置生产负荷控制在80%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况；化工生产系列乙烯装置生产负荷控制在70%以内（含，以小时加工量计，加工量以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算），并列明装置清单及加工量调整情况； 2、同时辅助装置（锅炉、加热炉等）根据实际生产负荷进行配比；根据生产装置加工量的减少水平，同比例降低原辅材料及产品装卸频次； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  |  | 减排措施： 石油炼制工业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前90%，石油化学工业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前80%； 对真实蒸气压≥2.8kPa但＜76.6kPa的挥发性有机液体，石油炼制工业相关装载量和装载频次降低至预警前的90%，石油化学工业相关装载量和装载频次降低至预警前的80%； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 减排措施： 1、石油炼制工业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前90%，石油化学工业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前80%； 2、对真实蒸气压≥2.8kPa但＜76.6kPa的挥发性有机液体，石油炼制工业相关装载量和装载频次降低至预警前的90%，石油化学工业相关装载量和装载频次降低至预警前的80%； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 减排措施： 1、石油炼制工业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前90%，石油化学工业相关储罐的周转量和周转频次降低至预警前80%； 2、对真实蒸气压≥2.8kPa但＜76.6kPa的挥发性有机液体，石油炼制工业相关装载量和装载频次降低至预警前的90%，石油化学工业相关装载量和装载频次降低至预警前的80%； 3、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | 备注：石油炼制及石油化学工业企业生产工序复杂，应指导相关企业提前制定秋冬季生产负荷调整方案，并明确到各个生产环节，细化配比措施，确保能够落实相应减排措施。针对炼化一体企业，优先对化工部分的生产装置降低生产负荷；针对单一炼油企业和单一化工企业，则针对各重点生产装置降低生产负荷。重污染天气应急减排措施应有序调整生产负荷，统筹考虑成品油储备和供应需求。 |
| 19 | 炭黑制造 | 是 | 适用于以煤、天然气、重油、燃料油等含碳物质不完全燃烧或受热分解生产炭黑的工业企业。炭黑按性能可分为碳耐磨炉黑、通用炉黑、色素炭黑、特种炭黑等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 1、限产50%以上，以“环评批复的产能、排污许可载明的产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产20%以上，以“环评批复的产能、排污许可载明的产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 1、停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产50%以上，按生产线计，生产线不足时按整条生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、停产； 2、停止用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产； 2、停止用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、停产； 2、停止用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 20 | 煤制氮肥 | 是 | 适用于以煤为原料制备氮肥的工业企业，不包括以石油、天然气为原料制备氮肥的企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 1、新型煤气化工艺，限产20%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、固定床常压间歇煤气化，停产20%，按气化炉数量计； 3、根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、新型煤气化工艺，限产20%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、固定床常压间歇煤气化，停产20%，按气化炉数量计； 3、根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、生产负荷调整：新型煤气化工艺，限产30%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；固定床常压间歇煤气化，停产30%，按气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：新型煤气化工艺，限产30%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；固定床常压间歇煤气化，停产30%，按气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：新型煤气化工艺，限产30%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；固定床常压间歇煤气化，停产30%，按气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、生产负荷调整：新型煤气化工艺，限产50%，按产量计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；固定床常压间歇煤气化，停产50%，按气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：新型煤气化工艺，限产50%，按产量计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；固定床常压间歇煤气化，停产50%，按气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 生产负荷调整：新型煤气化工艺，限产50%，按产量计，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算；固定床常压间歇煤气化，停产50%，按气化炉数量计；根据生产装置生产量的减少水平，降低原辅材料及产品装卸频次。 |
| 21 | 制药 | 是 | 适用于进一步加工化学药品制剂所需原料药的工业企业（含制药企业原料药中间体生产）、兽用药品制造中化学原料药的工业企业（含兽药企业原料药中间体生产）；采用化学合成技术、生物发酵技术以及提取技术生产化学药物的化学原料药工业企业，不包括化学药品制剂制造、生物药品制品制造、中药饮片加工、中成药生产等企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 1、限产20%（含）以上，以减少投料量的方式操作，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产20%（含）以上，以减少投料量的方式操作，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 1、生产负荷调整：企业停产20%（含），以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。同一绩效分级企业可由城市统筹，轮流停产。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、生产负荷调整：企业停产20%（含），以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。同一绩效分级企业可由城市统筹，轮流停产。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、生产负荷调整：企业停产20%（含），以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。同一绩效分级企业可由城市统筹，轮流停产。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | D级 | 生产负荷调整：停产30%（含），以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。同一绩效分级企业可由城市统筹，轮流停产。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、生产负荷调整：停产30%（含），以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。同一绩效分级企业可由城市统筹，轮流停产。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、生产负荷调整：停产30%（含），以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。同一绩效分级企业可由城市统筹，轮流停产。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
| 22 | 农药制造 | 是 | 适用于农药中间体制造、原药制造、涉及化学反应及有机溶剂提取的生物农药制造工业企业，不包括制剂加工企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 限产20%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，以减少投料量的方式操作； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产20%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算，以减少投料量的方式操作； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 1、生产负荷调整：停产20%，以排污许可载明的主要生产设施为基准，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：停产20%，以排污许可载明的主要生产设施为基准，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：停产20%，以排污许可载明的主要生产设施为基准，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、生产负荷调整：停产30%，以排污许可载明的主要生产设施为基准，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：停产30%，以排污许可载明的主要生产设施为基准，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、生产负荷调整：停产30%，以排污许可载明的主要生产设施为基准，发酵工艺以发酵罐停产数量确定限产比例，化学合成工艺以反应罐停产数量确定限产比例，提取工艺以提取罐停产数量确定限产比例。 2、减排措施：停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 23 | 涂料制造 | 是 | 适用于水性涂料、溶剂型涂料，不包括合成树脂制造企业。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 1、未满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的溶剂型涂料及未满足符合国家标准的水性涂料生产车间配料、预混、分散、清洗等工序停产；2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |  |  |
|  |  |  |  | C级 | 配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、未满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》的溶剂型涂料及未满足符合国家标准的水性涂料生产车间配料、预混、分散、清洗等工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | D级 | 配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、配料、预混、分散、清洗、调和、融化、搅拌、过滤、调整、灌装等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  | 适用于粉末涂料制造的工业企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产； 2、停止运输 | 1、破碎、研磨工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
| 24 | 包装印刷 | 是 | 适用于现有包装印刷企业或生产设施。包装印刷按照承印材料可分为纸制品包装印刷、塑料彩印软包装印刷、金属包装印刷（以印铁制罐为主）以及其他类包装印刷。主要涉及国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的包装装潢及其他印刷（C2319）等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、使用溶剂型原辅材料的调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序限产50%，以印刷机、覆膜机、复合机数量计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、使用溶剂型原辅材料的调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、使用溶剂型原辅材料的调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序限产50%，以印刷机、覆膜机、复合机数量计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、调墨、供墨、涂布（上光）、印刷、覆膜、复合、清洗等涉VOCs排放生产工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 25 | 人造板制造 | 是 | 适用于生产胶合板、刨花板、纤维板、细木工板、饰面人造板（不含油漆饰面）等产品的工业企业。油漆饰面人造板企业可参照其他工业涂装绩效分级标准执行。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 调胶、施胶、预压、热压、干燥等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、纤维板和刨花板类企业限产50%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、胶合板类企业停产50%，以压机数量计； 3、制胶工序停产； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |  |
|  |  |  |  | C级 | 调胶、施胶、预压、热压、干燥等涉VOCs排放工序停产。 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、调胶、施胶、预压、热压、干燥等涉VOCs排放工序停产。 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、纤维板和刨花板类企业限产50%，以“环评批复产能、排污许可载明产能、前一年正常生产实际产量”三者日均值的最小值为基准核算； 2、胶合板类企业停产50%，以压机数量计； 3、制胶工序停产； 4、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 26 | 塑料人造革与合成革制造 | 是 | 适用于塑料人造革制造、塑料合成革制造的工业企业。塑料人造革是外观和手感似皮革，其透气、透湿性虽然略逊色于天然革，但具有优异的物理、机械性能，如强度和耐磨性等，并可代替天然革使用的塑料人造革；塑料合成革指模拟天然人造革的组成和结构，正反面都与皮革十分相似，比普通人造革更近似天然革，并可代替天然革。 | 引领性企业 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 | 自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 27 | 橡胶制品制造 | 是 | 轮胎制品制造，橡胶板、管、带制品制造，橡胶零件制造，运动场地用塑胶制造，其他橡胶制品制造 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 1、混炼、硫化等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、混炼、硫化等涉VOCs排放工序停产30%，以炼胶机、硫化机停产数量确定停产比例。 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | C级 | 1、混炼、硫化等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、混炼、硫化工序停产50%，以炼胶机、硫化机停产数量确定停产比例； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、混炼、硫化工序停产50%，以炼胶机、硫化机停产数量确定停产比例； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | D级 | 1、混炼、硫化等涉VOCs排放工序停产；2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、混炼、硫化等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、混炼、硫化等涉VOCs排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 日用及医用橡胶制品制造 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 配料、浸渍、氯洗、硫化等工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 配料、浸渍、氯洗、硫化等工序停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 配料、浸渍、氯洗等工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、限产50%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  | 否 | 轮胎翻新企业 | / | 所有涉气工序停产； 2、停止运输。 | 所有涉气工序停产； 2、停止运输。 | 所有涉气工序停产； 2、停止运输。 |
| 28 | 制鞋 | 是 | 适用于纺织面料鞋制造、皮鞋制造、塑料鞋制造、橡胶鞋制造和其他制鞋业。 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | 不使用胶黏剂、处理剂、清洗剂等不涉气的企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
| 29 | 家具制造 | 是 | 适用于用木材、金属、竹、藤等材料，配以其他辅料（如油漆、贴面材料等）制作各类家具的工业企业。主要包括木质家具制造、竹藤家具制造、金属家具制造及其他家具制造。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产50%，以生产线计； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | C级 | 开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、开料、机加工、打磨、施胶、调漆、供漆、涂装、干燥/烘干等涉气排放工序停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  | 使用粉末型涂料家具制造的企业 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 涉气排放工序停产50%，以生产线计；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  | 备注： （1）红木家具不执行绩效分级： 采用榫卯、擦蜡或大漆等传统工艺的企业鼓励结合实际，自主采取减排措施； 采用喷漆等工艺的企业橙色及以上预警期间：涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 （2）三聚氰胺板式家具不执行绩效分级： 红色预警期间：涉气排放工序停产；停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 30 | 汽车整车制造 | 是 | 适用于现有汽车整车制造排污单位涂装工序或生产设施。汽车整车制造排污单位是指从事汽柴油车整车和新能源车整车制造的排污单位，包括乘用车、客车、载货汽车及汽车底盘制造。汽车整车制造业主要涉及国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的汽车整车制造（C361）等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 涂胶、喷涂、喷漆、流平、烘干、精饰及修补、注蜡等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产20%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 涂胶、喷涂、喷漆、流平、烘干、精饰及修补、注蜡等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 使用溶剂型原辅材料的喷漆、流平、烘干等涂装生产单元限产60%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、涂胶、喷涂、喷漆、流平、烘干、精饰及修补、注蜡等涂装生产单元停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 1、涂胶、喷涂、喷漆、流平、烘干、精饰及修补、注蜡等涂装生产单元停产； 2、停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 | 涂胶、喷涂、喷漆、流平、烘干、精饰及修补、注蜡等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输。 |
| 31 | 工程机械整机制造 | 是 | 适用于现有工程机械整机制造排污单位涂装工序或生产设施。工程机械是指土石方工程、流动起重装卸工程、人货升降输送工程、市政与环卫及各种建设工程、综合机械化施工以及同上述工程相关的生产过程机械化所应用的机械设备。主要包括挖掘机械、铲土运输机械、起重机械、工业车辆、压实机械、桩工机械、混凝土机械、钢筋及预应力机械、路面施工及养护机械、高空作业机械、装修机械、凿岩机械、气动工具、电梯与扶梯、市政与环卫机械、军用工程机械、掘进机械、混凝土制品机械、工程机械配套件、其他专用工程机械、冰雪及救援装备等21大类产品。工程机械整机制造业主要涉及国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的物料搬运设备制造（C343）、采矿/冶金/建筑专用设备制造（C351）等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | C级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 使用溶剂型原辅材料的喷漆、流平、烘干等涂装生产单元限产60%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | D级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
| 32 | 工业涂装 | 是 | 适用于现有工业排污单位涂装工序或生产设施，其中家具、汽车整车、工程机械整机、铸件4个制造业执行指南中另行制定的相应行业方案。工业涂装是指为保护或装饰加工对象，在加工对象表面覆以涂料膜层的生产过程。主要涉及国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的木材加工和木/竹/藤/棕/草制品业（C20）、文教/工美/体育和娱乐用品制造业（C24）、金属制品业（C33）（不包含C339）、通用设备制造业（C34）（不包含C343）、专用设备制造业（C35）（不包含C351）、汽车制造业（C36）（不包含C361）、铁路/船舶/航空航天和其他运输设备制造业（C37）、电气机械和器材制造业（C38）、计算机/通信和其他电子设备制造业（C39）、仪器仪表制造业（C40）等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施 |
|  |  |  |  | B级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | C级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 使用溶剂型原辅材料的喷漆、流平、烘干等涂装生产单元限产60%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 使用溶剂型原辅材料的喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以环评批复的产量、排污许可载明的产量、近一年实际产量的最小值为基准核算，减少生产批次或减少生产线； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
|  |  |  |  | D级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 | 1、喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产； 停止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行运输 |
| 33 | 塑料制品 | 是 | 塑料制品业指以合成树脂（高分子化合物）为主要原料，经采用挤塑、注塑、吹塑、压延、层压等工艺加工成型的各种制品的生产，以及利用回收的废旧塑料加工再生产塑料制品的活动；不包括塑料鞋制造。 适用范围包括《国民经济行业分类》（GB/ T4754-2017）C292 中（C2921）塑料薄膜制造，（C2922）塑料板、管、型材制造，（ C2923）塑料丝、绳及编制品制造，（C2924）泡沫塑料制造，（C2926）塑料包装箱及容器制造，（C2927）日用塑料制品制造，（C2929）人造草坪制造，（C2928）塑料零件及其他塑料制品制造。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 涉气工序停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 涉气工序停产30%，以生产线或生产设备计； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气） 运输原辅材料和产品。 |
|  |  |  |  | C级 | 涉气工序停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 涉气工序停产60%，以生产线或生产设备计； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 | 涉气工序停产30%，以生产线或生产设备计； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）运输原辅材料和产品。 |
| 34 | 有机化工 | 是 | 适用于以有机及无机化学品为原料生产各种有机原料及产品的行业。本指南适用于国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）中规定的有机化学原料制造（C2614）、专用化学品制造（C266，不含无机化学品制造）以及日用化学产品制造（C268）等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 限产20%（含）以上（以排污许可载明的产能为基准核算），以减少投料量的方式或反应罐停产数量确定限产比例。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 限产20%（含）以上（以排污许可载明的产能为基准核算），以减少投料量的方式或反应罐停产数量确定限产比例。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 生产负荷调整：停产20%（含）以上，以排污许可载明的主要生产设施为基准，在缺少排污许可载明数据情况下，可以依次以实际生产，或环评记载的主要生产设施为基准； 应急减排措施：禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 生产负荷调整：停产20%（含）以上，以排污许可载明的主要生产设施为基准，在缺少排污许可载明数据情况下，可以依次以实际生产，或环评记载的主要生产设施为基准； 应急减排措施：禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 1、生产负荷调整：停产20%（含）以上，以排污许可载明的主要生产设施为基准，在缺少排污许可载明数据情况下，可以依次以实际生产，或环评记载的主要生产设施为基准； 2、应急减排措施：禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | D级 | 1、生产负荷调整：停产30%（含）以上，以排污许可载明的主要生产设施为基准，在缺少排污许可载明数据情况下，可以依次以实际生产，或环评记载的主要生产设施为基准； 2、应急减排措施：禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 1、生产负荷调整：停产30%（含）以上，以排污许可载明的主要生产设施为基准，在缺少排污许可载明数据情况下，可以依次以实际生产，或环评记载的主要生产设施为基准； 2、应急减排措施：禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 1、生产负荷调整：停产30%（含）以上，以排污许可载明的主要生产设施为基准，在缺少排污许可载明数据情况下，可以依次以实际生产，或环评记载的主要生产设施为基准； 2、应急减排措施：禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | 备注：针对短时间内难以停产的工序，建议在重污染频发的秋冬季期间，提前调整生产计划，确保预警期间企业能够落实相应应急 减排措施。有机化工行业企业工艺改造、废气收集、末端治理等 环节均须进行安全评估，在保证安全的前提下改造、运行。 |
| 35 | 金属表面处理及热处理加工 （热镀锌） | 是 | 适用于金属物件表面进行的镀锌及后续涂装等作业加工。 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 停产，镀锌锅可采取保温作业； 禁止使用国四及以下重型载货汽车进行物料和产品运输。 | 停产50%，以生产线计； 禁止使用国四及以下重型载货汽车进行物料和产品运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货汽车进行物料和产品运输。 |
|  |  |  |  | 备注：对于单一生产线的企业，各市可结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；长期停产（连续停产超过1年）的生产设备不纳入停限产计算基数。 |
| 36 | 饲料加工 | 是 | 饲料加工指适用于农场、农户饲养牲畜、家禽的饲料生产加工，包括宠物食品的生产活动，也包括用屠宰下脚料加工生产的动物饲料，即动物源性饲料的生产活动。 | 引领性企业 | 鼓励企业结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励企业结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励企业结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 限产50%，以生产线计或生产设备计； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 限产20%，以生产线计或生产设备计； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气） 进行物料运输。 |
|  |  |  |  | 备注：对于单一生产线的企业，各市可结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；长期停产（连续停产超过1年）的生产设备不纳入停限产计算基数。 |
| 37 | 印染精加工 | 是 | 适用于国民经济行业分类（GB/T4754-2017）中规定的棉印染精加工（C1713,对棉和化学纤维织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工）、毛染整精加工（C1723，对毛织物进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工）以及化纤织物染整精加工（C1752，对化纤长丝坯布进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等染整工序的加工）等。 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 纯棉印染精加工： 停产； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输； 其他印染精加工： 停产； 禁止运输。 | 纯棉印染精加工： 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输； 其他印染精加工： 烘干、定型工序停产50%，以烘干机、定型机数量计； 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 纯棉印染精加工： 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输； 其他印染精加工： 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | 备注：对于单一生产线的企业，各市可结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；长期停产（连续停产超过1年）的生产设备不纳入停限产计算基数。 |
| 38 | 集中喷涂 | 是 | 适用于面向工业园区、产业集群或其他提供社会性服务的集中喷涂中心。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产50%，以上年正常工况下实际产量年均值和设计产能中较低者作为基数，以减少生产批次或减少生产线为措施。 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元限产30%，以上年正常工况下实际产量年均值和设计产能中较低者作为基数，以减少生产批次或减少生产线为措施。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 喷涂、流平、烘干等涂装生产单元停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
| 39 | 农用及园林用金属工具制造 | 是 | 适用于农牧业生产的小农具，园艺或林业作业用金属工具的制 造。包括犁刀、锹、镐等。 | A级 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | B级 | 停产50%，以加热炉或产能计；喷涂工序停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产50%，以加热炉或产能计；喷涂工序停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | C级 | 停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产50%，以加热炉或产能计；喷涂工序停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 停产50%，以加热炉或产能计；喷涂工序停产。 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 |
|  |  |  |  | 备注：对于单一生产线的企业，各市可结合实际采取区域统筹的方式，实行轮流停产减排；长期停产（连续停产超过1年）的生产设备不纳入停限产计算基数。 |
| 40 | 石材加工行业 | 是 | 指对矿山直接分离下来不规则的石料（毛料）和人造石实体面材、人造石石英石、人造石岗石等，进行切割、打磨（表面处理）、塑形制成具有一定规格的石材、建材，并对石材、建材进行切割、雕刻、打磨、抛光、粘接等工序的二次加工。包括石材、石雕制品、异形石制品、墓石制品以及仿古、仿欧式装饰材料制品和仿材料制品等。 | 引领性企业 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 | 鼓励结合实际，自主采取减排措施。 |
|  |  |  |  | 非引领性企业 | 1、停产； 2、禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 1、停产； 2、禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气）进行物料运输。 | 禁止使用国四及以下重型载货车辆（含燃气） 进行物料运输。 |