审批意见： 滦开审批环表〔2022〕1号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 筑城建材集团有限公司自动化PC装配式及保温结构一体化生产线项目位于河北省唐山市滦州经济开发区北区，平青大街东侧。本项目为重大变动重新报批项目，中心坐标为东经118°42'13.430"，北纬39°47'44.661"。本项目西侧为平青大街，北侧为规划路，隔路为空地，东侧为空地，南侧现状为空地，规划为园区道路。项目西侧455m处为沈官营三村。本项目总投资180000万元，其中环保投资300万元。主要建设内容及规模：项目占地面积155744.17m2（合233.6亩），总建筑面积86281.03m2，主要建设装配式构件生产厂房及锅炉房、保温结构一体化厂房、混凝土搅拌站及干混砂浆搅拌站、精品骨料生产厂房、综合办公楼及宿舍等配套建筑。项目拟建设三条自动化PC构件生产线及一条自动化钢筋加工生产线、一条精品骨料生产线、一条保温结构一体化生产线及一条自保温砌块生产线、一条干混砂浆生产线、2条商品混凝土生产线。项目全部建成投产后年产混凝土PC预制构件35万m3，精品砂石料134万吨（用于项目产品生产原料，不外售），年产商品混凝土30万m3，干混砂浆5万m3，保温结构一体板10万m3，复合自保温砌块5万m3。该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。 滦州市发展和改革局为本项目出具企业投资项目备案信息，备案编号：滦发改备字〔2022〕207号，项目代码2020-130223-30-03-000037，该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。 二、应重点做好的工作 （一）加强施工期、运营期管理，制定严格的规章制度，遵守相关环境保护法律、法规及相关政策性文件，确保各项环保措施落实到位。 （二）废气： 1、有组织废气： ①1#生产厂房PC预制构件生产线：水泥、矿粉、粉煤灰筒仓入料过程产生的废气分别经各筒仓自带仓顶脉冲布袋除尘器处理；地仓式上料斗上料过程产生的废气采取在其上方设置集气罩+软帘收集，同时设置感应喷淋装置；地仓式上料斗落料过程、密闭的皮带输送机转折点落料过程、配料站入料和出料过程产生的废气采取在各个产尘点设置集气罩收集；密闭搅拌机入料及搅拌过程产生的废气采取在搅拌机上设置集气管道，以上集气罩和集气管道收集的废气与经仓顶脉冲布袋除尘器处理后的废气一起引入1套风量为60000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理，处理后经1根32m高排气筒（DA001）排放，颗粒物有组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）表1中颗粒物限值要求：10mg/m3，参照执行《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办〔2021〕15号）中相关要求。 ②2#生产厂房精品骨料生产线：上料斗上料过程产生的废气采取在其上方设置集气罩+三面围挡+上料侧软帘进行收集，同时设置感应喷淋装置；给料机和一级破碎机均为密闭设备，给料机筛分落料过程和一级破碎入料、破碎、出料过程产生的废气采取在各产尘点设置集气罩收集，以上集气罩收集的废气一起引入1套风量为80000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理。1#、2#、3#中转仓全密闭，二级破碎机和三级破碎机均为密闭设备，1#、2#、3#中转仓入料、出料过程产生的废气、密闭的皮带输送机转折点落料过程、二级破碎入料、破碎、出料过程产生的废气和三级破碎入料、破碎、出料过程产生的废气采取在各产尘点分别设置集气罩收集，以上集气罩收集的废气一起引入1套风量为85000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理。一级筛分入料、筛分、出料过程产生的废气采取在筛分机的进口和出口分别设置集气罩收集，以上集气罩收集的废气一起引入1套风量为90000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理。以上3套高效脉冲布袋除尘器处理后的废气共用一根23米高的排气筒（DA002）排放，颗粒物有组织排放浓度执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）相关限值要求，参照执行《唐山市2019年“十项重点工作”工作方案》中颗粒物限值要求：10mg/m3。 ③3-2#生产厂房商品混凝土生产线：水泥、矿粉、粉煤灰筒仓入料过程产生的废气分别经各筒仓自带仓顶脉冲布袋除尘器处理；石子、砂子地仓式配料站入料过程产生的废气采取在其上方设置集气罩+软帘收集，同时设置感应喷淋装置；地仓式配料站落料过程和密闭的皮带输送机转折点落料过程产生的废气采取在各个产尘点设置集气罩收集；密闭搅拌机入料及搅拌过程产生的废气采取在搅拌机上设置集气管道，以上集气罩和集气管道收集的废气与经仓顶脉冲布袋除尘器处理后的废气一起引入1套风量为60000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理，处理后经1根32m高排气筒（DA003）排放，颗粒物有组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）表1中颗粒物限值要求：10mg/m3，参照执行《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办〔2021〕15号）中相关要求。 ④3-3#生产厂房干混砂浆生产线：湿砂上料仓上料过程产生的废气采取在其上方设置集气罩+软帘收集；湿砂入斗式提升机过程产生的废气采取在斗式提升机入料口上方设置集气罩收集；天然气热风炉安装低氮燃烧器，烘干机入料、烘干、出料过程产生的废气、一次筛分过程产生的废气和天然气热风炉燃烧产生的废气采取在密闭的烘干机上设置集气管道收集；水泥、粉煤灰、添加剂筒仓、烘干砂筒仓入料过程产生的废气分别经各筒仓自带仓顶脉冲布袋除尘器处理，干砂入斗式提升机过程和烘干砂筒仓出料过程产生的废气经1套脉冲布袋除尘器处理，概率筛入料、筛分、出料过程和仓顶不等分砂仓落料过程产生的废气经1套脉冲布袋除尘器处理，砂浆搅拌机入料、混合、出料过程产生的废气经1套脉冲布袋除尘器处理，成品仓入料过程产生的废气经1套脉冲布袋除尘器处理，成品仓散装头出料过程产生的废气经1套脉冲布袋除尘器处理，罐车散装头接料和包装机包装过程产生的废气经1套脉冲布袋除尘器处理，以上集气罩和集气管道收集的废气与经脉冲布袋除尘器处理后的废气一起引入1套风量为65000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理，处理后经1根41m高排气筒（DA004）排放，颗粒物有组织排放浓度排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）表1中颗粒物限值要求：10mg/m3，SO2、NOx、烟气黑度有组织排放浓度执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）中相关限值要求，并参照执行《唐山市钢铁行业整治提升工作方案等10项方案的通知》（唐气领办[2021]15号）中《唐山市水泥行业整治提升工作方案》中烘干设施限值要求：10mg/m3、SO2：30mg/m3、NOX：50mg/m3。 ⑤4#生产厂房保温结构一体化生产线：水泥、粉煤灰筒仓、40m3烘干砂筒仓入料过程产生的废气分别经各筒仓自带仓顶脉冲布袋除尘器处理，斗式提升机入料过程产生的废气采取在其上方设置集气罩+三面围挡+上料侧软帘进行收集；干混搅拌机和1#、2#、3#、4#搅拌机均为密闭设备，干混搅拌机入料、搅拌、出料过程产生的废气和1#、2#、3#、4#搅拌机入料及搅拌过程产生的废气采取在搅拌机上方设置集气管道进行收集，1#、2#、3#、4#成品砂浆筒仓入料过程产生的废气采取在成品砂浆筒仓上方设置集气管道进行收集，以上集气罩和集气管道收集的废气一起引入1套风量为35000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理，处理后经1根23m高排气筒（DA005）排放，颗粒物有组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）表1中颗粒物限值要求：10mg/m3，参照执行《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办〔2021〕15号）中相关要求。 ⑥4#生产厂房复合自保温砌块生产线：水泥、粉煤灰筒仓入料过程产生的废气分别经各筒仓自带仓顶脉冲布袋除尘器处理；砂石三仓配料机上料过程产生的废气采取在其上方设置集气罩+三面围挡+上料侧软帘进行收集，同时设置感应喷淋装置，配料机落料过程产生的废气采取在落料点设置集气罩进行收集；搅拌机为密闭设备，搅拌机入料及搅拌过程产生的废气采取在搅拌机上方设置集气管道进行收集，以上集气罩和集气管道收集的废气一起引入1套风量为30000m3/h的高效脉冲布袋除尘器处理，处理后经1根23m高排气筒（DA006）排放，颗粒物有组织排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167—2020）表1中颗粒物限值要求：10mg/m3。 ⑦锅炉房：项目安装1台6t/h天然气蒸汽锅炉，锅炉安装低氮燃烧器，燃烧后的废气经排气筒（DA007）排放至大气中，各污染物排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中燃气锅炉污染物排放限值要求：颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3、NOX：30mg/m3，参照执行《唐山市锅炉治理专项实施方案》的通知（唐气领办〔2019〕10号的相关规定：颗粒物：5mg/m3，SO2：10mg/m3、NOX：30mg/m3。 ⑧食堂：废气经油烟净化器净化后由专用排气筒（DA008）排放至大气中，油烟排放浓度执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3要求。 无组织废气： 厂区道路硬化，配备一台湿扫车、一台洒水车并定时洒水抑尘、清扫，厂区南门口设置洗车平台；各车间全封闭式处理；物料装卸、储存、转运工序均在封闭式生产车间、原料库内进行，原料库和精品骨料生产厂房出口配备自动门，作业时处于全封闭状态，原料暂存区顶部安装电伴热雾化喷淋装置和并设置雾炮喷淋设备；运输车辆配设自动加盖装置；项目物料输送建设满足日常检修要求的全封闭皮带通廊。厂界无组织颗粒物排放浓度执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB 13/2167-2020）表2中大气污染物无组织排放限值：颗粒物0.5mg/m3，参照执行《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（唐政字[2021]82号）中无组织排放限值：颗粒物0.15mg/m3的要求。 噪声： 本项目产噪设备主要有布料机、低噪振动台、侧翻机、清理机、钢筋网焊接机、钢筋桁架焊接机、破碎机、振动筛、洗砂机、制砂机、泵、输送机、搅拌机、烘干机、切割锯、叉车、装载机、除尘器风机、空压机等设备产生的噪声，本项目生产设备全部置于生产车间内，安装时加装基础减振，双彩钢隔声，处理后应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 废水： 本项目用水主要为生产用水、生活用水、厂区道路洒水抑尘用水和绿化用水。其中生产用水主要为喷淋装置用水、混料搅拌用水、搅拌机及布料器冲洗用水、构件冲洗用水、筛分用水、洗砂用水、罐车和搅拌机冲洗用水、切割用水、锅炉房锅炉用水、洗车平台车辆清洗用水等。喷淋装置水、混料搅拌水全部损耗或进入产品，搅拌机及布料机冲洗废水、构件冲洗废水、罐车和搅拌机冲洗废水、切割废水经相应的沉淀池沉淀后回用于生产，筛分废水、洗砂废水等经浓缩池浓缩处理后清水回用于生产，锅炉定期排污水用于混料搅拌，洗车平台车辆清洗废水车辆冲洗用水经洗车平台的沉淀池循环使用不外排，项目无生产废水外排。厂区道路洒水抑尘水和绿化水全部蒸发损耗。项目设有职工宿舍、食堂、浴室，生活用水主要为盥洗、冲厕、洗浴用水。在园区污水集中处理设施投产使用前，项目食堂废水经隔油池处理后与其他生活废水暂时排入厂区自建的2个防渗化粪池，化粪池定期清掏；待园区污水处理设施及管网投产使用后，食堂废水经隔油处理后与其他生活污水一并排入化粪池预处理，处理后排入滦州经济开发区北区污水处理厂处理，废水排放中COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、动植物油排放浓度执行《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4中第二类污染物最高允许排放浓度的三级标准；氨氮、总磷、总氮排放浓度执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中相关限值要求，参照执行滦州经济开发区北区污水处理厂进水水质要求。 固废： 项目产生的固体废物主要为生产过程产生的废砼渣、废包装桶、废包装袋，沉淀池产生的混凝土沉淀，钢筋切割过程产生的废钢筋边角料和废金属屑，除尘器产生的除尘灰和定期更换的废布袋，磁选过程产生的含铁废矿石，废水处理过程产生的泥饼，软水制备系统产生的离子交换树脂，设备运行维护及保养过程产生废润滑油、废液压油、废润滑油桶、废液压油桶、设备报废件，职工生活垃圾。 其中废砼渣集中收集后送至精品骨料生产线作为原料使用；各个沉淀池产生的混凝土沉淀定期清理作为相应搅拌站混凝土制备时的原料；除尘器下方卸灰口设置吨包袋收集，卸灰区封闭，收集后作为原料回用生产；废布袋、废钢筋边角料、废包装桶、废包装袋、设备报废件集中收集分区暂存一般固体废物暂存间，定期外售废品回收站；废金属屑集中收集用容器盛装并暂存在一般固体废物暂存间，定期外售废品回收站；离子交换树脂厂家回收；废矿石和泥饼收集后外售其他企业；废润滑油、废液压油分别采用专门容器密闭收集，暂存于危废间，废润滑油桶、废液压油桶暂存于危废间，定期由有资质的公司进行处置；生活垃圾交由环卫部门处置。本项目所产生的固体废物均需合理处置，满足固体废物处置相关规范。 （六）防渗：1、简单防渗区：各生产厂房除重点防渗区和一般防渗区以外区域、宿舍、办公楼、食堂、道路等地面采取一般硬化。 2、一般防渗区：1#生产厂房搅拌站的沉淀池（1个）、3个布料器的冲洗池以及2个构件冲洗沉淀池，2#生产厂房的集水池、浓缩池、清水池以及砂石骨料成品区，3-2#生产厂房的砂石分离机的沉淀池、4#生产厂房保温结构一体板生产线搅拌站的沉淀池和切割沉淀池，自保温砌块生产线搅拌站的沉淀池，洗车平台的沉淀池地面采用抗渗混凝土硬化处理，沉淀池、消防水池采用防渗混凝土浇筑满足等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s。 3、重点防渗区：该分区需要做防渗处理，包括危废间、库房的油品暂存区、化粪池的地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，设计堵截泄漏的裙脚，防渗层为至少1m厚粘土层，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。 （七）环境风险：严格落实报告表中提出的各项环境风险防范措施，储备充足的防范物资，编制突发环境风险应急预案并备案，定期开展演练防范环境风险。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护措施监督检查清单及其他各项环境保护措施。 四、本项目环评文件根据现行环境保护法律、法规和有关政策进行审批，企业应按照国家有关政策，在依法依规取得发改局、行政审批局、自规局、水利局、住建局等相关部门的审批手续后，再进行建设、生产活动，否则不得开工建设。 五、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及验收。 六、本项目污染物依照国家或地方污染物排放标准核定总量指标为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0.870t/a；NOX：1.915t/a。 特征污染物控制指标为：颗粒物：23.935t/a。 按照《河北省建设项目主要污染物总量指标确认书（试行）》要求，控制污染物排放总量。 根据唐山市生态环境局滦州市分局关于《河北筑城建材集团有限公司筑城建材集团有限公司自动化PC装配式及保温结构一体化生产线项目污染物现役源倍量削减方案》，落实区域内污染物现役源削减政策。 河北滦州经济开发区行政审批局 （盖章） 2022年10月31日