审批意见： 滦审批表〔2023〕25号 根据环评结论、专家意见，结合工程环境影响特点，经研究批复如下： 一、项目概况 滦州市鑫胜固体废物加工利用有限公司年处理能力25万吨固体废弃物综合利用项目位于唐山市滦州市王店子镇大高庄村南。本项目为新建项目，中心坐标为东经：118°26′33.841"；北纬：39°51′53.886"。本项目厂区外东侧为树林，北侧为耕地，西侧为砖厂，南侧为G102国道。本项目厂界外500m范围内无环境敏感目标。本项目总投资6370万元，其中环保投资63.7万元。新建原料库、生产车间、成品库，购置安装两条生产线。项目建成后，年处理25万吨固体废弃物。原料为废钢渣，全部外购，主产品为非磁性尾渣，副产品为废钢颗粒及钢渣粉。该项目进行了公示，公示期间未收到反馈意见。 滦州市发展和改革局为本项目出具企业投资项目备案信息，备案编号：滦发改备字[2023]11号，项目代码2301-130223-04-01-794101，该项目符合国家产业政策要求，我局原则上同意报告表提出的污染防治和生态保护措施及管理要求。 二、应重点做好的工作 （一）加强施工期、运营期管理，制定严格的规章制度，遵守相关环境保护法律、法规及相关政策性文件，确保各项环保措施落实到位。 （二）废气：1、有组织废气：上料、破碎、筛分等过程产生的废气（1#生产线、2#生产线）：上料仓上方设置三面围挡，一侧加装软帘，顶部设置集气罩，集气罩顶部设置集气管；立轴破碎、筛分设备分别单独封闭，鄂式破碎机进料口顶部设置集气罩；锤式破碎机进料口顶部设置集气罩。上述废气收集后分别引入（1#、2#）脉冲布袋除尘器进行处理，通过一根15m高排气筒DA001、DA002排放。废气经过处理后，应满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表 1 中炼钢：其他生产设施颗粒物排放浓度限值：10mg/m3。 无组织废气：主要为废钢渣装卸、储存、转运过程产生的颗粒物以及其他未捕集的废气无组织排放。颗粒物应满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业边界大气污染物无组织排放浓度限值，同时满足《唐山市钢铁行业整治提升工作方案》等10项方案的通知（唐气领办〔2021〕15号）中相关要求：厂区边界颗粒物浓度不高于0.5mg/Nm3。 （三）噪声：采取降噪措施后东、西、北厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求；南厂界应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求。 （四）废水：生活污水水质简单，直接泼洒地面抑尘；车辆冲洗用水经洗车平台的沉淀池循环使用不外排；球磨过程使用水泵将新水或循环水泵入球磨机，球磨过程无废水渗出，球磨用水部分进入产品损耗，其余全部回用于球磨工序，本项目应取得合法合理的取用水手续，否则不得开工建设、生产。 （五）固废：除尘灰落至除尘器的灰斗内，使用吨包袋收集，扎紧袋口，定外售建材厂；脉冲布袋除尘器废布袋由生产厂家定期更换、回收；洗车平台沉淀池底泥定期清理，压成泥饼，暂存于泥饼池，外售建材厂；废润滑油、废液压油采用桶装密闭收集，与废油桶一起，交由有资质单位处置。本项目所产生的固体废物均得到合理处置，满足固体废物处置相关规范。 （六）防渗：按照分区防渗的要求及环评报告表规定的措施进行落实，确保满足法律规定。 （七）严格落实报告表中提出的各项环境风险防范措施，储备充足的防范物资，按规定编制突发环境风险应急预案并备案，定期开展演练防范环境风险。 三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，落实环境保护措施监督检查清单及其他各项环境保护措施。 四、本项目环评文件为根据现行环境保护法律、法规和有关政策进行审批，企业应按照国家有关政策，在依法依规取得发改、自然资源和规划、水利等相关部门的审批手续后，再进行建设、生产活动，否则不得开工建设。 五、本项目环评文件批准后，若建设项目出现重大变动应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。本项目环评文件自批准之日起超过五年方决定开工建设的，其环境影响评价文件应当报审批部门重新审核。 六、项目竣工后，应按规定程序履行排污许可手续及验收。 七、本项目污染物依照国家或地方污染物排放标准核定总量指标为： COD：0t/a；NH3-N：0t/a；SO2：0t/a；NOX：0t/a，总氮：0t/a。 特征污染物控制指标为：颗粒物：7.68t/a。 滦州市行政审批局 （盖章） 2023年5月21日