建设项目环境影响报告表

项目名称：    滦县鼎通商贸有限公司扩建机制砂项目

建设单位（盖章）： 滦县鼎通商贸有限公司

编制日期：2018年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县鼎通商贸有限公司扩建机制砂项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县鼎通商贸有限公司 |
| 法人代表 | 李兆 | 联系人 | 李佳 |
| 通信地址 | 滦县响嘡镇庄窠村西 |
| 联系电话 | 13754556868 | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 滦县响嘡镇庄窠村西 |
| 立项审批部门 |  | 批准文号 |  |
| 建 设 性 质 | 改扩建 | 行业类别 及 代 码 | 3099 其他非金属矿物制品制造 |
| 占 地 面 积 （平方米） | 7314.32 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总 投 资 （万 元） | 35 | 其中：环保投资（万元） | 19.7 | 环保投资占 总投资比例 | 56.28% |
| 评 价 经 费 （万 元） |  | 预期投产日期 | 2018年10月 |
| 工程内容及规模： 1 项目背景 滦县鼎通商贸有限公司成立于2015年6月，主要生产和销售石渣，在庄窠村西设有两个厂区。该公司于2015年12月在庄窠村西208m处的厂区内建设石渣加工生产线1条，于2015年12月由唐山德安科技有限公司编制完成了《滦县鼎通商贸有限公司二期工程技术改造项目环境影响报告表》，于2015年12月17日通过了原滦县环境保护局的审批（滦环表【2015】095号），2015年12月30日通过了原滦县环境保护局的验收。 随着国家经济建设高速发展，建设市场对砂石需求十分旺盛，唐山天然砂生产量已经满足不了市场需求，价格飞涨，其供应和质量没有保障。为满足建设市场的需要，滦县鼎通商贸有限公司拟对现有石渣加工生产线进行升级改造，提高产品质量；在现有厂区内扩建机制砂生产线1条，对≤0.5cm的石渣进行深加工生产机制砂。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关环保政策法规要求，需对本项目进行环境影响评价。滦县鼎通商贸有限公司于2018年7月委托我单位进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《环境影响评价技术导则》的有关规定，编制完成了本项目环境影响报告表。 2 现有工程（滦县鼎通商贸有限公司二期工程技术改造项目）基本情况 项目建有石渣生产线1条，位于滦县响嘡镇庄窠村西，厂区无采区，只设加工区，利用周边矿区废弃石料生产各种规格的石渣。年产石渣10万t/a，规格为≤0.5cm、0.5～1cm、1～2cm、1～3cm和1～3.5cm，用于建筑生产。项目主要建设内容见表1，主要建构筑物见表2，主要生产设备设施见表3，原辅材料消耗件表4.。 表1 现有工程建设情况 项目组成 主要建设内容 主体工程 受料棚 一座受料棚，三面围挡并带顶，另外一面加设挡帘。 料棚1.5m以下为300mm厚钢筋混凝土基础墙，1.5m以上为钢结构，单层彩钢板封闭；进深尺度为8m。 生产车间 生产车间为彩钢结构。 车间内采用混凝土地面，分别建设0.5m高钢筋混凝土基础墙，0.5m以上为钢结构，彩钢板封闭。 储运工程 成品库 成品库房两座。 成品库2m以下为300mm厚钢筋混凝土基础墙，2m以上为钢结构，单层彩钢板封闭，每3m间隔设一条透光板采光。 物料运输 厂区内进出运输道路及成品外运至公路网的道路均硬化。 公用工程 供水 厂内自备水井。 供电 当地电网。 供暖 办公室采暖采用单体空调，生产车间不需采暖。 排水 生产用喷淋水全部蒸发，不外排；生活盥洗废水就地泼洒抑尘，不外排。 环保措施 石料运输 道路定期进行洒水抑尘。 破碎 颚式 入料上方设雾化喷淋装置抑尘，喷淋管路与主管道相连接并设单独阀门； 落料口上方设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理。 设脉冲布袋除尘器1套，废气经脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 锤式 入料口与落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与破碎机/皮带弹性软封闭处理。 筛分 两台筛分机设置在封闭生产车间内，筛分机主体密封，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管道并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理。 输送转运 采用皮带机输送，成品装车在库内进行；皮带机：皮带机全封闭。 转运皮带落料端分别设置收尘点，收尘管道并入除尘系统。 雾化喷淋装置 受料棚：棚顶设雾化喷淋装置抑尘。 锤式破碎机：入料口上方设雾化喷淋装置抑尘。 皮带最终下料端：每个成品皮带最终落料端各设雾化喷淋装置抑尘。喷淋管路沿皮带铺设到落料点，皮带运行时进行喷淋。 成品库：成品储存区设喷淋装置抑尘。 噪声 破碎机、筛分机设置在封闭的生产车间内。 表2 现有工程主要建构筑物一览表 序号 项目名称 结构形式 平面尺寸 数量 建筑面积(m2) 层数 备注 1 受料棚 1.5m基础墙+彩钢结构 12m×4m×7m 1座 48 1层 受料坑长4m 2 生产车间 0.5m基础墙+彩钢结构 89m×13m×9m 1座 1157 1层 破碎、筛分 3 成品库房 2m基础墙+彩钢结构 （56m×36m+36 m×20m）×12m 2座 2736 1层 有效堆存容 积10154.68m3 4 办公室 砖混结构 30m×7m×3m 1座 210 1层 表3 现有工程主要设备及设施一览表 序号 设备名称 数量 规格型号 备注 1 振动给料机 1台 ZGH2-200 2 颚式破碎机 1台 PE500×700 3 锤式破碎机 1台 135 4 振动筛 1台 6000mm×2000mm 5 振动筛 1台 3000mm×1000mm 6 皮带机 9台 800mm 7 运输车 5辆 - 8 离线脉冲布袋除尘器 1套 50000m3/h 9 雾化喷淋装置（电伴热） 1套 表4 现有工程主要原材料、能源消耗 序号 名称 年消耗量 备注 1 石料 10.02万t/a 来自周边矿区，规格70～80cm 2 水 7830m3/a 自备水井 3 电 10万kwh/a 依托本地市政电网 3 工程概况 ⑴项目名称：滦县鼎通商贸有限公司扩建机制砂项目。 ⑵建设单位：滦县鼎通商贸有限公司。 ⑶建设性质：扩建。 ⑷建设规模：项目建成后，全厂石渣加工生产线年加工石渣15万吨，规格为≤0.5cm、0.5～1cm、1～2cm、1～3cm和1～3.5cm；年生产机制砂5万吨，规格尺寸为≤0.3cm、0.3～0.5cm。 ⑸工作制度：项目建成后工作制度为年工作300天，每天1班生产，每班12小时。 ⑹劳动定员：项目新增员工4人，扩建后全厂劳动定员14人。 ⑺建设内容：项目在滦县鼎通商贸有限公司二期工程技术改造项目现有厂区内进行建设，对现有石渣加工生产线进行升级改造，提高产品质量；扩建机制砂生产线1条，对≤0.5cm的石渣进行深加工生产机制砂；扩建生产车间、成品库和危废间，新增建筑面积1205m2，调整平面布置；新增振动筛、锤式破碎机、捞砂机、脱水筛等设备。项目建成后全厂主要设备设施一览表见表5，主要建构筑物一览表见表6，项目主要原材料、能源消耗一览表见表7。 表5 扩建后全厂主要设备设施一览表 序号 设备名称 型号/规格 数量/台(套) 备注 石渣加工生产线 1 振动给料机 ZGH2-200 1台 原有 2 颚式破碎机 PE500×700 1台 原有 3 中转仓 1000t 1台 新增 4 锤式破碎机 135 2台 1台原有，1台新增 5 振动筛 6000mm×2000mm 2台 1台原有，1台新增 6 振动筛 3000mm×1000mm 2台 1台原有，1台新增 7 皮带机 1000mm 4台 新增 8 皮带机 800mm 10台 9台原有，1台新增 9 运输车 - 5辆 原有 10 离线脉冲布袋除尘器 3套 1套原有，2套新增 11 雾化喷淋装置（电伴热） 1套 部分利用原有，部分新增 机制砂生产线 12 中转仓 5m×5m×0.5m 1台 新增 13 振动筛 1台 14 捞砂机 1台 15 脱水筛 1台 16 储水罐 直径8m，高6m 1座 17 板框压滤机 1台 18 清水池 2.5m×30m×1.5m 1座 19 泵类 3台 20 皮带机 800mm 5台 |
| 表6 扩建后全厂主要建构筑物一览表 序号 项目名称 结构形式 平面尺寸 数量 建筑面积 层数 备注 1 受料棚 1.5m基础墙+彩钢结构 12m×4m×7m 1座 48m2 1层 受料坑长4m，位置调整 2 生产车间 0.5m基础墙+彩钢结构 89m×18m×9m 1座 1602m2 1层 原有 3 成品库房 2m基础墙+彩钢结构 （77m×36m+36 m×20m）×12m 2座 3492m2 1层 有效堆存容 积17656.8m3，扩建756 m2 4 办公室 砖混结构 30m×7m×3m 1座 210m2 1层 原有 5 危废间 彩钢结构 2m×2m×3m 1座 4m2 1层 扩建 表7 全厂主要原材料、能源消耗一览表 序号 能源介质名称 年耗量 备注 1 石料 16.03万t/a 来自周边矿区，规格70～80cm 2 润滑油 0.05t/a 就近市场 3 液压油 0.2t/a 就近市场 4 水 18117t/a 自备水井 5 电 100万kwh/a 本地电网 ⑻工程投资：项目总投资35万元，其中环保投资19.7万元，占总投资的56.28％。 ⑼平面布置：项目扩建完成后，厂区主入口位于北侧，次入口位于西侧，主入口西侧为办公室，厂区中部北侧为石渣成品库，石渣成品库的南侧为生产车间，生产车间的南侧为机制砂成品库。 ⑽建设地点：本项目位于滦县响嘡镇庄窠村西，滦县鼎通商贸有限公司二期工程技术改造项目现有厂区内，厂区中心地理坐标为北纬39.648225°，东经118.7966°。厂区北侧隔乡道为耕地，东侧为石料加工厂，南侧、西侧均为耕地。距最近环境敏感点—东侧庄窠村的距离为208m。评价范围内无饮用水水源地保护区、自然保护区、生态功能保护区、文物保护地等法律法规规定的环境敏感区。（项目地理位置见附图1，扩建后平面布置及周边关系见附图3、车间平面布置见附图4）。 4 公用工程 ⑴供电：本项目厂区用电由当地供电电网提供，扩建后全厂年用量为100万kwh。 ⑵供热：项目办公室采暖采用单体空调，生产车间不采暖。 ⑶给排水：项目扩建完成后，全厂用水主要为生产用水和生活用水，水源来自厂内原有自备水井。 生活用排水：项目建厂后全厂员工14人，职工为附近村民，项目不设宿舍、食堂、洗浴等生活设施，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏。因此生活用水主要为职工日常盥洗用水，水质较简单，用于厂区地面浇洒抑尘。 生产用排水：项目建厂后，厂区生产用水主要为原料受料棚上料、颚式破碎机入料、石渣皮带终端落料点、石渣成品库成品堆存区喷淋用水，机制砂中转仓、锤式破碎机入料、振动筛喷淋用水，车辆冲洗用水，厂区道路喷洒用水。 全厂喷淋用水量为73m3/d，其中原料受料棚雾化喷淋用水量为11.25m3/d，颚式破碎机入料口雾化喷淋用水11.25m3/d，成品库石渣皮带终端落料点雾化喷淋用水7.5m3/d，石渣成品库成品堆存区喷淋用水量为18m3/d，机制砂中转仓和锤式破碎机入料口喷淋用水3m3/d，路面喷洒用水6.0m3/d，喷淋用水全部自然蒸发，不外排。 机制砂生产线振动筛喷淋用水量16m3/d，其中1.6m3/d进入产品，0.5m3/d进入污泥，0.8m3/d自然蒸发，13.1m3/d进入储水罐内，废水在储水罐内自然沉淀后，上部清水进入清水池，底部的污泥经板框压滤机压滤，滤出水进入清水池，全部循环使用，定期向清水池内补充新水，补水量为2.9m3/d；无废水外排。 厂区每天出厂车辆约35辆，需对车辆轮胎进行清理，车辆冲洗水使用新水，用水量按50L/辆·d计算，则洗车用水量为1.75m3/d。洗车废水的产生量按用水量的80%计算，则冲洗水产生量为1.4m3/d，进入沉淀池沉淀后循环使用，定期补充新水，补水量为0.35 m3/d，不外排。 全厂水平衡见图1。 图1 全厂水量平衡图 单位m3/d ⑷绿化硬化：根据“企业全面达标建设”要求，全面实现厂区绿化和硬化，做到非硬即绿。 5 相关政策符合性 项目属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类“第三十八条：环境保护与资源节约综合利用：15 “三废”综合利用及治理工程”，符合国家有关法律、法规和政策规定。建设项目符合国家的产业政策。 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 滦县鼎通商贸有限公司成立于2015年6月，主要生产和销售石渣，该公司于2015年12月在庄窠村西208m处的厂区内建设石渣加工生产线1条，于2015年12月由唐山德安科技有限公司编制完成了《滦县鼎通商贸有限公司二期工程技术改造项目环境影响报告表》，于2015年12月17日通过了原滦县环境保护局的审批（滦环表【2015】095号），2015年12月30日通过了原滦县环境保护局的验收，已取得排污许可证（PWX-130223-0002-18）。厂区现有工程污染情况及主要环境问题如下： 1 现有工程工艺流程及排污节点 现有工程主要是利用周边矿区废弃石料为原料，经过两级破碎和两级筛分工艺生产各种规格的石渣。 图2 工艺流程及排污节点图 表8 现有工程主要污染物产污节点及治理措施表 类别 大气 序号 污染源 主要污 染因子 产生特征 排放去向 治理措施 1 受料棚 粉尘 连续 排入空气 设雾化喷淋装置 2 成品皮带最终落料端 粉尘 连续 3 一级破碎 入料 粉尘 连续 落料 连续 通过15m高排气筒排入空气 设集气罩引至一套离线脉冲布袋除尘器 4 二级破碎 入料 粉尘 连续 落料 5 一级筛分 入料 粉尘 连续 落料 6 二级筛分 入料 粉尘 连续 落料 7 转运皮带 粉尘 连续 排入空气 皮带全封闭；转运皮带落料端分别设置收尘点，收尘管道并入除尘系统。 8 成品堆存区 粉尘 连续 设雾化喷淋装置 类别 噪声 序号 污染源 主要污 染因子 噪声源强 产生特征 排放去向 治理措施 1 破碎机×2 噪声 100dB(A) 连续 排入环境 封闭生产车间内 2 振动筛×2 噪声 85dB(A) 连续 封闭生产车间内 3 除尘器风机×1 噪声 90dB(A) 连续 -- 类别 固废 序号 污染源 主要污染因子 产生特征 排放去向 治理措施 1 离线脉冲布袋除尘器 除尘灰 连续 不外排 收集作为建材出售 2 职工 生活垃圾 连续 环卫部门定期清运 2现有污染源达标分析 根据现场踏勘可知，与本项目有关的原有污染情况如下： ⑴ 废水 项目生产用水主要为喷淋用水，全部蒸发，不外排。厂区不设食堂、宿舍、浴室，厕所为防渗卫生旱厕。少量盥洗水泼洒地面降尘。无生产生活废水外排。 ⑵ 废气 ① 无组织废气 项目设计在受料棚棚顶以及一级颚破入料口上方设置伞状雾化喷头，产品皮带（5#、6#、7#、8#、9#皮带）下料终端分别设伞状雾化喷头；成品库成品堆存区设伞状雾化喷头。各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门。厂区内配置专用供水井，安装计量设施。 项目皮带均全封闭，并且与各受料点封闭连接。采取措施后，可减少转运过程粉尘的产生量，经预测，粉尘外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。 ② 除尘设备： 本项目建设封闭式生产车间，并配套除尘设施。 在一级破碎落料口、二级破碎入料及落料口上方设置集气罩，2台筛分机整体封闭，预留进、出料口；筛面及落料口上方分别设置集气罩，破碎和筛分废气通过除尘管道引至一台离线脉冲布袋除尘器处理，经引风机引至15m高排气筒外排，根据河北省排放污染物许可证监测报告（滦环证测字（2017）第035号），颗粒物排放浓度为21.9 mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 ⑶噪声 项目噪声主要为破碎机、筛分机和除尘风机运行时产生的噪声，噪声源强为80～100dB(A)。项目将破碎机、筛分机设置于封闭车间内，车间为彩钢结构，河北省排放污染物许可证监测报告（滦环证测字（2017）第035号），厂界噪声值为46.4～58.5dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准限值的要求。 ⑷固废 本项目固体废物主要为除尘器收集的除尘灰以及职工生活垃圾。 离线脉冲布袋除尘器收集的除尘灰，定期运至成品库作为建筑材料外售；职工产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。 3.现有工程存在的主要环境问题 对照《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件中规定，厂区地面存在裸露地面，厂区大门未设置洗车平台。 |

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等） 1、地形地貌 滦县位于河北省东部，地理坐标位于东经118°14′～118°49′，北纬39°35′～39°58′之间。周边与九县区接壤，东临滦河，与昌黎、卢龙隔河相望，西临唐山市古冶区、开平区、新区、丰润区，南临滦南县，北接迁西县、迁安市，全县土地总面积1028.14km2，总人口534399人。1988年3月被国务院批准，列为沿海地区开放县。 滦县地处环渤海经济圈和京津唐秦的腹地，境内交通发达，有京哈、京秦、京坨、卑水、滦港等五条铁路穿越。205国道、102国道、平青省级干线公路以及京沈高速公路横贯全县。 2、地形地貌 滦县境内地势由北向南逐渐倾斜，北部燕山余脉蜿蜒，山峦起伏，主要山峰有华山、成山、青龙山、榆山等，海拔200米左右，中部为丘陵。南部为滦河冲积平原，平原宽阔，占全县面积的78.3%。 滦县地处燕山沉降带南部，山麓冲击平原中部，属于滦河早期和中期冲击扇，其间分布剥蚀残丘。由于长期处于地壳上升阶段，大量的第四纪沉积物直接覆盖在古基岩上，在剥蚀残丘地带，基岩出露或浅埋，出路地表的基岩由奥陶系灰岩、石炭二叠系砂岩构成。 3、水文 地表水：滦县地处滦河中游，境内共有九条河流，分属三个水系：东部滦河水系，包括横河、沟酿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河：西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、沙河、管河、龙湾河、横河是长年流水河，其中滦河、沙河为界河：溯河、沟酿河、小青龙河为季节河，夏秋有水，冬春干涸：岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。境内最大河流为滦河，南流至潘家口穿越长城，进入唐山市境内，流经迁西、迁安、卢龙、滦县、昌黎，在乐亭南篼网铺注入渤海。滦河至滦县进入冀东平原，海拔在20m以下，地势平坦、河谷宽展，河床宽2000～3000米，河道比降为1/4000，最大洪峰量曾达34000立方米/秒，多年平均径流量44.1亿立方米。滦河全长811公里，境内长41公里，流域面积55平方公里。 地下水：滦县地下水资源缺乏，据1994年统计地下水资源为1.48亿m3，因地形复杂，山区地下水资源量为3867.4m3，平原区地下水资源量为1.195亿m3，可开采量为1.31亿m3。滦县地下水分山区和平原两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间盆地、山间平原及山间河流平地。平原水文地质区包括开阔平原水文地质区和河岸平地水文地质区。 4、区域水文地质概况 滦县分山区和平原两大水文地质区，本项目位于平原水文地质区。平原属滦河洪冲积扇，第四系含水层由上至下依次为第Ⅱ1 含水组上段，第Ⅱ2 含水组下端和第Ⅲ含水组。第Ⅱ1 含水组底板埋深为15～30m，由北向南缓倾斜，含水层岩性为细砂，水量较小，本层是该区域次要含水层；第Ⅱ2 含水组覆于第Ⅱ1 含水组之下，底板埋深40～80m，其岩性有砂、砾、卵石含水层，又有细砂、粉细砂、中细砂和中砂含水层，其富水性由较强变为较弱，为该地区主要含水层；最下层是第Ⅲ含水组，底板埋深70～200m 左右，含水层岩性以砂、砾、卵石为主，水量较丰。 5、气候气象 滦县属暖温带半湿润季风型大陆性气候。春季干旱多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜凉，冬季寒冷少雪。 年平均气温10.5℃，最冷在1月，平均-6.5℃，最热在7月，平均25.3 ℃。平均年较差31.9℃，年极端最高气温39.9℃（1961年6月10日），年极端最低气温-23.1℃（1978年11月29日），极端年温差63℃。 年平均降水量为680.2毫米，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。春季干旱少雨，降雨大部分集中在每年的6月至9月，汛期降雨量为542.5毫米，占年降水量的79.5%；其余各月降水量为139.5毫米，占全年总降水量的20.5%。 全年风向以东北偏北风与西北偏北风为主导风向，秋、东以西北风为主导风向，夏季以东南风为主导风向，春季与年频率相似。年平均风速2.6m/s，极端最大风速21m/s。 据近30年观测结果，滦县初霜期一般为10月12日，最早为9月8日（1975年），终霜期一般为4月20日，最晚为5月14日（1977年），全年无霜期为175天。 6、区域资源概况 土地资源：滦县土地总面积为1539748.8亩，其中农业用地占1039376.9亩，非农业用地占320059.7亩，交通用地占45777.4亩，未利用的土地为180312.2亩。 矿藏资源：滦县矿藏主要有铁矿、石灰岩、石英砂岩、伟晶岩、油石、大理石。其中铁矿占冀东铁矿储量的50%，是我国目前四大铁矿区之一，属鞍山式沉积变质铁矿。南以李兴庄乡铁石山为主要露头，北以何庄乡首阳山为主要露头，总储量21.7亿吨。 生物资源：滦县生物资源较为丰富。主要树种有杨、柳、刺槐、油松、柏树、紫穗槐等，全县林地面积293477万亩。草本植物主要有白羊草、狗尾草、蒿类等。野生植物资源也较为丰富，全县共58科246种。有用植物达160多种，其中野生中草药植物100多种，有利用价值的88种。野生兽类主要有狐狸、刺猬、黄鼠狼、野兔、獾等。禽类有18种。鱼类12科31种。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1 环境空气 根据2017年4月15日~21日河北省环保局网站“河北省空气质量自动发布系统”公布的唐山市滦县（监测点为滦县第一中学）环境空气质量实时监测数据评价项目区域环境空气质量状况，数据见表9。 表9 环境空气质量现状 单位：mg/m3 监测因子 标准值 浓度范围 超标率 最大超标 倍数 标准指数 Pi范围 SO2 1小时浓度 0.5 0.016～0.09 0 － 0.0034～0.15 CO 1小时浓度 10 0.744～3.501 0 － 0.08～0.40 NO2 1小时浓度 0.2 0.007～0.112 0 － 0.06～0.40 O3 1小时浓度 0.2 0.012～0.123 0 － 0.045～0.56 8小时浓度 0.16 0.005～0.087 0 － 0.044～0.58 PM10 24小时浓度 0.15 0.213～0.233 68% 1.05 0.65～2.05 PM2.5 24小时浓度 0.075 0.059～0.135 63% 0.77 0.39～1.77 由上表可知，SO2、CO、NO2、O3均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM10、PM2.524小时平均浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，主要原因是由于汽车尾气、建筑施工扬尘等造成超标，通过控制扬尘污染、控制机动车污染，项目所在区域环境将得到改善。 2、声环境质量 项目所在区域内声环境质量较好，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 3、地表水 该区域主要河流为滦河。根据《2017唐山市环境质量公报》，滦河共设4个监测断面，分别为滦河共设四个监测断面，分别为：潘家口水库、大黑汀水库、滦县大桥、姜各庄。潘家口水库（全年监测12次）、大黑汀水库（全年监测11次，2月冰冻），监测结果均为Ⅲ类水质，滦县大桥（全年监测10次，1、2月冰冻）、姜各庄（全年监测7次，1、2月冰冻，3-5月断流），监测结果均为Ⅱ类水质，达到环境功能区划要求。 4、生态现状 该区域内生态环境以平原农业环境为主，植被覆盖较好。该区域土壤分为潮土、褐土、水稻土及沼泽土三个土类。主要农作物有玉米、小麦、甘薯、谷子、高粱、大豆、水稻、花生等。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 本项目厂区周围无饮用水保护区、重点文物、风景名胜等特殊保护区域，项目环境保护目标为周边居民区。评价范围内环境保护目标见表10。 表10 环境保护目标一览表 类 别 保护目标 方位 与项目厂界（成品库） 最近距离 功能 人数 级别 环境空气 庄窠村 E 208m（215m） 居住 350人 《环境空气质量标准》 （GB3095－2012） 二类区 声环境 厂界 -- -- -- -- 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类区

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095－2012）二级标准： PM10：24小时平均：150μg/m3；年平均：70μg/m3； PM2.5：24小时平均：75μg/m3；年平均：35μg/m3； SO2：1小时平均：500μg/m3；24小时平均：150μg/m3； NO2：1小时平均：200μg/m3；24小时平均：80μg/m3； CO：1小时平均:：10mg/m3；24小时平均：4mg/m3； O3：1小时平均:：200μg /m3；日最大8小时平均：160μg /m3； 2、《声环境质量标准》（GB3096－2008）2类标准； 2类标准：昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 昼间：60dB（A）；夜间：50dB（A）； 2、营运期颗粒物参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012） 表2大气污染物最高允许排放限值：颗粒物≤30mg/Nm3； 表3 颗粒物无组织排放限值：厂(场)界外10m处≤1.0 mg/Nm3； 3、施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1 昼间：70dB（A）；夜间：55dB（A）； 4、营运期固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 建议总量控制指标为：COD 0t/a、氨氮 0t/a、SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物12.582t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 项目对现有石渣加工生产线进行升级改造，提高产品质量；扩建机制砂生产线1条，对≤0.5cm的石渣进行深加工生产机制砂。 石渣加工生产线生产工艺流程简述如下： ⑴ 一级破碎、二级破碎 石料进场后由自卸汽车直接运输至受料棚卸料，不在厂区储存。 原料由入料斗经振动给料机输送至颚式破碎机进行一级破碎，破碎至10cm以下；再通过1#、2#皮带机输送至中转仓，然后通过3#皮带机输送至锤式破碎机（2台，并联）进行二级破碎，破碎至8cm以下。 本工序产污节点：入料粉尘、破碎粉尘；破碎机运行噪声；废矿物油。 ⑵ 一级筛分 二级破碎后的石料通过4#、5#皮带机输送至振动筛（一级筛分，2台，并联）进行筛分，分离出大于3.5cm的石渣、1～3.5cm粒径的石渣、小于3cm粒径的石渣以及小于0.5cm粒径的石渣。其中： 大于3.5cm粒径的石渣通过6#、7#皮带返回锤式破碎机； 1～3.5cm的石渣通过8#皮带输送至石渣成品库房储存待售； 小于0.5cm粒径的石渣通过9#皮带输送至石渣成品库房储存待售，或者通过15#皮带输送至机制砂中转仓； 小于3cm粒径的石渣通过10#皮带输送下一道筛分工序。 本工序产污节点：筛分粉尘、成品皮带落料点粉尘；筛分机运行噪声；废矿物油。 ⑶ 二级筛分 小于3cm粒径的石渣经振动筛（二级筛分，2台，并联）筛分得到1～3cm粒径的石渣、1～2cm粒径的石渣、0.5～1cm粒径的石渣、小于0.5cm粒径的石渣。其中： 1～3cm粒径的石渣通过11#皮带输送至石渣成品库房储存待售； 1～2cm粒径的石渣通过12#皮带输送至石渣成品库房储存待售； 0.5～1cm粒径的石渣通过13#皮带输送至石渣成品库房储存待售； 小于0.5cm粒径的石渣通过14#皮带输送转运至9#输送至石渣成品库房储存待售，或者通过15#皮带输送至机制砂中转仓。 该过程排污节点为：筛分粉尘、成品皮带落料点粉尘；筛分机运行噪声；废矿物油。 图3 石渣加工工艺流程及排污节点图 本项目机制砂生产采用湿法工艺制砂。生产工艺简介如下： 项目石渣加工生产线生产的粒径≤0.5cm石渣经15#皮带机输送至中转仓，然后通过16#皮带机均匀地加入振动筛内。振动筛上方设有喷淋水管网，喷淋区域将筛网全部覆盖，冲洗物料的同时起到抑尘的作用。振动筛有两层筛网，筛上大于0.5mm物料经17#皮带机直接输送至锤式破碎机进行破碎，破碎后的物料经出料口落入16#皮带机返回至振动筛，中间层物料为0.3-0.5cm粗砂，经18#皮带机输送至机制砂成品库成品堆存区待售。筛下小于0.3cm的细料随水流经溜槽进入捞砂机内。捞砂机为轮式结构，捞取0.3cm以下水洗砂，进入脱水筛内进一步脱出水分，经19#皮带机输送至机制砂成品库精砂堆存区内待售，洗砂废水（含石粉）由排水槽排出，进入储水罐沉淀充分后进入清水池，最终回用于生产，清水池定期补充新水。储水罐底部的泥砂定期清理，外运作制砖原料。工艺流程及排污节点见图4。 图4 机制砂生产工艺流程及排污节点图

主要污染工序： 项目主要污染工序及污染源污染物包括： 施工期： ⑴废水：混凝土养护废水，主要污染物为SS。 ⑵废气：主要是施工扬尘污染。

⑶噪声：施工机械设备产生的噪声，噪声级一般在75～80dB(A)。 ⑷固废：施工建筑垃圾。 营运期： ⑴废气：原料受料棚上料、中转仓、破碎机、筛分机、产品皮带转运落料点、产品堆存区产生的粉尘。 ⑵废水：洗砂废水、车辆冲洗废水、职工生活废水。 ⑶噪声：噪声源主要为破碎机、振动筛、捞砂机、脱水筛、板框压滤机、除尘风机、泵类等设备运行时产生的噪声，源强75～100dB（A）。 ⑷固废：板框压滤机产生的泥沙、废润滑油以及生活垃圾。 表11 项目污染物排放节点治理措施一览表 类别 大气 序号 污染源 主要污 染因子 产生特征 排放去向 治理措施 1 石渣加工生产线 受料棚 粉尘 间断 排入空气 设雾化喷淋装置 2 颚破 入料 粉尘 连续 落料 连续 通过15m高排气筒排入空气 集气罩 废气引至一套离线脉冲布袋除尘器 3 1#、2#皮带转运点 粉尘 连续 全封闭，设集尘管 4 中转仓 入料 粉尘 连续 全封闭，设集尘管 落料 连续 与皮带封闭连接，设集尘管 5 一级 筛分 入料 粉尘 连续 振动筛筛面封闭。锤破和振动筛进料口和出料设集气罩 落料 粉尘 连续 6 9#、14#皮带转运点 粉尘 全封闭，设集尘管 7 锤破 入料 粉尘 连续 破碎筛分置于全封闭厂房，振动筛主体封闭。 锤破和振动筛进料口和出料设集气罩，废气引至两套离线脉冲布袋除尘器 落料 连续 8 二级 筛分 入料 粉尘 连续 落料 9 转运皮带 粉尘 连续 排入空气 封闭厂房内，皮带均全封闭 10 成品皮带最终落料端 粉尘 连续 设雾化喷淋装置 11 成品堆存区 粉尘 连续 12 机制砂生产线 中转仓 入料 粉尘 连续 设雾化喷淋装置 出料 通过15m高排气筒排入空气 出料口与皮带连接处封闭，废气引入颚破脉冲布袋除尘器 13 振动筛 粉尘 连续 排入空气 上方设有喷淋水管网，喷淋区域将筛网全部覆盖 14 锤破 入料 粉尘 连续 设雾化喷淋装置 15 落料 连续 通过15m高排气筒排入空气 出料口设集气罩，废气引入颚破脉冲布袋除尘器 续表11 项目污染物排放节点治理措施一览表 类别 噪声 序号 污染源 主要污 染因子 噪声源强 产生特征 排放去向 治理措施 1 破碎机×4 噪声 100dB(A) 连续 排入环境 封闭生产车间内，减震基础 2 振动筛×5 噪声 85dB(A) 连续 3 捞砂机 噪声 80dB(A) 连续 4 脱水筛 噪声 80dB(A) 连续 5 板框压滤机 噪声 80dB(A) 连续 6 泵类×3 噪声 75dB(A) 连续 7 除尘器风机×2 噪声 90dB(A) 连续 类别 固废 序号 污染源 主要污染因子 产生特征 排放去向 治理措施 1 板框压滤机 泥砂 间断 不外排 在车间内存放，定期外售作制砖原料 2 洗车废水沉淀池 污泥 间断 定期由吸污车抽走，外售作制砖原料 3 生产设备 废矿物油 间断 在危废间暂存，定期交有资质单位处理 4 职工 生活垃圾 连续 环卫部门定期清运

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排 放 源 (编号) | 污 染 物 名 称 | 处理前产生浓度 及 产 生 量 (单 位) | 排 放 浓 度 及 排 放 量 ( 单 位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料入料、转运、成品储存、装车 | 颗粒物 | 少量 | ＜1.0mg/Nm3 |
|  | 颚破、中间仓、一级筛分、皮带转运点 | 颗粒物 | 20340万m3/a 2000mg/m3 4068t/a | 20340万m3/a 20mg/m3 4.068t/a |
|  | 二级锤破、二级筛分 | 颗粒物 | 21600万m3/a 2000mg/m3 4320t/a | 21600万m3/a 20mg/m3 4.32t/a |
| 水 污 染 物 | 洗车废水 | COD SS | 3930t/a | 0t/a |
|  | 洗砂废水 |  | 420t/a |  |
| 固 体 废 物 | 板框压滤机 | 泥砂 | 1500 t/a | 0 t/a |
|  | 洗车废水沉淀池 | 污泥 | 0.5t/a | 0 t/a |
|  | 生产设备 | 废润滑油 | 0.005t/a | 0 t/a |
|  |  | 废液压油 | 0.02t/a | 0 t/a |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 0.42t/a | 0 t/a |
| 噪 声 | 噪声源主要为破碎机、振动筛、捞砂机、脱水筛、板框压滤机、除尘风机、泵类等设备运行时产生的噪声，源强75～100dB（A）。 |
| 其 它 |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |

环境影响分析

施工期环境影响简要分析： 本项目施工期主要扩建生产车间、成品库和危废间，建设施工过程中主要污染有：施工设备运行噪声影响，施工扬尘影响，废水及固体废物影响。 1 噪声影响 施工期噪声主要为施工机械及运输车辆产生的噪声。根据类比监测资料，该项目各施工设备及运输车辆在施工阶段产生的噪声强度范围在75～80dB(A)之间。各种施工机械设备在不计房屋、树木、空气等因素的影响下，经距离自然衰减后，施工现场昼间20m处可达到噪声限值要求，夜间100m处可达标。 为最大限度避免和减轻施工和交通噪声对施工场地的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求： ⑴施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，如选择液压机械取代燃油机械等，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。 ⑵推土机、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成，环评要求利用噪声衰减措施，在不影响施工的条件下，将强噪声设备分散安排。 施工机械噪声影响较大的范围主要在200m以内，项目200m范围内无环境敏感点。施工噪声对周围环境影响较小。 2 扬尘影响 根据国家环境保护总局、建设部联合发出的《关于有效控制城市扬尘的通知》（环发[2001]56号）精神，以及河北省住房和城乡建设厅发布的《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、中共唐山市委唐山市人民政府印发的《唐山市2013-2017年大气污染防治攻坚行动实施方案》的通知（唐发[2013]14号）等，本工程施工过程中应采取如下防尘和抑尘措施： ⑴施工现场四周设置围挡，围挡高度不低于2.5m。 ⑵使用商品混凝土，施工现场严禁搅拌混凝土。 ⑶在土方施工阶段，遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业。 ⑷水泥、石灰粉等建筑材料存放应严密遮盖；沙、石、土方等散体材料需遮盖。 ⑸建筑垃圾集中分类堆放，及时清运，堆放高度不得超出围堰高度，并进行苫盖； 建筑垃圾在运输时应用苫布覆盖，避免沿途遗洒。 总之采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，使其对周围环境的影响较小。 3 废水 ⑴施工期废水类别 施工现场不设宿营地，废水有施工废水，主要有混凝土养护废水、主要污染物为SS。 ⑵影响分析 ①混凝土搅拌：本项目采用商品混凝土，不设搅拌站。 ②混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不再蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。 4 固体废物 本项目施工期固体废物主要来自于建筑垃圾。 施工期建筑垃圾以无机废物为主，如废弃的堆土、混凝土块等，同时还包括少量的有机垃圾，主要是各种包装材料，包括废旧塑料、泡沫等。 上述垃圾成分较为简单，数量大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式： ⑴清场废物处置：对混凝土废料、含砖、石、砂的杂土及时清运到建设监管部门指定地点。施工时对表层土可集中堆存，用作绿化用土。不适于土地利用的表土可填筑低凹地，或作其它用土。 ⑵施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。 ⑶施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到建设监管部门指定地点。

营运期环境影响分析： 1大气环境影响分析 ⑴ 废气污染源统计及治理措施见表12。 表12 废气污染源统计及治理措施一览表 污染源 环保治理措施 石渣加工生产线 原料入料 雾化喷淋装置 受料棚棚顶设4个伞状雾化喷头 产品皮带最终端落料 5种产品皮带最终下料端各设置伞状雾化喷头 石渣储存 成品堆存区上方设伞状雾化喷头 颚式破碎机 入料 颚式破碎机入料口设伞状雾化喷头 出料 除尘设备 出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理。 废气引至1套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 1#、2#皮带转运落料点 皮带落料点封闭，设集尘管路并入厂区除尘系统。 中转仓 入料 中转仓全封闭，设集尘管路并入厂区除尘系统。 出料 出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理。 一级振动筛 入料 振动筛设置在封闭生产车间内，振动筛主体密封，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理。 出料 9#、14#皮带转运落料点 皮带落料点封闭，设集尘路并入厂区除尘系统。 锤式破碎机 入料 入料口、出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理。 废气引至2套脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放 出料 二级振动筛 入料 振动筛设置在封闭生产车间内，振动筛主体密封，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理。 出料 皮带转运 皮带全封闭 机制砂生产线 中转仓 入料 雾化喷淋装置 中转仓上方设置伞状雾化喷头 出料 除尘设备 出料口与皮带封闭连接，废气引入颚破脉冲布袋除尘器 锤式破碎机 入料 雾化喷淋装置 入料口上方设置伞状雾化喷头 出料 除尘设备 出料口设集气罩，废气引入颚破脉冲布袋除尘器 振动筛 入料 喷淋装置 振动筛上方设有喷淋水管网，喷淋区域将筛网全部覆盖 车辆运输 封闭厢式货车，厂区东侧大门旁设洗车台，厂前道路按照三级公路硬化标准建设 ⑵各污染源废气治理措施及治理效果分析： ①无组织废气 参照《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件中规定，环评要求采取如下措施： a、设置彩钢结构的封闭成品库。物料在库内存储、装卸、转运。禁止物料露天堆存。 b、受料棚上方设伞状雾化喷淋装置（4个喷头，喷雾覆盖面积约为28m2，上料时喷淋），颚式破碎机入料口（入口尺寸0.5m×0.7m）上方设伞状雾化喷淋装置（1个喷头，喷雾覆盖面积约为7m2），产品皮带下料终端处设置伞状雾化喷淋装置（每个下料终端处设置1个喷头，喷雾覆盖面积约为7m2，共5个）。石渣成品库产品堆存区上方设置雾化喷淋装置（成品堆存面积2310m2，共设置330个喷头，覆盖面积2310m2），覆盖整个物料堆存区。在机制砂中间仓上方设伞状雾化喷淋装置（尺寸5m×5m，4个喷头，喷雾覆盖面积约为28m2），机制砂锤式破碎机入料口上方设伞状雾化喷淋装置（1个喷头，喷雾覆盖面积约为7m2）。共设置345个喷头，可覆盖整个物料堆存区及各产尘点。机制砂振动筛上方设有喷淋水管网，喷淋区域将筛网全部覆盖。各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门。厂区内配置专用供水井，安装水表计量用水量，同时供水管路采取保温、电伴热措施确保冬季正常使用。 c、颚式破碎机、锤式破碎机、筛分设备全部位于封闭的生产车间内；转运皮带位于封闭车间内，转运皮带全部封闭。 d、在厂区北侧大门旁设置洗车台，要求长3.7m，宽2.5m。运输车辆在出厂前在洗车台处将车体表面的尘土洗干净，冲洗平台下部设置集水沟，沟底向排水口方向设2%流水坡度，沉淀池设置在洗车平台一侧，洗车废水通过坡度自流进入沉淀池，经沉淀后循环使用。 e、厂区地面实现全部绿化或水泥地面硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，洒水强度1L/m2•次，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。 f、原料、产品运输车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。不允许出现敞篷运输或是超载运输。 g、项目主要的运输路径为平青乐公路—乡道—厂前道路，本项目位于乡道的南侧，厂区与乡道间距离约2m，两侧无敏感目标。环评要求厂区至乡道的道路按照三级公路硬化标准建设，路面宽度8m，路面采用水泥混凝土路面硬化。 h、厂区内运输道路、生产车间、成品库房内均安装视频监控设备，并达到联网条件，随时监视粉尘产生情况。 i、除尘器卸灰：除尘器储灰斗安装卸灰阀，螺旋输送机出料，通过13#皮带输送至石渣成品库堆存区，作为产品外售。 项目无组织粉尘产生量约占产品的0.1‰，合计约15t/a，采取上述措施后，可减少粉尘无组织排放97%以上，无组织粉尘排放量约为0.45t/a。根据估算模式SCREEN3预测可知：颗粒物最大落地浓度为0.008575mg/m3，外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。 ②有组织废气（除尘设施） 项目设封闭式生产车间，破碎机及筛分机均位于封闭生产车间内，并配套除尘设施。 a.颚破粉尘、石料中转仓粉尘、一级筛分粉尘、机制砂生产线粉尘 项目破碎机均置于封闭厂房内，颚式破碎机入料口设喷淋，出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理；石料中转仓入料口全封闭，设集尘管路并入厂区除尘系统，中转仓出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理；一级振动筛主体封闭，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理；1#、2#皮带转运落料点全封闭，设集尘管路并入厂区除尘系统；9#、14#皮带转运落料点全封闭，设集尘管路并入厂区除尘系统；机制砂中转仓落料点与皮带全封闭连接，设集尘管路并入厂区除尘系统；机制砂锤式破碎机出料口设集气罩，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理。上述废气引至1套离线脉冲布袋除尘器（材质：涤纶针刺毡，过滤风速：＜0.8m/min）处理后经15m排气筒排放。除尘器设计风量为565000 m3/h，除尘器的除尘效率为99%，类比同类型企业，粉尘产生浓度为2000mg/m3。处理后粉尘排放浓度为20mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 b. 石渣加工生产线锤破粉尘、二级筛分粉尘 项目石渣加工生产线设有锤式破碎机2台、二级振动筛2台，置于封闭生产车间内，锤式破碎机入料口、出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理；二级振动筛主体封闭，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理；1台锤式破碎机和1台二级振动筛产生的含尘废气通过收尘管道引至1套离线脉冲布袋除尘器（材质：涤纶针刺毡，过滤风速：＜0.8m/min），除尘效率为99%，废气处理后经1根15m排气筒排放，除尘器设计风量为30000 m3/h，共设置2套。类比同类型企业，粉尘产生浓度为2000mg/m3。处理后粉尘排放浓度为20mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 表13 项目有组织废气治理情况 污染源 设计风量 （m3/h） 总风量 （m3/h） 除尘 效率 排放量（t/a） 排放浓度 （mg/m3） 石渣生产线 颚式破碎机出料 8000 56500 99% 8.388 20 1#、2#皮带转运落料点 2000 中转仓 入料 3000 出料 3000 一级振动筛×2 入料 7500 出料 8000 9#、14#皮带转运落料点 1500 机制砂生产线 中转仓出料 2000 锤式破碎机出料 6000 石渣生产线 锤式破碎机 入料 7000 30000×2 出料 8000 二级振动筛 入料 7000 出料 8000 2 声环境影响分析 本项目产噪设备主要为破碎机、振动筛、捞砂机、脱水筛、板框压滤机、除尘风机、泵类等设备运行时产生的噪声，源强75～100dB（A）。项目将各生产设备均置于封闭的生产车间内，车间为0.5m基础墙+单层彩钢结构，可降噪15dB(A)，振动设备加装减震基础，可降噪5dB(A)。主要噪声源及治理措施见表14，噪声污染源距车间四墙距离见表15，产噪单元距厂界距离见表16。 表14 噪声源及治理措施一览表 噪声源 数量 台(套) 源强 dB(A) 发声 特性 运行 时间 行时间 治 理 措 施 降噪效果 颚式破碎机 1 100 连续 12h/d 封闭厂房内，底部加装减震基础， 降噪20dB(A) 锤式破碎机 3 100 连续 12h/d 振动筛 5 85 连续 12h/d 捞砂机 1 80 连续 12h/d 脱水筛 1 80 连续 12h/d 板框压滤机 1 80 连续 12h/d 泵类 3 75 连续 12h/d 除尘风机 3 90 连续 12h/d 表15 噪声源距车间四墙距离 单位：m 噪 声 源 车间东墙 车间南墙 车间西墙 车间北墙 颚式破碎机 88 0 18 15 锤式破碎机 28 3 61 5 振动筛 8 3 41 3 捞砂机 13 3 76 15 脱水筛 10 3 79 15 板框压滤机 45 3 44 15 泵类 30 2 46 15 除尘风机 30 17 35 1 表16 产噪单位距厂界距离 单位：m 产噪单元 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间 16 65 18 80 噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）附录A中工业噪声预测计算模式进行预测。 ⑴室内声源等效室外声源计算 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：LP2（T）=LP1（T）－(TL+6) 式中：TL—隔墙（或窗户）倍频带的隔声量，dB。 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：LP1i（T）—靠近维护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： LP2i(T)=LP1i(T)－(TLi+6) 式中：LP2i（T）—靠近维护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—维护结构i倍频带的隔声量，dB。 然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级： 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑵噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti； 第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：ti—在T时间内i声源工作时间，S； tj—在T时间内j声源工作时间，S； T—用于计算等效声级的时间，S； N—室外声源个数； M—等效室外声源个数。 ⑶预测值的计算 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb—预测点的背景值，dB(A)。 预测结果见表17。 表17 噪声预测结果一览表 单位：dB(A) 预测点 贡献值 标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 52.1 0 60 50 达标 达标 南厂界 49.3 0 达标 达标 西厂界 51.7 0 达标 达标 北厂界 47.5 0 达标 达标 庄窠村 37.8 0 达标 达标 由表17可知，拟建项目投产后产噪设备对各厂界的噪声贡献值为昼间47.5～52.1dB(A)，夜间不生产，厂界噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值要求。项目对东侧敏感点—庄窠村噪声贡献值为37.8 dB(A)，项目噪声对其影响较小。 3 废水影响分析 本项目厂区不设食堂、宿舍、洗浴等生活设施，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏，日常盥洗废水就地泼洒抑尘，不外排。因此无废水产生及排放。项目喷淋用水全部蒸发不外排，项目生产废水主要为洗砂废水和车辆冲洗废水。 洗砂废水产生量约13.1m3/d，出厂车辆清洗产生的洗车废水1.4m3/d，主要污染物成分为SS，洗车废水经沉淀池沉淀后进入清水池，回用于车辆清洗；洗砂废水经储水罐沉淀后，最终全部回用于生产，不外排。 防渗措施：厂区地面全部绿化或硬化处理，生产车间清水池、洗车装置的沉淀池和清水池均采用C30P8的抗渗混凝土，避免废水下渗对地下水造成影响。 4 固体废物 本项目固体废物主要为板框压滤机产生的污泥，洗车废水沉淀池产生的污泥，废矿物油以及职工生活垃圾。 职工产生的生活垃圾产生量为0.42t/a，集中收集，由环卫部门定期清运。 板框压滤机产生的污泥量为1500t/a，在车间内存放，定期外售制砖厂做原料。洗车废水沉淀池产生的污泥量为0.5t/a，定期由吸污车抽走，外售制砖厂。 本项目润滑油和液压油年用量约为0.25t/a，废润滑油和废液压油产生量为0.025t/a（按其使用量的10%计）。 上述废润滑油、废液压油均属废矿物油，根据《国家危险废物名录》（2016年），废润滑油、废液压油属于HW08，废物代码分别为900-217-08、900-218-08，将废矿物油收集后采用专用容器贮存（容器内必须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间），采用专用工具运至危废间暂存，定期交由有资质的公司进行处置。其储存、转移和处理途径需遵守国家有关危险废物储存、转移及处理的相关规定。要求如下： ⅰ危险废物的储存 须设置专门的危险废物储存设施进行储存，并设立危险废物标志；或委托具有专门危险废物储存的单位进行储存，储存期限不得超过国家规定。 装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不得破损、变形、老化，能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有标签。 危废间防风、防雨、防晒、防渗漏。 ⅱ危险废物的处理 危险废物委托有资质单位处理。 本环评对危废的储存和处置提出以下要求： 项目设立1间危废间，位于厂区西侧大门的南侧，面积4m2（尺寸2m×2m），最大储存量为0.2t（项目危险废物产生量为0.025t/a，可满足储存要求），彩钢结构，并且地面及裙角作防渗防腐处理，内壁设改性沥青防渗层+涂环氧树脂防渗层，防渗系数≤10-10cm/s，要求做到防风、防雨、防晒、防渗漏。在储存间外设立危险废物标志，最后委托有资质的单位按照相关规定对危险废物进行处理。 危险废物处理措施和处置方案满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的要求。 根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目危险废物汇总表见表18，危险废物贮存场所(设施)基本情况见表19。 表18 项目危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 0.025 破碎、筛分设备 液态 润滑油 石油类 3个月 毒性 易燃性 废矿物油收集在密闭容器内，存放在危废间内，定期交有资质单位处理 2 废液压油 900-218-08 液态 液压油 石油类 3个月 表19 项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表 序号 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地 面积 贮存 方式 贮存 能力 贮存 周期 1 危废间 废润滑油 HW08废矿物油与含矿物油废物 900-217-08 厂区西侧大门南侧 4m2 专用容器贮存 0.2t 一年 废液压油 900-218-08 项目周边有资质的危险废物处置单位分布情况见表20。 表20 危险废物处置单位分布情况 序号 单位名称 经营地址 经营废物类别 利用或处置能力 许可证 编号 许可证 有效期 1 迁安市志诚润滑油有限公司 迁安市杨店子镇朱官营村东 HW02、HW03、HW04（除 263-001-04、263-004-04、263-005-04 外）、HW05（除 201-001-05外）、HW06、HW07、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW16、HW17（除336-067-17、336-068-17、336-069-17、336-101-17外）、HW23、HW32、HW33、HW34、HW35、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45（除261-080-45、261-081-45、261-082-45外）、HW46、HW49（900-039-49、900-041-49）、HW50（261-151-50、261-152-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50、275-009-50、276-006-50） 焚烧处置危险废物7920吨/年、综合利用废矿物油（HW08，非特定行业）20000 吨/年 冀危许 200808号 14.05-19.05 2 唐山市南堡开发区宇洋达污油水处理限公司 唐山市南堡开发区污水处理厂西侧 HW08（900-249-08其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油） 10000 吨/年 冀危许 201507 号 16.10-21.10 3 唐山优艺胜星再生资源有限公司 唐山市古冶区资源枯竭城区转型接续产业聚集区（东区） 废矿物油（HW08 900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08） 30000 吨/年 冀危许 201508 号 16.01-21.01 4 唐山市国贸润滑油脂有限公司 唐山市丰润区新军屯开发区 废矿物油（HW08 900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08） 1200 吨/年 冀危许 201103 号 16.04-21.04 5 乐亭县海畅环保科技有限公司 乐亭县临港产业聚集区 2016 版国家危险废物目录：综合利用类别：HW08 废矿物油与含矿物油废物900-249-08（特指船舶污油水）；HW08废矿物油与含矿物油废物 900-199-08（油泥除外）、900-203-08、900-209-08（废石蜡除外）、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08。焚烧处置类别：HW02 医药废物，HW03 废药物、药品，HW04 农药废物， HW06 废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08 废矿物油与含矿物油废物，HW09油水、烃/水混合物或乳化液，HW11 精蒸）馏残渣，HW12 染料、涂料废物，HW13 有机树脂类废物，HW16 感光材料废物，HW39 含酚废物，HW40 含醚废物，HW49其他废物（除 309-001-49、900-040-49、900-044-49、900-045-49 外）。 综合利用规模：HW08900-249-08，50000 吨/年；HW08 900-199-08、900-203-08、900-209-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08， 10000 吨/年。焚烧处置规模： 7500 吨/年。 冀危许 201606 号 17.04-22.04 综上，固废对环境影响较小。 5防护距离 ⑴大气环境防护距离分析： 采用环境保护部环境工程评估中心环境质量模拟重点实验室发布的大气环境防护距离计算程序（Ver1.1）进行模拟计算，本项目大气污染物主要产生于生产车间和石渣成品库，参数见表21。 表21 面源参数表 面源类别 面源有效高度（m） 面源宽度（m） 面源长度（m） 污染物排放速率（t/a） 评价标准（mg/m3） 石渣成品库 生产车间 12 54 89 0.6 0.9 计算结果显示，面源无超标点，因此环评认为，本项目可不设大气环境防护距离。 ⑵卫生防护距离 对于无组织排放的工艺废气，可按照《制定大气污染物排放标准的技术方法》中的计算方法确定卫生防护距离，计算公式如下： 式中：Cm——污染物的标准浓度限值，mg/m3； L——工业企业所需卫生防护距离，m； r——有害气体无组织排放源所在单元的等效半径，m； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次； Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平。 工业企业的卫生防护距离主要是按工业企业有害气体无组织排放量来确定的。《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》中规定：“凡不通过排气筒或通过15米高度以下排气筒的有害气体排放，属无组织排放”。本项目中，原料库、厂房内产生的粉尘属无组织排放，以粉尘排放源来计算其卫生防护距离。计算参数及计算结果见表22。 表22 本项目无组织排放废气卫生防护距离及计算参数 污染源 污染物名称 排放速率（kg/h） 面源 一次浓度最高标准限值（mg/m3） 卫生防护距离 长度 （m） 宽度 （m） 有效高度（m） 计算值（m） 提级后的值（m） 石渣成品库 生产车间 颗粒物 0.125 89 54 12 0.9 3.324 50 由上表可知本项目卫生防护距离为50m。本项目无组织颗粒物主要产生部位是生产车间和成品库。本项目距最近敏感点东侧庄窠村208m，项目成品库距最近敏感点东侧庄窠村约215m，满足防护距离要求。 6总量控制分析 本项目无燃料燃烧，无废水排放，COD、NH3-N、SO2、NOx 的排放量均为0t/a。颗粒物的排放量为8.748t/a。项目建设前后主要污染物排放量变化情况见表23。 表23 建设前后主要污染物排放量变化情况 单位：t/a 类别 污染物 原有项目排放量 本项目 以新代老削减量 扩建后总排放量 建设前 后增减量 废气 颗粒物 1.8 8.388 1.8 8.388 6.588 废水 COD 0 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 0 固废 0 0 0 0 0 根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污 染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。计算依据如下： ⑴计算依据 颗粒物执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2限值要求：物料处理输送过程、磨机、干燥机、石灰仓、包装机和其它通风生产设备颗粒物：30mg/m3； ⑵计算过程 本项目废气量为41940万m3/a，计算过程如下 颗粒物总量控制指标=30mg/m3×41940万m3/a×10-9 =12.582t/a 因此建议总量控制指标为：SO2 0t/a、NOx 0t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a、颗粒物12.582t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内 容 类 型 | 排 放 源 （编号) | 污 染 物 名 称 | 防 治 措 施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 物料入料、转运、成品储存、装车 | 颗粒物 | 封闭生产车间，受料棚、产品皮带最终落料点、石渣堆存区、机制砂中间仓入料口、机制砂锤破入料口、机制砂振动筛设雾化喷淋装置 | 达标排放 |
|  | 颚破、中间仓、一级筛分、皮带转运点 | 颗粒物 | 集气罩/集尘管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒排放 |  |
|  | 二级锤破、二级筛分 | 颗粒物 | 集气罩/集尘管+脉冲布袋除尘器+15m排气筒排放 |  |
| 水 污 染 物 | 洗车废水 | COD SS | 沉淀池沉淀后回用于洗车 | 不排放 |
|  | 洗砂废水 |  | 沉淀后回用于生产 |  |
| 固 体 废 物 | 板框压滤机 | 泥砂 | 集中收集外售制砖厂 | 不排放 |
|  | 洗车废水沉淀池 | 污泥 |  |  |
|  | 生产设备 | 废润滑油 | 专用容器储存，暂存危废间，定期交有资质单位处理。 |  |
|  |  | 废液压油 |  |  |
|  | 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
| 噪 声 | 生产设备均布置在封闭车间内并加装减震基础，生产车间为0.5m基础墙+单层彩钢结构，夜间不生产，厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。项目对东侧敏感点—庄窠村噪声贡献值为37.8 dB(A)，项目噪声对其影响较小。 |
| 其 它 |  |
| 生态保护措施及预期效果 |
| “三同时”环保设施验收一览表 项目 治理对象 治理措施 数量 处理 能力 处理 效率 验收标准 投资万元 备注 废 气 石渣加工生产线 颚式破碎机出料口 颗粒物 出料口设集尘罩 废气引至1套离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 1套 565000 m3/h 99% 参照《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值中颗粒物≤30mg/m3的要求。 10 新增 1#、2#皮带转运落料点 全封闭，设集尘管 中间仓 入料口全封闭，设集尘管 出料口与皮带封闭连接，设集尘管 一级振动筛 入料、出料口设集尘罩 9#、14#皮带转运落料点 入料、出料口设集尘罩 机制砂生产线 中间仓出料口 出料口与皮带封闭连接，设集尘管 锤式破碎机出料口 出料口设集尘罩 石渣加工生产线 锤式破碎机 入料、出料口设集尘罩 废气引至1套离线脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 2套 30000 m3/h 1台原有 1台新增 二级振动筛 入料、出料口设集尘罩 其他 ①物料存储、转运、加工均在室内完成，禁止物料露天存储。 参照《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）作业场所厂（场）界外10m处颗粒物无组织排放限值要求 （1.0 mg/m3） 参照《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号） 5 部分新增 ②受料仓位于受料棚内，受料棚进深8m，上方设雾化喷淋装置，颚式破碎机入料口设雾化喷淋装置，石渣皮带下料终端处分别设雾化喷淋装置；机制砂中转仓入料口和锤破入料口上方设雾化喷淋装置。石渣成品库产品堆存区上方设置雾化喷淋装置，覆盖整个物料堆存区域。厂区内配置专用供水井，安装水表计量用水量，同时供水管路采取保温、电伴热措施确保冬季正常使用。 ③所有转运皮带全封闭。 ④在厂区北侧大门旁设置洗车台，运输车辆在出厂前在洗车台处将车体表面的尘土洗干净，冲洗水经平台下部的集水沟最终汇入沉淀池内，冲洗水经沉淀后循环使用。 新增 ⑤厂区地面实现全部绿化或水泥地面硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘。 扩建 ⑥原料、产品运输车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度。不允许出现敞篷运输或是超载运输。 原有 ⑦厂区至乡道之间路面按三级公路标准建设（宽8m）。 原有 ⑧厂区内运输道路、生产车间、成品库内均安装。视频监控设备，达到联网条件，随时监视粉尘产生情况。 ⑨除尘器储灰斗安装卸灰阀，采用螺旋输送机经13#皮带直接输送至成品库，作为产品外售。 原有 废水 洗车废水 经沉淀池沉淀后回用于车辆清洗，不外排。 -- 3 新增 洗砂废水 经储水罐沉淀后回用于生产，不外排。 -- 固废 危险 废物 废矿物油装于专用容器中，塑料桶贴有危废标签，存入危废间内贮存，定期交有资质单位处理。危废间面积约4m2，设置标识，地面与裙角作防腐防渗处理，底层采用10cm防渗混凝土，表层2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10cm/s。 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单 1.5 新增 一般固废 板框压滤机产生的泥砂和洗车废水沉淀池产生的污泥定期外售制砖厂做原料 《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2001）及修改单 -- 生活 垃圾 生活垃圾由环卫部门统一收集，送垃圾填埋场处理。 － -- 噪 声 生产设备安装在封闭生产车间内，振动设备底部加装减震基础。夜间不生产。 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区 0.2 总计 占总投资的56.28% 19.7 |

结论与建议

一 结论 1 产业政策 项目属于《产业结构调整目录（2011年本）》（2013修正）中鼓励类“第三十八条：环境保护与资源节约综合利用：15 “三废”综合利用及治理工程”，符合国家有关法律、法规和政策规定。建设项目符合国家的产业政策。 2 厂址选择的合理性分析结论 本项目位于滦县响嘡镇庄窠村西，项目在现有厂区内建设，不新增占地，不改变现有用地性质。项目选址不涉及基本农田保护区、地质公园、重要湿地、天然林、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区域。项目防护距离为50m，本项目厂界距最近敏感点东侧庄窠村208m，满足防护距离要求。项目投产后对区域环境质量影响较小，项目选址合理。 3环保措施可行性分析结论 ⑴废水 本项目生产用喷淋水全部蒸发，洗车废水经沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；洗砂废水经储水罐沉淀后回用于生产，不外排；厂区不设食堂、宿舍、洗浴设施，厕所为防渗卫生旱厕，定期清掏，日常盥洗废水就地泼洒抑尘，不外排。因此无废水排放。 ⑵废气 ①设置彩钢结构的封闭生产车间、成品库。受料仓位于受料棚内，受料棚进深8m，生产设备均位于生产车间内、产品堆存于成品库内，物料在室内存储、转运、装卸。禁止物料露天堆存。原料受料棚、颚式破碎机入料口、产品皮带落料处设雾化喷淋装置，此外，整个产品堆存区设置雾化喷淋装置。机制砂中转仓入料口和锤破入料口上方设雾化喷淋装置。厂区内配置专用供水井，安装计量设施，同时供水管路采取保温措施确保冬季正常使用。所有转运皮带设置在封闭车间内，转运皮带全封闭。在厂区入口旁设置洗车装置，运输车辆在出厂前在洗车装置处将车体表面的尘土洗干净，冲洗水经平台周围的集水沟最终汇入沉淀池内，冲洗水经沉淀后循环使用。厂区地面实现全部绿化或水泥地面硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘。厂区至乡道之间道路按三级公路硬化标准硬化。厂区内运输道路、生产车间、产品库内均安装视频监控设备，随时监视粉尘产生情况。原料、产品运输车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度。不允许出现敞篷运输或是超载运输。除尘器储灰斗安装卸灰阀，螺旋出灰机出料，输送至产品堆存区，作为产品外售。采取措施后，粉尘外排浓度能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表3 颗粒物无组织排放浓度1.0mg/Nm3的要求。 ②项目破碎机均置于封闭厂房内，颚式破碎机入料口设喷淋，出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理；石料中转仓入料口全封闭，设集尘管，出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理；一级振动筛主体封闭，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理；1#、2#皮带转运落料点全封闭，设集尘管；9#、14#皮带转运落料点全封闭，设集尘管；机制砂中转仓落料点与皮带全封闭连接，设集尘管；机制砂锤式破碎机出料口设集气罩，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理。上述废气引至1套离线脉冲布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。 项目石渣加工生产线设有锤式破碎机2台、一级振动筛和二级振动筛各2台，置于封闭生产车间内，锤式破碎机入料口、出料口上方设集尘罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与下料皮带弹性软封闭处理；二级振动筛主体封闭，预留进、出料口；筛面和落料口上方分别设集气罩，通过除尘管路并入厂区除尘系统，集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理；1台锤式破碎机和1台二级振动筛产生的含尘废气通过收尘管道引至1套离线脉冲布袋除尘器，废气处理后经1根15m排气筒排放。共设置2套。 处理后颗粒物排放浓度为20mg/m3，能够满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）以及表4排气筒最低允许高度（15m且高于本体3m）的要求。 ⑶噪声 各产噪设备安装在封闭生产车间内，车间为0.5m基础墙+彩钢结构，振动设备加装减震基础，噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准限值。对环境影响较小。 ⑷固体废物 沉淀池污泥定期由吸污车抽走送制砖厂制砖，板框压滤机产生的泥砂，定期外售制砖厂；废矿物油暂存于危废间内，定期交有资质单位处理；职工产生的生活垃圾集中收集，由环卫部门定期清运。固废得到妥善处置。 4 防护距离 本项目卫生防护距离为50m，项目成品库和生产车间50m范围内无环境敏感点，满足防护距离的要求。 5总量控制 本项目建议总量控制指标为：COD：0t/a，NH3-N：0t/a；SO2 0t/a、NOx 0t/a、颗粒物12.582t/a。 工程项目可行性结论 综上所述，项目符合国家产业政策，厂址选择合理，环保措施可行。只要切实落实设计和环评规定的各项污染治理措施和评价中提出的建议，并做到“三同时”，从环境保护角度考虑是可行的。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污 口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目生产的污染及对环境造成的影 响， 应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应 选下列1－2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响 评价技术报告导则》中的要求进行。

# Text boxes

自备井

60.39

2.9

受料棚喷淋-11.25

振动筛喷淋水0.7

16

11.25

进入产品，最终蒸发

清水池

储水罐

13.1

捞砂机、脱水筛-0.1

0.5

14.8

进入产品最终蒸发

道路喷洒-6

6

污泥

0.5

1.1

清水池

0.35

1.75

车辆冲洗-0.35

沉淀池

1.4

1.4

颚破入料口喷淋-11.25

11.25

石渣皮带落料点喷淋-7.5

7.5

生活用水-0.028

0.14

0.112

泼洒抑尘

机制砂中转仓、锤破入料口喷淋-3

3

压滤机

13.6

3

10.6

2.5

石渣库成品堆存区喷淋-18

18

受料棚

一级破碎（≤10cm）

自卸式汽车卸料

一级筛分

二级破碎（≤8cm）

二级筛分

1～3cm

废气、噪声

废气、噪声

废气、噪声

废气、噪声

原料

1#皮带机

噪声

2#  3#

1～3.5cm

<2cm

6#

5#

4#

≤0.5cm

1～2cm

7#

9#

给料机

0.5～1cm

8#

注：      集气罩安装位置             雾化喷淋装置安装位置

成品库

受料棚

颚破（≤10cm）

自卸式汽车卸料

锤破（≤8cm）

1～3cm

原料

3#

1～3.5cm

11#

≤0.5cm

1～2cm

12#

14#

给料机

0.5～1cm

13#

一级筛分

二级筛分

<3cm  10#

中转仓

1#、2#

一级筛分

二级筛分

8#

7#  ＞3.5m

锤破（≤8cm）

＞3.5m  6#

4#

5#

9#

注：      集气罩安装位置             雾化喷淋装置安装位置

加粗部分为本项目新增设备

废气

废气 噪声 固废

废气

废气 噪声 固废

≤0.5cm石渣

15#

废气 噪声 固废

废气

中转仓

16#

17#

噪声

锤破

振动筛

溜槽

水

噪声 固废

清水池

储

水

罐

捞砂机

水

水

18#

噪声 固废

脱水筛

污泥

19#

水

噪声 固废

板框压滤机

机制砂成品库

0.3～0.5cm

≤0.3cm

注：      集气罩安装位置             雾化喷淋装置安装位置

物料走向                    水走向