建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：唐山东盛建筑安装工程有限公司混

凝土搅拌站水泥制品项目

建设单位(盖章)：唐山东盛建筑安装工程有限公司

混凝土搅拌站

编制日期：2019年4月

国家环境保护总局制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站水泥制品项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站 |
| 法人代表 | 张来合 | 联系人 | 张来合 |
| 通讯地址 | 滦县响嘡镇田疃村 |
| 联系电话 | 13582501002 | 传 真 |  | 邮政编码 | 064103 |
| 建设地点 | 滦县响嘡镇田疃村唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站厂区内 |
| 立项审批部门 | 滦州市发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2019]23号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3021水泥制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 9999.9m2 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 3000 | 其中环保投 资（万元） | 110 | 环保投资占 总投资比例 | 3.67% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 “唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站水泥制品项目”于2018年3月20日由滦县发展改革局备案，备案编号：滦发改备字 [2018]50号；并于2018年8月9日得到唐山市环境保护局滦县分局批复，批复文号：滦环表[2018]179号；原环评中原料碎石、石粉均外购成品，在实际建设过程中企业拟建设一条石子破碎生产线，外购石子经破碎、筛分后得到碎石、石粉，作为原料。企业生产工艺与原料均发生变更，滦州市发展改革局于2019年3月13日重新出具企业投资项目备案信息，备案编号：滦发改备字[2019]23号。 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站位于滦县响嘡镇田疃村，公司拟投资3000万元建设水泥制品项目。建设石子破碎生产线一条，生产的碎石、石粉供本企业自用，不外售；建设水泥墙砖生产线二条，年产1.2亿块；建设水泥地砖生产线二条，年产36万平方米。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站于2019年3月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 3、项目概况 （1）项目名称：唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站水泥制品项目； （2）建设单位：唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站； （3）建设性质：新建； （4）法人代表：张来合； （5）占地面积：本项目在唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站厂区内建设，厂区总占地面积22942.1 m2，本项目为厂区北侧预留用地，本项目占地面积15亩，建筑面积6800m2； （6）项目投资：本项目总投资3000万元，环保投资110万元，占总投资3.67%； （7）建设规模：建设石子破碎生产线一条，生产的碎石、石粉供本企业自用，不外售；建设水泥墙砖生产线二条，年产1.2亿块，建设水泥地砖生产线二条，年产36万平方米。 表1 产品方案一览表 名称 主要产品规格 单位：mm 规模 水泥墙砖 110×60×20 1.2亿块 水泥地砖 200×100×50 36万m2 （8）建设内容：主要建设原材料库2200平方米、生产车间2200平方米、半成品养生车间2400平方米。主要原料：石子（经破碎、筛分生产石粉、碎石）、粉煤灰、水泥等。主要购置破碎机、振动筛、制砖主机、送板机、自动上板机、叠板机等设备40台套，配套建设道路、供电、供水、环保设施。主要工程内容见表2。主要生产设备一览表见表3。 表2 主要工程内容一览表 工程组成 工程内容 备注 主体工程 1#生产车间 新建2条水泥墙砖生产线，新建2条水泥地砖生产线 2#生产车间 新建石子破碎生产线1条 原材料库 建设1座原材料库，原料石子及破碎好的碎石、石粉均于原材料库内分区存放，建筑面积2200m2 半成品养生车间 建设1座半成品养生车间，主要用于墙砖、地砖的养护，建筑面积2400m2 辅助工程 办公用房 依托现有办公用房 水泥仓 每条生产线配套1座50t水泥仓，共4座 粉煤灰仓 每条生产线配套1座50t粉煤灰仓，共4座 石粉筒仓 每条生产线配套2座15t石粉筒仓（并配套设置3座备用石粉筒仓）；主要用于上料 公用工程 供水 无新增生活用水；生产用水为司家营铁矿采矿废水 供电 用电依托厂内现有1台600KVA变压器，年新增用电20万KWh 供热 生产车间不设取暖设施，冬季办公取暖由电空调提供 环保工程 废气 原料石子及破碎好的碎石、石粉储存于封闭原材料库中，原材料库上部、破碎生产线上料口上方、碎石及石粉落料口处、碎石上料斗上部、石粉上料筒仓上部分别设置雾化喷淋设施（电伴热）；提升斗及皮带输送机均设置封闭廊道；石子破碎生产线设置1套“脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”，2条墙砖生产线共用1套“脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”， 2条地砖生产线共用1套“脉冲布袋除尘器+15m高排气筒”，共设置3套；道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，依托现有洗车平台等；石子采用封闭箱式车辆运输，水泥、粉煤灰采用罐车运输 废水 设备清洗废水排入沉淀池处理后，回用于生产；车辆清洗依托现有洗车平台，洗车废水沉淀后回用于车辆清洗 固废 一般固废妥善处理；废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶均委托有资质单位处理 表3 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 振动给料机 G2D 1 台 — 2 颚式破碎机 PE500×750 1 台 — 3 锤式破碎机 C15×1315 1 台 — 4 筛分机 Y2S 2 台 一台一层，另外一台二层 水泥墙砖生产线设备 5 墙砖制砖机 — 2 套 — 6 搅拌机 0.5m3 2 套 — 7 出砖机 — 2 套 — 8 叠板机 — 2 套 — 9 水泥仓 50t 2 套 筒仓下部均设置3m高支架，总高度17m 10 粉煤灰仓 50t 2 套 11 石粉筒仓 15t 5 套 其中一个备用 水泥地砖生产线设备 12 地砖制砖机 — 2 套 — 13 搅拌机 0.5m3 2 套 — 14 出砖机 — 2 套 — 16 叠板机 — 2 套 — 17 水泥仓 50t 2 套 筒仓下部均设置3m高支架，总高度17m 18 粉煤灰仓 50t 2 套 19 石粉筒仓 15t 6 套 4用2备 合计 40 台（套） — 本项目构建筑一览表见表4。 表4 项目构建筑物一览表 序号 建构筑物名称 建筑面积m2 建筑类型 备注 1 原材料库 2200（50m×22m×9.5m） 周边为1.5m高钢筋混凝土结构基础，上部为彩钢结构，地面硬化 有效容积为5683.3 m3，容量为9093t 2 1#生产车间 1500（50m×15m×9.5m） 布置2条水泥墙砖生产线；2条水泥地砖生产线 3 2#生产车间 700（61m×11.47m×9.5m） 布置1条石子破碎生产线 4 半成品养生车间 2400（50m×24m×9.5m） 用于半成品养护 5 危废暂存间 4（2m×2m×2m） — 储存废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶，位于原材料库中 6 沉淀池 30m3（5m×4m×1.5m） 钢筋混凝土一体浇筑结构 主要处理设备清洗废水（新建） 7 清水池 22.5m3（5m×3m×1.5m） 合计 6800 项目原材料及能源消耗见表5。 表5 原辅材料及主要设备一览表 项目 名称 耗用量 单位 存储方式 备注 原辅材料 石子 37900.968 t/a 原材料库中分区堆存 均外购，粒径>1.5cm 水泥 13536 t/a 水泥仓 外购成品 粉煤灰 2000 t/a 粉煤灰仓 外购成品 彩色水泥 707.2 t/a 袋装 外购成品 齿轮油 2.0 t/a 原材料库 桶装 润滑油 液压油 其他 水 28098 t/a — 生产用水为司家营铁矿采矿废水 电 20万 kwh/a — 用电依托厂内现有1台600KVA变压器 （9）劳动定员与工作制度：拟建项目需要员工8人，由现有员工中调度，不新增员工，年工作300天；破碎生产线每天2班，每班工作8小时；制砖生产线每天2班，每班工作8小时。 （10）平面布置：拟建项目根据使用功能分为生产区和办公区，厂区大门位于南侧，进门为“混凝土搅拌站100万平方米商品混凝土项目”，厂区北侧为本项目位置，由南向北依次布置原材料库、1#生产车间、半成品养生车间，2#生产车间位于西侧，办公依托现有办公用房，平面布置见附图3。 （11）建设地点 厂址位于滦县响嘡镇田疃村，中心坐标为北纬N39°40'5"，E118°44'56"。本项目东侧为司家营铁矿，南侧隔平清大线为闲置厂房，西侧隔乡村路为司家营铁矿，北侧为司家营铁矿，西北侧为星光加油站。项目东距小司营村760m、大司营村980m，南距田疃村290m、李兴庄村720m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、公用工程 （1）供电 拟建项目用电依托厂内现有1台600KVA变压器，年用电量20万kwh。 （2）供热 拟建项目冬季取暖采用电空调，生产过程供热采用电能。 （3）给、排水 拟建项目无新增劳动定员，所需劳动人员由现有员工中调度，该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕（依托厂内现有旱厕）； 用水主要为雾化喷淋用水、厂区抑尘用水、车辆清洗用水、设备清洗用水、搅拌过程加水及养护用水（部分为设备清洗废水、不足部分补充铁矿采矿废水），生产用水为司家营铁矿采矿废水。 ①给水： 1）抑尘用水：石子储存、上料过程，石粉、碎石储存、上料过程中均会有颗粒物产生，拟建项目采取在原材料库房上部、石子上料斗上部、碎石上料斗上部、石粉上料筒仓上部分别设置雾化喷淋装置（电伴热）喷雾抑尘，喷淋装置抑尘用水量为18m3/d；运输道路抑尘用水量为5.0m3/d。 2）车辆清洗用水：运输车辆清洗用水为20L/辆·次，全年运输2700次，则车辆清洗用水量为0.36m3/d。 3）搅拌过程中加水及设备清洗用水：石粉、碎石、水泥、粉煤灰加入搅拌机过程中，同时喷入水，调节物料含水率，喷入水量为54.1m3/d；在物料搅拌过程中，搅拌机内部粘附一定量的物料，拟建项目每天清洗搅拌机内部，水用量为8.0m3/d（来自司家营铁矿采矿废水）。 4）养护用水：墙砖、地砖养护过程中，需要进行水分养护，定期向墙砖、地砖洒水，用水量为10.0m3/d（其中，8.2m3/d来自司家营铁矿采矿废水，1.8m3/d来自沉淀后的设备清洗废水）。 ②排水 拟建项目雾化喷淋用水、抑尘用水、养护用水全部蒸发损耗；搅拌过程中用水全部进入产品中；车辆清洗废水产生量为0.22m3/d（66m3/a），车辆清洗依托厂区现有洗车平台，废水收集后进入沉淀池沉淀（依托现有沉淀池，4.5m×3.5m×1.2m），最终进入清水池（依托现有清水池，4.5m×3.5m×1.2m），回用于车辆清洗；设备清洗废水产生量为1.8m3/d，废水由管道引入沉淀池沉淀处理后，回用于成品养护；生产废水不外排。水量平衡图见图1。 图1 水量平衡图 单位：m3/d 4、产业符合性 GB8978- 扩建项目属于水泥制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；并已经滦县发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2019]23号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 5、厂址合理性分析结论 本项目在唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站现有厂区内建设，根据滦县国土资源局出具的证明可知，唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站总占地为：22942.1m2；由滦县建设局出具的乡村建设规划许可证（乡字第130223200900029）可知，本项目厂址符合城乡规划要求。 厂址位于滦县响嘡镇田疃村北，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。因此，本项目厂址选择是可行的。 6、三线一单符合性分析 本项目评价区范围内无自然保护区、风景旅游区、文物保护区及珍稀动物保护区等敏感区域；项目能源和资源利用率高、污染物产生量较小，不违背资源利用上线要求；本项目为水泥制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号）的规定，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；符合国家和地方有关产业政策的要求。 表6 “三线一单”符合性分析一览表 序号 产业政策 本项目 结论 1 三线一单 生态保护红线 滦县生态保护红线范围位于滦县西北部山区，东北部及滦河流域。本项目位于滦县响嘡镇田疃村北，厂址周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求 符合 资源利用上线 本项目生产过程中消耗水28098t，电20万kWh；本项目无新增生活用水，生产用水为司家营铁矿采矿废水；本项目不新增新鲜水用量，符合资源利用上限要求 符合 环境质量底线 项目所在区域环境空气为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二类区；声环境为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区；地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准；地表水环境为《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准； 根据滦县2017年环境空气质量可知， PM2.5、PM10、NOX不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，CO、O3、SO2均可满足标准要求；区域内除氟化物有轻微超标外，其余各项监测因子环境质量均满足《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）Ⅲ 类标准，区域地下水环境质量较好；声环境质量均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，声环境质量较好。本项目大气主要污染物为颗粒物，经废气处理设施处理后，均能达标排放；本项目运行后污染物均可达标排放，实际排放颗粒物量较少，对环境质量底线无冲击性影响，环境影响可接受；生产废水循环使用，项目无废水外排，对周边水环境影响很小；符合环境质量底线要求。 符合 负面清单 根据唐山市《全市禁止投资的产业目录（2014年版）》要求，凡国家《产业结构调整指导目录》（2011年修正版）中明确的淘汰类项目一律禁止新建和改造升级，并应按期淘汰；目录中列为限制类项目在全市范围内禁止投资建设（等量置换除外）；禁止投资钢铁冶炼、水泥、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目，新、改、扩建项目实行产能等量或减量置换；禁止投资项目配套的自备燃煤发电项目以及热电联产外的燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到30万千瓦以上的，实施煤炭等量替代后可建设为大容量燃煤发电机组。本项目为水泥制品制造业，符合产业政策。 符合 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 管网工业园区供 合性改善环境（1）现有工程环评、验收情况概况 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站于2009年9月投产，公司位于唐山市滦县响嘡镇田疃村，于2009年编制了《唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站100万平方米商品混凝土项目》环境影响报告表，并于2009年4月20日得到滦县环境保护局批复。于2012年5月1日由滦县环境保护局进行了验收，验收文号为滦环验[2015]007号。企业按时交纳排污费，排污许可证编号为：PWX-130223-0004-18，有效期为2018年1月至2020年1月。 （2）现有工程概况 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站位于唐山市滦县响嘡镇田疃村，现有原材料库1座，封闭搅拌楼2座、办公用房、库房等。现有职工50人，每年生产300天，每天2班，每班8h。年产商品混凝土100万立方米。主要建设内容见下表： 表7 现有工程主要建设内容建设一览表 工程组成 工程内容 备注 主体工程 搅拌楼 现有2座混凝土搅拌站 辅助工程 办公用房 办公楼1座，2层砖混结构 储运工程 原材料库房 现有1座原材料库房，库房内分为石子存放区、砂子存放区 水泥筒仓 现有200t水泥仓4个，200t粉煤灰仓4个 公用工程 供水 生活用水由厂区自备水井提供；生产用水为司家营铁矿采矿废水 供电 用电由本地电网提供，厂内设置1台600KVA变压器，年用电140万KWh 供热 生产车间不设取暖设施，冬季办公取暖由电空调提供 环保工程 废气 碎石、石子、砂子储存于封闭原材料库房中，分区储存；原材料库房上部设置雾化喷淋设施（电伴热）；提升斗及皮带输送机均设置封闭廊道；水泥仓、粉煤灰仓、搅拌机分别设置仓顶除尘器；道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，在厂区出入口处设置洗车平台等措施 废水 设备清洗废水经砂石分离机处理后，排入配套沉淀池，沉淀后的废水回用于生产；车辆清洗废水排入洗车平台配套沉淀池，沉淀后的废水回用于车辆清洗；生活污水用于厂区泼洒抑尘 固废 固废均妥善处理 （3）现有工程主要生产设备见下表： 表8 现有工程主要生产设备一览表 序号 设备名称 设备型号或规格 设备数量（台、套） 1 搅拌设备 HZS-180 2 2 罐车 20t 20 3 铲车 — 2 4 水泥仓 200t 4 5 粉煤灰仓 200t 4 6 砂石分离机 — 1 7 沉淀池 — 3 8 洗车平台 — 1 （4）现有工程主要原辅材料消耗量 现有工程产品主要为商品混凝土，年产100万立方米。主要原辅材料及能源消耗见下表： 表9 现有工程主要原辅材料及能源消耗一览表 项目 名称 耗用量 单位 存储方式 备注 原辅材料 水泥 27 万t/a 水泥仓 均外购，制作混凝土 粉煤灰 40 万t/a 粉煤灰仓 碎石 40 万t/a 于原材料库内分区存放 石子 110 万t/a 砂子 80 万t/a 外加剂 540 t/a 成桶存放于库房中 其他 生活用水 691.2 t/a — 由厂区自备水井提供 生产用水 74938.8 t/a — 司家营铁矿采矿废水 电 140万 kwh/a — 用电由本地电网提供，厂内设置1台600KVA变压器 （4）现有工程环保达标情况： ①废水 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站现有工程用水主要为生活用水和生产用水。生产用水包括搅拌机加水、抑尘用水、设备清洗用水、车辆清洗用水。生活污水用于厂区泼洒抑尘；搅拌机加水进入产品中；抑尘用水全部蒸发损耗；设备清洗废水经砂石分离机处理后，排入沉淀池，回用于生产；车辆清洗废水排入沉淀池，沉淀后的废水回用于车辆清洗；无废水外排。 ②废气 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站现有工程废气为：碎石、石子、砂子卸车、储存、上料过程产生的粉尘，水泥、粉煤灰卸车、上料过程中产生的粉尘，搅拌过程中产生的粉尘。碎石、石子、砂子储存于封闭原材料库房中，分区储存；原材料库房上部设置雾化喷淋设施（电伴热）；提升斗及皮带输送机均设置封闭廊道；水泥仓、粉煤灰仓、搅拌机分别设置仓顶除尘器；道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，在厂区出入口处设置洗车平台等措施。有组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）；厂界无组织颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）。 ③噪声 噪声主要为设备运行产生的噪声，采取“基础减振+厂房隔声”的方式来降低噪声污染。东、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值，南厂界满足4类区环境噪声排放限值。 ④固废 固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，砂石分离机分离出的石子及生活垃圾。除尘灰、分离出的石子分别收集后，作为原料回用于生产；污泥脱水后外运填埋场填埋；生活垃圾由环卫部门收集后统一处理。 （5）现有工程存在问题： 通过现场勘查，各污染物均能达标排放，无与现有工程有关的环保问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”—118°49′45”，北纬39°34′39”—39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 厂址位于滦县响嘡镇田疃村，中心坐标为北纬N39°40'5"，E118°44'56"。本项目东侧为司家营铁矿，南侧隔平清大线为闲置厂房，西侧隔乡村路为司家营铁矿，北侧为司家营铁矿，西北侧为星光加油站。项目东距小司营村760m、大司营村980m，南距田疃村290m、李兴庄村720m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 2、 地形地貌 滦县地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%。 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山 峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北,地面高程 在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面 高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 本区属暖温带半干旱大陆性气候类型，据气象局观测资料：每年4-8 月份风向多为南风及东南风，9 月份至次年3 月份为北风及西北风，一般风力为3 级，最大可达9 级根据《中国气候区划》，滦县属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近26 年年平均气温10.8℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7 月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，多年平均无霜期175 天。滦县多年平均降水量667.5mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带多年平均降水量少近49mm；一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%；降雨年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6～8 月份，占全年降水量的85.68%；降雨年际分配变化大，丰枯悬殊，降水量在383.6mm～1031.6mm，丰年为枯年的2.7 倍。滦县多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12 月至次年3 月，冰厚0.3～0.5m。冻土期11 月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m～0.8m。本区多年平均风速2.4m/s，全年主导风向不明显，最大风频NNW 为9%，年静风频率为2%。 4、水文概况 滦县河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山（海拔2206m）南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河，至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦县，在乐亭南兜网铺注入渤海。 5、区域地质 本区大地构造位置为燕山沉降带的山海关台拱西侧与滦县台褶带的交汇部位，出露地层以太古界和元古界为主，古生界零星出露,地表多被大面积第四系覆盖。本区构造形态极为复杂，主要有：司家营复式倒转向斜，新滦河复式倒转背斜及马城复式倒转向斜、滦河背斜、武山向斜等，断裂构造主要有北东向的青龙河断裂，北北西向的响堂断裂，坨子头断裂等。区内岩浆活动不发育，昌黎岩体在矿区东南部出现，为燕山期中粗粒花岗岩，局部见有零星中酸性脉岩。 6、地质与水文地质概况 按全国地层区划，滦县位于华北地层区燕山分区山海关小区，滦县地层由太古代、元古代、古生代、中生代和新生代组成。县内出露地层简单，新生界第四系分部广泛。新生界第四系的冲积层不整合于古生界地层之上。冲积层最底层部为卵砾石层，成分为石英砂岩、燧石岩、火山岩等。上部为粘土、亚粘土及砂层，最上部为耕植土。滦县的大地构造位置为华北地台东南部遵化～山海关隆起的Ⅳ极构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，到燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。县内的褶皱主要有阳山复背斜的西翼、司营复式向斜、新滦河复式背斜和马城复式向斜。县内断裂构造活动很强，断裂交汇，构造应力集中，有三组八条断裂在境内通过。东西向断裂上有榆山断裂和九百户断裂；北东向断裂有雷庄～山港断裂、山东庄断裂和滦县断裂；北西向断裂有响嘡断裂、坨子头断裂和芝麻山断裂。滦县境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。由长石、石英和云母组成。走向NW3100，规模小，长100～150m，宽3～14m左右，为燕山运动的产物。 7、植被与土壤 滦县土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦县的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31个乡镇。 滦县地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。

# 环境质量状况

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据滦州市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声2类区。根据滦州市的常规监测数据来代表本地的环境质量现状： （1）空气环境质量现状 达标判定：根据河北省生态环境厅发布的《2017年全省环境空气质量排名情况》（2018年2月22日），滦州市2017年综合指数7.90，排名137，首要污染物PM2.5，与上年同期综合指数8.65相比，同比改善0.0%；2017年PM2.5浓度81mg/m3，与上年同期PM2.5浓度78mg/m3相比，同比改善-3.85%；对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单，PM2.5不满足环境空气质量二级标准要求，区域环境空气属于不达标区。 表10 滦州市2017年环境空气质量评价一览表 月份 综合 指数 首要 污染物 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (mg/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 1月 10.71 PM2.5 77.5 1.29 74.8 1.87 3.5 0.88 40.8 0.26 186.5 2.66 131.4 3.75 2月 8.64 PM2.5 65.0 1.08 62.1 1.55 2.5 0.63 66.3 0.41 156.4 2.23 95.6 2.73 3月 7.76 PM2.5 52.1 0.87 69.9 1.75 1.8 0.45 97.0 0.61 133 1.90 76.5 2.19 4月 8.07 PM10 51.7 0.86 62.7 1.57 1.9 0.48 115.4 0.72 166.1 2.37 72.5 2.07 5月 7.26 PM2.5 49.1 0.82 60.4 1.51 1.7 0.43 150.2 0.94 129.3 1.85 60.2 1.72 6月 7.93 PM2.5 51.6 0.86 66.7 1.67 1.9 0.48 176.5 1.10 123.8 1.77 71.9 2.05 7月 6.96 PM2.5 38.6 0.64 57.4 1.44 2.0 0.50 131.8 0.82 100.6 1.44 74.4 2.13 8月 5.76 PM2.5 36.1 0.60 47.0 1.18 2.0 0.50 122.8 0.77 80.8 1.15 54.6 1.56 9月 8.16 PM10 45 0.75 60.6 1.52 2.1 0.53 142.8 0.89 144.7 2.07 84.3 2.41 10月 7.52 PM2.5 40.8 0.68 55.5 1.39 2.2 0.55 72.6 0.45 131.7 1.88 89.8 2.57 11月 7.20 PM2.5 53.2 0.89 50.9 1.27 1.9 0.48 53 0.33 141.3 2.02 77.7 2.22 12月 7.46 PM2.5 61.3 1.02 55.9 1.40 2.1 0.53 44.2 0.28 141.5 2.02 77.8 2.22 均值 - - 51.8 - 60.1 - 2.14 101.18 136.18 - 80.76 - 二级标准 - - 60 - 40 - - - - - 70 - 35 - （2）水环境质量现状 区域地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （3）声环境质量现状 评价区内声环境质量较好，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标及4a类区准要求。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表。 表11 环境保护对象及其保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 人口情况（人） 相对厂界距离 X Y 环境空气 918 0 小司营村 村民 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准及修改单 E 1020 760 1134 -107 大司营村 E 980 980 0 -448 田疃村 S 1050 290 400 -780 李兴庄村 S 1080 720 地下水环境 — — 周边地下水 村庄水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 — — — 声环境 厂界 — 厂界外1m — 东、西、北厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准，南厂界执行4a类区标准 — — —

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单； 表12 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称 取值时间 二级标准限值 单位 PM10 24小时平均 150 μg/m3 PM2.5 24小时平均 75 SO2 1小时平均 500 24小时平均 150 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 臭氧（O3） 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时平均 4 （2）东、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准，南厂界执行4a类区标准， 2类区：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)；4a类区：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期：施工期废气执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中的标准：80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）； （2）营运期：破碎、筛分生产线颗粒物参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2大气污染物最高允许排放限值：颗粒物≤30mg/m3；水泥仓、粉煤灰仓、搅拌机除尘器排气筒颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）； （3）厂界无组织颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）； （4）东、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值，南厂界执行4类区环境噪声排放限值； 2类区：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)；4类区：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)； （5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据《全国主要污染物排放总量控制计划》、《“十三五”主要污染物总量控制规划编制技术指南》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的通知(环发[2014]197号)、《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）等文件的相关要求进行核算，并结合本工程外排污染物特征，确定本项目总量控制因子为：COD、NH3-N、SO2、NOx、颗粒物。 （1）废气： 项目主要废气污染物为：石子储存、上料过程产生的颗粒物，颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机运行过程中产生的颗粒物，碎石、石粉落料、储存及上料过程中产生的颗粒物，水泥、粉煤灰卸车及储存过程中产生的颗粒物，搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 ①破碎、筛分生产线颗粒物参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2大气污染物最高允许排放限值：颗粒物≤30mg/m3，除尘器风机风量为50000m3/h，年运行4800h。 颗粒物：24000万m3/a×30mg/m3×10-9=7.2t/a； ②水泥仓、粉煤灰仓、搅拌机除尘器排气筒颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）；单台除尘器风机风量为4000m3/h，设置2台，年运行4800h。 颗粒物：3840万m3/a×10mg/m3×10-9=0.384t/a； 颗粒物排放核算总量为：7.584t/a； （2）废水： 本项目无新增生活污水；生产废水主要为设备清洗废水、车辆清洗废水，设备清洗废水经沉淀池处理后，废水回用于成品养护；车辆清洗依托厂区现有洗车平台，废水收集后进入沉淀池沉淀，回用于车辆清洗；本项目无废水外排。 （3）总量控制指标： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a；特征污染物：颗粒物：有组织预测排放量0.8268t/a、核算排放量7.584t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站建设石子破碎生产线一条，生产的碎石、石粉供本企业自用，不外售；建设水泥墙砖生产线二条，年产1.2亿块；建设水泥地砖生产线二条，年产36万平方米。碎石、石粉、水泥、粉煤灰按照一定比例配合，搅拌均匀后，作为底料层；面料层外购，底料层、面料层经压制成型后，即得成品，墙砖、地砖生产工艺相同，主要生产工艺流程如下： 一、石子破碎生产线： 图2 工艺流程及排污节点图 （1）原料 本项目原料主要为附近矿山石子（粒径大于1.5cm），外购石子由汽车运输进厂，于原材料库暂存，原材料库上部设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘。本项目建设原材料库1座，规格均为：50m×22m，有效容积为：5683.3m3，主要储存石子及破碎好的碎石、石粉，总容量为9093t，可满足项目35天生产需要。 石子由振动给料机上料，再由封闭皮带输送机运至破碎、筛分工段，在上料过程中由雾化喷淋设施（电伴热）喷雾降尘。 此工段的排污节点为：原料储存、上料过程产生的颗粒物G1（无组织），振动给料机噪声（N1）。 （2）破碎及筛分： 本项目石子破碎系统设计为二级破碎，选择颚式破碎机一台、锤式破碎机一台、筛分机两台。 石子由振动给料机上料，封闭皮带输送机传送至颚式破碎机进行初破，初破后的石子由封闭皮带输送机运输至筛分机进行筛分（二层），筛上粒径大于1.5cm物料返回颚式破碎机重新破碎，中间筛上粒径约为1.0~1.5cm，物料由封闭皮带输送机运输至锤式破碎机进行细破，筛下的物料（粒径约为5~10mm，）直接由封闭皮带输送机运至原材料库暂存。粒径1.0~1.5cm物料进入锤式破碎机细破，细破后的原料由封闭皮带输送机运输至筛分机进行筛分（一层），筛上粒径大于5mm物料返回锤式破碎机重新破碎，筛下粒径约为3mm，直接由封闭皮带输送机运至原材料库暂存。 此工段的排污节点为：颚式破碎机产生的颗粒物G2，筛分机产生的颗粒物G3，锤式破碎机产生的颗粒物G4；颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机噪声N2、N3、N4。 二、墙砖、地砖生产线 图3 工艺流程及排污节点图 （1）原料运输 骨料：骨料（碎石、石粉）由本项目石子破碎生产线生产，储存于原材料。 水泥：主要作为胶凝剂，水泥由罐车运输入厂，散装水泥由罐车上的气化装置，以压缩空气为动力，将罐车的罐体与水泥仓的管道相连，利用罐内外压差输送至水泥仓内，本项目每条生产线配备1个50t水泥仓。 粉煤灰：主要作用为调色，粉煤灰由罐车运输入厂，散装粉煤灰由罐车上的气化装置，以压缩空气为动力，将罐车的罐体与粉煤灰仓的管道相连，利用罐内外压差输送至粉煤灰仓内，本项目每条生产线配备1个50t粉煤灰仓。 （2）上料、计量： 石粉、碎石：石粉由铲车推至石粉筒仓旁，石粉由筒仓内自带斗式提升机将石粉送入筒仓内（每条生产线设置2个石粉筒仓，并配套设置3个备用石粉筒仓，筒仓上方设置电伴热雾化喷淋设施降尘），石粉经称量系统称量后由封闭皮带输送机送入搅拌机中。碎石由铲车直接加入至料斗中，每条生产线配置3个料斗，经称量系统称量后由封闭皮带输送机送入搅拌机中。 水泥、粉煤灰：水泥、粉煤灰在仓内经螺旋输送机输送，通过计量后送至搅拌机中。 水：本项目每条生产线设置1个水罐，容积均为：20t，水由水泵泵入称量箱中，称量后由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机中，主要用于调节物料含水率，冬季采用电加热，防止水结冰。 （3）搅拌：物料按照碎石、石粉、水泥、粉煤灰重量比20：50:25:5配比，并加水将含水率调至约5%-8%，搅拌时间约为1min。 搅拌机工作原理：在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴的搅拌下，受到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料一边相互产生挤压、摩擦、剪切、对流从而进行剧烈的拌和，一边向出料口推移，当物料到达机内的出料口时，各种物料已相互得到均匀地拌和，并具有压实所需要的含水量。 （4）压制成型 生产彩色地砖时，人工将彩色水泥倒入液压制砖机中，采用上下振动形式将彩色水泥加入模具中，面料层约厚3mm。搅拌好的物料经斗式提升机运至液压制砖机中，经加料系统加入模具中，底料层约厚47mm。加好物料后，压制成型，压制压力为500公斤/平方厘米。墙砖不需要彩色面料层，只需加入适量粉煤灰调色。 （5）自然养护及检验 压制成型的水泥地转、水泥墙砖均由人工推车运至半成品养生车间，定期洒水，自然养护7d后，成品经检验合格后装车外售，残次品收集后外售铺路或是填坑。 此工段的排污节点为：水泥、粉煤灰卸车及储存产生的颗粒物G5，碎石、石粉落料、储存及上料产生的颗粒物G6，搅拌机运行过程产生的颗粒物G7；搅拌机、制砖机噪声N5、N6。 其他排污节点： 运输扬尘（G8）；风机类噪声（N7）、空压机噪声（N8）、泵类噪声（N9）；脉冲式布袋除尘器除尘灰（S1）、沉淀池产生的污泥（S2）、机械设备维修过程中产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶（S3）、检验过程中产生的残次品（S4）。 项目产排污情况一览表见表13。 表13 项目产排污情况一览表 污染类型 序号 排污节点 主要污染物 排放特征 治理措施 废气 G1 石子储存、上料过程 颗粒物 间断 封闭车间+雾化喷淋设施（电伴热） G2 颚式破碎机 颗粒物 间断 1#脉冲布袋除尘器+1#15m高排气筒 G3 筛分机 颗粒物 间断 G4 锤式破碎机 颗粒物 间断 G5 水泥、粉煤灰卸车及储存 颗粒物 间断 2#/3#脉冲布袋除尘器+2#/3#15m高排气筒 G7 搅拌机 颗粒物 间断 G6 碎石、石粉上料、储存及落料 颗粒物 间断 皮带落料处、碎石上料斗上方、石粉筒仓分别设置雾化喷淋设施（电伴热）；封闭车间+封闭廊道； G8 运输扬尘 颗粒物 间断 道路硬化、石子采用厢式车运输、水泥及粉煤灰均采用罐车运输、场区地面每天清扫保洁并洒水，依托厂区现有洗车平台 废水 W1 设备清洗废水 SS 间断 沉淀池沉淀后回用于成品养护 W2 车辆清洗废水 SS 间断 依托厂区现有洗车平台，沉淀后回用于洗车 噪声 N1 振动给料机 噪声 间断 厂房隔声、基础减振 N2 颚式破碎机 噪声 间断 N3 筛分机 噪声 间断 N4 锤式破碎机 噪声 间断 N5 搅拌机 噪声 间断 N6 制砖机 噪声 间断 N7 风机 噪声 间断 N8 空压机 噪声 间断 N9 水泵 噪声 间断 固体废物 S1 脉冲布袋除尘器 除尘灰 间断 作为原料，回用于生产 S2 沉淀池 污泥 间断 作为原料，回用于生产 S3 机械设备维修 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶 间断 委托有资质的单位处理 S4 检验 残次品 间断 外售铺路或是填坑

主要污染工序： 1、施工期主要污染物工序 （1）废气：施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地产生的二次扬尘。 （2）废水：施工设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员少量生活污水。 （3）噪声：产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等。 （4）固废：建筑垃圾及生活垃圾。 2、营运期主要污染工序 （1）废气：废气污染源为石子储存、上料过程产生的颗粒物，颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机运行过程中产生的颗粒物，碎石、石粉落料、储存及上料过程中产生的颗粒物，水泥、粉煤灰卸车及储存过程中产生的颗粒物，搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 （2）废水：废水为搅拌机清洗废水、车辆清洗废水。 （3）噪声：主要噪声源为振动给料机、颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机、搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声。 （4）固废：固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，机械设备维修产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶及检验产生的残次品。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石子储存、上料，碎石、石粉落料、储存、上料 | 颗粒物 | 0.08kg/h，0.193t/a | 0.032kg/h，0.077t/a |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 1#排气筒 | 颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机 | 颗粒物 | 1400mg/m3，336t/a | 1.4mg/m3，0.336t/a |
|  | 2#排气筒 | 水泥仓、粉煤灰仓 | 颗粒物 | 1500mg/m3，0.9t/a | 1.5mg/m3，0.0009t/a |
|  |  | 搅拌机 | 颗粒物 | 4052mg/m3，78.0t/a | 4.052mg/m3，0.078t/a |
|  | 3#排气筒 | 水泥仓、粉煤灰仓 | 颗粒物 | 1500mg/m3，0.9t/a | 1.5mg/m3，0.0009t/a |
|  |  | 搅拌机 | 颗粒物 | 4052mg/m3，78.0t/a | 4.052mg/m3，0.078t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.64 t/a | 0.256 t/a |
| 水 污 染 物 | 设备清洗、车辆清洗（2.02m3/d） | SS | 3000mg/L 1.818t/a | 0t/a |
| 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 493.3062t/a | 集中收集后，回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 11.0t/a | 脱水后外运填埋场填埋 |
|  | 机械设备维修 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 0.2t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  |  | 废油桶 | 20个/a |  |
|  | 检验 | 残次品 | 3t/a | 外售铺路或是填坑 |
| 噪 声 | 拟建项目营运期噪声主要为振动给料机、颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机、搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、西、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值，南厂界可满足4类区环境噪声排放限值。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 拟建项目位于唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站厂区内，用地性质为工业用地。厂区周边无珍稀物种及被保护生物存在，项目建设过程中对自然生态系统影响较小。拟建项目主要建设原材料库、生产车间、半成品养生车间等，施工期间因土石方工程和建筑材料使用等，将会对大气环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。因此，工程建设不会对该区域整体的生态质量及生态系统的完整性造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，施工期对周围环境的影响主要为施工期产生的扬尘、施工期噪声、施工期废水和施工期固体废物以及施工期生态影响。 1、施工期大气环境影响分析： 施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地将产生二次扬尘。为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设单位严格执行《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，对本项目施工期提出以下要求： ①施工现场封闭管理。施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙)，实施全封闭管理。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡(围墙)整洁、美观。 ②施工现场道路和作业场地硬化。施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面必须采用混凝土或硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ③施工现场土方和裸露场地覆盖。施工现场非作业区的土地和集中堆放的土方，必须采取严密覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ④出入车辆冲洗。施工现场必须建立车辆冲洗制度，出入口处配备车辆冲洗装置，设置排水、泥浆沉淀池等设施，配备专职人员负责对进出的所有车辆进行冲洗保洁，严禁带泥上路。 ⑤施工现场洒水清扫及建筑垃圾处理。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备喷淋喷雾等洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑥土石方作业。土石方作业过程中要洒水、喷淋、喷雾降尘，控制尘土飞扬，避免扬尘污染。拆除作业时，应在四周设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，严禁敞开式拆除。拆除现场的建筑垃圾及时清运，不能及时清运的，要集中堆放，严密覆盖。 ⑦建筑主体封闭和材料覆盖。建筑主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网应保持干净、整洁、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置。 采取以上措施后，施工场界颗粒物可满足河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）表1中的标准：80μg/m3（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值）；当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150µg/m3时，以150µg/m3计。因此施工期废气不会对周围环境空气敏感点造成明显不利影响，随着施工期的结束，影响也会随之消失，因此对环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要为施工设备冲洗废水和水泥养护废水，主要污染物为泥沙，厂区内设置沉淀池1座，废水沉淀后回用于设备冲洗和水泥养护，或是用于路面泼洒抑尘，废水不外排。因此，不会对地表水产生影响。运营期对沉淀池进行回填。 ②生活污水 生活污水主要为施工人员日常盥洗废水，生活污水主要污染物为COD、SS，水质较简单，用于施工场地的泼洒抑尘，施工期建设旱厕，旱厕定期清掏。施工期无废水外排。因此，不会对周围环境产生明显影响。 3、施工噪声环境影响分析 产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等，噪声级一般在65～100dB（A）之间。为减小施工噪声对周围声环境的影响，建议建设单位采取以下措施：①采用低噪声设备；②施工机械进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作；③合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声设备的使用时间，尽可能避免在同一时间段安排大量强噪声设备同时施工；④施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 距本项目厂界最近村庄为南侧290m处的田疃村，距离较远，且本项目夜间不施工；因此，采取以上措施后，不会对周边环境造成影响。 4、固体废物对环境的影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于抬高地表，无弃土外运。施工过程中产生的少量建筑垃圾可送至建筑垃圾填埋场统一处置。生活垃圾分类处理后由环卫工人统一处理。在装卸、清理建筑垃圾和施工人员生活垃圾时，车辆要采用密闭槽车。固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、施工期生态影响分析 项目不设取土场，临时弃土场位于项目施工场地占地范围内。施工期过程中使原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。建设项目所处区域地势不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可以避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，对改变现有土地扰动可能引发水土流失的现状有利。 综上所述，施工期对周围环境的影响是暂时的，它将随着施工期的结束而消失。但在施工期应严格执行环境管理计划和相应的环保措施，将其对周围环境的影响减至最小。

营运期环境影响分析： 1、营运期大气环境影响分析 废气污染源为石子储存、上料过程产生的颗粒物，颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机运行过程中产生的颗粒物，碎石、石粉落料、储存及上料过程中产生的颗粒物，水泥、粉煤灰卸车及储存过程中产生的颗粒物，搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 ①污染源调查：以厂区西北为坐标原点（0，0） 表14 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 1 1#除尘器排气筒P1 40 27 27 15 1.0 17.693 30 2400 正常工况 0.07 2 2#除尘器排气筒P2 111 -26 27 15 0.3 15.727 30 4800 0.016 3 3#除尘器排气筒P3 84 70 27 15 0.3 15.727 30 4800 0.016 表15 无组织面源参数表 名称 污染源 面源中心坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/ m 与正北夹角º 面源有效排放高度/m 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 1 生产车间、原材料库 30 -30 27 61.47 61 0 9.5 4800 正常工况 0.016 ②评价因子和评价标准 表16 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值（µg/m3） 标准来源 PM10 24小时平均浓度的3倍 450 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（修改单） ③估算模型参数 估算模型参数表见下表： 表17 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -23.1 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 ■是 □否 地形数据分辨率/m 90m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/m — 岸线方向/° — ④Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax，主要污染源估算模型计算结果见表18。 表18 有组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 除尘器排气筒P1 除尘器排气筒P2 除尘器排气筒P3 烟气流量 m3/h 50000 4000 4000 污染物排放速率 kg/h 0.07 0.016 0.016 烟囱几何高度 m 15 15 15 烟囱出口内径 m 1.0 0.3 1.0 评价标准 mg/m3 0.45 0.45 0.45 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 30 30 30 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 11.4 11.4 城市/乡村 — 乡村 乡村 乡村 D10% m 未出现 未出现 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.0276 0.00504 0.0072 Pmax % 6.14 1.12 1.60 出现距离 m 95 95 95 评价等级 － 二级 二级 二级 表19 无组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 生产车间、原材料库 污染源类型 — 颗粒物 污染物排放速率 kg/h 0.016 源的释放高度 m 9.5 面源长度 m 61.47 面源宽度 m 61 评价标准 mg/m3 0.45 D10% m 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.0173 Pmax % 3.83 出现距离 m 52 评价等级 － 二级 ⑤评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表20。 表20 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ⑥评价工作级别确定 综合以上分析，本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）石子储存、上料（G1），碎石、石粉落料、储存及上料（G6），运输扬尘（G8） 无组织颗粒物治理参照《唐山市露天非金属矿环境深度整治实施方案》（唐政字【2016】94号）等采石场整改文件中规定。 ①本项目石子由汽车运输进厂，运输采用箱式车辆，进厂后储存于原材料库中，卸车于封闭的原材料库中进行；破碎好的碎石、石粉于原材料库中分区堆放，皮带下料终端处均设置伞状雾化喷淋装置；原材料库上部、上料斗上部、石粉筒仓上均设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘，雾化喷淋覆盖整个物料堆存区；各产尘点的喷淋管路与主管道相连接并设置单独阀门，运行时开启阀门；厂区内配置专用水箱，安装水表计量用水量，同时供水管路采取保温、电伴热措施确保冬季正常使用。斗式提升机、皮带输送机均置于封闭的廊道中。 在当地一般气象条件下，类比同类企业可知，颗粒物产生源强约为0.08kg/h，在采取雾化喷淋设施降尘、置于封闭原材料库中等措施后，扬尘产生量降低60%，排放速率为0.032kg/h，拟建项目每年生产4800h，经计算，颗粒物排放量为0.077t/a。 ②运输扬尘 本项目距离平清大线公路约40m，运输无需穿越村庄，石子由汽车运输进厂，水泥、粉煤灰均由罐车运输进厂，运输车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km.辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m3。 本项目车辆在厂区行驶距离按200 m计，平均每天发车空、重载各9辆（次）；空车重约10.0t，重车重约30.0t。以速度20km/h行驶，在不同路面清洁度情况下的扬尘量如下： 表21 运输车辆行驶扬尘量 单位：kg/d 路况 车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 04 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 16.32 27.46 37.24 46.2 54.58 91.84 重车 41.52 69.84 94.76 117.54 138.88 233.64 合计 57.84 97.3 132 143.74 193.46 325.48 本次评价对道路路况以0.2kg/m2计，则项目运输扬尘量为0.64t/a。本项目场区内运输通道与外部公路管网的连接线，采取混凝土硬化措施，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。配备1台洒水车，用于厂区内道路喷洒抑尘，洒水强度1L/m2•次，遇大风干燥天气增加洒水次数。生产期间运输道路路面不间断清扫保洁、洒水抑尘。保持路面整洁、湿润不起尘，有效防止运输环节扬尘污染。石子运输车辆采用全封闭厢式货车，装载高度不得超出车厢高度，避免出现因颠簸造成的遗撒现象。不允许出现敞篷运输或是超载运输。水泥、粉煤灰均采用罐车运输。厂区出入口处设置洗车平台，对运输车辆进行清洗（利用厂区现有洗车平台）。根据经验估算，抑尘量60%左右，则颗粒物排放量为0.256t/a。 ③达标分析： 拟建项目无组织颗粒物主要为：石子储存、上料过程产生的颗粒物，碎石、石粉落料、储存及上料过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。采用估算模式预测，颗粒物最大贡献浓度为0.0173mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）。 （3）颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机运行过程中产生的颗粒物（G2、G3、G4） ①颚式破碎、筛分 本项目设置1台颚式破碎机，设置1个入料口，1个筛分不合格物料返回入料口，1个出料口；2个入料口、1个出料口处分别设置集气管道，收集后的废气引入1#除尘器。颚式破碎机后配套一台筛分机，设置1个入料口，1个主出料口，1个返回颚式破碎机出料口，1个碎石排出出料口；1个入料口、1个主出料口处分别设置集气管道，筛面上方设置集气罩，收集后的废气引入1#除尘器。 ②锤式破碎、筛分（G3、G4） 本项目设置1台锤式破碎机，设置1个入料口，1个筛分不合格物料返回入料口；2个入料口、1个出料口处分别设置集气管道，收集后的废气引入1#除尘器。锤式破碎机后配套一台筛分机，设置1个主入料口，1个返回锤式破碎机出料口，1个石粉排出出料口；1个主入料口、1个石粉出料口处分别设置集气管道，筛面上方设置集气罩，收集后的废气引入1#除尘器。 ③达标分析 颚式破碎机、锤式破碎机、筛分机均至于封闭车间内，1台颚式破碎机、1台锤式破碎机、2台筛分机共用1套除尘器（1#）。 类比同类型企业，粉尘产生浓度为1400mg/m3，废气经集气管道引入1#脉冲式布袋除尘器处理后（风机风量50000m3/h），经15m高排气筒排放。脉冲式布袋除尘器处理效率99.9%以上，经净化处理后颗粒物排放浓度为1.4mg/m3，排放速率为0.07kg/h，则颗粒物排放量为0.336t/a。颗粒物排放浓度能够参照满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）。 布袋除尘器规格：风机风量50000m3/h，除尘器过滤面积：1041m2，布袋材质：覆膜涤纶针刺毡，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰。 表22 废气污染源统计及治理措施一览表 污染源 环保治理措施 石渣加工生产线 碎石、石粉皮带最终端落料 电伴热雾化喷淋装置 碎石、石粉皮带最终下料端各设置伞状雾化喷头 石子储存 原材料库上方设伞状雾化喷头 石子上料 入料 上料口上方设1个伞状雾化喷头 设备 1#脉冲布袋除尘器+15m排气筒 振动给料机密闭 颚式破碎机 入料 颚式破碎机主入料口、筛分返回入料口分别设置集气管，废气引入除尘器 出料 出料口全封闭，形成封闭导料槽，导料槽上端面设置集气管，废气引入除尘器 2台筛分机 入料 振动筛设置在封闭生产车间内，振动筛主体密封，筛面上方设置集气罩，主进、出料口分别 设集气管，废气引入除尘器；集气罩四周采用皮带板与振动筛/皮带弹性软封闭处理。 出料 锤式破碎机 入料 2个入料口、1个主出料口上方分别设集气管，废气引入除尘器 出料 全厂 皮带转运 皮带全封闭 车辆运输 石子采用封闭厢式货车运输，水泥、粉煤灰采用罐车运输，厂区设置洗车台，厂前道路按照三级公路硬化标准建设 （4）水泥、粉煤灰卸车及储存（G5），搅拌机（G7） ①除尘设施设置方式 本项目共设置4条生产线，每条生产线配套1个搅拌机，每条生产线配套建设1座50t的水泥仓，1座50t的粉煤灰仓；其中2条地砖生产线共用1套除尘设施，2条墙砖生产线共用1套除尘设施（风机风量4000m3/h，设置2套），搅拌机上方设置集气管，集气管与搅拌缸对接，连接处采用软连接，水泥仓、粉煤灰仓顶均设排气管，废气引入经脉冲式布袋除尘器处理后，分别经15m高排气筒排放。水泥、粉煤灰进料（运行过程中水泥仓、粉煤灰仓单独运行）与搅拌机不同时运行，因此，水泥仓、粉煤灰仓与搅拌机共用1套除尘器可行。 ②达标分析 本项目斗式提升机、皮带输送机、水泥及粉煤灰螺旋输送机入料口均密封；物料输送过程均为全封闭状态。 类比同类型项目，水泥仓、粉煤灰仓进料过程中颗粒物产生浓度一般为1500mg/m3，脉冲式布袋除尘器处理效率99.9%以上，经净化处理后颗粒物排放浓度为1.5mg/m3，排放速率为0.006kg/h，则颗粒物排放量为0.0018t/a（每个料仓的输送过程不同时进行，具有间断性，根据项目水泥、粉煤灰总用量15536t/a及50t/h的泵送量计算，年工作小时数为310.72h）。 碎石、石粉通过密闭皮带输送机加料，水泥、粉煤灰经螺旋输送机加料，物料进入搅拌机落料过程中有颗粒物产生，参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）3121水泥制品制造业产排污系数表中“物料混合搅拌工序”，工业废气量为1419标立方米/吨-水泥，工业颗粒物为5.75千克/吨-水泥，则颗粒产生浓度为4052mg/m3。项目水泥、粉煤灰用量为15536t/a，则颗粒物产生量为89.332t/a；废气收集后经脉冲式布袋除尘器处理后，分别经15m高排气筒排放（共设置2套除尘设施）。脉冲式布袋除尘器除尘效率以99.9%计，则处理后废气外排颗粒物浓度为4.052mg/m3，颗粒物外排速率为0.016kg/h，外排颗粒物量为0.078t/a。 本项目每2条生产线共用1套除尘设施（包括2座搅拌机，与配套的2座水泥仓、2座粉煤灰仓），颗粒物排放浓度参照满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2617-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）。 布袋除尘器规格（风机风量4000m3/h，布袋尺寸：直径130mm×2000mm，布袋数量：167条，除尘器过滤面积：133m2，布袋材质：覆膜涤纶针刺毡，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 本项目运行后污染物均可达标排放，实际颗粒物排放量较少，对环境质量底线无冲击性影响，环境影响可接受。 表23 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（kg/h） 核算年排放量/（t/a） 主要排放口 1 P1 颗粒物 1.4 0.07 0.336 2 P2 颗粒物 4.052 0.016 0.0789 3 P3 颗粒物 4.052 0.016 0.0789 一般排放口合计 颗粒物 0.4938 表24 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 排放速率（kg/h） 1 — 生产车间、原材料库 颗粒物 喷雾抑尘 （DB13/2167-2015） 500 0.016 77 2 — 运输扬尘 颗粒物 车辆清洗等 — 256 表25 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 □ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km □ 边长5～50km□ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ <500t/a ( 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准□ 地方标准( 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调差数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源□ 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDF □ CALPIFF □ 网络模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km ( 预测因子 预测因子（PM10） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常浓度1h浓度 贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k≤ -20% □ k> -20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物） 有组织废气监测( 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子（） 监测点位数（） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（0.8268）t/a VOCs：（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水： 拟建项目无新增劳动定员，所需劳动人员由现有员工中调度，该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕（依托厂内现有旱厕），无新增生活污水；生产废水主要为设备清洗废水、车辆清洗废水，设备清洗废水经沉淀池处理后，废水回用于成品养护；车辆清洗依托厂区现有洗车平台，废水收集后进入沉淀池沉淀（依托现有沉淀池，4.5m×3.5m×1.2m），最终进入清水池（依托现有清水池，4.5m×3.5m×1.2m），回用于车辆清洗；本项目无废水外排。 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排放方式为间接排放，评价等级为三级B。 表26 地表水环境敏感程度分级 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200且W<6000 三级B 间接排放 三级B评价，不考虑评价期。 （2）地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A要求，本项目为“J非金属矿采选及制品制造“64砖瓦制造”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 3、营运期声环境影响分析 拟建项目营运期噪声主要来源为振动给料机、颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机、搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，噪声值可降低15～25dB(A)，本项目产噪设备源强见表27。 表27 项目产噪设备源强 噪声源 设备台数 噪声源强（dB(A)） 降噪措施 降噪效果 （dB(A)） 振动给料机 1 80 厂房隔声、基础减振 20 颚式破碎机 1 90 厂房隔声、基础减振 20 筛分机 2 90 厂房隔声、基础减振 20 锤式破碎机 1 90 厂房隔声、基础减振 20 搅拌机 4 85 厂房隔声、基础减振 20 制砖机 4 90 厂房隔声、基础减振 20 风机 3 85 厂房隔声、基础减振 20 空压机 2 90 厂房隔声、基础减振 20 水泵 1 80 厂房隔声、基础减振 20 厂界噪声影响预测及达标分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 A、噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 B声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 2）预测结果分析 生产车间距厂界距离及噪声预测结果见表28、29。 表28 生产车间与厂界距离及噪声贡献值一览表 声源 车间外源强dB(A) 距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间 80.8 50 72 80 40 噪声贡献值 46.8 43.7 42.7 48.8 表29 厂界噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点 现状监测值 贡献值 预测叠加值 标准值 超标量 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 南厂界 58.3 47.9 43.7 58.5 － 70 55 － － 东厂界 58.0 46.9 46.8 58.3 － 60 50 － － 西厂界 56.7 46.5 42.7 56.9 － － － 北厂界 56.0 43.2 48.8 56.8 － － － 从表28、29中可以看出，噪声源对各厂界的贡献声级在42.7-48.8dB(A)之间，经距离衰减后，东、西、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，南厂界可满足4类区标准要求。与现状噪声值叠加后，东、西、北厂界噪声预测值在56.8-58.3(A)；南厂界昼间噪声预测值为58.5(A)。厂界噪声预测值较现状值有所增加，东、西、北厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准、南厂界满足4a类区标准。 因此不会对周围环境和敏感点造成影响。 4、固体废物环境影响分析 拟建项目固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，及机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶及检验过程产生的残次品。 （1）一般固体废物：脉冲布袋除尘器除尘灰产生量为493.3062t/a，沉淀池污泥产生量为11.0t/a；除尘器储灰斗安装卸灰阀，螺旋输送机出料，作为原料回用；除尘灰、污泥分别收集后，作为原料回用于生产；检验过程中产生的残次品的量为3t/a，集中收集后外售铺路或是填坑。 （2）危险固废处置措施 根据《国家危险废物名录》（2016）废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶等均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目危险废物进行评价。 表30 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW 08 900-249-08 0.2t/a 机械设备维修 液态 废矿物油 废矿物油 6个月/次 T,I 储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 2 废液压油 900-218-08 3 废齿轮油 900-214-08 4 废油桶 HW09 900-041-049 20个/a 固态 T/In 原盖封存，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 表31 项目危险废物收集措施一览表 序号 危险废物名称 形态 危险特性 收集措施 1 废润滑油 液体 T，I 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间 2 废液压油 液体 T，I 3 废齿轮油 固态 T，I 4 废油桶 固体 T/In 原盖封存，转移至危废暂存间 储存场所： 一般固废：为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存场所渗透系数达1.0×10-7cm/s，其后定期处置。因此，本项目的一般固废均妥善处置，不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 危险废物：本项目生产车间内建设危废暂存间1座，规格为：2m×2m，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，危废暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理；地面及裙角防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数不大于1×10-10cm/s；地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置三级警示标志，危险废物分区储存。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目废润滑油、废液压油、废齿轮油产生量较少，且储存于封闭的桶中，每半年清运一次，且在实际运行过程中企业加强管理，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，可有效防止危险废物对外环境造成影响。本项目危废暂存间内储存废润滑油、废液压油、废齿轮油均采用500kg的桶储存，每只桶占地面积约0.8m2，单桶最大储存量约为0.45t，占用危废暂存间面积为2.4m2；废油桶多层叠放，废油桶占地面积为1.0m2； 本项目危废暂存间面积为4m2，可满足要求。 危废收集后必须密封储存，单独存放；同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 表32 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 生产车间内 0.8 m2 封闭桶盛装 0.45t 6个月 废液压油 HW08 900-218-08 0.8m2 0.45t 废齿轮油 HW08 900-214-08 0.8m2 0.45t 废油桶 HW49 900-041-49 1.0m2 原盖封存 30个 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 5、卫生防护距离 根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，主要污染物为颗粒物。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，计算排放源与居住区之间应设置卫生防护距离。所谓卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T13201-91）规定的公式计算： 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—TJ36-79中规定的居住区污染物一次浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表33。 表33 卫生防护距离计算源强参数表 污染源 污染因子 车间面积（m3） 污染物产生速率（kg/h） 当地风速（m/s） 标准浓度限值（mg/m3） 计算结果 （m） 原材料库及生产车间 颗粒物 4400 0.032 2.4 0.45 1.77 根据以上计算，最大卫生防护距离为1.77m。根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目生产车间与周围敏感点的卫生防护距离50m。 参照《卫生防护距离的分级》中“建筑材料生产第四级110、人造石和混凝土制品的生产”卫生防护距离为100m，距本项目厂区距最近村庄为南侧290m处的田疃村，可满足卫生防护距离要求。 6、大气防护距离 本项目颗粒物在厂界内无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 7、清洁生产及总量控制分析 （1）清洁生产分析 清洁生产是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。 清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术和合理综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生与排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和改扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备。”本评价根据该规定并结合国家政策和项目特点对本工程生产工艺、原料使用、产品指标、资源利用、污染控制进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： A、生产工艺先进性 本项目采用国内较成熟的技术装备，设备成熟度、标准度高，技术成熟，保证工艺参数稳定。 B、原材料分析：本项目原料为石子、水泥、粉煤灰等，原辅材料的清洁生产水平较好，原材料无风险。 C、产品指标 ： 本项目生产的墙砖、地砖强度高、密实性好。 D、资源指标：本项目生产及办公取暖采用电能，以清洁的电能为能源，年耗电量为20万KWh。 E、污染物产生指标 本项目在运营期大气的污染主要为：1）石子储存、上料过程产生的颗粒物，颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机运行过程中产生的颗粒物，碎石、石粉落料、储存及上料过程中产生的颗粒物，水泥、粉煤灰卸车及储存过程中产生的颗粒物，搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。无组织颗粒物采用：封闭原材料库、雾化喷淋设施（电伴热）降尘等措施；颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机采用脉冲布袋除尘器处理，水泥、粉煤灰卸车及储存、搅拌机采用脉冲布袋除尘器处理，可满足要求。 2）本项目主要噪声源为振动给料机、颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机、搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A）。采取厂房隔声、基础减震等措施后，经距离衰减后厂界可达标。 3）本项目生产过程中产生的固废均妥善处理。 4）本项目废水主要为车辆清洗废水、设备清洗废水，沉淀后回用，不外排。 综上所述，通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 8、排污口规范化要求 排污口规范化与主体工程必须同时进行，并按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。具体要求如下： （1）废水排放口要求：本项目无废水排放口。 （2）废气排放口要求 本项目运行后，设3个废气排放口，各废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，设置直径不小于75mm的采样口。 （3）固体废物贮存(处置)场所规范化要求 一般固体废物储存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设； 危险废物储存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设。 （4）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 9、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站应在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 表34 企业基础信息一览表 序号 项目 内容 1 单位名称 唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站 2 统一社会信用代码 91130223693453933T 3 法定代表人 张来合 4 地址 滦县响嘡镇田疃村 5 联系人及联系方式 王建新13582501002 6 项目的主要内容 主要建设原材料库2200平方米、生产车间2200平方米、半成品养生车间2400平方米。主要原料：石子、粉煤灰、水泥等。主要购置破碎机、振动筛、制砖主机、送板机、自动上板机、叠板机等设备40台套，配套建设道路、供电、供水、环保设施。 7 产品及规模 年产水泥墙砖1.2亿块，年产水泥地砖36万平方米 排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况； ④他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 10、环境监测计划 环境监测计划是指项目在建设期、运行期对工程主要污染对象进行的环境样品、化验、数据处理以及编制报告，为环境管理部门强化环境管理，编制环保计划，制定污染防治对象，提供科学依据。 根据工程特点，污染源及污染物排放情况，提出如下监测要求： （1）建设方应定期对产生的废气及厂界噪声进行监测。 （2）定期向市环保局上报监测结果。 （3）监测中发现超标排放或其他异常情况，及时报告企业管理部门查找原因、解决处理，预测特殊情况应随时监测。 监测机构主要对项目产生废气、噪声进行监测，可委托有相关资质的单位进行监测。监测类别、监测位置、监测污染物及监测频率详见下表。 表35 本项目环境监测工作计划 类别 监测项目 监测点位 监测频率 废气 1#脉冲布袋除尘器排气筒 颗粒物 排气筒出口 每年1次 2#脉冲布袋除尘器排气筒 颗粒物 排气筒出口 每年1次 3#脉冲布袋除尘器排气筒 颗粒物 排气筒出口 每年1次 厂界 颗粒物 厂界上风向参照点1个，下风向监控点3个 每年1次 噪声 厂界噪声 等效连续A声级 各厂界外1m处 每季度1次

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石子储存、上料，碎石、石粉落料、储存、上料 | 颗粒物 | 封闭原材料库+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） | 参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路硬化、箱式车辆运输、场区地面每天清扫保洁并洒水，并依托厂区现有洗车平台 |  |
|  | 1#排气筒 | 颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB 13/1641—2012）表2大气污染物最高允许排放限值 |
|  | 2#排气筒 | 水泥仓、粉煤灰仓 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中相关标准 |
|  |  | 搅拌机 |  |  |  |
|  | 3#排气筒 | 水泥仓、粉煤灰仓 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |
|  |  | 搅拌机 |  |  |  |
| 水 污 染 物 | 车辆清洗 | SS | 依托现有沉淀池处理后，回用于车辆清洗 | 不外排 |
|  | 设备清洗 | SS | 沉淀池处理后，回用于成品养护 | 不外排 |
| 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 集中收集后，回用于生产 | 妥善处理 |
|  | 沉淀池 | 污泥 |  |  |
|  | 机械设备维修 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 检验 | 残次品 | 外售铺路或是填坑 |  |
| 噪 声 | 拟建项目营运期噪声主要为振动给料机、颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机、搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、西、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值，南厂界可满足4类区环境噪声排放限值。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。厂区道路均进行硬化处理，其余裸露土地均种植树木和草坪，不仅美化了周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |

表36    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 石子储存、上料，碎石、石粉落料、储存、上料 | 封闭原材料库+雾化喷淋设施（电伴热） | 原材料库房上部设置雾化喷淋（电伴热）；石子上料口上方设置雾化喷淋设施；碎石、石粉皮带最终下料端各设置雾化喷淋设施 | 颗粒物 | — | 抑尘效率60% | 厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3 | 厂界大气污染物无组织排放限值参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值 | 3.0 |
|  | 碎石、石粉上料 | 封闭原材料库+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） | 碎石上料斗每条生产线设置1套；石粉上料筒仓上方分别设置1套； |  | — |  |  |  | 12.0 |
|  | 运输扬尘 | 道路硬化、厂区地面每天清扫保洁并洒水、并依托厂区现有洗车平台 | — |  | — | 抑尘效率60% |  |  | 2.0 |
|  | 破碎、筛分 | 颚式破碎机主入料口、筛分返回入料口分别设置集气管；出料口封闭，形成封闭导料槽，导料槽上端面设置集气管，废气引入除尘器。筛分机设置在封闭生产车间内，主体密封，筛面上方设置集气罩，主进、出料口分别 设集气管，废气引入除尘器；集气罩四周采用皮带板与筛分机/皮带弹性软封闭处理。锤式破碎机2个入料口、1个主出料口上方分别设集气管。 收集后的废气引入 “脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒” | 共用1套除尘设施 | 颗粒物 | 风机风量均为：50000m3/h | 去除效率99.9% | 颗粒物：30mg/m3 | 参照执行《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641-2012）表2大气污染物最高允许排放限值 | 33.0 |
|  | 水泥、粉煤灰卸车、储存；搅拌机 | 水泥仓、粉煤灰仓仓顶分别设置集气管，搅拌机上部分别设置集气管，收集后的废气引入 “脉冲式布袋除尘器+15m高排气筒” | 共设置2套除尘设施；每2条生产线共用1套除尘设施 | 颗粒物 | 风机风量均为：4000m3/h | 去除效率99.5% | 颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m | 参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2617-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度 | 40.0 |

续表36    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车辆清洗、 设备清洗 | 车辆清洗依托厂区内现有洗车平台；设备清洗废水排入沉淀池处理后回用于成品养护 | 沉淀池30m3（5m×4m×1.5m）1个；清水池22.5m3（5m×3m×1.5m）1个 | SS | — | — | 回用 | 不外排 | 5.0 |
| 噪声 | 搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵 | 厂房隔声、基础减振 | — | 噪声 | 综合降噪15-25dB(A) | 2类区：昼间噪声≤60dB(A) 4类区：昼间噪声≤70dB(A) | 东、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准；南厂界执行4类区标准 | 12.0 |
| 固废 | 脉冲布袋除尘器 | 集中收集后，回用于生产 | — | 除尘灰 | — | 妥善处理 | 妥善处理 | — |
|  | 沉淀池 |  | — | 污泥 | — |  |  | — |
|  | 机械设备 | 委托有资质的单位处理 | — | 废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶 | — |  |  | 1.0 |
|  | 检验 | 外售铺路或是填坑 |  | 残次品 | — |  |  |  |
| 防渗 | 危废暂存间 | — | 危险废物 | 2m×2m | 防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯 | 渗透系数不大于1×10-10cm/s | 2.0 |
| 合计 | 占总投资的3.67% | 110.0 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况： （1）项目名称：水泥制品项目； （2）建设单位：唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站； （3）建设性质：新建； （4）建设规模：建设石子破碎生产线一条，生产的碎石、石粉供本企业自用，不外售；建设水泥墙砖生产线二条，年产1.2亿块，建设水泥地砖生产线二条，年产36万平方米。 （5）建设内容：主要建设原材料库2200平方米、生产车间2200平方米、半成品养生车间2400平方米。主要原料：石子、粉煤灰、水泥等。主要购置破碎机、振动筛、制砖主机、送板机、自动上板机、叠板机等设备40台套，配套建设道路、供电、供水、环保设施。 2、产业政策 本项目属于水泥制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；并已经滦州市发展改革局备案，备案编号：滦发改备字[2019]23号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 3、环境影响结论 （1）营运期大气环境影响分析 拟建项目废气污染源为石子储存、上料过程产生的颗粒物，颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机运行过程中产生的颗粒物，碎石、石粉落料、储存及上料过程中产生的颗粒物，水泥、粉煤灰卸车及储存过程中产生的颗粒物，搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 本项目石子由汽车运输进厂，运输采用箱式车辆，进厂后储存于原材料库中，卸车于封闭的原材料库中进行；破碎好的碎石、石粉于原材料库中分区堆放，皮带下料终端处均设置伞状雾化喷淋装置；原材料库上部、上料斗上部、石粉筒仓上均设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘，雾化喷淋覆盖整个物料堆存区；斗式提升机、皮带输送机均置于封闭的廊道中。厂区内道路采取混凝土硬化，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。厂区地面每天清扫保洁并洒水，防止碾压扬尘，并依托厂区内现有洗车平台，对运输车辆进行清洗。 厂界颗粒物参照满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）。 本项目筛分、破碎采用脉冲式布袋除尘器处理，颗粒物排放浓度能够参照满足《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）表2颗粒物的限值（30 mg/m3）。水泥仓、粉煤灰仓及搅拌机生产过程中产生的颗粒物，采用脉冲式布袋除尘器处理，颗粒物排放浓度均参照满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2617-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）。 本项目设置100m的卫生防护距，距本项目厂区距最近村庄为南侧290m处的田疃村，可满足卫生防护距离要求。 综上所述，采取相应的污染防治措施后，本项目运行后污染物均可达标排放，实际颗粒物排放量较少，对环境质量底线无冲击性影响，环境影响可接受。 （2）营运期水环境影响分析 ①地表水 拟建项目无新增劳动定员，所需劳动人员由现有员工中调度，该厂工人为附近村民，因此不设食堂、宿舍、淋浴设施，厂区设置防渗旱厕（依托厂内现有旱厕），无新增生活污水；生产废水主要为设备清洗废水、车辆清洗废水，设备清洗废水经沉淀池处理后，废水回用于成品养护；车辆清洗依托厂区现有洗车平台，废水收集后进入沉淀池沉淀（依托现有沉淀池），最终进入清水池（依托现有清水池），回用于车辆清洗；本项目无废水外排。 ②地下水 本项目为“J非金属矿采选及制品制造“64砖瓦制造”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 （3）营运期声环境影响分析 拟建项目营运期噪声主要为振动给料机、颚式破碎机、筛分机、锤式破碎机、搅拌机、制砖机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、西、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值，南厂界可满足4类区环境噪声排放限值。距本项目厂区距最近村庄为南侧290m处的田疃村，可满足卫生防护距离要求。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 （4）固体废物环境影响分析 拟建项目固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，机械设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶，检验过程中产生的残次品。除尘灰、污泥分别收集后，作为原料回用于生产；残次品集中收集后外售铺路或是填坑；废润滑油、废液压油、废齿轮油、废油桶委托有资质的单位处理。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 4、总量控制结论 根据项目特点及所处位置及环境状况，本项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a；特征污染物：颗粒物：有组织实际排放量0.8268t/a、核算排放量7.584t/a。 5、清洁生产结论 通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 6、厂址合理性分析结论 本项目位于滦县响嘡镇田疃村，中心坐标为北纬N39°40'5"，E118°44'56"。本项目东侧为司家营铁矿，南侧隔平清大线为闲置厂房，西侧隔乡村路为司家营铁矿，北侧为司家营铁矿。项目东距小司营村760m、大司营村980m，南距田疃村290m、李兴庄村720m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 根据滦县国土资源局出具的证明可知，唐山东盛建筑安装工程有限公司混凝土搅拌站总占地为：22942.1m2；由滦县建设局出具的乡村建设规划许可证（乡字第130223200900029）可知，本项目厂址符合城乡规划要求。 综上所述，拟选厂址符合用地规划，交通运输条件便利，项目投产后，对周围环境影响较小。因此，本工程厂址选择是可行的。 评价结论： 工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日