建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：滦县冀滦建材有限公司水稳搅拌站项目

建设单位(盖章)：      滦县冀滦建材有限公司

编制日期：2019年3月

国家环境保护总局制

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 滦县冀滦建材有限公司水稳搅拌站项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 滦县冀滦建材有限公司 |
| 法人代表 | 陈生龙 | 联系人 | 姜宝 |
| 通讯地址 | 滦州市响嘡街道办张疃村东 |
| 联系电话 | 18131589538 | 传 真 |  | 邮政编码 | 063700 |
| 建设地点 | 滦州市响嘡街道办张疃村东 |
| 立项审批部门 | 滦州市发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字[2019]3号 |
| 建设性质 | 新建√改扩建□技改□ | 行业类别及代码 | C3099其他非金属矿物制品制造 |
| 占地面积 （平方米） | 1000m2 | 绿化面积 （平方米） |  |
| 总投资 （万元） | 2000 | 其中环保投 资（万元） | 30 | 环保投资占 总投资比例 | 1.5% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产日期 | 2019年5月 |
| 工程内容及规模： 1、项目背景 发展推广商品混凝土是美化城市环境的一个重要举措，具有重要的社会效益，可以将分散在城市各建筑工地的现场搅拌站逐步取消，由商品混凝土供应站集中生产供应。因此，可以消除各建筑工地在生产混凝土时引起的粉尘和噪声污染，另外由于商品混凝土的强度及其他各项指标的合格率在99%以上，因此发展商品混凝土对提高建筑工程质量也有重大的意义。综合以上分析，发展预拌混凝土的市场前景是非常广阔的。滦县冀滦建材有限公司位于滦州市响嘡街道办张疃村东，公司拟投资2000万元建设滦县冀滦建材有限公司水稳搅拌站项目，建设水稳生产线一条，年产水稳450万吨。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，该项目应编制环境影响报告表。滦县冀滦建材有限公司于2019年1月委托河北水美环保科技股份有限公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘资料收集等工作，并按照《环境影响评价技术导则》的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 3、项目概况 （1）项目名称：滦县冀滦建材有限公司水稳搅拌站项目； （2）建设单位：滦县冀滦建材有限公司； （3）建设性质：新建； （4）法人代表：陈生龙； （5）占地面积：本项目在唐山市冀滦纸业有限公司老厂区内建设（与滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目在同一厂区），本项目厂区总占地面积10亩，本项目在厂区南侧建设，建筑面积1000m2； （6）项目投资：本项目总投资2000万元，环保投资30万元，占总投资1.5%； （7）建设规模：建设水稳生产线一条，年产水稳450万吨。 （8）建设内容：建设全封闭厂房，生产车间，库房等，共计1000平方米，硬化地面1000平方米，建设水稳生产线一条，购置水稳搅拌机、料仓、皮带输送机、除尘器、铲车等。主要原辅材料为石粉、石子、水泥等（部分来自固体排放物再利用项目，不足部分外购）。 主要工程内容见表1。主要生产设备一览表见表2。 表1 主要工程内容一览表 工程组成 工程内容 备注 主体工程 生产车间 建设生产车间1座，建筑面积500m2，生产车间内新建2套搅拌机（二次搅拌），搅拌能力均为：1000t/h，2套搅拌机均置于1座封闭搅拌楼中； 辅助工程 原料库 建设1座原料库，建筑面积500m2；并依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”成品库，石子、石粉分区存放，建筑面积600m2 办公用房 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”办公用房，建筑面积15m2 水泥仓 共建设100t水泥仓2个 危废暂存间 新建1座危废暂存间，占地面积9m2 公用工程 供水 用水由厂区自备水井提供 供电 用电由响嘡变电所提供，年用电10万KWh 供热 生产车间不设取暖设施，冬季办公取暖由电空调提供 续表1 主要工程内容一览表 工程组成 工程内容 备注 环保工程 废气 石粉、石子储存于封闭原料库及“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”成品库中，库房上部设置雾化喷淋设施（电伴热）；石粉、石子上料斗置于封闭库房中，上部分别设置雾化喷淋设施（电伴热）；皮带输送机均设置封闭廊道；2个水泥仓、一次搅拌机共用1套“脉冲布袋除尘器+20m高排气筒”；道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台对车辆进行清洗等措施 废水 车辆清洗废水依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台，车辆清洗废水、车辆内部及搅拌机内部清洗废水排入“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”；生活污水用于厂区泼洒抑尘 固废 一般固废妥善处理；废润滑油、废液压油、废齿轮油委托有资质单位处理；生活垃圾集中收集，由环卫部门统一处理 表2 主要生产设备一览表 序号 设备名称 型号 数量 单位 备注 1 搅拌机 1000t/h 1 套 一次搅拌 1000t/h 1 套 二次搅拌 2 水泥筒仓 100t，直径3.5m，高14m 2 个 筒仓下部均设置3m高支架，总高度17m 3 上料斗 — 5 个 4用1备 4 螺旋输送机 — 2 套 — 5 皮带输送机 — 2 套 — 6 罐车 — 2 辆 — 7 铲车 20t 1 辆 — 8 压滤机 — 1 台 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”压滤机 9 除尘器 12000m3/h 1 台 — 10 水泵 — 若干 台 — 合计 18 台（套） — 本项目构建筑一览表见表3。 表3 项目构建筑物一览表 序号 建构筑物名称 建筑面积m2 建筑类型 备注 1 原料库 500（25m×20m×7m） 周边为2.0m高钢筋混凝土结构基础，轻钢结构（双层+5cm隔音棉），地面硬化 有效容积为2000 m3，容量为3200t 2 生产车间 500（25m×20m×7m） 布置1条生产线 3 危废暂存间 9（3m×3m×2m） — 位于原料库内 4 废水收集池 2534.4（52.8m×12m×4m） — 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目” 5 三级沉淀池 24408m3 钢筋混凝土一体浇筑结构 6 清水池 3672m3（54m×17m×4m） 合计 1000 项目原材料及能源消耗见表4。 表4 原辅材料及主要设备一览表 项目 名称 耗用量 单位 存储方式 备注 原辅材料 石子 229.52 万t/a 于“固体排放物再利用项目”成品库分别堆存，外购原料在本项目原料库中分别堆存 部分来自“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”，不足部分外购，粒径为0.2-3.2cm； 石粉 202.5 万t/a 水泥 9 万t/a 水泥仓 外购成品 齿轮油 2.0 t/a 原料库 桶装 润滑油 液压油 其他 水 268242 t/a — 用水由厂区自备水井提供 电 10万 kwh/a — 用电由响嘡变电所提供 （9）劳动定员与工作制度：拟建项目需要员工20人，年工作300天，每天2班，每班工作8小时。 （10）平面布置：厂区大门位于北侧，厂区北侧为本项目位置，生产线由东向西布置，本项目南侧依次为“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”成品库、生产车间、原料库、三级沉淀池，压滤间及废水收集池位于厂区西侧，平面布置见附图3。 （11）建设地点 厂址位于滦州市响嘡街道办张疃村东，中心坐标为北纬N39°38'38.4"，E118°45'38.7"。本项目东侧、南侧均为空地，西侧为养牛场，北侧为废弃纸厂。项目北距老柳树营村340m，东南距老孟营村220m，西南距小刘庄村720m，西距张疃村1000m，西北距沙营村700m、距新柳树营村890m、距上伍旗村870m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。 3、公用工程 （1）供电 拟建项目用电由响嘡变电所提供，厂区内建设1台1000KVA变压器，年用电量10万kwh。 （2）供热 拟建项目冬季取暖采用电空调，生产过程供热采用电能。 （3）给、排水 ①给水：拟建项目用水由厂区自备水井供给，新鲜水用量为894.14m3/d，其中生产用水893.94 m3/d，生活盥洗及饮用水量为0.2m3/d。 本项目办公区不设宿舍、浴室和食堂，厕所为防渗旱厕。职工生活用水仅为职工盥洗用水及饮用水，用水量按10L/（人·d）计算，则生活用水量为0.2m3/d。生产用水为雾化喷淋装置（电伴热）用水、水稳生产用水、搅拌机及运输车辆内部清洗用水、车辆清洗用水及道路抑尘用水。 石粉、石子卸料、储存、上料过程中均会有颗粒物产生，本项目采取在库房上部及上料斗上部分别设置雾化喷淋装置（电伴热）喷雾抑尘，抑尘用水量为1.44m3/d；石粉、石子、水泥加入一次搅拌机过程中，同时喷入水，调节物料含水率调至约5%-8%，喷入水量为879.5m3/d；在水稳生产过程中，搅拌机及运输车辆内部粘附一定量的物料，本项目每天用清水清洗搅拌缸及运输车辆内部，新鲜水用量为8.0m3/d。运输车辆清洗用水为20L/辆·次，则车辆清洗新鲜水补充量为3.0m3/d，循环水量为12 m3/d；运输道路抑尘用水量为2.0m3/d。 ②排水 拟建项目抑尘用水全部蒸发损耗，水稳生产用水进入产品中；搅拌机及运输车辆内部清洗废水产生量为6.8m3/d；车辆清洗废水产生量为1.8m3/d；废水排入“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”。生活污水仅为盥洗废水，水质简单且水量较少，用于厂区泼洒抑尘，不外排，厕所为旱厕，定期清淘用于农田肥料。 水量平衡图见图1。 图1 水量平衡图 单位：m3/d 4、产业符合性 本GB8978- 扩建项目属于其他非金属矿物制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；并已经滦州市发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2019]3号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，拟在唐山市冀滦纸业有限公司老厂区内建设，项目厂区内拟建设“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”，拟建项目厂址目前为空地，无与本项目有关的环境问题。 |

# 建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 滦州市位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸。地理位置为东经118°14′3”—118°49′45”，北纬39°34′39”—39°58′25”。东西长50.9千米，南北宽43.8千米。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南县相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。 厂址位于滦州市响嘡街道办张疃村东，中心坐标为北纬N39°38'38.4"，E118°45'38.7"。本项目东侧、南侧均为空地，西侧为养牛场，北侧为废弃纸厂。项目北距老柳树营村340m，东南距老孟营村220m，西南距小刘庄村720m，西距张疃村1000m，西北距沙营村700m、距新柳树营村890m、距上伍旗村870m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 2、 地形地貌 滦州市地势北高南低，沙河以西及白龙河、横河以东为山丘区，面积395.75平方公里，其中山丘面积为219.41平方公里，占全县面积的22%。 主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、风山、横山等。境内最高峰城山 峰海拔高程535.7米，一般山丘海拔高程200—30米之间。中部平原区面积603.25平方公里，占全县总面积的60.4%，京山铁路以北,地面高程 在海拔50米以上，局部有山丘出露，地势较为平坦，京山铁路以南地面 高程一般在30—50米，由于受风沙影响及河流切割，沙丘沟谷出现较多。 3、气候与气象 本区属暖温带半干旱大陆性气候类型，据气象局观测资料：每年4-8 月份风向多为南风及东南风，9 月份至次年3 月份为北风及西北风，一般风力为3 级，最大可达9 级根据《中国气候区划》，滦州市属暖温带半湿润大陆性季风气候，四季分明。春季干燥多风，夏季闷热多雨，秋季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪。近26 年年平均气温10.8℃，最冷月一月，平均-6℃，最热月7 月，平均25.2℃，极端最高气温39.9℃，极端最低气温-23.1℃，多年平均无霜期175 天。滦州市多年平均降水量667.5mm，比唐山市北部各县略少，比南部各县偏多。降水情况地域分配不均，中部的滦河冲积平原区比西北部山区一带多年平均降水量少近49mm；一日降水极值过大，达167.7mm，占年平均降水的25.68%；降雨年内分配不均，冬春干旱少雨，夏秋季雨量集中，汛期6～8 月份，占全年降水量的85.68%；降雨年际分配变化大，丰枯悬殊，降水量在383.6mm～1031.6mm，丰年为枯年的2.7 倍。滦州市多年平均蒸发量1648.3mm。河冻期12 月至次年3 月，冰厚0.3～0.5m。冻土期11 月下旬至次年3月，最大冻结深度0.6m～0.8m。本区多年平均风速2.4m/s，全年主导风向不明显，最大风频NNW 为9%，年静风频率为2%。 4、水文概况 滦州市河流分属三个水系，东部滦河水系，包括横河、狗尿河；中部沙河水系，包括小青龙河、岳家河、溯河；西部陡河水系，包括管河、龙湾河。滦河、管河、龙湾河、沙河、横河为长年流水河，溯河、狗尿河、小青龙河为季节河。岳家河为临时河，下雨有水，雨止河干。其中滦河、沙河、管河源于县外，其余各河发源地均在县内。其中滦河水量最大，最大洪峰量曾达34000m3/s。 滦河发源于河北省丰宁县骆驼沟乡东部的小梁山（海拔2206m）南麓，由此向北，流经坝上草原，称闪电河，至大河口附近有吐力根河注入，后称大滦河。至隆化郭家屯附近与小滦河汇合后，始称滦河。南流至潘家口穿长城，入唐山，流经迁西、迁安、卢龙、滦州市，在乐亭南兜网铺注入渤海。 5、区域地质 本区大地构造位置为燕山沉降带的山海关台拱西侧与滦州市台褶带的交汇部位，出露地层以太古界和元古界为主，古生界零星出露,地表多被大面积第四系覆盖。本区构造形态极为复杂，主要有：司家营复式倒转向斜，新滦河复式倒转背斜及马城复式倒转向斜、滦河背斜、武山向斜等，断裂构造主要有北东向的青龙河断裂，北北西向的响堂断裂，坨子头断裂等。区内岩浆活动不发育，昌黎岩体在矿区东南部出现，为燕山期中粗粒花岗岩，局部见有零星中酸性脉岩。 6、地质与水文地质概况 按全国地层区划，滦州市位于华北地层区燕山分区山海关小区，滦州市地层由太古代、元古代、古生代、中生代和新生代组成。县内出露地层简单，新生界第四系分部广泛。新生界第四系的冲积层不整合于古生界地层之上。冲积层最底层部为卵砾石层，成分为石英砂岩、燧石岩、火山岩等。上部为粘土、亚粘土及砂层，最上部为耕植土。滦州市的大地构造位置为华北地台东南部遵化～山海关隆起的Ⅳ极构造单元的昌黎凸起与蓟滦凹褶束。构造运动早在古生代以升降为主，到燕山运动较强烈，以断裂活动为主要特征。县内的褶皱主要有阳山复背斜的西翼、司营复式向斜、新滦河复式背斜和马城复式向斜。县内断裂构造活动很强，断裂交汇，构造应力集中，有三组八条断裂在境内通过。东西向断裂上有榆山断裂和九百户断裂；北东向断裂有雷庄～山港断裂、山东庄断裂和滦州市断裂；北西向断裂有响嘡断裂、坨子头断裂和芝麻山断裂。滦州市境内岩浆活动极弱，只在张庄、董庄子、刘店子等处的三屯营组均质混合岩中有伟晶岩脉出露。由长石、石英和云母组成。走向NW3100，规模小，长100～150m，宽3～14m左右，为燕山运动的产物。 7、植被与土壤 滦州市土壤以残积坡积物、洪积物、洪冲积物、冲积物和风积物为其成土母质。受地貌的影响，滦州市的主要土壤类型有褐土、潮土、水稻土、沼泽土和风砂土等，其中褐土类面积最大，约占全区面积的94.7％，分布在全县31个乡镇。 滦州市地形复杂，野生植物繁多，构成草场资源的野生植物多在杨柳庄区、青龙山区和油榨区。除饲草外，在县境的西北部和中南部生长多种药材。

# 环境质量状况

环境质量状况建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 根据滦州市环境功能区划和拟建项目所在位置，建设项目位于环境空气质量二类区和环境噪声2类区。根据滦州市的常规监测数据来代表本地的环境质量现状： （1）空气环境质量现状 达标判定：根据河北省生态环境厅发布的《2017年全省环境空气质量排名情况》（2018年2月22日），滦州市2017年综合指数7.90，排名137，首要污染物PM2.5，与上年同期综合指数8.65相比，同比改善0.0%；2017年PM2.5浓度81mg/m3，与上年同期PM2.5浓度78mg/m3相比，同比改善-3.85%；对比《环境空气质量标准》（GB3095-2012），PM2.5不满足环境空气质量二级标准要求。 表5 滦州市2017年环境空气质量评价一览表 月份 综合 指数 首要 污染物 SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (mg/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 浓度 (ug/m3) 分指数 1月 10.71 PM2.5 77.5 1.29 74.8 1.87 3.5 0.88 40.8 0.26 186.5 2.66 131.4 3.75 2月 8.64 PM2.5 65.0 1.08 62.1 1.55 2.5 0.63 66.3 0.41 156.4 2.23 95.6 2.73 3月 7.76 PM2.5 52.1 0.87 69.9 1.75 1.8 0.45 97.0 0.61 133 1.90 76.5 2.19 4月 8.07 PM10 51.7 0.86 62.7 1.57 1.9 0.48 115.4 0.72 166.1 2.37 72.5 2.07 5月 7.26 PM2.5 49.1 0.82 60.4 1.51 1.7 0.43 150.2 0.94 129.3 1.85 60.2 1.72 6月 7.93 PM2.5 51.6 0.86 66.7 1.67 1.9 0.48 176.5 1.10 123.8 1.77 71.9 2.05 7月 6.96 PM2.5 38.6 0.64 57.4 1.44 2.0 0.50 131.8 0.82 100.6 1.44 74.4 2.13 8月 5.76 PM2.5 36.1 0.60 47.0 1.18 2.0 0.50 122.8 0.77 80.8 1.15 54.6 1.56 9月 8.16 PM10 45 0.75 60.6 1.52 2.1 0.53 142.8 0.89 144.7 2.07 84.3 2.41 10月 7.52 PM2.5 40.8 0.68 55.5 1.39 2.2 0.55 72.6 0.45 131.7 1.88 89.8 2.57 11月 7.20 PM2.5 53.2 0.89 50.9 1.27 1.9 0.48 53 0.33 141.3 2.02 77.7 2.22 12月 7.46 PM2.5 61.3 1.02 55.9 1.40 2.1 0.53 44.2 0.28 141.5 2.02 77.8 2.22 均值 - - 51.8 - 60.1 - 2.14 101.18 136.18 - 80.76 - 二级标准 - - 60 - 40 - - - - - 70 - 35 - （2）水环境质量现状 区域地下水可满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求。 （3）声环境质量现状 评价区内声环境质量较好，区域声环境质量可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）中2类区标准要求。 （4）地表水质量现状 新河地表水环境质量可满足《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 项目区域内没有重点保护文物和珍稀动植物资源。根据工程性质和周围环境特征，确定环境保护目标和保护级别见下表。 表6 环境保护对象及其保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 人口情况（人） 相对厂界距离 X Y 环境空气 0 340 老柳树营 村民 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准（修改单） N 420 340 280 -390 老孟营村 SE 1200 220 -260 -930 小刘庄 SW 620 720 -1000 0 张疃村 W 1050 1000 -750 350 沙营村 NW 680 700 -640 350 新柳树营 NW 570 890 -380 730 上伍旗村 NW 830 870 地下水环境 — — 周边村庄水井 水井 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准 — — — 声环境 厂界 — 厂界外1m — 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类区标准 — — — 地表水 — — 新河 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准 E — 100

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气常规因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准； 表7 《环境空气质量标准》标准限值 污染物名称 取值时间 二级标准限值 单位 PM10 24小时平均 150 μg/m3 PM2.5 24小时平均 75 SO2 1小时平均 500 24小时平均 150 NO2 1小时平均 200 24小时平均 80 臭氧（O3） 1小时平均 200 日最大8小时平均 160 CO 1小时平均 10 mg/m3 24小时平均 4 （2）东、南、西、北厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准； 2类区：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)； （3）地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准的要求； （4）新河地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838－2002）IV 类标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）施工期：施工场界颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值（颗粒物：1.0mg/m3）；施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1中的相应标准（昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)）； （2）水泥仓、一次搅拌机除尘器排气筒颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）； （3）厂界无组织颗粒物执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）； （4）东、南、西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值； 2类区：昼间：60dB(A)，夜间：50dB(A)； （5）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18597－2001)及其修改单中的标准；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中标准及其修改单中的标准。 |
| 总量控制指标 | 根据“十三五”期间污染物总量控制目标，结合本项目特点、排污特征，确定本工程污染物总量控制因子为COD、氨氮、SO2、NOX。按照《关于进一步改革和优化建设项目主要污染物排放总量核定工作的通知》（冀环总[2014]283号）的要求核算： 项目主要废气污染物为水泥仓、一次搅拌机运行过程中排放的颗粒物。 废水为搅拌机、运输车辆内部清洗废水，及车辆清洗废水，依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水处理设施，回用于生产，无生产废水外排；生活盥洗废水用于厂区泼洒抑尘。 总量控制指标： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a；特征污染物：颗粒物：1.035t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 滦县冀滦建材有限公司建设水稳生产线一条，年产水稳450万吨，石子、石粉、水泥等按照一定比例配合，经二次搅拌均匀后即为成品，主要生产工艺流程如下： 图2 工艺流程及排污节点图 （1）原料运输 骨料：本项目骨料（石子粒径：0.5-3.2cm，石粉粒径：0.2-0.5cm），“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”生产的产品均作为本项目原料，不足部分外购。“固体排放物再利用项目”生产的石子、石粉均由封闭皮带输送至封闭成品库储存；外购石子、石粉均由汽车运输进厂，运输车辆加盖苫布，石子、石粉运输进厂后分区储存于成品库房或是本项目原料库内。成品库房及本项目原料库上部均设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘，本项目进料斗设置于成品库房中（本项目原料库与成品库相连通），生产时原料由铲车运送至本项目进料斗。 本项目新建500m2原料库一座，基础墙高2m，设计堆积高度为6m，理论储存容积2000m3，理论堆积密度1.6t/m3，理论储存量3200t。“固体排放物再利用项目”生产不间断，因此原料可满足本项目需求。 水泥：主要作为胶凝剂，水泥由罐车运输入厂，散装水泥由罐车上的气化装置，以压缩空气为动力，将罐车的罐体与水泥仓的管道相连，利用罐内外压差输送至水泥仓内，本项目配备2个100t水泥仓。 （2）上料、计量： 石子、石粉：石子、石粉在封闭库房中转运，由铲车直接加入至料斗中，生产线共配置5个料斗，经称量系统称量后物料落入封闭的配料仓中，混合后的物料由封闭皮带输送机送入搅拌机中。 水泥：水泥在仓内经螺旋输送机输送，通过计量后直接送至搅拌机中。 水：本项目配置1个水罐，容积均为：10t，水由水泵泵入称量箱中，称量后由增压泵抽出经喷水器喷入搅拌机中，主要用于调节物料含水率，冬季采用电加热，防止水结冰。 （3）搅拌：本项目共设置2台搅拌机，为二次搅拌，搅拌能力均为：1000t/h。物料按照石子、石粉、水泥重量比51：45:2配比，首先进入一次搅拌机中进行一次搅拌，并加水将含水率调至约5%-8%，搅拌时间约为10s。二次拌合能有效提升水稳物料的均匀性，使水稳物料有效的包裹碎石，减速铺筑时的离析，可全面提升水稳物料的使用性能。一次搅拌后的物料由封闭管道输送进入二次搅拌机中，搅拌时间约为20s。 搅拌机、运输车辆内部均粘附一定量的水稳料，定期用水冲洗，废水经管道进入废水收集池（依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池），在由管道排入厂区南侧三级沉淀池（依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”三级沉淀池）处理后，清水排入清水池后回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”，沉淀的污泥经压滤机脱水后外售制砖。 （4）成品：拌合好的水稳物料由二次搅拌机下部出料，并由封闭车辆运输外售。 排污节点：原料堆存、转运过程粉尘废气（G1），石粉、石子上料过程产生的粉尘废气（G2），水泥仓粉尘废气（G3），一次搅拌机粉尘废气（G4），运输扬尘（G5）；搅拌机噪声（N1），风机类噪声（N2），空压机噪声（N3），泵类噪声（N4）；搅拌机、运输车辆内部清洗废水（W1），车辆清洗废水（W2）；脉冲式布袋除尘器除尘灰（S1），沉淀池产生的污泥（S2），机械设备运行过程中产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油（S3），检验过程中产生的残次品（S4），职工生活产生的生活垃圾（S5）。 项目产排污情况一览表见表8。 表8 项目产排污情况一览表 污染类型 序号 排污节点 主要污染物 排放特征 治理措施 废气 G1 原料堆存、转运 颗粒物 间断 封闭车间+雾化喷淋设施（电伴热） G2 石粉、石子上料 颗粒物 间断 封闭车间+封闭皮带输送机；上料斗上方分别设置雾化喷淋设施（电伴热） G3 水泥卸车及储存 颗粒物 间断 脉冲布袋除尘器+20m高排气筒 G4 一次搅拌机 颗粒物 间断 G5 运输扬尘 颗粒物 间断 道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，依托厂区现有洗车平台 废水 W1 搅拌机、运输车辆内部清洗废水 SS 间断 车辆清洗废水依托“固体排放物再利用项目”洗车平台，车辆清洗废水、车辆内部及搅拌机内部清洗废水排入“固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目” W2 车辆清洗废水 SS 间断 噪声 N1 搅拌机 噪声 间断 厂房隔声、基础减振 N2 风机 噪声 间断 N3 空压机 噪声 间断 N4 水泵 噪声 间断 固体废物 S1 脉冲布袋除尘器 除尘灰 间断 作为原料，回用于生产 S2 沉淀池 污泥 间断 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”压滤机，脱水后外售制砖 S3 机械设备 废润滑油、废液压油、废齿轮油 间断 委托有资质的单位处理 S4 检验 残次品 间断 外售铺路或是填坑 S5 职工生活 生活垃圾 间断 集中收集，由环卫部门统一处理

主要污染工序： 1、施工期主要污染物工序 （1）废气：施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地产生的二次扬尘。 （2）废水：施工设备冲洗废水、水泥养护废水及施工人员少量生活污水。 （3）噪声：产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等。 （4）固废：建筑垃圾及生活垃圾。 2、营运期主要污染工序 （1）废气：废气污染源为石粉、石子堆存、转运过程产生的颗粒物，石粉、石子上料过程中产生的颗粒物，水泥卸车及储存过程中产生的颗粒物，一次搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 （2）废水：废水为搅拌机、运输车辆内部清洗废水，车辆清洗废水及职工盥洗废水。 （3）噪声：主要噪声源为搅拌机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声。 （4）固废：固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油及检验产生的残次品及生活垃圾。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 产生浓度及产生量 (单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石粉、石子卸车、储存、上料 | 颗粒物 | 0.08kg/h，0.193t/a | 0.032kg/h，0.077t/a |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 排气筒P1 | 水泥仓 | 颗粒物 | 9583.33mg/m3，517.5t/a | 9.583mg/m3，0.5175t/a |
|  |  | 一次搅拌机 | 颗粒物 | 8984.375mg/m3，517.5t/a | 8.984mg/m3，0.5175t/a |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 0.64 t/a | 0.256 t/a |
| 水 污 染 物 | 搅拌机、运输车辆内部清洗（6.8m3/d） | SS | 3000mg/L 7.74t/a | 车辆清洗废水依托“固体排放物再利用项目”洗车平台，车辆清洗废水、车辆内部及搅拌机内部清洗废水排入“固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”； |
|  | 车辆清洗（1.8m3/d） | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 1033.965t/a | 作为原料，回用于生产 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 210.0t/a | 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”压滤机，脱水后外售制砖 |
|  | 机械设备 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 0.2t/a | 委托有资质的单位处理 |
|  | 检验 | 残次品 | 10t/a | 外售铺路或是填坑 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 1.5t/a | 集中收集，由环卫部门统一处理 |
| 噪 声 | 拟建项目营运期噪声主要为搅拌机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值。 |
| 其 他 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 拟建项目位于滦州市响嘡街道办张疃村东，用地性质为建设用地。厂区周边无珍稀物种及被保护生物存在，项目建设过程中对自然生态系统影响较小。拟建项目主要建设生产车间、库房等，施工期间因土石方工程和建筑材料使用等，将会对大气环境、生态环境及交通产生一定的影响，但这种影响是暂时的，这种影响可通过加强管理、科学施工来减缓，它会随着施工的结束而终告结束。后期及时加强对厂区绿化和污染治理工作。因此，工程建设不会对该区域整体的生态质量及生态系统的完整性造成明显不利影响。 |

# 环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目，施工期对周围环境的影响主要为施工期产生的扬尘、施工期噪声、施工期废水和施工期固体废物以及施工期生态影响。 1、施工期大气环境影响分析： 施工期挖填土方，装卸运输砂石、水泥等建筑材料以及运输车辆进出施工场地将产生二次扬尘。为有效控制施工期间的扬尘影响，本评价要求建设单位严格执行《河北省2018年建筑施工与城市道路扬尘整治工作方案》，对本项目施工期提出以下要求： ①施工现场封闭管理。施工现场按规定连续设置硬质围挡(围墙)，实施全封闭管理。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡(围墙)整洁、美观。 ②施工现场道路和作业场地硬化。施工现场实行分区管理，对主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区、生活区、办公区的地面必须采用混凝土或硬质砌块铺设，严禁使用其他软质材料铺设。硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土。 ③施工现场土方和裸露场地覆盖。施工现场非作业区的土地和集中堆放的土方，必须采取严密覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 ④出入车辆冲洗。施工现场必须建立车辆冲洗制度，出入口处配备车辆冲洗装置，设置排水、泥浆沉淀池等设施，配备专职人员负责对进出的所有车辆进行冲洗保洁，严禁带泥上路。 ⑤施工现场洒水清扫及建筑垃圾处理。施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备喷淋喷雾等洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。施工现场必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 ⑥建筑主体封闭和材料覆盖。建筑主体外侧脚手架及临边防护栏杆采用密目网进行封闭，密目网应保持干净、整洁、无破损。施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置。 采取以上措施后，施工场界颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值。因此施工期废气不会对周围环境空气敏感点造成明显不利影响，随着施工期的结束，影响也会随之消失，因此对环境空气影响较小。 2、施工期水环境影响分析 施工期废水主要为施工废水和生活污水。 ①施工废水 施工废水主要为施工设备冲洗废水和水泥养护废水，主要污染物为泥沙，厂区内设置沉淀池1座，废水沉淀后回用于设备冲洗和水泥养护，或是用于路面泼洒抑尘，废水不外排。因此，不会对地表水产生影响。运营期对沉淀池进行改造用于废水收集池。 ②生活污水 生活污水主要为施工人员日常盥洗废水，生活污水主要污染物为COD、SS，水质较简单，用于施工场地的泼洒抑尘，施工期建设旱厕，旱厕定期清掏。施工期无废水外排。因此，不会对周围环境产生明显影响。 3、施工噪声环境影响分析 产生噪声设备主要有运输车辆、装载机、推土机、挖掘机等，噪声级一般在65～100dB（A）之间。为减小施工噪声对周围声环境的影响，建议建设单位采取以下措施：①采用低噪声设备；②施工机械进行定期的维修、养护，以保证其在正常工况下工作；③合理制定施工计划，一定要严格控制和管理产生噪声设备的使用时间，尽可能避免在同一时间段安排大量强噪声设备同时施工；④施工现场合理布局，以避免局部声级过高，尽可能将施工阶段的噪声影响减至最小。 距本项目厂界最近村庄为东南侧220m处的老孟营村，距离较远，且本项目夜间不施工；因此，采取以上措施后，不会对周边环境造成影响。 4、固体废物对环境的影响分析 固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的进驻产生的生活垃圾，均属一般固体废物。 施工期开挖土方大部分用于地基回填，其余用于抬高地表，无弃土外运。施工过程中产生的少量建筑垃圾可送至建筑垃圾填埋场统一处置。生活垃圾分类处理后由环卫工人统一处理。在装卸、清理建筑垃圾和施工人员生活垃圾时，车辆要采用密闭槽车。固废均得到妥善处置，不会对周围环境产生明显影响。 5、施工期生态影响分析 项目不设取土场，临时弃土场位于项目施工场地占地范围内。施工期过程中使原有表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，可能会发生水土流失。建设项目所处区域地势不易形成地表径流，故只要不遇特大暴雨，不会造成大的水土流失。因此，只要加强施工管理，合理安排施工进度，做到随挖、随埋、随填，就可以避免发生水土流失。且随着施工期的结束，排水设施得到完善，对改变现有土地扰动可能引发水土流失的现状有利。 综上所述，施工期对周围环境的影响是暂时的，它将随着施工期的结束而消失。但在施工期应严格执行环境管理计划和相应的环保措施，将其对周围环境的影响减至最小。

营运期环境影响分析： 1、营运期大气环境影响分析 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 ①污染源调查 表9 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心坐标/m 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 1 除尘器排气筒P1 60 -160 17.7 20 0.5 13.27 30 4800 正常工况 0.115 表10 无组织面源参数表 名称 污染源 面源中心坐标/m 面源海拔高度/m 面源 长度/m 面源 宽度/ m 与正北夹角º 面源有效排放高度/m 年排放小时数h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) X Y 颗粒物 1 车间 -30 -30 19 25 20 0 7 4800 正常工况 0.016 ②评价因子和评价标准 表11 评价因子和评价标准一览表 评价因子 平均时段 标准值（µg/m3） 标准来源 PM10 24小时平均浓度的3倍 450 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准（修改单） ③估算模型参数 估算模型参数表见下表： 表12 估算模型参数一览表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -23.1 土地利用类型 农田 区域湿度条件 中等湿度 是否考虑地形 考虑地形 ■是 □否 地形数据分辨率/m 90m 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 ■否 岸线距离/m — 岸线方向/° — ④Pmax的确定 依据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率的计算公： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。 利用导则推荐的估算模式AERSCREEN计算Pmax，主要污染源估算模型计算结果见表13。 表13 有组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 除尘器排气筒 烟气流量 m3/h 12000 污染物排放速率 kg/h 0.115 烟囱几何高度 m 20 烟囱出口内径 m 0.5 评价标准 mg/m3 0.45 烟囱出口处的烟气温度 ℃ 30 烟囱出口处的环境温度 ℃ 11.4 城市/乡村 — 乡村 D10% m 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.00828 Pmax % 1.84 出现距离 m 98 评价等级 － 二级 表14 无组织废气污染源参数及计算结果一览表 参数名称 单 位 原料库 污染源类型 — 颗粒物 污染物排放速率 kg/h 0.016 源的释放高度 m 7 面源长度 m 25 面源宽度 m 20 评价标准 mg/m3 0.45 D10% m 未出现 最大落地浓度 mg/m3 0.0321 Pmax % 7.14 出现距离 m 16 评价等级 － 二级 ⑤评价工作级别划分的依据 根据《环境影响评价技术导则·大气环境》(HJ 2.2-2018)，将大气环境评价工作等级划分情况列于表15。 表15 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax≥10% 二级 1%≤Pmax＜10% 三级 Pmax＜1% ⑥评价工作级别确定 综合以上分析，本项目大气环境影响评价工作等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。 （2）废气治理措施及达标分析 拟建项目废气污染源为石粉、石子堆存、转运过程产生的颗粒物，石粉、石子上料过程中产生的颗粒物，水泥卸车及储存过程中产生的颗粒物，一次搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 （1）石粉、石子堆存、转运（G1），石粉、石子上料（G2），运输扬尘（G5） ①本项目骨料（石粉、石子）为“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”的产品，不足部分外购，原料在厂区封闭库房内周转，石粉、石子储存、装卸均于封闭的库房中进行，库房上部、上料斗上部均设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘，皮带输送机均置于封闭的廊道中。在当地一般气象条件下，类比同类企业可知，石粉、石子装卸车、储存及上料过程中颗粒物产生源强约为0.08kg/h，在采取雾化喷淋设施降尘、置于封闭库房中等措施后，扬尘产生量降低60%，排放速率为0.032kg/h，拟建项目每年生产4800h，经计算，颗粒物排放量为0.077t/a。 ②运输扬尘 本项目原料来自“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”，在厂区内周转，部分原料外购，由封闭车辆运输进厂；水泥由罐车运输进厂，产品由封闭车辆运输外售，项目距离平清大线公路约1800m，运输过程穿越老柳树营村，在实际生产过程中合理规划运输时间和运输路线，避开午间和夜间休息时间，运输过程中尽量减少鸣笛，并做好扬尘防治工作。类比同类企业，项目运输扬尘量为0.64t/a。本项目厂区内运输通道与外部公路管网的连接线，采取混凝土硬化措施，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。厂区地面每天清扫保洁并洒水，防止碾压扬尘，厂区出入口处设置洗车平台（依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台），对运输车辆进行清洗。根据经验估算，抑尘量60%左右，则颗粒物排放量为0.256t/a。 拟建项目无组织颗粒物主要为：石粉、石子堆存、转运、上料过程及运输扬尘，采用AERSCREEN预测，厂界颗粒物最大贡献浓度为0.0321mg/m3，满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）。 （2）水泥卸车及储存过程（G3），一次搅拌机（G4） 1）除尘设施设置方式 本项目共设置1条生产线，配套建设2个搅拌机，2座100t的水泥仓；二次搅拌时物料含水率已经调至约5%-8%，因此二次搅拌不考虑颗粒物废气。2座水泥仓及一次搅拌机共用1套除尘设施（风机风量12000m3/h，设置1套），一次搅拌机上方设置集气管，集气管与搅拌缸对接，连接处采用软连接，水泥仓仓顶均设排气管，废气经脉冲式布袋除尘器处理后，经20m高排气筒排放。 2）达标分析 本项目皮带输送机、水泥螺旋输送机入料口均密封；物料输送过程均为全封闭状态。 水泥仓进、出料过程中有颗粒物产生，每个料仓的输送过程不同时进行，具有间断性，根据项目水泥总用量90000t/a及20t/h的泵送量计算，年工作小时数为4500h。石子、石粉通过密闭皮带输送机加料，水泥经螺旋输送机加料，物料进入搅拌机落料过程中有颗粒物产生。参照《工业污染源产排污系数手册》（2010年修订）3121水泥制品制造业产排污系数表中“物料混合搅拌工序”颗粒物产生量，工业颗粒物为5.75千克/吨-水泥。 项目水泥用量为90000t/a，则水泥仓进、出料过程颗粒物产生量为517.5/a，一次搅拌过程颗粒物产生量为517.5t/a；废气收集后经脉冲式布袋除尘器处理后，经20m高排气筒排放（共设置1套除尘设施）。脉冲式布袋除尘器除尘效率以99.9%计，则水泥进、出料过程，一次搅拌过程处理后废气外排颗粒物浓度分别为9.583mg/m3、8.984mg/m3，颗粒物外排速率分别为0.115kg/h、0.108kg/h，外排颗粒物量分别为0.5175t/a、0.5175t/a；水泥进、出料与搅拌机不同时运行时（本次环评按照最大设计产能计算，实际生产过程中根据实际情况调整生产设备生产时间，脉冲式布袋除尘器一直运行），颗粒物最大排放浓度为9.583 mg/m3，颗粒物排放浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2617-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）。 布袋除尘器规格（风机风量12000m3/h，布袋尺寸：直径130mm×2000mm，布袋数量：960条，除尘器过滤面积：250m2，布袋材质：覆膜涤纶针刺毡，过滤风速小于等于0.8m/min，清灰方式：离线清灰）。 本项目废气排放满足标准要求，不会对周围大气环境产生较大影响。 表16 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度/（mg/m3） 核算排放速率/（g/h） 核算年排放量/（kg/a） 主要排放口 1 P1 颗粒物 9.583 115 1035 一般排放口合计 颗粒物 1035 表17 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（kg/a） 标准名称 浓度限值/（μg/m3） 排放速率（kg/h） 1 — 原料库 颗粒物 喷雾抑尘 （DB13/2167-2015） 500 0.016 77 表18 建设项目大气环境影响评价自查表 工作内容 自查项目 评价等级与范围 评价等级 一级 □ 二级( 三级□ 评价范围 边长=50km □ 边长5～50km□ 边长=5km ( 评价因子 SO2+NOx排放量 ≥2000t/a □ 500～2000t/a □ <500t/a ( 评价因子 基本污染物（颗粒物） 其他污染物（） 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 ( 评价标准 评价标准 国家标准( 地方标准□ 附录D □ 其他标准 □ 现状评价 环境功能区 一类区 □ 二类区( 一类区和二类区 □ 评价基准年 （2017）年 环境空气质量 现状调差数据来源 长期例行监测数据( 主管部门发布的数据□ 现状补充监测□ 现状评价 达标区□ 不达标区 ( 污染源 调查 调查内容 本项目正常排放源 ( 本项目非正常排放源 ( 现有污染源□ 拟替代的污染源 □ 其他在建、拟建项目污染源□ 区域污染源□ 大气环境影响预测与评价 预测模型 AERMOD □ ADMS □ AUSTAL2000 □ EDMS/AEDF □ CALPIFF □ 网络模型 □ 其他 ( 预测范围 边长≥50km □ 边长5～50km □ 边长=5km ( 预测因子 预测因子（PM10） 包括二次PM2.5 □ 不包括二次PM2.5 ( 正常排放短期浓度 贡献值 C本项目最大占标率≤100% ( C本项目最大占标率>100%□ 正常排放年均浓度 贡献值 一类区 C本项目最大占标率≤10%□ C本项目最大占标率>10%□ 二类区 C本项目最大占标率≤30% □ C本项目最大占标率>30% □ 非正常浓度1h浓度 贡献值 非正常持续时长（）h C非正常占标率≤100% □ C非正常占标率>100% □ 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 C叠加达标 □ C叠加不达标 □ 区域环境质量的整体变化情况 k≤ -20% □ k> -20% □ 环境监测计划 污染源监测 监测因子（颗粒物） 有组织废气监测□ 无组织废气监测( 无监测□ 环境质量监测 监测因子（） 监测点位数（） 无监测□ 评价结论 环境影响 可以接受( 不可以接受□ 大气环境防护距离 距（ ）厂界最远（ ）m 污染源年排放量 SO2：（0）t/a NOx：（0）t/a 颗粒物：（1.035）t/a VOCs：（）t/a 注：“□”为勾选项，填“√”；“（ ）”为内容填写项 2、营运期水环境影响分析 （1）地表水：本项目生产废水主要为搅拌机、运输车辆内部清洗废水，及车辆清洗废水；废水排入“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”。职工盥洗废水，废水水质简单且水量较少，用于厂区泼洒抑尘，不外排。 ②地下水：根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类。Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录A，本项目行业类别为：J非金属矿采选及制品制造60商品混凝土加工，属于地下水环境影响评价项目类别Ⅳ类，因此，本项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 3、营运期声环境影响分析 拟建项目营运期噪声主要来源为搅拌机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A）。通过采取厂房隔声、基础减振等措施，噪声值可降低15～25dB(A)，本项目产噪设备源强见表19。 表19 项目产噪设备源强 噪声源 设备台数 噪声源强（dB(A)） 降噪措施 降噪效果 （dB(A)） 搅拌机 4 85 厂房隔声、基础减振 25 风机 2 85 厂房隔声、基础减振 25 空压机 2 90 厂房隔声、基础减振 25 水泵 1 80 厂房隔声、基础减振 25 厂界噪声影响预测及达标分析 1）预测模式 采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2009）推荐的方法和模式进行预测。 A、噪声传播衰减模式： LA(r)=LA(r0)-20Lg(r/r0) 式中：LA(r)――距声源r米处的A声级； LA(r0)――参考位置r0 米处的A声级； r －－预测点距噪声源中心距离，m； r0 ――参考位置距声源中心距离，m。 B声压级合成模式： 式中：Ln――n个声压级的合成声压级，dB(A)； Li――各声源的A声级，dB(A)。 2）预测结果分析 生产车间距厂界距离及噪声预测结果见表20。 表20 生产车间与厂界距离及噪声贡献值一览表 声源 车间外源强dB(A) 距离m 东厂界 南厂界 西厂界 北厂界 生产车间 71 15 195 35 15 噪声贡献值 47.5 25.2 40.1 47.5 从表20中可以看出，噪声源对各厂界的贡献声级在25.2-47.5dB(A)之间，经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声贡献值均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 4、固体废物环境影响分析 拟建项目固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油、检验产生的残次品及生活垃圾。 （1）一般固体废物： 表21 一般固体废物产生量及综合利用情况表 工序/生产线 装置 固废名称 属性 产生情况 处置情况 最终去向 核算方法 产生量t/a 工艺 处置量t/a 除尘 除尘器 除尘灰 一般固废 物料衡算法 1033.965 作为原料回用于生产 1033.965 外售 污水 压滤机 污泥 一般固废 物料衡算法 210 压滤机，脱水后外售制砖 210 外售 检验 检验 不合格产品 一般固废 物料衡算法 10 集中收集后外售铺路或是填坑 10 外售 职工生活 职工生活 生活垃圾 一般固废 类比法 1.5 集中收集，由环卫部门统一处理，不外排 1.5 卫生填埋 脉冲布袋除尘器除尘灰产生量为1033.965t/a，收集后作为原料回用于生产；沉淀池污泥产生量为210.0t/a，依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”压滤机，脱水后外售制砖；检验过程中产生的残次品的量为10t/a，集中收集后外售铺路或是填坑；职工生活产生的生活垃圾量为1.5t/a，集中收集后送环卫部门统一处理。 （2）危险固废处置措施 根据《国家危险废物名录》（2016）废润滑油、废液压油、废齿轮油等均属于危险废物，根据《建设项目危险废物环境影响评价指南》对本项目危险废物进行评价。 表22 危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废润滑油 HW 08 900-249-08 0.2 机械设备 液态 废矿物油 废矿物油 6个月/次 T,I 储存于封闭桶中，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处理 2 废液压油 900-218-08 液态 3 废齿轮油 900-214-08 固态 表23 项目危险废物收集措施一览表 序号 危险废物名称 形态 危险特性 收集措施 1 废润滑油 液体 T，I 人工收集，盛装于封闭的桶中，转移至危废暂存间 2 废液压油 液体 T，I 3 废齿轮油 固态 T，I ③储存场所 一般固废：为避免本项目产生的一般工业固废对环境造成的影响，主要是搞好固废的收集、转运等环节。一般固废临时贮存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改清单标准相关要求建设，地面基础及内墙采取防渗措施（其中内墙防渗层做到0.5m高），使用防水混凝土，地面做防滑处理，一般固体废物临时贮存场所渗透系数达1.0×10-7cm/s，其后定期处置。因此，本项目的一般固废均妥善处置，不会对建设项目周围环境造成明显的不良影响。 危险废物：本项目生产车间内建设危废暂存间1座，规格为：3m×3m，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设，危废暂存间进行防风、防雨、防晒、防渗漏处理；地面及裙角防渗层采用2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数不大于1×10-10cm/s；地面与裙脚所围建的容积不低于最大容器的最大储量或总储量的五分之一，并设置三级警示标志，危险废物分区储存。评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。本项目废润滑油、废液压油、废齿轮油产生量较少，且储存于封闭的桶中，每半年清运一次，且在实际运行过程中企业加强管理，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，可有效防止危险废物对外环境造成影响。本项目危废暂存间内储存废润滑油、废液压油、废齿轮油均采用500kg的桶储存，每只桶占地面积约0.8m2，单桶最大储存量约为0.45t，占用危废暂存间面积为2.4m2；本项目危废暂存间面积为9m2，可满足要求。 危废收集后必须密封储存，单独存放；同时作好危险废物情况的记录，注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。 表24 建设项目危险废物贮存场所基本情况一览表 贮存场所 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积 贮存方式 贮存能力 贮存周期 危废暂存间 废润滑油 HW08 900-249-08 生产车间内 0.8 m2 封闭桶盛装 0.45t 6个月 废液压油 HW08 900-218-08 0.8m2 0.45t 废齿轮油 HW08 900-214-08 0.8m2 0.45t 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 5、卫生防护距离 根据项目特点，生产中存在无组织废气排放，主要污染物为颗粒物。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91）中规定，计算排放源与居住区之间应设置卫生防护距离。所谓卫生防护距离系指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。 污染物无组织排放速率的大小与项目的生产规模、企业的管理水平、工艺过程的自动化程度、生产设备的密闭程度、操作人员的素质等因素有关。有害气体无组织排放源所在生产单元（车间）与周围环境之间的卫生防护距离按（GB/T13201-91）规定的公式计算： 式中：Q—污染物无组织排放量可达到的控制水平，kg/h； Cm—TJ36-79中规定的居住区污染物一次浓度限值，mg/m3； L—工业企业所需卫生防护距离，m； r—污染物无组织所在生产单元的等效半径，m； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数，根据当地平均风速及企业污染源结构来确定。按照最不利情况选定参数，具体数值见表25。 表25 卫生防护距离计算源强参数表 污染源 污染因子 车间面积（m3） 污染物产生速率（kg/h） 当地风速（m/s） 标准浓度限值（mg/m3） 计算结果 （m） 生产车间 颗粒物 500 0.016 2.4 0.45 22.4 根据以上计算，最大卫生防护距离为22.4m。根据卫生防护距离取值规定，卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时级差为100m，计算的L值在两级之间时，取偏宽的一级。根据此规定以及计算结果，确定本项目生产车间与周围敏感点的卫生防护距离50m。 参照《卫生防护距离的分级》中“建筑材料生产第四级110、人造石和混凝土制品的生产”卫生防护距离为100m，距本项目厂界最近村庄为东南侧220m处的老孟营村，可满足卫生防护距离要求。 6、大气防护距离 本项目颗粒物在厂界内无超标点，因此本项目不设置大气环境防护距离。 7、清洁生产及总量控制分析 （1）清洁生产分析 清洁生产是我国工业可持续发展的一项重要战略，也是实现我国污染控制重点由末端控制向生产全过程转变的重大措施。 清洁生产是指不断采取改进设计，使用清洁的能源和原料，采用先进的工艺技术和合理综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生与排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。《中华人民共和国清洁生产促进法》第十八条要求“新建、改建和改扩建项目应当进行环境影响评价，对原料使用、资源消耗、资源综合利用以及处置等进行分析论证，优先采用资源利用率高以及污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备。”本评价根据该规定并结合国家政策和项目特点对本工程生产工艺、原料使用、产品指标、资源利用、污染控制进行分析，说明其是否符合清洁生产要求。本项目清洁生产主要体现在以下几个方面： A、生产工艺先进性 本项目采用国内较成熟的技术装备，设备成熟度、标准度高，技术成熟，保证工艺参数稳定。 B、原材料分析：本项目原料为石子、石粉、水泥等，原辅材料的清洁生产水平较好，原材料无风险。 C、产品指标 ： 本项目生产的水稳稳定性好。 D、资源指标：本项目生产及办公取暖采用电能，以清洁的电能为能源，年耗电量为10万KWh。 E、污染物产生指标 本项目在运营期大气的污染主要为：石子、石粉装卸车、储存、上料过程产生的颗粒物，水泥装卸车及储存过程中产生的颗粒物，一次搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。无组织颗粒物采用：封闭库房、雾化喷淋设施（电伴热）降尘等措施；水泥装卸车及储存、一次搅拌机采用脉冲布袋除尘器处理，可满足要求。 2）本项目主要噪声源为搅拌机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A）。采取厂房隔声、基础减震等措施后，经距离衰减后厂界可达标。 3）本项目生产过程中产生的固废均妥善处理。 4）本项目生产废水主要为搅拌机、运输车辆内部清洗废水及车辆清洗废水，废水排入“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”，不外排。 综上所述，通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 8、排污口规范化要求 排污口规范化与主体工程必须同时进行，并按照《污染源监测技术规范》设置规范的、便于测量流量、流速的测流段和采样点。上述内容作为本项目竣工环保验收的重要内容之一，排放口规范化的工作需由具有专业资质的单位负责施工建设。具体要求如下： （1）废水排放口要求：本项目无废水排放口。 （2）废气排放口要求 本项目运行后，设1个废气排放口，各废气处理设施的进气口、排气筒排气口均应设置便于采样、监测的采样口和监测平台，设置直径不小于75mm的采样口。 （3）固体废物贮存(处置)场所规范化要求 一般固体废物储存场所按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单（公告2013年第36号）建设； 危险废物储存场所按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单建设。 （4）设置标志牌 环境保护图形标志牌由国家环保部统一定点制作，并由市环境监理部门根据企业排污情况统一向国家环保部订购。排污口分布图应由市环境监理部门统一绘制。排放一般污染物排污口(源)，设置提示式标志牌。标志牌设置位置在排污口(采样点)附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置(如图形标志牌、计量装置、监控装置等)属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需变更的需报环境监理部门同意并办理变更手续。 9、企业信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，滦县冀滦建材有限公司应在本单位网站、本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： 表26 企业基础信息一览表 序号 项目 内容 1 单位名称 滦县冀滦建材有限公司 2 统一社会信用代码 91130223MA0CH26E9U 3 法定代表人 陈生龙 4 地址 滦州市响嘡街道办张疃村东 5 联系人及联系方式 姜宝18131589538 6 项目的主要内容 建设全封闭厂房，生产车间，库房及办公配套辅助场所，共计1000平方米，硬化地面1000平方米，建设水稳生产线一条，购置水稳搅拌机、料仓、皮带输送机、除尘器、铲车等。主要原辅材料为石粉、石子、水泥等。 7 产品及规模 年产水稳450万吨 排污信息 ①主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； ②防治污染设施的建设和运行情况； ③建设项目环境影响评价及其他环境保护许可情况； ④他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 石粉、石子卸车、储存、 上料 | 颗粒物 | 封闭原料库+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值 |
|  |  | 颗粒物 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 颗粒物 | 道路扬尘采用道路硬化、场区地面每天清扫保洁并洒水，依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台对车辆进行清洗等措施 | 《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表1中相关标准 |
|  | 排气筒P1 | 颗粒物 | 脉冲式布袋除尘器+20m高排气筒 |  |
| 水 污 染 物 | 搅拌机、运输车辆内部清洗 | SS | 车辆清洗废水依托“固体排放物再利用项目”洗车平台，车辆清洗废水、车辆内部及搅拌机内部清洗废水排入“固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目” | 不外排 |
|  | 车辆清洗 | SS |  |  |
| 固 体 废 物 | 脉冲布袋除尘器 | 除尘灰 | 作为原料，回用于生产 | 妥善处理 |
|  | 沉淀池 | 污泥 | 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”压滤机，脱水后外售制砖 |  |
|  | 机械设备 | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  | 检验 | 残次品 | 外售铺路或是填坑 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 集中收集，由环卫部门统一处理 |  |
| 噪 声 | 拟建项目营运期噪声主要为搅拌机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，噪声源强约为80～90dB（A），采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 工程各类污染物均有可行的处理措施，污染物能达标排放。厂区道路均进行硬化处理，其余裸露土地均种植树木和草坪，不仅美化了周围环境，还可充分发挥植被隔声降噪、净化空气等作用，形成优美景观，创建和谐的工作环境。 |

表27    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 石子、石粉装卸车及储存 | 封闭库房+雾化喷淋设施（电伴热） | 库房上部设置雾化喷淋（电伴热），共设置1套，5个喷头 | 颗粒物 | — | 抑尘效率60% | 厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3 | 厂界大气污染物无组织排放限值执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值 | 3.0 |
|  | 石子、石粉上料 | 封闭库房+封闭廊道+雾化喷淋设施（电伴热） | 上料斗上方分别设置1套；共5个喷头 |  | — |  |  |  | 3.0 |
|  | 运输扬尘 | 道路硬化、厂区地面每天清扫保洁并洒水、并依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台对进出厂车辆进行清洗 | — |  | — | 抑尘效率60% |  |  | 1.0 |
|  | 水泥装卸车、储存；一次搅拌机 | 水泥仓仓顶分别设置集气管，一次搅拌机上部分别设置集气管，收集后的废气引入 “脉冲式布袋除尘器+20m高排气筒” | 共设置1套除尘设施 | 颗粒物 | 风机风量均为：12000m3/h | 去除效率99.9% | 颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m | 执行《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2617-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度 | 10.0 |

续表27    环境保护设施竣工“三同时”验收一览表

| 污染源 | 治理措施 | 数量 | 治理对象 | 处理能力 | 处理效率 | 治理效果 | 验收标准 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 车辆清洗、 搅拌机内部清洗，车辆清洗 | 车辆清洗废水依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台，废水循环利用，不外排；车辆清洗、 搅拌机内部清洗废水 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池收集，排入三级沉淀池处理后，回用于生产 | 废水收集池1座，沉淀池3座；清水池1座 | SS | — | — | 回用于“固体排放物再利用项目” | 不外排 | 5.0 |
| 噪声 | 搅拌机、风机、空压机、水泵 | 厂房隔声、基础减振 | — | 噪声 | 综合降噪20dB(A) | 2类区：昼间噪声≤60dB(A)、夜间噪声≤50dB(A) | 东、南、西、北厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准 | 5.0 |
| 固废 | 脉冲布袋除尘器 | 作为原料，回用于生产 | — | 除尘灰 | — | 妥善处理 | 妥善处理 | — |
|  | 沉淀池 | 依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”压滤机，脱水后外售制砖 | — | 污泥 | — |  |  | — |
|  | 机械设备 | 委托有资质的单位处理 | — | 废润滑油、废液压油、废齿轮油 | — |  |  | 1.0 |
|  | 检验 | 外售铺路或是填坑 |  | 残次品 | — |  |  | — |
|  | 职工生活 | 集中收集，由环卫部门统一处理 |  | 生活垃圾 |  |  |  | — |
| 防渗 | 危废暂存间（9m2）位于车间内，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定进行设置。四周设围堰，并做到防风、防雨、防晒；危险废物贮存设施必须按照GB15562.2的规定设置警示标志；地面和裙角需做防渗处理，防渗层采用2mm厚度HDPE膜，渗透系数不大于1×10-10cm/s。 | 2.0 |
| 合计 | 占总投资的2.57% | 30.0 |

# 结论与建议

一、结论 1、项目概况： （1）项目名称：滦县冀滦建材有限公司水稳搅拌站项目； （2）建设单位：滦县冀滦建材有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设规模：建设水稳生产线一条，年产水稳450万吨。 （5）建设内容：建设全封闭厂房，生产车间，库房等，共计1000平方米，硬化地面1000平方米，建设水稳生产线一条，购置水稳搅拌机、料仓、皮带输送机、除尘器、铲车等。主要原辅材料为石粉、石子、水泥等。 2、产业政策 GB8978- 扩建项目属于其他非金属矿物制品制造业，根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正）（中华人民共和国发展和改革委员会令第21号），本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类建设项目，为允许类；不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录 (2015年版)》中新增的限制和淘汰类；并已经滦州市发展改革局备案，备案文号：滦发改备字[2019]3号，工艺、设备、规模均符合国家产业政策。 3、环境影响结论 （1）营运期大气环境影响分析 拟建项目废气污染源为石粉、石子堆存、转运过程产生的颗粒物，石粉、石子上料过程中产生的颗粒物，水泥卸车及储存过程中产生的颗粒物，一次搅拌机运行过程中产生的颗粒物，及运输扬尘。 本项目原料石粉、石子为“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”的产品及外购原料，原料在厂区封闭库房内周转，石粉、石子储存、装卸均于封闭的库房中进行，库房上部、上料斗上部均设置雾化喷淋设施（电伴热）降尘，皮带输送机均置于封闭的廊道中。皮带输送机均置于封闭的廊道中，厂区内道路采取混凝土硬化，厂区除车间占地及运输道路外，其余闲散用地均进行硬化。厂区地面每天清扫保洁并洒水，防止碾压扬尘，并依托“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”洗车平台，对运输车辆进行清洗。厂界颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2167-2015）表2中颗粒物无组织排放限值（厂界外20m处上风向设参照点，下方向设监控点，监控点与参照点总悬浮颗粒物（TSP）1h 浓度值的差值，颗粒物：0.5mg/m3）。 本项目水泥仓及一次搅拌机生产过程中产生的颗粒物，采用1套脉冲式布袋除尘器处理后经20m高排气筒排放，颗粒物排放浓度满足《水泥工业大气污染物排放标准》（DB13/2617-2015）表1中第Ⅱ时段“散装水泥中转站及水泥制品生产中水泥仓及其他通风生产设备”中颗粒物最高允许排放浓度（颗粒物：10mg/m3，排气筒高度不低于15m）。 本项目设置100m的卫生防护距，距本项目厂界最近村庄为东南侧220m处的老孟营村，可满足卫生防护距离要求。 综上所述，采取相应的污染防治措施后，本项目产生的废气污染物可达标排放，不会对周围环境产生影响。 （2）营运期水环境影响分析 ①地表水 本项目生产废水主要为搅拌机、运输车辆内部清洗废水，及车辆清洗废水；废水排入“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”废水收集池后，由泵泵入三级沉淀池处理后，排入清水池，回用于“滦县冀滦建材有限公司固体排放物再利用项目”。职工盥洗废水，废水水质简单且水量较少，用于厂区泼洒抑尘，不外排。本项目无废水外排。 ②地下水 本项目为“J非金属矿采选及制品制造60商品混凝土加工”，根据建设项目对地下水环境影响的程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目为Ⅳ类建设项目，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。 （3）营运期声环境影响分析 拟建项目营运期噪声主要为搅拌机、风机、空压机、水泵等设备产生的噪声，采取厂房隔声、基础减振等措施，并经距离衰减后，东、南、西、北厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区环境噪声排放限值。 因此，不会对周围环境和敏感点造成影响。 （4）固体废物环境影响分析 拟建项目固废主要为脉冲布袋除尘器产生的除尘灰，沉淀池产生的污泥，机械设备产生的废润滑油、废液压油、废齿轮油及检验产生的残次品及生活垃圾。除尘灰收集后作为原料回用于生产，沉淀池污泥经压滤机压滤后，外售制砖；残次品集中收集后外售铺路或是填坑；废润滑油、废液压油、废齿轮油委托有资质的单位处理；生活垃圾集中收集后送环卫部门统一处理。 因此，固废均得到合理的处置和综合利用，不会对环境带来不利影响。 4、总量控制结论 根据项目特点及所处位置及环境状况，本项目污染物排放总量控制指标为： 废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a；废水：COD：0t/a、氨氮：0 t/a；特征污染物：颗粒物①实际排放量：1.035t/a。 5、清洁生产结论 通过采取有效的环保措施，降低了污染物的产生和排放量，更好的保护了环境。因此，该项目的建设符合清洁生产的求。 6、厂址合理性分析结论 厂址位于滦州市响嘡街道办张疃村东，中心坐标为北纬N39°38'38.4"，E118°45'38.7"。本项目东侧、南侧均为空地，西侧为养牛场，北侧为废弃纸厂。项目北距老柳树营村340m，东南距老孟营村220m，西南距小刘庄村720m，西距张疃村1000m，西北距沙营村700m、距新柳树营村890m、距上伍旗村870m，评价范围内无重点文物、自然保护区、珍稀动植物、水源地等环境敏感点。 根据滦县国土资源局出具的关于唐山市冀滦纸业有限公司占地情况的说明可知，用地性质为建设用地；由响嘡镇政府出具的证明可知，本项目厂址符合城乡规划要求。 综上所述，拟选厂址符合用地规划，交通运输条件便利，项目投产后，对周围环境影响较小。因此，本工程厂址选择是可行的。 评价结论： 工程的生产规模、工艺技术路线及产品符合国家的产业政策；采用的污染防治措施可实现各类污染物达标排放，污染物排放总量满足总量控制指标的要求；工程投产后对区域环境质量影响较小；从环保角度出发，项目可行。 二、建议 1、严格落实本报告表中提出的各项环保措施，确保污染物达标排放。 2、建设单位应加强管理，加强环保管理，发现问题及时处理，确保治理设施正常运行。

预审意见： 公 章 经办人 年 月 日

下一级环境保护主管部门审查意见： 公 章 经办人 年 月 日

审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日