建设项目环境影响报告表

项目名称： 唐山兴隆钢铁有限公司2×112m2烧结机烟气FOSS干法脱硫脱硝工程项目

建设单位（盖章）：唐山兴隆钢铁有限公司

编制日期：2018年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山兴隆钢铁有限公司2×112m2烧结机烟气FOSS干法脱硫脱硝工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 法人代表 | 王玉霞 | 联系人 | 李成龙 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县榛子镇北2公里 |
| 联系电话 | 17713178315 | 传真 | 0315-7587873 | 邮政编码 | 063707 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县榛子镇北2公里（唐山兴隆钢铁有限公司厂区内） |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字（2018）136号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | 大气污染治理 N-7722 |
| 占地面积 （平方米） | 4000 | 绿化面积 （平方米） | -- |
| 总投资 （万元） | 8200 | 其中：环保投 资（万元） | 8200 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费（万元） |  | 预期投产日期 | 2019.2.10 |
| 工程内容及规模： 1项目由来： 唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称“兴隆钢铁”）位于河北省滦县榛子镇北二公里处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。兴隆钢铁总占地面积80hm2，固定资产26亿元，员工2433人,经过多年的发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，公司主要产品为钢坯、带钢，年产钢坯210万吨、带钢150万吨。 根据2017年5月4日唐山市人民政府下发的《关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）和2018年7月4日唐山市大气污染防治工作领导小组办公室下发的《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号），对钢铁行业生产全过程进行污染深度治理，各工序污染点源全部完成除尘设施升级改造，提高烟气捕集率，开展精细化环境管理，确保污染物稳定达标排放，全面提升全市钢铁行业污染治理水平。在此背景下，唐山兴隆钢铁有限公司为响应国家和地区关于大气污染防治、节能减排的政策要求，减少污染物排放对大气环境的污染，改善当地生态环境，对公司现有2座112m2烧结机的环保设施进行提标改造，使烟气中颗粒物、SO2、NOX的排放浓度不但满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中限值要求。 兴隆钢铁现有112m2烧结机2座，目前采用双室四电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置进行脱硫除尘。为进一步减少SO2、NOX、颗粒物等污染物的排放，兴隆钢铁经过充分地现场调研、技术交流、方案论证，拟投资8200万元，采用“干式FOSS工艺”，新建2套112m2烧结机烟气FOSS干法脱硫脱硝设施，对2×112m2烧结机进行脱硫脱硝除尘深度治理，以实现减少SO2、NOX、颗粒物等污染物排放的目标要求。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及修改单等有关规定，本项目属于目录“三十四、环境治理业，99、脱硫、脱硝、除尘VOCS治理等工程”，应编制环境影响报告表。因此，兴隆钢铁于2018年8月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照环境影响评价技术导则的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2现有工序概况 兴隆钢铁位于河北省滦县榛子镇北二公里处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。具备年产钢坯210万吨、带钢150万吨的生产能力，固定资产26亿元，员工2433人。 兴隆钢铁总占地面积80hm2，经过多年的发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，主要生产设施有90m2烧结机2台（已于2013年10月停产至今，目前配料、环冷机已拆除），112m2烧结机2台，12m2竖炉1座，白灰窑6座，1080m3高炉1座、530m3高炉1座、50t转炉3座及配套连铸机2台、650mm热轧1套、6500m3制氧机组1套、21000m3制氧机组1套，主体生产设备均正常。公司主要产品为钢坯、带钢，年产钢坯210万吨、带钢150万吨。 本报告主要对现有烧结工序进行介绍，不涉及厂区内其他工序。 2.1工序名称 唐山兴隆钢铁有限公司烧结工序； 2.2建设单位 唐山兴隆钢铁有限公司； 2.3主要生产设备 原有烧结工序主要生产设备见表1。 表1 原有烧结工序主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 步进式烧结机 112m2 台 2 2 圆盘给料机 PO25/φ2500 台 14 3 一次混合机 φ3.6m×13m 台 2 4 φ3.8m×14m 台 2 5 二次混合机 TDY750φ800×1150 台 2 6 TDY800φ800×1200 台 2 7 九辊布料机 φ100×13m 台 2 8 φ120×14m 台 2 9 单齿破碎机 3000MM 台 2 10 3000MM 台 2 11 热筛 SWZR/31/75 台 1 12 SWZR/31/75 台 1 13 1#冷筛 XBSFJ185×50 台 1 14 XBSFJ190×55 台 1 15 2#冷筛 XBSFJ/15×50 台 1 16 XBSFJ/20×60 台 1 17 烧结段主抽风机 SJ6500-1.16 台 1 18 TSK4400-6/1730 台 1 19 冷却段主抽风机 SJ7500-1.18 台 1 20 TSK5600-6/1730 台 1 2.4工艺流程及排污节点 原有烧结工序工艺流程及排污节点见图1。 2.5建设地点： 唐山兴隆钢铁有限公司院内； 2.6公用工程 给水：3#、4#烧结机生产工艺用水主要为设备冷却用水、除尘灰加湿用水、石灰消化加湿用水、喷洒抑尘用水、混合料加湿用水等，公司工艺用水取自公司生产给水管网。除尘清洗水取自现有脱硫系统石膏压滤上清液；雾化喷枪所需清水取自脱硫系统现有除雾器的清洗水供水管网；当烟气前端电除尘效果不好时，启用备用设施脱硫塔入口喷淋除尘系统，所需用水来自脱硫系统石膏压滤上清液或塔内脱硫浆液，脱硫系统内循环。兴隆钢铁生产、生活用水采用地下水，由厂自备井供应，可满足生产及生活用水需求。 排水：3#、4#烧结机设备冷却用水循环利用不外排，除尘灰加湿用水、石灰消化加湿用水、喷洒抑尘用水、混合料加湿用水全部蒸发不外排，除尘用水及喷淋除尘系统用水循环使用不外排；工人生活设施均依托兴隆钢铁现有设施，无生活污水产生。 供电：位于唐山兴隆钢铁有限公司院内，现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证项目正常运行。 供气：雾化喷枪供气取自厂区压缩空气管网或氮气管网。 图2 2×112m2烧结工序水平衡图 m3/d 3.新建工程概况 3.1项目名称 唐山兴隆钢铁有限公司2×112m2烧结机烟气FOSS干法脱硫脱硝工程项目； 3.2项目性质 新建； 3.3建设地点 本项目位于兴隆钢铁现有厂区内，不新增用地。中心地理位置坐标为北纬39°50′38″，东经118°20′40″。占地面积4000平方米。 3.4项目投资 项目总投资8200万元，其中环保投资8200万元，占总投资的100%。 3.5劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，烧结机年运行时间8000h。 3.6主要建设内容 本项目主要建设内容为2套112m2烧结机脱硫脱硝装置，新增建筑物主要是吸收塔、布袋除尘器、烟囱、吸收剂仓、灰仓及控制室等，新增建筑面积1600m2。本工艺采用中晶环境科技股份有限公司干式FOSS脱硫脱硝工艺，主要设备包括引风机、罗茨风机、高压水泵、进返料斜槽、螺旋输送设备等。本项目原材料采用生石灰，通过自卸式密封罐车通过管道气力输送将合格品质的粉剂运输到系统内的吸收剂仓，系统内设置一套供应系统。副产物脱硫灰通过气力输送系统输送至副产物库内，然后由运输车外运处理。干式FOSS脱硫脱硝技术能够确保没有废水外排。 项目工程组成见表2，主要建构筑物一览表见表3，脱硫脱硝系统性能指标见表4。 表2 项目工程组成一览表 类别 项目名称 工程内容 备注 主体工程 脱硫脱硝反应塔 项目共设置2座烟气脱硫脱硝反应塔，进行烟气的脱硫脱硝处理，脱硫脱硝塔采用烟气循环流化床（CFB）反应原理，是干式FOSS工艺的核心设备之一。脱硫脱硝塔本体为钢结构，塔底设有紧急排灰装置和压缩空气吹扫装置，吸收塔内为空塔结构，反应段不设内部支撑件，以防灰的堆积，塔顶出口不得有 堆积灰的水平段。吸收塔的工艺雾化水降温满足本工程的烟气脱硫脱硝指标要求，运行安全、维护方便，喷枪额外一套喷嘴作为备件。 新建 布袋除尘器 项目共设置2台布袋除尘器，用于烟气的除尘，布袋除尘器采用干法脱硫脱硝工艺专用布袋除尘器，布袋除尘器的出口粉尘浓度小于 10mg/Nm3，入口颗粒物浓度按800～1000g/Nm3考虑，布袋除尘器的入口采用上进风方式。滤袋材质的选择及加工方法充分考虑本工程烟气特性的要求，滤料为PPS纤维，滤布表面采用防水、防油处理，滤袋保证正常使用寿命为2年。除尘器下方设置封闭结构。 新建 辅助工程 吸收剂系统 本工程运送过来的吸收剂由粉罐车运至厂内→生石灰仓→消化系统→消石灰仓→调节供料装置→进料斜槽→吸收塔。生石灰仓、消石灰仓密封，内表面平整光滑不积粉，所有内表面焊缝光滑，筒体为圆柱体。仓体采用钢结构，采用岩棉保温，外护板为彩色压型板。生石灰仓、消石灰仓的底部锥体，内表面均布置流化板，并设置流化风系统，以避免下料系统的堵塞。仓顶部设置仓顶布袋除尘装置，外排粉尘低于 10mg/Nm3，顶部设有安全阀以及 检修平台。 新建 工艺水系统 烧结机脱硫脱硝系统设置工艺水箱，其容量同时满足吸收塔雾化水的供应量。进入工艺水箱的水源前部加装一台过滤阀，以确保进入工艺水箱水源的洁净，每个吸收塔喷水设置2台高压水泵（一用一备），为保护高压水泵及喷嘴，在泵进口安装滤网。吸收塔喷水量通过烟气温度自动调节，将塔内降温后的反应温度控制在所需的最佳范围内。水箱容积7m3。 新建 物料循环系统 每个灰斗的灰必须循环回吸收塔进行循环利用，物料循环采用空气斜槽方式，其流化板的强度、光滑度、坡度必须满足流场和物料循环通畅，流化帆布和密封材料采用高品质材料。空气斜槽设有两台流化风机（一用一备），经过加热后(蒸汽加热)的流化风对空气斜槽内的物料进行流化。 新建 气力输送系统及灰库工艺设备 采用干法副产物专用正压浓相气力输送技术，保证具有较高的可用率、较少的能耗。系统采用正压浓相输送仓泵，通过输灰管将灰输送到副产物库，系统处理能力不小于200%设计工况下的灰量，系统不设备用。副产物库顶设有库顶布袋除尘器和压力平衡阀，外排粉尘低于10mg/Nm3。灰库容积235m3。 新建 排水系统 本项目无新增生活污水，不产生和外排生产废水。 依托现有工程 供电系统 本项目采用低压380V/220V高压10KV供电系统。 压缩空气供应系统 来自厂区供气管网。 环保工程 废气 烧结机头烟气经脱硫脱硝除尘装置处理后由1根60m高排气筒外排。 -- 废水 本项目不产生废水。 -- 噪声 选用先进可靠的低噪声设备，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声。各类设备应设置单图基础，以防止产生振动噪音。 -- 固废 ①脱硫脱硝塔反应后底部积累的脱硫脱硝灰，由气力输送装置定期排入灰库统一处理，不外排。 ②生石灰仓、消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 ③布袋除尘器布袋更换产生的废布袋，定期收集后统一外售。 -- 表3 主要建构筑物一览表 序号 名称 容积（m3） 尺寸 数量 备注 1 吸收塔 1365 Φ5.9m×50m 2 钢体结构，新建 2 消石灰仓 120 h=25.3m 2 钢体结构，新建 3 生石灰仓 120 h=25.3m 2 钢体结构，新建 3 灰库 235 h=21.1m 2 钢体结构，新建 4 水箱 7 -- 2 钢体结构，新建 表4 脱硫脱硝系统性能指标 序号 项目 单位 数值 1 烧结机规格 m2 112 2 年矿产量 万吨 140 3 主风机全压 Pa 18500 4 主抽风机入口烟气量 m3/h（工况） 557961 5 主抽风机入口烟气温度 ℃ 120-150 6 主抽风机入口SO2浓度 mg/Nm3 800-1400 7 主抽风机入口烟气含尘量 mg/Nm3 80-100 8 主抽风机入口NOX含量 mg/Nm3 250-300 9 主抽风机入口烟气含湿量 % 5 10 主抽风机入口烟气含氧量 % 14.5-15.5 11 SO2脱除率 % 可达97.5% 12 NOX脱除率 % 可达83.3% 13 出口SO2浓度 mg/Nm3 ≤35 14 出口NOX浓度 mg/Nm3 ≤50 15 出口含尘量 mg/Nm3 ≤10 表5 脱硫脱硝系统布袋除尘器性能参数 序号 项 目 单 位 设计基本参数 1 保证除尘效率 % 99.99 2 入口实际烟气体积（修正） m3/h 690099 3 本体漏风率 % ＜2 4 噪声 dB 85 5 除尘器正常使用温度 ℃ 150 6 壳体设计压力 负压 正压 kPa -8000 +2000 7 瞬间压力 kPa 10 8 每台除尘器灰斗数量 个 4 9 主保温层厚度/数量 mm 200 10 除尘器允许入口烟气温度 ℃ ＜150 11 除尘器最大入口粉尘浓度 g/Nm3 1000 12 室数/单元 个 8 13 除尘器的气布比 m/min 0.72 14 总过滤面积 m2/台 15994 15 袋笼生产地及生产厂商 河北泊头 16 袋笼材质及处理工艺 Q235 有机硅喷涂 17 电磁脉冲阀规格型号及生产厂商 DV12 18 电磁脉冲阀保证使用寿命 次 100万次 19 脉冲阀数量 只 8 20 机械开阀时间 Sec 0.08-0.15 21 清灰压力 KPa 65-85 22 喷吹气源品质 洁净空气 23 耗气量 Nm3/min 25x2 24 清灰方式 旋转喷吹 表6 气力输送装置技术参数 项目 单 位 技术参数 备注 数量 套 共4个仓泵 设计出力要求 t/h ≥10（单个仓泵） ＞10（单根输灰管） 输送介质 脱硫灰 介质温度 ℃ 正常70~100，最高150 输送管道数量 根 2 输送距离 m 详见规划走向 具体以施工图为准 压缩空气 Nm³/min 16 压力 MPA 0.5-0.7 3.7主要设备 本项目设备表见表7。 表7 项目主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 步进式烧结机 112m2 台 2 2 圆盘给料机 PO25/φ2500 台 10 3 一次混合机 φ3.6m×13m 台 1 4 二次混合机 φ3.6m×16m 台 2 5 九辊布料机 φ133×3.5m 台 2 6 单齿破碎机 Φ2×3.5m 台 2 7 1#冷筛 LS3175 台 1 8 2#冷筛 LS3175 台 1 9 烧结段主抽风机 SJ13000-1.185 台 2 TSK5600-6 台 2 10 冷却段主抽风机 SJ15000-1.120 台 2 TSK4400-6 台 2 3.8项目原辅材料消耗 本项目原辅材料中不设有催化剂，主要原辅材料消耗见表8。 表8 本项目主要原辅材料消耗一览表 名称 单位 年用量 使用工段 备注 消石灰 万t/a 2.4 烟气脱硫脱硝工段 生石灰和水的用量比例按摩尔比为1：1，按质量比为2.1：1 生石灰 万t/a 2.4 烟气脱硫脱硝工段 压缩空气 万m3/a 1440 烟气脱硫脱硝工段 厂区供气 水 万t/a 40 烟气脱硫脱硝工段 -- 3.9公用工程 （1）给排水 本项目生产用水主要为喷枪用水及各设备的冷却用水。喷枪用水由兴隆钢铁厂区管网提供，用水量为32t/h，在脱硫脱硝阶段全部蒸发损耗；设备的冷却用水为工业二次循环水，总用水量为18t/h，循环利用，无废水外排。 本项目生活用水主要为职工盥洗用水，由于本项目不新增劳动定员，因此无新增生活用水，同时无新增生活废水产生。 项目水平衡图见图3。 图3 项目水平衡图 （2）供电：本项目在兴隆钢铁厂内实施，由厂区电网供电，现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证项目正常运行。 （3）供气：本项目气力运输系统所用压缩空气拟取自厂区压缩空气管网。 3.10产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 3.11选址可行性 项目位河北省滦县榛子镇北二公里处（唐山兴隆钢铁有限公司厂区内），不新增用地。兴隆钢铁用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 唐山兴隆钢铁有限公司位于河北省滦县榛子镇北二公里处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。兴隆钢铁总占地面积80hm2，固定资产26亿元，员工2433人,经过多年的发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，公司主要产品为钢坯、带钢，年产钢坯210万吨、带钢150万吨。公司已取得唐山市环境保护局颁发的《河北省排放污染物许可证》，证号编号为：911302237454316300001P，有效期2017年9月13日至2020年09月12日。 1.与本项目有关的原有污染情况 本项目对厂内112m2烧结机头烟气进行脱硫脱硝除尘提升，目前两台烧结机采用双室四电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置进行脱硫除尘，无脱硝设施。因此，与本项目有关的原有污染情况主要考虑112m2烧结机头烟气处理设施及污染物排放情况。 废气 112m2烧结机头烟气处理方式为湿法脱硫，根据现有排污许可证监测报告，监测数据来源于科赢环证字（2017）第066号，经现有废气处理系统处理后112m2烧结机头烟气污染物排放情况见表9。 表9 现有2×112m2烧结机头烟气污染物排放情况 检测点位 监测项目 单位 检测结果 执行标准号及标准值 达标情况 1 2 3 最大值 3#112m2烧结燃烧段（静电除尘器+湿式脱硫）排气筒出口 排气标况流量 m3/h 335547 355308 387095 362229 DB13/2169-2015 / 颗粒物浓度 mg/m3 15 13 12 15 ≤40 达标 颗粒物排放速率 kg/h 5.03 4.62 4.35 5.03 / / SO2浓度 mg/m3 40 42 41 42 ≤160 达标 SO2排放速率 kg/h 13.4 14.9 14.9 14.9 / / NOX浓度 mg/m3 122 121 124 124 ≤300 达标 NOX排放速率 kg/h 40.9 43.0 44.9 44.9 / / 4#112m2烧结燃烧段（静电除尘器+湿式脱硫）排气筒出口 排气标况流量 m3/h 445836 429342 420149 445836 DB13/2169-2015 / 颗粒物浓度 mg/m3 11 13 14 14 ≤40 达标 颗粒物排放速率 kg/h 4.90 5.58 5.88 5388 / / SO2浓度 mg/m3 40 43 41 43 ≤160 达标 SO2排放速率 kg/h 17.8 18.5 17.2 18.5 / / NOX浓度 mg/m3 116 118 121 121 ≤300 达标 NOX排放速率 kg/h 51.7 50.7 50.8 51.7 / / 根据监测结果可知，2×112m2烧结机头烟气各项污染物浓度均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求。 废水 废水污染源主要为脱硫系统排水，烧结机头烟气脱硫系统排水全部用于配置脱硫浆液，烧结净环水系统排水全部用于烧结混合料加湿、除尘灰加湿，用于厂区洒水抑尘，无废水外排。 噪声 根据现有检测报告（PAHJ-2016-11075）结果，兴隆钢铁厂界噪声分别为：北厂界昼间57.9dB（A）、夜间50.1dB（A），西厂界昼间58.6dB（A）、夜间51.4dB（A），南厂界昼间55.8dB（A）、夜间51.8dB（A），东厂界昼间65.3dB（A）、夜间52.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4类标准要求。 （4）固废 2×112m2烧结机头烟气处理系统产生的固废主要为除尘系统产生的除尘灰及脱硫系统产生的脱硫渣，除尘灰送烧结配料工序利用，脱硫渣可运至水泥厂、搅拌站用于原料添加剂。综上，现有工程固体废物均妥善处置，不外排。 2.存在的主要问题 现有2×112m2烧结机头烟气中各项污染物浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求，但不能满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）要求，因此，2×112m2烧结机头烟气处理设施需要提升后使污染物排放能满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）要求，且做到长期稳定达标，同时安装在线监测设备。 |

# 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 本项目位于唐山市唐山兴隆钢铁有限公司厂区内，中心地理位置坐标为北纬39°50′38″，东经118°20′40″。东侧隔迁曹线为农田及轧钢厂，南侧为滦县利丰铸造有限公司，西侧及北侧为农田。 项目地理位置见附图1，项目周边关系见附图2。 2.地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200~300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 3.气候气象 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表10。 表10 滦县气象统计一览表 项 目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 年平均降雨量（mm） 667.5 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 4.水文与水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。 新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。 溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。 5.土壤植被 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。 全线主要树种有杨、柳、榆、椿、槐等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量 根据兴隆钢铁现状报告检测数据可知，该区域PM10 24 小时平均浓度为 48～143 μg/m3；二氧化硫1小时平均浓度为9～79μg/m3，24小时平均浓度为19～55μg/m3；二氧化氮1小时平均浓度为16～120μg/m3，24小时平均浓度为25～56μg/m3；CO1小时平均浓度为0.315～6.008mg/m3，24 小时平均浓度为1.09～3.07mg/m3；O31小时平均浓平均浓度为16～157μg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2.地下水环境质量 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量 根据兴隆钢铁现状报告监测数据可知，主厂区东厂界噪声监测值昼间为64.9～65.3dB(A)，夜间为52.1～52.3dB(A)，轧钢厂西厂界噪声监测值昼间为66.2dB(A)，夜间为51.5dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区要求；主厂区南、西、北厂界噪声监测值昼间为60.8～62.7dB(A)，夜间为50～52.6dB(A)，轧钢厂东、南、北厂界噪声监测值昼间为60.6～63.8dB(A)，夜间为51.2～51.6dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区要求；小贺庄子村村噪声监测值昼间为55.7dB(A)，夜间为47.2dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于唐山兴隆钢铁有限公司厂区内，“兴隆钢铁”厂区东侧隔迁曹线为农田及轧钢厂，南侧为滦县利丰铸造有限公司，西侧及北侧为农田。 主要环境保护目标见表11。 表11 环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对厂址位 距离*(m) 人口 （人） 性质 功能要求 环境空气 小贺庄子村 NW 610 2950 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 榛子镇 S 930 54943 居民 地下水 项目所在 区域 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，本项目60m高排气筒有组织排放的颗粒物对小贺庄子村、榛子镇的最大贡献浓度均为0.003334mg/m3，均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值。

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表12。 表12 环境空气质量标准 标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 2.声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区、4a类区标准，标准值见表13。 表13 声环境质量标准 dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 3.水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表14。 表14 地下水质量标准 单位：除pH外均为mg/L 项目 pH 高锰酸盐指数 总硬度 溶解性总固体 Cl- 硫酸盐 硝酸盐 氨氮 Ⅲ类 6.5-8.5 3 450 1000 250 250 20 0.2 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1.废气：施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值； 运营期烧结机污染物排放限值执行《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）要求。 灰库、生石灰仓和消石灰仓中颗粒物有组织排放限值执行《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3要求。 表15 大气污染物排放标准 污染源 评价因子 标准限值 标准名称 施工期 施工扬尘 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值 运营期 112m2烧结机头烟气 颗粒物 10mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求，同时满足关于印发《唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案》的通知（唐气领办【2018】38号）中限值标准：颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3。 SO2 35mg/m3 NOX 50mg/m3 消石灰仓 颗粒物 10mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物排放限值特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3 生石灰仓 颗粒物 灰库 颗粒物 2.施工噪声：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)中的限值。建筑施工场界环境噪声排放标准见表16。 表16 建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间dB(A) 夜间dB(A) 70 55 3.运营期噪声：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类、4类标准。工业企业厂界环境噪声排放标准见表17。 表17 工业企业厂界环境噪声排放标准 dB（A） 厂界外声环境功能区类别 昼间 夜间 3 65 55 4 70 55 4.固体废物：工业固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中有关规定。 |
| 总量控制指标 | 本项目仅对现有112m2烧结机头烟气进行脱硫脱硝除尘处理，不涉及兴隆钢铁主体工艺、设备及设施的变化，因此主要对项目实施前后2座112m2烧结机头烟气污染物排放情况进行分析，根据河北省排放污染物许可证监测报告（科赢环证字（2017）第066号）可知，本项目实施前2座112m2烧结机头烟气污染物排放情况为颗粒物：86.4t/a，SO2：265t/a，NOX：765t/a。项目实施前后2座112m2烧结机污染物排放情况见表18。 表18 项目实施前后2座112m2烧结机污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目 废气 废水 固体 废物 颗粒物 SO2 NOX COD 氨氮 项目实施前2座112m2烧结机头烟气污染物排放量（合计） 86.4 265 765 0 0 0 项目实施后2座112m2烧结机头烟气污染物排放量（合计） 44.64 156.23 223.18 0 0 0 变化量 -41.76 -108.77 -541.82 0 0 0 由上表分析可知，工程实施后，2座112m2烧结机头烟气中颗粒物减排41.76t/a，SO2减排108.77t/a，NOX减排541.82t/a，不产生废水，固体废物均得到妥善处置。 项目实施后112m2烧结机头烟气污染物总量控制指标不发生变化，在现有总量控制指标范围内，不新增污染物总量控制指标。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期工艺流程简述 图4 施工期工艺流程及排污节图 施工期工艺流程描述：项目建设地址位于河北省滦县榛子镇北二公里处兴隆钢铁厂区内，主要新建脱硫脱硝反应塔和布袋除尘器外部钢结构建筑。施工阶段主要包括建筑地基的挖掘、结构施工和设备安装，施工期间将产生的环境影响主要有施工扬尘，施工噪声，产生建筑垃圾以及少量施工人员生活污水和施工废水。但这种影响是属于暂时性的，待施工期结束后将一并消失。 运营期工艺流程简述 图5 运营期生产工艺流程及排污节点图 工艺流程描述：干式FOSS工艺具有效率高、运行可靠、消石灰吸收剂利用率高、适应大容量机组和高浓度SO2烟气条件等特点。本工艺机头燃烧段出来的燃烧废气通过主抽风机引到原来的四室双电场静电除尘器进行初步除尘，在静电除尘器后边的主抽风机后端连接管道直接到脱硫脱硝吸收塔。主抽风机原通往原湿法脱硫系统的管道拆除（旧湿法脱硫系统暂无拆除计划）。本工艺不设催化剂制备系统及供应系统。 从主抽风机出来的烟气，通过烟道从底部进入的FOSS净化系统，与吸收剂仓、灰斗的物料充分混合，在脱硫脱硝系统的作用下，实现脱硫脱硝反应，反应温度通过吸收塔下部的工艺水系统进行调节，保证高效的脱除效率，后经布袋除尘器，将烟气中的粉尘脱除下来，干净的烟气经由引风机通过烟囱排放，整个过程没有废水产生。 从烧结主抽风机出来的原烟气温度为130℃左右，在脱硝系统中离子发生器的作用下，烟气中的NO被氧化成高价态NOX，其原理是通过两种简单化学物质发生反应生成一种具有氧化性的气体物质，并在脉冲低电压的作用下产生电离离子，该离子具有强氧化作用，然后用空气稀释至一定比例并通过鼓风机送入烟道与烟气混合，该离子与烟气接触后，将NO氧化为NO2，该离子对于NO和SO2的氧化有选择性，优先氧化NO，可控制该离子只氧化NO而不氧化SO2，烟气进入吸收塔内，被氧化的NO变为NO2被消石灰吸收，由于该离子相对稳定，不易湮灭，可以随烟气进入吸收塔而不消失，随着烟气上升而继续氧化NO，直至NO全部氧化并被消石灰吸收，因此利用该离子发生器可以达到NO的全部去除，实现NO的超净排放。随后烟气与加入的吸收剂、循环灰充分混合，通过吸收塔下部文丘里管的加速，进入FOSS吸收塔；物料在吸收塔里，气固两相由于气流的作用，产生激烈的湍动与混合，充分接触，在上升的过程中，不断形成絮状物向下返回，而絮状物在激烈湍动中又不断解体重新被气流提升，使得气固间的滑落速度高达单颗粒滑落速度的数十倍；吸收塔顶部结构进一步强化了絮状物的返回，进一步提高了塔内颗粒的床层密度，在吸收塔内，被氧化生成的高价态NOX和SO2、SO3与吸收剂充分反应。这种循环流化床内气固两相流机制，极大地强化了气固间的传质与传热，为实现高脱硫脱硝率提供了根本的保证。 在文丘里的出口扩管段设有喷水装置，喷入的雾化水用以降低吸收塔内的烟温，从而使得SO2、SO3、NOX与吸收剂的反应转化为可以瞬间完成的离子型反应。吸收剂、循环物料在文丘里段以上的塔内进行充分反应。 无论烟气量如何变化，烟气在文丘里以上的塔内流速均保持在4～6m/s之间，为满足脱硫脱硝反应的要求，通常设计时间在4~6 秒左右。烟气在上升过程中，颗粒一部分随烟气被带出吸收塔，一部分因自重重新返回流化床中，进一步增加了流化床的床层颗粒浓度和延长吸收剂的反应时间。 从化学反应工程的角度看，SO2、SO3、NOX与吸收剂的颗粒在循环流化床中的反应过程是一个外扩散控制的反应过程，SO2、SO3、NOX与吸收剂之间的反应速度主要取决于SO2、SO3、NOX在吸收剂颗粒表面的扩散阻力，或说是吸收剂表面气膜厚度。当滑落速度或颗粒的雷诺数增加时，吸收剂颗粒表面的气膜厚度减小，SO2、SO3、NOX进入吸收剂的传质阻力减小，传质速率加快，从而加快SO2、SO3、NOX与吸收剂颗粒的反应。 只有在吸收塔这种气固两相流动机制下才具有最大的气固滑落速度。同时，吸收塔内能否获得气固最大滑落速度，是衡量一个干法工艺先进与否的一个重要指标，也是一个鉴别干法工艺能否达到较高脱除率的一个重要指标。当气流速度大于 10m/s时，气固间滑落速度很小或只在吸收塔某个局部具有滑落速度，要达到很高的脱除率是不可能的。 喷入的用于降低烟气温度的水，以激烈湍动的、拥有巨大的表面积的颗粒作为载体，在塔内得到充分的蒸发，保证了进入后续除尘器中的灰具有良好的流动状态。 由于流化床中气固间良好的传热、传质效果，SO3全部得以去除，加上排烟温度始终控制在高于露点温度15℃以上，因此烟气不需要再加热，同时整个系统也无须任何的防腐处理。 净化后的含尘烟气从吸收塔顶部侧向排出，然后转向进入布袋除尘器进行气固分离。经除尘器捕集下来的固体颗粒，通过除尘器下的脱硫灰再循环系统，返回吸收塔继续参加反应，如此循环。多余的少量脱硫灰渣通过气力输送至灰库内，再通过罐车或二级输送设备外排。由于大量物料的循环，脱硫除尘器的入口烟气粉尘浓度高达800～1000g/Nm3，经脱硫后布袋除尘器后的烟气含尘浓度低于10mg/Nm3，最后经引风机排往烟囱。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： （1）废气：废气主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气； （2）废水：主要为施工人员少量生活污水； （3）噪声：主要为各类施工机械设备及运输车辆产生的噪声； （4）固体废物：主要为施工过程产生的建筑垃圾、地基开挖弃土及施工人员少量的生活垃圾。 二、营运期主要污染工序： （1）废气：本项目废气主要包括生石灰仓、消石灰仓和灰库产生的颗粒物及2×112m2烧结机头烟气； 1）生石灰仓、消石灰仓和灰库产生的含尘废气 脱硫脱销除尘系统设有生石灰仓、消石灰仓和灰库，生石灰仓、消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。生石灰仓、消石灰仓和灰库产生的颗粒物全部经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。 ①生石灰仓 本项目现有相同规模生石灰仓两座，因此只分析单座生石灰仓粉尘排放量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目单座生石灰仓生石灰的用量为1.2万t/a，因此单座生石灰仓粉尘的产生量为240kg/a，速率为0.03kg/h。本项目中生石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为100%，收集量为240kg/a，布袋除尘器除尘效率达到99.995%，单座生石灰仓颗粒物的浓度为0.0012mg/m3，速率为0.0000015kg/h，排放量为0.012kg/a。 ②消石灰仓 本项目现有相同规模消石灰仓两座，因此只分析单座消石灰仓粉尘排放量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目单座消石灰仓消石灰的用量为1.2万t/a，因此单座消石灰仓粉尘的产生量为240kg/a，速率为0.03kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为100%，收集量为240kg/a，布袋除尘器除尘效率达到99.995%，单座消石灰仓颗粒物的浓度为0.0012mg/m3，速率为0.0000015kg/h，排放量为0.012kg/a。 ③灰库 本项目现有相同规模灰库两座，因此只分析单座灰库粉尘排放量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目单座灰库除尘灰的产生量为1.02万t/a，灰库粉尘的产生量为204kg/a，速率为0.0255kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为100%，收集量为204kg/a，布袋除尘器除尘效率达到99.995%，单座灰库颗粒物的浓度为0.001mg/m3，速率为0.00000128kg/h，排放量为0.0102kg/a。 2）2×112m2烧结机头烟气 项目脱硫脱硝尾气主要为混合料在烧结过程中产生含有颗粒物、SO2及NOX等污染物。 a.单台112m2烧结机头烟气中颗粒物产生浓度约为40mg/m3，产生量为86.4t/a，经布袋除尘器处理后排放浓度为5mg/m3，排放量为22.32t/a； b.单台112m2烧结机头烟气中SO2产生浓度约为160mg/m3，产生量为265t/a，脱硫脱硝塔脱硫处理后排放浓度为17.5mg/m3，排放量为78.12t/a； c.单台112m2烧结机头烟气中NOX产生浓度约为300mg/m3，产生量为765t/a，处理后排放浓度为25mg/m3，排放量为111.59t/a。 （2）废水：项目脱硫脱硝降温用水在脱硫脱硝过程均蒸发损耗，设备的冷却水进入兴隆钢铁循环冷却水系统重复使用，无废水外排； （3）噪声：本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，进行达标排放。 （4）固体废物：主要为反应塔反应产生的脱硫灰，生石灰仓、消石灰仓、脱硫灰库布袋除尘器收集的除尘灰及废布袋。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 处理后排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 消石灰仓 | 颗粒物 | 25.4mg/m3 0.48t/a | 0.0012mg/m3 0.000024t/a |
|  | 生石灰仓 | 颗粒物 | 25.4mg/m3 0.48t/a | 0.0012mg/m3 0.000024t/a |
|  | 灰库 | 颗粒物 | 21.6mg/m3 0.408t/a | 0.001mg/m3 0.0000204t/a |
|  | 112m2烧结机头烟气 | 颗粒物 | 40mg/m3 86.4t/a | 5mg/m3 44.64t/a |
|  |  | SO2 | 160mg/m3 265t/a | 17.5mg/m3 156.23t/a |
|  |  | NOX | 300mg/m3 765t/a | 25mg/m3 223.18t/a |
| 水污染物 | — | — | — | — |
| 固体废物 | 脱硫脱硝反应塔布袋除尘器 | 除尘灰 | 20400 t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 生石灰仓顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.48 t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 消石灰仓顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.48 t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 灰库顶布袋除尘器 | 除尘灰 | 0.408 t/a | 妥善处置，不外排 |
|  | 布袋除尘器更换产生的废布袋 | 废布袋 | / | 妥善处置，不外排 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于唐山兴隆钢铁有限公司现有厂区内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固废，由于项目为2座112m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目，主要施工过程在现有厂区内进行，施工量较小，施工期环境影响较小，具体分析如下： 1.大气环境影响分析 施工期环境空气影响包括施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气，施工机械和运输车辆产生的机动车尾气产生量少，对环境影响很小，施工期废气主要是物料装卸、运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响。 本项目施工量小，且工程施工在唐山兴隆钢铁有限公司厂区内进行，厂区内地面均已进行了硬化处理，施工扬尘及影响范围较小。为进一步降低施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。本环评要求施工时应遵照建设部门的有关施工规范，采取以下防护措施： ①水泥、石灰等粉状建筑材料存放时严密遮盖，沙、石、土方等散体材料须覆盖，施工场地内物料应遮盖、封闭或洒水； ②施工单位应合理安排各项施工内容，减少土方存留时间，建筑垃圾集中分类堆放，严密遮盖，及时清运； ③施工工地周围应设置高度不低于2m的围挡； ④施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面及运输车辆表面进行清理，以减少道路扬尘对周边环境的影响； ⑤遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业，进一步落实堆存物料的遮盖工作。 ⑥建筑垃圾分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清。 通过认真落实以上抑尘防护措施后，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界外粉尘无组织排放监控浓度小于1.0mg/m3，施工期产生的施工扬尘对周围环境产生影响较小。 2.水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 本项目施工期较短，产生的废水量较小，因此施工期对环境的影响较小。 3.声环境影响分析 施工期噪声主要是施工设备噪声和运输车辆噪声、项目设备安装噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高。 本项目通过采用低噪设备、控制作业时间等措施可减轻对周围环境的影响。施工主要在厂内内进行，为减轻施工噪声可能对敏感点的影响，工程拟采取①严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等；②运输车辆尽量避免夜间运输；③对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；工程施工量较小，施工期设备产生噪声经距离衰减、围护等措施衰减后，其施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求。 4.固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、地基开挖弃土、施工人员产生的少量的生活垃圾等。根据《危险废物鉴别标准》确定施工过程产生的固体废物均为Ⅰ类一般固体废物，施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾、拆除过程中残余石灰、拆除过程中残余石膏及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理，外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响。

二、营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 本项目废气主要包括生石灰仓、消石灰仓、灰库产生的含尘废气和烧结机头烟气，采用的2套脱硫脱硝除尘措施工艺相同、规模相同，且独立设置。 1）生石灰仓、消石灰仓和灰库产生的含尘废气 脱硫脱销除尘系统设有生石灰仓、消石灰仓和灰库，生石灰仓、消石灰仓和灰库顶部设有仓顶除尘器，采用脉冲方式清灰。生石灰仓、消石灰仓和灰库产生的颗粒物全部经布袋除尘器处理后经15m排气筒排放。 ①生石灰仓 本项目现有相同规模生石灰仓两座，因此只分析单座生石灰仓粉尘排放量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目单座生石灰仓生石灰的用量为1.2万t/a，因此单座生石灰仓粉尘的产生量为240kg/a，速率为0.03kg/h。本项目中生石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为100%，收集量为240kg/a，布袋除尘器除尘效率达到99.995%，单座生石灰仓颗粒物的浓度为0.0012mg/m3，速率为0.0000015kg/h，排放量为0.012kg/a。 ②消石灰仓 本项目现有相同规模消石灰仓两座，因此只分析单座消石灰仓粉尘排放量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目单座消石灰仓消石灰的用量为1.2万t/a，因此单座消石灰仓粉尘的产生量为240kg/a，速率为0.03kg/h。本项目中消石灰仓密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为100%，收集量为240kg/a，布袋除尘器除尘效率达到99.995%，单座消石灰仓颗粒物的浓度为0.0012mg/m3，速率为0.0000015kg/h，排放量为0.012kg/a ③灰库 本项目现有相同规模灰库两座，因此只分析单座灰库粉尘排放量。根据《逸散性工业粉尘控制技术》表22-1中排放因子可知，粉尘产生量按0.02kg/t-原料计算，本项目单座灰库除尘灰的产生量为1.02万t/a，灰库粉尘的产生量为204kg/a，速率为0.0255kg/h。本项目中灰库密闭并且顶部设置布袋除尘器，布袋除尘器的收集效率为100%，收集量为204kg/a，布袋除尘器除尘效率达到99.995%，单座灰库颗粒物的浓度为0.001mg/m3，速率为0.00000128kg/h，排放量为0.0102kg/a。 经布袋除尘器处理后，生石灰仓、消石灰仓、灰库颗粒物有组织排放浓度满足执行《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3。 2）烧结机头烟气 本项目有组织废气主要为外排机头烟气，主要为混合料在烧结过程中产生含有颗粒物、SO2及NOX等污染物。 a.单台烧结机头烟气中颗粒物产生浓度约为40mg/m3，产生量为86.4t/a，经布袋除尘器处理后排放浓度为5mg/m3，排放量为22.32t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的颗粒物的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，颗粒物的最大一次落地浓度为0.001589mg/m3，最大占标率为0.18%，D10%未出现。措施可行。 b.单台烧结机头烟气中SO2产生浓度约为160g/m3，产生量为265t/a，处理后排放浓度为17.5mg/m3，排放量为78.1t/a；采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的SO2的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，SO2的最大一次落地浓度为0.005583mg/m3，最大占标率为1.12，D10%未出现。措施可行。 c.单台烧结机头烟气中NOX产生浓度约为300mg/m3，产生量为765t/a，处理后排放浓度为25mg/m3，排放量为111.59t/a。采用导则推荐的估算模式SCREEN3计算，有组织排放的NOX的最大地面浓度占标率Pi及其地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%，NOX的最大一次落地浓度为0.007919mg/m3，最大占标率为3.96，D10%未出现。措施可行。 脱硫脱硝各装置污染物进出口浓度见表19。 表19 脱硫除尘各装置污染物进出口浓度一览表 污染物 脱硫脱硝反应塔进口 脱硫脱硝反应塔出口 颗粒物mg/m3) 40 5 SO2(mg/m3) 160 17.5 NOX(mg/m3) 300 25 项目实施后，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值要求，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）要求。 项目实施前，项目外排污染物中颗粒物、SO2、NOX浓度分别为：40mg/m3、160mg/m3、300mg/m3。 项目实施后2×112m2烧结机头烟气颗粒物、SO2、NOX排放浓度分别为5mg/m3、17.5mg/m3、25mg/m3。 烧结机每年工作8000h，项目实施后2×112m2烧结机头烟气排放颗粒物削减41.76t/a，SO2削减108.77t/a，NOX削减541.82t/a，项目的实施将有效降低2×112m2烧结机的机头烟气对环境影响，对环境影响为正效应，降低对周围大气环境和各敏感点大气环境影响。 2.水环境影响分析 脱硫脱硝降温用水在脱硫脱硝阶段蒸发损耗，设备冷却用水进入循环冷却水系统，循环利用，不外排，本项目不新增劳动定员，无生活污水产生，因此，本项目无废水外排。 3.声环境影响分析 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求，即昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A），昼间≤70dB（A），夜间≤55dB（A），对周围声环境影响较小。 4.固体废物影响分析 ①脱硫脱硝塔反应后底部积累的脱硫脱硝灰，由气力输送装置定期排入灰库统一处理，不外排。 ②布袋除尘器收集的除尘灰、布袋更换产生的废布袋，除尘灰部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。布袋更换产生的废布袋经定期收集后统一外售。 ③消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，回用于生产，不外排。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5.“三本帐”核算 根据现有排污许可证，项目建设完成后，2座烧结机污染物排放情况见表20。 表20 项目建设完成后2座112m2烧结机污染物排放量变化情况 编号 名称 现有工程 排放量t/a 项目完成后排放量t/a 以新带老削减量 t/a 项目前后污染物增减量 t/a 1 废气 指标 颗粒物 86.4 44.64 41.76 -41.76 SO2 265 156.23 108.77 -108.77 NOX 765 223.18 541.82 -541.82 2 废水 废水量 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 由上表可知，本项目实施后2座烧结机颗粒物削减41.76t/a，SO2削减108.77t/a，NOX削减541.82t/a，项目实施后，不新增污染物总量控制指标，对环境影响为正效应。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生石灰仓 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3 |
|  | 消石灰仓 |  |  |  |
|  | 灰库 |  |  |  |
|  | 112m2烧结机头烟气 | 颗粒物、SO2、NOX | 112m2烧结机头烟气经脱硫脱硝塔及布袋除尘器处理后由1根60m排气筒排放。 | 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求；《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中限值要求。颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3 |
| 水污染 物 | — | — | — | — |
| 固 体 废 物 | 脱硫脱硝塔布袋除尘器 | 脱硫脱硝灰 | 经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 | 妥善处置 |
|  | 生石灰料仓、消石灰仓、灰库布袋除尘器 | 除尘灰 | 回用于生产 |  |
|  | 布袋除尘器更换产生的废布袋 | 废布袋 | 定期收集，统一外售 |  |
| 噪声 | 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于兴隆钢铁现有厂内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 根据项目的建设情况，运营期应组织实施环境监测计划。环境监测计划由建设单位负责实施，可委托有资质的环境监测部门进行，监测内容以环境空气、声环境为主，具体监测计划见表21。 表21 运营期环境监测计划一览表 序号 监测位置 监测项目 执行标准 监测频次 备注 1 生石灰仓、消石灰仓、灰库 颗粒物 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3 1次/年 / 2 烧结机头烟气排气筒 颗粒物、SO2、NOX 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求；《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中限值要求。颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3 在线自动监测 / 3 各厂界外1米处 Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准 1次/年 / |

# 结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 1）项目名称：唐山兴隆钢铁有限公司2×112m2烧结机烟气FOSS干法脱硫脱硝工程项目； 2）项目性质：新建； 3）建设地点：本项目位于兴隆钢铁现有厂区内，不新增用地。中心地理位置坐标为北纬39°50′38″，东经118°20′40″。占地面积4000平方米。 4）项目投资项目总投资8200万元，其中环保投资8200万元，占总投资的100%。 5）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，烧结机年运行时间8000h。 6）建设内容及建设规模：本项目主要建设内容为2座112m2烧结机脱硫脱硝除尘改造项目，工艺方案：采用烟气循环流化床同时脱硫脱硝除尘工艺。脱硫脱硝除尘工艺包脱硫脱硝塔、布袋除尘器、物料循环系统、消石灰输送系统、灰库系统、电气系统及控制系统。本项目2座112m2烧结机均独立设置脱硫脱硝设施，脱硫脱硝设施工艺、规模均相同。 2.环境质量现状 1）环境空气质量现状 根据兴隆钢铁现状报告检测数据可知，该区域PM10 24 小时平均浓度为 48～143 μg/m3；二氧化硫1小时平均浓度为9～79μg/m3，24小时平均浓度为19～55μg/m3；二氧化氮1小时平均浓度为16～120μg/m3，24小时平均浓度为25～56μg/m3；CO1小时平均浓度为0.315～6.008mg/m3，24 小时平均浓度为1.09～3.07mg/m3；O31小时平均浓平均浓度为16～157μg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； 2）地下水 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3）声环境 根据兴隆钢铁现状报告监测数据可知，主厂区东厂界噪声监测值昼间为64.9～65.3dB(A)，夜间为52.1～52.3dB(A)，轧钢厂西厂界噪声监测值昼间为66.2dB(A)，夜间为51.5dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区要求；主厂区南、西、北厂界噪声监测值昼间为60.8～62.7dB(A)，夜间为50～52.6dB(A)，轧钢厂东、南、北厂界噪声监测值昼间为60.6～63.8dB(A)，夜间为51.2～51.6dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区要求；小贺庄子村村噪声监测值昼间为55.7dB(A)，夜间为47.2dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区要求。 3.主要环境影响及环保措施 1）施工期主要环境影响及环保措施 大气环境影响分析： 施工期废气主要为施工扬尘，通过采取施工现场合理化管理，车辆装载物料苫布遮盖密闭，洒水抑尘，车辆表面清理等措施可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，减轻对周围环境空气的影响； 水环境影响分析： 施工废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 声环境影响分析： 主要为施工机械作业噪声和施工运输车辆噪声，对环境影响最大的是机械噪声。通过采取合理安排施工时间，合理布局施工场地、选用低噪声机械设备、设专人对设备进行保养和维护、低速、禁鸣等措施后可避免施工噪声对周边环境的影响，且项目距离周围居民区较远，对周围区域声环境的影响较小； 固体废物影响分析： 施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响； 营运期主要环境影响及环保措施 大气环境影响分析： 本项目废气主要包括生石灰仓、消石灰仓、灰库产生的含尘废气和烧结机头烟气，采用的2套脱硫脱硝除尘措施工艺相同、规模相同，且独立设置。 ①生石灰仓、消石灰仓、脱硫灰库产生的含尘废气：生石灰仓、消石灰仓、脱硫灰库各设置一台布袋除尘器用于处理粉料卸料过程产生的含尘废气，全部经脉冲布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放。布袋除尘器处理效率99.995%，经布袋除尘器处理后，生石灰仓、消石灰仓、灰库颗粒物有组织排放浓度满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3要求。 ②烧结机头烟气：本项目2×112m2烧结机头烟气包括含有颗粒物、SO2及NOX、等污染物的烟气。从主抽风机出来的烟气，通过烟道从底部进入的FOSS净化系统，与吸收剂仓、灰斗来的物料充分混合，在脱硫脱硝系统的作用下，实现脱硫脱硝反应，反应温度通过吸收塔下部的工艺水系统进行调节，保证高效的脱除效率，后经布袋除尘器，将烟气中的粉尘脱除下来，干净的烟气经由引风机通过烟囱排放。 项目实施后，2×112m2烧结机头烟气采用干式 FOSS 脱硫脱硝技术，根据引风机出口（脱硫脱硝除尘入口）烟气参数，2×112m2烧结机机头烟气中颗粒物初始浓度约为40mg/m3，SO2初始浓度约为160mg/m3，NOX初始浓度约为300mg/m3，污染物初始浓度均在设计进口浓度范围内，根据设计资料可以满足设计污染物排放浓度。烟气脱硫除尘后颗粒物浓度可满足≤5mg/m3，SO2浓度可满足≤17.5mg/m3，NOX浓度可满足≤25mg/m3。脱硫脱硝除尘后的烟气经60m排气筒排出，污染物排放浓度均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求；《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中限值要求：颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3。 水环境影响分析： 本项目脱硫脱硝降温用水在脱硫脱硝过程全部蒸发损耗，设备的冷却水进入唐山兴隆钢铁有限公司循环冷却水系统重复使用，无废水外排； 声环境影响分析： 本项目的噪声源主要各类物料泵及风机产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，对周围声环境影响较小。 固体废物影响分析： ①脱硫脱硝塔反应后底部积累的脱硫脱硝灰，由气力输送装置定期排入灰库统一处理，不外排。 ②生石灰仓、消石灰仓和灰库的仓顶除尘器收集的除尘灰，部分进入反应塔回用，部分经气力输送进入灰库，加水固化，用灰车统一拉走，外售用做矿井填埋和道路回填，不外排。 ③布袋除尘器布袋更换产生的废布袋，定期收集后统一外售。 综上所述，上述各项污染源采取的环保措施可以做到污染物的稳定达标排放，采取的环保措施可行。 4.产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 5.选址可行性 项目位于河北省滦县榛子镇北二公里处（唐山兴隆钢铁有限公司厂区内），不新增用地。唐山兴隆钢铁有限公司用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 6.总量控制结论 项目实施后，2座112m2烧结机头烟气中颗粒物减排41.76t/a，SO2减排108.77t/a，NOX减排541.82t/a，不产生废水，固体废物均得到妥善处置。 本项目总量控制指标不发生变化，项目实施后不新增重点污染物总量控制指标。 7.工程可行性结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，项目的实施可实现污染物的稳定达标排放，场址选择符合总体规划。为此本评价从环保角度认为该项目的建设是可行的。为此本评价从环保角度认为该项目的建设是可行的。 8.“三同时”验收一览表 表22 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 处理对象 环保措施 数量（台/套） 效果及要求 环保投资(万元) 废气 生石灰仓 颗粒物 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 2 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1颗粒物特别排放限值标准，颗粒物≤10mg/m3 消石灰仓 颗粒物 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 2 灰库 颗粒物 脉冲布袋除尘器+15m排气筒 2 112m2烧结机头烟气 颗粒物、SO2、NOX 脱硫脱硝反应塔及布袋除尘器+60m排气筒 2 《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求；《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中限值要求。颗粒物≤10mg/m3，SO2≤35mg/m3，NOX≤50mg/m3, 废水 设备冷却水 -- 循环使用 -- 不外排 噪声 风机、泵类 噪声 采用低噪声设备后采取减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施。 -- 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3、4类标准 固废 脱硫脱硝塔布袋除尘器 脱硫脱硝灰 由气力输送装置定期排入灰库统一处理。 -- 不外排 生石灰料仓、消石灰仓、灰库布袋除尘器 除尘灰 回用于生产。 -- 布袋除尘器更换产生的废布袋 废布袋 定期收集，统一外售。 -- 合计 8200 二、建议 为了保护环境，避免施工期及营运期对周围环境产生明显影响，本评价根据项目生产特点，提出以下建议： 1）做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工扬尘、废水、噪声对周围环境产生的污染影响，施工结束后积极实施场区绿化，以改善区域生态环境质量； 2）加强对设备的维护，确保其正常运行； 3）认真执行环境保护“三同时”内容，确保项目环保资金和措施落到实处。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 企业地理位置图 附图2 企业周边关系图 附图3 企业厂区平面布置图 附图4 本项目位置示意图 附件1 土地合同 附件2 备案证 附件3 排污许可证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

外矿粉

高炉返矿

燃料

破碎

白云石粉

生石灰

消化

冷返矿

配料

一次混合

二次混合

烧结段

冷却段

静电除尘

加湿

水

蒸汽

点火

煤气、空气

灰尘

风机

脱硫

外排

静电除尘器

风机

烟囱

外排

机尾破碎

一次筛分

0-5mm返冷矿

二次筛分

10-20mm铺底料

成品仓

炼铁分厂

成品烧结矿＞20mm

5-10mm成品烧结矿

除尘器

加湿

风机

烟囱

外排

G2、N1

G4

G3

G5、W1

G6、W1、S1

N2

S2

S2

G7、N1

N3

S2

G8、N1

N2

W2、S3

G8、N1

G9

图1烧结工序生产工艺流程及排污节点图

排污

图例：

固态

液态

G：废气 W:废水

N：噪声 S:固废

3

3