建设项目环境影响报告表

项目名称： 唐山兴隆钢铁有限公司12m2竖炉烟气脱白工程项目

建设单位（盖章）：唐山兴隆钢铁有限公司

编制日期：2018年9月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1.项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3.行业类别——按国标填写。

4.总投资——指项目投资总额。

5.主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见——由行业主管部门填写答复意见,无主管部门项目,可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 唐山兴隆钢铁有限公司12m2竖炉烟气脱白工程项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 唐山兴隆钢铁有限公司 |
| 法人代表 | 王玉霞 | 联系人 | 李成龙 |
| 通讯地址 | 河北省唐山市滦县榛子镇北2公里 |
| 联系电话 | 17713178315 | 传真 | 0315-7587873 | 邮政编码 | 063707 |
| 建设地点 | 河北省唐山市滦县榛子镇北2公里（唐山兴隆钢铁有限公司厂区内） |
| 立项审批部门 | 滦县发展改革局 | 批准文号 | 滦发改备字［2018］153号 |
| 建设性质 | 新建(改扩建(技改( | 行业类别 及代码 | 大气污染治理 N-7722 |
| 占地面积 （平方米） | 500 | 绿化面积 （平方米） | / |
| 总投资 （万元） | 1800 | 其中：环保投 资（万元） | 1800 | 环保投资占 总投资比例 | 100% |
| 评价经费（万元） | / | 预期投产日期 | / |
| 工程内容及规模： 1项目由来： 唐山兴隆钢铁有限公司（以下简称“兴隆钢铁”）位于河北省滦县榛子镇北二公里处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。兴隆钢铁总占地面积80hm2，固定资产26亿元，员工2433人,经过多年的发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，公司主要产品为钢坯、带钢，年产钢坯210万吨、带钢150万吨。 根据2017年5月4日唐山市人民政府下发的《关于强力推进大气污染综合治理的意见》（冀发[2017]7号）和2018年7月4日唐山市大气污染防治工作领导小组办公室下发的《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号），深入开展钢铁行业（球团）、炼造，实施石膏雨和有色烟羽治理工程，全方位加强精细化治理，使钢铁、焦化行业达到严于国家和省特别排放限值的超低排放标准，确保污染物稳定达标排放，全面提升全市钢铁行业污染治理水平。在此背景下，唐山兴隆钢铁有限公司为响应国家和地区关于大气污染防治、节能减排的政策要求，减少污染物排放对大气环境的污染，改善当地生态环境，对公司现有环保设施进行提标改造，使竖炉烟气中的各种污染物（SO2、NOx、颗粒物）排放浓度不但满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB13/2169-2015）特别排放限值要求，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中的超低排放限值要求，而且竖炉烟气的石膏雨和有色烟羽的治理满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中“夏季（4月-10月）参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季（11月-次年3月）参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上”的要求。 兴隆钢铁现有12m2竖炉1座，目前采用三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置进行烟气治理。企业为让竖炉烟气的石膏雨和有色烟羽的治理满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）的相关要求，兴隆钢铁经过充分地现场调研、技术交流、方案论证，拟投资1800万元，新建1套12m2竖炉烟气脱白工程设施，主要设备包括烟气均流腔、磁化处理器、脉冲电磁发生器、电磁脱白间、喷淋除垢系统、凝结污水收集系统及配套的电气仪表等。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部第44号令）及修改单等有关规定，本项目属于目录“三十四、环境治理业”，应编制环境影响报告表。因此，兴隆钢铁于2018年8月委托我公司承担该项目的环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我单位立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并按照环境影响评价技术导则的规定编制完成了本项目环境影响报告表。 2现有工程概况 兴隆钢铁位于河北省滦县榛子镇北二公里处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。具备年产钢坯210万吨、带钢150万吨的生产能力。固定资产26亿元，员工2433人。 兴隆钢铁总占地面积80hm2，经过多年的发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，主要生产设施有90m2烧结机2台（已于2013年10月停产至今，目前配料、环冷机已拆除），112m2烧结机2台，12m2竖炉1座，白灰窑6座，1080m3高炉1座、530m3高炉1座、50t转炉3座及配套连铸机2台、650mm热轧1套、6500m3制氧机组1套、21000m3制氧机组1套，主体生产设备均正常。公司主要产品为钢坯、带钢，年产钢坯210万吨、带钢150万吨。 本报告主要对现工程中球团工序进行介绍，不涉及厂区内其他工序。 2.1工序名称 唐山兴隆钢铁有限公司球团工序，主要建设12m2竖炉1座以及相关配套设备设施。 2.2建设单位 唐山兴隆钢铁有限公司。 2.3工序主要设备 原有球团工序主要生产设备见表1。 表1 球团工序主要生产设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 球团竖炉 12m2 座 1 2 配料圆盘给料机 PQ1.8m 台 4 3 PQ1.6m 台 3 4 圆筒烘干机 Φ2.4m×14m 台 1 5 圆盘造球机 Φ6m 台 3 6 生球筛分机 TSIA20 台 47 7 竖炉布料车 轻型 台 1 8 齿辊卸料器 XLCG580-3840 台 7 9 倾角皮带 650mm 台 1 10 皮带机 500mm 台 3 11 650mm 台 5 12 续加压风机 D450-129-1-10 台 2 13 冷却风机 D1000-1-29 台 1 14 助燃风机 D450-1-29 台 1 2.4工序工艺流程及排污节点 原有球团工序工艺流程及排污节点见图1。 图1 原有球团工序工艺流程及排污节点图 2.5工序废气治理措施 兴隆钢铁现有12m2竖炉1座，目前采用三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置进行烟气治理。 静电除尘 静电除尘技术是在电极上施加高电压后使气体电离，形成电子和离子，进入电场空间的烟尘与电子和离子相碰撞后荷电，在电场力的作用下向相反电极性的极板移动，并沉集在极板上的方法。然后，通过振打等方式将沉积在极板上的灰尘清除落入灰斗，使含尘气体与粉尘在电场中实现分离。 静电除尘器的除尘过程主要包括四个阶段：气体的电离；粉尘获得离子的荷电；荷电粉尘向电极移动；将电极上的粉尘清除到灰斗中去。集尘极表面的 灰尘沉积到一定厚度后，为了保证放电效果，防止粉尘重新进入气流，需要将 其除去，使其落入灰斗中。电晕极上也会附有少量的粉尘，它会影响电晕电流 的大小和均匀性，隔一段时间必须清除。电晕极的清灰一般采用机械振打方式。集尘极清灰方法在干式和湿式除尘器中是不同的。 静电除尘过程与其他除尘过程的根本区别在于分离力（主要是静电力）直接作用在粒子上，而不是作用在整个气流上，这就决定了它具有分离粒子耗能 少、去留阻力小的特点。由于作用在粒子上的静电力相对较大，所以对 10µm 以下的粒子也能较好捕集。 静电除尘器的主要优点有：压力损失小，一般为 200～500pa；处理烟气量大 ， 单 台 静 电 除 尘 装 置 烟 气 处 理 量 可 达 105～ 106m3/h ； 能 耗 低 ， 大 约 0.2 ～ 0.4kWh/1000m3；对细粉尘有较高的捕集效率，可达 99%；耐高温，可达 350～450℃；干法除灰，有利于粉尘的输送和再利用，没有水污染；自动化程度高，运行可靠。 静电除尘器的主要缺点是：设备造价高，一次投资较大。与其他除尘设备 相比，结构较复杂，耗用钢材较多，每个电场需配用一套高压电源、电极的绝 缘及控制装置，设备造价高；应用范围受比电阻的限制。粉尘比电阻在 104～1011Ωcm 范围以外，除尘效率显著下降。 目前兴隆钢铁烧结机机头采用宽极距电除尘技术，该技术适用于机头废气。 （2）现有脱硫工艺 兴隆钢铁目前 12m2竖炉球团焙烧烟气 SO2净化采用石灰-石膏脱硫工艺。 石灰-石膏脱硫技术：利用消石灰的乳浊液作为吸收剂吸收烟气中的二氧化硫。该脱硫系统吸收塔设计流速约为 3.5m/s，进入脱硫系统的烟气粉尘浓度约为 100mg/m3；钙硫摩尔比 1.03～1.05，吸收液 pH 值控制在 5～6；CaO 其纯度 高于 85%。该脱硫系统脱硫效率一般可稳定在 95%的水平，同时对氟化物脱出效率大于 95%，脱硫过程中发生的主要反应为： 主反应：CaO+H2O→Ca(OH)2 Ca(OH)2+SO2+1/2H2O→CaSO3·1/2H2O+H2O Ca(OH)2+SO2+H2O→CaSO4·2H2O 氧化反应：CaSO3·1/2H2O+1/2O2+3/2H2O→CaSO4·2H2O 该系统适应负荷变化能力强，适用于中高浓度、大烟气量、要求脱硫效率在 95%以上的烟气系统。是目前应用最为广泛的脱硫技术，该技术成熟，工艺 稳定，脱硫效率高，脱硫剂来源广泛、价格便宜，适用性强。 3.新建工程概况 3.1项目名称 唐山兴隆钢铁有限公司12m2竖炉烟气脱白工程项目。 3.2项目性质 新建。 3.3建设地点 本项目位于兴隆钢铁现有厂区内，不新增用地。中心地理位置坐标为北纬39°50′41″、东经118°21′4″。占地面积500平方米（0.75亩）。 3.4项目投资 项目总投资1800万元，其中环保投资1800万元，占总投资的100%。 3.5劳动定员及工作制度 本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，竖炉年运行时间7920h。 3.6主要建设内容 本项目主要新增烟气脱白设施主体和电气控制室等，新增建筑面积 300平方米。烟气脱白工程工艺采用北京国环青青环保科技有限公司电磁脱白工艺，主要设各包括烟气均流腔、磁化处理器、脉冲电磁发生器、电磁脱白间、喷淋除垢系统、凝结污水收集系统及配套的电气、仪表等。 项目工程组成见表2，主要建构筑物一览表见表3。 表2 项目工程组成一览表 类别 项目名称 工程内容 备注 主体工程 烟气均流腔 1台，在竖炉除尘器出口气流安装形状为锥形体的烟气均流腔，减缓烟气的流速，防止烟雾流速过快而逃逸，在整套系统起到承上启下的作用。 新建 磁化处理器 1台，安装在烟气均流腔和电磁脱白间之间，对提高脱白、消尘起到重要的作用。 新建 电磁脱白间 1座，整体为长方体结构，被磁化的烟气通过管道相连通进入电磁脱白间，烟气均由下而上流通。电磁脱白间共用2台脉冲电磁发生器，能够产生具有一定脉冲频率的电磁场，是本脱白处理工艺的核心设备。 新建 辅助工程 喷淋除垢系统 此系统防止电磁帮积灰，其主要由水泵、喷头等设备构成。 新建 凝结污水收集系统 配备集水槽、管道等收集输送系统。 新建 电器自动化系统 设置1面电控机，并提供环境友好的人机界面，能够为运行人员提供简单、方便的控制条件，显示系统的启动、停止、用电功率等信息。 新建 供水系统 本项目的喷淋除垢系统用水来自厂区新水管网。 依托现有工程 排水系统 本项目无新增生活污水，电磁脱白间产生的凝污水和喷淋废水，全部回用到脱硫塔滤液池，无生产和生活污水外排。 供电系统 本项目采用低压380V供电系统。 环保工程 废气 竖炉烟气经脱硫除尘装置+烟气脱白装置处理后由烟气脱白装置（21m）外排。 -- 废水 本项目无新增生活污水，电磁脱白间产生的凝污水和喷淋废水，全部回用到脱硫塔滤液池，无生产和生活污水外排。 -- 噪声 选用先进可靠的低噪声设备，注意防震、防冲击，以减轻振动噪声。经过距离衰减后，满足排放标准。 -- 固废 本项目不新增劳动定员，无新增生活垃圾。 -- 表3 主要建构筑物一览表 序号 名称 占地面积（m3） 尺寸 数量 备注 1 磁化处理器 50 5m×10m×12m 1 新建 2 电磁脱白间 64.8 10.8m×6m×15m 1 新建 3 钢构平台 96 12m×8m×6m 1 新建 3.7主要生产设备 本项目设备表见表4。 表4 本项目主要设备设施表 序号 项目 单位 数值 1 烟气均流腔 套 1 2 磁化处理器 套 1 3 电磁脱白间 套 1 4 脉冲电磁发生器 台 2 5 喷淋除垢系统 套 1 3.8项目原辅材料消耗 本项目主要原辅材料消耗见表5。 表5 本项目主要原辅材料消耗一览表 名称 单位 年用量 使用工段 备注 水 t/a 12 喷淋除垢系统 厂内新水管网提供 电 万kWh/a 20 烟气脱白项目 厂内电网提供 3.9公用工程 （1）给排水 本项目生产用水主要为喷淋除垢系统用水。喷淋用水由兴隆钢铁厂区新水管网提供，用水量为12t/a，喷淋废水为工业二次循环水，产生量为12t/a，全部进入脱硫塔脱硫石灰浆液补水系统，无废水外排。本项目烟气脱白工程中产生的凝污水为工业二次循环水，总产生量为400t/a，全部进入脱硫塔脱硫石灰浆液补水系统，无废水外排。 本项目生活用水主要为职工盥洗用水，由于本项目不新增劳动定员，因此无新增生活用水，同时无新增生活废水产生和外排。 项目水平衡图见图2。 图2 项目水平衡图 原脱硫补充水为湿法管束除尘喷淋水（含尘水），用量约为24t/d，补给水无水质要求。新建脱白系统凝污水为酸性含尘水，产生量约为412t/a，可作为脱硫塔脱硫浆液补给水使用，具备回用条件。 （2）供电：本项目在兴隆钢铁厂内实施，由厂区电网供电，现有变压器及相应的高低压变配电设备能够保证项目正常运行。 3.10产业政策 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 3.11选址可行性 项目位河北省滦县榛子镇北二公里处（唐山兴隆钢铁有限公司厂区内），不新增用地。兴隆钢铁用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 唐山兴隆钢铁有限公司位于河北省滦县榛子镇北二公里处，始建于1992年，改建于2001年，厂址中心坐标为北纬39°50′56″，东经118°21′23″。兴隆钢铁总占地面积80hm2，固定资产26亿元，员工2433人,经过多年的发展，现已成为集烧结、炼铁、炼钢、轧钢为一体的钢铁联合企业，公司主要产品为钢坯、带钢，年产钢坯210万吨、带钢150万吨。公司已取得唐山市环境保护局颁发的《河北省排放污染物许可证》，证号编号为：911302237454316300001P，有效期2017年9月13日至2020年09月12日。 1.与本项目有关的原有污染情况 本项目对厂内12m2竖炉烟气进行烟气脱白，目前竖炉烟气采用三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置进行烟气治理，无烟气脱白设施。因此，与本项目有关的原有污染情况主要考虑12m2竖炉烟气处理设施及污染物排放情况。 废气 根据唐山兴隆钢铁有限公司竖炉脱硫出口在线自动监测装置2018-07-01 00：00：00-2018-07-31 23：59：59时间段的小时数据，颗粒物折算后的最大浓度数值为7.46mg/m3、SO2折算后的最大浓度数值为9.94mg/m3、NOx折算后的最大浓度数值为9.92mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 废水 本工序废水污染源主要为点火器、风机等设备间接冷却系统产生的废水及竖炉脱硫系统产生的少量废水，其中设备间接冷却系统产生的废水用于除尘灰加湿及料场喷洒抑尘；竖炉脱硫废水作为脱硫浆液配制用水使用，无生产废水外排。 噪声 根据现有检测报告（PAHJ-2016-11075）结果，兴隆钢铁厂界噪声分别为：北厂界昼间57.9dB（A）、夜间50.1dB（A），西厂界昼间58.6dB（A）、夜间51.4dB（A），南厂界昼间55.8dB（A）、夜间51.8dB（A），东厂界昼间65.3dB（A）、夜间52.1dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类、4a类标准要求。 （4）固废 固体废物主要为除尘系统收集的除尘灰、脱硫系统产生的脱硫石膏，除尘灰返回烧结配料工序配料使用，脱硫石膏外售建材企业用作生产原料。 综上，现有工程固体废物均妥善处置，不外排。 2.存在的主要问题 现有12m2竖炉烟气中各项污染物浓度能够满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 但是，竖炉烟气的石膏雨和有色烟羽的不能满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中“夏季（4月-10月）参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季（11月-次年3月）参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上”的要求，因此，企业需要配备烟气脱白工程，烟气脱白工程用管道与“三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置进行烟气治理”装置连接，使外排烟气满足相关要求。同时，竖炉烟气外排口安装在线监测设备，在“控白”装置前、后安装烟气温度和湿度自动检测系统，在线监控排放烟气温度和含湿量。 |

# 建设项目所在地自然环境环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1.地理位置 唐山市滦县位于河北省东北部，地处燕山南麓滦河西岸，县城分新城、老城两部分，相距5公里。滦县距离唐山47公里，距离天津港136公里，距离秦皇岛82公里，距离津唐港76公里，距离北京260公里。地理位置介于北纬39°34′39″至39°58′25″，东经118°14′3″至118°49′45″之间。滦县东西长50.9公里，南北宽43.8公里。东与卢龙、昌黎隔滦河相望，南和滦南相接，西邻丰润、古冶区，北靠迁安、迁西二市县。全县总人口53.54万人，土地面积为1028平方公里。 本项目位于唐山市唐山兴隆钢铁有限公司厂区内，中心地理位置坐标为北纬39°50′41″、东经118°21′4″。兴隆钢铁厂区东侧隔迁曹线为农田及轧钢厂，南侧为滦县利丰铸造有限公司，西侧及北侧为农田。 项目地理位置见附图1，厂区平面布置及项目位置示意图见附图2。 2.地形地貌 滦县地处燕山山脉南麓，华北平原东部边缘，滦河洪冲积平原。境内地势北高南低，西北、东北为低山丘陵，中部、南部较为平坦，西南部低洼。其中平原区占滦县县域的70%以上，低山丘陵区占15%左右，地面高程在海拔50m以上，主要山脉有罗家岭、青龙山、魏峰山、凤山、横山等，一般海拔在200~300m之间，最高山峰城山海拔高程535.7m。中部沙河以东、横河以西及京山铁路以南基本为平原区，其中京山铁路以北的东安各庄及雷庄部分地区地面高程在50m以上，地势较为平坦，局部有山区出露；京山铁路以南地区地面高程一般在30~50m，由北向南海拔逐渐降低，受风沙及河流切割影响，沙丘沟谷出现较多。 3.气候气象 滦县属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。冬季受西柏利亚和蒙古冷空气影响，盛行偏北风，夏季受太平洋高压影响，盛行偏南风。具有春季干燥多风，夏季闷热多雨，夏季昼暖夜寒，冬季寒冷少雪的特点。区域主要气象参数统计结果见表6。 表6 滦县气象统计一览表 项 目 统计值 统计年限 极值出现时间 年平均气温（℃） 10.8 1959-2014 极端最高气温（℃） 39.9 1961.6.1 极端最低气温（℃） -23.1 1978.12.29 年平均相对湿度（%） 62 年平均降雨量（mm） 667.5 年最大降雨量（mm） 1121.1 1967 最大风速（m/s） 17.0 4.水文与水文地质 滦县分山区和平原区两大水文地质区。山区水文地质区包括无水山区、山间谷地、山间盆地、山间平原及山间河流平地；平原水文地质区包括开阔平原水文地质区及河岸平地水文地质区。 滦县北部为基岩裸露区，主要岩性为震旦纪硅质灰岩，石灰岩、砂页岩，分布在帮子镇、杨柳庄、赵百户营、宜安、泡石淀和城关、老站一带。油榨一带有片麻岩，个别地区有油页岩。进入平原地区是第四系松散岩层，主要岩性为砂砾卵石、砂、粘质砂土，淤泥质粘土等。 西北部为岩石裸露群山环绕的山间盆地，盆地内从边缘地带由外向里含水层为碎石层积砂层，厚度2~5m，地下水埋深10m左右，盆心部分井深80m左右，出水量30t/h，岩石区井深2~5m，地下水埋深10m左右，出水量10~30t/h。 西南部为洪冲积平原水文地质区，包括塔坨、雷庄镇及坨子头乡。京山铁路以北表层第二含水组，含水层岩性为卵砾砂，其埋深约50m，水量一般在40t/h以上，京山铁路以南，第二含水组含水层岩性为细砂，中细砂及中砂，水量一般在20~40t/h，第四含水组岩性为卵石，但埋深一般超过120m。 滦县境内共有滦河、沙河、横河、小青龙河、溯河、岳家河、管河、龙湾河、狗尿河、别故河、新滦河等11条大小河流，滦县境内河流分属三个水系：滦河、横河、狗尿河，别故河属于陡河水系。全县地表径流除横河有部分泉水补给外，其余各河流均来自于大气降水。 滦河是滦县境内最大河流，发源于承德市丰宁县境内小梁山，径流量化县、迁西县、迁安市、滦县、滦南县，至乐亭县莲花池村东南5km处注入渤海。河流全长888km，整个地形由西北向东南倾斜，河床平均比降1/20.00，流域面积44945平方千米。其中本县境内河长41km，流域面积55平方千米，基地为沙卵石。 新河即滦河下游输水总干渠，系人工开挖的大型输水渠道，自滦县城南岩山至唐海县西干渠止，流域面积221.8平方千米，全长64.5km，供应下游唐海县、滦南县农业用水。新河在岩山下设闸引滦河水，在老孟营节制闸引水至新河左岸滦乐灌渠供应乐亭县。 溯河发源于滦县栗园村东，南流至前李各庄西折向东南，穿过通古、京山铁路，过津渝公路，从小霍庄子村东流至小老里庄，在小老里庄西出滦县境进入滦南县，在滦南县乐营处入柏各庄榆水干渠。溯河在滦县境内全长26.4km，流域面积200km2。除雨季泄洪外，已干涸。 5.土壤植被 由于气候、成土母质、植被等的影响不同，根据《滦县土地志》进行分类，滦县的土壤共分5个土类（褐土、潮土、沼泽土、水稻土和风沙土）。褐土是滦县最大的地带性土壤类型，面积1203459亩，占宗土地面积的94.7%。褐土中的草甸褐土类中面积最大，也是全县面积最大的一个亚类，面积865454亩，占总土地面积的68.1%。主要成土母质为石灰岩风化的壤质洪冲积物及滦河砂质洪冲积物。由于地势相对较低，地下水位5~15m，底土因受地下水位影响有修纹锈斑、铁锰结核等，局部地区有钙积现象，出现咋砂姜层次，粘化现象明显，底土中壤以上呈块状及核状结构。 全线主要树种有杨、柳、榆、椿、槐等。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 1.环境空气质量 根据兴隆钢铁现状报告检测数据可知，该区域PM10 24 小时平均浓度为 48～143 μg/m3；二氧化硫1小时平均浓度为9～79μg/m3，24小时平均浓度为19～55μg/m3；二氧化氮1小时平均浓度为16～120μg/m3，24小时平均浓度为25～56μg/m3；CO1小时平均浓度为0.315～6.008mg/m3，24 小时平均浓度为1.09～3.07mg/m3；O31小时平均浓度为16～157μg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2.地下水环境质量 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3.声环境质量 根据兴隆钢铁现状报告监测数据可知，主厂区东厂界噪声监测值昼间为64.9～65.3dB(A)，夜间为52.1～52.3dB(A)，轧钢厂西厂界噪声监测值昼间为66.2dB(A)，夜间为51.5dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区要求；主厂区南、西、北厂界噪声监测值昼间为60.8～62.7dB(A)，夜间为50～52.6dB(A)，轧钢厂东、南、北厂界噪声监测值昼间为60.6～63.8dB(A)，夜间为51.2～51.6dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中3类区要求；小贺庄子村村噪声监测值昼间为55.7dB(A)，夜间为47.2dB(A)，均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于唐山市唐山兴隆钢铁有限公司厂区内，“兴隆钢铁”厂区东侧隔迁曹线为农田及轧钢厂，南侧为滦县利丰铸造有限公司，西侧及北侧为农田。 本项目为环保治理工程，且在现有厂区内进行改造，其对环境的影响范围一般不会超出厂区范围，因此本项目不新增环境敏感保护目标，与企业原有环境保护目标一致，主要环境保护目标见表7。 表7 主要环境保护目标一览表 环境要素 保护目标 相对厂址位 距离*(m) 人口 （人） 性质 功能要求 环境空气 小贺庄子村 NW 120 2950 居民 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 榛子镇 SW 620 54943 居民 地下水 项目所在 区域 -- -- 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类

# 评价适用标准

| 环境质量标准 | 1.环境空气质量标准 SO2、NO2、TSP、PM10、PM2.5、O3、CO执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，标准值见表8。 表8 环境空气质量标准 标准 污染物名称 取值时间 浓度限值 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 SO2 24小时平均 150μg/m3 1小时平均 500μg/m3 NO2 24小时平均 80μg/m3 1小时平均 200μg/m3 CO 24小时平均 4mg/m3 1小时平均 10mg/m3 O3 8小时平均 160μg/m3 1小时平均 200μg/m3 PM10 24小时平均 150μg/m3 PM2.5 24小时平均 75μg/m3 TSP 24小时平均 300μg/m3 2.声环境质量标准 声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区、4a类区标准，标准值见表9。 表9 声环境质量标准 dB（A） 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 3.水环境标准 地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，标准值见表10。 表10 地下水质量标准 单位：除pH外均为mg/L 项目 pH 高锰酸盐指数 总硬度 溶解性总固体 Cl- 硫酸盐 硝酸盐 氨氮 Ⅲ类 6.5-8.5 3 450 1000 250 250 20 0.2 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气：施工期扬尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值。 运营期竖炉烟气中污染物排放限值执行《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）要求。 竖炉烟气的石膏雨和有色烟羽满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中“夏季（4月-10月）参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季（11月-次年3月）参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上”的要求。 运营期无组织颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2颗粒物无组织排放监控浓度限值，同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表5企业大气污染物无组织排放限值。 表11 大气污染物排放标准 污染源 评价因子 标准限值 标准名称 施工期 施工扬尘 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 运营期 12m2竖炉烟气 颗粒物 10mg/m3 《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 SO2 35mg/m3 NOx 50mg/m3 石膏雨和有色烟羽 夏季（4月-10月）参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季（11月-次年3月）参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上 满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中相关要求 无组织颗粒物 颗粒物 周界外浓度最高点≤1.0mg/m3 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。同时满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169-2015)表5企业大气污染物无组织排放限值。 2.噪声：施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 (GB12523-2011)中的限值；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类和4类标准。 表12 项目环境噪声排放标准 污染物 评价对象 适用类别 单位 标准值 执行标准 昼间 夜间 施工期 噪声 场界 — dB 70 55 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 运营期 噪声 厂界 3类 dB(A) 65 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 4类 dB(A) 70 55 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准 固体废物：本项目不产生工业固体废物，由于本项目不新增劳动定员，从厂区内调配，无新增生活垃圾产生和外排。 |
| 总量控制指标 | 本项目仅对现有12m2竖炉烟气进行烟气脱白治理，不涉及兴隆钢铁主体工艺、设备及设施的变化，只影响竖炉外排烟气的含湿量，不影响企业的各种污染物的排放量，项目实施前后，企业全厂污染物排放情况见表13。 表13 项目实施前后企业污染物排放情况一览表 单位：t/a 项目 废气 废水 固体 废物 颗粒物 SO2 NOX COD 氨氮 项目实施前全厂污染物排放量（合计） 1502.950 2859.470 1995.000 0 0 0 项目实施后全厂污染物排放量（合计） 1502.950 2859.470 1995.000 0 0 0 变化量 0 0 0 0 0 0 由上表分析可知，污染物排放总量在现有总量控制指标范围内，不新增污染物总量控制指标，因此，企业原有污染物控制总量不变。 工程实施后，企业全厂各种污染物排放量不发生变化，项目实施后公司总量控制指标为SO22859.470t/a、NOx1995.000t/a；COD 0t/a；氨氮0t/a，其他污染物：颗粒物 1502.950t/a。 |

# 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： 施工期工艺流程简述 施工期工艺流程描述：项目建设地址位于河北省滦县榛子镇北二公里处兴隆钢铁厂区内，主要新建烟气脱白外部钢结构建筑。施工阶段主要包括建筑地基的挖掘、结构施工和设备安装，施工期间将产生的环境影响主要有施工扬尘，施工噪声，产生建筑垃圾以及少量施工人员生活污水和施工废水。但这种影响是属于暂时性的，待施工期结束后将一并消失。 运营期工艺流程简述 图3 烟气脱白装置示意图 工艺流程描述：竖炉烟气经过双室三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置处理进入气流均布腔，气流均布腔的形状为锥形体，作用是减缓烟气的流速，防止烟雾流速过快而逃逸，被减速的烟气进入预磁化处理器，磁化处理器装有固定的磁化装置，对提高脱白、消尘起到很重要的作用。电器脱白间为外形尺寸为5m×10m×12m的长方体，电磁脱白间用于深度除尘、脱白，也是整套系统的重要环节，在脉冲发生器的作用下消除90%以上的白烟，被处理烟气收集到集水槽，通过管道输送到脱硫塔滤液池，再次利用。 电磁脱白间配套脉冲电磁发生器，脉冲电磁发生器能够将电能转化为具有特定脉冲频率的电磁场，并使磁场完全覆盖在电磁脱白间内。通过管道集中后的白色烟雾通过电磁脱白间时，白色烟雾中的液滴和粉尘等颗粒物完全磁化，在电磁场的作用下凝聚在一起并被吸附到电磁棒上；而白色烟雾中的水蒸气在脉冲磁场的作用下，在常温常压下只需释放较小的能量就由气相转化为液相，水蒸汽冷凝成小液滴后同样被吸附到电磁棒上。当白色烟雾中的小液滴、水蒸汽、少量粉尘等杂质被除掉后，白色烟雾将被消除。 烟气进入气流均布腔时，湿度接近饱和，温度50-60℃，进入消白间后，遇到冷空气后凝结，湿度降低，同时由于凝结过程水蒸气由气态变为液态，体积降低数百倍，形成负压，由于消白间不是封闭结构，冷空气不断被吸入消白间冷却水蒸气，凝结的小液滴在电磁消白间被凝聚收集。通过此过程烟气温度、湿度都降低，温度降至大气温度25-30℃，湿度降至原有的10%。 吸附到电磁棒上的小液滴等杂质积累到一定程度，在重力作用下降落，电磁脱白间内的含尘小液滴将掉落到集水槽上被收集起来，输送到脱硫塔滤液池，继续循环使用。部分具有一定粘性的粉尘依靠自身重力无法脱离电磁棒，因此设置喷淋系统根据电磁棒的积灰和结垢状况不定期进行清洗。喷淋废水通过管道输送到脱硫塔滤液池，再次利用。 图4 烟气脱白工艺流程及排污节点图 。

主要污染工序： 一、施工期主要污染工序： （1）废气：废气主要为施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气； （2）废水：主要为施工人员少量生活污水； （3）噪声：主要为各类施工机械设备及运输车辆产生的噪声； （4）固体废物：主要为施工过程产生的建筑垃圾、地基开挖弃土及施工人员少量的生活垃圾。 二、营运期主要污染工序： 废气：本项目废气主要为竖炉烟气，经过三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置处理后，在进入烟气脱白装置进行处理，最后废气直接由烟气脱白装置（21m）外排。外排烟气中的污染物主要含有颗粒物、SO2及NOx等污染物。 （2）废水：本项目不新增定员，无新增生活污水，本项目废水主要为电磁脱白间凝污水和喷淋除垢系统用水，凝污水和喷淋废水排入脱硫塔滤液池，二次利用不外排。 （3）噪声：本项目的噪声源主要各类泵产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，进行达标排放。 （4）固体废物： 本项目不产生工业固体废物，由于本项目不新增劳动定员，从厂区内调配，无新增生活垃圾产生和外排。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 12m2竖炉烟气 | 颗粒物 | 746mg/m3，1300t/a | 7.46mg/m3，13.00t/a |
|  |  | SO2 | 124.25mg/m3，215.375t/a | 9.94mg/m3，17.32t/a |
|  |  | NOx | 90.19mg/m3，155.27t/a | 9.92mg/m3，17.08t/a |
| 水污染物 | 喷淋除垢系统 | 喷淋废水 | 12t/a | 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 |
|  | 电磁脱白间 | 凝污水 | 400t/a | 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 |
|  | 职工生活 | 生活废水 | 0t/a | 厂内调配原有职工，不新增生活废水 |
| 固体废物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0t/a | 厂内调配原有职工，不新增生活垃圾 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为主要各类泵产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其它 | 无 |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 本项目位于兴隆钢铁现有厂内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 |

# 环境影响分析

一、施工期环境影响简要分析 项目施工期对周围环境造成的影响主要为废气、废水、噪声和固废，由于项目为1座12m2竖炉烟气脱白项目，主要施工过程在现有厂区内进行，施工量较小，施工期环境影响较小，具体分析如下： 1.大气环境影响分析 施工期环境空气影响包括施工扬尘和施工机械及运输车辆产生的机动车尾气，施工机械和运输车辆产生的机动车尾气产生量少，对环境影响很小，施工期废气主要是物料装卸、运输等环节产生的扬尘。扬尘使局部区域环境空气中含尘量增加，一般都是小范围的局部影响。 本项目施工量小，且工程施工在兴隆钢铁厂区内进行，厂区内地面均已进行了硬化处理，施工扬尘及影响范围较小。为进一步降低施工过程中产生的粉尘对周围环境空气的影响，应加强建设期的环保管理，实施标准化施工。本环评要求施工时应遵照建设部门的有关施工规范，采取以下防护措施： ①水泥、石灰等粉状建筑材料存放时严密遮盖，沙、石、土方等散体材料须覆盖，施工场地内物料应遮盖、封闭或洒水； ②施工单位应合理安排各项施工内容，减少土方存留时间，建筑垃圾集中分类堆放，严密遮盖，及时清运； ③施工工地周围应设置高度不低于2m的围挡； ④施工期应及时对建筑材料运输车辆经过的道路路面及运输车辆表面进行清理，以减少道路扬尘对周边环境的影响； ⑤遇有四级以上大风天气预报或市政府发布空气质量预警时，应停止土方施工作业，进一步落实堆存物料的遮盖工作。 ⑥建筑垃圾分类堆放，严密遮盖，及时清运；生活垃圾采用封闭式容器，日产日清。 通过认真落实以上抑尘防护措施后，可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，保证施工场界外粉尘无组织排放监控浓度小于1.0mg/m3，施工期产生的施工扬尘对周围环境产生影响较小。 2.水环境影响分析 施工期的废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 本项目施工期较短，产生的废水量较小，因此施工期对环境的影响较小。 3.声环境影响分析 施工期噪声主要是施工设备噪声和运输车辆噪声、项目设备安装噪声，其特点是间歇或阵发性的，并具备流动性，噪声级较高。 本项目通过采用低噪设备、控制作业时间等措施可减轻对周围环境的影响。施工主要在厂内内进行，为减轻施工噪声可能对敏感点的影响，工程拟采取①严格控制操作流程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除、钢筋材料的装卸过程产生的金属碰撞声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等；②运输车辆尽量避免夜间运输；③对位置相对固定的机械设备，尽量在工棚内操作；工程施工量较小，施工期设备产生噪声经距离衰减、围护等措施衰减后，其施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的标准限值要求。 4.固体废物影响分析 施工期固体废弃物主要为建筑垃圾、地基开挖弃土、施工人员产生的少量的生活垃圾等。根据《危险废物鉴别标准》确定施工过程产生的固体废物均为Ⅰ类一般固体废物，施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾、拆除过程中残余石灰、拆除过程中残余石膏及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理，外运过程中采用苫布遮盖，避免垃圾沿途遗洒。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响。

二、营运期环境影响分析 1.大气环境影响分析 本项目废气主要为竖炉烟气，经过三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置处理后，在进入烟气脱白装置进行处理，最后废气直接由烟气脱白装置（21m）外排。外排烟气中的污染物主要含有颗粒物、SO2及NOx等污染物。 根据唐山兴隆钢铁有限公司竖炉脱硫出口在线自动监测装置2018-07-01 00：00：00-2018-07-31 23：59：59时间段的小时数据，颗粒物折算后的最大浓度数值为7.46mg/m3、SO2折算后的最大浓度数值为9.94mg/m3、NOx折算后的最大浓度数值为9.92mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 经过烟气脱白装置处理后，竖炉烟气的石膏雨和有色烟羽的满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中“夏季（4月-10月）参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季（11月-次年3月）参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上”的要求，因此，企业需要配备烟气脱白工程，使外排烟气满足相关要求。 因此，本项目的废气治理后，对环境影响较小。 2.水环境影响分析 本项目不新增定员，无新增生活污水，本项目废水主要为电磁脱白间凝污水和喷淋除垢系统用水，凝污水和喷淋废水排入脱硫塔滤液池，二次利用不外排。 因此，本项目无废水外排，对环境影响较小。 3.声环境影响分析 本项目的噪声源主要各类泵产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，对周围声环境影响较小。 4.固体废物影响分析 本项目不产生工业固体废物，由于本项目不新增劳动定员，从厂区内调配，无新增生活垃圾产生和外排。 综上所述，本项目固体废物均得到妥善处置，对周围环境影响较小。 5.“三本帐”核算 根据现有排污许可证，项目建设完成后，企业全厂污染物排放情况见表14。 表14 项目建设完成后区全厂污染物排放量变化情况 编号 名称 现有工程 排放量t/a 项目完成后排放量t/a 以新带老削减量 t/a 项目前后污染物增减量 t/a 1 废气 指标 颗粒物 1502.950 1502.950 0 0 SO2 2859.470 2859.470 0 0 NOx 1995.000 1995.000 0 0 2 废水 废水量 0 0 0 0 COD 0 0 0 0 氨氮 0 0 0 0 由上表分析可知，污染物排放总量在现有总量控制指标范围内，不新增污染物总量控制指标，因此，企业原有污染物控制总量不变。 工程实施后，企业全厂各种污染物排放量不发生变化，项目实施后公司总量控制指标为SO22859.470t/a、NOx1995.000t/a；COD 0t/a；氨氮0t/a，其他污染物：颗粒物 1502.950t/a。

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 12m2竖炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOx | 三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置置 | 由烟气脱白装置（21m） 外排 | 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 |
|  |  | 石膏雨和有色烟羽 | 烟气脱白装置 |  | 满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中相关要求 |
| 水污染 物 | 喷淋除垢系统 | 喷淋废水 | 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 | 合理处置，不外排 |
|  | 电磁消白间 | 凝污水 | 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 | 合理处置，不外排 |
|  | 职工生活 | 生活废水 | 厂内调配原有职工，不新增生活废水 | 厂内调配原有职工，不新增生活废水 |
| 固 体 废 物 | 职工生活 | 生活垃圾 | 厂内调配原有职工，不新增生活垃圾 | 厂内调配原有职工，不新增生活垃圾 |
| 噪声 | 本项目噪声源主要为主要各类泵产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪声设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，对周围声环境影响较小。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果 本项目位于兴隆钢铁现有厂内，不新增占地，对当地生态环境的影响主要表现在项目建设期将动用一定量土石方，项目施工量小，随着建设期的结束，通过厂区地表硬化及周边绿化，水土流失现象将改善，不会对周围生态环境产生影响。 根据项目的建设情况，运营期应组织实施环境监测计划。环境监测计划由建设单位负责实施，可委托有资质的环境监测部门进行，监测内容以环境空气、声环境为主，具体监测计划见表15。 表15 运营期环境监测计划一览表 序号 监测位置 监测项目 执行标准 监测频次 备注 1 烧结机头烟气排气筒 颗粒物、SO2、NOx 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 在线自动监测 / 2 各厂界外1米处 Leq 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 1次/年 / |

# 结论与建议

一、结论 1.建设项目概况 1）项目名称：唐山兴隆钢铁有限公司12m2竖炉烟气脱白工程项目； 2）项目性质：新建； 3）建设地点：本项目位于兴隆钢铁现有厂区内，不新增用地。中心地理位置坐标为北纬39°50′41″、东经118°21′4″。占地面积500平方米（0.75亩）。 4）项目投资项目总投资1800万元，其中环保投资1800万元，占总投资的100%。 5）劳动定员及工作制度：本项目不新增劳动定员，由公司内部调配，烧结机年运行时间7920h。 6）建设内容及建设规模：本项目主要新增烟气脱白设施主体和电气控制室等。烟气脱白工程工艺采用北京国环青青环保科技有限公司电磁脱白工艺，主要设各包括烟气均流腔、磁化处理器、脉冲电磁发生器、电磁脱白间、喷淋除垢系统、凝结污水收集系统及配套的电气、仪表等。 2.环境质量现状 1）环境空气质量现状 根据兴隆钢铁现状报告检测数据可知，该区域PM10 24 小时平均浓度为 48～143 μg/m3；二氧化硫1小时平均浓度为9～79μg/m3，24小时平均浓度为19～55μg/m3；二氧化氮1小时平均浓度为16～120μg/m3，24小时平均浓度为25～56μg/m3；CO1小时平均浓度为0.315～6.008mg/m3，24 小时平均浓度为1.09～3.07mg/m3；O31小时平均浓度为16～157μg/m3；满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 2）地下水 区域内地下水未受污染，水质较好，满足《地下水质量标》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。 3）声环境 评价区域内声环境质量良好，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类和4类区标准要求。 3.主要环境影响及环保措施 1）施工期主要环境影响及环保措施 大气环境影响分析： 施工期废气主要为施工扬尘，通过采取施工现场合理化管理，车辆装载物料苫布遮盖密闭，洒水抑尘，车辆表面清理等措施可以有效抑制施工区扬尘的产生和溢散，减轻对周围环境空气的影响； 水环境影响分析： 施工废水主要为施工人员生活污水，主要为盥洗废水，水量较小，水质简单，用于厂区内泼洒抑尘。 声环境影响分析： 主要为施工机械作业噪声和施工运输车辆噪声，对环境影响最大的是机械噪声。通过采取合理安排施工时间，合理布局施工场地、选用低噪声机械设备、设专人对设备进行保养和维护、低速、禁鸣等措施后可避免施工噪声对周边环境的影响，且项目距离周围居民区较远，对周围区域声环境的影响较小。 固体废物影响分析： 施工地基开挖弃土大部分用于回填地基，剩余部分用作厂区绿化；建筑垃圾及施工人员的生活垃圾由环卫部门清运处理。施工期固体废弃物均得到合理治理，不会对周围环境产生不利影响。 营运期主要环境影响及环保措施 大气环境影响分析： 本项目废气主要为竖炉烟气，经过双室三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置处理后，在进入烟气脱白装置进行处理，最后废气直接由烟气脱白装置（21m）外排。外排烟气中的污染物主要含有颗粒物、SO2及NOx等污染物。 根据唐山兴隆钢铁有限公司竖炉脱硫出口在线自动监测装置2018-07-01 00：00：00-2018-07-31 23：59：59时间段的小时数据，颗粒物折算后的最大浓度数值为7.46mg/m3、SO2折算后的最大浓度数值为9.94mg/m3、NOx折算后的最大浓度数值为9.92mg/m3，满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 经过烟气脱白装置处理后，竖炉烟气的石膏雨和有色烟羽的满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中“夏季（4月-10月）参照烟温降低8%以上，含湿量降低15%以上；冬季（11月-次年3月）参照烟温降低15%以上，含湿量降低30%以上”的要求，因此，企业需要配备烟气脱白工程，使外排烟气满足相关要求。 因此，本项目的废气治理后，对环境影响较小。 水环境影响分析： 本项目不新增定员，无新增生活污水，本项目废水主要为电磁脱白间凝污水和喷淋除垢系统用水，凝污水和喷淋废水排入脱硫塔滤液池，二次利用不外排。 因此，本项目无废水外排，对环境影响较小。 声环境影响分析： 本项目的噪声源主要各类泵产生的噪声，噪声值在70~95dB（A）之间。项目采用低噪音设备，经减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施后，再经距离衰减，厂界噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准要求，对周围声环境影响较小。 固体废物影响分析： 本项目不产生工业固体废物，由于本项目不新增劳动定员，从厂区内调配，无新增生活垃圾产生和外排。 综上所述，上述各项污染源采取的环保措施可以做到污染物的稳定达标排放，采取的环保措施可行。 4.产业政策符合性 本项目属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正版）中“鼓励类”中“三十八、环境保护与资源节约综合利用15、“三废”综合利用及治理工程”，符合国家产业政策要求。 5.选址可行性 项目位河北省滦县榛子镇北二公里处（唐山兴隆钢铁有限公司厂区内），不新增用地。兴隆钢铁用地为工业用地，符合规划要求。项目实施后有利于环境空气质量的改善。因此，项目选址可行。 6.总量控制结论 本项目仅对现有12m2竖炉烟气进行烟气脱白治理，不涉及兴隆钢铁主体工艺、设备及设施的变化，只影响竖炉外排烟气的含湿量，不影响企业的各种污染物的排放量。工程实施后，企业全厂各种污染物排放量不发生变化，项目实施后公司总量控制指标为SO22859.470t/a、NOx1995.000t/a；COD 0t/a；氨氮0t/a，其他污染物：颗粒物 1502.950t/a。 污染物排放总量在现有总量控制指标范围内，不新增污染物总量控制指标。 7.工程可行性结论 本项目符合国家产业政策要求，选址合理，项目的实施可实现污染物的稳定达标排放，场址选择符合总体规划。为此本评价从环保角度认为该项目的建设是可行的。 8.“三同时”验收一览表 表16 建设项目环境保护“三同时”验收一览表 类别 污染源 处理对象 环保措施 数量（台/套） 效果及要求 环保投资 （万元） 废气 12m2竖炉烟气 颗粒物、SO2、NOx 三电场静电除尘器+石灰-石膏法脱硫装置 由烟气脱白装置（21m） 外排 1 满足《钢铁工业大气污染物排放标准》(DB13/2169－2015)表1、2、3大气污染物特别排放限值，同时满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）限值要求。 1800 石膏雨和有色烟羽 烟气脱白装置 1 满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中相关要求 废水 喷淋除垢系统 喷淋废水 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 -- 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 电磁脱白间 凝污水 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 -- 进入脱硫塔滤液池，二次利用不外排 职工生活 生活废水 厂内调配原有职工，不新增生活废水 -- 厂内调配原有职工，不新增生活废水 噪声 泵类等 噪声 采用低噪声设备后采取减震、隔声和厂房屏蔽等防治措施。 -- 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类和4类标准 固废 职工生活 生活垃圾 厂内调配原有职工，不新增生活垃圾 -- 厂内调配原有职工，不新增生活垃圾 其他 -- 竖炉烟气外排口安装在线监测设备，在“控白”装置前、后安装烟气温度和湿度自动检测系统，在线监控排放烟气温度和含湿量。 -- 满足《关于印发<唐山市钢铁、焦化超低排放和燃煤电厂深度减排实施方案>的通知》（唐气领办[2018]38号）中相关要求 合计 1800 二、建议 为了保护环境，避免施工期及营运期对周围环境产生明显影响，本评价根据项目生产特点，提出以下建议： 1）做好施工期的环境管理工作，做到文明施工，避免施工扬尘、废水、噪声对周围环境产生的污染影响，施工结束后积极实施场区绿化，以改善区域生态环境质量； 2）加强对设备的维护，确保其正常运行； 3）认真执行环境保护“三同时”内容，确保项目环保资金和措施落到实处。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 一、本报告表应附以下附图、附件： 附图1 企业地理位置图 附图2 企业周边关系图 附图3 企业厂区平面布置图 附图4 本项目所在位置示意图 附件1 备案证 附件2 土地租赁协议 附件3 排污许可证 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列 1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价(包括地表水和地下水) 3、生态影响专项评价 4、声环境专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。

# Text boxes

膨润土

G10

G10

铁精粉

铁精粉矿仓

膨润土罐

给料机

给料机

混 料 皮 带

水

G11、N1

热风炉

烟筒

烘干机

外排

N1

圆盘造球机

水

高炉煤气

W2、S6

脱硫塔

圆辊筛分

圆辊筛分

N1

静电除尘

S5

布料皮带车

助燃风机

引风机

N2

G12、G13

煤气加压机

燃烧室

竖炉主体

G14

图例：

带冷机

N2

链板机

固态

G15

排污

G：废气 W:废水

N：噪声 S:固废

布袋除尘器

成品仓

液态

2

3

3

3